西安北方昌林木业有限公司

板材装饰面生产线项目

环境影响报告表

（报批版）

二〇二〇年七月

建设项目环境影响报告表

项   目   名   称：   板材装饰面生产线项目

建设单位（盖章）：西安北方昌林木业有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 板材装饰面生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安北方昌林木业有限公司 |
| 法人代表 | 吕瑾 | 联系人 | 吕瑾 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第16座 |
| 联系电话 | / | 传真 | — | 邮政编码 | 710200 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第16座 |
| 立项审 批部门 | 高陵区发展 和改革委员会 | 项目代码 | 2019-610126-20-03-041079 |
| 建设性质 | √新建□改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C2029其他人造板制造 |
| 占地面积 (平方米) | 8685.12 | 绿化面积 (平方米) | / | 绿化率 | / |
| 总投资 (万元) | 3578.754 | 其中：环保 投资(万元) | 18.9 | 环保投资占总投资比例% | 0.53 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 装饰面板，又称花式板、二次加工板，是以夹板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材，包括木单板贴面板、纸质贴面板、塑料贴面板、金属箔贴面板等多种形式，随着建筑装饰和家具业快速发展，市场潜力十分巨大。 西安北方昌林木业有限公司成立于2019年3月，主要经营人造板、各类板材的二次加工及其衍生产品配套。为响应市场需求，公司拟在西安市高陵区融豪工业城（中小企业示范园第16座）新建“板材装饰面生产线项目”。该项目购买融豪工业城（中小企业示范园）内已建成厂房进行生产。项目目前已取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码2019-610126-20-03-041079），项目建成后，年加工各类板材装饰面11万张。 二、环境影响评价工作工程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，本项目年加工各类板材装饰面11万张，属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017及其修正）中“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、25人造板制造”中的其他，应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。2020年4月，西安北方昌林木业有限公司委托我单位承担本项目环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员于2020年4月20日赴现场进行了踏勘调查。收集了项目所在区域自然环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 三、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许。项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，代码为2019-610126-20-03-041079。本项目建设符合国家产业政策要求和地方相关政策。 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》的通知（发改经体【2018】1892号），本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》之内。 （2）选址合理性 ①项目建设地位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园内。该区域给排水、供电、交通等公用设施基本齐全，项目区域内不存在饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等特殊需要特殊保护区域。 ②本项目购买高陵区融豪工业城中小企业示范园内已建成厂房进行生产，本项目用地性质为建设用地。 ③经现场踏勘，本项目北侧隔路为华辉石材，东侧隔路为嘉宝莉和大华生产厂房，西侧为园区道路，南侧隔路为泽鑫铝业和新宇鹏汽车零部件厂房，项目周边无食品加工等敏感企业，无居民住宅区，项目运营期间对周边环境影响较小。 综上，项目选址较为合理。 （3）规划符合性 本项目位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园内。该创业示范园位于泾河工业园北区规划范围内，泾河工业园北区东接京昆（西禹）高速、南至渭河、西接泾渭工业园、北连高陵区。泾河工业园北区以科学发展观为指导，加大资源开发力度，发挥区域交通优势和地理位置优势，延伸产业链，培育产业集群，形成汽车、装备制造、新材料、节能环保、农副产品加工五大产业协调发展的现代化产业园区。园区集中建设高陵中小企业聚集园、融豪工业城等多个工业园区“园中园”，积极推进中小企业规范化快速发展，另外引进华南城、恒宝莱、蓝晓科技等多个大型企业入驻园区，形成园区多形态产业结构，丰富园区经济形态。 高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园为方便园区管理与园区更好的发展后期改名为西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园，高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园一期于2013年完成《高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园一期项目环境影响报告表》，且取得了西安市环境保护局高陵分局的批复，批复文号为高环批复[2013]8号，环境影响批复详见附件。 根据《高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园一期项目环境影响报告表》批复，主要引入的行业为机加工业，不得引入有工业废水的企业。本项目属人造板二次加工装饰板的制造，无工业废水产生，符合园区先行引入条件。 本项目与《泾河工业园区北区规划》规划环评结论及审查意见（审核时间2015年10月15日），市环函〔2015〕056号（见附件）、《高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园一期项目环境影响报告表》（环评批复见附件）等规划及的符合性对照分析见表1。 表1 项目与相关规划及管理政策符合性对照表 名称 分析判定内容 本项目情况 判定 结果 西安泾河工业园北区总体规划（2013-2020年）环境影响报告书 限制和禁止引进的项目和行业：园区在建设过程中要坚持环境安全与环保准入制度、推行清洁生产和发展循环经济，建设环境友好型、资源节约型社会，实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，限制高耗能、高污染等工业项目入区。土地管理部门也应根据《限制土地使用条例》及《禁止土地使用条例》相应规定， 对该类工业项目予以土地使用的限批及禁批。 对于有下列几种情况的，应作为禁止入区的项目类型：①废水中含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高的项目；废水经预处理达不到园区污水处理厂接纳标准的项目；②工艺废气中含难处理的、有毒有害物质的项目；③不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；④不符合园区产业定位的项目；⑤项目属于《产业结构调整指导目录(2013 年修订本)》规定的限制类项目和淘汰类项目。 本项目位于融豪工业城中小企业示范园第16座；生产内容主要为各类板材的二次加工，生产过程中无工业废水产生，不属于高耗能、高污染项目。本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书。 符合 《泾河工业园区北区规划》规划及审查意见 定位为：形成功能完备、产业聚集、生态环保、充满活动的现代化城市工业区，形成以一类工业汽车、装备制造、新材料、节能环保、农副产品加工等为主体，以产业链为纽带的循环经济产业区；引领关中经济开发开放的战略高地；西部统筹科技资源的新兴产业聚集区；拉动泾河乃至西咸新区经济的重要增长极；全国统筹城乡发展的示范区。 本项目位于融豪工业城中小企业创业示范园，根据泾河工业园北区规划图，本项目位于一类工业地块；本项目为人造板材制造，根据《工业项目分类清单》，属一类工业项目。 符合 严格入园企业的准入条件，禁止高污染、高耗能、高风险以及落后产能的企业进入园区，限制涉及电镀、医药加工制造、危险化学品、重金属等行业的企业入园。 本项目不属于高污染、高耗能、高风险以及落后产能的企业。且不属于限制类行业。 符合 优先建设环保基础设施，排水实行雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入地表水体，企业废水必须自行处理达标后经园区管网排入污水处理厂。 本项目仅有生活污水，排入园区污水管网，经化粪池后排入西安市第八污水处理厂 符合 园区内必须采用天然气、电等清洁能源，严格禁止各类燃煤锅炉的建设 本项目生产过程中能源采用电和天然气，不建设燃煤锅炉。 符合 园区内固体废物应分类收集后处理，危险废物和医疗废物应委托有资质的单位安全处置。 本项目固废分类收集，危险废物主要为有机废气处理产生的少量废活性炭、废机油等，设置有危废暂存间，委托有资质的单位安全处置。 符合 高陵渭北工业区建设有限公司中小企业创业示范园一期项目环境影响报告表 入园企业生活污水经园区化粪池后，满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政管网排入西安市第八污水处理厂 本项目仅有生活污水排放，排入园区污水管网，经油水分离器、化粪池后排入西安市第八污水处理厂。 符合 项目需要采取基础减振、隔音，合理布局等措施确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 本项目基础减振、隔声、合理布局，满足要求 符合 引进项目产生的固体废物应分类收集并立足综合利用，对危险废物采用专用容器盛放，严禁与其他一般性固体废物混合存放 本项目产生的生活垃圾交由环卫部门处置，其它生产固废外售，综合利用；危险废物交由有资质单位处置。 符合 表2 项目与相关政策符合性对照表 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《西安市“治污降霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） 实施VOCs专项整治行动。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案，编制VOCs治理技术指南。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展 VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，并纳入环保失信第三方企业名单。扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。到2020年VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求 本项目使用水性聚乙酸乙烯酯胶粘剂和水性UV胶，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T33372-2020）相关要求，属低VOCs胶粘剂。 符合 开展环境空气VOCs监测。 项目建成后，建设单位根据排污许可企业自行监测要求，定期进行自行监测。 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 四、主要任务（一）加大产业结构调整力度2、严格建设项目环境准入新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目为新建涉及VOCs排放的企业，位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园。 符合 3、企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目在涂胶过程中会产生有机废气，环评要求在有机废气产生环节设集气罩，废气收集后，经二级活性炭吸附处理后达标排放。 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 评价要求企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐，并加强对各类设备的检修维护。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCS物料应储存于封闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛放VOCS物料的容器、包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳或防渗设施的专用场地，在非取用状态时应保持加盖、封口、保持密闭。 本项目在生产过程中所使用的胶粘剂存储于封闭容器内，并存放于专用库房，在非取用状态保持加盖、封口、密闭。 符合 VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统。 建设单位在生产过程中应使用低VOC的水性胶，涂胶工序在封闭的生产车间内进行，操作平台上方设集气罩，有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后排放。 符合 企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCS含量等信息，台账保存期限不少于3年。 建设单位健全管理台账，记录生产中所需胶黏剂的名称、使用量、回收量、废弃量去向等信息，台账保存期限不少于3年。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号） 通过使用水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCS含量的胶黏剂，从源头减少VOCS产生。 建设单位拟采用（水基）聚乙酸乙烯酯胶黏剂和水性UV胶（紫外线光固化胶粘剂），减少VOCS产生。 符合 重点对含VOCS物料的储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5来排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCS排放量。 本项目所使用的胶黏剂存储于封闭容器内，并存放于专用库房内；粘结废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后排放。 符合 西安市生态环境局关于规范重点领域无组织废气 染治理的通知（市环发【2019】62号） （一）无组织粉尘：1、全密闭收集处理。企业车间或建筑工地内无组织粉尘浓度高于1mg/m3的工业企业或施工工地，应对该工序无组织粉尘进行全密闭收集处理；2、局部集气处理。凡产尘工序无组织粉尘浓度低于1mg/m3的工业企业或施工工地，可采用多点收集、集中处理的方式进行收集处理。 （二）无组织VOCs：1、设备与场所密闭要求。含醛、酮、酯、醚、醇、苯类、烯烃、烷烃、芳香烃类易挥发VOCs物料应储存于密闭容器、高效密封储罐、封闭式储库、料仓内。VOCs物料转移和输送，必须 用密闭管道或密闭容器、罐车。含VOCs物料（如油墨、涂料、胶粘剂等）生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 1、本项目无组织粉尘主要产生于人造板材的砂光工序，在封闭的生产车间内进行，建设单位拟在操作平台上方设置集气罩，粉尘经收集后经过滤棉滤网处理达标后，20m排气筒排放。 2、本项目生产过程中在涂胶工序中使用的水基型聚乙酸乙烯酯类胶粘剂和水性UV胶（紫外光固化胶粘剂）均外购于周边市场，采用密封式桶装，存放于车间库房内；建设单位拟在涂胶机、热压机上方设置集气罩，有机废气经收集后进入二级活性炭吸附箱，处理达标后经20m排气筒排放。 符合 西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区企业投资负面清单的通知（高政办发【2018】31号） 第一类限制类：一、农林业：1、单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置；2、单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置；3、1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线；第二类禁止类：一、落后生产工艺装备（一）农林业：湿法纤维板生产工艺； 本项目为人造板的二次加工装饰面板的生产，原材料购买市场上成品木板，进行涂胶、贴面、热压等工艺加工成装饰面板，不涉及负面清单中限制类和禁止类生产工艺及设备。 符合 （4）厂区平面布置合理性 本项目购买融豪工业城中小企业创业示范园第16座已建成厂房进行生产。该厂房为生产、办公一体式厂房，根据本项目平面布置图，主要分为生产区和办公区，其中办公区位于车间西侧，为三层建筑，主要包括办公室、职工休息室、餐厅（设独立烟道）、活动室等；东部及中部为生产车间，从北至南依次排列为原料区、成品区、生产区。本项目功能分区明显，平面布置基本合理。 四、项目概况 项目名称：板材装饰面生产线项目 建设单位：西安北方昌林木业有限公司 建设地点：西安高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第16座 建设性质：新建 总投资：3578.754万元，为企业自筹 四邻关系：项目中心地理坐标N：34.502534；E：109.056505。厂区北侧隔园区道路为华辉石材，东侧隔园区道路为嘉宝莉和大华厂房，西侧为园区道路，南侧隔路为泽鑫铝业和新宇鹏汽车零部件厂房。 建设内容：本项目建筑面积8685.12m2，其中生产车间7185.12m2，办公及其他区域1500m2等，购置以热压机为主的生产设备。 生产规模：冷贴纸生产线一条，加工板材2万张/年；热贴木皮生产线一条，加工板材1.5万张/年；热压纸生产线5条（单条生产能力1.5万张/年），加工板材7.5万张/年。 1、项目组成 本项目主要包括生产车间、办公辅助用房、公用工程和环保工程，具体建设内容见表3。 表3 项目工程组成一览表 项目 名称 建（构）筑物名称 建设内容及建（构）筑物规模 备注 主体 工程 1F（h=12m） 生产车间 建筑面积7185.12m2 原料储存区：位于车间北部，外购板材、木皮等存储 新建 生产区：位于车间南部，设冷贴纸生产线1条；热贴木皮生产线1条；热压纸生产线5条 产品储存区：位于车间中部，用于成品的存放 辅助工程 3F（h=12m） 办公及辅助用房 1500 m2 1F：主要包括办公室、原辅材料库房、危险废物暂存间等 新建 2F：主要包括厨房及餐厅、办公室、员工活动区 3F：主要包括员工宿舍、办公室、会议室等办公辅助用房 公用工程 供水 引自市政供水管网 / 排水 本项目无生产废水排放； 职工餐饮废水经油水分离器后同生活污水一起进入园区内化粪池，后排入西安市第八污水处理厂 供电 引自当地城乡电网 供气 引自园区供气管网 采暖、制冷 办公区采用分体式空调，生产区不设采暖制冷设施 交通 项目所在园区北侧为305县道，南侧为泾园九路，交通便利 环保 工程 废气 ①粉尘：集气罩+过滤棉滤网+20m排气筒（1#）排放； ②燃气低氮型模温机废气：耐高温过滤棉滤网+20m排气筒（2#）排放； ③有机废气：集气罩+2级活性炭吸附装置+20m排气筒（3#）排放； ④食堂油烟经油烟净化装置后经专用烟道引至楼顶排放。 新建 废水 本项目无生产废水排放；职工餐饮废水经油水分离器后同生活污水一起进入园区内化粪池，后排入西安第八污水处理厂。 噪声 低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基础减振等。 固废 ①边角料、废包装、废胶桶等收集后外售； ②废机油、废活性炭、含油抹布及手套收集后暂存在厂区危险废物暂存间，定期交有资质单位处置； ③废油脂收集后交专业公司处置；生活垃圾收集后交环卫部门处置。 2、原辅材料及能耗 表4 主要原、辅材料清单 序号 名称 年用量 规格 最大储存量 备注 1 各类成品木板 11万张 1220mm*2440mm 150t 2000t，根据客户需求当地市场外购 2 木皮 1.5万张 220mm*2440mm 1500张 当地市场外购 3 冷贴纸 2万张 1250mm*2460mm 2000张 当地市场外购 4 热贴纸 7.5万张 1250mm*2460mm 7500张 当地市场外购 5 水性胶 10.4t 50L/桶、20L/桶 1.0t 聚乙酸乙烯酯胶粘剂（水基） 6 水性UV胶 0.45t 10L/桶、5L/桶 0.2t 紫外光固化胶粘剂 7 PET膜 1500张 1220mm*2440mm 1500张 当地市场外购 8 导热油 1.8t 0.3t/模温机 1.8t 循 使用 9 天然气 28万m3 / / 园区供气管网 10 水 660t / / 市政供水管网 11 电 7万度 / / 城乡电网接入 原辅材料介绍： ①（水基型）聚乙酸乙烯酯胶粘剂：是以乙酸乙烯酯作为反应单体在分散介质中经乳液聚合而成。该类胶粘剂具有诸多优点：如对多孔材料如木材、纸张、棉布、皮革、陶瓷等有很强的粘结力；能够室温固化，干燥速度快；胶层无色透明，不污染被粘物；对环境无污染，安全无害；单组分，使用方便，清洗容易，储存期长。聚乙酸乙烯酯胶粘剂广泛用于木材加工、织物粘接、家具、纸塑复合、建筑装潢等领域。本项目所用水性胶检验报告见附件6。 ②UV胶：又称无影胶、光敏胶、紫外线光固化胶。是指必须通过紫外线光照才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘结剂使用，也可以作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。UV即英文Ultraviolet Ray的缩写，即紫外光线。紫外线（UV）是肉眼看不见的，是可见光以外的一段电磁辐射，波长在10-400nm的范围。其固化原理为：UV胶中的光引发剂（或光敏剂）在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联和接枝化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。UV固化胶粘剂是由基础树脂、活性单体、光引发剂等主成分配以稳定剂交联剂、耦合剂等助剂组成（预聚物：丙烯酸酯30%-50%）。具有单组分、与自动涂胶机配套；无挥发、固化性快、透明度高等优点。 本项目所使用的水性UV胶与传统UV胶相比具有以下特点：①UV胶流变性能易控制，也可按要求定制粘度；②固化速度快，固化后的UV胶表面干燥不粘手；③降低了UV胶层的易燃性，大大提高产品安全性能；④具有低VOC、低毒性、低刺激性气味；⑤其低聚物是高相对分子质量的水性分散体，但其黏度只与固含量有关，从而解决了光固化涂层高硬度和高柔韧性不能同时兼顾的难题。本项目所用水性UV胶MSDS及相关检测报告见附件7、附件8。 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T33372-2020）相关规定，将胶粘剂分为溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、本体型胶粘剂三种（其中：溶剂型胶粘剂指以挥发性有机溶剂为主体分散介质的胶粘剂；水基性胶粘剂是指以水为主体分散介质的胶粘剂；本体型胶粘剂是指分散介质含量占总量5%以内的胶粘剂），通常，水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂。 本项目所使用的（水基型）聚乙酸乙烯酯胶粘剂、水性UV胶（紫外光固化胶粘剂）均为低VOC胶粘剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T33372-2020），VOC含量限量选取见表5-1。 表5-1 本项目胶粘剂VOC含量限值 序号 应用领域 胶粘剂名称 限值（≤g/L） 1 木工与家具 （水性）聚乙酸乙烯酯胶粘剂 100 2 水性丙烯酸酯胶粘剂 50 ③热贴纸： 根据建设单位提供的相关资料，本项目热压纸木板生产工艺中所使用的贴纸为浸胶纸，生产过程中不再进行涂胶。浸胶纸规格为1250mm*2460mm，浸胶成分主要为（水性）聚乙酸乙烯酯胶粘剂，经计算，本项目所用浸胶纸折合总面积约23万m2，重量约35t。根据《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2012），本项目浸胶纸浸胶量取80%，挥发物含量取7%。浸胶纸主要工艺参数见表5-2。 表5-2 浸胶纸外观要求及相关参数（GB/T28995-2012） 序号 项目 素色装饰胶膜纸 1 外观要求 色差、污斑、白点：明显的不允许；褶皱：影响使用的不允许；边角缺损：在基本尺寸范围内不允许；裂纹：长度不大于50mm且拼合后不影响装饰效果，允许1条；胶泡、胶粉：轻微的允许；漏胶：不允许；粘连：不允许 2 浸胶量 表 纸：60-100（%）；浸胶偏差±8% 3 挥发物含量 表层纸：5.5-9.5（%）；挥发物含量偏差±0.5% 4 预固化度 表层纸：20-70（%）；预固化度偏差±10% 5 耐磨转数 — ④PET膜： PET膜又名耐高温聚酯薄膜。其透明性好，有光泽；具有较好的气密性、保香性和防潮性。具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、可回收性，已广泛应用于感光材料、电子、工业用膜、包装装饰、屏幕保护、光学级镜面表面保护等领域。 3、产品方案 表6 产品方案 序号 名称 规格 年产量 1 冷贴纸板材 1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm 2万张/年 2 热贴木皮板材 1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm 1.5万张/年 3 热压纸板材 1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm 7.5万张/年 4、设备清单 本项目主要设备清单见表7-1。 表7-1 主要生产设备清单 序号 设备名称 型号/参数 单位 数量 1 翻板机 / 台 1 2 升降平台 / 台 6 3 传送台 / 台 2 4 自动进出料机 / 台 5 5 精密锯 / 台 1 6 木皮热压机 BY214×11/24（3）H 台 1 7 木皮热压机 BY250×130/16（3） 台 1 8 冷贴纸机（涂胶、压型一体） / 台 1 9 热贴纸压机 1200T/1400T/1600T/1800T/2000T 台 5 10 燃气低氮型模温机 YYL/YYW 台 6 11 剪切机 MJB-3200 台 1 12 砂光机 SGJ1300R-P 台 1 13 拉丝机 R-RP1300 台 1 14 涂胶机 / 台 1 15 全精密型补涂机 2550# 台 1 16 六灯UV干燥机 2 50# 台 1 17 气泵 / 台 1 18 干式活性炭过滤箱 / 个 2 19 风机 / 个 3 注：本项目生产过程中不使用精密锯，仅在成品展示时需要用精密锯对部分产品切割成较小的方块便于摆放、展示。 本项目设热压木皮生产线1条，热压纸生产线5条，在热压环节需要使用模温机作为热源。本项目共设6台燃气低氮型模温机，无备用。所用燃料为天然气。模温机内自带低氮燃烧系统，低氮燃烧器型号LN-Q/PDF-0.232，燃烧器主要技术参数见表7-2，燃烧试验报告见附件。 表7-2 低氮燃烧器主要技术参数 序号 配件名称 型号 主要技术参数 1 程序控制器 AIC-06 220/240V，50/60HZ 2 点火变压器 AIC-06 220/240V，50/60HZ，10KV 3 火焰监测器 UVS 5AB 220/240VAC，50/60HZ 4 安全切断阀 DEVC25 Pmax360mbar，RP1″ 5 伺服马达 AT31-30T3E 30s/90°，3Nm，4-20mA 6 电源 / 220/380V，50HZ 五、公用工程 1、给水、排水 市政供水管网接入，可满足项目用水需要。 本项目生活污水排入高陵区融豪工业城中小企业创业示范园化粪池，经处理后排入西安市第八污水处理厂。 2、供电 项目所在区城镇电网接入，可满足项目用电需要。 3、供气 经调查，项目所在地天然气管网已接通，可满足本项目天然气使用需求。 4、采暖、制冷 生活办公区采用分体式空调，生产区不设采暖、制冷设施。 六、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，实行一班8小时工作制度，年工作天数300d。本项目设一座小型食堂及职工宿舍，为员工提供食宿。 七、施工进度 本项目计划建设周期2个月，2020年8月-9月，主要包括厂房的装修及设备的安装。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、项目建设地现状 本项目为新建项目，购买融豪工业城中小企业创业示范园第16座已建成厂房进行生产。经现场踏勘，本项目拟购买厂房目前为陕西昆缆电缆有限公司在用生产厂房，暂未移交建设单位。 根据建设单位与融豪工业城中小企业示范园签署的厂房购置协议，陕西昆缆电缆有限公司将于2020年7月底从园区搬出，该厂房于2020年8月交付建设单位使用。项目地现场照片如下： 项目建设地现状 项目建设地现状 2、项目建设地原有污染情况 经调查，陕西昆缆电缆有限公司成立于2016年4月，主要经营范围包括电线电缆生产、电线电缆原材料与附件、橡胶制品的生产加工、普通机械及配件的生产及销售等。本项目拟购买厂房目前为该公司在用生产厂房，该公司在运营期间，产生的污染物主要包括： （1）废气：主要为挤出工序产生的有机废气，经活性炭吸附处理后经排气筒达标排放。 （2）废水：主要为职工生活污水，进入园区化粪池后排入市政污水管网。 （3）噪声：主要为设备噪声及进出厂房车辆交通噪声。 （4）固体废物：主要包括职工生活垃圾、一般固废（废边角料、废包装等）、危险废物（废活性炭、废液压油、含油废抹布等）。生活垃圾交环卫部门处置；废边角料、废包装等外售处理；废活性炭、废液压油等危险废物收集后交有资质单位处置。 3、项目建设地主要环境问题 由于目前厂房仍为陕西昆缆电缆有限公司生产使用，未交付建设单位。经现场踏勘，生产厂房存在以下环境问题： （1）原料、成品、生产环节等分区不明显，各种设备摆放较为混乱。 （2）厂房地面已经进行了硬化，但在生产过程中存在机油滴漏、抛洒现象，机油滴落在地面形成油污，对环境造成了一定影响。 （3）厂房内废包装物、废边角料等一般固废堆放混乱。 4、整改措施 目前，建设单位已跟融豪工业城中小企业示范园管理方签署了厂房购置协议，厂房在陕西昆缆电缆有限公司搬离后、建设单位移交前需进行全面清理，确保废边角料、废包装、危险废物等固体废物均得到合理处置，地面无油渍。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 高陵区位于陕西省关中平原腹地，泾河、渭河两岸，西安市辖域北部。位于东经108°56′16″～109°11′15″，北纬34°25′00″～34°37′30″，东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、泾阳县，北临阎良区；东西长20.55公里，南北宽20.1公里，总面积294平方公里。 本项目位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第16座，项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 高陵区大面积为泾渭河冲积平塬区(一级阶地)，小面积为黄土残塬(二级阶地)及泾渭河道与河漫滩。全境自西北微向东南倾斜，海拔357.5～414米，相对高差56.5米。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以1.8%～2.7%的比降倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，台升较低，略有起伏，由西向东以1.3%～3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水冲刷而成，各向塬的南、北向敞开。滩地总势低平，海拔357.5～360米，由西向东比降为0.7%～2%。该地区地震烈度为Ⅶ度。 根据现场踏勘，项目所在地地势较平坦。 三、气候、气象 高陵区属暖温带大陆性季风区。冬夏季节长，春秋季节短，夏热，冬冷，春暖，秋凉，雨热同季，四季分明。全年大风以东北风最盛行，其次是西南风。冬季以东北风为主，夏季多西南风，年平均风速为2.2m/s。最高气温41.8℃，最低温度-11.5℃，年平均气温13.2℃，一月份平均气温0.9℃，七月份平均气温为26℃以上。本区降水特点为雨、热同季，适于农耕。春、夏、秋三季降水占年总量537.9mm的96.5%。夏季降水不过分集中，冬季雨雪稀少。 四、水文 本项目距离南侧泾河约3.6km。泾河流经高陵区南，是渭河最大的一级支流，由西向东在上马渡村附近汇入渭河。泾河是渭河最大支流。泾河为东西流向，境内流长77km，常流量每秒61m3，流域面积420km2。泾河常年平均流量分别为丰水期75.0m3/s，枯水期19.2m3/s。 据高陵农业资源调查和农业区划报告资料，全县地下水资源约为4631万m3，包括天然补给、灌溉回归重复利用6443万m3/a，年总量为1.1074亿m3。地下水允许开采量为6787万m3/a，主要为潜水和混合层间承压水。 五、植被及生物多样性 高陵属暖温带半干旱季风气候区，灌木草原带。成土母质为黄土，地形分为台塬、残塬、川地平塬和滩地。为泾惠灌区腹地，是古老的农业区。地带性土壤自然植被破坏后，在残留台塬褐土基础上经长期耕种培育而成娄土。由于地形部位不同，水文地质条件差异，形成了多种岩成、水成和耕种熟化土壤。随着灌溉事业的发展，农业发达，自然植被已被改变为人工植被，天然生长植物多混生于栽培植物之中，天然生长草本野生植物有车前子、茵陈、益母草、艾、蒿、雪蒿、铁苋菜、荠菜、马齿苋、大蓟、小蓟、木贼、苦曲菜、枸杞、等。高陵的野生兽类有兔、狐、黄鼠狼、獾、大雁、野鸽、野鸭、猫头鹰等。 经调查，本项目评价范围内无国家级、省级保护植物分布，植被类型简单。且无国家级、省级保护动物及珍稀濒危动物分布。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区域判定 根据陕西省生态环境厅办公室“2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况”公报，2019年西安市环境空气质量综合指数为5.81，比2018年下降4.6%，空气质量优良天数达225天，比2018年增加10天；重污染天数26天，比2018年增加7天。2019年全市颗粒物PM10、PM2.5浓度年均值超标，夏季臭氧污染频发，是影响环境空气质量的主要污染物。 表8 2019年西安市高陵区环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 % 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 46 40 115 不达标 PM10 年平均质量浓度 107 70 152.9 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200 不达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1800 4000 45 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数浓度 169 160 105.6 不达标 根据陕西省生态环境厅办公室“2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况”公报：高陵区2019年度SO2年平均质量浓度11μg/m3，占标率18.3%，CO24小时平均第95百分位浓度1800μg/m3，占标率45%，满足标准限值，达标；NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度分别为46μg/m3、107μg/m3、70μg/m3，占标率115%、152.9%、200%，不满足标准限值，不达标；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为169μg/m3，占标率105.6%，不满足标准限值，不达标。综上，本项目处于不达标区。 2、污染物环境质量现状 本项目其他污染因子现状监测数据引用西安京诚检测技术有限公司《医疗器械物理治疗及康复设备、高分子及医用敷料；卫生消毒产品项目环境现状监测报告》（报告编号：XAH180232A），该项目位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第20座，本项目东南侧55m处，距离较近且处于同一工业园区，能充分代表项目所在地环境质量现状。 监测因子：非甲烷总烃 监测时间：2018年7月29日-8月4日。 监测点位：设2个监测点，1#位于本项目东南55m，2#监测点位于高墙村。 监测频次：连续监测7天，每天4次，取小时平均值。 表9 其他污染因子环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测因子 监测日期 监测点位 执行标准 1# 2# 非甲烷总烃 2018.7.29-8.4 0.11-0.24 0.12-0.25 《大气污染物综合排放标准》详解2.0mg/m3 超标率 0 0 最大超标倍数 0 0 根据监测数据，项目建设地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解中规定的2mg/m3。 二、声环境质量现状 本次声环境质量监测委托西安标研能源检测咨询有限公司进行。 监测时间：2020年5月11-12日，共2天，昼间、夜间各监测一次。 监测项目：为等效连续A声级。 监测布点：共布设4个监测点，分别为厂区东、南、西、北厂界外1m处。 声环境质量现状监测结果见表10。 表10 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 时间 位置 2020.5.11 2020.5.12 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界外1m处 51 39 51 40 2#南厂界外1m处 51 40 51 40 3#西厂界外1m处 49 38 50 39 4#北厂界外1m处 52 41 51 41 评价标准 执行GB3096-2008中2类标准：昼间60，夜间50； 根据声环境质量现状监测结果，厂区东、西、南、北厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表11 主要环境保护目标及保护级别 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离m 经度 纬度 榆楚村 34.502596 109.062052 居住区 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 东 324 枣园 34.509262 109.05 271 北 650 高墙村 34.494319 109.055572 南 670 北李 34.501977 109.044192 西 850 榆楚镇 34.502490 109.069090 东 980 冯家 34.493930 109.064670 东南 1050 皂南村 34.514266 109.062095 北 1200 绳刘村 34.504470 109.039006 西北 1300 北绳刘 34.508749 109.040122 西 1500 邹家 34.491773 109.072008 东南 1600 北楚村 34.516387 109.068146 东北 1700 晏村 34.519570 109.051580 北 1950 桑家村 34.497220 109.031668 西 2200 坡底 34.493541 109.080076 东南 2250 都府王 34.516741 109.075441 东北 2300 彭李 34.516529 109.036388 西北 300

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见表12。 表12 环境空气质量标准限值 区域名 执行标准 级别 污染物 指标 单位 标准限值 1h 24h 项目所在区域 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 标准 SO2 μg/m3 500 150 PM10 μg/m3 / 150 NO2 μg/m3 200 80 TSP μg/m3 / 300 《大气污染物综合排放标准详解》参照限值 非甲烷 总烃 mg/m3 2.0 2、声环境质量 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，标准值见表13。 表13 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 区域名 执行标准 类别 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期：扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准要求；运营期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、无组织排放监控浓度限值；有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求；天然气模温机废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉相关浓度排放限值。 表14-1 施工厂界扬尘浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7mg/m3 表14-2 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 （kg/h） 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 表14-3 挥发性有机物排放控制标准 控制内容 VOCs项目 最高允许排放浓度 最低去除效率 监控位置 有组织排放限值 非甲烷总烃 40mg/m3 80%（85%） 车间或生产设施排气筒 厂内监控点浓度限值 非甲烷总烃 10mg/m3 / / 企业边界监控点浓度限值 非甲烷总烃 3mg/m3 / / 表14-4 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10mg/m3 6mg/m3 监控点处1h平均浓度值 厂房外设置监控点 30mg/m3 20mg/m3 监控点处任意一次浓度值 表14-5 天然气模温机废气执行标准 标准 污染物 排放限值 监控位置 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉相关限值 颗粒物 10mg/m3 烟筒排放口 SO2 20mg/m3 NOX 50 mg/m3 2、废水 运营期生活污水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表15 运营期生活污水排放执行标准 单位：mg/L 污染因子 COD BOD5 NH3-N TN TP SS 《污水综合排放标准》三级标准GB8978-1996 500 300 — — — 400 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 A级标准 500 350 45 70 8 400 本项目执行标准 500 300 45 70 8 400 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表16 环境噪声排放限值 单位：dB（A） 项目 执行标准 类别 标准限值 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量控制 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，项目的总量控制因子为COD：0.15t/a、NH3-N：0.013t/a、SO2：0.034t/a、NOX：0.091t/a、VOCs：0.839t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程（图示） 一、施工期 本项目购买西安融豪工业城中小企业创业示范园空置厂房进行生产，施工期主要包括对现有厂房的简单装修、设备安装。本项目不涉及土建工程，施工期污染较小。 图1 施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 （1）冷贴纸板材生产工艺 图2 冷贴纸木板生产工艺及产污环节 工艺流程简述： （1）备料：本项目原料主要为各类成品木板（规格1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm），通过外购后暂存于原料堆放区。 （2）涂胶-压型：本项目使用的冷贴纸机为涂胶-压型一体机，将整张木板放入冷贴纸机内进行涂胶，该工序使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂（水基型），涂胶后上覆贴纸，压制成型。该过程主要产生有机废气，以非甲烷总烃计。 （3）修边：使用美工刀对贴纸后木板进行修边，去掉木板边缘多余贴纸，成品包装入库待售。该过程产生修边边角料，主要成分为废贴纸。 表17-1 冷贴纸木板生产污染工序及污染物产生一览表 污染工序 主要污染物 主要污染因子 涂胶 废气 设备噪声、非甲烷总烃 修边 噪声、固废 设备噪声、修边边角料 （2）热贴纸板材生产工艺 图3 热贴纸木板生产工艺及产污环节 工艺流程简述： （1）备料：本项目原料主要为各类成品木板（规格1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm），通过外购后暂存于原料堆放区。 （2）覆纸-热压-修边：将热浸胶纸覆在木板上，进入热压机内压制成型，使用美工刀进行修边，成品包装入库待售。热压机热能来源为模温机，温度控制在80-150℃，使用燃料为天然气。该工序产生的污染物主要为设备噪声、有机废气、模温机天然气燃烧废气和修边产生的废贴纸边角料。 表17-2 热贴纸木板生产污染工序及污染物产生一览表 工艺 主要污染物 主要污染因子 热压 废气 设备噪声、非甲烷总烃 修边 噪声、固废 设备噪声、修边边角料 模温机加热 废气 SO2、NOX、颗粒物 （3）热贴木皮板材生产工艺 工艺流程简述： （1）备料：本项目原料主要为各类成品木板（规格1220mm*2440mm，厚度3mm-25mm）和木皮，通过外购后暂存于原料堆放区。 （2）涂胶-拼皮-热压：将整张木板放入涂胶机内进行涂胶，该工序使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂（水基型），涂胶后按客户需求进行拼皮，按相邻层木纹方向互相垂直拼接；贴皮后的木板放入热压机中压制成型。热压机热源来自于天然气模温机，温度控制在80-150℃。该工序产生的污染物主要为设备噪声、涂胶、热压产生的有机废气。 （5）修边：使用美工刀对贴皮后木板进行修边，去掉木板边缘多余木皮。该过程产生修边边角料，主要成分为废木皮。 （6）砂光/拉丝/水性背面：修边后木板根据不同客户需求可选择性进入分支加工的砂光、拉丝及水性背面工序。①砂光：使用砂光机对木板表面进行砂光处理，使板面光洁美观；②拉丝：使用拉丝机对木板板面进行处理，使版面粗糙有纹理；③水性背面：使用全精密型补涂机对贴皮后木板的另一面进行涂胶（水性UV胶），上覆PET膜，后将木板进入六灯UV干燥机进行固化，以达到木板另一面防潮目的。砂光、拉丝工序主要污染物为颗粒物；水性背面工序主要污染物为有机废气。 （7）成品包装入库代售。 图4 热贴木皮板材生产工艺及产污环节 表17-3 热贴木皮板材生产工艺及污染物产生一览表 工艺 主要污染物 主要污染因子 涂胶 废气 设备噪声、非甲烷总烃 热压 废气 设备噪声、非甲烷总烃 修边 噪声、固废 设备噪声、修边边角料 砂光/拉丝/水性背面 废气 设备噪声、颗粒物、非甲烷总烃 模温机加热 废气 颗粒物、SO2、NOX （4）模温机 模温机又称为温度控制机，广泛应用于注塑模具、粘合、压铸等控温行业。一般分为水温机（以水作为加热载体）和油温机（以油作为加热载体）两种。 本项目所用燃气低氮型模温机（加热载体为导热油），主要有主机（炉本体、低氮燃烧器）、循环系统（循环泵、Y型过滤器、高位膨胀槽、低位储油槽、注油泵、油气分离装置等）和温度控制系统（电器控制柜）组成。 其工作原理为：导热油通过高温油泵循环，将加热后的导热油传送至受热设备，使热能设备达到某一温度值，它可对凹凸、弯曲等特殊受热部位，不断滚动式循环加热。油式模温机的热量通过炉管分别以辐射和对流形式将热量传递给中央载热体，由导热油循环泵驱动导热油在加热系统内强制循环，被加热的高温导热油在用户换热设备中与用热工质进行换热，间接穿给用热工质，实现加热目的，换热后的导热油返回加热炉进行二次加热，如此循环。 燃气式低氮模温机 模温机构造图

主要污染源分析： 一、施工期主要污染源分析 本项目购买西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园已建设完成的厂房，仅对其内部进行简单装修，施工过程主要为车辆运输产生的汽车尾气、噪声，设备安装带来的噪声，垃圾清理产生的扬尘、建筑垃圾以及施工人员的生活污水、生活垃圾等，这些污染是暂时性的，施工结束，污染便消除。 1、废气 施工期环境空气污染物主要是设备运输车辆废气和垃圾清理产生的扬尘。运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO及THC等。 2、废水 施工期的废水主要为生活污水。主要污染物为COD、SS、氨氮等。 施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10人计算，则生活污水量约0.32m3/d，主要污染物有COD、SS、氨氮等。 3、噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工期间装修垃圾等。 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，收集后运往垃圾填埋场处置。 本项目厂房已建设完毕，本项目主要是根据后期办公及生产要求对厂房进行简单改装，基本不产生建筑垃圾。 5、生态环境影响 本项目施工期仅对室内进行简单的装修，安装设备，故不存在施工期生态环境影响。 二、运营期主要污染源分析 1、废气 （1）模温机燃料废气 本项目设6台（YYL/YYW型）燃气低氮型模温机，作为本项目热压机热源，根据建设单位提供的资料，模温机极限最小耗气量15.7m3/h，极限最大耗气量25.4m3/h，年运行时间2400小时。模温机正常工作状态下燃料消耗量取中间值19.5m3/h进行计算，则单台模温机天然气日用量117m3，本项目天然气年总用量28万m3/a。天然气在燃烧过程中产生废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 表18 本项目所用天然气主要技术参数 总烃（%） 96.8925 非烃类（%） 3.1075 H2S（mg/m3） 1.21① 露点（℃/4.5MPa） -7 相对密度（d 20℃，101.325KPa） 0.5845 密度（ρ 20℃，101.325KPa） 0.7040 高位热量MJ/m3 （20℃，V（20℃，101.325KPa）） 36.2 低位热量MJ/m3 32.6 注：本项目所用天然气中H2S含量按《天然气》（GB17820-2018）中二类气质量标准20mg/m3确定。 天然气燃烧废气核算过程中，工业废气量、NOX产污系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产与供应行业）产排污系数表中天然气为燃料的数据估算”；颗粒物、SO2、产污系数参考《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，中国环境科学出版社）和《天然气》（GB17820-2012）中相关数据，天然气燃烧污染物产生系数如下： 表19-1 本项目所用天然气产污系数表 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 工业废气量 标m3/万m3-原料 107753 二氧化硫 kg/万m3-原料 1.2 氮氧化物 kg/万m3-原料 15.87 颗粒物 kg/万m3-原料 1.4 经计算，单台模温机工业废气产生量为1260.7m3，本项目天然气燃烧废气年产生量302万m3。本项目选用燃气低氮型模温机，模温机低氮燃烧器参数见表7-2。根据中国特种设备检测研究院对该燃烧器相关实验数据显示，该燃烧器在不同情景设置下NOX浓度见表19-2。 表19-2 低氮燃烧器不同情境下天然气燃烧NOX产生量 项目 单位 结果 项目 单位 结果 最大燃料消耗量 m3/h 25.4 最小燃料消耗量 m3/h 15.7 燃料压力 Pa 5750 燃料压力 Pa 5750 最大输出热功率 KW 275 最小输出热功率 KW 170 燃烧室压力 Pa 73 燃烧室压力 Pa 16 实测烟气中NOX mg/m3 21.00 实测烟气中NOX mg/m3 27.00 折算烟气中NOX （02=3%） mg/m3 20.99 折算烟气中NOX （02=3%） mg/m3 29.46 过量空气系数 / 1.17 过量空气系数 / 1.27 烟气黑度 林格曼级 ＜1 烟气黑度 林格曼级 ＜1 实验数据表明，该低氮燃烧器在不同情景设置下运行，燃烧烟气中NOX含量均＜50mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉相关浓度排放限值50mg/m3。本项目模温机废气中NOX最终排放浓度取30mg/m3。 本项目模温机燃烧烟气经高温过滤棉滤网后经一根20m的排气筒排放。过滤棉滤网颗粒物去除效率90%。NOX排放浓度取《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉相关浓度排放限值50mg/m3。 本项目模温机废气产生及排放统计见表20。 表20 天然气模温机废气产生、排放统计表 污染源 污染物 产生 排放 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 kg/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 kg/a DA 001 废气量 302万m3 302万m3 颗粒物 12.98 0.016 39.2 1.3 0.0016 3.92 SO2 11.12 0.014 33.6 11.12 0.014 33.6 NOX 147.14 0.185 444.36 30 0.038 90.6 注：模温机工作时间2400h/a。 天然气模温机燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉相关浓度排放限值（颗粒物：10mg/m3、SO2：20mg/m3、NOX：50mg/m3）。 （2）工艺粉尘 ①本项目使用美工刀对贴面压型后的木板进行修边，裁掉面板边缘多余的贴纸、木皮等，修边过程中基本无粉尘产生； ②采用剪切机对购买的木皮进行修边，其工作原理为借用运动的上刀片和固定的下刀片采用合理的刀片间隙，对木皮施加剪切力，使其按所需尺寸断裂分离，在剪切过程中基本无粉尘产生； ③在产品展示过程中，仅特殊情况下需要使用精密锯将部分产品切割成小块，便于摆放、展示，切割过程中有木屑产生，由于切割产生的木屑颗粒较大，很快在设备周围5m范围内沉降，加之车间阻隔，粉尘产生量很小，可忽略不计。 ④使用砂光机对木板表面砂光过程中有粉尘产生。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》木质家具制造业产排污系数表，本项目砂光粉尘产生系数150g/m3-原料，粉尘产生约量500kg/a，产生速率0.21kg/h。由于砂光产生的颗粒较大，很快在设备周围5m范围内沉降，加之车间阻隔，仅有少量飘尘（取20%）排出车间，经计算，砂光粉尘最终产生量100kg/a，产生速率0.042kg/h。 建设单位拟在砂光机上方安装集气罩，粉尘经集气罩收集采用过滤棉滤网处理，收集效率85%，处理后废气经一根20m排气筒排放。过滤棉滤网除尘效率90%，经计算，粉尘产生及排放速率见表21，无组织粉尘排放量15kg/a，排放速率0.006kg/h。 表21 运营期粉尘产生及排放统计表 污染物 收集量 kg/a 产生速率kg/h 产生 浓度 mg/m3 处理 效率 排放量 kg/a 排放 速率kg/h 排放 浓度 mg/m3 颗粒物 85 0.035 17.5 90% 8.5 0.0035 1.75 注：风机风量2000m3/h，年工作时间2400h/a。 （3）有机废气 本项目生产过程中使用聚乙酸乙烯酯胶粘剂、UV胶和浸胶纸。在涂胶、热压等工序中有有机废气产生，主要污染物为非甲烷总烃。 ①聚乙酸乙烯酯胶粘剂、UV胶使用量分别为10.4t/a、0.45t/a。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T33372-2020）相关规定，（水基型）聚乙酸乙烯酯胶粘剂和水性UV胶挥发性有机物控制限值分别为100g/L、50g/kg，经计算，有机废气产生量约1062.5kg/a（以非甲烷总烃计）。 ②本项目使用浸胶纸7.5万张，折合面积23万m2，重量约35t。根据《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2012），浸胶纸浸胶量取80%，挥发物含量取7%，经计算，有机废气产生量1960kg/a。 综上，本项目有机废气产生量为3022.5kg/a，产生速率1.26kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求：收集废气中的NMHC初始排放速率≥3kg/h，应配备VOCs处理设施，处理效率不低于80%；对于重点地区，收集废气中的NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配备VOCs处理设施，处理效率不低于85%。 建设单位拟在车间内涂胶机、热压机上方设立集气罩，有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后排放，风机风量10000m3/h，年工作时间2400h/a，集气罩收集效率85%，处理效率＞85%。可收集废气量2569kg/a。废气无组织排放量453.5kg/a，排放速率0.19kg/h。 表22 运营期粘接废气产生排放统计表 污染物 收集量 kg/a 收集 效率 产生速率kg/h 产生浓度 mg/m3 处理 效率 排放量 kg/a 排放 速率kg/h 排放 浓度 mg/m3 非甲烷总烃 2569 85% 1.07 107 85% 385.4 0.16 16 根据计算，运营期非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）有组织排放限值40mg/m3。 （4）食堂油烟 厂区内设一个小型食堂，每日就餐人数20人，厨房使用电和液化气作为燃料，属清洁能源。食堂产生的废气主要是餐饮油烟，属间断排放。根据类比调查，每人每天耗食用油量约为30g，则本项目食堂日耗食用油约为0.6kg，年耗食用油约为180.0kg，厨房所排油烟气中油烟含量约占耗油量的3.0%，则油烟产生量为5.4kg/a。该食堂拟设一台油烟净化器处理油烟，风机风量2000m3/h，日工作时间2h/d，油烟净化器净化效率≥65%，经计算，油烟排放量1.89kg/a，排放浓度1.58mg/m3，＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值。 2、废水 （1）项目用水情况 ①工艺用水 本项目无工艺用水。 ①员工生活用水 本项目劳动定员20人，采用一班8h工作制度，年生产天数300天（2400小时/年），厂区为职工提供食宿。根据《陕西省行业用水定额》DB61/T943-2014并结合项目地用水实际情况，厂区职工日均用水量取110L/d，日用水量2.2m3/d。年生活用水总量660m3/a。 （2）污水产生量 运营期厂区废水主要为职工生活污水（含餐饮废水，餐饮废水约占30%），产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.76m3/d，即528m3/a，其中餐饮废水0.528m3/d，158.4m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。浓度分别为COD：330mg/L、BOD5：165mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L。生活污水经隔油处理后排入园区化粪池内，经污水管网排入西安市第八污水处理厂。 图5 运营期厂区水平衡图 表23 运营期厂区用排水量统计 单位：m3/d 名称 新鲜水量 损耗水量 废水产生量 生活 用水 餐饮用水 0.66 0.132 0.528 其他生活用水 1.54 0.308 1.232 合计 2.2 0.44 1.76 3、噪声 运营期噪声主要来自于进出料机、精密锯、剪切机、热压机、砂光机、拉丝机、气泵、各类风机等设备运行产生的机械噪声。 表24 主要噪声设备源强表 单位：dB（A） 序号 设备名称 位置 数量（台） 噪声级 声源性质 1 进出料机 生产车间 5 65-70 间歇运行 2 精密锯 生产车间 1 70-75 间歇运行 3 剪切机 生产车间 1 70-75 间歇运行 4 热压机 生产车间 7 65-70 间歇运行 5 冷贴纸机 生产车间 1 65-70 间歇运行 6 砂光机 生产车间 1 65-70 间歇运行 7 拉丝机 生产车间 1 65-70 间歇运行 8 气泵 生产车间 1 75-80 间歇运行 9 风机 生产车间 3 75-85 间歇运行 4、固体废物 （1）一般工业固废 ①修边边角料：类比同类生产企业，产生量按原材料的0.5%计算，年产生量20t/a。 ②废过滤棉滤网：年产生量0.5t/a。 ③废胶桶：年产生量0.2t/a。 ④废包装物：年产生量0.1t/a。 （2）生活垃圾 ①本项目劳动定员20人，在厂区内食宿，生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，年生活垃圾产生量6.0t/a。 ②食堂废油脂：年产生量0.04t/a。 （3）危险废物 ①废机油：产生于设备维护过程中，预计年产量0.01t/a。 ②含油废抹布等：产生于设备维护过程中，预计年产量0.01t/a。 ②废活性炭：本项目采用二级活性炭吸附装置净化涂胶产生的有机废气，活性炭去除效率85%，活性炭按饱和吸附率0.4计算，废活性炭产生量7.65t/a。建设单位拟选用活性炭吸附箱尺寸为1500*1250*1250mm，单台内置活性炭350kg，根据本项目活性炭产生量同时考虑活性炭吸附的有效性，环评建议：活性炭更换周期为1月/次。 表25 运营期固体废物产生统计表 序号 名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 处置措施 1 边角料 修边 一般固废 / 10t/a 收集后，外售 2 废过滤棉滤网 除尘 / 0.5t/a 收集后，外售 3 废胶桶 包装 / 0.2t/a 收集后，外售 4 废包装 包装 / 0.1t/a 收集后，外售 5 废机油 设备维护 危险废物 HW08 900-214-08 0.01t/a 收集后危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置 6 含油抹布等 HW08 900-249-08 0.01t/a 7 废活性炭 废气处理 HW06 900-401-06 7.65t/a 8 生活垃圾 办公、生活 一般 固废 / 6.0t/a 垃圾桶收集后，交环卫部门处置 9 食堂废油脂 食堂 一般 固废 / 0.04t/a 收集后交专业机构回收处置

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 （有组织） | 颗粒物 | 39.2kg/a，13mg/m3 | 39.2kg/a，1.3mg/m3 |
|  |  | SO2 | 33.6kg/a，11.12mg/m3 | 33.6kg/a，11.12mg/m3 |
|  |  | NOX | 444.4kg/a，147.1mg/m3 | 90.6kg/a，30mg/m3 |
|  | DA002 （有组织） | 颗粒物 | 85kg/a，17.5mg/m3 | 8.8kg/a，1.75mg/m3 |
|  | DA03 （有组织） | 非甲烷总烃 | 2569kg/a，107mg/m3 | 385.4kg/a，16mg/m3 |
|  | 生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 15kg/a | 15kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 453.5kg/a | 453.5kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.51mg/m3；5.4kg/a | 1.58mg/m3；1.89kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 528m3/a | COD | 330mg/L；0.17t/a | 280mg/L；0.15t/a |
|  |  | BOD5 | 165mg/L；0.087t/a | 148mg/L；0.077t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.013t/a | 25mg/L；0.013t/a |
|  |  | TN | 60mg/L；0.032t/a | 60mg/L；0.032t/a |
|  |  | TP | 5mg/L；0.003t/a | 5mg/L；0.003t/a |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 废油脂 | 0.04t/a | 0 |
|  | 修边 | 边角料 | 10t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废过滤棉滤网 | 0.5t/a | 0 |
|  | 包装 | 废胶桶 | 0.2t/a | 0 |
|  | 包装 | 废包装 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 7.65t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.01t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废抹布手套 | 0.01t/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备 | 设备噪声 | 65-85dB（A） | 50-65dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目购买融豪工业城中小企业创业示范园已建成厂房进行生产，无土建施工，对周边生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工过程主要为车辆运输产生的噪声、扬尘、施工生活污水和生活垃圾等。进行简单装修及设备安装。 一、环境空气影响分析 施工期大气污染物主要为设备运输车辆排放尾气及垃圾清理时产生的扬尘。本项目设备运输车辆较少，且装修活动均在室内，因此本项目车辆运输废气对敏感点影响较小。因清理的垃圾以建筑垃圾为主，主要为大块非粉状垃圾，因此清理时产生的扬尘较小，对周边环境影响不大。且影响均为暂时性的，施工结束污染即消除。 二、水环境影响分析 本项目施工期主要是施工人员产生的生活污水。施工人员生活用水量按每人每天35L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工10人计算，则生活污水量最高约0.28m3/d，主要污染物有COD、SS和氨氮等。该污水排入园区内化粪池处理后经污水管网最终进入第八污水处理厂处理后达标排入泾河，因施工期较短，污水产生量较小，预计施工期污水不会对区域地表水造成污染影响。 三、声环境影响分析 项目施工期主要的噪声污染源为运输设备及物料车辆产生的噪声、设备安装过程中使用的机械设备产生的噪声等。随着施工结束，噪声消失。 四、固体废物影响分析 施工人员施工期间产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期运往当地环卫部门指定的垃圾场卫生填埋处理，不会对周围环境造成明显的影响。施工期设备安装产生的废包装材料交由环卫人员处置。 本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气处理排放方案 图6 运营期厂区废气排放方案 ①模温机燃烧废气：主要为天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX等，废气收集后经过滤棉滤网处理后通过一根20m排气筒（1#）排放。 ②砂光粉尘：主要污染物为颗粒物，砂光机上方设集气罩，废气经过滤棉滤网处理后一根20m排气筒（2#）排放。 ③涂胶、热压废气：主要污染物为非甲烷总烃，在涂胶机、热压机上方设集气罩，废气经收集后通过二级活性炭吸附处理后经一根20m排气筒（3#）排放。 ④食堂油烟：经油烟净化设施处理后排放。 2、污染防治措施可行性分析 （1）排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对排气筒高度相关要求：新建排气筒不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到要求的排气筒，应按高度对应列表的排放速率值严格50%执行。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度相关要求：新建燃气锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。 本项目共设3根排气筒，根据现场踏勘，拟购买生产厂房高度12m，周边为融豪工业城中小企业创业示范园内其他工业厂房，高度在12-15m之间，综上，本项目排气筒高度最终确定为20m，是合理可行的。 （2）废气收集措施可行性分析 工业废气收集目前常用的方式主要包括集气罩点式分散收集和封闭负压集中收集两种形式，两种方式各有优缺点。根据本项目实际情况对比两种集气措施，本项目最终选用集气罩点式分散收集方式对废气进行收集。对比分析见表24，环评要求：建设单位在安装集气罩等收集设施过程中，应严格按照《大气污染工程技术导则》相关要求规范设置，保证收集口风速及收集效率满足相关要求。 表26 废气收集措施可行性分析表 收集方式 优点 缺点 本项目实际情况 集气罩点式分散收集 安装方便；集气罩位置设置较为自由；适用于大、中、小型各类设备分散摆放，价格经济。 收集效率、处理效果低于封闭负压集中收集 废气污染源分别为砂光机、各条生产线的涂胶、热压机，以上设备体型均较大，且与其他生产设备形成完整生产线，不易拆分摆放，此外在压型过程中的钢板更换频率较为频繁，物料运输过程中需要铲车吊装；此外砂光机、热压机等设备上设有专门废气排放管道 封闭负压集中收集 收集效率高 处理效果好 需要对产生废气的生产设备进行全封闭处理/或置于封闭操作室中；适合于中、小型设备集中放置，对于大型设备安装有一定难度；价格较高。 （3）废气处理措施可行性分析 ①过滤棉滤网 本项目颗粒物产生环节主要为模温机燃料天然气燃烧环节、砂光机对木板进行砂光环节。根据工程分析估算，天然气燃烧过程中颗粒物产生量为39.2kg/a，对木板砂光环节颗粒物产生量100kg/a，可收集粉尘量85kg/a，产生量均较小。拟采取“过滤棉滤网+20m排气筒排放”进行处置，过滤棉滤网过滤效率90%。考虑到天然气燃烧废气温度较高，环评建议：采用耐高温玻纤阻燃过滤棉对天然气燃烧废气进行处置。 耐高温玻纤阻燃过滤棉：又称玻璃纤维棉、耐温过滤棉 分类：波浪型、层叠型 材质：玻璃长纤维，以非织物式方式均匀迭合制成。 颜色：白色 耐温：270-300℃ 结构：片状或卷材 过滤经度：≥5μ 特性：价格经济，性能稳定，可在240℃高温下长期使用而不老化，尺寸稳定性极佳，在250℃左右的热收缩率仅为0.1%，短时间暴露于300℃高温下也不会收缩、脆化、软化或者熔融，在500℃以上开始软化。阻燃性能极佳，抗化学性佳，耐湿性强，吸湿度低，使用寿命长。 应用领域：广泛应用于化工厂、火电厂、炼焦厂、冶炼厂、喷漆房以及电弧炉、油锅炉、焚化炉等高烟道和热空气过滤，既能有效除尘，又能抵抗有害烟雾的化学侵蚀。 综上，本项目采用过滤棉滤网处理天然气燃烧烟气和砂光粉尘在技术上是可行的，经济上合理。 ②活性炭吸附箱 图7-1 活性炭吸附箱 图7-2 蜂窝式活性炭过滤网 工作原理：有机废气由风机提供动力，进入活性炭吸附箱，由于活性炭物质表面上存在未平衡和未饱和的分子引力或分子键力，当活性炭表面与废气接触时，就能吸引废气分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，干净气体排放，净化效率可高达85%以上。活性炭吸附箱具有吸附效率高，应用面广，维护方便，能同时处理多种废气的特点，得到广泛应用。本项目仅在涂胶、压型过程中有少量有机废气产生，采用2级活性炭吸附处理是可行的。 ③机械静电光解复合式饮食业油烟净化器 本项目食堂拟设一台机械静电光解复合式饮食业油烟净化器。工作原理为：厨房油烟中的污染物主要为油脂类物质在高温的作用下产生高温气化、裂解形成的从1微米以下到几十微米的污染物微粒。光解静电油烟净化器的超高压静电在净化器内部形成超高压电场，对通过净化器的油烟中的污染物颗粒强烈电离并使之荷电，不仅使5微米以上的污染物颗粒在电场力的作用下实现分离，而且使1微米以下的污染物微粒以及气味分子充分荷电，这些饱和荷电的微粒和气味分子经过吸附处理区的中和处理，即可达到充分除油、除味的功效，净化效率≥65%，本项目采用机械静电光解复合式饮食业油烟净化器去除食堂油烟是合理可行的。 3、污染物排放量核算 表27-1 大气污染物有组织排放核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 1.3 0.0016 0.00392 SO2 11.2 0.014 0.0336 NOX 30 0.038 0.091 2 DA002 颗粒物 1.75 0.0035 0.0085 3 DA003 非甲烷总烃 16 0.16 0.385 有组织排放总计 颗粒物 0.01242 SO2 0.0336 NOX 0.091 非甲烷总烃 0.385 表27-2 大气污染物无组织排放核算表 序号 产污 节点 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排 放量 t/a 标准名称 浓度 限值 1 砂光 颗粒物 车间阻隔、自然沉降、绿化等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 1mg/m3 0.015 2 涂胶 热压 非甲烷总烃 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 0.4535 无组织 颗粒物 0.015 非甲烷总烃 0.4535 4、影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目运营期无组织排放的污染物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 排气筒预测参数见表28，有组织废气预测结果见表29-1、表29-2、表29-3；面源预测参数见表30，无组织废气预测结果见表31。 （1）点源预测 表28 排气筒预测参数一览表 编号 DA001 DA002 DA003 排气筒高度（m） 20 20 20 排气筒出口内径（m） 0.2 0.2 0.5 烟气流速（m/s） 15.2 19.3 15.44 烟气温度（℃） 100 25 25 年排放小时（h） 2400 2400 2400 排放工况 正常 正常 正常 污染物排放速率 (kg/h) P1 PM10 0.0016 0.0035 / SO2 0.014 / / NOX 0.038 / 非甲烷总烃 / / 0.16 表29-1 DA001废气排放预测结果 距源中心下风向距离D（m） PM10 SO2 NOX 浓度 μg/m3 占标率 % 浓度 μg/m3 占标率 % 浓度 μg/m3 占标率 % 25 0.0491 0.0109 0.4292 0.0858 1.1649 0.4660 50 0.0428 0.0095 0.3745 0.0749 1.0164 0.4066 100 0.0414 0.0092 0.3623 0.0725 0.9835 0.3934 150 0.0349 0.0078 0.3056 0.0611 0.8294 0.3318 200 0.0499 0.0111 0.4363 0.0873 1.1843 0.4737 500 0.0517 0.0115 0.4522 0.0904 1.2274 0.4910 1000 0.0291 0.0065 0.2548 0.0510 0.6916 0.2766 1500 0.0188 0.0042 0.1641 0.0328 0.4454 0.1782 2000 0.0135 0.0030 0.1181 0.0236 0.3207 0.1283 2500 0.0103 0.0023 0.0902 0.0180 0.2447 0.0979 下风向最大落地浓度（311m） 0.0593 0.0132 0.5190 0.1038 1.4088 0.5635 D10%最远距离 / / / 表29-2 DA002废气排放预测结果 距源中心下风向距离D（m） PM10 浓度μg/m3 占标率% 25 0.1430 0.0318 50 0.1106 0.0246 75 0.2462 0.0547 100 0.3852 0.0856 150 0.4598 0.1022 200 0.4404 0.0979 500 0.2223 0.0494 1000 0.0984 0.0219 1500 0.0582 0.0129 2000 0.0396 0.0088 2500 0.0292 0.0065 下风向最大落地浓度（152m） 0.4599 0.1022 D10%最远距离 / 表29-3 DA003废气排放预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 浓度μg/m3 占标率% 25 3.3165 0.1658 50 3.1707 0.1585 100 17.6100 0.8805 150 21.0170 1.0509 200 20.1300 1.0065 500 10.1610 0.5081 1000 4.1960 0.2248 1500 2.6616 0.1331 2000 1.8108 0.0905 2500 1.3348 0.0667 下风向最大落地浓度（152m） 21.0200 1.0510 D10%最远距离 / ②面源预测 表30 面源调查参数清单 面源名称 面源长度 （m） 面源宽度（m） 面源初始排放高度（m） 排放 工况 评价因子源强（kg/h） PM10 非甲烷总烃 厂房 112 70 12 正常 0.0063 0.189 城市/农村 城市/农村 城市 人口数 342200 最高温度℃ 41.8 最低温度℃ -11.5 土地类型 城市 区域湿度条件 中等湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离 / 岸线方向 / 表31 运营期无组织废气预测结果 距源中心下风向距离D（m） PM10 非甲烷总烃 浓度μg/m3 占标率% 浓度μg/m3 占标率% 10 1.3004 0.2890 39.0120 1.9506 25 1.6335 0.3630 49.0050 2.4503 50 2.1272 0.4727 63.8160 3.1908 100 2.3203 0.5156 69.6090 3.4805 200 1.7283 0.3841 51.8490 2.5924 500 0.7376 0.1639 22.1280 1.1064 1000 0.3216 0.0715 9.6471 0.4824 1500 0.1951 0.0433 5.8518 0.2926 2000 0.1328 0.0295 3.9831 0.1992 2500 0.0984 0.0219 2.9510 0.1476 下风向最大落地浓度95m 2.3255 0.5168 69.7650 3.4882 D10%最远距离 / / 对比《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判定表，运营期颗粒物、非甲烷总烃1%＜最大占标率＜10%，本项目评价等级为二级。本项目排放的污染物对周边环境影响较小，不会改变周围大气环境功能，不会降低区域环境空气功能级别。 二、水环境影响分析 1、废水处置措施及达标分析 （1）生产废水 本项目无生产废水产生。 （2）生活污水 ①达标分析 运营期厂区废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.76m3/d，即528m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。浓度分别为COD：330mg/L、BOD5：170mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L。生活污水经隔油池后排入园区化粪池，经污水管网排入西安市第八污水处理厂。 表32 运营期生活污水产生及排放一览表 污染因子 COD BOD5 NH3-N TN TP 生活污水量（m3/a） 528 产生浓度（mg/L） 330 165 25 60 5 产生量（t/a） 0.17 0.087 0.013 0.032 0.003 化粪池去除效率（%） 15% 10% / / / 排放浓度（mg/L） 280 148 25 60 5 排放量（t/a） 0.15 0.077 0.013 0.032 0.003 GB8978-1996排放标准（mg/L） 500 300 — — — GB/T31962-2015 A级标准（mg/L） 500 350 45 70 8 本项目执行标准 500 350 45 70 8 本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB68978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，对周围地表水环境产生影响较小。 2、依托设施概况及措施可行性分析 本项目位于西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园。根据调查，西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园现有化粪池处理规模为300m3/d，位于园区南侧，已建成使用。项目废水排放量约1.76m3/d，仅占化粪池日处理能力的0.59%，西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园各标准厂房污水管网已铺设到位，废水排口均与化粪池衔接。因此，化粪池可接收本项目废水。 西安市第八污水污水处理厂位于西安市经济技术开发区泾渭新城东南角，泾河北岸。占地面积150亩，服务面积25km2，处理水源主要为市政污水和部分废水。其设计处理能力为10万m3/d，采用卡鲁赛尔氧化沟工艺，处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）中一级A标准，污泥采用浓缩、离心一体脱水处理，现处理水量为8.4万m3/d，市政污水管网可接纳本项目废水，对于污水处理厂的处理规模，本项目废水产生量较小，水质简单，排入西安市第八污水处理厂冲击较小。 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合 排放口类型 污染物治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、TN、TP、BOD、NH3-N 经管网排入西安市第八污水处理厂 间断 TW001 化粪池 / DW001 是( 否□ 企业总排口 表34 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 万t/a 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准限值mg/L 1 DW 001 0.053 排入西安市第八污水处理厂 间断排放 全天 西安市第八污水处理厂 COD 500 BOD5 350 NH3-N 45 TN 70 TP 8 表35 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 DW001 COD 280 0.0005 0.15 BOD5 148 2.57×10-4 0.077 NH3-N 25 4.33×10-5 0.013 TN 60 1.07×10-4 0.032 TP 5 1.0×10-5 0.003 全厂排放口合计 COD 0.15 BOD5 0.077 NH3-N 0.013 TN 0.032 TP 0.003 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 三、声环境影响分析 1、声源概况 运营期噪声主要来自于进出料机、精密锯、剪切机、热压机、风机等设备运行产生的机械噪声。设备噪声源具有声级较大、位置固定等特点，在采取隔声、减振等措施后降噪效果明显。 2、拟采取的噪声治理措施 本项目噪声源分布较为集中（位于1层生产车间内），为降低设备噪声对周边环境影响，建设单位拟采取如下减缓措施： ①选用低噪声设备，加强定期维护保养，使设备处于良好运转状态。 ②优化车间布局，将声源较大的设备布置在距离敏感点较远的一侧。 ③精密锯、剪切机等设备均处于封闭的生产车间内，设备底座安装减振垫。 ④风机等设备放置于封闭生产车间内，进出排气口安装消声器。 表36 采取降噪措施后源强 序号 设备名称 单台设备 声级dB（A） 治理措施 降噪后 源强dB（A） 1 进出料机 65-70 厂房隔声、基础减振 50-55 2 精密锯 70-75 厂房隔声、基础减振 55-60 3 剪切机 70-75 厂房隔声、基础减振 55-60 4 热压机 65-70 厂房隔声、基础减振 50-55 5 冷贴纸机 65-70 厂房隔声、基础减振 50-55 6 砂光机 65-70 厂房隔声、基础减振 50-55 7 拉丝机 65-70 厂房隔声、基础减振 50-55 8 气泵 75-80 厂房隔声、基础减振 60-65 9 风机 75-85 隔声、减振、吸声 60-65 3、影响预测 本次环评采用①点源衰减模式： 式中：L(r)—预测点处A声级； L(r0)—参考点处声源A声级； r—声源距预测点距离，m； r0—参考位置距离，本项目取1m； ②噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 对本项目噪声影响进行预测分析，影响预测结果如下： 表37 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 评价点位置 噪声贡献值 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 1# 48.2 / 60 50 南厂界 2# 49.8 / 西厂界 3# 29.8 / 北厂界 4# 34.2 / 根据噪声预测结果，通过采取上述措施，项目运营期厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾，采用的处置措施如下： 表38 运营期固体废物处置一览表 序号 名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 处置措施 1 边角料 修边 一般固废 / 10t/a 收集后，外售 2 废过滤棉滤网 除尘 / 0.5t/a 交过滤棉供货商回收处置 3 废胶桶 包装 / 0.2t/a 收集后，外售 4 废包装 包装 / 0.1t/a 收集后，外售 5 废机油 设备维护 危险废物 HW08 900-214-08 0.01t/a 收集后危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置 6 含油抹布等 HW08 900-249-08 0.01t/a 7 废活性炭 粘接压型 HW06 900-401-06 7.65t/a 8 生活垃圾 办公、生活 一般 固废 / 6.0t/a 垃圾桶收集后，交环卫部门处置 9 食堂废油脂 食堂 一般 固废 / 0.04t/a 收集后交专业机构回收处置 环评要求：建设单位应在厂区内设置一般固废暂存间/区，规范一般固体废物的暂存，严禁乱堆乱放。 厂区运营期间设备维护产生的废机油、沾染了油污的废抹布、手套，活性炭吸附箱产生的废活性炭均属于危险废物。建设单位拟在1楼车间西侧建设独立的危险废物暂存间（10m2），危险废物经收集后，放置于危废暂存间内，定期交有资质单位进行处置。危险废物应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定，使用符合标准的容器盛装，危废暂存间要做到防渗、防风、防雨、防晒；同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等，设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度，定期交由有资质的单位处理。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境基本无影响。 五、土壤环境影响分析 （1）项目类别及土壤污染类型 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目为装饰面板的加工生产，属于C2029其他人造板制造。土壤影响类型为：污染影响型。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。 表39 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 制造业 设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 有化学处理工艺的 其他 本项目类别 √ （2）等级划分 ①将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地规模属于小型。 ②建设项目周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。本项目位于工业园区，周边均为工业企业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。 ③根据土壤环境评价项目类别、项目占地规模及土壤环境敏感程度划分工作等级，本项目属于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 六、风险评价 （1）环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，本项目涉及的风险物质主要是废机油、废活性炭等危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当存在多种危物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 其中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100； 表40 危险物质数量及临界量比值表 物质 储存量（t） 临界量(t) q/Q 废机油、等活性炭危险废物 1.92 5 0.19 项目 Q 值∑ 0.19 根据上表，本项目Q=0.19＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级划分 表41 评价工作等级确定表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018评价等级划分原则，本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （3）风险识别 危险废物暂存间内的废机油、废活性炭等发生意外，处理不当对环境造成的风险。 （4）风险防范措施 ①废物处理过程风险防范措施 车间设备进行定期检修和循环检查的过程中，应对废物处理设施进行定期检查，同时对废物处理的设施应设置专人进行日常维护；一旦废气等环保设施出现故障时，应立即停产检修；环保设施应确保日常运行，如发生人为原因导致设施未正常运行，责任人应接受处罚并承担事故排放责任，若废物处理设施因故未能运行，应该停产检修。 ②加强防范措施和日常管理 加强企业的防范意识和管理能有效防范环境风险事故的发生，能迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，其最主要的方法是制定企业环境风险防范管理制度。该制度的制定，应以预防为主、全面覆盖、突出重点为主要原则，将公司内突发环境风险事故的控制和处置行为进行规定，成立相关部门及相关人员负责风险防范事宜。应定期对制度内容进行培训，梳理严谨规范的防范意识和管理。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 （5）环境风险评价结论 综上所述，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大限度的减少对周边环境可能造成的影响，项目的环境风险水平是可以接受的。 表42 建设项目环境风险简单分析内容 项目名称 板材装饰面生产线项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （高陵）区 （）县 融豪工业城 地理坐标 经度 109.056634 纬度 34.502587 主要危险物质 及分布 危险废物暂存间：废机油、废活性炭 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 废机油、废活性炭等存储不当，对周边土壤及地表水的污染。 风险防范 措施要求 加强管理，制定管理制度，项目危废暂存间采用重点防渗，危险废物分类存储，专用容器存放 填表 说明 本项目产生风险为：危险废物暂存间内废机油、废活性炭等存储不当对环境产生的风险 七、环境管理与监测计划 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量制度。在保证项目正常运营的情况下，更好的监控项目环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，须制定项目环境管理和监测计划。 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理，建设单位拟采取环境管理如下： ①建立健全的环境管理制度，设置专职环保人员1-2人，负责日常环保安全，定期开展环保检查和环境监测工作； ②贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度及细则； ③加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ④建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备及环保设施运行情况，杜绝事故排放的发生。 ⑤应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （2）运营期环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定营运期污染源监测计划一览表见表43。 环境监测的取样及分析技术应在满足监测内容基本要求的前提下，择优选取。企业环保部门应负责将监测结果记录、整理、存档，并按规定编制表格或报告，报送环境保护行政主管部门。 表43 运营期环境监测计划 污染源 监测点位 监测频率 监测项目 监测机构 废气 DA001排气筒出口 年/次 PM10、SO2、NOX 委托有资质监测单位进行 DA002排气筒出口 年/次 PM10 DA003排气筒出口 年/次 非甲烷总烃 厂界（上风向1个点，下风向10m范围内3个点） 年/次 PM10、非甲烷总烃 厂区内 年/次 非甲烷总烃 噪声 东、西、南、北 厂界外1m处 季度/次 等效连续A声级 七、环保投资概算 本项目总投资3578.754万元，其中环保投资18.9万，占总投资的0.53%。本项目具体环保投资以实际设计核算为准。项目环保工程及其投资见下表。 表44 项目环保投资概算 主要污染源 处理措施与设施 数量 投资额（万元） 废气 模温机废气 过滤棉滤网+20m排气筒 1套 1.5 工业粉尘 过滤棉滤网+20m排气筒 1套 1.5 有机废气 2级活性炭吸附+20m排气筒 1套 3.5 食堂油烟 油烟净化器 1台 1.0 废水 生活污水 油水分离器 1台 0.6 固废 生活垃圾 垃圾箱 4个 0.2 废油脂 专用收集桶 1个 0.1 一般工业固废 一般固废暂存区 1处 / 危险废物 危废暂存间 1间 2.0 专用收集桶 4个 0.5 噪声 设备运行噪声 基础减振、隔声、消声 配套 6.0 管理 定期监测、人员培训等 2.0 总计 18.9 八、环保设施验收清单 表45 环保设施验收清单 类别 环保设施名称 位置 数量 验收标准 废气 集气罩+过滤棉滤网+20m排气筒 生产车间 1套 GB16297-1996二级排放标准 过滤棉滤网+20m排气筒 生产车间 1套 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）相关限值 集气罩+2级活性炭吸附+20m排气筒 生产车间 1套 DB61/T1061-2017和GB37822-2019相关限值要求 油烟净化器 食堂 1套 GB18483-2001小规模标准限值 噪声 基础减振、隔声、消声 设备 配套 GB12348-2008中2类标准要求 废水 油水分离器 3F 食堂 1台 GB8978-1996排放标准 GB/T31962-2015 A级标准 一般固废 垃圾箱 办公区 4个 处置率100％ 废油脂收集桶 食堂 1个 处置率100％ 危险废物 危废暂存间 库房 1处 相应危废处理资质单位处理，处置率100％ 危废收集桶 / 4个 环境管理 编制环境管理制度以及环境监测计划，定期进行人员培训 九、污染物排放清单

表46 主要污染物排放清单 环境 因素 验收清单 执行的环境标准及污染物排放管理要求 排放源 污染物排放清单 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 排污口/验收位置 数量 污染物 排放浓度 排放量 总量指标 废气 DA001 （有组织） 颗粒物 1.3mg/m3 3.92kg/a / 过滤棉滤网+20m排气筒 排气筒 1个 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） SO2 11.12mg/m3 33.6kg/a 33.6kg/a NOX 30mg/m3 90.6kg/a 90.6kg/a DA002 （有组织） 颗粒物 1.75mg/m3 8.8kg/a / 集气罩+过滤棉滤网+20m排气筒 排气筒 1套 GB16297-1996二级排放标准 DA003 （有组织） 非甲烷总烃 16mg/m3 385.4kg/a 385.4kg/a 集气罩+2级活性炭吸附+20m排气筒 排气筒 1套 DB61/T1061-2017和GB37822-2019相关限值要求 生产车间 （无组织） 颗粒物 / 15kg/a / 车间阻隔、自然沉降 厂界 4个 GB16297-1996无组织监控浓度限值 非甲烷总烃 / 453.5kg/a 453.5kg/a / 厂界 4个 DB61/T1061-2017和GB37822-2019无组织相关限值要求 食堂 油烟 1.58mg/m3 1.89kg/a / 餐饮业油烟净化器，净化效率≥65% 排气口 1个 GB18483-2001小规模标准限值 废水 生活污水 528m3/a COD 280mg/L 0.15t/a 0.15t/a 食堂废水隔油处理后与生活污水进入园区化粪池，排入西安市第八污水处理厂 化粪池出水口 1个 GB8978-1996排放标准 GB/T31962-2015 A级标准 BOD 148mg/L 0.077t/a / NH3-N 25mg/L 0.013t/a 0.013t/a TN 60mg/L 0.032t/a / TP 5mg/L 0.003t/a / 噪声 设备 设备噪声 / 50-65dB / 厂房隔声、基础减振等 厂界 配套 GB12348-2008 2类 固体 废物 办公生活 生活垃圾 / 6.0t/a / 垃圾箱 / 4个 处置率100% 生活 废油脂 / 0.04t/a / 专用收集桶 1个 修边 边角料 / 10t/a / 一般固废暂存间 / 1间 废气处理 废过滤棉网 / 0.5t/a 包装 废胶桶 / 0.2t/a / 包装 废包装 / 0.1t/a / 设备维护 废机油 / 0.01t/a / 危险废物暂存间 危险废物收集桶 / 1间 4个 废手套等 / 0.01t/a / 废气处理 废活性炭 / 7.65t/a 注：固体废物排放量一栏中的量为固体废物处置量。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 大气 污染物 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX等 | 过滤棉滤网+20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+过滤棉滤网+20m排气筒 | GB16297-1996二级标准 |
|  |  | DA003 | 非甲烷总烃 | 集气罩+2级活性炭吸附+20m排气筒 | DB61/T1061-2017和GB37822-2019相关限值 |
|  |  | 生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 车间阻隔、自然沉降 | GB16297-1996无组织排放相关限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | DB61/T1061-2017和GB37822-2019相关限值 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准 |
|  | 水污 染物 | 办公生活 | COD、BOD5、氨氮等 | 餐饮废水经隔油后与生活污水一同进入经园区化粪池处理，后排入西安市第八污水处理厂 | GB68978-1996《污水综合排放标准》三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准 |
|  | 固体 废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 处置率100% |
|  |  | 生活 | 废油脂 | 交专业机构处置 |  |
|  |  | 修边 | 边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废气处理 | 废过滤棉网 | 供应商回收处置 |  |
|  |  | 包装 | 废胶桶 | 收集后外售 |  |
|  |  | 包装 | 废包装 | 收集后外售 |  |
|  |  | 设备维护 保养 | 废机油 | 分类收集，危废暂存间储存，定期交有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废抹布等 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 机械噪声 | 厂房隔声、基础减振 | GB12348-2008 3类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目购买融豪工业城中小企业创业示范园内已建成厂房进行生产，无土建施工。不会对周边生态环境基本无影响。 |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 西安北方昌林木业有限公司“板材装饰面生产线项目”总投资3578.754万元，购买西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园已建成厂房进行生产。项目建筑面积8685.12m2，其中生产车间7185.12m2，办公及其他区域1500m2等，购置以热压机为主的生产设备。生产规模：冷贴纸生产线一条，加工板材2万张/年；热贴木皮生产线一条，加工板材15000张/年；热压纸生产线5条（单条生产能力1.5万张/年），加工板材7.5万张/年。 2、区域环境质量 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室“2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况”公报，本项目处于不达标区。根据监测数据，项目地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解中规定的2mg/m3。 （2）声环境质量现状 根据声环境质量现状监测结果，厂区东、西、南、北厂界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 3、运营期环境影响评价结论 （1）废气 主要包括天然气模温机加热废气、砂光粉尘及涂胶、热压工序产生的有机废气。其中模温机加热废气经过滤棉滤网处理达标后通过1根20m排气筒排放；砂光粉尘由集气罩收集后，经过滤棉滤网处理达标后通过1根20m排气筒排放；涂胶、热压产生的有机废气由集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理达标后通过1根20m排气筒排放。经预测，运营期颗粒物、非甲烷总烃最大占标率＞1%且＜10%，本项目评价等级为二级。污染物对周边环境影响较小，不会改变周围大气环境功能，不会降低区域环境空气功能级别。 食堂油烟采用油烟净化器，经计算，油烟排放浓度为1.58mg/m3＜2.0mg/m3，油烟排放量为1.89kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值。 （2）废水 本项目无工艺废水排放。 项目建成后产生的废水主要为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。食堂废水经隔油处理后与生活污水进入园区内独立的化粪池，处理后排入西安市第八污水处理厂，对周边环境基本无影响。 （3）噪声 经预测，运营期厂区东、西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目运营期对周边声环境影响不大。 （4）固体废物 运营期主要固体废物包括职工生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 员工生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交环卫部门统一处置；食堂废油脂经专用桶收集后定期由专业机构处置；生产过程中产生的边角料、包装产生的废胶桶、废包装物均属一般固体废物，收集后统一外售；废过滤棉滤网交供应商回收处置；保养维修过程中会产生的废机油、废抹布及手套及活性炭吸附箱产生的废活性炭属危险废物，暂存在厂区危险废物暂存间内，定期交有资质单位代为处置。 本项目产生的固废均得到合理处置，对周边环境影响不大。 4、环保投资 项目总投资3578.754万元，其中环保投资18.9万元，占总项目投资的0.53%。 5、评价结论 本项目符合国家产业政策及西安市高陵区相关规划要求。项目在完善各种污染物治理措施后，不会对周围环境造成明显影响。在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，从污染物达标角度分析，本项目是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求对本项目产生的危险废物进行管理、贮存。 （2）严格落实各项污染防治措施，保证各项污染物达标排放。 （3）合理布局，采取切实有效措施减小设备噪声对周边环境影响。 （4）规范化使用机油，杜绝抛洒现象发生，洒落地面的机油及时用抹布吸收后收集回用。 （5）强对一般工业固体废弃物的分类分区存放，统一管理，禁止乱堆乱放。 2、建议 （1）为保护车间内空气质量，建议加强车间局部通风。 （2）加强对设备的维护保养，减少设备异常发生的噪声。 （3）加强车间内工作人员的防护，保障职工健康安全。 （4）有机废气处理在安全条件及技术可行的情况下，建设单位可考虑采用吸附之后脱附燃烧技术处理有机废气，减少废活性炭产生量。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日