# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西金陶诚基投资管理有限公司 |
| 法人代表 | 刘建华 | 联系人 | 王镐 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市高新区高新二路2号20层12003室 |
| 联系电话 | 13991192373 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 西安市雁塔区南三环与西万路十字向东600m路北绿地内 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | F5265机动车燃油零售 |
| 占地面积 （平方米） | 660 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 45.5 | 环保投资占总投资比例 | 30.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 近年来，随着中国经济的快速发展、交通基础设施不断改善和机动车保有量的快速增加，对成品油需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为满足目前的市场需要，2015年6月23日陕西省商务厅发布《陕西省商务厅关于同意延长壳牌石油有限公司西安北石桥等16个加油站建设的批复》（陕商函〔2015〕427号），本项目属于其附表中“3 延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站”，此批复有限期一年（见附件2）。陕西金陶诚基投资管理有限公司于2016年4月在西安市南三环与西万路十字向东600m路北绿地内建成延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站，2016年5月25日取得西安市安全生产监督管理局下发的危险化学品经营许可证，并于2019年5月24日期满换证（证书编号：陕西危化经字〔2016〕004008）（见附件3）。在批复有限期内完成建设，因零售经营批建设单位方面的原因，一直未投产，未取得成品油准证书。本项目总投资150万元，占地面积762.81m2，总建筑面积266.34m2，建设加油区、油罐区、罩棚、站房等，共设2台20m3汽油罐，总罐容为40m3，属于三级加油站。项目投产后预计年销售油品1825t。 本项目位于西安市南三环与西万路十字向东600m路北绿地内，往来车流量较多，根据车流量计算，日加油量约为汽油5.0t/d，因此加油站设置销售规模年销售汽油1825t是比较合理的。结合项目建设情况，经检索依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属“四十、社会事业与服务业”中“124加油、加气站——新建、扩建类项目”，应编写环境影响报告表。 2020年6月，陕西金陶诚基投资管理有限公司委托我公司承担该公司延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站环境影响评价工作（见附件1），并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织技术人员认真研究了该项目的有关材料，经过现场踏勘和调研，依据项目性质、污染特征和区域环境状况，依照环境影响评价技术导则的要求编制了项目环境影响评价报告表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门审批。 现场勘察时，本项目目前已完成建设内容，尚未运行，属于未批先建项目，待环保手续审批通过后正式投入生产，现申请补办环保审批手续。 二、分析判定相关情况 1、与产业政策的相容性分析 本项目属于机动车燃料零售行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。同时，本项目包含在陕西省商务厅于2015年6月23日发布的《陕西省商务厅关于同意延长壳牌石油有限公司西安北石桥等16个加油站建设的批复》（陕商函〔2015〕427号）中“3 延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站”，此批复有限期一年。项目于2016年4月已完成建设，在批复有效期内完成建设。本项目与项目符合国家产业政策及地方有关规定。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，且项目属于《市场准入负面清单（2019年版）》许可准入类中“六、批发和零售业42未获得许可、配额或资质，不得从事农产品、原油等特定商品、技术、服务的经营、流通贸易和进出口（含过境）”项，必需取得商务主管部门对成品油零售经营资格审批，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、与挥发性有机物防治政策相符性分析 表1-1 挥发性有机物防治政策相符性分析一览表 序号 控制文件名称 要求 本项目情况 符合性 1 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）》 加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。 本项目为加油站建设，不属于重点行业，且已设置一次油气回收、二次油气回收和三次油气回收设施，可有效降低VOCs无组织排放。 符合 2 《挥发性有机物防治技术政策》 VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销售过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs 含量的产品。 3 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》 为进一步加强和规范加油站三次油气回收设施运行管理，努力减少挥发性有机物对大气质量的影响，确保完成《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）目标任务，陕西省商务厅制定了《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》。要求陕西省内有汽油销售业务的加油站必须安装三次油气回收。 4 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)修订版》 重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。加强挥发性有机物监督性监测能力建设，重点企业安装在线监测系统，挥发性有机物排放重点工业园区建设挥发性有机物空气质量自动监测站。 5 《西安市“铁腕治霾•保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。加强挥发性有机物监督性监测能力建设，重点企业安装在线监测系统，挥发性有机物排放重点工业园区建设挥发性有机物空气质量自动监测站。 6 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》 西安市内有汽油销售业务的加油站必须安装三次油气回收 7 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理 3、项目选址合理性分析 （1）周边情况合理性 本项目厂址周边无明火或散花火花地点，项目所在地东侧为城市绿地，西侧为规划路，北侧为人行通道，南侧为南三环辅道。建设地址地理位置优越，交通便利。 （2）用地合理性 本项目加油站选址位于西安市南三环与西万路十字向东600m路北绿地内，属于新建（未批先建）项目，2013年1月21日取得西安市规划局《关于新建公厕并增设自助式加油零售网点的规划意见》（见附件4）；2013年7月17日取得西安市市容园林局《关于还建三座公厕同时增设自助便携式加油站的意见》（见附件5）；2013年12月26日取得西安市城市建设砍伐、迁移城市树木占用城市绿地审批表，同意建设（见附件6）。上述文件为占用绿地修建公厕，公厕附带自助加油功能，与实际建设的非自助加油站不符，建议建设单位后续补办对应用地手续文件。建设项目的施工期在2016年已完成，按要求已完成应当补偿相应的绿地面积和绿化建设费用。 （3）生态环境合理性 经调查，项目区不属于基本农田保护区，周边无饮用水水源地等敏感目标。本项目用地取得西安市城市建设砍伐、迁移城市树木占用城市绿地审批表，建设项目的施工期在2016年已完成，按要求已完成应当补偿相应的绿地面积和绿化建设费用。 综上所述，项目厂址区域交通方便。项目实际建设与文件中自助加油站不符，但从环保角度分析，项目所从事的生产活动产生的污染物均能达标排放，废气经一次、二次、三次油气回收处置；生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。项目选用低噪声设备，固废合理处置后，可以有效控制对项目周围的影响。 4、项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。 表1-2 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析一览表 项目 要求 本项目情况 符合性 双层罐设置 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法。 选用内钢外玻璃纤维增强塑料卧式储罐。 符合 地下水日常监测 处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 环评要求运营期在埋地油罐区地下水流向的下游设置地下水长期监测井；根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中地下水监测指标及频率进行日常监测。 符合 5、项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）符合性分析 本项目加油站等级为三级站，位于西安雁塔区西安市雁塔区南三环与西万路十字东600m路北绿地内。根据表1-3可知，油罐及防渗设施均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关要求。 表1-3 油罐及防渗设施与《汽车加油加气站设计与施工规范》符合性分析 项目 要求 本项目情况 符合性 油罐 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 加油站的储油罐采用卧式双层油罐，油罐材质为内钢外玻璃纤维增强塑料。 符合 防渗设施 采取防治油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：1.单层油罐设置防渗罐池2.采用双层油罐；装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位，也应采取相应的防渗措施；其埋地加油管道应采用双层管道。 加油站采用双层油罐；油罐的人孔井、卸油口、加油机底部采取防渗措施。这些部位内表面衬环氧树脂的防渗层；外表面采用改性沥青施做防水处理，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入。埋地加油管道为双层管道。 符合 依据平面布置图的有关内容，本项目加油站站内设施与站外构筑物的安全间距见表1-4所示。 表1-4 加油站站内设施与外部构筑物安全距离表（m） 站外建（构）筑物 汽油罐 汽油加油机 汽油 通气管管口 结论 南三环辅道 （主干路） 规范 5.5 5.0 5.0 符合规范 实际 9.4 10.7 11.7 规划路（主干路） 规范 5.5 5.0 5.0 符合规范 实际 14.3 13.6 12.3 停车场 （三类保护物） 规范 7 7 7 符合规范 实际 17.4 21.9 21.5 架空电力线（杆高15m，有绝缘层） 规范 5 5 5 符合规范 实际 22.4 26.9 26.5 根据上述表格结果延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站选址与站外构筑物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关要求。 本项目站内设施之间的安全距离详见表1-5所示。 表1-5 站内设施的防火间距 （m） 站内设施 埋地油罐 密闭卸油点 站房 配电间 站区围墙 结论 埋地油罐 标准 0.5 —— 4.0 4.5 3.0 符合规范 实际 0.6 —— 8.8 13.5 12.4 通气管口 标准 —— 3.0 4.0 5.0 3.0 符合规范 实际 —— 14.6 17.1 21.9 9.7 密闭卸油口 标准 —— —— 5.0 5.0 1.5 符合规范 实际 —— —— 13.3 19.8 1.5 加油机 标准 —— —— 5.0 6.0 —— 符合规范 实际 —— —— 8.4 16.1 —— 根据上述结果，延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站内部平面布置站内设施的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关规范要求。本报告安全距离判定结果是根据建设方提供的平面布置图，结合现场实际的初步判定结果，最终应以安全审查报告的判定结论为准。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站 （2）建设单位：陕西金陶诚基投资管理有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：西安市雁塔区南三环与西万路十字向东600m路北绿地内 （5）总投资：150万元 项目厂区四周概况 项目位于西安市雁塔区南三环与西万路十字向东600m路北绿地内，项目地理位置坐标为：东经108.899593°、北纬34.189579°。项目所在地东侧为城市绿地，西侧为规划路，北侧为人行通道，南侧为南三环辅道。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目主要建设内容及规模 本项目总投资150万元，总占地面积660m2，总建筑面积266.34m2，站房占地86.34m2，罩棚占地360m2、建筑面积180m2，油罐区占地48m2及其他辅助设施；设2个20m3双层内钢外玻璃纤维增强塑料油罐，油罐总容积40m3；设四枪潜油泵型燃油加油机、六枪潜油泵型燃油加油机各1台。项目运营后预计年汽油销售量1825t。 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程等，项目具体建设内容见表1-6。 表1-6 项目组成及主要工程内容表 工程类别 单项工程 工程内容 备注 主体工程 加油区 单柱岛的加油岛2座；四枪潜油泵型燃油加油机、六枪潜油泵型燃油加油机各1台；采用潜油泵式加油方式。设三次油气回收装置。 已建 油罐区 新建承重结构埋地罐区1座，占地面积48m2；罐区内设2个20m3汽油罐（1台92#油罐和1台95#油罐），油罐均为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（双层油罐自带渗漏检测立管）。 已建 辅助工程 加油站站房 新建一层钢结构站房一座，占地面积为86.34m2，包括办公室、发电间、配电室、便利店、值班室和公厕等。 已建 罩棚 新建1座罩棚，螺栓球钢网架结构，占地面积360m2，建筑面积180m2，（罩棚按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积），有效高度为6.5m。棚内设四枪潜油泵型燃油加油机、六枪潜油泵型燃油加油机各1台。 已建 围墙 实体围墙：砖混结构，高2.2m；铁艺围墙：高2.2m。 已建 公用工程 供水 站内用水为拉水车供给。 / 供电 供电系统利用站区已有系统。电源来自站区西南侧变压器，供电为三级负荷。采用YJV22型电力电缆埋地引入，电压为380/200V，分别供给站内设备、照明用电。站内自备一台30kW柴油发电机作为备用电源。加油站配置一台3kVA UPS电源作为信息系统和收银台POS机的应急电源。本项目低压配电系统的接地形式为TN-S系统，爆炸危险区域电气设备的选型均采用防爆型。 依托 制冷供热 本项目采用空调制冷、供热。 已建 排水设施 站内采取雨污分流制度。雨水场地以1%的坡度坡向站区南侧南三环辅道，雨水散排至公路边的排水沟中；生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排；绿化用水自然蒸发，不外排。 已建，环评要求签订化粪池清掏协议 消防 12台手提式干粉灭火器；2台推车式干粉灭火器；5块灭火毯；2m3消防沙箱；2把消防锨；4个消防桶。 已建 环保工程 废水治理 站内采取雨污分流制度。雨水场地以1%的坡度坡向站区南侧南三环辅道，雨水散排至公路边的排水沟中；生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排；绿化用水自然蒸发，不外排。 已建，环评要求签订化粪池清掏协议 废气治理 站区加强通风，储罐设有阻火器、呼吸阀，一次、二次、三次油气回收。三次油气回收装置位于油罐南侧（具体位置见附图4），油气处理装置排气筒位于罩棚西北侧高出1.8m。 已建，符合环保要求 噪声治理 高噪声设备设备采取减震和隔声处理，出入区域内来往的机动车辆进站时减速、禁止鸣笛。 已建，符合环保要求 固体废弃物 办公及生活垃圾，日产日清，委托环卫部门处理。废润滑油、含油废沙及废含油手套、抹布分别采用专用容器暂存，收集于危废暂存柜，交由有资质的单位处理。清罐油泥由清罐厂家带走，不在站内暂存。 已建危废暂存柜，环评要求规范“三防”要求 （即防渗漏，防雨淋，防流失） 环境风险 地埋双层卧式油罐，在汽油通气管尾端设置呼吸阀和阻火器，配置灭火器材和设备，加强管理，采取事故防范措施，建立风险事故应急预案。 新建 防渗 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》厂区进行防渗处理，加油站采用地埋内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，自带渗漏检测立管，罐区设置承重罐池；油罐的人孔井、卸油口、加油机底部采取防渗措施。这些部位内表面衬环氧树脂的防渗层；外表面采用改性沥青做防水处理，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入。埋地加油管道为双层管道。 已建，符合要求 土壤、地下水保护措施 加油站地面硬化处理；储罐区采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，双层油罐自带渗漏检测立管。设置站区西侧30米设置地下水长期监测井，用于日常监测。 已建，符合要求；环评要求做好后期日常维护 经现场勘查，项目环保工程存在以下问题： （1）生活废水化粪池处理后清掏肥田，未签订清掏协议，环评要求后续签订化粪池清掏协议； （2）危废暂存柜未规范设置。不满足“三防”要求 （即防渗漏，防雨淋，防流失），未规范设置标识及管理制度，未设置危废台账等。环评要求严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定及其修改单的规定要求。 4、主要设备设施 主要生产设备一览表见下表。 表1-7 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 汽油储罐 φ2.6m×5.4m V=20m3 个 2 内钢外玻璃纤维增强塑料 2 税控加油机 四枪 台 1 组合件 3 税控加油机 六枪 台 1 组合件 4 静电接地报警器 JDB-3 套 1 / 5 潜油泵 200L/min 1.12KW 台 2 组合件 6 阻火器 ZGB-2波纹阻火器DN50 个 1 外碳钢、内不锈钢304 7 呼吸阀 DN50 个 1 不锈钢、碳钢 8 高液位报警仪 UZK-A 套 1 / 9 剪切阀 A0060 DN40 个 4 铸铁，弹簧材料：不锈钢 10 拉断阀 A2119 DN25 个 4 主体材料：铝 11 视频监控系统 / 套 1 包括主机和10个摄像头 12 油气回收设备 30m³/h 套 1 / 13 人体静电释放装置 / 套 1 / 14 移动式发电机 / 台 1 / 5、加油站等级确定 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中关于加油站等级的划分依据判定，项目加油站总罐容为40m3，共设内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐2个，分别为20m3汽油罐，属于三级加油站。 表1-8 加油站等级划分依据 级别 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150<V≤210 ≤50 二级 90<V≤150 ≤50 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 本项目油罐总容积40m3，单罐容积20m3 注：V为油罐总容积； 6、油品销售情况 本项目主要销售92#、95#汽油，油源来自延长壳牌石油有限公司，油品质量及来源可靠，销售量见表1-9。 表1-9 项目油品销售情况一览表 产品方案 预计日销售量(t) 预计年销售量(t) 汽油（92#） 2.5 912.5 汽油（95#） 2.5 912.5 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊的石油臭味，易挥发。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30～205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71～0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品目前执行的标准《车用汽油》（GB17930-2016）标准，项目使用的汽油牌号主要为92#和95#。项目汽油源由罐车供货，卸车后，罐车不在项目停留。 7、平面布局 加油站坐北朝南，面向南三环辅道，车辆入口和出口分开设置。 站房布置在站区东侧围墙处，站房设办公室、营业室、配电间、发电间和卫生间等功能区域；加油区布置在站房西侧，主要由加油岛、加油机、罩棚、站内道路等部分组成；储罐区布置在行车道下，安装埋地卧式双层油罐2个，密闭卸油口和三次油气回收设备布置在站区北侧。车辆入口和出口分开设置。站区内道路采用混凝土路面。单车道设计宽度5.0m，设计转弯半径9m。 该加油站总平面布置简洁紧凑，功能分区明确，工艺设施和其它使用功能设施之间的防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）（GB50156-2012）表5.0.13-1执行。详见附图4：总平面布置图。 三、公用工程 1、给排水 本项目供水由经营单位附近拉水供给，项目总用水量219.05m3/a，可满足项目用水需求。本项目汽油的加注过程中有极少量的汽油滴漏在加油机周边的地面上，由于汽油为易挥发物质，且加油机所在区域均设有遮雨的顶棚，因此滴漏的汽油均挥发进入大气中，成为无组织废气，而不进入雨水中。本项目不提供住宿，故本项目用水主要为职工日常生活用水、顾客休息产生的生活用水，根据给排水情况《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）中10.2.3规定：加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。 本项目用水主要为职工、顾客生活用水。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），职工生活用水按50L/（人•d）计，年工作时间365天，项目职工共7人，则职工生活用水量为0.35m3/d，即127.75m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量为0.28m3/d、102.2m3/a；顾客盥洗用水量按5L/（人·次）计算，顾客约50人/d，则用水量为0.25m3/d、91.3m3/a，污水产生量为0.2m3/d、73.04m3/a。 综上，本项目总用水量共计219.05m3/a，污水产生总量为175.24m3/a。 站内采取雨污分流制度。雨水场地以1%的坡度坡向站区南侧南三环辅道，雨水散排至公路边的排水沟中；生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。 项目用水、排水情况见表1-10。项目水平衡见图1-1。 表1-10 项目用水、污水情况表 用水 项目 用水定额 估算 规模 用水 时间 用水量 m3/a 损耗量m3/a 污水量 m3/a 职工生活用水 50L/（人·d） 7人 365d/a 127.75 25.55 102.2 顾客盥洗用水 5L/（人·次） 50人 365d/a 91.3 18.26 73.04 合计 219.05 43.81 175.24 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 电源来自站区西南侧变压器，供电为三级负荷。采用YJV22型电力电缆埋地引入，电压为380/200V，分别供给站内设备、照明用电。站内自备一台30kW柴油发电机作为备用电源。加油站配置一台3kVA UPS电源作为信息系统和收银台POS机的应急电源。本项目低压配电系统的接地形式为TN-S系统，爆炸危险区域电气设备的选型均采用防爆型。 3、采暖与通风 本项目加油站冬季采暖和夏季降温均采用分体式空调。空调室外机安装避开爆炸危险区。 油罐区室外布置，卸油台和通气管口自然通风。加油区采用敞开式罩棚设计，自然通风。 4、运输 本项目加油站销售的成品油由有危险化学品运输资质的专用运输车辆负责承运。 5、防雷防静电接地 根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规范规定，加油站罩棚为二类防雷，站房为三类防雷。防雷接地、防静电地、电气设备工作接地、保护接地共用一个接地系统，接地电阻不大于4欧姆。罐区设置避雷针。油罐车设卸车时用的带报警器移动式接地装置。埋地油罐与露出地面的工艺管道相互作电气连接并接地。油品管道上的法兰连接处，法兰螺栓5个以下的，用铜线跨接。罩棚、站房用镀锌圆钢及网格作避雷带保护，并且用不小于¢16的钢筋与地网连接。 6、消防 ①消防给水 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）不需设消防给水系统。 ②消防器材 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）第10.2.3条的规定，加油站可不设消防给水系统，因此该站配备一定数量的灭火器材。 表1-11 灭火器材配置一览表 序号 消防设备、设施 规格型号 数量 配备位置 1 手提式干粉灭火器 4kg 8具 加油区、站房 2 手提式干粉灭火器 7kg 4具 发电室、配电室 3 推车式干粉灭火器 35kg 2具 油罐区、加油区 4 灭火毯 1.5m×1.5m 5块 油罐区 5 消防沙箱 2m3 1座 油罐区 6 消防锨 2个 油罐区 7 消防桶 4个 油罐区 四、劳动定员及工作制度 本项目站场劳动定员设计为7人，其中站长1人、安全员1人、加油工5人。营运期每年工作日为365天，采用三班制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，项目已建成，未开始运营，因此，该项目不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 雁塔区位于西安市城南，为市辖区，因境内有建于唐代的大雁塔而得名。东临浐河，与灞桥区相连；西北角与未央区接壤；西、南与长安区为邻；北以南二环路、建工路和咸宁路为界，与莲湖、碑林、新城区毗邻。东西长23.km，南北宽9.9km里，总面积152km2，辖10个街道办事处，常住人口123.11万。 项目位于西安市雁塔区南三环与西万路十字东600m路北绿地内，项目地理位置坐标为：东经108.899593°、北纬34.189579°。项目所在地东侧为城市绿地，西侧为规划路，北侧为人行通道，南侧为南三环辅道。 2、地形地貌 西安市北部为渭河冲击平原，南部为剥蚀山地，地势东南高西北低，平均海拔424m。地表主要由黄土和黄土状物质构成，深度3-12m；秦岭山脉以花岗岩和片麻石为主要成分。西安以北，陕甘黄土高原边，由梁山、黄龙山、药王山、陇山组成的北山山系，与秦岭山脉遥相对应，共同构成环绕关中平原的自然屏障。黄河的最大支流渭河横贯关中平原。关中平原由渭河及其众多支流冲积形成，因而又称渭河平原。 雁塔区位于陕西关中渭河冲击平原的腹心地带，地势东高，为黄土太原；西低，为冲积平原，由东南向西北逐渐倾斜，形似“橘瓣”拱托城区，土壤肥沃，气候宜人。该评价区内地层主要有第四系人工填土、残疾黑垆土、冲击黄土状土、粉质粘土、细沙、中粗砂等构成。 根据现场勘查，项目所在地地势平坦，有利于本项目建设。 3、气候气象 西安市位于关中平原中部，介于东经北纬33°39′～34°45′、107°40′～109°49′之间，东西长200km，南北宽116km，面积10100km2，地势南高北低，属暖温带半湿润大陆性季风气候，主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。西安市气象站位于东经108°56′、北纬34°18′，观测场海拔高度398.0m。常年（1981-2010年）平均气温14.3℃，极端最高气温42.9℃（2006年6月19日），极端最低气温-14.7℃（1991年12月28日）。年降水量566.1mm，降水多集中在5-10月，其中7月最多，为98.6mm。年日照时数1646.1h，日照百分率37%。年均风速1.4m/s，最多风向东北风（NE），最大风速15.0m/s。年均初霜日10月30日，终霜日3月27日，霜期149.3天。 西安市全年盛行风向为NE，出现频率为11%，其次为ENE、SW，出现频率为7%；出现频率最低的风向为NNE，出现频率仅1%。西安市静风出现频率较高，年平均静风出现频率35%，秋冬季静风出现频率最多，分别为41.3%和41%，春夏出现频率少于秋冬，分别为30.7%、27.7%，2-8月，静风出现频率较低，为26%-36%，9-12月以及1月份，静风频率较高，达40%-44%。一年四季中，各风向出现频率略有变化，但其主导风向基本没有变化，均为NE。全年风速多出现在0-2m/s，年平均出现频率高达74.8%，其次为3-5m/s，年平均出现频率23%，6-8 m/s出现频率较少，仅有2.5%左右，9-11m/s的风速出现频率非常低，不足1%。西安市常年风向玫瑰频率图见图2-1。 图2-1 西安市常年风向玫瑰频率图 4、水文 西安市河流密集，诸川环绕，东有灞河、浐河，西有沣河、皂河，南有镐河、橘河，北有泾河、渭河，均属黄河水系，素有“八水绕长安”之说。本项目最近河流为皂河，位于项目南侧距离约0.28km。 皂河：皂河起自长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。皂河原是潏河的古道，潏河在牛头寺附近分为两支，向北为皂河，向西则与滈河合流汇入沣河。 本项目运营期污水主要为生活污水，经化粪池处理清掏肥田不外排。 西安市地下水主要为第四系松散层孔隙潜水和中潜部承压水。潜水含水层埋深在5.5～43.0m之间，水位埋深在7.3～16.6m之间。含水层的透水性及富水性较好。潜水流向由东南流向西北。承压水含水层埋深在59m～278.5m之间，含水层总厚度约110.0m左右，主要由泥沙、砂砾卵石层及亚粘土层组成。含水层的富水性较好，水质良好，符合《地下水质量标准》中的Ш类标准。 5、植被及生物多样性 项目用地属于城市绿地，受人类活动影响，场地内植被和野生动物种类均很少，只有少量昆虫及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。项目所在地周围植被主要为绿化植物，以国槐、法桐、杨树以及北方性质植物为主。 据调查，项目所在区域内无珍惜濒危植物以及国家、省级重点保护的野生动植物。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅2020年1月23日发布的《2019年12月及1~12月全省环境空气质量现状》，关中地区67个县区空气质量状况统计表中雁塔区环境质量现状统计数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析（单位：μg/m3） 监测项目 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 97 70 138.57 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 122.50 不达标 CO 24小时平均 1600 4000 40.00 达标 O3 日最大8小时平均 167 160 104.38 不达标 雁塔区环境空气6个监测项目中，SO2年平均质量浓度值和CO的24小时平均第95百分位浓度低于国家环境空气质量二级标准；NO2、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均质量浓度值、O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物 本次评价环境空气质量现状调查采用现状实测，特征因子非甲烷总烃委托陕西云创环境检测有限公司进行了实测，监测时间为2020年8月17日、8月19日~8月22日、8月24日和8月25日，因8月18日和8月23日的天气状况为雨天，故暂停监测。监测点位于项目所在地西南角，监测文号为云创（现状）监字（2020）第015号，监测报告及监测点位布置图见附件和附图，监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃监测结果统计表（单位：mg/m3） 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 项目地 非甲烷总烃 8月17日 0.48 0.48 0.46 0.47 8月19日 0.44 0.45 0.46 0.46 8月20日 0.46 0.45 0.46 0.47 8月21日 0.47 0.49 0.46 0.48 8月22日 0.44 0.42 0.44 0.45 8月24日 0.49 0.51 0.50 0.50 8月25日 0.51 0.51 0.51 0.50 标准：2.0mg/m3（非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求） 最大占标率：0.255 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求（2.0mg/m3）。 2、地下水环境质量现状 为了解项目评价区域地下水环境质量现状情况，企业委托陕西云创环境检测有限公司于2020年8月20日对附近范围内地下水进行了监测。 （1）监测点位布设 测布点设置依据地下水流向，并考虑环境敏感分布情况，设3个水质水位联合监测点，取样进行水质监测，并记录水位及点位所处经纬度等。另外再取3个潜水含水层水位监测点，记录水位及点位所处经纬度等。 （2）监测项目 根据本项目特征，检测分析地下水环境K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、Cr（六价）、总硬度、铅、氟、镉、锰、铁、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总磷、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数、石油类共22项。 （3）采样时间和频次 本次地下水环境质量现状监测采样1天，每天一次。 （4）监测结果统计 根据陕西云创环境检测有限公司提供的环境现状监测报告，监测结果见表3-3。 表3-3 地下水监测结果统计表 监测项目 单位 2020.8.20 标准值 达标性 1#项目地西侧 2#北山门 3#长里村 pH 无量纲 7.81 7.81 7.64 6.5~8.5 达标 总硬度 mg/L 174 160 163 ≤450 达标 溶解性总固体 mg/L 252 210 202 ≤1000 达标 耗氧量 mg/L 1.02 1.09 1.04 ≤3.0 达标 Cl- mg/L 11.8 10.8 10.6 ≤250 达标 氟化物 mg/L 0.174 0.203 0.148 ≤1.0 达标 硝酸盐氮 mg/L 0.466 0.490 0.448 ≤20 达标 亚硝酸盐氮 mg/L 0.003ND 0.003ND 0.003ND ≤1.00 达标 SO42- mg/L 23.5 21.6 21.2 ≤250 达标 氨氮 mg/L 0.005ND 0.005ND 0.005ND ≤0.5 达标 K+ mg/L 0.299 0.268 0.272 / 达标 Na+ mg/L 22.4 19.4 19.2 / 达标 Ca2+ mg/L 58.1 52.5 52.4 / 达标 Mg2+ mg/L 103 92.4 88.4 / 达标 CO32- mg/L 未检出 未检出 未检出 / 达标 HCO3- mg/L 254 235 231 / 达标 总磷 mg/L 0.121 0.110 0.120 - 达标 氰化物 mg/L 0.001 0.001 0.001 ≤0.05 达标 六价铬 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≤0.05 达标 汞 mg/L 1.2×10-4 1.2×10-4 2.5×10-4 ≤0.001 达标 砷 mg/L 1.1×10-3 1.1×10-3 1.1×10-3 ≤0.01 达标 铅 mg/L 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 达标 镉 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≤0.005 达标 铁 mg/L 0.03ND 0.03ND 0.03ND ≤0.30 达标 锰 mg/L 0.043 0.015 0.038 ≤0.10 达标 铜 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≤1.00 达标 锌 mg/L 0.05ND 0.05ND 0.05ND ≤1.00 达标 总大肠菌群 （MPN/100mL） 未检出 未检出 未检出 ≤3.0 达标 菌落总数 （CFU/mL） 未检出 未检出 未检出 ≤100 达标 石油类 （mg/L） 0.030 0.020 0.030 ≤0.05 达标 表3-4 项目地下水水位监测结果统计表 监测点位 水位埋深（m） 经纬度坐标 水井功能 1#项目地西侧 20 纬度：34.189573°；经度：108.899560° 地下水监测井 2#北山门 15 纬度：34.206235°；经度：108.920946° 饮水井 3#长里村 17 纬度：34.174956°；经度：108.854580° 饮水井 4#丈八新村 20 纬度：34.198302°；经度：108.856631° 饮水井 5#付村 20 纬度：34.181778°；经度：108.856631° 饮水井 6#郭社南村 15 纬度：34.155250°；经度：108.870913° 饮水井 注：因评价范围属于城市建成区，监测点水井目前暂无居民饮用。 根据监测结果可见，项目所在区域水质指标都满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 项目区域内环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的4a类标准要求。为了解区域噪声现状，企业委托陕西云创环境检测有限公司于2020年8月17日和8月19日对项目区噪声进行了现场监测。声环境监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 8月17日 8月19日 标准限值 昼 夜 昼 夜 昼 夜 1#厂界东侧 69.4 54.6 69.2 54.7 70 55 2#厂界南侧 68.7 53.7 68.1 53.3 70 55 3#厂界西侧 68.6 40 67.8 52.9 70 55 4#厂界北侧 68.1 53.2 67.3 52.6 70 55 气象条件 阴，0.65m/s 阴，0.61m/s 阴，0.94m/s 阴，0.87m/s / / 项目南侧紧邻南三环道路（主干路）及西安绕城高速（高速路），根据《西安声功能区划方案》中表2-5西安市4a类标准适用区域名单，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。同时，项目所在地位于雁塔区电子城区域，属于2类标准适用区域，根据《西安声功能区划方案》中1.4.1中将4a类交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m。项目所在地北边界离南三环的最远距离为31.2m，小于35m，故项目所在厂界均执行4a类声环境标准限值。根据项目常规监测数据显示，项目所在区域四周场界处昼夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。项目区域声环境质量良好。

环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境以及当地地下水，详见下表3-6。 表3-6 本项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址位置 相对厂界距离/m X Y 环境空气 天地源万熙天地 108.900047 34.194258 居住区、学校 人体 健康 二类区 N 220 江林新城 108.902944 34.190761 NE 228 丰硕佳园 108.903005 34.192313 NE 303 万象春天三期 108.912459 34.190541 E 969 江林新城-D区 108.903662 34.186509 ES 391 南沈新苑 108.896670 34.183507 S 583 西安市第六十一中学 108.896904 34.182380 S 761 北沈新世纪-南区 108.896161 34.191752 NW 309 北沈家桥小学 108.895389 34.192827 NW 472 北沈新世纪-北区 108.897856 34.194062 NW 389 晶城秀府 108.898132 34.196652 NW 660 碧桂园高新时代 108.895862 34.195042 NW 550 天正幸福里 108.894196 34.192505 NW 594 高山流水·和城 108.894782 34.198753 NW 1107 万达天樾一期 108.899422 34.199608 NW 1294 雁塔区木塔寨小学 108.896772 34.200667 NW 1264 西安高新国际学校 108.881723 34.176491 SW 2194 逸翠园 108.882391 34.182211 SW 1777 西安高新第一中学（南校区） 108.882616 34.179669 SW 1911 西安高新逸翠园学校 108.884780 34.182249 SW 1576 金地西沣 108.891785 34.178600 SW 1409 书香林苑 108.897653 34.170983 S 2086 西安欧亚学院 108.918860 34.180886 SE 1997 唐园小区 108.920677 34.198628 NE 2180 西科中学 108.912225 34.201298 NE 2375 万国花园 108.923651 34.208662 NE 3062 世家星城 108.923484 34.190052 E 2174 二零五所社区 108.912814 34.205200 NE 2116 陕西华山半导体材料厂生活区 108.918130 34.210222 NE 2851 中国飞机强度研究所生活区 108.915118 34.210082 NE 2689 三十九所生活区 108.912828 34.209945 NE 2564 西京社区 108.912883 34.208385 NE 2416 雁塔区教师进修学校 108.907672 34.208363 N 2213 绿地高新诚园 108.904234 34.205226 N 1790 兰乔圣菲 108.904178 34.206651 N 1936 西安高新第一小学（东校区） 108.902778 34.209069 N 2189 建邦华庭 108.901990 34.210164 N 2292 雁塔区坤元幼儿园 108.902766 34.205122 N 1951 香榭御澄 108.900445 34.205122 N 1741 香榭兰廷 108.901631 34.209344 N 2190 木塔永和坊 108.900220 34.210651 N 2347 太白里 108.898566 34.207420 N 1984 万达长安龙胤小区 108.898866 34.205405 N 1752 紫薇公园时光 108.896083 34.207742 N 2045 天地源兰亭坊 108.898704 34.208136 N 2062 陕煤小区 108.886496 34.190763 W 1200 海珀香庭 108.883140 34.195841 NW 1669 吉的堡绿地幼儿园 108.879929 34.196594 NW 1974 绿地诺丁山 108.878744 34.196475 NW 2067 绿地世纪城新里仕嘉公寓 108.877211 34.196619 NW 2207 绿地世纪城（一期） 108.875389 34.195567 NW 2325 供电局家属院 108.887622 34.206992 NW 2216 木塔寨家属院 108.887936 34.207384 NW 2264 消防小区 108.885214 34.206835 NW 2329 陕西省青少年体校 108.881619 34.205207 NW 2329 品格枫林意树幼儿园 108.881436 34.209591 NW 2779 丈八沟碧水源 108.879095 34.207915 NW 2779 城市风景8号府邸 108.877423 34.208255 NW 2909 天地源枫林意树 108.879076 34.209191 NW 2880 茶张馨苑 108.873803 34.209456 NW 3250 地下水 评价区域地下水环境 Ⅲ类 / /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃的环境质量标准参考《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的要求； 污染物项目 SO2 PM10 CO 平均时间 年平均 24小时平均 1小时平均 年平均 24小时平均 24小时平均 1小时平均 浓度限值（μg/m3） 60 150 500 70 150 4000 10000 污染物项目 NO2 O3 PM2.5 平均时间 年平均 24小时平均 1小时平均 日最大8小时平均 1小时平均 年平均 24小时平均 浓度限值（μg/m3） 40 80 200 160 200 35 75 （2）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准。 执行标准 昼间 夜间 4a类标准，dB(A) 70 55 （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值。运营期：加油站周界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求。油气回收系统气液比、油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），1.0≤油气回收系统的气液比≤1.2，处理装置油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。排放浓度每年至少检测1次；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准要求。 时期 污染物项目 标准值 标准 施工期 扬尘 ≤0.7 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值 营运期 厂界非甲烷总烃 4.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂内非甲烷总烃 10.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 处置装置的油气排放 ≤25g/m3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） （2）本项目污水不外排。 （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 执行标准 昼间 夜间 4类标准，dB(A) 70 55 （4）一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定及其修改单的规定要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，结合本项目特点，主要污染物总量控制因子为：VOCs。 目前项目所在地无市政管网，项目运营后生活废水预处理清掏肥田，不外排。 因此，本评价建议总量控制指标VOCs：0.455t/a。 |

# 建设项目工程分析

根据现场踏勘，施工期已经结束。本次仅涉及局部整改，施工规模较小，影响较小，本次重点对运营期进行分析。 一、运营期工艺流程 （1）卸车工艺流程 加油站工艺流程主要包括油品卸车工艺流程和加油工艺流程。 图4-1 油品卸车工艺流程图 装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5m的距离，卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油站安全员的带领下驶出加油站。油品卸车工艺流程见图4-1。 （2）汽油加油工艺流程 图4-2 加油工艺流程图 油品卸入储油罐中后，由油罐内置的潜油泵将储油罐内的油品输送至流量剂，经流量剂计量后的油品通过加油枪加至汽车内。 在油气回收环节，加油枪与同轴软管与油枪调节阀体相连接，当加油时，将油枪扳手提起，顶杆将主阀门打开，压力油通过铜阀门流进枪体下腔。在压力油作用下，将铜阀门打开，使油通过出油管流进汽车受油容器。在油流动过程中，铜阀门后面空腔中的空气被带走。当受油容器没有加满油时，被带走的空气通过气管、气管嘴得到补偿，油枪不自封。当受油容器加满油时，气孔被油液堵死，空气无法补偿，空腔中空气被带走后形成负压，此时自封阀盖下面的膜片向上变形，膜片轴随膜片向上移动。起阻止作用的钢珠滑向中心，轴便下落，失去固定支点的作用，主阀在弹簧的作用下，自动关闭，起自封作用。 油枪在加油时扳手可在挂档销上面固定，固定的位置分为两档，可根据加油时的需要来确定挂档的位置。回收罩在加油时将容器口的进口密封，容器内的油气通过油气回收泵进入加油机，在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量，完成油气回收过程。加油工艺流程见图4-2。 （1）油气回收工艺流程 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。因此加油站的油气回收系统主要分为以下三个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 ① 一次油气回收系统——卸油油气回收系 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直接不小于DN50mm。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 ② 二次油气回收系统——加油油气回收系统 项目采取分散式加油油气回收，在最低标号汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后集中到一根回气管回到低标号汽油罐内。项目采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 ③ 三次油气回收系统——油罐呼吸口油气回收系统 由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 目前国内外对加油站三次油气回收的治理主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法几种方法，以及它们的组合工艺。本项目使用冷凝的方法进行三次油气回收。 冷凝法：是利用油气在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使油气首先凝结出来。二次回收过程回收到地下储罐的油气体积经常比出油量大，油罐小呼吸等因素都可造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前段加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 本项目三次油气回收系统尾气处理装置是安装一台冷凝设备，储油罐内压力升高到设定的感应压力上限，尾气处理装置自动开始运行，采取低温、低压的方式分离高浓度油气，排出清洁空气，当系统内压力降低到设定的感应压力下限，装置自动停止运行并进入待机状态，周而复始、循环往复完成装置的油气处理、排放过程。通过三次油气回收治理，可大量减少可挥发性有机物的排放，还可提高加油站的安全性。 运营期加油站总工艺流程见图4-3。 图4-3 加油站总工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序及污染源分析 本项目运营期污染工序与污染因子见表4-1。 表4-1 运营期污染因子分析 类别 产生时期 污染源/工序 主要污染因子 废气 运营期 卸油、储存、加油过程 非甲烷总烃 汽车尾气 CO、THC、NOX、SO2 废水 运营期 加油顾客、站内工作人员生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 场地冲洗废水 COD、SS、石油类 噪声 运营期 设备运行噪声 等效声级dB(A) 进出车辆噪声 等效声级dB(A) 固废 运营期 设备维修维护 废润滑油、废含油手套、抹布、含油废沙 储罐清理 油泥 加油顾客、站内工作人员生活 生活垃圾 汽车加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节主要为油品装卸、储存及车辆加油过程，具体如下： 1、废气 （1）加油站挥发有机废气 本项目产生的废气主要来源为油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。油品损耗主要有储油储存损失（小呼吸）、油品卸车损失（大呼吸）、加油作业损失。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀连接通气管排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 根据《油气回收技术》（李汉勇主编，化学工业出版社）中排放系数，在卸车过程中，汽油的损耗率为：0.23%；加油机加油过程中汽油的损耗率为：0.249%；油品储存过程中汽油的损耗率为0.016%。本项目设置汽油加油、卸油和储油油气回收装置，一二次油气回收系统可回收95%以上的油气，三次油气回收系统可回收95%以上的油气，项目年加汽油量为1825t/a。加油站烃类气体产生情况见表4-2。 表4-2 加油站无组织烃类气体产生情况 污染源名称 油品总量 损耗率 产生量（t/a） 回收率（%） 排放量（t/a） 汽油 卸油过程 1825t/a 0.23% 4.20 95 0.21 加油过程 0.249% 4.54 0.23 汽油 储油过程 1825t/a 0.016% 0.29 0.015 合计 / / 9.03 / 0.455 由上表可知，项目非甲烷总烃年产生量为9.03t/a，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求，建设单位在卸油和加油过程中均设置油气回收系统，油气回收系统由卸油油气回收系统、油汽密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，可回收非甲烷总烃8.575t/a，非甲烷总烃无组织排放量约0.455t/a。项目经油气回收系统回收后VOCS无组织总排放量为0.455t/a。 （2）汽车尾气 进入站内加油的汽车会产生一定的尾气，汽车尾气的主要污染因子有CO、THC、NOX、SO2。废气排放量与车型、车况汽车流量等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。此部分废气总量影响因素具有随机性，难以量化。 2、废水 本项目废水主要为职工、顾客盥洗生活污水和场地冲洗废水。污水产生总量为175.24m3/a。 项目各废水水污染物产生及排放情况见表4-3。 表4-3 项目水污染物产生情况一览表 排放源 废水量m3/a 污染物名称 处理前 治理措施 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 职工生活污水102.2m3/a 175.24 COD 350 0.061 化粪池处理后清掏肥田，不外排 BOD5 180 0.032 顾客盥洗废水73.04m3/a NH3-N 25 0.004 SS 200 0.035 本项目生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。 3、噪声 运营期声环境污染主要来源于站区内加油机、潜油泵等设备运行时产生的噪声和进出站区机动车辆产生的噪声。 表4-4 项目运营期产噪设备一览表 序号 设备名称 数量 单机噪声（dB（A）） 位置 1 加油机 2台 70 厂区内 2 泵 2台 70 厂区内 3 车辆 / 60-90 厂区内 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是员工日常活动及流动人员产生的生活垃圾、加油站运检修产生的废润滑油、废含有手套、抹布及油罐清理产生的油泥等。 （1）生活垃圾 本项目产生的一般固废主要是员工日常活动产生的生活垃圾、流动人员产生的垃圾，项目定员7人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，流动人员按50人/d计，垃圾产生量按0.1kg/人计，则项目生活垃圾产生量为3.1t/a。 （2）危险废物 本项目正常运行后，产生的危险废物主要为油罐清理产生的含油底泥、设备维修和维护产生的废润滑油、废含油手套、抹布、含油废沙。油罐清理每3年清理一次，产生的油泥约为0.18t，由清罐厂家带走，不在站内暂存。设备维修和维护产生的废润滑油约为0.05t/a；废含油手套、抹布的产生量约为0.01t/a；含油废沙约为0.01t/a 表4-5 固体废弃物产排情况一览表 污染物名称 产污工段 危废代码 产生量（t/a） 处理方式 生活垃圾 办公生活区 / 3.1t/a 统一交由环卫部门清运 废润滑油 设备维修维护 HW08 900-49-08 0.05t/a 收集至危废暂存柜，交由有资质单位回收处置 废含油手套、抹布 HW49 900-041-49 0.01t/a 含油废沙 HW08 900-210-08 0.01t/a 油泥 油罐清理 HW08 900-221-08 0.18t/次 由清罐厂家带走，不在站内内暂存

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 9.03t/a | 0.455t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx和THC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水175.24m3/a | COD | 350mg/L，0.061t/a | 化粪池处理后清掏肥田，不外排 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.032t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.035t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.004t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 3.1t/a | 由环卫部门统一清运处置 |
|  | 加油区 | 废润滑油 | 0.05t/a | 收集与危废暂存柜，交由有资质单位处置 |
|  |  | 废油手套、抹布 | 0.01t/a |  |
|  |  | 含油废沙 | 0.01t/a |  |
|  |  | 油泥 | 0.18t/次 | 由清罐厂家带走，不在站内内暂存 |
| 噪 声 | 本项目声环境污染主要来源于加油机以及项目区内来往的机动车产生的交通噪声，噪声源强一般在60~90dB(A)。 |
| 其他 | 环境风险：本项目为加油站，油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |
| 主要生态影响 本项目运营过程所产生的各类污染因素均采取了相应的治理措施，能实现达标排放，基本不会对生态环境造成次生污染影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场踏勘，项目已经建成投入运行，施工期已经结束。本次仅涉及局部整改，施工规模较小，影响较小，本次重点对运营期进行分析 运营期环境影响分析 一、环境空气影响分析 （1）评价等级及范围 ①气象和地形数据 本项目所在区域属暖温带半湿润大陆性季风区，常年（1981-2010年）平均气温14.3℃，极端最高气温42.9℃（2006年6月19日），极端最低气温-14.7℃（1991年12月28日）。年均风速1.4m/s，最多风向东北风（NE），最大风速15.0m/s。年均初霜日10月30日，终霜日3月27日，霜期149.3天。 本项目为报告表编制，评价等级判定不需地形参数。 ②估算参数 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分为非甲烷总烃。汽油系统采用卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处理装置，处理后由8.3m高通气管排放。项目通气管排放高度小于15m，项目废气排放均属无组织排放，故无有组织排放核算表。 估算模型参数表见表5-1。 表5-1 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 8832100 最高环境温度/℃ 42.9 最低环境温度/℃ -14.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ☑否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ☑否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表5-2 项目运营期加油站无组织面源参数表 坐标(°) 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率/（kg/h） 非甲烷总烃 经度 纬度 108.899471 34.189696 419.00 33.77 23.77 6.5 8760 正常 0.052 ③估算结果 本项目主要废气为油品损耗挥发形成的废气，以加油站厂界为矩形面源进行估算。因此，本次评价根据污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。 估算结果见下表： 表5-3 污染源估算结果 下风向距离 矩形面源 非甲烷总烃浓度(μg/m³) 非甲烷总烃占标率(%) 10.0 72.0500 3.6025 18.0 85.3360 4.2668 25.0 77.8250 3.8913 50.0 33.9890 1.6994 75.0 19.4350 0.9717 100.0 13.0230 0.6512 200.0 4.9711 0.2486 300.0 2.8373 0.1419 400.0 1.9083 0.0954 500.0 1.4053 0.0703 600.0 1.0936 0.0547 700.0 0.8848 0.0442 800.0 0.7365 0.0368 900.0 0.6266 0.0313 1000.0 0.5422 0.0271 1200.0 0.4223 0.0211 1400.0 0.3418 0.0171 1600.0 0.2847 0.0142 1800.0 0.2422 0.0121 2000.0 0.2097 0.0105 2500.0 0.1545 0.0077 3000.0 0.1204 0.0060 3500.0 0.0975 0.0049 4000.0 0.0814 0.0041 4500.0 0.0694 0.0035 5000.0 0.0601 0.0030 10000.0 0.0233 0.0012 11000.0 0.0205 0.0010 12000.0 0.0182 0.0009 13000.0 0.0163 0.0008 下风向最大浓度 85.3360 4.2668 下风向最大浓度出现距离 18.0 18.0 D10%最远距离 / / 表5-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 (μm/m3) Cmax(μm/m3) Pmax(%) D10%(m) 加油站 非甲烷总烃 2000.0 85.3360 4.2668 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为4.2668%，Cmax为85.3360μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ④无组织达标性分析 根据表5-4矩形面源非甲烷总烃预测结果可知，无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向18m处，最大落地浓度为85.3360μg/m³，最大占标率为4.2668%，可满足项目无组织排放非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。可知，无组织颗粒物可达标排放。 （2）大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。具体如下： 表5-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 油品损耗废气 卸油、储存、加油 非甲烷总烃 无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 4.0 0.455 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求 10.0 无组织总计 颗粒物 0.455 表5-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 非甲烷总烃 0.455 （3）大气环境影响评价自查表 根据本项目环境影响评价的主要内容和结论，对本项目大气环境影响评价进行自查，大气环境影响评价自查表附后。 （4）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。由于车辆在加油时停留时间短，项目所在站址场区面积大，地势较为开阔，通风条件较好，汽车尾气废气易于扩散，且由工程分析可知，各污染物排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 （5）工艺废气环保措施可行性分析 本项目采用三次油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃分别减少95%左右，剩余非甲烷总烃无组织排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求。根据《大气污染防治行动计划》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求，加油站必须安装三次油气回收装置，以减少挥发性有机物排放。因此本项目安装三次油气回收装置负荷相关政策要求，污染防治措施可行。 为降低项目对周围大气环境的影响，环评建议本项目采取以下大气防治措施： ①严格执行三次油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统，确保油气回收装置稳定运行，达标排放，禁止装置闲置或擅自停运； ②销售规定标准的车用油品，禁止加油站销售国五标准以下车用汽油； ③定期对加油站厂界进行空气质量监测，确保厂界非甲烷总烃达标排放。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目废水主要为职工、顾客盥洗生活污水，各污染物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 项目水污染物产生情况一览表 排放源 废水量m3/a 污染物名称 处理前 治理措施 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 职工生活污水102.2m3/a 175.24 COD 350 0.061 化粪池处理后清掏肥田，不外排 BOD5 180 0.032 顾客盥洗废水73.04m3/a NH3-N 25 0.004 SS 200 0.035 （2）评价等级 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定中“不排放到外环境的，按三级B评价”，因此该项目水环境影响评价等级应为三级B。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目站内采取雨污分流制度。雨水场地以1%的坡度坡向站区南侧南三环辅道，雨水散排至公路边的排水沟中；生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。 （4）污水处理设施可行性分析 现场勘查，本项目化粪池容积为8m3，项目每天产生废水量约为0.48m3/d，化粪池水力停留时间按3d计，为则能够满足生活污水处理要求，化粪池处理可行。 （4）建设项目废水污染物排放信息表 本项目废水污染物排放信息见表5-8。 表5-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD BOD5 SS NH3-N 厂区化粪池 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 化粪池 沉淀和厌氧发酵 不外排，无排放口 (是 口否 (企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 地表水环境影响评价自查表 见正文后附表 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）导则附录A中的划分依据，本项目属于“V社会事业与服务业：182 加油、加气站”，属于地下水环境影响评价II类项目。本项目位于西安市雁塔区南三环与西沣路十字路北向东600m，周边不涉及饮用水源地或者特殊地下水资源保护区，属于不敏感区域，按照地下水导则中的评价工作等级划分表，确定本项目的地下水评价等级为三级。 表5-9 评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水三级评价环境影响评价范围≤6km2，应包括重要的地下水环境保护目标。结合项目实际情况最终确定项目的地下水评价范围为以站区为中心，上游厂界外扩200m，下游厂界下游3km，两侧各外扩500m，评价范围约3.2km2。 （1）水文地质条件 依据区内含水介质、赋存空间及地下水水力性质将区内第四系潜水划分为：第四系松散岩类孔隙潜水、第四系松散岩类裂隙孔洞潜水。评价区及其以南地区地下水基本都属于第四系松散岩类裂隙孔洞潜水，贮水构造以第四系中下更新统黄土裂隙、孔洞为主，受黄土裂隙发育不均影响，该类型地下水分布极不均匀，同时南部地区沟壑发育，受流水切割影响，含水层已基本被切穿至下伏基岩，贮水空间受地形地貌控制，呈近东西走向的条带状展布，在两侧沟谷侵蚀基准面的影响下，贮水空间非常有限，因而水位埋深大，水量极为贫乏。 （2）地下水补给、径流和排泄条件 潜水的补给 本区潜水的补给来源有大气降水入渗、河水渗漏、灌溉水入渗、基岩裂隙水的侧向补给等。 ①大气降水入渗：是本区潜水的主要补给来源。区内降水较充沛，地形较平坦，表层岩性疏松，利于降水通过包气带渗入。一般从河漫滩、河谷阶地到冲洪积阶地、黄土塬区，潜水位埋深增大，岩性变细，渗入量逐渐减小，降水入渗系数由0.51减至0.1，甚至更小。 ②河流渗漏补给：是潜水重要的补给源，全区所有大小河流对潜水均有渗漏补给作用。其中山前10余条较大沟峪，河水出山后部分甚至全部在洪积扇后缘渗入地下；渭河草滩以西、沣河义井以北、浐灞河交汇处以北地段，河水常年补给地下水，补给带宽度达1-3km，其它河段季节性补给潜水;傍河水源地在开采条件下，激发河水渗入补给，补给量可达总开采量的60-70%。 ③地表水灌溉入渗与井灌回归：灌溉水量随降水枯丰而增减，灌溉入渗系数与降水入渗系数大致相当。 ④侧向补给:南部山区的基岩裂隙水局部可补给平原区潜水。 潜水的径流 本区潜水位总态势呈南高北低，总体流向与地形基本一致，项目区域潜水径流方向由东南流向西北。从秦岭山麓到渭河岸边，潜水循环交替作用由强到弱，水力坡度由8%降至1%。渭河漫滩及一级阶地潜水径流平缓而通畅，水力坡度仅l‰。 潜水的排泄 本区潜水的排泄方式有：人工开采、向承压含水层越流、向河流排泄和局部蒸发等。 ①人工开采：是本区潜水的主要排泄方式，其开采量丰水年少，枯水年多。洪积扇、冲洪积阶地及河谷阶地区开采地下水主要用于农业灌溉；傍河水源地多为城市集中供水开釆。 ②向承压含水层越流：除洪积扇前缘及局部河谷自流区外，本区绝大部分地段潜水位高于承压水位，因此，潜水通过大面积弱透水层、局部地段的“天窗”和混合开釆井等途径向浅层承压水越流排泄。区内隐伏断裂、地裂缝的分布也给潜水与承压水局部沟通创造了条件。 ③向河流排泄：主要发生在黄土塬及冲洪积阶地区各河流段，另外在渭河草滩以东、沣河义井一北张村河段也存在。 ④蒸发排泄：仅发生在渭河及其支流漫滩和一级阶地区水位埋深<4.5m的地带。 区域水文地质图见附图8，区域水文地质剖面图见附图9。 （3）地下水化学特征 本项目区地下水化学特征主要受古地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。根据现场踏勘，项目地下水评价范围内无饮用水水源等环境敏感目标。 （4）地下水污染途径分析 根据类比调查、工程分析及项目可研，本项目建设及运营后，对地下水的影响环节主要有一下几个方面： A、储罐泄露直接渗漏经包气带对地下水的影响； B、储罐泄露对浅层地下水的影响； C、非正常情况下项目运营对地下水的影响。 （5）地下水污染防治措施 储罐的防渗处理按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版)规定执行。因此储罐防渗的相关要求，具体为： 1）根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》的通知中规定：设置地下油罐的加油站应于2017年年底前将地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置，罐体下设置不小于罐体体积1/2的防渗池，防渗池采用防渗钢筋混凝土结构。本项目新增的储罐为双层罐（内罐：玻璃纤维增强塑料，外罐：玻璃纤维增强塑料），符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求的采取防止汽油渗漏保护措施的防渗方式。 2）设有储罐液位显示报警系统、管道泄漏检测系统、双层罐渗漏检测系统和管理系统。具体为： ①储罐液位显示报警系统：储罐液位显示报警系统由磁致伸缩液位计、液位监控仪、声光报警器等组成，设置磁致伸缩液位计；在电控室设置液位监控仪。磁致伸缩液位计上传的数据在液位监控仪界面进行连续监视以及超限集中报警。 ②管道泄漏检测系统：由管道泄漏检测仪和泄漏探测器组成，完成对管道的泄漏检测。泄漏探测器安装在管沟的承重检测井内，管道泄漏检测仪设置在电控室内。 ③双层罐渗漏检测系统：在电控室设置双层罐渗漏检测仪。 3）与土壤接触的钢制储罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 4）装有潜液泵的储罐人孔操作井、卸料口井、加油机底槽等可能发生渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 5）工艺管道材质不宜使用非金属材料，非金属管件应选用耐燃料的材料，本项目工艺管道均选用06Gr19Ni10不锈钢。 （6）分区防治措施 根据站区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，加油站采取分区防渗措施。项目分区防渗图见图5-1。 表5-10 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 站内分区 防渗等级 一般防渗区 加油区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 生活区、站房区 一般地面硬化 重点防渗区 储罐区、输油管线 储罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐；输油管线采用双层夹套输油管线；危废暂存柜采用2mm 厚的高密度聚乙烯作为基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s，高密度聚乙烯层之上进行覆土、硬化，采用混凝土铺砌地面，地面耐腐蚀且表面无裂缝 一般防渗区防渗措施：一般防渗区为整个加油区。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域只需做一般地面硬化即可，主要指加油站生活区及站房区域。 图5-1 项目分区防渗图 加油站将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的要求进行设计和施工，储油罐采用地埋式双层卧式油罐，储罐采取抗浮措施。同时采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，不会造成大面积的扩散。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 （7）地下水环境监测与管理 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南》，埋地油罐区地下水流向的下游设一个地下水监测井。项目所在地区域地下水流向为由南到北，环评建议在罐区下游设一个地下水井，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 4、土壤环境影响分析 （1）评价依据 按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录中附录A，本项目为加油站，属于土壤Ⅲ类项目。 （2）土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中规定，本项目为污染影响型，占地面积为小型（≤5hm2），根据附录A，本项目为加油站项目，为Ⅲ类项目；本项周边为道路和城市绿地，土壤环境敏感程度为较敏感，故本项目不进行土壤环境影响评价。 表5-11 评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 加油站中储罐区、加油区及危废暂存柜均采取严格的硬化及防渗处理。运营过程中的油品均与天然士壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。 5、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声源为加油机等设备和进出站区的机动车辆。 （2）预测模式 考虑室外声源的声级衰减时，需分别按点源进行计算。 点源衰减模式 式中：Lp —— 预测点声级,dB（A）； Lp0 —— 已知参考声级，dB（A）； γ —— 预测点到声源的距离，m； γ0 —— 已知参考点到声源的距离，m； Δ —— 屏障引起的声衰减，dB（A）。 声源叠加模式 根据各主要噪声源在站内的空间位置，预测其传至场界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式，计算场界四周噪声强度预测值。 L0＝10lg（Σ10Li/10） 其中：L——叠加后的总声级，dB（A）； n——声源数； Li——各声源对受声点强度，dB（A）。 本项目运营期噪声源有潜油泵、进出车辆和加油机。其中潜油泵置于地下，隔声效果良好；进出汽车减速慢行、禁止鸣笛，故潜油泵和进出汽车的噪声影响忽略不计，只考虑2台加油机的噪声。噪声源输入清单见表5-12。 表5-12 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 声源名称 数量 源强 声源类型 距各厂界的距离（m） 工作情况 拟采取治理措施 东 西 南 北 加油机 2台 70 室外、点源 16.48m 14.87m 8.32m 16.7m 间歇 消声、减振 70 室外、点源 21.72m 9.6m 8.32m 16.7m 间歇 消声、减振 表5-13 噪声预测值一览表 预测点 贡献值dB（A） 现状值dB（A） 预测值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 38 38 / / / / 70 55 南厂界 45 45 / / / / 70 55 西厂界 42 42 / / / / 70 55 北厂界 39 39 / / / / 70 55 预测结果表明，拟建项目噪声源需要采取降噪措施，降低噪声10dB（A）后，场界预测值的噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间70dB（A）、夜间55dB（A）标准要求。 （3）车辆噪声 本项目油罐车和加油车辆在进出加油站时产生交通噪声，噪声源强约为60～90dB(A)。汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态，通过采取加强对来往车辆的管理、控制出入加油站的汽车车速并禁止鸣笛后，项目车辆噪声环境影响较小。 为了进一步减小项目运营期对周围环境的影响，环评要求： 建议建设单位采取以下治理措施：加油机、潜油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；对出入的车辆严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。建设单位应加强对加油设备的维护管理，避免设备带病运行造成噪声增大。采取以上措施，再经过一定距离的衰减，加油站营运期间噪声对周围环境的影响较小。 6、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要是员工日常活动及流动人员产生的生活垃圾、加油站运检修产生的废润滑油、废含有手套、抹布、含油废沙及油罐清理产生的油泥。 （1）生活垃圾 项目产生的一般固废主要是员工日常活动产生的生活垃圾、流动人员产生的垃圾，产生量为3.1t/a，交由环卫部门处理。 （2）危险废物 本项目正常运行后，项目产生的危险固废主要为油罐清理产生的含油底泥，加油设备维修和维护产生的废润滑油和废含油手套、抹布。类比同类资料分析，油罐清理每3年清理一次，产生的油泥约为0.18t/次，清罐厂家带走，不在站内储存；设备维修和维护产生的废润滑油约为0.05t/a，废含油手套、抹布约0.01t/a，含油废沙约为0.01t/a。 危险废物使用专门的容器储存，置于危废暂存柜。 废润滑油和废含油手套、抹布、含油废沙均属于危险废物，生产过程中，必须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关要求贮存和管理，特别应注意做到以下几点： ①废润滑油、和废含油手套、抹布和含油废沙必须设置专用容器，作出标识，妥善存放，定期外运； ②危险废物暂存柜必须要密闭设置、必须上锁，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。 ③危险废物贮存柜需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，墙上内张贴企业《危险废物管理制度》。 ④建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑤禁止将危险固废混入一般固废中贮存、外运； ⑥必须向有关部门对废物进行申报，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地环保行政主管部门如实报告。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中6.3.12，总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜和箱中，柜和箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。故环评要求建设设单位设置1个危险废物贮存柜。 危险废物暂存于危废暂存柜，定期交有资质的公司进行转运处置。 综上所述，本项目产生的固体废物得到了合理处置，对外环境影响小。 7、环境风险分析与评价 （1）评价依据 ①风险调查 本项目为加油站项目，涉及的环境风险物质主要为汽油，属于易燃、易爆物质，具有潜在的火灾、爆炸风险，对人和周围环境均存在潜在危害。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：涉及有毒有害、易燃易爆化学品的生产建设项目，应进行环境风险评价。 ②风险潜势初判 1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。 2）危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定 Ⅰ判断依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当企业存在多种危险物质时，应按下列计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...,qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目涉及的风险物质及Q值的见表5-17。 表5-17 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 存在最大总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 油类物质 / 27.36 2500 0.01 项目Q值∑ 0.01 Ⅱ环境风险潜势 经计算，本项目Q=0.01＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，可直接判断本项目环境风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目不设风险评价等级，仅开展简单分析。详见表5-14。 表5-14 评价工作等级判定表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目情况 环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析 （2）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）本项目所处区域不属于敏感区域，根据风险评价要求仅需开展简单分析，确定本次风险评价环境敏感目标见表5-15。 表5-15 环境风险保护目标一览表 环境要素 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 相对厂址位置 相对厂界距离/m X Y 环境空气 天地源万熙天地 108.900047 34.194258 居住区、学校 人体 健康 北 220 江林新城 108.902944 34.190761 东北 228 丰硕佳园 108.903005 34.192313 东北 303 万象春天三期 108.912459 34.190541 东 969 江林新城-D区 108.903662 34.186509 东南 391 南沈新苑 108.896670 34.183507 西南 583 西安市第六十一中学 108.896904 34.182380 西南 761 北沈新世纪-南区 108.896161 34.191752 西北 309 北沈家桥小学 108.895389 34.192827 西北 472 北沈新世纪-北区 108.897856 34.194062 西北 389 晶城秀府 108.898132 34.196652 西北 660 碧桂园高新时代 108.895862 34.195042 西北 550 天正幸福里 108.894196 34.192505 西北 594 高山流水·和城 108.894782 34.198753 西北 1107 万达天樾一期 108.899422 34.199608 西北 1294 雁塔区木塔寨小学 108.896772 34.200667 西北 1264 地下水 评价区域地下水环境 / / / / （3）环境风险识别 ①物质风险识别 本项目为三级加油站项目，储存经营的主要危险物料为汽油，主要分布在油品储罐。汽油闪点为-50℃，具有易燃性、爆炸性、蒸发性、易产生静电性、易扩散及流淌性等特性。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）规定，汽油火灾危险性分类为甲类。经对照《危险化学品名录》（2018版）检查，汽油属于危险化学品。汽油的理化特性见表5-16。 表5-16 汽油的理化特性及毒性特性一览表 标识 中文名：汽油 英文名：Gasline（flash less than -18℃） 分子式：/ 分子量：/ / 危规号：/ RTECS号： / 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 熔点（℃）： ＜-60 相对密度（水＝1）： 0.70～0.75 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1）： 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 30～205 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3（小鼠井口，2小时） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激 ②生产系统风险识别 本项目为加油站项目，不存在工业类生产工艺，存在的环境风险主要是油罐和管道发生破损导致油品泄漏、火灾、爆炸。 ③可能影响环境的途径 本项目对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。直接污染事故通常的起因是设备（包括油罐、管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误等，使油品泄漏至地面，对周围环境造成污染；根据汽油物性，具有燃烧性，因此伴生/次生污染主要为油品泄露或对明火管理不严、操作失误等原因，引发火灾、爆炸事故，产生的SO2、CO2和烟尘等有毒有害烟气对周围环境的影响。另外，扑救火灾时产生的消防污水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水产生污染。 （4）环境风险分析 1）对地表水环境风险分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，因有机烃类物质难溶于水，大部分浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类的有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目要求设地下水监测井，可及时发现储油罐渗漏并进行处理，油品渗漏量较小不会污染地表水水质。 2）对地下水环境风险分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成土壤动、植物死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。 本采用特别加强级防腐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐池内表面、输油管线外表面，油罐通道内表面均作防渗防腐处理；同时设置双层储油罐，一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于外层油罐的保护作用，积聚在外层油罐内，对该区域地下水不会造成影响。 3）对大气环境风险分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸气压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及外层油罐的的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 4）对土壤环境风险分析 加油站对土壤的主要影响是储油罐泄漏或渗漏对土壤的污染，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的要求进行建设，对油罐采用防水混凝土箱式内填土（砂）埋设方法，并在箱内设置能够发现油罐是否渗漏油的检测装置，并按期（15年）对储油罐进行更新。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，油罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5cm），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。经过以上措施后，可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，在项目运营过程中采取以下风险防范措施： 1）防渗漏措施 ①油罐采用双层卧式储油罐，有承重罐池； ②项目每个油罐设置渗漏检测立管，检测立管上安装渗漏检测仪，便于查看油罐漏油情况； ③站内加油管道采用热塑性双层复合管道，热塑性复合管道的主体结构为无空隙聚乙烯材料，壁厚＞4mm，管道采用配套的连接管件电熔连接。其余管道采用无缝钢管，连接方式采用焊接和法兰连接，并对埋地钢管涂防腐层； ④油罐人孔操作井底部为80mm厚的C15防水混凝土垫层，防水水泥砂浆抹缝，满足防渗漏要求； ⑤卸油口内壁及地面采用1:2防水水泥砂浆抹面做成防渗层，满足防渗漏要求； ⑥加油机下方采取配套的防渗底座，管道穿过井壁使用专用密封装置，确保操作井密封； ⑦油罐安装具有高液位报警功能的液位监测系统，液位监测系统具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不大于0.8L/h； ⑧加油管道采用双层复合管道。 2）防火防爆措施 ①2座双层卧式储油罐埋置于站区的油罐区内； ②油罐车卸油采用密闭卸油方式，油品统一设置密闭卸油点，集中布置，便于集中管理，卸油接口装设快速接头及密封盖； ③油罐周围、油罐顶部、油罐与罐基础之间、罐与罐之间全部回填干净的沙子或细土，油罐周围的细沙厚度不小于0.3m，油罐顶部覆土厚度不小于0.5m； ④站内工艺管道采用埋地设置，埋深大于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土表面0.7m。管道四周回填大于100 mm厚中性沙子或细土； ⑤加油机按照规范布置在罩棚下、敞开空间，避免有害气体的聚积； ⑥加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不大于50L/min； ⑦汽油罐通气管公称直径为DN50，管口高出地面4.5m，除设阻火器外，汽油通气管管口还设有机械呼吸阀； ⑧加油机面板处自带静电释放装置； ⑨加油站必须为作业人员配置防静电工作服装、鞋、帽。 3）防腐蚀措施 ①本项目的油罐外层为FRP-强化玻璃钢复合材质，具有防腐功能； ②工艺管道试压试漏合格后，管道外表面的防腐按照《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定执行，防腐等级为加强级。 4）突发环境事件应急预案编制要求 根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）和《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2012〕126号）要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并邀请专家评审，审查合格后实施运行。 （6）环境风险分析结论 本项目可能发生事故的类型主要有：储罐溢出、泄漏事故，加油机火灾、爆炸事故，其中以储罐溢出、泄露事故对环境的影响最为严重。项目在储罐区建有了观察井，只要做好日常检测，就可及时发现泄露问题。在采取相应的预防措施，并加强管理后，预计本项目发生各类事故的概率很小，上述风险事故隐患可降至可接受水平。 同时本次评价建议，建设单位应尽快编制突发环境风险事件应急预案，并组织单位所有员工进行学习，充分掌握应尽职责。定期安排有关人员进行培训与演练，一旦发生事故，应立即启动应急预案，尽可能的降低事故造成的危害程度。 环境风险评价自查表见正文附表。 表5-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站 建设地点 陕西省 西安市 雁塔区 西安市雁塔区南三环与西万路十字东600m路北绿地内 地理坐标 经度 108.899628 纬度 34.189545 主要危险物质及分布 涉及危险化学品的为汽油，分布于加油区及储罐区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 物料泄漏影响地表水、地下水、大气环境，同时引发火灾事故造成次生污染影响。 风险防范措施要求 ①本项目采用钢制强化塑料制双层油罐，内层罐壳体为钢制，外层罐壳体为玻璃纤维增强塑料，同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24 h全程监控；②编制突发环境风险应急预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 8、环境管理与监测 （1）环境管理制度 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 ②建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 ④主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染问题。 ⑤应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 （2）环境监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》制定的本项目营运期环境监测计划见表5-18。 表5-18 营运期环境监测计划表 污染源 监测项目 监测点 监测频率 标准 大气 非甲烷总烃 项目所在地上风向1个、下风向3个 1次/半年 符合《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2007）的标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中无组织排放要求 油气处理装置排放口 1次/年 满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）要求 厂界噪声 Leq（A） 厂界四周 1次/季度 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 地下水 通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染 监测水井 1次/周 参照执行《加油站地下水污染防治技术指南（试行）指标、满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 1次/季度 加油站 油气回 收系统 液阻 每台加油机至埋地油罐的地下油气回收管线 1次/年 符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准 气液比 加油枪的喷管处 密闭性压力 加油油气回收立管处 9、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表5-19。 表5-19 项目污染物排放清单 类别 污染源及 污染因子 排放情况 治理措施 处理 效率 预期目标 排放量 及浓度 废气 卸油系统 加油系统 储油系统 非甲烷总烃 0.455t/a 一次回收系统、二次回收系统及三次油气回收装置 95% 加油站运行过程中油气处理设置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值 废水 生活污水 175.24t/a 化粪池 / 化粪池处理后清掏肥田 固废 站内员工及顾客 生活 垃圾 3.1t/a 生活垃圾 收集设施 100% 定期清运至附近垃圾收集点 油罐 定期清理 清罐 废液 0.06t/a 不在站内存放由清洗厂家带走 100% 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定及其修改单的规定要求 站内 设备维护 废润滑油 0.05t/a 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 废含油手套、抹布 0.01t/a 含油废沙 0.01t/a 10、环保投资估算 本项目总投资150万元，其中环保投资45.5万元，约占总投资的30.3%。详见表5-20。 表5-20 环境保护设施投资清单表 单位：万元 项目 内容 规格数量 投资 废气治理 一次回收系统、二次回收系统及三次油气回收装置 1套 20 废水处理 化粪池 1座，8m3 3 固废 处置 垃圾桶 若干 0.5 危废暂存柜，委托有资质单位清运处置 / 3 噪声控制 选用低噪声设备，加强出入车辆管理 / 1.0 地下水 防治 重点防渗区 储罐区、输油管线 / 16 一般防渗区 加油区 简单防渗区 生活区、站房区 配备渗漏检测装置 / 环境风险 设编制突发环境事故应急预案，进行员工培训和应急演练 2 合计 45.5 11、环保验收内容 环保设施验收清单见表5-21。为了使污染治理措施能落到实处，要求： （1）工程竣工后对各项环保设施要进行检查验收，确保污染防治措施高效运行； （2）环保设施年运行费、折旧费及其它环保管理费用一并纳入成本，以保证环保投资正常运行。 表5-21 环境保护设施验收清单表 项目 措施内容 规格数量 验收标准 废气治理 一次回收系统、二次回收系统及三次油气回收装置 1套 加油站运行过程中油气处理设置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值 废水处理 化粪池 1座8m3 不外排 固废处置 垃圾桶 若干 集中收集，定期清运 危废专用收集场所，并设置防雨、防火、防渗、消防等防范措施 / 委托有资质单位清运 处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定及其修改单的规定要求 噪声控制 选用低噪声设备，加强 出入车辆管理 / 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求 防泄漏措施 配备渗漏检测装置，厂区设置地下水监测井 / / 环境风险 编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 一次回收系统、二次回收系统及三次油气回收装置、油气监控系统 | 加油站运行过程中油气处理设置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx和THC | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 化粪池 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工及顾客 | 生活垃圾 | 采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门处理 | 无害化处置，不产生二次污染 |
|  | 设备维护维修 | 废润滑油 | 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废含油手套、抹布 |  |  |
|  |  | 含油废沙 |  |  |
|  | 清罐 | 油泥 | 不在站内存放由清洗厂家带走 |  |
| 噪 声 | 运行期噪声主要来自站内加油机及加油车辆等产生的噪声，通过采取降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 |
| 其 他 | 环境风险：本项目按消防、加油站防火规范设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗振等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率。 地下水防护：采用双层油罐+地下水井日常监测。 |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应在满足消防要求的前提下，加强站区场界绿化，提高绿化率。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目情况 本项目总投资150万元，项目总占地面积660m2，总建筑面积为266.34m2，站房占地86.34m2，罩棚占地360m2、建筑面积180m2，油罐区占地48m2及其他辅助设施，油罐总容积40m3；共设双层内钢外玻璃纤维增强塑料油罐2个，都为20m3汽油罐；设计四枪潜油泵型燃油加油机、六枪潜油泵型燃油加油机各1台。项目建成运营后预计年汽油销售量1825t。其中环保投资45.5万元，占总投资的30.3%。 2、产业政策 本项目属于机动车燃料零售行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类项目。同时，本项目包含在陕西省商务厅于2015年6月23日发布的《陕西省商务厅关于同意延长壳牌石油有限公司西安北石桥等16个加油站建设的批复》（陕商函〔2015〕427号）中“3 延长壳牌石油有限公司西安南三环北沈家桥便利加油站”，此批复有限期一年。项目于2016年4月已完成建设，在批复有效期内完成建设。本项目与项目符合国家产业政策及地方有关规定。 3、项目选址可行性结论 项目位于西安市雁塔区南三环与西沣路十字路北向东600米绿地内，周边交通运输车辆多，环境优越。本项目区域条件良好，周边无其他重要公共建筑物、国家重点保护区、风景名胜区、文物保护区、军事保护目标及其他法律法规行政区域予以保护的目标。项目与周围环境、邻近设施的相互影响较小，具备建站条件。加油站总平面布置紧凑合理，建构筑物之间、电气设备设施之间的安全间距符合防火要求，站内道路通畅，该项目站址选择和站区平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的安全要求。 4、区域环境质量现状和区域环境问题 （1）环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室“2019年1-12月全省环境空气质量状况”公报，本项目处于不达标区。项目特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。由此可见，项目所在地环境空气质量良好。 声环境质量现状 由声环境监测结果可知，项目厂界昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值标准。 （3）地下水环境质量现状 由地下水现状监测结果知，指标都满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准限值要求，当地地下水环境质量状况良好。 5、污染防治措施及环境影响分析结论 经分析，该项目主要污染因素为：①储存、加油、卸油过程中挥发的非甲烷总烃对周围大气环境产生影响；②站内储存的汽油属易燃易爆品，存在一定的泄漏、火灾、爆炸等风险。 ①本加油站储油罐拟采用地埋式布置；建设方将采用密闭卸油方式及自封式加油机操作，这些措施从源头上减少了烃类物质的排放，工艺可行。建设方按照《汽车加油加气站设计与施工规范》及《加油站大气污染物排放标准》中的相关规定建设，建设三次油气回收系统，可做到达标排放，对周围环境空气质量影响较小。 ②本加油站运营期间，项目产生的废水主要是生活污水。建设方设置一座容积为8m3的化粪池将生活污水收集处理后清掏肥田，不外排。 ③加油机、潜油泵运行时噪声源强约为70dB（A），噪声强度较低。进出站区的车辆行驶噪声平均为60~90dB（A）。建设单位采取加油机、加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；对出入的车辆严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，再经过一定距离的衰减，加油站营运期间噪声对周围环境的影响较小。 ④建设单位在站内设置垃圾收集筒，将垃圾分类收集后定期送至当地的生活垃圾收集点；清罐油泥和站内设备在检修、维修时会产生极少量的废润滑油和废含油手套、抹布、含油废沙，均为危险废物，清罐油泥有清罐厂家带走，不在厂区暂存；含油废沙、废润滑油和废含油手套、抹布用专用容器包装后妥善暂存在危险废物暂存柜，委托有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤本加油站属于三级加油站，其存在的主要环境风险是加油站可能发生的油料泄漏、爆炸、火灾等事故，但发生的概率极小。 针对本加油站可能发生的风险事故，环评已提出了多项风险防范措施，如对于油品泄漏事故的防范；加强对储油、加油设备和输油管线的监控，定期进行巡视和维护等措施。 对于火灾爆炸事故，已根据相关法律、法规、规范提出了事前防范和事后应急处置的要求。 只要项目建设方落实消防、生态环境、应急等有关部门和环评、安评提出的要求和措施，加强内部管理，严格按章生产操作，就可以将风险事故发生概率降到最小。 6、总量控制 本项目生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排；产生的废气污染物主要为卸油、储油和加油过程中产生的非甲烷总烃，建议申请总量为挥发性有机物：0.455t/a。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策；评价范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区及其他环境敏感区；项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响。综上所述，陕西中油和众油品销售有限公司广运潭西路加油站项目从环境保护角度讲是可行的。 二、要求及建议 1、企业应切实做好站内三次油气回收装置安装，确保加油站油气排放浓度达到相关要求。 2、项目竣工之后应通过消防、安全验收后方可投入运营，并编制突发环境事件应急预案。

# Text boxes

环境质量现状

一般防渗区

重点防渗区

简单防渗区