建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安市雁塔区电子正街加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市华亿石化有限责任公司 |
| 经营单位 | 中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司电子正街加油站 |
| 法人代表 | 徐颖(营业执照) | 联系人 | 马希梅 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东 |
| 联系电话 | 15398020645 | 传真 | --- | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东 |
| 立项审批部门 | 陕西省商务厅 | 批准文号 | 陕商发【2010】490号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | F5265机动车燃油零售 |
| 占地面积（m2） | 2467 | 绿化面积（m2） | 105 |
| 总投资 （万元） | 110 | 其中：环保投资（万元） | 54.75 | 环保投资占总投资比例 | 49.77% |
| 评价经费（万元） | --- | 预期投产期 | / |
| 一、概述： 1、项目由来 西安市雁塔区电子正街加油站项目最早由西安市华亿石化有限责任公司投资建设，该公司于2010年8月选址陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东建设油罐区（单层罐外设防渗池）、加油罩棚、站房及其配套设施；2011年10月与中国石油化工股份有限公司陕西西安石油分公司（现命名：中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司）达成租赁协议，租赁协议见附件六。2017年，中国石化销售有限公司陕西西安石油分公司对电子正街进行了单层罐更新为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐及三次油气回收改造工程，改造的内容包括：将4个地埋单层钢质油罐更换为4个地埋式增强双层罐，并进行防渗改造、防患治理等措施，油气回收工艺由二次改造为三次油气回收，并设置三次油气回收装置。中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司电子正街加油站—该名称是2020年5月最新变更的营业执照上的名称，该公司还曾用名—中国石化销售有限公司陕西西安石油分公司电子正街加油站；下文中项目名称统一简称“加油站”。 根据现场踏勘，项目建设运营至今未办理相关环保手续，收到排污限期整改通知书，经营单位中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司电子正街加油站承诺完善加油站各项环保手续，开展环境影响评价工作。本次环评针对项目目前存在的环境问题提出整改措施，对环境的影响进行分析并提出整改措施。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求及《建设项目环境环境影响评价分类管理名录（2017年本，2018年修订版）》中“四十社会事业与服务业”“124加油、加气站”“新建、扩建”的规定，本项目应编制环境影响报告表。2020年8月1日中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作。为此，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘、环境状况调查、资料收集等工作，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目营运期可能出现的环境污染提出可行的对策措施，按照“达标排放”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目属于机动车燃料零售业，检索国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类；且未在《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）内。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制投资类项目，项目建设符合地方产业政策。本项目符合《关于进一步规范成品油经营企业申报审批程序和强化日常监管工作的通知》（陕商发〔2005〕137号），项目已取得了陕西省商务局《成品油零售经营批注证书》（油零证书第6101131061号），因此，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。 （2）相关规划、环保政策符合性分析 表1-1项目建设与相关环保政策相符性分析表 相关政策 政策内容 本项目情况 符合性 《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年 第31号 2013-05-24实施） 在油品（溶剂）的储存、运输和销售过程，应满足以下规定：1、储油库、加油站和油罐车应配备相应的油气回收系统。2、油品（溶剂）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，应采用密闭排气系统将VOCs蒸气输送至回收设备。3、油品（溶剂）运载工具（油罐汽车、火车和轮船）在装载过程中排放的VOCs应密闭收集输送至回收设备，或通过蒸气连通系统返回储罐 本项目汽油储罐埋地卧式双层储罐，为固定顶罐，项目设有三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和储油油罐油气回收系统（三次油气回收），对装车、卸车油气及储罐顶部大小呼吸油气（VOCs）进行回收利用。该装置采用三级降温和活性炭吸附分离相结合的的处理技术进行油气分离，再经活性炭吸附即可实现洁净尾气达标排放 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号） 加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理 本项目设有三次油气回收装置，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和储油油罐油气回收系统（三次油气回收），严格控制汽油储运销油气排放 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理 本项目设三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油罐油气回收系统，对加油站、油罐车、储油库油气回收治理 符合 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方（2018—2020年）（修订版） 重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。加强挥发性有机物监督性监测能力建设，重点企业安装在线监测系统，挥发性有机物排放重点工业园区建设挥发性有机物空气质量自动监测站 本项目设三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油罐油气回收系统，以加强加油站、油品储运销设施油气回收治理。本项目汽油最大年销售量为3015吨，小于5000吨，加油站不安装油气回收自动监测设备。 符合 西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020） 重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。2018年11月15日前，全市所有加油站完成油气三次回收改造 加油站地下水污染防治技术指南（试行） 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐全部选用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 本项目将采用双层油罐的防渗措施，项目设计储油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，双层油罐和管道系统的渗漏检测采用自动报警系统。 符合 （3）选址合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版），对于加油站的分级城市建成区建设要求见表1-2。 表1-2 加油站等级划分 级别 储罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 本项目 90 2个30m3汽油罐，2个30m3柴油罐 项目共设2个30m3的地埋式双层汽油储罐和2个30m3的地埋式双层柴油储罐，总容积为90m3（柴油罐折半计入总容积），根据上表中关于加油站等级划分的规定，本项目属于三级加油站。 本项目位于陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东，项目已取得陕西省西安市应急管理局危险化学品经营许可证，证书编号：陕西危化经字【2015】004003，同时项目已取得陕西省商务局成品油零售经营批准证书，油零售证书第6101131061号。表明项目建设符合相关要求。 本项目周围无甲乙类物品生产厂房。加油站东侧为充电站，南侧为电子南街，西侧为加气站和电子西街，北侧为欧亚学院。由表1-3可知，项目站内设施与站外建（构）筑物的距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)及2014局部修订版内容。 表1-3 加油站站内汽、柴油设施与外部构筑物安全距离（m） 站外建、构筑物 汽油设备 柴油设备 埋地油罐 （标准/实际） 通气管道 （标准/实际） 加油机 （标准/实际） 埋地油罐 （标准/实际） 通气管道 （标准/实际） 加油机 （标准/实际） 东侧空地 —— —— —— —— —— —— 南侧电子南街 5.5/24 5/36 5/30 3/20 3/36 3/18 西侧电子南街 5.5/24 5/36 5/30 3/20 3/36 3/18 北侧欧亚学院宿舍楼（二类保护物） 11/（>50） 8.5/（>50） 8.5/（24） 6/（>50） 6/（>50） 6/（26） 附表1-3 加油站站内设施安全距离检查表 名称 站内构筑物 安全距离 结论 标准要求 实测距离 埋地油罐 汽油埋地油罐 汽（柴） 0.5（0.5） 0.5（0.5） 符合 柴油埋地油罐 汽（柴） 0.5（0.5） 0.5（0.5） 符合 站房 汽（柴） 4（3） 10（10） 符合 发电机房 汽（柴） 8（6） 28（30） 符合 配电室 汽（柴） 4.5（3） 28（30） 符合 站区围墙 汽（柴） 3（2） 7（7） 符合 通气管口 密闭卸油口 汽（柴） 3（2） 11（11） 符合 站房 汽（柴） 4（3.5） 12（18） 符合 发电机房 汽（柴） 8（6） 32（36） 符合 配电室 汽（柴） 5（3.5） 32（36） 符合 站区围墙 汽（柴） 3（2） 10（10） 符合 密闭卸油口 站房 汽（柴） 5（5） 10（10） 符合 发电机房 汽（柴） 8（6） 26（26） 符合 配电室 汽（柴） 5（5） 26（26） 符合 加油机 站房 汽（柴） 5（5） 6（18） 符合 发电机房 汽（柴） 8（6） 9（21） 符合 配电室 汽（柴） 6（5） 6（18） 符合 项目评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，项目站内储罐、加油机、通气管管口等设施距离周围构、建筑之间距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014版)要求，加油站内设施总平面布置安全间距符合规范要求。 （4）平面布局合理性分析 项目根据功能分区，分为加油区、储罐区、站房以及其他辅助配套设施。加油区位于项目南侧，储罐区位于项目北侧，站房位于加油区与储罐区之间。加油区设4台税控加油机（2柴2汽），分别为1把2枪；储罐区设油罐4个，2个30m3汽油储罐、2个30m3柴油储罐；站房主要布设综合办公室、便利店、配电及控制室、值班室等；其他辅助配套设施主要包括发电间、水井、化粪池等。其他部分本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中执行总平面布置标准要求，详见下表1-4。 表1-4 项目平面布置与GB50156-2012（2014版）中其他要求符合性分析表 GB50156-2012（2014版）中相关要求 本项目情况 符合性 车辆入口和出口应分开设置 项目车辆入口和出口分开设置，加油区和加气区分别设置1个入口和出口 符合 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。除CNG加气母站外的其他类型加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m； 2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m； 3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4.加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面 项目站区内停车位和道路符合下列规定： 1.站内车道为单车道，停车位为单车停车位，宽度均不小于4m。 2.站内的道路转弯半径均不小于9m。 3.站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%，且宜坡向站外。4.加油加气作业区内的停车位和道路路面均为水泥路面 符合 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识 项目加油加气作业区与辅助服务区之间有界线标识 符合 加油加气作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点” 项目加油加气作业区内，无“ 明火地点”和“散发火花地点” 符合 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口 项目配电及控制室和室外箱式变压器均布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m 符合 加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4～表4.0.9中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙 项目面向车辆入口和出口道路的一侧不设围墙，非车辆出入口侧设置了2.2m的不燃烧体实体围墙 符合 综上所述，项目平面布置合理，各构筑物使用安全、便捷。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目运营期主要为非甲烷总烃废气、生活污水、噪声等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素，污染物治理措施可行。落实本报告提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境影响评价角度分析，项目建设可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：西安市雁塔区电子正街加油站项目； 建设地点：陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东； 经营单位：中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司电子正街加油站； 项目投资：总投资110万元； 建设等级：三级加油站，油罐有效容积120m3，其中汽油储罐2×30m3、柴油储罐2×30m3(柴油罐折半后计算加油站油罐总容积)； 行业类别：F5264机动车燃料零售； 项目占地：占地面积2467m2。 2、项目地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东，中心坐标东经：108.912866233，北纬：34.176362166。加油站东侧为充电站，南侧为电子南街，西侧为加气站和电子西街，北侧为欧亚学院；项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、建设内容与规模 本项目占地2467m2，主要构筑物为加油站罩棚、站房各一座，站房为一层砖混结构，建筑面积120m2，加油站罩棚为钢架结构一层，税控双枪加油机4台，油罐区建设汽油罐2个，单罐容积30m3、柴油罐2个，单罐容积30m3，总容积为120m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为三级加油站。本项目目前已经建成且稳定运行多年，项目工程组成情况见下表2-1。 表2-1项目工程组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 加油区 加油罩棚结构为钢网架结构，罩棚面积900平方米，耐火极限为0.25小时，罩棚高度为7.2米。设置4台税控双枪加油机；加油区位于站区北侧 已建 油罐区 建设埋地双层油罐4台，其中2台30m3柴油储罐，2台30m3汽油储罐，埋地油罐设置在站房南侧 已建 辅助工程 站房 一层砖混结构站房，站房内设置便利店、办公室、储藏室，建筑耐火等级为二级，用房面积120m2，位于加油区和储罐区之间 已建 辅助用房 一层砖混结构，位于站区西北角，主要为配电室、发电机房 已建 卫生间 一层砖混结构，与站房相连 已建 公用工程 给水 用水由市政给水管网供给 已建 排水 生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂 已建，化粪池位于卫生间西侧 供电 市政电网接入，采用YJA22型电力电缆埋地接入，电压为380V/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V 已建 供热 采用分体式空调供暖、供冷 已建 消防 加油区、油罐区、站房、配电室等均设置消防灭火设施 已建 环保工程 废水 生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂 已建 废气 处理 安装卸油油气回收系统（一次）、加油枪加油油气回收系统（二次）、储油罐油气回收系统（三次） 已建 固体 废物 生活垃圾设置分类垃圾桶收集，交环卫部门及时清运 已建 设备检修、维护含油废抹布属于豁免废物，总量计入生活垃圾 已建 油罐定期检修过程产生的清罐油泥委托专业公司清洗，建设单位不自行清洗油罐 三次油气回收系统产生的废活性炭委托资质单位全权处置，建设单位不在站内贮存 噪声 加强绿化，设限速、禁止鸣笛措施 已建 地下水 埋地油罐采取双层储罐、双层管道，油罐区进行防渗处理 已建 环境风险 按规定配备消防器具及设施，采用高液位报警设施，安装检漏仪，油罐区进行防渗处理 已建 4、主要原辅材料及动力消耗 （1）产品方案 本项目主要为汽油、柴油零售工作，具体产品方案见下表2-2。 表2-2项目产品方案一览表 油料名称 预计年销售量（t/a） 备注 92#汽油 2197 由槽车供货，卸至储油罐后，槽车不在项目区停留 95#汽油 818 0#柴油 3475 -10#柴油 100 水 0.02万m3/a 市政管网/厂区自备水井 电 26.13万kW·h 来源于市政电网 （2）油料组分及物性 ①汽油 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30～205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71～0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品目前执行的标准《车用无铅汽油》（GB17930-1999）标准，项目使用的汽油牌号主要为92#、95#。项目汽油由槽车供货，卸车后，槽车不在项目区停留。 ②柴油 稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180～370℃，重柴油约350～410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为《轻柴油》（GB252-2000）标准，项目使用的柴油牌号主要为0#和-10#，项目柴油由槽车供货，卸车后，槽车不在项目停留。 5、主要设备 项目加油站选用4台卧式双层储油罐并埋地设置，设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及环保部环办水体函【2017】323号文关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知中的相关规定。油罐采用了加强级防腐保护层防腐；卸油过程采用密闭卸油方式，加油机设置在室外，并搭设防雨罩棚。项目主要设备见表2-3。 表2-3项目主要设备一览表 序号 名称 型号及规格 数量 材质 1 汽油储罐 Φ2600mm×6200mm，V=30m3 2台 内钢外玻璃纤维增强塑料 2 柴油储罐 Φ2600mm×6200mm，V=30m3 2台 内钢外玻璃纤维增强塑料 3 汽油加油机 双枪 2台 组合件，汽油加油机带有油气回收功能 4 柴油加油机 双枪 2台 组合件 5 静电接地报警仪 / 1套 组合件 6 人体静电消除器 / 1套 组合件 7 阻火器 ZGB-2波纹组合器DN50 3个 碳钢 8 机械呼吸阀 DN50 1个 碳钢 9 液位探棒 / 4台 组合件 10 高液位报警显示器 / 1套 组合件 11 油罐检漏仪 / 1套 组合件 12 三次油气回收装置 / 1套 组合件 三、公用工程 1、给水 项目用水来自市政自来水管网，主要用水为生活用水。项目生活用水包括职工和顾客用水，根据建设单位提供资料，项目员工共6人，生活用水量为50L（人•d），年工作天数为365天，职工用水量为0.3m3/d，109.5m3/a；来往顾客约为200人/d，用水量约为2L/人，顾客用水量为0.4m3/d，146m3/a。 综上，项目用水量共为0.7m3/d，即255.5m3/a。 2、排水 本项目生活用水量为0.7m3/d，255.5m3/a，生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.56m3/d，204.4m3/a。生活污水经化粪池简易沉淀后进入市政污水管网，流向污水处理厂。 本项目属于西安市长安区污水处理厂收水范围，其设计日处理规模为10万m3/d，本项目生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂。 项目用排水情况见表2-4，项目水平衡见图1。 表2-4 项目用排水量估算表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水标准 规模 用水量 损耗量 排水量 1 职工生活用水 50L/人·天 6人，365d 0.3 0.06 0.24 2 顾客生活用水 2L/人·天 200人，365d 0.4 0.08 0.32 合计 / / / 0.7 0.14 0.56 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 3、供电 由市政电网引入站区，采用YJA22型电力电缆埋地接入，电压为380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V。 4、供暖、制冷工程 站房采用分体式空调供暖、供冷。 5、消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 （2014 年版），本加油站不设消防给水系统。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014 年版）及《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的要求，本加油站设置移动式消防设备、设施，如下表2-5。 表2-5 消防器材配置情况 序号 消防设施 规格型号 数量 配置位置 1 手提式干粉灭火器 8kg 10具 加油区、站房 2 手提式干粉灭火器 4kg 2具 配电室、发电间 3 推车式干粉灭火器 35kg 2具 油罐区、加油区 4 灭火毯 1.5m×1.5m 8块 油罐区、加油区 5 消防沙箱 2m3 1座 油罐区 6 消防锨 / 4个 油罐区 7 消防桶 / 4个 油罐区 四、劳动定员与工作制度 项目劳动定员6人，年生产365天，每天24小时（实施站内调班制）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，本项目2010年8月建成安全稳定运营至今，未发生环境污染事故，未收到周围区居民投诉建议，2017年进行单层罐更改为双层罐以及二次油气回收改造为三次油气工程。本项目的落实为周围居民提供了少量就业岗位，便利了交通出行，是有益于社会积极发展的项目。 项目现有环保设施及存在的主要问题见表2-6。 表2-6 项目现有环保设施及存在问题 项目 污染物 现有环保设施 存在问题 整改措施 废气 油罐车 卸油作业损失 一次油气回收系统 / / 加油机 加油机作业损失 二次油气回收系统 / / 储油罐 大小呼吸损失 三次油气回收系统 / / 废水 生活区 生活污水 生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂 / / 噪声 设备噪声 加强绿化，设限速、禁止鸣笛措施 / / 固体废物 生活垃圾 分类垃圾桶 / / 含油手套 计入生活垃圾 / / 清罐油泥 委托资质单位全权处置 / / 废活性炭 委托资质单位全权处置 / / 防渗 油罐区 双层罐 无 / 防渗池 无 / 根据本次本次环境质量现状检测及现场勘查，未发现存在需要整改的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被生物多样性等）： 1、地理位置 西安市雁塔区位于西安市南部。东临浐河，与灞桥区相连；西北角与未央区接壤；西、南与长安区为邻；北以南二环路、建工路和咸宁路为界，与莲湖、碑林、新城区毗邻，总面积152平方公里。截至2019年末，雁塔区下辖10个街道办事处，总人口194.6万人，其中户籍人口129.9万人。区政府驻地西安市小寨东路168号。 本项目位于陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东，中心坐标东经：108.912866233，北纬：34.176362166；地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 雁塔区辖境冲积平原由渭河阶地、浐河漫滩组成。本项目位于西安市南部，处于渭河南岸二级阶地，渭河支流一级阶地之上，区内多被第四系地层覆盖，根据含水地层的成因、岩性和含水介质特征将西安地区的松散岩类孔隙潜水划分为冲积层孔隙潜水、冲洪积层孔隙潜水、洪积层孔隙潜水和风积黄土孔隙裂隙潜水四个含水岩组。冲积层孔隙潜水分布于渭河及其支流漫滩和各级阶地；冲洪积层孔隙潜水分布于冲洪积平原；洪积层孔隙潜水分布在秦岭及骊山山前洪积扇区；风积黄土孔隙裂隙潜水分布于铜人塬、白鹿塬、少陵塬、神禾塬及咸阳塬等黄土台塬区。各含水岩组的富水性以渭河漫滩、一级阶地最好，冲洪积平原和洪积平原次之，黄土台塬区富水性较差。 西安地区松散岩类孔隙水富水性统一采用降深5m（黄土层为20m）、管径为 265m的单井涌水量评价。按完整井统一降深的单井涌水量，将全区潜水富水性分为六个等级：即单井涌水量>5000m3/d 为极强富水，3000-5000m3/d为强富水，1000-3000m3/d为较强富水，500-1000m3/d为中等富水，100-500m3/d为弱富水，< 100m3/d为极弱富水。各富水性分区分述如下： （1）极强富水 主要分布于渭河及沣、灞河的漫滩和一级阶地，单井涌水量>5000m3/d。含水层为冲积粗砂砾石，渭河与其支流交汇地带夹有砂卵石，含水层厚42-81m，平均达60m。加之本区地势低，水位埋深小于10m，降水和地表水入渗补给条件好，故富水性最强。据已有勘探资料，渗透系数 10-72m/d，抽水水位降低 0.49-4.31m，单井涌水量 4800-15360m3/d。沣河以东的沣东-六村堡、渭滨草滩农场、东北郊灞河与渭河交汇处等地的傍河地带富水性极强，分布有西安市集中供水水源地五个，总计日可釆潜水资源达70×104m3；水质一般良好，仅三桥镇等局部地段矿化度达l-3g/L。 （2）强富水 主要分布在渭河两岸二级阶地前缘、沣河以西二级冲洪积阶地前缘、灞河漫滩以及太平峪、涝峪河洪积扇前缘等地，单井涌水量3000-5000m3/d。含水层厚度较大，为20-65，以冲积、冲洪积及洪积中粗砂和砂砾石为主，基本属于河流相堆积，水位埋深1.3-15m，渗透性较好，渗透系数多在13-47m/d，抽水降深 1.3-5.8m，单井涌水量3120-4430m3/d。其中灞河西席王以北、沣惠渠旁的王寺和及户县太平峪洪积扇前缘等地为相对富水地段。渭河两岸二级阶地及西部冲洪积阶地前缘潜水矿化度为l-3 g/L，其余地段水质良好。 （3）较强富水 分布于渭河二级阶地后缘，西安城区以西的一、二级冲洪积阶地，滴河、沣河漫滩及山前洪积扇部分地段，单井涌水量1000- 3000m3/d。因地貌条件不同，含水层岩性、厚度、富水程度等也相应变化。渭河二级阶地后缘，含水层为冲积中粗砂含砾石，厚28m左右。广大的冲洪积阶地区，以薄层中细砂为主，上覆薄层黄土或黄土状土，厚22-38m。渭河各支流漫滩含水层为砂砾卵石，厚 10-20m。山前洪积扇区含水层为砂砾石，局部有哪石，厚10-40m。这些地区水位埋深2.4-30m，渗透系8.4-51.2m/d，抽水降1.6-4.7m，单井涌水量1200-2760m3 /d。本区是主要井灌地带，现有机民井较多。水质良好，仅渭河二级阶地后缘矿化度1-3 g/L。 （4）中等富水 分布于渭河北岸三级阶地中前缘、西安城郊区的冲洪积平原、各支流河谷阶地、秦岭及酾山山前洪积扇局部地段。各地段含水层岩性、厚度、富水程度等变化较大。单井涌水量500-1000m3/d。渭河三级阶地中前缘，含水层为冲积含砾中粗砂，厚20-30m。西安城郊区冲洪积平原含水层为冲洪积砂及砂砾石，厚达20m。山前洪积扇地区，含水层为洪积砂砾卵石，厚度10-30m。水位埋深2.4-42m，渗透系数4.7-16m/d，抽水降深1.5-10m，单井涌水量 660-1104m3/d。西安城郊区一带及渭河三级阶地潜水矿化度多为l-3g/L。 （5）弱富水 分布于神禾塬、少陵塬、白鹿塬等黄土塬区、西安城区东南郊黄土梁洼区、渭河北岸三级阶地后缘以及石砭峪以东山前洪积扇中后缘地带，单井出水量 100-500m3/d。黄土塬区含水层为风积黄土及古土壌层，厚30-80m不等，塬面洼地富水性较好。渭河三级阶地后缘，含水层为冲积中细砂含砾，厚16-24m。石砭峪以东山前洪积扇区，含水层虽厚达 40-60m，但砂卵石含泥量大，加之地势较高，补给条件差，故富水性较弱。西安城区东南郊黄土梁洼区含水层为黄土状土夹不稳定的薄层砂砾石，厚18-33m。本区水位埋深除塬面洼地较浅外，多为30-65或大于65，渗透系数0.3-14m/d，抽水降深0.5-15m，单井涌水量168-492m3/d。除渭河三级阶地后缘矿化度为l-3 g/L外，水质一般良好。 3、气候、气象 雁塔区辖境处东南沿海湿润气候向西北内陆干旱气候的过渡带上，兼有两种类型气候特征，属暖温带大陆性季风气候。四季冷暖干湿分明，春季升温迅速，干燥多风；夏季炎热，日照强烈；秋季温和湿润，时有霪雨；冬季干冷，雨雪偏少。全年多东北风，次为西北风。依据物候学原理划分，平均温度在10～22℃之间为春、秋；大于22℃为夏季，小于10℃为冬季。全年光照总时数1983.4小时，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃；最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃。年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4-1.8之间，降水量明显大于蒸发量。 区内然降水量年际变化大，季节分配不匀，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在7、8、9月份。历年各月风向以东北风为主，平均风速1.5m/s，最大风速17 m/s，冬季历史上最大积雪厚度24cm，历史上最大冻土深度19cm，无霜期219天。 4、水文状况 （1）地表水 雁塔区境东有浐河，西有皂河，均呈南北流向，分布于辖境两侧，注入渭水。 【浐河】 浐河为雁塔区与灞桥区界河，发源于蓝田县境，系汤峪河、岱峪河在长安县魏寨乡白庙村合流后的称谓。全长66.4公里，年均流量1.75亿立方米，最大洪峰流量632.5立方米/秒。自长安县酒铺乡流入雁塔区境。由余王向北，经马腾空、月登阁、白杨寨、史家湾、田家湾诸村东部穿咸宁东路向北进入灞桥区十里铺乡境。流经雁塔区境长度7.5公里，南北平均比降1/351，集流面积19.2平方公里。70年代以后，由于上游多处截流，致浐河由常年流畅变为季节性河流，丰枯悬殊，年利用量163万立方米，仅占流量的1%。 【皂河】 汉称漕水，全长33公里，自长安县下塔坡村西流入雁塔区辖境。经山门口街道的杜城、南沈家桥、北沈家桥，丈八沟乡的闸口村、丈八沟村、陕西宾馆、查张村、双水磨，鱼化寨街道的鱼化寨村、大寨村、北石桥、西窑头进入未央区境。流经雁塔区境长度12.7公里。后因河道淤塞，在60年代，已变为季节性河流。南北平均比降为1/600。集流面积19.1平方公里。6～9月除泻洪外，经常断流，10月至次年5月流量为0.2立方米/秒，年利用量为45万立方米，占流量的5.4%。 【太平河】 太平河是一条防洪排洪渠道。始建于清光绪十三年(1887年)，因年久失修，1958年陕西省水利设计院重新勘测，按10年一遇的3日最大暴雨所产生地面径流作为校核标准设计，1959年竣工。南起长安县祝村乡昆明池（南支）和雁塔区丈八沟乡付村（东支），北至鱼化寨街道周宋村南，进入长安县镐京乡，全长31公里。集流面积39.28平方公里。在丈八沟乡、鱼化寨街道境内干、支渠全长9.1公里，集浇面积9.37平方公里。由于管理不善，堵塞淤积严重。1964、1985年曾两度清淤整修。 【大环河】 大环河即防洪渠，是1956年修筑的一条排洪渠，全长14.36公里，东起东斜四路刘家庄，向西经祭台村，穿雁塔路、长安北路、陵园路、科技路、昆明路向西延伸，进入未央区境，是雁塔区与碑林、莲湖区的界河。辖境内长度为4.45公里，控制排洪面积53.3平方公里。后因南二环道路建设，已于1993年全线覆盖为地下河。 【沣惠渠】 沣惠渠是1947年人工修筑的灌溉干渠，由长安县镐京乡入境，穿越丈八沟乡西滩，鱼化寨街道漳浒寨、雷家寨、东晁家庄、西晁家庄、双丰村进入未央区境。 本项目排水去向∶经城市污水管网进入西安市长安区污水处理厂，处理达标后排入皂河，最终进入渭河。皂河源自长安区水寨村，经长安、雁塔、未央三区到市现代农业综合开发区进入渭河，全长32公里，其中市区段27.3公里，汇集了城区南郊、西北郊约232平方公里的地面雨洪排水，是西安市排洪系统的重要组成部分，沿途有16条城市雨水管网汇入皂河。皂河上游水量较小，流量仅为0.595m3/s，主要为韦曲镇城市污水和部分沿河村庄的工业和生活污水。皂河河经过北石桥后，由于来自大环河和西安市长安区污水处理厂的大量生产废水和生活污水汇入，水量大增，流量至4.26m3/s。皂河实际是西安市一条主要纳污河，是向渭河输送西安市工业废水和城市生活污水的"排污干渠"。 （2）地下水 雁塔区辖境地下水平原地区丰富，原坡地区贫乏，平原地区补给模数为原坡地区的4倍。 【平原地区】 雁塔区中西部平原地区包括鱼化寨、小寨路、丈八沟街（乡）全境和山门口、长延堡、大雁塔、曲江街（乡）部分地区。地下水易于开采，补给迅速。每平方公里补给模数为40.49万立方米。 【原坡地区】 雁塔区东南部原坡地区包括曲江、等驾坡街（乡）大部以及长延堡、山门口、大雁塔街道部分地区。地下水不易开采，补给迟缓。每平方公里补给模数仅为9.22万立方米。 据1951～1981年31年统计，雁塔区辖境降水量年平均为584.8毫米，1958年最高，年降水量为840.6毫米；1977年最低，为346.2毫米。平均春季为138.7毫米，占年降水量的23.7%，夏季为227.6毫米，占年降水量的38.9%；秋季为193.4毫米，占年降水量的33.1%，冬季为25.1毫米，占年降水量的4.3%，各月降水分布呈双峰型，7月和9月降水量最多，分别为100.2毫米和100.9毫米。合计占年降水量的34.4%；冬季的12月和1月，降水量仅为6.6毫米和7.7毫米。 项目区域含水层岩性以中细砂、含砾中粗砂为主，夹薄层砂砾卵石，透镜状粉质粘土，承压含水层顶板埋藏深度及分布范围50-100m，与潜水层以弱透水的粉质粘土、粘土层互层隔开，水质较好，便于成井取水；深层承压水由中、下更新统冲湖积相地层组成，含水层岩性以中细砂中粗砂为主，岩层较为稳定，水质较好。 5、土壤及植被 评价区的土壤类型主要为填土、黄土状土；土壤剖面上层为覆盖层，下层为古耕腐植质层。该地区植被95%为栽培植被，分为农田植被和绿化植被，农田植被中粮食作物主要有小麦、玉米；蔬菜品种有白菜、萝卜、西红柿、花白、黄瓜、茄子、豆角等。经多年建设，区内原有的农业生态已荡然无存，雁塔区已呈现出典型的城市生态系统。 本项目区域内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气质量现状 本项目所在地属环境空气二类功能区，基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境空气质量现状引用2019年度环境质量状况公报数据，统计结果见表4-1。 表4-1空气质量现状评价表单位：µg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 超标倍数 PM2.5 年平均质量浓度 96 35 274.3% 超标 1.743 PM10 136 70 194.3% 超标 0.943 SO2 13 60 21.7% 达标 / NO2 67 40 167.5% 超标 0.675 CO 日均值的第95百分位数 2000 4000 50% 达标 / O3 日最大8小时值的第90百分位数 55 160 34.4% 达标 / 根据陕西省生态环境厅办公室2019年度环境质量状况公报数据可知，西安市雁塔区处于环境空气质量不达标区，不达标污染物为PM2.5、PM10、NO2，最大超标倍数分别为1.743倍、0.943倍、0.675倍。 为了查明项目所在地的环境空气特征污染物质量现状，本次委托陕西同元环境检测有限公司于2020年9月22日~9月23日对项目地特征污染因子进行了监测，关于空气特征污染物监测数据，具体见下表4-2。 表4-2区域特征污染物非甲烷总烃监测现状评价表 非甲烷总烃监测结果统计表（mg/m3） 监测结果 监测点位 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 厂址上风向 0.50~0.64 32 0 厂址下风向 0.71~0.89 44.5 0 《大气污染物综合排放标准详解》 2.0 监测结果表明，项目所在区域内非甲烷总烃的监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值。 2、地下水环境质量现状 本次评价委托陕西同元环境检测有限公司对项目所在区域地下水井进行现状监测，主要监测因子包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟化物、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数、色、嗅、浑浊度、肉眼可见物，同时记录坐标、水位埋深、水位标高、水温、功能。监测数据统计结果见下表4-3。其它数据见监测报告附件六。 表4-3 地下水质量现状监测结果统计 单位：mg/L（除pH） 监测点位 监测因子 1#隔壁加气站水井 标准 达标情况 K+ 0.832 / / Na+ 53.6 / / Ca2+ 101.4 / / Mg2+ 33.5 / / CO32- 0 / / HCO3- 499 / / 氯化物（Cl-） 38 250 达标 硫酸盐（SO42-） 58.7 250 达标 pH 7.45 6.5~8.5 达标 溶解性总固体 572 1000 达标 耗氧量 0.43 3.0 达标 氨氮 0.230 0.5 达标 砷 0.0003ND 0.01 达标 汞 0.00004ND 0.001 达标 六价铬 0.004ND 0.05 达标 铅 0.00001ND 0.01 达标 氟化物 0.44 1.0 达标 硫化物 0.005ND 0.02 达标 镉 0.001ND 0.005 达标 铁 0.03ND 0.3 达标 硝酸盐（氮） 4.25 20 达标 总硬度 406 450 达标 挥发酚 0.0003ND 0.002 达标 氰化物 0.004ND 0.05 达标 亚硝酸盐（氮） 0.003ND 1.0 达标 锰(mg/L) 0.01ND 0.1 达标 总大肠菌群(MPN/L) ND 3.0 达标 细菌总数(个/mL) 23 100 达标 注：① ND表示未检出，ND前面的数据表示方法检出限值。 从项目站内水井监测结果来看，各监测点的各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，项目委托陕西同元环境检测有限公司于2020年8月29、30日对项目厂界四周声环境现状进行监测，项目共设置4个监测点，监测结果统计见下表4-4；详细监测报告见附件七。 表4-4环境噪声监测结果统计表单位：dB（A） 监测点位 2020.8.29 2020.8.30 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 59 48 58 47 60 50 达标 达标 4#北厂界 57 47 59 47 2#南厂界 61 49 60 48 70 55 达标 达标 3#西厂界 64 48 62 48 说明：项目南、西厂界靠近城市主干道电子正街，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东厂界紧邻空地施工 由监测结果可以看出：项目南、西厂界监测点昼、夜间环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东、北侧厂界噪声监测点昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目东厂界紧邻空地正在施工，受施工噪声影响，项目东厂界昼间噪声监测值临近标准值，此现象伴随施工期结束消失。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东，经现场踏勘，项目主要环境保护目标见表4-5和附图4。 表4-5环境保护目标一览表 类别 中心坐标 名称 保护对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 108.914366464 34.177364556 欧亚学院 居民 空气 质量 二类区 正北 紧邻 108.915385703 34.172917453 莱安城1期 东南 260 108.912295799 34.180706588 华安紫竹苑1期 西北 270 108.926028709 34.177037326 清凉山森林公园 正东 928 声环境 108.914366464 34.177364556 欧亚学院 居民 声环境质量 2类 正北 紧邻 地表水 皂河 地表水水质 IV类 正西 316m 地下水 评价区地下水环境 地下水环境质量 Ⅲ类 垂直向下 0

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；特征污染因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；靠近雁翔路南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4类标准限值，具体标准限值见表5-1。 表5-1本项目所在区域执行的环境质量标准明细表 要素分类 标准名称 适用类别 标准限值 评价对象 参数名称 浓度限值 环境空气 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级 二氧化硫(SO2) 年平均60μg/m3 评价区域内环境空气 24小时平均150μg/m3 1小时平均500μg/m3 二氧化氮(NO2) 年平均40μg/m3 24小时平均80μg/m3 1小时平均200μg/m3 PM2.5 年平均35μg/m3 24小时平均75μg/m3 PM10 年平均70μg/m3 24小时平均150μg/m3 TSP 年平均200μg/m3 24小时平均300μg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 / 非甲烷总烃 1小时平均2.0mg/m3 环境 噪声 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类 等效连续A声级Leq 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 东、西、北厂界噪声 4类 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 南厂界噪声 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类 pH 6～9 皂河 COD 30mg/L BOD5 6mg/L DO 3mg/L NH3-N 1.5mg/L 总磷（以P计） 0.3mg/L 总氮（以N计） 1.5mg/L 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类 pH 6.5~8.5 区域内地下水环境 溶解氧 / 钾 / 钠 / 钙 / 镁 / 氯离子 250 mg/L 硫酸根 250 mg/L 碳酸根 / 重碳酸根 / 石油类 / 总硬度 450 mg/L 溶解性总固体 1000 mg/L 挥发酚 0.002 mg/L 氨氮 0.50 mg/L 硝酸盐 20.0 mg/L 亚硝酸盐 1.00 mg/L 总大肠菌群 3.0 mg/L 菌落总数 100 mg/L 六价铬 0.05 mg/L 镉 0.005 mg/L 氰化物 0.05 mg/L 砷 0.01 mg/L 汞 0.001 mg/L 铅 0.01 mg/L 氟化物 1.0 mg/L 铁 0.3 mg/L 锰 0.10 mg/L 耗氧量 3.0 mg/L 硫化物 0.02 mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目运营期油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标椎限值， 其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放要求。 2、运营期生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 排放标准具体见下表5-2，其他按国家相关规定执行。 表5-2项目应执行的污染物排放标准明细表 要素 分类 标准名称 适用 类别 标准限值 评价对象 参数名称 浓度限值 废气 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） / 油气 ≤25g/m3，排气筒距离地面高度≥4m 油气回收装置 《大气污染物综合排放标准》 表2 非甲烷总烃 4.0mg/m3 周界外浓度最高点 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》B级（GB/T31962-2015） 表1 PH 6.5~9.5 化粪池出口水质 悬浮物 400mg/L 化学需氧量（COD） 500mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 350mg/L 氨氮（NH3-N） 45mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 运营期 等效连续A声级 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 东、南、西厂界噪声 4a类 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 北厂界噪声 固体 废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知： “十三五”期间，根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及拟建项目污染物排放特点，本评价确定的项目污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、VOCS三项。 本项目废气主要为挥发的油气，以非甲烷总烃计；项目生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入皂河。 总量指标统计如下： VOCs ：0.447t/a； COD：0.06t/a； NH3-N：0.006t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 根据现场勘探，该项目加油站自2010年8月建站至今已安全稳定运营多年，至今未发生环境污染事故，未收到周围区居民投诉建议；因此，本次环评不再对施工期进行环境影响评价；下文围绕运营期开展评价。 二、运营期 项目配置30m3汽油罐2个，30m3柴油罐2个，税控双枪加油机4台；运营期加油站工艺流程及产物环节如图2所示。 图2 加油站零售工艺流程及产污环节图 1、运营期工艺流程说明： 汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，车用汽油（柴油）自流至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油品抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油（柴油）的外售作业。 （1）油罐车卸油：由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸至各储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。卸油油气回收系统是通过卸油管、回气管、相应的快速接头、阀门等将油罐车和加油站储油罐形成相对密闭的系统。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，有少量的油气无组织排放。 （2）储油：成品油在储罐内精置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，使得油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了储油过程油气的排放，经过储油油气回收装置回收后，有少量的油气无组织排放。 此外，地埋油罐每3~5年需要检修、清理一次，会有废液（渣）产生，本项目请专业清洗油罐的单位清洗，清洗油罐废液由清洗单位处理。 （3）加油：在箱车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地油罐中的油品送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。加油过程产生的油气经油气回收装置收集后，有少量的油气在车用油箱的加油口处无组织排放。 2、油气回收系统说明 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气排放处理回收系统（即三次油气回收）组成。 （1）一次油气回收系统：一次油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油罐车进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 （2）二次油气回收系统：二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0~1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。 （3）三次油气回收系统：①由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；②由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 本项目第三次油气回收装置采用比较成熟的“冷凝+活性炭吸附”法。先采用二级冷凝将油气冷凝到-40度至-50度，通过二级冷凝后95%以上的油气被液化回收，未冷凝为液态的浓度较低的油气通过活性炭吸附系统进行富集（富集效率约为99%），富集的油气再进入三级冷凝系统深度冷凝。第三次油气回收总体回收率约为98%。 3、运营期污染因子与污染工序 本项目运营期污染工序与污染因子见表6-1。 表6-1 运营期污染因子分析 类别 污染源/工序 主要污染因子 废气 卸油、储存、加油过程 非甲烷总烃 车辆出入 CO、NOx和HC 废水 加油顾客、站内工作人员生活 COD、BOD5、SS、氨氮 噪声 设备运行噪声 等效声级Leq(A) 进出车辆噪声 等效声级Leq(A) 固废 设备检修 含油抹布、手套 油罐定期检修 清罐油泥 加油顾客、站内工作人员生活 生活垃圾 三次油气回收 废活性炭

主要污染工序 1、废气 项目运营期废气主要为加油站运行过程中有组织、无组织排放的非甲烷总烃、汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 加油站主要大气污染物为卸油、加油作业过程产生的油气，属无组织排放，储存作业过程产生的油气，属有组织排放；油气主要成分为非甲烷总烃。根据现场调查，项目已安装三次油气回收系统，包括卸油油气回收系统（回收效率≥95%）、加油油气回收系统（回收效率≥95%）和储油油气回收系统（回收效率≥95%），可有效减少非甲烷总烃的无组织逸散。 本项目汽油、柴油年销售量分别为3015t、3575t。参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，在卸油、储油及加油工序中汽油非甲烷总烃排放系数及非甲烷总烃排放量见表6-2。 表6-2 烃类气体排放表 项目 排放系数 烃类气体产生量（t/a） 油气回收效率 烃类气体排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 卸油工序油气 2.3kg/t汽油 6.935 97% 0.208 0.024 0.027kg/t柴油 0.0965 / 加油工序油气 2.49kg/t汽油 7.507 97% 0.225 0.026 0.048kg/t柴油 0.172 / 储油工序油气 0.16kg/t汽油 0.482 97% 0.014 0.0016 柴油忽略不计 / / 合计 / 15.192 / 0.447 0.052 由上表可知，本项目在运营时产生的烃类气体量（以非甲烷总烃计）约为15.192t/a，经过油气回收系统处理后，非甲烷总烃排放量为0.447t/a，排放速率为0.052kg/h。 （2）机动车尾气 进入站内加油的机动车辆会产生一定的尾气，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，机动车尾气的主要污染因子有CO、THC、NOx。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因车辆行驶状况而有较大差别。加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目进站加油车辆产生的尾气量很少，不会对区域环境产生明显影响，可忽略不计。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水。 生活污水：包括职工生活污水和来往顾客生活污水，生活污水产生量共为0.56m3/d，204.4m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂。本项目化粪池出水口检测报告污染物浓度为：COD 321~339mg/L，BOD5 130~136mg/L，SS 91.25~94.21mg/L，NH3-N 31~38mg/L。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为潜油泵、加油机及车辆进出加油站的汽车噪声，噪声源强在60～75dB(A)之间，噪声源源强见表6-3。 表6-3 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号 设备名称 位置 数量 单机噪声dB（A） 治理措施 治理后设备声源值dB（A） 1 加油机 加油站罩棚 4台 65~70 基础减振 50~55 2 潜油泵 储罐区 4台 70~75 减振处理、置于地下 60~65 3 车辆 场地内 / 60~70 减速、禁鸣 50~60 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为职工、顾客的生活垃圾，清罐油泥，设备检修产生的含油抹布、手套以及三次油气回收系统产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目正常运营期产生的生活垃圾来源主要为员工、加油顾客的生活垃圾。本项目劳动定员6人，顾客流量约200人/天，员工生活垃圾产生量约0.5kg/（人·d）计，顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人计，则生活垃圾产生量约为8.4t/a。加油站设置分类垃圾桶，生活定期交由环卫部门清运处置。 （2）危险废物 根据现场勘查和建设单位提供资料，项目危险废物主要为①油罐清洗过程产生的清罐油泥，3~5年进行一次，每次产生量约0.3t；②设备定期检修过程中产生的含油手套、抹布，产生量约为0.01t/a；③三次油气回收系统采用活性炭吸附，活性炭每季度更换一次，废活性炭产生量约为1.6t/a。项目固体废物产生情况见表6-4。 表6-4 项目固体废物产生情况 类别 产生环节 主要成分 形态 危废代码 产生量 一般固体废物 职工、来往顾客 生活垃圾 固态 / 8.4t/a 危险废物 设备维修 含油抹布、手套 固态 HW49 900-041-49 0.01t/a 清罐油泥 油罐定期检修过程产生 液态/固态 HW09 900-007-09 0.3t/次 废气处理 废活性炭 固态 HW49 900-039-49 1.6t/a 5、土壤环境污染 本项目土壤污染主要来自埋地储罐及管道燃料泄漏、加油区泄漏、化粪池污水下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强站区、罐区以及沉淀池防渗进行防治的。 本项目油罐区及工艺管道区采取严格的防渗措施，双层储罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，生泄漏的可能性很小；项目加油区及站内其他地面均为混凝土地面，化粪池底部、侧面均采用防渗、防腐处理，且连接市政管道，废水暂存，停留时间短暂，基本不会对附近的土壤造成污染。 6、环境风险 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏、着火可能造成对环境造成影响，加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油工序 | 非甲烷总烃 | 7.032t/a | 0.208t/a |
|  | 加油工序 |  | 7.68t/a | 0.225t/a |
|  | 储油工序 |  | 0.482t/a | 0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 204.4t/a | 204.4t/a |
|  |  | COD | / | 300mg/L、0.06t/a |
|  |  | BOD5 | / | 116mg/L、0.024t/a |
|  |  | SS | / | 81mg/L、0.017t/a |
|  |  | 氨氮 | / | 30mg/L、0.006t/a |
| 固 体 废 物 | 职工、来往顾客 | 生活垃圾 | 8.4t/a | 0 |
|  | 加油区 | 含油手套、抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  | 油罐定期检修过程产生 | 清罐油泥 | 0.3t/次 | 0 |
|  | 三次油气回收 | 废活性炭 | 1.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为潜油泵、加油机及车辆进出加油站的汽车噪声，噪声源强在60～75dB(A)之间，噪声源强一般为60~75dB(A) |
| 其 它 | 环境风险：项目存在油罐泄漏、火灾爆炸等风险 |
| 主要生态影响： 项目占地面积为2467m2，项目施工期已结束，站区南侧已有市政绿化措施，加油站已稳定运行多年，已形成稳定的生态环境系统。 |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、排放的油气（非甲烷总烃）达标分析 项目运行期间产生的废气主要为卸油、储油及加油工序中产生的非甲烷总烃。本项目油气回收系统卸油油气回收系统设一次油气回收；加油油气回收系统设二次油气回收；储油罐油气排放处理回收系统设次油气回收系统。一次油气回收和二次油气回收系统产生的非甲烷总烃视为无组织排放油气，三次油气回收系统产生的非甲烷总烃视为有组织排放油气。 （1）无组织排放的油气（非甲烷总烃） 根据工程分析，项目无组织非甲烷总烃年产生量为14.71t/a，经卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气排放处理装置（处理效率97%）处理后，无组织排放量为0.433t/a。 本项目已经建成运营，油气回收系统均投入使用。在加油站正常营业，二次、三次油气回收系统正常运行的情况下，建设单位委托陕西同元环境检测有限公司于2020年9月22日～9月23日对厂界无组织监控点非甲烷总烃进行了监测。监测结果统计见下表7-1所示，监测报告见附件六。 表 7-1 非甲烷总烃无组织监测结果一览表 （mg/m3） 监测结果 监测点位 监测时间 监测浓度最大值（mg/m3） 达标情况 1#（上风向） 2020.9.22 0.60 达标 2020.9.23 0.64 达标 2#（下风向） 2020.9.22 0.84 达标 2020.9.23 0.86 达标 3#（下风向） 2020.9.22 0.87 达标 2020.9.23 0.89 达标 4#（下风向） 2020.9.22 0.83 达标 2020.9.23 0.85 达标 《大气污染物综合排放标准》 4.0 根据上表监测结果可知，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2限值4.0mg/m3。 （2）有组织排放的油气（非甲烷总烃） 根据工程分析，项目储油工序有组织非甲烷总烃年产生量为0.482t/a，经三次油气回收系统装置“冷凝+活性炭吸附”法处理后（处理效率97%），有组织排放量为0.014t/a；排放速率0.0016kg/h。 本项目已经建成运营，三次油气回收系统已投入使用。在加油站正常营业，油气回收系统正常运行的情况下，本次监测数据引用加油站例行监测报告数据。监测结果统计见下表7-2所示，监测报告见附件七。 表 7-2 第三次油气回收处理装置油气排放出口统计结果一览表 （g/m3） 监测频次 第一次 第一次 第一次 平均值 非甲烷总烃排放浓度（g/m3） 0.82 0.84 0.77 0.79 排气筒高度 4.2m 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 排放浓度≤25g/m3，排气筒距离地面高度≥4m 根据上表监测结果可知，加油站三次油气回收处理装置油气排放出口非甲烷总烃的排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中浓度限值应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4 m的要求。 综上所述，项目运营期无组织、有组织废气排放均能达到相关排放标准限制要求。 2、三次油气回收装置处置措施可行性分析 根据建设单位提供的资料可知，本项目第三次油气回收装置采用比较成熟的“冷凝+活性炭吸附”法。先采用二级冷凝将油气冷凝到-40度至-50度，通过二级冷凝后95%以上的油气被液化回收，未冷凝为液态的浓度较低的油气通过活性炭吸附系统进行富集（富集效率约为99%），富集的油气再进入三级冷凝系统深度冷凝。根据有组织排放的油气达标性分析结果可知，本项目废气处置措施可行。 3、汽车尾气 进出站内的车辆将产生一定量的汽车尾气，主要含有 HC、CO、NOx 等污染物。项目区为敞开式，通风良好，排放扩散较快，不会对周围环境产生较大影响。 4、大气防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分见下表7-3。 表7-3评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-4。 表7-4污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《大气污染物综合排放标准详解》 （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-5： 表7-5主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 非甲烷总烃 1 加油站 108.91311 34.176095 420 10.48 7.28 0 10.0 8760 正常 0.024 （5）项目参数 估算模式所用参数见表7-6。 表7-6估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 962万 最高环境温度 42.9°C 最低环境温度 -15.6°C 土地利用类型 建设工地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / （6）评级工作等级确定 本项目一次油气回收污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表7-7。 表7-7有组织排气筒估算模式结果统计表 有组织点源预测 NMHC 下风向最大浓度（ug/m3） 50.195 浓度占标率（%） 2.5098 下风向最大浓度出现距离（m） 10.0 D10%最远距离 / 本项目Pmax值为2.5098，Cmax为50.195ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 大气防护距离：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关大气环境防护距离计算的要求，对本项目无组织排放有机废气进行核算。经采用导则推荐模式计算，大气环境防护距离为0m，故本项目无组织排放废气不用设置大气环境防护距离。 （7）污染物排放量核算表 本项目大气污染物排放核算见下表1。 表1 大气污染物排放信息表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治 措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 DA001 三次油气回收装置排放口 非甲烷总烃 密闭收集为基础的三级油气回收系统，油气回收效率≥95% 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） ≤25g/m3，排气筒距离地面高度≥4m 0.014 无组织排放 2 / 一次、二次油气回收装置排放 非甲烷总烃 密闭收集为基础的油气回收装置，油气回收效率≥95% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 4mg/m3 0.433 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 加油站实行雨污分流，运营期废水为初期雨水和生活污水。本项目卸油工序10天左右进行一次，加油工序设二次油气回收系统，且在加油区上方设有罩棚，储由工序设三次油气回收系统，且已经做好防渗、防雨、防漏等工作，加油站场地已全面经水泥硬化；故站内初期雨水中几乎无石油类污染物，主要污染物为SS，站内雨水采用顺坡自流外排。 加油站生活污水产生总量为204.4m3/a，设1座化粪池，站内生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”，项目评价等级为三级B。由于本项目现阶段处于拆迁中心，道路被封，加油站处于待业状态，几乎无废水产生；因此，本项目类比雁翔路加油站化粪池出口水质监测值。计算结果见下表7-8所示。 表7-8 项目化粪池出口监测统计表 项目 主要污染物 污水量 COD BOD5 SS 氨氮 化粪池出口 平均排放浓度mg/L 300 116 81 30 204.4t/a 排放量t/a 0.06 0.024 0.017 0.006 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准 500 300 400 45 由表7-8可见，本项目污水经化粪池简易沉淀后，各项污染物指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准限值，生活污水经市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂。 污水处理去向可行性分析： 西安市长安区污水处理厂，位于雁塔区西部大道与靖宁路交叉口。 设计处理能力为日处理污水10万m3/d，处理工艺为“多段多级AO工艺、DE氧化沟+微絮凝过滤+生物除臭”，污泥处理工艺为“重力压缩+机械脱水”；经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目所在地处于西安市长安区污水处理厂收水范围内，项目地已铺设市政污水管网，因此可满足本项目的排水需求。且本项目所排放的污水为职工生活污水，污水水质简单，污水排放量少，平均0.56m3/d，经厂内化粪池简易沉淀后排入西安市长安区污水处理厂，不会对污水厂造成冲击；因此，本项目污水排入西安市长安区污水处理厂可行。 建设项目污染物排放信息： 本项目废水污染物排放信息见表2。 表2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 C0D、BOD5、SS、氨氮 西安市长安区污水处理厂 间断排放 TW001 化粪池 化粪池 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 本项目废水不直接排入河流，则项目废水间接排放口基本情况见表3。 表3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放浓度限值 DW001 108°54′46.44″ 34°10′34.36″ 0.02 西安市污水处理厂 间断排放、排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 西安市长安区污水处理厂 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L 氨氮 5mg/L 本项目废水污染物排放标准见表4。 表4 废水污染物排放执行标准 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他规定商议的排放协议 名称 浓度限值 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 氨氮 45mg/L 2、地下水环境影响分析 （1）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业，182、加油、加气站”地下水环境影响评价项目类别为报告表的“Ⅱ类”。据现场踏勘，项目所在地不属于集中式饮用水源地准保护区以及准保护区以外的补给径流区，也不属于国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区以及特殊地下水资源保护区以外的分布区和分散式居民饮用水水源区，项目地区域饮用水均来自市政供水；故判断项目场地区域地下水敏感程度为不敏感。 结合场地区域的地下水环境敏感程度分级，见表7-9，以及地下水环境影响评价工作等级分级表，见表7-10，判定本项目场区地下水环境评价工作等级为三级。 表7-9 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感程度 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 不敏感 上述地区以外的其它地区 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 表7-10 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 一 三（本项目） 三 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水三级评价环境影响评价范围≤6km2，当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。因此，本次项目评价范围依据公式法计算： 式中：L－下游迁移距离，m； α－变化系数，取2； K－渗透系数，m/d，根据附录B，取8.4m/d； I－水力坡度，取0.01； T－质点迁移天数，取5000d； ne－有效孔隙度，参考相关资料，取0.5。 根据上述公式可以计算出：L=1.68km 根据项目区水文地质条件和L的计算结果，确定评价范围为：下游0.84km（西北方向）、东侧、西侧0.84km，评价区面积为1.4km2。 （3）水文地质条件调查 项目位于西安市南部，处于渭河南岸二级阶地，其地貌类型属于河谷冲积平原区，评价区重点关注和保护的含水层主要为第四系冲积层潜水含水层。厂址区含水层富水性属于较强富水区，含水层为冲积层中粗砂夹粉质粘土层，含水层厚28m左右。含水层上覆薄层黄土或黄土状土，水位埋深2.4-30m，渗透系数一般为8.4m/d，抽水降深1.6-4.7m。 评价区第四系潜水主要接受大气降水的入渗补给和渭河南岸高阶地区地下水的侧向径流补给，其次为浅承压水越流补给；评价区地形较为平坦，包气带岩性疏松，透水性较强，潜水位埋深相对较小，降水入渗系数较大，有利于降水入渗补给；渭河北部高阶阶地区含水层岩性主要为中粗砂，渗透性较强，有利于补给评价区地下水。 评价区地下水径流方向受区域地下水径流方向控制，由高处向低处径流，总体为由东南向西北方向径流。 评价区第四系潜水的排泄方式主要为向下游侧向径流排泄，补给下游漫滩区地下水及渭河地表水体。 ①潜水的赋存及分布 渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10~20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为20~30m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为30-60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。 ②潜水动态特征 根据水文观测资料，潜水位的变化趋势可以分为上升区、下降区和平稳区。下降区主要分布于北部三级阶地和台塬区以及西部强开采区、渭河南部地区；上升区分布于旧城区和东部的高漫滩区，由于潜水开采量减少所致；平稳区分布于西部和西南部以及处于上升区和下降区之间的过渡地带。 根据调查项目评价区地下水主要接受大气降水和地表水渗入等补给，排泄方式则以径流、人工开采和蒸发为主。 （4）地下水现状污染分析 本项目委托陕西同元环境检测有限公司于2020年8月29日对站内水井进行了水质监测。水质监测因子为Na+、K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、挥发酚和石油类，监测结果表明，项目区地下水水质指标均能达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 （5）本项目对地下水环境影响分析 ①污染地下水的途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：埋地储罐及管道燃料泄漏、加油区泄漏、化粪池污水下渗对地下水造成污染。 ②加油站已采取的污染防治措施 埋地储罐区：本项目加油站采用埋地储罐，双层油罐，罐底设砂垫层，顶部设钢筋混凝土地面，且油罐均做加强级的防腐层；油罐内、外壁间隙设渗漏检测立管，可人工检测和在线监测，保证油罐内、外壁任何部位岀现渗漏均能被发现。另外油罐设帶有高液位报警功能的液位监测系统，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。 加油区：加油区采取地面硬化，并定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生； 管道：加油站加油管道为同轴双层UPP管，并设有管道渗漏检测系统，确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。 化粪池：化粪池底部、侧面均采用防渗、防腐处理。 渗漏监测在线监控系统：本项目储罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补。从根本上切断了油品流出罐体后产生各种事故的可能性，避免泄露油品污染土壤和地下水。另油罐区及工艺管道区采取严格的防渗措施，双层储罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。其设置要求均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 ③分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区。防渗分区情况见下表7-11。 表7-11 项目地下水防渗分区表 序号 分区 区域名称 防渗要求 1 重点防渗区 储罐区、卸油卸料区 防渗系数≤1×10-10cm/s 2 简单防渗区 罩棚、设备区 防渗系数≤1×10-7cm/s 3 一般防渗区 站房 一般地面硬化 4 非防渗区 绿化区 / 综上所述，项目采用由钢制内罐和玻璃钢纤维外罐组成的双层油罐，设置在线监测渗漏检测仪和高液位报警液位计；按照分区防渗措施进行防渗，可将油品泄漏发生概率降到最低。采取《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）、《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）及环评提出的加强地下水污染防治措施、并定期检修维护，基本不会对地下水环境造成影响。 ④运营期地下水跟踪监测 环评要求建设单位在运营中加强对地下水的长期观测，秉持及时发现，早做防范态度，维护地下水水环境安全。每年对加油站内水井进行跟踪监测，监测计划见表7-12。 表7-12 地下水监测计划一览表 序号 1#站内水井 水井坐标 东经：108.917620，北纬：34.174625 功能 地下水环境影响跟踪监测点 监测频率 一年一次 监测层位 第四系潜水 监测因子 石油类 后期对监测井要进行专门的维护和管理，包括以下几个方面： a、每两年测量监测井井深，当监测井内淤积物淤没虑水管或井内水深小于1m时， 应及时与水井所有人沟通，进行清淤或换井； b、井口固定点标志和孔口保护帽等发生移位或损坏时，必须及时修复； c、对监测井建立《基本情况表》，监测井的撤销、变更情况应记入《基本情况表》 内，新换监测井应重新建立《基本情况表》； d、监测结果按项目有关规定，及时建立档案，对于常规监测数据应该公开，特别是对本工程所在区域的居民公开； e、若发现水位异常，应加密监测，改为每天监测1次，并分析原因，及时采取应急措施。 地下水环境风险事故应急响应针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。出现地下水污染事故，应采取如下污染治理措施： a、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案； b、查明并切断污染源； c、探明地下水污染深度、范围和污染程度； d、依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作； e、依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整； f、将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析； g、当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作，不得随意排放污水和其他有害废弃物。 三、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为潜油泵、加油机及车辆进出加油站的汽车噪声，噪声源强在60～75dB(A)之间。设备经过隔声、距离衰减后，车间外噪声值可降低15~20dB（A）。 项目处于正常运营状态下，委托陕西同元环境检测有限公司于2020年8月29、30日对项目厂界四周声环境现状进行监测，监测结果显示：项目西、南厂界昼、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。项目东、北厂界昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目东厂界紧邻空地正在施工，受施工噪声影响，项目东厂界昼间噪声监测值临近标准值，此现象伴随施工期结束消失。因此，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量约为8.4t/a，厂区设置垃圾收集桶分类收集后，统一运送至当地指定垃圾堆存点，由环卫部门统一清运处置，做到日产日清，对外环境影响较小。 （2）危险废物 ①油罐清理产生的废渣、油污属于危险废物，危废代码为（HW09，废物代码900-007-09），本项目油罐委托专业公司清洗，建设单位不自行清洗油罐；②三次油气回收系统采用活性炭吸附，活性炭每季度更换一次，更换的废活性炭属于危险废物，危废代码为（HW49，废物代码900-039-49），产生量约为1.6t/a，本项目委托专业公司定期进行更换并回收，不在厂区贮存；③设备定期检修过程中产生的含油手套、抹布，加油站工作人员使用的废油手套以及废油抹布也属危险废物，危废代码为（HW49，废物代码 900-041-49），产生量约为0.01t/a，废油手套、废油抹布属于《国家危险废物名录》（2016 版）中的豁免废物，豁免内容为混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。环评要求储罐清理单位和废活性炭回收厂家必须有资质处理清罐废物和废活性炭，本项目运营期产生的危险废物需按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行，并做好台账管理。 五、土壤环境影响分析 根据现场调查，加油站内地面均做了硬化处理；储罐已改造成为双层油罐并设置在罐池中，罐池内壁采用中性沙回填，周边做了防渗处理；罐区安装有液位仪及检漏仪，出现漏油等事故能够及时发现并处理；加油区为水泥地面，同时做了防渗处理。化粪池底部、侧面均采用防渗、防腐处理，且连接市政管道，废水暂存，停留时间短暂，基本不会对附近的土壤造成污染。加油站水泥地面现场照片见下图3。 加油区 储罐区 三次油气回收设备 说明：本次图片采集与雨天，未见厂区/储罐区有积水现象，储罐区有非工况泄露情况 图3 加油站水泥地面现场照片 结合加油站现有的污染防治措施及现场环境可知，本项目运营期对土壤环境的影响较小。 六、环境风险分析 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏，以及油罐泄漏发生火灾对周围环境的影响，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。 1、评价依据 （1）风险调查 本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要有：有柴油、汽油等。柴油与汽油储存及使用过程可能发生泄漏（泄漏油品在围堰内），柴油存储设2×30m3的油罐，汽油存储设2×30m3的油罐。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中，q1，q2，... qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，... Qn—每种危险物质的临界量，t。 根据HJ169-2018中附录B计算涉及的危险物质数量与临界量比值（Q），见下表7-13。 表7-13 危险物质数量与临界量比值表 序号 危险 单元 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质Q值（qn/Qn） 备注 1 柴油 储罐 柴油 / 41.31 2500 0.0165 总容积60m3，填充率按85%，密度0.81t/m3 2 汽油 储罐 汽油 / 36.72 2500 0.0147 容积60m3，填充率按85%，密度0.72t/m3 由上式计算得，Q=0.0165+0.0147=0.0312＜1。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C对建设项目风险潜势划分等级见下表7-14。 表7-14 环境风险潜势等级划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危险（P1） 高度危险（P2） 中度危险（P3） 轻度危险（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 本项目危险物质（柴油、汽油）总量与其临界量比值Q=0.0312＜1，根据HJ169-2018该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级的划分见表7-15。 表7-15 评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 2、环境风险识别 （1）主要风险物质 本项目危险物质为汽油、柴油，具体分析见表7-16和表7-17。 表7-16 汽油特性一览表 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危险 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观特性 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水=1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50 ~ -20 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 沸点（℃） 40～200 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300 mg/m3 表7-17 柴油特性一览表 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体 主要用途： 用作柴油机的燃料等 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 自燃点（℃）： 257 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 3、分析结论 （1）本项目危险物质为汽油、柴油，主要事故类型为泄露，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C对建设项目风险潜势划分等级，经计算得Q=0.0312＜1，故本加油站储油罐环境风险潜势为Ⅰ。 因此，本项目风险评价等级低于三级，仅进行环境风险简单分析。 （2）本项目与周边建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，环评要求建设单位按加油站安全评价中提出的安全管理相关要求，采取必要的安全措施。 （3）对本项目提出了严格的环境风险管理，提出了本项目的风险防范措施。 综上所述，项目风险水平可以接受，在满足环评各项要求前提下，切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，从环境风险角度考虑是可以接受的。 环境风险简单分析内容标准见表7-18。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 西安市雁塔区电子正街加油站项目 建设地点 陕西省 西安市 雁塔区 陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东 （/）园区 地理坐标 经度 108.912866233 纬度 34.176362166 主要危险物质及分布 主要危险物质为汽油与柴油。 分布： 储罐区：2个30m3汽油储罐，2个30m3柴油储罐，位于站区南侧。 加油设施：4台双枪税控加油机，位于站区西侧。 卸油：罐车将油品从厂外运至厂内时在储罐区卸油过程。 输送设施：站内储罐区至加油区的输送管线及设施。 环境影响途径及危害后果 （1）对大气环境影响及后果：储罐、输油管道及卸油与加油过程中，油品泄露事故下，直接产生的大气污染物进入环境空气中；项目采用地埋式油品储罐，配备高效液位报警装置、静电接地报警仪、油罐检漏仪，油品一旦发生渗漏与溢出事故，可及时被发现；此外，由于油品储罐罐底防渗层的保护，渗漏出的油品将积聚在储罐区。储罐区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （2）对地表水环境影响及后果：油品储罐发生渗漏与溢出事故时，由于围墙的隔挡作用、储罐区重点防渗层的设置、罐区的表面混凝土硬化、以及储罐内外表面、储罐区地面、管线外表面的防渗防腐作用，油品溢出储罐区可能性极小，对地表水环境影响较小。 （3）对地下水和土壤环境影响及后果：储罐区采取防渗漏措施确保不发生渗漏，将其对地下水和土壤环境的环境污染风险降至最低。项目采用地埋式油品储罐，对储罐内外表面、储罐区地面、管线外表面均作了防渗防腐处理，一旦发生溢出与泄露事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储罐区，对周围环境不会造成影响。 风险防范措施要求 柴油与汽油储罐区进行防渗、储罐采用双层罐体；油罐周围沙土填实，油罐采取防渗扩散保护措施、防满溢措施；油罐车卸油采用密闭方式；在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置。 填表说明：项目环境风险潜势为I，大气环境风险评价等级为简单分析，地表水、地下水环境风险评价等级均为简单分析。项目环境风险评价等级确定为简单分析。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①大气环境风险防范措施 a.建立健全一整套严格的管理制度和奖惩制度，包括夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等； b.招聘的职工应有一定的学历，在上岗前应进行安全生产培训。应明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任，以努力确保每一个职工都具备处理事故发生的能力； c.给车辆加油和接卸油作业时，要严格执行《装卸油值班制度》和供油操作规程，不拉错枪口，不插错位置； d.加强油罐与管道系统的管理与维修，定期对储油罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生； e.保持供油管使用质量，及时更换破损的油管，防止油管爆裂；油管的法兰接应可靠连接，防止松动，引起滴油和跑油，经常保养油泵的阀门，严防浅漏； f.用过的含油抹布不得随意乱扔，应集中存放、回收。应保持加油站内的清洁； g.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 h.安装液位上限报警装置、防静电和防感应雷的接地装置，站内电气装置应做到符合防火防爆要求；执行严格的用火管理制度，严禁吸烟和违章动用明火；防止铁器撞击及静电火花的产生；禁用手机、照相机等容易引起电火花的电器设备。 ②地表水环境突发环境事件应急处置 a.阻止废水污染物扩散措施 阻止水污染向外环境扩散的措施应结合加油站的三级防控体系进行：即源头控制、过程处理以及最终排放，要求将火灾事故状态下的消防废水控制在站内，以确保环境的安全。当发生火灾爆炸等事故时，开启应急消防系统，此时确保雨水管道末端的阀门必须是关闭的，受污染的消防水通过阀门切换进入事故应急池中。待事故结束后对事故池内废水，再将事故池内的废水视水质情况作相应处理。 减少与消除水污染物的技术方案本加油站消减污染物外排的具体措施如下：事故结束后，应对排入应急事故水池的废水，进行必要的监测，并视其水质情况区别对待，以免造成不必要的处理消耗与水资源浪费。常用处置原则如下：经检测对符合污水处理厂接管要求的废水， 可直接排至污水处理厂处理，不符合要求的可按危废处理。 c.泄漏至外环境的污染物控制、消减技术方法及工程措施说明 当发生事故废水进入地表水体时，首先从源头切断污染源，关闭雨水排口切断阀，使废水不再排入市政雨水管网，其次利用上下游闸坝对事故河段进行控制，使污水在河流内不再随水体迁移扩散。然后在政府指挥下，进行水质监测和专家咨询， 确定方案进行生态修复。 ③地下水环境影响分析及应急处置 A.运营过程中的监控措施 为了监控运营过程中可能出现泄漏导致的土壤或地下水污染，采取了如下的监控措施： a.加油站定期检查储罐区域，保证储罐围堰的排水阀位于关闭状态，如出现罐区物料泄漏，泄漏的物料将会留存在围堰内，加油站启动相关的程序及时清理。 b.加油站定期检查安装泄漏监测信号管线的储罐，确保没有泄漏出现，如出现泄漏，及时按照加油站相关程序维护。 c.根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）（2017 年 3 月），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022） 的有关规定。 B.应急措施 a.地沟：废水事故池也采用防渗，保证该区域泄漏或事故排放的物料、废水不排入土壤及地下水。 b.管线：管线采用了优质管材，完善的管道防腐设计；采用了可靠的防腐涂 层、保护层，配设了相应的阴极保护；加强地面管线防护管理，设置了必要的防护距离，设置了警戒标志。 c.堆场：固体废弃物在站内暂存期间，存放场地采取防渗漏流失措施，以免对地下水和土壤造成污染。 C.现场清理 一旦发生泄漏事故污染土壤，应迅速进行“现场清理”。为避免导致含水层永久污染，应将受污染的土体全面挖清。发生泄漏用吸油材料回收表层油品，对于被污染的土壤及无法回收的油品，运送到有资质的单位回收处理。 地下水的治理主要选用抽水井抽水进行治理，在监测井直接设置抽水井进行抽水，使水流往复流动，带动污染物往复运动，加强被吸附污染物的解吸作用，加快地下水的水质净化。对于被污染地下水和污染土壤的修复工作可委托相关专业公司进行。 本项目采用成熟可靠的工艺和设备，但在运营期间存在一定的环境风险，建设单位在加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，运营期间需严格遵守各项安全操作规程和制度，风险是可接受的。 七、环境管理及监测计划 该项目运行期间设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 项目运行期间监测计划见表7-19。 表7-19 环境监测内容及计划 污染源类别 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频次 控制指标 废气 非甲烷总烃 项目所在地上风向1个点，下风向3个点 4个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 三次油气回收排放口 1个 1次/年 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 噪声 Leq（A） 厂界四周（昼夜） 4个 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准 地下水 pH，溶解氧，石油类，钾，钠， 钙，镁，氯化物，硫酸根 站内水井 1个 1次/年 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 八、环保投资估算及竣工环保验收清单 1、环保投资 本项目总投资为110万元，其中环保投资54.75万元，占总投资49.77%。项目具体的环保投资见表7-20。 表7-20 项目环境保护投一览表 污染 类别 污染物 处置措施及相关参数 数量 投资（万元） 备注 废气 非甲烷总烃 卸油油气回收系统（设备自带） 1套 / 已建 加油油气回收系统（设备自带） 1套 / 储罐区三次油气回收系统 1套 7 废水 生活污水 化粪池1座 1座 / 已建 地下水 埋地油罐采取双层储罐、双层管道、危废暂存间重点防渗，设置地下水监控井（加油站地下水井暂时被封，建议后期解封，便于跟踪监测） 配套 43.35 待解封地下水监测井 噪声 设备 基础减振、设置减速、禁鸣牌 / / 已建 固体 废弃物 一般固废 生活垃圾，垃圾桶若干 4个 / 已建 风险 消防设施、高效液位报警装置、静电接地报警仪、油罐检漏仪、分区防渗等 配套 4.4 已建 总计 54.75 环保设施竣工验收 项目环保竣工验收清单见下表7-21。 表7-21 环保设施竣工验收清单 污染源类别 治理措施 标准 废气 非甲烷总烃 储油三次油气回收装置1套 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废水 生活废水 化粪池1座 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准 地下水 埋地油罐采取双层储罐、双层管道、危废暂存间重点防渗，设置地下水监控井 / 固废 生活垃圾 垃圾分类收集桶，环卫部门处置 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 噪声 设备 基础减振、设置减速、禁鸣牌 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准 风险 消防设施、高效液位报警装置、静电接地报警仪、油罐检漏仪、分区防渗等 / 九、污染物排放清单 项目运行期间污染物排放清单见表7-22。 表7-22 项目污染物排放清单 污染类型 污染源 污染因子 治理措施 排放浓度 排放量 总量控制（t/a） 标准 废气 卸油 非甲烷总烃 卸油油气回收、加油油气回收、储油油气回收 / 0.208t/a 0.447t/a 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 加油 / 0.225t/a 储油 / 0.014t/a 废水 生活污水 COD 化粪池 300mg/L 0.06t/a 0.06t/a 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准 BOD5 116mg/L 0.024t/a / SS 81mg/L 0.017t/a / NH3-N 30mg/L 0.006t/a 0.006t/a 噪声 机械设备噪声 基础减震、隔声 / / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准 固体废物 生活 生活垃圾 集中收集环卫部门定期清运 / 8.41t/a / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定 加油区 含油手套、抹布 计入生活垃圾 0 / 油罐定期检修过程产生 清罐油泥 委托资质单位全权处置 0 / 三次油气回收 废活性炭 委托资质单位全权处置 0 /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 站区 | 非甲烷总烃 | 埋地油罐、站内管道密闭连接、设加油、卸油油气回收装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后进入市政管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工和客人 | 生活垃圾 | 分类收集，定点堆放，交环卫部门统一处理 | 处置率 100% |
|  | 设备维修 | 含油手套、抹布 | 计入生活垃圾 | 处置率 100% |
|  | 油罐定期检修过程产生 | 清罐油泥 | 委托资质单位全权处置 |  |
|  | 三次油气回收 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 通过基础减振、设置减速、禁鸣牌后，厂界四周可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准限值。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类 |
| 环境 风险 | 按规定配备消防器具，采用高液位报警设施，安装检漏仪，采用双层储罐，油罐区进行防渗处理，制定突发环境事件应急预案。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目占地2467平方米，项目施工期已结束，自2010年8月建成安全稳定运营至今，周边已形成稳定的生态系统，本次通过加强周围绿植养护等措施，助力于稳定的生态循环系统。 |

结论与建议

一、结论: 1、项目概况 西安市雁塔区电子正街加油站项目位于位于陕西省西安市雁塔区南三环以南杜城村以东，项目中心坐标东经：108.912866233，北纬：34.176362166。加油站东侧为充电站，南侧为电子南街，西侧为加气站和电子西街，北侧为欧亚学院；项目占地面积2467m2，项目总投资110万元，项目加油区布置在站区西侧（加油机4台），站房位于站区中部（内设营业室），埋地储罐区布置在站区东侧（其中汽油罐2 个，单罐容积30m3、柴油罐 2 个，单罐容积30m3），其中环保投资54.75万元，占总投资比例49.77%。 2、相关分析判定结论 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于淘汰类，限制类，视为允许类，项目建设符合国家产业政策。 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制投资类项目，项目建设符合地方产业政策。 本项目符合《关于进一步规范成品油经营企业申报审批程序和强化日常监管工作的通知》（陕商发〔2005〕137号），项目已取得了陕西省商务厅《成品油零售经营批注证书》（油零证书第6101131061号），项目建设符合当地产业政策。 3、建设项目所在地环境质量现状 （1）大气环境：2019年西安市雁塔区SO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095­2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095­2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 项目所在地非甲烷总烃浓度值可满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，无超标现象。 （2）地下水环境：从地下水监测结果来看，项目区各监测点地下水水质各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境：项目西厂界、北厂界昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，南厂界、东厂界昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 4、营运期环境影响分析 大气：本项目营运期油品销售过程中非甲烷总烃的排放量很小，经卸油、加油油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃的无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求；进出车辆汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，对周围环境影响较小。 水环境：生活污水经化粪池简易沉淀后连接市政污水管网，最终进入西安市长安区污水处理厂，项目所排放的污水为职工生活污水，污水水质简单，污水排放量少，平均0.56m3/d，对水环境影响较小。 声环境：噪声防治采取隔声、基础减震、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区要求， 对周围声环境影响较小。 固体废物：项目营运期产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集，固定点堆放，定期由当地环卫部门清运处置，危险废物委托资质单位全权处置，对周围环境影响较小。 5、风险分析 （1）本项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油，通过重大危险源辨识，项目站区不构成重大危险源。 （2）由风险计算结果看出，本项目汽油储罐发生泄漏及火灾爆炸事故后 产生的有毒有害气体对环境空气影响的最大风险值低于化工行业风险统计值， 在采取环评、可研提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。 （3）建设单位运营期必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 6、总结论 本项目符合国家产业政策，在严格落实报告表提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。 二、要求和建议 1、要求 （1）油罐清洁委托有资质单位进行处置，并与其签订危废处置协议，油罐底泥委托有资质清理公司清理，并由其委托有资质单位进行处置。 （2）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）建设单位应制定详细的环境风险应急预案，并定期组织进行演练。 （4）建立和健全各项安全管理规章制度和安全操作规程，并按规定对设施定期检修、更换，保证运行安全，设备完好，防火防爆。 （5）项目站内汽油设备设备与站外建（构）筑物应符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》修订条文及说明（2014年局部修订版）中安全间距的要求。 2、建议 制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

预审意见： 经办人：公章 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人：公章 年月日

审批意见： 经办人：公章 年月日