建设项目基本情况

| 项目名称 | 饰面板加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安国德办公家具有限公司 |
| 法人代表 | 章可啦 | 联系人 | 李梅 |
| 通讯地址 | 西安市长安区杜曲镇南村二街1号 |
| 联系电话 | 13709281419 | 传真 | / | 邮政编码 | 710100 |
| 建设地点 | 西安市长安区杜曲镇南村二街1号 |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建( 改建( 技改( | 行业类别 及代码 | C2110木质家具制造 |
| 占地面积 （m2） | 2512.6 | 绿地面积 （m2） | 100 |
| 总投资（万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） | 14.05 | 环保投资占总投资比例 | 46.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2014年4月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 家具行业是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近些年随着工业的进步，在传统手工作业基础上，各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中，中国家具行业展现出崭新的活力和面貌。随着人们生活水平的不断提高，对家具的品质要求也越来越高，对高端家具的需求也越来越大。 基于良好的市场需求，西安国德办公家具有限公司于2016年1月投资30万元于陕西省西安市长安区杜曲镇南村二街1号建设饰面板加工项目，租赁厂房已取得环保手续，项目主要布置裁板锯、封边机、排锯等设备，建成后年产饰面板8000张。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“十、家具制造业”的“27家具制造”中的其它类，应编制环境影响报告表。受西安国德办公家具有限公司委托，我单位承担本项目环境影响评价报告编制工作，接受委托后，我单位相关技术人员到现场进行踏勘和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，并在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 二、项目相关分析判定 具体相关判定分析情况见表1-1： 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 分析判定内容 本项目情况 判定结论 产业政策 本项目属于木质家具制造类，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。且本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。因此，本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。 符合 负面清单 项目为家具生产项目，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，不属于“负面清单”中“限制类”和“禁止类”项目。 符合 用地性质 本项目位于西安市长安区杜曲镇南村二街1号，项目用地已取得西安市国土资源局长安分局出具的用地证明，根据文件说明，确定项目地类为工业用地，本项目主要为木质家具制造项目，符合用地性质。 符合 选址合理性 本项目交通便利、基础设施完善。距离本项目厂址最近的敏感保护目标为西北侧的南樊二村。项目产生的废气主要为封边过程产生的有机废气和开料过程产生的粉尘。封边过程产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（1#）排放；开料过程产生的粉尘经1套中央布袋除尘系统处理后通过1根15m高排气筒（2#）排放。噪声经基础减震及厂房隔音后达标排放；本项目无生产废水产生，生活污水经处理后用于周围农田施肥；固废均得到妥善处理。项目产生的废水、废气、噪声等各类污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。 项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及其它需要特殊保护的敏感目标，从环保角度分析项目选址合理。 符合 由于本项目生产过程中会产生非甲烷总烃，挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析如下： 表1-2 项目与环保政策符合性分析 环保政策 政策要求 本项目情况 符合性 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 工艺过程VOCs无组织排放控制要求： （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； （2）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； （3）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 （1）本项目使用的热熔胶颗粒包装于密封袋中； （2）热熔胶颗粒在厂房内转移时采用袋装； （3）投加热熔胶颗粒时在封闭厂房内进行，生产过程产生的有机废气通过集气罩收集经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或锟图等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目属于木质家具制造行业，本项目不进行喷漆仅在封边工序产生有机废气，项目使用的热熔胶为环保型的热熔胶，有机废气经集气罩收集+活性炭吸附（处理效率85%）+15m高排气筒达标排放。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目产生的有机废气为低浓度的有机废气，来自封边工序，采用集气罩收集后，经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目产生的有机废气为低浓度的有机废气，来自封边工序，采用集气罩收集后，经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》(2018-2020年)及其修订版 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）中工作目标中提到：“以PM10、PM2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制”，工作任务中提到：“加强挥发性有机物污染防控。在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排”。 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》中提到：实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 本项目属于木质家具制造，污染小，耗能低，本项目属于重点行业，但项目使用的热熔胶为环保型的热熔胶，性质稳定，物料VOCs含量低于10%，符合文件要求。对有机废气采取了活性炭吸附处理，处理效率可达85%，处理后可以达标排放。 符合 《西安市“铁腕治霾•保卫蓝天”三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》 1、巩固提升大气污染治理第一阶段成果，以颗粒物(PM10、PM2.5)污染防治为重点，协同推进氮氧化物(NOX)、挥发性有机物(VOCs)等臭氧(O3)前体污染物控制；工作任务中提到：优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录(2017年本)》，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目。 2、制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案，编制VOCs治理技术指南。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，并纳入环保失信第三方企业名单。扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。到2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 （1）本项目不属于《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录(2017年本)》禁止建设的项目； （2）本项目属于家具制造，属于VOCs排放重点行业，但项目所用的胶为环保型热熔胶，性质稳定，VOCs含量较小。 符合 陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知 陕政办发[2019]12号 实施 VOCs 专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发性有机物整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目使用的热熔胶为高固份的环保型热熔胶，性质稳定，属于低VOCs含量胶黏剂。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 工业涂装VOCs综合治理：强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固份、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。 本项目使用的热熔胶为高固份的环保型热熔胶，性质稳定，属于低VOCs含量胶黏剂。 符合 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》的通知（市铁腕治霾办发[2019]7号） 严格建设项目准入。提高涉VOCs企业准入门槛，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、水泥和焦化等高污染项目；禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 加大重点行业VOCs治理力度。全面推进（汽车、木质家具、工程机械、钢结构、卷材、交通设备、电子、家用电器制造等）工业涂装、化工、包装印刷、制鞋、纺织印染、木材加工等行业VOCs排放控制，严格执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准（DB61/T1061-2017），确保稳定达标排放。 本项目为家具生产项目，属于重点行业，不属于禁止建设项目；本项目使用的热熔胶为环保型热熔胶，性质稳定，不属于高VOCs胶黏剂；项目产生的有机废气能实现达标排放。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 本项目所用物料为热熔胶为环保型热熔胶，性质稳定，不属于高VOCs胶黏剂；要求企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 符合 全面落实标准要求，强化无组织排放控制：储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 1）本项目使用的热熔胶颗粒包装于密封袋中； （2）热熔胶颗粒在厂房内转移时采用袋装； （3）投加热熔胶颗粒时在封闭厂房内进行，生产过程产生的有机废气通过集气罩收集+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 符合 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施；采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目产生的有机废气通过活性炭吸附处理，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，更换后的废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 符合 三、项目概况 项目名称：饰面板加工项目 项目性质：新建 建设地点：西安市长安区杜曲镇南村二街1号 建设单位：西安国德办公家具有限公司 项目投资：本项目总投资30万元，均为企业自筹； 场地现状：现场踏勘时，项目已经建成，设备均已安装，项目处于运行状态。 四、项目四邻关系 1.地理位置 项目位于西安市长安区杜曲镇南村二街1号，具体地理坐标为E108°59'33.28"，N34°5'40.53"，项目地理位置详见附图一。 2.与周围外环境的关系 本项目位于西安市长安区杜曲南二村1号，项目东侧为237乡道、南侧、西侧与北侧与南樊二村相邻，项目四邻关系图见附图二。 五、项目建设内容与规模 1、项目建设内容及规模 本项目为家具加工项目，占地面积2512.6m2，生产车间与库房建筑面积1000m2，办公区建筑面积为830m2，项目工程组成情况见表1-3。 表1-3 项目工程组成一览表 工程分类 项目组成 建设内容 备注 主体工程 切割组 装车间 建筑面积340m2，单层砖混结构，主要生产设备为雕刻机、台钻等，同时兼顾原料组装 已建成 封边 车间 建筑面积300m2，单层砖混结构，主要生产设备为封边机等 辅助工程 办公区 建筑面积830m2，3层砖混结构，用于厂区人员办公 储运工程 库房 建筑面积360m2，用于生产原料和成品的储存 公用工程 供电 由长安区市政电网供给 依托 供水 由市政自来水供给 /依托 排水 本项目不产生生产废水；排水采用雨污分流，生活污水依托化粪池处理后定期清掏用作农肥 依托 供暖 项目生产区不需供暖，办公区采用分体空调供暖 / 制冷 生活区采用分体空调制冷 / 环保工程 废气 封边废气 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 已建成 板材车间粉尘 中央布袋除尘系统+15m排气筒 已建成 废水 生活污水 化粪池处理后定期清掏用作农肥 已建成 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、采取基础减震、厂房隔声等措施 已建成 固废 生活垃圾 垃圾收集桶分类收集后交环卫部门统一处理处置 已建成 边角料、收集粉尘、封边废料 统一收集后外售处理 已建成 废活性炭 危废收集桶、危废暂存间（防渗防漏）暂存后交由有资质的单位处置 已建成 废机油 2、主要产品规模 本项目具体产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案一览表 序号 主要产品 产品规格 产量 单位 1 饰面板 根据客户要求定制 8000 张/a 3、项目原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表1-5。 表1-5 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 消耗量 状态 来源 原辅 材料 1 多层板 405m3/a（283.5t） 固态 外购 2 封边条 200卷（2t） 固态 3 热熔胶 800kg/a 颗粒 4 活性炭 0.6t/a 颗粒 5 机油 0.02t/a 液态 桶装，外购 能源 1 水 90m3/a - 市政 2 电 2.2万kW·h - 市政电网 原料简介: 热熔胶 热熔胶：EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的；增粘剂主要是萜烯树脂；粘度调节剂主要是佛托蜡；抗氧剂主要成分为硫代二丙酸酯不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛等有毒成分。（监测报告见附件） 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格 数量（台） 1 雕刻机 LBM-2T-1325Z 1 2 封边机 KDT-365J 1 3 电子开料锯 MASMJ6132 1 4 侧孔机 CS550 1 5 排孔机 KD7-535 1 6 台钻 Z520-A 1 7 立铣机 MX5117B 1 六、公用工程 1、供电 项目供电由长安区市政电网供给，电力供应充足，可满足本项目的生产、生活供电。 2、给排水 （1）给水 项目给水水源引自市政供水管网，不涉及生产用水，用水主要为职工生活用水，新鲜水用量总计210m3/a（0.7m3/d）。 职工生活用水 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）的有关规定，厂区内用水情况如下。 职工人数为20人，均为当地居民，不在厂区食宿，按照35L/人·d计算，平均用水量为0.7m3/d，年工作日为300天，则职工生活用水量为210m3/a。 （2）排水 生活污水产污系数按80%计，则污水产生量为168m3/a，平均日污水量为0.56m3/d。项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池，由当地村民定期清掏、拉运肥田。厂区内用水情况详见表1-7。 表1-7 项目用水量和排水量一览表 用水名称 用水规模 用水标准 日用水量（m3/d） 消耗量（m3/d） 日废水量（m3/d） 生活用水 20人 35L/人·d 0.7 0.14 0.56 全厂水平衡图： 图1-1 项目全厂水平衡图（m3/a） 七、平面布局合理性分析 项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输布置既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。 本项目利用已建成厂房，项目总建筑面积1000m2。南侧为封边车间，北侧为切割组装车间；库房位于厂区北侧；办公楼位于厂区北侧。车间各功能区之间规划合理，方便作业，同时确保人流物流通畅，符合消防规范，项目总体布局合理可行。项目总平面图见附图三。 八、劳动定员与工作制度 劳动定员：项目劳动定员20人，厂区不设置食宿。 工作制度：项目采用每天一班制，每班8小时，全年工作时间300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查，项目设备已经安装完成并投入生产。环保设施均已安装到位，不存在原有污染问题。根据对企业周边群众走访调查，本项目无环保投诉问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） 一、地理位置 长安区位于东经108°38′-109°14′，北纬33°47′-34°18′。长安区地处关中平原中部，东临蓝田县，南接宁陕、柞水县，西与户县接壤，北和雁塔区、灞桥区为邻，总面积1583km2，城区距西安市中心8.7km。 本项目位于西安市长安区杜曲镇南村二街1号，地理坐标为北纬34.094570，东经108.992693，项目地理位置见附图一。 二、地形地貌 长安区大地构造单位，位于祁连、吕梁、贺兰山字型构造前弧东翼转折处于秦岭东西向复杂构造带复合部位，境内发育有东西向的、北西向的、北东向的三组构造断裂。长安区城区座落在皂河古河道，皂河河漫滩一级阶地上，属河谷冲积平原一、二级阶地和一、二级黄土塬区，北面及东面靠少陵塬，南依神禾塬，川塬高差30~70m，地势陡峭，冲沟发育，川道的黄土层厚度一般在1m以上。 本项目所在区域为建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 三、气候气象 长安区属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，秋短春长，冬季受大陆性季风影响，寒冷少雨，常有寒潮产生。夏季受海洋性季风影响，炎热多雨，时有旱涝、大风发生。春秋则为过渡季节，春季降水不断增加，气温逐渐回升转暖，由于北方冷空气往返活动，气旋增多，天气多变，会有低温、晚霜危害。秋季时有低温冷害，连阴雨较多，气温下降急速。境内地貌多样，气候呈垂直分布，地域差异明显。自北向南由平原到台原、山地，随海拔高度的递增和坡向的影响，年平均气温逐渐降低，年平均降水量则逐渐增加，风速也逐渐加大。 年平均气温15.5℃，降水约 600 mm，湿度69.6%，无霜期216天，日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为1.3～2.6m/s。 四、水文地质 长安境内主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河、太平河、潏河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河、金沙河等。浐河流域主要河流有浐河、库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、鲸鱼沟等。全区年平均水资源总量为61682万m3，其中地表水资源总量为46379万m3，地下水资源总量为37453万m3，地表水与地下水之间的重复量为22150万m3。平均产水模数为38.96万m3/平方公里，地下水可开采量为29100万m3。亩均占有水资源量为863m3，人均占有水资源量为656m3。 五、土壤和植被 长安区全区各类土壤成因及特征互有差别，具体情况分述如下： 土类：面积464508亩，占全区总面积的22.79％，是平原地区面积最大的土类。 水稻土和潮土类：是水成和半水成土壤，面积223647亩，占全区总面积的10.97％。 褐土、棕壤和暗棕壤：属山地土壤，面积961637亩，占长安区全区总面积的47.13％。 它是在有林草覆盖和多雨低温条件的石质山地形成的。 土壤分布：境内西北部的渭河及其支流的河漫滩和一级阶地主要为潮土、 河淤土和潮土。 长安区北部的渭河及其支流的二、三级阶地和黄土台原主要为褐土、黑油土和黄墡土。境内中部的秦岭山前洪积扇和黄土残原主要为立茬土和水稻土。 项目所属区域为城镇建成区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状评价 本项目为木门加工生产，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN3预测，本项目评价等级为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测评价，只需调查所在区域环境质量达标情况，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省生态环境厅办公室2020年2月发布的《2019年12月及1～12月全省环境空气质量状况》统计表，长安区空气质量状况统计结果见表3-1： 表3-1 项目区域空气质量状况统计表 区域 污染物 年评价指标 现状浓度 µg/m3 标准值 µg/m3 占标率 达标情况 长 安 区 PM10 年平均质量浓度 87 70 124.28 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 58 35 165.71 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.66 达标 NO2 年平均质量浓度 46 40 115 不达标 CO 百分位数24h平均质量浓度（95%） 1.6mg/m3 4mg/m3 40 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度（90%） 166 160 103.75 不达标 从上表可知，项目所在区域各项指标中PM10、PM2.5、NO2、O3均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，属于不达标区域。 西安市积极响应《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）修订版》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。 同时，建设单位委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年12月11日至12月17日，对项目地上、下风向中大气环境特征污染物非甲烷总烃进行监测，项目监测报告见附件，监测结果见表3-2 表3-2 非甲烷总烃监测结果统计表 单位：mg/m3 监测 点位 监测 时间 监测因子 监测时段 监测值范围 标准 限值 最大超标倍数 上风向 12.11-12.17 非甲烷 总烃 小时平均值 0.21～0.30 2.0 0 下风向 0.32～0.39 根据监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司）标准要求。 2、声环境现状监测 为了解项目区域声环境质量现状，项目委托陕西华境检测技术服务有限公司于2019年12月11、12日对项目厂界环境噪声现状进行监测，监测报告见附件，项目共设置4个监测点，监测点位见附图四，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位 2019.12.11 2019.12.12 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 57 47 56 46 达标 达标 2#南厂界 52 41 52 40 达标 达标 3#西厂界 53 42 52 42 达标 达标 4#北厂界 54 43 53 43 达标 达标 南樊二村 50 41 50 40 达标 达标 标准限值 60 50 60 50 / / 由监测结果可以看出：项目东、南、西、北厂界噪声监测点及敏感点南樊二村昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 3、土壤环境 为了解项目区域声环境质量现状，项目委托浙江亚凯检测科技有限公司于2019年12月16日对项目土壤现状进行监测，监测报告见附件，项目共设置3个监测点，监测点位见附图5，监测结果见表3-4。 表3-4 环境土壤监测结果统计表 无机类分析样品类型：土壤 样品原标识 S1 S2 S3 分析指标 检出限 单位 金属 砷 0.01 mg/kg 5.94 6.12 8.23 镉 0.01 mg/kg 0.07 0.03 0.06 铜 1 mg/kg 32 31 34 铅 0.1 mg/kg 15.6 17.0 13.0 汞 0.002 mg/kg 0.290 0.158 0.171 镍 3 mg/kg 34 30 32 铬（六价） 2 mg/kg ND ND ND 分析指标 检出限 单位 挥发性有机物VOCs 氯甲烷 1.0 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 1.0 μg/kg ND ND ND 1.1，-二氯乙烯 1.0 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 1.5 μg/kg ND ND ND 反式-1，2-二氯乙烯 1.4 μg/kg ND ND ND 1，1-二氯乙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 顺式-1,2-二氯乙烯 1.3 μg/kg ND ND ND 氯仿 1.1 μg/kg ND ND ND 1，2-二氯乙烷 1.3 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 1.3 μg/kg ND ND ND 四氯化碳 1.3 μg/kg ND ND ND 苯 1.9 μg/kg ND ND ND 1,2，2-二氯丙烷 1.1 μg/kg ND ND ND 三氯乙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 1，1，2-三氯乙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 甲苯 1.3 μg/kg ND ND ND 四氯乙烯 1.4 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 氯苯 1.2 μg/kg ND ND ND 乙苯 1.2 μg/kg ND ND ND 间，对-二甲苯 1.2 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 1.1 μg/kg ND ND ND 1，1,2,2-四氯乙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 邻二甲苯 1.2 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 1.2 μg/kg ND ND ND 1.4-二氯苯 1.5 μg/kg ND ND ND 1.2二氯苯 1.5 μg/kg ND ND ND 分析指标 检出限 单位 半挥发性有机物SVOCs 2-氯酚 0.06 mg/kg ND ND ND 硝基苯 0.09 mg/kg ND ND ND 萘 0.09 mg/kg ND ND ND 苯并（a）蒽 0.09 mg/kg ND ND ND 䓛 0.1 mg/kg ND ND ND 苯并（a）荧蒽 0.2 mg/kg ND ND ND 苯并（k）荧蒽 0.1 mg/kg ND ND ND 苯并（a）芘 0.1 mg/kg ND ND ND 茚并（1,2,3-cd）芘 0.1 mg/kg ND ND ND 二苯并（ah）蒽 0.1 mg/kg ND ND ND 苯胺 0.1 mg/kg ND ND ND 根据检测结果显示项目所在地土壤质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-22018）标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目选址于陕西省西安市临潼区斜口街办代张杨六组，根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN预测，本项目评价等级为三级，可不考虑敏感点保护目标，本项目主要保护详见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境保护目标 坐标 保护 对象 规模 保护 内容 环境功能区 相对厂址位置 相对厂界距离 东经E 北纬N 南樊二村 108.989010 34.098088 居民 约289人 声环境 2类 N 紧邻

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃质量现状执行《大气污染物综合排放标准 详解》中的相关标准具体标准限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 单位：μg/m3 污染物 浓度限值 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及（修改单） NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 O3 200 160 / CO 10000 4000 / TSP / 300 200 非甲烷总烃 / 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 环境质量标准限值 单位：Leq[dB(A)] 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 土壤环境 项目区范围执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）二类用地的筛选值标准要求； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和《挥发性有机物排放控制限值》（DB61/T1061-2017）中“木质家具制造”标准要求，具体指标见表4-3。 表4-3 大气污染物排放标准值 污染物 排放形式 排气位置 排放限值（mg/m3） 非甲烷总烃 有组织 排气筒出口 40 无组织 企业边界 3.0 颗粒物 无组织 企业边界 1.0 2、废水 项目废水不外排； 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表4-4 排放噪声限值 单位：dB（A） 标准 标准号 执行标准 项目 限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类 等效声级LAeq 昼间 60 夜间 50 4、固废 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中有关规定。 5、其它按国家有关规定执行。 . |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，结合本项目特点，主要污染物总量控制因子为： VOCs。 项目运营后生活污水拉运肥田，不外排。 因此，本评价建议总量控制指标VOCs：0.012t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、运营期工艺流程和产污分析 （1）工艺流程及产污环节，。 图5-1 饰面板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①开料：首先将外购板材根据产品要求通过推开料锯切割成不同类型的规格型号，多层板切割过程中会产生一定量的小粒径的颗粒粉尘，颗粒板切割过程中会产生大颗粒、不易漂浮的颗粒粉尘，边角料、噪声。 ②封边：然后使用封边机通过热熔胶将塑料封边带和切割好的板材粘接在一起，热熔胶在封边机内通过电加热的方式加热到180℃熔融状态后方可使用，热熔胶加热过程会产生一定量的VOCs（以非甲烷总烃计）。 ③打侧孔：将加工好的板材根据产品规格要求在相应的地方通过侧孔机打孔，打孔过程中会产生片状木花碎片以及少量的木屑粉尘。 ④质检打包：检验产品的尺寸与要求是否相符，外观是否完整美观，是否存在质量问题，检验之后，对可能存在的问题采取相应的措施补救，使产品达到要求。 （2）产污环节分析 根据上述工艺流程，本项目产污环节见下表。 表5-1 本项目产污环节分析表 类别 污染工序 主要污染物 废气 下料、打孔 粉尘 封边 非甲烷总烃 废水 生活办公 COD、BOD5、NH3-N 噪声 生产设施 生产设施运行噪声 固废 生产过程 废边角料、收集粉尘、封边废料、废弃包装物 危险废物（废活性炭、废机油和废胶桶） 职工生活 生活垃圾 主要污染工序及污染源强分析 一、施工期 本项目生产厂房、办公区域等主体工程均已建成，各生产设备均已安装到位，施工期已基本完成，现已进行生产，因此不对施工期进行分析。 二、运营期 1、废气 运营期产生的废气主要分为开料粉尘和封边废气。 （1）开料与打孔粉尘 项目对木材进行断料切割、钻孔过程中会产生粉尘，根据现场勘查，企业目前采用移动式布袋除尘器对粉尘进行收集，结合目前主流家具制造项目的环保设施建设情况及废气治理效果，建议企业切割组装车间采用中央集尘设施。 为了解项目区粉尘排放情况，特委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司于2020年8月5日—8月7日对其进行了监测，监测结果见表5-2。 表5-2 无组织废气粉尘监测结果 日期 点位 颗粒物（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 最大值 2020年8月5日 上风向（1#） 0.210 0.211 0.212 0.230 下风向（2#） 0.224 0.225 0.215 下风向（3#） 0.226 0.223 0.221 下风向（4#） 0.225 0.219 0.227 2020年8月6日 上风向（1#） 0.209 0.205 0.213 下风向（2#） 0.221 0.217 0.218 下风向（3#） 0.228 0.230 0.222 下风向（4#） 0.216 0.220 0.217 2020年8月7日 上风向（1#） 0.210 0.216 0.205 下风向（2#） 0.217 0.216 0.217 下风向（3#） 0.228 0.226 0.221 下风向（4#） 0.219 0.223 0.212 由表5-2可知，本项目生产加工过程中产生的粉尘（颗粒物）浓度为0.230mg/m3；本项目颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（1.0mg/m3）中相关标准限值要求。 粉尘产生系数参考《工业源产排污系数手册》（2010修订）中2011锯材加工业产排污系数表，粉尘产生系数按0.321kg/m³-产品计。项目年使用板材405m3，板材总质量为283.5t/a（平均密度按0.7g/cm3计），因此粉尘产生量为0.13t/a，项目年工作300天，每天木材加工时间约8小时。通过在下料机、下料锯、钻孔机、打磨机等部位设置吸尘管（95%）收集后进入1套中央除尘器（99%）处理（风量10000m3/h），最后通过1根15m高排气筒排放。项目粉尘产排情况见表5-3： 表5-3 项目粉尘产生及排放情况 污染源 排放方式 产污情况 排污情况 排放高度 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 废气量 m3/h 粉尘 有组织 0.124 5.17 0.00124 0.00052 0.052 10000 15m 无组织 0.006 / 0.006 0.0025 / / / （2）封边废气 项目封边过程中需将热熔胶颗粒放入封边机，加热至180℃到熔化状态用于面板和封条的粘连，项目所用热熔胶主要成分为EVA树脂，EVA是一种塑料物料，由乙烯（E）及乙烯基醋酸盐（VA）以自由基反应聚合而成的固态物质，热熔胶熔化温度为180℃~220℃，热分解温度为230~250℃，本项目加热温度为150℃，所以热熔胶基本不发生分解反应，但根据原料分析可知，EVA聚合物聚合程度一般为83%~95%，加热过程中仍会有少量乙烯、乙酸等VOCs（以非甲烷总烃计）产生。 为了了解封边工序正常生产工况下的产排污情况，本项目委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司对有机废气排气筒进行了实测，监测结果见表5-4。监测时间为2020年8月5日—8月7日，监测因子为非甲烷总烃，监测工况为正常生产工况，封边机正常运行。监测期间，项目运营负荷为90%，且已经安装了活性炭吸附装置，封边废气经活性炭吸附处理后通过1根15m排气筒排放。 表5-4 非甲烷总烃无组织废气监测结果 日期 点位 非甲烷总烃（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 最大值 2020年8月5日 上风向（1#） 0.12 0.27 0.18 0.39 下风向（2#） 0.28 0.36 0.29 下风向（3#） 0.22 0.35 0.30 下风向（4#） 0.26 0.39 0.27 2020年8月6日 上风向（1#） 0.14 0.29 0.16 下风向（2#） 0.27 0.32 0.29 下风向（3#） 0.22 0.34 0.27 下风向（4#） 0.26 0.33 0.25 2020年8月7日 上风向（1#） 0.10 0.26 0.16 下风向（2#） 0.21 0.39 0.29 下风向（3#） 0.27 0.32 0.24 下风向（4#） 0.25 0.33 0.27 表5-5 非甲烷总烃有组织废气监测结果 日期 监测项目 处理设施进口1# 处理设施出口2# 第一次 第二次 第三次 平均值 第一次 第二次 第三次 平均值 2020 年 8月 5日 测点管道截面积（m3） 0.1257 0.1257 标干流量 （m3/h） 4766 4653 4616 4678 5442 5517 5554 5504 流速 （m/s） 12.7 12.4 12.3 12.5 14.5 14.7 14.8 14.7 排放浓度（mg/m3） 8.37 9.50 9.18 9.2 0.84 0.94 0.86 0.88 排放速率 （kg/h） 0.0399 0.0442 0.0424 0.0422 0.0046 0.0052 0.0048 0.0049 去除效率（％） / / / / 88.5 88.2 88.7 88.5 2020 年 8月 6日 测点管道截面积（m3） 0.2827 0.2827 标干流量 （m3/h） 4541 4691 4504 4578 5404 5329 5592 5441 流速 （m/s） 12.1 12.5 12.0 12.2 14.4 14.2 14.9 14.5 排放浓度（mg/m3） 8.44 9.15 8.33 8.64 0.89 0.96 0.87 0.94 排放速率 （kg/h） 0.0383 0.0429 0.0375 0.0396 0.0048 0.0051 0.0049 0.0049 去除效率（％） / / / / 87.5 88.1 86.9 87.5 根据监测结果，可以计算出本项目有机废气的产排情况，见表5-6。 表5-6 非甲烷总烃产排情况 污 染 物 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 废气处理 设施 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放 浓度mg/m3 排放方式 非 甲 烷 总 烃 0.106 0.0424 9.18 集气罩+活性炭吸附+15 m排气筒 0.012 0.0049 0.94 有 组 织 0.015 0.0067 / / 0.015 0.0067 / 无 组 织 2、废水 本项目不涉及生产用水，因此项目废水主要为员工生活污水。 项目污水产生量为42m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。根据类比调查，生活污水污染物产生浓度为：COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N 24mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。生活污水排入化粪池，由当地村民定期清掏、拉运肥田。本项目水污染物产生源强详见表5-7。 表5-7 项目水污染物产生和排放源强一览表 产生及排放源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 产生源强 168m3/a 产生浓度mg/L 350 200 220 40 5 48 产生量t/a 0.059 0.034 0.037 0.0067 0.00084 0.0081 处理措施 拉运肥田 3、噪声 项目主要产噪装置为机械设备，机械设备均选用低噪声设备、设备入室、基础减振等减振降噪措施，降噪量约为15~20dB(A)。 在采取措施以后，项目主要噪声源及排放情况见表5-7。 表5-7 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 安装位置 噪声声源dB（A） 采取治理措施 治理后噪声值dB（A） 1 雕刻机 1 生产车间 80 设备入室、基础减震 60 2 封边机 1 60 40 3 电子开料锯 1 90 70 4 侧孔机 1 85 65 5 排孔机 1 85 65 6 台钻 1 85 65 7 立铣机 1 85 65

4、固废 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾产生量约10kg/d（3t/a），项目区设置垃圾收集桶，集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）边角料 项目开料、封边、打孔等工序会产生废边角料，根据建设单位提供的资料，项目产生的废边角料约为3t/a，由建设单位集中收集后，外售综合利用。 （3）收集的粉尘 根据工程分析，项目除尘灰产生量为0.12t/a，集中收集后外售综合利用。 （4）废封边条 项目生产过程中会产生废封边条，根据建设单位提供资料，废封边条产生量约为使用量的0.5%。项目年用量封边条约为2t，则废封边条产生量约为0.01t/a，集中收集后外售综合利用。 （5）废活性炭 项目有机废气采用活性炭进行处理，在最好的活性炭饱和状态下，1kg的活性炭能吸附0.25kg的C3~C6的烃类。项目活性炭对有机废气的吸收量为0.106t/a，则产生废活性炭量约为0.42t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险固废（编号为HW49 900-039-49）。废活性炭集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。 （5）废机油 项目机械加设备每年会更换少量机油，废机油属于危险废物，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为10kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，编号为（编号为HW08 900-217-08）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产 车间 | 开料粉尘 | 有组织 | 5.17mg/m3，0.124t/a | 0.052mg/m3，0.00124t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 9.18mg/m3，0.106t/a | 0.94mg/m3，0.012t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.015t/a | 0.015t/a |
| 废水 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.059t/a | 定期清掏作为农肥使用 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L，0.037t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.0067t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.00084t/a |  |
|  |  | 总氮 | 48mg/L，0.0081t/a |  |
| 固体 废物 | 生产 车间 | 一般 固废 | 边角料 | 3t/a | 统一收集后外售处理 |
|  |  |  | 开料粉尘 | 0.12t/a |  |
|  |  |  | 废封边条 | 0.01t/a |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.42t/a | 设置危废暂存间贮存后由厂家回收 |
|  |  |  | 废机油 | 0.01t/a |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3t/a | 交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于锯机、空压机、切割机等设备生产过程产生的噪声。产生的噪声值为60～90dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目所在地区域属于农村生态系统，用已建成厂房，未改变土地利用性质，未增加水土流失，因此对区域生态环境没有污染影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用已有空厂房，项目施工期主要为设备入场、安装及调试，根据现场勘查，无施工期遗留环境问题。因此，本次评价仅针对运营期环境影响影响进行分析。 二、运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期废气为开料产生的粉尘及封边工序产生的非甲烷总烃。根据监测结果，本项目有组织排放的非甲烷总烃最高浓度为0.96mg/m3，无组织排放的非甲烷总烃最高浓度为0.39mg/m3，符合《挥发性有机物排放控制限值》（DB61/T1061-2017）有组织排放浓度40mg/m3标准限值和无组织浓度1mg/m3的标准限值；无组织排放颗粒物最大浓度为0.230mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准1.0mg/m3标准限值，能够达标排放，因此本项目对周边大气环境敏感点产生的影响较小。 1、等级判定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型 AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 （1）估算模型参数 估算模型输入参数见表 7-1。 表7-1 项目估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数 / 最高环境温度/℃ 43 最低环境温度/℃ -19 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （2）污染源（点源）参数 根据工程分析，本项目污染源（点源、面源）参数见表7-2、表7-3。 表7-2 点源参数设置表 排气筒编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高 度/m 排气 筒出 口内 径/m 烟气 流速 （m/s） 烟气 温度 /℃ 年排 放小 时数 /h 污染物排放速率（g/s） X Y P1 非甲烷总烃 108.992693 34.094570 430 15 0.4 14.7 25 2400 0.0014 P2 颗粒物 108.992693 34.094570 430 15 0.5 16.5 25 2400 0.00014 表7-3 矩形面源参数设置表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 污染物排放速率/（g/s） X Y 非甲烷总烃 0 0 430 40 25 0 8 2400 0.0013 颗粒物 0 0 430 40 25 0 8 2400 0.0007 （3）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 本项目主要污染源预测结果一览表 污染源编号 主要污染物 评价标准（μg/m³ ） 最大落地浓度（μg/m³ ） 最大浓度落地点（m） 占标率（%） 推荐评价等级 排气筒（P1） 非甲烷总烃 2000 0.49929 77 0.03 Ⅲ 排气筒（P1） 颗粒物 450 0.088337 77 0.02 Ⅲ 无组织 非甲烷总烃 2000 4.9343 22 0.15 Ⅲ 颗粒物 450 6.0911 22 0.78 Ⅲ 综上所述，项目评价等级为三级。本项目非甲烷总烃无组织最大落地点为22m，最大落地浓度为4.9343ug/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（(DB61 T 1061-2017)中企业边界监控点浓度限值（3mg/m3），粉尘无组织最大落地浓度点为22m，最大落地浓度为6.0911ug/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值（1.0mg/m3），污染物排放对周边敏感点大气环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水。 运营期废水主要来自职工的生活污水，根据项目的用水量一览表，项目污水产生量为168m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。本项目水污染物产生源强详见表5-4。生活污水排入所租地化粪池（仅容纳本项目污水），由当地村民定期清掏、拉运肥田，综合利用不外排。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》HI2.3-2018，确定本项目地表水评价等级为三级B。 三、声环境影响分析 根据工程分析，项目运营期产生噪声的主要为设备噪声，本项目已经建成进行投产，正常生产情况下对项目厂界四周及敏感点进行了噪声监测（监测时各机械设备正常运转），监测结果如下 表7-5 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2019.12.11 2019.12.12 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 57 47 56 46 达标 达标 2#南厂界 52 41 52 40 达标 达标 3#西厂界 53 42 52 42 达标 达标 4#北厂界 54 43 53 43 达标 达标 南樊二村 50 41 50 40 达标 达标 标准限值 60 50 60 50 / / 根据监测结果显示：项目东、南、西、北厂界噪声监测点及敏感点南樊二村昼、夜间环境噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此项目营运期间产生的噪声对周边环境影响较小。 通过声环境监测结果可以知道，在采取相应的治理措施后，厂界噪声可以达标，但生产区内噪声值较大。评价提出如下降噪措施： ①加强设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ②加强厂区内绿化，在不影响正常生产、生活的条件下尽可能栽种花草树木进行厂区绿化以减小厂界噪声值。 ③交通噪音源的控制，禁止厂区内行驶的机动车辆鸣喇叭，限制厂区内机动车的车速，避免机动车辆夜间运输。 四、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾产生量约10kg/d（3t/a），项目区设置垃圾收集桶，集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）边角料、开料粉尘 项目开料、封边、打孔等工序会产生废边角料，根据建设单位提供的资料，项目产生的废边角料约为3t/a，由建设单位集中收集后，外售综合利用；开料粉尘为0.12t/a，收集后定期外售处理。 （3）废封边条 项目生产过程中会产生废封边条，根据建设单位提供资料，废封边条产生量约为使用量的0.5%。项目年用量封边条约为2t，则废封边条产生量约为0.01t/a，集中收集后外售综合利用。 （4）废活性炭 项目有机废气采用活性炭进行处理，在最好的活性炭饱和状态下，1kg的活性炭能吸附0.25kg的C3~C6的烃类。项目活性炭对有机废气的吸收量为0.106t/a，则产生废活性炭量约为0.42t/a。根据《国家危险废物名录》，属于危险固废（编号为HW49 900-039-49）。废活性炭集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。 （5）废机油 项目机械加设备每年会更换少量机油，废机油属于危险废物，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为10kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，编号为（HW08 900-217-08）。 现场踏勘时企业危险废物暂存间已经建成。 五、地下水环境影响分析 本项目属于家具制造，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目属于“N、轻工，109：锯材、木片加工、家具制造”，为IV类项目，无需开展地下水环境影响评估。 六、土壤环境影响分析 土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。特别是难降解的有机物，对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。一旦造成土壤污染，难以清除，同时，污染的土壤将作为次生污染源对周围的大气、土壤和水系造成污染，通过天然淋滤过程，对地下水造成污染。 1、影响识别 根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。项目在不同时期对环境的影响途径见表7-6。 表7-6 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ √ 服务器满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 根据附录A，本项目属于家具制造，为Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（）、中型（）、小型（），本项目占地面积2512.6m2，因此为小型占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-7。 表7-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型项目的土壤环境影响途径主要为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。本项目产生的污染主要为开料粉尘及封边工序产生的有机废气，可通过大气沉降落到土壤。项目生产过程中产生的污染物经过合理的措施后，污染物均能控制在厂区范围内，对外环境影响较小。危险废物暂存于为废暂存间，危废间地面防渗并设置围堰，导致污染物的垂直入渗概率相对较小。因此，主要考虑大气沉降影响途径。根据估算模型预测，排气筒最大落地浓度对应距离为77m。该区域范围内不涉及耕地、居民区等土壤敏感保护目标，项目地位于商镇工业园内，项目敏感程度判定为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级判定见表7-8。 表7-8 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据表7-8，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 2、现状调查内容 项目区域土壤成土母质为黄土，土壤质地为壤土，砂砾含量15%，该土壤保肥性能较强，土壤有机质、全氮、全磷及全钾养分含量中等，具有一定潜在肥力，小麦亩产150-200kg，属中产土壤。存在主要问题是土体上部质地粘重，通透性差，耕性不良，土壤结构不良。今后应搞好草田轮作，扩种绿肥，培肥土壤，改善土壤理化性状。 3、预测与评价 本项目属于木材加工项目。对土壤的影响主要表现在：项目产生的粉尘、有机废气沉降可能导致的对土壤环境产生污染性的影响；根据现场调查，项目厂区已进行硬化，因此项目正常生产中无土壤污染途径，对项目区土壤环境影响较小。 项目运行期内产生的废气污染物主要为粉尘和非甲烷总烃，废气排放可能会改变土壤中其他元素含量和理化性质变化，土壤肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。本项目排放废气经过预测，粉尘最大落地浓度出现在下风向22m处，最大浓度值为6.0911ug/m3，占标率为0.78%，非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向22m处，最大浓度值为4.9343ug/m3，占标率为0.15%。废气污染物影响浓度较低，项目运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，因此，项目运行期内产生的废气污染物对土壤影响不大。 根据现状监测，项目区地表土壤监测石油烃最大值为6ND，项目产生污染物对土壤影响微小。《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中石油烃的第二类用地筛选值为4500mg/kg，本项目地石油烃的土壤污染物预测浓度远小于该筛选值，因此，项目大气沉降对土壤影响较小。 4、保护措施与对策 （1）现状保障措施 本建设项目占地范围内的土壤环境质量均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 根据现场调查，厂区90%地面已经硬化，且已经建设危险废物暂存间，将危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司进行处置。危险废物暂存间严格按照标准做到防风、防雨、防晒、防渗漏，暂存间设有堵截泄漏的裙脚，已采取基础防渗层采用大于2毫米厚高密度聚乙烯，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求相关，防止污染物下渗到土壤，对土壤环境影响较小。 （2）源头控制措施 评价要求定期维护废气处理装置，确保其处理效率。同时，根据现场调查，项目区生产厂房已进行硬化处理，防止液态物料下渗到土壤。 （3）过程防控措施 项目涉及大气沉降影响，根据现场调查，项目已在占地范围内对地面进行硬化，以防止土壤环境污染。严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境的污染。 （4）跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置3个监测点，监测计划表见表7-9。 7-9 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位 位置 样点类型 土壤监测因子 备注 S1 项目厂区内 表层样点 建设用地GB36600标准中所有基本因子+石油烃 项目厂址范围内 S2 项目北厂界一侧 表层样点 石油烃 S3 项目北厂界一侧 表层样点 石油烃 备注：表层样应在0~0.2m取样 5、评价结论 经环境识别，本项目对土壤环境的影响主要为大气污染物沉降可能导致的对土壤环境产生污染性的影响，经监测并预测，监测结果和预测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。项目在严格执行以上土壤环境污染预防措施后，对所在场地土壤环境及周围土壤环境影响较小。 七、环境风险分析 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中提到的突发环境事件风险物质中，本项目不涉及风险物质，故风险潜势为I。少量危险废物在储存过程中若发生泄漏事件，会对土壤、地下水产生影响，因此本次评价针对危险废物的储存提出以下几点要求： ①项目产生的危险废物均在危险废物暂存间内按要求储存。 ②危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。 在发生泄漏事件时，建设单位及时做出以下响应措施： ①及时转移危险废物，减少泄漏。 ②根据泄漏程度开展污染物监测，做好防漏措施。 八、环保投资预算 本项目总投资30万元，其中环保投资14.05万元，占工程总投资46.8%。主要用于废气处理、污水治理、隔声降噪、固废管理等方面，建设项目环保投资见表7-10。 表7-10 环保投资估算一览表 治理工程 环保设备 环保投资（万元） 备注 运营期 废气 有机废气 集气罩（1个）+活性炭吸附+15m排气筒 7.0 新建 颗粒物 中央布袋除尘系统+15m排气筒 5.0 新建 废水 生活污水 化粪池1座（9m3） / 已建成 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声等 1.0 新建 固体废物 生活垃圾 垃圾桶若干 0.05 废活性炭、废切削液、废机油 集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置 1.0 合计 14.05 九、环境管理与监测计划 1、环境管理 据现场调查，本项目已建成运行，项目污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，但本项目并未建立环保管理制度，因此本评价建议建设单位在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ② 加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③ 建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④ 建立完善的环保台账，对日常环保设施运行情况进行记录、管理。 2、污染源排放清单 污染源排放清单见表7-11： 表7-11 污染源排放清单 类别 项目 污染物名称 产生浓度及产生量 污染防治措施 排放浓度及排放量 废气 有机废气 有组织 非甲烷总烃 0.106t/a，9.18mg/m3 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒（1套） - 0.012t/a，0.94mg/m3 无组织 0.015t/a 0.015t/a 粉尘 有组织 颗粒物 0.124t/a，5.17mg/m3 吸尘管+中央布袋除尘器+15m排气筒 0.00124t/a，0.052mg/m3 无组织 0.006t/a 0.006 t/a 废水 生活 污水 废水量 336m3/a 化粪池（9m3）处理后定期清掏作为农肥使用 0 COD 350mg/L、0.1174t/a 0 BOD5 200mg/L、0.0672t/a 0 SS 200mg/L、0.0672t/a 0 氨氮 20mg/L、0.0067t/a 0 固体 废物 一般 固废 生活垃圾 3.0t/a 垃圾收集桶收集后统一运送至当地指定垃圾堆存点 0 边角料 3t/a 收集后集中外售处理 0 开料 粉尘 0.12t/a 0 废封边条 0.01t/a 危险废物 废活性炭HW49 900-039-49 0.42t/a 危废暂存间（防渗防漏）暂存后交由有资质单位处理处置 0 废机油HW08 900-217-08 10kg/a 0 噪声 设备噪声 60~90dB(A) 选用低噪声设备，设置基础减振，门窗隔声 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) 3、环境监测计划 （1）环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)以及本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对项目产生的噪声、废气的定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表：7-12。 表7-12 运营期环境监测计划一览表 类别 序号 监测项目 监测地点及频次 污染源监测 1 废气 有组织废气 ⑴ 监测项目：粉尘、非甲烷总烃； ⑵ 监测频率：每年1次； ⑶ 监测点：排气筒。 无组织废气 ⑴ 监测项目：粉尘、非甲烷总烃； ⑵ 监测频率：每年1次； ⑶ 监测点：厂界四周。 2 噪声 ⑴ 监测项目：LAeq； ⑵ 监测频率：1次/季度； ⑶ 监测点：厂界。 3 固体废弃物 ⑴ 监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； ⑵ 监测频率：不定期。 十、项目竣工环保验收清单 企业在项目投入运营前需按照《建设项目竣工验收暂行办法》要求进行验收，建设项目环保设施验收见7-13。 表7-13 项目竣工环保验收一览表 类别 环保设施名称 验收标准 废气 有机废气 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒（1套） 《挥发性有机物排放控制限值》（DB61/T1061-2017）限值要求 颗粒物 吸尘管+中央布袋除尘系统+1根15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求 污水 生活污水 化粪池1座（9m3） 定期清掏不外排 噪声 设备噪声 基础减震、消声、厂房隔声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）2类标准 固体废物 废活性炭、废机油 设危废暂存间暂存后交由有资质单位处理处置 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中有关规定 生活垃圾 垃圾收集桶若干 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关规定 十一、企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ①基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③污染防治措施的运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、西安市生态环境保护局长安分局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车间 | 生产车间粉尘 | 吸尘管+1套中央布袋除尘系统+ 1根15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 满足《挥发性有机物排放控制限值》（DB61/T1061-2017） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后外运作为农肥使用 |
| 固体废物 | 生产车间 | 边角料 | 集中收集后外售综合利用 | 资源化，无害化，维护良好的内部环境和城市环境卫生 |
|  |  | 开料粉尘 |  |  |
|  |  | 废封边条 |  |  |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 环卫工人清运 |  |
|  |  | 废活性炭、废机油 | 设置危废暂存间贮存后交由厂家回收 |  |
| 噪声 | 选择低噪设备，设备基础减振，厂房隔声，加之距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境产生的影响较小。 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在地区域属于农村生态系统，建成后占地较小，因此对区域生态环境没有污染影响。 |

# 结论及建议

一、结论 1.项目概况 西安国德办公家具有限公司饰面板加工项目项目位于西安市长安区杜曲镇南村二街1号，项目东侧为237乡道、南侧为废弃学校（南侧学校为南樊希望小学，2003年根据《中共杜曲镇委员会杜曲镇人民政府关于初级小学撤校并点的决定》的决定将南樊希望小学并入师家小学）、西侧与北侧与南樊二村相邻。。项目占地面积2512.6m2，年产饰面板8000张。项目投资30万元，环保投资14.05万元 2.相关情况判定 （1）产业政策相符性分析 根据《产业机构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”规定。综上，本项目基本符合相关产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位西安市长安区杜曲镇南村二街1号，本项目已取得西安市国土资源局长安分局下发的土地证。在采用环保措施后，不会对当地的环境质量造成明显的不利影响，项目选址基本合理。 3.项目所在地环境质量现状： （1）环境空气 根据陕西省发布的2019年环境状况公报，项目所在区域各项指标中PM10、PM2.5、NO2、O3均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，属于不达标区域。 （2）声环境 项目厂界噪声满足运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。敏感点南樊二村监测点昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目运营过程中产生的废气主要为开料工段产生的粉尘以及封边过程中产生的非甲烷总烃。车间内产生的粉尘吸尘管在风机的吸引下进入布袋除尘器，被除尘设备过滤后的粉尘通过灰斗卸料器直接落入料仓内，净化后的粉尘经过1根15m排气筒排放。项目在封边机上方设置一个集气罩，将有机废气收集后经活性炭处理后经1根15m高排气筒排放。经采取以上治理措施后，项目运营过程对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水为职工生活污水，废水排放总量为0.56m3/d(168m3/a)，项目生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏作为农肥使用不外排，对外环境影响不大。 （3）声环境影响分析 项目运营期噪声主要为生产设备噪声，声级在60~90dB(A)。项目生产设备均选用低噪声设备，并布置于厂房内部，设备通过采取基础减震、隔声等措施的情况下，经监测，项目各厂界噪声均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。 （4）固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要包括职工生活垃圾，生产过程中产生的边角料、开料粉尘、废封边条、废活性炭和废机油。 生活垃圾产生量约10kg/d（3t/a），项目厂区设置垃圾收集桶，集中收集后交由环卫部门统一处理处置；项目边角料、开料粉尘、废封边条收集后外售处理，不外排。废活性炭、废机油经专用容器收集后定期交由有资质单位处理处置。 综上，项目运营期产生的各种固体废物均得到合理处置，去向明确，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放后，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）严格管理，确保各项环保设施的建设和正常运行； （2）对环保设备、设施进行定期检查维护，达到最佳运行状态。严格执行污染物排放申报制度，建立污染物排放管理和监测制度； （3）禁止建设运营中使用国家淘汰落后的生产设备和工艺。 2、建议 （1）垃圾采用分类收集且日产日清，避免垃圾臭味影响周围环境。 （2）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议。 （3）项目设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 （4）加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 （5）废活性炭等为危险废物，不得随意丢弃，必须交有资质的单位进行处置。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 其他与环评有关的行政管理文件 附图一 项目地理位置图 附图二 四邻关系图 附图三 平面布置图 附图四 监测点位图 附图五 环境敏感目标保护图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。