# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安雁塔新慷乐血液透析中心 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西新慷乐医疗管理有限公司 |
| 法人代表 | 高育华 | 联系人 | 王恒 |
| 通讯地址 | 西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场三层 |
| 联系电话 | 15353609993 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场三层 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | Q8415 专科医院 |
| 占地面积 （平方米） | 2455 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 39.6 | 环保投资占 总投资比例 | 3.96% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 | 2021年6月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 肾病是我国高发疾病之一，晚期肾衰竭是其中最严重的一种。根据国际肾病学会和国际肾病基金联合会的估计，慢性肾病患者占世界人口的十分之一，而在我国，发病率也与此数据接近，达到10.8%，其中进入尿毒症的已有200万人。据有关专家介绍，目前医学界对于进入慢性肾衰竭的治疗方法主要分为血液透析、腹膜透析、肾移植三种。由于肾源紧缺，血液透析成了延长患者生命的主要方式之一。 2019年，陕西省血液透析质量控制中心对陕西省各透析中心在CNRDS登记系统中的登记数据进行了分析。其中西安市登记为51家透析中心，在透患者4735人。据西安市医保局相关的数据，西安市参加城镇职工及城镇居民医疗保险进行血液透析报销的患者已达6000余人（其中未包含合作医疗患者）。据此分析，西安市平均每家透析室患者已达100余名。但仍无法满足患者日益增多的治疗需求。 近年来，西安地区医疗卫生事业也取得了显著的进步，但医疗资源不平衡的现状仍未得到良好的解决。雁塔区作为西安市人口密集区，区域内三甲医院血液透析设备有限，常年处于满负荷运行状态，难以满足患者日益增长的诊疗需求。因此，陕西新慷乐医疗管理有限公司总投资1000万元，在西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场三层，新建西安雁塔新慷乐血液透析中心项目。项目拟建55张床位，预计每天可接待病患110人次，则本项目的建设将在一定程度上满足患者的诊疗需求，平衡雁塔区的医疗资源，为患者就医带来一定的便利。 评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（修订版，2016.9.1）、国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求和相关规定，该项目应依法进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，“四十九、卫生84，108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“新建、扩建床位500张及以上的”应当编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应当编制报告表，“20张床位以下的”应当编制登记表。本项目为新建血液透析专科医院，拟建55张床位，因此应当编制环境影响报告表。 2020年11月，陕西新慷乐医疗管理有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我公司随即组织相关技术人员对项目场址及其周围环境进行了现场踏勘，通过全面现场调查、资料收集，取得了大量第一手资料；依据项目相关技术资料，在评价因子筛选、工程分析、环境影响分析等的基础上，按照国家产业政策、相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了《西安雁塔新慷乐血液透析中心项目环境影响报告表》。 3、分析判定 ⑴ 与国家产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类 “三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 29、医疗卫生服务设施建设”。 根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13号）附件1《国务院决定取消的行政许可事项目录》中第十条“部分医疗机构（除三级医院、三级妇幼保健院、急救中心、急救站、临床检验中心、中外合资合作医疗机构、港澳台独资医疗机构外）《设置医疗机构批准书》核发”。本项目为血液透析中心门诊，属于取消部分医疗机构《设置医疗机构批准书》范围内。 本项目已取得《医疗机构设置审批事项专家组审核评估意见》，同意本项目的建设，因此项目符合国家和地方产业政策。 ⑵选址合理性分析 本项目为血液透析门诊项目，拟建点位于西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场三层，项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房，项目所在的双鱼广场1至6层均为商业用房，均为商户，6层及以上为商住两用，为办公和居民住宅。 项目场址所在区域给水、供电、工程地质条件、交通等城市基础设施，满足该项目的建设要求；项目污水处理站产生的恶臭采用活性炭吸附处理后，排放；废水经污水处理站处理达标后，排入市政污水管网；固体废弃物分类收集，医疗废物由专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间后，及时由医疗废物处置中心定期清运。生活垃圾由分类垃圾收集箱收集后，由环卫部门定期清运。纯水制备过程中产生的废砂石、废活性炭、废RO膜收集后，由环卫部门定期清运。废离子交换树脂、恶臭处理废活性炭分别暂存于危险废物暂存箱后，定期交有资质单位处置。 在落实本评价提出的各项环保措施后，建设项目对周围环境影响较小，项目选址可行。 项目内容及规模 1、项目概况 ⑴ 项目名称：西安雁塔新慷乐血液透析中心 ⑵ 建设性质：新建 ⑶ 建设单位：陕西新慷乐医疗管理有限公司 ⑷ 地理位置：本项目位于西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场，项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房。项目地理位置坐标为：东经108°93'55.32"、北纬 34°21'76.85"。项目地理位置见附图1。 ⑸ 项目总投资：项目总投资1000万元。主要为项目单位自筹资金。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 本项目位于西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场，项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房。双鱼广场1至6层均为商业用房，均为商户，6层及以上为商住两用，为办公和居民住宅。 本项目位于双鱼广场三层，双鱼广场二层为药店，手机维修店等，四层为招待所。 项目所在双鱼广场大楼东侧为院内道路，隔路为阳阳国际广场。南侧为院内道路。西侧为院内道路，隔路为翔瑞宜人家园。北侧为雁塔西路，隔路为西安交通大学医学院第一附属医院。具体四邻关系图见附图2。 3、建设规模及内容 项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房，租赁总面积为2455m2。项目对租赁的商用用房内部进行设计装修，其中包括门诊大厅，治疗区、办公区、生活区、纯水制备区和辅助用房。项目拟建55张血液透析床位，每天最大可接待患者110人。项目不设阳性治疗区，即不接待患有传染性疾病的病人。 项目工程组成见表1。 表1 工程组成及建设内容 项目组成 项目 名称 项目内容及规模 主体工程 血液透析中心 总租赁面积2455m2，项目北侧依次布置有诊疗一区至四区，每个诊疗区布置有10张血液透析床位。项目东北侧为职工办公区、库房、纯水制备区以及工作人员休息区。 项目南侧布置有门诊大厅、患者生活区、药房、护士站、呼吸隔离区、治疗五区和治疗六区，其中治疗五区布置有10张血液透析床位，治疗六区布置有5张血液透析床位。 辅助工程 医疗垃圾暂存间 位于项目西南角，建筑面积16m2。配套建设有独立的医疗废物转移通道。 纯水 制备间 位于东南侧，建筑面积23m2。项目医疗采用纯水，纯水的制备采用“砂石过滤+树脂反渗透+活性炭吸附+RO反渗透”的处理工艺。处理规模为3.0t/h。 污水 处理间 位于项目西南角，建筑面积20m2。项目设置独立的污水收集管道，一体化污水处理站1座，污水处理工艺采用“化粪池+调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”，处理规模为20m3/d。 库房 位于纯水制备间北侧，建筑面积45m2。分为干库房和湿库房，其中干库房主要放置透析耗材，多为合成固体材料。湿库房主要放置血液透析A浓缩液和血液透析B浓缩液。 公用工程 给水 由市政供水管网提供。 排水 职工和患者生活污水经化粪池处理后，同医疗废水一起排入污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终排入西安市第二污水处理厂（二期）。 供电 由市政供电电网引入。 供暖、 制冷 采用双鱼花园广场商业楼内统一中央空调供暖、制冷。 环保工程 废气 化粪池和一体化污水处理设备均采用全封闭式设备，恶臭气体经收集通过活性炭处理后，无组织排放。 废水 设置有独立的废水收集管道，职工和患者生活污水经化粪池处理后，同医疗废水一起排入污水处理站，污水处理工艺采用“化粪池+调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”，处理规模为20m3/d。废水经处理达标后，排入市政污水管网，最终排入西安市第二污水处理厂（二期）。 噪声 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 固废 医疗废物：在项目西南角设置医疗废物暂存间，建筑面积16m2。医疗废物由专用容器收集，暂存于医疗废物暂存间后，由医疗废物处置中心定期清运。 污泥：污水处理站产生的污泥，定期委托有资质单位清掏。项目不设污泥暂存场所。 纯水制备废活性炭：纯水制备中产生的废活性炭集中收集后，交环卫部门定期清运。 废砂石：废砂石集中收集后，交环卫部门定期清运。 废RO膜：废RO膜集中收集后，交环卫部门定期清运。 废离子交换树脂：专用容器集中收集后，暂存于危险废物暂存箱，定期交有资质单位处置。 恶臭治理废活性炭：专用容器集中收集后，暂存于危险废物暂存箱，定期交有资质单位处置。 废包装材料：与药物无直接接触的外包装或包装盒作为一般固废收集后，定期外售回收站。 生活垃圾：生活垃圾定点收集后，由当地环卫部门统一清运。 4、主要设备 本项目生产过程中主要设备全部新购，详见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 透析机 台 55 2 透析过滤机 台 18 3 透析床 张 55 4 制氧机 台 1 5 纯水制备机 套 1 6 集中供液 套 1 7 一体化污水处理设备 套 1 5、原辅材料及能源消耗 本项目为血液透析门诊，主要原辅材料为透析材料、一次性医疗用品、透析液等。根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料见表3。 表3 项目原辅料一览表 序号 名称 单位 耗量 备注 医疗原材料 1 透析器 支/年 12100 2 灌流器 支/年 1100 3 血液透析A浓缩液 L/年 113140 主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸的水溶液组成 4 血液透析B浓缩液 L/年 138600 由碳酸氢钠的水溶液组成 5 一次性手套 双/年 11000 6 一次性针管 个/年 33500 7 医用口罩 包/年 24000 8 生理盐水 L/年 80000 9 消毒水 L/年 20000 纯水制备系统 10 活性炭 吨/年 2.4 每年更换一次 11 石英砂 吨/2年 2 每2年更换一次 12 离子交换树脂 L/年 240 每年更换一次 13 反渗透膜 支/2年 4.8 每2年更换一次 污水处理 14 次氯酸钠 吨/年 0.5 透析器：主要利用半透膜的原理，将患者的血液与透析液同时引进透析器，两者在透析膜的两侧呈反方向流动，借助膜两侧的溶质梯度、渗透梯度和水压梯度。以达到清除毒素和体内滞留过多的水分，同时补充体内所需的物质。 灌流器：主要应用于急慢性药物中毒、尿毒症中分子毒素吸附，肝病及免疫领域致病因子的吸附。 血液透析浓缩液：本项目采用的血液透析浓缩液，分为A浓缩液、B浓缩液。A浓缩液主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸的水溶液组成。B浓缩液由碳酸氢钠的水溶液组成。使用时A浓缩液、B浓缩液、纯水按照1:1.225：32.775的比例进行混合。 本项目能源消耗情况见表4。 表4 项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 消 耗 量 1 水 吨/年 6385.02 2 电 kw·h/年 15000 6、公用工程 ⑴供电工程 项目用电依托市政供电管网供电。 ⑵给排水 项目用水来自市政给水管网，租赁商业用房内原有供水管网完善。项目运营期废水来源主要为生活废水（职工、就诊人员生活），医疗废水（透析废水，透析机预冲洗废水、纯水制备设备反冲洗废水），以及纯水制备过程中产生的清净下水等。项目运营期床单、被罩和枕套等病床用品，定期委托洗涤中心进行清洗，本项目不设洗涤设施。 ①职工生活给排水 陕西省质量技术监督局颁布的《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定职工生活用水量按照35L/人·d计算，本项目运营期职工人员共25人，年工作300d，经计算职工生活用水量为0.88t/d，合计264t/a。生活污水排放量约为用水量的80%，则职工生活污水产生量约为211.2t/a。 ②就诊人员生活给排水 陕西省质量技术监督局颁布的《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定门诊部（所）用水量按照12L/病人·次计算。项目拟建55张病床，每天满员最大可接待110名病人，透析中心年工作300d，经计算就诊人员生活用水量为1.32t/d，合计396t/a。生活污水排放量约为用水量的80%，则就诊人员生活污水产生量为316.8t/a。 ③透析医疗给排水 项目透析液由A浓缩液、B浓缩液、纯水按照1:1.225:32.775的比例进行配置。依据建设单位提供资料，项目A浓缩液年用量为113.14m3/a，B浓缩液年用量为138.6m3/a，则透析液所用纯水量为3708.26m3/a。经计算，项目透析液年用量为3960t/a。透析废水产生量以透析液总用量的100%计，则透析废水产生量为3960t/a。 ④纯水制备设备排水 本项目配套建设一套纯水制备设施，为透析提供用水。纯水制备采用“砂石过滤+树脂反渗透+活性炭吸附+RO反渗透”的处理工艺，处理规模为3.0t/h，项目每天需要纯水12.4t/a，则纯水制备设备完全可满足项目医疗用水。 项目透析医疗用水为纯水，纯水年用量为3708.26m3/a。根据建设单位提供的纯水制备设备设计参数，纯水制备率为65%，则纯水制备设备需要新鲜用水量为5705.02m3/a。纯水制备系统清净下水产生量为1996.76m3/a。 ⑤设备反冲洗给排水 纯水制备设备需要定期对砂石过滤罐、树脂反渗透、活性炭罐、反渗透膜进行反冲洗。根据建设单位提供的纯水制备设备设计参数，每月进行反冲洗一次，单次反冲洗用水量为2t，则反冲洗年用水量为20t/a。反冲洗废水产生量以90%计，则反冲洗废水产生量为18t/a。 ⑥透析机预冲洗给排水 为防止病人间的细菌、病毒交叉感染，同时为了清洗透析机管路上附着的沉淀物质，透析操作前需要对透析机进行预冲洗。预冲洗采用生理盐水和消毒剂进行，预冲洗用水量为3L/台，单台透析机每天冲洗2次。则预冲洗用水量为0.33m3/d，合计99m3/a。透析机预冲洗废水产生量按照100%计，则透析机预冲洗废水产生量为99m3/a。 综上所述，本项目运营期新鲜水总用量为6385.02m3/a。污水产生总量为6601.76m3/a，其中生活污水经化粪池处理后，同透析医疗废水、设备反冲洗废水和透析机预冲洗废水一起排入污水处理站（污水处理工艺采用“调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”）处理达标后，排入市政污水管网，最终排入西安市第二污水处理厂（二期）；纯水制备过程中排放的浓水，直接排入市政污水管网。 项目运营期给排水产生量见下表5，水平衡图见下图1。 表5 本项目运营期给排水量一览表 用水类型 新鲜水用水量 耗水量 排水量 备注 职工生活 264 52.8 211.2 排水量为新鲜水量的80% 就诊人员生活 396 79.2 316.8 排水量为新鲜水量的80% 纯水制备 透析医疗 5705.02 （医疗需要透析A、B浓缩液251.74） 0 3960 医疗废水中包括透析浓缩液 清净下水 0 1996.76 清净下水水量为新鲜用水量的35% 设备反冲洗 20 2 18 排水量为新鲜水量的90%，排水为清净下水 透析机预冲洗 99（生理盐水和消毒水） 0 99 排水量为冲洗液的100% 合计 6385.02 （药剂350.74） 134 6601.76 / 图1 本项目水平衡图 单位：m3/a ⑶ 供暖、制冷 项目供暖及制冷采用双鱼花园广场商业楼内统一中央空调供暖、制冷。 三、劳动定员与工作制度 本项目拟配备人员25人，其中执业医师4名、护士12名、技师1名，药师1名、行政后勤人员4人，病案管理人员1人，财务人员2人。 透析中心年工作日为300天，实行2班制，营业时间为7：00至20:00。 四、经济技术指标 本项目总投资为1000万元，其中环保投资39.6万元，约占总投资的3.96%。主要经济技术指标见表6。 表6 项目主要技术指标一览表 序号 名称 单位 指标值 一 病床规模数 床 55 二 占地面积 m2 2455 三 劳动定员 人 25 四 工作制度 1 年工作天数 300 天 2 日工作时间 小时 16 五 总投资 万元 1000 1 其中环保投资 万元 39.6 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于西安市雁塔西路158号双鱼花园广场，项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房。双鱼广场1至6层均为商业用房，均为商户，6层及以上为商住两用，为办公和居民住宅。项目楼下1层和2层均为商户，楼上4层和5层均为商户。 项目场址所在区域给水、供电、工程地质条件、交通等城市基础设施已完善，交通便利，地理位置优越。双鱼广场楼已建设完成，目前空置，在承租前无遗留环保问题，不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于西安市雁塔西路158号双鱼花园广场三楼商业用房。项目地理位置见附图一。 西安市地处关中平原中部，北濒渭河，南依秦岭，八水润长安。介于北纬33°42´-34°44´，东经107°40´-109°49´。全市下辖11区2县，总面积10108平方公里；雁塔区位于西安市城南为市辖区，因境内有建于唐代的大雁塔而得名。东临浐河，与灞桥区相连；西北角与未央区接壤；西、南与长安区为邻；北以南二环路、建工路和咸宁路为界，与莲湖、碑林、新城区毗邻。东西长 23.1 公里，南北宽 9.9 公里，总面积 152 平方公里。 2、地形地貌 西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。距今约 1.3 亿年前燕山运动时期产生横跨境内的秦岭北麓大断裂，自距今约 300 万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。 雁塔区全境分为冲积平原、黄土台原和沟坎水域。本项目所在地位于冲积平原。雁塔区辖境冲积平原由渭河阶地、皂河河谷、浐河漫滩及三级阶地组成，海拔393.4-450m，面积99.29km2，约占区境面积65.32%。 在渭河阶地和(皂)河河谷中，渭河一、二级阶地15.75km2，主要分布在电子城、长延堡、小寨路、鱼化寨街道和丈八沟乡，阶地平坦开阔，略向西北倾斜。三级阶地12.76km2，主要分布在长延堡、大雁塔、小寨路街道辖区，阶面开阔，略有起伏，个别地段有黄土岗阜分布。(皂)河谷地主要分布在鱼化寨、电子城街道和丈八沟乡，面积57.77km2，地面平坦，微向西北倾斜。渭河阶地和(皂)河谷地组成物质为次生黄土，地下水位高、灌溉条件优越，是粮食和蔬菜主要产区。 3、地质构造 西安市位于渭河断陷盆地中段南部，西安凹陷的东南隅。西安凹陷是渭河断陷盆地中的沉积中心之一，周边为四条深大断裂带所切围，其东边界为长安－临潼断裂，西为哑柏断裂，南为秦岭山前断裂，北为渭河断裂。本项目场地距离该四条断裂均大于 1km，可不考虑断裂对其影响。渭河断陷盆地新地质时期垂直差异运动强烈。渭河断陷盆地大部分地区以不均匀下沉运动为主，西安凹陷下降明显，凹陷内新生代地层厚逾 7000m，其中第四系地层厚达 500~1000m。区内构造形迹主要表现为隐伏断裂构造，按其走向可分为 EW 向、NE 向和 NW 向三组。拟建场地及附近受新构造运动影响较小。 西安市市区地震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组。 4、气候气象 西安市为平原地区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，秋淋明显。年平均气温13.1～14.3℃，最冷 1 月平均气温-1.2～0.5℃，最热 7 月平均气温 26.5～27.0℃，年极端最低气温-21.2℃（蓝田 1991 年 12 月 28 日），年极端最高气温 43.4℃（长安 1966 年 6 月 19 日）。年降水量 528.3～716.5 毫米，由北向南递增。7 月、9 月为两个明显降水高峰。年日照时数 1595.6～2035.8 小时，年主导风向各地有差异，西安市区常年盛行东北风，长安区夏季主要以东南风为主，其次为西风和西南风，最大风速 15.0m/s，年平均风速 1.8m/s。年内主要气象灾害有干旱、沙尘、高温、大风、雷电、冰雹、暴雨、连阴雨、低温冻害和雾霾。 5、水文与水文地质 ⑴ 地表水 西安市河流密集，诸川环绕，东有灞河、浐河，西有沣河、皂河，南有镐河、橘河，北有泾河、渭河，均属黄河水系，素有“八水绕长安”之说。 雁塔区境东有浐河，西有皂河，均呈南北流向，分布于辖境两侧，注入渭水。项目厂界西侧为皂河，项目尾水排入皂河。皂河发源于西安市长安区局连村，由南向北经过雁塔区进入未央区，经东凹里村、沈家寨村、三桥街道办、五一村、周家河湾村、皂河湾村，在经开区西安交通大学城市学院附近入渭河，河长约 35.85km。皂河是西安市城区五大排洪体系（灞河、浐河、皂河、漕运明渠、幸福渠）中接纳城市雨水能力最大的一支，接纳西安市南郊、西郊、北郊的雨水、城市生活污水及市政管道的排水。 ⑵地下水 西安市地下水主要为第四系松散层孔隙潜水和中浅部承压水。潜水含水层埋深在5.5～43.0m 之间，水位埋深5.2～12.3m，流向由东南流向西北，水质硬度高，不宜直接饮用。承压水含水层埋深59.0～278.5m，含水层为泥沙、砂砾卵石层及亚粘土层，含水层厚度110m左右，水质良好，符合《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。 6、土壤及植被 西安市土壤分布形成南北两个差异明显的区域，北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。据1980－ 1986年土壤普查，全市有12个土类24个土壤亚类50个土属，计181个土种。土壤类型的复杂多样，为区内农作物的多品种组合提供了有利条件。 本项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场已建成的三楼商业用房，不新增占地。项目所在地位于城市建成区内，天然植被很少，大多数为人工自然景观。 7、项目四周情况 项目位于西安市雁塔西路158号双鱼花园广场三楼商业用房，项目所在地交通便利，道路、供水、供电和通讯配套等已完善。项目附近 1km 内无自然保护区、军事用地及饮用水水源保护区等环境敏感目标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 1、项目所在区域环境质量达标判定 本项目位于西安市雁塔西路158号双鱼花园广场。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室于 2021 年 1 月 26日发布的《2020年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》，2020 年 1~12 月西安市雁塔区的空气质量状况统计表见表7。 表7 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 81 70 115.71 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 134.29 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 45 80 56.25 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1600 4000 40 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 160 160 100 达标 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均浓度和O3 8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状 根据西安市人民政府办公厅《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函[2019]107号）项目所区域的声环境功能区划属于“表2-2西安市1类标准适用区域名单”中的“长延堡小区区域”，项目参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 项目北侧为雁塔西路，根据《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函[2019]107号）雁塔西路属于“表2-5西安市4a类标准适用区域名单”中，则雁塔西路边界线外50m范围内为4a类声环境功能区（与雁塔西路主干线相邻区域为1类声功能区）。 本项目北侧厂界距离雁塔西路30m，则项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类标准。 本次评价委托陕西沁润环保科技有限公司对项目所在地声环境质量进行了现状监测。本次监测在项目厂界四周布置4个监测点位，在项目环境敏感保护目标西安交通大学医学院第一附属医院和西安交通大学国际教育学院各布置1个监测点位，共计2个点位。监测时间为2020年12月17日-2020年12月18日，连续2天，昼间和夜间各监测一次，监测结果统计表见表8。监测报告见附件。 表8 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 12月17日 12月18日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#（东场界） 55 45 56 45 3#（西场界） 58 44 58 45 4#（北场界） 59 48 59 48 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）4a类区标准 70 55 70 55 2#（南场界） 52 42 52 43 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）1类区标准 55 45 55 45 5#（西安交通大学医学院 第一附属医院） 54 44 53 42 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）2类区标准 60 50 60 50 6#（西安交通大学国际教育学院） 52 41 51 42 《声环境质量标准》 （GB3096—2008）1类区标准 55 45 55 45 由上表可以看出，项目东、西和北侧场界昼夜声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中4a类标准要求。南侧场界昼夜声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求；环境敏感保护目标西安交通大学医学院第一附属医院处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求。环境敏感保护目标西安交通大学国际教育学院处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求。项目区声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标主要为居住区，具体见表9，敏感点分布见附图。 表9 项目环境敏感保护目标表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对 方位 相对场址距离/m N E 大气 环境 108.93580345 34.21774685 双鱼花园 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 正上方 20 108.93642554 34.21934832 西安交通大学医学院第一附属医院 N 100 108.93646333 34.21649024 西安交通大学国际教育学院 S 120 声环境 108.93580345 34.21774685 双鱼花园 人群 健康 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类区 正上方 20 108.93646333 34.21649024 西安交通大学国际教育学院 S 120 108.93642554 34.21934832 西安交通大学医学院第一附属医院 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 N 100

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4a类标准。 表10 环境质量标准一览表 序号 类别 评价参数 单位 标准 限值 评价标 1 环境空气 二氧化硫 （SO2） 年均值 µg/m3 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 µg/m3 150 1小时平均 µg/m3 500 PM10 年均值 µg/m3 70 24小时平均 µg/m3 150 PM2.5 年均值 µg/m3 35 24小时均值 µg/m3 70 一氧化碳（CO） 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 µg/m3 160 1小时平均 µg/m3 200 二氧化氮 （NO2） 年均值 µg/m3 40 24小时平均 µg/m3 80 1小时平均 µg/m3 200 2 声环境 昼间 dB（A） 55/70 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类/4a类标准 夜间 dB（A） 45/55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准，运营期废气恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度； 2、废水：项目运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮、总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准； 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改单相关规定中有关要求；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定。 表11 污染物排放标准 序号 类别 污染物因子 单位 标值 评价标准 1 大气污 染物 氨 mg/m3 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 硫化氢 mg/m3 0.03 2 水污 染物 pH值 / 6~9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 COD mg/L 250 BOD5 mg/L 100 SS mg/L 60 粪大肠菌群 MPN/L 5000 氨氮 mg/L 25 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求 总氮 mg/L 70 3 厂界 噪声 昼间 dB（A） 55 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）1类标准 夜间 dB（A） 45 昼间 dB（A） 70 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准 夜间 dB（A） 55 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据环境质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、NH3-N和VOCS排放总量控制。本项目为血液透析中心，结合项目的工艺特征和排污特点，本项目涉及总量指标为：COD、NH3-N。 根据《陕西省生态环境厅印发<关于提升全省生态环境治理能力助推高质量发展的若干措施>的通知》（陕环发〔2019〕37 号）中明确“优化污染物排放总量管理6.实施建设项目总量指标承诺制，通过交易获取总量指标的建设项目，总量指标获取不再作为环评审批的前置程序，企业向生态环境部门做出在项目投产前取得总量指标的承诺后，即可申请环评审批。”，并结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中的相关要求，项目不设申请总量指标。具体以当地环保部门意见为主。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租用西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业楼作为本项目用房，施工期主要对大楼内部进行设计装修。项目施工期产污环节示意图见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目为透析中心专科门诊，不设住院部，不设传染病科，项目提供医疗服务的具体工作流程见下图。 图3 项目运营期诊疗流程及产污环节图 1、透析原理介绍 血液透析是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含有机体浓度相似的电解质溶液在空心纤维内外通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物，维持电解质和酸碱平衡，同时清除体内过多的水分。被透析的血液回流到人体内，透析废水排入污水处理设施处理。 本项目不设住院服务，主要为患者提供血液透析服务，病人到诊所接受检查、治疗后，便可出门诊。 2、项目纯水制备系统 本项目透析液由透析浓缩液A、B和纯水按照1:1.225:32.775的比例进行配置，项目配套建设一套纯水制备设备，纯水制备采用“砂石过滤+树脂反渗透+活性炭吸附+RO反渗透”的处理工艺，处理规模为3.0t/h。 3、污水处理 本项目运营期废水主要为生活污水和医疗废水，其中生活废水经化粪池处理后，同医疗废水一起排入一体化污水处理站进行处理。污水处理工艺流程见图4。 图4 污水处理工艺流程及产污环节图 工艺介绍： ⑴化粪池 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池是污水预处理(一级处理)，沉淀杂质，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物，改善后续的污水处理。 本项目根据医院污水处理实际的规模要求，此次污水处理系统化粪池为全地上结构玻璃钢制成品化粪池。污水在池内停留时间为24h，清掏周期为90天。 ⑵调节池 污水进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 本项目根据医院污水处理实际的规模要求，此次污水处理系统调节池为全地下结构混凝土结构。 ⑶接触氧化池 作为本次污水处理的主体处理单元，好氧部分采用接触氧化技术，其中设有比表面积较大的立体弹性填料。填料中的生物膜与水中微生物共同作用，将水中有机物氧化分解，是水质得到净化。 ⑷沉淀池 接触氧化池出水自流入沉淀池，经泥水分离后，上清液达标排放。 ⑸消毒池 本项目出水消毒选用次氯酸钠溶液消毒，次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成次氯酸和次氯酸根，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌(病毒)体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。废水通过处理，次氯酸钠消毒达标后，最终排入市政污水管网。 ⑹除臭装置 污水处理设备化粪池、调节池、一体化污水处理设备在运营期产生的恶臭，经收集后，通过活性炭吸附处理后，无组织排放。

主要污染工序： 一、施工期 本项目租用西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房作为本项目用房，主体工程不进行土建施工，因此，施工期只存在装修环节，主要施工污染为装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物等。 1、废气 本项目施工期主要为室内室外装修，在对建筑物的室内外进行装修时，使用电锯、切割机等设备工作时中会产生一定量的粉尘，表面粉刷、油漆等会产生一定的有机废气。 2、废水 施工期废水主要为装修工人的生活污水，施工单位不同时进入现场，而是根据工期安排，高峰期施工人员人数为10人，用水量按35L/人▪d计，则施工期最大用水量为0.35 m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则施工期排放污水量为0.28m3/d。 施工期间，工地不设住宿、食堂，工人就餐采用自行外出就餐的方法解决，施工人员入厕依托双鱼广场商业楼内公共卫生间，项目所在地市政污水管网完善，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 3、噪声 项目施工期主要进行建筑内部的装修，施工活动的噪声源主要是室内凿打(墙)声、切割建筑材料、钻孔等产生的噪声。 4、固废 本项目施工期固废主要为装修期间产生的建筑垃圾、涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等危险废物以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量约10t，涂料油漆剩余物及涂料油漆桶产生量约0.1t，施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员约10人，则施工期施工人员生活垃圾产生量为5kg/d。 二、运营期 1、废水 项目运营期废水来源主要职工生活废水（职工、就诊人员生活），医疗废水（透析废水、纯水制备设备反冲洗废水、透析机预冲洗废水）和纯水制备过程中产生的清净下水等。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，水污染影响型建设项目废水排放量可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。故本次环评不考虑纯水制备过程中产生的清净下水。 ⑴生活废水 本项目生活污水水污染物产生情况类比一般生活污水，生活污水中污染物产生浓度及产生量见表12。 表12 生活污水污染物产生浓度及产生量 项目 生活污水 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 水量 产生 情况 产生浓度(mg/L) 400 300 200 45 60 528m3/a 产生量（t/a） 0.21 0.16 0.11 0.02 0.03 ⑵医疗废水 由于个人病情不同，透析废水水质差异性较大，为了解透析废水水质情况，建设单位在西安和平中医医院透析科抽取了三名不同程度病情的病患透析废水进行了实际监测，其监测结果见下表13。 表13 调研透析废水实际监测结果 污染物 监测结果 样品1 样品2 样品3 pH 7.28 7.33 7.27 COD(mg/L) 1690 780 916 氨氮(mg/L) 34.34 10.73 3.062 根据调研透析废水的实际监测结果以及同类项目废水调查，本项目医疗废水污染物产生浓度取值及产生量见下表14。 表14 本项目医疗废水污染物产生浓度及产生量一览表 项目 医疗废水 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 水量 产生 情况 产生浓度(mg/L) 1130 600 20 16 20 4077m3/a 产生量（t/a） 4.61 2.45 0.08 0.07 0.08 注：医疗废水COD和氨氮取值取调研透析废水实际监测结果的平均值。 ⑶废水处理设施 项目设置独立的污水收集系统，项目生活废水收集经化粪池处理后，同医疗废水一起排入污水处理系统进行达标处理。项目污水处理工艺采用“调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”。项目废水经处理后，污染源强核算及去除率见表15。 表15 项目废水污染物排放浓度及排放量一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 污水 处理站 4605t/a 产生浓度（mg/L） 1046.7 566.8 41.3 19.5 23.9 产生量（t/a） 4.82 2.61 0.19 0.09 0.11 处理效率（%） ≥90 ≥90 ≥99 ≥90 ≥90 排放浓度（mg/L） 104.7 56.7 0.4 2.0 2.4 排放量（t/a） 0.48 0.26 0.0019 0.009 0.011 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L） 250 100 60 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B 等级标准（mg/L） / / / 45 70 由上表可知，项目废水经过处理后，废水中各污染物排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求。项目废水处理达标后，进入市政污水管网，排入西安市第二污水处理厂（二期），最终排入皂河。 2、废气 本项目拟新建1座污水处理站，在污水处理的过程中化粪池、调节池和一体化污水处理设备等构筑物会散发出恶臭，主要是一些硫化物、氮氧化物等，如硫化氢、氨气等，具有强烈的刺激性异味，对人体的神经系统损害很大。恶臭由池体表面散逸到大气中，属无组织排放源，恶臭气体逸出量和污染程度受废水水质水量、构筑物面积、污水中溶解氧含量等影响。由于恶臭物质的移出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算。本项目臭气污染源源强计算采用美国EPA（Environmental Protection Agency 环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站BOD5处理量为2.35t/a，NH3产生量为7.29kg/a，H2S产生量为0.28kg/a。 项目污水处理各个构筑物均采用全封闭式污水处理设备，污水处理过程中产生的恶臭经风机收集后，采用活性炭除臭净化装置进行除臭处理后，无组织排放。活性炭对恶臭的去处效率为70%，经计算本项目污水处理站恶臭产排情况见下表16。 表16 项目污水处理站恶臭产排情况一览表 污染物 产生量（kg/a） 处理措施 排放量(kg/a) NH3 7.29 集气装置+活性炭除臭装置，去除效率≧70% 2.19 H2S 0.28 0.085 3、噪声 本项目运行期设备噪声主要有污水提升泵、污水处理鼓风机、纯水机，此外还有人流、车流噪声。 表17 各噪声源源强一览表 序号 设备名称 噪声源强dB(A) 数量 治理措施 备注 1 水泵 65~75 1台 减振、隔声 位于项目西南角污水处理站设备间内 2 鼓风机 75~80 1台 基础减振 位于项目西南角污水处理站一体化污水处理设备内 3 纯水机 70~75 1套 减振、隔声 纯水制备间 外环境对本项目的主要噪声源为雁塔西路行驶的交通噪声。 4、固体废弃物 项目运行期固废主要包括一般固体废弃物（包括包装材料、废石英砂、废活性炭、反渗透膜）、生活垃圾（包括职工生活垃圾和门诊病人生活垃圾）和危险废物（包括医疗废物、废离子交换树脂、化粪池污泥）。 ⑴一般固体废弃物 ①包装材料 主要为无毒无害药品的外包装材料，产生量约为2kg/d(0.6t/a)。一般固体废物应进行分类收集和处理。 ②废石英砂 项目纯水制备过程砂滤罐中的石英砂每两年更换一次，更换的废石英砂约2t/a。 ③纯水制备废活性炭 项目纯水制备系统中活性炭过滤罐设备中的活性炭经过一定时间后会吸附饱和，一般一年左右更换一次，活性炭更换量为2.4t/a，更换后的废活性炭收集后，交由环卫部门及时清运。 ④反渗透膜 项目纯水制备系统中 RO 反渗透设备的反渗透膜一般需要2年更换一次，本次环评按照2年一次进行计算，根据建设单位提供的资料可知，设备中含有的反渗透膜约5支，因此更换量约5支/2a，更换后的废RO反渗透膜收集后，交由环卫部门及时清运。 ⑵生活垃圾 ①职工生活垃圾 项目运营期职工人员25人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，年工作300d，则职工生活垃圾产生量为3.75t/a。透析中心内设分类生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。 ②门诊病人生活垃圾 本项目满负荷运营，年接待门诊患者33000人次，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·次计，门诊患者生活垃圾产生量为6.6t/a。门诊设有分类生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。 ⑶危险废物 ①医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、防疫、保健及其它相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性和其它危害性的废物。根据《国家危险废物名录》（2016版），医疗废物属于危险废物，危废编号为HW01，危险废物代码 831-005-01。 本项目为血液透析中心专科门诊，运营期产生的医疗废物主要是医疗过程中产生的废器械、废棉签、废一次性医用纱布、口罩等。医疗废物产生量按照 0.5kg/床·d 计，项目共设置 55 张床位，年运营时间 300 天，则医疗废物产生量约 8.25t/a。本项目产生的医疗废物集中收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的医疗废物处理单位定期处置。 ②废离子交换树脂 项目纯水制备过程中会产生废弃离子交换树脂。根据建设单位提供资料，项目废弃离子交换树脂产生量为0.19t/a。经查询《国家危险废物名录》（2016 年版），废离子交换树脂属于危险废物，废物类别HW13，危险废物代码 900-015-13。 ③恶臭治理废活性炭 污水处理过程产生的恶臭，采用活性炭进行处理。废气活性炭吸附装置吸附过程中会产生能力下降的废活性炭，根据广东工业大学工程研究：《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量qe=0.24kg废气/kg活性炭，项目恶臭气体产生总量为18.4kg/a，经活性炭吸附装置吸附量为5.88kg/a，则项目活性炭使用量为24.5kg/a。考虑到活性炭吸附有饱和过程，视污染物情况其一年需更换2-4次，项目拟半年更换一次活性炭，项目废活性炭产生量为26kg/a，参照《国家危险废物名录（2016）》废活性炭属于HW49900-039-49危险废物，废活性炭交有资质单位处置。 ④化粪池污泥 类比同类医疗门诊项目，本项目预计污泥产生量为 3.0t/a。经查询《国家危险废物名录》（2016 年版），污水处理污泥属于危险废物，废物类别 HW01，危险废物代码 831-001-01。依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污泥清掏前应检测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准要求后，委托有资质单位定期清掏。 项目固体废物产生量及处置措施见表18。 表18 本项目固体废物产生一览表 序号 污染物名称 年产生量（t/a） 废物属性 废物代码 处置措施 排放量（t/a） 1 包装材料 0.6 一般固废 / 集中收集后，外售 0 2 废石英砂 2.0 一般固废 / 集中收集后，交环卫部门及时清运 0 3 纯水制备废活性炭 2.4 一般固废 / 0 4 反渗透膜 5支/2a 一般固废 / 0 5 职工生活垃圾 3.75 一般固废 / 生活垃圾集中分类收集后由环卫部门统一清运处置 0 6 病人生活垃圾 6.6 一般固废 / 0 7 医疗废物 8.25 危险废物 831-001-01 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处置 0 8 废离子 交换树脂 0.19 危险废物 900-015-13 专用容器收集后，暂存于危险废物收集箱后，及时交有资质单位处置 0 9 恶臭治理废活性炭 0.026 危险废物 900-039-49 专用容器收集后，暂存于危险废物收集箱后，及时交有资质单位处置 0 10 化粪池污泥 3.0 危险废物 831-001-01 委托有资质单位定期清掏 0 1

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水 处理间 | NH3 | 7.29kg/a | 2.19kg/a |
|  |  | H2S | 0.28kg/a | 0.085kg/a |
| 水 污 染 物 | 废水 | 废水 | 4605m3/a | 4605m3/a |
|  |  | COD | 1046.7mg/L、4.82t/a | 104.7mg/L、0.48t/a |
|  |  | BOD5 | 566.8mg/L、2.61t/a | 56.7mg/L、0.26t/a |
|  |  | SS | 41.3mg/L、0.19t/a | 0.4mg/L、0.0019t/a |
|  |  | NH3-N | 19.5mg/L、0.09t/a | 2.0mg/L、0.009t/a |
|  |  | TN | 23.9mg/L、0.11t/a | 2.4mg/L、0.011t/a |
|  | 纯水制备 | 清下水 | 1996.76t/a | 1996.76t/a |
| 固 体 废 物 | 就诊患者、 职工生活 | 生活垃圾 | 10.35t/a | 0 |
|  | 纯水制备 | 废石英砂 | 2.0t/a | 0 |
|  |  | 纯水制备废活性炭 | 2.4t/a | 0 |
|  |  | 反渗透膜 | 5支/2a | 0 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.19t/a | 0 |
|  | 医疗 | 包装材料 | 0.6t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 8.25t/a | 0 |
|  | 污水 处理站 | 恶臭治理废活性炭 | 0.026t/a | 0 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 3.0t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声设备有污水提升泵、纯水机，此外还有人流、车流噪声等。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房，不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产量较少且得到很好的治理。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期只存在装修环节，因此，仅对装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物进行影响分析评价。 1、废气 本项目施工废气主要为装修产生的有机废气及粉尘。 本项目在装修过程中使用电锯、切割机等设备工作时中会产生一定量的粉尘。由于本项目装修施工在室内进行且施工期很短，因此装修粉尘产生量较少。环评要求建设单位在施工过程中做好防护工作，及时清扫施工现场，减少粉尘对周围环境以及敏感点的影响。 本项目在装修过程中使用的装修涂料会产生一定量的涂料废气。主要污染物包括各种有机废气和异味等。由于项目只进行简约装修，且工期短，故产生的涂料废气量少。环评建议建设单位在装修过程中应严格选用装修材料，使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料的选取应严格选用环保型油漆，应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡。使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。同时装修结束后应加强室内通风措施，同时建议建设单位请专业检测机构对楼室内空气质量检验合格达标后再投入使用。 随着施工期的结束，装修粉尘和涂料废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。 2、废水 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水，项目施工期间不设营地，施工人员生活辅助如厕等均利用周边社会服务设施解决。施工人员的生活污水利用项目双鱼广场已有卫生设施进入化粪池，后纳入市政污水管道，排至西安市第二污水处理厂（二期）处理，不直接排入地表水体，对水环境影响小。 3、噪声 项目施工内容主要为室内室外装修，施工设备主要为电钻以及切割机，其污染影响具有局部、流动性、短时性等特点，施工噪声影响属于短期影响，噪声源强约85~95dB。 施工期噪声的防治措施主要是以管理为主。施工设备选型上尽量选用低噪声设备；调整施工时间，避免扰民，对电钻、切割机等噪声设备应采取相应的限时作业。装修阶段应文明施工，设备轻拿轻放，尽量压缩使用频次。 本次评价要求建设单位在工程建设期应采取以下噪声控制措施： ①合理安排施工方式，控制环境噪声污染。 选用低噪声施工机械和施工工艺，从根本上降低声源。同时加强对机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，维持设备处于良好的运转状态，减少运行震动噪声。 ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象。 ③严格控制施工时间。 进行室内装修，应当限制作业时间，避免对周围居民造成环境噪声污染。根据不同季节、不同时段，应合理安排施工计划和进度；禁止在午休时间（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）进行施工作业，避免扰民。确因特殊需要须连续作业的，必须向当地环保主管部门申请批准后，且公告附近居民。 本项目最近敏感点主要为项目正上方7层及以上双鱼广场居民。随着项目施工期的结束，施工期噪声的影响即将消失，对本项目附近敏感点影响为暂时的，短期的。在采取上述措施后，对周围敏感点的影响较小，措施可行。 4、固体废弃物 本项目施工期间，施工人员食宿等利用当地社会服务设施解决，施工固废主要为装修产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 装修产生的建筑垃圾约10t，施工单位应尽量回收有用材料，不能利用的交由当地环卫部门统一清运处理；装修期间产生涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等危险废物约0.1t，本环评要求严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，涂料油漆桶严禁随处丢弃，应交由当地环卫部门统一清运处理；施工人员的生活垃圾产生量约0.6t，集中收集后由环卫部门统一处置。本项目施工固体废物组成分相对简单，均得到妥善处置，对项目区环境影响较小。 综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 2、评价等级判定 ⑴Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⑵评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表19 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ⑶污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表20 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 氨 二类限区 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则： 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 硫化氢 二类限区 1小时平均 10 3、预测源强 ⑴估算模型参数表 表21 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 962万 最高环境温度/℃ 42.9 最低环境温度/℃ -15.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / ⑵源强预测参数 表22 主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源 名称 面源起点 坐标(/m) 面源海拔高度(m) 面源长度 (m) 面源宽度 (m) 与正北向夹角(/°) 排放 时间 排放 工况 污染物名称 排放速率 (kg/h) 经度 纬度 污水处理站 108.935741 34.217542 566 1.5 9 0 7200h 正常 工况 氨 3.042×10-4 硫化氢 1.18×10-5 ⑶预测结果 表23 项目污水处理站无组织排放源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 Pmax（%） Cmax(mg/m3) 面源 氨 0.13 2.58×10-4 硫化氢 0.10 9.95×10-6 由上表可见，本项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织废气排放的氨，Pmax值为0.13%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。 二、地表水环境影响分析 1、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响评价工作程序进行评价。建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目属于水污染型建设项目，项目废水主要为生活污水和医疗废水，其中生活污水经化粪池处理后，同医疗废水经污水处理站处理后，通过市政污水管网排入西安市第二污水处理厂（二期）。项目不向地表环境排放废水，属于间接排放项目，因此项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“地表水环境影响预测总体要求”水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测，“水污染影响型三级B主要评价内容：水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价”，因此，本次评价主要对废水控制措施的有效性及依托污水处理设施的环境可行性进行评价。 2、废水控制措施有效性分析 项目运营期生活污水产生量为1.76m3/d，项目设置1座2m3的化粪池，用于收集处理生活污水，化粪池水力停留时间为24h。新建的化粪池完全满足本项目生活废水的排入，措施可行。 本项目废水产生总量为15.35m3/d，均进入新建的污水处理站进行处理。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定，“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计宜取实测值或测算值的10%～20%。”建议处理规模：16.89m3/d～18.42m3/d，因此，本项目设计污水处理站处理规模为≥16.89m3/d，根据项目设计，拟建设1座处理规模为20m3/d的污水处理站，可满足项目污水处理要求。 新建污水处理站采用一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池）。 生物接触氧化法是生物膜法的一种，兼具活性污泥和生物膜两者的优点。相比于传统的活性污泥法及生物滤池法，它具有比表面积大、污泥浓度高、污泥龄长、氧利用率高、节省动力消耗、污泥产量少、运行费用低、设备易操作、易维修等工艺优点。 其净化效率高，处理所需时间短，对进水有机负荷的变动适应性较强，不必进行污泥回流，同时没有污泥膨胀问题，运行管理方便。基于接触氧化污水处理工艺以上优点，本项目废水主要污染物COD和BOD5浓度较大，故项目新建污水处理站采用污染物去除效率高的“接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”污水处理工艺。措施可行。 项目废水经过污水处理站处理后，外排废水污染物浓度见下表。 表24 项目废水污染物排放浓度一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 排放浓度（mg/L） 104.7 56.7 0.4 2.0 2.4 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L） 250 100 60 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B 等级标准（mg/L） / / / 45 70 由上表可知，项目废水经过处理后，废水中各污染物排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求。项目废水处理达标后，进入市政污水管网，排入西安市第二污水处理厂（二期），最终排入皂河。项目污水处理措施可行。 3、西安市第二污水处理厂（二期）依托可行性分析 西安市第二污水处理厂（二期）位于西安市雁塔区大寨路3160号，于2015年建成投产，生活污水处理规模为20万吨/日，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+倒置A2/O工艺+周进周出终沉池+反应沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒”，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入皂河。 根据《陕西省渭河流域生态环境保护办法》、《陕西省渭河流域水污染防治条例》等法律法规，以及西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020）》的通知（市政办发【2018】100号）和西安市水务局关于转发《《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》、《2019年度皂河专项整治工作计划》、《西安市水务局皂河三年专项整治任务分工表》》的通知（市水发【2019】252号）的有关要求，到2020年，全西安市城镇污水处理厂出水水质中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP达到地表水准Ⅳ类水质标准。西安市第二污水处理厂（二期）目前正在进行提标改造。提标改造后，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+改良A2/O工艺+周进周出终沉池+反应沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”，污水处理规模不变（20万吨/日）。污水处理厂出水达到地表水准Ⅳ类水质标准后，排入皂河。 本项目在该污水处理厂收水范围内，项目废水产生量仅为14m3/d，故西安市第二污水处理厂（二期）完全可接纳本项目废水。措施可行。 4、建设项目废水污染物排放信息表 表25 废水类别、污染物及污染处理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 废水 COD BOD5 SS 氨氮、TN 进入城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 化粪池+调节池+一体化污水处理设备 化粪池+调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表26 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 108.93529594 34.21785511 0.4181 进入城市污水处理厂 连续排放 全天 西安市第二污水处理厂（二期） COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 TN 15 TP 0.5 粪大肠菌群 1000个/L 表27 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准 250 BOD5 100 SS 60 NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B 等级标准 45 TN 70 表28 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量（t/d） 年排放量（t/a/） 1 DW001 COD 104.7 1.6×10-3 0.48 BOD5 56.7 8.7×10-4 0.26 SS 0.4 6.3×10-6 0.0019 氨氮 2.0 3×10-5 0.009 TN 2.4 3.7×10-5 0.011 全厂排放口 合计 COD 1.6×10-3 0.48 BOD5 8.7×10-4 0.26 SS 6.3×10-6 0.0019 氨氮 3×10-5 0.009 TN 3.7×10-5 0.011 5、地表水环境影响评价自查表 表29 项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响 类型 水污染影响类(；水文要素影响型□； 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响 途径 水污染影响型 水温要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响 因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水温要素影响型 一级□；二级□；三级A □； 三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域 污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用情况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.48 104.7 BOD5 0.26 56.7 SS 0.0019 0.4 氨氮 0.009 2.0 TN 0.011 2.4 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物 名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测( 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （/） 污水处理站出口 监测因子 （/） （COD、BOD5、SS、氨氮、TN） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 三、噪声环境影响分析 1、噪声源分析 根据工程分析，项目营运期噪声主要来自污水提升泵和制纯水设备噪声。针对主要噪声源，本项目采取的措施见表30。 表30 项目主要设备噪声源强及治理措施 噪声源 名称 位置 距厂界最近距离（m） 治理措施 噪声级 东 南 西 北 数量 治理前 治理后 污水提升泵 污水处理设备间内 75 4 4 20 1台 选用低噪声设备，置于封闭设备间内，基础减振 75 60 鼓风机 75 4 4 20 1台 选用低噪声设备，置于封闭设备间内，基础减振 80 65 纯水机 设备间内 20 1 60 23 1台 选用低噪声设备，置于制纯水设备间内，基础减振 75 60 2、噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ⑴噪声影响预测 ①预测条件假设 a.所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b.考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； c.考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 A、室内声源 (a) 计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目TL为15 dB(A)。 (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 经计算本项目噪声源至各个厂界和环境敏感目标的贡献值见下表21。 3、噪声预测结果 项目运营期，噪声预测结果见表31。 表31 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位置 贡献值 评价标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 厂界噪声 1#东厂界 40.89 60 50 达标 达标 2#南厂界 36.54 60 50 达标 达标 3#西厂界 44.49 60 50 达标 达标 4#北厂界 45.28 60 50 达标 达标 由表31可以看出，在落实本报告提出的措施后，项目东、西、北场界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值要求；南场界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值要求项目运行噪声对环境及周围敏感点影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 项目运行期固废主要包括一般固体废弃物（包括包装材料、废石英砂、纯水制备废活性炭、反渗透膜）、生活垃圾（包括职工生活垃圾和门诊病人生活垃圾）和危险废物（包括医疗废物、废离子交换树脂、恶臭治理废活性炭、化粪池污泥）。 1、一般固废 项目运营期产生的废包装材料集中收集后，外售废品回收站；废石英砂、纯水制备废活性炭和废反渗透膜集中收集后，交由环卫部门及时清运。 2、生活垃圾 项目运营期产生的生活垃圾，门诊中心内设有生活垃圾分类收集箱，生活垃圾分类收集后，定期由环卫部门统一清运。 3、危险废物 项目产生的医疗废物、化粪池污泥、恶臭治理废活性炭、废离子交换树脂等属于危险废物，若不能得到安全处置会对周围环境造成一定的影响。需要严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及 2013 年修改单（环境保护部公告 2013 年第 36号）中的有关规定和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局 5 号令）相关要求对其进行贮存及转移。故对项目的医疗废物及其它危险废物处置提出以下要求。 ⑴医疗废物 项目医疗废物暂存间位于门诊中心西南角，设有独立的医疗废物转运通道。依据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，项目医疗废物暂存、转运等过程应做到如下相关要求。 1)医疗废物暂存间要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤暂存间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 2)收集要求 ①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。 ②盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 3)贮存时间要求 ①应防止医疗废物在暂时贮存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。 4)医疗废物转运要求 ①医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。 《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为 5 年。 ②每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 ③医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地环保主管部门。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年 1 月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。 ⑵化粪池污泥 项目不设污泥暂存场所，化粪池污泥委托有资质单位定期清掏。 ⑶废离子交换树脂、废气治理废活性炭 根据《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订版）内容，“6.3.12 总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。”。 本项目运营期废离子交换树脂产生量为0.19t/a，纯水制备废活性炭产生量为0.026t/a。危险废物总产生量为0.216t/a，小于300Kg(L)，按照《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订版）要求，本环评要求建设单位按照上述要求设置2个危险废物暂存箱，分别用于暂存废离子交换树脂和恶臭治理废活性炭，定期交有资质单位处置。 综上所述，项目运营期各项固体废弃物均可得到妥善处置。固体废弃物处理措施可行，对外环境影响较小。 五、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中 4 总则中明确的“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录 A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”的相关要求，本项目属于其他行业，属于IV类项目，项目可不开展土壤环境评价工作。 六、地下水 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V 社会事业与服务业 158、医院”中“其他”报告表类别，属IV类项目，项目可不开展地下水环境评价工作。 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本评价主要对透析中心营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 1、评价依据 ⑴风险调查 根据建设项目运营涉及的原辅材料性质，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、GB3000.18、GB30000.28，拟建项目涉及的危险物质主要为次氯酸钠。存储区存在量根据储罐参数计算。危险物质的存在量见表32。其理化性质见表33。 表32 拟建项目危险物质数量及分布一览表 生产系统/装置 危险物质 存在量t 备注 污水处理间 储罐 次氯酸钠（CAS：7681-52-9） 0.05 成分10% 表33 次氯酸钠的理化性质 标识 中文名：次氯酸钠 英文名：Sodium hypochlorite solution 分子式：NaClO；NaOCl 分子量：74.44 危规号：-- UN编号：83501 CAS号：7681-52-9 理化性质 外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味 溶解性：溶于水 熔点（℃）：-6℃ 沸点（℃）：102.2℃ 相对密度（水＝1）：1.10 相对密度（空气＝1）：— 稳定性：不稳定 主要用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺 危险特性 危险性类别：20(腐蚀品) 燃烧性： 毒理学资料及环境行为 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口) 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化物。 健康危害 健康危害： 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 急救 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。 泄漏处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议就急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后弃。 防护措施 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 ⑵环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势的判定首先应判定建设项目涉及的风险物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下的环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，其建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E）判定过程如下： 1)危险物质及工艺系统危险性（P）分级 危险物质及工艺危险性（P）的确定，通过确定危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）这两个参数，并通过这两个参数，通过查表的方式确定本项目P的分级，具体确定情况如下： 危险物质数量与临界量比值（Q）的确定 根据本项目生产、使用、存储过程中所涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为硫酸、钒及钒的化合物，当项目只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值即为Q；但存在多种危险物质时，则按照下式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 具体不同物质的储存量、临界量和最终Q值见表34。 表34 本项目风险物质储存量以及临界量一览表 装置名称 风险物质 CAS号 最大存储量t 临界量t qn/Qn 加药储罐 次氯酸钠 7681-52-9 0.05 5 0.01 经计算，危险物质数量与临界量的比值Q=0.01＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定，当Q<1时，项目的环境风险潜势为I，因此可直接判定项目风险潜势为Ⅰ。 ⑶评价工作等级的判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，环境风险评价技术导则根据评价项目的涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一级、二级和三级。具体等级得划定见表35。 表35 评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目风险潜势为Ⅰ，因此判定本项目可不确定项目环境风险评价工作等级，仅进行简单分析。 2、环境敏感目标判定 根据项目涉及的风险物质、储存量和储存方式，项目主要为次氯酸钠泄漏逸散的少量游离氯，其影响范围主要位于污水处理间内，因此确定项目风险物质敏感保护目标主要是危险物质泄漏对项目周围大气环境的影响。 3、环境风险识别 项目风险识别主要为物质风险识别、装置及设施风险识别以及扩散途径识别。 项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠其物质风险性见表33。 项目风险装置及设施主要为污水处理间次氯酸钠储罐（储存量0.05t）。 项目风险扩散途径主要为次氯酸钠储罐泄漏，次氯酸有强氧化性和腐蚀性，泄漏后，次氯酸钠大面积暴露在空气中，放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。 4、环境风险分析 在贮存或使用过程中，因意外事故造成次氯酸钠泄漏，因其在厂内储存量较少，且项目位于双鱼广场三楼，污水处理间及污水处理间所在的项目西侧整个区域均做了防渗处理，故事故发生后，对周边环境造成影响的可能性较小。 5、环境风险防范措施及应急要求 ⑴次氯酸钠存放和使用过程防范措施 为减少次氯酸钠存放和使用过程泄漏以及泄漏后可能对流出罐区，本项目采取的风险防范措施如下： ①定期对次氯酸钠储罐、阀门、管道接口进行维护检修； ②设置巡查制度，做到交接班巡查制度，并设置记录台帐； ③次氯酸钠为强氧化剂，应独立放置、储存，严禁与其他物质混合存储，尤其是具有还原性质的物质存储；避免与酸类接触，应与酸类分开存放，切忌混储；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ④次氯酸钠储罐设置在围堰内，围堰容积不得小于次氯酸钠储罐容积。 ⑤次氯酸钠储罐围堰基础应按照要求进行防渗，其防渗等级应达到地下水导则中规定的重点防渗区防渗要求，并在表面涂抹防酸腐蚀层。 ⑥由于次氯酸钠受热会高温分解产生有毒、腐蚀性烟气，主要以氯化物为主，建议配备二氧化碳、砂土进行灭火的装置。 ⑵环境风险应急预案 本项目应在污水处理间应设有专职安全员、环保员，建议成立事故应急组织，由安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责事故应急救援的指挥工作。应急处理预案内容： ①一旦发生突发性事故立即发出警报。 ②事故发后迅速查明事故源点、外泄部位和原因，采取措施控制措施。 ③泄漏时，现场负责人应立即组织抢修，撤离无关人员，抢救中毒者。抢修、救护人员必须佩戴防护面积。 ④对受影响到的伤患者，立即脱离现场至空气新鲜处。 ⑤领导小组及救援队迅速赶往现场，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定。 ⑥领导小组应组进行事故现场警戒和巡回检查，必要时组织影响区域内的人员紧急撤离；立即组织数护伤员及中毒人员，并指导采取保护措施。 ⑦领导小组组织有关人员汇同发生事故的部门查明事故原因，提出控制、消除事故的意见，并立即通知当地安全、消防部门，组织事故抢险及处理。 ⑧环保监测人员队事故现场及扩散区域进行监测，组织人员进行设备抢修、事故处理。当事故得到处理后，组织事故调查组进行事故调查，总结教训，落实防范措施。 ⑨发生泄漏事故时，建议应急处理人员戴自给压式呼吸器，防毒服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。 6、分析结论 根据上述分析结论，在发生风险物质泄漏的情况下，通过围堰、污水处理区防渗处理可有效避免泄漏物质流出，对周围环境风险是在可接受范围内。 项目次氯酸钠基础防渗的上层，涂有防腐蚀层，在确保泄漏物质回收的同时，可有效避免泄漏物质的下渗对周围环境的影响；同时泄漏处理完成后，及时对泄露区域进行冲洗，冲洗废水回用于污水处理系统，环境风险影响在可接受范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表见36，环境风险评价自查表见表37。 表36 环境风险简单分析内容表 项目名称 西安雁塔新慷乐血液透析中心 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （雁塔）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 108.935532 纬度 34.217685 主要危险物质分布 主要危险物质为次氯酸钠储存区 环境影响途径及危害后果 危险物质环境影响途径主要泄露流出污水处理间，对大气环境产生影响。 风险防范措施 建设单位应从设计、总图布置、建筑安全等各个方面采取防范措施，并制定环境风险应急预案，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目建成后，新慷乐血液透析中心共设立55张床位，预计每天可接待病患110人次。新建设污水站1个，设计处理规模20m3/d。根据本次环评判定，本项目风险评价等级为简单分析。 项目环境风险可接受 表37 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险 调查 危险 物质 名称 次氯酸钠 存在总量/t 0.05 环境敏 感性 大气 500m范围内人口数（10000）人 5km范围内人口数（）人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） （）人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1( 1≤Q<10( 10≤Q<100( Q>100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 IV+( IV( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性重点浓度-1 最大影响范围（）m 大气毒性重点浓度-2 最大影响范围 （）m 地表水 预测模型 最近环境敏感目标（），到达时间（）h 地下水 预测结果 下游厂区边界到达时间（）d 最近环境敏感目标（），到达时间（）h 重点风险防范措施 ①一旦发生突发性事故立即发出警报。事故发后迅速查明事故源点、外泄部位和原因，采取措施控制措施；泄漏时，现场负责人应立即组织抢修，撤离无关人员，抢救中毒者。抢修、救护人员必须佩戴防护面积。 ②领导小组应组进行事故现场警戒和巡回检查，必要时组织影响区域内的人员紧急撤离；立即组织数护伤员及中毒人员，并指导采取保护措施；发生泄漏事故时，建议应急处理人员戴自给压式呼吸器，防毒服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。 评价结论与建议 ①本工程具有潜在的事故风险，但风险概率较小。为了防范事故和较少危害，制定事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ②企业制定突发环境事件应急预案，最大限度预防突发事件对环境造成的危害。 注：“(”为勾选，“（）”为填写项。 八、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 本项目租赁商业店铺，施工期仅对内部进行装修，不增加建筑面积，不涉及土建施工。施工周期短，对周围环境影响较小。 2、运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定医院的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 3、环境监测计划 营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求，对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量，监测需要严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）进行监测，具体监测计划见下表。 表38 项目污染源与环境监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 氨氮、硫化氢 污水处理站四周 4个 1次/ 半年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求 污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 出口 1个 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求 厂界 噪声 Leq(A) 厂区边界外 1米 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类标准 九、主要环保投入 该项目总投资1000万元，其中环保投资39.6万元，占总投资的3.96%，具体环保投资见表。 表39 项目环保投入估算表 单位：万元 类别 污染源 污染防治措施 投资额 废气 污水处理站 集气装置+活性炭处理装置 2.5 废水 生活污水 化粪池+（调节池+一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池）同医疗废水） 1.3 医疗废水 一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池） 23 固废 生活垃圾 分类垃圾收集箱，日产日清，委托环卫部门统一清理 0.5 包装材料 收集箱收集 0.1 废石英砂 收集箱收集后，委托环卫部门统一清理 0.2 纯水制备废活性炭 反渗透膜 医疗废物 分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 3.5 废离子交换树脂 专用容器收集后，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 1.5 恶臭气体治理废活性炭 专用容器收集后，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 1.5 污泥 定期委托有资质单位清掏 4.5 噪声 设备运行噪声 选用低噪声设备设备、均置于设备间内、基础减振 1.0 合计 39.6 十、项目环保设施清单 本项目环境保护竣工验收清单见表40。 表40 环境管理清单（建议） 污染物 类 型 治理项目 污染防治设施 标 准 废气 氨氮、硫化氢 集气装置+活性炭处理装置 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求 废水 生活污水和 医疗废水 化粪池+调节池+一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池） 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求 噪声 设备运行时产生的噪声 基础减振、隔声 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类标准 固废 生活垃圾 分类垃圾收集箱 处置率100% 包装材料 收集箱收集 处置率100% 废石英砂 收集箱 处置率100% 废活性炭 反渗透膜 医疗废物 分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其 2013 年修改单中的有关规定 废离子交换树脂 专用容器收集后 ，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 污泥 定期委托有资质单位清掏 环境 管理 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识 十一、项目污染物排放清单 本项目在运营期污染物排放清单下表41。

表41 污染物排放清单一览表 类别 产物环节 拟采取的环保措施及主要运行参数 排放污染物种类 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放污染物分时段 排污口 信息 执行标准 向社会公开信息内容 废气 污水处理站 污水处理 恶臭 集气装置+活性炭吸附装置 NH3 / 2.19kg/a 运营期全时段 / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求 ①废气治理措施、设计参数及其其运行情况； ②例行监测达标情况。 H2S / 0.085kg/a 废水 运营期 生活废水和医疗废水 化粪池+调节池+一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池） COD 104.7 0.48 运营期全时段 明显 标志 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准要求 ①废水治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况。 BOD5 56.7 0.26 SS 0.4 0.0019 NH3-N 2.0 0.009 TN 2.4 0.011 噪声 运营期 污水提升泵、纯水制备设备 选用低噪声设备、基础减振、各个设备均放置于设备间 Leq 厂界达标排放 运营期全时段 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中1类和4类标准 例行监测达标情况。 固废 就诊患者、 职工生活 生活 分类垃圾收集桶收集好后，交环卫部门定期清运 生活垃圾 / 10.35 运营期全时段 垃圾收集点设明显标志 处理处置率100% 固废产生情况及其去向。 纯水 制备 石英砂 过滤罐 收集箱收集后，委托环卫部门统一清理 废石英砂 / 2 垃圾收集点设明显标志 处理处置率100% 固废产生情况及其去向。 活性炭 过滤 废活性炭 / 2.4 反渗透 反渗透膜 / 5支/2a 离子 交换 专用容器收集后 ，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 废离子交换树脂 / 0.19 设明显 标志 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其 2013 年修改单中的有关规定 固废产生情况及其去向。 医疗 原辅材料外包装 收集箱收集后，外售 包装材料 / 0.6 设明显 标志 处理处置率100% 固废产生情况及其去向。 诊疗 分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 医疗废物 / 8.25 设明显 标志 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 固废产生情况及其去向。 污水 处理站 恶臭治理废活性炭 专用容器收集后 ，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 废活性炭 / 0.026 设明显 标志 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 固废产生情况及其去向。 化粪池 化粪池 定期委托有资质单位清掏 污泥 / 3.0 设明显 标志 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 固废产生情况及其去向。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水 处理间 | 恶臭 | 全封闭污水处理设备+集气装置+活性炭吸附装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、医疗废水 | COD | 化粪池+调节池+一体化污水处理设备（接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 患者、 职工生活 | 生活垃圾 | 分类垃圾收集桶收集好后，交环卫部门定期清运 | 处理处置率100% |
|  | 纯水 制备 | 废石英砂 | 收集箱收集后，委托环卫部门统一清理 | 处理处置率100% |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 反渗透膜 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 专用容器收集后，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） 及其 2013 年修改单中的有关规定 |
|  | 医疗 | 包装材料 | 收集箱收集后，外售 | 处理处置率100% |
|  |  | 医疗废物 | 分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理站 | 氨氮、硫化氢 | 分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期委托有资质单位清掏 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、基础减振，均均放置于设备间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类和4类标准要求。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房，不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题。项目运营期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。 |

# 结论建议

一、结论 1、项目概况 西安雁塔新慷乐血液透析中心项目位于西安市雁塔区雁塔西路158号双鱼花园广场，项目租赁西安双鱼置业有限公司双鱼花园广场三楼商业用房，租赁总面积为2455m2。项目对租赁的商用用房内部进行设计装修，其中包括门诊大厅，治疗区、办公区、生活区、纯水制备区和辅助用房。项目拟建55张血液透析床位，每天最大可接待患者110人。项目不设阳性治疗区，即不接待患有传染性疾病的病人。 项目总投资1000万元，其中环保投资39.6万元，占总投资额的3.96%。 2、环境质量现状 ⑴ 大气环境 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均浓度和O3 8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 ⑵ 声环境 监测结果表明：项目东、西和北侧场界昼夜声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中4a类标准要求。南侧场界昼夜声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求；环境敏感保护目标处声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类和2类标准要求。项目区声环境质量良好。 3、施工期环境影响及环境保护措施 ⑴废气 本项目施工废气主要为装修产生的有机废气及粉尘。 针对施工粉尘环评要求建设单位在施工过程中做好防护工作，及时清扫施工现场，减少粉尘对周围环境以及敏感点的影响。 环评建议建设单位在装修过程中应严格选用装修材料，使用的材料和设备必须符合国家标准。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。同时装修结束后应加强室内通风措施，同时建议建设单位请专业检测机构对楼室内空气质量检验合格达标后再投入使用。 随着施工期的结束，装修粉尘和涂料废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。 ⑵废水 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水，施工人员生活辅助如厕等均利用周边社会服务设施解决。施工人员的生活污水利用项目双鱼广场已有卫生设施进入化粪池，后纳入市政污水管道，排至西安市第二污水处理厂（二期）处理，不直接排入地表水体，对水环境影响小。 ⑶噪声 本次评价要求建设单位在工程建设期合理安排施工方式，控制环境噪声污染；严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；严格控制施工时间；禁止在午休时间（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）进行施工作业，避免扰民。 本项目最近敏感点主要为项目正上方7层及以上双鱼广场居民。随着项目施工期的结束，施工期噪声的影响即将消失，对本项目附近敏感点影响为暂时的，短期的。在采取上述措施后，对周围敏感点的影响较小，措施可行。 ⑷固体废物 施工固废主要为装修产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾施工单位应尽量回收有用材料，不能利用的交由当地环卫部门统一清运处理；装修期间产生涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等危险废物，本环评要求严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，涂料油漆桶严禁随处丢弃，应交由当地环卫部门统一清运处理；施工人员的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。本项目施工固体废物组成分相对简单，均得到妥善处置，对项目区环境影响较小。 4、环境影响分析及防治措施 ⑴大气环境影响分析 本项目运营期废气来源仅为污水处理设备运行产生的恶臭。项目采用全封闭污水处理设备，污水处理产生的恶臭收集后，经活性炭吸附处理后，以无组织排放。对周围居民产生的影响很小。 ⑵水环境影响分析 项目产生的废水仅为医疗废水和生活污水。其中生活污水经化粪池处理后，同医疗废水一起排入污水处理站进行处理。项目设置一体化污水处理设备，污水处理工艺采用“调节池+接触氧化池+沉淀池+次氯酸钠消毒池”，处理规模为20m3/d。可满足项目污水处理要求。项目废水经过处理后，废水中各污染物排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准要求。项目废水处理达标后，进入市政污水管网，排入西安市第二污水处理厂（二期），最终排入皂河。项目污水处理措施可行。 ⑶噪声环境影响分析 项目选用低噪声设备、基础减振、各个设备均放置于设备间，在落实本报告提出的措施后，经预测，项目东、西、北场界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值要求；南场界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值要求，项目运行噪声对环境及周围敏感点影响较小。 ⑷固体废物环境影响分析 项目运行期固废主要包括一般固体废弃物（包括包装材料、废石英砂、纯水制备废活性炭、反渗透膜）、生活垃圾（包括职工生活垃圾和门诊病人生活垃圾）和危险废物（包括医疗废物、废离子交换树脂、化粪池污泥、废气治理废活性炭）。 一般固废：项目运营期产生的废包装材料集中收集后，外售废品回收站；废石英砂、纯水制备废活性炭和废反渗透膜集中收集后，交由环卫部门及时清运。 生活垃圾：项目运营期产生的生活垃圾，门诊中心内设有生活垃圾分类收集箱，生活垃圾分类收集后，定期由环卫部门统一清运。 废离子交换树脂：专用容器收集后，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置。 医疗废物：分类收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置。 废气治理废活性炭：专用容器收集后，暂存于危险废物暂存箱，及时交有资质单位处置。 化粪池污泥：定期委托有资质单位清掏。 综上所述，项目运营期各项固体废弃物均可得到妥善处置。固体废弃物处理措施可行，对外环境影响较小。 ⑸环境风险分析 项目次氯酸钠基础防渗的上层，涂有防腐蚀层，在确保泄漏物质回收的同时，可有效避免泄漏物质的下渗对周围环境的影响；同时泄漏处理完成后，及时对泄露区域进行冲洗，冲洗废水回用于污水处理系统，环境风险影响在可接受范围内。 在发生风险物质泄漏的情况下，通过围堰、污水处理区防渗处理可有效避免泄漏物质流出，对周围环境风险是在可接受范围内。 综上所述，西安雁塔新慷乐血液透析中心项目符合国家产业政策。建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。 二、要求与建议 ① 加强污水处理设施的日常维护管理，确保治理设施正常、稳定运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。 ②加强对医疗垃圾、危险废物和生活垃圾的分类管理，做好记录台账，及时外运处理，防止雨淋及遗洒。 ③按照医疗废物的种类进行分类收贮，严格遵守《医疗废物专用包装袋、容器和 警示标志标准》（HJ421-2008）中的有关规定。建立收集、贮存、利用、处置转移台账， 规范贮存场所，并按要求备案危险废物转移计划，规范危险废物的管理。

# Text boxes

新鲜水

职工生活

52.8

6385.02

就诊人员生活

264

211.2

396

79.2

化粪池

316.8

纯水净

化设备

3708.26

5705.02

528

透析医疗

清净下水

1996.76

1996.76

3960

透析机预冲洗

99

99

纯水设备反冲洗

2

20

18

市政污水管网

污水处理站

528

4605

市政

污水

管网

透析A

浓缩液

透析B

浓缩液

113.14

138.6

生理盐水、消毒液

装饰工程

设备安装

工程验收，投入使用

噪声、废水、固体废弃物、装修废料

粉尘、废气

患者

接诊室

候诊室

更衣室

透析治疗

患者离开

新鲜水

砂石过滤罐

树脂反渗透

活性炭罐

RO反渗透

固体废物、废水

废水、医疗废物

纯水

固体废物、废水

医疗用品

透析液

透析A浓缩液

透析B浓缩液

鼓风机

达标排放

生活废水

调节池

消毒池

接触氧化池

废气

噪声

污水提升泵

噪声

沉淀池

污泥

化粪池

医疗废水

废气

废气

全封闭一体化，废气收集，活性炭吸附处理后，无组织排放