### 建设项目基本情况

| 建设项目 | 长安区子午大道“五化”建设EPC项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市常宁开发建设有限公司 |
| 法人代表 | 张小战 | 联系人 | 张小战 |
| 通讯地址 | 西安市长安区城南大道潏河桥南 |
| 联系电话 | 15891309908 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 郭杜街道、韦曲街道、黄良街道、子午街道 |
| 立项审批 | 西安市长安区行政审批服务局 | 批准文号 | 长行审投复【2020】38号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | E4813市政道路工程建筑 |
| 占地面积 | 800亩 | 绿化面积 | 7740m2 |
| 总投资 （万元） | 45798.25 | 其中：环保投资（万元） | 671.4 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2021年12月 |
| 工程内容及规模 项目由来 西安市常宁开发建设有限公司拟建设长安区子午大道“五化”建设EPC项目。本改建项目总投资45798.25万元，主要建设内容包括道路、桥梁、景观、电气、交通、建筑及其他附属工程等。 子午大道位于西安市南部，其在长安段全长约12.lkm，其中子午大道（西部大道～潏河桥段）全长约3.0km，子午大道（滈河桥~环山路段）全长约6.2km。 子午大道规划等级为城市主干路，其功能定位为：连接西安中心城区与秦岭环山路的交通性主干道。因子午大道与2004年建成通车，经多年运营，局部路段出现板块脱空、断板、裂缝等不同程度的病害。为了确保本工程道路的行车安全舒适、提高道路周边声环境、防止道路病害进一步扩散，展示长安区城市风貌，因此，拟建设长安区子午大道“五化”建设EPC项目，对于提高长安区旅游经济发展有重要意义。 1、道路工程主要建设内容: ⑴本工程为旧路改造工程（子午大道于2004年建成通车），根据建设方要求子午大道（西部大道～西长安街段）仅进行现状沥青混凝土罩面加铺，道路断面形式不进行改变: ⑵子午大道（潏河桥～西长安街段）现状道路进行“白改黑”罩面，道路断面形式不进行改变； ⑶子午大道（环山路～滈河桥段）现状道路进行“白改黑”罩面，在两侧现状林带内各设置4m骑行、步行综合绿道（综合绿道为景观工程设计内容），并增设植草沟解决排水问题。 2、桥梁工程主要建设内容： 滈河桥、潏河桥现状桥宽均为22m，总长80m，斜交约15°，桥面铺装采用水泥混凝土。两座桥上部结构均采用4跨空心板梁，下部结构采用盖梁柱式墩。根据子午大道提升改造需求，现状老桥宽度不足，需加宽桥梁。桥梁工程内容如下： ⑴滈河桥改造： ①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏； ②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度22m，跨径布置4×20m；人行道部分加宽至6m，上盖双层廊桥；桥型为现浇预应力混凝土连续梁。 ⑵潏河桥改造： ①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏； ②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度约16.3m，跨径布置4×20m；桥型为空心板梁桥。 根据现场勘查情况，本改建项目道路工程西部大道~潏河桥段已完成白改黑罩面，其他工程尚未开始建设，建设单位目前正在办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）的要求，本改建项目属于“第四十九条 交通运输业、管道运输业和仓储业”类别中的“173 城市桥梁、隧道（不含人行天桥、人行地道）”里边的“全部”，应编制环境影响报告表，故本改建项目应编制环境影响报告表。2020年7月，西安市常宁开发建设有限公司委托我单位编制本改建项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本改建项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制了本改建项目环境影响报告表。 与相关政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 本改建项目属于市政道路工程建筑，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本改建项目属于“二十二 城市基础设施 城市道路及智能交通体系建设”，为鼓励类项目。本改建项目已取得西安市长安区行政审批服务局关于本改建项目的批复，批复文号为：长行审投复【2020】38号，故本改建项目建设符合国家产业政策。 2、与《西安城市总体规划（2008年-2020年）》规划符合性分析 本改建道路为已规划建成的市政道路，本次改建不新增建设用地，不改变路线走向，根据西安城市总体规划（2008年-2020年）主城区道路系统图和主城区对外交通规划图，本改建道路为交通性主干道，与《西安城市总体规划（2008年-2020年）主城区道路系统图和主城区对外交通规划图》（附图1和附图2）相符合。 3、与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》要求，全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红绿黄牌结果管理”的防止联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网，加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄露等现象。加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 本改建项目施工期间严格执行“三个一律”，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。建设施工由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施，运输车辆必须进行加盖封闭，保证渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行运输，避免扬尘无组织排放。因此，符合陕西省及西安市铁腕治霾行动方案。 3、与《西安市秦岭生态环境保护条例》和《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》符合性分析 根据《西安市秦岭生态环境保护条例》和《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》的相关规定，秦岭生态功能区划分为：生态保护区和生态协调区。生态协调区位于山脚线（25度坡线）至环山路以北1000米区域。本改建项目南起环山路，在生态协调区范围内，生态协调区即在保护优先的前提下，可点状组团式建设以旅游度假、休闲养生、商务培训、生态居住、科技研发、新农村社区建设为主的项目。本改建项目为桥梁和道路工程改造，主要为了区域内旅游发展的需要、提高车辆行驶舒适性，降低周边噪声污染，同时整治和完善子午大道道路环境与配套设施等，故本改建项目建设符合《西安市秦岭生态环境保护条例》和《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》的相关要求。 三、工程概况 1、子午大道现状 ⑴子午大道（环山路～滈河桥段） 该段南起环山路，北到滈河桥南端，全长约6.2km。 ①沿线用地情况 因子午大道（滈河桥～环山路段）绝大部分位于西安市“南控线”以南（约5.55km），基本无开发项目，道路两侧以村镇及部分高校为主，兼有部分市政设施用地。 ②道路现状 a、子午大道（环山路～滈河桥段）现状为公路形式，道路宽度为22m，为单幅路形式，车道划分如为双向4车道及两侧停车带，无人行道、非机动车道，道路外侧为现状林带。 b、子午大道（环山路-滈河桥段）现状为水泥混凝土路面，路面整体状况良好。 c、道路两侧有现状路缘石（水泥混凝土路缘石），但破损严重。 d、现状道路无雨水管道，路面雨水通过道路两侧开孔路缘石、边沟排放至道路两侧。 e、现状道路黄良街道至黄良村段两侧有盖板涵，收集黄良街道及黄良村生活污水，由南向北排放，西侧污水在黄良村村口处汇入东侧盖板涵，最终排出道路； f、道路两侧有现状照明系统； g、道路两侧现状共有现状公交停靠站，均为路抛式停靠站； h、道路沿线交叉口设置有交通信号灯及交通监控系统。 ⑵子午大道（潏河桥～西部大道段） ①沿线现状用地情况 ㈠子午大道（潏河桥～西长安街段） 该段南起潏河桥北端，北至西长安街，全长约1.5km，两侧用地已开发成型，基本为高校教育用地及居住用地。 ㈡子午大道（西部大道～西长安街段） 该段南起西长安街，北至西部大道，全长约1.5km，两侧用地已开发成型，基本为居住用地。 ②沿线规划用地 子午大道（西部大道～潏河桥段）现状道路红线外侧有15～40m规划绿地（邮电大学围墙基本与规划红线重合，压占两侧规划绿地各30m）。 ③道路现状 ㈠子午大道（潏河桥～西长安街段） a、现状为市政道路，三块板路幅，横断面组合方式为：5m道路外侧绿化+6m路侧带+5m非机动车道+3m侧分带+22m机动车道+3m侧分带+5m非机动车道+6m路侧带+5m道路外侧绿化=60m，划分为双向6车道。 b、该段现状为水泥混凝土路面，因两侧用地为高校教育用地及居住用地，车辆行驶噪音严重影响周边环境，同时车辆行驶其上舒适度较差。 c、道路两侧有现状路缘石，材质为水泥混凝土，混凝土路缘石观感不佳。 d、该段人行道现状为铺装为透水砖，整体质量良好，但无特色，与子午大道定位不符。 e、本段为市政道路，雨、污水管线均较完善。 f、该段道路两侧现状有3对公交停靠站，其中2对为港湾式停靠站，1对为路抛式公交停靠站。 g、邮电大学家属院出入口北侧有现状人行天桥，桥下净空超过7m。 h、该段道路两侧有现状照明系统。 ㈡子午大道（西部大道～西长安街段） a、现状为市政道路，四块板路幅，标准段横断面组合方式为：4m路侧带+6m非机动车道+7m分带+11m动车道+4m中央分隔带+11m机动车道+7m侧分带+6m非机动车道+4m路侧带=60m，划分为双向6车道。 b、子午大道（西部大道～西长安街段）现状为沥青混凝土路面，部分路段有裂缝、拥包、车辙、沉陷、翻浆、剥落、坑槽、泛油等病害。 c、道路两侧有现状路缘石、平石，材质均为水泥混凝土，平石破损较严重，混凝土路缘石观感不佳。 d、子午大道（西部大道～西长安街段）人行道现状铺装为普通光面花砖，局部有破损，光面花砖雨雪天易产生湿滑，且与子午大道定位不符。 e、本段为市政道路，雨、污水管线均较完善。 f、该段道路两侧现状有3对公交停靠站，均为港湾式停靠站。 g、该段道路两侧有现状照明系统。 2、改建项目名称及建设性质 改建项目名称：长安区子午大道“五化”建设EPC项目 建设地点：郭杜街道、韦曲街道、黄良街道、子午街道 建设单位：西安市常宁开发建设有限公司 建设性质：改建 3、地理位置 本改建项目位于西安市长安区，建设地点位于郭杜街道、韦曲街道、黄良街道、子午街道，起点为西部大道，终点为环山路段，项目地理位置见附图3。项目道路沿线周边为小区、学校、商业和沿线村庄，道路沿线200m范围内敏感点有西安华苑小区、长安区第二小学、三星丽座、智慧城一期、春天花园、智慧城五期等，具体周边环境见附图4.1~4.2。 4、项目规模与内容 本改建项目总投资45798.25万元，子午大道（西部大道~潏河桥段）长约3.0km，子午大道（滈河桥~环山路段）长约6.2km，旧路改造全长9.2km，主要建设内容包括道路、桥梁、景观、电气、交通、建筑及其他附属工程等，本改建项目平面布局图见附图5。本改建项目不涉及穿越工程。项目组成及主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目 建设规模及内容 主体工程 道路工程 全线长9.2km，其中子午大道（西部大道~潏河桥段）长约3.0km，规划红线宽度为60m（70m），子午大道（潏河桥～西部大道段）仅进行白改黑加铺或沥青路面加铺，道路断面不作任何调整。机动车道横坡为1.5%，非机动车道横坡为1.5%，人行道横坡为2%。子午大道（滈河桥~环山路段）长约6.2km，规划红线宽度为60m。现状道路进行“白改黑”罩面，车道划分由“双向4车道”改为“双向6车道”，在两侧现状林带内各设置4m骑行、步行绿道。车行道设朝向外侧1.5%横坡。 排水工程 ㈠子午大道（潏河桥~西部大道段） 本段为市政道路，雨、污水管线均较完善，本次设计根据建设方意见维持现状排水管线不变，仅对现状雨水口进行拆除重建，全线路面各类检查井根据路面标高进行升井。对于个别因路面加罩后低于路面高程的小区出入口，增设截水沟解决雨水倒灌问题。 ㈡子午大道（滈河桥~环山路段） 本段为现状公路断面形式，现状道路无雨水管道，路面雨水通过道路两侧开孔路缘石、流槽排放至道路两侧。 由于改造后在道路两侧林带内各增加4m综合绿道，本次设计在道路两侧新增植草沟，植草沟采用椭圆形植草沟上口宽1.5m，深0.4m。 现状道路黄良街道至黄良村段两侧有盖板涵，收集黄良街道及黄良村生活污水，由南向北排放，西侧污水在黄良村村口处汇入东侧盖板涵，最终排出道路，改造后铺设管道，黄良街道及黄良村生活污水经污水管道收集后排放至西安市长安区常宁污水处理 桥梁工程 滈河桥桥梁改造方案为：①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏；②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度22m，跨径布置4×20m；人行道部分加宽至6m，上盖双层廊桥；桥型为现浇预应力混凝土连续梁； 潏河桥桥梁改造方案为：①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏；②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度约16.3m，跨径布置4×20m；桥型为空心板梁桥。 景观工程 景观部分：⑴西部大道至西长安街段设计区域为樱花二路节点，以“长安山水、明月思乡”为主题，设计景观雕塑。 ⑵西长安街至学府大街段主要为大学围墙周边，设计将现有围墙拆墙透绿进行垂直绿化，将现有绿化带景观进行提升，结合硬质景观进行功能拓展，提供休憩功能与艺术观赏性。 ⑶滈河桥至环山路段汉唐文化为脉络穿插绿道中，历史典故以情景雕塑的形式分布在郊野段滈河桥至环山路沿线。 绿化部分：植物设计范围在滈河桥至环山路段，在景观形式上基本保留现状绿化植被，在现状化带中移除局部苗木增设绿道，结合海绵城市理念，绿道两侧局部增加开花植物，绿篱等丰富绿化景观变化，提高有人游览趣味。 照明工程 子午大道西部大道-潏河桥段道路照明采用道路两侧布置等高双臂9m路灯，中央分隔带对称布置单臂9m路灯，车行道灯具规格为LED160W，非机动车道灯具规格为LED80W，布置间距30m，人行道照明采用3.5m庭院灯，灯具规格为LED75W，布置间距16m。 子午大道滈河桥-环山路段道路照明采用道路两侧布置等高双臂12m路灯，灯具规格为LED240W，布置间距30m，绿道照明采用3.5m庭院灯，灯具规格为LED75W，布置间距18m。 建筑工程 附属建筑工程共包括两处三级驿站（含有公共卫生间）两处休息亭。两处驿站建筑各占地面积约为110m2，两处休息亭建筑各占地面积约为55m2。 临时工程 施工营地 施工营地设置在滈河桥西侧，占地面积约为2000m2，主要为钢筋加工区，本改建项目施工营地仅供施工人员办公使用，不设员工食堂和宿舍。 施工便道 利用沿线人行道作为施工便道，占地面积为6800m2，尽量少占耕地，方便施工。 临时堆场 本改建项目为旧路改造，不设置临时堆场。 拌合站 不设拌合站，沥青在当地购买运至现场直接铺设。 桥梁预制场 本改建项目不设置桥梁预制厂。 取土、弃土场 本改建项目为旧路改造，不取土，无弃土产生，故不设取土、弃土场。 公用工程 供水 施工营地供水来源于附近市政给水管网。 供电 供电来源于附近市政供电管网。 环保工程 施工扬尘 施工围挡、地面覆盖、洒水、运输车辆清洗、加强管理。 施工废水 车辆冲冼水经沉淀池处理后回用于地面洒水；生活污水依托周围村庄旱厕和市区公共厕所。 施工噪声 场地周围设置临时围挡，选用低噪声设备。 施工固废 废旧水泥渣运往西安市建筑垃圾填埋场；员工生活垃圾统一堆放清运。 营运期噪声 设置限速牌、减速带，严格控制车速，并配必要的监控手段。 生态保护 严格划定施工界线，不得随意超界线施工；项目完工后及时绿化。 绿化 道路两侧绿化带 5、主要技术数据、设计参数 ⑴道路等级、红线宽度、设计速度 表1-2 道路等级表 道路名称 起点 终点 道路长度（m） 红线宽度（m） 道路等级 设计速度 子午大道（环山路～滈河桥） 环山路 滈河桥 6196.238 60 主干路 60km/h 子午大道（潏河桥～西部大道） 潏河桥 西部大道 2917.599 60 主干路 60km/h ⑵主要线形标准 表1-3 平面线型设计标准 项目 主干路 设计速度（km/h） 60 不设超高圆曲线最小半径（m） 600 设超高圆曲线最小半径（m） 一般值 300 极限值 150 不设缓和曲线的最小圆曲线半径（m） 1000 平曲线最小长度（m） 一般值 150 极限值 100 圆曲线最小长度（m） 50 缓和曲线最小长度（m） 50 转角α≤7°平曲线最小长度（m） 700/α 停车视距（m） 70 表1-4 纵断面设计标准 项目 主干路 设计速度（km/h） 60 凹形竖曲线最小半径（m） 极限最小半径 1500 一般最小半径 1000 凸形竖曲线最小半径（m） 极限最小半径 1800 一般最小半径 1200 竖曲线最小长度（m） 120 最大纵坡一般值（%） 5 纵坡坡段最小长度（m） 150 表1-5 横断面设计标准 项目 主干路 设计速度（km/h） 60 一条机动车道宽度（m） 大型车或混行车道 3.50 小客车专用车道 3.25 一条非机动车道宽度 （m） 自行车 1.00 三轮车 2.00 人行道最小宽度（m） 一般值 3.00 极限值 2.00 路拱设计坡度（%） 1.0~2.0 人行道横坡度（%） 1.0~2.0 机动车道路缘带最小宽度（m） 0.5 非机动车道路缘带最小宽度（m） 0.25 ⑶照明工程 道路照明标准如下表所示： 表1-6 照明工程设计标准 道路类型 路面亮度 路面照度 眩光限制阈值增量T1（%）最大初始值 环境比SR 最小值 平均亮度 Lav（cd/m2） 总均匀度 Uo最小值 纵向均匀度 UL最小值 平均照度Eav（lx）维持值 均匀度 UE最小 值 主干路 2.0 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 上述平均照度值为维持值。 机动车道的照明功率密度值标准如下表所示。 表1-7 机动车道的照明功率密度值标准 道路级别 车道数（条） 照明功率密度值（LPD）（W/m2） 对应的照度值（lx） 主干路 ≥6 1.00 30 ＜6 1.20 30 ⑷桥梁工程 滈河桥、潏河桥改造及配套工程 ①设计荷载：汽车荷载为城-A级；人群按《城市桥梁设计规范》10.0.5 条取用；非机动车道荷载按《城市桥梁设计规范》10.0.6条取用。 ②河道标准： 滈河桥桥位处50年一遇洪水位426.50m 潏河桥桥位处50年一遇洪水位436.53m 均无通航要求。 ③抗震设计： 抗震设防烈度为8度，设计基本地震动加速度峰值为0.2g，设计地震分组为第二组；桥梁抗震设防类别为丙类，抗震设防措施对应烈度为9度，地震调整系数：E1：Ci=0.46，E2：Ci=2.0。 ④结构设计安全等级：一级 ⑤设计基准期：100年 ⑥耐久性设计参数：设计使用年限：100年 设计环境类别及作用等级：I-B~II-C 钢结构大气腐蚀区类别：C3类（中等）；涂层体系：长效型（15~25年）。 ⑦桥梁横坡： 机动车道和非机动车道：双向1.5% 人行道：单向-2%。 4、道路工程 ⑴平面设计 ①子午大道（潏河桥～西部大道段） 该段道路全长2917.5017m，规划红线宽度为60m（70m），在桩号K0+676.1165（半径2500m）、K1+424.2917（半径9000m，Ls=80m）、K1+994.0014（半径6000m，Ls=80m）、K2+558.6796（半径11000m，Ls=100m）处设置平曲线。 ②子午大道（滈河桥～环山路段） 该段道路全长6196.237m，规划红线宽度为60m，在桩号K2+578.719处设置平曲线一处，半径9500m。 ⑵道路横断面 ①子午大道（潏河桥～西部大道段） 根据建设方要求子午大道（潏河桥～西部大道段）仅进行白改黑加铺或沥青路面加铺，道路断面不作任何调整。机动车道横坡为1.5%，非机动车道横坡为1.5%，人行道横坡为2%。 ②子午大道（滈河桥～环山路段） 根据建设方要求，现状道路进行“白改黑”罩面，车道划分由“双向4车道”改为“双向6车道”，目前道路现状无明确的人行道，改造后在两侧现状林带内各设置4m骑行、步行绿道，保障行人安全，改造后车流量与现状变化不明显。车行道设朝向外侧1.5%横坡。 道路横断面示意图见下图1-1。 图1-1 道路横断面示意图 ⑶路基设计 本改建项目路基工程仅涉及现状路抛式公交停靠站改为港湾式公交停靠站现状路基拓宽。港湾式公交停靠站需将现状路基拓宽4.5m（包括公交站台）。新旧路基应采用台阶式搭接，搭接台阶分三层，第一层高0.3m，其余两层高0.5m，宽1m，且向内倾斜、坡度为3%，路基顶部加铺一层土工格栅，顶部土工格栅深入老路基不小于1m。路堤填料最小强度要求见表1-8，路基压实标准具体符合表1-9。 表1-8 路堤填料最小强度要求 路床顶面以下深度（m） 填料最小强度（CBR）（％） 0～0.3 8 0.3～0.8 5 0.8～1.5 5 ＞1.5 5 表1-9 路基压实度标准（重型击实标准） 项目分类 路床顶面以下深度（m） 车行道压实度（％） 填方路基 0～0.8 ≥95 0.8～1.5 ≥93 >1.5 ≥92 零填及挖方路基 0～0.3 ≥95 0.3～0.8 ≥93 特殊路基设计：由于本改建项目地勘报告尚未出版，根据临近项目地勘资料，项目所在区域为Ⅱ级自重湿陷性黄土场地。因此需要将道路下方及外侧0.5m范围内的路基土掺加8%消石灰（重量比）进行处理，处理深度0.4m，并分2层，每层厚20cm，压实度均不小于95%。石灰质量应符合GB1594 规定的Ⅲ级以上技术要求。 ⑷路面结构 ①现状道路路面结构 ㈠子午大道（滈河桥～环山路段） 根据建设方提供的《西安市常宁新区核心区道路子午大道（环山路~滈河桥）综合提升改造工程路面技术状况检测报告（过程稿）》（陕西海嵘工程试验检测股份有限公司，2020年2月），检测对所选点进行结构层500mm范围内厚度确认，检测取芯厚度位置达到基层底，检测混凝土面板和基层厚度，确定子午大道（环山路～滈河桥段）现状路面面层为25cm水泥混凝土，基层为25cm二灰碎石。 检测报告结论： a路面综合评价指标（PQI）等级为A的段落点总检测路段的51.3%，B的段落点总检测路段的48.7%；无等级为C和D的路段； b路面抗滑性能指数（SRI）等级为优的占0%，等级为良的占7.7%，等级为中的占38.5%；等级为次的占28.2%，等级为差的占0%； c路面状况指数（PCI）等级为A的占96.2%，等级为B的占3.8%，路面状况较好。 d接缝传荷能力：检测点数为8244点；优良点7090个，优良率为86.0（%）；中点925个，中率为11.2（%）；次点11个，次率为0.17（%）；差点215个，差率为 2.61（%）。 e板底脱空率：检测点数为8244点，脱空点数222点，脱空率 .69%。 检测报告建议： a由于路面综合评价指标（PQI）等级为A的段落点总检测路段的51.3%，等级B的段落点总检测路段的48.7%；无等级为C和D的路段；建议对检测路段等级为A进行保养小修，等级B的段落建议保养小修或中修。 b路面抗滑性能指数（SRI）等级为优、良的占7.7%，等级为中的占38.5%；等级为次的占28.2%；建议通过刻槽或罩面处理方式以提高路面抗滑能力。 ㈡子午大道（潏河桥～西部大道段） 子午大道（潏河桥～西长安街段）现状为水泥混凝土路面，子午大道（西长安街～西部大道段）现状为沥青混凝土路面。 根据建设方提供的《西安市常宁新区核心区道路子午大道（潏河桥～西部大道）综合提升改造工程路面技术状况检测报告（过程稿）》（陕西海嵘工程试验检测股份有限公司，2020年2月），检测对所选点进行结构层500mm范围内厚度确认，检测取芯厚度位置达到基层底或上路床，确定子午大道（潏河桥～西长安街段）现状路面面层为25cm水泥混凝土，基层为25cm二灰碎石，子午大道（西长安街～西部大道段）现状路面面层为13cm沥青混凝土，基层为25cm二灰碎石。 检测报告结论： a路面综合评价指标（PQI）等级为B的段落点占总检测路段 91.67%；C 的段落点总检测路段的8.33%；无等级为A和D的路段； b路面抗滑性能指数（SRI）等级为优的占0%，等级为良的占0%，等级为中的占91.7%；等级为次的占8.3%，等级为差的占0%； c路面状况指数（PCI）等级为A的占12.5%，等级为B的占66.67%，等级为C 的占16.67%，等级为D的占4.17%，C、D等级主要集中在西长安街～西部大道现状沥青路面段。 d接缝传荷能力：检测点数为1857点；优良点1344个，优良率为72.4（%）；中点233个，中率为12.5（%）；次点8个，次率为0.4（%）；差点272个，差率为14.6（%）。 e板底脱空率：检测点数为1863点，脱空点数1581点，脱空率为15.1%。 检测报告建议： a由于路面综合评价指标（PQI）等级为B的段落点占总检测路段91.67%；C的段落点总检测路段的8.33%；建议对检测路段等级为等级B的段落建议保养小修或中修，等级C的段落建议中修或局部大修。 b路面抗滑性能指数（SRI）等级为优、良的占0%，等级为中的占91.7%；等级为次的占8.3%；水泥混凝土建议通过刻槽或罩面处理方式以提高路面抗滑能力。 ②现状水泥路面处理方案 ㈠子午大道（滈河桥~环山路段、潏河桥~西长安街段）现状水泥混凝土路面段“白加黑”罩面。 对现状车行道损坏或强度不足的水泥混凝土板块进行整治后，再进行沥青混凝土的加铺，具体路面结构见表1-10。 表1-10 “白改黑”罩面路面结构 5cmSBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13C） 热沥青粘层油（AL（R）-3，1.0～1.2L/m2） 7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2cm橡胶沥青应力吸收层 热沥青粘层油（AL（R）-3，1.0～1.2L/m2） 骑缝铺设自粘式防裂贴 处理后老路结构 ㈡原水泥混凝土板块整治措施 a大面积碎裂、纵向贯通裂缝及多种“纵、横、角裂”及裂块数量≥3对出现以上损害的水泥板块，应将现状断裂板块全部翻除，再清除水泥板块下部松散的基层结构，并补足重新浇筑水泥混凝土（弯拉强度≥5.0MPa），且补足基层应与面层同时浇筑。 b横向贯通裂缝、板角断裂损害 对横向贯通裂缝的损害板块，以裂缝为界，将整块板分为大小两块，应挖除面积较小的水泥板块（最小板块长度不小于1.5m），再水泥板块下部松散的基层结构，并重新浇筑水泥混凝土（弯拉强度≥5.0MPa）。 对于板角断裂损害，应将靠近断裂板角的一侧裂缝范围内的横向板块全宽度挖除，再挖除其下部松散的基层结构，并补足重新浇筑水泥混凝土板块（铺设钢筋网片、弯拉强度≥5.0MPa）。 c标高调整的板块翻挖重新建设 对于路面设计标高与现状路面标高高差小于10cm的路段，其对应平面位置的水泥板块应予以翻除，并清除下部路面结构至设计标高下25cm，再重新建设25cm水泥混凝土板块（弯拉强度≥5.0MPa）。 d板底脱空 全线道路的水泥混凝土板块，在加铺沥青混凝土前需进行板底注浆处理。 e接缝损坏 对于宽度小于1.5cm的纵横缝，应当对接缝填缝料进行维修，填缝料宜采用聚氨酯类材料。 对于宽度大于1.5cm的纵横缝，应当针对个别现象进行具体分析处理，应先对拉杆和现状接缝周边路面情况进行详细调查，若拉杆已失效或板块已经出现损坏，为了保证加罩后的路面使用效果，则应当将两侧板块翻挖重新建设。 f错台 当混凝土板与板之间的错台量小于1cm时，应采用混凝土打磨机磨平，磨平范围50cm。当混凝土板与板之间的错台量大于1cm时，应采用沥青砂或水泥混凝土进行处治。 ③现状沥青路面处理方案 子午大道（西长安街~西部大道段），局部路段路面有裂缝、车辙等病害，为提高道路外观质量，减轻路面病害，根据路面检测报告及建设方要求，本次设计对该段进行加铺罩面处理。 ㈠加铺段路面结构： 根据本改建项目路面检测报告，结合西安市同类项目经验，暂定加铺段路面结构为：加铺5cmSBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13），7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C），考虑到现状道路不均匀沉降，采用粗粒式沥青混凝土（AC-25）找平，找平工程量按实际现场发生量计。 表1-11 现状沥青罩面段路面结构 罩面加铺段路面结构层 5cmSBS 改性细粒式沥青混凝土（AC-13） 热沥青粘层油（AL（R）-3，0.5L/m2） 7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 热沥青粘层油（AL（R）-3，0.5L/m2） 原路面结构（面层拉毛） ㈡对现状病害路段路面采取相应的工程措施进行处理： a缝采用专用灌缝（封缝）材料或热沥青灌缝； b坑槽、沉陷等病害，建议将全部路面基层刨松15～20cm后，加3%水泥重新压实，严格控制最佳含水量，压实度≥95%，以保证良好的使用效果，并重新铺筑面层后进行加铺。如为路基破坏引起病害应先对路基进行修复。 c修复工程量按现场实际发生量计。 ④公交港湾处路面结构 道路沿线有数处路抛式公交停靠站改造为港湾式公交停靠站，公交停靠站段路面拓宽段结构为： 表1-12 公交港湾处路面结构 公交港湾处路面结构 总厚度（cm） 5cmSBS 细粒式沥青混凝土（AC-13C） 92 7cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 25cm 水稳碎石 25cm 二灰碎石 30cm 石灰土 ⑤人行道结构 人行道路面结构如下表所示： 表1-13 人行道路面结构 人行道路面结构 总厚度（cm） 9cm 厚荷兰砖 31 2cm M10 水泥砂浆 5cm C20 水泥混凝土 15cm 石灰土（含灰量8%） 荷兰砖品种由建设单位选定，需考虑设置导盲板、缘石坡道和盲人触感块材等供残疾人使用的设施。在各类公共场所（超市、银行等）出入口以及公交停靠站处设置提示盲道，铺筑行进盲道。应合理设置书报亭、消防栓等设施，保证人行道不少于1.8m的通行净宽。 ⑸交叉口设计 ①现状概述 ㈠子午大道（潏河桥～西部大道段） 子午大道（潏河桥～西部大道段）沿线现状与耕学路、学府大街、西长安街等多条道路相交，交叉口具体形式见下表1-14。 表1-14 子午大道（潏河桥～西部大道段）交叉口形式 序号 相交道路 相交道路等级 交叉口类型 1 耕学路 次干路 平B3类 2 学府大街 主干路 平A1类 3 西长安街 主干路 平A1类 4 清渠街 支路 平B1类 5 樱花一路 支路 平A2类 6 樱花二路 次干路 平A2类 7 西部大道 快速路 平A2类 ㈡子午大道（滈河桥～环山路段） 子午大道（滈河桥～环山路段）沿线现状与环山路、石佛寺路、C277、现状路1、何解路、现状路2相交，除与环山路为平A1类、现状路2为平B3类外，其余交叉口均为平A2类。 ②交叉口组织 ㈠子午大道（潏河桥～西部大道段） 根据建设方要求本次设计维持现状道路断面形式不变，不进行渠化改造，仅对耕学路增加交通信号灯，将其改造为平A2类交叉口。 ㈡子午大道（滈河桥～环山路段） 根据建设方要求本次设计维持现状道路断面形式不变，不进行渠化改造，仅对现状路2增加交通信号灯，将其改造为平A2类交叉口，同时在该段交叉口增加行人二次过街安全岛。 ⑹公交停靠站 ①子午大道（西部大道~潏河桥段） ㈠该段道路两侧现状共有6对公交停靠站，其中港湾式公交停靠站10处，路抛式2处； ㈡根据建设方要求将现状港湾公交停靠站保留利用，2处路抛式公交停靠站改造为港湾式； ㈢现状公交港湾改造不在本改建项目设计范围内，2处路抛式公交停靠站按现行规范改造为港湾式公交停靠站。 ②子午大道（滈河桥~环山路段） ㈠该段道路两侧现状共有9对公交停靠站，均为路抛式停靠站，部分公交停靠站紧邻交叉口，即影响交通，亦存在安全隐患。 ㈡根据建设方要求；将该段沿线公交停靠站均按现行规范改造为港湾式公交停靠站，同时对个别靠近交叉口停靠站位置进行局部调整。 ⑺道路附属工程 ①交通标志标线及交通信号管理设施 ㈠交通标志 项目沿线交通标志较完善，仅局部增加指示、警告标志。 施工时，应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的要求所规定的形状、图案、尺寸、颜色、字体制作标志。标志板采用铝合金板，板面贴二级反光膜，标志板支撑方式为单柱式，标志架均采用热镀锌工艺处理，焊接质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）二级焊接技术标准。 a标志版面颜色以国标为准，警告标志采用黄底黑图形，指示标志采用蓝底白图形，禁令标志采白底红圈黑字。 b标志板面反光材料采用二级反光膜。标志底板采用硬质铝合金板；滑动槽钢采用铝合金型钢；标志板与滑动槽钢的连接采用铆钉连接；标志板与立柱以及滑动槽钢与抱箍通过螺栓连接；横梁及标志立柱采用钢管，并与基础通过法兰盘用高强度螺栓连接；标志立柱顶端用型钢帽封盖，其接合部分应焊接牢固，以防脱落；所有构件均应做防锈处理。 c标志的支撑方式 单柱：单柱标志架主要支撑小型标志，立柱采用Φ76mm及Φ114的钢管制作。 d材料的防锈处理 各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，热镀锌干燥后，杆件再喷涂银灰色的环氧富锌漆80μm。 e标志架基础处理 单柱标志架混凝土基础下铺设15cm厚10%石灰土（重量比），压实度不小于93%，单柱标志架地基承载力不小于130KPa。 ㈡交通标线 本改建项目实施路面罩面加铺后需要重新施划交通标线。 a标线涂料采用热熔反光路用涂料涂划。标线涂料应符合国标《道路交通标志和标线》（GB5768.1～3－2009）、《道路交通标志和标线》（GB5768.4～6－2017）、《道路交通标志和标线》（GB5768.7～8－2018）及《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的有关规定。 b敷设标线的路面表面应清洁干燥。 c标线尺寸： 导向车道线：白色实线，线宽15cm； 可跨越同向车行道分界线：白色虚线，线宽15cm，线段长200cm，间隔400cm； 车行道边缘线：白色实线，线宽15cm； 停止线：白色实线，线宽30cm，距人行横道线200cm（150cm）； 人行横道线：白色实线，线宽40cm，间隔60cm，长度500cm（300cm）； 非机动车道路面标记：图形宽150cm； 导向箭头：长600cm。 ㈢交通管理设施 根据建设方要求本设计仅在部分交叉口增加交通信号灯。交通信号灯统一采用方形立杆悬臂式，颜色为深灰色。交叉口采用方形立杆悬臂式信号灯。 ②无障碍设施 本工程无障碍设计需在道路路段人行道、沿线单位出入口、道路交叉口、人行过街设施、桥梁、公交车站等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。 道路交叉口无障碍设计采用全宽式，其中单面坡缘石坡道坡度为1：20，正面斜坡道坡度为3-5%。坡道下口高出车行道的地面不得大于10mm。交叉口人行横道线贯通道路两侧，如经过道路分隔带处则压低高度，满足轮椅车通行。在交叉口处设置提示盲道，提示盲道与人行道的行进盲道连接。同时还设置音响设施，以使视残者确认可以通过交叉口。 人行道对应公交车站处设置提示盲道与轮椅坡道，方便视残者与肢残者候车、上下车。人行道上提示盲道与行进盲道连接，提示盲道设置在行进盲道转折处，并在候车站牌侧设提示盲道。轮椅坡道坡度1：20。 ③路面排水 ㈠子午大道（潏河桥~西部大道段） 本段为市政道路，雨、污水管线均较完善，本次设计根据建设方意见维持现状排水管线不变，仅对现状雨水口进行拆除重建，全线路面各类检查井根据路面标高进行升井。对于个别因路面加罩后低于路面高程的小区出入口，增设截水沟解决雨水倒灌问题。 ㈡子午大道（滈河桥~环山路段） 本段为现状公路断面形式，现状道路无雨水管道，路面雨水通过道路两侧开孔路缘石、流槽排放至道路两侧。 由于改造后在道路两侧林带内各增加4m综合绿道，本次设计在道路两侧新增植草沟，植草沟采用椭圆形植草沟上口宽1.5m，深0.4m。 现状道路黄良街道至黄良村段两侧有盖板涵，收集黄良街道及黄良村生活污水，由南向北排放，西侧污水在黄良村村口处汇入东侧盖板涵，最终排出道路，改造后，铺设污水管道，黄良街道及黄良村生活污水经污水管道收集后排放至西安市长安区常宁污水处理厂。 ④行人二次过街 子午大道（滈河桥~环山路段）因机动车道宽度大于16m，为保证行人过街安全，在交叉口设置行人二次过街安全岛，安全岛宽度2m。 5、桥梁工程设计方案 滈河桥、潏河桥改造及配套工程 ⑴桥梁方案 子午大道道路等级为城市主干路，滈河桥、潏河桥现状桥宽均为22m，总长80m，斜交约15°，桥面铺装采用水泥混凝土。两座桥上部结构均采用4跨空心板梁，下部结构采用盖梁柱式墩。根据子午大道提升改造需求，现状老桥宽度不足，需加宽桥梁。 图1-2 滈河桥、潏河桥在常宁新区的位置示意图 滈河桥桥梁改造方案为： ①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏； ②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度22m，跨径布置4×20m；人行道部分加宽至6m，上盖双层廊桥；桥型为现浇预应力混凝土连续梁。 辅道桥桥梁方案：连续梁+廊桥。 辅道桥上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，跨径布置为4×20m。道路中心线为直线，中心线法线与分孔线斜交14.6°。 箱梁为单箱多室断面。 桥墩采用柱式墩。单根立柱下布置承台和钻孔灌注桩。桥台基础采用钻孔灌注桩。桥梁施工步骤如下所示： a桩基和下部结构在枯水期采用先筑岛后施工的方式。 b上部结构采用搭设支架现浇的施工方式：支架基础处理→支架预压→立模板绑扎钢筋→浇筑混凝土并养护→张拉预应力。 c廊桥施工：浇筑立柱基础→安装立柱、横梁→施工楼面板、屋顶→廊道附属设施施工最后施工桥面系、栏杆、照明灯具、绿植等附属设施。 图1-3 滈河桥改造后效果图 潏河桥桥梁改造方案为： ①老桥维修改造：加铺7mm环氧树脂黑色铺装拆除防撞护栏； ②老桥新建左右幅辅道桥：单幅宽度约16.3m，跨径布置4×20m；桥型为空心板梁桥。 桥梁方案：常规辅道桥+单塔斜拉桥 辅道桥桥梁上部结构采用4×20m预应力空心板梁，下部结构采用盖梁柱式墩。 桥台基础采用钻孔灌注桩，根据地形采用直壁式或者轻型桥台。 桥梁施工步骤如下所示： a桩基和下部结构在枯水期采用先筑岛后施工的方式。 b索塔采用搭设支架现浇的施工方式：支架基础处理→支架预压→立模板绑扎钢筋→浇筑混凝土并养护→下一节段循环→……→桥塔封顶。 c空心板梁上部施工：通过吊装方式施工。 d单塔斜拉桥吊装→张拉吊杆。 e最后施工桥面系、栏杆、照明灯具、绿植等附属设施。 图1-4 潏河桥改造后效果图 ⑵附属工程 ①防撞护栏 采用SA及混凝土防撞护栏。 ②栏杆 潏河桥采用玻璃栏杆。滈河桥采用线条仿木材质栏杆。 ③桥面铺装 辅道桥铺装总厚180mm，其中砼铺装80mm，沥青铺装100mm。 混凝土铺装和沥青铺装之间间设防水层。 ④支座 滈河桥采用铅芯橡胶支座。空心板梁采用板式橡胶支座。 ⑤桥面排水 采用集水井收集并通过雨水管接入地面排水系统。 10、顺接道路工程 ⑴滈河桥南侧道路接顺方案 子午大道（滈河桥~潏河桥）路段改建工程拟在现状子午大道两侧拼宽新建主辅分隔带和辅道，扩宽后的子午大道标准横断面为：60m（道路总宽）=3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1.5m（设施带）+7.5m（辅道机动车道）+3.5m（绿化带）+22m（主线机动车道）+3.5m（绿化带）+7.5m（辅道机动车道）+1.5m（设施带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）。 子午大道滈河桥南侧路段改建工程拟在对旧路“白改黑”的基础上，在现状道路外侧各新建一条综合绿道，其断面布置方案为：37m（道路总宽）=4.0（综合绿道）+3.5（绿化带）+10.75（机动车道）+0.5+10.75（机动车道）+3.5（绿化带）+4.0（综合绿道）。 现状滈河桥拓宽改建后，为了与其南侧道路合理衔接，本次设计在滈河桥南侧桥头设置接顺段，接顺段总长135m，其中包括45m展宽渐变段，90m变速车道。 图1-5 子午大道滈河桥南侧接顺段方案 ⑵潏河桥北侧道路接顺方案 如上所述，子午大道（滈河桥~潏河桥）路段改建工程拟在现状子午大道两侧拼宽新建主辅分隔带和辅道，而潏河桥北侧的现状子午大道断面布置为：49m（道路总宽）=5.5m（人行道）+5m（辅道）+3m（绿化带）+22m（主线机动车道）+3m（绿化带）+5m（辅道）+5.5m（人行道）。为了与潏河桥以北道路合理接顺，本次设计方案如下图所示： 图1-6 子午大道潏河桥北侧接顺段方案 11、临时工程 ⑴施工营地 施工营地设置在滈河桥西侧，占地面积为2000m2，主要为钢筋加工区等，用地主要为荒地；本改建项目施工营地仅供施工人员办公使用，不设员工食堂和宿舍。 ⑵施工便道 本改建项目沿线为小区、学校、商业、农田和村庄，利用人行道作为施工便道，尽量少占耕地，方便施工，占地面积为6800m2。 6、景观工程设计方案 ⑴景观部分 ①西部大道至西长安街段现状绿化带占用严重，在现有条件的绿化区域进行精品节点设计，设计区域为樱花二路节点，以“长安山水、明月思乡”为主题，设计景观雕塑，将文化赋予景观，合理利用有限空间，达到节约有效的景观效果，其余区域施工围墙拆除后，另立项进行设计。 ②西长安街至学府大街段主要为大学围墙周边，设计将现有围墙拆墙透绿进行垂直绿化，将现有绿化带景观进行提升，结合硬质景观进行功能拓展，提供休憩功能与艺术观赏性，学府大街至潏河桥段施工围挡围墙拆除后，另立项进行设计。 ③滈河桥至环山路段汉唐文化为脉络穿插绿道中，历史典故以情景雕塑的形式分布在郊野段滈河桥至环山路沿线，将历史故事娓娓道来。绿道做法采用在300厚3：7灰土、100厚c20混凝土基础上增加乳化沥青透层、40厚细粒式沥青、覆盖3厚沥路力水性聚合物红色罩面（耐磨层+防滑层）、表层为氟硅石抗污封层（无机反应型，固含量≥40%）。 ⑵绿化部分 植物设计范围在滈河桥至环山路段，在景观形式上基本保留现状绿化植被，在现状化带中移除局部苗木增设绿道，结合海绵城市理念，绿道两侧局部增加开花植物，绿篱等丰富绿化景观变化，提高有人游览趣味。 现状绿化分类： ①混交林段（滈河-关中环线）：现状路侧绿带2.5-3米范围内植物品种杂乱，形态各异，绿篱以落叶为主，老化和斑秃现象严重；2.5-18米范围内植物密度高，多处交错重叠，严重影响植物的正常生长。车行道在整合清除的基础上，保留数量较多的花灌木紫荆，同时增加月季，红叶石楠绿篱，形成整齐的车行花廊；绿道系统在借花的基础上，增加地被花卉，丰富慢行体验。 ②纯林段（滈河-关中环线）：现状路侧绿带2.5-3米范围内植物品种杂乱，形态各异，绿篱以落叶为主，老化和斑秃现象严重；2.5-18米范围内植物密度高，冠幅交错重叠，严重影响植物的正常生长。车行道在整合清除的基础上，保留数量较多的花灌木紫荆，同时增加月季，红叶石楠绿篱，形成整齐的车行花廊；绿道系统在借花的基础上，增加地被花卉，丰富慢行体验。 树种选择：行道树选择与西长安街以北一致为国槐，花灌木为现状紫荆，增加红叶石楠、小叶女贞球、观赏草、多年生花卉以及点缀景石。 7、照明工程 ⑴设计标准 道路性质为城市主干路。道路照明标准取《城市道路照明设计标准》中的高档值。 表1-15 道路照明标准 道路 类型 路面亮度 路面照度 眩光限 制阈值 增量 TI（﹪） 最大初 始值 环境比 SR 最小值 平均 亮度 Lav （cd/m2） 维持值 总均 匀度 Uo 最小值 纵向 均匀度 Ul 最小值 平均 照度 Eav（lx） 维持值 均匀度 UE 最小值 主干路 2.0 0.4 0.7 30 0.4 10 0.5 上述平均照度值为维持值。 机动车道的照明功率密度值标准如下表所示。 表1-16 照明功率密度值标准表 道路类型 车道数（条） 照明功率密度值（LPD（W/m2）） 对应的照度值（lx） 主干路 ≥6 ≤1.0 30 <6 ≤1.2 交会区照明标准值：次干路与支路交会路面平均照度30lx，主干路与次干路交会路面平均照度50lx，次干路与次干路交会路面平均照度30lx。 ⑵照明标准横断面布置 ①子午大道（西部大道-潏河桥段） 子午大道西部大道-潏河桥段道路照明采用道路两侧布置等高双臂9m路灯，中央分隔带对称布置单臂9m路灯，车行道灯具规格为LED160W，非机动车道灯具规格为LED80W，布置间距30m，人行道照明采用3.5m庭院灯，灯具规格为LED75W，布置间距16m。 ②子午大道（滈河桥-环山路段） 子午大道滈河桥-环山路段道路照明采用道路两侧布置等高双臂12m路灯，灯具规格为LED240W，布置间距30m，绿道照明采用3.5m庭院灯，灯具规格为LED75W，布置间距18m。 8、建筑工程 本次附属建筑工程共包括两处三级驿站（含有公共卫生间）两处休息亭。两处驿站建筑各占地面积约为110平方米，两处休息亭建筑各占地面积约为55平方米。 4个建筑均匀坐落于子午大道（环山路～滈河桥段）两侧，结合公交站点，为市民提供便利的服务。其中，驿站一布置于黄良南公交站点处，驿站二位于葛村公交站点附近，休息亭一设置于张村公交站点附近，休息亭二位于环山路公交站点附近。 图1-7 驿站、休息亭建筑位置图 ⑴驿站功能与平面 驿站一、驿站二分别位于黄良南新建公交站和葛村新建公交站点附近，2座建筑占地面积都约为110平方米，均为单层建筑。建筑功能主要有公共卫生间、休息区和自行车存放区。公共卫生间面积约为50平方米，休息区设计为半开敞空间，休息区内可设置自动售卖机等便民服务设施。自行车存放区亦为半开敞空间。 图1-8 驿站一平面图 图1-9 驿站二平面图 ⑵休息亭功能与平面 休息亭一、休息亭二分别位于张村新建公交站点和子午大道新建公交站点附近，建筑占地面积均约为55平方米，为单层建筑，休息亭的功能主要设计为休息区和自行车存放区。 图1-10 休息亭一平面图 图1-11 休息亭二平面图 12、工程占地 本改扩建项目为旧路改造，不新增永久占地，临时占地主要包括施工营地、施工便道。临时占地情况具体见表1-17。 表1-17 临时占地工程数量一览表 编号 类别 占地面积（m2） 位置 占地类型 是否占用基本农田 1 施工营地 2000 滈河桥西侧 荒地 否 2 施工便道 6800 沿线人行道 人行道 否 3 合计 8800 / / / 13、公用工程 施工营地供水来源于附近的市政给水管网；供电来源于附近的市政供电。 14、施工人员及工作制度 本改建项目施工人员40人，其中施工管理人员10人，作业人员30人，每天工作8小时。 15、交通量预测 本改建项目建设期为2020年12月~2021年6月。营运期以2020年、2030、2040年3个年度分别代表营运近期、中期和远期。根据本改建项目可研报告，各特征年小时交通量预测结果见表1-18。 表1-18 交通量预测表 单位：pcu/h 道路 路段 方向 2020年 2030年 2040年 子午大道 西部大道-潏河桥 北向南 677 1103 1801 南向北 652 1093 1776 滈河桥-环山路 北向南 572 903 1654 南向北 510 877 1593 根据长安区规划要求和规划目的，结合长安区交通出行的主要方式和功能性质，对本改建项目车型比例构成预测见表1-19。 表1-19 拟建道路车型构成比例预测表 特征年 小型车（%） 中型车（%） 大型车（%） 合计（%） 2020年 67 28 5 100 2030年 67 28 5 100 2040年 69 26 5 100 16、建设工期与总投资 本改建项目建设工期为2020年12月~2022年6月，为期18个周。项目总投资45798.25万元，资金来源为建设单位自筹或银行贷款。 |
| 与本改建项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本改建项目为旧路改造，本改建项目存在的原有主要环境问题如下： 1、子午大道（环山路～滈河桥段） 该段南起环山路，北到滈河桥南端，全长约6.2km。①现状道路无雨水管道，路面雨水通过道路两侧开孔路缘石、边沟排放至道路两侧。②现状道路黄良街道至黄良村段两侧有盖板涵，收集黄良街道及黄良村生活污水，由南向北排放，西侧污水在黄良村村口处汇入东侧盖板涵，最终排出道路。 2、子午大道（潏河桥～西部大道段） ①子午大道（潏河桥～西长安街段） 该段南起潏河桥北端，北至西长安街，全长约1.5km。该段现状为水泥混凝土路面，因两侧用地为高校教育用地及居住用地，车辆行驶噪音严重影响周边环境，同时车辆行驶其上舒适度较差。 ②子午大道（西部大道～西长安街段） 该段南起西长安街，北至西部大道，全长约1.5km。该段现状为沥青混凝土路面，部分路段有裂缝、拥包、车辙、沉陷、翻浆、剥落、坑槽、泛油等病害。 3、本改建项目存在的原有主要环境问题及整改措施 表1-20 本改建项目存在的原有主要环境问题及整改措施 名称 存在的原有主要环境问题 整改措施 子午大道（环山路～滈河桥段） 现状道路无雨水管道，路面雨水通过道路两侧开孔路缘石、边沟排放至道路两侧 由于改造后在道路两侧林带内各增加4m综合绿道，本次设计在道路两侧新增植草沟，植草沟采用椭圆形植草沟上口宽1.5m，深0.4m，路面雨水排放至植草沟 现状道路黄良街道至黄良村段两侧有盖板涵，收集黄良街道及黄良村生活污水，由南向北排放，西侧污水在黄良村村口处汇入东侧盖板涵，最终排出道路 铺设管道，黄良街道及黄良村生活污水经污水管道收集后排放至西安市长安区常宁污水处理厂 子午大道（潏河桥～西部大道段） 子午大道（潏河桥～西长安街段） 该段现状为水泥混凝土路面，因两侧用地为高校教育用地及居住用地，车辆行驶噪音严重影响周边环境，同时车辆行驶其上舒适度较差 对现状车行道损坏或强度不足的水泥混凝土板块进行整治后，再进行沥青混凝土的加铺 子午大道（西部大道～西长安街段） 该段现状为沥青混凝土路面，部分路段有裂缝、拥包、车辙、沉陷、翻浆、剥落、坑槽、泛油等病害 a缝采用专用灌缝（封缝）材料或热沥青灌缝； b坑槽、沉陷等病害，建议将全部路面基层刨松15～20cm后，加3%水泥重新压实，严格控制最佳含水量，压实度≥95%，以保证良好的使用效果，并重新铺筑面层后进行加铺。如为路基破坏引起病害应先对路基进行修复。 |

### 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西安市长安区位于东经10838'~109914'，北纬33947'~34918'，地处陕西省关中平原中部、秦岭北麓，西安市主城区南部，东临蓝田县，南接宁陕县、柞水县，西与户县、咸阳市接壤，北和雁塔区、灞桥区为邻，南北长55公里，东西宽52公里，总面积1580平方公里。 二、地形地貌 长安区地势为东原、南山、西川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势南高北低，东高西低，南北最长处55公里，东西最宽处52公里，南为秦岭山地，北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑，区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔2886.9m），最低点为区域西北角的西江渡（海拔384.7m，高差约2500m）。 三、水文水系 长安境内主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河、太平河、谲河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河、金沙河等。浐河流域主要河流有沪河、库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、鲸鱼沟等。全区年平均水资源总量为61682万m3，其中地表水资源总量为46379万m3，地表水与地下水之间的重复量为22150万m3，平均产水模数为38.96万m3/平方公里，地下水可开采量为29100m3。 谲河原是渭河的一级支流，多年来横向变动不大。唐代以前，谲河是樊川沿今皂河流向，经申店、韦曲、下塔坡、西安郊区的杜城、丈八沟、鱼化寨，北绕汉长安城西入渭河；后滴河改道入交河汇入沣河，今属沣河的主要支流之一，系渭河的二级支流。谲河古城沉水，今亦称决和。发源于秦岭北麓，源流为大峪河，出峪后，流经引镇、王莽、杜曲、韦曲、郭杜、兴隆、滦镇、太乙、子午、五台、黄良、王曲等街办、乡镇，于秦镇沣蕙渠渠首汇入沣河，由河源大峪河至入沣口，河道全长64.2公里，流域面积687平方公里，平均比降I=0.0063，多年平均径流量2.105亿m3。 滈河亦称交河、湘子河。源于石砭峪耍钱场。峪口内长25.3公里，右岸支沟有大瓢沟、小瓢沟、仙人岔等九条，左岸有北四岔、后沟、龙窝沟、大板岔、柏木沟等10条。出峪后先向北流9公里，又向西北流7.3公里，先后流经五台、王庄、王曲、黄甫、郭杜等乡镇，于郭杜镇香积寺村南汇入酒河。左岸有子午峪、天子峪、见子河、牛角沟、小台沟、竹子沟、牛尾沟等汇入，右岸有台沟、白蛇沟、康峪沟、虎豹沟、左背沟、木桥沟、华龙沟、西湖青、东湖青、三岔沟、龙尾沟、江兆沟等注入。滈河全长41.6公里，流域面积238.4平方公里，其中山区为142.4平方公里。 四、气候气象 长安区属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，秋短春长。冬季受大陆性季风影响，寒冷少雨，常有寒潮产生。夏季受海洋性季风影响，炎热多雨，时有旱涝、大风发生。春秋则为过度季节，春季降水不断增加，气温逐渐回升转暖，由于北方冷空气往返活动，气旋增多，天气多变，会有低温、晚霜危害。秋季时有低温冷害，连阴雨较多，气温下降极速。境内地貌多样，气候呈垂直分布，地域差异明显。自北向南由平原到台原、山地，随海拔高度的递增和坡向的影响，年平均气温逐渐降低，年平均降水量则逐渐增加，风速也逐渐加大。年平均气温为13.2°C，，最高气温为43.4°C，最低气温为-17.5°C。山区与平原温差很大。 区域年平均降水量为660mm，东部台原区年将水量为650mm800mm。降雨时空分布很不均匀，冬春少雨干旱，夏季伏旱多暴雨，秋季多连阴雨，旱涝灾害交错发生。年平均日照2097小时，年无霜期平均217天，最大积雪深度18cm，冰冻深度20cm；常年主导风向为东南风，风向频率为14%；静风频率为30%；多年平均风速2m/s，最大风速24m/s。 五、土壤与植被 长安区的地带性土壤为褐土，但由于长期的人工施肥耕作，形成了农业土壤中的嵝土。土层厚达1米左右，含有机质1%以上。土质绵软，保熵耐旱，耕性良好。 长安区属夏绿阔叶林植被区，目前，该区的木本植物主要分布在交通干道两侧和居民村落，主要树种为：悬铃木、杨树、中槐、榆树、桐树、椿树、楸树、构树及一些果园中的果树。草本植物主要是一些杂草及农作物、蔬菜、果树。 六、生态环境 项目所在区域位于城市规划区，区域生态环境已基本被城市生态取代。区域内主要植被为道路两旁树木及耕地。

### 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 本改建项目位于长安区，根据大气功能区划，本改建项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，长安区基本污染物统计结果如下表所示。 表3-1 污染物环境质量现状 污染物 评价指标 评价标准/（μg/m³） 现状浓度/（μg/m³） 占标率/（%） 达标情况 PM10 年平均 70 87 124.3 不达标 PM2.5 年平均 35 58 165.7 不达标 SO2 年平均 60 7 11.7 达标 NO2 年平均 40 46 115 不达标 CO 第95%百分位数24h均值 4000 1600 40 达标 O3 第90%百分位数8h平均 160 166 103.8 不达标 由上表环境空气常规六项指标统计数据可知，长安区2019年SO2年平均质量浓度达标，最大浓度占标率11.7%；CO第95百分位数日平均浓度达标，最大浓度占标率40%；PM10、PM2.5、NO2年平均浓度和臭氧第90百分位数日平均浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。 二、声环境质量现状调查与评价 为调查项目周边声环境质量，本改建项目委托陕西众信环境检测技术有限公司对道路沿线200m范围内的声环境敏感点进行监测，报告编号为SZETC（检）字[2020]第08008号，监测时间为2020年8月6日、2020年8月8日（具体见附件）。监测点位图见附图6-1~附图6-2。噪声监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB（A）] 监测点位 测量值 GB3096-2008相关标准 2020年8月6日 2020年8月8日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#西安华苑小区 56 48 58 46 60 50 2#长安区第二小学 58 49 56 47 60 50 3#三星丽座 58 46 59 46 60 50 4#智慧城一期 59 49 58 46 60 50 5#春天花园 57 45 57 47 70 55 6#智慧城五期 56 46 57 48 70 55 7#西安邮电大学 58 48 58 47 60 50 8#西安铁一中湖滨学校 57 46 56 47 60 50 9#上北良村 59 47 58 48 60 50 10#黄良村 56 45 58 47 60 50 11#长安十中 57 48 57 45 60 50 12#西安联合学院 58 47 56 46 60 50 13#葛村 57 49 59 47 60 50 14#张村 58 49 58 48 60 50 由表3-2可知，春天花园和智慧城五期昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准值，其他声环境敏感点昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 三、地表水环境质量现状 陕西众信环境检测技术有限公司于2020年8月6日、2020年8月8日、2020年8月9日在1#潏河与潏河桥交汇处上游500m米处、2#潏河与潏河桥交汇处下游1000m米处、3#滈河与滈河桥交汇处上游500m米处、4#滈河与滈河桥交汇处下游1000m米处各设1个监测点，1天1次，监测3天，报告编号为SZETC（检）字[2020]第08008号（具体见附件）。监测点位图见附图7-1~附图7-2，监测结果见表3-3。 表3-3 地表水质量现状监测结果表 监测日期 监测项目 1#潏河与潏河桥交汇处上游500m处 2#潏河与潏河桥交汇处下游1000m处 3#潏河与潏河桥交汇处上游500m处 4#潏河与潏河桥交汇处下游1000m处 单位 标准值 达标情况 2020.8.6 水温（℃） 27.7 27.6 27.2 26.8 ℃ 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 达标 pH值（无量纲） 7.74 7.42 7.62 7.76 无量纲 6~9 达标 悬浮物（mg/L） 6 8 24 17 mg/L / 达标 化学需氧量（mg/L） 9 10 10 18 mg/L 20 达标 五日生化需氧量（mg/L） 3.4 3.8 3.8 3.7 mg/L 4 达标 氨氮（mg/L） 0.398 0.274 0.246 0.799 mg/L 1.0 达标 总磷（mg/L） 0.12 0.13 0.18 0.18 mg/L 0.2 达标 总氮（mg/L） 0.77 0.64 0.62 0.87 mg/L 1.0 达标 2020.8.8 水温（℃） 27.1 27.5 27.3 26.9 ℃ 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 达标 pH值（无量纲） 7.65 7.51 7.67 7.71 无量纲 6~9 达标 悬浮物（mg/L） 13 15 19 16 mg/L / 达标 化学需氧量（mg/L） 11 13 11 18 mg/L 20 达标 五日生化需氧量（mg/L） 3.8 3.5 3.7 3.8 mg/L 4 达标 氨氮（mg/L） 0.877 0.554 0.356 0.769 mg/L 1.0 达标 总磷（mg/L） 0.10 0.11 0.18 0.15 mg/L 0.2 达标 总氮（mg/L） 0.94 0.86 0.69 0.89 mg/L 1.0 达标 2020.8.9 水温（℃） 27.8 27.6 27.5 27.4 ℃ 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 达标 pH值（无量纲） 7.71 7.54 7.67 7.59 无量纲 6~9 达标 悬浮物（mg/L） 8 12 20 15 mg/L / 达标 化学需氧量（mg/L） 10 12 14 17 mg/L 20 达标 五日生化需氧量（mg/L） 3.5 3.6 3.8 3.7 mg/L 4 达标 氨氮（mg/L） 0.751 0.455 0.427 0.576 mg/L 1.0 达标 总磷（mg/L） 0.13 0.10 0.18 0.18 mg/L 0.2 达标 总氮（mg/L） 0.87 0.72 0.75 0.80 mg/L 1.0 达标 由监测结果可知，地表水监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。

主要环境保护目标 一、保护项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、保护项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求。 三、保护项目周边地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本改建项目主要环境保护目标见表3-4，环境保护目标分布图见附图2-1、2-2。 表3-4 道路工程沿线声环境、环境空气保护目标 环境要素 保护对象 首排距红线/中心线距离（m） 距房屋高差（m） 评价范围内户数 实景照片 环境特征 2类 4a类 声环境 西安华苑小区 路东/10/40 0 400户 _ 路线以路基形式经过西安华苑小区西侧。7栋，均为低层住宅，砖混结构，评价范围内约有400户。 长安区第二小学 路西/60/90 _ 长安区第二小学 _ 路线以路基形式经过小学东侧。1栋，均为低层住宅，砖混结构，评价范围内约有共有师生1000人。 三星丽座 路东/65/95 0 360户 _ 路线以路基形式经过三星小区西侧。3栋，均为高层住宅，砖混结构，评价范围内约有360户。 智慧城一期 路东/10/40 0 2490户 _ 路线以路基形式经过智慧城一期西侧。多栋，均为高层住宅，砖混结构，评价范围内约有2490户。 春天花园 路东/10/30 0 _ 3747户 路线以路基形式经过春天花园西侧。21栋，均为高层住宅，砖混结构，砖混结构，评价范围内约有3747户。 智慧城五期 路东/10/30 0 _ 432户 路线以路基形式经过智慧城五期西侧。多栋，均为高层住宅，砖混结构，评价范围内约有432户。 西安邮电大学长安校区 路东、西/30/60 _ 西安邮电大学长安校区 _ 西安邮电大学长安校区位于道路东、西两侧，路线以路基形式经过西安邮电大学长安校区。有多栋教学楼和宿舍楼，共有师生约15000人。 西安铁一中湖滨学校 路西/40/70 _ 西安铁一中湖滨学校 _ 路线以路基形式经过学校东侧。有教学楼和办公楼，均为砖混结构，评价范围内约有共有师生约7000人。 上北良村 路西/20/50 0 115户 _ 道路位于居民区东侧。多为1～2F砖混结构。评价范围内约115户。 黄良村 路西/20/50 0 267户 _ 道路位于居民区东侧。多为1～2F砖混结构。评价范围内约267户。 长安十中 路西/40/70 _ 长安十中 _ 路线以路基形式经过学校东侧。有教学楼和办公楼，均为砖混结构，评价范围内约有共有师生约7000人。 西安联合学院 路东/60/90 _ 西安联合学院 _ 路线以路基形式经过学校东侧。有教学楼和办公楼，均为砖混结构，评价范围内约有共有师生约7000人。 葛村 路东/20/50 0 173户 _ 道路位于居民区西侧。多为1～2F砖混结构。评价范围内约173户。 张村 路西/20/50 0 1200户 _ 道路位于居民区东侧。多为1～2F砖混结构。评价范围内约1200户。 表3-5 道路工程沿线地表水、生态环境保护目标 环境要素 坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对方位 相对道路红线距离（m） X Y 地表水 / / 谲河 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 交叉 紧邻 / / 滈河 交叉 紧邻

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境质量道路两侧距道路红线35米以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，道路红线35米以外执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工扬尘执行（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》标准； 2、本改建项目施工废水不外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。 4、生活垃圾、一般固废贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定。 |
| 总量控制标准 | 本改建项目为城市道路和城市桥梁建设，主要建设内容包括道路、桥梁、景观、电气、交通、建筑及其他附属工程等，附属建筑工程共包括两处三级驿站（含有公共卫生间）两处休息亭，本改建项目只建设，不包括项目的后期运营，故不申请总量控制指标。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 道路施工工艺流程见图5-1所示。 图5-1 道路施工工艺流程及产污环节图 ⑴旧路路面清除 利旧路段首先要进行旧路路面破除、清理，只清理表层水泥层，底层填料等利旧使用，清理的建筑垃圾由渣容办外运至政府指定堆存场，不得随意倾倒，可用于周边修路使用。 ⑵路面施工 路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构间具有足够的强度和稳定性， 无机结合料稳定碎石基层采用专用拌合设备厂，摊铺机摊平，路面全宽一次摊铺完 成，等底层成形达到表层沥青层浇筑要求时，进行表层沥青浇筑，沥青在摊铺过程 中产生沥青烟。 ⑶配套实施建设 主体工程完成后，即可展开沿线设施与环境保护工程施工，沿线设施包括交通标志、安全、管理设施、驿站、港湾式停靠站等，环境保护工程为道路两侧绿化。 图5-1 桥梁施工工艺流程及产污环节图 辅道桥桥梁上部结构采用预制安装法施工，采用预应力空心板，预制板由汽车从预制场运入桥梁施工生产区，采用吊设法进行安装。桥梁施工基础采用钻孔灌注桩施工工艺，施工工序包括场地准备、桩位放样、埋设护筒、钻孔、清孔、吊放钢筋笼、灌注混凝土等。 2、营运期 图5-2 运营期产污节点图 道路营运后产生的污染主要为汽车尾气、车辆噪声、路面径流和运输车辆遗撒物。 主要污染工序 一、建设期 本改建项目施工期主要影响为废气、废水、噪声和固体废物。 1、施工废气 施工期废气主要为施工产生的无组织扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气以及沥青烟气。 ⑴施工扬尘 施工中因地面开挖，地表植被被破坏，因而大量粉尘逸散到周围环境中，同时，施工时运送物料的汽车运营期间也会引起扬尘污染。 施工扬尘产生的途径主要为： ①地面开挖造成扬尘； ②各种运输车辆行驶往来造成的地面扬尘。 ⑵施工机械尾气 场地内施工机械和运输车辆排放的废气主要污染物包括HC、CO、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为HC（己烷计）＜6.12g/m3、CO＜105g/m3、NO2＜1.65g/m3。施工过程中废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低架点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。 ⑶沥青烟 沥青烟主要来自沥青铺装过程，主要有THC（总烃）、酚类和B[a]P等有毒物质。摊铺时，沥青烟在130℃挥发形成烟，但当沥青由压路机压实并经10～20min自然冷却后，沥青混合料温度降至82℃以下，沥青烟将明显减弱，待沥青基本凝固，沥青烟也随即消失。 2、施工废水 ⑴车辆和机械冲洗废水 施工期车辆和机械需进行冲洗，会产生冲洗废水，为间歇式排放。本改建项目在施工场地设置专门的冲洗台，设置沉淀池对机修含油废水进行收集沉淀后，经回用于施工区域洒水降尘，不外排。 ⑵生活污水 施工高峰期作业人员约40人，用水量按每人每天35L/人·d计，则生活用水量约为1.4m3/d，生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水的产生量为1.12m3/d。主要污染物为NH3-N、SS、COD等。施工人员来自周边村民，道路沿线为小区、高校、商业和村庄，基础设施完善，施工人员生活依托周围公共设施，施工人员产生的少量盥洗类生活污水用于洒水抑尘。 3、施工噪声 在道路施工期间，作业机械类型较多，如桥梁修筑时使用到钻孔机、混凝土输送泵、吊、钢筋切割机、混凝土切缝机等；道路路面施工时有破路机、铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源及源强 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 最大声级（dB（A）） 1 平地机 5 90 2 冲击式钻井机 1 87 3 摊铺机 5 82 4 破路机 5 90 施工期噪声影响主要表现在施工道路交通噪声对附近居民的干扰，以及施工机械对附近居民的影响。其中施工期道路交通噪声的影响范围集中在城市道路两侧150m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所200m范围内。根据调查，项目沿线道路两侧以村镇、部分高校、小区住宅为主，为了保护200m范围内学校及居民正常生活和休息，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工期噪声对环境的影响，伴随着施工期完成，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物 ⑴废旧水泥路面 旧路面剥离会产生的的废弃水泥路面，废旧水泥路面的产生量为28661m3，运往当地的建筑垃圾填埋场。 ⑵施工人员生活垃圾 施工过程中，施工人员最多按40人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则施工期间产生的生活垃圾为20kg/d，本项目施工期工人员来自周边村民，生活垃圾收集后，由环卫部门定期运送至垃圾填埋场填埋。 主要固体废物产生量及处置措施见表5-2。 表5-2 建设期主要固体废物产生量及处置措施 固体废物名称 固废属性 产生量 处置量 处置措施 排放量 废旧水泥路面 一般工业固体废物 28661 28661 西安市建筑垃圾填埋场 0 生活垃圾 生活垃圾 20kg/d 20kg/d 统一纳入长安区垃圾清 运系统 0 ⑶土石方平衡 本改建项目实际挖方量为5611.3m3，实际填方量为5611.3m3，不外购土方，无弃方。工程沿线不设置永久弃土场。 表5-3 土石方平衡表（m3） 挖方 填方 外购土方 弃方 5611.3 5611.3 0 0 5、生态环境 本改建项目为旧路改造，不新增永久占地，主要为临时占地，本改建项目不设置取、弃土场，临时用地主要包括施工营地、施工便道，施工营地位于滈河桥西侧的荒地，施工便道设置在沿线人行道。 本项目施工对生态环境的影响主要表现为： ⑴临时材料堆场、裸露的地表经雨水冲刷产生水土流失。 ⑵桥梁桩基施工，扰动地表水，对水体生态环境造成影响。 二、营运期 1、废气 运营期大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车排放尾气中污染物的日均排放量可按下式估算： 其中：Qj-行驶汽车在一定车速下排放的j种污染物源强，mg/（s·m）； Ai-i型车预测年的小时交通量，按昼间车流量计算，辆/h；Eij—i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/辆·m。 按《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）的车辆排放因子推荐值，由本改建项目交通量、车型及设计车速，计算公路的排放源强见表5-4。 表5-4 车辆单车排放因子推荐值 mg/（辆·m） 平均车速（km/h） 50 60 70 80 90 100 小型车 CO 31.34 23.68 17.90 14.76 10.24 7.72 THC 8.14 6.70 6.06 5.30 4.66 4.02 NOx 1.77 2.37 2.96 3.71 3.30 3.99 中型车 CO 30.18 26.19 24.76 25.47 28.55 34.78 THC 15.21 12.42 11.02 10.10 9.42 9.10 NOx 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 5.25 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 THC 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOx 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 注：本改建项目应按车速60km/h的排放因子取值。 标准制定基本以国Ⅲ以前燃油标准为基础，近几年来，国家对汽车尾气污染排放的控制力度不断加大，污染物排放量较《公路建设项目环境影响评价规范》中污染物排放系数计算的污染物源强大为削减。国V燃油标准将于2018年1月1日起实施。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013），污染物从国III以前燃油到国V燃油CO削减了63.2%，NOx削减了76%。 2、废水 本改建项目运营期无废水产生。主要污染源为路面降水径流。污染物来源于车辆排气、有机物、重金属、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘，主要成分为固体物质、有机物、无机盐等。由于污染物浓度受降雨强度、车流量、灰尘沉降量和前期干旱时间等因素影响，因此具有一定程度的不确定性。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为运输车辆噪声。 道路营运期噪声污染主要来源于道路上行驶的汽车，其发动机、冷却系统、传动系统、鸣笛等均会产生噪声，其噪声源为非稳态源；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。根据建设单位设计资料，本改建项目全线设计车速为60km/h。本项目运营期运行车辆为大、中、小型车，各种车型在参考点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计算： 小型车： 中型车： 大型车： 式中：Vi—各车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上面的公式，计算得到本改建项目公路营运各期小、中、大型车单车平均辐射声级，预测结果见表5-5。 表5-5 营运各期各车型单车噪声排放源强 单位：dB（A） 车型 设计车速（km/h） 平均噪声级（dB） 小型 60 63.9 中型 68.6 大型 75.6 4、固体废物 本改建项目属城市道路，运营期产生的固体废物主要为道路清扫产生的垃圾，主要有过往车辆、行人产生的饮料瓶、废纸、烟蒂以及落叶等生活垃圾，垃圾随机分散产生，产生量较少。另外道路养护和维修过程中也将产生一定数量的筑路废料。 5、生态环境 本改建项目完成后，通过对临时用地恢复原貌，道路两侧绿化，不仅使临时占地范围内植被恢复，对防止水土流失有着积极有效的作用，而且对减少汽车扬尘、降低汽车噪声等有较好的效果。

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 少量 | 项目工程量少，施工时间短，污染物产生量小 |
|  |  | 施工机械 | CO、NO2、HC | 少量 |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO | 少量 | 少量 |
|  |  |  | NO2 | 少量 | 少量 |
| 废水 | 施工期 | 冲洗废水 | 泥沙、SS | 沉淀池处理后用于施工区域洒水降尘，不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | SS、COD、BOD、氨氮 | 1.12m3/d | 0 |
|  | 营运期 | 路面径流 | SS、石油类、COD | / | / |
| 固废 | 施工期 | 旧路路面清除 | 废旧水泥路面 | 28661m3 | 0 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 20kg/d | 0 |
|  | 营运期 | 道路垃圾 | 道路垃圾 | 少量 | 少量 |
| 噪声 | 施工期 | 主要为平地机、冲击式钻孔机、摊铺机和破路机等施工机械噪声，噪声源强在82~90dB（A）之间。 |
|  | 营运期 | 主要为车辆噪声。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本改建项目为旧路改造，位于城市建成区，沿线以城镇生态系统为主导，已无原生植被分布，目前无植被生长迹象，因此本工程施工中主要生态影响为施工临时占地、水土流失、土壤层破坏、桥梁桩基施工，扰动地表水，对水体生态环境造成影响但不会造成区域水生生态的严重破坏，本项目的大气污染物经处理后能达标排放，固废能妥善处理，不会产生二次污染，且都能很好地进行处理，故对整个区域生态环境影响不大。 |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析 按照本改建项目建设的特点，项目施工建设期间的主要环境污染因素来源于土石方挖填、施工机械、土建等环节。按污染种类分有噪声、废气、固体废物和废水。从环境污染影响程度分析，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响相对较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。 一、大气环境影响分析 本改建项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、机械废气及沥青烟。 1、施工扬尘 项目施工期间，驿站和公交停靠港湾建设过程中等过程势必会破坏原有地表结构形成裸露地表产生施工作业扬尘；建筑材料砂石等装卸、堆放、转运等均会产生堆场扬尘、车辆行驶扬尘；其扬尘量的大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切；本改建项目扬尘影响时段主要集中在土石方工程施工阶段，随着土方施工活动的结束，其扬尘产生源强将得到大幅度削减。主要污染源及其环境影响分析如下： ⑴施工作业扬尘 主要出现在路面破除、开挖土方及地表施工作业带清理阶段。项目施工期间地表原有附着物拆除和平整场地、基坑挖填土等施工会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，会对周围环境空气质量造成一定的影响。 ⑵车辆行驶扬尘 物料运输过程车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般项目施工场地内道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化、道路洒水等措施，则会在施工物料、土方运输过程造成路面沉积颗粒物的反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工场地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表7-1。 表7-1 不同车速和地面清洁程度汽车扬尘 单位：kg／辆·km 路表粉尘量 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 由表7-1可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。同时在施工期间车辆行驶路面实施洒水抑尘， 每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果表明实施洒水抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将扬尘污染距离缩小到20～50m范围。 因此，限速行驶及保持路面清洁，适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段，同时对出入工地车辆必须加强管理，在采取以上防扬尘措施的情况下，可有效降低扬尘对周围环境的影响。 2、施工机械废气 施工机械废气包括施工机械废气和运输车辆废气。施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 3、沥青烟 本改建项目城市道路路面采用沥青混凝土路面，路面铺设过程中会产生沥青烟气，本改建项目不设沥青拌合站，主要产生于路面铺设过程中。沥青烟气中主要的有毒有害物质是THC、酚和3，4－苯并芘。据有关资料，在风速介于2～3m/s之间时，沥青铺浇路面时所排放的烟气污染物影响距离约为下风向100m左右，因此，拟建道路路沥青混凝土摊铺过程中对区域环境产生的影响不大。 4、扬尘污染防治措施 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本改建项目应严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020 年）》（修订版）、《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）》（修订版）中的相关规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 ①合理规划施工期，尽量避开雨季。施工现场地必须进行硬化处理。规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 ②施工场地周边设置围挡，以减少起尘量。根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水。 ③施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。全面落实建筑施工“六个100%管理”。 ④易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业；渣土车密闭运输。 ⑤施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 ⑥施工过程中受环境空气污染影响最严重的是施工人员。施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。 ⑦运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的学校、医院等路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 综上，项目施工期的扬尘将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，采用经常洒水抑尘、运输筑路材料的车辆加盖棚布、料场远离居民点并掩盖等措施，可有效控制其不利影响。 二、水环境影响分析 1、桥梁施工对地表水环境的影响 ⑴桥梁下部结构作业对水环境的影响 本次工程钻孔灌注桩施工方法为：施工准备→泥浆制备→钢护筒定位下沉→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工中泥浆反复循环利用，在桩位埋设护筒，在河道保护区外，工程占地范围内设泥浆池、沉淀池，钻渣泥浆通过管道流入沉淀池沉降，分离出的泥浆循环利用，钻渣置于沉淀池固化处理后运至分离式路基间空地回填。 a、钻孔准备阶段 桥墩采取围堰施工，在采用钢套箱围堰工艺时，当将钢套箱插到稳定深度与设计深度时（其深度据河床土质而定，一般为3～9m），会对河底产生扰动，使局部水域的混浊度提高，但围堰工序完成后，这种影响亦不复存在。 b、钻孔 钻孔泥浆由水、黏土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量约为孔中泥浆量的0.1%～0.4%；羧基纤维素、掺入量普遍在0.1%以下）制成。在钻孔时，为了回收泥浆和减少环境污染，设置泥浆沉淀池。 钻机设在围堰上的工作平台，钻孔仅限制在孔口护筒内进行，不与围堰外的河水发生关系。钻进过程中假如遇有钻孔漏浆时，应采取增加护筒沉埋度适当减小水头高度或采取加稠护筒泥浆等措施，施工过程中应注意应急措施，漏浆将会对局部水域水质产生影响，使局部水域的混浊度与pH值升高而影响水质。 c、清孔 钻孔达到要求深度和满足质量要求后，应立即进行清孔。所清的钻渣均不得倾入河水中。假如清孔的钻渣有泄漏现象发生，也是限制在钢板桩围堰内不会对流动的河水产生污染。 工程占地范围内设泥浆池、沉淀池，钻渣泥浆通过管道流入沉淀池沉降，分离出的泥浆循环利用，钻渣置于沉淀池固化处理。 d、吊放钢筋骨架 将符合工程质量要求的整体制作或分节制作的钢筋骨架，用机械设备吊放进已经清孔的钻孔内。此道工序也是限制在钻孔内进行，而钻孔又限制在围堰内，因此，对河水水质不会产生负面影响。 e、灌注水下混凝土 将符合设计配合比要求的混凝土拌和物，通过刚性导管进行灌注。在灌注过程中，应将井孔内溢出的泥浆引流至岸上处理，防止污染环境与河流水质。 在灌注水下混凝土的过程中，可能会有少量混凝土浆漏出，但仅限制在围堰之内，对河水水质产生污染的可能性不大。 据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游100m～200m范围外SS增量一般不超过50mg/L，对下游100m～200m范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。 综上所述，桥梁下部结构施工期，主要工序是在围堰内进行的，对桥墩所在地表水体影响有限，根据对拟建道路沿线水体功能调查，跨水域桥梁上下游评价范围内无饮用水取水口，各水体功能主要以工业、农业用水为主。因此桥梁施工不会对沿线居民饮用水造成影响。 ⑵桥梁上部结构作业对水体的影响 桥梁的上部施工方法以预制装配为主，在表面铺建过程中，会有部分建筑垃圾和粉尘不可避免地掉入沿线水体，造成水质污染，因此需要采取一定的保护措施，对施工人员进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，建筑垃圾要集中堆放并送至制定地点，从而最大限度地减少对河流水质造成的污染。 综上，在桥梁施工过程中一定要加强对桥梁施工泥浆、废水、废料的收集与管理，杜绝任意排放，使桥梁施工对河道水质的影响降低到最低程度。桥梁施工对河道水质的影响是短期的，施工完成后，影响随之消失。 2、建筑材料运输与堆放对水环境的影响分析 筑路材料的运输等，均会产生扬尘。这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，尤其是靠路较近时将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。在临河路段施工时，施工泥土被雨水冲入河流或路面因没有及时压实被雨水冲入河流，会引起河水悬浮物偏高和沥青质污染。 因此，建筑材料堆放场地周边应无汇入支流的空旷地，堆放期间应加盖篷布，减少扬尘。同时应该注意对路基及时压实，避免冲蚀；路面施工时应防止雨水冲刷，避免将沥青废渣冲入谲河和滈河。 3、工程废渣对水环境的影响分析 道路工程施工废渣主要包括路基工程以及施工作业过程产生的废弃沥青渣。前者如果不及时挡护处理，经雨水冲刷进入水体将造成严重水土流失，使地表水中悬浮物（SS）浓度明显增加，故应按措施要求严格防治。沥青渣内含有多种致癌物质和强致癌物质苯荓[a]芘，如处理不当，则可能造成对水体质量的污染。废弃沥青主要由摊铺违反作业规定造成返工等环节形成，可通过加强管理、按市政道路路面施工的要求来避免。 4、施工期车辆和机械冲洗废水对水环境的影响分析 施工期车辆和机械需冲洗会产生冲洗废水，为间歇式排放。本改建项目在施工场地设置专门的冲洗台，设置沉淀池对机修含油废水进行收集沉淀后，经回用于施工区域洒水降尘，不外排。 5、施工人员生活污水对水体的影响 本改建项目位于长安区城市建成区，施工人员不设置施工营地，皆在当地居住，施工期间不在施工场地食宿。施工人员产生的生活污水均依托当地现有的生活设施。通过以上措施可有效控制废水外排对地表水体的污染，对环境影响小。 三、声环境影响分析 ⑴施工期不同施工阶段噪声源分析 本工程施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声，道路本身建设规模较大，投入的施工机械繁杂，运输车辆众多，这些施工活动将对项目沿线地区的声环境造成较大干扰。 路面施工采用机械化施工方案，为保证路面各结构层具有足够的强度和稳定性， 路面自上而下采用砂砾、碎石、乳化沥青、粗粒式沥青混凝土、粘层沥青、中粒式沥青混凝土进行分层压实，半幅路面全宽一次摊铺完成。 ⑵噪声源强及预测结果 施工期主要噪声源见表7-2。 表7-2 施工期主要噪声源及源强 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 最大声级 1 平地机 5 90 2 冲击式钻井机 1 87 3 摊铺机 5 82 4 破路机 5 90 由表7-2可见，各设备噪声源强在82~90dB（A）之间，由于道路施工期各种施工机械一般为露天作业，没有隔声和消声措施，因此噪声传播较远，影响范围较大。 通过噪声衰减公式，估算出主要施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，见表7-3。 表7-3 主要施工机械声级随距离衰减情况 单位：dB（A） 机械类型 距离（m） 标准值 达标距离（m） 10 20 40 60 80 100 150 昼 夜 昼 夜 平地机 84 78 72 68.4 66 64 60.5 70 55 50 / 摊铺机 81 75 69 65.4 63 61 57.5 35 / 破路机 84 78 72 68.4 66 64 60.5 50 / 由表7-3可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围昼间在35-50m之间，夜间不施工。因此在此范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 ⑶施工噪声控制措施 根据现场勘查，项目道路沿线50m范围内存在村庄等环境敏感目标，本次评价对施工噪声提出以下控制措施: （i）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ①根据施工场地周围现状，环评建议施工单位应将位置相对固定的机械设备安置在项目建设用地的中部，并搭建临时封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障，采取隔声或基础减振等降噪措施，尽量减轻施工噪声周围声环境的影响。 ②选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 ③施工设备选型上尽量选用低噪声设备，承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 （ii）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （iii）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内， 同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （iv）根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22:00~06:00），避免扰民。因工艺要求必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 （v）施工期间运输建筑材料的车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间歇运行。运输车辆应做到限速禁鸣，尽可能降低车辆噪声对运输路线沿线声环境的影响。 （vi）施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束。 四、固体废物环境影响分析 1、旧路面剥离产生的固废 根据建设情况可知，旧路清表产生的水泥废渣总量为28661m3。为了降低和消除旧路清表产生的废旧水泥对环境的影响，及时运往西安市建筑垃圾填埋场。 2、施工期生活垃圾 本改建项目施工人员皆在当地居住，施工期间不在施工场地食宿。整个施工期仅有少量生活垃圾产生，垃圾组成主要为纸屑、包装袋等，产生量为20kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，统一纳入长安区垃圾清运系统。 3、固体废物防治措施 ⑴施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不扬散。 ⑵实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 ⑶对旧路清表产生的废旧水泥等应运送至西安市建筑垃圾填埋场。 ⑷靠河一侧施工应设置临时遮挡措施，对运输散料车辆必须严加管理，采取用加盖蓬布或加水防护措施，严禁洒落，并安排专门人员对此段道路进行管理，及时排除因运输车辆造成的环境问题。 五、生态环境影响分析 1、对陆生植物的影响 本改建项目为旧路改造，项目位于城市建成区，项目沿线植被以人工植物为主，植被类型主要有小麦和玉米、杨树、柳树等落叶阔叶林。该道路改建不会改变沿线地区植被结构。项目正常运营状况下，运营期对道路两侧植物产生的影响主要为灰尘蒙蔽叶面影响光合作用，但不会导致植物的死亡，影响较小，可利用自然降水清洗叶面。 本工程桥梁施工将对跨越河道现状河堤草本植物产生一定破坏，施工机械的活动、材料的堆放、临时营地都将会破坏原有的地表植被，使区域内地表裸露增加，环境稳定性下降，对风力、水力作用敏感，易造成风力扬尘和水土流失。施工过程中，尽可能减少临时占地面积，不得随意扩大施工活动区域；对于施工场地、临时堆场等临时占地区域，尽量选择生态环境较为简单的区域，在施工结束后则必须尽最大可能及时恢复。 根据现场调查，本工程沿线未发现国家或省级重点保护植物，也不涉及古树名木，因此工程的建设对珍稀保护植物及古树名木无影响。 2、对动物的影响 工程沿线人为活动较为频繁，无珍稀保护动物。工程受影响的常见动物为该区域内的两栖类、爬行类和鱼类，对其的影响除了噪声驱赶外，还有桥梁桩基占地可能占用其少量生境，这种影响是有限的，工程施工期间应加以保护，减少工程施工对其产生的影响。 涉及到的鸟类主要有陆禽类和涉水禽类，涉水禽类常在水体中或者水体附近活动， 施工行为对这些河流中活动的鸟类有直接扰动作用，但项目区域鸟类均为常见种，工程建设过程中会自动迁移至周边相似生境中。工程施工对陆禽的影响主要体现在噪声驱赶以及占用生境等，本项目沿线绝大部分已开发，区域内陆禽大多高度适应人类干扰，常见于人工生境中，可找到的相同或类似生境较多。 3、对水域生态影响分析 根据项目设计方案，在涉水桥梁施工过程中，桥梁桩基施工作业不可避免地产生底泥和水体扰动，导致局部水体悬浮物过高，进而影响水域生态环境。 ①对浮游生物的影响分析 浮游生物的时空分布、数量变化与水体透明度密切相关，桩基施工过程产生的悬浮物随着水体流场的变化而扩散，会形成一定范围的悬浮物高浓度区，导致局部水体透明度下降，进而影响浮游生物的生长。 在桥梁桩基的施工过程中，施工点附近一定范围内悬浮物浓度会显著升高。且随着施工期结束，影响随之消减。因此，项目建设对河流的浮游生物只是局部和暂时的。 ②对底栖生物的影响分析 由于底栖生物活动能力低，其生存环境受环境变化的影响较为明显，最直接的影响是桥梁桩基占用了部分河底面积，导致底栖生物栖息面积减少，其次是桩基施工导致附近底泥冲刷，改变局部水文条件，从而减少了底栖生物活动面积。 桥梁桩基占项目区河底段面积比例很小，局部底泥冲刷而产生的影响在施工结束后，随着底泥的逐渐稳定，周围的底栖生物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有缓慢回升。因此，项目施工期对底栖生物的影响相对较小，等施工期结束后，影响将会进一步降低。 4、生态保护措施 ⑴施工过程中，拟定施工方案应尽量避免减少近河土地的占用，并注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。 ⑵在工程建设施工过程中，须加强施工队伍组织和管理，应明确施工范围和行动路线，不得随意扩大施工活动区域，进行文明施工，不强砍林灌草丛和乱毁果树作物，降低植被损害。 ⑶合理安排工程用地，节约土地资源，合理设计、尽量缩小用地规模。 ⑷工程沿线虽未发现受国家和地方保护的野生动物，但也必须加强施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。施工期间遇到常见的野生动物，应进行避让或保护性驱赶，严禁施工人员对区域一般野生动物捕杀。 ⑸本工程跨越水体，桥梁，应加大水生生物保护力度。 ①桥梁桩基施工时做好钻渣泥浆的处理，禁止将含泥沙、油污、生活污水、垃圾、废弃物排入水域，有毒有害、油料等化学品应远离岸边储存并采取防渗防漏的措施，防止污染水体水质，从而影响水生生物的生境。 ②优化施工方案，合理安排施工工期，制定科学合理的施工计划，尽量缩短打桩作业的时间，将高强度的施工作业尽可能安排在生物量低的冬季。 ③加强施工人员的环境保护教育，严禁施工人员利用水上作业捕杀鱼类。 ④选用低噪声施工机械设备，合理安排，缩短施工时间，减少施工噪声振动对附近水域水生生物正常生理活动的影响。 5、临时设施区生态恢复措施 施工过程中，开挖土石方、临时堆料及其它临时土石方堆置均需集中堆置，且控制在征地范围内；堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。对堆置地应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟、定期洒水等防护措施，以减少植被损坏和水土流失。 施工初期，清理的表土应设固定区域就近堆放保存，待施工完毕，将保存的表土回用可恢复区域。 本项目桥梁施工产生的钻渣淤泥不允许填埋处理，需对其进行清运。 六、水土流失影响分析 本改建项目在建设施工过程中，土石方的开挖一方面损坏了原有的地表植被，形成裸露地面，更加剧了水土流失的可能性，另一方面开挖后临时弃土弃渣遇大风等天气易造成水土流失，但这些都是暂时的，随着项目的建成和绿化措施的实施，水土流失将随之得到有效地控制。 建设单位应采取以下防治水土流失的措施： ⑴做好挖填土方的合理调配工作，及时做好挡护，避免在降雨期间挖填土方，以防止雨水冲刷造成的水土流失。 ⑵合理安排施工季节，避开不利季节施工，在暴雨多发的6～9月尽量减少土石方的开挖。 ⑶对裸露地表应及时苫盖、砾石铺压等防护措施，防止雨水对地表的直接冲刷；对临时施工道路应采取洒水等措施，减少风蚀危害，在施工场地的周边应修建临时排水设施。 （4）施工期结束后及时进行植被恢复，在项目沿线进行绿化。 七、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别判定，本改建项目为市政道路工程建筑，属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不用开展土壤环境影响评价工作。 本改建项目施工期产生的污染物简单，生产废水不外排，生活废水依托周围公共设施；施工期生活垃圾集中处置。通过采取以上各种污染控制措施，本改建项目的建设及后期运营对区域土壤环境影响较小。 根据《土壤污染防治行动计划》又被称为“土十条”，要加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。本环评提出以下要求： ①各类污染物严格按照环评要求处理处置； ②禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成地表土壤环境的污染。 八、对交通运输及居民出行的影响 本改建项目为旧路改造，施工期会暂时影响沿线及当地交通组织，增加其他道路的交通运输负担，导致原有道路车流的动态变化，将给沿线的车辆运输和居民的出行、工作、生活带来一定的不利影响，同时由于道路的建设，施工车辆增多，不可避免会对居民的出行安全带来一定的隐患。 为减小工程建设对沿线车辆运输和居民出行的影响，工程施工除必须满足设计和规范要求外，做好交通组织管理方案，在路段交叉口设置指示牌，提示交通车辆及居民绕路通行，同时加强施工管理等措施，避免施工期出现安全问题。 采取以上措施后，工程建设对沿线车辆运输和居民出行的影响较小。 营运期环境影响分析 一、环境空气影响分析 一般来讲，敏感点受汽车尾气中的CO、NOX污染的程度与汽车尾气排放量、气象条件有关，同时还与敏感点同路之间水平距离有较大关系，即交通量越大，污染物排放量越大；相对距离路越近，污染物浓度越高；风速越小，越不利于扩散，污染物浓度越高；敏感建筑处在道路下风向时，其影响程度越大。 道路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个道路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至道路两侧一定距离的敏感点处的CO、NOX浓度较低，一般在道路两侧20m处均可达到环境空气质量二级标准浓度，汽车尾气对路侧敏感点的影响很小，因此本改建项目运营期汽车尾气CO、NOX对沿线敏感点的环境空气质量影响较小。 二、地表水环境影响分析 本改建项目建设内容中附属建筑工程共包括两处三级驿站（含有公共卫生间），本改建项目只涉及驿站建设，驿站废水处理后进入市政管网最终排入西安市长安区常宁污水处理厂，本改建项目不包括驿站的后期运营，故本改建项目运营期水环境影响主要来自于降水过程造成的道路路面径流。 道路路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，所含污染物与车辆运输及周围环境状况有关，污染物来源于车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘，主要成分为固体物质、有机物、无机盐等。影响路面径流污染强度的因素很多，主要有降雨量、降雨间隔时间、路面污染物沉降量（与运输货物种类及数量有关）等。道路路面雨水径流的特点是随降雨间歇性排放，本改建项目道路采用雨污分流的城市排水系统，周边汇水范围的雨水径流均通过道路下方设置的雨水管道收集分别就近排入水体，对水体造成一定污染，但可以通过采取加强交通管理，保持路面清洁的措施减缓对地表水环境的影响，使地表清洁、卫生状况良好，则随雨水径流带入水体的污染物将大大降低。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本改建项目属于“T城市交通设施 138、城市道路”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 四、声环境影响分析 本改建项目营运期噪声主要为机动车辆行驶噪声等，车辆噪声源强约为70~85dB（A）。根据现场勘查，本改建项目道路工程西部大道~潏河桥段已完成白改黑罩面，其他工程尚未开始建设，现场踏勘时，子午大道已正常通车。本改建项目道路工程为：子午大道（潏河桥～西部大道段）仅进行白改黑加铺或沥青路面加铺，道路断面不作任何调整。机动车道横坡为1.5%，非机动车道横坡为1.5%，人行道横坡为2%。子午大道（滈河桥~环山路段）现状道路进行“白改黑”罩面，车道划分由“双向4车道”改为“双向6车道”，在两侧现状林带内各设置4m骑行、步行绿道。车行道设朝向外侧1.5%横坡。道路工程完成后，道路近期（2020年）车辆通行量与现状车辆通行量相差不大，通行车辆距离敏感点的距离与现状基本一致，根据陕西众信环境检测技术有限公司对道路沿线200m范围内的声环境敏感点进行监测，报告编号为SZETC（检）字[2020]第08008号，监测时间为2020年8月6日、2020年8月8日。噪声监测结果见表7-4。 表7-4 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB（A）] 监测点位 测量值 GB3096-2008相关标准 2020年8月6日 2020年8月8日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#西安华苑小区 56 48 58 46 60 50 2#长安区第二小学 58 49 56 47 60 50 3#三星丽座 58 46 59 46 60 50 4#智慧城一期 59 49 58 46 60 50 5#春天花园 57 45 57 47 70 55 6#智慧城五期 56 46 57 48 70 55 7#西安邮电大学 58 48 58 47 60 50 8#西安铁一中湖滨学校 57 46 56 47 60 50 9#上北良村 59 47 58 48 60 50 10#黄良村 56 45 58 47 60 50 11#长安十中 57 48 57 45 60 50 12#西安联合学院 58 47 56 46 60 50 13#葛村 57 49 59 47 60 50 14#张村 58 49 58 48 60 50 根据现状监测，近期（2020年）春天花园和智慧城五期昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准值，其他声环境敏感点昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 本改建项目中期（2030年）和远期（2040年）营运期噪声按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐预测模式。预测时需将各种车辆按其噪声大小分为大型车、中型车、小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级叠加得到总声级。 1、预测模式 ⑴第i类车等效声级的预测模式 式中：Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； （L0E）i—第i类车速度为Vi、水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均行驶速度； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度； ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A）。 ⑵观测点处交通噪声等效声级预测模式 n种车型在观测点处的等效声级计算式为： ⑶环境噪声预测模式 式中：（LAeq）环——预测点的环境噪声值，dB（A）； （LAeq）交——预测点的交通噪声值，dB（A）； （LAeq）背——预测点的背景噪声值，dB（A）； 2、预测参数的确定 ⑴车速（Vi） 道路上的车辆可认为是匀速行驶，根据项目技术指标，确定本改建项目大、中、小三种车型的平均行车速度见表7-5。 ⑵单车辐射声级（LoEi） 车辆辐射噪声级（源强）与车速、车辆类型有关，呈现一定的函数关系，车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 表7-5 各类型车的平均辐射声级 车型 平均辐射声级L0，dB（A） 备注 小型 Lo小=12.6＋34.73lgVS+△L纵坡 Vs小型车平均行驶速度 中型 Lo中=8.8＋40.48lgVM+△L纵坡 Vm中型车平均行驶速度 大型 Lo大=22.0＋36.32lgVL+△L路面 VL大型车平均行驶速度 注：辐射声级计算公式来源于《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录C，各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级计算公式。 ⑶小时车流量（Ni） 由工程交通量计算，本改建项目昼间16h交通量占日交通量的90%，夜间8h交通量占日交通量的10%。 ⑷修正量（∆L） ∆L=∆L1−∆L2+∆L3 ∆L1=∆L坡度+∆L路面 ∆L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：ΔL1——线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 ①线路因素引起的修正量（ΔL1） a、纵坡修正量（ΔL坡度） 大型车：ΔL坡度=98×βdB（A） 中型车：ΔL坡度=73×βdB（A） 小型车：ΔL坡度=50×βdB（A） 式中：β—公路纵坡坡度，%。 路面修正量（∆L路面） 不同路面的噪声修正量见表7-6。 表7-6 常见路面噪声级修正量 单位：dB（A） 速度（km/h） 路面类型 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 水泥混凝土 1.0 1.5 2.0 ②声波传播途径中引起的衰减量（∆L2） 地面效应衰减（Agr） A=4.8-（2hm/r）[17+300/r] 式中：r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图5.2.4－1进行计算，hm=F/r； F——面积，m2；r，m； Agr负值时，取“0”代替。 图7-1 估计平均高度hm的方法 b.障碍物衰减量（Abar） 声影区产生的衰减量估算： 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-2计算δ，δ=a+b-c。再由图7-3查出Abar。 图7-2 声程差δ计算示意图 （b）农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7-4和表7-3取值。 图 7-3 农村房屋降噪量估算示意图 表 7-7 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0 Abar 备注 40%～60% 3dB（A） 村庄第一排住宅取值 70%～90% 5dB（A） 以后每增加一排房屋 1.5dB（A） 最大衰减量≤10dB（A） 3、敏感点噪声预测与评价 本改建项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），道路两侧距红线 35m以内区域执行4a类标准，35m以外执行2类标准。 本报告对敏感点的预测分析以敏感目标所受的噪声贡献值与敏感点背景噪声值叠加后的预测值作为评价量，预测结果见表7-8。 表7-8 沿线敏感点预测结果一览表 单位：dB（A） 名称 首排距红线/中心线距离（m） 房路高差（m） 评价标准 昼/夜 背景值 中期 远期 交通噪声 预测值 超标量 交通噪声 预测值 超标量 西安华苑小区 路东/40 0 2类 昼 58 58 59 0 60 61 1 2类 夜 48 48 49 0 50 51 1 三星丽座 路东/95 0 2类 昼 59 56 57 0 59 60 0 2类 夜 46 46 47 0 49 50 0 智慧城一期 路东/40 0 2类 昼 59 58 59 0 60 61 1 2类 夜 49 48 49 0 50 51 1 春天花园 路东/30 0 4a类 昼 57 61 63 0 61 62 0 4a类 夜 47 50 53 0 54 55 0 智慧城五期 路东/30 0 4a类 昼 57 61 63 0 61 62 0 4a类 夜 48 50 53 0 54 55 0 长安区第二小学 路西/90 0 2类 昼 58 57 58 0 59 60 0 2类 夜 49 47 48 0 49 50 0 西安邮电大学 路东、西/60 0 2类 昼 58 57 58 0 56 60 0 2类 夜 48 47 48 0 49 50 0 西安铁一中湖滨小学 路西/70 0 2类 昼 57 57 58 0 59 60 0 2类 夜 47 47 48 0 49 50 0 上北良村 路西/50 0 2类 昼 59 57 58 0 59 60 0 2类 夜 48 47 48 0 49 50 0 黄良村 路西/50 0 2类 昼 58 57 58 0 59 60 0 2类 夜 47 47 48 0 49 50 0 长安十中 路西/70 0 2类 昼 57 57 58 0 59 60 0 2类 夜 48 47 48 0 49 50 0 西安联合学校 路东/90 0 2类 昼 58 57 58 0 59 60 0 2类 夜 47 47 48 0 49 50 0 葛村 路东/50 0 2类 昼 59 57 58 0 59 60 0 2类 夜 49 47 48 0 49 50 0 张村 路西/50 0 2类 昼 58 57 58 0 59 60 0 2类 夜 49 47 48 0 49 50 0 根据噪声敏感点预测结果，对沿线环境敏感点在运营近、中、远期的具体评价如下：项目运营近期（2020年），2类区敏感点昼间噪声监测值在56dB（A）～59dB（A）之间，夜间现状值在45dB（A）～49dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声监测值在56dB（A）～57dB（A）之间，夜间噪声监测值在45dB（A）～48dB（A）之间；运营中期（2030 年），2类区敏感点昼间噪声预测值在57dB（A）～59dB（A）之间，夜间预测值在47dB（A）～49dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声预测值在63dB（A）之间，夜间噪声预测值在53dB（A）之间；运营远期（2040年），2类区敏感点昼间噪声预测值在60dB（A）～61dB（A）之间，夜间预测值在50dB（A）～51dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声预测值在62dB（A）之间，夜间噪声预测值在55dB（A）之间；根据运营期噪声预测结果，本改建项目近期、中期运营期昼、夜间均不超标，远期除西安华苑小区和智慧城一期昼夜间预测值超标。其他敏感点均不超标，远期昼夜间预测值超标范围为0～1dB（A）。 根据交通流量、敏感点规模及路线与敏感点关系，本次评价选取西部大道~潏河桥段、滈河桥~环山路段运营期不同评价阶段的交通噪声等值线图，详见图7-4～7-11。 图7-4 西部大道~潏河桥段2030年昼间声环境预测等值线图 图7-5 西部大道~潏河桥段2030年夜间声环境预测等值线图 图7-6 西部大道~潏河桥段2040年昼间声环境预测等值线图 图7-7 西部大道~潏河桥段2040年夜间声环境预测等值线图 图7-8 滈河桥~环山路段2030年昼间声环境预测等值线图 图7-9 滈河桥~环山路段2030年夜间声环境预测等值线图 图7-10 滈河桥~环山路段2040年昼间声环境预测等值线图 图7-11 滈河桥~环山路段2040年夜间声环境预测等值线图 为降低项目运行对附近敏感点的噪声影响，环评提出以下要求： ⑴公路管理部门应加强公路管理，限制性能过差的车辆进入公路，减少交通噪声。 ⑵对路面勤于养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 ⑶加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大，环境较敏感的村子附近设置限速标志，禁鸣标志，以减少交通事故和噪声扰民。 ⑷加强拟建工程沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 ⑸对大型车辆限速30km/h，以降低交通噪声的影响。 工程降噪措施： 交通噪声治理以“现状达标不超标，现状超标不恶化”为原则，对于道路交通噪声超标问题，可采取的防治对策和措施有：声屏障、建筑物设置吸隔声设施（隔声窗）、调整建筑物使用功能、搬迁、栽植绿化林带等。这些措施的适用性、利弊及防治效果见表7-9。 表 7-9 常用降噪措施一览表 防治措施 优点 缺点 防治效果 实施费用 调整线位 远离噪声污染源，效果最好 在工程许可条件下才能使用 避开敏感目标 — 声屏障 节约土地、简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在公路建设中实施 距离公路中心线 70m以内的敏感点防噪效果好，造价较高；影响行车安 全。 声屏障设计应由专业环保设计和结构设计单位承担，且首先应做好声屏障声学设计，即合理设计声屏障位置、高度长度、插入损失值、声学材料等。一般可降低噪5～15dB 1400～3500元/、延米（根据声学材料区别） 修建围墙 简单、实用、可行、有效、一次性投资小、易在公路建设中实施 降噪效果较差 降噪效果较差 可降低噪声2～5dB 500～1000/延米 环保搬迁 具有可永久性“解 决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著 考虑重新征用土地进行 开发建设，综合投资大，同时实施搬迁也会产生新的环境问题 可彻底解决噪声扰民问题 按10万元/户计 隔声窗 可用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物 需解决通风问题 根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低 11～15dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗可多降低10dB左右，可大大减轻交通噪声对村庄的干扰 500～1000元 /m2 栽植绿化降噪林带 防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能对人的心理作用良好 占地较多，道路建设部门要面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高 与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带10m时可降噪 1dB，加宽林带宽度最多可降低噪声10dB 150元/m2（只包括苗木购置费和养护费用） 低噪声路面 经济合理、保持环境原有风貌、行车安全行车舒适 耐久性差、空隙易堵塞造 成减噪效果降低 可降低噪声2～5dB 约300万元 /km（与非减噪路面造价基本相同） 针对本改建项目的具体建设情况和环境特点，本评价提出以下声环境保护原则： 根据预测结果，共有2处敏感点超标，均为昼、夜间超标。其中西安华苑小区和智慧城一期最大超标量为1dB（A），超标量小，仅设置减速及禁鸣设施。 五、固体废物影响分析 本改建项目属城市道路项目，运营期产生的固废主要为道路清扫产生的垃圾，主要有过往车辆、行人产生的饮料瓶、废纸、烟蒂以及落叶等生活垃圾，垃圾随机分散产生，产生量较少，由环卫部门定期清运。另外道路养护和维修过程中也将产生一定数量的筑路废料，评价要求维修后将剩余和废弃材料统一收集，运往西安市建筑垃圾填埋场处理。对环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别判定，本改建项目为市政道路工程建筑，属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不用开展土壤环境影响评价工作。 七、环境管理与监测计划 ⑴施工期的环境管理要求 ①施工期环境管理计划。 为了减少施工对环境的影响，本改建项目施工期应进行环境监管。环境监管清单见表7-10。 表7-10 施工期环境管理计划 序号 监管项目 监管内容 监管要求 ①施工场地必须进行硬化处理，有条件的采取砼地坪。 ②石灰、粉煤灰等路用粉状材料散装运输时，应采取遮盖。 ③施工场地周边设置围挡，以减少起尘量。根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水。 ④加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；建筑材料露天堆放地点尽量远离居民，并采取洒水措施，减少扬尘产生。 ⑤施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 ⑥施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 ⑦运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的学校、医院等路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/10 78-2017） 1 施工扬尘 2 施工废水 ①砂石料、车辆和设备冲洗废水经沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排。 ②本改建项目施工人员生活依托当地现有的生活设施。 废水零排放 ①建设单位施工过程中采用的机械设备应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ③施工期间通过加强管理，合理安排施工时间进行施工作业 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523 -2011） 3 施工噪声 施工固体废物 ①旧路面剥离产生的的废弃水泥路面运往当地的建筑垃圾填埋场，严禁随意丢弃。 ②施工生活垃圾收集后，由环卫部门定期运送至垃圾填埋场填埋。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定 4 5 生态环境 ①减少对原地表和植被的破坏，合理利用地表剥离表土； ②设置围挡、覆盖等临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动； ③对用于后期绿化覆土的表土进行简单围挡、覆盖防尘网等措施； ④对施工区域设置沉淀池等措施减少水土流失； ⑤后期的植物种植要尽量选用适合当地的品种，并考区域虑绿化、美化效果； ⑥在邻近生态敏感区段施工时，应设置临时警示牌，确定施工范围及施工方案，施工现场等要设置围栏。 水土流失治理率>95% ②污染物排放清单及污染物排放管理要求 本改建项目施工期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表7-11。 表7-11 施工期污染物排放清单 环境要素 排放源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 废气 开挖场地临时堆场 扬尘 — 原料堆场采取篷布遮盖及定期洒水降尘；施工场地进行硬化；施工工地设置密闭围挡；土方作业采取湿法作业；渣土车密闭运输 — 施工机械 HC、CO、NO2 — — — 沥青铺装 THC（总烃）、酚类和B[a]P — — — 废水 施工生产区 砂石料、车辆和设备冲洗废水 — 经沉淀池处理后用于洒水降尘 0 生活污水 1.12m3/d 依托当地现有的生活设施 1.12m3/d 噪声 施工机械 连续等效A声级 82～90 dB（A） ①合理确定施工场界、布置施工场地；②合理安排施工时间；③加强施工管理 55～70 dB（A） 固体废物 施工区域 废旧水泥渣 28661m3 运往当地的建筑垃圾填埋场 0 生活垃圾 20kg/d 统一纳入长安区生活垃圾清运系统 0 土石方 无弃方 — — ⑵运营期的环境管理要求营运期环境管理计划 ①基本要求 a制定和实施各项环境监督管理计划； b建立声环境影响监测的数据档案，并定期与当地环境保护行政主管部门进行数据沟通； c经常检查环保治理设施的运行情况，及时处理出现的问题； d协调配合上级环保主管部门进行的环境调查等活动； e本改建项目绿化工程、环保工程等必须与本改建项目道路工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②污染物排放清单及污染物排放管理要求 工程运营期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表7-12。 表 7-12 运营期污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别 治理项目 污染源位置 污染防治措施环保措施 管理要求 废气 汽车尾气 沿线 道路绿化 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度监控限值 噪声 交通噪声 沿线 限速、禁鸣标志 《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类、4a类标准 沿线 低噪声路面 固废 生活垃圾 沿线 环卫部门定期清运 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定 筑路垃圾 沿线 统一收集，运往西安市建筑垃圾填埋场处理 ⑶日常环境管理要求 ①环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位已建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，设环保专职管理人员1～2人。 ②环境管理职责 a认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 b拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 c组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 d确保危险废物等能够按照国家规范处置。 e执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 f建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 g明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识， 提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ③环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： a环保投资必须落实，专款专用； b应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； c本改建项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 ⑷环境监测计划 为建立本改建项目对环境影响情况的档案，应对周围环境的影响进行监测或调查。监测内容见表7-13。 表7-13 环境监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测 频次 实施机构 负责机构 施工期 西安华苑小区、长安区第二小学、三星丽座、智慧城一期、春天花园、智慧城五期、西安邮电大学、西安铁一中湖滨学校、上北良村、黄良村、长安十中、西安联合学院、葛村、张村 TSP 4次/年 委托有资质的环境监测机构 西安市常宁开发建设有限公司 西安华苑小区、长安区第二小学、三星丽座、智慧城一期、春天花园、智慧城五期、西安邮电大学、西安铁一中湖滨学校、上北良村、黄良村、长安十中、西安联合学院、葛村、张村 施工噪声 4次/年 营运期（近期） 西安华苑小区、长安区第二小学、三星丽座、智慧城一期、春天花园、智慧城五期、西安邮电大学、西安铁一中湖滨学校、上北良村、黄良村、长安十中、西安联合学院、葛村、张村 交通噪声 2次/年 营运期（中期） 交通噪声 2次/年 营运期（远期） 交通噪声 2次/年 八、环保投资 本改建项目环保投资见表7-14。 表7-14 项目环保投资 实施 时段 类别 污染源或污染物 污染防治措施或设施 建设 费用 运行维 护费用 其他 费用 项目施工期 废气 施工扬尘、机械废气等 定期洒水、建围拦、封闭运输等 50 — — 废水 施工废水 沉淀池 20 — — 噪声 75～90dB（A） 采用低噪声机械设备等 50 — — 固体废物 建筑垃圾 运至西安市建筑垃圾填埋场 20 — — 生态 — 控制水土流失 100 — — 项目运营期 噪声 交通噪声 限速、禁鸣等标志 80 5 — 低噪声路面 纳入工程投资 绿化7740m2 196.4 20 — 环境 管理 设置环保人员；建立环境管理制度 — — 10 环境 监测 详见环境管理与监测计划小节 — — 20 总投资（万元） 516.4 25 130 671.4 九、环境保护设施清单 根据现行竣工环境保护验收监测要求，本改建项目环保设施及验收清单见表7-15。 表7-15 项目环保投资 类别 治理项目 污染源位置 环保设施与措施 数量台/套 治理要求 验收标准 验收要求 噪声 交通噪声 环境敏感点处 设置减速带、限速标志，敏感点设置禁鸣标志 若干 达标排放 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）执行2类和4a标准 企业自主验收 生态 生态恢复 临时占地 施工结束后场地平整，植被恢复 / 植被、生态恢复 / / 绿化 一般路段 沿线道路两侧绿化 / / / /

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 洒水、覆盖、车辆加盖清洗 | 符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准 |
|  |  | 施工机械 | CO、NO2、HC | / |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | CO、NO2 | 少量 |
| 废水 | 施工期 | 冲洗废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 泥沙、SS | 临时化粪池 | 不外排 |
|  | 营运期 | 路面径流 | SS、pH、COD、石油类 | 排水沟 | 排水沟 |
| 固体废物 | 施工期 | 废旧水泥路面 | 建筑垃圾 | 运往当地的建筑垃圾填埋场 | 运往当地的建筑垃圾填埋场 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后统一处理 | 集中收集后统一处理 |
|  | 营运期 | 道路垃圾 | 道路垃圾 | 集中处理 | 集中处理 |
| 噪声 | 施工期 | 主要为平地机、冲击式钻井机、摊铺机和破路机等施工机械噪声，噪声源强在82~90dB（A）之间。 |
|  | 营运期 | 主要为车辆噪声。 |
| 生态保护措施及预期效果 本改建项目建成后，在道路沿线进行绿化建设，建成后可发挥生态效益，改善道路沿线的生态环境。 |

### 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安市常宁开发建设有限公司拟建设长安区子午大道“五化”建设EPC项目。本改建项目总投资45798.25万元，其中环保投资为671.4万元，主要建设内容包括道路、桥梁、景观、电气、交通、建筑及其他附属工程等。子午大道（西部大道~潏河桥段）长约3.0km，子午大道（滈河桥~环山路段）长约6.2km，旧路改造道路全长9.2km。 2、项目产业政策符合性 本改建项目属于市政道路工程建筑，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本改建项目属于“二十二 城市基础设施 城市道路及智能交通体系建设”，为鼓励类项目。本改建项目已取得西安市长安区行政审批服务局关于本改建项目的批复，批复文号为：长行审投复【2020】38号，故本改建项目建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价结论 ⑴环境空气 根据统计分析结果，长安区2019年SO2年平均质量浓度达标，最大浓度占标率11.7%；CO第95百分位数日平均浓度达标，最大浓度占标率40%；PM10、PM2.5、NO2年平均浓度和臭氧第90百分位数日平均浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。 ⑵噪声 根据监测结果，春天花园和智慧城五期昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准值，其他声环境敏感点昼、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 4、环境影响分析结论 ⑴废气 本改建项目营运期产生的大气污染物主要是汽车尾气。汽车尾气中主要污染物是一氧化碳、二氧化氮、烟尘、碳氢化合物等。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。且道路长度较短，汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围较小，加之公路两侧的绿化带对空气具有一定的净化作用，故道路对沿线空气质量的影响轻微。 ⑵噪声 本改建项目营运期噪声主要为运输车辆噪声，道路沿线200m范围内村庄及敏感点有西安华苑小区、长安区第二小学、三星丽座、智慧城一期、春天花园、智慧城五期、西安邮电大学、西安铁一中湖滨学校、上北良村、黄良村、长安十中、西安联合学院、葛村、张村，根据噪声敏感点预测结果，对沿线环境敏感点在运营近、中、远期的具体评价如下：项目运营近期（2020年），2类区敏感点昼间噪声监测值在56dB（A）～59dB（A）之间，夜间现状值在45dB（A）～49dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声监测值在56dB（A）～57dB（A）之间，夜间噪声监测值在45dB（A）～48dB（A）之间；运营中期（2030 年），2类区敏感点昼间噪声预测值在57dB（A）～59dB（A）之间，夜间预测值在47dB（A）～49dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声预测值在63dB（A）之间，夜间噪声预测值在53dB（A）之间；运营远期（2040年），2类区敏感点昼间噪声预测值在60dB（A）～61dB（A）之间，夜间预测值在50dB（A）～51dB（A）之间，4a类区敏感点昼间噪声预测值在62dB（A）之间，夜间噪声预测值在55dB（A）之间；根据运营期噪声预测结果，本改建项目近期、中期运营期昼、夜间均不超标，远期除西安华苑小区和智慧城一期昼夜间预测值超标。其他敏感点均不超标，远期昼夜间预测值超标范围为0～1dB（A）。其中西安华苑小区和智慧城一期最大超标量为1dB（A），超标量小，仅设置减速及禁鸣设施。 为降低项目运行对附近敏感点的噪声影响，环评提出以下要求： ⑴公路管理部门应加强公路管理，限制性能过差的车辆进入公路，减少交通噪声。 ⑵对路面勤于养护，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 ⑶加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大，环境较敏感的村子附近设置限速标志，禁鸣标志，以减少交通事故和噪声扰民。 ⑷加强拟建工程沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 ⑸对大型车辆限速30km/h，以降低交通噪声的影响。 5、总量控制 本改建项目为道路建设项目，无总量控制指标。 6、三线一单符合性分析 本改建项目附近无水源保护区和生态保护区，不在生态红线管控区范围内；根据监测数据结合预测，本改建项目未突破环境质量底线；本改建项目为城市道路建设项目，营运期不耗能，未突破资源利用上线；项目所在地无相关的环境准入负面清单的文件。因此，项目符合“三线一单”要求。 7、总结论 本改建项目符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，在采取报告表提出的污染治理措施后，项目运营产生的污染物可实现达标排放，对环境的影响较小，从保护环境质量目标分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求： ⑴建设期应加强对施工单位的环保教育，采取有效的防范措施，减少施工扬尘对环境的影响。 ⑵项目施工期必须加强施工场地内的管理，合理布置施工机械位置，采用低噪声设备，严格控制施工期夜间高噪声设备的运行时段（夜间22时～凌晨06时），严禁夜间施工产生扰民现象。 ⑶施工期冲洗废水设置沉淀池，处理后回用于道路洒水降尘。 2、建议： ⑴建议委托有资质单位开展沿线路段绿化设计工作，切实做好道路沿线的绿化设计。 ⑵加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则。 ⑶经常养护路面，保证道路的路面清洁，维持道路良好路况。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日