灞环审〔2021〕16号

西安市生态环境局灞桥分局关于

西安睿云宝祥环保科技有限公司废机油收集存储项目环境影响报告表的批复

西安睿云宝祥环保科技有限公司：

你单位报来的《西安睿云宝祥环保科技有限公司废机油收集存储项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

该项目位于西安市灞桥区豁口十字西韩路2号。项目总投资100万元，占地面积400平方米，项目租赁西安鑫星实业有限公司仓库，新建废机油收集存储项目，收集来源及范围为西安市灞桥区及周边的废机油，收集一定量后定期统一转运，本项目不涉及废机油利用及后续再生处理环节。项目年收集废机油1500吨，最大存储量30吨，废机油每周转运一次。项目已取得西安市环境保护科学研究院关于该项目环境影响报告表技术评估报告的函（市评估函【2021】44号）。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目废机油储存产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。项目废气经有效收集处理须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 162976-1996）表2中二级标准方可外排环境。项目使用的非移动道路机械需按照有关要求进行申报，并达到国Ш要求。

（二）项目不产生生产废水，生活污水依托租赁场地内现有旱厕，定期清掏。

（三）项目需选用低噪声设备、合理布局、采取减震、消声、隔声等措施，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）垃圾分类收集处理。生活垃圾分类收集由市政环卫部门处理；贮存区、装卸过程中产生的废活性炭、废手套属于危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物转移台账。

（五）加强设备的日常检修和维护。建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（六）项目不得进行废机油利用及后续再生处理环节。项目在取得危险废物经营许可证后方可投入运行。

（七）危险废物运输及后续处理须由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施。

（八）项目须做好地面防渗处理，在贮存区四周设置围堰及环形收集沟，并设置事故应急池。因突发环境事件出现泄露时，需采取有效措施，项目必须制定应急预案，严格执行环保事故报告制度。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：非甲烷总烃≤3.7kg/a。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、本项目《报告表》批复文件有效期为5年，在有效期内未开工建设，批复文件自动失效。

项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目《报告表》。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

七、你单位应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物稳定排放，满足国家、地方规定的排放标准。

项目按要求建设竣工后，你单位须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2021年4月14日

西安市生态环境局灞桥分局                2021年4月14日印发