西安居家格调家俱有限公司免漆家具生产项目

环境影响报告表

建设单位：西安居家格调家俱有限公司

评价单位：重庆大润环境科学研究院有限公司

二〇一九年十月

建设项目环境影响报告表

项目名称：西安居家格调家俱有限公司免漆家具生产项目

建设单位（盖章）:    西安居家格调家俱有限公司

编制日期：2019年10月

国家生态环境部制

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安居家格调家俱有限公司免漆家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安居家格调家俱有限公司 |
| 法人代表 | 冷锋 | 联系人 | 冷锋 |
| 通讯地址 | 西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号 |
| 联系电话 | 15353495912 | 传真 | / | 邮政编码 | 710038 |
| 建设地点 | 西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C2110木质家具制造 |
| 占地面积 (m2) | 1500 | 绿化面积 (m2) | 20 |
| 总投资 （万元） | 120 | 其中：环保投资（万元） | 16 | 环保投资占总投资（%） | 13.3% |
| 评价经费（万元） | — | 预投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 西安居家格调家俱有限公司是一家主要从事免漆定制家具的企业，公司成立于2013年5月，2015年租用西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号已建成钢结构厂房作为生产场地进行生产，厂内建设两条免漆定制家具加工生产线，配备松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等共计19台生产设备，项目年生产定制免洗木质家具300套。 本项目自2015年建成以来一直未完善环保手续，西安市环境保护局灞桥分局责令其尽快完善环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年6月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）的要求，本项目需开展环境影响评价工作。根据国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令44号，2018年修订)规定，本项目属于：“十、家具制造业27、家具制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。2019年6月，西安居家格调家俱有限公司正式委托我公司对该项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘，并收集有关资料，并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范，编制完成该项目环境影响报告表，上报项目环境保护行政主管部门审查。 二、项目概况 项目名称：西安居家格调家俱有限公司免漆家具生产项目； 项目性质：新建； 建设地点：西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号，中心地理坐标：E 109.118346°，N34.200380°； 建设单位：西安居家格调家俱有限公司； 项目投资：120万元，资金来源为企业自筹； 生产规模：建设两条免漆定制家具加工生产线，项目年生产定制免洗家具300套。 三、项目地理位置及四邻关系 本项目位于西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号。项目西侧紧邻西安法思麒家具有限责任公司，东侧紧邻西安明月家具有限公司，南、北侧均为耕地。项目北侧135m左右为夏寨村，西北侧520m为狄寨，南侧210m为麦草人有机农业公园，西南侧710m为车村，西南侧670m处为西安白鹿原马术俱乐部。项目所在地周围运输条件便利，用水、供电设施齐全，项目所在地地势平坦、开阔，周围无敏感制约因素，适合工程建设。地理位置详见附图1，四邻关系见附图2。 四、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。 五、选址合理性 本项目位于西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号。项目西侧紧邻西安法思麒家具有限责任公司，东侧紧邻西安明月家具有限公司，项目所在地周围运输条件便利，用水、供电设施齐全，项目所在地地势平坦、开阔。本项目所在地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区，所在厂区内给水、排水、供电等公用设施齐全。本项目运营期间污染物产生量少，生产中所产生的噪声、污水及废气等污染物经处理后能实现达标排放，固体废物能够得到合理处置，对周围的环境的影响较小。 综上，本项目选址可行。 六、与《西安市灞桥区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性 《西安市灞桥区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“大力推进节能新技术。利用先进节能环保技术改造提升传统工艺，强制淘汰高耗能、高耗水、高污染的落后技术设备；全面推广能源梯级利用，运用价格和税收手段，鼓励企业实施节电节煤、锅炉改造、工业用水再利用和资源综合利用等节能降耗改造项目，实现工业生产节能降耗”。 本项目为免漆家具制造项目，不涉及表面处理，不属于高耗能、高耗水、高污染行业，项目主要生产设备均不属于落后的生产设备，符合该规划纲要要求。 七、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年）符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中有关VOCs的要求如下：“在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。” 本项目生产过程中不涉及喷漆工艺，评价要求使用水性胶粘剂，喷胶工艺会产生低浓度有机废气，评价要求有机废气采用“UV光解法+活性炭”处理后达标排放。项目治理措施符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。 八、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出：“严格建设项目环境准入，新、改、扩建涉VOCs排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOC含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”“木质家具制造业大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。” 本项目为免漆家具制造项目，原材料为木材、布匹、胶粘剂等，胶枪在喷胶过程产生的少量有机废气集中收集，评价要求谁用水性胶粘剂，有机废气采用“UV光解法+活性炭”处理后达标排放，符合该工作方案的要求。 九、与西安市环境保护局关于《规范2017年西安市工业挥发性有机物治理工程的通知》符合性 根据西安市环境保护局关于《规范2017年西安市工业挥发性有机物治理工程的通知》（市环发【2017】35号），有机废气治理工艺应按照环保部《挥发性有机物污染防治技术政策》中对标政策要求，选择科学合理的处理工艺，进行深度处理，确保污染物经处理后实现资源回收或破坏式消解（建议采用“预处理+深度处理”模式，预处理包括过滤、喷淋等工艺，深度处理工艺包括：高能离子分解、UV光解、催化蓄热燃烧、冷凝回收等工艺）。 本项目喷胶过程产生的有机废气采用“UV光解法+活性炭”装置处理，处理后废气通过内径0.6m、高15m的排气筒排放，满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中非甲烷总烃排放限值要求，做到达标排放，符合西安市相关技术政策要求。 十、总平面布置合理性 本项目总图布置较简单，厂区分为生产加工区、仓储区及生活办公区。厂区大门位于厂区北侧，生活办公区紧邻厂区大门，分布于大门东西两侧，主要包括办公区、员工宿舍及食堂。生活办公区南侧为仓储区，分别为木料库房、五金库房、床头柜库房、成品库房等。生产加工区位于厂区北侧，自东向西分别为木工车间、绷工车间、海绵车间、剪裁车间、打包车间等，打包车间北侧为质检台。木工车间与剪裁车间中间为辅料库房。项目平面布置见附图3。 本项目厂区整体布局紧凑，便于生产管理，总体来看，项目平面布置较为合理。 十一、建设内容与规模 本项目总投资120万元，总占地面积约3900m2，总建筑面积2000m2，主要建设两条免漆家具生产线，年产300套免漆家具。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目工程组成表 工程类别 工程名称 主要建设内容及规模 备注 主体工程 木工车间 密闭钢结构厂房，建筑面积250m2，内设1台数控雕刻机、1台精密锯、1台小带锯、1台推台锯、3台电锯等。 依托租赁方已建成厂房 绷工车间 密闭钢结构厂房，建筑面积350m2，内设2台全自动缝纫电脑机、12台杰克缝纫机、2台锁边机、2台平缝机、2台双边机。 海绵车间 密闭钢结构厂房，建筑面积200m2，内设1台松棉机、1台混合机、1台四轮泡棉立式机，2台空压机等。 剪裁车间 密闭钢结构厂房，建筑面积100m2，内设2台裁布机。 车工车间 密闭钢结构厂房，建筑面积50m2。 打包区 密闭钢结构厂房，建筑面积50m2。 质检台 密闭钢结构厂房，建筑面积50m2。 储运工程 成品库房 密闭钢结构厂房，建筑面积300m2，主要用于成品家具存放。 依托租赁方已建成厂房 五金仓库 密闭钢结构厂房，建筑面积80m2。主要用于五金配件原料存放。 辅料库房 密闭钢结构厂房，建筑面积80m2。主要用于布料、胶黏剂等存放。 木料房 密闭钢结构厂房，建筑面积80m2。主要用于木料存放。 床头柜及扶手柜库房 密闭钢结构厂房，建筑面积100m2。主要用于成品床头柜、扶手柜存放，本项目床头柜、扶手柜为外购的成品与本厂生产的布艺沙发搭配销售，厂内不生产。 辅助工程 门卫室 钢结构，建筑面积10m2。 依托租赁方已建成厂房 办公区 砖混结构，部分3层，部分1层，总建筑面积80m2。 员工宿舍 砖混结构，总建筑面积200m2。 食堂 砖混结构，总建筑面积20m2。 公用工程 给水 供水依托夏寨村地下水水井，生产不需要用水，本项目运营期办公、生活用水量为0.7m3/d（210m3/a），食堂用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 排水 评价要求厂区自建化粪池，食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 评价要求整改 供电 依托市政供电，本项目年用电量50000KW.h。 供暖与制冷 办公区制冷及采暖采用分体式挂机空调。 环保工程 废水 评价要求厂区自建化粪池，食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 评价要求整改 废气 评价要求生产过程使用水性胶粘剂，喷胶过程有机废气采用“UV光解法+活性炭”处理后通过15m排气筒达标排放。车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理。 评价要求整改 噪声 合理安排工作时间，选用低噪声设备，采取隔音、减振等降噪措施。 新建 固废 车间加工过程中产生的废布条、废海绵等边脚料等采用废料斗收集后暂存于一般固废暂存间（1间，5m2），定期定期清运至环卫部门指定地点；木屑回收后外售，生活垃圾、废包装材料集中收集、定期清运至环卫部门指定地点；空胶桶由建设单位重复盛装胶水；废活性炭、废灯管等由设备厂家回收处置。 评价要求整改 八、产品方案 本项目主要产品一览表见下表。 表1-2 主要产品一览表 序号 产品名称 年生产量 参数 1 免漆家具 300套 根据客户尺寸要求等定制，主要产品为布艺沙发。 九、主要生产设备 根据生产工艺、生产规模及配套条件的需要，主要生产设备见表1-3： 表1-3 主要生产设备表 序号 设备名称 单位 数量 规格/型号 1 松棉机 台 1 / 2 混合机 台 1 HPY2-190L-2 3 四轮泡棉立式机 台 1 UUQ-4A 4 裁布机 台 1 BKL25161510055 5 裁布机 台 1 BK228516 6 空气压缩机 台 2 Y132M-4 7 空气压缩机 台 1 JW-13B 8 数控雕刻机 台 1 AMG-1325G 9 精密锯 台 1 BJL1128M 10 小带锯 台 1 MJ344/1 11 推台锯 台 1 / 12 电锯 台 3 YS90U-2 13 全自动缝纫电脑机 台 1 ZC-0318-ZA 14 全自动缝纫电脑机 台 1 JK-63808C 15 杰克缝纫机 台 12 / 16 锁边机 台 2 747F-514M2-24 17 平缝机 台 2 GC6-8 18 双边机 台 2 / 19 吸尘器 台 2 / 20 UV光解法+活性炭处置装置 套 1 / 七、原辅材料用量及能源消耗 本项目生产所需主要原辅材料为含棉、沙发布料、刨花板、五金配件、缝纫线、胶粘剂等，原辅材料来源均有所保障。根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料及能源消耗量见表1-4。 表1-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料消耗 序号 产品名称 原辅材料 单位 数量 来源 1 免漆家具 刨花板、木材 m3/a 20 外购 水性胶粘剂 L/a 250 布料 匹/a 50 海绵 m3/a 660 缝纫线 卷/a 100 五金（枪钉、弹簧、装饰品等） 套/a 1200 包装材料 t/a 1.5 能源消耗 2 / 水 m3 560 夏寨村地下水水井 电 KW.h/a 50000 市政供电电网供给 水性胶粘剂：水性胶黏剂是以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂。本项目使用的是水性聚氨酯胶粘剂，溶剂为水，与水性合成树脂混合而成，不含甲醛、苯、甲苯等有机物，优点主要是无毒害、无污染、耐热性能好、使用安全、易实现清洁生产工艺等，该类黏胶剂普遍应用于木材、海绵、纸板、皮革、布类等材料的粘结。 八、工作制度及定员 根据项目生产需要，本项目劳动定员20人，年生产300天，实行1班制，每天工作10小时，夜间不进行生产。 九、公用工程 1、供水 本项目运营期生产不需要用水，运营期间员工在厂区食宿，主要是办公、生活用水。 本项目运营期劳动定员20人，年运行300d，每天工作10h，根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943—2014)，职工生活用水为35L/d·人，则本项目生活用水量为7.0m3/d（210m3/a），食堂用水量为1.5m3/d（450m3/a）。项目运营期用水来源于夏寨村地下水水井。 表1-5 项目用水情况一览表 用水项目 用水标准 用水规模 用水量 损耗量 排水量 办公生活用水 35L/ 人·d 20人 0.7m3/d（210m3/a） 0.14m3/d（42m3/a） 0.56m3/d（168m3/a） 食堂用水 1.5m3/d 1.5m3/d（450m3/a） 0.3m3/d（90m3/a） 1.2m3/d（360m3/a） 合计 2.2m3/d（560m3/a） 0.44m3/d（132m3/a） 1.76m3/d（528m3/a） 2、排水 本项目运营期劳动定员20人，生活用水量为0.7m3/d（210m3/a），产污系数以0.8计算，则办公生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。食堂用水量为1.5m3/d（450m3/a）产污系数以0.8计算，则食堂废水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。 评价要求建设单位在厂区自建化粪池，食堂废水经油水分离器（流量为1-4.8L/s）处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 项目水平衡图见图1-1。 图1-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 本项目用电由市政电网提供，年耗电量50000KW.h。 4、供暖制冷 本项目办公区制冷及采暖采用分体式挂机空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 由于本项目2015年已建成投产，经现场勘查，项目地无施工期遗留环境问题。 1、项目现状 本项目总占地面积约3900m2，总建筑面积2000m2，厂内建设两条免漆定制家具加工生产线，配备松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等共计19台生产设备，项目年生产定制免洗木质家具300套。项目自2015年建成以来一直未办理环评及“三同时”验收手续，2018年在西安市“散乱污”企业排查工作过程中被查出无环保手续，定义为“散乱污”企业，现处于停产整顿状态。 2、目前存在的环保问题 ①厂区有食堂，食堂废水及生活污水未采取处理措施直接排放； ②使用918水油环保喷胶，不符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求； ③未设置一般固体废物暂存间，厂区一般固废散乱堆放。 3、环评要求： ①食堂安装油水分离器，厂区建设1座化粪池，食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 ②评价要求生产过程使用水性胶粘剂，喷胶过程有机废气采用“UV光解法+活性炭”处理后通过15m排气筒达标排放。 ③评价要求厂区建设1间一般固体废物暂存间，车间加工过程中产生的废布条、废海绵边脚料等采用废料斗收集后暂存于一般固废暂存间（1间，5m2），定期定期清运至环卫部门指定地点；生活垃圾集中收集、定期清运至环卫部门指定地点；废包装材料分类收集后，能回收利用的进行利用，无法利用的清运至环卫部门指定地点。 |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 地形、地貌 灞桥区地处陕西关中盆地中部，西安城东部，系西安市辖区之一。地理坐标为东经108°59′～109°16′，北纬34°10′～34°27′。东与临潼区、蓝田县接壤，西与雁塔区、新城区、未央区相连，南与长安区为邻，北以渭河与高陵区相望。 本项目位于西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号。项目西侧紧邻西安法思麒家具有限责任公司，东侧紧邻西安明月家具有限公司，北侧135m左右为夏寨村，南侧210m为麦草人有机农业公园，西南侧710m为车村，西南侧670m处为西安白鹿原马术俱乐部，中心地理位置位置坐标为E 109.118346°，N 34.200380°1。 项目地理位置图见附图1。 气候气象 灞桥区属暖温带大陆性季风气候区，日温差较小，冬夏较长，春秋较短，冷热干湿，四季分明。年平均气温13.3℃，极端最高气温45.2℃（1934年7月14日），极端最低气温-20.6℃（1955年1月11日），年平均无霜期为232天，年平均降雨量为584.9毫米，7～9月份为两个明显降雨高峰，占全年雨量的47%，且时有暴雨发生。全年盛行东北风，年平均风速1.8m/s。 水文状况 西安市河流密集，诸川环绕，东有灞河、浐河，西有沣河、皂河，南有镐河、橘河，北有泾河、渭河，素有“八水绕长安”之说。此外还有黑河、石川河、涝河、零河等较大河流。其中绝大多数属黄河流域的渭河水系。渭河横贯西安市境内约150km，年径流量为25亿m3。 评价项目区域主要河流为灞河，灞河在境内流长约34公里，流域面积125平方公里；浐河在区内流长约11公里，流域面积40平方公里；区内浐、灞、渭三水是西安市水源地之一，年过境客水总量达64.02亿立方米，加上1.8亿立方米的地下水储量，累计65.82亿立方米的水资源总量。 本项目运营期无污/废水排入地表水体。 4、自然植被 本区主要植被类型，分自然植被、人工植被两大类。自然植被的主要群系有油松林、侧柏林、辽东栎林、山杨林、白桦林及狼牙刺灌丛、黄蔷薇灌丛、山桃灌丛、酸枣灌丛、杠柳灌丛等；人工植被的主要类型有经济林型（包括桑林、核桃林）、果园型（包括苹果园、梨园、杏园、桃园、葡萄园）、水土保持林型、农田防护林网型、农林间作型、农果间作型等。 项目所在区域野生动物仅能见到常见的鸟类及啮齿类动物，如麻雀、布谷、家燕、鼠类、野兔等，无国家级及省级野生动物分布。 根据现场踏勘，厂址周围自然植被、野生动物极少，1000m范围内的区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气环境质量引用西安市生态环境局网站上发布的灞桥区2018年环境质量监测分析数据。2018年监测365天，西安市环境空气质量达到二级以上的天数为188天，达标率为51.5%。环境空气质量情况如下：优21天、良167天、轻度污染115天、中度污染33天、重度污染24天、严重污染5天，分别占监测总天数的5.8%、45.8%、31.5%、9.0%、6.6%和1.4%。本次环境空气环境质量引用西安市环境空气质量国控城市点中的纺织城点数据分析，各评价因子的浓度、标准及达标判定结果，见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 123 70 176% 不达标 PM2.5 65 35 186% 不达标 SO2 16 60 27% 达标 NO2 58 40 145% 不达标 CO 第95百分位日平均质量浓度 2200 4000 55% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位质量浓度 180 160 113% 不达标 2018年SO2年均浓度值和CO日均第95百分位数的浓度值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2年均浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在区域为非达标区。为改善地区环境质量，西安市政府制定了《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等一系列方案措施，坚持全民共治、源头防治、标本兼治，持续实施大气污染防治行动，改善全市空气质量。 同时，陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年7月26日-8月1日对本项目无组织特征因子非甲烷总烃进行了监测，监测点位基本信息见表3-2，其它污染物测点位基本信息见表3-3。 表3-2 其它污染物补充监测点位基本信息 监测点位 监测坐标/m 监测因子 监测时段 1#夏寨村 E: 109.1205336°, N: 34.2014639° 非甲烷总烃 2019年7月26日-8月1日 2#车村 E: 109.112894°, N34.19515542° 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位 监测坐标/m 污染物 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 1# E:109.1205336°, N: 34.2014639° 非甲烷总烃 2.0 0.79~1.96 98 0 达标 2# E: 109.112894°, N34.19515542° 1.21~1.97 98.5 0 达标 根据非甲烷总烃现状监测结果，项目特征因子非甲烷总烃1h平均浓度能够达到《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）中相关限值要求。 二、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量状况，本次评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司对本项目所在区域声环境质量现状进行监测，监测时间为2019年7月26日~7月27日，监测期间本项目停产。 （1）监测布点 监测点位分别为：项目东、西、南、北厂界及夏寨村设置噪声监测点，共设5个监测点位，具体监测点位布设见附图4。 表3-4 噪声现状监测布点 监测点位 监测点位名称 1# 项目北厂界 2# 项目东厂界 3# 项目南厂界 4# 项目西厂界 5# 夏寨村 （2）监测项目 昼、夜等效A声级dB(A)。 （3）监测时间及频率 连续监测2天，每天昼间、夜间各1次，分别测定昼间(6:00～22:00)和夜间(22:00～06:00)各时段的环境等效A声级。 （4）监测方法及方法来源 本项目噪声监测方法及方法来源见表3-5。 表3-5 噪声监测方法及方法来源 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 多功能声级计 30dB(A) 5、监测结果与评价结果 环境噪声监测结果和评价结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果 监测地点 监测结果[dB(A)] 达标情况 2019年7月26日 2019年7月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 项目北厂界 56.7 45.1 56.6 45.4 达标 项目东厂界 55.9 45.8 55.5 46.9 达标 项目南厂界 56.7 45.8 57.0 45.8 达标 项目西厂界 56.1 45.0 55.9 45.5 达标 夏寨村 53.7 43.9 53.5 43.9 达标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 昼间：60；夜间：50 表3-6监测结果表明：建设项目东、西、南、北厂界及夏寨村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在地声环境质量现状良好。 三、土壤环境质量现状 本次评价引用西安火龙宇装饰公司板式家具生产线建设项目土壤环境质量现状监测报告对项目所在区域土壤进行评价，西安火龙宇装饰公司板式家具生产线建设项目位于西安市灞桥区狄寨街道夏寨村东路甲字1号，位于本项目左侧约85m处，土壤监测日期为2019年8月26日，监测点位中1#点位于西安火龙宇装饰公司板式家具生产线建设项目地，2#位于西安火龙宇装饰公司板式家具生产线建设项目厂区后农田，3#西安火龙宇装饰公司板式家具生产线建设项目厂前区农田见附图4。引用土壤现状监测结果见表3-7。 表3-7土壤环境质量现状监测结果 单位mg/kg（pH除外） 监测项目 建设用地表层监测点1# 表层农田监测点2#（E:109°07′20.24″ N:34°11′596.58″） 表层农田监测点3#（E:109°07′21.41″ N:34°11′59.66″） 标准限值 达标 情况 建设用地二类用地风险管控值 农用地土壤污染风险筛选值（其他） pH 8.74 8.16 8.28 / ＞7.5 / 铅 33.6 0.1ND 0.1ND 800 170 达标 镉 0.276 0.20 0.16 65 0.6 达标 汞 0.051 0.188 0.200 38 3.4 达标 砷 18.8 17.75 16.23 60 25 达标 铜 44.0 38.44 43.52 18000 100 达标 锌 / 98.16 91.04 / 300 达标 铬 / 189.24 188.16 / 250 达标 镍 45.8 52.60 53.73 900 190 达标 六价铬 2ND / / 5.7 / 达标 四氯化碳 ND / / 2.8 / 达标 氯仿 ND / / 0.9 / 达标 氯甲烷 ND / / 37 / 达标 1,1-二氯乙烷 ND / / 9 / 达标 1,2-二氯乙烷 ND / / 5 / 达标 1,1-二氯乙烯 ND / / 66 / 达标 顺-1,2-二氯乙烯 ND / / 596 / 达标 反-1,2-二氯乙烯 ND / / 54 / 达标 二氯甲烷 ND / / 616 / 达标 1,2-二氯丙烷 ND / / 5 / 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 ND / / 10 / 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 ND / / 6.8 / 达标 四氯乙烯 4.7×10-3 / / 53 / 达标 1,1,1-三氯乙烷 ND / / 840 / 达标 1,1,2-三氯乙烷 ND / / 2.8 / 达标 三氯乙烯 ND / / 2.8 / 达标 1,2,3-三氯丙烷 ND / / 0.5 / 达标 氯乙烯 ND / / 0.43 / 达标 苯 ND / / 4 / 达标 氯苯 ND / / 270 / 达标 1,2-二氯苯 ND / / 560 / 达标 1,4-二氯苯 ND / / 20 / 达标 乙苯 ND / / 28 / 达标 苯乙烯 ND / / 1290 / 达标 甲苯 ND / / 1200 / 达标 间二甲苯+对二甲苯 ND / / 570 / 达标 邻二甲苯 ND / / 640 / 达标 硝基苯 ND / / 76 / 达标 苯胺 ND / / 260 / 达标 2-氯酚 ND / / 2256 / 达标 苯并[a]蒽 ND / / 15 / 达标 苯并[a]芘 ND / / 1.5 / 达标 苯并[b]荧蒽 ND / / 15 / 达标 苯并[k]荧蒽 ND / / 151 / 达标 䓛 ND / / 1293 / 达标 二苯并[a, h]蒽 ND / / 1.5 / 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 ND / / 15 / 达标 萘 ND / / 70 / 达标 由表3-9可知，1#点土壤各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，2#、3#点土壤各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（其他）。 四、生态环境质量现状 本项目所在地属典型的农村生态环境。根据现场踏勘，区域内系统生物多样性程度较低，受人为活动影响明显。植被主要以草本植物为主，有少量乔木，无保护的珍稀野生动植物分布，生态环境质量现状一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据实际调查，项目周边有居民分布，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等特殊、重要生态敏感区分布，评价范围内无明显环境制约因素。项目周围环境保护目标见表3-8。 表3-8 环境保护目标一览表 环 境 要 素 保护对象 名称 坐标 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 空气环境 夏寨村 109.1205336 34.2014639 632人 二 类 区 北 135 车村 109.112894 34.1951554 788人 西南 710 张洪寨村 109.127056 34.1998763 584人 东北 695 西安白鹿原马术俱乐部 109.1091932 34.1996937 16人 西南 670 麦草人有机农业公园 109.1197933 34.1976981 / 南 210 狄寨 109.1177763 34.2070966 1063人 西北 520 噪声 夏寨村 109.1205336 34.2014639 632人 2类区 北 135

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物 指标 单位 标准限值 小时 日均 年均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 标准 SO2 µg/m3 500 150 60 PM10 µg/m3 / 150 70 NO2 µg/m3 200 80 40 PM2.5 µg/m3 / 75 35 CO µg/m3 10 4 / O3 µg/m3 200 160(日最大8小时平均) / 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 µg/m3 2000 / / 2、声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 表4-2 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 dB（A） 60 50 3、土壤环境：建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值；农用地执行《土壤环境质量标准 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（其他）。 表4-3 土壤质量标准 序号 污染物 单位 标准限值 标准来源 重金属及无机物 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 1 铅 mg/kg 800 2 镉 mg/kg 65 3 汞 mg/kg 38 4 砷 mg/kg 60 5 铜 mg/kg 18000 6 铬（六价） mg/kg 5.7 7 镍 mg/kg 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 mg/kg 2.8 9 氯仿 mg/kg 0.9 10 氯甲烷 mg/kg 37 11 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 12 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 13 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 15 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 16 二氯甲烷 mg/kg 616 17 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 20 四氯乙烯 mg/kg 53 21 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 840 22 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 2.8 23 三氯乙烯 mg/kg 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 0.5 25 氯乙烯 mg/kg 0.43 26 苯 mg/kg 4 27 氯苯 mg/kg 270 28 1,2-二氯苯 mg/kg 560 29 1,4-二氯苯 mg/kg 20 30 乙苯 mg/kg 28 31 苯乙烯 mg/kg 1290 32 甲苯 mg/kg 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 570 34 邻二甲苯 mg/kg 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 mg/kg 76 36 苯胺 mg/kg 260 37 2-氯酚 mg/kg 2256 38 苯并[a]蒽 mg/kg 15 39 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 42 䓛 mg/kg 1293 43 二苯并[a, h]蒽 mg/kg 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 15 45 萘 mg/kg 70 1 铅 mg/kg 170 《土壤环境质量标准 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（其他） 2 镉 mg/kg 0.6 3 汞 mg/kg 3.4 4 砷 mg/kg 25 5 铜 mg/kg 100 6 铬 mg/kg 250 7 镍 mg/kg 190 8 锌 mg/kg 300 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；有机废气执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值。 表4-3 大气污染物排放标准 执行标准名称 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速（kg/h） 无组织排放监测浓度限值 （mg/m3） 排气筒（m） 二级 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 颗粒物 120 / 3.5 1.0 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 / / / 3 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求； 表4-4 废水排放标准 单位：mg/L 标准 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油类 （GB8978-1996）三级标准 500 300 400 - - （GB/T31962-2015）B级标准 / / / 45 20 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表4-5 运营期噪声排放标准 单位：dB(A) 区域 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1248-2008） 2类 60 50 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关规定和要求。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，建议大气污染物总量控制指标为：非甲烷总烃1.25t/a；废水总量控制指标为：COD：0.14t/a，NH3-N：0.01t/a。最终污染物总量控制指标应以西安市生态环境保护局灞桥分局下达指标为准。 |
| --- | --- |

五、建设项目工程分析

一、施工期 本项目租赁已建成厂房进行生产办公，无土建工程，施工期主要污染为设备安装噪声以及施工过程中施工人员产生的生活废水和生活垃圾。且施工期已经结束，环境影响已消失。 本项目施工期工艺流程如图5-1。 图5-1 生产车间施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目运营期主要产品为定制的布艺沙发，生产所需主要原材料主要为沙发布料、海绵、刨花板、五金配件、缝纫线、水性胶粘剂等。项目整个生产过程不涉及化验和其他物质的检验，无化学反应发生，产生的污染物主要为设备噪声、废边角料、刨花板加工产生的粉尘等。 生产工艺流程如下： 备料：客户下单后，生产计划部将根据订单设计图纸，进行选料，仓库开始备料加工。 下料：根据客户要求尺寸规格进行图纸设计，再进行刨花板、木材下料、切割，此过程有机械噪声、废木条及粉尘产生。 订架、打底：按照设计图纸采用气钉将切割好的木料订成沙发架，然后在组装好的沙发架上喷胶打底，该工序产生的污染物主要为噪声及喷胶过程中产生的有机废气。 海绵开棉：根据设计图纸的沙发形状、尺寸剪裁出不同形状的海绵，该工序产生的污染物主要为噪声及废海绵边角料。 布料剪裁、缝制：外购的沙发布料按照设计图纸进行剪裁，剪裁好的不了进行锁边，然后缝制成沙发套，该工序产生的污染物主要为废布条及噪声。 框架贴棉：将造好型的海绵粘在打底好的成型框架上。 扪布、装脚：将缝制好的沙发布套套在贴好棉的沙发框架上，再将沙发脚、螺丝钉、装饰物等配件装在沙发上，形成沙发成品。 包装、检验、成品入库：成品沙发进行包装、检验然后进行成品入库。 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 图5-2 运营期旋转门生产工艺流程及产污环节图 主要污染工序 施工期 本项目施工过程中产生的污染主要为施工人员生活污水、设备安装时产生的机械噪声和运输车辆交通噪声及施工人员生活垃圾。目前施工期已经结束，环境影响已消失。 二、营运期 项目投产后将会产生废气、废水、噪声、固体废物等污染物，具体如下： 1、废气 本项目营运期大气污染物主要为刨花板、木材下料过程中产生的木屑粉尘以及打底喷胶过程中产生的极少量无组织有机废气（以非甲烷总烃表征）。 （1）粉尘 本项目运营期在生产过程中对刨花板、木材进行下料切割，此过程会有木屑粉尘产生，类比同类行业，粉尘产生量约为0.01t/m3，本项目运营期刨花板、木材用量为20m3/a，则该工序木屑粉尘产生量为0.2t/a，该木屑粉尘大多粒径较大，会在设备周围快速沉降，建设单位对车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理。 （3）有机废气 本项目沙发框架上贴绵之前需要喷胶，在此过程中会有有机废气产生。评价要求改为使用水性聚氨酯胶粘剂，溶剂为水，与水性合成树脂混合而成，不含甲醛、苯、甲苯等有机物。根据《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》（GB18583-2001）表2水基胶粘剂中有害物质限量值，聚氨酯类胶黏剂总挥发性有机物含量≤100g/L。本项目运营期水性胶黏剂用量为250L/a，则有机废气产生最大量为25kg/a，本项目在喷胶区域上方设置集气罩，废气收集效率≥80%，废气经集气罩收集后采用“UV光解法+活性炭”处理装置处理后通过15m高排气筒排放。UV光解法处理装置+活性炭吸附装置处理达标排放，风量为2000m3/h，经过处理后的有机废气排放量为1.25kg/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。 2、废水 本项目运营期废水主要为员工办公生活污水及食堂废水。 本项目劳动定员20人，在厂食宿，办公生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a），食堂废水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。评价要求建设单位在厂区自建化粪池，食堂废水经油水分离器（流量为1-4.8L/s，除油效率98%）处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 食堂废水中污染物主要为COD、BOD5、动植物油类、SS，污染物浓度分别约为400mg/L、240mg/L、28mg/L、400mg/L，经油水分离器处理后与生活污水混合进入化粪池，类比同类项目，化粪池进水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类污染物浓度分别约为360mg/L、160mg/L、220mg/L、25mg/L、5mg/L，污染物产生量为COD：0.63kg/d（0.19t/a）；BOD5：0.28kg/d（0.08t/a）；SS：0.53kg/d（0.16t/a）；NH3-N：0.044kg/d（0.13t/a）；动植物油类0.009kg/d（0.003t/a）。 表5-1 污水产排情况一览表 废水 污染物 产生情况 治理 措施 排放情况 标准 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 生活 污水、食堂废水 COD 360 0.19 化粪池 270 0.14 500 BOD5 160 0.08 136 0.07 150 SS 300 0.16 210 0.11 400 NH3-N 25 0.13 24 0.01 45 动植物油类 5 0.003 3 0.002 20 3、噪声 根据项目工程分析可知，本项目运营期噪声源主要是松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等，其噪声值在70-85dB(A)之间，噪声源及源强详见表5-2。 表5-2 主要噪声源强及分布情况表 单位：dB（A） 序号 设备名称 单位 数量 噪声 源强 降噪措施 降噪后源强 1 松棉机 台 1 70-75 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-65 2 混合机 台 1 70-75 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-65 3 四轮泡棉立式机 台 1 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 4 裁布机 台 2 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 5 空气压缩机 台 3 75-85 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-70 6 数控雕刻机 台 1 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 7 精密锯 台 1 70-75 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-65 8 小带锯 台 1 70-75 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-65 9 推台锯 台 1 80-85 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 65-70 10 电锯 台 3 80-85 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 65-70 11 全自动缝纫电脑机 台 2 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 12 杰克缝纫机 台 12 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 13 锁边机 台 2 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 14 平缝机 台 2 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 15 双边机 台 2 70-72 厂房隔声、减振、选用低噪声设备等 60-62 4、固体废物排放及其治理 （1）废边脚料、木屑 本项目运营期加工过程中会有废木料、废布条、海绵等废边角料及木屑产生。废边角料产生量约为原料用量的1%，本项目运营期木材、刨花板、海绵、布料等用量约为280t/a，则废木料、废布条、海绵等废边角料产生量为2.8t/a。刨花板、木材下料过程中木屑产生量为0.2t/a。 （2）废包装材料 本项目运营期会有塑料包装纸、泡沫纸等废包装材料产生，产生量约为0.5t/a。收集后定期清运至环卫部门指定地点。 （3）空胶桶 本项目运营期会有空胶桶产生，项目运营期水性胶黏剂用量为250L/a，每桶胶水约10L，则每年产生空胶桶25个，由厂家回收重复盛装胶水。根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第6.1“任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定的或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可以不作为固体废物管理。 （4）废活性炭、废灯管 本项目在喷胶过程有机废气采用“UV光解法+活性炭”处理装置处理，会有废灯管及废活性炭产生。 本项目每年更换的紫外灯数为2组（12根），废旧的紫外灯管内含有汞蒸气，一旦破裂会向环境空气中释放，对环境产生污染，属于危险废物，危废类别为HW29，废物代码为HW900-023-29，更换后直接由厂家回收处置。 本项目运营期活性炭吸附装置在吸附有机废气达到饱和后会有非活性炭产生。活性炭吸附有机废气量一般为0.1-0.3kg/kg，本项目运营期活性炭吸附装置活性炭吸附量以0.2kg/kg计算，本项目运营期活性炭吸附装置去除的有机废气量为23.75kg/a，则运营期废活性炭产生量约为0.12t/a。废活性炭属于危险废物，危废代码为HW12（264-012-12），更换后直接由设备厂家回收处置。 （5）生活垃圾 本项目运营期劳动定员20人，生活垃圾产生量以1kg/人.d计算，则运营期生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。 项目生产过程中副产物的产生情况及属性判定见表。 表5-3 项目固废的属性判别一览表 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于工业固体废物 产生量 废边脚料 剪裁、下料等 固态 废木料、废布条、海绵 否 2.8t/a 木屑 切割、下料 固态 木屑 否 0.2t/a 生活垃圾 员工生活 固态 生活垃圾 否 6t/a 废包装材料 包装 固态 塑料包装纸、泡沫纸 否 0.5t/a 空胶桶 喷胶 固态 空胶桶 否 25个 废灯管 有机废气处理 固态 废灯管 是 12根 废活性炭 有机废气处理 固态 废活性炭 是 0.12t/a 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，本项目危险废物属性判定见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 工业固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 废边脚料 剪裁、下料等 否 无 木屑 切割、下料 否 无 生活垃圾 员工生活 否 无 废包装材料 包装 否 无 空胶桶 喷胶 否 无 废灯管 有机废气处理 是 HW08（900-023-29） 废活性炭 有机废气处理 是 HW12（264-012-12） 根据上述分析，本项目工业固体废物分析结果汇总见表。 表5-5 项目固废产生及处置情况一览表 固废名称 分类编号 产生量 处置方式 一般固废 废边脚料 / 2.8t/a 收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点 木屑 / 0.2t/a 用编织袋回收后外售处置 生活垃圾 / 6t/a 收集后定期清运至环卫部门指定地点 废包装材料 / 0.5t/a 收集后定期清运至环卫部门指定地点 空胶桶 / 25个 回收重复盛装胶水 危险固废 废灯管 HW08（900-023-29） 12根 直接由厂家回收处置 废活性炭 HW12（264-012-12） 0.12t/a

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木材下料、切割 | 木屑粉尘（无组织） | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 喷胶 | 有机废气（无组织） | 4.2mg/m3 （25kg/a） | 0.21mg/m3 （1.25kg/a） |
| 水 污 染 物 | 办公、 生活 | 污水量 | 1.76m3/d（528m3/a） | 1.76m3/d （528m3/a） |
|  |  | COD | 360mg/L（0.19t/a） | 270mg/L（0.14t/a） |
|  |  | BOD5 | 160mg/L（0.08t/a） | 136mg/L（0.07t/a） |
|  |  | SS | 300mg/L（0.16t/a） | 210mg/L（0.11t/a） |
|  |  | NH3-N | 25mg/L（0.13t/a） | 24mg/L（0.01t/a） |
|  |  | 动植物油类 | 5mg/L（0.003t/a） | 3mg/L（0.002t/a） |
| 固 体 废 物 | 生产 加工 | 废边脚料 | 2.8t/a | 由企业回收后外售处置。 |
|  |  | 木屑粉尘 | 0.2t/a | 回收后外售处置 |
|  |  | 空胶桶 | 25个 | 回收重复盛装胶水 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 收集后定期清运至环卫部门指定地点 |
|  | 废气 治理 | 废活性炭 | 0.12t/a | 直接由厂家回收处置 |
|  |  | 废灯管 | 12根/a |  |
|  | 办公、 生活 | 生活垃圾 | 20kg/d（6t/a） | 收集后定期清运至环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 根据项目工程分析可知，本项目运营期噪声源主要是松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等，噪声值在70-85dB(A)之间，经厂房隔声、减振、选用低噪声设备及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其它 | -- |
| 主要生态影响： 本项目所在区域开发已久，人类活动频繁，经调查项目厂址附近无珍稀濒危野生动物及植物存在，无古树名木、保护物种分布，本项目租赁陕西盛邦赛福消防科技有限公司已建成厂房进行生产，不新增占地，不破坏占压植被，本项目的建设不会对区域生态环境产生较大影响。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目租赁已建成厂房进行生产办公，本项目无土建工程，施工期主要污染为设备安装噪声以及施工过程中施工人员产生的生活废水和生活垃圾，项目施工期已经结束。根据现场勘查，未发现存在施工期遗留污染问题，项目施工期间也未接到周围居民投诉，环境影响已消失。 二、营运期环境影响分析： 1、大气污染影响分析 （1）评价因子和评价标准表 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(μg/m3) 标准来源 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 （2）估算模型参数 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价采用该导则推荐的估算模型AERSCREEN进行估算，确定项目评价工作等级，本项目估算模型参数、点源参数、面源参数见下表。主要污染源估算模型计算结果见下表。 表7-2 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 640600 最高环境温度/℃ 42.5 最低环境温度/℃ -20.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 岸线距离/km □是 ■否 岸线方向/° / 表7-3 项目面源参数汇总表 编号 污染物 名称 面源起点坐标 面源 长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/。 面源有效排放的高度/m 年排放小时数/h 排放 工况(m3/h) 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 非甲烷总烃 109.118346 34.200380 43 25 0 10 3000 2000 0.00041667 表7-4 主要污染源（面源）估算模型计算结果 下风向距离/m 非甲烷总烃（面源） 预测质量浓度 （μg/m3） 占标率（%） 25 1 0 49 1 0 50 1 0 75 1 0 100 1 0 125 1 0 150 0 0 175 0 0 200 0 0 225 0 0 250 0 0 275 0 0 300 0 0 … … … 400 0 0 425 0 0 450 0 0 475 0 0 500 0 0 下风向最大质量浓度及占标率% 1.0 0 D10%最远距离 ≤0 评价等级 三级 （3）确认评价等级 由预测可知，无组织排放的非甲烷总烃Pmax值为0.0%，Cmax为1.0ug/m3，最大浓度占标率0%。本项目大气污染影响预测结果为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价。 ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2008）》要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防距离。 本次环评根据以上要求采用大气环境防护距离计算软件对本项目大气环境防护距离进行了计算，计算得出本项目无超标点，不需设置大气防护距离。 （3）有机废气排放浓度达标性分析 本项目沙发框架上贴绵之前喷胶过程有机废气产生最大量为25kg/a，本项目在喷胶区域上方设置集气罩，废气收集效率≥80%，废气经集气罩收集后采用“UV光降解+活性炭”处理装置处理后通过15m高排气筒排放。经过处理后的有机废气排放量为1.25kg/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。低于《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值（3mg/m3），对周围环境影响不大。 本项目运营期在生产过程中对刨花板、木材进行下料切割过程会有木屑粉尘产生，粉尘产生量为0.2t/a，该木屑粉尘大多粒径较大，会在设备周围快速沉降，建设单位对车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理，不会对周围环境产生较大影响。 （二）水环境影响分析 1、水污染物达标排放分析及废水排放依托可行性分析 本项目运营期废水主要为员工办公生活污水及食堂废水。 本项目劳动定员20人，在厂食宿，办公生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a），食堂废水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。评价要求建设单位在厂区自建化粪池，食堂废水设油水分离器，食堂废水经油水分离器（流量为1-4.8L/s，除油效率98%）处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目评价等级为三级B，可不进行环境影响预测，仅评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性及依托污水处理设施的环境可行性。 距离本项目最近的污水处理厂为西安市污水处理有限责任公司第三污水处理厂，位于灞桥区席王街道办事处南牛寺村，项目分两期建设，一期工程可日处理污水10万吨，中水回用5万吨/d，二期扩建工程可日处理污水10万吨，中水回用5万吨/d，二期工程建成后处理能力为20万吨/d,本项目所产生的废水量较小，总量为1.76m3/d，不会对污水处理厂处理能力产生较大影响。第三污水处理厂进水水质要求为COD：390mg/L；BOD5：200（0.08t/a）mg/L；NH3-N：20mg/L，SS：250mg/L，本项目废水满足其进水水质要求。 本项目食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近第三污水处理厂处理可行。 2、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ 610-2016）中地下水环境评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，可不进行地下水影响评价。 (三)噪声环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期噪声源主要是松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等，其噪声值在70-85dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 1、声环境影响预测模式 式中：—预测点r处A声级dB（A）； —处A声级dB（A）； A—倍频带衰减dB（A）。 2、声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式 式中：—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）； —i声源在预测点产生的A声级dB（A）； T—预测计算的时间段s； —i声源在T时段内的运行时间s。 3、预测点的预测等效声级计算公式 式中：—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）； —预测点的背景dB（A） 4、在环境噪声预测中各噪声源作为点源处理，故几何发散衰减： 式中：—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m； 选择建设项目各厂界进行噪声影响预测，预测结果见表7-5。 表7-5 运营期厂界噪声预测估算表 单位：dB（A） 预测点 噪声源 距离（m） 降噪后噪声值 dB（A） 贡献值 dB（A） 背景值 dB（A） 预测值 dB（A） 东 厂 界 松棉机 39 60-65 47.1 / / 混合机 35 60-65 48.1 四轮泡棉立式机 35 60-62 45.3 裁布机 15 60-62 47.1 空气压缩机 21 60-70 48.1 数控雕刻机 15 60-62 51.4 精密锯 17 60-65 46.3 小带锯 15 60-65 44.5 推台锯 25 65-70 50.1 电锯 21 65-70 49.4 全自动缝纫电脑机 18 60-62 43.1 杰克缝纫机 19 60-62 42.9 锁边机 17 60-62 43.3 平缝机 17 60-62 43.3 双边机 17 60-62 43.3 叠加值 58.8 南 厂 界 数控机 16 60-65 42.7 / / 松棉机 15 60-65 42.8 混合机 19 60-62 50.4 四轮泡棉立式机 28 60-62 47.0 裁布机 32 60-70 45.8 空气压缩机 26 60-62 47.7 数控雕刻机 24 60-65 51.3 精密锯 24 60-65 50.1 小带锯 20 65-70 50.9 推台锯 24 65-70 51.4 电锯 22 60-62 49.1 全自动缝纫电脑机 29 60-62 46.7 杰克缝纫机 35 60-62 45.1 锁边机 37 60-62 44.6 平缝机 37 60-62 44.6 双边机 35 60-62 45.1 叠加值 59.2 西 厂 界 松棉机 23 60-65 51.7 / / 混合机 27 60-65 50.3 四轮泡棉立式机 26 60-62 47.6 裁布机 44 60-62 43.1 空气压缩机 44 60-70 46.1 数控雕刻机 46 60-62 43.7 精密锯 44 60-65 46.1 小带锯 46 60-65 45.7 推台锯 42 65-70 46.5 电锯 44 65-70 46.1 全自动缝纫电脑机 43 60-62 43.3 杰克缝纫机 42 60-62 43.5 锁边机 42 60-62 43.5 平缝机 42 60-62 43.5 双边机 41 60-62 43.7 叠加值 58.5 北 厂 界 松棉机 45 60-65 45.9 / / 混合机 50 60-65 45.0 四轮泡棉立式机 44 60-62 43.1 裁布机 19 60-62 50.4 空气压缩机 27 60-70 49.7 数控雕刻机 33 60-62 45.0 精密锯 35 60-65 48.0 小带锯 37 60-65 47.6 推台锯 35 65-70 47.0 电锯 36 65-70 47.8 全自动缝纫电脑机 30 60-62 46.4 杰克缝纫机 23 60-62 48.7 锁边机 22 60-62 49.1 平缝机 22 60-62 49.1 双边机 21 60-62 49.5 叠加值 59.8 由表7-5预测结果可以看出，本项目运营期产噪设备经减振、厂房隔声和距离衰减后，西、南、北、东北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区相应标准昼间60dB（A）要求，本项目运营期间噪声对厂界外影响不大。 为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施，对电锯、推台锯等产生高噪声及振动的设备采取必要的减振措施； ②尽可能提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间； ④加强管理，合理安排工作时间，要求夜间（22:00~6:00）不得进行生产作业。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染： a.建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； b.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 (四)固体废物影响分析 1、一般工业固体废物： ①废边脚料、木屑：本项目运营期加工过程中会有废木料、废布条、海绵等废边角料及木屑产生。废边角料产生量为2.8t/a，木屑产生量为0.2t/a。废木屑用编织袋回收后外售处置，废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点。 ②空胶桶：本项目运营期每年产生空胶桶25个，由厂家回收重复盛装胶水。根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第6.1“任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定的或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可以不作为固体废物管理。 ③废包装材料：本项目运营期会有塑料包装纸、泡沫纸等废包装材料产生，产生量约为0.5t/a。收集后定期清运至环卫部门指定地点。 2、危险废物： ①废活性炭：本项目运营期活性炭吸附装置在吸附有机废气达到饱和后会有非活性炭产生。废活性炭产生量约为0.12t/a，属于危险废物，危废代码为HW12（264-012-12），更换后直接由设备厂家回收处置。 ②废灯管：本项目每年更换的紫外灯数为2组（12根），废旧的紫外灯管内含有汞蒸气，一旦破裂会向环境空气中释放，对环境产生污染，属于危险废物，危废类别为HW29，废物代码为HW900-023-29，更换后直接由厂家回收处置。 3、生活垃圾：生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），收集后定期清运至环卫部门指定地点。 本项目主要固体废物产生量及处置方式见下表7-6。 表7-6 固体废物产生及处置方式 工业固体废物名称 产生工序 主要成分 属性 产生量 废物 代码 防治措施 废边脚料 剪裁、 下料等 废木料、废布条、海绵 一般工业固废 2.8t/a / 收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点 木屑 切割、 下料 木屑 0.2t/a 用编织袋回收后外售处置 废包装材料 包装 塑料包装纸、泡沫纸 0.5t/a 收集后定期清运至环卫部门指定地点 空胶桶 喷胶 空胶桶 25个 回收重复盛装胶水 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 生活 垃圾 6t/a / 收集后定期清运至环卫部门指定地点 废灯管 有机废气处理 废灯管 危险 废物 12根 HW08（900-023-29） 直接由厂家回收处置 废活性炭 有机废气处理 废活性炭 危险 废物 0.12t/a HW12（264-012-12） 本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施，处置率100%，对周围环境影响较小。 （五）土壤环境影响分析 本项目租用已建成生产厂房进行生产，不涉及土建。项目运营过程中，生产厂间、仓库地面进行水泥混凝土硬化，无裸露地面，水土流失量较小。本项目为免漆家具制造，属于《环境影响评价技术导则-土壤环境》附录A中制造业中的其他用品制造类项目，项目不涉及表面处理及喷漆、喷有机涂层工艺，仅在喷胶工艺有少量有机废气产生，项目总占地面积约3900m2，属于Ⅲ类、小型建设项目，生产过程中通过加强环保管理，喷胶车间密闭等等措施后少量有机废气沉降不会对土壤产生较大污染。 四、环境管理和监测计划 1、环境管理 环境管理计划的制定和实施是工程在建设期和运行期环境保护措施落实的重要保证。通过环境管理，使项目建设和环境建设得以同步实施，使项目在施工期和运行期对环境所带来的不利影响降至最低程度。 （1）环境管理机构及职能 制定环境管理和安全生产制度章程； ①负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保主管部门； ②检查督促本项目环保设备的运行、维护和管理情况； ③负责处理各类污染事故和纠纷处理工作。 （2）环境监测计划 环境监测是指项目在施工期、运营期对项目主要污染物对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据、环境监测是企业环境管理部不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报告、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执行提供依据。 根据项目的实际情况，环评提出以下污染物达标排放监测计划建议，详见表7-7。 表7-7 环境监测计划表 环境类别 监测项目 监测因子 监测频次 监测点位 水环境 办公、生活污水。食堂废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类 每年1次 化粪池出口 声环境 厂界噪声 等效连续A声级 每半年1次，每次2天，每天昼夜各1次 厂界 大气环境 有机废气 非甲烷总烃 每年1次 厂界上1个点、下风向3个点 五、污染物排放清单 表7-8 污染物排放清单一览表 类 别 位置 污染物/污染源 污染物排放情况 治理措施 管理要求 产生 工序 污染物名称 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 废气 生产车间 刨花板、木材下料切割 粉尘 / 0.2t/a 对车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 喷胶 有机 废气 0.21mg/m3（1.25kg/a） UV光降解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 废水 生活污水 办公、生活污水,食堂废水 COD 270 0.14t/a 食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 BOD5 136 0.07t/a SS 210 0.11t/a NH3-N 24 0.01t/a 动植物油类 3 0.002t/a 噪声 生产车间 机械设备 机械 噪声 70-85dB(A) 厂房隔声、减振、选用低噪声设备 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固废 办公区 办公、生活 生活 垃圾 / 2t/a 收集后定期清运至环卫部门指定地点 / 生产车间 生产 加工 废边 脚料 / 0.2t/a 收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 木屑 / 17kg/a 用编织袋回收后外售处置 废包装材料 / 0.5t/a 收集后定期清运至环卫部门指定地点 空胶桶 / 25个 由厂家回收重复盛装胶水 / 废活 性碳 / 0.12t/a 更换后直接由设备厂家回收处置 / 废灯管 / 12根/a 六、环保投资 本项目总投资120万元，环保投资16万元，其中新增环保投资6万元，环保投资占总投资13.3%，主要环保设施及投资估算见表7-9。 表7-9 主要环保设施及投资估算表 序号 类别 主要环保措施 数量 投资费用（万元） 备注 分类 来源 1 废气 木屑粉尘 采用吸尘器吸尘处理 2台 1 已建成 喷胶有机废气 UV光解法+活性炭处理装置 1套 7 已建成 15m排气筒 1根 0.5 已建成 2 废水 办公、生活污水 化粪池 1座(10 m3) 1.5 新建 食堂废水 油水分离器 1台 1.0 新建 3 固体废物 生活垃圾 垃圾桶/箱 若干 0.5 新建 废边脚料等 一般固废暂存间 1间(5m2) 1.5 新建 废料斗、编织袋 2个（2.5m2） 1.0 新建 4 噪声 生产设备 隔声、减振、选用低噪声设备 / 2.0 新建 环保投入合计 16 / 七、项目环保设施清单 项目环境保护设施清单见下表7-10。 表7-10 环保设施验收清单 类别 治理内容 环保措施 位置 数量 验收标准 废气 木屑粉尘 双桶布袋除尘器 生产 车间 2台 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 喷胶有机废气 UV光解法+活性炭处理装置 1台 15m排气筒 1根 污水 办公、生活污水 化粪池 厂区内 1座 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求。 食堂废水 油水分离器 食堂 1台 噪声 设备噪声 厂房隔声、减振、低噪声设备 生产 车间 / 满足厂界四周执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废 金属下脚料、金属粉尘 收集暂存一般固废间 生产 车间 1间（5m2） 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告[2013]36号）中的有关要求； 废料斗，编织袋 2个（2.5m2/个），若干 生活垃圾 垃圾桶 厂区 若干 / 废UV灯管 危废间暂存后，交陕西明瑞资源再生有限公司处置 厂区 0.12t/a 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 废活性炭 危废间暂存后，交陕西明瑞资源再生有限公司处置 厂区 12根/a

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 木料剪裁、下料等 | 粉尘 | 对车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 喷胶 | 有机废气 | 改用水性胶粘剂，有机废气经UV光降解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 | 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值 |
| 水污 染物 | 办公、生活污水 | COD、BOD5、SS NH3-N、总氮、总磷 | 食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准的要求。 |
|  | 食堂 废水 | COD、BOD5、SS、动植物油类 |  |  |
| 固体 废物 | 生产 加工 | 废边脚料 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点。 | 合理处置，处置率100% |
|  |  | 木屑 | 用编织袋回收后外售处置。 |  |
|  |  | 废包装材料 | 收集后定期清运至环卫部门指定地点。 |  |
|  |  | 空胶桶 | 由厂家回收重复盛装胶水。 |  |
|  | 有机废气治理 | 废活 性碳 | 更换后直接由设备厂家回收处置。 |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 收集后定期清运至环卫部门指定地点。 |  |
| 噪声 | 本项目运营期噪声源主要是松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等，其噪声值在70-85dB(A)之间，经厂房隔声、减振及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所在区域开发已久，人类活动频繁，经调查项目厂址附近无珍稀濒危野生动物及植物存在，无古树名木、保护物种分布，运营期污染物在采取治理措施后均能实现达标排放。环评建议可对厂区近期不用的闲置用地进行绿化，以增大厂区的绿化面积，进一步美化厂区环境。 |

九、结论与建议

一、结论 （一）项目概况 西安居家格调家俱有限公司免漆家具生产项目位于西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号，中心地理坐标：E 109.118346°，N34.200380°。单位租赁已建成钢结构厂房作为生产场地进行生产，厂内建设两条免漆定制家具加工生产线，配备松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等共计19台生产设备，项目年生产定制免洗木质家具300套。项目总投资120万元，其中环保投资16万元，占总投资的13.3%。 （二）产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”项目。 （三）选址合理性 本项目位于西安市灞桥区狄寨街道办夏寨村南侧孝王路3号。项目西侧紧邻西安法思麒家具有限责任公司，东侧紧邻西安明月家具有限公司，项目所在地周围运输条件便利，用水、供电设施齐全，项目所在地地势平坦、开阔。本项目所在地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区，所在厂区内给水、排水、供电等公用设施齐全。本项目运营期间污染物产生量少，生产中所产生的噪声、污水及废气等污染物经处理后能实现达标排放，固体废物能够得到合理处置，对周围的环境的影响较小。 综上，本项目选址可行。 （四）建设项目所在地环境质量现状 1、大气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气环境质量引用西安市生态环境局网站上发布的灞桥区2018年环境质量监测分析数据说明当地的环境质量现状情况。灞桥区2018年SO2年均浓度值和CO日均第95百分位数的浓度值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2年均浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年7月26日-8月1日对本项目无组织特征因子非甲烷总烃进行了监测，根据非甲烷总烃现状监测结果，项目特征因子非甲烷总烃1h平均浓度能够达到《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）中相关限值要求。 2、声环境质量 据监测报告，建设项目东、西、南、北厂界及夏寨村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目所在地声环境质量现状良好。 （五）环境影响分析结论 1、大气环境 本项目营运期大气污染物主要为对原材料进行切割加工工序中产生的木屑粉尘及喷胶过程产生的少量无组织有机废气。 本项目运营期喷胶过程有机物产生最大量为25kg/a，本项目在喷胶区域上方设置集气罩，废气收集效率≥80%，废气经集气罩收集后采用“UV光降解+活性炭”处理装置处理后通过15m高排气筒排放。经过处理后的有机废气排放量为1.25kg/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.21mg/m3。低于《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值（3mg/m3），对周围环境影响不大。 本项目运营期在生产过程中对刨花板、木材进行下料切割过程会有木屑粉尘产生，粉尘产生量为0.2t/a，该木屑粉尘大多粒径较大，会在设备周围快速沉降，建设单位对车间内的木屑粉尘每天清理收集，并采用吸尘器进行吸尘处理，不会对周围环境产生较大影响。 2、水环境 根据工程分析，本项目运营期废水主要为员工办公生活污水及食堂废水。评价要求建设单位在厂区自建化粪池，食堂废水设油水分离器，食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近污水处理厂处理。距离本项目最近的污水处理厂为西安市污水处理有限责任公司第三污水处理厂，位于灞桥区席王街道办事处南牛寺村，项目分两期建设，一期工程可日处理污水10万吨，中水回用5万吨/d，二期扩建工程可日处理污水10万吨，中水回用5万吨/d，二期工程建成后处理能力为20万吨/d，本项目所产生的废水量较小，废水总量为1.76m3/d，不会对污水处理厂处理能力产生较大影响，且本项目废水满足其进水水质要求。 本项目食堂废水经油水分离器处理后同员工生活污水一同排入厂区防渗化粪池，化粪池定期由吸粪车清粪，运至就近第三污水处理厂处理可行，运营期无废水排入周围地表水体，不会对周围地表水环境产生较大影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ 610-2016）中地下水环境评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，可不进行地下水影响评价。项目运行过程中不使用地下水，无污水、废水排入地下水，为避免运营期化粪池及排水管道中污水下渗影响地下水水质，环评要求对化粪池按照一般防渗区采取防渗措施，避免对地下水水质造成影响，采取以上措施后项目运行过程中对地下水环境基本无影响。 3、声环境 根据项目工程分析可知，本项目运营期噪声源主要是松棉机、混合机、四轮泡棉立式机、裁布机、数控雕刻机、全自动缝纫电脑机、锁边机等，其噪声值在70-85dB(A)之间。项目仅昼间生产，设备均在加工车间内设置，通过选用低噪声设备，再经厂房隔声、减振、距离衰减后，经预测本项目运营期产噪设备经减振、厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要有废包装材料、废边脚料、木屑、空胶桶、废活性炭、废灯管及员工生活垃圾等。 生产过程中产生的废木屑用编织袋回收后外售处置。废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期定期清运至环卫部门指定地点。空胶桶直接由厂家回收重复盛装胶水，根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）第6.1，可以不作为固体废物管理。塑料包装纸、泡沫纸等废包装材料收集后定期清运至环卫部门指定地点。废活性炭和废灯管属于危险废物，更换后直接由设备厂家回收处置。生活垃圾收集后定期清运至环卫部门指定地点。 本项目运营期固体废物均可以得到合理处置，处置率100%，对周围环境影响不大。 5、对土壤的环境影响分析 本项目租用已建成生产厂房进行生产，不涉及土建。项目运营过程中，生产厂间、仓库地面进行水泥混凝土硬化，无裸露地面，水土流失量较小，污染物下有机废气产生量较少，经预测，处理后沉降至地面的污染物可忽略不计，对土壤无大气污染物沉降影响。因此，项目对土壤环境几乎无影响。 综上所述，本项目符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。 二、要求与建议 1、落实环保治理经费，必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须及时自行验收，并报环保管理部门备案后方可投入运营； 2、加强运营期大气治理设施维护和运行管理，确保污染治理设施可靠运行； 3、建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关规定和要求设置一般固体废物暂存间。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2租赁合同 附件3监测报告 附图1地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3平面布置图 附图4现状监测点位图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.14

0.7

0.56

化粪池

办公、生活用水

2.2

吸粪车定期清粪，运至就近污水处理厂处理。

新鲜水

1.5

1.2

0.3

油水分离器

食堂用水

木材、刨花板

S1：边角料

N2：噪声

Q1:粉尘

木料切割、下料

海绵

布料

N3：噪声

订 架

N1：噪声

S2：废海绵边角料

开棉

S3：废边角料

N4：噪声

剪裁

缝制沙发套

有机废气

打 底

成型沙发套

成型框架

框架贴棉

N6：噪声

扪 布

N5：噪声

装 脚

成 品

S4：固废

打 包

成品入库

检 验

内容

类型