建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       新建储能柜及其钣金产品项目

建设单位（盖章）：   西安格林斯精密制造有限公司

编制日期：            二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建储能柜及其钣金产品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-610125-04-05-143508 |
| 建设单位联系人 | 林巨强 | 联系方式 | 137*****597 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区沣京工业园兴园路 |
| 地理坐标 | （108度39分4.210秒，34度7分29.020秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66、结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 116.2 |
| 环保投资占比（%） | 4.65 | 施工工期 | 2024年2月至2024年3月；2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安沣京新城总体规划（2011-2030)》； 规划审批机关：西安市户县人民政府； 审批文号：县政发〔2012〕61号。 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西安沣京新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 审查机关：西安市生态环境局鄠邑分局 审查文件名称及文号：《关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书审查意见的函》鄠环函〔2018〕02号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1 本项目与规划、规划环评及审查意见的符合性分析 序号 文件名称 要求 本项目情况 相符性 1 《西安沣京新城总体规划（2011-2030）》 西安沣京新城规划范围为东至经8号路，南至纬六号路以南约500米，西至潭峪河为界，北至纬4号路，规划面积为26km2，规划布局为“两核+工业组团”。两核：即沣京路与六、七号路十字两种形成的共建服务基地，共建服务体系包括管理、金融服务、医疗卫生、生活服务以及公共绿地等设施。组团：即工业园管委会所在地形成的园区一期工业组团；西汉高速公路以南经七号两侧规划的一个生活组团和一个新兴工业组团。 项目位于工业园管委会所在地形成的园区一期工业组团的先进装备制造产业板块，项目属于C3311金属结构制造，产品为储能机柜、精密机箱。符合板块定位。 符合 2 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托集中供热站的天然气锅炉。 园区污染源众多，而且排气筒数量众多，极易在不利条件下造成局地污染现象，需要以其高度重视并采取相应措施，尽量全部采用高架源排放等措施，以有效减轻其影响。加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放。 （3）预防和控制有毒害有害气体事故性泄漏，采取有效措施和应急预案，一旦出现事故泄漏应要求立即停车、停产。 项目采用电能及天然气。 激光切割下料，切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放；焊接，焊接采用烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放；打磨，打磨采用打磨房+除尘柜对颗粒物进行收集处理后无组织排放；磷化游浸槽，脱脂游浸槽采用天然气加热（间接加热水介质），2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001）；底粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器，面粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器，手工静电喷涂：喷粉室负压收集+滤芯除尘器，共用1根15m高排气筒排放（DA002)；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放（DA003） 符合 地表水环境影响减缓措施： 应做好规划区内各企业间废水再利用的协调、管理工作，采取相关措施，鼓励企业废水再利用，并积极推进中水回用。根据规划区内企业用水水质要求，用中水替代部分新鲜水，节约水资源。 各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入园区污水处理厂，保证处理效果。规划区内企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。特别是排水涉及重金属的企业，必须严格做到重金属污染物车间口达标排放（可考虑采用氢氧化物沉淀法去除废水中重金属），方可进入集中污水处理厂。 （3）根据区域水资源承载力限制，园区应控制各企业的用水总量，实施最严格水资源管理，对于新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁）； 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂；项目污水站与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 符合 园区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减震和隔振措施，降低设备噪声和震动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。 项目生产设备及风机等选用高效低噪设备，设备安装时采取基础减振措施，运行过程中保证设备运转良好。 符合 园区一般工业固体废物为机械加工企业产生的加工废料，这部分固体废物均可以资源化再利用。其他生产企业产生的一般固体废弃物必须严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，尽量做到资源化再利用。规划中机械加工和精细化工等行业在生产过程中会产生废催化剂和废油等危险废物。危险废物在园区内临时堆放时，必须做好防渗、防水等措施，其收集储存、运输、处置过程均必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行专门处置，避免发生事故污染。 危险废物，采用专用容器收集，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有相应类别的危废处理资质单位回收处理。 符合 3 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》审查意见 严格入区项目环境准入。在规划实施过程中落实负面清单管理，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 本项目工艺、设备、污染治理技术均不属于淘汰落后类，项目生产使用能源主要为电能，污染物均经处理后达标排放，本项目建成后企业采取废水重复利用（逆流水洗），减少新鲜水消耗。 符合 落实污染物排放总量控制要求。采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 本项目运营期需进行总量控制的污染物包括二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮，项目建成后对该污染物均进行总量控制。 符合 加快基础设施和污染治理工程建设，完善园区污水收集和回用管网，管网应依据园区地形结合道路进行布设。为满足区域地表水环境容量要求，应提高园区规划的污水处理工艺和排水方案，对废水作进一步处理，园区污水中化学需氧量、生化需氧量、氨氮的排放限值应符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求。加快园区污水处理厂扩容，使园区排污与污水处理相匹配，否则将限批排水企业入园。 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁，单独排放）； 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 符合 园区应按照循环经济理念设计产业链，固体废物应按“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置。加强固体废物分类管理，防止在储运、处理处置过程中对土壤和地下水造成不利影响。 项目产生的固体废物均集中收集，合理处置，按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行。固废暂存区域采取重点防渗，保证项目产生的固废在储运过程中不会污染土壤和地下水。 符合 遵循“清洁生产、源头控制”的理念，入园项目的清洁生产水平应至少达到国内先进水平，并应采取节水新技术、新措施和水资源综合利用措施，减少新鲜水消耗，提高废水回用率。 本项目建成后企业采取废水重复利用（逆流水洗），减少新鲜水消耗。 符合 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据开发区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。 项目运营期制定污染源监测计划，对产生的废气、废水、噪声均进行例行监测。 符合 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目为C3311金属结构制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，属于允许类；同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2022年版）发改体改规〔2022〕397号，项目不属于禁止或许可类准入类；项目已于2023年12月06日取得西安市鄠邑区发展和改革委员会《西安格林斯精密制造有限公司新建储能柜及其钣金产品项目备案确认书的通知》项目代码：2312-610125-04-05-143508。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，新建储能柜及其钣金产品项目与环境管控单元比对，项目位于西安市鄠邑区沣京工业园兴园路鄠邑区重点管控单元2。 1、项目与环境管控单元对照分析示意图 项目与环境管控单元示意图见附图05。 2、环境管控单元涉及情况 表2 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 0平方米 重点管控单元 是 6400平方米 一般管控单元 否 0平方米 项目符合性说明 表3 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控 单元名称 单元要 素属性 管控要求分 类 管控要求 面积/长度（平方米/米） 本项目情况 符合性 1 西安市 鄠邑区 鄠邑区重点管控单元2 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 35395.20 项目属于C3311金属结构制造，产品为储能机柜、精密机箱，不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化项目。 符合 污染物排放管控 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 项目采用电能及天然气。 激光切割下料，切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放；焊接，焊接采用烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放；打磨，打磨采用打磨房+除尘柜对颗粒物进行收集处理后无组织排放；磷化游浸槽，脱脂游浸槽采用天然气加热（间接加热水介质），2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001）；底粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器，面粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器，手工静电喷涂：喷粉室负压收集+滤芯除尘器，共用1根15m高排气筒排放（DA002)；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放（DA003） 符合 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 / / / 综上所述，本项目位于西安市鄠邑区沣京工业园兴园路属于鄠邑区重点管控单元2，符合“三线一单”重点管控的各项要求。 五、项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析情况见表7。 表4 与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的 符合性分析一览表 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大〔2019〕56号 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能； 项目位于工业园管委会所在地形成的园区一期工业组团的先进装备制造产业板块，项目固化采用天然气加热。 符合 钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。 项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。 项目工业炉窑为固化炉，正常运行过程依靠天然气进行加热，不属于淘汰类工业炉窑，项目固化为有组织排放；要求按照排污许可管理名录规定办理涉工业炉窑行业排污许可证。 符合 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 严格新改扩建项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业窑炉建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。 项目位于西安沣京新城规划范围内的先进装备制造产业板块，项目固化采用天然气加热炉窑。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。 项目工业炉窑为固化炉，正常运行过程依靠天然气进行加热，不属于淘汰类工业炉窑，项目固化为有组织排放 符合 巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。 磷化游浸槽，脱脂游浸槽采用天然气加热（间接加热水介质），2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001），执行氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内 符合 以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值 本项目采用少量水性油墨用于丝印打码；项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 《陕西省大气污染治理专项行动 方案（2023-2027年）》陕发〔2023〕4号 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 项目属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020修订版）》中39个重点行业清单中三十九、工业涂装中环保绩效A级，项目涉及丝网打码，涉及印刷设施，参考执行三十一、包装印刷环保绩效A级。① 符合 2025年底前，关中地区完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。 项目不属于陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑，项目固化采用天然气。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》市字〔2023〕32号 城市建成区禁止新建燃煤 锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 磷化游浸槽，脱脂游浸槽采用天然气加热（间接加热水介质），2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001），执行氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内 符合 2025年底完成玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。 项目不属于陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑，项目固化采用天然气。 符合 深入开展“创A升B减C清D”活动。提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉 气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。 项目属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020修订版）》中39个重点行业清单中三十九、工业涂装中环保绩效A级，项目涉及丝网打码，涉及印刷设施，参考执行三十一、包装印刷环保绩效A级。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥 发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理 设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行 动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准 要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年工业涂装企 业完成清洁生产审核。 项目使用热塑性粉末涂料 符合 陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号） 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求 项目属于C3311金属结构制造项目，属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020修订版）》中39个重点行业清单中三十九、工业涂装中环保绩效A级；项目涉及丝网打码，涉及印刷设施，参考执行三十一、包装印刷环保绩效A级。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCS含量的涂料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCS产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度 本项目采用少量水性油墨用于丝印打码，项目喷塑使用热固性粉末涂料 符合 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 使用的原辅材料VOCS含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目采用少量水性油墨用于丝印打码，项目喷塑使用热固性粉末涂料；采用的涂料中有害物质含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求，且项目产生的废气经处理后可保证达标排放 符合 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 项目喷塑使用热固性粉末涂料；采用静电喷涂，符合使用先进生产工艺要求。 符合 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于 3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放，采用的原辅材料符合低VOCS含量产品规定。 符合 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。 项目喷塑使用静电喷涂；项目符合使用先进生产工艺要求。 符合 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCS 排放工序应配备有效的废气收集系统。 项目喷塑使用热固性粉末涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放。 符合 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》 二、源头和过程控制：对生产装置排放的含VOCS工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； 废水收集和处理过程产生的含VOCS 废气经收集处理后达标排放；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无 VOCS净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCS 产品的使用过程中，应 采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 三、末端治理与综合利用：对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCS 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。2023年技术可行的工业涂装企业全部使用低挥发性涂料，含喷涂工艺的汽修企业面漆使用水性涂料替代不少于8家，2025年全部实现水性漆替代。 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料 符合 推进涉VOCs污染治理设施升级改造。2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年工业涂装企业完成清洁生产审核。在房屋建筑和市政工程设计和施工中，全面推广使用低VOCs含量涂料、胶粘剂和防水材料。 本项目采用少量水性油墨用于丝印打码，项目喷塑使用热固性粉末涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料 符合 《西安市鄠邑区挥发性有机物污染整治专项实施方案》 低效治理设施升级改造行动。新建项目不得采用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施等单一治理工艺或者组合工艺（恶臭异味治理除外） 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 重点行业VOCs源头替代行动。2023年内完成溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂原辅材料替代工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，因特殊工艺要求等原因无法使用非溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的企业，企业应出具行业内专家给出的意见并纳入台账。 本项目采用少量水性油墨用于丝印打码，项目喷塑使用热固性粉末涂料 符合 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料；项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30% 活性炭吸附值不低于800mg/g 符合 西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发[2022]65号） 除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 项目喷塑生产线使用静电喷涂涂料；本项目使用涂料为低挥发性有机物含量涂料，项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放，可达标排放 符合 七、选址合理性分析 1、本项目租赁西安市鄠邑区沣京工业园兴园路，厂房租赁协议见附件3。本项目符合西安沣京新城总体规划（2011-2030）规划、规划环评及审查意见要求； 2、项目园区内给水、排水、供暖、供气、供电等各项基础设施完善，交通方便，配套的环保设施齐全； 3、项目所在园区用地性质为工业用地，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区； 4、项目建成后在采取有效污染防治措施后废气、噪声可达标排放，废水、固废均能得到合理处置，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域现有环境功能；在采取有效的风险防范措施和强化环境风险管理后，项目环境风险可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求角度分析，项目选址是可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“三十、金属制品业33”中“66结构性金属制品制造”，应编制环境影响报告表。 项目概况 项目名称：新建储能柜及其钣金产品项目 建设性质：新建 建设单位：西安格林斯精密制造有限公司 建设地点：西安市鄠邑区沣京工业园兴园路 建设内容及规模：本项目租赁已建厂房7708平方米，其中生产车间6400平方米，办公生活楼1308平方米。项目建成后年产储能机柜1万套，机箱十万套。项目购数控车床3台，数控激光切割机2台，数控折弯单元10万余套，自动焊接机器人2套，磷化前处理自动喷粉线一条，手工喷粉面包房一套，空压机2台以及其他相关配套设备。 地理位置与四邻关系：西安市鄠邑区沣京工业园兴园路，项目东侧为亿帕德（陕西）汽车科技有限公司，南侧为广东景荣科技控股有限公司，西侧为机加企业，北侧为陕西麦迪亚科技有限公司，项目距离周边最近的敏感点南侧56m的索家寨。 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图2。 表5 工程组成一览表 工程组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 厂房125m×50m×6m，车间全封闭，机加区及喷塑前处理及喷塑区。 新建 辅助工程 办公区 建筑面积为1308m2；主要用于办公、休息，单独租赁 依托 储运工程 原料区 位于生产车间内，主要用于原料的存储。 新建 成品区 位于生产车间内，主要用于成品存储。 新建 运输 原辅材料、成品由社会汽车运输。 / 公用工程 供水 由园区市政供水管网供给，可满足项目生活用水和生产用水。 依托 排水 雨水 雨水 项目实施雨污分流，雨水进入园区雨水管网。 依托 员工生活 生活污水 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁） 新建 项目喷塑前处理及喷塑 生产废水 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 新建 浓水 供配电 由当地供电局供电，电力供应充足稳定，可满足项目运营期的用电需求 依托 供暖制冷 办公区采暖用空调采暖。 依托 环保 工程 废气 机加 激光切割下料 切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 新建 焊接 焊接采用烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 新建 打磨 打磨采用打磨房+除尘柜对颗粒物进行收集处理后无组织排放 新建 项目喷塑前处理及喷塑 脱脂游浸槽：40万大卡天然气燃烧机 （间接加热水介质）2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001） 新建 磷化游浸槽：40万大卡天然气燃烧机 新建 底粉喷涂 底粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 共用1根15m高排气筒排放（DA002) 新建 面粉喷涂 面粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 手工静电喷涂 手工静电喷涂：喷粉室负压收集+滤芯除尘器 水分烘干炉：40万大卡燃烧机 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）经负压收集+水喷淋+除湿+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003) 新建 半固化炉：30万大卡天然气燃烧机 固化炉：100万大卡燃烧机 大件面包炉：10万大卡燃烧机 废水 员工生活 生活污水 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁） 新建 项目喷塑前处理及喷塑 生产废水 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 新建 浓水 噪声 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施； 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾设垃圾桶，分类收集送往环卫部门指定处。 新建 一般固废 一般固废区（20m2），收集后外售综合利用。 新建 危险废物 危险废物经专用容器收集后暂存于危废间（15m2），交有资质单位处置。 新建 产品方案 本项目主要产品为储能机柜、精密机箱，主要产品方案详见下表。 表6 项目产品方案 序号 产品名称 数量 单位 1 储能机柜 10000 套 2 精密机箱 100000 套 合计 110000 套（件） 主要生产设施 本项目主要生产设施见表7。 表7 主要生产设施一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 激光切割机 FIBER PLUS 4020 2 台 用于下料 2 德国通快数控冲床 TC2020 3 台 3 电伺服折弯机 6020、1703、4013等 12 台 用于折弯 4 压铆机 S-618PLUS-H 6 台 用于钳工 5 攻钻一体机 ZS4112 2 台 6 普通冲床 JH21-125 2 台 7 电动攻丝机 XG-D5-16LW 2 台 8 去毛刺机 SGP800 1 台 用于去毛刺 9 焊接机器人 TM1800 1 台 用于焊接 10 光纤激光焊接机系统 TM1800 3 台 11 逆变直流脉冲氩弧焊机 WSM-315 10 台 12 气保焊机 NBC-250 10 台 13 储能式螺柱焊机 SAW-D II 1 台 14 空压机 GA75/GA55 2 台 用于提供动力 15 喷塑前处理及喷塑自动流水线 1 套 用于喷塑前处理及喷塑 16 污水处理站 / 1 座 用于生产废水处理 表8 喷塑前处理及喷塑自动流水线设备清单 前处理配置表 序号 项目 规格 数量 一 前处理系统 / 1套 1 外形尺寸 L126m*W1.8m*H5.05m 2 水洗喷淋段棚体 棚体规格：W1800*H5050mm（底架高度2.2m），立板SUS201不锈钢-t1.2；底板SUS201不锈钢-t2.0；底架用100*100*3.0方管。 1套 3 预脱、表调喷淋段棚体 棚体规格：W1800*H5050mm（底架高度2.2m），立板SUS304不锈钢-t1.2；底板SUS304不锈钢-t2.0；底架用100*100*3.0方管。 1套 4 喷淋液槽 槽体壁板：采用SUS304-2.0mm板制作，设有双层不锈钢过滤网。预脱、表调槽体保温，采用50MM岩棉板制作。 1套 5 喷淋管路 热水洗、预脱、表调喷淋管采用PPR材质，其它喷淋管采用PVC材质。 1套 6 喷淋水泵 益威科液下泵：FRPP材质，流量：34m3/h，扬程：16m，功率3.75KW 6台 7 主脱脂游浸槽体 两端斜面上升，漏斗形；槽体用SUS304*2.5mm焊接；槽体加强采用100*100*2.5和50*100*2.0型管制作；保温采用80K岩棉，外用1.0T不锈钢板封板 1套 8 水洗二游浸槽体 两端斜面上升，漏斗形；槽体用SUS201*2.5mm焊接；槽体加强采用100*100*2.5和50*100*2.0型管制作。 1套 9 磷化游浸槽体 两端斜面上升，漏斗形；槽体用SUS304*2.5mm焊接；槽体加强采用100*100*2.5和50*100*2.0型管制作；保温采用80K岩棉，外用1.0T不锈钢板封板 1套 10 纯水洗游浸槽体 两端斜面上升，漏斗形；槽体用SUS201*2.5mm焊接；槽体加强采用100*100*2.5和50*100*2.0型管制作。 1套 11 过滤器 热水洗、预脱脂、主脱脂、表调装有SUS304袋式过滤器 4套 12 主脱脂游浸循环水泵 源立牌循环泵：流量：80m3/h，功率4.0KW（GDF-100-10）不锈钢304卧式泵 1台 13 磷化转移槽水泵 源立牌循环泵：流量：80m3/h，功率4.0KW（GDF-100-10）不锈钢304卧式泵 1台 14 吹水风机 高压吹水风机5.5KW，风压25KPA 1台 15 滴水段 L20米（长度以实际而定）*W1.8米，采用镀锌1.5制作，架空高度2.2米 1套 二 加热系统 1 热水洗、预脱脂 烘干炉内盘管加热，2寸镀锌管外包直径75mm保温岩棉管，配源立牌耐高温铸铁管道泵1.5kw（YLGBW50-18） 2套 2 主脱脂游浸槽、磷化游浸槽 采用SUS304不锈钢盘管，配40万大卡意大利利雅路牌低氮燃烧机 2套 三 磷化除渣机 全自动磷化除渣机型号为XCL-FK-2L 1套 四 高位斜板沉淀池 槽体用2mmSUS304板。支架与爬梯用型材制作。 1套 水分烘干炉结构配置表 序号 项目 规格 数量 一 炉体 桥式直通炉 1套 1 外形尺寸 L33m*W1.7m*H5m（含底架高2.5m） 2 炉体 外板0.7mm彩钢板；内板0.7mm彩钢板，100mm厚80K机制岩棉板 3 化妆板 内1.2mm厚镀锌板，外2.0mm厚冷板喷漆处理 4 炉体底架 型钢 5 炉内温度（℃） RT~150℃ 6 炉体积 约150 M³ 二 加热系统 / 1套 1 燃烧机 40万大卡意大利利雅路牌燃烧机 1台 2 燃烧室 内壁SUS201-1.5mm，外壁冷板1.5 1台 3 循环风机 欧昌牌插入式风机7.5KW/4P,18000M3/H，900PA 1套 4 炉内循环风管 镀锌板-0.8mm 1台 5 炉外循环风管 内镀锌板-0.8mm，外镀锌板-0.7mm，保温100mm岩棉 1式 三 排废气装置 / 1套 1 风管 镀锌板#-0.7mm 1套 红外加热半固化炉结构配置表 序号 项目 规格 数量 一 炉体 桥式直通炉 1套 1 外形尺寸 L9m*W2.4m*H3.55m 2 炉体 外板0.7mm彩钢板；内板0.7mm彩钢板，100mm厚100K机制岩棉板 3 化妆板 内1.2mm厚镀锌板，外2.0mm厚冷板喷漆处理 4 炉体底架 型钢 5 炉内温度（℃） RT~150℃ 6 炉体积 约50 M³ 二 加热系统 1套 1 天然气触媒红外板 AC50150，电预热，2.0kw/块，燃气功率15.5kw/块；催化层美国ACS进口。ATEX防爆 28套 2 防尘红外透射布 耐高温，防尘，延长加热器使用寿命。 28片 3 耐高温金属软管 SUS304 28套 4 热电偶 陶瓷耐高温 28套 5 燃气泄漏检测仪 炉外、炉内各一套 2套 6 辐射板支架 镀锌方管&角钢制作 1套 7 镜面板 辐射板间隙处安装0.7mm304#镜面不锈钢板 1套 8 电气控制部分 西门子PLC，通讯模块，温度模块，继电器，总漏电保护器，高温电缆，热电偶电缆，屏蔽多芯线，电控柜等 1套 9 天然气管路 包括总开关阀门，电磁阀，减压阀，过滤器等，燃气支管及配件，每块红外板配一个电磁阀 1套 粉末固化炉配置表 序号 项目 规格 数量 一 炉体 桥式双回路炉 1套 1 外形尺寸 L37m*W3.4m*H5.7m（含底架高度2.5米） 2 炉体 外板0.8mm彩钢板；内板0.8mm彩钢板，120mm厚100K机制岩棉板 3 化妆板 内1.2mm厚镀锌板，外2.0mm厚冷板喷漆处理 4 炉体底架 型钢 5 炉内温度（℃） RT~220℃ 6 炉体积 约370 M³ 二 加热系统 1套 1 燃烧机 100万大卡意大利利雅路牌低氮燃烧机 1台 2 燃烧室 内壁SUS201-1.5mm，外壁冷板1.5，炉内胆采用SUS310不锈钢，翅片式列管换热器 1台 3 循环风机 欧昌牌定载式保温风机18.5KW/4P,40000M3/H，1000PA。东元电机 1套 4 炉内循环风管 镀锌板-0.8mm 1台 5 炉外循环风管 内镀锌板-0.8mm，外镀锌板-0.7mm，保温100mm岩棉 1式 三 排废气装置 1套 1 风管 镀锌板#-0.7mm 1套 2 废气风罩 采用1.5mm镀锌板制作 1套 输送设备配置表 序号 项目 规格 数量 一 线体长度 约450米 1 链条 XT-100型模锻链 2 链条节距 100mm 3 单点吊重 150kg 4 吊挂方式 横挂 二 轨道 12#工字钢 1 直轨 12#工字钢 约380米 2 水平弯轨 R1500*180° 3 3 水平弯轨 R1500*90° 5 4 水平弯轨 R2000*45° 4 5 升降弯轨 R2000*30° 13 三 驱动装置 2套 1 驱动座 履带式 2套 2 驱动机构 （4KW）链速2.5m/min，2-4m/min变频调速，东元电机 2台 3 减速机 国茂牌减速机 2台 四 张紧装置 2套 1 张紧方式 重锤式 2 规格 滚子列张紧R1500 1套 3 规格 滚子列张紧R2650 1套 五 挂具 1 负载滑架 节距400mm 1125套 2 C型吊具 1125套 六 自动喷雾加油机 1套 1 固定式接油盘 450米 七 轨道支撑架 型钢 1式 工件柜式烤箱配置表 序号 项目 规格 数量 一 烘干房 1套 1 外形尺寸 L6000*W3000*H3000mm（长×宽×高） 1套 2 炉体 外板0.8mm彩钢板；内板0.8mm镀锌板满焊结构，120mm厚100K机制岩棉板，手动双开门，采用100MM岩棉板制作 3 化妆板 外2.0mm厚冷板喷漆处理 4 炉体底架 型钢 5 炉内温度（℃） RT~80℃ 6 烘干炉体积 约55 M³ 二 加热系统 1套 1 燃烧室 内壁SUS201-1.5mm，外壁冷板1.2 1套 2 燃烧机 10万大卡意大利利雅路牌燃烧机 1台 3 循环风机 欧昌牌插入式风机2.2KW/4P,5000M3/H，600PA 1台 4 炉内循环风管 镀锌板1.0mm，配调节风门 1式 5 炉外保温风管 内镀锌板1.0mm，外镀锌板0.7mm，保温100mm岩棉 1式 三 其它配置 1套 1 路轨 采用5#角制作18M 2条 2 移动小车 L5000*2200*2500承重约800KG/台 2件 3 采用60*120扁通与12#槽钢制作 4 走轮 采用V型，机加工制作 环保设施 序号 品名、规格及制作要求 数量 数量 一 喷淋塔 1套 1 / 尺寸：L1500*W1200*H3200mm，SUS201 材质 2 / 水泵：0.75kw 二 活性炭箱 2套 1 / 外箱尺寸L:2000mm*W1500mm*H1600 2 / 箱体材质：2.0mm碳钢板制作，满焊结构，整体喷涂 三 恒康牌防爆风机 恒康牌防爆风机：风量：7000 m³/h全压：3000Pa 风机：CYD-T64-560C-2600rpm-11kw-2p 国产电机 1台 四 800碘值颗粒活性炭 1300 公斤 五 前处理废气用PP收集管，固化废气用镀锌风管 1套 六 15米高空排放管与检测平台 1套 表9 废水设备清单一览表 序号 品名、规格及制作要求 数量 单位 1 废水收集桶（10吨）PE材质 1 个 2 应急桶（10吨）PE材质 1 个 3 磷化废水破乳槽 1 个 4 脱脂槽气浮法浮选 1 个 5 PH调节池750*750*2000MM 1 座 6 PAC反应池750*750*2000MM 1 座 7 PAM反应池750*750*2500MM 1 座 8 金属反应池 1 座 9 加药系统 4 套 10 斜板沉淀池1500*1500*2500MM 1 座 11 清水池750*750*2500MM 1 座 12 10平方板框压滤机 1 台 13 电控 1 套 14 废水临时收集桶10T 2 套 15 废水排放泵2.2KW 1 套 16 废水排放管约110米 1 套 五、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表10。 表10 主要原辅材料及能源消耗统计一览表 序号 原料名称 用量 单位 来源 备注 1 钢板 10000 t/a 外购 用于机加 2 不锈钢板 300 t/a 外购 3 铝板 2 t/a 外购 4 氩气 80 t/a 外购 5 氮气 400 t/a 外购 6 焊丝 6 t/a 外购 7 工业氧 2 t/a 外购 8 混合气 20 t/a 外购 9 脱脂剂 6 t/a 外购 喷塑前处理及喷塑 10 磷化液 100 t/a 外购 11 塑粉 100 t/a 外购 12 丝印油墨 20 公斤 外购 用于丝印打码 13 PAC 0.5 t/a 外购 用于水处理剂 14 PAM 0.5 t/a 外购 15 NaOH 0.2 t/a 外购 16 水 10374 m3/a 外购 / 17 电 1000000 度 外购 / 18 天然气 91.84 万m3/a 外购 / 表11 主要原辅材料组成成分一览表 名称 组分 质量百分比 挥发性 备注 脱脂剂 氢氧化钾 1%~2% 不挥发 用于脱脂 硼酸钾 15%~20% 不挥发 乙烯二胺四乙酸三钠盐 1%~2% 不挥发 水 其余为水 不挥发 表面活性剂 乙氧基化C9-16-醇类 50%~75% 不挥发 水 其余为水 不挥发 表调剂 氢氧化钠(烧碱) 7%~10% 不挥发 用于表调 水 其余为水 不挥发 磷化液（开缸剂） 硝酸锌 5 % ~7 % 不挥发 用于磷化 磷酸二氢锌 7 %~10 % 不挥发 磷酸锰 7 %~10 % 不挥发 正磷酸 20%~25% 不挥发 水 其余为水 不挥发 磷化补充剂 硝酸锌 2.5%~3% 不挥发 硝酸锰 2.5%~3% 不挥发 磷酸锰 7%~10% 不挥发 磷酸 15 %~20% 不挥发 磷酸二氢锌 30%~50 % 不挥发 水 其余为水 不挥发 锌添加剂 硝酸锌 30%~50% 不挥发 水 其余为水 不挥发 促进剂 亚硝酸钠 30%~50% 不挥发 水 其余为水 不挥发 水性油墨 合成丙烯酸树脂 30~45% 不挥发 用于丝网打码，水性油墨满足环保绩效A级丝网印刷工艺使用水性油墨(VOCs≤30%) 去离子水 30~40% 不挥发 DBE 10%~15% 挥发 消泡剂 0.5~1% 不挥发 流平剂 0.5~1% 不挥发 分散剂 0.5~1% 不挥发 增粘剂 1~3% 不挥发 钛白粉 10~20% 不挥发 表12 理化性质一览表 名称 成分 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 PAC(聚氯化铝) Al2Cln(OH)6-n 聚氯化铝，简称聚铝，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂。水处理剂主要用于生活饮用水和工业污水废水、城镇生活污水的净化处理，如除铁、除氟、除镉、除放射性污染、除漂浮油等。也用于工业废水处理 / / PAM(聚丙烯酰胺) (C3H5NO)n 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 / / 氢氧化钠 NaOH 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，溶解时散发出氨味，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01 / / 塑粉 环氧 树脂 凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂 低分子量的为黄色或琥珀色高粘度透明液体，高分子量的为固体，无臭无味。溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。附着力强、固化收缩率小、工艺性好、优良的电绝缘性、稳定性好、对金属和非金属具有优良的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性好。耐碱和大部分溶剂。 -18℃≤闪点≤23℃易燃，本项目使用环氧值在0.1~0.3之间的环氧树脂(固体) LD50：11400mg/kg(大鼠经脂口) 聚酯 树脂 由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成 淡黄色片状固体，胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固好后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。缺点是收缩率大、胶粘强度不高，耐化学介质性和耐水性较差，用于非结构胶粘剂。 闪点大于110℃，可燃 未见文献报道 钛白粉 二氧化钛（TiO2） 白色粉末，有板钛型、锐钛型和金红石型三种晶型。工业上利用的主要是后两种。金红石型相对密度4.26，熔点1830-1850℃。钛锐型相对密度3.84。化学性质相当稳定，不溶于水、有机酸和弱无机酸，可溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。具有优异的颜料性能。 不可燃 无毒 硫酸钡 化成成分是BaSO4，天然产品称为重晶石粉 为无臭，无味的无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。性质稳定，难溶于水、酸、碱或有机溶剂。医疗方面，放射学检查使用硫酸钡剂主要利用其在胃肠道内可吸收X射线而使其显影作用，因此主要用作胃肠道造影剂。工业上，可用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂。 不可燃 硫酸钡不溶于水，无毒，吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等。对眼睛有刺激性。长期吸入可致钡尘肺 天然气 / 主要组分是甲烷(CH4) 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3[2]，相对密度（水）为约0.45(液化)燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。 可燃气体 天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息 六、劳动定员及工作制度 项目劳动定员120人，全年工作300天，实行2班制，每班8小时。 七、项目给排水 （1）生活污水 生活用水：本项目员工120人，仅提供住宿。生活用水依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表表B.1居民生活，员工生活用水按通用值70L/(人·d)计，则生活用水量为8.4m3/d、2520m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水量为6.72m3/d，2016m3/a。 （2）生产给排水 ①生产线用排水情况 表13 本项目生产线给排水情况表 序号 工艺 用水类型 处理液 处理温 度（℃) 处理段 （内长*内宽*内高） （mm） 槽体容积 （m3） 槽体有效容积 （m3） 更换 频次 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 备注 补水量 更换量 合计 1 热水洗 自来水 / 40-50 2500*1800*2450 11.03 9.37 5次/a 0.47 0.15 0.62 0.15 补充及更换 2 预脱脂 自来水 脱脂剂 40-50 2500*1800*2450 11.03 9.37 2次/a 0.47 0.06 0.53 0.06 补充及更换 3 主脱脂 自来水 脱脂剂 40-50 18000*1800*2450 79.38 67.47 2次/a 3.37 0.43 3.80 0.43 补充及更换 4 水洗一 自来水 / RT 2500*1800*2450 11.03 9.37 50次/a 0.47 1.48 1.95 1.48 补充及更换 5 水洗二 自来水 / RT 1450*1802*4500 6.39 5.44 50次/a 0.27 0.86 1.13 0.86 补充及更换 6 表调 自来水 表调剂 RT 2500*1800*2450 11.03 9.37 不更换，7d倒槽清渣 0.47 0.00 0.47 0.00 补充 7 磷化 自来水 磷化剂 40-45 21000*1800*2450 92.61 78.72 不更换，7d倒槽清渣 3.94 0.00 3.94 0.00 补充 8 水洗三 自来水 / RT 2500*1800*2450 11.03 9.37 50次/a 0.47 1.48 1.95 1.48 补充及更换 9 纯水洗一 纯水 / RT 14500*1800*2450 63.95 54.35 50次/a 2.72 8.61 11.32 8.61 补充及更换 10 纯水洗二 纯水 / RT 2500*1800*2450 11.03 9.37 50次/a 0.47 1.48 1.95 1.48 补充及更换 合计 / / / / / / / 13.11 14.55 27.66 14.55 生产线自来水 / 14.39 / 废水 14.55 / / / / / / 纯水制备自来水 / 17.69 纯水 13.27 浓水 4.42 蒸发 13.11 / / / / 合计 / 32.08 / / / / / / / / / ②纯水制备 项目所需纯水13.27m3/d，项目设置一套纯水制备装置，纯水由自来水制备，除去水中的阴阳离子，以提高水质符合工艺要求，设计生产能力为3t/h，纯水制备率为75%，工艺为pp滤芯过滤器+活性炭过滤器+石英砂过滤器+软水器+保安过滤器+纯水箱。自来水用量为17.69 m3/d，浓水4.42 m3/d。 项目生产工序新鲜自来水用量为32.08m3/d，生活自来水用量为8.4m3/d，合计40.48m3/d，生产排水量为14.55m3/d，浓水4.42m3/d，生活污水为6.72m3/d，总排水量25.69m3/d。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 六、物料平衡 表14 项目喷塑物料平衡一览表（单位t/a） 投入 产出 塑粉 100 进入成品 97.93 / / 废气 有组织 1.47 / / 无组织 0.60 合计 100 合计 100 八、平面布置 本项目位于西安市鄠邑区沣京工业园兴园路，生产区在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 项目距离周边最近的敏感点南侧56m的索家寨，项目排气筒设置车间西侧，远离敏感点，生产过程中产生的粉尘及有机废气均合理处置，对周边大气环境影响较小；项目生产废水经自建污水站处理达标后排放；产噪设备主要为（风机等设备）设置车间西侧，远离南侧敏感点索家寨，对周围声环境的影响较小；危废暂存间和一般固废区位于厂房内，便于固体废物的存放和转移。 因此，无对本项目有制约因素的问题存在，且本项目建设不会对周边环境造成明显影响。整体布局合理。项目总平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污环节 项目利用已建成厂房，施工期对厂房内进行简单装修，设备安装。无土建工程，施工期污染较小。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 施工工艺说明： （1）设备安装：水、电、生产设备安装； （2）装饰装修：对厂房及办公生活区进行室内装饰； （3）工程验收：对设备及装饰装修部位依据合同约定进行验收。 运营期工艺流程及产污环节 项目机加工艺流程及产污环节 图3 项目机加工艺流程及产污环节图 项目机加工艺流程产污环节说明： 原料：原材料主要以SPCC SGCC为主，使用少量SUS304SECCAL Cu等板材，原材料均外购。 下料：此过程将金属板材加工成半成品及各种配件根据下料的批量及半成品的规格等因素，选择普冲下料、激光下料、数冲下料、锯床下料四种方式。普冲下料、数冲下料、锯床下料是建立在金属材料受力后发生塑性变形的基础上，利用模具和压力设备对材料进行加工；激光下料是通过编程软件编制的加工程序利用高能量密度的激光束作为切割工具对材料进行热切割；数冲下料是通过编程软件编制的加工程序，由送料机构将板材送至需加工的位置，同时选择模具库中相应的模具，对板材进行冲压成型；锯床下料是由锯轮驱动锯带对工件进行切割；普冲下料、数冲下料、锯床下料不产尘。 此过程会产生粉尘、边角料、噪声。 折弯：采用折弯机对工件按照设计图纸进行折弯成型，将需要成型的工件放置在折弯机上随着上模或下模对板料的施压，实现对金属的弯曲成型。该步工序产生的污染物主要为设备噪声。 钳工：使用压铆机通过对应模具压力挤压，将螺母螺钉等与板材结合在一起；使用攻钻一体机依照图纸选用对应的钻头与丝锥，对产品进行打孔攻牙。该工序会产生噪声、边角料 焊接：采用氩弧焊或者气保焊的方式对工件进行焊接。该工序会产生焊接烟尘、焊渣以及噪声。 打磨：对焊接后的工件通过手提式打磨机进行打磨，使其表面光滑去毛刺。该工序会产生粉尘、边角料、废打磨片以及噪声。 2、项目喷塑前处理及喷塑工艺流程及产污环节 项目喷塑前处理及喷塑工艺流程简述： （1）热水洗：首先应对工件进行热水洗，为后续工序做准备。该工序产生一定量的清洗废水，该废水排入污水处理站。 （2）预脱脂、主脱脂：金属工件粘附的油污会在表面形成油膜，影响表面覆盖层与基体金属的结合力，微量的油污也能造成喷塑层结合不牢起皮、起泡等，同时油污还会污染后续槽液，因此需先进行除油。本项目采用市场采购的专业金属脱脂剂，采用喷淋+游侵处理的方式进行表面脱脂除油，用自动捞渣的方式定期清理槽内的浮油和底部沉渣，槽内脱脂剂和水循环使用，定期添加，定期外排，此过程会产生天然气燃烧废气。 （4）水洗一、水洗二：经脱脂除油处理后的工件表面带少量残液，因此需对其进行清洗，降低表面张力，减少拖带损失，为后续工序做准备。该工序产生一定量的清洗废水，该废水排入污水处理站 （5）表调：工件表调采用Zn表面调整剂（胶体锌系金属表面调整剂），槽液pH控制在8.5~9.5，常温，其作用能促进形成细致紧密的磷酸盐涂层，使 图4 项目喷塑前处理及喷塑工艺流程及产污环节图 磷化膜形成充分完整，有效降低磷化药品的消耗量及磷化膜重量，提高涂层附着力。槽内表调液定期除渣，循环使用，不外排。 （6）磷化：采用游浸处理方式在磷化槽进行磷化，目的是给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀，用于喷塑打底，提塑层附着力和防腐蚀能力。槽内磷化液定期除渣，循环使用，不外排。此过程会产生天然气燃烧废气。 （7）水洗三：经磷化后的工件表面带少量残液，因此需对其进行清洗，降低表面张力，减少拖带损失，为后续工序做准备。该工序产生一定量的清洗废水，该废水排入污水处理站。 （8）纯水洗一、纯水洗一：纯水洗的主要目的是控制杂质，为了塑层品质。该工序产生一定量的清洗废水，该废水排入污水处理站。 （9）滴水：通过对滴水取样检测电导度，以检查纯水洗的质量，滴水的电导率要求不超过50μs/cm，否则需要加大纯水之供水量。 （10）脱水：采用天然气热风炉烘干工件表面水分。 （11）冷却：采用自然冷却，降低工件温度。 （12）粉末底粉喷涂 采用粉末静电喷涂工艺，室温下，根据产品需要将塑粉喷涂到工件表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。 此过程会产生喷塑粉尘、噪声。 （13）半固化 在烘道内烘干，红外触煤加热，热源来自天然气燃烧机。 此过程会产生固化废气、天然气燃烧废气。 （14）粉末面粉喷涂： 采用粉末静电喷涂工艺，室温下，根据产品需要将塑粉喷涂到工件表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。 此过程会产生喷塑粉尘、噪声。 （15）固化 在烘道内烘干，烘干温度180-220℃，烘干时间10-20min。热源来自天然气燃烧机。 此过程会产生固化废气、天然气燃烧废气。 （16）冷却 冷却：采用自然冷却，降低工件温度。 丝印打码 用于产品标记，采用水性油墨，油墨用量极少，极少量有机物。 表15 项目喷塑前处理及喷塑工艺参数表 序号 工艺 溶液组成 操作温 度℃ 操作 时间 更换 频次 用水 类型 一 1 上件 / / / / / 2 热水洗 / 40-50 60S 5次/a 自来水 3 预脱脂 脱脂剂 40-50 60S 2次/a 自来水 4 主脱脂 脱脂剂 40-50 200S 2次/a 自来水 5 水流一 / RT 60S 50次/a 自来水 6 水洗二 / RT 90S 50次/a 自来水 7 表调 表调剂 RT 60S 不更换，7d倒槽清渣 自来水 8 磷化 磷化剂 40-45 200S 不更换，7d倒槽清渣 自来水 9 水洗三 / RT 60S 50次/a 自来水 10 纯水洗一 / RT 90S 50次/a 纯水 11 纯水洗二 / RT 60S 50次/a 纯水 12 滴水 / / / / / 13 脱水 / 120-150 11min / / 14 冷却 / / / / / 二 15 粉末底粉喷涂 / / / / / 16 半固化 / 红外触煤加热 2.5min / / 17 粉末面粉喷涂 / / / / / 18 固化 / 180-220 25min / / 19 冷却 / / / / / 20 下件 / / / / 2、运营期办公生活产污环节分析 图5 项目办公区产物环节分析图 （1）废水 工作人员生活污水，污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN等。 （2）固废 生活垃圾。 3、产污环节 产污环节统计见表16。 表16 项目生产污环节一览表 污染类别 生产线 污染源 污染物种类 治理措施 废气 机加 激光切割下料 颗粒物 切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 焊接 颗粒物 焊接采用烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 打磨 颗粒物 打磨采用打磨房+除尘柜对颗粒物进行收集处理后无组织排放 喷塑前处理及喷塑 脱脂游浸槽：40万大卡天然气燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 采用天然气加热（间接加热水介质），2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001） 磷化游浸槽：40万大卡天然气燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 底粉喷涂 颗粒物 底粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 共用1根15m高排气筒排放（DA002) 面粉喷涂 颗粒物 面粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 手工静电喷涂 颗粒物 手工静电喷涂：喷粉室负压收集+滤芯除尘器 水分烘干炉：40万大卡燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放（DA003） 半固化炉：30万大卡天然气燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气 固化炉：100万大卡燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气 大件面包炉：10万大卡燃烧机 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气 丝印打码 有机废气 油墨用量极少，极少量有机物，不定性分析。 废水 员工生活 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁） 项目喷塑前处理及喷塑 生产废水 PH、COD、BOD5、石油类、SS、NH3-N、TP、TN、总锌 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 浓水 COD、BOD5、SS、 NH3-N、TP 噪声 / 设备噪声 等效A声级 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施 固废 员工生活 生活垃圾 职工生活 垃圾桶、垃圾箱分类收集后交由环卫部门处置 机加 废包装 原辅材料开包 外售物资回收部门 废边角料 机加环节 外售物资回收部门 废滤材 纯水制备 由厂家更换回收。。 除尘灰 废气处理 外售物资回收部门 喷塑前处理及喷塑 沾染有毒有害物质内包装 化学原料 危废间暂存，厂家回收，周转使用 废油脂 脱脂、隔油 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 表调磷化槽废渣 磷化 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废活性炭 废气处理 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废旧手套及废含油抹布 设备维修保养 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废水处理污泥 废水处理 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，目前项目厂房已建完，厂房建成后未做它用，无原有污染和环境问题，依据现有管理政策，厂房建设无需办理环评手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域基本污染物质量现状 本项目空气环境质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日）。根据环保快报附表4 2022年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表。环境空气质量统计结果见表17。 表17 2022年鄠邑区空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 最大占 标率 （%） 超标倍数 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 79 70 112.9 0.13 超标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1 0.37 超标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 0 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0 0 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1500 4000 37.5 0 达标 O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度 187 160 116.9 0.17 超标 根据统计结果，环境空气常规六项指标中，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域属于不达标区域。 2、其他污染物因子质量现状 本项目所在区域环境空气其他污染物为TSP，其他污染物环境空气质量采用引用监测法，其他污染物环境空气质量引用《绝缘材料生产项目》中委托陕西青源环保科技有限公司于2023年6月20日~2023年6月22日对项目所在地TSP进行监测的数据，监测点位距离项目区980m。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中近三年“周边5千米范围内近3年”的要求监测点位见附图4，具体监测结果见表18。 表18 引用监测结果 单位：μg/m3 分析 项目 采样日期 监测结果 （单位：μg/m3） 标准限值 （单位：μg/m3） 最大占标率% 达标情况 TSP 2023.6.20 184 300 61.33% 达标 2023.6.21 175 300 58.33% 达标 2023.6.22 169 300 56.33% 达标 由引用监测结果可以看出，监测点位TSP浓度均满足《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。 二、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目声环境质量现状调查时无需对项目厂界声环境质量现状进行监测。 三、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 四、地下水、土壤环境 本根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展环境质量现状调查。本项目大气无土壤污染因子，危废间采取重点防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别见表19。 表19 项目主要环境保护目标及保护级别表 环境 要素 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对 方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境空气 索家寨 108.65189910 34.12366237 居民区 人群健康 二类区 S 56 三合庄村 108.64563346 34.12681530 居民区 人群健康 二类区 NW 445 声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标 地下水 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目位于西安市鄠邑区沣京工业园兴园路，不涉及新增用地 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1的标准限值；运营期有机物执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《工业涂装绩效分级指标A级排放限值》相关要求，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》相关要求，燃料烘干及固化废气执行《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》相关要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；无组织大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关要求，标准限值具体详见下表。 表20 大气污染物排放标准 标准名称 污染物 类别 标准 备注 限值 单位 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 颗粒物 烟囱 10 mg/m3 / SO2 20 mg/m3 / NOx 50（30） mg/m3 执行括号内数值，括号内数值为《西安市大气汚染治理专项行动方案（2023—2027年）》 《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》 颗粒物 15m 最高允许排放浓度 30 mg/m3 / 二氧化硫 最高允许排放浓度 200 mg/m3 / 氮氧化物（以NO2计） 最高允许排放浓度 300 mg/m3 / 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 TSP 最高允许排放浓度 120 mg/m3 / 15m 最高允许排放速率 3.5 / / TSP 厂区周界外浓度最高点 1 mg/m3 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） NMHC 最高允许排放浓度 50（30） mg/m3 括号内数值为《工业涂装绩效分级指标A级排放限值》 企业边界监控点浓度 3 mg/m3 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） NMHC（厂区内） 监控点处1h平均浓度值 6 mg/m3 / 监控点处任意一次浓度值 20 mg/m3 / 二、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表21 废水污染物排放标准明细表 标准名称及级（类）别 项目 单位 标准值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 PH / 6~9 COD mg/L 500 BOD5 mg/L 300 石油类 mg/L 20 SS mg/L 400 NH3-N mg/L 45 TP mg/L 8 TN mg/L 70 总锌 mg/L 5 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表22 噪声排放标准 标准名称及级（类）别 项目 单位 标准值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 等效声级Laeq Db（A） 昼 ≤70 夜 ≤55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 等效声级Laeq Db（A） 昼 ≤65 夜 ≤55 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定及一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特征，总量指标如下： 有机废气排放总量为0.058t/a；SO2排放总量为0.183t/a；NOX排放总量为1.275t/a；COD排放总量为1.0199 t/a；NH3-N排放总量为0.0962 t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析与环保措施分析 一、施工期环境影响分析 本项目只需进行厂房内加装隔断、安装设备，施工期的环境影响主要是设备安装时做地基处理产生的施工扬尘，安装设备噪声及废包装材料。 1、施工期环境空气影响分析 项目不涉及土方施工，施工期扬尘主要是设备安装时切割焊接废气以及施工机械废气影响。 （1）施工扬尘 施工建设期间，切割焊接废气，车间内操作，可有效控制废气外排。 （2）设备运输车辆产生的汽车尾气 设备运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX及碳氢化合物等，间断排放。项目设备运输车辆符合国家车辆排放要求，可减少尾气排放对环境的污染，对周边环境空气影响小。 2、施工期废水影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员绝大多数为当地民工，生活用水按每人每天35L和污水产出系数0.8计，按高峰期每日用工最大10人估算，则生活盥洗污水最大产生量为0.28m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，依托园区厂房内现有生活污水排放设施处理。 3、施工期噪声影响分析 （1）施工机械噪声影响 本项目施工量较小，仅涉及车间内加装隔断、设备的搬运及安装，工期较短，通过采用低噪声设备、合理安排施工时间、加强施工期环境管理措施后，经厂房墙体、行道树等衰减，项目施工期噪声对周边声环境影响较小。 （2）施工运输车辆噪声影响 施工期间，建筑物料及设备进场运输，势必增加道路路段车流量，加重交通噪声污染。类比调查监测，该类运输车辆噪声级一般在75～85dB(A)，属间断运行。项目主要建设内容均在厂房内实施，不涉及开挖土方，施工过程只要加强运输车辆管理，禁止车辆夜间和午休间鸣笛，尽量避免夜间运输设备和物料，其产生的交通噪声污染主要集中在昼间，是短时的，一般不会对沿线村民生活造成大的影响。 4、施工期固体废物影响分析 建设项目施工过程，产生一般固废主要是建筑废料、废包装材料及生活垃圾，依托园区现有垃圾箱（桶），固定地点临时堆放，分类收集后定期送当地市容环卫部门指定生活垃圾场卫生填埋处理，环境影响小。 二、施工期污染防治对策措施 1、施工废控制要求 （1）项目切割焊接车间内进行，必要时采取移动式焊接除尘器； （2）加强对设备运输车辆管理，确保设备运输车辆尾气达到现有标准限值要求。 2、施工废水防治措施及要求 生活污水依托园区车间现有生活污水排放设施处理。 3、施工噪声控制要求 （1）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 （2）严格操作规程，加强施工设备管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象。 （3）采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其布设在厂房内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施，控制施工机械噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （4）强化施工期环境管理，严格控制施工车辆运行；要求对进出施工场地车辆限速行驶、禁鸣，减少其交通噪声对场地学校等影响。 4、施工固废处置要求 （1）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。 （2）鉴于施工场地生活垃圾，应分别设置生活垃圾箱桶，固定地点堆放，分类收集，定期送指定生活垃圾场卫生填埋处理。 小结： （1）施工期由于其环境影响特征总体上看是短期的、可逆的，随着施工期的结束上述影响将消失。项目在采取报告表提出各项污染预防和治理环保措施后，其建设期环境影响可得到有效控制。 （2）建设单位应切实加强施工期间环境监督管理工作。 （3）建议当地环保行政主管部门加强项目建设期环境监管，发现施工扬尘、噪声等扰民环境影响问题，应及时对项目建设单位提出整改要求，防止诱发环境纠纷。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 图6 施工期工艺流程及产污环节图 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表23 有组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染物名称 污染物产生情况 采取处理措施 污染物排放情况 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 废气流速/（m/s） 废气温度/℃ 年排放小时数/h 达标 限值 达标情况 是否可行性技术 收集量 t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 排放量 t/a 速率 kg/h 浓度mg/m3 经度 纬度 喷塑前处理及喷塑 锅炉（DA001） 颗粒物 0.028 0.009 9.28 低氮燃烧器+15m高排气筒（1014.15m3/h） 0.028 0.009 9.28 108.65048289 34.12497241 15 0.25 7.21 70 3000 10 达标 是 SO2 0.056 0.019 18.56 0.056 0.019 18.56 20 达标 NOX 0.086 0.029 28.12 0.086 0.029 28.12 30 达标 喷塑（DA002） 颗粒物 29.400 9.800 490.00 底粉喷粉室负压收集+旋风+滤芯，面粉喷粉室负压收集+旋风+滤芯，大件喷粉室负压收集+滤芯（收集效率≥98%），去除效率≥95%）+共用1根15m高排气筒；风量：20000m3/h 1.470 0.490 24.50 108.65049094 34.12487915 15 0.6 21.45 25 3000 120 达标 是 固化（DA003） NMHC 0.118 0.039 7.84 负压收集（收集效率≥98%）水喷淋+除湿+二级活性炭；去除效率≥55%）+1根15m高排气筒；风量：5000m3/h 0.053 0.018 3.53 108.65048826 34.12479700 15 0.35 15.76 25 3000 30 达标 是 颗粒物 0.182 0.061 12.13 0.182 0.061 12.13 30 达标 是 SO2 0.127 0.042 8.48 0.127 0.042 8.48 200 达标 是 NOX 1.189 0.396 79.29 1.189 0.396 79.29 300 达标 是 表24 项目无组织废气产生和排放情况一览表 污染源 污染工序 污染物名称 采取处理措施 排放量 （t/a） 速率 （kg/h） 面源起点坐标 面源长度/m 面源宽度/m 年排放小时数/h 排放工况 达标情况 经度 纬度 生产车间 下料 颗粒物 烟尘净化器 0.001 0.001 108.65050972 34.12463047 125 50 1200 / / 焊接 颗粒物 烟尘净化器 0.001 0.002 600 / / 打磨 颗粒物 打磨房+除尘柜 0.001 0.001 1200 / / 喷塑 颗粒物 负压收集 0.006 0.002 3000 / / 固化 NMHC 负压收集 0.002 0.001 3000 / / 丝印打码 NMHC / 0.003 0.003 1200 / / 合计 / 颗粒物 / 0.009 0.006 3000 正常 达标 / NMHC / 0.005 0.001 3000 正常 达标 表25 大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 1.689 2 SO2 0.183 3 NOX 1.275 4 NMHC 0.058 |
| --- | --- |

|  | 2、源强计算过程： （1）机加 ①下料废气 根据生态环境部2021年第24号公告《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”中“下料环节+氧/可燃气切割工艺”，产尘系数为1.50kg/t-原料。本项目激光切割工件量约500t/a，切割烟尘产生量0.75t/a，切割时间约1200h/a，切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理，集气罩收集效率85%，净化效率95%，颗粒物经净化器处理后排放量为0.032t/a，未经收集的粉尘量为0.113t/a，颗粒物车间排放量0.144t/a，经重力沉降、封闭车间阻隔后，车间无组织粉尘约99%沉降于车间内，沉降量为0.143t/a，经沉降后向外环境无组织排放量约为0.001t/a；排放速率为0.001kg/h。 ②焊接废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中机械行业系数手册预处理核算环节中焊接工序颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，根据建设单位提供资料，项目实心焊丝使用量为6t/a，焊接过程中颗粒物产生总量为0.055t/a，项目焊接工序位于焊接车间内，项目焊接工位固定，焊接设置焊烟净化器对焊接烟尘进行收集处理，集气罩收集效率85%，净化效率95%，焊接时间按2h/d，600h/a计算，焊接颗粒物经净化器处理后排放量为0.003t/a，未经收集的粉尘量为0.008t/a，焊接颗粒物车间排放量0.011t/a，经重力沉降、封闭车间阻隔后，车间无组织粉尘约99%沉降于车间内，沉降量为0.01t/a，经沉降后向外环境无组织排放量约为0.001t/a；排放速率为0.002kg/h。 ③打磨废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”中“预处理工段-打磨”，打磨产尘系数为2.19kg/t-原料，打磨工件量约500t/a，打磨粉尘产生量为1.095t/a，打磨时间约1200h/a，打磨设置打磨间及除尘柜，除尘柜对颗粒物进行收集处理，集气罩收集效率98%，净化效率95%，颗粒物经除尘柜处理后排放量为0.054t/a，未经收集的粉尘量为0.022t/a，颗粒物车间排放量0.076t/a，经重力沉降、封闭车间阻隔后，车间无组织粉尘约99%沉降于车间内，沉降量为0.075t/a，经沉降后向外环境无组织排放量约为0.001t/a；排放速率为0.001kg/h。 （2）喷塑前处理及喷塑 ①锅炉废气 拟建项目脱脂游浸槽40万大卡天然气燃烧机、磷化游浸槽40万大卡天然气燃烧机，并配备有低氮燃烧器，锅炉运行时间为3000h/d。天然气为清洁能源，燃烧产生的废气中SO2、NO2和颗粒物等大气污染物较少；锅炉合计最大用气量每小时为94m3，则天然气消耗28.24万Nm3。 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉确定废气量、二氧化硫、氮氧化物及根据北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》中确定颗粒物排放因子，即燃烧1000m3天然气烟尘排放量为0.1kg。 表26 项目锅炉废气污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物指标 单位 产污系数 产排放量（t/a） 产排速率（kg/h） 产排浓度（mg/m3） 锅炉（DA001） 废气量 标立方米/万立方 米-原料 107753 1014.15 Nm3/a（3042437.647Nm3/h） 颗粒物 kg/万Nm3-原料 1 0.023 0.009 9.28 SO2 kg/万m3-原料 2 0.045 0.019 18.56 NOX kg/万m3-原料3.03 （低氮燃烧-国际领先） 3.03 0.068 0.029 28.12 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据《天然气标准》，含硫量≤200mg/m3，根据天然气组分报告（附件），H2S含量为1.21mg/m3，无总硫含量，故本次环评取100mg/m3，则S=100 ②喷塑废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中机械行业系数手册涂装核算环节中喷塑工序的产污系数为300kg/t-原料，本项目塑粉用量为100t/a，则喷塑工序产生的粉尘量为30t/a，运行时间约为3000h/a。 项目喷塑使用静电喷塑工艺，底粉喷涂喷粉室负压收集+旋风+滤芯，面粉喷涂喷粉室负压收集+旋风+滤芯，大件喷涂喷粉室负压收集+滤芯喷，底粉喷涂，面粉喷涂，大件喷涂塑收集（捕集率为98%），废气经风机风量为20000m3/h，底粉喷涂，面粉喷涂，大件喷涂废气经各自除尘设备处理后共用1根15m高排气筒排放。 经计算，有组织产生量为29.400t/a；有组织产生速率为9.800kg/h，有组织产生浓度为490.00mg/m3；有组织排放量1.470t/a；有组织排放速率为0.490kg/h；有组织排放浓度为24.50mg/m3，未经集尘设备收集的无组织粉尘量为0.600t/a，无组织粉尘约99%沉降于车间，沉降量为0.594/a；约1%经车间门窗散逸于车间外，无组织散逸排放量为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h。 ③固化废气 1）固化有机废气 本项目塑粉烘干固化工序在固化炉烘道内进行，附着在工件表面的塑粉在固化过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），主要为固体粉末环氧树脂和聚酯树脂受热所产生的有机废气。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中机械行业系数手册涂装核算环节中喷塑后烘干工序的产污系数为1.2kg/t-原料，本项目塑粉用量为100t/a，则喷塑工序产生的有机废气为0.12t/a，运行时间约为3000h/a，项目在烘道出口处设置集气罩，配套风机使其形成负压，风量为5000m3/h，集气效率为98%以上，收集的气体经过活性炭吸附（去除率为55%以上）处理后通过15m高排气筒排放。经计算，有组织产生量为0.118t/a；有组织产生速率为0.039kg/h，有组织产生浓度为7.84mg/m3；有组织排放量0.053t/a；有组织排放速率为0.018kg/h；有组织排放浓度为3.53mg/m3，散逸无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.001kg/h。 2）固化燃料废气 天然气为清洁能源，燃烧产生的废气中SO2、NO2和颗粒物等大气污染物较少；面包炉10万大卡天然气燃烧机，水分烘干炉40万大卡天然气燃烧机，半固化炉30万大卡天然气燃烧机，固化炉100万大卡天然气燃烧机，合计每小时最大天然气用量为212m3，项目年运行3000h/a，则项目天然气消耗63.6万Nm3。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中机械行业系数手册涂装核算环节中确定颗粒物、SO2、NOX。 表27 项目固化燃烧废气产污系数一览表 序号 污染物 指标 单位 产污系数 产排放量 （t/a） 产排速率（kg/h） 产排浓度（mg/m3） 2 颗粒物 kg/万Nm3-原料 2.86 0.182 0.061 12.13 3 SO2 kg/万Nm3-原料 2 0.127 0.042 8.48 4 NOX kg/万Nm3-原料 18.7 1.189 0.396 79.29 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据《天然气标准》（GB17820-2018），含硫量≤20mg/m3，根据天然气组分报告（附件），H2S含量为1.21mg/m3，无总硫含量，故本次环评取100mg/m3，则S=100。 ④丝印打码废气 项目打码采用丝网打码，年使用水性油墨为0.020t/a，有机物含量为15%，有机物产生量为0.003t，年运行1200h/a，产生速率为0.003kg/h，丝网打码产生量极小，以无组织形式排放。 3、废气监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合本项目实际情况，本项目运营期常规监测主要是对建设工程污染源的监测，运行期废气监测计划见表28。 表28 运行期有组织废气监测计划 监测点位 排放口类型 监测项目 监测频次 控制指标 DA001 一般排放口 颗粒物、SO2、NOX（以NO2计） 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） DA002 一般排放口 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 DA003 一般排放口 颗粒物、SO2、NOX（以NO2计）、NMHC 1次/年 《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1表面涂装行业 厂内 / NMHC 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界 / 颗粒物、NMHC 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 4、治理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合本项目实际情况，本项目大气治理措施可行。 （1）切割、焊接废气污染防治措施及可行性分析 切割、焊接工序产生的颗粒物经净化器处置后车间排放，无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的无组织排放要求。 工作原理：净化器内部的高压风机在吸气臂罩口形成负压区域，烟尘在负压作用下由吸气臂进入净化器设备中（收集效率＞85%），经过预过滤滤网去除一部分粉尘，进风口处阻火器阻留焊接火花。之后，经初净化的气体进入滤筒区，污染物留在滤筒表层，清洁空气通过滤筒内部流入风机，再排入室内，滤筒表层污染物不断沉积，定期开启清灰系统，将滤筒表层污染物去除至集尘抽屉中。净化器处理效率＞95%。该类净化器目前已广泛应用于机械加工行业烟尘的处理，本项目采取该类型净化器是可行的。 （1）打磨废气污染防治措施及可行性分析 打磨工序产生的颗粒物封闭打磨房+除尘柜处置后车间排放，无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的无组织排放要求。 工作原理：本打磨柜采用负压式设计，即含尘气体自进风口进入下箱体，通过滤筒进行过滤，在于滤筒的各种效应作用将粉尘、气体分离开。粉尘被吸附在滤桶上，而气体穿过滤筒由文氏管进入上箱体，净化后的空气可以直接通过除尘器的回风口排出，完成整个系统的循环，含尘气体通过滤筒净化的过程中，随着时间的增加，积聚在滤筒上的粉尘越来越多，因而使滤筒的阻力逐渐增加，通过滤筒的气体量逐渐减少，为了使除尘器能正常工作，设备安装了脉冲自控清理装置，是由脉冲控制仪发出指令按顺序触发主控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管经各孔文氏管放射到各对应的滤筒内，滤筒在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使积在滤筒表面的粉尘脱落，滤筒得到再生，被清掉粉尘的粉尘落入灰斗。灰斗采用推拉式结构，清灰过程快捷方便。上部没有卸灰板，确定灰尘悉数集中到灰斗。 （2）锅炉废气 本项目锅炉燃烧废气采用的治理措施为超低氮燃烧器，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中推荐的治理技术，本项目采用的污染防治技术可行。 排气筒设置的合理性分析： 项目厂区最高建筑为10m高，污染因子为颗粒物，排气筒高度为15m，因此，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）高出200m范围内建筑5m的要求， （2）喷塑废气污染防治措施及可行性分析 喷塑工序：底粉喷涂喷粉室负压收集+旋风+滤芯，面粉喷涂喷粉室负压收集+旋风+滤芯，大件喷涂喷粉室负压收集+滤芯喷处理后共用1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 排气筒设置的合理性分析： 项目厂区最高建筑为10m高，污染因子为颗粒物，排气筒高度为15m，因此，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）高出200m范围内建筑5m的要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）高出200m范围内建筑5m的要求且不低于15m。 喷粉回收及废气治理： 在全自动喷塑过程中由于单次喷涂吸附率约为70%，因此会有一部分粉末落在喷塑室内，这部分剩余的粉末经风机直接旋风+滤芯回收系统进行处理，然后再经气泵反吹，将吸附在滤芯上及旋风的粉末通过高压气流送到回收箱体内，收集起来的粉末可以与新粉末按比例混合再次利用。 （3）固化废气污染防治措施及可行性分析 项目固化炉有机废气、燃烧废气采用负压收集水喷淋+除湿+二级活性炭处置后经15m高排气筒排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1表面涂装行业以限值要求及《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》排放限制。 项目厂区最高建筑为10m高，污染因子为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃，排气筒高度为15m，因此，高出200m范围内建筑3m的要求。 活性炭吸附原理：进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。吸附后的饱和活性炭均交由资质单位处置，杜绝二次污染。 5、非正常工况 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放10min对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表36所示。 表29 非正常工况污染物排放源强 污染源 污染物 名称 污染物排放情况 非正常频次 持续时间 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） DA002 喷塑 颗粒物 490.00 9.800 1次/年 10min DA003 固化 NMHC 7.84 0.039 1次/年 10min 颗粒物 12.13 0.061 SO2 8.48 0.042 NOX 79.29 0.396 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭；定期维护除尘设施； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。 6、结论 项目属于环境空气二类区，为不达标区，距离本项目最近的大气环境保护目标为南侧56m索家寨，项目在采取环评提出的各项污染防治措施后，废气排放对环境保护目标影响较小。 二、废水 1、废水排放 本项目员工生活污水、生产工序排水。 （1）生活污水 根据前文核算，项目生活污水产生量为6.72m3/d（2016m3/a），污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。污染物浓度通过类比确定：COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L，总氮60mg/L，总磷5mg/L。生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 （2）生产工序排水 根据前文核算，排水量为14.55m3/d，年排水量为4365m3/a；喷塑前处理与电泳前处理相同，根据《电泳涂装废水的处理》（来宾市环境保护科学研究院）中废水水质资料及《芜湖东星涂装有限公司电泳加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目电泳生产线生产废水水质如下：ph4~5、COD360mg/L，BOD200mg/L，石油类10mg/L，SS160mg/L，氨氮15mg/L，总磷12.3mg/L，总锌8mg/L。 （3）浓水 根据前文核算，浓水4.42m3/d，年排水量为1326m3/a；参考《东莞市仟净环保设备有限公司水质检测报告浓水检测报告》水质为COD22mg/L，BOD55.2mg/L，SS15mg/L，NH3-N0.496mg/L，TP0.44mg/L。 表30 废水污染物产生及排放情况 废水 来源 水量 m3/a 污染物产生情况 治理措施 去除率（%） 污染物产生情况 排放方式与去向 污染因子 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 2016 COD 350 0.7056 / / 350 0.7056 生活污水经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂（办公楼单独租赁） BOD5 180 0.3629 / 180 0.3629 SS 200 0.4032 / 200 0.4032 NH3-N 25 0.0504 / 25 0.0504 TN 60 0.1210 / 60 0.1210 TP 5 0.0101 / 5 0.0101 生产废水 4365 Ph 4~5 / 污水处理设备 / 6~9 / 生产废水处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 COD 360 1.5714 80 72 0.3143 BOD5 200 0.8730 80 40 0.1746 石油类 10 0.0437 80 2 0.0087 SS 160 0.6984 70 48 0.2095 NH3-N 15 0.0655 30 10.5 0.0458 TP 12.3 0.0537 90 1.23 0.0054 总锌 8 0.0349 80 1.6 0.0070 浓水 1326 COD 22 0.0292 / / 22 0.0292 BOD5 5.2 0.0069 / 5.2 0.0069 SS 15 0.0199 / 15 0.0199 NH3-N 0.496 0.0007 / 0.496 0.0007 TP 0.44 0.0006 / 0.44 0.0006 综合废水（生产废水与浓水） 5691 Ph / / / / 6~9 / COD / / / / 60.36 0.3143 BOD5 / / / / 31.89 0.1746 石油类 / / / / 1.53 0.0087 SS / / / / 40.31 0.2095 NH3-N / / / / 8.17 0.0458 TP / / / / 1.05 0.0054 总锌 / / / / 1.23 0.0070 （4）建设项目废水污染物排放信息表 表31 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合 排放口类型 污染物治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 鄠邑区第二污水处理厂 间断 TW001 生活污水处理系统 / DW001（办公楼单独租赁，不在厂区） (是 (否 (企业总排口 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 2 生产废水 COD、BOD5、石油类、SS、NH3-N、TP、总锌 鄠邑区第二污水处理厂 连续 TW002 废水处理设备 废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤 DW002 (是 (否 (企业总排口 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 3 浓水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 鄠邑区第二污水处理厂 间断 / / / 表32 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳水体污水厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 108.65232825 34.12549197 600 排入市政管网 间断 / 鄠邑区第二污水处理厂 COD 50 BOD5 10 石油类 1 SS 10 NH3-N 5（8） 2 DW002 108.65154505 34.12553638 5691 TP 0.5 TN 15 总锌 -- 表33 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 及其他按照规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001及DW002 ph 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 6~9 2 COD 500 3 BOD5 300 4 石油类 20 5 SS 400 6 NH3-N 45 7 TP 8 8 TN 70 9 总锌 5 表34 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 350 0.00235 0.7056 2 BOD5 180 0.00121 0.3629 3 SS 200 0.00134 0.4032 4 NH3-N 25 0.00017 0.0504 5 TN 60 0.00040 0.1210 6 TP 5 0.00003 0.0101 1 DW002 COD 60.36 0.00105 0.3143 2 BOD5 31.89 0.00058 0.1746 3 石油类 1.53 0.00003 0.0087 4 SS 40.31 0.00070 0.2095 5 NH3-N 8.17 0.00015 0.0458 6 TP 1.05 0.00002 0.0054 7 总锌 1.23 0.00002 0.0070 全场排放口合计 COD 1.0199 BOD5 0.5375 石油类 0.0087 SS 0.6127 NH3-N 0.0962 TN 0.1210 TP 0.0155 总锌 0.0070 2、废水处理设施可行性分析 （1）生产废水处理设施可行性分析 项目生产废水处理工艺见下图： 图7 项目生产废水处理工艺图 经车间排水沟收集后的废水排入废水处理站的废水收集池，再由泵提升至调节池内，在池内首先投加破乳剂进行破乳反应除油，然后投NaOH，通过搅拌机将废水进行搅拌，将水进行调节，之后投加PAC，通过搅拌机混合反应，将废水中的油类、表面活性剂、磷以及SS等物质脱稳，后在池内投加PAM，将脱稳定后的物体形成矾花，经金属反应（金属捕捉）后自流进入斜板沉淀池进行泥水的深度分离，以确保矾花尽可能去除。上清液进入清水池，之后经过多介质过滤进一步去除未完全沉淀的悬浮物后排放。系统沉淀污泥通过板框压滤机脱水后，干污泥直接装袋堆放并一定时间后外运处置。板框压滤机滤液回流流入废水收集池，再回到废水处理系统处理，去除磷酸盐、COD、SS、石油类、锌离子等污染物，废水经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 项目排水量为14.55m3/d，项目污水处理站规模20m3/d，项目污水站可满足日废水排放量。因此，项目污水站污水处理工艺及规模满足项目要求。 （2）污水处理厂依托可行性分析 鄠邑区第二污水处理厂位于鄠邑区五竹乡韩东村西侧，服务范围主要为沣京工业园及周边居民所排放的生活污水和工业废水，服务面积约41km2，服务人口约25万。污水处理厂采用具有除磷脱氮功能的循环式活性污泥法（CASS）的处理工艺，总排放指标将达到GB18918中的一级A标准，尾水排入新河。中水处理工艺采用混凝沉淀+过滤法+消毒，处理后中水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），回用于园区工业用冷却水，以及作为绿化用水和道路洒水等。项目总投资2.4亿元，设计污水处理规模为8.0×104t/d，一期建设规模为处理污水4万m3/d（回用水为2×104t/d），一期工程已于2013年8月建成试运营，中水回用工程尚未建设；二期建设规模为处理污水4万m3/d，生产回用水2万m3/d，二期工程尚未建设。 项目位于鄠邑区第二污水处理厂的收水范围内，且项目污水经园区污水处理站处理后水质低于污水处理厂进水水质，不会对进水水质造成严重冲击，鄠邑区第二污水处理厂现有污水处理规模为3.2×104t/d，本项目废水排放废水量为20.97m3/d，所以该污水处理厂还有剩余容量接纳本项目废水，故本项目污水依托鄠邑区第二污水处理厂进行处理方案可行。 3、监测计划 表35 项目废水监测计划 污染源名称 监测项目 监测点位 监测点数 监测频次 执行标准 废水排口（DW002） Ph、COD、BOD5、石油类、SS、NH3-N、TP、TN、总锌 废水排口（DW002） 1个 每年1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级标准 注：办公楼单独租赁，生活污水与生产废水不在同一处，因此排放口为两个，参考《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356-2020）；生活污水间接排放，无需监测。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运行期的主要噪声源为折弯、冲床等生产设备以及风机、水泵等。 表36 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序 号 建筑物名称 声源名称 声源源强（声压级/距声源距离）(dB(A)/m) 设备数 量/台 声源控制措施 空间相对位置 距室内 边界距 离/m 室内边界 声级 /dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 激光切割机 75/1 2 车间隔声、基础减振 45 100 1 8 59.2 16h 20 33.2 1 2 德国通快数控冲床 80/1 3 车间隔声、基础减振 45 95 1 9 53.9 16h 20 27.9 1 3 电伺服折弯机 75/1 12 车间隔声、基础减振 45 80 3 4 62.0 16h 20 36.0 1 4 压铆机 75/1 6 车间隔声、基础减振 35 80 3 3 63.7 16h 20 37.7 1 5 攻钻一体机 80/1 2 车间隔声、基础减振 35 85 3 6 65.1 16h 20 39.1 1 6 普通冲床 80/1 2 车间隔声、基础减振 35 90 1 2 61.6 16h 20 35.6 1 7 电动攻丝机 75/1 2 车间隔声、基础减振 35 75 1 2 61.6 16h 20 35.6 1 8 去毛刺机 80/1 1 车间隔声、基础减振 45 75 1 5 60.9 16h 20 34.9 1 9 焊接机器人 70/1 1 车间隔声、基础减振 45 70 1 4 62.0 16h 20 36.0 1 10 光纤激光焊接机系统 70/1 3 车间隔声、基础减振 45 65 1 4 57.0 16h 20 31.0 1 11 逆变直流脉冲氩弧焊机 70/1 10 车间隔声、基础减振 45 60 1 4 57.0 16h 20 31.0 1 12 气保焊机 70/1 10 车间隔声、基础减振 45 55 1 3 58.7 16h 20 32.7 1 13 储能式螺柱焊机 70/1 1 车间隔声、基础减振 45 40 1 2 61.6 16h 20 35.6 1 14 空压机 85/1 2 车间隔声、基础减振 10 5 1 7 59.6 16h 20 33.6 1 15 喷塑前处理及喷塑自动流水线 85/1 1 车间隔声、基础减振 10 25 1 2 61.6 16h 20 36.0 1 16 污水处理站 80/1 1 车间隔声、基础减振 5 5 1 2 61.6 24h 20 36.0 1 表37 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m) 1 风机 1 30 1 85/1.5 四周围护加装消声百叶窗、导流消声片、消声垫 连续 2 风机 1 20 1 85/1.5 四周围护加装消声百叶窗、导流消声片、消声垫 连续 3 风机 1 10 1 85/1.5 四周围护加装消声百叶窗、导流消声片、消声垫 连续 建设单位拟采取的环保措施： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 ②厂区内合理布局：将设备全部安置厂区车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在厂区设备布置时考虑地形、声源方向性和设备噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在厂区远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物、墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备基础减振：设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备管理：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。 在采取评价提出的治理措施后，可使其噪声强度降低20-25dB(A)。 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 ①如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1 ；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S：为房间内表面面积，m2；α：为平均吸声系数，本评价α取0.15； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （3）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： Lp(r )=Lp(r0 )+DC-(Adiv +Aatm +Agr +Abar +Amisc ) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0 处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （4）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3、预测因子、预测时段、预测方案 预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 预测时段：固定声源投产运行期。 预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况 进行预测，预测厂界噪声的达标情况。 4、噪声预测结果 本次环评采用环安噪声环境影响评价系统进行预测，预测结果见表38。 表38 噪声预测结果统计表 单位dB(A) 评价点位置 噪声贡献值 噪声背景值 噪声预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 55 / / / 55 / 2#南厂界 57 / / / 57 / 3#西厂界 62 / / / 62 / 4#北厂界 58 / / / 58 / 标准 3类：昼间65，夜间55 由上表可知，本项目四周厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、监测要求 表39 噪声监测要求一览表 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测频率 控制指标 环境 噪声 Leq(A) 厂区边界外1米 4个 每季1次 GB12348-2008中的3类标准 四、固体废物 1、本项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 （1）生活垃圾 项目建成后拟设置职120人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量18t/a，垃圾箱分类收集后，交由环卫部门处置。 （2）一般工业固废 项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括废包装、废边角料、废滤材。 ①废包装 废包装材料年产生量约1t/a，主要是少量的生产区包装原辅材料产生，外售物资回收部门。 ②废边角料 依据建设单位提供数据以及行业生产实际情况废边角料产生量约为100t/a；统一收集后，外售物资回收部门。 ③废滤材 本项目纯水制备废滤材，废滤材的产生量为0.2t/a，由厂家更换回收。。 （3）危险废物 项目生产过程中产生的危险废物包括沾染有毒有害物质内包装、废油脂、表调磷化槽废渣、废活性炭、废旧手套及废含油抹布、废水处理污泥。 ①沾染有毒有害物质内包装 本项目生产过程中废原料桶内衬沾染有毒有害物质产生量为0.1t/a，危废间暂存，定期交有资质单位处置。 ②废油脂 通过排油阀排放浮油及隔油池产生量约为0.25t/a；危废间暂存，定期交有资质单位处置。 ③表调磷化槽废渣 主要为磷化过程产生的沉渣，磷化槽定期清理，沉渣年产生量约0.5t/a，危废间暂存，定期交有资质单位处置。 ④废活性炭 本项目对生产过程中产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附箱（效率55%）处理，根据经验，一般活性炭的比重为0.5，1t活性炭约吸附0.4t废气；固化废气工序活性炭年吸附非甲烷总烃约0.065，固化废气处理设有活性炭吸附箱，总容积约2m3，充填度60%，则一次充填活性炭数量为0.6t，建议每年需更换活性炭1次，废活性炭产生量为0.67t，统一收集后交有资质单位处置。 ⑤废旧手套及废含油抹布废 废旧手套及废抹布的产生量约0.01t/a，统一收集后交有资质单位处置。 ⑥废水处理污泥 废水处理系统产生污泥：本项目生产过程中水处理系统产生污泥量约为0.1t/a，危废间暂存，定期交有资质单位处置。 表40 项目固废产排情况一览表 名称 产生环节 形态 性质 废物代码 环境危险特性 产生量 （t/a） 处理处置方法 生活垃圾 职工生活 固态 / / / 18 垃圾桶、垃圾箱分类收集后交由环卫部门处置 废包装 原辅材料开包 固态 一般固废 900-999-99 / 1 外售物资回收部门 废边角料 机加环节 固态 一般固废 900-999-99 / 100 外售物资回收部门 废滤材 纯水制备 固态 一般固废 900-999-99 / 0.2 由厂家更换回收。 沾染有毒有害物质内包装 化学原料 固态 危险废物 HW49 900-041-49 T/In 0.1 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废油脂 脱脂、隔油 液态 危险废物 HW17 336-064-17 T/C 0.25 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 表调磷化槽废渣 磷化 液态 危险废物 HW17 336-064-17 T/C 0.5 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废活性炭 废气处理 固态 危险废物 HW49 900-039-49 T 0.67 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废旧手套及废含油抹布 设备维修保养 固态 危险废物 HW08 900-249-08 T，I 0.01 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 废水处理污泥 废水处理 固态 危险废物 HW17 336-064-17 T/C 0.1 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 2、环境管理要求 （1）一般固废暂存建设及管理要求 生活办公生活产生生活垃圾；本项目一般固废主要为废包装、废边角料、废滤材； 生活垃圾建设单位，按要求将生活垃圾分类投放，分类收集，再交由环卫部门统一清运处理。 废包装、废边角料均为一般固废，统一收集至一般固废暂存区，外售处理；废滤材同生活垃圾一同处理。 本项目一般固体废弃物排放按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定进行建设及管理。 a建设要求 本项目一般固废暂存区选在项目厂区东侧，地面要求硬化，且四周封闭，建设符合相关要求。 b管理要求 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 贮存、处置场地环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。 本项目一般固废暂存区位于车间内，地面全部硬化处理，遵守以上管理要求，确保一般固体废物合理处置。 （2）危险废物暂存建设及管理要求 a危险废物贮存 一般要求 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存库要求 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。 b危险废物处置 项目产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置。 c危险废物转运 设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格有关规定执行。 危险废物产生单位每转移一次，应当填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档。 危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。 联单保存期限为五年。 d台账管理要求 根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表（或生产报表）。 如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对需要重点管理的危险废物，可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。 定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表（或称生产报表），形成周期性报表。 汇总危险废物台账报表，以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台账。 各部门应当充分结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立内部危险废物管理机制和流程，明确各部门职责，真实记录危险废物的产生、贮存、利用、处置等信息，保证建立危险废物台账制度的良好运行。特别是要确保所有原始单据或凭证应当交由专人（如台账管理员）汇总。 危险废物台账应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应当采用信息软件辅助管理危险废物台账。 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 五、地下水、土壤 1、影响途径 项目大气排放的污染因子不涉及对土壤污染的因子。 项目车间设备及危废暂存间的盛装容器均为地上结构且设置防漏设施，如果是设备装置区等可视场所发生硬化面破损，即使有矿物油等泄漏，建设单位可以及时采取措施，不会任由矿物油漫流渗漏，任其渗入土壤，因此，对土壤环境影响较小。 2、防治措施 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废矿物油及时交有资质单位处置。过程防控措施：暂存时废矿物油下设置托盘，暂存区设置围堰且采取严格的硬化及防渗处理。管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤环境影响较小。 七、环境风险 （1）风险源分布情况 本项目涉及的风险物质为废矿物油、管道天然气（甲烷）等。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为矿物油及废矿物油，分布于危废暂存间及车间设备内，项目天然气由市政天然气管网供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量。天然气存在量为市政燃气管道至用气设备管道中的量。 表41 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在量qn/t 临界量Qn/t Q 值 1 废矿物油 / 0.25 5 0.05 2 管道天然气（甲烷） 0.003 10 0.0003 合计 / / / 0.0503 废矿物油0.25t。 天然气管道在本项目场地内管道长度为150m，管径均为160mm，天然气压力均为0.8MPa。经计算，项目天然气最大存在量为1Nm3，标况下天然气密度为0.7174kg/Nm3，则本项目天然气最大存在量为0.003t。 根据表39确定，本项目Q=0.0503，小于1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；不设置专项。 （2）风险防范及应急措施 为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施： a.项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散。 b.加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 c.履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 综上，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 七、生态 本项目在现有厂址内进行建设，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉（DA001） | 颗粒物 SO2 NOX | 低氮燃烧器+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 喷塑（DA002） | 颗粒物 | 焙底粉喷粉室负压收集+旋风+滤芯，面粉喷粉室负压收集+旋风+滤芯，大件喷粉室负压收集+滤芯（收集效率≥98%），去除效率≥95%）+共用1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 固化（DA003） | NMHC 颗粒物 SO2 NOX | 负压收集（收集效率≥98%）水喷淋+除湿+二级活性炭；去除效率≥55%）+1根15m高排气筒 | 《陕西省工业炉窑大气污染综合综合治理实施方案》及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1表面涂装行业 |
|  | 生产车间（无组织） | 颗粒物 NMHC | 烟尘净化器； 打磨房+除尘柜； 负压收集。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水（办公楼单独租赁，与生产厂房不在同一位置） | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | / | 经市政管网排入鄠邑区第二污水处理厂 |
|  | 综合废水 （生产废水与浓水） | COD、BOD5、石油类、SS、NH3-N、TP、总锌 | 废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤 | 生产废水经污水处理站处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂厂 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶定点收集，由环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准的要求 |
|  | 原辅材料开包 | 废包装 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 机加环节 | 废边角料 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 纯水制备 | 废滤材 | 由厂家更换回收。。 |  |
|  | 化学原料 | 沾染有毒有害物质内包装 | 危废间专用桶暂存，定期交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 脱脂、隔油 | 废油脂 |  |  |
|  | 磷化 | 表调磷化槽废渣 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 设备维修保养 | 废旧手套及废含油抹布 |  |  |
|  | 废水处理 | 废水处理污泥 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的危险废物及时交有资质单位处置；过程防控措施：各防渗区采取严格的硬化及防渗处理；管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。 |
| 生态保护措施 | 本项目在现有厂区内建设，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位在建设过程中应落实风险防范对策措施确保防范措施的运行；在落实风险防范对策措施的前提下，本项目的风险处于可接受水平。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污口规范化设置 本项目的排污口按照《排污口规范化整治技术要求》进行规范化设置，具体要求如下： （1）排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则； （2）排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求； （3）污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌； （4）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m； 二、环境管理要求 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，运营期的环境管理是企业环境管理的重点，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）建立环境管理台账，并接受有关部门检查。台账内容包括： A.污染物排放情况； B.污染物治理设施的运行、操作和管理情况； C.各污染物的监测分析方法和监测记录； D.事故情况及有关记录； E.其他与污染防治有关的情况和资料； F.环保设施运行能耗情况等。 （2）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。 （3）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。 （4）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施 （5）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性的宣讲。 （6）企业应对项目基础信息，排污信息，防治污染设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。 二、监测计划 按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 三、三同时制度及竣工验收制度 项目应严格执行“三同时”，取得批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收。 四、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年）》有关规定，项目建成后依法变更原有排污许可证。 五、环保投资概算 表42 环保投资概算（万元） 污染源 环保措施名称 数量 环保投资 （万元） 废气 激光切割下料 切割自带烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 1套 3 焊接 焊接采用烟尘净化器对烟尘进行收集处理后无组织排放 1套 5 打磨 打磨采用打磨房+除尘柜对颗粒物进行收集处理后无组织排放 1台 5 锅炉 2台低氮燃烧器+15高排气筒排放（DA001） 2台 计入设备费用 底粉喷涂 底粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 共用1根15m高排气筒排放（DA002） 1套 40 面粉喷涂 面粉喷涂：喷粉室负压收集+旋风+滤芯除尘器 1套 手工静电喷涂 手工静电喷涂：喷粉室负压收集+滤芯除尘器 1套 烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化 项目烘干水分、半固化、固化、大件面包炉固化（烟气直接加热）负压收集+水喷淋+除湿+两级活性炭吸附工艺+15m高排气筒排放（DA003） 1套 20 废水 生活污水 / / / 生产废水 生产废水经污水处理站（废水收集池+破乳反应池+PH反应池+PAC反应池+PAM反应池+金属反应池+斜板沉淀池+清水池+多介质过滤）处理达标后与浓水合并经市政管网排入进入鄠邑区第二污水处理厂 1套 35 噪声 低噪声设备、基础减振、隔声等 配套 5 固废 生活垃圾 垃圾桶 0.1 一般固废暂存区 1处 0.1 危废间 1座 3 合计 116.2 六、环保绩效管理 1、依据 依据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号）》《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）陕发〔2023〕4号》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）市字〔2023〕32号》《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版》，本项目电缆桥架生产行业类别属于C3311金属结构制造属于39个重点行业清单中三十九、工业涂装中环保绩效A级；项目涉及丝网打码，涉及印刷设施，参考执行三十一、包装印刷环保绩效A级。 2、生产工艺 （1）工业涂装 ①涂装工序 固化环节 ②主要涂料类材料 热塑性静电粉末涂料 ③主要能源 电能及天然气 （2）印刷设施 ①印刷工艺 丝网印刷 ②生产工艺 丝印打码 ③主要原辅材料 水性油墨 3、主要污染物产排环节 （1）工业涂装 VOCs：固化工序 （2）印刷设施 VOCs：丝印打码 4、项目与工业涂装绩效分级指标A级指标符合性分析 ①项目与工业涂装绩效分级指标A级指标符合性分析 表43 项目与工业涂装绩效分级指标A级指标符合性分析 差异化 指标 A级企业 本项目情况 符合性 原辅材料 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品 项目使用粉末涂料，依据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中8.1，粉末涂料属于低VOCs含量涂料产品 符合 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术 项目使用粉末涂料，属于固态，常温存储无有机废气产生，固化工序，废气经封闭负压收集（收集效率≥98%）水喷淋+二级活性炭；去除效率≥55%）+1根15m高排气筒；无组织满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。 固体粉末涂料采用静电喷涂，喷涂环节不产生有机物。 符合 VOCs治污设施 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施 项目使用粉末涂料，依据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中8.1，粉末涂料属于低VOCs含量涂料产品使用粉末涂料，企业为了减排，固化，负压收集（收集效率≥98%）水喷淋+除湿+二级活性炭；去除效率≥55%）+1根15m高排气筒 符合 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m³、TVOC为40-50mg/m³； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m³、任意一次浓度值不超过20mg/m³； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 NMHC执行30mg/m³，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m³、任意一次浓度值不超过20mg/m³; 符合 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。 按照后续要求执行 符合 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换时活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 采用粉末涂料，结合VOCs治污设施要求，以及排放口为一般排放口，不设在线监测 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 按照要求执行 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）;2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）;3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）;4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 按照要求执行 符合 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 按照要求执行 符合 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 按照要求执行 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 按照要求执行 符合 ②项目与包装印刷行业绩效A级指标符合性分析 表44 项目与包装印刷行业绩效A级指标符合性分析 差异化指标 A级企业 本项目情况 符合性 原辅材料 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤15%)、能量固化油墨(VOCs≤10%)等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤30%)、能量固化油墨(VOCs≤10%)等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤5%)的比例达100%;采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤25%)比例达60%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%;100%使用无(免)醇润版液(润版液原液中VOCs≤10%),或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨(VOCs≤30%)、能量固化油墨(VOCs<5%)的比例达60%及以上； 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨(VOCs≤25%)、能量固化油墨(VOCs≤2%);100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化(UV)等非溶剂型光油比例达到100%; 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)的低VOCs含量清洗剂比例达到100% 项目采用丝网印刷打码，仅使用水性油墨，水性油墨满足(VOCs≤30%)。 符合 无组织排放 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所 项目采用丝印打码在成品上进行标识，使用成品水性油墨，自然晾干，不清晰。 符合 污染治理技术 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布(上光)、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%; 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80% 项目有机废气产生量为3kg，产生量较小，以无组织排放。 符合 排放限值 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为20-30mg/m³、TVOC为40-50mg/m³; 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m³,任意一次浓度值不高于20mg/m³; 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求 厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m³,任意一次浓度值不高于20mg/m³; 符合 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行 按照要求执行 符合 监测监控水平 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口“安装NMHC在线监测设施(FID检测器),自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上 项目有机废气产生量为3kg，产生量较小，以无组织排放。不设置排气筒 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 按照要求执行 符合 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率(水性油墨)等信息的检测报告);2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次);3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等);4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料(天然气)消耗记录 按照要求执行 符合 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 按照要求执行 符合 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 按照要求执行 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 按照要求执行 符合 5、要求及管理 企业要按照工业涂装绩效分级指标A级指标建设及管理，作为竣工验收内容管理. |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方相关产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设环境影响是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 1.689 | +1.689 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | +0.183 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 | +1.275 |
|  | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | +0.058 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 2016 | +2016 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 0.7056 | +0.7056 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.3629 | 0 | 0.3629 | +0.3629 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.4032 | +0.4032 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | +0.0504 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.1210 | 0 | 0.1210 | +0.1210 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0.0101 |
|  | 综合废水（生产废水与浓水） | 0 | 0 | 0 | 5691 | 0 | 5691 | +5691 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.3143 | 0 | 0.3143 | +0.3143 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0.1746 | +0.1746 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.0087 | +0.0087 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0.2095 | +0.2095 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0.0458 | +0.0458 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | +0.0054 |
|  | 总锌 | 0 | 0 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.0070 | +0.0070 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废滤材 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 沾染有毒有害物质内包装 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 表调磷化槽废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | +0.67 |
|  | 废旧手套及废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | +18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①