# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：   未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目

建设单位(盖章)：西安市未央区大明宫社区卫生服务中心

编制日期：                2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610112-04-01-901835 |
| 建设单位联系人 | 祝工 | 联系方式 | 181****1588 |
| 建设地点 | 西安市未央区凤城二路和御井路交口西北角 |
| 地理坐标 | （108度59分18.234秒，34度19分 5.085 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84--医院841--其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市未央区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 未发改发﹝2023﹞9号 |
| 总投资（万元） | 3315.85 | 环保投资（万元） | 248 |
| 环保投资占比（%） | 7.48 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4998 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》 审批机关：西安市人民政府 审批文件名称：《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》 文号：市政发﹝2022﹞6号 《西安市未央区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 审批机关：西安市未央区人民政府 审批文件名称：《西安市未央区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与规划符合性情况见表1-1。 表1-1 项目与规划的符合性分析 规划名称 具体要求 本项目情况 符合性 《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》 构建有利于老年健康的社会支持和生活环境。优化老年人就医环境，从老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境等四个方面开展老年友善医疗卫生机构建设工作。到2025年，80%以上的综合医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。 本项目为综合医院，设立养老病区30张床位，项目致力于为老年人提供健康服务及良好的就医环境。 符合 《西安市未央区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 专栏31：医疗事业重点工程 社区卫生服务中心建设工程：以每3-10万居民规划设置1所社区卫生服务中心的标准，加快张家堡社区卫生服务中心、大明宫社区卫生服务中心、六村堡社区卫生服务中心、未央宫社区卫生服务中心、未央湖社区卫生服务中心、汉城社区卫生服务中心、辛家庙社区卫生服务中心、草滩社区卫生服务中心、徐家湾社区卫生服务中心、谭家社区卫生服务中心建设。 本项目为未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发﹝2022﹞76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号），本项目位于重点管控单元，本项目所在区域与西安市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见图1-1和图1-2。 图1-1 西安市生态环境管控单元分布示意图 图1-2 空间冲突分布图 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2 与“三线一单”相符性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 本项目情况 符合性 1 西安市 未央区 重点管控单元 大气环境受体敏感区 重点管控单元 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 4998m2 本项目为综合医院建设项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等严禁新增产能的行业、重污染企业。本项目冬季供热采用新风系统和多联机空调空调。 符合 2 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严 格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮 食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.积极推进地热供暖技术。 本项目废水和废气经环评提出的污染治理设施后，均能达标排放。本项目不设置厨房不产生油烟废气。本项目冬季供热采用新风系统和多联机空调空调。 符合 3 水环境城镇生活污染重点管控区 空间约束要求 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 本项目不属于高耗水、高污染项目，且所在区域污水收集管网已建成。 符合 4 污染物排放管控 1.到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 本项目实行雨污分流。 符合 ③一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，项目与西安市“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与“三线一单”相符性分析 项目 本项目内容 相符性 生态保护红线 本项目位于陕西省西安市未央区，不涉及生态红线。 符合 环境质量底线 本项目大气常规监测因子PM10和PM2.5不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，厂界南侧噪声背景值不符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。本项目所产生的废气、废水、固废和噪声等均可达标排放，不会改变区域环境功能，项目的建设符合区域环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目属于综合医院建设项目，不属于高能耗、高污染、资源型项目。用水来自城市自来水管网，用电来自当地市政供电管网。项目所用水、电等资源利用不会突破所在区域的资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 对照西安市人民政府关于印发《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（市政发﹝2021﹞22 号），本项目符合西安市生态环境总体准入清单和西安市生态环境分区管控准入清单（重点管控区）要求。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 1.2与相关政策、标准符合性分析 项目与相关政策、标准的符合性分析见表1-4。 表1-4 与相关政策、标准符合性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发﹝2020﹞3号） 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。 要求建设单位按照《医疗废物分类目录》（2021年版）等要求制定具体的分类收集清单；要求建设单位依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目每层楼均设置一间医废间。 符合 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。 项目污水处理站采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术，并加盖封闭，设置通气装置。 符合 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。 本项目综合废水经污水处理站处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 符合 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 医院污水处理站为一体式，位于院区东侧，距珠江新城小区入口超过100m，设备密闭存放，远离病房与居民区，污水处理站周边设置绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人、居民的干扰。 符合 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化工艺。 本项目医院属于非传染病综合医院，污水处理站主体工艺为“化粪池+格栅+调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒接触池”，属于二级生化+消毒。 符合 医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 污水处理站污泥消毒脱水后定期交由有资质的单位处理并及时拉走；化粪池污泥消毒脱水后，定期加油有资质的单位处理，清掏时及时拉走。 符合 《综合医院建设标准》（建标110-2021） 污水处理站、医疗废物及生活垃圾收集暂存用房宜远离门（急）诊、医技和住院等用房。 新建污水处理站位于院区东侧、医疗废物暂存间位于院区北侧，远离门（急）诊、医技和住院等用房。 符合 综合医院应建设污水、污物处理设施，污水的排放与医疗废物和生活垃圾的分类、归集、存放与处置应遵守国家有关医疗废物管理和环境保护的规定。 本项目废水、废气和固体废物经环评提出的污染治理设施后，均能达标排放。 符合 1.3产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订），本项目属于“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”；根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中禁止准入类，符合产业准入条件；同时，本项目已取得《西安市未央区发展和改革委员会关于未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目可行性研究报告的批复》（未发改发〔2023〕9号，附件2）。 1.4选址合理性分析 根据曲江大明宫遗址保护办对太华路区域的统一规划，大明宫社区卫生服务中心原址（太华路170号）拆除，目前搬迁至华远君城过渡。本项目建成后，于新址（西安市未央区凤城二路和御井路交口西北角、珠江新城小区二期东南角现有裙楼1-4层）重新建设开院，命名为“未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目”。 本项目用地范围内不占用基本农田，不涉及自然保护区、文物保护单位、水源保护区等特殊敏感点，所在区域基础设施完善，建成运行后环境影响小，对周围人居环境及其生活质量影响小。因此，本项目选址合理。 参考《综合医院建设标准》（GB51039-2014）中选址的要求，“1、交通方便，宜面临两条城市道路；2、环境宜安静，应远离污染；3、应远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；4、不应污染、影响城市的其他区域”等。 本项目位于御井路和凤城二路交叉口，交通便利，周围无易燃易爆品的生产及存储，无高压线设施，项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，各类污染物可满足相应的国家排放标准，能满足区域环境质量与环境功能的要求，对周围环境影响较小，选址基本可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目组成 本项目为未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目，项目建设地址位于西安市未央区凤城二路和御井路交口西北角、珠江新城小区二期东南角裙楼1-4层（项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2）。本项目建设内容是对珠江新城裙楼1-4层现有房屋进行改造提升，建设大明宫社区卫生服务中心二期项目。建设单位经综合考量后，取消发热诊室的建设，将其位置合理安排另作他用（情况说明详见附件3）。本项目含有放射性设施设备，不在本次评价范围内，需另行按要求进行环评。 本项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 单项工程名称 工程建设内容 备注 主体工程 1#楼 1层 面积为908.76m2，主要功能区有门诊大厅、抢救室、骨科诊室、CT室、DR室和检验科 新建 2层 面积为908.76m2，主要功能区有心电图和B超室、全科诊室、输液厅、微创治疗室、针灸治疗室、推拿按摩室和物理治疗室 新建 3层 面积为810.1m2，主要功能区有养老区，30床 新建 4层 面积为802.38m2，主要功能区有病房区、会议室以及千级手术室，26床 新建 2#楼 2层 面积为1568m2，主要功能区有口腔科、中药房、儿科、妇科、预防保健区和办公区 新建 辅助工程 柴油发电机房 设置300KW柴油发电机作为应急备用电源，当市政电源断电时，15s内柴油发电机投入运行，保证二级负荷的可靠供电 室外东侧 公用工程 给水系统 由市政供水管网供给 依托 排水系统 采取雨污分流方式，雨水排入雨水管网；废水经化粪池处理后由医院专用污水处理设备进行综合处理，达标后排至市政污水管网 依托 供电系统 由市政电网供给；设有柴油发电机作为备用电源 依托 供热系统 夏季制冷和冬季制热采用新风系统和多联机空调空调；热水系统采用空气源热水系统（热泵） 新建 环保工程 废气 在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散；煎药废气由楼内设置的专用排烟道排放；柴油发电机运行产生的燃油废气由楼内设置的专用排烟道排放 新建 废水 于2#楼室外东侧新建处理规模35m3/d的污水处理站（主体工艺为“化粪池+格栅+调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒接触池”），处理后由市政污水管网排至西安市第五污水处理厂 新建 噪声 车辆噪声：设置禁鸣、减速行驶标志、绿化降噪；设备噪声：建筑隔声、低噪声设备、减振、机房吸声材料、软接头等 人员噪声：设置禁止喧哗标志、绿化降噪 新建 固废 生活垃圾：由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置； 医疗废物：经专用容器收集，暂存于医废间； 废输液瓶、输液袋：收集后定期委托有回收处理资质的单位回收； 污泥：定期交由有资质单位处理并及时拉走 新建 2.2主要设备及原辅材料 本项目主要设备详见表2-2。 表2-2 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 备注 1 微波治疗仪 HB-W-L(双通道) 3 / 2 微波治疗仪 KJ-6200E 2 / 3 全数字超声治疗仪 WED-200 2 / 4 半导体激光治疗仪 ZYS-808B 2 / 5 超短波治疗仪 ZM-CDB-V 2 / 6 超声诊断仪器 DC-8EXP 1 / 7 磁振热治疗仪 MAGTRON-11 2 / 8 中频治疗仪 N-6300C 4 / 9 超声骨密度 BMD-9V 1 / 10 医用臭氧治疗仪 ZAMT-80型 1 / 11 体外冲击波治疗仪 XY-K-SONO THERA-500（豪华款） 1 / 12 臭氧治疗仪 ZAMT-80A 1 / 13 脑仿生电刺激仪 / 1 / 14 磁振热治疗仪 广州龙之杰 1 / 15 微波理疗仪 CR200ET80 2 / 16 特定电磁波治疗仪 CQ-BS8 10 / 17 多参数监护仪 Em900E 1 / 18 电动吸引器 LX-3 1 / 19 JLT综合治疗仪 JLT-B 1 / 20 磁振热治疗仪 LGT-2600B 1 / 21 微波治疗仪 HB-W-L 1 / 22 电脑骨创伤治疗仪 GS-100B 1 / 23 移动式紫外线空气消毒器 Y-1000 1 / 25 心脏急救治疗装置 MHM-6000B 1 / 28 监护仪 JB-DX23D 1 / 30 电动吸引器 YB-DX23D 1 / 31 CT / 1 放射性设备 32 DR / 1 放射性设备 33 C型臂 / 1 放射性设备 34 蜡疗设备 / 1 / 35 人流吸引器 / 1 / 36 臭氧治疗仪 / 1 / 37 电灼光热治疗仪 / 1 / 38 盆肌底康复治疗仪 / 1 / 39 心电图 / 2 / 40 床旁彩超 / 1 / 41 监护仪 / 1 / 42 无影灯 / 1 / 43 麻醉剂 / 1 / 44 除颤仪 / 1 / 45 电动吸痰器 / 1 / 46 全自动洗胃机 / 1 / 47 牵引病床 / 2 / 48 超微粉碎机 / 1 / 49 显微镜 / 1 / 50 血常规仪 / 1 / 51 全自动凝血分析仪 / 1 / 52 血球计数器 / 1 / 53 血球仪 / 1 / 54 自动煎药机 / 1 / 55 污水处理站风机 / 1 / 56 污水处理站水泵 / 4 / 57 备用发电机 / 1 / 注：与本项目相关的放射性设备均需要按照国家规定，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由相关行政部门审批，本次评价不涉及。 本项目主要原辅材料详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格 用量（年用量） 备注 1 纱布块 200片/包 200包 / 2 注射器 / 15000支 / 3 棉签 / 10000个 / 4 酒精 500mL/瓶 100瓶 最大储存量0.5t 5 碘伏 50mL/瓶 100瓶 / 6 一次性手套 50双/包 1000包 / 7 口罩 10个/包 3000包 / 8 输液器 / 5000套 / 9 输液瓶 / 5000瓶 / 10 一次性化验杯 / 10000个 / 11 一次性尿杯 / 8000个 / 12 柴油 / 1.2t/a 备用发电动使用 13 次氯酸钠 / 2t/a 最大储存量0.2t 14 氧气 / / 外购，最大储存量0.01t 2.3项目劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目建成后服务中心职工116人，养老机构人员14人，共计130人。年工作365天，实行三班制，每班工作8小时。 2.4公用工程 给排水 根据建设单位提供资料，本项目不设置传染科，无传染病废水产生；病房床单、病号服、医务人员工作服收集后装入专用打包袋，委托专业单位清洗，不设洗衣间，无洗衣废水；医学影像科采用数码成像、计算机自动打印，无洗相废水；口腔科诊疗内容不包含假牙制作，无重金属废水产生。 本项目运营期用水主要为住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水、煎药用水及煎药机用水。 （1）住院病人用水 根据建设单位提供资料，养老病区（30张病床）主要以生活污水为主，故参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中城镇居民生活用水定额140L/人·d；普通病区（26张病床）设有公用盥洗室和淋浴室，故参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中医院（设公用盥洗室和淋浴室）用水定额180L/床·d，按满床率计算，本项目住院病人用水量为8.88m3/d（3241.2m3/a），产污系数按0.8计，废水量为7.104m3/d（2592.96m3/a）。这部分用水经化粪池，再排入医院污水处理站统一处理后排入市政污水管网最终进入西安市第五污水处理厂。 门诊病人用水 本项目最大接诊量为300人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），门诊部（所）用水定额为12L/病人·次，则本项目门诊病人用水量为3.6m3/d（1314m3/a），产污系数按0.8计，废水量为2.88m3/d（1051.2m3/a）。这部分用水经化粪池，再排入医院污水处理站统一处理后排入市政污水管网最终进入西安市第五污水处理厂。 医护人员用水 根据建设单位提供资料，本项目每班医护人员约45人，实行三班制。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），医院医务人员用水定额为150L/人·班，则本项目医护人员用水量为生活用水量为20.25m3/d（7391.25m3/a），产污系数按0.8计，废水量为16.2m3/d（5913m3/a）。这部分用水经化粪池，再排入医院污水处理站统一处理后排入市政污水管网最终进入西安市第五污水处理厂。 煎药机清洗用水 每次煎药结束需对煎药机进行清洗，本项目每日煎药量约100副，则需清洗100次，每次清洗用水约1L，则需清洗用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），清洗后约有10%损耗，则约产生清洗废水量为0.09m3/d（32.85m3/a）。这部分用水经化粪池，再排入医院污水处理站统一处理后排入市政污水管网最终进入西安市第五污水处理厂。 煎药用水 根据建设单位提供的资料，本项目每日煎药量约100副，煎药用水约1L/副，则煎药室用水量为0.1m3/d（36.5m3/a）。该用水一部分（0.06m3/d）在煎药过程中自然蒸发，一部分（0.04m3/d）为中药药剂供病人饮用，不产生废水。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 本项目用电由供电电网提供。此外，楼内设有柴油发电机作为备用电源。 4、供热 夏季制冷和冬季制热采用新风系统和多联机空调；热水系统采用空气源热水系统（热泵）。 2.5项目平面布置及合理性分析 本项目在珠江新城小区二期东南角裙楼现有房屋基础上进行功能布置和规划。各层平面图详见附图3，总平面图详见附图4。楼内垂直交通设置4部疏散楼梯及2部电梯，保证人员上下楼的需要和消防的要求。 1#楼一层主要布置门诊大厅、抢救室、诊室、CT室、DR室、检验科、药房等；二层主要布置全科诊室、输液大厅、中医馆和手术室；三层主要布置养老床位；四层主要布置病房和会议室以及手术室。2#楼二层主要布置口腔科、中药房、预防保健区和办公区。 各功能分区以楼层为界面，满足提供社区公共卫生服务与社区基本医疗服务及社区养老要求，建筑内配置完善、清晰、醒目的标识系统。洁污路线清楚，可以避免交叉感染；污物的运送设置单独出入口，对废弃物存放安排妥善，符合有关环境保护法令、法规的规定。此外，本项目新建污水处理站为地埋式设计，最大程度减少了污水处理站恶臭对周边环境的影响。 综上，本项目总体布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 |  |
| 建设 内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6施工期工艺流程及产污环节 本项目购买珠江新城小区二期东南角现有裙楼1-4层进行改造提升，建设大明宫社区卫生服务中心二期项目。施工期建设内容有：拆除室外部分路面并重新铺装，对室内毛坯空间按功能要求进行分隔，建设室内给排水设施、消防设施、采暖和通风设施、供配电和照明设施、网络和智能化设施，进行室内墙、顶、地的改造提升，室内外标志建设，室内卫生间改造提升，室内楼梯间的改造提升，同时安装电梯2部，对部分屋面防水进行改造，新建室外变配电设施、污水处理设施等。 2.7运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 就诊流程及产污节点图 就诊患者先挂号，经医生初步诊断后，进行检查或化验，后由医生诊断，取药出院或住院治疗，住院病人经治疗后复检出院。运营期主要污染物为污水处理站恶臭、煎药废气、医疗废水、医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，购买西安市未央区珠江新城小区二期东南角现有裙楼1-4层。场地目前为空置状态，并未运营生产，无遗留环境问题。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状调查与评价 1、项目所在区域达标判定 本次环境空气质量现状调查引用西安市生态环境局《西安市2022年度环境质量状况》中环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2022年西安市环境空气质量状况统计见表3-1： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 达标判定 PM10 年平均质量浓度 87 70 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 52 35 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1400 4000 达标 O3 90百分位数最大8h平均质量浓度 178 160 不达标 由上表可知，西安市2022年度的空气质量状况较差，其中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度和O38小时平均第90百分位数浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。因此，判断项目所在区域属于不达标区。 与项目有关的其他污染物环境质量现状 为了解本项目所在区域与项目有关的污染物NH3、H2S和臭气浓度的环境质量现状，委托中量检测认证有限公司于2023年7月25日至2023年7月27日对未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目进行的环境空气质量监测，监测报告详见附件4。 监测点布、监测项目及监测频次 本项目设置1个监测点位，位于项目所在地下风向。监测点位示意图见附图5。监测项目为NH3、H2S、臭气浓度。连续监测3天，每天采样3次。 监测结果 环境空气质量监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 监测日期 监测点位 监测频次 NH3（mg/m3） H2S（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 2023年7月25日 6#项目地下风向 第1次 0.03 0.003 ＜10 第2次 0.03 0.004 ＜10 第3次 0.03 0.004 ＜10 2023年7月26日 第1次 0.03 0.004 ＜10 第2次 0.03 0.005 ＜10 第3次 0.03 0.004 ＜10 2023年7月27日 第1次 0.02 0.005 ＜10 第2次 0.02 0.004 ＜10 第3次 0.03 0.005 ＜10 标准限值 0.2 0.01 / 监测结果表明，项目所在地下风向NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。因此，项目所在区域环境空气质量状况良好。 3.2声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，委托中量检测认证有限公司于2023年7月25日至2023年7月26日对未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目进行的声环境质量监测，监测报告详见附件4。 1、监测点布、监测项目及监测频次 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）结合项目周围环境现状，在项目所在地各厂界外1m及西北侧住宅区珠江新城各布设1个声环境质量监测点位，故本项目噪声现状监测点位共设置5个。监测点位布置图见附图5。 2、监测结果 声环境质量监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 功能区类别 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 2023年7月25日 1#厂界北侧 1 53 42 55 45 2#厂界东侧 4a 58 47 70 55 3#厂界南侧 1 57 45 55 45 4#厂界西侧 1 52 42 55 45 5#西北侧珠江新城小区 1 51 41 55 45 2023年7月26日 1#厂界北侧 1 52 43 55 45 2#厂界东侧 4a 57 48 70 55 3#厂界南侧 1 56 46 55 45 4#厂界西侧 1 53 44 55 45 5#西北侧珠江新城小区 1 52 43 55 45 监测结果表明，项目厂界东侧噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；项目厂界北侧、厂界西侧和西北侧珠江新城小区噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求；厂界南侧未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，超标原因在于本项目南侧道路为2019年新建永顺路，按照《西安市声环境功能区划方案》（以下简称为“方案”）：道路应划分至4类声环境功能区，方案于2018年制定，早于该道路建成通车时间，故方案中“表2-5 西安市4a类标准适用区域名单”上无永顺路，因此按照方案及《未央区声环境功能区划图》要求，该区域仍需执行1类标准。但是，根据现有道路规划，永顺路为主干路，车流量大，交通噪声影响较大，无法达到1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体环境保护目标情况见表3-4，环境保护目标图见附图6。 表3-4 项目环境环保护目标一览表 环境要素 名称 保护对象 保护内容 方位 距离 环境功能 大气环境 泰和新居 居民 1032户/约3096人 NE 401.1m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 绿地·香树花城 居民 3473户/约10419人 NE 455.8m 祥和居 居民 5886户/约17658人 NE 128.9m 泰和居 居民 6419户/约19257人 E 59.4m 未央区永顺路小学 学校 1900多名师生 E 455.1m 红星美凯城 居民 4201户/约12603人 SE 84.4m 井上华府 居民 1756户/约5268人 S 271.1m 中国铁建·西派城 居民 808户/约2424人 SW 455.9m 珠江新城（北区） 居民 9338户/约28014人 NW 紧邻 珠江新城（南区） 居民 1228户/约3684人 SW 40m 声环境 珠江新城（北区6栋、9栋、10栋、34栋） 居民 约1167户/约3501人 NW 紧邻 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 珠江新城（南区1栋、2栋） 居民 约280户/约840人 SW 40m |
| 污染物排 放控 制标 准 | 3.4废气排放标准 施工期：施工废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表2中无组织排放要求。具体内容见表3-5。 表3-5 施工场界扬尘排放标准 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物（及总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点* 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 运营期：本项目运营期厂界处NH3、H2S、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3的标准限值。 表3-6 运营期医院厂界污染物排放标准 序号 控制项目 最高允许浓度 执行标准 1 NH3 1.0 mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准限值 2 H2S 0.03 mg/m3 3 臭气浓度 10（无量纲） 3.5废水排放标准 运营期：本项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-7 医疗机构水污染物排放标准 序号 项目 单位 标准值 标准来源 1 pH 无量纲 6～9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准 2 化学需氧量（COD） mg/L 250 3 五日生化需氧量（BOD5） mg/L 100 4 悬浮物（SS） mg/L 60 5 粪大肠菌群数 MPN/L 5000 6 阴离子表面活性剂 mg/L 10 7 总余氯 mg/L - 8 氨氮 mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2～8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 3.6噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。根据《西安市声环境功能区划方案》，本项目所在地属于未央区大明宫区域，为1类标准适用区域，项目西、南、北厂界运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，东厂界执行4类标准，具体见表3-8。 表3-8 本项目环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时期 排放标准 类别 噪声限值 昼间 夜间 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 70 55 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类 55 45 4类 70 55 3.7固体废物排放标准 医疗废物收集、贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）规定要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；生活垃圾贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：COD、氨氮。 本项目：COD：1.44t/a，NH3-N：0.24t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期建设内容主要为拆除室外部分路面并重新铺装，对室内毛坯空间按功能要求进行分隔，建设室内给排水设施、消防设施、采暖和通风设施、供配电和照明设施、网络和智能化设施，进行室内墙、顶、地的改造提升，室内外标志建设，室内卫生间改造提升，室内楼梯间的改造提升，同时安装电梯2部，对部分屋面防水进行改造，新建室外变配电设施、污水处理设施等。 4.1废气 本项目在装修过程中使用的装修涂料会产生一定量的涂料废气，主要污染物包括各种有机废气和异味等。由于项目只是进行简约装修且工期短，故产生的工期涂料废气量少。环评建议建设单位在装修过程中使用合格环保绿色的装饰料，给施工人员配备防毒面具并敞开门窗，以减少涂料对施工人员的伤害。随着施工期的结束，装修粉尘和涂料废气的影响将消失，对周围环境影响将消失。 本项目设备运输车辆会产生汽车尾气，其排放浓度应达到国家“机动车尾气排放标准”的要求，同时应对车辆进行定期检查，保持良好的车况。为减少机动车尾气和扬尘影响，施工中应尽量少用或不用柴油内燃机和柴油车辆。 4.2废水 本项目施工期不设置施工营地，施工人员如厕依托附近公厕，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 4.3噪声 本项目施工期主要产生机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，会对附近居民生活产生影响，为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。在高噪声设备周围设置掩蔽物； （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；使用低噪声施工机械等；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业、减少人为噪声； （3）对物料等运输过程产生噪声的可控制首先要根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作； （4）加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间时段（22:00～6:00）进行施工作业，防止噪声影响到附近居民。 4.4固体废物 项目施工期间产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。其中，建筑垃圾运至当地政府指定的建筑垃圾处置场；施工人员生活垃圾统一收集，施工结束后由环卫部门清运。项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工期对周边的环境影响是暂时的，在采取上述污染防治措施后，项目施工对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 施工 期环 境保 护措 施 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5废气 1、源强分析 （1）污水处理站臭气 由于恶臭物质的溢出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算。本项目污水处理站恶臭污染物源强根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生NH30.0031g、H2S0.00012g，因此根据进出水浓度可计算出NH3和H2S的量。本项目污水处理站BOD5总进水浓度为150mg/L，总出水浓度为75mg/L，本项目污水排放量为21722.61m3/a，则本污水处理站削减BOD51.629t/a，本项目NH3的产生量约为5.05kg/a，H2S的产生量约为0.195kg/a。污水处理站运行8760h/a，则NH3和H2S的产生速率分别为0.0006kg/h，0.00002kg/h。本项目采用地埋式一体化污水处理设备，氨气和硫化氢产生量很小，在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散。经相关措施处理后，对项目所在区域环境影响较小。 （2）煎药废气 煎药室煎药过程中会产生煎药废气，主要为含有水蒸气的异味气体。产生的煎药废气由楼内设置的专用排烟道排放。由于本项目煎药量较小，产生的少量废气在空气中稀释，对环境影响较小。 备用发电机废气 项目备用发电机燃料使用柴油，主要污染物为烟尘、SO2和NOX，备用发电机运行产生的燃油废气由楼内设置的专用排烟道排放。备用发电机额定燃油消耗量在200～250g/kW·h间，本评价取200g/kW·h，则本项目柴油消耗量约为200kg/h。通过调查总体供电情况，停电频率为2～3次/年，每次大约1～2小时，即设备最大运行时间为6小时/年，则柴油使用量约1.2t/a。由于备用发电机运行次数少且运行时间短，备用发电机废气对周围环境影响较小。 2、废气监测计划 表4-1 运营期监测计划明细表 时段 监测项目 监测因子 监测点位 监测频次 运营期 无组织 NH3、H2S、臭气浓度 污水处理站四周 1次/季度 废气达标排放分析 项目运行期间主要为污水处理设施的氨气和硫化氢、煎药废气和备用发电机废气。本项目在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散，氨气和硫化氢产生量很小，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的标准限值要求。项目煎药量较小，产生的少量废气在空气中稀释，对环境影响较小。备用发电机运行次数少且运行时间短，对环境影响较小。 在采取上述措施后，本项目废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小。 4.6废水 源强分析 医院废水主要为住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水和煎药机清洗废水。涉及的主要污染物为：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数。医院废水总产生量为26.274m3/d（9590.01m3/a）。 本项目废水中SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数水质指标参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质指标参考数据，本评价取各水质指标的最大值（见表4-2）。 表4-2 医院废水水质情况表 指标 COD （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 粪大肠菌群数 （个/L） 污染物浓度范围 150～300 80～150 40～120 10～50 1.0×106～3.0×108 本项目取最大值 300 150 120 50 3.0×108 本项目废水污染物产生和排放情况见表4-3。 表4-3 项目建成后废水产生及排放情况表 来源 废水量 (m3/a) 污染物 名称 污染物产生量 排放方式和去向 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 医院废水 9590.01 COD 300 2.88 经化粪池处理后进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排至西安市第五污水处理厂 150 1.44 SS 120 1.15 30 0.29 氨氮 50 0.48 25 0.24 BOD5 150 1.44 75 0.72 粪大肠杆菌 3.0×108 （个/L） 2.88×106 3000 （个/L） / 2、废水排放口情况 表4-4 本项目废水排放口基本情况 编号 名称 排放口类型 排放去向 排放规律 地理坐标 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 E N 名称 污染物种类 标准限值 DW001 污水处理站 一般排放口 西安市第五污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 108°59′19.064″ 34°19′4.080″ 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 COD 250 BOD5 100 氨氮 45 SS 60 粪大肠杆菌 5000 3、废水监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为登记管理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），废水监测计划见表4-5。 表4-5 废水监测计划表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 废水 医院废水 流量 废水总排口（DA001） 自动监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 pH值 1次/12小时 COD 1次/周 BOD5 1次/季度 SS 1次/周 粪大肠菌群 1次/月 总余氯 废水总排口（DA001） 1次/年 接触池出口 1次/年 4、措施可行性分析 本项目污水处理工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程 本项目新建化粪池和污水处理站，仅用于未央区大明宫社区卫生服务中心二期项目，不与周围商户和居民共同使用，其中化粪池处理规模为30m3/d；污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒接触池”，日处理量为35m3/d。设计出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构水污染物预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后，经市政管网排至西安市第五污水处理厂。 5、污水处理厂依托可行性分析 西安市第五污水处理厂位于灞河西岸，占地面积400.66亩，主要接纳和处理西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西，太华路、北二环至北三环区域，以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水。本项目位于该污水处理厂收水范围之内。西安市第五污水处理厂污水处理总规模40万m³/d，深度处理工程10万m³/d。污水处理采用厌氧/缺氧/好氧（A2/O）工艺，出水经紫外线消毒后排入灞河，而后进入渭河。目前该污水处理厂的污水总量约20万m3/d，本项目废水量为26.274m3/d，尚有足够处理余量接纳本项目的废水量。因此本项目污水进入西安市第五污水处理厂可行。 4.7噪声 源强分析 本项目运营期主要噪声为空调风机、污水处理站水泵和风机、备用发电机、进出医院停车场的车辆噪声及人员噪声等。 为减少设备噪声对厂界的影响，建设单位拟采取相应的隔声减振措施，包括选用低噪声设备、墙体隔声、设备减振等。本项目使用新风系统和多联机空调，风机设于室外，备用发电机和污水处理站水泵位于地下，风机位于地上设备间内。本项目设备噪声源强及防治情况详见下表。 表4-6 噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 措施后源强 X Y Z 1 空调风机组 / -14.3 -57.2 1.2 75 选择低噪声设备、安装减振垫 全天 55 表4-7 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级 运行时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 建筑物外距离/m 1 污水处理站 水泵 70～85 建筑隔声、低噪声设备、减振、机房吸声材料、软接头等 12.3 -20 1.2 2 70 全天 ≥40 30 1 2 风机 80～90 12.6 -22.9 1.2 2 80 ≥20 60 1 3 综合楼 备用发电机 80～90 8.4 74.2 1.2 5 80 偶发 ≥40 40 1 噪声预测 根据项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，对厂界及环境敏感点昼、夜间噪声值进行预测分析，计算出本项目设备噪声对厂界处的噪声贡献值，具体结果见表4-8。 表4-8 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位 昼间 夜间 达标情况 背景值 贡献值 预测值 标准值 背景值 贡献值 预测值 标准值 东厂界 58 11.9 / 70 47 11.9 / 55 / 南厂界 57 31.2 / 55 45 31.2 / 45 / 西厂界 52 6.0 / 55 42 6.0 / 45 / 北厂界 53 11.1 / 55 42 11.1 / 45 / 西北侧珠江新城小区 51 13.7 51 55 41 13.7 41 45 达标 由上述预测结果可知，采取选用低噪声设备、墙体隔声、设备减振等综合防治措施，再经过距离衰减后，项目厂界北侧、西侧噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类要求；项目厂界东侧噪声贡献值可满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类要求；声环境保护目标噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类要求。项目厂界南侧未达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，超标原因在于本项目南侧道路为2019年新建永顺路，按照《西安市声环境功能区划方案》（以下简称为“方案”）：道路应划分至4类声环境功能区，方案于2018年制定，早于该道路建成通车时间，故方案中“表2-5 西安市4a类标准适用区域名单”上无永顺路，因此按照方案及《未央区声环境功能区划图》要求，该区域仍需执行1类标准。但是，根据现有道路规划，永顺路为主干路，车流量大，交通噪声影响较大，无法达到1类标准要求。 综上，项目运行后对外界声环境影响较小。 噪声监测计划 表4-9 运营期噪声环境监测计划表 监测点位 监测因子 监测频次 控制指标 项目边界四周 LAeq 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准 4.8固体废物影响及治理措施 1、源强分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要有医疗废物、污水处理站污泥、化粪池污泥、煎药室产生的中药废渣、职工和病人的生活垃圾等。 （1）医疗废物 医疗废物是指人们在医疗机构中进行疾病诊断、治疗、卫生保健、卫生防疫等过程中产生的医疗废物和从事医学研究过程中产生的对健康人群和环境具有潜在危害的废物，已被列入我国危险废物名录（编号HW01）。其成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纤维类、组织、纸类，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。检验废液属于感染性废物，按照医疗废物处置。根据《医疗废物分类目录》（卫医发﹝2003﹞287号），医疗废物可分为以下五类：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。本项目具体废弃物产生情况如下： 感染性废物：一次性医疗器械、棉球、棉签、纱布等； 病理性废物：病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等； 损伤性废物：针头、针筒、刀具、玻璃器具等； 药物性废物：过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品等； 化学性废物：废弃的汞血压计及温度计等。 医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产生、排放系数》（由于《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》中未提出医院污染物产排系数，故选用之前版本进行核算）：门诊医疗废物产生量按0.08kg/人·d计。本项目门诊人数300人/d；日间病房医疗废物产生量按门诊医疗废物产生量算，按0.08kg/床·d计，本项目设有床位56张，年运行365天，则医疗废物的产生量约10.39t/a。 （2）污水处理站污泥 污泥产生量主要与废水量、废水中的SS含量、COD的去除量等有关，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥产生量为66g/人·天，本项目医务人员130人，住院病人56人，门诊人数300人，故污泥产生量约为11.71t/a。项目污水处理站产生的污泥加入石灰或漂白粉消毒脱水（含水率小于80%）后，委托有资质的单位定期清理，即清即运，不在项目地暂存。 （3）化粪池污泥 按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数为150g/人·d，本项目医务人员130人，住院病人56人，门诊人数300人，故污泥产生量约为26.61t/a。项目化粪池产生的污泥加入石灰或漂白粉消毒脱水（含水率小于80%）后，委托有资质的单位定期处理，清掏及时拉走。 煎药室产生的中药废渣 煎药室的中药废渣产生量约为0.6t/a，主要成分为植物根茎叶，属于一般固废，经分类收集后，交环卫部门清运。 职工和病人生活垃圾 生活垃圾主要由医务人员、住院病人以及门诊病人产生。本项目医务人员130人，住院病人56人，门诊人数300人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，年工作365天，则生活垃圾产生量为88.7t/a。 废输液瓶、输液袋 根据《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发﹝2005﹞292号）文件，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，本项目未被污染的废输液瓶、输液袋产生量约为1.0t/a，收集后定期委托有回收处理资质的单位回收。 2、固体废物处置利用情况 本项目固体废物利用处置情况见表4-10。 表4-10 固体废物污染源强核算及相关参数一览表 固废 性质 污染物名称 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 医疗废物 损伤性废物 HW01 831-002-01 10.39 暂存于医废间，定期交由有资质的单位处理 病理性废物 831-003-01 药物性废物 831-004-01 化学性废物 831-005-01 感染性废物 831-001-01 一般固废 生活垃圾 / / 88.7 环卫部门统一清运 中药废渣 / / 0.6 废输液瓶、输液袋 / / 1.0 暂存于专用收集容器后，定期交由有资质的单位处理 危险废物 污水处理站污泥 HW01 841-001-01 11.71 定期交由有资质的单位处理并及时拉走 化粪池污泥 26.61 定期交由有资质的单位处理，清掏时及时拉走 3、环境管理要求 本项目每层楼均设置一间医废间，位于东北侧，面积共计约20m2。建设单位对医疗废物收集、贮存和处置必须按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，主要内容如下： （1）处置 ①单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的锐器盒中，盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破的，而且容量不能将超过容器的四分之三； ②分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求； ③不应随地放置或丢弃医疗垃圾，应该及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ④医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣； （2）贮存 ①医疗暂存间及暂存设施按要求设置环境保护图形标志； ②实验过程中产生的危险废物均有高压灭菌袋密封之后移至高压灭菌器灭菌，然后按照相关要求放置在危废暂存间暂存； ③建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅； ④必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑤装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥应当使用符合标准的高压灭菌袋及容器盛装危险废物； ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 ⑨医废间应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且必须与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开。医疗垃圾暂存间应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理站，医废间排水管道不能与城市的下水道系统相连；防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好。 ⑩根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 （3）转运 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 ①通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理。 ②医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。 ③医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 ④医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记。按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。 要求建设单位严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，将化粪池和污水处理设施产生的污泥预先进行消毒，可投加石灰或漂白粉进行消毒并脱水（含水率小于80%）后，按照危险废物处置要求，由具有危险废物处置资质的单位清运处理。建立污泥产生、转运台账制度，如实填写运行记录，妥善保存。 4.9地下水、土壤影响及防控措施 污染源及污染途径 废水处理设施渗漏、医废间泄漏：使COD、氨氮、粪大肠杆菌等物质以地下入渗方式进入土壤及地下水环境；或事故状态下，排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 2、防控措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”的措施。正常运营过程中应加强控制及处理生产过程中污染物“跑、冒、滴、漏”，同时应加强对防渗工程的检查。若发现防渗密封材料老化或损坏，应维修更换。 分区防治措施 为确保项目生产运行不会对周围地下水及土壤产生污染，评价建议建设单位应采取分区防治措施，将厂区内按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 医疗废物贮存库采用抗渗钢筋混凝土，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行”中相关要求。同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）及其相关要求。涂环氧树脂防腐”。 ②一般防渗区 评价要求在各楼层地面采用抗渗混凝土浇制地面底板，企业在经处理的防腐基体上铺设防渗措施，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下 水环境》（HJ610-2016）中一般防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行”的要求。 ③简单防渗区 本项目厂区重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域为简单污染防治区，采用抗渗钢筋混凝土浇制地面底板，可达到一般地面硬化要求。 本项目分区防渗措施见下表4-11。 表4-11 分区防渗措施一览表 序号 构筑物名称 污染防控类别 防渗技术要求 1 医废间和污水处理站区域 重点防渗区 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），涂环氧树脂防腐 2 各楼层地面 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 3 办公区等 简单防渗区 一般地面硬化 在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免本项目对地下水及土壤环境造成污染。 4.10环境风险评价分析 1、风险源分布及影响 （1）次氯酸钠分布情况：污水处理站。次氯酸钠溶液发生泄漏后向地表水、地下水、土壤转移，从而使外环境被污染； （2）柴油分布情况：备用柴油发电机。项目柴油为备用柴油发电机使用，一旦发生泄漏，主要是通过土壤下渗，污染地下水和土壤。 （3）氧气分布情况：氧气汇流排房。当氧气泄漏时，富氧环境易与其它物质产生反应，发生火灾或爆炸。 2、环境风险潜势判断 本项目涉及的危险物质及风险的Q值判定详见下表。 表4-12 本项目风险物质Q值一览表 危险物质 CAS号 最大贮存量（t） 临界量（t） Q 值 柴油 / 0.5 2500 0.0002 次氯酸钠 7681-52-9 0.2 5 0.04 氧气 / 0.01 200 0.00005 合计 0.04025 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量，本项目Q值（0.04025）小于1，因此，本项目无需设置专项评价。 3、环境风险防范措施 ①应建立污水处理站运行操作手册，加强员工教育和操作技能培训，防止误操作造成风险物质发生泄漏。 ②若发生泄漏应及时处置和报告，对少量泄漏的液体可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用耐酸碱PE桶等类容器收集，密闭存放，同时对储存间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的泄漏液体及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。 ③次氯酸钠储存区应设置围堰或漫坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 ④应加强职工的工作责任性教育，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 ⑤加强职工的工作责任性教育，配备消防器材，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 5、分析结论 本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，建成后按要求编制突发环境事件应急预案，项目的环境风险是可以接受的。 4.11环保投资 本项目总投资3315.85万元，其中环保投资248万元，占总投资的7.48%。环境保护投资估算详见表4-13。 表4-13 主要环保设施投资一览表 阶段 项目类别 内容 金额 (万元) 施工期 施工扬尘 洒水车 5 机械噪声 低噪声设备 2 运 营 期 废气 污水站废气 池体加盖、对池体周边进行绿化、喷洒除臭剂 25 废水 住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水、煎药用水及煎药机用水 1座处理规模35m3/d污水处理站 （包括30m3/d化粪池） 80 噪声 车辆噪声 设置禁鸣、减速行驶标志、绿化降噪 10 设备噪声 低噪声设备、墙体隔声、设备减振 15 人员噪声 设置禁止喧哗标志、绿化降噪 8 固废 生活垃圾、医疗废物 生活垃圾由院内垃圾桶分类收集，交环卫部门处置；废输液瓶、输液袋定期交由有资质的单位处理；医疗废物经专用容器收集，暂存于医废间；污泥定期交由有资质单位清理并及时拉走 38 土壤、地下水 落实分区防渗措施，完善风险防范措施，配备相应的医废间、污水处理站等区域按相关要求进行重点防渗，各楼层地面进行一般防渗处理；办公区地面硬化进行简单防渗 10 环境风险 加强管理、设置警示牌、定期维护设施设备、配备必要的消防器材及消防工具、制定应急预案 5 环境监测 / 50 合计 / / 248 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 污水站恶臭气体 | NH3 H2S 臭气浓度 | 在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水 环境 | 住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水、煎药用水及煎药机用水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 经化粪池处理后进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排至西安市第五污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准 |
| 声环境 | 车辆噪声 | 车辆噪声 | 车辆限速、夜间禁止鸣笛、加强管理、绿化带隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准；《声环境质量标准》1类标准 |
|  | 设备噪声 | 风机等设备噪声 | 低噪声设备、墙体隔声、设备减振 |  |
|  | 人员噪声 | 室内外人员噪声 | 设置禁止喧哗标志、绿化降噪 |  |
| 电磁 辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 生活垃圾由院内垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置；废输液瓶、输液袋定期交由有资质的单位处理；医疗废物经专用容器收集，暂存于医废间；污泥定期交由有资质单位处理并及时拉走 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 落实分区防渗措施，完善风险防范措施，配备相应的医废间、污水处理站等区域按相关要求进行重点防渗，各楼层地面进行一般防渗处理；办公区地面硬化进行简单防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理、设置警示牌、定期维护设施设备、配备必要的消防器材及消防工具、制定应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，在采取报告表提出的各项污染防治措施后，各污染物排放能够有效控制，对环境的影响较小，从环境保护角度分析项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | / | / | / | 0.00019 | / | 0.00019 | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.44 | / | 1.44 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.29 | / | 0.29 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | / |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | 中药废渣 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 88.7 | / | 88.7 | / |
|  | 废输液瓶、输液袋 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | / |
| 危险废物 | 污水处理站污泥 | / | / | / | 11.71 | / | 11.71 | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 26.61 | / | 26.61 | / |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 10.39 | / | 10.39 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

西安市第五污水处理厂