# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       西安长安明康医院建设项目

建设单位（盖章）：西安长安明康医院有限公司

编制日期：           2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安长安明康医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 冯超 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西 省 西安市 长安区 引镇 街道 供销商厦3层 |
| 地理坐标 | （ 109 度 6 分 47 秒， 34 度 4 分 59 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108 医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 10.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”。同时项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录（2007）》限制类名录之列，且不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。 因此，本项目符合国家产业政策。 与项目卫生规划的符合性分析 根据《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》（市政发[2022]6号），充分发挥西安的区位优势，抓住“一带一路”建设、新时代推进西部大开发形成新格局以及建设国家中心城市等重大战略机遇，以医学科技创新为核心竞争力，整合全市各类创新要素，全面创新改革，建设国家区域医疗 中心，打造具有充足创新活力的医疗和医学科技高地，保持在西部地区的领先优势。该规划中提出“支持社会办医机构提供多层次多样化医疗服务”，“推动中医药传承发展”，“打造扎实完备的基层卫生服务体系”，“至2025年，西安市医疗机构总床位不低于千人口8.41张”。本项目设有中医科、外科、妇科等科室，设置床位30张，项目的建设将提高基层的医疗服务社水平，有利于方便当地群众就医，缓解病人住院难等问题，将使更多患者得到更优质的医疗保健服务，符合规划要求。 与“三线一单”符合性分析 根据与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》及“陕西省三线一单数据应用系统”比对结果，项目占地属于重点管控单元，项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析见下表。 表1-1 项目与“三线一单”的相符性 市 区县 管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目 面积 m2 符合 性 西安市 长安区 长安区重点管控单元6 大气环境布局敏感重点管控区 水环境农业污染重点管控区 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、 水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境农业污染重点管控区: 1.加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集，粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用‘种养结合’模式； 地下水易受污染地区要优先种植需肥需 药量低、环境效益突出的农作物。 2.按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3.持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收 集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和 生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和 垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸 排整治工作。 本项目为医疗卫生行业，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能及新能源、信息技术等；且项目不涉及农业污染，项目医疗废水自建污水处理站，废水处理后进市政管网最终进污水处理厂处理后外排。 1295.10 符合 污染物排放管控 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 水环境农业污染重点管控区: 1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率 40%以上。 2.到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。 项目不涉及落后工艺，加热制冷均采用空调，不涉及落后能源的使用；另外项目污水经自建污水处理站处理后进入市政管网集中处理和排放。 综上所述，本项目为医院项目，占地属于重点管控单元，符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告详见附件5。 与《西安市国土空间规划编制管理及审批办法》（试行）的符合性分析 三区三线指的是农业空间、生态空间、城镇空间三种类型的国土空间，以及分别对应划定的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。 根据项目国有土地使用证，项目租赁的商厦用地性质为商业服务业，不涉及基本农田用地；且本次评价过程中对项目选址地进行了“三线一单”查询，项目占地不涉及生态红线；项目租赁长安区引镇供销商厦三楼建设一所综合医院，在城镇规划区域内，医院为城市公共服务设施，可完善城市功能布局。 因此，项目符合《西安市国土空间规划编制管理及审批办法（试行）》的相关要求。 与行业相关政策规划等的符合性分析 本项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号、《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2015.11.19）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）、《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发[2021]21号）、《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》陕环发[2022]34号等的符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与市生态环境保护等规划的相符性 文件 具体要求 本项目情况 结论 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。 要求建设单位按照《医疗废物分类目录》（2021年版）等要求制定具体的分类收集清单；要求建设单位依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目新建贮存点-医疗废物暂存间进行分类暂存，拟与有资质的单位签订医疗废物处置协议同时，做好交接登记，并保存至少10年，符合《陕西省固体废物污染环境防治条例》要求。 符合 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。 要求建设单位严格按照分类要求对医疗废物分类收集并暂存。 符合 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 建设单位严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。 符合 《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2015.11.19） 产生危险废物的单位应当建立健全危险废物分类管理规章制度，制定危险废物管理计划，落实管理责任。 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地环境保护行政主管部门保存。 要求建设单位制定具体的危险废物管理规章制度，落实危废管理计划；危废的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况等均建立好危废台账，并保存至少10年。 符合 医疗废物产生单位应当按照国家和本省的规定分类收集，建立临时贮存点，其容器、包装、设施应当符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。 项目新建贮存点-医疗废物暂存间进行分类收集、暂存，要求其贮存点设施等必须符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。 医疗废物产生单位应当与集中处置单位签订医疗废物收运、处置协议，载明收运时间、处置费用、违约责任等内容，明确双方权利义务。 要求企业与相应危废资质类别的处置单位签订协议时应明确收运时间、处置费用、违约责任等内容。 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 本项目出水区域终端有长安引镇污水处理厂的城市污水管网，因此采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺。 符合 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。 项目新建污水处理站处理医疗废水，设计处理能力为7m3/d，环评计算医疗废水最大量约为6.3m3/d，裕量为10%。 符合 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定 污水处理站废水提升泵等产噪设施采用低噪声设备、同时有减振、隔音等措施。场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 符合 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定 考虑总平面布置、污水排放口位置，项目污水处理间设于院内东北角。 符合 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号） 1.6.6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。 项目新建污水处理站处理医疗综合废水，消毒工艺为次氯酸钠消毒，外排废水余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。 3.1.3处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。 项目出水排入长安引镇污水处理厂，终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，项目采用一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺。 符合 5.1医院污水常用消毒技术 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。 本项目污水消毒采用次氯酸钠消毒。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号） 第四章 协同管控 强化大气污染防治 第二节 持续推进大气污染治理 加强扬尘面源管控。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。 项目施工期产生的大气污染物主要包括装修、建材装卸等产生的无组织排放扬尘，在严格落实环评提出的各项控制措施后，施工废气对环境空气影响较小 符合 第四章 协同管控 强化大气污染防治 第四节 加强噪声污染防治 建筑施工噪声防治。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放。 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 项目施工期噪声主要来源于施工设备的噪声，在采取使用低噪声设备、合理安排工期、夜间不施工等措施后，施工噪声能够达标排放；项目营运期噪声源主要为污水提升泵、空调室外机组等设备在运行过程中产生的噪声，通过选用低噪设备，采取基础减振、设置隔声屏障等治理措施后能够达标排放 符合 第八章 强化风险防控 严守环境安全底线 第二节 加强固体废物污染防治： 建立市域间协同合作的危险废物处置体系，加快补齐危险废物、医疗废物处置能力短板；加快建立医疗废物协同应急处置机制，强化突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力。 本项目医疗废物分类集中收集于贮存点-医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 符合 《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》陕环发〔2022〕34号 四、加强医疗废物源头管理（一）规范收集暂存 医疗卫生机构应加强医疗废物管理，制定完善的医疗废物分类收集贮存管理制度，落实相关职责，明确责任人，建立符合相关标准或规范的医疗废物暂存设施，实现分类收集、分类贮存、分类转移。 2023年底前，具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂存库房。 医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 项目住院病房设置30张床位，项目拟建贮存点-1座8.5m2医疗废物暂存间（位于医院东北侧），医疗废物暂存间与生活垃圾存放地、人员活动密集区严格分开。医疗废物暂存间设置单独出口，便于外部转移。项目在运行过程中要严格落实本次评价提出的相关医疗废物暂存间临时贮存场所建设及管理要求 符合 选址合理性分析 项目租赁长安区引镇供销商厦三楼建设一所综合医院，根据《综合医院建设标准》（建标 110-2021），项目选址可行性分析见表1-3。 表1-3 选址可行性分析一览表 标准内容 本项目情况 符合性 环境安静， 应远离污染源 项目院址南侧为购物广场，东侧为引镇供销合作社、街道办事处，北侧为空地，西侧为引驾街，隔路均为商铺。经过室内功能的合理布局和设置隔声窗等措施后，可以保证医院内部环境安静。 符合 远离易燃、易爆品 的生产和贮存区、 高压线路及其设施。 项目周围无易燃、易爆品的生产和贮存区、高压线 路及其设施。 符合 不宜紧邻噪声源、 振动源和电磁场等区域。 项目周边为居民、道路、临街商铺，噪声较小，无 振动源和电磁场等区域。 符合 另外，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，在采取有效污染物防治措施后，污染达标排放，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能。从环保角度分析，项目选址合理。 固定污染源排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于“床位100 张以下的综合医院 8411”，故根据该名录，项目实行排污许可登记管理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来及必要性 长安引镇街道地处长安东部，辖区面积为112公里，人口4万余人，目前仅有长安区引镇社区卫生服务中心1家医院和3个小型诊所，因此，为了满足引镇人民群众多层次的医疗和保健需求，西安长安明康医院有限公司拟投资200万元在长安区引镇街道租赁引镇供销商厦三楼建设一所综合医院，医院拟设置外科、内科、妇科、中医科等科室，计划设置住院床位30张，预计日接待门诊患者约55人次。 项目院址南侧为购物广场，东侧为引镇供销合作社、街道办事处，北侧为空地，西侧为引驾街，隔路均为商铺。 项目地理位置图见附图1，周边关系图见图2，项目内外部环境图见图3。 2.项目组成 项目用地面积1600m2，总建筑面积约1300m2，主要对租赁房屋进行装修、改造。项目建设内容主要包括门诊区、住院区、行政办公区、污水处理及相应配套设施。 项目主要组成及建设内容见表 2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成 名称 主要建设内容及规模 主体工程 综合楼 医院租赁引镇供销商厦三层。设有办公室、内科、外科、妇科、中医科、治疗室、中西医药房、医疗废物暂存间、病房（设置住院床位30张）等，建筑面积为1300m2 辅助工程 污水处理间 医院东北角设置污水处理间，处理规模为7m3/d，处理设施为化粪池+一体化设备（一级强化处理+消毒） 医废暂存间 建设贮存点-1座8.5m2医疗废物暂存间，位于医院东北角 公用工程 供电 由市政电网引镇110KV变电站供给 给水 市政给水管网接入 排水 雨污分流；医疗废水进入污水一体化处理设施处理，达标后经市政污水管网排入长安引镇污水处理厂处理 制冷、供暖 采用分体空调制冷、供暖 环保工程 废气 污水处理设施在单独的处理间，臭气量极小，无组织排放 废水 污水处理规模均为7m3/d，处理设施为化粪池+一体化设备（一级强化处理+消毒）；医疗废水进入一体化污水处理设施处理后经市政污水管网排入长安引镇污水处理厂处理 噪声 自吸泵、污水处理提升泵采用低噪声设备、基础减震、隔声降噪；室外空调机组室外布置；合理布局，建筑物安装隔声门窗 固废 ①生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期清运；②建设1座8.5m2医疗废物暂存间，位于医院内东北侧，医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期（2天/次）交由有资质单位处置；③污泥消毒后由有资质单位统一抽吸外运处置 3.主要医疗设备 本项目主要的设备具体见表2-2。 表2-2 项目配置的主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（单位：台） 1 彩色多普勒超声系统 BLS-X3 1 2 手术床 / 1 3 心电图 / 1 4 全自动三分群血液细 胞分析仪 DxH 600 1 5 尿液分析仪 BW-200 1 6 全自动生化分析仪 HF-240 1 7 显微镜 ES-44SM 1 8 心电监护仪 uMEC10 1 9 微波治疗仪 XS-89E 型 1 10 血压 BP-705 1 11 氧气瓶 / 2 12 污水提升泵 / 1 13 污水一体化处理设备 / 1 总计 18 备注：项目涉及到放射诊疗设备在运营期会产生一定的电离辐射影响，不在本次评价范围之内，应另做辐射环评及相关手续。 4.主要原辅材料 项目原辅材料主要涉及医疗用品，以及污水处理相关药剂，项目主要医疗用品及其他用品详见见表 2-3。 表2-3 项目主要医疗用品及其他用品一览表 序号 名称 规格 年用量 备注 1 医 疗 器 材 一次性输液器 5号 0.96万 / 2 一次性输液器 6号 0.48万 / 3 一次性注射器 5ml 0.1万 / 4 一次性注射器 2.5ml 0.07万 / 5 一次性注射器 1ml 0.06万 / 6 棉签 20 个/包 1500包 / 7 中单 1m*1.5 1000个 / 8 手术刀 / 100把 / 9 输液器 / 1000副 / 10 输液瓶 / 1000副 / 11 试剂 全程C反应蛋白 100人份 10盒 废检验试剂盒、清洗液等均作为医疗废物暂存后外委处置 12 三分类血细胞分析用溶血剂500ml 500ml 8瓶 13 无菌采血针 2650支/盒 25盒 14 一次性静脉采血管 100T/盒 15盒 15 血细胞分析仪探头清洗液 50ml/瓶 5瓶 16 尿试纸条 100T/盒 5盒 18 肺炎支原体 lgm20T/盒 30盒 19 药剂 酒精 500ml/瓶 100瓶 / 20 84消毒液 500ml/瓶 720瓶 / 21 安儿碘 60ml/瓶 200瓶 / 22 手部消毒剂 500ml/瓶 300瓶 / 23 碘伏 500ml/瓶 80瓶 / 24 葡萄糖水 / 500瓶 / 25 污水处理 次氯酸钠 / 0.11t 污水消毒 26 PAC / 1.5t 一级强化处理加药 27 PAM / 0.015t 28 石灰 / 40kg 污泥消毒 5.资源能源消耗 项目运营期资源能源消耗一览表见表 2-4。 表2-4 项目资源能源消耗表 序号 项目名称 年消耗量 单位 来源 1 新鲜水 2870.7 t/a 市政供水管网 2 电 13 万kwh 引镇110KV变电站 6.平面布置 本项目医院租赁地址为引镇供销商厦3层，院区为L型布置。 经由西北角电梯上3楼，南北走向侧：临引镇街一侧即西侧从北向南依次为办公室、病房（8间），东侧依次为护士站、治疗师、医生办公室、值班室、病房（4间）、库房。 东西走向侧：北侧从西到东依次为中西药房、外科、换药室、妇科、心电B超、化验室、行政办公室、库房、医废间、洗手间、污水间，南侧从西到东为医保处、抢救室、内科、中医、手术室、操作室、DR室、步梯。 项目平面布置见附图5。 7.工作制度及定员 根据医院工作需要，劳动定员28人，每天工作24h，两班制，年工作天数为 365d。医院不设食宿。 8.公用工程 给排水 ①给水 本项目主要用水为门诊部用水、住院病人用水、医务人员用水，由市政给水管网供给。 a. 门诊部用水：项目门诊日接待病人55人次，根据陕西省地方标准《行业用水定额》 （DB61/T 943-2020）卫生（Q84）中“26 门诊部（所）（Q842）”，用水定额为11 L/病人·次，医院工作时间 365d，则门诊病人用水量为 0.605t/d（220.8t/a）。 b. 住院病人用水：项目设置床位30张，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）卫生（Q84）中“设公用盥洗室（Q841）”，用水定额为130L/床·d，医院工作时间365d，则病床用水量为3.9t/d（1423.5t/a）。 c.医务人员用水：项目医务人员28人，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）卫生（Q84）中“医务人员（Q841）”，用水定额为120L/人·班，医院为两班工作制，白班24人，晚班4人，年工作时间 365d，则病床用水量为3.36t/d（1226.4 t/a）。 ②排水 项目排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。 项目排水主要为医院门诊部、病房、医务人员产生的废水，废水排放量按用水量的80%计，则总排水量为6.292t/d（2296.6t/a），经处理后进入市政污水管网。项目用水及排水详情如下表，水平衡图详见图1。 表2-5 项目用排水情况一览表 序号 用水项目 用水量(t/d) 损耗量 排水量(t/d) 处理措施 1 门诊部 0.605 80% 0.484 化粪池+一体化设备（一级强化+消毒工艺）处理后，排入市政管网 2 住院病人 3.9 3.12 3 医务人员 3.36 2.688 合计 / 7.865（2870.7t/a) 6.292（2296.6t/a) 供电 项目年用电量为13万kwh，由市政电网引镇110KV变电站供给。 供暖 项目采用分体式空调制冷取暖，不设置锅炉。 消毒 病房、门诊和过道采用紫外线消毒，每天晚上进行；污水处理消毒采用次氯酸钠消毒，污水处理站污泥采用石灰消毒。 消防 医院消防设施按照相关的消防管理条例要求，设置专用消防通道、安全 楼道、消防设施，并在院内公布消防管理规定，有安全保卫专人负责消防工 作，定期检查。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 1.施工期工艺流程及产污环节 项目在长安区引镇街道引镇供销商厦三楼建设，租赁用地原为培训学校，主体已建好。施工期主要是进行墙体分隔、室内装修、室内设备安装施工等。项目施工期工艺流程图及产污环节见图2。 施工期主要污染工序： ⑴ 施工废气 G1: 墙体施工、室内装修产生的扬尘，主要污染因子为TSP、PM10。 G2: 室内装修产生的有机废气。 ⑵ 施工废水 W: 施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N和SS等。 ⑶ 施工噪声 N：墙体施工、室内装修产生的施工机械噪声，主要噪声源有：手工钻、电锤、角磨机、砂轮锯等。 ⑷ 施工固废 S1: 施工建筑垃圾、废包装材料。 S2: 施工人员产生的生活垃圾。 2.运营期工艺流程及产污环节 项目属于基本医疗服务设施建设项目，主要为来院就医的病人提供检查、治疗的服务，医疗工作流程及公用设施等产污环节见图3。 运行期主要污染工序： ⑴ 废气 G1: 污水处理设施恶臭。 污水处理设施投入运行后，会产生少量的恶臭气体，主要污染因子为氨和硫化氢。 ⑵ 废水 W1：医疗废水 W2：生活污水 由于项目室内污水管网未分开设置办公区生活污水管网及医疗废水管网，因此项目产生的废水均为医疗废水，污染因子为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮和粪大肠菌群等。 ⑶ 噪声 N1: 自吸泵、污水处理提升泵产生的噪声。 ⑷ 固体废物 S1: 医疗废物。 S2: 生活垃圾。 S3: 污水处理站污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目院址为长安区引镇街道引镇供销商厦三楼，该层原为培训学校，目前已空置，无遗留环境污染问题。 本项目为新建项目，故不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本次环境质量现状评价采用现场实测法和资料收集法相结合的方式。 1.大气环境 ⑴ 环境空气基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》“附表4 2022年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市长安区2022年环境空气质量现状，详见表3-1。 表3-1 长安区2022年环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/µg/m3 标准值/µg/m3 占标率/% 达标 情况 可吸入颗（PM10） 年平均质量浓度 91 70 130 不达标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 50 35 143 不达标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 7 60 12 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 36 40 90 达标 一氧化碳（CO） 日均浓度第95百分位数 1600 4000 40 达标 臭氧（O3） 日最大8小时平均浓度第90百分位数 191 160 119 不达标 根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”统计的表3-1可知，西安市长安区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95百分位数的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度高于该标准二级标准要求。因此项目处于不达标区。 ⑵ 环境空气质量补充监测 项目为综合医院建设项目，特征因子为硫化氢、氨。本次评价委托西安国联质量检测技术股份有限公司于2023年6月8日～10日对项目对医院当季主导风向下风向进行监测环境空气质量进行了补充监测，监测结果见表3-2，监测点位图见附图6。 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 污染物 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占 标率/% 达标 情况 医院下风向(西南侧） 2023.6.8 硫化氢 10 0.2ND / 达标 2023.6.9 0.2ND / 达标 2023.6.10 0.2ND / 达标 2023.6.8 氨 200 16~21 10.5 达标 2023.6.9 15~35 17.5 达标 2023.6.10 15~27 13.5 达标 由上表可知，氨、硫化氢最大浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准限值。 2.声环境 本次声环境质量现状委托西安国联质量检测技术股份有限公司于2023年6月8日-10日对项目厂界进行监测，共布设5个监测点位，监测点位置见附图6，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果统计表单位：dB(A) 监测点位置 监测结果 标准值 6月8日 6月9日 6月10日 编号 位置 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界北 52 47 58 45 57 45 60 50 2# 厂界东 56 48 55 47 56 46 3# 厂界东南 53 48 56 44 56 44 4# 厂界南 58 48 59 48 59 49 5# 厂界西 55 47 58 49 59 48 由监测结果可知，噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.地下水、土壤环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状，“6.地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目土壤、地下水污染源为医疗废物暂存间、污水处理站，均根据要求硬化、重点防渗处理，可阻断在土壤、地下水污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 项目属于污染影响类建设项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标； 声环境：厂界外50m评价范围内声环境保护目标； 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源； 生态环境：新增占地范围内的生态环境保护目标。 根据现场调查，项目不涉及地下水、生态环境保护目标。根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表3-4。环保目标分布图详见附图4。 表3-4 项目周边主要环境敏感目标 名称 坐标 保护对象 保护人口 环境功能区 相对场址 方位 相对厂界距离（m） 东庄小区 E 109.1129429° N 34.0836969° 居民 180户 环境 空气 二类 区 N 54 引镇供销社小区 E 109.1144925° N 34.0832746° 居民 360户 E 86 药材小区 E 109.1123905° N 34.0833494° 居民 108户 NW 91 东庄村 E109.1136616°N34.0845079° 居民 270户 NE 104 引镇初级中学 E109.1167338° N 34.0825795° 师生 1052人 SE 196 咸宁村 E 109.1098977°N 34.0837455° 居民 1800户 SW 210 咸宁村幼儿园 E 109.1098348°N 34.0834353° 师生 302人 W 260 引镇粮站职工家属楼 E 109.1107825°N 34.0812601° 居民 320人 SW 300 东堡村 E 109.1108813°N 34.0876435° 居民 1600户 N 350 南堡村盼盼幼儿园 E 109.1081819°N 34.0830840° 师生 312人 W 430 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 ⑴ 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值，详见表3-5。 表3-5 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时浓度限值（mg/m3） 执行标准 1 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 ⑵ 运营期废气主要为污水处理设施废气。污水处理设施无组织排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准，详见表3-6。 表3-6 废气排放标准 污染物 项目 限值 执行标准 污水处理 废气 NH3 1.0 mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 H2S 0.03 mg/m3 臭气浓度（无量纲） 10 2.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7 施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点 执行标准 标准限值 昼间 夜间 厂界 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 70 55 表3-8 运营期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 3.水污染物排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准”（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准）。 表3-9 水污染排放标准 执行标准 污染物 标准限值 单位 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）预 处理标准 pH 值 6~9 无量纲 COD 250 mgL BOD5 100 mg/L SS 60 mg/L 总余氯 - mg/L 粪大肠菌群数 5000 MPN/L 《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准 氨氮 45 mg/L 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L 4.固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 表 3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数 /（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡 率/% 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 / / / ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。 结合本项目污染物排放特征，项目COD产生量为0.3t/a，NH3-N为0.08t/a，废水已全部纳入西安市长安区引镇污水处理厂总量控制指标，不单独申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目的施工内容主要是现有商用房内部建筑的局部改造、房屋装修、设备安装。施工期主要关注设备安装期间安装施工设备噪声、施工扬尘等，施工人员生活污水和生活垃圾，以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。 1.施工废气 项目施工过程中在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆等）产生的废气。施工过程中采用符合国家标准的环保水性漆等，从源头减少有机废气的排放。 2.施工废水 项目施工废水主要为施工人员的生活污水。 项目施工期短且施工人员较少，施工期生活污水废水中主要污染物为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮等，工人洗手如厕等依托供销商厦公厕，生活污水经大楼化粪池处理后进市政污水管网。 3.施工期噪声 ①施工期间应加强管理，严格控制施工时间；根据不同季节合理安排工期，要避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间22:00～06:00施工作业，避免扰民。 ②施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 ③项目施工期仅进行装修改造，且在室内，施工期噪声主要是施工机械设备噪声装 修安装阶段声源数量少，主要噪声源如电钻、电锯等主要在房间内部使用， 属于间断性噪声，通过隔音、减震措施，并经过厂界距离衰减，对周围环境影响不大。 4.施工期固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、装修改造产生建筑垃圾、废包装袋等。少量的建筑垃圾统一运往建筑垃圾填埋场，施工人员生活垃圾、废包装袋经垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一处理。 5.施工期生态环境 项目将商品房装修改造成一座综合医院，仅进行装修改造，设备安装，不会对生态环境造成影响。 项目施工期工程量较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围环境影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废水 (1) 废水污染物产排情况 ①项目废水特征 医院运营期产生的废水主要为门诊部用水、住院病人用水、医务人员用水，由于项目室内污水管网未分开设置生活污水管网及医疗废水管网，因此项目产生的废水均为医疗废水。 项目医疗废水特征如下： a.医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液； b.项目不设置感染科，无感染性废水； c.项目检验科采用全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，一次性试剂盒及微量的检验废液均作为医疗固废暂存后外委处置。因此项目无检验废水。 ②项目水量 经前工程分析核算，项目总用水量为7.865t/d（2870.7t/at/a），项目废水排放量按用水量的80%计，则项目总排水量为6.292t/d（2296.6t/a）。 ③医疗废水污染负荷的确定 a.根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据： 医院污水水质指标参考数据 mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 污染浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108个/L 平均值 250 100 80 30 1.6×108个/L b.类比《西安碑林华珍医院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》数据。西安碑林华珍医院主要设置营内科、外科、妇产科、 儿科、中医科等，劳动定员 32 人，设置床位30张，验收监测时医疗废水量为5.5t/d，本项目设置科室与该医院基本相同，劳动定员28人，设置床位30张，项目废水量为6.3t/a，科室相似，劳动定员与床位、废水量也较为相近，污水处理站预处理处理设施（均为化粪池）也相同，故具有可类比性。 该院于2022年1月取得环评批复（环碑批复[2022]1号），具有完善的环评手续。西安重光明宸检测技术有限公司于2022年5月17~18日在该医院主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下对其废气、废水数据进行监测，根据其监测报告（编号：重光明宸（2022）第05059号）可知，2022.5.17~5.18污水处理站进口数据：COD 112~118mg/L、BOD5 32.4~35.5mg/L、SS 78~92mg/L、NH3-N38.86~39.57 mg/L、粪大肠菌群1.0×104~2.2×104个/L。 结合《医院污水处理工程技术规范》水质指标的参考数据和华珍医院验收监测数据，确定本项目医疗废水的进水指标如下： 表4-1 项目污水进水浓度值 mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 污染浓度范围 150 80 92 40 1.0×106个/L ④项目废水污染物产排情况 项目废水产排污情况见下表： 表4-2 项目废水产排污一览表 污染源 污染物 废水排放量m3/a 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放去向 产生浓度mg/L 产生量t/a 工艺 排放浓度mg/L 排放量t/a 医疗废水 pH 2296.6 / / 化粪池+一级强化处理（混凝沉淀）+消毒 6~9 / 引镇污水处理厂 化学需氧量 150 0.34 130 0.30 生化需氧量 80 0.18 70 0.16 悬浮物 92 0.21 40 0.09 氨氮 40 0.09 35 0.08 粪大肠菌群 1.0×106 MPN/L 2.3×1012 MPN/a 1000 MPN/L 2.3×109MPN ⑵ 污水处理设施及可行性分析 ① 污水处理设施规模 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%”，项目废水排放量约为6.3m3/d，本项目污水处理设施设计规模为7m3/d，设计裕量按10%计。 ② 污水处理设施工艺可行性分析 a.工艺分析 项目属于综合医院，医疗废水汇至管道中通过自吸泵（加感应器）将水收集至化粪池，化粪池为分隔形式（化粪池+储泥池），粪便进入储泥池，上清液经提升泵进入污水处理一体化设备，具体工艺为一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺，沉淀池产生的污泥回流至储泥池，污泥经消毒后由有资质的单位抽吸外运处置。 图4-1 污水处理工艺流程示意图 项目处理后的污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，最终排入长安引镇污水处理厂。 b.可行性分析 项目医疗废水采用一级处理（混凝沉淀）+消毒工艺，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。故该一级强化处理工艺可行。项目次氯酸钠消毒是利用商品次氯酸钠溶液作为消毒剂，利用其溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果，对污水进行消毒。 根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013)6.1.3 非传染病医院污水，若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺；参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表-医疗污水-排入城镇污水处理厂中可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺，本项目污水处理工艺即为一级强化处理+消毒工艺，技术可行。 ⑶ 引镇污水处理厂依托可行性 西安市长安区引镇污水处理厂位于引镇现代物流园东南方向，日处理能力为5000m3/d，目前日处理量为2000m3/d，污水处理厂主要工艺为生物转盘+紫外线消毒，各水污染物达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（GB18918-2002）表1污水处理厂水污染物排放浓度限值A标准后，尾水排入库峪河。 项目废水处理工艺为一级强化处理（混凝沉淀）+消毒，水污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准，符合长安引镇污水处理厂的进水水质要求，项目废水排放量较小（约6.3m3/d），不会对长安引镇污水处理厂产生冲击影响。 综上，本项目废水依托长安引镇污水处理厂处理可行。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 污水排放口 34°10′4.75″ 108°12′16.44″ 市政污水管网 连续排放，流量稳定 / 长安引镇污水处理厂 化学需氧量 30 五日生化需氧量 6 悬浮物 10 氨氮 / 粪大肠菌群 1000个/L 总余氯（以Cl计） / ⑷ 监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），结合本项目的实际情况，本项目废水监测频次见表4-4。 表4-4 废水自行监测要求一览表 监测目的 监测点位 监测指标 监测频次 污染源监测 污水总排口 pH 12小时/次 化学需氧量、悬浮物 1次/周 粪大肠菌群 1月/次 五日生化需氧、 1季度/次 氨氮 /* 接触池出口 总余氯 12小时/次 *注：《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）7.3.1表4，污水直接排放时氨氮需要监测，本项目污水经处理后进长安引镇污水处理厂处理后排放，故为间接排放，因此氨氮不设监测频次。 废气 废气污染物产排情况 项目运营期废气主要为污水处理站恶臭废气。 注：项目设有中医科，但不设中药煎药房，故不存在中药煎药废气。 项目污水处理站运营过程中会产生少量恶臭气体，恶臭物质主要污染物为氨气、硫化氢。参考原环境保护部环境工程评估中心《环境影响评价案例分析》（2017版P253），每处理1g的BOD5可产生0.003g的NH3、0.00012g的H2S。项目废气污染物核算采用类比法，根据上述（表4-2）废水源强计算，废水需处理BOD5的量为0.18t/a，则NH3和H2S产生量分别为0.00054t/a、0.0000216t/a。 表4-5 大气污染物无组织排放表 序号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 名称 浓度限值（mg/Nm3） 1 污水处理 氨 无组织排放控制措施，加盖、定期投放除臭剂 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 1 0.00054 2 硫化氢 0.03 0.0000216 项目污水处理间设置在医院东北角，污水采用一级强化处理，为一体化处理设备，污水间构筑物化粪池加盖密闭，污水处理间定期喷洒除臭剂，故污水间臭气产生量极小，该废气无组织排放，对环境空气影响较小。 ⑵ 监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气监测频次见表4-6。 表4-6 废气自行监测要求一览表 监测目的 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 污染源 监测 无组织 厂界 氨、 硫化氢 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准 噪声 噪声源 项目主要的噪声源为污水处理间水泵运行时产生的，主要产噪设备有自吸泵、污水提升泵，其噪声值约 70dB(A)，均为间歇性噪声。具体噪声源噪声值见表4-7。 表 4-7主项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声压级/距声源距离 dB(A)/m 声源控制措施 位置 距室内边界距离 运行 时段 建筑物 插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 x y z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离/m 污水处理间 自吸泵 70/1 低噪声设备、基础减震、墙体隔声 36.5 40 0 1 24h/d 20 50 1 污水处理提升泵 70/1 37 38 0.4 1 24h/d 20 50 0 ⑵预测模式 本次评价按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A.3点声源预测模式，来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。将室内声源等效为等效室外点声源，声源在传播过程中的衰减模式如下： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离,取 r0=1m 声源叠加公式：。 ⑶ 预测结果 建成后项目厂界噪声贡献值见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 位置 贡献值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 48.7 48.7 60 50 东厂界 46.1 46.1 东南厂界 47.2 47.2 南厂界 21.7 21.7 西厂界 21.2 21.2 由表4-8可知，项目建成后，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，厂界昼、夜间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境质量影响较小。 监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测频次要求见表4-9。 表4-9 噪声自行监测要求一览表 监测目的 监测项目 监测 点位 监测 指标 监测 频次 执行标准 污染源 监测 噪声 厂界 昼夜等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 外环境对本项目的影响 项目本身为敏感目标，周边无大型工业企业等高噪声污染源，外部声环境对本项目的影响主要来自场界西侧交通噪声及周边社会噪声的影响。项目门诊住院区均安装隔声玻璃窗，隔声窗隔声量约15~20dB（A），能有效减少交通噪声对住院病人的影响。 4.固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括医疗废物、污泥、生活垃圾等。 ⑴污染源强核算 ①医疗废物 项目为综合医院，设置住院床位30张，根据建设单位提供资料，医疗废物产生量按0.42kg/（床·d），住院医疗废物产生量约为4.6t/a；医疗废物产生量按0.3kg/（人·d）计，门诊日门诊量最大约为50人，门诊医疗废物产生量为5.5t/a，编号为HW01（感染性废物841-001-01/损伤性废物841-002-01/病理性废物841-003-01/化学性废物841-004-01/药物性废物841-005-01）。具体的医疗废物有： 化学性废物：来自诊断、清洁与消毒及检验，有危害的化学废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆等特性的物质，具体为：（ⅰ）酸碱类废液；（ⅱ）有机溶剂类废液；（ⅲ）消毒剂、清洁剂及废油清洗剂等。 损伤性废物：锐器，主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、试管、玻璃、锯片及其他可能引起切伤刺伤的器物。 药物废物：主要是医院过期的、废弃的药品、血清、从病房退回的药品和淘汰的药物等。 病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物，如组织、器官等。 感染性废物：以上废物均有可能为感染性废物，如血检材、病理性废物、污染的利器等。 医疗废物分类收集后暂存于贮存点-医疗废物暂存间，定期（2d/次）交由有资质单位处置。 ②污泥 水处理污泥产生量参照《医院污水处理技术指南》表6-1污泥量平均值-混凝沉淀来计算，总固体按最大75（g/人d）、含水率按97%、30张床位、医护人员28人计算，则污水处理污泥产生量为1.6t/a，为危险废物，编号为HW01（841-001-01）。 根据《医院污水处理技术指南》6.1.3每天湿污泥产量小于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后排入化粪池，此时化粪池的容积应考虑到此部分的污泥量；每天湿污泥产量大于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后进行脱水；污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。若污泥量很小，则消毒污泥可排入化粪池进行贮存；污泥量大，则消毒污泥需经脱水后封装外运，作为危险废物进行焚烧处理。按该指南中混凝沉淀产生污泥体积最大量2.2L/人.d计，项目每天最大湿污泥量为280升，约为0.28m3，远小于2m3，项目化粪池采用分隔形式，约1.2m2作为储泥池，后续混凝沉淀产生的污泥排至化粪池中的储泥池，用石灰进行统一消毒，符合指南要求。 污泥排入储泥池经消毒后，由有相应资质的单位统一抽吸后外运处置，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求。 ③废输液瓶（袋） 据建设单位提供资料，项目产生的各种（一次性塑料）输液瓶（袋）及废包装材料约为1.0t/a，本项目将废输液瓶（袋）暂存于专用收集容器后，交由有资质单位处理，符合《医疗废物处理处置污染控制标准》）（GB39707-2020）相关要求。 ④生活垃圾 项目生活垃圾主要包括病房以及医院员工办公生活等产生的生活垃圾。项目医务人员28人，住院床位30张，按58人次计算，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，产生量即为29kg/d（10.6t/a）；日接诊最大约为50人，生活垃圾产生量按0.1kg/（人·d）计，产生量即为5kg/d（1.8t/a），故项目生活垃圾日产生量为34kg/d（12.4t/a），生活垃圾分类收集后由引镇环卫部门定期清运，对周围环境影响小。 采取上述措施后，项目的固体废物可以得到合理妥善处置，对周边环境影响较小。项目固体废物产排情况详见表4-10，处置措施见表4-11。 表4-10 项目运营期固废产排情况一览表 序号 污染物名称 产生情况 估算规模 产生量（t/a） 排放量（t/a） 1 生活垃圾 员工 0.5kg/（人·d） 28人 10.6 0 住院病人 0.5kg/（床d） 30床 门诊 0.1kg/（人·d） 55人次/d 2.0 0 2 医疗废物 0.42kg/（床·d） 30床 4.6 0 0.3kg/（人·d） 55人次/d 6.0 0 3 污水处理污泥 含水率97%， 总固体75（g/人 d） 58人（28+30） 1.6 0 4 废输液瓶（袋） / / 1.0 0 表4-11 项目运营期固废处置措施一览表 产生 环节 名称 属性 代码 危险特性 物理形态 产生量（t/a） 贮存方式 去向 办公、门诊、病房 生活 垃圾 生活垃圾 / / / 12.6 分类暂存于垃圾桶 交由环卫部门定期清运 医院诊疗 医疗 废物 危险废物HW01 841-001-01 In 固/液 10.6 分类暂存于医疗废物暂存间 交由有资质单位处置 841-002-01 In 841-003-01 In 841-004-01 T/C/I/R 841-005-01 T 污水处理 污泥 841-001-01 In 半固 1.6 消毒后，由有资质单位上门抽吸清运 病房 废输液瓶（袋） 一般固废 / / 固 1.0 暂存于专用收集容器 交由有资质单位处置 ⑵贮存点-医疗废物暂存间建设及管理要求 医疗机构排污单位必须建有规范的医疗废物暂存间，项目拟在医院东北角建设贮存点-1座8.24m2医疗废物暂存间，贮存点的建设与管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求： ①贮存点-医疗废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②应按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理栅渣、污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。 ③各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。 ④贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ⑤贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施 或采用具有相应功能的装置。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑦贮存点应定期及时清运，污水处理栅渣、污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置。 ⑧医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》要求，进行转移记录，同时做好委托处理台账，注明危险废物的名称、去向、日期等。 ⑥根据《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号），鼓励其他危险废物产生单位应用电子标签、电子管理台账等信息化措施，全面实行全国统一编号的危险废物电子转移联单。2024年1月1日起，转移危险废物的单位，应使用国家固废系统及其APP等实时记录转移轨迹；采用其他方式的，应确保实时转移轨迹与国家固废系统实时对接，项目日常运营后应配合环保部门及危险废物经营许可证的单位，按该通知要求实行。 采取以上措施后，项目产生的固体废物可得到合理处置，对周围环境影响很小。 (3)监测要求 依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3污泥控制与处置，本项目污泥监测频次要求见表4-12。 表4-12 污泥自行监测要求一览表 监测 目的 监测项目 监测 点位 监测指标 监测 频次 执行标准 污染源监测 污泥 污水处理站 粪大肠菌群数 、 蛔虫卵死亡率 每次污泥清掏前 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准 5.地下水、土壤环境影响 项目重点防渗区为医疗暂存间及污水处理间，拟采取基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目医院位于供销商厦三层，医疗废物暂存间位于医院（商厦三层）东北角，每2天清运1次，污水处理设施为一体化设备，设置于污水处理间，污水产生量较小，医废间及污水处理间在采取有效的防渗措施后，对地下水及土壤影响较小。 6.环境风险影响 (1)风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及突发环境事件风险物质为医用酒精、次氯酸钠。危险物质临界量参考HJ941-2018附录A及HJ169-2018附录 B，详见表 4-13。 表4-13项目危险品最大储量及临界量 序号 危险品名称 最大暂存量（t） 临界量（t） Q 1 乙醇 0.004 500 0.00008 2 次氯酸钠 0.011 5 0.0023 合计 0.00238 注：次氯酸钠最大储存量根据次氯酸钠溶液折纯后得出。 Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为 I，风险评级为“简单分析”。 (2)风险源分布及可能影响途径 项目涉及的危险物质主要为乙醇、次氯酸钠，主要分布于库房、污水处理间。可能的影响途径主要是危险物质在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏及火灾爆炸事故引发的伴生或次生污染物排放。 (3)风险防范措施 针对本项目可能产生的风险事故隐患，本项目应考虑采取一系列防范措 施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础 上加强以下风险防范和管理措施。 ①医用酒精入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 ②使用医用酒精的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ③医用酒精储存在库房中，储存时需远离火种、热源，保持容器密封。 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④次氯酸钠储存在一体化污水处理设施的设备间内，因其受高热会分解产生有毒的腐蚀性烟气（氯化物），故储存时需远离火种、热源。项目需加强管理，规范使用，且污水处理间地面进行水泥硬化及防渗。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 7.生态环境影响 本项目为租赁现有商业楼新建医院，不会对生态环境产生影响。 8.环保投资 本项目总投资为200万元，其中环保投资为10.2万元，环保投资占总投资的5.1%。项目环保投资估算见表4-14。 表4-14 环保投资估算表 单位：万元 类别 项目 污染防治措施或设施 投资估算（万元） 废气 污水处理站恶臭 加盖，定期投放除臭剂 0.4 废水 医疗综合废水 一级强化（混凝沉淀）+消毒工艺，出水接市政管网，最终进引镇污水处理厂处理 6.0 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、污水处理提升泵基础减震、隔声 0.5 固体废物 医疗废物 分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置 2.0 一般固废 一般固废 暂存于专用收集容器中，交由有资质单位处理 0.2 生活垃圾 分类收集后交由环卫部门处置 0.1 污泥 有资质单位上门抽吸清运 1.0 合计 10.2 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加盖，定期投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准 |
| 地表水环境 | DW001/污水排放口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 | 经过一级强化处理（混凝沉淀）+消毒工艺后通过市政污水管网排入引镇污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，污水处理提升泵、自吸泵在污水处理间布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：设垃圾桶若干，分类收集后交环卫部门处置； 医疗废物：分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置； 污泥在储泥池暂存消毒后，统一由有资质单位抽吸拉运，由有资质单位处置； 一般固废：废输液瓶（袋）暂存于专用收集容器后，交由有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目医疗废物暂存间及污水处理间均位于医院（商厦三层）东北角，在采取有效的防渗措施（采取基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）后，对地下水及土壤影响较小。 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 为了防止环境风险事故的发生，项目应采取以下防范措施： ①制定工作岗位操作规范，按制定的操作规程使用仪器设备； ②设置严禁吸烟、使用明火的警示标志，配备灭火器； ③发生事故时，应及时切断电源，按响警铃以警示其他人员，迅速组织人员撤离，以防发生火灾可能引发的爆炸事故； ④应加强管理，建议项目设置火焰探测器和火警报警系统。 为防止发生危废物料泄露事故，项目应采取以下防范措施： ①对危险废物处置间的地面进行硬底化防渗处理，防止物料泄露后对外部环境造成影响； ②酒精、次氯酸钠消毒液等使用完毕后，及时将容器密闭，减少倾倒可能导致的泄漏危险。 ③医用酒精、次氯酸钠入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；使用过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；储存时远离火种、热源，保持容器密封。 ④医疗废水消毒使用的次氯酸钠溶液暂存于污水处理设备间内，污水处理设备间地面做好防渗措施，做好次氯酸钠溶液的暂存管理工作，避免其泄漏。 |
| 其他环境 管理要求 | 环保管理：该项目建成投产后，设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，协调建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则。 ② 加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平，建立各污染物源档案和环保设施的运行记录。 ③ 负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果及存在问题。建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，安排落实环保设施的日常维持和维修。 ④ 负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 ⑤ 按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑥ 在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，项目建成后，应尽快开展竣工环境保护验收工作。 排污口设置：排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995/GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 排污许可管理：根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目属于“床位100 张以下的综合医院 8411”，故根据该名录，项目实行排污许可登记管理。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号），项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。 |

# 六、结论

项目符合国家产业政策、符合相关规划、选址基本可行。项目建成运行后，在落实项目环评报告提出的各项污染防治措施下，污染物可达标排放；从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.00054t/a | / | 0.00054t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0000216t/a | / | 0.0000216t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | 粪大肠菌群 | / | / | / | 2.3×109MPN/a | / | 2.3×109MPN/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废输液瓶（袋） | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
| 危险废物 | 污泥 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | / |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 10.6t/a | / | 10.6t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①