# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  陕西长庆隆都实业有限公司西安

凤城五路便利加油站

建设单位（盖章）： 陕西长庆隆都实业有限公司

编制日期：         二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西长庆隆都实业有限公司西安凤城五路便利加油站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-610167-04-01-654139 |
| 建设单位联系人 | 李宏涛 | 联系方式 | 189****3532 |
| 建设地点 | 西安市未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内 |
| 地理坐标 | （108度58分3.014秒，34度19分54.766秒） |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安汉长安城国家大遗址保护特区发展策划局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 12.5 | 施工工期 | 2023.11-2023.12 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4199.70 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 与“三线一单”符合性分析 表1-1 与“三线一单”符合性分析 项目 符合性分析 生态保护红线 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中“原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。”生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。参照《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号），项目位于未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内，选址不在秦岭保护区范围及国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他类型等法律法规明令禁止建设的区域。 环境质量底线 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中“严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。”及“以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。”环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目为F5265机动车燃油零售，不属于高耗水、高污染等重点行业，依据相关法律法规，深入分析项目建设对环境质量的影响，强化了污染防治措施和污染物排放控制要求。在保证废气、废水、噪声处理措施正常运行情况下，区域地表水环境、声环境均能满足相应功能区要求，因此本项目能保障周边人民群众生存基本环境质量要求的安全线。 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目严守相关法律法规，依据相关资源利用上线进行区域开发，项目位于未央区电厂西路；职工及顾客用水由市政供给，产生的生活废水排至市政污水管网；固体废弃物均得到了妥善处置，处置率100%。项目建设和运行对当地环境影响小，满足当地资源环境承载力要求。根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中“持续实施煤炭消费总量控制，大力推进以电代煤、以气代煤等清洁替代形式；稳步提高天然气消费比例；有序发展新能源。”本项目运营仅使用电能，符合相关要求。 环境准入负面清单 本项目属于F5265机动车燃油零售，不属于高污染、高耗能等重点行业，也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）中“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”，被视为允许类；未被列入《市场准入负面清单（2022年版）》内。 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号） 根据西安市生态环境管控单元分布图（见附图3），项目所在地属于重点管控单元。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，可以达到污染物减排治理和环境风险防控要求。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号文）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目生态环境管控分区对照分析内容为：本项目位于未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内，不涉及生态环境敏感区，属重点管控单元区。本项目为机动车燃油零售，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不涉及环境风险问题，不涉及突出生态环境问题，符合重点管控单元防控目标要求，项目生态环境准入清单分析见下表。 表1-2 项目涉及的生态环境管控单元准入清单 市区县 环境管控单位名称 管控单元分类 单元要素属性 管控要求 项目情况 符合性 面积 西安市 未央区 西安市重点管控区 重点管控单元 大气环境 空间布局约束 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 项目属于机动车燃油零售项目，不属于重点管控区所列的严禁新增行业。 符合 600m2 污染物排放管控 控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放；污染物执行超低排放或特别排放限值。 项目产生的非甲烷总烃经三级油气回收处理后排放，废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。 符合 水环境 空间布局约束 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 项目不属于重点管控区所列的高耗水、高污染项目。 符合 污染物排放管控 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 本项目生活污水经化粪池处理后，经市政管网排至西安市第五污水处理厂。 符合 综上，通过比对本项目与“西安市生态环境管控单元分布图”中的位置关系，以及分析与《西安市生态环境总体准入清单》中列举的管控要求，本项目符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）文件中的相关要求。 与相关政策、方案的符合性分析 表1-3 项目与相关政策、方案的符合性分析 文件 政策要求 本项目情况 符合性 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 严格控制加油站总量,城墙内继续维持零加油站现状；三环内不再规划新建常规加油站,鼓励有条件的加油站增设新能源充电设施。 本项目位于西安市未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内，城墙以外，三环以内，本项目为改建项目，不新增加油站总量。 符合 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正） “含挥发性有机物废气的生产经营单位，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统” 本项目为机动车燃油零售，加油站安装三次油气回收系统，减少挥发性有机物的排放 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案(2023 2027 年 》 强化涉活性炭VOCs 处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低挥发性有机物治理设施整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目为机动车燃油零售，加油站安装三次油气回收系统，减少挥发性有机物的排放 符合 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 “地埋油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐”，“与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级”，“双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统”，“若发现油品泄露，需启动环境预警和开展应急响应，采取应急响应措施” 本项目设置防渗池，地面分区防渗，罐体采用SF双层储罐，并配套带有高液位报警功能的液位监测仪 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理 本项目为加油站建设项目，油品容积小于100立方米，采用SF双层卧式储罐，配套安装三次油气回收系统，对油气进行收集处理 符合 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 源头和过程控制 （八）在油类的储存、运输过程中VOCs污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储罐采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含VOCs气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送回设备，也可返回储罐 本项目为加油站建设项目，储罐全封闭，运行过程中外排的VOCs废气浓度低，采用密闭的排气系统收集VOCs，经处理后可满足相关标准要求 符合 （3）选址可行性分析 ①与产业政策符合性分析 本项目于2023年7月28日取得了西安汉长安城国家大遗址保护特区发展策划局关于项目的陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2307-610167-04-01-654139），详见附件2。综上所述，本项目符合国家产业政策。 ②用地性质分析 本项目位于西安市未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内，该项目用地性质属工业用地，土地证见附件3。 ③选址可行性分析 本项目所在地经调查，加油站的站址周围500m范围内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单。 综上所述，本项目的选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 2006年8月陕西长庆隆都实业有限公司委托陕西省国防科技工业环境监测科研所编制隆都高欣百花村压缩天然气站项目，于2006年9月5日取得原西安市环境保护局批复，于2024年1月8日完成环保验收。2019年3月，为积极响应市委市政府推广甲醇汽车的重大决策部署，满足甲醇汽车的燃料供应需求，推进西安市甲醇加注站的建设和清洁能源汽车的发展，根据市商务局规范甲醇加注站审批工作实施方案文件精神，该加气站拆除原有售气机3台，新增2台4枪甲醇加注机，3台30m³SF甲醇承重罐，三次气相回收设备，甲醇卸料口，该加气站成为加气甲醇加注二级合建站，为我市批准建设的38座甲醇加注站之一。本项目是由甲醇加注站改建，备案中项目性质为改建，因此项目建设性质处跟备案一致选择改建，但是加甲醇前期无任何环保手续，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），甲醇站不需办理环评手续且甲醇站已停运。加油部分虽为甲醇站改建而来，但前期无环保手续，所以环保手续中加油部分仍为从无到有的过程，因此参照新建加油站来办理环评手续。 2.2项目概况 （1）项目名称：陕西长庆隆都实业有限公司西安凤城五路便利加油站 （2）建设性质：改建（甲醇加注改为汽油加注） （3）建设单位：陕西长庆隆都实业有限公司 （4）总投资：200万元 （5）建设地点：西安市未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内。项目中心坐标为108°58′3.014″E，34°19′54.766″N，项目地理位置见附图1。 2.3主要建设内容 本次建设内容为该项目为甲醇加注站改建项目，站房、罩棚利用原甲醇站的已建成站房、罩棚，主要将3个30立方米甲醇储罐变更为汽油储罐，总容积为90立方米，新设两台税控加油机。主要内容及规模：3个30m3甲醇罐容积不变，介质变更为92#、95#汽油，不新增用地。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别 项目 建设内容 备注 主体 工程 加油区 位于站区西部，设置2台加油机，每台加油机配备4把加油枪。 新建两台税控加油机 油罐区 30m3SF储罐3具，占地面积80 m2，均为地埋储罐，设置储罐及管道渗漏检测报警系统。 依托原有甲醇储罐，只更换介质 CNG加气区 位于站区西部，设置4台加气机，每台加气机配备2把加气枪。 现有工程，本次改建不涉及 充电区 位于站区南部，设置双枪2台，单枪8台，12个充电车位。 现有工程，本次改建不涉及 辅助 工程 管线 加油管线采用双层钢管（20#） 依托原有甲醇管线，只更换介质 公用 工程 给水 给水来自市政给水管网 依托现有 排水 雨污分流制。站区范围内的雨水进入市政雨水管网；加油岛冲洗废水经隔油沉淀池处理后，80%水量循环使用，其余20%水量同生活污水一并排入化粪池处理后，排入市政污水管网排入污水处理厂。 依托现有化粪池 供电 供电来自市政供电管网 依托 采暖、制冷 采暖与制冷均采用分体式空调 依托 消防 项目站区设置消防沙、灭火器、灭火毯等 依托 环保 工程 废气 设置三次油气回收装置，卸油过程采取一次油气回收 系统：油气平衡、加油过程采取二次油气回收系统： 油气回收、储油过程采取三次油气回收系统：冷凝吸附+膜分离 依托 废水 项目采用雨污分流制，站内雨水排至市政雨水管网；道路浇洒用水及绿化用水全部自然蒸发损耗；加油岛冲洗废水经隔油沉淀池处理后，80%水量循环使用，其余20%水量同生活污水一并排入化粪池处理后，排入市政污水管网 依托现有化粪池，新建隔油池 噪声 合理布局，选用低噪声设备，并在进出口设置禁鸣标志及减速带 依托现有 固废 站内生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门定期拉运处置；危险废物为废活性炭、废手套、废抹布、废机械油、隔油池污泥，采用安全容器贮存，在厂区危废贮存柜暂存，定期交由有资质的危废单位进行处置，清罐产生的油渣由专业油罐清洗公司工作人员现场带走，统一交有资质的单位进行处置。 新建危废贮存柜 土壤及地下水防护 输油管线采用双层管线，埋地油罐采取双层储罐。采取分区防渗措施，其中油罐区和危废暂存柜为重点防渗区。加气区、加油区、站房为一般防渗区，严格监控储罐中汽油泄漏，防止进入周边土壤和水环境。 依托原有已建管线 环境风险 按规定配备消防器具，储罐采用高液位报警设施，安装检漏仪，油罐采取双层储罐，加强环境管理。 新建消防器具 2.4 主要技术经济指标 表2-2 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 设计指标 备注 1 经营规模 / 三级站 2 30m3汽油罐 3个 SF双层储罐 3 规划建设用地面积 631.8m2 / 4 建设用地面积 631.8m2 / 5 建筑占地面积 4199.7m2 / 5.1 站房 91.8m2 站房建筑面积183.6m2 5.2 罩棚 425.5m2 罩棚建筑面积212.75m2 6 构筑物占地面积 101.69m2 / 6.1 加油岛 60.75 m2 m2 / 6.2 油罐区 153.71m2 / 2.5 生产规模及内容 本项目改建后主要销售92#、95#汽油和CNG，销售量见下表。 表2-3 油气销售情况一览表 序号 名称 规格 现有项目年销售量 本次扩建年销售量 建成后总年销售 1 汽油 92#、95# 0 3500t 3500 2 CNG / 100万m3 0 100万m3 3 甲醇 / 3500t 0 0 表2-4 加油与CNG加气合建站的等级划分 合建站等级 油品储罐总容积V（m3） 常规CNG加气站储气设施总容积V（m3） 加气子站储气设施（m3） 一级 120＜V≤150 V≤24 固定储气设施总容积V≤12（18），可停放1辆CNG长管拖车；当无固定储气设施时，可停放2辆CNG长管拖车 二级 V≤120 三级 V≤90 V≤12 固定储气设施总容积V≤9（18），可停放1辆CNG长管拖车 本项目 90 / 固定储气设施总容积V=9（18），停放1辆CNG长管拖车 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表3.0.15加油与CNG加气合建站的等级划分，判定本项目属于加油与CNG加气三级合建站。 2.6 主要设备情况 表2-5 项目主要设备一览表 序号 现有设备名称 现有数量 本次新增设备名称 本次扩建数量 改建后全场总量 规格型号 备注 1 静电接地报警器 1台 / / 1台 / / 2 甲醇加注机 2台 / / 2台 / 拆除 3 三次气相回收设备 1台 / / 1台 / 工艺原理相同，可直接用于三次油气回收系统 4 潜油泵 3台 / / 3台 228L/min，0.75kw / 5 阻火器 2个 / / 2个 DN50 / 6 阻火型机械呼吸阀 1个 / / 1个 DN50 / 7 卸料防溢阀 3个 / / 3个 DN100 / 8 高液位报警装置 1套 / / 1套 / / 9 加气枪（双枪） 4台 / / 4台 HQHP-JOJ-30-II-L / 9 可燃气体检测报警器 8个 / / 8个 / / 10 卸气柱 1台 / / 1台 / / 11 顺序控制盘 1套 / / 1套 / / 12 储气井 2口 / / 2口 / / 13 回收罐 2个 / / 2个 / / 14 压缩机 2个 / / 2个 / / 15 甲醇储罐 3台 / / 3台 / V=30m3，φ2600×6100mm SF双层罐，卧式，介质更为汽油 16 / / 加油机 2台 2台 四枪 / 2.7 主要原材料消耗及来源 表2-6 主要原、辅材料消耗一览表 序号 名称 现有年消耗量 本次扩建年消耗量 扩建后年消耗量 储存方式 最大储存量 1 汽油 0 3500t 3500 t 灌装储存 汽油：63.99t 2 CNG 100万m3 0 100万m3 储气井 / 3 甲醇 3500t 0 0 / / 4 抹布和手套 0.01 t 0.01t 0.02t 袋装储存 0.01t 理化性质： 表2-7 汽油的理化性质 样品名称 汽油 状态 无色或淡黄色易挥发液体 储存温度(℃) 常温 密度(kg/m3) 700~790 运动粘度(mm2/s) 0.69-0.85 饱和蒸气压(kpa) 夏天不大于74kpa，冬天不大于88kpa 闪点(℃) ＜18 蒸气相对密度(空气=1) ≈3.5 爆炸极限(V%) 1.58-6.48 火灾危险类别 甲B 理化性质： CNG：压缩天然气是天然气加压并以气态储存在容器中，主要成分是甲烷，被用作民用燃料和车辆燃料，具有成本低、效益高、无污染、使用安全便捷等特点。 2.8 公用工程 （1）供水 项目用水来自市政自来水管网提供，主要包括站内职工生活用水、流动人口用水和道路浇洒用水。项目职工16人，站内不设食宿，本次不新增人员。根据2022年实际情况，一年新鲜水总量为611m3。 （2）排水 项目采用雨污分流制，站内雨水排至市政雨水管网；道路浇洒用水及绿化用水全部自然蒸发损耗，生活污水经化粪池处理后，排至市政污水管网。生活污水排水量按用水量的80%计，项目污水产生量为488.5 m3/a： （3）供电 项目供电来自市政供电管网提供。 （4）采暖与制冷 本项目采暖与制冷均采用分体式空调。 （5）消防 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中“12.2.3 加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下、半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。”本项目为加油与CNG加气三级合建站，因此可不设消防给水系统。本项目拟配备1座消防器材箱及沙箱，2具5kg手提式干粉灭火器，1台35kg推车式干粉灭火器，2块灭火毯，2m3沙子等消防器械。 （6）防雷、防静电及接地 防雷：工艺装置区、罩棚按照二类防雷标准设计，站房按照三类防雷设计，为了保证设备安全和系统可靠，在有可能出现雷电感应所引起的过电流与过电压引入系统的所有部位，安装浪涌保护器。在由AC220V电源供电的检测仪表，控制室UPS的电源端加装电源避雷器，以抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压并吸收暂态电压能量。 防静电：每台设备两处接地，管道每隔25m接地一次，法兰、阀门之间作电气跨接。罐车装卸作业，应采用接地夹与装卸设备实行等电位连接。 本站接地系统有：配电系统采用TN-S接地形式，引入低压电源进线在配电室重复接地，接地电阻不大于4Ω；所有接地系统如防雷接地、电气系统接地、防静电接地、信息系统共用接地装置，接地电阻不大于1Ω。 2.9 劳动定员及工作制度 项目现有劳动定员16人，年工作日为365天，采用三班制，站区内不提供食宿。 2.10 站区平面布置 本项目分为加油区、卸油区和站房等部分，加油区位于站区中部位置，加油区设置罩棚和2台加油机，4台加气机；站房位于站区东南侧位置，两层砖混结构；储油罐布置在加油区地下，卸油区位于站区东北侧。站内场地地面采用水泥混凝土地面，水泥混凝土具体做法按《石油化工厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2018）的各项规定进行施工。项目平面布置见附图2。 表2-9 站内设施的防火间距 单位（m） 设备名称 压缩机 CNG储气井 CNG 加气机 CNG放散管口 CNG卸气柱 站房1 站房2 围墙 汽油加油机 规范 4 6 4 6 4 5 5 3 实际 28.78 36.87 12 34.24 58.52 19.5 38.83 21.93 汽油罐 规范 6 6 4 6 4 4 4 3 实际 22.31 33.29 8.23 30.37 54.52 15.48 36.2 24.12 通气管管口 规范 6 8 8 6 8 4 4 3 实际 26.32 38.33 12.19 34.79 59.75 19.45 45.3 12.5 三次气相回收 规范 4 8 8 6 8 5 5 - 实际 5.35 12.13 22.6 7.31 25.01 9.8 33.8 8.04 卸油口 规范 6 6 4 6 4 5 / 3 实际 6.89 22.59 25.98 9.87 23.16 13.39 / 8.35 本项目站内设施的防火间距均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等规定中相关要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程和产污环节见下图： 图2-2 营运期加油工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程；成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 本项采取“三次油气回收系统”，其中，一次油气回收：指在卸油过程中挥发的油气回收集到油罐车内，又称卸油油气回收系统。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收完成；二次油气回收：采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程；三次油气回收（及后处理装置）：一般二次油气回收系统中为了满足95%的回收率要求，A/L（回收气量与加油量）比值一般都大于1，这就意味着相当多的油气在加油过程中被返回油罐，导致罐压升高，仍然有部分油气通过放空管的呼吸阀排放到大气中，没有实现真正意义上的油气零排放，三次油气回收即是将二次回收的油气，通过采用冷凝吸附+膜分离的方法对这部分排放的油气进行回收处理，将油气变为液态油品加以利用。 （1）卸车流程（一阶段回收） 图2-3 油品卸车工艺流程图 本项目卸车采用密闭卸车。具体过程为关闭埋地油罐呼吸阀，将油罐车卸油口与埋地油罐卸油口接通，埋地油罐的油气回收管与油罐车上部空间接通，在卸油过程中产生的“大呼吸”排放气通过油气回收管进入油罐车，具体密闭卸油连通方式见图2-2。 （2）加油流程（二阶段回收） 图2-4 加油工艺流程图 埋地油罐内设潜油泵，加油过程中启动油泵将汽油注入车辆。系统采用密封式加油机，在加油过程中，汽车邮箱内的油气通过软管吸入埋地油罐，具体连通方式见图2-3。 （3）储油流程（三阶段回收） 三次油气回收阶段（即油气处理装置）是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。根据国家《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，油气排放处理装置通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对这部分排放的油气进行回收处理。本项目加油站的三级油气回收阶段采用的方法为：冷凝吸附+膜分离。 图2-5 营运期CNG工艺流程及产污环节图 CNG加气子站主要便于给城市出租车等提供压缩天然气。 CNG加气子站是将CNG拖车上的压缩气通过卸气柱压缩机把气卸至储气井组或加气机。由加气机压缩直接给CNG汽车加气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、环境保护手续履行情况。 陕西长庆隆都实业有限公司太华北路加气站位于未央区太华北路793号，总建筑面积为631.8平方米，其中砖混结构站房1座，建筑面积183.6平方米，辅助用房一座，钢架结构罩棚1座，建筑面积184平方米。该加气站为西安市政府2006年确定建设的30座加气站项目之一，建设内容和过程符合《西安市压缩天然气加气站管理办法》。2005年12月该加气站项目取得了西安市发展和改革委员会建设项目备案确认（附件4），2006年9月5日取得了原西安市环保局的审批，于2024年1月8日完成环保验收手续。 2019年3月，为积极响应市委市政府推广甲醇汽车的重大决策部署，满足甲醇汽车的燃料供应需求，推进西安市甲醇加注站的建设和清洁能源汽车的发展，根据市商务局规范甲醇加注站审批工作实施方案文件精神，该加气站拆除原有售气机3台，新增2台4枪甲醇加注机，3台30m³SF甲醇承重罐，三次气相回收设备，甲醇卸料口，该加气站成为加气甲醇加注二级合建站，为我市批准建设的38座甲醇加注站之一。2020年1月8日加气站改造工程顺利通过市商务局，市发展和改革委员会，市自然资源和规划局，市市场监督管理局，市应急管理局和市住房和城乡建设局项目竣工验收。至今，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），甲醇站已不需要办手续且甲醇站已停运。 二、与本项目有关的原有污染情况 根据《隆都高欣百花村压缩天然气站项目验收监测报告》（QYHB2311296），本项目的原有污染情况如下： （1）废气 根据验收监测，项目厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃周界外浓度最高点排放限值。 （2）废水 现有项目产生的废水主要为生活污水，生活污水量约为438m3/a，生活污水经化粪池处理后进入市政管网，经市政管网排至西安市第五污水处理厂。根据验收监测结果，化粪池出口的各类水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的要求。 噪声 现有项目声环境污染主要来源于站内来往的机动车产生的交通噪声和加油机等设备运行时产生的噪声，噪声源强一般在60~80dB（A）。根据验收监测结果，项目东、南、北厂界昼间噪声监测最大值为56dB（A），夜间噪声监测最大值为50dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求；西厂界昼间噪声监测最大值为57dB（A），昼间噪声监测最大值为48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求。 固废 现有项目运营期产生的固体废物主要包括站内职工和顾客产生的生活垃圾。现有项目生活垃圾产生量为3.3t/a。生活垃圾经站内垃圾桶分类收集，定点堆放，由环卫部门定期清运。CNG压缩机分离出的极少量油污由更换企业带走合理处置。 三、与项目有关的主要环境问题和整改措施 根据现场踏勘，现有项目生产过程中产生的各类污染物均采取符合现行环保法律法规及标准要求的污染防治措施，对周边环境影响较小。现有项目生产过程中未被公众投诉、无环保行政处罚，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2023年1 月18 日公布的《环保快报—2022 年12 月及1～12 月全省环境空气质量状况》中西安市未央区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表3-1 2020年西安市未央区空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 77 70 110 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97.5 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1600 4000 40 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 166 160 103 不达标 根据上表可知，2021年西安市未央区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 第95百分位数日平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，O3第90百分位数8h平均质量浓度、PM10及PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 3.2 声环境质量现状 本项目厂界外周边50m 范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价未进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标。 2、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 结合工程建设内容，主要环境保护目标见下表。 表3-3 环境保护目标一览表 环境 要素 保护对象 坐标 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方向 相对厂界/m 距离（m） X Y 环境 空气 正尚·盛世家合 108.96611085 34.33261405 居住区 人群 二类区 W 57 孙家湾社区 108.96435132 34.33235656 W 178 陕建三建集团太华路小区 108.96548857 34.33426629 NW 238 西安济民医院 108.96617522 34.33514069 NW 341 三家庄社区南区 108.96754851 34.33427166 N 198 龙钢禹华园小区 108.96884670 34.33548402 NE 330 谭家新家园社区 108.96964063 34.33444332 NE 293 谭家村 108.97072961 34.33478128 NE 401 锦上壹品 108.96781137 34.32717453 S 460 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标椎限值。 2、运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 3、运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 污染物排放标准具体见下表3-4： 表3-4 项目污染物排放标准一览表 要素 分类 标准名称 标准限值 评价对象 污染物 浓度限值 废气 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 气液比 1.0≤气液比≤1.2 加油油气回收系统 油气 ≤25g/m3，排气筒距离地面高度≥4m 三次油气回收系统 非甲烷总烃 4.0mg/m3 监控点处1小时平均浓度值 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） COD 三级 500 废水总排口 BOD5 300 SS 400 石油类 20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 氨氮 B级 45 总磷 8 总氮 70 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 等效连续A声级 2类 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 厂界四周 固体 废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | “三本账” 项目 分类 污染物名称 现有工程 排放量 本项目 排放量 以新带老削减量 本项目建成后 全厂排放量 变化量 废气 非甲烷总烃 / 0.462t/a / 0.462t/a 0.462t/a 废水 水量 488.5m3/a / / 488.5m3/a / COD 0.145t/a / / 0.145t/a / BOD5 0.088t/a / / 0.088t/a / SS 0.075t/a / / 0.075t/a / 氨氮 0.012t/a / / 0.012t/a / 总磷 0.003t/a / / 0.003t/a / 总氮 0.020t/a / / 0.020t/a / 石油类 / 0.001t/a / 0.001t/a 0.001t/a 一般工业 固体废物 生活垃圾 5.5t/a / / 5.5t/a / 危险废物 含油棉纱、手套 / 0.01t/a / 0.01t/a 0.01t/a 废活性炭 / 2.660t/a / 2.660t/a 2.660t/a 废高分子膜 / 0.01t /次 / 0.01t /次 0.01t /次 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。本项目建议总量控制指标为COD：0.145t/a，NH3-N：0.012t/a，VOCs：0.462t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要是进行加油机更换和站房装修。 4.1 废气 施工期废气主要为施工机械废气、装修油漆废气。 （1）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及HC等，为非连续性的污染源。根据《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》等相关要求，评价建议对所用机械进出场（厂）情况进行实时记录，并按照要求向生态环境主管部门报送；不得闲置、拆除、破坏、非法改装污染控制装置或者采取临时更换、加装污染控制装置等弄虚作假方式进行污染物排放检验；缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对周围环境影响较小。 （2）装修油漆废气 对站房进行装修时，产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物。要采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并做好通排风工作。装修后应隔一段时间，待装修废气自然扩散降解，才能开始运营。采取适当措施后，装修废气影响不大。 4.2 废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要包括各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经收集后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排，施工期生产废水对外界水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目不设施工营地，施工高峰期人数约10人，施工期间施工人员可利用现有卫生间如厕，施工人员生活污水量约0.5m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 4.3 噪声 施工期噪声主要是设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。 为了减轻施工噪声对周边的影响，要求建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照要求，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00），避免夜间施工产生扰民现象。同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ①在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，施工须围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的南侧，且要求建设单位夜间（22：00~6：00）禁止施工。 ②选用低噪声施工机械设备。 ③杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ④选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 4.4 固废 施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。通过采取以上措施，施工期建筑垃圾能够得到合理处置，对环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工现场垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。加强管理，对固废妥善处置，固体废物对环境造成的影响较小。 综上，项目施工期产生的污染物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5 废气 本项目营运期产生的大气污染物主要为加油站运行过程中产生的非甲烷总烃和加油车辆产生的汽车尾气。项目产生的油气采用三次油气回收系统处理后排放，本项目三级油气回收阶段采用的方法为冷凝吸附+膜分离。吸附、冷凝、膜分离及其组合技术均为《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）附录F中所列的加油站废气治理可行技术。本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表： 表4-1 大气污染物排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 核算方式 污染物产生量（t/a） 收集治理设施 污染物排放量（t/a） 排放时间（h） 治理设施及回收效率 排放方式 是否为可行技术 1 卸油工序 非甲烷总烃 产污系数法 17.325 卸油油气回收系统95% 无组织 是 0.462 186.84 储油工序 三次油气回收系统95% 是 8760 加油工序 加油油气回收系统93% 是 8760 2 汽车尾气 CO、NOx、HC / / / 无组织 是 / 8760 （1）非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括卸油工序、储油工序及加油机作业产生的油气。本项目年销售汽油量3500t。 ①卸油工序产生油气 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，卸油过程中非甲烷总烃排放因子为：汽油2.3kg/t，则本项目卸油工序非甲烷总烃产生量为8.050t/a。根据建设单位提供，1个30m3储油罐填充27000L油（汽油密度取0.75t/m3，折合为20.25t），卸满大概需要1.08h。项目设置有3个30m3储油罐，一年卸油约173次，累计卸油时间186.84h。 ②储油工序产生油气 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，储油过程中汽油非甲烷总烃排放因子为0.16kg/t，则本项目储油工序非甲烷总烃产生量为0.560t/a。 ③加油工序 参考《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，加油过程中非甲烷总烃排放因子为：汽油2.49kg/t，则本项目加油工序非甲烷总烃产生量为8.715t/a。 根据建设单位提供的资料，本项目选用的油气回收系统的回收效率为卸油油气回收系统（回收效率95%）、加油油气回收系统（回收效率93%）和三次油气回收系统（回收效率95%）。本项目以最大污染物排放浓度计算，本项目运行期非甲烷总烃产生及排放量见下表。 表4-2 非甲烷总烃产、排一览表 项目 卸油工序 储油工序 加油工序 合计 产生系数（kg/t-汽油） 2.3 0.16 2.49 - 产生量（t/a） 8.050 0.560 8.715 17.325 卸油油气回收效率 95% - - - 加油油气回收效率 - - 93% - 三次油气回收效率 - 95% - - 排放量（t/a） 0.403 0.028 0.031 0.462 年排放小时数（h） 186.84 8760 8760 - 排放速率（kg/h） 2.154 0.003 0.004 - 加油站销量不同、储油罐情况不同、油气回收装置排放口监测时间及温度不同，导致不同加油站油气回收装置排放口浓度会有所差异。环评要求，油罐油气回收装置排放口的排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）“油罐油气回收装置排放口的油气浓度应小于等于25g/m3，同时排放口距地面高度不低于4米的相关要求”。 加油站的废气污染物主要为非甲烷总烃，根据前述计算，项目产生的非甲烷总烃经三级油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃的排放能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的无组织排放要求，项目营运期对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和HC。车辆在加油站停留时间较短，汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，本次评价不进行量化分析。 （3）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站（HJ1118-2020）》，本项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 运营期环境监测计划 监测因子 监测点位 监测频次 控制指标 非甲烷总烃 企业边界 （上风向1个、下风向3个） 1次/年 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 油气处理装置排气筒 （三次油气回收排放口） 1次/年 气液比、液阻、密闭性 加油油气回收系统 1次/年 4.6 废水 项目采用雨污分流制，站内雨水排至市政雨水管网；道路浇洒用水及绿化用水全部自然蒸发损耗；本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水排污系数取0.8，则生活污水量为488.5m3/a（1.3m3/d），项目生活污水经化粪池处理后，排至市政污水管网。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类等。 表4-4 废水污染物产生、排放情况一览表 项目 COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮 石油类 生活污水488.5m3/a 产生浓度（mg/L） 350 200 25 220 7 40 2.5 产生量（t/a） 0.171 0.098 0.012 0.107 0.003 0.020 0.001 去除率（%） 15 10 0 30 0 0 0 排放 情况 排放浓度（mg/L） 297.5 180 25 154 7 40 2.5 排放量（t/a） 0.145 0.088 0.012 0.075 0.003 0.020 0.001 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 500 300 / 400 / / 20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 / / 45 / 8 70 / 综上所述，生活污水排放浓度为COD：297.5mg/L，BOD5：180mg/L，SS：154mg/L，氨氮：25mg/L，总磷：7mg/L，总氮：40mg/L，石油类：2.5mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，进入市政管网，经市政管网排至西安市第五污水处理厂。 西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂隶属于西安市污水处理有限责任公司，位于西安市未央区北辰大道辛王路南段，厂区主体工艺采用A2/O 处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，设计处理能力为日处理污水20.00 万立方米。自2010 年7 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为15.70 万立方米。本项目在其收水范围内，且污水量占比较小，因此排入西安市第五污水处理厂是可行的。 废水排放口基本情况： 表4-5 项目废水排放口基本情况表 序号 编号 排放口 名称 污染物 排放口坐标 排放方式 排放去向 排放规律 经度 纬度 1 DW001 废水总排口 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 109.045698 34.280510 间接排放 西安市第五污水处理厂 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 项目营运期废水监测计划见表4-6。 表4-6 运营期环境监测计划 监测因子 监测点位 监测频率 控制指标 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 废水总排口（DW001） 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 4.7 噪声 （1）噪声源分析 本项目声环境污染主要来源于站内来往的机动车产生的交通噪声和加油机等设备运行时产生的噪声，噪声源强一般在60~80dB（A）。 表4-6 企业噪声源强调查清单一览表（室外声源） 序号 声源 名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 加油机 四枪 4 19 1 70 选用低噪声设备，基础减振 8760h 2 加油机 4 7 1 70 8760h 3 加气机 两枪 16 7 1 70 8760h 4 加气机 16 11 1 70 8760h 5 加气机 16 15 1 70 8760h 6 加气机 16 19 1 70 8760h 注：以站房西南角为基点。 （2）噪声影响及达标分析 评价对厂界噪声达标情况和声环境保护目标噪声达标情况进行分析，采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，进行预测评价。 1）预测模式 （1）室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)。 （2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目TL取25dB(A)； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 （3）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 2）预测结果与分析 本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，对各厂界噪声环境影响进行预测，详见表下表。 表4-8 厂界噪声预测及评价结果 单位：dB（A） 序号 预测点位 噪声贡献值 噪声标准值 达标情况 1 厂界北 昼间 42 60 达标 夜间 42 50 达标 2 厂界东 昼间 30 60 达标 夜间 30 50 达标 3 厂界南 昼间 36 60 达标 夜间 36 50 达标 4 厂界西 昼间 39 60 达标 夜间 39 50 达标 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，东、南、西、北厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 （3）噪声治理措施 为减小项目运营期对周围环境的影响，本项目拟采取以下措施降低噪声影响： ①选用低噪声设备，并设基础减振，从声源上控制噪声； ②出入车辆采取进站减速、禁止鸣笛等措施，降低交通噪声； ③加强设备的维护管理工作，保证设备正常运行。 （5）噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见表4-10。 表4-10 运营期环境监测计划 监测因子 监测点位 监测频率 控制指标 噪声 厂界四周周 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 4.8 固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括站内职工和顾客产生的生活垃圾和运营过程产生的危险废物。 （1）生活垃圾 根据建设单位提供资料，生活垃圾产生量为5.5t/a。生活垃圾经站内垃圾桶分类收集，定点堆放，由环卫部门定期清运。 （2）危险废物 ①含油手套、含油抹布：本项目职工加油及擦拭设备产生的含油手套、含油抹布产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）可知，含油含油手套、含油抹布属于危险废物，危险废物类别及代码：HW49 其他废物，900-041-49。产生的含油手套、含油抹布暂存于危险废物暂存柜内，定期交由有资质单位进行处置处理。 ②废活性炭 三级油气回收装置采用冷凝吸附+膜分离相结合的的处理技术，吸附工艺选用活性炭纤维（颗粒）需要定期更换，更换后废活性炭属于危险废物。非甲烷总烃的活性炭吸附量为0.532t/a。1t活性炭约吸附0.25t废气，则本项目需活性炭2.128t/a，废活性炭产生量为2.660t/a。废活性炭属于危险废物，定期交由有资质单位更换并回收处置处理。 ③废高分子膜 三级油气回收装置采用冷凝吸附+膜分离相结合的的处理技术，高分子膜为0.01t 每套，2 年更换一次，更换后废高分子膜属于危险废物。则本项目废高分子膜产生量为0.01t /次。废高分子膜属于危险废物，定期交由有资质单位更换并回收处置处理。 各种固体废物具体产生量见下表。 表4-11 项目固废产生情况一览表 序号 固废名称 产生环节 形态 主要成分 属性 危废代码 产生量 1 生活垃圾 职工、顾客产生 固态 废纸、果皮等 / / 5.5t/a 2 含油手套、含油抹布 职工加油及擦拭设备 固态 废矿物油 危险 废物 HW49 900-041-49 0.01t/a 3 废活性炭 三级油气回收 固态 废活性炭 HW49 900-039-49 2.660t/a 4 废高分子膜 固态 废高分子膜 HW49 900-039-49 0.01t /次 由于本项目运营期间危险废物产生量不大，项目站区配备危废暂存柜，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于危废暂存设施环境管控要求，危废暂存柜最大储量为200kg，位于站区东北侧，危废暂存柜采取防渗漏措施，设置排气孔，不同类型危废在危废暂存柜设置不同分区暂存，项目运营期产生危险废物采用专用容器收集暂存于危废暂存柜，并应进行有效的台账管理，明确标识，同时，应尽快与有资质单位签订危废处置协议，做好危险废物的处置工作。 综上所述，固废均有合理的处置去向，对外环境影响不大。 4.9 地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 本项目对周边地下水环境的影响，主要是对项目场地地下水下游方向潜水的影响。该区域潜水的污染途径主要有：埋地储罐及管线燃料泄露，可能会造成油类下渗污染地下水；本项目为加油站建设项目（机动车燃料零售），运营期不会导致区域土壤的盐化、酸化及碱化等，可能对土壤环境产生的影响主要是项目生产过程所涉及的物料、废水等通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式进入土壤环境导致污染。 （2）污染防治措施 储罐和管线的泄漏或渗漏，会对土壤及地下水造成污染。这种渗漏穿过土壤层，使土壤吸附了大量的燃料油，造成植物生物死亡；还会随着地表水的下渗补充给地下水，造成地下水污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，致使地下水无法饮用。尽管污染源可能得到及时控制，但地下含水层的自净将是一个长期的过程，得到完全恢复需几十年甚至上百年的时间。油料渗漏对地下水造成的影响比较严重。因此油罐区及工艺管道区必须采取严格的防渗措施，确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。 ①源头控制 A.储罐选用双层罐 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐全部选用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。双层储罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的其他规定。与土壤接触的钢制储罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层储罐的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 本项目采用双层油罐的防渗措施，项目储罐采用SF双层卧式储罐，选用的储油罐符合《加油站地下水污染防治技术指南》及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。 B.管道 本站卸料管道、三次回收设备回收至储罐的管道采用不锈钢管，管道材质为06Cr19Ni10，其技术性能符合国家现行标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012;加油管道采用双层无缝钢管，油气回收管道采用无缝钢管，管道材质均为20#钢，其技术性能符合国家现行标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018的规定，管道组成件与相应管道管材相同。 C.渗漏监测系统 本项目储罐配备泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补，从根本上切断了油品流出罐体后产生各种事故的可能性，避免泄露油品污染土壤和地下水。油罐区及工艺管道区采取严格的防渗措施，确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。设置最低检漏点，采用液体传感器监测，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 ②分区防控措施 本次评价将站内按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类污染防治区域。 重点防渗区：罐区、卸油卸料区等； 一般防渗区：罩棚、设备区、站房等； 非防渗区：站内绿化区域。 表4-12 地下水防渗分区一览表 分区 区域名称 防渗要求 重点防渗区 罐区、卸油卸料区 防渗系数≤1×10-10cm/s 一般防渗区 罩棚、设备区、站房 防渗系数≤1×10-7cm/s 非防渗区 绿化区域 / 综上所述，项目采用SF双层油罐，设置高液位报警液位计，并按照分区防渗措施进行防渗，可将油品泄漏发生概率降到最低。采取《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）及环评提出的加强土壤及地下水污染防治措施、加强管理的前提下，不会对土壤及地下水环境造成影响。同时环评要求建设单位在运营中加强对项目区周边地下水的长期观测，一旦发现及时应对，将对地下水影响降到最低。 （3）跟踪监测要求 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，为了有效监控建设项目对地下水的影响，评价要求在地埋油罐区地下水流方向的下游，设置一口地下水监控井。 项目所在地地下水流方向为由南向北，故本环评要求在本项目地埋油罐的北侧设置地下水监控井，定期对项目地下水监控，项目应制定有针对性的地下水影响跟踪监测计划。定期自测并委托有资质环境监测站开展地下水监测，及时发现污染，并加强污染治理。地下水环境影响跟踪监测计划如下： 表4-13 地下水监测计划一览表 监测项目 监测频率 监测点位 监测层位 监测因子 地下水 1次/季度 项目油罐区北侧监控井 潜水层 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 4.10 环境风险评价 （1）危险物质和风险源分布 本项目是加油站建设项目，生产过程中的主要风险因子涉及汽油，汽油存放于加油站罐区，采用双层卧式埋地储罐。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质存在量与临界量比值Q<1。 （2）影响途径 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏，以及油罐泄漏发生火灾对周围环境的影响，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。 环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 为保证安全生产，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位须严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行设计与施工，并建立系统完善的事故风险防范措施，具体如下： 表4-14 风险防范措施一览表 序号 类别 风险防范措施 1 大气环境 ①卸油口旁设有卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 ②油罐设置液位仪，具有高液位报警功能，设置加油站管理系统，并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自关闭，停止进油。 ③汽油罐通气管高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 ④油罐采用SF双层储罐，采用平衡式密闭油气回收系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 ⑤站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 ⑥贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”、“职业病危害告知”等制度及标识。 ⑦备有灭火器、消防沙等应急物资。 ⑧储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 ⑨设置事故状态下人员的疏散通道，并进行张贴。 2 地下水环境 ①油罐型式为SF双层储罐。 ②采取分区防渗措施。 ③设置应急监测队伍，当发生泄漏后应及时进行地下水环境监测。 （2）应急措施 A、油品泄漏应急处理措施 对发生泄漏的储罐，尽量将发生泄漏的储罐内的物料转移，在此基础上堵漏。若泵发生泄漏，可采取关闭进料阀门、停止作业、改变流程、局部循环、转移物料等方式，在切断物料来源后堵漏。 同时需要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，需穿防静电工作服，戴防苯耐油手套。若小量泄漏则用砂土或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内回收。 B、火灾应急处理措施 ①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效。 ③喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 ④必须注意油品是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 ⑤迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施，堵住液体流淌和控制好周围着火源。 ⑥泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 （3）风险管理 加油站应建立健全严格的管理制度，管理制度分为以下几个方面： ①安排工作人员每日进行巡检，对处置装置运行状态、有无系统报警、进口压力、运行时间、加油现场及三次油气回收设施进行重点巡检。 ②加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ③明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任。 ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ⑤本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。 ⑥根据国家、地方和相关部门要求，建议企业按有关内容和要求编制应急预案，经评审后送至西安市生态环境局灞桥分局备案。 （4）环境风险评价结论 本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油工序 | 非甲烷总烃 | 一次油气回收系统（油气平衡） | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的无组织排放要求 |
|  | 储油工序 |  | 二次油气回收系统（油气回收） |  |
|  | 加油工序 |  | 三次油气回收系统（冷凝吸附+膜分离） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采用基础减振、隔声等措施；交通车辆减速慢行、禁止鸣笛、在进出口处设置减速带 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 站内生活垃圾暂存于垃圾箱，由环卫部门定期拉运处置；废活性炭、废高分子膜定期交由有资质单位更换并回收处置处理，不在站区内贮存；含油手套、含油抹布暂存于危险废物暂存柜内，定期交由有资质单位进行处置处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采用双层油罐，设置高液位报警液位计，按照分区防渗措施进行防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①安排工作人员每日进行巡检，对处置装置运行状态、有无系统报警、进口压力、运行时间、加油现场及三次油气回收设施进行重点巡检。 ②加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ③明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任。 ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ⑤本项目区域内禁止吸烟和使用手机等无线电设施。 ⑥根据国家、地方和相关部门要求，建议企业按有关内容和要求编制应急预案，经评审后送至西安市生态环境局灞桥分局备案。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照排污许可自行监测要求进行监测 |

# 六、结论

从环境保护角度，本建设项目的环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.462t/a | / | 0.462t/a | / |
| 废水 | 水量 | 488.5m3/a | / | / | / | / | 488.5m3/a | / |
|  | COD | 0.145t/a | / | / | / | / | 0.145t/a | / |
|  | BOD5 | 0.088t/a | / | / | / | / | 0.088t/a | / |
|  | SS | 0.075t/a | / | / | / | / | 0.075t/a | / |
|  | 氨氮 | 0.012t/a | / | / | / | / | 0.012t/a | / |
|  | 总磷 | 0.003t/a | / | / | / | / | 0.003t/a | / |
|  | 总氮 | 0.020t/a | / | / | / | / | 0.020t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3.3t/a | / | / | / | / | 3.3t/a | / |
| 危险废物 | 含油棉纱、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.660t/a | / | 2.660t/a | / |
|  | 废高分子膜 | / | / | / | 0.01t /次 | / | 0.01t /次 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①