# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  汽车零配件材料、模具制造、热处理项目

建设单位（盖章）：   西安迪斯特金属科技有限公司

编制日期：                二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车零配件材料、模具制造、热处理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610125-04-01-478063 |
| 建设单位联系人 | 李军昌 | 联系方式 | 189*****836 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区西安沣京工业园兴园路9号（西安华元机械有限公司院内） |
| 地理坐标 | 东经108度38分59.662秒，北纬34度7分18.914秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 6.4 | 施工工期 | 2024年2月-2024年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），专项评价设置原则与本项目情况对照见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否开展专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。 本项目运营期排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，因此本项目不需要进行大气专项评价。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目生活污水排入市政管网，无工业废水外排，因此本项目不需要进行地表水专项评价。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。 本项目涉及的环境风险物质最大存储量均未超过临界量，因此本项目不需要进行环境风险专项评价。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 本项目不属于河道取水的污染类建设项目，因此本项目不需要进行生态专项评价。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不属于海洋工程建设项目，不需要进行海洋专项评价。 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 由表1-1可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》 审批机关：西安市户县人民政府 审批文件名称及文号：《关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）的批复》（县政发[2012]61号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响名称：《西安沣京新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 审批机关：西安市环境保护局鄠邑分局 审批文件名称及文号：《关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书审查意见的函》（鄠环函[2018]02号）（附件7） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与规划及规划环评相符性分析 名称 文件内容 项目情况 相符性 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》 规划范围：东至经8号路，南至纬六号路以南约500米，西至潭峪河为界，北至纬4号路，规划面积为26km2。 本项目位于沣京工业园兴园路9号，位于规划范围内，用地性质为建设用地。 符合 入园企业要求：引进低污染、低耗水企业与高科技、生态类企业。沣京工业园分为四个区域，布局限制：在Ⅰ区（科技区和商贸区）严禁工业项目进入；在Ⅱ区（行政区与工业区）除电镀园入园企业外布设低污染、废水零排放的工业项目；或直接进入污水处理系统的工业项目；建议Ⅲ区（工业区）项目靠近Ⅳ区500m内必须是高新科技项目、500m以外可布设低污染工业项目；Ⅳ区（工业区）可以布设医药企业及其它低污染、少排放工业项目。 本项目位于沣京工业园Ⅱ区，租用西安华元机械有限公司现有空厂房进行建设。项目生产过程中生活污水依托西安华元机械有限公司化粪池处理，生产废水按生产废液做危废处理，符合Ⅱ区布设低污染、废水零排放的工业项目的产业定位。 符合 （1）严把建设项目环境准入关，严格实行环境影响评价制度，杜绝新污染源产生。 （2）推广使用清洁能源，争取实现整个规划区的烟尘控制；控制工业废气排放量；加强汽车尾气、餐饮业油烟废气的治理以及公共场所的市内空气质量控制。 （3）实行污水分级处理。一级处理可采用筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法等物理方法去除污水中的悬浮固体物质，或通过凝聚、氧化、中和等化学方法，使污水中的强酸、强碱和果农的有毒物质，得到初步净化，为二级处理提供适宜的水质条件；二级处理可采用活性炭污泥的生物处理犯法去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（COD、BOD5等），使有机污染物达到排放标准；三级处理可采用生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等，充分利用水资源，提高环境质量。 （4）工业固体废弃物治理的重点是提高其综合利用率，变废为宝，再次利用。有毒、放射性等的废物应进行特殊处理，不可与其他固体废弃物混排，以防止对地下水、土壤和大气造成二次污染。建立生活、工业废弃物的统一收集、运输体系，并集中进行无害化处理。 （1）本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，符合国家和地方产业政策； （2）本项目加热采用电加热，电能属于清洁能源，同时本项目不设员工食宿，无餐饮油烟废气产生； （3）本项目生活污水依托西安华元机械有限公司现有化粪池处理后排入市政管网，生产过程中产生的废切削液及废清洗液作为危险废物处置； （4）本项目生活垃圾分类收集定期清运，一般固废外售处置，危险废物暂存于危废贮存库委托有资质单位处置。 符合 《西安沣京新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及审查意见 西安沣京新城规划范围为东至经八号楼，南至纬六号楼以南约500米，西至潭峪河为界，北至纬四号路，规划面积26km2。规划定位为以先进装备制造业、新能源新材料产业、电子信息产业等。规划形成“两心、三轴、一廊、九片区”的城市空间布局结构。两心：沿沣京大道形成城市东西向、沿七号楼形成城市南北向主要发展轴，沿六号路形成城市东西向次要发展轴。一廊：沿西汉高速绿化防护带形成的生态景观廊道。九片区：城北片区包括整合提升创意产业区、先进装备制造产业区、高校生活区、新能源、材料产业区、电子信息产业区、现代物流园区、生物医药产业区；城南片区包括新能源、材料产业区、电子信息产业区、生态居住区。 本项目位于沣京工业园兴园路9号，属于规划范围内，用地性质为建设用地。 符合 规划优化和实施过程中应重点做好以下工作： 严守生态红线。以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化园区内产业布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 严格入区项目环境准入。在规划实施过程中落实负面清单管理，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 加快基础设施和污染治理工程建设。完善园区污水收集和回用管网，管网应依据园区地形结合道路进行布设。为满足区域地表水环境容量要求，应提高园区规划的污水处理工艺和排水方案，对废水做进一步处理，园区污水中化学需氧量、氨氮的排放限值应符合《地表水环境质量标准》III类水质标准要求。加快园区污水处理厂扩容，使园区排污与污水处理相匹配，否则将限批排水企业入园。园区应以集中供热为主，辅以燃气锅炉，禁建燃煤锅炉。 园区应按照循环经济理念设计产业链，固体废物应按“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置。加强固体废物分类管理，防止在储运、处理处置过程中对土壤和地下水造成不利影响。 遵循“清洁生产、源头控制”的理念，入园项目的清洁生产水平应至少达到国内先进水平，并采取节水新技术、新措施和水资源综合利用措施，减少新鲜水消耗，提高废水回用率。 （七）建立健全长期稳定的环境监测体系。根据开发区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤、河湖底泥等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。 （1）本项目已取得陕西陕西省企业投资项目备案确认书，符合地方产业政策；对照西安市“三线一单”生态管控单元，本项目位于重点管控单元，不涉及生态红线； （2）对照《产业结构调整指导目录》和《市场准入负面清单》本项目为允许准入类项目； （3）项目废水已全部纳入鄠邑区第二污水处理厂总量控制指标，废气中非甲烷总烃进行总量控制要求； （4）本项目废切削液、废清洗液作危险废物处置，生活污水排入西安华元机械有限公司化粪池后进入市政管网最终进入西安鄠邑区第二污水处理厂处理； （5）本项目生活垃圾分类收集交由环卫部门清运处理；一般固体废物暂存于一般固废暂存间，满足一般固废暂存要求；危险废物暂存于危险废物贮存库并交由有资质单位处置；固体废物处置率达100%； （6）本项目用水仅生活用水、切削液配比用水、清洗液配比用水，不属于高耗水企业； （7）企业在运行过程中应严格落实环评中污染防治措施要求，并定期进行监测，确保污染物达标排放。 符合 实行清洁生产审核制度。对入园企业提倡实施清洁生产审计制度。企业实施清洁生产审计旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效率地利用资源（原辅料、水、能源等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的。具体是： （1）核对有关生产单元操作、原材料、用水、能耗、产品和废物产生等资料； （2）确定废物的来源、数量及类型，确定废物削减的目标，制定有效消减废物产生的对策； （3）促进企业领导对由削减污染物获得经济效益的认识； （4）判定企业生产效率低的瓶颈所在和管理不当之处； （5）园区管理部门对通过清洁生产审计的企业应授予一定的标志，以资鼓励。 本项目运营期污染物产生量较小，废气经废气治理设施处理达标后排放，生活污水经化粪池排入市政管网，生产设备选用低噪声设备并进行隔声降噪，固体废物处置率达100%，满足清洁生产要求，对周边环境影响较小。 符合 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类项目。本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类，可视为允许准入类。 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（西安市鄠邑区发展和改革委员会审核通过），项目代码：2311-610125-04-01-478063（附件2）。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 （二）选址合理性 西安迪斯特金属科技有限公司位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园兴园路9号，项目地理位置图见附图1。西安迪斯特金属科技有限公司北侧为西安迅捷机电设备制造有限公司，西侧为西安华元机械有限公司，南侧为隔过道为空厂房和西安闽鑫机电科技有限公司，东侧为空地，项目四邻关系图见附图2。本项目位于西安沣京工业园内，符合园区规划定位。根据调查，项目评价范围内主要为居民住宅区等，无其他限制性敏感目标，项目环境保护目标分布图见附图5。 项目用水、用电等依托西安华元机械有限公司现有公共设施，运营期污染物产生量较小，废气经废气治理设施处理达标后排放，生活污水经化粪池排入市政管网，生产设备选用低噪声设备并进行隔声降噪，固体废物处置率达100%，对周边环境影响较小。 综上所述，在采取环评中提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声以及固体废物均可得到妥善处置或达标排放，不会改变当地环境质量现状，从环保角度考虑，选址合理。 （三）“三线一单”相符性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 1、“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。 根据项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，企业位于西安市重点管控单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 2、“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积 项目情况 符合性 西安市 鄠邑区 西安沣京工业园（含西户高新技术产业开发区） 大气环境高排放重点管控区、水环境农业污染重点管控区 空间布局约束 大气环境高排放重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3.推进5G、物联网、云计算、大数据区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4.促进产业集聚和发展转型。 1800m2 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，不属于大气污染防治重点区域严禁新增产能，满足管控要求。 符合 水环境农业污染重点管控区： 1.加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集，粪污资源化利用水平 较低的区域，鼓励采用‘种养结合’模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 2.按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3.持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、 处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和 垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。 本项目建设地位于西安沣京工业园内，冷却采用风冷冷却塔，无废水产生；废切削液、废清洗液作为危险废物处置，生活污水经化粪池排入市政管网最终进入鄠邑区第二污水处理厂进一步处理。 符合 污染物排放管控 大气环境高排放重点管控区： 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 本项目不属于重点行业，生产过程中喷砂粉尘采用袋式除尘器处理后有组织排放，油淬等产生的颗粒物、非甲烷总烃采用油雾净化器+活性炭吸附处理后有组织排放，打磨粉尘采用移动式袋式除尘器处理后无组织排放，焊接烟尘采用焊烟净化器处理后无组织排放。经废气源强核算，废气污染物能达标排放。 符合 水环境农业污染重点管控区: 1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率 40%以上。 2.到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。 本项目位于西安沣京工业园内，生活污水经化粪池排入市政管网最终进入鄠邑区第二污水处理厂进一步处理，满足水环境农业污染重点管控区要求。 符合 3、“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，项目位于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。 （四）环境管理政策相符性分析 表1-4 本项目与有关政策相符性分析 文件名称 文件内容 项目情况 符合性 《关于进一步加强重点地区涉VOCs建设项目环境影响评价管理工作的通知》 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目属于重点地区涉VOCs建设项目，运营期产生的有机废气，有机废气经活性炭吸附装置处理，废气排放浓度可达到废气排放标准。目前陕西省暂未出台区域削减替代有关政策，建设单位应在具体方案（政策）出台后，尽快完成VOCs排放量削减替代、总量购买等工作。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。 本项目生产过程中有组织排放量为0.6012kg/a，将VOCs有组织排放量纳入总量控制体系。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的39类行业。 符合 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低挥发性有机物治理设施整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目渗碳、油淬过程中有很少量的VOCs的排放，采取了可行有效的防治措施（活性炭吸附）；活性炭的使用和更换情况设台账记录，提升集气效率以减少挥发性有机物无组织排放。 符合 关于印发《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知 强化源头管控。严格落实国家及省市级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我区区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 对照西安市“三线一单”生态环境管控单元，本项目位于重点管控单元，满足重点管控单元管控要求，同时本项目满足《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》规划要求。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。全区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，不属于新改扩建涉气重点行业。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。 符合 全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。2023年技术可行的工业涂装企业全部使用低挥发性涂料，含喷涂工艺的汽修企业面漆使用水性涂料替代不少于8家，2025年全部实现水性漆替代。 本项目使用物料主要为高粘度、难挥发的淬火油，以及少量甲醇、异丙醇，不属于高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨等项目。 符合 推进涉VOCs污染治理设施升级改造。2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年工业涂装企业完成清洁生产审核。在房屋建筑和市政工程设计和施工中，全面推广使用低VOCs含量涂料、胶粘剂和防水材料。 本项目有机废气采用活性炭吸附处理后15m高排气筒排放，活性炭治理措施属于有机废气可行设施。 符合 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。 本项目渗碳使用的甲醇、异丙醇使用量较小，淬火油为高粘度、难挥发的淬火油，清洗液为苛性钾清洗液，均为正常渠道外购得到。 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》 强化涉活性炭NMHC处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等NMHC治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 本项目产生的有机废气收集后通过活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒排放。企业应选择碘值不低于800mg/g的颗粒碳，并按设计要求足量添加、及时更换。 符合 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号） 加快燃料清洁低碳化替代 本项目所采用的淬火炉、回火炉等加热炉均为电炉。 符合 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为新建项目，位于西安沣京工业园，主要工序为焊接、打磨、喷砂、热处理和机械加工。其中热处理主要涉及金属加热、淬火、回火等工艺，本项目淬火介质为淬火油，且加热炉均采用电加热。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。 符合 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。 环评要求企业从正规渠道购置活性炭，并要求活性炭商家提供活性炭检测报告，确保所使用的活性炭达到优级活性炭指标要求。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 企业产生的废活性炭暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 符合 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间\更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 环评要求企业在运营期应做好活性炭吸附设施的日常运行维护及台账记录，保存期限不少于5年。 符合 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》（陕环函〔2019〕247号） 严格新改扩建项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制中心除外）。 本项目生产运营使用淬火炉、回火炉等工业炉窑，采用电加热，本项目位于西安市鄠邑区西安沣京工业园内，满足工业炉窑建设项目入园区要求。 符合 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目采用电加热方式，属于清洁能源。 符合 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。 本项目运营期颗粒物排放执行30毫克/立方米限值要求，落实工业炉窑全面达标排放要求。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 西安迪斯特金属科技有限公司是天津市百利特处理有限公司于2023年10月20日在西安市鄠邑区沣京工业园兴园路9号投资创立的子企业，注册资本500万元人民币，投资建设集模具钢加工、模具制作、模具热处理及表面处理于一体的生产线，加工工艺为金属材料切割后机加工再进行热处理、组装、调试冲压、喷砂、表面处理后包装完成，产品和技术主要服务于国内各知名汽车集团，投产后能够充分发挥产品技术优势及市场优势，促进企业健康、协调、可持续发展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中“三十、金属制品业 金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制建设项目环境影响报告表。 （二）项目组成与建设内容 本项目主要是由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程组成，本项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 工程内容 备注 主体 工程 生产厂房 租赁西安华元机械有限公司空厂房，面积1700m2。 租赁 生产线 购置真空炉、淬火炉、回火炉、清洗机、喷砂机、锯床、铣床等设备建设1条模具热处理生产线、1条模具机加工生产线、1条模具PVD生产线、1条模具钢材销售生产线。 新建 辅助工程 办公区 办公人员依托西安华元机械有限公司办公楼办公，建筑面积100m2。 依托 储存区 位于生产车间内，用于存放模具钢等原辅材料以及产品的存放。 新建 一般固废暂存间 位于厂房西北角，建筑面积18m2，用于存放产生的一般固体废物。 租赁 危险废物贮存库 位于厂房东北角，建筑面积10m2，用于暂存产生的危险废物。 租赁 公用工程 给水 由市政供水管网供给。 依托 排水 项目雨污分流，生产产生的废清洗液、废切削液按危险废物处置。生活污水依托西安华元机械有限公司现有化粪池（20m3）处理后经市政污水管网排至鄠邑区第二污水处理厂。 依托 供电 由市政供电系统供给。 依托 供暖 办公室供暖、制冷采用分体式空调，车间无采暖制冷措施。 新建 环保工程 废气 氮化工序产生的尾气经设备自带燃烧装置燃烧处理后无组织排放。 新建 渗碳产生的有机废气（非甲烷总烃）、油淬产生的淬火油烟（非甲烷总烃、颗粒物）通过集气罩收集经油雾净化器+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 新建 喷砂机呈密闭状态，模具喷砂产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 新建 打磨产生的打磨粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后无组织排放。 新建 焊接产生的焊接烟尘经焊烟净化器收集净化后无组织排放。 新建 废水 项目生产中采用风冷式冷却塔，不产生冷却废水。 新建 生活污水依托西安华元机械有限公司现有化粪池处理后经市政污水管网排至鄠邑区第二污水处理厂。 依托 噪声 选用低噪声设备，进行基础减振、厂房隔声等措施。 新建 固体废物 生活垃圾依托西安华元机械有限公司现有垃圾桶分类收集，定期交由环卫部门外运处置。 新建 废边角料、废金属屑、废包装物，不合格产品，除尘灰暂存于一般固体废物储存间，外售处置。 新建 废切削液、废清洗液、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油手套抹布、废淬火油、淬火油池沉渣、废活性炭等危险废物暂存于危险废物贮存库（10m2），定期交由有资质单位处置。 新建 依托工程 本项目生产厂房、办公用房、化粪池及公用工程等均依托西安华元机械有限公司已建成内容。西安华元机械有限公司各项基础、辅助设施已配套齐全，水、电供应等设施已配备完善，取得环评批复并通过了竣工环保验收。 （三）产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及规模 序号 产品名称 年生产规模 备注 1 模具热处理 500t 本项目主要生产用于汽车零配件（汽车前保险杠、车灯、发动机外壳、轮毂）制造的材料。 2 模具机加工 500套 3 模具PVD 200t 4 模具钢材销售 200t （四）主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 原辅材料名称 年用量 单位 储存方式 备注 1 模具钢 500 t / 模具热处理原料，外购，包含模具PVD200t原料和模具钢材销售200t原料 2 机加工模具 500 套 / 外购 3 切削液 1000 kg 桶装 外购，厂区内最大储存量为200kg 4 淬火油 300 kg 桶装 外购，厂区内最大存储量为300kg 5 液氮 60000 kg 储罐 外购 6 润滑油 800 kg 桶装 外购，厂区内最大存储量为170kg 7 液压油 200 kg 桶装 外购，厂区内最大存储量为170kg 8 碱性清洗液 400 kg 桶装 外购 9 石英砂 600 kg / 外购 10 液氨 600 kg 瓶装 外购，厂区内最大存储量为200kg 11 二氧化碳 200 kg 瓶装 外购 12 甲醇 180 L 桶装 外购，甲醇密度0.791g/cm3，厂区内最大存储量为72kg 13 异丙醇 130 kg 桶装 外购，厂区内最大存储量为65kg 14 电 50 万kW·h / 市政供电 15 水 926 t / 市政供水 （五）主要设备 根据建设单位提供，本项目运营期主要设备详见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 规格、参数 数量（台/套） 备注 1 意大利真空炉 TAV324 1 模具热处理 2 易森大真空炉 YS-8816 2 3 双室真空油淬炉 VOQ2-996 2 4 小箱式淬火炉 CJXZ-15 1 5 大箱式淬火炉 CJXZ-90 3 6 LJC01ST炉 CJQJ12-10 2 7 气体DH炉 CJDH-90-6 1 8 大井式回火炉 CJDH-90-6 6 9 55KW小井式回火炉 CJDH-55-6 4 10 大冷却炉槽 CJ-0.2 1 11 小冷却炉槽 CJ-8 1 12 大深冷柜 750*600*600 2 13 科伟达超声波清洗机 KWT-30144 1 14 超晋达超声波清洗机 CJD-3040-AF 1 15 油压机30T YSK-200 1 16 氩弧焊电焊机 RILON,WS200S 2 17 固定式点焊机 IDN050AAF001-0002 1 18 洛氏硬度计 日本FT,FM-1AW 3 19 冷却塔 / 1 20 淬火油池 2320×2200×1780mm 1 21 里氏硬度计 HT-1000A 1 22 环保风机 / 1 23 镀膜机 WK1000 2 模具PVD涂层 24 超声波清洗机 WK-70192 2 25 喷砂机 1313F-A 3 26 环保风机 / 1 27 锯床 GZK4232 2 模具钢切割 28 锯床 GD4232 2 29 锯床 KT1060-HP 2 30 锯床 KT7040-H 2 31 数控双侧粗铣床 JJR-700NCA 2 32 数控双侧精铣床 JJR-700NC 2 33 平面铣 VM-8015NC 2 34 平面磨床 M7163*12 2 35 普通炮塔铣 / 2 模具机加工 36 40 摇臂钻 / 2 37 立式加工中心 1890 2 38 立式加工中心 DTC-1060 2 39 立式加工中心 DTC-1160 2 40 立式加工中心 VL-850 2 41 龙门加工中心 LM-2015 2 42 龙门加工中心 XLC-3200 2 43 龙门加工中心 XLC-4024 2 44 试模冲床 JFCC-500 2 （六）与污染物排放有关的物质简要分析 1、原辅材料理化性质 （1）切削液：外观与性状：黄棕色透明水；溶液酸碱性：弱碱性；沸点：102~115℃溶解性：与水混溶；无特殊刺激性气味；燃烧爆炸性：不燃不爆；毒性：LD503300mg/kg（小鼠径口）。 （2）淬火油：采用各种矿物油（如全损耗系统用油）作为淬火介质。油作为淬火介质的最大优点是：相对水而言，在淬火冷却过程中，能在较高温度进入冷却速度较缓慢的对流阶段，有利于减少工件的淬火变形和开裂倾向。 （3）液氮：液态的氮气。是惰性的，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低。氮构成了大气的大部分(体积比 78.03%，重量比 75.5%)。氮是不活泼的，不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤。在常压下，液氮温度为-196℃；1m3的液氮可以膨胀至696m321℃的纯气态氮。液氮是无色、无味，在高压下低温的液体和气体。 （4）碱性清洗液：碱性清洗剂是由碱以及表面活性剂等物质构成，碱性清洗剂是利用的皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂（动植物油）和非皂化油脂（矿物油）等金属表面油脂。 （5）液氨：一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，溶液呈碱性。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。液氨在工业上应用广泛，具有腐蚀性且容易挥发，所以其化学事故发生率很高。 （6）甲醇：又称羟基甲烷、木醇（wood alcohol）或木精（wood spirits），是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O。分子量为32.04，沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名，源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液（为木材干馏或裂解的产物之一）萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳，二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃，并有与乙醇（饮用酒）非常相似的气味。但不同于乙醇，甲醇毒性大，不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或变性剂乙醇，亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。 （7）异丙醇：又名2-丙醇，是一种有机化合物，化学式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 2、与污染物排放有关物料平衡 表2-5 项目与污染物有关物料平衡表 单位：kg/a 年投入量 年输出量 模具钢 500000 产品 热处理、PVD、钢材销售 498074.1495 机加工模具 500套 机加工 500套 淬火油 800 废气 氨 4.5 非甲烷总烃 0.9018 液氨 600 活性炭吸附有机废气 0.6012 颗粒物 202.2275 甲醇 142.38 一般固废 废边角料、废金属屑、废包装物 1400 不合格产品 500 异丙醇 130 除尘灰 1150 危险废物 废淬火油 240 淬火油池沉渣 100 合计 501672.38 合计 501672.38 图2-1 项目与污染物有关物料平衡图（单位：kg/a） （七）给排水工程 1、给水 本项目租赁西安华元机械有限公司现有厂房建设，基础设施和公用设施依托现有，新鲜水依托市政管网提供。本项目用水主要包括员工日常生活用水、切削液用水、清洗液用水。冷却采用风冷冷却塔，故不产生循环冷却水。 （1）生活用水 本项目劳动定员30人，项目区不提供食宿，根据本项目实际情况并参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）附录B.17行政办公及科研院所生活用水定额10m3/（人·a），本项目年工作300天，则本项目用水定额取8.2m3/（人·a），则项目生活用水量为246m3/a，0.82m3/d。 （2）切削液用水 根据建设单位提供资料，项目切削液原液使用时需要加水稀释，切削液原液与水的比例为1:20，项目切削液原液使用量为1000kg，则切削液稀释用水量为20m3/a，0.067m3/d。 （3）清洗液用水 项目工件清洗时添加水配比碱性清洗液，清洗液循环使用，定期更换。根据建设单位提供资料，碱性清洗液原液与水的比例为1:15，项目碱性清洗液原液使用量为400kg，则新鲜水的用量为6m3/a，0.02m3/d。 综上，项目新鲜总用水量为272m3/a。 2、排水 本项目排水采取雨污分流、清污分流、分质处理的原则。 （1）生活污水 生活污水的产污系数以80%计，则员工生活污水的产生量为196.8m3/a，0.656m3/d。 （2）生产废液 稀释后的切削液循环使用、定期更换，使用过程中损耗约70%，剩余废切削液含水量6m3/a（0.02m3/d），废切削液属于危险废物，暂存于危废贮存库后交资质单位处置。 部分碱性清洗液被工件带走蒸发损耗，清洗液废水产污系数按0.9计，则废清洗液含水量5.4m3/a（0.018m3/d），废清洗液属于危险废物，暂存于危废贮存库后交资质单位处置。 综上，本项目用水、排水平衡见表2-6。 表2-6 项目水平衡表 单位：m3/d 名称 用水定额 人数或其它 新鲜水用量 耗损量 废水产生量 废水排放量 备注 生活用水 8.2m3/（人·a） 30人 0.82 0.164 0.656 0.656 排入化粪池 切削液用水 切削液：水为1:20 切削液用量1t 0.067 0.047 0.02 0 作为危险废物交由有资质单位处置 清洗液用水 碱性清洗液：水为1:15 碱性清洗液用量0.4t 0.02 0.002 0.018 0 合计 0.907 0.213 0.694 0.656 / 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/d） （八）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，2班制，每班每天工作6小时。 （九）厂区平面布置 本项目总占地面积1800m2，其中办公楼占地100m2、厂房及配套占地1700m2，生产车间呈矩形状，厂房外北侧设一般固体废物储存间、危险废物贮存库，原料区、成品区设置在生产车间内西侧，PVD加工、清洗区设置在生产车间内北侧，热处理生产线设置在生产车间内东侧。项目各功能区布置紧凑，分区明确，以保证各工序的有序运行，项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程和产污分析 本项目主要为设备的安装，不涉及土建工程。施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、施工废气、施工生活污水、施工包装垃圾和生活垃圾。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 （二）运营期工艺流程和产污分析 本项目主要建设模具热处理、模具机加工、模具PVD、模具钢材销售生产线，工艺流程及产污节点如下： 1、模具热处理 图2-4 模具热处理工艺流程及产污环节图 模具热处理工艺流程简述： （1）真空加热工艺 模具钢通过人工装框进入真空炉（真空炉分为充氮气冷却炉及淬火油冷却炉），将真空炉抽真空，加热至1020℃（5h），加热后不立即出炉，进行保温（2-3h），根据需要分别进行氮气冷却及淬火油冷却，氮气冷却20min，冷却至150-200℃左右出炉；淬火油冷却为将保温后的零部件进入炉中的淬火油框中1h，冷却至30-80℃，将零部件表面油沥净后出炉，并将表面剩余油用抹布擦拭干净。再将上述处理后的零部件人工装框进入回火炉，其中经氮气冷却后的零部件进入回火炉后加热4h（温度为450-500℃），人工出炉后进行风冷却，冷却1h至室温；经淬火油冷却后的零部件进入回火炉后加热4 h（温度为110-150℃），出炉后经自然冷却至室温。极少部分零部件经回火炉处理后需要进行淬火油冷却，该过程为将零部件人工装框浸入淬火油池，冷却1小时至室温后将零部件框置于淬火油池上方的滤网上将淬火油沥净，并用抹布将表面剩余油擦拭干净。经上述处理后的成品经硬度计检测合格后出厂，不合格的产品进入退火炉，退火炉温度为800℃加热5小时处理后，人工取出搬运至运至原料区重复上述流程，重新进行热处理。 （2）渗碳工艺 零部件（模具钢）通过人工装框进入渗碳炉加热并保温可增加表面含碳量并形成一定的碳浓度梯度，项目采用甲醇、异丙醇提供碳原子，再经过回火后可大大提升工件表面硬度抗冲击性能及耐磨性。 （3）氮化工艺 氮化处理是利用氨在一定温度下，所分解的活性氮原子向钢的表面层渗透扩散而形成铁氮合金，从而改变钢件表面机械性能（增强耐磨性，增加硬度，提高耐蚀性等）和物理、化学性质。模具通过人工置入进入氮化炉，升温到400℃左右，保温2-3h后同时通入氨气、二氧化碳，逐渐升温到540℃左右，保温3h后传出氮化炉。此工序氨气高温分解成氮原子、氢原子，氮化炉配套的燃烧装置可将氮化过程产生的氢气、未分解的氨等燃烧掉排入大气环境，有可能会产生氮氧化物。 模具热处理生产过程中会产生氮化废气（主要为氨气，有可能会产生氮氧化物）、渗碳有机废气、淬火油烟、焊接烟尘等废气，噪声，废清洗液、废切削液等固体废物。 2、模具机加工 图2-5 模具机加工工艺流程及产污环节图 模具机加工工艺流程简述： （1）数控MC粗加工：将设计好的参数输入数控车床电脑系统，对产品进行粗加工。 （2）热处理加工：将产品送至热处理加工到所需硬度，如HRC50-55。 （3）数控GP加工：将产品厚度等外形尺寸加工到位，保证产品粗糙度。 （4）数控CNC精加工：对要求较高的产品进行深加工，以提高其精度。 （5）数控WE/EDM加工：对外形有精度要求的2D、3D面进行放电线割加工。 （6）试模：在成型机上试模打样，完成后打包交货。 模具机加工生产过程中产生淬火油烟废气、噪声、固体废物。 3、模具PVD 图2-6 模具PVD工艺流程及产污环节图 模具PVD工艺流程简述： （1）模具抛光：对模具外形确认，用喷砂机进行外形加工。 （2）超声清洗：采用超声波清洗。 （3）PVD真空加工：在真空条件下，采用物理方法，将材料源-固体或液体表面气化成气态原子，分子或部分电离成离子，将金属蒸发在基材表面上，形成一层薄膜。真空镀膜是在真空炉里进行，不会产生有毒或有污染的物质和气体，对环境无不利影响。 （4）真空状况下随炉降温至150℃以下出炉，进行二次喷砂。 （5）确认膜层品质，打包交货。此过程会产生不合格品。 模具PVD生产过程中会产生喷砂粉尘、噪声、废清洗液等。 4、模具钢材销售 图2-7 模具钢材工艺流程及产污环节图 模具钢材销售工艺流程简述： （1）切料：锯床按加工图纸将板材等锯切成不同的长度。 （2）铣加工：加工中心按加工图纸对材料进行模具钢平面铣磨加工。 （3）平面尺寸到位后，双侧精加工，完成后品检交货。 模具钢材销售生产过程中产生打磨粉尘、噪声、固体废物。 2、运营期产排污环节 根据运行工艺及产污环节分析，项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表2-7。 表2-7 主要污染源及排污点一览表 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废气 模具热处理 氮化废气 氨气 渗碳废气 非甲烷总烃 淬火油烟 非甲烷总烃、颗粒物 焊接烟尘 颗粒物 模具PVD 喷砂粉尘 颗粒物 模具钢材销售 打磨粉尘 颗粒物 废水 员工生活 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 噪声 生产设备 设备噪声 等效连续A声级 固废 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 生产过程 一般固废 废边角料、废金属屑、废包装物、不合格产品、除尘灰 危险废物 废切削液、废清洗液、废液压油、废润滑油、废油桶、废含油手套抹布、废淬火油、淬火油池沉渣 废气治理 危险废物 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用西安华元机械有限公司空厂房，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市鄠邑区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中“2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市鄠邑区空气质量状况，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见表3-1。 表3-1 2022年1~12月西安市鄠邑区环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 最大占标率% 达标情况 PM10 年平均浓度 79 70 112.86 不达标 PM2.5 年平均浓度 48 35 137.14 不达标 SO2 年平均浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均浓度 26 40 65 达标 CO 第95百分位浓度 1.5mg/m3 4mg/m3 37.5 达标 O3 第90百分位浓度 187 160 116.88 不达标 由上表可知，西安市鄠邑区SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求；PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、O3日第90百分位浓度均高于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求。因此，项目所在区域为不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TSP。TSP引用西安创佰电气有限公司于2023年6月20日-6月22日在十六村进行的环境质量现状监测数据（《绝缘材料生产项目环境监测报告》，QYHB2306155），监测点位于本项目东南侧约1.23km处，符合“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测数据统计表 监测点位 监测项目 监测日期 监测浓度（mg/m3） 评价标准（mg/m3） 超标率（%） 浓度占标率（%） 达标情况 十六村 TSP 2023.6.20 0.184 0.3 0 61.33 达标 2023.6.21 0.175 0 58.33 达标 2023.6.22 0.169 0 56.33 达标 由上表数据可知，项目所在区域TSP监测浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准24小时平均浓度限值。 （二）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘察，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境现状监测。 （三）土壤、地下水环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据现场调查，项目厂房内地面均已硬化，不存在土壤和地下水污染途径，项目危险废物贮存库均采用防渗措施。在做好防渗的前提下，不会导致污染物的地表漫流及垂直入渗。因此不存在土壤、地下水污染途径，故可不进行土壤、地下水环境现状监测评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，地区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。500m范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容（人） 环境功能区 相对厂址方位 相对距离（m） 经度 纬度 大气环境 108.652511 34.118591 吴家寨村 1199 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准 SE 185 108.648949 34.125057 索家寨村 558 N 208 108.654678 34.125341 东五竹村 208 NE 444 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废气排放标准 施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）相关标准要求。 项目所用淬火炉、回火炉等属于工业炉窑，废气污染物颗粒物应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中的限值要求（200mg/m3），结合陕西省生态环境厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅于2019年8月20日联合印发的《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》通知中的要求：“关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”。因此本项目运营期颗粒物有组织排放应执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》中30mg/m3限值要求。运营期非甲烷总烃排放、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放标准限值。氮化过程产生的氨气、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值。 表3-4 大气污染物排放标准 执行标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 30* 15 / 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 / / / 厂区内 监控点处1h评价浓度值 6 监控点处任意一次浓度值 20 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 氨 / / / 厂界 1.5 臭气浓度 / / / 20（无量纲） 注：*表示此处执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》颗粒物排放浓度限值。 （二）废水排放标准 项目运营期员工办公生活污水依托西安华元机械有限公司现有化粪池处理后经市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂。本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，其标准值见表3-5。 表3-5 废水排放标准限值 污染物 标准名称 标准限值 pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 45mg/L TN 70mg/L TP 8mg/L （三）噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 本项目位于西安市鄠邑区西安沣京工业园，属于3类标准适用区域。因此运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 噪声排放标准值 单位：dB（A） 监测点 标准 昼间 施工期监测点 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 运营期厂界监测点 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 65 （四）固体废物处理与处置 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋处置污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，我国“十四五”期间对化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量实行排放总量控制。 结合本项目污染物排放特征，本项目申请总量控制指标建议为VOCs：0.6012kg/a，氨氮：0.0089t/a，化学需氧量：0.0585t/a。 最终总量控制指标的确定最终由当地生态环境管理部门确定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在西安华元机械有限公司现有厂房生产车间内进行建设，不涉及土建工程，拟建项目施工期9个月，建设期仅对设备进行安装，施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、废气、生活污水、包装垃圾。 （一）施工期大气环境保护措施 本项目施工期废气主要为设备运输等过程产生的扬尘及汽车尾气。环评建议建设单位合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线，有效降低了扬尘和尾气外排对周边环境的影响。 （二）施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为设备安装过程中安装人员产生的少量生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员生活污水依托西安华元机械有限公司现有化粪池处理后排入市政污水管网，对周围地表水环境影响较小。 （三）施工期声环境保护措施 施工期噪声主要为车辆运输、设备的装卸、设备组装产生的噪声。项目施工噪声对周边环境有一定的影响，因此需加强对施工噪声的管理，合理安排施工时间，要求夜间及午休时间禁止施工，尽量减少对附近居民的干扰。施工期运输车辆间接运行，且运输量有限，加之禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 （四）施工期固体废物处理与处置措施 施工期一般固体废物主要是设备安装过程中产生的少量设备包装垃圾和人员生活垃圾，分类收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气污染物 1、废气污染物源强核算 本项目大气污染源主要为氮化废气、渗碳废气、淬火油烟、喷砂粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘。 （1）氮化废气 根据行业统计数据，氮化炉在高温条件下，氮化过程氨的利用率为85%，未被利用的氨和炉内尾气（氢气等）在排气尾口经火炬点燃高温热解，氮化炉尾气燃烧装置产生废气主要成分为水、氮气以及未分解的氨气，有可能会产生氮氧化物。项目液氨使用量为600kg/a，年工作时间260h，按炉内尾气中氨全部收集计算，因此项目氨气产生量为90kg/a、产生速率为0.346kg/h。氮化炉密闭（收集效率100%），氨燃烧分解效率约为95%，则项目氨逃逸的量为4.5kg/a、排放速率为0.017kg/h。 （2）渗碳、淬火废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量参考渗碳污染物系数，挥发性有机物的产生量为0.0100千克/吨-产品。根据建设单位提供资料，项目进行渗碳处理的模具为150t，则本项目渗碳工序非甲烷总烃产生量为1.5kg/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物的产生量参考淬火油污染物系数，挥发性有机物的产生量为0.01千克/吨-原料，颗粒物的产生量为200千克/吨-原料。本项目淬火油年使用量为0.3t，则非甲烷总烃产生量为0.003kg/a，颗粒物产生量为60kg/a。 综上，本项目渗碳废气、淬火油烟中非甲烷总烃产生量为1.503kg/a、颗粒物产生量为60kg/a，渗碳、淬火年工作时间530h，则非甲烷总烃产生速率为0.0028kg/h、颗粒物产生速率为0.1132kg/h，非甲烷总烃、颗粒物通过集气罩（收集效率为80%）收集，收集后经风量为5000m3/h的风机引至油雾净化器（颗粒物处理效率90%）+活性炭吸附装置（非甲烷总烃处理效率50%）进行处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。经计算，非甲烷总烃有组织排放量为0.6012kg/a、排放速率为0.0011kg/h、排放浓度为0.227mg/m3，无组织排放量为0.3006kg/a，排放速率为0.0006kg/h；颗粒物有组织排放量为4.8kg/a、排放速率为0.0091kg/h、排放浓度为1.811mg/m3，无组织排放量为12kg/a、排放速率为0.0226kg/h。 （3）喷砂粉尘 项目部分工件采用喷砂对表面进行处理，喷砂会产生粉尘，本项目采用石英砂为喷料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册，喷砂过程中工业粉尘产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目钢材用量约200t/a，则喷砂粉尘的产生量为438kg/a，年运行时间300h，则产生速率为1.46kg/h。喷砂机呈密闭状态（收集效率98%），喷砂粉尘经袋式除尘器（处理效率为95%）处理，风机风量为10000m3/h，最后经15米排气筒（DA002）排放。经计算，颗粒物有组织排放量为21.46kg/a、排放速率为0.0715kg/h、排放浓度为7.154mg/m3，无组织排放量为8.76kg/a、排放速率为0.0292kg/h。 （4）打磨粉尘 本项目对模具钢材进行平面磨加工，该工序会产生粉尘。根据建设单位提供资料，平面磨工序年工作时间900h，模具钢材销售（带磨）年用量200t。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册，打磨工序产污系数取2.19千克/吨-原料，则项目打磨粉尘产生量为438kg/a，产生速率为0.487kg/h。环评建议配备2台移动式布袋除尘器收集处理打磨粉尘。打磨粉尘通过移动式布袋除尘器收集处理后无组织排放，收集效率为80%，处理效率为95%，则打磨工序移动式布袋除尘器排放的粉尘量为105.12kg/a、排放速率为0.1168kg/h。 （5）焊接烟尘 本项目焊接过程不需要使用焊丝及助焊剂，仅原材料局部熔化过程产生极少量的焊接烟尘。根据建设单位提供资料，项目焊机接触原材料约为50t/a，焊接年工作时间为96h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册，颗粒物的产生量参考实芯焊丝氩弧焊污染物系数，颗粒物的产生量为9.19千克/吨-原料，则本项目焊接烟尘产生量为459.5kg/a、产生速率为4.7865kg/h。焊接烟尘采用焊烟净化器（收集效率90%，净化效率99%）收集净化后无组织排放，焊接烟尘无组织排放量为50.0855kg/a、排放速率为0.5217kg/h。 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1。 表4-1 本项目废气污染物源强核算结果 产污环节 污染因子 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 收集效率（%） 排放形式 污染治理工艺 处理效率（%） 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 氮化工序 氨气 90 0.3462 100 无组织 燃烧法 95 4.5 0.0173 / 渗碳工序、 油淬工序 非甲烷总烃 1.503 0.0028 80 有组织 活性炭吸附装置 50 0.6012 0.0011 0.2269 无组织 / / 0.3006 0.0006 / 颗粒物 60 0.1132 有组织 油雾净化器 90 4.8 0.0091 1.8113 无组织 / / 12 0.0226 / 喷砂工序 颗粒物 438 1.46 98 有组织 袋式除尘器 95 21.462 0.0715 7.154 无组织 / / 8.76 0.0292 / 打磨工序 颗粒物 438 0.4867 80 无组织 移动式袋式除尘器 95 105.12 0.1168 / 焊接工序 颗粒物 459.5 4.7865 90 无组织 焊烟净化器 99 50.0855 0.5217 / 由工程分析可知，本项目DA001非甲烷总烃有组织排放量为0.6012kg/a，排放速率为0.0011kg/h，排放浓度为0.2269mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率10kg/h的要求。DA001颗粒物有组织排放量为4.8kg/a、排放浓度为1.8113mg/m3，DA002颗粒物有组织排放量为21.462kg/a、排放浓度为7.154mg/m3，颗粒物有组织排放浓度满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》中排放浓度30mg/m3的要求。 本项目非正常排放情况主要为处理设施故障无处理效率时排放的废气，本项目非正常情况排放情况一览表见表4-2。 表4-2 项目非正常情况排放情况一览表 污染源 污染物 非正常排放原因 非正常排放情况 防治措施 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 年发生频次（次） 持续时间（h） 氮化工序 氨气 氨气未进行燃烧处理 0.3462 / 1 1 废气处理设施定期维护，设施故障应停止产污工序作业直至维修完成 渗碳工序、油淬工序 非甲烷总烃 油雾净化器、活性炭吸附装置，处理效率为0 0.0023 0.4537 1 1 颗粒物 0.0906 18.1132 1 1 喷砂工序 颗粒物 袋式除尘器故障，处理效率为0 1.4308 143.08 1 1 打磨工序 颗粒物 移动式袋式除尘器，处理效率为0 0.1168 / 1 1 焊接工序 颗粒物 焊烟净化器，处理效率为0 0.5217 / 1 1 环评要求建设单位加强生产设施及废气治理设施的日常维护管理、严格落实生产设施与废气治理设施“同启同停”的规定要求等措施，通过采取上述非正常情况排放控制措施后，可以有效地避免生产设施及废气治理设施的非正常情况排放。 2、废气排放口基本情况 本项目涉及的废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口一览表 名称 排气筒底部中心坐标 风机风量（m3/h） 排气筒高度/m 烟囱出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 经度（°） 纬度（°） DA001 108.650059 34.122046 5000 15 0.3 80 530 DA002 108.649818 34.122064 10000 15 0.4 常温 300 3、废气治理措施可行性分析 废气治理措施可行性分析 （1）渗碳淬火废气污染防治措施可行性分析 本项目渗碳工序、淬火工序产生的有机废气和颗粒物采取的措施为“油雾净化器+活性炭吸附装置”，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的末端治理技术。 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。 油雾净化器是将吸入的介质中的固体颗粒首先拦截下来。通过对较大固体、粉尘颗粒在前段进行彻底的拦截，大大地减轻了后端多级过滤的压力。气溶胶粒子被粗效过滤件收集，细小的颗粒有逐级滤材完成。含有细小粉尘的各油雾经第三级分离被收集后，经后置活性炭过滤器能有效祛除异味和有害气体，洁净空气在风机负压的作用下，经风机直接排入空气中。 （2）喷砂粉尘污染防治措施可行性分析 喷砂粉尘经风机引至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的末端治理技术。含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。 （3）氮化废气污染防治措施可行性分析 本项目氮化炉在高温条件下，渗氮过程氨的利用率为85%，氮化炉尾气中含有未充分分解的氨气、氢气、水，其中氢气便于尾气自动点燃，因此未被利用的氨和炉内尾气在排气尾口经火炬点燃无组织排放，其技术可行。 （4）打磨粉尘污染防治措施可行性分析 本项目打磨产生的颗粒物采取的措施为“袋式除尘器”，属于属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的末端治理技术。 （5）焊接烟尘污染防治措施可行性分析 焊烟净化器是一种适用于局部焊接烟尘/粉尘处理的节能、环保、经济型净化器，移动平稳、烟尘捕获率高，操作简单，后续维修费用低。烟粉尘废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟粉尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后由出风口排出。项目采用焊烟净化器对颗粒物进行收集处理后对周边环境影响较小，污染防治措施可行。 （6）排气筒高度设置的合理性分析 本项目位于西安市鄠邑区西安沣京工业园，租赁西安华元机械有限公司空厂房，本项目租赁厂房高度为12m，因此本项目设排气筒高度为15m。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 4、环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-4。 表4-4 本项目废气环境监测计划 监测点位 监测内容 频次 执行标准 DA001 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》 DA002 厂区内 非甲烷总烃 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界 氨、臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 非甲烷总烃、颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （二）废水污染物 1、废水污染物源强核算 本项目废水主要生活污水，产生量为196.8m3/a（0.656m3/d），主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，依托园区现有化粪池处理后经市政污水管网排至鄠邑区第二污水处理厂。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 项目 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 产生浓度（mg/L） 6~9（无量纲） 350 200 220 45 5 48 产生量（t/a） / 0.0689 0.0394 0.0433 0.0089 0.0010 0.0094 化粪池处理效率 / 15% 10% 40% 0% 0% 0% 经处理后浓度（mg/L） 6~9（无量纲） 297.5 180 132 45 5 48 经处理后排放量（t/a） / 0.0585 0.0354 0.0260 0.0089 0.0010 0.0094 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 500 300 400 - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标准 - - - - 45 8 70 由上表可知，本项目生活污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标准。生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂，对周边水环境影响较小。 2、废水排放口基本情况 本项目建成后，废水处置排放设施依托现有化粪池，废水排放口基本情况见表4-6。 表4-6 项目废水排放口一览表 名称 排放口地理坐标 排放去向 排放方式 受纳污水处理厂 排放口类型 经度（°） 纬度（°） 废水总排口（DW001） 108.648286 34.122120 进入城市污水处理厂 间接排放 鄠邑区第二污水处理厂 一般排放口 3、废水治理措施可行性分析 （1）废水依托西安华元机械有限公司化粪池可行性分析 本项目化粪池依托西安华元机械有限公司已建化粪池，化粪池位于办公楼西北侧，容积20m3，现用约10m3，剩余约10m3余量，本项目废水排放量为0.656m3/d，现有化粪池容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目运营期废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂处理，项目废水排放能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，依托可行。 （2）废水进入鄠邑区第二污水处理厂可行性分析 鄠邑区第二污水处理厂位于潭峪河和黄柏河交汇处的三角洲地带，规划服务面积约41km2，占地面积69133m2，分两期建设，一期日处理4万吨污水，其主要承担鄠邑区沣京工业园、石油大学户县校区及现成铁路以东生活污水处理。该污水处理厂与2011年开工建设，2014年11月竣工并通水运行。鄠邑区第二污水处理厂污水处理工艺CASS工艺+斜板沉淀池+纤维转盘工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准，排水去向为新河。 本项目位于鄠邑区沣京工业园内，目前项目周边市政管网已铺设到位，项目污水可接入该污水处理厂处理。项目每天排放废水量为0.8m3，该污水厂目前处理规模约2.5万m3/d，尚未满负荷运行，可接纳本项目的废水。本项目废水污染负荷较低，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，排放水质符合污水处理厂进水水质标准，因此项目污水排入鄠邑区污水处理厂集中处理合理可行。项目仅排放生活污水，且为间接排放，因此项目运营期可不设废水监测计划。 在上述前提下，本项目废水不会对附近的地表水水质造成严重污染影响。 （三）噪声 1、源强分析 本项目主要噪声源包括真空炉、淬火炉、回火炉、电焊机等生产设备噪声，类别同类项目及风机出厂标准要求，本项目噪声源强为75~90dB（A），通过选用低噪设备、基础减振及厂房隔声等措施，降低生产噪声对周围环境的影响。 2、预测模型 根据项目建设内容，本项目高噪声设备均位于生产车间内，本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下。 （1）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，；当放在一面墙的中心时，；当放在两面墙夹角处时，；当放在三面墙夹角处时，； ——房间常数；，为房间内表面面积，；为平均吸声系数； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB；——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：——中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； ——透声面积，。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看做由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①时，几乎不衰减（）； ②，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； ③时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的。 根据噪声管理参考手册表1.2-2常用材料和隔声结构的隔声量，本项目厂房为240厚砖墙（双面抹灰）隔声量52.6dB。经预测，分析结果见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 汽车零配件材料、模具制造、热处理项目-声屏障 意大利真空炉 80 基础减振、厂房隔声 11.1 11.2 1.2 3.4 30.9 26.3 8.8 66.5 65.7 65.7 65.8 昼间 58.6 58.6 58.6 58.6 7.9 7.1 7.1 7.2 1 2 小箱式淬火炉 80 10.6 6.6 1.2 4.2 26.3 25.8 13.4 66.2 65.7 65.7 65.8 58.6 58.6 58.6 58.6 7.6 7.1 7.1 7.2 1 3 气体DH炉 80 9.9 5.9 1.2 4.9 25.6 25.1 14.1 66.1 65.7 65.7 65.8 58.6 58.6 58.6 58.6 7.5 7.1 7.1 7.2 1 4 科伟达超声波清洗机 80 10.3 17.5 1.2 3.8 37.2 25.6 2.5 66.3 65.7 65.7 67.0 58.6 58.6 58.6 58.6 7.7 7.1 7.1 8.4 1 5 超晋达超声波清洗机 80 8.7 17.4 1.2 5.4 37.1 24.0 2.6 66.0 65.7 65.7 66.9 58.6 58.6 58.6 58.6 7.4 7.1 7.1 8.3 1 6 油压机 75 9.5 1.6 1.2 5.6 21.3 24.7 18.4 61.0 60.7 60.7 60.8 58.6 58.6 58.6 58.6 2.4 2.1 2.1 2.2 1 7 固定式点焊机 85 6.4 1.5 1.2 8.7 21.2 21.6 18.4 70.8 70.7 70.7 70.8 58.6 58.6 58.6 58.6 12.2 12.1 12.1 12.2 1 8 冷却塔 80 5.7 1.5 1.2 9.4 21.2 20.9 18.4 65.8 65.7 65.7 65.8 58.6 58.6 58.6 58.6 7.2 7.1 7.1 7.2 1 9 环保风机 90 -11.4 16.2 1.2 25.6 36.0 3.9 3.3 75.7 75.7 76.3 76.5 58.6 58.6 58.6 58.6 17.1 17.1 17.7 17.9 1 10 环保风机 90 12.5 15 1.2 1.8 34.7 27.8 5.1 77.9 75.7 75.7 76.1 58.6 58.6 58.6 58.6 19.3 17.1 17.1 17.5 1 注：表中坐标以厂界中心（108.649917,34.121864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 15.7 12.5 1.2 昼间 28.6 65 达标 南侧 17.2 -17.5 1.2 昼间 25.5 65 达标 西侧 -16.5 12.2 1.2 昼间 24.7 65 达标 北侧 15.4 18.5 1.2 昼间 27.7 65 达标 注：表中坐标以厂界中心（108.649917,34.121864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 4、噪声环境影响保护措施 本项目夜间不生产，项目周边50m范围内不存在声环境敏感点。根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中注意关闭门窗，合理布局，并加强日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 5、环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2017)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目运营期厂界噪声自行监测要求见表4-9。 表4-9 项目噪声自行监测一览表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 级别 标准限值 厂界 等效连续A声级，LeqdB（A）级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间：65dB(A) （四）固体废物 1、固废物产生与处置情况 （1）生活垃圾 项目员工30人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作300天，则产生垃圾量为4.5t/a，分类收集后交由环卫部门外运处置。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料、废金属屑、废包装物 本项目生产过程中会产生废边角料、废金属屑、废包装物，产生量约为原料使用量的0.1%，故项目边角料、废金属屑、废包装物的产生量为1.4t/a，集中收集后外售。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废边角料、废金属屑、废包装物属于非特定行业生产过程中产生的其它废物，分类代码为336-001-99。 ②不合格产品 根据建设单位提供资料，项目生产过程中不合格产品产生量约为0.5t/a，统一收集后由专门的回收部门进行报废处理。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），不合格产品属于非特定行业生产过程中产生的其它废物，分类代码为336-001-99。 ③除尘灰 本项目喷砂、打磨、焊接会产生除尘灰，根据上文计算项目喷砂工序除尘灰产生量为0.408t/a、打磨工序除尘灰产生量为0.333t/a、焊接工序除尘灰产生量为0.409t/a，故项目除尘灰产生量为1.15t/a。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘灰属于非特定行业生产过程中产生的工业粉尘，分类代码为336-001-66。 （2）危险废物 ①废切削液 根据建设单位提供资料，稀释后的切削液循环使用、定期更换，使用过程中损耗约70%，则废切削液（稀释后的切削液）产生量为6.3t/a，收集暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，废物类别为HW09，废物代码为900-006-09。 ②废清洗液 根据建设单位提供资料，废清洗液（稀释后的清洗剂）产生量为5.76t/a，收集暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废清洗液属于危险废物，废物类别为HW09，废物代码为900-007-09。 ③废润滑油、废液压油 根据建设单位提供资料，本项目机械设备使用过程中，废润滑油、废液压油产生量约为使用量的5%，则废润滑油、废液压油产生量为0.05t/a，收集暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油、废液压油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08。 ④废油桶 项目废油桶主要包括废机油桶和废润滑油桶，根据企业提供的资料，废油桶产生量为0.01t/a，收集暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 ⑤废含油手套、抹布 根据建设单位提供资料，废含油手套、抹布等产生量为0.01t/a，收集暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废含油手套、抹布属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 ⑥废淬火油 项目热处理过程中，淬火冷却过程废淬火油约0.24t/a，收集后暂存于危废贮存库委托有危废资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废淬火油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-203-08。 ⑦淬火油池沉渣 根据建设单位提供资料项目热处理过程中，淬火油池沉渣约0.1t/a，收集后暂存于危废贮存库委托有危废资质单位处置。对照《国家危险废物名录》（2021年版），淬火油池沉渣属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-203-08。 ⑧废活性炭 根据上文分析可知，本项目有机废气净化处理去除量为0.6012kg/a。按一般活性炭的吸附能力25kg（废气）/100kg（活性炭）计算，本项目理论上需要活性炭量为2.4048kg/a。根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号）要求活性炭填充量最少不少于0.5t，根据前文分析本项目装填0.5t活性炭能够满足要求。根据分析本项目理论上有机废气治理需要2.4048kg/a，现装填0.5t远超理论需要活性炭量，因此环评建议活性炭更换频次为每年1次。本项目废活性炭产生量为0.5t/a，废活性炭危废贮存库暂存，定期交于有资质的单位处理。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。 本项目所产生的一般固废和危险废物产生与处置情况见表4-10。 表4-10 项目固体废物产生情况汇总表 固体废物 产生环节 固废属性 废物代码 形态 危险特性 产生量 处置措施 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 / 固态 / 4.5t/a 收集后委托环卫部门统一处理 废边角料、废金属屑、废包装物 加工工序 一般固废 336-001-99 固态 / 1.4t/a 收集后外售 不合格产品 质检工序 336-001-99 固态 / 0.5t/a 专门的回收部门进行报废处理 除尘灰 废气治理 336-001-66 固态 / 1.15t/a 收集后外售 废切削液 机械设备 危险废物 HW09 900-006-09 液态 / 6.3t/a 暂存于危废贮存库后交由有资质单位处置 废清洗液 清洗 HW09 900-007-09 液态 / 5.76t/a 废润滑油、废液压油 设备使用 HW08 900-214-08 液态 / 0.05t/a 废油桶 原料包装 HW49 900-041-49 固态 / 0.01t/a 废含油手套、抹布 设备使用 HW49 900-041-49 固态 / 0.01t/a 废淬火油 热处理工序 HW08 900-203-08 液态 / 0.24t/a 淬火油池沉渣 热处理工序 HW08 900-203-08 固态 / 0.1t/a 废活性炭 废气治理 HW49 900-039-49 固态 / 0.5t/a 2、环境保护措施 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：本项目运营过程中产生的生活垃圾临时暂存于垃圾桶中，经统一收集后交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物：本项目一般工业固体废物废边角料、废金属屑、废包装物、不合格产品暂存于一般固废储存间（18m2）暂存，贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。一般工业固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 （3）危险废物：本项目设置危险废物贮存库（10m2），产生的危险废物暂存于危险废物贮存库，统一收集后交由有资质的单位处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。 项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求进行建设，具体如下： 贮存设施污染控制要求： a.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； b.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 c.贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 d.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 e.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 f.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； g.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。。 综上，项目严格按照有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。 （五）土壤和地下水环境影响分析 1、场地利用现状及污染途径 本项目在西安华元机械有限公司现有空厂房进行建设，地面进行了硬化。项目运营期土壤和地下水主要污染途径为风险物质或危险废物泄露，产生垂直入渗，实验过程中产生的有机废气造成的大气沉降。项目废气污染物排放量很小，有机废气通过大气沉降进入土壤的可能性很小。 评价建议，项目液氨、甲醇、异丙醇等储存区，危险废物贮存库应进行重点防渗，其他地方进行一般防渗，处理后项目生产中可有效阻断土壤和地下水的污染途径，对项目区土壤和地下水环境影响较小。 2、环境保护措施 危废贮存库，切削液、甲醇等储存区，液氨储罐等作为重点防渗区，生产车间等作为一般防渗区，为防止项目对土壤和地下水环境的影响，提出以下污染控制建议： ①重点防渗区采取相应的防渗防漏措施（如加铺HDPE材料防渗膜，防渗系数>1.0×10-10cm/s）。 ②工程地面采取有效的防渗措施进行防渗，能够有效的进行过程防控，确保泄露物不会向土壤渗流。本次评价要求建设单位完善相关环保制度，定期巡视，检查设备运行状况与危险废物贮存库，加强对储存区的维护，防止渗漏事故发生。 ③落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养；严格落实废气排放控制措施，加强生产管理，降低废气对土壤的影响；产生的固体废弃物应及时处理，尽可能减少厂内暂存时间。 综上，在采取重点污染防治区地面防渗，在加强日常巡视、检查管理及维护等工作下，项目无土壤和地下水污染途径，不会对周围土壤及地下水环境造成影响。 （六）环境风险 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B对应的临界量比值Q。在不同厂区涉及的同一物质按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018），本项目使用的重点关注危险物质及Q值计算见表4-11： 表4-11 项目环境风险物质统计表 序号 风险物质名称 CAS号 最大储存量/kg 临界量/t Q 1 液氨 1336-21-6 200 10 0.02 2 甲醇 67-56-1 72 10 0.0072 3 异丙醇 67-63-0 65 10 0.0065 4 润滑油、液压油 / 340 2500 0.000136 5 淬火油 / 300 2500 0.00012 6 废润滑油、废液压油、废淬火油 / 290 50 0.0058 合计 0.039756 由上表可知，本项目所用的危险物质数量与临界量比值（Q）0.039756＜1，因此本项目的风险潜势为I，环境风险较小，只做简单分析。 2、环境风险识别与分析 本项目不存在重大危险源，且涉及的危险化学品性质及生产工艺简单，环境风险较小，具体环境风险识别与分析情况见表4-10。 表4-10 环境风险分析表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 1 氮化工序 液氨储罐 液氨 可燃、泄漏 大气、水 2 渗碳工序 甲醇、异丙醇储存区 甲醇、异丙醇 可燃、泄漏 大气、水 3 淬火工序 淬火油池 淬火油 可燃、泄漏 大气、水 4 原料储存区 切削液、润滑油、液压油储存，淬火油池 油类物质 可燃、泄漏 大气、水 5 危废贮存库 废淬火油、废润滑油、废液压油 废油 可燃，泄漏 大气、水 本项目甲醇、异丙醇、切削液、淬火油等可能发生泄漏，严重时发生火灾爆炸事故对环境造成污染。液氨储罐发生泄漏造成事故、人员接触、吸入都会造成严重不良后果，造成液氨储罐事故泄漏的原因主要有二类：一是员工违犯操作规程；二是由于设备缺陷（如应力腐蚀）。 3、风险防范及应急措施 根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，因此根据项目特点，采取以下风险防范措施： （1）液氨储存风险防范措施 ①液氨储罐的设计、检测、维护保养应严格执行《特种设备安全监察条例》、《压力容器定期检验规则》及工厂安全、设备管理制度的各项规定，液位计、压力表和安全阀等安全附件完好。 ②液氨储罐设防日晒措施和固定式冷却水喷淋系统； ③液氨储罐的安全阀出口管，应接至生产回收系统或水槽吸收。 ④液氨储罐的液相进出口管道上，设紧急切断阀；紧急切断阀的操作位置距离液氨储罐应不小于15m，并应能在充装操作点5m以内或控制室内启动。 ⑤安全压力式液氨储罐应设防火堤，并满足设置“清净下水”储存设施的要求。 ⑥液氨储罐的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录； ⑦定期进行防雷、防静电检测，保持其设施的完好有效。 ⑧加强液氨储罐“无泄漏”管理，与储罐相连的根部阀、进出口阀、法兰、垫片及仪表管线等重要部位应登记建档，定期检查，发现隐患，应及时倒备用罐或停车处理。 ⑨要按有关规定配备足够的消防、气防设施和器材，建立稳定可靠的消防系统。在液氨储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。 ⑩建设单位在液氨贮罐区内应设置一个2m×3m×1.5m的防渗事故水池。 （2）液氨储罐泄漏事故的应急处置措施 液氨储罐泄漏危险性较大，泄漏气体易发生着火、爆炸中毒事故和人员伤亡事故，甚至会波及全厂、周边厂区。能否采取有效的措施控制泄漏，是避免事故的扩大的关键，应急处置一般应按照以下步骤进行： ①可能引发较为严重的泄漏事故时，或直接影响到生产系统甚至造成系统停车的事故，应立即报告单位负责人，启动应急处置程序。 ②进入泄漏现场进行处置时，应注意安全防护。 ③进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具，穿戴专用的防化服、隔离式空气呼吸器，防止中毒和冻伤。 ④事故区域应严禁火种（包括明火、非防爆的固定、移动电话、对讲机等激发能源），切断电源。禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区，有效疏散下风和侧下风区域的人员和车辆。 ⑤进行应急处置时严禁单独行动，要有监护人，同时组织启动喷淋水装置、喷射消防水，稀释泄漏出的氨气。 ⑥对个人防护及现场施救时，应将其脱离污染环境转移至空气新鲜处，脱去其被污染衣服，用流动清水清洗污染部位。中毒严重时进行人工呼吸，同时联系救护车输氧。个人在撤离或自我救护时，必须戴防毒面具，戴防护手套，穿工作服。 通过采取环境风险防范措施，可将厂区的环境风险降低到最小程度。 （3）泄漏、火灾风险预防措施 泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施，收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入排水系统或作为一般固废处置。 甲醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。 （4）环境风险管理措施 ①建立健全安全规程，对储存区域设置明显的标识及警示牌； ②严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，定期组织对各类试剂的使用以及紧急事故发生时处理方法的培训，制定安全操作规程。 在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实环境风险防范措施和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+油雾净化器+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》颗粒物排放浓度限值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 密闭喷砂机+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 焊接烟尘 | 焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 打磨粉尘 | 移动式袋式除尘器 |  |
|  |  | 氨气 | 直接燃烧法 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、SS、TP、TN、NH3-N、COD、BOD5 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减振，厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 1、本项目一般工业固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 2、本项目危险废物设置危废贮存库（10m2）进行暂存，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求贮存。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本扩建项目厂房地面进行防渗，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强建设单位环境风险应急机制，加强液氨储罐监视力度，设置防渗事故水池，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业，编制突发环境事件应急预案并进行演练，日常加强对操作人员要定期进行防火安全教育和应急演习。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照环境影响评价以及本项目相关规划文件的要求落实各项污染治理措施； 2、设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； 3、建立企业环境风险应急机制，加强厂房巡查、监视力度，强化风险管理，杜绝污染和危险事故的发生。 |

# 六、结论

汽车零配件材料、模具制造、热处理项目符合国家政策，生产过程中污染物排放量较小，项目运营期产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物在采取环评要求的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | / | / | / | 4.5kg/a | / | 4.5kg/a | +4.5kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.9018kg/a | / | 0.9018kg/a | +0.9018kg/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 202.2275kg/a | / | 202.2275kg/a | +202.2275kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 196.8m3/a | / | 196.8m3/a | +196.8m3/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0094t/a | / | 0.0094t/a | +0.0094t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0089t/a | / | 0.0089t/a | +0.0089t/a |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.0585t/a | / | 0.0585t/a | +0.0585t/a |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.0354t/a | / | 0.0354t/a | +0.0354t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、废金属屑、废包装物 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 1.15t/a | / | 1.15t/a | +1.15t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 6.3t/a | / | 6.3t/a | +6.3t/a |
|  | 废清洗液 | / | / | / | 5.76t/a | / | 5.76t/a | +5.76t/a |
|  | 废润滑油、废液压油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废含油手套、抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废淬火油 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 淬火油池沉渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①