建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：蓝田正心康复医院建设项目（重大变动）

建设单位(盖章)：蓝田正心康复医院

编制日期：2020年7月

国家环保部监制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3环境质量状况	12

4 评价适用标准	15

5建设项目工程分析	18

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7 环境影响分析	26

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

9 结论与建议	40

附图：

1、项目地理位置图

2、项目四至示意图

3、项目平面布置图（1-7层）

4、项目现状监测点位图

附件：

- 项目备案

- 重大变更前项目环评批复

- 建设项目环评委托书

4、医疗机构核准书

5、医疗废物处置协议

6、环境质量现状监测报告

7、租赁合同

附表：

建设项目环境保护审批基础信息表

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 蓝田正心康复医院项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 蓝田正心康复医院 |
| 法人代表 | 栾刚 | 联系人 | 栾刚 |
| 通讯地址 | 蓝田县三里镇马河村五组32号 |
| 联系电话 | 13519105030 | 传真 | / | 邮政编码 | 710599 |
| 建设地点 | 蓝田县三里镇马河村五组32号 |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 批准文号 | 蓝发改发[2018]475号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | Q842基层医疗卫生服务 |
| 占地面积 （平方米） | 883 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2100.00 | 其中：环保投资（万元） | 56 | 环保投资占总共投资比例 | 2.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 蓝田正心康复医院建设项目于2018年8月由中南金尚环境工程有限公司编制了环评报告表并取得了批复（蓝环批复[2018]45号），目前已投入运营，但尚未验收，因健康业务需要，床位数由环评批复中的56张床位变为100张床位，根据中华人民共和国《环境影响评价法》第24条规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目属于规模发生了重大变动，因此，应当编制并重新报批建设项目的环境影响文件。 蓝田正心康复医院租用蓝田县三里镇马河村五组32号的7层民房，投资2100万元建设蓝田正心康复医院，项目占地面积约883m2，建筑面积约4332m2。经营范围有康复医学科（骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、疼痛康复科）、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科。医院设置病床数100张。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录修改单意见的函》（环办环评函【2018】30号）的规定：“三十九 卫生 111、医院、专科防治院、社区医疗、卫生院、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”中“新建、扩建床位500张及以上的”应当编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应当编制报告表，“20张床位以下的” 应当编制登记表，本项目属于综合医院，100张床位，因此应当编制环境影响报告表。2020年6月蓝田正心康复医院委托西安陆联环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司立即组织技术人员在现场踏勘，收集资料的基础上，编制了《蓝田正心康复医院建设项目（重大变动）环境影响报告表》 2、分析判定相关情况 （1）产业政策合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目建设属于鼓励类中第三十七条：卫生健康中的第5项医疗卫生服务设施建设，符合国家现行产业政策，且本项目已取得西安市蓝田县卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》，因此本项目符合国家和地方产业政策，详见附件2。 （2）项目选址合理性分析 项目所在民房目前已建成，项目租用7层，详见附件7《租赁合同》。租用民房为砖混结构，总共7层，无其他单位在楼内经营或居住。项目所在地段区域处于目前蓝田县三里镇商业居住混合区域。医院设置后可作为公立医疗机构的补充，为周边居民提供基本的卫生诊疗服务。项目周边主要道路为101省道、蓝新路（主干道）、迎宾路（主干道）等；项目周围交通便利。 综上所述，本项目选址合理。 （3）与相关规划的符合性分析 ①项目与《“十三五”陕西省卫生计生领域重点抓好九方面大事》符合性分析 项目与《“十三五”陕西省卫生计生领域重点抓好九方面大事》相容性分析见表1。 表1 项目建设与《“十三五”陕西省卫生计生领域重点抓好九方面大事》 相容性分析一览表 规划内容 本项目情况 符合性 分析 深化医药卫生体制机制改革，切实解决群众看病难看病贵问题。健全分级诊疗体系。进一步完善制度设计，提升分级诊疗服务能力，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序。到2020年，基层医疗卫生机构诊疗量占比提高到65%以上，二三级医院下转人数达到30%左右。 本项目为基层医疗卫生机构。 符合 强化医疗卫生服务体系建设，满足群众多层次多元化需求。鼓励社会办医。鼓励社会力量举办康复、老年、妇产等专科医院、护理院，进入医学影像、医学检验等接续性医疗服务领域，参与企事业单位举办的部分公立医疗机构改制重组。 本项目为社会办医。 符合 本项目为康复医院，符合《“十三五”陕西省卫生计生领域重点抓好九方面大事》中相关医疗服务建设相关要求。 ②项目与《蓝田县“十三五”卫生事业改革和发展规划》的相容性分析 根据《蓝田县“十三五”卫生事业改革和发展规划》，构建分级诊疗服务模式。推动优质医疗卫生资源下沉，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。通过推行县、镇、村卫生服务一体化及区域信息协同的服务模式，综合运用医疗、医保、药品、价格、信息等手段，形成不同层级医疗机构间紧密稳定的分工协作机制，建立“首诊在基层、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗制度，使患者享受到连续完整、方便快捷、优质价廉、安全有效的医疗服务。本项目为康复医院，符合《蓝田县“十三五”卫生事业改革和发展规划》中相关医疗服务建设相关要求。 二、项目概况 1、项目工程概况 项目名称：蓝田正心康复医院建设项目（重大变动） 项目性质：重大变动 （3）建设单位：蓝田正心康复医院 （4）建设地点：蓝田县三里镇马河村五组32号 （5）建筑面积：4332m2 （6）建设内容：项目租用蓝田县三里镇马河村五组32号，对4-7层进行装修、医疗设备安装等。 2、项目组成 原有工程4-7层为住院部及办公室，项目发生重大变动后，将4-7层办公室搬至医院对面住宅楼，该办公区域已做环境影响评价登记表，不在本次评价范围内，本次评价主要工作为医院4-7层的建筑进行装修、安装住院医疗设施及项目重大变动后项目产生污染物的重新核算及依托设施的可行性分析等。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目组成表具体见表2。 表2 建设项目组成表 工程分类 原环评建设内容 变动后建设内容 变动情况 主体工程 包含康复医学科（骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、疼痛康复科）、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科。总建筑面积4332m2，共设56张床位，2张牙椅。 包含康复医学科（骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、疼痛康复科）、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科。总建筑面积4332m2，共设100张床位。 科室设置无变化，住院部床位由56张床位、2张牙椅变更为100张床位，属于规模发生重大变动。 辅助工程 污水处理站：项目一层东北侧设置，用于医疗废水和生活污水的处理，占地面积26m2 污水处理站：项目一层东北侧设置，用于医疗废水和生活污水的处理，占地面积26m2 无变动 医疗废物室：1间，为医疗废物暂存间，项目一层西北侧设置，建筑面积10m2 医疗废物室：1间，为医疗废物暂存间，项目一层西北侧设置，建筑面积10m2 无变动 公用工程 供水：由市政自来水管网供给。本项目医院楼西侧设有单独水泵房。 供水：由市政自来水管网供给。本项目医院楼西侧设有单独水泵房。 无变动 排水：生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入蓝田县滋川水质净化处理厂。 排水：生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入蓝田县滋川水质净化处理厂。 无变动 供电：由市政电网统一供给。 供电：由市政电网统一供给。 无变动 供暖、制冷：设中央空调制冷（一台），中央空调设置在一层设备间，冷却塔一台，冷却塔设置在楼顶。 供暖、制冷：设中央空调制冷（一台），中央空调设置在一层设备间，冷却塔一台，冷却塔设置在楼顶。 无变动 环保工程 废水 生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入蓝田县滋川水质净化处理厂。污水处理设备位于一层的一个单独的污水处理间。采用工艺为化粪池+A2O+消毒。 生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后再进入污水处理站处理达标后经市政污水管网排入蓝田县滋川水质净化处理厂。污水处理设备位于一层的一个单独的污水处理间。采用工艺为化粪池+A2O+消毒。 无变动 废气 污水处理站废气经收集后经活性炭吸附后通过25m高排气筒排放。 污水处理设施恶臭：密闭加盖。 根据现状监测结果，无需设置除臭装置。 固废 生活垃圾：设置多个加盖垃圾桶，日产日清，统一由环卫部门外运处置。 生活垃圾：设置多个加盖垃圾桶，日产日清，统一由环卫部门外运处置。 无变动 医疗废物：分类收集并包装、标记后暂存于医疗废物暂存间，交由有资质的单位定期外运处置。 医疗废物：分类收集并包装、标记后暂存于医疗废物暂存间，交由有资质的单位定期外运处置。 无变动 噪声 污水处理设备水泵、中央空调风机等均置于室内，环评要求项目选低噪声设备，水泵进出口设可曲挠性软接头，管道弹性吊架固定；冷却塔设置在医院楼顶经减震安装。 污水处理设备水泵、中央空调风机等均置于室内，环评要求项目选低噪声设备，水泵进出口设可曲挠性软接头，管道弹性吊架固定；冷却塔设置在医院楼顶经减震安装。 无变动 备注：本项目不设置传染科、不设发热门诊，不设放化疗治疗科。本项目设置医学影像科，项目建成后将安装相关放射设备。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号），该医院将对新建放射科的事项单独申报，委托有资质单位进行单独评价并报送环保部门审批，并按有关规定取得辐射安全许可。本次环评不包括医学影像科放射设备的相关内容。 三、项目地理位置及四邻关系 项目位于蓝田县三里镇马河村五组32号（地理坐标： 109.311416E， 34.167340N），占地面积883㎡，所用房屋为租用已建成7层砖混结构民房。项目西侧为村道，隔村道10m为马河村，东侧为马河村，南侧为迎宾路，北侧为马河村。项目所在区地理位置具体见附图1。本项目四邻关系见附图2。 四、项目功能平面布置 项目位于蓝田县三里镇马河村五组32号，所用房屋为租用已建成7层民房。各功能建筑具体设置见表3。 表3 项目分层设置内容一览表 层数 设置内容 1层 设置导医台，充值缴费中心，医保办及急诊室，同时设置内科、外科、口腔科、输液大厅、西药房、中药房、DR室、CT室、MRI室。另外还有设备间、污水处理站、危废暂存间等配套附属设施。建筑面积883m2。 2层 设置骨科、肛肠科、妇科、检验科、五官科、中医科，同时设置心电图室和超声室。检验科包括尿检、血常规检查等。建筑面积676m2。 3层 设置为康复区，包括骨与关节康复、神经康复、老年及儿童康复、骨髓受损康复，脑中风康复，另设置预防保健、手术区、观察室急症室和康复训练区。建筑面积778m2。 4~7层 设置住院病区，配套设置有值班室。建筑面积1995m2。 屋顶 冷却塔（一台）设置在楼顶。 项目主出入口设置在西侧，次出入口设置在北侧。项目平面布置图见附图3。 五、项目主要设备仪器 项目主要设备仪器均外购，具体见表4。 表4 主要设备清单 设备编号 设备名称 规格型号 数量 1 CT设备 UCT520 1 2 DR设备 KD—550U 1 3 核磁共振设备 OPM35I 1 4 X射线防护服 0.5mmPb 1 5 X线防护门 4 6 液晶显示器 JUSHA-M23B 1 7 激光打印机 MEIQING-7001 1 8 血球分析仪 BC-5120 1 9 尿液分析仪 HT-2000A 1 10 荧光免疫分析仪 Getein1100 1 11 凝血分析仪 XL1000e 1 12 电解质分析仪 CBS-400 1 13 生化分析仪 ES-480 1 14 水浴箱 600-B 1 15 离心机 TL80-2 1 16 恒温箱 DH-500AS 1 17 生物显微镜 XSP-BM-2CA 1 18 彩色多普勒超声 DC-33 1 19 十二道心电图机 SE-1201 1 20 中频治疗仪 JF-BI 2 21 微波治疗仪 CFT-2100 1 22 气压 ZD-2000B 1 23 超声波 WED-100 1 24 神经肌肉电刺激仪 JF-AII 2 25 经颅磁刺激仪 SD-8103 1 26 磁振热治疗仪 SC-CZ-1000 1 27 超短波 DL-C-M 1 28 股四头肌训练仪 KLW-KF030 1 29 电动PT床 KLW-SPCP 1 30 电动起立床 JK-ZLC-3 1 31 智能康复训练系统 KLW-SKF 1 32 CPM YTK-E 1 33 TDP CQ-BS8 10 34 电子脉冲治疗仪 LHB-I 6 35 麻醉机 DW-89007817 1 36 监护仪 GG-89003118 1 37 电动外科综合手术床 DL-1001D 1 38 紫外线空气消毒器 Y-1000型 2 39 电动吸引器 YY932D 1 40 外科综合器械包 3 41 微量泵 1 42 过氧化氢低温等离子灭菌柜 HTYD-120L 1 43 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 YX600W-150L 1 44 医用干燥柜 DG-300II 1 45 超声清洗机 YJ-1018S 2 46 煮沸槽 YJ-1018S 1 47 自动洗胃机 DXW-A 1 48 手术辅助照明灯 FD02-ID 3 49 心电监护仪 ZD120D 7 50 空气消毒机 Y-1000 7 51 除颤仪 PRIMEDIC Defi-B M110 2 52 输液泵 BYS-820 4 53 注射泵 BYSZ-810 4 54 简易呼吸气囊 ENT-1001 10 55 吸痰器 SS-6A 5 56 热水炉 1.5kw 1 57 中央空调 1 五、项目主要药品、试剂及原辅材料使用情况 项目药品及试剂均外购，日常有少量储存，其年使用情况见表5。 表5 项目主要药品、试剂使用情况 主要原辅料 单位 消耗量 规格 酒精 瓶/a 220 500mg/瓶 棉签 包/a 500 50根/包 胶布 卷/a 105 15个/卷 注射器 盒/a 800 5支/盒 输液器 盒/a 1200 10支/盒 血红细胞分析用溶血剂 瓶/a 12 1L 尿酸检测试剂盒 盒/a 12 R1；45ml×2，R 总胆红素检测试剂盒 盒/a 12 R1；40ml×2，R 总蛋白检测试剂盒 盒/a 12 R；40ml×3 NaClO3 Kg/a 70 / 六、项目劳动定员及工作制度 项目有医生、护士、医技人员和勤杂人员，共计114人。门诊营业时间为8：00~18：00，住院部实行三倒班24小时工作制度。年工作时间约为365天。 七、项目市政及公用设施 项目所在楼周边市政基础设施齐全，项目可充分利用蓝田县三里镇市政配套设施，给水、排水、雨水、通讯、电力等市政配套设施完备，供给量充足，建设条件良好，可以满足项目对水、电等市政条件的要求。 （1）给水 项目给水由市政自来水管网供给。根据建设单位提供资料，项目所在地给水管网已铺设。 主要用水部门有门诊室、病房、手术室、办公及后勤保障用水，医院不设食堂，无洗衣用水。 （2）排水 生活污水、医疗废水汇至化粪池处理后经“厌氧+缺氧+好氧+沉淀+消毒”处理达标后，再经市政污水管网排入蓝田县滋川水质净化处理厂。污水处理站处理规模为：30m³/d。根据建设单位提供资料，项目所在地排水管网已铺设、可以实现雨污分流。 （3）热水 采用电水炉一台，功率为1.5kw，全天24小时提供热水。 （4）供电 项目用电由市政电网统一供给。 （5）制冷及采暖 项目制冷及采暖使用中央空调供给。 八、建设时间 项目总体工期时间为1个月，从2020年6月初至2020年7月。 九、工程投资及环保投资 项目总投资2100.0万元，在项目实施过程中，为落实环保措施，预计需环境保护投资56万元，环保投资所占比例为2.67%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，项目租用蓝田县三里镇马河村五组32号的已建成的7层民房。民房原为村民居住房屋。项目已建成部分，污水处理设施运行良好、生活垃圾、医疗废物按照要求收集并处置，运行期间未接到周围群众投诉，本工程有关的原有污染情况和环境问题已妥善解决。 |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 蓝田县地处秦岭北麓，关中平原东南部，属西安市郊县，县城距市区22公里。东南以秦岭为界，与华县、洛南县、商州市、柞水县相接；西以库峪河为界，与长安区、灞桥区毗邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。县境内地形复杂，地貌各异，地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、西部川原相间，灞河、浐河等重要河流贯穿全境，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地。海拔最高2449米，县城海拔469米。 本项目位于蓝田县三里镇马河村五组32号，项目地理位置图见附图一。 2、地质地貌 蓝田县境内地形复杂，地貌各异，地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、西部川原相间，灞河、浐河等重要河流贯穿全境，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地。海拔最高2449米，县城海拔469米。 水文条件 蓝田县境内之河流均属黄河流域渭河水系，主要河流有灞河、浐河和零河。其中灞河、浐河不但横贯蓝田县境东西，而且流域面积大，支流覆盖着山、原、岭、川各类地区。 （1）灞河水系：灞河，古名滋水，是蓝田的主要河流，发源于灞源乡华岔村西部，西流至华胥乡的新街西北入西安市灞桥区，全长109公里，流域面积2581平方公里。灞河有四大源流即:清峪、流峪、同峪和倒沟峪，它们在玉山镇汇流后始称灞河。主要支流有浐河、清河、辋河等。河谷较宽阔，河床表现为一束一放又一束之串珠状形态。前程附近谷宽4至5公里，县城处达10公里，新街又收缩至仅1.5公里。汛期一般在夏季3个月，枯水期在冬季3个月。中上游在暴雨来之时，洪水猛涨猛落，形成凶猛洪水过程。 （2）浐河水系：浐河，发源于汤峪乡秦岭主脊北侧海拔2000米以上，于西安城郊灞桥区注入灞河，全长63.5公里，流域面积760平方公里。主源为汤峪河，出山区汤峪口后，呈西北流向切穿白鹿原，于长安县魏寨乡与岱峪河汇流后始称浐河。主要支流有库峪河、汤峪河、岱峪河、荆峪河。库峪河为长安、蓝田两县之界河，发源于长安县东南部秦岭主脊北坡，向北流经库峪口出山地，于长安鸣犊乡汇入浐河，河长37.7公里，流域面积119.75平方公里；汤峪河，又名石门峪水，源于汤峪乡南月亮石东北1.5公里处，全长31公里；岱峪河，又名焦岱河，源于紫云山北麓的老沟，总长约29公里；荆峪沟河，讹称鲸鱼沟水，古名长水，源于荆山西麓的毛家十字，流长约16公里。 （3）零河水系：零河，又名冷水，在蓝田的一段称涝池河。此河全长10公里，它源于厚镇乡之南，横岭之北的八里庙，北流汇魏家凹水、北嘴村水、蔡家嘴水、侯家坡水、九浪沟水、宋家沟水至厚镇乡宋家湾东北1.5公里处进入渭南界。再西北流18公里，汇源于蓝田金山乡窑院村东的龙河，北流17公里至临潼县的寇家村北注渭河。 项目场地附近无地表水体，距离灞河约1.7km。本项目生活污水进入蓝田县滋川水质净化处理厂处理。 气候、气象 蓝田县属暖温带半湿润大陆性季风气候，具有四季冷暖分明，冬夏长而春秋短以及雨热同季等特点，其主导风向是西北风。春季，由于暖气团势力的逐渐转强，气温渐高，但此时冷空气活动仍较频繁，冷暖气团易交锋，故降水渐多，表现为升温快，多风，天气多变；夏季，由于受太平洋副热带海洋气团影响，气候炎热，多雷暴，阵雨天气，且常有连阴雨天气出现；秋季，气温则急剧降低,降水量显著减少，一般呈现出秋高气爽的晴朗景象；冬季，由于受极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，雨雪偏少。蓝田年平均风速为 1.6米/秒，项目所在区域近20年最高环境温度45.2℃、最低环境温度位-20.6℃。多年平均太阳辐射值为114.5~118.5千卡/平方厘米·年，多年平均日照时数2077.1~1845.1小时；多年平均降水量为833.3mm，主要集中在夏秋两季，为537.9 mm，占全年降水量的72.6%；蓝田全年风向为东南风(SE)。 植被、生物多样性 评价区植被以农作物为主，种植有玉米及少量蔬菜。区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的农田道路绿化林木及少量苗圃，树种有桐、杨、柏树等。常见的野生草灌植物有：季草、灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。 根据现场勘察及资料收集，项目区周边无自然保护区，亦未见国家级、省级珍稀濒危受保护动植物物种。 项目建址地及其周围人为活动影响了动物的(鸟类、爬行类、昆虫类) 栖息环境，很少有动物滞留，栖息、繁衍，因此生物种类和数量极少。 5、矿产资源 蓝田境内矿产资源丰富，是闻名遐迩的“美玉之乡”，已发现的矿种有38种，其中金属矿主要有金、银、铅、钼等17种，非金属矿主要有花岗岩、大理石、高岭土、石灰石等20多种。目前，已探明的优质石灰石矿储量在1.2亿吨以上，优质花岗岩8亿立方米，石英矿2000万t，蓝田玉矿1000万m3。蓝田玉是中国“四大名玉”之一，列入国家第一个玉石类原产地域保护产品。水资源总量7.5亿m3，其中地表水资源总量为6.9亿m3，人均水资源占有量约1200 m3；已探明矿泉水分布点17处，地热分布点5处，汤峪温泉从唐至今已有千年历史，均已广泛开发利用。

3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 大气 （1）大气环境质量现状 项目位于西安市蓝田县三里镇马河村，气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目以2019年作为评价基准年，环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年1~12月全省环境空气质量状况》中蓝田县自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表6。 表6 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 73 70 104.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95.0 达标 CO 第95百分位数的浓度 2400 4000 60 达标 O3 第90百分位数的浓度 152 160 95 达标 如上表所述，蓝田县2019年环境空气常规六项指标中，项目所在区域SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、CO 95%顺位24h平均浓度、O3的90% 顺位8h平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5的年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物调查 本次环评期间委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2020年6月30日-7月6日对项目所在区域的特征因子NH3、H2S进行了监测，监测点位于1#项目污水处理站，监测结果见表7及表8。 表7 NH3污染物浓度值监测结果（单位：mg/m3） 监测 时间 评价标准/ （mg/m3） 最大监测浓度（mg/m3） 最大浓度占标率 % 超标率 % 达标情况 2020.6.29 0.2 0.08 40.0 0 达标 2020.6.30 0.2 0.07 35.0 0 达标 2020.7.1 0.2 0.09 45.0 0 达标 2020.7.2 0.2 0.09 45.0 0 达标 2020.7.3 0.2 0.08 40.0 0 达标 2020.7.4 0.2 0.07 35.0 0 达标 2020.7.5 0.2 0.08 40.0 0 达标 表8 H2S污染物浓度值监测结果（单位：mg/m3） 监测 时间 评价标准/ （mg/m3） 监测浓度/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 2020.6.29 0.01 0.003 30.0 0 达标 2020.6.30 0.01 0.005 50.0 0 达标 2020.7.1 0.01 0.004 40.0 0 达标 2020.7.2 0.01 0.004 40.0 0 达标 2020.7.3 0.01 0.005 50.0 0 达标 2020.7.4 0.01 0.004 40.0 0 达标 2020.7.5 0.01 0.005 50.0 0 达标 由表7、表8监测结果可以看出，监测期间， H2S、NH3 1小时均值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D标准要求。 2、声环境 本次评价委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2020年6月25日对项目所在民房厂界环境现状噪声进行了实地监测，监测报告见附件，监测点位图见附图4，监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果（dB） 监测点位 监测时间 昼间 夜间 标准值 1#厂界南 2020年6月25日 59 45 昼间：70、夜间：55 2#厂界东 54 44 昼间：60 夜间：50 3#厂界西 56 43 4#厂界北 59 43 由上表8监测结果可知：监测期间，项目所在地东厂界、西厂界、北厂界昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；项目所在地南厂界昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目租用已建成的蓝田县三里镇马河村五组32号。现场调查，项目周边环境敏感点具体见表10。 表10 项目附近环境敏感点 序号 保护对象 人口 规模 坐标 相对厂界 保护目标 方位 距离m 1 马河村 280户/ 1083人 N109.312242、 E34.167464E E、S、N 紧邻 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 2 农合家属院 260户/ 972人 N109.310853、 E34.169626 S 90 3 三里头村 360户/ 1250人 N109.310853、 E34.169626 NW 120

4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境： （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 执行标准 级别 污染物 项目 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2 500μg/m³ 150μg/m³ 60μg/m³ NO2 200μg/m³ 80μg/m³ 40μg/m³ PM10 / 150μg/m³ 70μg/m³ PM2.5 / 75μg/m³ 35μg/m³ CO 10mg/m³ 4mg/m³ / O3 200μg/m³ 日最大8h平均 160μg/m³ / （2）NH3和H2S环境质量执行《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D标准要求。 标准 污 染 物 取值时间 标准 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 氨 一次 0.2mg/m3 H2S 一次 0.01mg/m3 2、声环境：厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准（项目南侧迎宾路为主干道，执行4a类标准）。 分 类 昼 间(dB(A)) 夜 间(dB(A)) 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水 运营期医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。 执行标准 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠 菌群 动植物油 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 预处理标准 浓度 6-9 250 mg/L 100 mg/L 60 mg/L — 5000 MPN/L 20mg/L 采用含氯消毒剂消毒的控制要求为：执行预处理标准时，消毒接触池接触时间≥1h 2、废气 运营期污水处理站恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 序号 控制项目 标准值（mg/m³） 1 氨 1.0 2 硫化氢 0.03 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 类别 标准名称 限值 场界噪声 《建筑施工场界环境 噪声排放标准》GB12523-2011 昼间 70 dB(A) 夜间 55 dB(A) 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准； 类别 标准名称 限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间 60 dB(A) 夜间 50 dB(A) 4a类 昼间 70 dB(A) 夜间 dB(A) 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；医疗废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修订）（公告2013第36号）； 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特征和污染物排放特点，本评价确定项目污染物排放总量控制因子为 COD、氨氮两项。 COD：1.464t/a、氨氮：0.146t/a。 最终污染物总量控制指标应以蓝田县环境保护局下达指标为准。 |

5建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期项目工艺流程及产污环节 本项目为重大变动工程，拟增加44张床位，项目施工期主要以住院部增加床位装修为主。项目具体施工工艺流程及产污环节见图1： 图1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期项目工艺流程及产污环节 本项目为康复类医院，营运期其主要就诊流程及产污环节见图2。 图2 营运期就诊流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期 项目租用蓝田县三里镇马河村五组32号的7层民房，施工期主要是真对住院部新增的44张床位进行的内部装修和设备安装。 1、废气 施工现场不设食堂，工人就餐由外购盒饭解决，无饮食油烟。因此，装修阶段废气主要为墙体拆除、钻孔、装修材料切割产生的粉尘，以及墙体涂料、油漆粉刷时产生的少量挥发性有机气体。 产生的少量挥发性有机气体，影响范围主要局限在室内，通过加强通风、选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆和涂料等措施可有效减小施工废气对周围环境的影响。 2、废水 施工期产生的施工废水主要为地面清洗废水和生活污水。清洗废水产生量较小，主要污染物为SS；施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS等。 清洗废水产生量较小，主要污染物为SS，清洗废水排入市政管网。项目施工人员如厕依托附近公厕，对周边水环境影响较小。 3、噪声 建设单位租用蓝田县三里镇马河村五组32号的7层民房，改造装修后进行营业，施工噪声主要集中在装修阶段产生。该阶段声源数量较少，主要有电钻、电锤、磨光机等，噪声源强在80-100dB(A)之间。主要施工机械噪声源强见表11。 表11 装修阶段主要噪声源状况 施工阶段 声源 声级dB（A） 装修阶段 电钻 90~100 电锤 90~100 磨光机 90~100 多功能木工刨 80~95 一般施工现场为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随着各机械声压级的差别而异。 4、固废 施工期固体废物主要包括废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 施工期间产生的建筑垃圾产生量约0.5t/d，运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；废包装材料约0.8t/d，集中收集后外售；施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，收集后由环卫部门外运处置。 二、运营期 1、废气 本项目主要废气为污水处理站臭气。 本项目在一楼东北侧自建一体化污水处理站（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺），坐标位置为：109.311427E，34.167434N。集中处理本项目产生的医疗、生活废水。污水处理站在运营期间可能存在细菌、臭味等污染影响，对项目本身及周边环境造成影响。臭气主要成分主要是NH3及H2S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0013g的NH3和0.00012g的H2S。根据进水、出水BOD5浓度以及项目建成后污水处理能力（28m3/d）计算得出项目NH3和H2S的排放率，见表12。 表12 项目恶臭源强估算结果 项目 采用处理BOD5计算结果 BOD5处理量 污水处理量为28m3/d，BOD5进水浓度150 mg/L，出水浓度75mg/L NH3（kg/a） 0.983 H2S（kg/a） 0.091 表13 项目完成后恶臭污染物初始源强一览表 序号 污染物 产生量 （kg/a） 防臭 措施 无组织排放 (kg/a) 1 NH3 0.983 密闭加盖 0.983 2 H2S 0.091 0.091 2、废水 （1）用水量 医院的用水量和排水量根据医疗机构的规模、性质、所处地区的生活习惯和医院设施情况，有很大不同。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2014)中规定的用水指标，本项目病房用水定额取150 L/床·d，门诊及用水定额取12L/病人·次，医护人员办公用水定额取150 L/人·班。 （2）污水排放量、来源 随着科技的进步和国家相关政策的要求，医院许多科室采用了新的技术，避免或减少了有毒有害物质的产生： ①医院口腔科均选用复合树脂材料，已无含汞废液外排； ②检验科已由以前的手工配置试剂改为直接购买成品，且由仪器进行化验，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医院的医疗固废暂存间，交有资质的单位作无害化处置。 ③影像科采用电脑洗相，因此不产生洗相废液。 医院排放污水的主要部门和设施有： ①医疗区，包括门诊室、病房、手术室等； 项目医疗废水含有一定浓度的有机物，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS及粪大肠菌群。医疗废水受到传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性。 ②行政管理区和后勤保障； 项目生活污水包括医护人员生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。 （3）医院污水水质 医院污水参考国家环保部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），见表14；并类比同类型医院医疗废水和生活废水水质指标，本项目水污染物浓度列于表15。 表14 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）污水水质表 医疗废水 COD mg/L BOD5 mg/L SS mg/L NH3-N mg/L 粪大肠菌群 个/L 污水浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108 平均值 250 100 80 30 1.6×108 表15 本项目混合污水水质 项目 pH COD（mg/L） BOD （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 总氮（mg/L） 总磷（mg/L） 混合水质 7.56 300 150 100 25 4.3×106 40 8 （4）用水量平衡 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《行业用水定额》（DB61/T1943-2014），项目用水消耗情况见表16，水平衡图见图3，废水污染物排放情况见表16。 表16 建设项目用水量一览表 用水项目 使用数量（人） 用水指标 日用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 年用 水量（m3/a） 年排 放量（m3/a） 门诊用水 300 12 L/人·次 3.6 0.72 2.88 1296 1036.8 医务人员 114 120L/人·班 13.68 2.74 10.94 4924 3938.4 住院患者 100 150L/人·d 15 3 12 5400 4320 不可预见水 按用水量5%计 1.61 0.32 1.29 579.6 464.4 合 计 / 33.89 6.78 27.11 12199.6 9759.6 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 表 17 项目排水污染物产生统计一览表 项 目 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌落数（MPN/L） 总排放（9759.6m3/a） 产生浓度（mg/L） 300 150 100 25 8 40 4.3×106 产生量（t/a） 2.928 1.464 0.976 0.244 0.078 0.39 / 处理措施 经项目的化粪池+污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理 总排放（9759.6m3/a） 排放浓度（mg/L） 150 75 50 15 4 25 5×103 排放量（t/a） 1.464 0.732 0.488 0.146 0.039 0.244 / 项目产生的医疗废水和生活污水经化粪池+污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理，经过处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入蓝田县滋川水质净化处理厂处理。 3、噪声 项目运营期噪声包括设备噪声和社会噪声。 （1）设备噪声：主要来源于室外的污水处理站水泵、中央空调风机、冷却塔。参照《噪声与振动控制工程手册》其设备运行时，噪声值一般在70～90dB（A）。其单机噪声值列于表18。 表18 项目噪声源及治理措施一览表 序号 产噪位置 噪声源 名称 数量（台、套） 单台设备源强（dB(A)） 1 一层污水处理站房内 水泵、风机 1 75-85 2 一层设备房内 中央空调风机 1 70-85 3 第7层屋顶南部 冷却塔 1 80-90 （2）社会活动噪声：主要为人群活动产生嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在55～70dB(A)。 4、固废 （1）医疗废弃物 医疗废物属于危险废物，废物类别HW01。根据《医疗废物分类目录》，本项目的医疗废物分类情况如下表19。 表19 项目固体废物产生情况一览表 医疗废物类型 项目内产生的医疗废物 感染性废物 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：a.棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料；b.一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；c.其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；d.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 损伤性废物 a.医用针头、缝合针。b.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。c.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。（1）废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。（2）废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：a.致癌性药物；b.可疑致癌性药物。（3）废弃的疫苗、血液制品等。 化学性废物 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。3、废弃的汞血压计、汞温度计。 根据类比《医疗废物排放统计变量的选择及排放系数的确定》一级以下以门诊为主医院医疗废物排放系数，医疗废物排放平均系数为0.043kg/人·d，本项目门诊每天约300人，则本项目医疗废物产生量约为4.644t/a（12.9kg/d）；医疗及病人医疗废物产生量排放系数按0.15kg/d·床计，预计将产生医疗固体废物约5.40t/a（15kg/d）。医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行无害化处置。 生活垃圾 医院工作人员114人，日门诊接待病人300人，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg人/d计算，门诊病人生活垃圾按照0.1kg人/d计算，计算生活垃圾产生量约为87kg/d（31.32t/a），医院运营产生的生活垃圾由医院保洁人员收集后，交由环卫部门按时清运，生活垃圾日产日清。 （3）污泥 污水处理污泥属于危险废物，废物类别HW01。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年），当采用污水处理工艺时，含水污泥产生系数取 2.25t/万t—污水处理量，则污水处理污泥产生量约为2.19t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的规定：“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。化粪池及污水处理站污泥经过消毒处理后随医疗废物一并交由有资质单位安全处置。 项目固废产生和排放情况见表20、表21。 表20 项目一般固体废物产生及排放情况一览表 序号 名称 来源 性质 主要成分 性状 产生量（t/a） 综合利用方式及其数量(t/a) 处理后排放量（t/a ） 1 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 / 固态 31.32 环卫清运 0 表21 项目危险废物产生及排放情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 污染防治措施 1 医疗废弃物 HW01 831-001-01 10.44 手术、检验过程 固态 废注射器、废敷料、废酒精棉球和废医用手套等 分别暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质单位处理 2 污泥 HW01 831-001-01 2.19 污水 处理站 固态 污泥

6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 无组织 | 0.983kg/a | 0.983kg/a |
|  |  | H2S | 无组织 | 0.091kg/a | 0.091kg/a |
| 水 污 染 物 | 医疗 废水 | COD | 300mg/L 2.928t/a | 150mg/L 1.464t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 1.464t/a | 75mg/L 0.732t/a |
|  |  | SS | 100mg/L 0.976t/a | 50mg/L 0.488t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.244t/a | 15mg/L 0.146t/a |
|  |  | 总磷 | 8mg/ 0.078t/a | 4 mg/ 0.039t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L 0.39t/a | 25mg/L 0.244t/a |
|  |  | 粪大肠菌落数（MPN/L） | 4.3×106 / | 5×103 / |
| 固 体 废 物 | 医疗 废物 | 废注射器、废敷料、废酒精棉球和废医用手套等 | 10.44t/a | 分类收集并包装、标记后暂存于项目场地内医疗废物暂存间，并交由有资质的公司定期外运处置，不外排 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 2.19t/a |  |
|  | 生活 垃圾 | 废果皮、纸屑、 塑料袋等 | 31.32t/a | 项目场地内设置多个加盖垃圾桶，日产日清，由当地环卫部门处理处置 |
| 噪声 | 项目主要噪声污水处理水泵、风机和冷却塔等运行噪声，房间设置，其声压级在70-90dB(A)。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响： 项目租用已建好的民房，只对现有房屋进行内部装修和设备安装，没有土建施工活动，不会引起水土流失和地表植被的破坏，对现在的生态结构和功能不会引起变化，项目无生态环境影响问题。 |

7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工过程主要是在现有基础上对增加的床位进行室内装修和设备安装，施工期影响主要为装修过程产生的粉尘、施工废水、施工设备噪声和装修垃圾。 1、废气 施工现场不设食堂，工人就餐由外购盒饭解决，无饮食油烟。因此，装修阶段废气主要为墙体拆除、钻孔、装修材料切割产生的粉尘，以及墙体涂料、油漆粉刷时产生的少量挥发性有机气体，影响范围主要局限在室内，通过加强通风、选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆和涂料等措施可有效减小施工废气对周围环境的影响。 2、废水 施工现场施工过程主要是室内装修，产生的施工废水主要为地面清洗废水和生活污水。 清洗废水产生量较小，主要污染物为SS，清洗废水排入市政管网。 3、噪声 施工噪声主要为房屋内部装修过程中机械设备、设备安装等产生的噪声，如装修材料的切割，墙体钻孔、开凿等。部分设备噪声值较高，但由于装修噪声属于间歇性噪声，且设备运行时间一般较短，不会持续很长时间。 环评要求建设单位应严格做好施工期的工程管理工作，合理安排施工计划和施工工序，施工机械设备应选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，严格控制高噪声设备的运行时段，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》及《西安市环境噪声污染防治条例》（2015）要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象。加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，做到施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以减轻施工期噪声对居民生活的影响。 4、固体废物 施工固体废物主要来自于施工过程中产生的装修垃圾，以砂质和混凝土废物为主，也包括装修材料的包装物，如木箱、纸箱、塑膜、纺织袋及生活垃圾。施工期间产生的建筑垃圾产生量约0.5t/d，运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置；废包装材料约0.8t/d，集中收集后外售；施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量约5kg/d，收集后由环卫部门运往垃圾填埋场处置。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类，处置不当会对环境和人体产生较大影响。应当分类专用容器收集，交由有资质单位处运处置。 综上所述，施工期影响为短期影响，工程施工结束影响也随之结束，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 本项目运营期产生的污染物主要有废气、废水、噪声和固体废物等。 1、废气 本项目废气主要是污水处理站恶臭气体。 经初步工程分析，并结合环境质量现状调查结果，确定本项目的预测因子为氨气、硫化氢。采用大气导则中的SCREEN3 估算模式进行预测。预测参数见表22、表23。 表22 项目无组织排放源（面源）参数 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NH3 H2S 矩形 面源 109.311427 34.167434 506.00 2.00 3.00 3.00 0.000114 0.000011 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 25000 最高环境温度 41.7 最低环境温度 -19.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （1）评价工作等级 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源 名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 NH3 200.0 0.31507000 0.15750000 / 矩形面源 H2S 10.0 0.03040149 0.30400000 / 根据预测结果可知，Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S Pmax值为0.304%，Cmax为0.03040149μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。 （2）污染源预测结果 表25 无组织面源估算模式计算结果表 下风向距离 矩形面源 NH3浓度(μg/m³) NH3占标率(%) H2S浓度(μg/m³) H2S占标率(%) 10.0 0.31507000 0.1575 0.03040149 0.3040 25.0 0.10113000 0.0506 0.00975816 0.0976 50.0 0.03772600 0.0189 0.00364023 0.0364 75.0 0.02111000 0.0106 0.00203693 0.0204 100.0 0.01401600 0.0070 0.00135242 0.0135 125.0 0.01022000 0.0051 0.00098614 0.0099 150.0 0.00790400 0.0040 0.00076267 0.0076 175.0 0.00636550 0.0032 0.00061421 0.0061 200.0 0.00527990 0.0026 0.00050946 0.0051 225.0 0.00447890 0.0022 0.00043217 0.0043 250.0 0.00386700 0.0019 0.00037313 0.0037 275.0 0.00338650 0.0017 0.00032677 0.0033 300.0 0.00300070 0.0015 0.00028954 0.0029 325.0 0.00268510 0.0013 0.00025909 0.0026 350.0 0.00242290 0.0012 0.00023379 0.0023 375.0 0.00220190 0.0011 0.00021246 0.0021 400.0 0.00201370 0.0010 0.00019430 0.0019 425.0 0.00185170 0.0009 0.00017867 0.0018 450.0 0.00171100 0.0009 0.00016510 0.0017 475.0 0.00158790 0.0008 0.00015322 0.0015 500.0 0.00147930 0.0007 0.00014274 0.0014 下风向最大浓度 0.31507000 0.1575 0.03040149 0.3040 下风向最大浓度出现距离 10.0 10.0 10.0 10.0 D10%最远距离 / / / / 由表25可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S Pmax值为0.304%，Cmax为0.03040149μg/m³，估算模式已考虑最不利气象条件，预测结果表明，项目排放废气对区域大气环境质量贡献值较小。 （3）污水处理站措施 为了有效控制污水处理站恶臭对周围空气环境的影响，环评建议采取如下措施： 项目污水处理站地下设置，各水处理构筑物及设备加盖板密封起来。 ②从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。经无害化处理后的污泥交由有资质单位现清现运，避免堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。 所有卫生间均安装吊顶式换气扇解决换气问题。 （4）废气对环境影响分析 环评期间，医院污水处理系统处于正常运行状态，根据现状监测数据可知（见表7、表8），污水处理站产生的恶臭气体NH3、H2S浓度值既满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度值，又满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D标准要求的浓度限值。故项目产生的废气对周围大气环境影响很小，不用设置废气处理装置。 2、废水 （1）水消耗 根据估算，项目总用水量为33.89m3/d，12200.4m3/a，用水主要为就诊病人就医的医疗用水，医务人员和住院患者就餐、盥洗、冲厕等生活用水。 （2）污水排放 项目排水主要为医疗废水、生活污水，影像科采用电脑打印，不产生影像废水。总排水量为27.11m3/d（9759.6m3/a）。本项目洗衣外包，不产生废水。 项目产生的医疗废水和生活污水经化粪池+污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理，经过处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224-2011）中的二级标准后排入蓝田县滋川水质净化处理厂处理。 （3）污水处理设施可行性分析 ①医疗废水污水处理设施 本项目拟建设医疗废水处理间，位于东北侧一层设备间内，医疗废水处理规模定为30m3/d。采用“二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺”方法对医疗废水进行处理。具体工艺流程图见图4。 设备原理如下： a.医疗废水产生后后进入医院排水管，经排水管收集后自流进入化粪池，进行厌氧发酵去除大颗粒的有机物，在化粪池出口的集水井中增设一个人工粗格栅，过滤出大的悬浮物，然后自流进入调节池进行水质均化、水量调节。为防止调节池产生沉淀，在调节池内均配置空气曝气装置，进行空气搅拌及预曝气。 b.调节池废水经泵送入水解酸化池，水解酸化池主要进行反硝化作用，去除废水中COD的同时，主要去除氨氮，经水解酸化处理后的废水自流入接触氧化池，待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。 接触氧化池由于微生物浓度较高，对溶解氧浓度要求也高，曝气风机采用低噪音回转式罗茨风机，具有低噪音，运转平稳，风量稳定等特点。 好氧处理后的废水进入沉淀池，进行沉淀处理以去除废水中的SS。沉淀处理后的上清液流入消毒排放池进行消毒处理。 c.经次氯酸钠消毒设备消毒杀菌后达标排放。次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂，就消毒杀菌而言，它还是具有明显优势的。次氯酸钠作为一种真正高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好，能与水任意比互溶，它不存在液氯、次氯酸钠等药剂的安全隐患，且其消毒杀菌效果被公认为和氯气相当。也正因这一特点，所以它消毒效果好，投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄露，可以任意环境工作状况投加。 次氯酸钠消毒杀菌原理：首先，次氯酸钠消毒杀菌最主要的作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。根据化学测定，次氯酸钠的水解会受pH值的影响，当pH超过9.5时就会不利于次氯酸的生成，而对于ppm级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸，其效率高于99.99%。次氯酸钠的浓度越高，杀菌作用越强。同时，次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡。 已建污水处理设备经过一段时间运行，结果表明处理效果好、稳定性强、便于维护，建设单位运行期应严格按照项目医疗废水污水处理设备说明书相关要求进行操作、维护，确保医疗废水污水处理设备能够正常稳定运行，以保证污水处理设备出口处医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224－2011）中的二级标准。 ②化粪池 项目已建1个化粪池，位于东北侧，容积为20m3，水力停留时间为16h，清掏周期为3个月，清掏污泥交由有资质单位处置，处理后的污水排入蓝田县滋川水质净化处理厂。 本项目总排水量为27.11m3/d，产生的污水量较少，故化粪池容积能够满足停留12h以上的项目排水水量需求。 （4）污水水质 经查阅项目相关同类型医院污水水质资料，预测本项目的生活污水及医疗污水水质，具体数值列于表17。 本项目不属于传染病专科医院，故本评价认定本项目适用非传染病医院污废水处理处置相关规范。项目产生的医疗废水和生活污水经化粪池和污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224－2011）中的二级标准。废水处理措施可行，对地表水环境影响较小。 （5）依托蓝田县滋川水质净化处理厂可行性分析 蓝田县滋川水质净化处理厂于2016年建设，其设计规模为1.5万m3/d，并于2017年9月16日对原有CASS污水处理工艺改造完成，现为A2/O工艺，利用活性污泥对水中的有机物进行分解达到水质净化的目的。蓝田县滋川水质净化处理厂目前进水量约9000m3/d，占设计规模的67%，剩余处理水量为6000m3/d，本项目新增污水处理量为27.11m3/d（9759.6m3/a），占污水处理厂剩余污水处理量的0.45%，故项目最终污水处理可依托蓝田县滋川水质净化处理厂进行处理。 3、固体废物 本项目产生的固体废物根据其性质可分为：一般性固体废物和危险废物。 （1）一般性固体废物 生活垃圾：项目生活垃圾来自于就诊病人及医护人员产生的生活垃圾，主要为废果皮、纸屑、塑料袋等，生活垃圾产生量约87kg/d（31.32t/a）。项目在门诊区内设多个加盖垃圾桶，日产日清，并由专人负责，统一由环卫部门外运处置。 综上所述，项目产生的固废在采取上述环保措施后，对项目周围环境产生的影响较小。 （2）危险废物 ①医疗废物 项目日常产生的医疗废物产生量估算为10.044t/a，属于危险固废 HW01，必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，委托西安卫达实业发展有限公司处置。加强管理、专人负责，及时将医疗废弃物进行分类、收集、消毒、包装并委托危险废物处理单位进行处置，本项目医疗废物委托有资质的单位处理后，基本可消除医疗废弃物对人体健康和环境的危害。 ②废水处理设施污泥 本项目污水处理设施运行过程中产生一定量的污泥，污泥产生量为2.19t/a。污泥属危险废物，定期交由西安卫达实业发展有限公司处置，不得随意堆放。综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 项目必须做好固体废物的分类、收集、处置工作，在医疗废物、危险废物的收集、运输及存放过程中严格按照有关规定进行，并委托有资质的单位处置有关医疗废物和危险废物，经以上措施处理后，项目在污水处理站产生的污泥对周围环境产生的影响较小。 （3）危险废物医院内处置情况 ①医疗废物暂存间 医疗废物暂存间位于大楼1层西北侧，面积约10m2，暂存室已严格要求按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等建设完成。 项目运营期要及时收集各诊室产生的医疗废物，所采用的分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家相关规定要求，不随地放置或丢弃医疗垃圾。所有工作人员均应按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类产生的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物容器在装满 3/4 时，应扎紧封闭容器，等待转运。另外，不可在医疗废物容器回取医疗废物，一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按照医疗废物处置。危险废物暂存室应设置专人管理，及时对贮存设施和贮存容器进行检查，发现破损、开裂等问题，及时更换。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》。 ②医疗废物的转运 项目各医疗垃圾产生点将分类收集的医疗垃圾运送至医废暂存点，医疗废物的转运应由专人负责，定期到各诊室收集，确保各产生点不积累，运走废物同时要及时更换废物容器。医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 4、噪声 （1）本项目声环境影响分析 项目的主要噪声源为冷却塔、污水处理站水泵、中央空调风机等，噪声值一般在70～90dB（A）。 表26 项目噪声源及治理措施一览表 序号 产噪位置 噪声源 名称 数量（台、套） 单台设备源强（dB(A)） 治理措施 处理后噪声级（dB(A)） 1 一层污水处理站房内 水泵 1 75-85 选用低噪声设备、基础减振、进出口采用软连接、房内采用吸声材料处理、设隔声门窗 60 2 一层设备间内 风机 1 70-90 65 3 第7层屋顶南部 冷却塔 1 80-90 选用低噪声设备、基础减振、隔声措施 65 ①预测方法 对各噪声源进行类比调查，将各噪声源对各厂界产生的贡献值评价项目建成后对周围环境的影响。 ②评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 ③声环境预测评价 目前医院已处于正常运营状态，现状监测值见表27。 表27 噪声厂界监测计算结果 序号 名称 距离 m 现状值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 1 南厂界 1 59 45 70 55 2 东厂界 1 54 44 60 50 3 西厂界 1 56 43 60 50 4 北厂界 1 59 43 60 50 由表27 监测结果可以看出，项目营运期东、南、西、北厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准因此，项目建成后噪声源对外声环境影响较小。 已选设备选型均选用低噪声设备；高噪声设施布置于设备间，利用建筑物、构筑物阻隔声波传播，建议设备用房四周安装吸声材料并对设备设置减振装置，减少对医院内声环境的影响；医院后勤管理部门应加强对水泵等产噪设备的日常维护和定期检修，以保证其正常运转，避免由于设备故障原因而产生较大噪声。经采取上述减振、隔声等降噪措施后，项目场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，对周围环境影响较小。 （2）周围环境对本项目环境噪声的影响 本项目南侧分别为迎宾路，项目四层至七层病房区临街，道路中心线至病房区最近距离约为11m。项目临街一侧声环境质量会受到一定程度影响。 根据本项目四周边界噪声监测结果可知，项目昼间、夜间声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)）。 本环评建议在临路侧医院四层至七层病房区安装隔声窗，并调整靠近南侧迎宾路病房区功能，要求声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。通过合理的降噪措施，交通噪声对本项目的影响是可以接受的，不会造成区域声环境质量的下降，因此交通噪声对本项目影响不大。 5、土壤环境影响分析 土壤污染防治措施采取主动控制和被动控制相结合的措施。项目在实施过程中对废水、废液产生源点采取严格的防渗措施，项目各废水产排点均进行地面硬化处理。排水管网定期巡检，杜绝土壤污染隐患。医疗废物暂存间和污水处理站底部均采取防渗、防水处理等措施，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤，因此项目建设对土壤环境的影响较小。 三、项目环保投资 项目总投资约2100万元，根据上述环境影响分析，环评估算环保投资约56万元，占总投资2.67%。详见表28。 表28 本项目环保投资估算表 时段 环 保 措 施 数 量 经费(万元) 营 运 期 废水 化粪池（处理规模28m3/d） 1个 3.0 污水处理站（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）（处理规模28m3/d） 1套 20.0 废气 密闭加盖 1套 2.0 固体 废物 医疗废物收集箱、暂存医疗垃圾暂存室（10m2），医疗废物、污水站污泥委托有危废资质单位外运处置 / 8.0 生活垃圾垃圾桶、分类收集 若干 1.0 噪声 选用低噪声设备、基础减振、进出口采用软连接、房内采用吸声材料处理、设隔声门窗。 / 10.0 第4~7层靠近迎宾路病房安装双层中空隔声窗。 / 12.0 合 计 / / 56 四、环境管理与环境监测计划 1、环境管理内容 （1）施工期的环境管理 施工过程中，严格要求施工单位落实各项环保措施，确保大气环境、声环境质量满足相关标准要求。 （2）运行期的环境管理 项目运行期间，建设单位应安排专人对医院运行过程环保管理措施实施情况进行监督管理，其主要工作内容如下： ①建立健全环境管理机构和制度体系； ②组织制定建设项目环保治理方案，开展竣工环保验收等工作； ③检查环保设施的运行及其他环保措施落实情况； ④组织实施医院环境监测计划； ⑤负责办理建设项目的环保报批手续。 2、环境监测计划 建设单位参照《排污单位自行监测技术指南 总则 》(HJ819-2017)，在生产运行阶段对大气环境、噪声环境、废水环境等开展监测。 本工程环境监测计划见表29。 表29 环境监测计划表 污染源 名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 污水 处理站 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油 污水处理站总排口 1个点 每季1次 《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224－2011）中的二级标准 污水处理站 NH3、H2S 厂界 浓度最大点 1个点 半年一次 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 厂界 噪声 Leq(A) 医院四界 4个点 每季1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准

3、主要污染物排放清单

表30 项目主要污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放量 | 总量 指标 | 环保设施及运行参数 | 排污口/验收位置 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营期 | 废水 | 医疗废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌 | 27.11m3/d | COD： 1.464t/a 氨氮：0.146t/a | 1座化粪池（规模20m3/d） 1套污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺） （处理规模28m3/d） | 总排口 | 1 | 医疗废水处理设备出口处医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224－2011）中的二级标准。 |
|  | 废气 | 污水 处理臭气 | NH3 | 0.983kg/a | / | 污水处理站密闭加盖 | 厂界 | 1 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  |  |  | H2S | 0.091kg/a |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 水泵、 风机、 冷却塔等 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备、基础减振、加强设备维修保养 | 厂界外1m | 1套 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类、4类标准限值 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 废注射器、废敷料、废酒精和废医用手套等 | 0 | / | 密闭容器、暂存间；严格执行并落实本报告的医疗废物收集、驻存管理制度，确保对周围环境和人类不产生影响，并交由有危废资质的单位外运处置 | 危险废物 处置协议 | / | 处置率100% |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 0 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 生活垃圾 | 废果皮、纸屑、塑料袋等 | 0 | / | 加盖垃圾箱，定期交由当地环卫部门外运处置 | / | / |  |

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 污水处理站密闭加盖 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌群 | 医疗废水和生活污水经化粪池+污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224－2011）中的二级标准 |
| 固 体 废 物 | 医疗废物 | 实验室废物、废注射器、废敷料和废医用手套等 | 分类收集并包装、标记后暂存于项目场地内医疗废物暂存间，并交由有危废资质的单位定期外运处置 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 污水 处理站 | 污泥 | 交由有危废资质的单位定期外运处置 |  |
|  | 吸附塔 | 废 | 交由有危废资质的单位定期外运处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 废果皮、纸屑、塑料袋等 | 垃圾桶收集，日产日清，环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 污水处理设备、冷却塔和水泵噪声 | 低噪声设备、隔声、减振 | 项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）)中2类、4类标准 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租用已建好的民房，只对现有房屋进行内部装修及设备安装，没有土建施工活动，不会引起水土流失和地表植被的破坏，对现在的生态结构和功能不会引起变化，项目无生态环境影响问题。 |

9 结论与建议

一、结论 1、项目概况 蓝田正心康复医院租用蓝田县三里镇马河村五组32号的7层民房，投资2100万元建设蓝田正心康复医院，项目占地面积约883m2，建筑面积约4332m2。项目包括康复医学科（骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、疼痛康复科）、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科。项目运营后，预计日门诊接诊量约200人，医院设置病床数100张。项目环保投资56万元，占总投资2.67%。 2、环境质量现状 （1）空气环境质量 项目区域SO2、NO2和PM1024小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；SO2、NO21小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；H2S、NH3 1小时均值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区允许浓度限值。项目所在区域大气环境良好。 （2）声环境质量 监测期间，项目所在楼厂界昼夜噪声监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》的2类、4a类标准。 3、施工期环境影响分析 项目施工期排放的主要污染物为运输车辆产生的扬尘和尾气污染；装修阶段院内路面养护排水，施工人员生活污水； 施工机械产生的施工噪声和运输车辆进出产生的噪声；施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾等。通过加强施工期管理，有效控制施工机械噪声，及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，并在认真落实评价建议的污染防治措施的情况下，项目施工对环境的影响会减小。 由于医院占地面积小，工程量较小，施工期较短，因此施工期对周围环境的影响较小。 4、运营期环境影响分析 （1）废气影响分析 本项目采取措施后，在最近敏感点马河村、农信合家属院、三里头村处氨气、H2S的预测值和现状监测值的叠加值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）居民区大气有害物质的最高允许浓度。在项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界处NH3、H2S的预测值均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值要求，对区域大气环境的影响较小。 （2）废水影响分析 项目产生的医疗废水和生活污水经专用化粪池+污水处理设备（二级处理工艺，即“调节池-水解酸化-接触氧化-沉淀-次氯酸钠消毒”工艺）处理，拟建设医疗废水处理间，位于项目东侧一层设备间内，经过处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》（DB61／224-2011）中的二级标准后排入蓝田县滋川水质净化处理厂处理，对周围水环境影响较小。 （3）固体废物影响分析 项目产生的医疗废物属于危险固废HW01，必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，委托有资质单位处理。 污水处理设施运行过程中产生一定量的污泥，污泥属危险废物，定期清理，交有资质单位外运处置，不得随意堆放。 对于生活垃圾日产日清，并由专人负责，统一由环卫部门外运处置。 综上所述，项目产生的固废在采取上述环保措施后，对项目周围环境产生的影响较小。 （4）声环境影响分析 项目运营期各噪声源在采取隔声以及加强运营管理等措施后对区域噪声环境造成影响较小。本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准要求。 （5）土壤环境影响分析 本项目环评要求，在污水处理站做好防渗、固废妥善处理的前提下，对项目区域土壤环境可能造成的影响较小，项目在运行期应加强土壤环境保护。 产业政策及城市总体规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 根据《蓝田县“十三五”卫生事业改革和发展规划》，构建分级诊疗服务模式。推动优质医疗卫生资源下沉，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。通过推行县、镇、村卫生服务一体化及区域信息协同的服务模式，综合运用医疗、医保、药品、价格、信息等手段，形成不同层级医疗机构间紧密稳定的分工协作机制，建立“首诊在基层、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗制度，使患者享受到连续完整、方便快捷、优质价廉、安全有效的医疗服务。本项目为康复医院，符合《蓝田县“十三五”卫生事业改革和发展规划》中相关医疗服务建设相关要求。 综上，本项目的建设符合国家产业政策的相关要求，符合地方规划要求。 6、评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，项目在采取设计及环评提出的各项污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对环境影响可以接受；从满足环境质量目的方面上分析，项目建设可行。 二、要求 1、建设单位应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度。 2、建设单位应将项目产生的医疗废物分类收集并包装、标记后暂存于医疗废物暂存间，严格执行并落实医疗废物收集、贮存管理制度，并交由有资质的公司定期外运处置，确保对周围环境和人群不产生影响。 3、建设单位应严格按照项目医疗废水污水处理设备说明书相关要求进行操作、维护，确保医疗废水污水处理设备能够正常稳定运行，其出水能够达标排放。 4、如果涉及有辐射的科室，需另行进行环评。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

设备安装

装修工程

噪声

废气、废水、噪声、固废

患者进入医院

门诊检查、诊断、治疗；住院患者持续康复和诊疗

门诊患者离开医院

设备噪声

医疗废物

生活垃圾

生活污水

医疗废水

0.7

3.6

2.88

门诊用水

27.11

2.74

化粪池

27.11

新鲜水

33.89

13.68

医务人员用水

10.94

医院污水处理设施

3

27.11

12

15

蓝田县滋川水质净化处理厂

住院用水

0.32

不可预见用水

1.61

1.29

医疗废水、生活污水

除臭

化粪池

调节池

污泥回流

水解酸化池

风机

接触氧化池

剩余污泥

危险废物处置单位

沉淀池

消毒排放池

排入市政管网

图4   本项目污水处理站工艺流程图