建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  周至县环宇工艺厂工艺品生产项目

建设单位（盖章）：   周至县环宇工艺厂

编制日期：2019年11月

生态环境部

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 周至县环宇工艺厂工艺品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 周至县环宇工艺厂 |
| 法人代表 | 管海潮 | 联系人 | 管少辉 |
| 通讯地址 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 联系电话 | 17792245063 | 传真 | — | 邮政编码 | 710400 |
| 建设地点 | 周至县尚村镇临川寺村西1公里 |
| 立项审批部门 | 周至县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-610124-31-03-056158 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | C3391黑色金属铸造 |
| 占地面积 | 6666.7m2（约10亩） | 绿化面积 | 400m2 |
| 总投资（万元） | 228 | 环保投资(万元) | 75.8 | 环保投资占总投资比例 | 33.25% |
| 评价经费 | — | 预计投产日期 | 已投产运营 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 周至县环宇工艺厂（以下简称“建设单位”）为个人独资企业，成立于2004年06月10日，位于周至县尚村镇临川寺村，主要经营项目：工艺品的加工、销售；货物及技术的进出口经营（国家禁止和限制的进口货物、技术除外）；2016年产能为1500t，2017年产能为1200t铸造加工件，该项目建设之初未履行环评手续。为了改进产品质量，改变环保设施不完善的现状，周至县环宇工艺厂拟投资228万元建设周至县环宇工艺厂工艺品生产项目。本项目不新增产能，项目产能在原产能的基础上削减30%（相关证明文件见附件10）。 周至县环宇工艺厂向渭南华山环保科技发展有限责任公司咨询，渭南华山环保科技发展有限责任公司组织技术人员对项目进行了分析初筛，该项目原有产能于2004年已经投产，属于2015年1月1日新环保法生效前建设单位未依法报批建设项目环境影响报告的情形，根据“法不溯及既往”的原则，依照原环境保护法和原环境影响评价法执行，应当限期补办环评手续。 根据《陕西省2018年“散乱污”工业企业综合整治专项行动方案》，“散乱污”企业是指具有固定设施、有污染排放的生产性工业企业,并具有环保不达标、无证无照、违法用地和违法建设、存在安全隐患的基本特征。2018年的整治范围为规模以下“散乱污”工业企业。对排查出的“散乱污”工业企业，按照“先停后治”的原则，采取清理取缔、整合搬迁和提升改造等方式，分类施策，精准整治。对不具备提升改造的“散乱污”工业企业，按照“两断”、力争“三清”的标准，依法依规予以关停取缔。坚决杜绝已取缔的“散乱污”工业企业异地转移和死灰复燃。 周至县环宇工艺厂用地性质为村镇建设用地，于2004年已建成，目前正在停产治理，并补办环评手续，且已取得当地政府部门的支持，周至县发展和改革委员会同意备案（见附件2，项目代码为：2018-610124-31-03-056158，2018年10月26日）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应开展环境影响评价。 铁铸件生产属黑色金属铸造，根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》属C3391，本项目产品种类具体属于金属制品大类—铸造及其他金属制品制造中类—黑色金属铸造小类。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、生态环境部1号令《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》的相关规定，本项目属于“二十、黑色金属冶炼和压延加工业 60、黑色金属铸造 其他”应编制环境影响报告表。2018年12月20日，周至县环宇工艺厂委托我单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司）对本项目进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织相关技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，收集现有资料，综合整理和认真分析，编制完成了《周至县环宇工艺厂工艺品生产项目环境影响报告表》，为本项目环保设计、业主环保设施运行管理、当地环境保护行政管理部门进行环境管理提供科学依据。 本报告表编制过程中，得到了西安市环境保护科学研究院、西安市周至县生态环境局，监测单位西安普惠环境检测技术有限公司、建设单位等相关部门的大力协助，在此一并表示感谢！ 3、分析判定情况 3.1产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）本项目涉及行业类别为“C3391黑色金属铸造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，亦不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，属于允许类，符合国家产业政策。同时，根据2018年10月26日周至县发展和改革委员会出具的《关于周至县环宇工艺厂工艺品生产项目的备案确认书》，项目备案号为2018-610124-31-03-056158，明确项目已完成备案。因此，本项目建设符合国家及地方现行相关产业政策。 本项目利用26号面包生铁原料，通过中频感应炉熔融成铁水后，生产出各类工艺品铸造件；浇铸模具为外购铝模范和红砂制作的模具。 表1-1 项目产业政策符合性分析表 规范名称 规范条文 本项目特征 分析结论 《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》中淘汰类 (五)钢铁—7、用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉； 项目所用的中频炉用于机械行业的铸造融化工艺，无冶炼工序 不属于冶炼 (五)钢铁—9、30 吨及以下电炉(不含机械铸造电炉)； 电炉为机械铸造电炉 不在淘汰电炉之列 (十)机械—11、砂型铸造粘土烘干砂型及型芯 使用红砂，不用粘土砂 不在淘汰的砂型之列 (十)机械—13、砂型铸造油砂制芯 使用红砂，不用油砂 不在淘汰的砂型之列 (十)机械—24、粘土砂干型/芯铸造工艺 使用红砂，不用粘土砂 不在淘汰的砂型之列 落后生产工艺装备—机械—25、无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉(2015年) 项目所用的中频感应炉型号为KGPS型，是具有恒功率快速节能功能 不在淘汰电炉之列 落后产品—27、GGW 系列中频无心感应熔炼炉” 《铸造行业规范条件》（2018年修订） 铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划 项目位于周至县尚村镇临川寺村西1公里，土地用途为建设用地，符合发展规划要求。本项目已取得周至县发展和改革局的备案确认书，本项目符合国家和地方产业政策 符合 在二类区和三类区（一类区以外的其他地区），新（扩）建铸造企业和原有铸造企业的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定 项目位于二类区，针对喷漆有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附”废气净化系统处理后经15m高排气筒（P2）排放；针对熔化烟尘、打磨粉尘经集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放；抛丸粉尘内置滤芯除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放；焊接烟尘配置小型移动式烟尘净化机处理后无组织排放；喷漆产生的有组织、无组织排放有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装有机废气排放标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；熔化产生的颗粒物执行《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）中排放浓度限值；其他颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求。项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 符合 新（扩）建铸造企业应通过“建设项目环境影响评价审批”及“职业健康安全预评估”，并通过项目环境保护和职业健康安全防护设施“三同时”验收 本项目环境影响评价文件处于编制阶段 符合 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 项目使用红砂，不用粘土砂，低污染、低排放、低能耗 符合 不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺 符合 企业应配备与生产能力相匹配的熔化设备和精炼设备；炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统 项目配有无芯中频感应电炉，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统、光谱分析仪器、炉前测温仪 符合 企业应配备与生产力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理设备 项目采用砂型铸造工艺，旧砂回收后可再利用 符合 新（扩）建铸造企业冲天炉的熔化率应大于5吨/小时，不得采用铸造用燃油加热炉 项目采用电加热炉 符合 铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（成分、金相组织、性能等）应符合产品规定的技术要求 产品质量满足《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352-2009的相关参数要求 符合 根据以上分析，本项目的砂型工艺、电炉均为允许使用的工艺及设备。不属于淘汰之列。 3.2相关环境管理政策符合性分析 表1-2 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 文件 具体要求 本项目情况 符合情况 国家发展改革委、商务部《市场准入负面清单（2018年版）》的通知发改经体〔2018〕1892号 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为；禁止投资限制类项目，禁止新建 本项目属于铸造行业，采用湿型砂铸造工艺，采用铸造中频电炉，不属于禁止类之列；公司成立2004年，本次为补办环评手续，不属新建项目 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批） 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批） 符合 《陕西省印发蓝天保卫战2019年工作方案》 打好结构调整硬仗，将依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰产能，年底前，关中地区基本完成“散乱污”工业企业及集群综合整治；打好工业污染治理硬仗，重点涉气工业污染源全部安装烟气在线监控设施，关中地区水泥、焦化、钢铁、有色、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业执行排放新标准 本项目属于黑色金属铸造行业，采用项目湿型砂铸造工艺，生产过程涉及工艺废气（主要为烟尘、粉尘）排放，工艺废气采用收集净化处理后达标排放 符合 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能 项目属重点区域涉及铸造工艺，污染物排放的颗粒物执行大气污染物特别排放限值；工艺废气采用相应的治理技术处理后达标排放；本项目属于补办环评，不新增产能，原企业在2017年实际生产铸件为1530t/a，本项目实现产能1000t/a。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能，执行严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 《陕西省“十三五”环境保护规划》 多渠道协同控制大气污染，全面治理石化、有机化工、汽车制造与维修、印刷、家具等行业挥发性有机物污染 本项目属于黑色金属铸造行业，采用项目湿砂型铸造工艺，生产过程涉及挥发性有机物污染，有机废气采用收集净化处理 符合 西安市环保局8月6日印发的《关于“散乱污”企业专项整治工作中环评手续办理的指导意见》 （三）2003年9月1日后建成的企业；2、符合产业政策，且规划、土地均合法的企业（此类企业可以补办环评文件审批手续） 周至县环宇工艺厂成立于2004年，位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。项目在建厂以来未被要求办理相关环保手续，企业各项污染治理措施基本齐全，且未接受到任何环保处罚及投诉 符合 3.3项目与挥发性有机物（VOCs）有关政策规划的协调性分析 表1-3 项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 中华人民共和国大气污染防治法（2015年8月29日修订） 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放 本项目喷漆、烘干等均在密闭车间内，无露天喷涂作业；喷漆房（烘干）采用过滤棉+活性炭处理设备，处理后达标排放 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 严格建设项目环境准入：提VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 本项目成立于2004年，不属于新建企业 符合 机加工行业，大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以 本项目使用水性涂料60%以上 符合 加大工业涂装VOCs治理力度：加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80% 本项目有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附”废气净化系统，收集效率达到90%以上，可实现达标排放 符合 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账 符合 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施 本项目使用的涂料为丙烯酸聚氨酯面漆和水性丙烯酸底漆，喷漆房采用“过滤棉+活性炭吸附”处理设备，烘干房采用集气罩+活性炭处理设备，处理后达标排放 符合 加大工业涂装VOCs治理力度。钢结构制造行业：大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保涂料 本项目使用水性涂料60%以上 符合 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业 本项目设置单独的喷漆房，喷漆与烘干工序均在密闭车间内进行，并且漆房采用“过滤棉+活性炭吸附”废气净化系统，收集效率达到90%以上，可实现达标排放 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 本项目废气过滤设备中产生的废活性炭交资质单位进行处置 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 评价要求企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐，并加+强对各类设备的检修维护 符合 重点区域大气污染防治条例“十二五”规划 电子、家具等行业新建涂装项目，水性漆涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于50% 本项目涂料总用量为3t，其中溶剂型漆的使用量为1.2t，水性漆的使用量为1.8t 符合 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号） 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 本项目成立于2004年，不属于新建企业，且使用水性漆为60% 符合 《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案（办法）》的通知（市政发[2018]33号） 严格执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）要求，督促企业对生产过程中涉及无组织排放环节加强收集处理；推进工业有机废气达标治理，对化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业有机废气进行规范治理，确保达标排放 本项目有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附”处理系统，达标后经15m高的排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）要求 符合 生态环境部部长信箱“关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复” 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs排放项目准入规模及要求 本项目不属于涉及高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，且拟对生产环节中的VOCs进行全面治理，实现达标排放 符合 西安市铁腕治霾工作领导小组办 公室关于印发《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》的通知 提高涉VOCs企业准入门槛，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、水泥和焦化等高污染项目；禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，严格控制新增VOCs排放量，加强VOCs项目废气收集，安装高效治理设施 本项目属于铸造行业，采用湿砂型铸造工艺，采用铸造中频电炉，不属于禁止类之列；公司成立2004年，本次为补办环评手续，项目产生的有机废气采用过滤棉+活性炭处理设备，处理后达标排放 符合 西安市铁腕治霾工作领导小组办 公室关于印发《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》的通知 高涉VOCs企业准入门槛，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、水泥和焦化等高污染项目；禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目;其他涉VOCs项目必须使用低VOCs含量的环保型涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂等。严格控制新增VOCs排放量，加强VOCs项目废气收集，安装高效治理设施 本项目不涉及高VOCs排放，有机废气采用过滤棉+活性炭处理设备，处理后达标排放 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生 本项目使用水性涂料60%以上，使用低VOCs含量的油性漆 符合 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 本项目设置密闭喷漆房，采用过滤棉+活性炭处理设备，处理后达标排放 符合 3.4土地利用合理性 对照国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目用地不在限制和禁止用地范围内。根据周至县国土资源局关于查询周至县环宇工艺厂土地规划用途情况说明用地类型为村镇建设用地（见附件4），因此项目的建设符合国家土地利用政策的要求。 3.5选址合理性及规划符合性 本项目位于周至县尚村镇临川寺村西1公里，根据周至县国土资源局所出具的《关于查询周至县怀宇工艺厂土地规划用途情况说明》，该地规划用途为村镇建设用地（见附件4），符合规划。 本项目产品为铸造工艺品，规模为年产工艺品1000吨，项目所在地北侧为周至县红光工艺厂，东南侧为西安鑫坤精密机械有限公司，东、南侧均为林地，西侧为257乡道，隔路为闲置厂房。项目所在厂区接自国家电网，交通、基础设施完善。 根据环评预测，本项目废气污染物经治理后达标排放，对周边大气环境影响不大，不会改变区域环境功能。项目生活污水经旱厕后，清掏施肥不外排；项目采取了严格的降噪措施，厂界噪声可达标排放，项目周边200m范围内无声环境敏感目标，对区域声环境的影响不明显。 综上述，项目所在位置交通便利、区位优势明显，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，“三废”均能达标排放或得到合理处置，对环境的不利影响较小。 因此从环境保护角度分析，选址符合要求。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目营运过程中主要的环境影响为设备噪声、熔化烟气、抛丸、打磨等工序产生废气及喷漆产生的有机废气、生活污水和生产固废等。项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境保护目标要求分析，项目建设可行。 二、建设项目概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：周至县环宇工艺厂工艺品生产项目； 建设单位：周至县环宇工艺厂； 建设地址：周至县尚村镇临川寺村西1公里； 建设性质：新建； 总 投 资：228万元； 占地面积：6666.7m2（10亩）； 2、地理位置与四邻关系 本项目建设地点位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。项目已建地北侧为周至县红光工艺厂，东南侧为西安鑫坤精密机械有限公司，东、南侧均为林地，西侧为257乡道，隔路为闲置厂房，项目所在地交通便利（项目地理位置图见附图1、四邻关系图见附图2）。 3、项目建设内容及规模 本项目建设内容为：占地面积6666.7m2（10亩），总建筑面积5000m2，其中：办公区500平方米、铸造区1000平方米、生产加工区2000平方米、库房1500平方米、购置500公斤中频电炉一套，除尘设备6台，工业台钻4台，密闭喷漆房一套，购置250KV和50KV变压器各一台。 本项目组成见表1-4。项目主要经济技术指标见表1-5。 表1-4 建设项目组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产加工区 1F轻结构厂房，建筑面积2000m2 已建 铸造区 1F砖混结构，建筑面积为1000m2 已建 喷漆房 喷漆房1套（含烘干房），位于生产加工区，新建喷漆房为密闭，集气效率为90%，环保设施为过滤棉+活性炭吸附装置处理 新建 储运工程 库房 1F砖混结构，建筑面积1500m2 已建 辅助工程 办公区 1F砖混结构，建筑面积500m2 已建 公用工程 给水系统 自备井水（井深20m），位于厂区东侧 已建 供电系统 陕西地方电力局供电 已建 环保工程 废气治理 ①熔化烟气：企业拟在熔化炉上方设置顶吸罩进行集气，熔化烟气收集后，统一经脉冲袋式除尘器处理达标后通至15m高排气筒P1排放。集气罩集气效率90%，去除效率95%。 新建 ②打磨粉尘：打磨平台侧面分别设置集气罩进行集气，收尘后经一套脉冲袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒P1排放。除尘器集气效率90%，去除效率95% 新建 ③抛丸粉尘：抛丸机内置滤芯除尘器，经除尘器处理后的废气由一根15m高排气筒P1排放。抛丸机粉尘去除效率99% 新建 ④焊接烟尘：焊接机配备小型移动式烟尘净化机处理后在车间内无组织排放 新建 ⑤喷漆及烘干废气：过滤棉+活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒P2排放。收集效率90%，有机废气去除率70% 新建 废水治理 生活污水经旱厕处理后由附近村民清掏施肥，生产过程冷却水循环使用不外排 / 噪声治理 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声等措施 新建 固废治理 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶（箱），生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 新建 一般固废 设置专门的一般固废暂存间。在仓库南侧固废暂存区内划定独立的6.0m2固废暂存间：布袋除尘器收集粉尘、炉渣、金属屑、废钢丸、铸造废品均属于一般固废，暂存于厂区内一般固废暂存间，外售或综合利用。 新建 危险废物 设置专门的危废暂存间。在喷漆房东侧设置危废暂存间（10m2）：废油漆桶厂家回收利用；废活性炭、废过滤棉于危废暂存间暂存收集后交由有危废处置资质的单位处置。设置围堰，地面和墙裙防渗要求满足等效粘土层厚度≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 新建 备注：根据《机械工程名词 第二分册》第一版中机械工程_机械制造工艺与设备大类一般铸造名词中“熔炼，又称熔化，通过加热使金属由固态转变到液态并使其温度、成分等符合要求的工艺过程。”本报告中所指熔炼不同于冶金学所指的熔炼，根据《冶金学名词》第一版，冶金学中的“熔炼”即“冶炼”，是“用焙烧、熔炼、电解以及使用化学药剂等方法把矿石中的金属提取出来，减少金属中所含的杂质或增加金属中某种成分，炼成所需要的金属的过程。”因此本项目所指熔炼即属于金属原料的熔化工艺过程。 表1-5 项目主要经济技术指标 序号 项 目 名 称 单 位 数量 备注 1 项目总占地面积 m2 6666.7 10亩 2 总建筑面积 m2 5000 / 生产加工区 m2 2000 / 铸造区 m2 1000 / 办公区 m2 500 / 库房 m2 1500 / 3 建（构）筑物占地面积 m2 2100 / 4 道路及地面硬化占地面积 m2 500 / 5 绿地面积 m2 400 / 6 容积率 / 0.7 ≥0.5 7 建筑密度 % 75 ≥50% 8 绿地率 % 2.9 ≤10% 4、项目总平面布置 本项目建设包括加工车间、生活办公区。加工车间位于场区南侧、生活办公区位于场区北侧。项目生活办公区和加工车间南北分开，此布局有利于保护周围环境，同时有效改善了员工的工作和生活环境，项目功能区分明，平面布置合理（厂区平面布置见附图3）。 5、项目投资估算 本项目总投资228万元，资金来源为企业自筹。 6、项目主要生产设备、原辅材料用量情况 项目年生产工艺品1000吨。建设项目主要原辅材料为生铁、红砂等，来源广泛。项目单位已与供货商签订了长期供货协议，年供货量等满足生产要求。项目产品及主要原辅材料用量情况见表1-6、1-7，主要设备有为中频感应电炉、电焊机、打磨机、台钻，具体设备清单见表1-10。 表1-6 项目产品情况一览表 序号 产品名称 建设后产能（t/a） 1 镂空圆拉手 105 2 马蹄铁开瓶器 120 3 骑士钟架 78 4 三猫头鹰三挂 85 5 大钥匙壁挂 112 6 蜂鸟直角架 150 7 花型水管架 100 8 各类动物摆件 250 合计 1000 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表1-8。 表1-7 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 用量（年） 常温 形态 运输方式 来源 备注 1 铸造生铁 1001.75t/a 固体 汽运 阿拉善左旗中坚资源综合有限责任公司提供 生铁来源不是废旧再生而是26号面包铁块 2 丙烯酸聚氨酯面漆（面漆+固化剂+稀释剂） 1.2t/a 液体 陕西宝塔山油漆股份有限公司 组成比例 漆：稀释剂：固化剂=1:1:1 3 水性丙烯酸 底漆+水 1.8t/a 液体 漆：稀释剂（水）=1:1 4 纸箱 10.0t/a 固体 西安包装材料厂 / 6 焊丝 0.5t/a 固体 天津大桥焊材集团有限公司 / 7 红砂 30.0t/a 固体 外购 / 8 水 795.9m3/a 液态 / 自备水井 / 9 电 1028.0kW / / 市政电网供给 / 表1-8 项目油漆、稀释剂、固化剂的组成成分一览表 种类 年用量（t/a） 主要成分 水性丙烯酸底漆 0.9 苯<50（检出限），甲苯、二甲苯未检出，挥发性有机污染物（VOC）为67g/L，固体含量48% 水性漆稀释剂（水） 0.9 / 丙烯酸聚氨酯面漆 0.4 丙烯酸树脂50-70%，二甲苯3-4%，醋酸丁酯3-4%，钛白粉25-30%，碳黑0.1-0.5% 固化剂 0.4 HDI三聚体40-60%，二甲苯20-30%，丁醇20-30% 稀释剂 0.4 醋酸丁酯20-30%，二甲苯30-50%，PMA10-30% 油漆、稀释剂以及固化剂的主要成分理化及毒理特征见表1-9。 表1-9 主要原辅材料中间产品理化性质及危险特性 性质 二甲苯 C8H10，分子量106.17 外观气味 无色透明液体，有类似甲苯的气味 特征点 熔点13.3℃；沸点138.4 ℃；闪点25 ℃：饱和蒸汽压1.16 kPa/25℃ 溶解性 不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂。 火险分级 易燃，甲级 危险特征 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到远处，遇火源引着回燃。 健康危害 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，长期接触影响肝肾功能 毒性 LD50（大鼠经口）5000mg/kg，属低毒类 本项目主要原辅材料理化性质如下： 生铁：生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.11%-4.3%，并含C、Si、Mn、S、P等元素，是用铁矿石经高炉冶炼的产品。铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在，它的断口为灰色，通常又叫灰口铁。由于石墨质软，具有润滑作用，因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗拉强度不够，故不能锻轧，只能用于制造各种铸件，如铸造各种机床床座、铁管等。生铁大约在1200-1300℃范围熔化，具体与成分有关。高于该温度范围可以熔化它，但生产时要保证质量还要过热，熔化温度一般在1320-1450℃。 项目生产过程中使用的原料不得使用废旧钢铁和生产过程不得冶炼。 红砂：砂子(主要为SiO2)，多为人工制造，或是人工从某些石块上打磨下来的，颗粒相对更大一些，饱满感更强一些，拿在手中能清晰地感觉到有颗粒存在。 表1-10 项目主要设备 序号 名称 数量 型号 备注 1 中频感应电炉 2台 KGPS500KW/0.5KHZ（0.5t） 原有，备用一台 2 抛丸机 1台 Q3210 原有 3 电焊机 2台 NBC-350 原有 4 喷漆房 1套 / 新增 5 台钻 4台 / 新增 6 打磨机 1台 / 原有 7 脉冲除尘器 1台 DMC-64型布袋除尘器 新增 8 焊烟净化器 1台 GJSF-080 新增 精炼炉合理性分析：根据《铸造行业准入条件》中“企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉等”，本项目使用KGPS中频感应电炉，因此符合铸造行业的要求。 7、劳动定员及工作制度 工作制度：年工作300天，每天工作8小时；劳动定员30人，不在厂区食宿。 三、公用工程及辅助设施 1、给水 本项目用水接自厂区自备水井（井深20m）。用水主要为职工生活用水、冷却用水和绿化用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员为30人。员工均为附近村民，不在场区食宿。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），企业职工用水定额按35L/人•d计，年耗水量约315.0t，则每天用水量为1.05m3/d。 （2）冷却用水：根据企业提供数据：炉芯需要添加一定量的水作为冷却用水，冷却用水量约为40.0m3/h，冷却水循环使用，每天需要补充0.1%的损失量，冷却水用量约为0.96m3/d，240.0m3/a。 （3）水性漆配比用水：水性漆：水=1:1，项目使用水性漆量为0.9t/a，则水性漆配比用水为0.9m3/a。 （4）制砂范用水：红砂在制作砂范时，需洒水湿润，根据企业提供，红砂：水=1:0.2，项目使用红砂30.0t/a，则制砂范用水量为6.0t/a（0.02t/d）。 （5）绿化用水：本项目绿化面积为400m2，按2.0L/m2•d用水量计，绿化用水量为0.8m3/d。 本项目用水情况见表1-11。 表1-11 本项目用水量表 序号 用水类别 用水对象 用水 规模 用水定额 日用水量m3/d 排水量 m3/d 损失量m3/d 备注 1 生活用水 职工生活用水 30人 35L/人·d 1.05 0.84 0.21 经旱厕处理后由附近村民清掏施肥 2 生产用水 炉心冷却补充水 40m3/h 0.1%的损失量 0.96 0 0.96 循环利用不排放 水性漆配比用水 1:1 / 0.003 0 0.003 附于产品及蒸发损耗 制砂范用水 1:0.2 / 0.02 0 0.02 蒸发损耗 3 / 绿化用水 400m2 2.0L/m2•d 0.8 0 0.8 蒸发损耗 合计 / 2.833 0.84 2.89 / 2、排水 项目排水系统采用雨污分流制。雨水由各雨水口收集，经雨水管网排入水渠。本项目生活污水产生量按生活用水量的80%计约为0.84m3/d，即252.0m3/a，生活污水经旱厕预处理后由附近村民清掏施肥，不排放。项目熔化炉冷却水循环使用不外排，定期补充损耗。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电工程 本项目所需电力由陕西地方电力电网供给。 4、采暖 本项目员工冬季用电取暖。 5、原料来源及运输 项目所需原材料全部为外购，以汽车运输方式进厂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目存在的主要环境问题及整改措施 项目位于周至县尚村镇临川寺村西1公里，根据企业提供资料及现场踏勘情况，目前企业配套环保设施建设存在一定的问题，存在的主要环境问题见下表。在整改未完成之前，不得进行生产。 表1-12 已建成工程存在的环保问题及整改措施 序号 存在的环保问题 整改措施 1 工程设备未设置降噪措施 数控设备都设置基础减振，车间隔声等降噪措施 2 根据现场踏勘，厂区未设置专门的垃圾桶 根据2019年9月1日实施的《西安市生活垃圾分类管理办法》：生活垃圾应当分类投放、分类收集，定期交由环卫部门统一处置 3 机加工过程会产生少量的打磨粉尘及熔化产生的烟尘，未经处理排放 环评要求建设单位对产生的粉尘及烟尘设置布袋除尘器进行处理 4 一般固废暂存间未进行防渗处理，未设置围挡 规范一般固废暂存区，地面硬化防渗，并在四周设置围挡 5 厂区设置的危废暂存间未达到要求 危废暂存间应参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） 6 项目喷漆方式为露天喷漆 环评要求配置专门的密闭喷漆房及配套环保设施 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 周至县地处关中西部。距西安市区68km，地理坐标为东经107°39′-108°37′，北纬33°42′-34°14′；东依白马河 中心线与户县为邻；南依秦岭主脉与佛坪、宁陕交界；西有界碑与眉县、太白县接壤；北凭渭河与武功、兴平县和杨陵区、扶风县相邻。 项目地点位于周至县尚村镇临川寺村西1公里，N：34°10'05.44"，E：108°27'51.06"。四址：北侧为周至县红光工艺厂，东南侧为西安鑫坤精密机械有限公司，东、南侧均为林地，西侧为257乡道，隔路为闲置厂房。 项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 （1）地质：周至南山北原。山地占76.4％，处秦岭中部，为地台；平原占23.6％，处渭河。 （2）地貌：周至县地势北低南高，跨3个自然地貌单元。依次为渭河平原，黄土台原，秦岭山地。境内西南高，东北低，山区占76.4%，为千里秦岭最雄伟且资源丰富的一段。北部是一望无垠的关中平川，南部是重峦叠障的秦岭山脉。山、川、塬、滩皆有，呈“七山一水二分田”格局。 平原南界位于广济——马召——集贤一线，北界在渭河南岸，地势自南西向北东方向缓倾。位于渭河平原中部偏西。东西46公里，南北16公里，海拔399—530米，占周至县23.6%。平原区由渭河漫滩、渭河一级阶地、渭河二级阶地、冲、洪积扇四个微地貌单元组成。 黄土台原分布在秦岭山前地带，呈东西向带状展布，西宽东窄，台面受侵蚀切割较为破碎，黑河口以东呈梁、峁状地形。黄土台原与冲、洪积扇呈陡坎相接，高于冲洪积扇面60—90米。海拔500—600米。地表由第四系上更新统风积黄土组成。面积18.25万亩。该区人口较少，地下水资源贫乏，水、土流失严重，是周至县农业水、土保持的重点地区。 本项目位于渭河平原中部偏南，地势平坦。 3、气候气象 周至县尚村镇地处北温带，气候温和湿润，年平均气温为13.2℃，最高气温为39℃，最低气温为零下17℃；年平均降水量为674.3mm，年平均降水天数100.2天，年平均无霜期225天。历年平均风速为2.0m/s，主导风向为西风。 4、水文 （1）地表水 周至县地表水资源量为9.7亿m3/年。其秦岭北属黄河流域，1km以上的峪沟52条，形成河流15条，其集雨面积100km2上2条，50～100km2上6条，50km2以下7条。河流特点为山区部分河床陡峻，山谷高深，水流急湍；出峪后河床比降变缓，水面扩散，流向呈东北方向，汇入渭河。 耿峪河由虎头沟、耿峪、竹沟汇流而成。耿峪又名景峪。河口上游河谷宽阔，主沟长15.2km，河源首阳山西北，流域面积47.4km2，沟内植被破坏严重，开垦农田较多，水土流失严重。峪口建耿惠渠左右岸引水闸渠工程。平原河长20.5km，后穿户县西北入渭。耿峪河峪口平均流量0.477m3/s，最大洪水流量207m3/s。山区年径流量约1303.31万m3，平原年径流量199.925万m3，年总径流量1503.235万m3。 （2）地下水 全县地下水可划为4个类型区（7个亚区）：即秦岭中高山区、渭河冲积平原区（包括Ⅰ、Ⅱ亚区）、一二级冲洪积扇区（包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ亚区）、三至五级冲洪积扇区（包括Ⅰ、Ⅱ亚区）。周至平原降水入渗补给量11170.10万m3/a，河流入渗补给量12130.99万m3/a，渠道入渗补给量6184.99万m3/a，灌溉入渗回归量5062.92万m3/a，塘库入渗补给量1014.8万m3/a，地下径流量4441.05万m3/a。以上为综合补给量5%。平原净补给量31378.41万m3/a，地下水可采量28063.96万m3/a（布井2791眼）。50％代表年平原净补给模数49.4万m3/km2.a，综合补给模数57.8万m3/km2.a。秦岭山区50％代表年基流量19094万m3，P=75％代表年基流量14143万m3。 周至地下水资源分区差异大，年际动态变化大，受年降水量影响颇大，地下水资源分区藏量分布颇不均衡，综合补给模数一区为60.7万m3/km2.a，二区为56.8万m3/km2.a，三区为21.2万m3/km2.a，由北往南递减。地下水年际动态受降雨影响大，p=50％平水年为40005万m3，P=75％偏枯年为32214万m3，平水年为偏枯年的1.24倍。平原一、二区具有地下水埋藏浅、水量大的天然优势，是农业生产和生活用水的良好水源。 5、土壤植被 土壤：周至县属古老农业区，土壤分为潮土、水稻土、淤土、黄土、土、褐土、山地石渣土壤和山地草甸土等类型。全县土壤普查出9类土壤，24个亚类，44个土属。 植被：周至植物资源丰富，由于历代毁林辟山造田，乱垦滥伐，天然植物锐减。1983年以来退耕还林还牧，天然植物有所增加。人工植物属种较多，主要栽培于平原。 拟建项目选址位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。项目所在区域无天然林和原生自然植物群落，评价区域植被主要为以人工栽培绿化林木为主。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 1、环境空气质量现状调查 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省环境保护厅于2019年1月11日环保快报发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表： 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 20 60 33.3 达标 NO2 年平均质量浓度 49 40 122.5 不达标 PM10 年平均质量浓度 223 70 318.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 94 35 268.6 不达标 CO 第95百分位数的浓度 2000 4000 50.0 达标 O3 第90百分位数的浓度 68 160 42.5 达标 如上表所述，周至县2018年环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度和O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）基本污染物环境质量现状评价 本评价选用《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》2018年1-12月的监测数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。除SO2、CO、O3年评价指标达标外，其余评价因子年均指标均超标。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位 名称 污染物 年评价指标 评价标准/（µg/m3） 现状浓度/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标频率/% 达标 情况 周至县 SO2 年平均质量浓度 60 20 / / 达标 NO2 年平均质量浓度 40 49 / / 不达标 PM10 年平均质量浓度 70 223 / / 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 94 / / 不达标 CO 24小时平均第95百分位数的浓度 4000 2000 / / 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度 160 68 / / 达标 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目所在地常年主导风向为东北风，为了解项目所在地区环境空气中特征因子甲苯及二甲苯现状，建设单位委托西安普惠环境检测技术有限公司在项目所在地进行了监测，并出具了相应的监测报告（监测文号：PHJC-201904-ZH67）。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址 方位 相对厂界 距离/m X Y 临川寺村（下风向） 0 0 甲苯 2019.4.25-2019.5.3 东侧 670 二甲苯 2019.4.25-2019.5.3 表3-4 其他污染物环境质量现状表 监测点位 监测点 坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 临川寺村（下风向） 0 0 甲苯 连续采样7天，每天采样4次 200 ND（1.5） 0.75% 0 达标 二甲苯 200 ND（1.5） 0.75% 0 达标 由上述监测结果可以看出，评价范围内苯系物1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准限值。 项目所在地区环境空气中特征因子非甲烷总烃和TSP引用西安普惠环境检测技术有限公司对《西安鑫坤精密机械有限公司年产100万支风电配件生产线建设项目》中项目所在地（距本项目拟建地东南侧约10m处）的监测数据（监测文号：PHJC-201901-ZH73），该监测为3年内有效监测数据，监测点位位于本项目评价范围内，监测因子满足本项目现状监测需求，因此引用可行。 表3-5 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址 方位 相对厂界 距离/m X Y 下风向 121 20 非甲烷总烃 2019.1.25-2019.1.31 东南 10 TSP 2019.1.25-2019.1.31 表3-6 其他污染物环境质量现状表 监测点位 监测点 坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 下风向 121 20 非甲烷总烃 连续采样7天，每天采样4次 2000 520~700 35% 0 达标 TSP 300 158~187 62.3% 0 达标 由上述引用监测结果可以看出，评价范围内非甲烷总烃1小时平均浓度，满足《大气污染物综合排放标准（详解）》相关标准限值的要求外，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。 二、声环境 本次声环境现状评价委托西安普惠环境检测技术有限公司于2019年4月25日~26日对本项目评价范围内的声环境质量现状进行了监测，并出具了监测报告（监测文号：PHJC-201904-ZH67），见附件。因此，本项目共布设4个监测点，每个监测点昼、夜间各监测一次，共监测两天。监测点位见附图4，监测结果见表3-7。 表3-7 声环境质量监测结果（单位：dB(A)） 监测点位 测量值 标准 2019年04月25日 2019年04月26日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#西厂界 54 45 55 46 60 50 2#南厂界 55 46 55 45 60 50 3#东厂界 49 43 50 43 60 50 5#北厂界 52 44 51 45 60 50 由监测结果可知，本项目厂界昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量较好。 三、土壤环境 1、监测点位 由陕西正泽检测科技有限公司于2019年7月29日—2019年8月10日对厂区内及厂区外土壤环境进行监测。 监测方案 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目为二级评价的污染影响型项目，占地不超过100hm2的情况下，在占地范围内需布设4个监测点位（包括3个柱状样点，1个表层样点），在评价范围内占地范围外需布设2个监测点位（包括2个表层样点）。为查清本项目区域土壤环境现状，本项目具体监测点位分布见表3-8和附图8，其布点以及采样均符合导则相关要求。 表3-8 土壤环境质量现状监测方案 点位编号 点位名称 监测因子 相对位置 取样层 采样点类别 占地范围内 C1-1 环宇喷漆房下方 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 厂内 表层样（0～0.5m） 柱状样 C1-2 中层样（0.5～1.5m） C1-3 深层样（1.5～3m） C2-1 红光喷漆房下方 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 表层样（0～0.5m） C2-2 中层样（0.5～1.5m） C2-3 深层样（1.5～3m） C3-1 鑫坤脱蜡车间下方 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 表层样（0～0.5m） C3-2 中层样（0.5～1.5m） C3-3 深层样（1.5～3m） C4 厂区中部绿化带 GB36600表1所列45项基本因子 表层样（0～0.2m） 表层样 占地范围外 W1 厂区西侧空地 GB15618表1所列8项基本因子和PH值 S，50m 表层样（0～0.2m） W2 临川寺村耕地 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 E，200m 表层样（0～0.2m） 各因子分析方法和检出限见表3-12。 3）土壤环境质量现状监测结果 土壤环境质量现状监测结果详见表3-11。由表可见，监测样品中铬（六价）、 挥发性有机物（VOCs）和半挥发性有机物（SVOCs）均未检出，检出物质中各监测点位的镉、汞、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好，未发现与企业项目相关的污染问题。 3、分析方法 土壤监测指标的分析方法见表3-10所示。 表3-10 土壤监测分析方法 监测项目 标准号 分析方法 检出限（mg/kg） pH NY/T 1377-2007 玻璃电极法 / 汞 GB/T22105.1-2008 原子荧光分光光度法 0.002 砷 0.01 铬 HJ 491-2009 火焰原子吸收分光光度法 5 镉 GB/T 17141-1997 石墨炉原子吸收分光光度法 0.01 铅 0.1 镍 GB/T 17139-1997 火焰原子吸收分光光度法 5 锌 GB/T 17138-1997 火焰原子吸收分光光度法 0.5 铜 1 氟化物 HJ873-2017 离子选择电极法 63 六价铬 EPA3060A：1996、EPA7196A:1992 紫外-可见分光光度法 0.2 四氯化碳 HJ605-2011 气相色谱质谱法 1.3μg/kg 氯仿 1.1μg/kg 氯甲烷 1.0μg/kg 1,1-二氯乙烷 1.3μg/kg 1,2-二氯乙烷 1.1μg/kg 1,1-二氯乙烯 1.0μg/kg 顺-1,2-二氯乙烯 1.3μg/kg 反-1,2-二氯乙烯 1.4μg/kg 二氯甲烷 1.5μg/kg 1,2-二氯丙烷 1.1μg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2μg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 1.2μg/kg 四氯乙烯 1.4μg/kg 1,1,1-三氯乙烷 1.3μg/kg 1,1,2-三氯乙烷 1.2μg/kg 三氯乙烯 1.2μg/kg 1,2.3-三氯丙烷 1.2μg/kg 氯乙烯 1.0μg/kg 苯 1.9μg/kg 氯苯 1.2μg/kg 1,2-二氯苯 1.2μg/kg 1,4-二氯苯 1.2μg/kg 乙苯 1.2μg/kg 苯乙烯 1.1μg/kg 甲苯 1.3μg/kg 间，对二甲苯 1.2μg/kg 邻二甲苯 1.2μg/kg 硝基苯 HJ834-2017 0.09 苯胺 EPA8270E:2018 0.5 2-氯酚 HJ834-2017 0.06 苯并[a]蒽 0.1 苯并[a]芘 0.1 苯并[b]荧蒽 0.2 苯并[k]荧蒽 0.1 䓛 0.1 二苯并[a,h]蒽 0.1 茚并[1,2,3c,d]芘 0.1 萘 0.09 铝 EPA6010D:2014 电感耦合等离子体原子发射光谱法 0.001 氟 HJ873-2017 离子选择电极法 63 4、监测结果统计与分析 （1）C4土壤监测结果 厂区内C4监测点的土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。具体监测结果见表3-11。 表3-11 土壤监测结果及统计分析 监测点位 项目名称 测定结果 C1-1环宇喷漆房下（0～0.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C1-2环宇喷漆房下（0.5-1.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C1-3环宇喷漆房下（1.5-3m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C2-1红光喷漆房下（0～0.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C2-2红光喷漆房下（0.5-1.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C2-3红光喷漆房下（1.5-3m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C3-1鑫坤脱蜡车间下（0～0.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C3-2鑫坤脱蜡车间下（0.5-1.5m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C3-3鑫坤脱蜡车间下（1.5-3m处） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） C4 厂区中部绿化带 铜mg/kg 24.14 铅mg/kg 30.00 镉mg/kg 0.01（L） 镍mg/kg 42.07 汞mg/kg 0.002（L） 砷mg/kg 3.89 六价铬mg/L 0.012 四氯化碳*ug/kg 1.3（L） 氯仿*ug/kg 1.1（L） 氯甲烷*ug/kg 1.0（L） 1,1-二氯乙烷*ug/kg 1.2（L） 1,2-二氯乙烷*ug/kg 1.3（L） 1,1-二氯乙烯*ug/kg 1.0（L） 顺-1,2-二氯乙烯*ug/kg 1.3（L） 反-1,2-二氯乙烯*ug/kg 1.4（L） 二氯甲烷*ug/kg 1.5（L） 1,2-二氯丙烷*ug/kg 1.1（L） 1,1,1,2-四氯乙烷*ug/kg 1.2（L） 1,1,2,2-四氯乙烷*ug/kg 1.2（L） 四氯乙烯*ug/kg 1.4（L） 1,1,1-三氯乙烷*ug/kg 1.3（L） 1,1,2-三氯乙烷*ug/kg 1.2（L） 三氯乙烯*ug/kg 1.2（L） 1,2,3-三氯丙烷*ug/kg 1.2（L） 氯乙烯*ug/kg 1.0（L） 苯*ug/kg 1.9（L） 氯苯*ug/kg 1.2（L） 1,2-二氯苯*ug/kg 1.5（L） 1,4-二氯苯*ug/kg 1.5（L） 乙苯*ug/kg 1.2（L） 苯乙烯*ug/kg 1.1（L） 甲苯*ug/kg 1.3（L） 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） 硝基苯*mg/kg 0.09（L） 苯胺*ug/kg 1.0（L） 2-氯酚*mg/kg 0.06（L） 苯并[a]蒽*mg/kg 0.1（L） 苯并[a]芘*mg/kg 0.1（L） 苯并[b]荧蒽*mg/kg 0.2（L） 苯并[k]荧蒽*mg/kg 0.1（L） 䓛*mg/kg 0.1（L） W1 厂区西侧空地 铜mg/kg 18.34 铅mg/kg 17.14 镉mg/kg 0.01（L） 镍mg/kg 29.34 汞mg/kg 0.002（L） 砷mg/kg 2.97 锌mg/kg 18.81 铬mg/kg 20.46 PH 7.46 W2 临川寺村耕地 间二甲苯+对二甲苯*ug/kg 1.2（L） 邻二甲苯*ug/kg 1.2（L） 根据表3-11，项目所在地厂区外土壤各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值。 5、土壤理化性质调查 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价工作等级为二级，土壤理化性质调查内容，主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。 （2）检测结果 土壤理化性质调查表详见表3-12。 表3-12 土壤理化特性调查表 点号 C4 时间 2019年9月13日 经度 108°27'51.58″ 纬度 34°10'05.71″ 层次 发生层 现场记录 颜色 棕黄色 结构 块状结构 质地 砂壤土 砂砾含量 无 其他异物 无 实验室测定 pH 7.49 阳离子交换量（cmol/kg） 5.3 氧化还原电位(mv) 536 饱和导水率/(cm/s) 1.22×10-4 土壤容重（kg/m3） 1.25 孔隙度（体积%） 44.5

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。本项目项目已建地北侧为周至县红光工艺厂，东南侧为西安鑫坤精密机械有限公司，东、南侧均为林地，西侧为257乡道，隔路为闲置厂房，项目所在地交通便利。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜等存在，主要环境保护目标见表3-13。 表3-13 主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气 环境 843 314 临川寺村 50户/200人 二类区 E 670 -944 -89 钟徐村 70户/280人 W 950 -366 980 马滩堡 290户/1160人 N 690 843 887 桥北 125户/500人 NE 840 -428 -888 西风头村 270户/1080人 S 760 250 -1376 尚村镇 650户/2600人 S 1350 -1152 -1291 疙瘩头村 83户/332人 SW 1515 258 -1376 尚村 80户/320人 SW 1520 658 -1787 围墙村 1500户/6000人 SW 1860 65 -1981 西岩村 820户/3280人 S 1920 11 1608 桥北滩 48户/192人 N 1530 504 1818 临桥村 73户/292人 NE 1800 -697 1942 新河村 51户/204人 NW 1960 -2469 -182 西岩坊北堡 69户/276人 W 1840

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准（详解）》相关标准限值，苯系物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准限值。 （2）地表水质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，相关标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 评价因子 pH COD BOD5 氨氮 总磷 溶解氧 硫化物 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 ≤0.2 （3）声环境质量标准 环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准值见表4-2。 表4-2 环境噪声标准 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）地下水环境质量标准 项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 标准值 项目 标准值 pH 6.5～8.5 总硬度 450 NH3-N 0.2 NO3-N 20 氟化物 1.0 NO2-N 0.02 耗氧量 3.0 总大肠菌群（个/L） 3.0 氰化物 0.05 细菌总数（个/mL） 100 砷 0.05 汞 0.001 铅 0.05 镉 0.01 氟 / 锰 0.1 六价铬 0.05 铁 0.3 硝酸盐 20 挥发性酚类 0.002 亚硝酸盐 0.02 溶解性总固体 1000 硫酸盐 250 K++Na+ / CO32- / Ca2+ / HCO3- / Mg2+ / CL- / SO42- / （5）土壤环境质量标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和无组织排放监控浓度限值；二甲苯、非甲烷总烃有组织及厂界无组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装有机废气排放标准限值，企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。铸造企业大气污染物排放限值分为两级：1级适用于一般地区，2级适用于大气污染重点地区；本项目位于汾渭平原属于重点防控区，故执行《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）表1中2级有组织排放限值，无组织排放粉尘执行表3无组织排放浓度限值。（本项目所有颗粒物有组织共同经一根排气筒排放，故从严执行（TCFA-030802-2-2017）排放浓度限值）。 表4-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 监控点 标准值 标准来源 TSP 周界外浓 度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 二甲苯 排气筒 （15m） 15 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中相关标准要求 非甲烷总烃 50 二甲苯 周界外浓 度最高点 0.3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中相关标准要求 非甲烷总烃 3.0 烟尘（颗粒物） 车间或生产设施排气筒 15 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）表1中2级有组织排放限值 烟尘（颗粒物） 生产厂房门窗、屋顶、气楼等排放口处 5.0 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）表3无组织排放浓度限值 （2）项目无生产废水外排；生活污水排入旱厕，由当地农民定期拉运肥田处置。 （3）噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表4-5。 表4-5 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 60 50 （4）固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 其他环境要素按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目无生产废水排放，生活污水经旱厕后清掏施肥，不外排。本项目VOCs排放量为0.323t/a。故本次总量建议控制指标为：VOCs：0.323t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、湿砂型铸造工艺流程图： 图2 工艺流程及产污环节图 具体工艺流程： （1）合模：根据产品特征，本项目不涉及制芯环节。本项目外购特制的成品铝模范与红砂进行人工拼装。 （2）铁熔化：将金属原料投入中频炉内在1500-1580℃中高温熔化45-50分钟，中频炉设备冷却水送冷却池冷却后循环使用，每日补充一定量，送冷却池前水温约60℃；主要污染物为中频炉熔化烟尘（主要是金属氧化物和一些低沸点的金属杂质），熔化炉渣和设备运行噪声。 中频感应电炉原理：中频感应电炉由炉体、固定架、倾炉机构、炉衬顶出装置、冷却系统，电源及电器控制系统等。炉体由固定架和炉本体组成。炉体安装在可倾动的固定架上，倾炉时，固定架连同炉体一起旋转，炉体倾动角度大于90°，便于倒尽炉内全部溶液。感应线圈在电流的作用下产生强大的磁场，使炉膛内的金属产生涡流而发热，线圈是电能转换成热能的关键所在，感应器为优质紫铜管，在炉体炉衬上绕制而成。铜管内通冷却循环水，以达到降低系统温度的目的，冷却水循环使用，不外排。 浇铸及冷却：将中频炉熔化好的金属浇注到组装好的砂型模具中，冷却后得到金属铸件。 （4）铸件的清理：金属铸件从模具脱出后，进行抛丸处理，去掉逐渐表面附着的氧化皮与烧结层废砂（粉尘、噪声、固废），然后是人工对铸件的飞边、毛刺、浇口气针的残留进行打磨清理（粉尘、噪声），再进行必要的打孔（噪声、金属屑），最后对铸件进行焊接（噪声、焊接烟尘）。 （5）喷漆：按照设计及工艺要求将漆喷涂在产品部件表面，使其部件表面更加平顺畅滑，形成底膜。底漆料采用水性漆，使用前先在喷漆房内将漆料加50%水进行稀释，底漆需要喷涂两次；底漆晾干后按照设计及工艺要求进行面漆喷涂，面漆使用油性漆，面漆喷涂完后进入烘干房进行烘干。 喷漆过程中会产生漆雾（TSP和非甲烷总烃），烘干过程会产生挥发性有机物（非甲烷总烃）。 （6）包装入库：产品经检验合格后可包装，入库。 本项目污染物识别一览表如下： 表5-1 污染物识别一览表 类别 污染源 污染物种类 排放规律 废气 电炉熔化 烟气 间断 抛丸 颗粒物 间断 打磨 颗粒物 间断 焊接 烟尘 间断 喷漆 VOCs 间断 废水 生活污水 SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮 连续 噪声 中频感应电炉 等效A声级 间断 抛丸机 等效A声级 间断 电焊机 等效A声级 间断 喷漆房 等效A声级 间断 台钻 等效A声级 间断 打磨机 等效A声级 间断 固废 生活垃圾 —— —— 电炉炉渣 一般工业固废 间断 布袋除尘器收集的粉尘 一般工业固废 间断 金属屑 一般工业固废 间断 废钢丸 一般工业固废 间断 铸造废品 一般工业固废 间断 废活性炭 危险废物 间断 废过滤棉 危险废物 间断 废油漆桶 危险废物 间断 2、物料平衡图 根据项目特征，本次评价主要对项目喷漆工序漆料进行物料衡算。项目配漆、喷漆及烘干工序均在喷漆车间内进行。配漆、喷漆和烘干过程中会产生油漆废气，主要污染物为二甲苯、漆雾及其他有机废气（以非甲烷总烃计）。类比同类报告可知，在配漆过程、喷涂过程和烘干过程中有机物挥发量分别占总有机物成分的2%、40%和58%。根据表1-9项目油漆、稀释剂、固化剂的组成成分表，计算各污染物产生量如下： ①苯系物 根据下文表分析：项目油漆中苯系物的含量总和为0.276t/a。本项目苯系物含量平衡图见图3。 图3 二甲苯含量平衡图 单位：t/a ②非甲烷总烃 根据下文表分析：项目漆料中非甲烷总烃产生量为0.824t/a，其中溶剂型漆产生的非甲烷总烃量为0.356t/a，水性漆产生的非甲烷总烃量为0.468t/a。本项目非甲烷总烃含量平衡图见图4。 图4 非甲烷总烃含量平衡图 单位：t/a ③漆雾 根据计算，溶剂型面漆中固态物的含量为0.368t/a，固化剂中固态物的含量为0.2t/a，则溶剂型固态物含量为0.568t/a；水性漆底漆中固态物的含量为0.432t/a，则本项目溶剂型漆和水性漆中的固态物总含量为1.0t/a。根据同类项目类比，固态物的10%会因反射等形成喷漆雾，因此，漆雾产生量为0.1t/a。 本项目油漆物料平衡见表5-2及图5。 表5-2 本项目油漆物料平衡表 单位：t/a 投入 水性漆底漆：0.9 VOCs 0.468 其中 非甲烷总烃 0.468 固态物 0.432 水性漆稀释剂：0.9 / / / / / / / 面漆（油漆：固化剂：稀释剂=1:1:1）0.4 VOCs 0.032 其中 二甲苯 0.016 固态物 0.368 非甲烷总烃 0.016 固化剂：0.4 VOCs 0.2 其中 二甲苯 0.1 固态物 0.2 非甲烷总烃 0.1 稀释剂：0.4 VOCs 0.4 其中 二甲苯 0.16 固态物 0 非甲烷总烃 0.24 合计 VOCs 1.1 其中 二甲苯 0.276 固态物 1.0 非甲烷总烃 0.824 输出 喷漆房 喷漆房漆 车间 有组织排放 VOCs 0.291 其中 二甲苯 0.0487 固态物 0.108 非甲烷总烃 0.145 无组织排放 VOCs 0.1295 其中 二甲苯 0.0325 固态物 0.04 非甲烷总烃 0.097 过滤棉+活性炭吸附 VOCs 0.6795 其中 二甲苯 0.1948 固态物 0.252 非甲烷总烃 0.582 产品中 VOCs 0 其中 二甲苯 0 固态物 0.6 非甲烷总烃 0 合计 VOCs 1.1 其中 二甲苯 0.276 固态物 1.0 非甲烷总烃 0.824 注：表中数据几乎全为约数。 图5 本项目漆料物料平衡 单位：t/a 项目生产过程物料平衡见表5-3。 表5-3 项目物料平衡表 输入 输出 产品 损失 物料名称 投入量（t/a） 产品 产品（t/a） 流失物名称 流失量（t/a） 金属原料消耗 生铁 1001.75 湿砂型铸造产品 1000 熔化烟尘产生量 0.6 漆料 3.0 / / 打磨粉尘产生量 0.5 焊丝 0.5 / / 抛丸粉尘产生量 0.65 / / / / 打孔金属屑 1.8 焊接烟尘产生量 0.00175 / / / / 喷漆有机废气产生量 1.1 炉渣 0.5 漆雾 0.1 合计 1005.25 合计 1000 合计 1005.25 主要污染工序： 施工期污染工序： 根据现场调查，本项目已建成，设备均已安装，已经投产，施工期的影响已基本结束。 营运期污染工序： 本项目运营期主要的产污工序如下： （1）废气：熔化烟气、打磨粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘、喷漆及烘干有机废气（非甲烷总烃计）； （2）废水：项目职工生活污水； （3）噪声：机械设备噪声； （4）固废：炉渣、金属屑、废钢丸、除尘器收集粉尘、铸造废品等一般工业固废；废过滤棉、废油漆桶、废活性炭等危险废物；职工生活垃圾。 运营期污染源分析 1、废气 本项目营运期废气主要为电炉在熔炼金属材料时产生的烟气、打磨粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘、喷漆及烘干有机废气（非甲烷总烃计）。 （1）熔化烟气 本项目共有2台中频感应电炉，使用能源为电源，熔化工序产生的烟气，主要污染因子为烟尘。每天运行时间为8h。 铸造产品为1000t/a，配套2台额定熔化能力为0.5t/h的熔化炉，根据《第一次全国污染源普查工业污染源 排污系数手册（2010修订）》（第九分册）P105钢铁铸件制造业产排污系数表（参照离心铸造≤15000吨/年），铸造产品中频感应电炉熔化环节烟尘产生量为0.6kg/t·产品。铸造熔化工序年累计运行2400h，则铸造熔化烟尘产生量0.6t/a（0.33kg/h）。 治理措施：本项目中频炉熔化烟尘废气拟采用“集气罩+脉冲袋式除尘器处理+15m高排气筒”。根据建设单位提供设备尺寸和平面布置图，企业拟在2台熔化炉上方设置圆形集气罩，风量为10000m3/h。 袋式除尘系统除尘效率为95%，收集效率为90%，故经捕集后的烟尘约为0.54t/a（0.225kg/h），无组织飘逸烟尘约为0.06t/a，故处理后金属熔化烟尘排放量约为0.027t/a，0.0113kg/h。金属熔化工序总风量为10000m3/h，产生总浓度25mg/m3。处理后这部分烟尘经排气筒（P1）排放，排放总浓度1.13mg/m3。采取上述措施后熔化工段烟尘排放浓度均满足《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）2级有组织排放限值（排放浓度≤20mg/m3）。 集气罩：是烟气净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》中“第四十三条 企业生产过程中排放粉尘的，应当采用配套建设除尘或其他控制大气污染物排放的措施。”的规定，本环评要求项目建设单位：在熔化工位设置集气罩对熔化产生的废气进行收集（收集效率90%），收集到的废气经脉冲袋式除尘器处理后（粉尘处理效率95%）由1根15m高排气（P1）筒排放。 （2）打磨粉尘 金属铸造产品在去浇口后需进行打磨处理，项目年使用需要打磨的金属铸件约1000t，类比青田正达阀门制造有限公司《年产9450吨阀门铸件技改项目》实际生产统计资料，金属粉尘的产生量按总量的0.5‰计算，本项目打磨年产生金属粉尘量约为0.5t/a。 治理措施：企业拟在打磨工位侧面设置集气罩（集气效率90%），打磨粉尘集中收集后经一套脉冲袋式除尘器处理后经1根15m排气筒（P1）排放。其中，风机风量为10000m3/h，袋式除尘器采用耐高温耐火材质，烟尘去除效率达95%。根据物料衡算，则本项目打磨工序无组织排放量为0.05t/a，由于颗粒物粒径较大，自然沉降60%，则无组织排放量为0.02t/a，该工段有组织排放的粉尘量为22.5kg/a，每天累计工作8h，排放速率为0.0094kg/h，产生浓度为20.8mg/m3，排放浓度为0.94mg/m3。采取上述措施后打磨粉尘排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求（颗粒物排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 （3）抛丸粉尘 项目工件抛丸过程有粉尘产生，共设1台抛丸机。根据《环境工程手册废气卷》，抛丸粉尘按原料的0.13%左右计算，本项目需要进行抛光的工件约为500t/a，则项目抛丸工序共产生抛丸粉尘约0.65t/a。 治理措施：抛丸机内置滤芯除尘器，企业拟将除尘器处理后的废气统一由1根15m高排气筒排放（P1）。本项目抛丸机滤芯除尘器为内置，因此粉尘收集率按100%计。粉尘去除效率达99%。则该工段有组织排放的粉尘量为6.5kg/a，每天累计工作8h，排放速率为0.0027kg/h，产生浓度为27mg/m3，排放浓度为0.27mg/m3。采取上述措施后抛丸机产生粉尘排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求（颗粒物排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 （4）焊接烟尘 本项目铸件打孔后需要焊接，在焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。焊接烟尘主要由金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的烟尘，烟尘中主要成分为 Fe2O3、SiO3、CO2 等。 本项目外购焊材均为无铅焊材，焊丝年使用量为0.5t/a。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报自然科学版，2010年9月，第32卷第3期），气体保护焊实芯焊丝（直径为1.6mm）的焊材发尘量为2～5g/kg，本环评取3.5g/kg计算，则焊接烟尘产生量为1.75kg/a。项目年焊接为2400h（平均每天8小时），则废气产生速率为0.00073kg/h，产生的废气的量较小。 治理措施：本项目焊接区配置一台移动式烟尘净化机处理后排放（不设置排气筒）。移动式烟尘净化机是专为治理焊接作业时产生烟尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛应用于各种焊接、打磨以及化学品生产等场所。其工作原理是：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接、打磨烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化机设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入烟尘净化机设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在烟尘净化机设备净化室内，过滤后的气体进入烟雾净化器设备洁净室，经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。移动式烟尘净化机抽风量为1000m3/h，捕集效率大于90%。则本项目焊接烟尘无组织排放量为0.175kg/a（0.000073kg/h），除尘器收集焊接烟尘为1.575kg/a。废气处理后无组织排放，排放量很小。建议在车间内采用排气扇，加快车间空气流通速度。 （5）喷漆及烘干废气 本项目有机废气主要来自喷漆房的配漆、喷漆及烘干过程中产生的废气，主要污染物为二甲苯及非甲烷总烃；本项目喷漆房有机废气采取的措施为过滤棉+活性炭吸附净化工艺，收集效率90%，处理效率为80%，最终通过15m高排气筒P2排放，喷漆房（烘干在喷漆房内）年工作时间为2400h，设计风机总风量为20000m3/h。 本项目丙烯酸聚氨酯面漆使用量为1.2t/a，其中水性醇酸底漆使用量为1.8t/a。 根据油漆成分报告以及查阅相关资料，本项目使用的溶剂型面漆（漆：固化剂：稀释剂=1:1:1）油漆主要成分为挥发性有机物4%、二甲苯含量4%、固体含量92%；水性底漆（漆：稀释剂=1:1）主要成分为挥发性有机物67g/L、甲苯、乙苯和二甲苯含量未检出、固体含量48%，其他挥发性有机物以非甲烷总烃计算，则溶剂型面漆在使用过程中的二甲苯的产生量为0.276t/a，非甲烷总烃的产生量为0.365t/a。本项目使用的水性底漆中不含甲苯和二甲苯，固体含量48%，其他挥发成分为67g/L，其他挥发性有机物以非甲烷总烃计算，其他挥发成分为52%，其他挥发性有机物以非甲烷总烃计算，则水性底漆非甲烷总烃的产生量为0.468t/a。 根据计算，溶剂型面漆中固态物的含量为0.368t/a，固化剂中固态物的含量为0.2t/a，则溶剂型固态物含量为0.568t/a；水性漆底漆中固态物的含量为0.432t/a，则本项目溶剂型面漆和水性底漆中的固态物总含量为1.0t/a。根据同类项目类比，固态物的10%会因反射等形成喷漆雾，因此，漆雾产生量为0.1t/a。 本项目油漆废气产生量见表5-3。 表5-3 油漆废气的产生量 单位：t/a 漆类 污染物 油漆 小计 料漆 固化剂 稀释剂 溶剂 型面漆 二甲苯 0.016 0.1 0.16 0.276 非甲烷总烃 0.016 0.1 0.24 0.356 水性底漆 非甲烷总烃 0.468 / / 0.468 漆雾 0.1 根据物料平衡，项目有机废气有组织排放量见表5-4。 表5-4 项目有机废气有组织排放量一览表 车间 污染因子 采取措施 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 喷漆房 二甲苯 过滤棉+活性炭吸附＋15m排气筒，处理效率80%，喷漆房年工作时间为2400h，设计风机总风量为20000m3/h 0.0487 0.0203 1.015 非甲烷 总烃 0.145 0.0604 3.02 有机废气无组织排放废气源强见表5-5。 表5-5 项目有机废气无组织排放量一览表 车间 污染因子 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 喷漆房 二甲苯 0.0325 0.0135 非甲烷总烃 0.097 0.0404 灰铁铸造工艺设备及环保设施一旦发生故障，立即停止生产，故对非正常排放量不计。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》中“第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”的规定，本环评要求项目建设单位：设置1间密闭式喷漆房，在喷漆房设置集气管道对喷漆及烘干产生的废气进行收集（收集效率90%），经收集到的废气经过滤棉处理（颗粒物处理效率90%）后经末端活性炭吸附装置处理后（有机废气处理效率80%）由1根15m高排气筒（P2）排放。 （7）污染防治措施可行性分析 本项目颗粒物采用集尘罩+布袋除尘器处理废气。 集气罩：是烟气净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。 脉冲袋式除尘器的工作原理：含尘烟气通过过滤材料（本项目主要为布袋），尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。布袋除尘的除尘效率一般可达95%以上。 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。布袋除尘器结构如图6所示。 图6 袋式除尘器结构图 布袋除尘器按温度分为中温、高温和低温，本项目选用耐高温布袋除尘器，耐高温温度在160℃~240℃之间，熔化烟尘的温度为50℃~80℃之间，因此，脉冲袋式除尘器除尘合理。 因此熔化烟气，打磨粉尘，抛丸粉尘处理后经一根排气筒排放可行。 本项目有机废气采用集尘罩+过滤棉+活性炭吸附处理废气。 ①喷漆房：喷漆废气经管道收集后经引风管汇合送入漆雾过滤器，去除废气中的漆雾颗粒，然后再进入活性炭吸附装置进行吸附，经上述工艺出来后的气体由引风机抽送15m排气筒P2达标排放。 由于烘干与喷漆工序都在喷漆房内进行，故使用一套环保设备进行有机废气的处理。 活性炭吸附法：活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。活性炭的有效吸附量可达qe=0.24kg/kg，有效吸附效率80～90%，本项目分析时按80%选取。 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 ( 公告 2013年 第31号 2013-05-24实施)，“对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。” 本项目产生低浓度VOCs的废气，采用活性炭吸附工艺，既符合挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策，也预防了生态环境部《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况》通报列举VOCs整治不到位问题。 2、废水 本项目厂区实行雨、污分流制，雨水由各雨水口收集，经雨水管网排入水渠；项目废水排放主要为生活污水。根据建设单位提供的资料，项目废水排放如下： （1）生活污水 项目劳动定员30人，不在厂区食宿，年生产天数为300天，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014），企业职工用水定额按35L/人•d计，用水量约315.0t/a。则生活污水产生量约为252.0t/a（按用水量80%计）。项目生活污水经旱厕沉淀处理后定期清掏施肥。 3、噪声 该项目噪声主要为打磨机、电频炉、抛丸机、台钻、风机等机械设备及进出运输车辆噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在75~95dB(A)左右。采用合理布局，厂房隔声，采用先进设备等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 所用设备噪声声级见表5-6。 表5-6 各整体声源的平均噪声级 设备名称 单台声级（dB(A)） 数量 工作方式 控制措施 治理效果距离声源 1m处噪声 打磨机 85 1台 连续 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声，风机采用柔性连接、减振等措施 60 电频炉 85 2台 连续 60 抛丸机 90 1台 连续 65 台钻 90 4台 间断性 65 电焊机 80 2台 间断性 55 风机 95 2台 间断性 70 噪声治理措施及污染物排放情况： a、合理布置了生产设备，将高噪声设备集中布置，以减少噪声的影响。 b、为高噪声设备冲床等加装减振垫，进行柔性联接，以减小其振动影响。 c、定期维护机械设备，以确保设备正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。 d、加强管理，对原料运输下料时，做到轻卸、缓放、严禁夜间卸料。 e、项目仅白天生产，夜间不生产。项目夜间仅少量员工生活噪声。 通过采取上述噪声治理措施后，项目噪声排放能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 4、固体废物 （1）固体废物产生情况分析 项目主要的固体废弃物包括员工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 ①生活垃圾 项目劳动定员总人数为30人，生活垃圾产出量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约0.015t/d，4.5t/a，分类收集后按照环卫部门要求外运处置。 ②一般工业固体废物 根据建设单位提供资料，熔化过程中产生的炉渣约占熔料的0.05%，则本项目炉渣产生量约为0.5t/a，暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用。 布袋除尘器收集的金属粉尘，产生量约为1.59t/a，按照一般工业固废处置。 c、打孔时产生的金属屑，根据企业提供，产生量约为1.8t/a，收集后外售处理。 d、项目在使用抛丸机抛丸时，会产生一定量的废钢丸，根据建设单位提供，废钢丸产生量约为0.1t/a。定期外售处理。 e.本项目在生产过程中会产生铸造废品，根据建设单位提供，铸造废品产生量约为10.6t/a，回用于生产，不外排。 ③危险废物 a、废油漆桶产生量约0.052t/a，由厂家回收。 b、活性炭纤维设计每月更换一次，根据同类工程调查，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，则废活性炭产生量为4.77t/a，收集后交由有资质单位处置。 c. 本项目喷漆工序产生废过滤棉，类比同类项目可知，废过滤棉产生量约为0.035t/a。 项目主要固体废物产生及排放情况见表5-7。 表5-7 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 序号 固废名称 主要成份 产生量 处置方式 排放量 1 生活垃圾 职工生活垃圾 4.5t/a 收集后按照环卫部门要求外运处置 4.5t/a 2 一般工业 固废 炉渣 0.5t/a 外售处置 0.5t/a 布袋除尘器收集金属粉尘 1.59t/a 按照一般工业固废处置 1.59t/a 金属屑 1.8t/a 外售处置 1.8t/a 废钢丸 0.1t/a 外售处置 0.1t/a 铸造废品 10.6t/a 回用于生产 10.6t/a 3 危险废物 废油漆桶 0.052t/a 厂家回收 0.052t/a 废活性炭 4.77t/a 交有危废资质单位处理 4.77t/a 废过滤棉 0.035t/a 交有危废资质单位处理 0.035t/a （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34220-2017），环评对建设项目产生的固体废物进行属性判定，详见表5-8。 表5-8项目固体废物属性判定表 序号 固体废物 名称 产生环节 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 生活垃圾 日常生活 固态 职工生活垃圾 是 5.1c 2 一般工业 固废 熔化 固态 炉渣 是 4.2a 布袋除尘器收集 固态 布袋除尘器收集金属粉尘 是 4.2a 打孔 固态 金属屑 是 4.2a 抛丸机 固态 废钢丸 是 4.2a 生产 固态 铸造废品 是 4.2a 3 危险废物 有机废气处理 系统 固态 废油漆桶 是 4.2a 固态 废活性炭 是 4.2a 固态 废过滤棉 是 4.2a （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，详见表5-9。 表5-9 项目固体废物危险废物属性鉴定表 序号 固体废物名称 主要成份 是否属于危险废物 危废代码 1 生活垃圾 职工生活垃圾 否 —— 2 一般工业固废 炉渣 否 —— 布袋除尘器收集金属粉尘 否 —— 金属屑 否 —— 废钢丸 否 —— 铸造废品 否 —— 3 危险废物 废油漆桶 是 900-041-49 废活性炭 是 900-041-49 废过滤棉 是 264-011-12 （4）固体废物分析情况汇总 表5-10 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 序号 固废名称 产生环节 形态 主要成份 属性 产生量 处置方式 1 生活 垃圾 日常生活 固态 职工生活垃圾 一般固废 4.5t/a 收集后按照环卫部门要求外运处置 2 一般工业固废 熔化 固态 炉渣 一般固废 0.5t/a 收集后外售 布袋除尘器收集 固态 布袋除尘器收集金属粉尘 一般固废 1.59t/a 按照一般工业固废处置 打孔 固态 金属屑 一般固废 1.8t/a 收集后外售 抛丸机 固态 废钢丸 一般固废 0.1t/a 外售处置 生产 固态 铸造废品 一般固废 10.6t/a 回用于生产 3 危险 废物 有机废气 处理系统 固态 废油漆桶 危险废物 0.052t/a 由厂家回收 固态 废活性炭 危险废物 4.77t/a 委托有资质的单位进行处置 固态 废过滤棉 危险废物 0.035t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 熔化过程 | 颗粒物 | 22.5mg/m3，0.54t/a | 有组织：1.13mg/m3，0.027t/a |
|  |  |  | 0.025kg/h，0.06t/a | 无组织：0.025kg/h，0.06t/a |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 18.8mg/m3，0.45t/a | 有组织：0.94mg/m3，0.0225t/a |
|  |  |  | 0.0208kg/h，0.05t/a | 无组织：0.0083kg/h，0.02t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 27.0mg/m3，0.65t/a | 有组织：0.27mg/m3，0.0065t/a |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 0.00073kg/h，1.75kg/a | 无组织：0.000073kg/h，0.175kg/a |
|  | 喷漆房 | 二甲苯 | 5.55mg/m3，0.276t/a | 有组织：1.015mg/m3，0.0487t/a |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 17.15mg/m3，0.824t/a | 有组织：3.02mg/m3，0.145t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.0135kg/h，0.0325t/a | 无组织：0.0135kg/h，0.0325t/a |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 0.0404kg/h，0.097t/a | 无组织：0.0404kg/h，0.097t/a |
| 水污 染物 | 员工日常 生活 | 生活污水 | 252.0t/a | 生活污水经旱厕沉淀处理后用于附近农田施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 交由当地环卫部门统一清运处理 |
|  | 加热炉 | 炉渣 | 0.5t/a | 外售 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 1.59t/a | 按一般工业固废处置 |
|  | 打孔 | 金属屑 | 1.8t/a | 外售 |
|  | 抛丸机 | 废钢丸 | 0.1t/a | 外售 |
|  | 生产 | 铸造废品 | 10.6t/a | 回用于生产 |
|  | 有机废气处理工序 | 废油漆桶 | 0.052t/a | 厂家回收 |
|  |  | 废活性炭 | 4.77t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.035t/a |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于设备产生的噪声，根据类比分析，声源强度在75-95dB(A)之间。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域内人类活动频繁，无珍稀动植物，运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过落实治理措施得到合理处置，对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 根据现场调查，本项目已建成，设备已安装，并于2004年6月投入生产，施工期的影响已基本结束。

营运期环境影响分析： 1、大气污染环境影响分析 （1）估算模型参数表 本项目估算模型参数表如下表。 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39 最低环境温度/℃ -17 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 表7-2 环境空气影响评价工作等级判别表 评价工作等级 分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中“表2评价等级判别表”中，本次评价预测模式选择估算模式（AERSCREEN）预测。本项目预测 结果为1%≤Pmax＜10%”，大气环境影响评价确定为二级评价。 （2）有组织排放废气影响分析 本项目有组织废气为熔化烟尘、打磨粉尘、抛丸机粉尘、喷漆及烘干有机废气。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。 表7-3 项目正常工况下有组织废气排放预测参数 编号 污染源 名称 污染物 排气筒底部坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 排气量m3/h 年排放小时数/h 烟气温度℃ 排放速率 (kg/h) X Y 1 熔化 烟尘 颗粒物 50 112 405 15 0.4 10000 2400 80 0.011 2 打磨 粉尘 颗粒物 50 112 405 15 0.4 10000 2400 20 0.0094 3 抛丸 粉尘 颗粒物 50 112 405 15 0.4 5000 2400 20 0.0027 4 喷漆及烘干有机废气 非甲烷总烃 11 97 405 15 0.7 20000 2400 20 0.0604 二甲苯 11 97 405 15 0.7 20000 2400 20 0.0203 表7-4 有组织大气污染物最大地面浓度、占标率计算结果 污染物 名称 污染物 排放速率(kg/h) 质量标准（μg/m3） 距排气筒距离（m） 浓度（ug/m3) 占标率 （%） 熔化烟尘 颗粒物（以PM10表征） 0.011 450 最大落地 浓度距离 最大落地 浓度 最大占 标率 105 0.22075 0.05 打磨粉尘 颗粒物（以PM10表征） 0.0094 450 最大落地 浓度距离 最大落地 浓度 最大占 标率 267 0.64338 0.14 抛丸粉尘 颗粒物（以PM10表征） 0.0054 450 最大落地 浓度距离 最大落地 浓度 最大占 标率 267 0.36976 0.08 喷漆及烘干有机废气 非甲烷总烃 0.0604 2000 最大落地 浓度距离 最大落地 浓度 最大占 标率 267 3.2046 0.00 二甲苯 0.0203 200 最大落地 浓度距离 最大落地 浓度 最大占 标率 267 1.0272 0.00 注：颗粒物以PM10表征。 影响分析： 根据项目废气影响预测结果分析，生产过程非甲烷总烃、二甲苯下风向最大落地浓度分别为3.2046μg/m3、1.0272μg/m3，出现距离为下风向267m处，最大落地浓度占标率分别为0.00%、0.00%，颗粒物下风向最大落地浓度分别为0.22075μg/m3、0.64338μg/m3、0.36976μg/m3，出现距离为下风向105m和267m处，最大落地浓度占标率分别为0.05%、0.14%、0.08%，均低于1%。项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小。项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小，故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 要求项目落实各项废气污染防治措施，确保各废气污染物达标排放，则对操作工人及周围大气环境影响不大。 （3）无组织排放废气影响分析 根据前文工程分析，本项目相关工作区域无组织排放的大气污染包括：熔化烟尘，打磨粉尘，焊接烟尘，喷漆及烘干有机废气。 表7-5 项目无组织废气排放参数 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 非甲烷总烃 二甲苯 1 熔化烟尘 -15 -20 404 20.5 5.3 90 6.5 2400 正常 0.025 / / 2 打磨粉尘 -15 -20 404 25 15 0 5 2400 正常 0.0083 / / 3 焊接烟尘 -15 -20 404 10 3 90 4 2400 正常 0.000073 / / 4 喷漆及烘 干非甲烷总烃 -18 -24 404 15 7.6 90 3.6 2400 正常 / 0.0404 / 喷漆及烘 干二甲苯 -18 -24 404 15 7.6 90 3.6 2400 正常 / / 0.0135 注：颗粒物以PM10表征。 表7-6 项目废气无组织正常排放估算模式预测最大地面浓度及占标率 污染源名称 污染物 距离m 浓度μg/m3 占标率% 熔化烟尘 颗粒物 最大落地浓度距离 预测最大浓度 最大浓度占标率 22 42.576 9.46 打磨粉尘 颗粒物 最大落地浓度距离 预测最大浓度 最大占标率 25 17.7 3.93 焊接烟尘 颗粒物 最大落地浓度距离 预测最大浓度 最大浓度占标率 10 0.62602 0.14 喷漆及烘干有机废气 非甲烷总烃 最大落地浓度距离 预测最大浓度 最大浓度占标率 10 314.53 0.02 二甲苯 最大落地浓度距离 预测最大浓度 最大浓度占标率 10 105.1 0.05 影响分析： 根据项目无组织废气影响预测结果分析，生产过程非甲烷总烃、二甲苯下风向最大落地浓度分别为314.53μg/m3、105.1μg/m3，出现距离为下风向10m处，最大落地浓度占标率分别为0.02%、0.00%，颗粒物下风向最大落地浓度分别为42.576μg/m3、17.7μg/m3、0.62602μg/m3，出现距离分别为下风向22m、25m、10m处，最大落地浓度占标率分别为9.46%、3.93%、0.14%，项目车间下风向边界处无组织排放的颗粒物下风向的贡献浓度小于《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）表3无组织排放监控浓度限值（排放浓度≤5.0mg/m3）。 非甲烷总烃及二甲苯下风向边界处最大贡献浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中相关标准要求。 距离本项目最近的敏感目标为临川寺村，位于本项目主导风向下风向，同时项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值很小（贡献值占标率远小于100%），故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 （4）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）中二级评价的要求，评价结果应包括污染物排放量核算表。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口，排放量核算见下表7-7。 ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 /（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 P1 颗粒物 2000 0.011 0.027 3 940 0.0094 0.0225 4 1080 0.0027 0.0065 5 P2 非甲烷总烃 3020 0.0604 0.145 6 二甲苯 1015 0.0203 0.0487 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.145 二甲苯 0.0487 颗粒物 0.056 ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/μg/m3 1 W1 熔化 烟尘 颗粒物 / 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）表3无组织排放浓度限值 5000 60.0 2 W2 打磨 粉尘 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值要求 1000 20.0 3 W3 焊接 烟尘 颗粒物 / 0.175 4 W4 喷漆及烘干有 机废气 非甲烷总烃 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装有机废气排放标准限值 3000 97.0 5 二甲苯 / 300 32.5 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 97.0 二甲苯 32.5 颗粒物 80.175 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 非甲烷总烃 0.242 2 二甲苯 0.0812 3 颗粒物 0.136 （5）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气防护距离。 经计算，本项目无组织废气厂界不存在超标点，不需设置大气防护距离。本评价建议加强生产厂房内通风、换气。 2、水环境影响分析 依据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则——地表水环境》中“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”中注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目营运期生产废水回用不外排，员工生活污水清掏施肥不外排，因此，本项目只对废水回用可行性作简单分析。 本项目生产工序冷却水循环使用不外排，项目员工30人，不在厂区食宿，生活污水量按生活用水量的80%计，产生量为252.0m3/a（0.84m3/d）。生活污水经旱厕处理后清掏施肥不外排。 综上所述，本项目废水得到有效处置，对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析及污染防治措施 （1）设备噪声 根据工程分析，生产车间运营期噪声主要为台钻、中频炉、抛丸机、制壳机、切割机、打磨机等设备运转时产生的噪声，噪声源强约为75～90dB(A)。 采取的防治措施：选用低噪声的设备和机械；对振动较大的设备的基础采取减振措施；同时建设单位采用合理的设备布局，将高噪声设备尽量放置于车间远离厂界一侧，可通过车间内距离衰减再次降低噪声影响。经采取以上措施后，对各噪声源综合降噪能力可达到20~25dB(A)以上。噪声源及其分布见表7-10。 表7-10 采取降噪措施后运营期主要噪声源及分布 单位：dB(A) 噪声源 数量 位置 具体措施 降噪后 与各厂界距离（m） 北 西 南 东 打磨机 1台 打磨间（内） 低噪声设备、基座减振、车间隔声、风机采 用柔性连接 60 36 50 9 11 电频炉 2台 熔化车间（内） 60 47 79 8 29 抛丸机 1台 清砂房（内） 65 14 37 32 23 台钻 4台 装配车间（内） 65 15 54 29 8 电焊机 2台 55 26 52 19 11 风机 2台 车间外（P1） 70 47 67 7 40 车间外（P2） 70 22 25 25 39 （2）噪声预测 本环评对各厂界及各敏感点的噪声进行预测，预测结果如下所示： 1）预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 ①点源衰减模式 a.室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离； r0——参考位置距噪声源的距离，参数距离为1m。 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； b.室外声源 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 2）声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 其中：L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 3）预测结果 为进一步减少项目的建设产生的噪声影响，应采用以下防治措施： （1）合理安排生产时间，项目夜间不生产。 （2）采购时选用设备均为节能、低噪声，符合国家标准的设备。 （3）各生产设备均至于车间内，设备底座基础安装减振点，采取以上措施大约能使噪声源强降噪20-25dB（A）。 表7-11 项目环境噪声影响预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界噪声预测 预测点 噪声源 昼间贡献值 标准值 北厂界 设备 38 60 西厂界 设备 30 60 南厂界 设备 37 60 东厂界 设备 30 60 根据预测结果，本项目运营期昼间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求，本项目产生的噪声不会对周围的声环境敏感点产生明显影响 ③降噪措施 为进一步减小噪声污染，本次评价建议如下： ①加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减振基础，基础四周构建减振沟； ③加强厂区绿化，以降低厂区设备及车辆噪声影响。 图7 项目等声值线预测图 5、固体废物影响分析及污染防治措施 本项目产生的固体废弃物主要来源于员工日常生活垃圾、生产过程中产生的电炉炉渣、布袋除尘器收集的烟尘、金属屑、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、等。 生活垃圾主要为员工生活垃圾，产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，定员30人，年生产天数300天，约4.5t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 生产过程中电炉产生的炉渣，产生量约为0.5t/a，外售处理；布袋除尘器收集的金属粉尘，产生量约为1.59t/a，按一般工业固废处置；打孔时会产生金属屑，产生量约为1.8t/a，外售处理；废钢丸产生量为0.1t/a，外售处理；铸造废品产生量约为10.6t/a，回用于生产；废油漆桶产生量约为0.052t/a，厂家回收利用；废活性炭产生量为4.77t/a；废过滤棉产生量为0.035t/a，废灯管产生量为0.42t/a，收集后交由有资质单位合理处置。 本项目营运期固体废物严格按照以上措施落实，项目所产生的固体废物都能得到合理妥善的处理，不会对周围环境造成明显的不良影响。 危废暂存间设施要求： 设置危险废物暂存间，根据建设单位提供资料，厂区设一座危废暂存间，位于喷漆房东侧，占地面积为10m2，对其应进行防渗处理及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价要求危废贮存需满足以下要求： a、做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏； b、项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损； c、装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔； d、参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），项目危废暂存间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； e、危险废物危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查； f、按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档； g、禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 h、由于项目产生固态和液态两种危险废物，故要求把一间危废暂存间隔开，液态与固态废物分开储存。 i、要设有通风装置及围堰。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 6、地下水影响分析及污染防治措施 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录1，本项目属于I金属制品 52、金属铸件，地下水环境影响评价项目类别属于IV类，仅对地下水进行简单定性分析。 项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，实行分区防治措施，本项目一般工业固废暂存间采用人工材料防渗衬层，K≤1×10-7cm/s，达到一般防渗要求。危废暂存间进行重点防渗，地面与裙脚等效黏土防护层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。且厂区内实行“雨污分流、清污分流”。厂区内其他区域地面将全部硬化，达到简单防渗要求。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，划分地下水污染防治区域进行防治，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 （2）地下水防渗措施 有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②分区防治措施 本按照相关规范、规定将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：危废暂存间、防锈油料库、检验（油封）平台区。 一般防渗区包括：一般工业固废暂存间。 简单防渗区包括：除上述区域外的其他区域。 对简单防渗区地面硬化即可。 对一般防渗区防渗措施： 由于本项目所属区域天然基础层饱和渗透系数大于1×10-5cm/s，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1×10-7cm/s的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。人工合成材料防渗衬层应满足CJ/T234中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料。 对重点污染区防渗措施： 对危废暂存间、机床加工区地面采取防渗、防腐处理。危废暂存间位于喷漆房东侧（占地10m2），环评要求：设置围堰进行防雨、防渗、防腐等“三防”处理，采用防渗混凝土结构，该区加20cm高的围堰，并敷设2mm厚高密度聚乙烯土工膜（HDPE膜），使危废暂存点防渗区满足：等效黏土防护层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；设置堵截泄漏等墙裙，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 综上所述，建设单位在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响。 7、土壤环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录 A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为“金属制品（使用有机涂层的），需编制报告表”的I类项目；根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，等级划分表见表7-12。 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 I 类 II 类 III 类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≦5hm2），项目占地为永久占地。本项目占地面积为6666.6m2（0.67hm2），属于小型。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： 表7-13 敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目周边0.2km范围内无居民点，周边的土壤类型主要为林地，因此项目敏感程度为较敏感。 因此，项目评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中“8.2预测评价范围一般与现状调查评价范围一致”及“表5现状调查范围”，项目土壤环境影响评价范围为项目占地范围内及占地范围外0.2km范围内。 （2）建设项目土壤环境影响识别 根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；库房及危废间内部全部进行防腐防渗，厂内除绿化部分，地面全部已进行硬化。本次评价考虑事故状态下，污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境影响识别见表7-14。 表7-14 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 / / / / / / / / 运营期 / √ / / / / / / 服务期满后 / / / / / / / / 注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√” 根据分析建设项目土壤环境影响源及影响因子识别具体见表7-15。 表7-15 建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 库房 油漆存放 地面漫流 油性漆 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 连续排放 （3）土壤环境影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为VOCs和颗粒物，不涉及重金属污染因子，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径。项目厂区采取分区防渗措施，有效防止厂区废水的入渗，故本次项目不考虑垂直入渗对土壤环境的影响途径。 本次评价仅考虑项目污染物二甲苯地面漫流对土壤环境的影响途径，具体污染情景如下： 1）地面漫流影响分析 本项目入渗污染物主要为二甲苯，对土壤的影响是通过地面漫流的方式。 （4）评价范围内土地利用情况 本项目土壤环境评价范围在周至县尚村镇临川寺村西1公里，根据周至县国土资源局所出具的《关于查询周至县环宇工艺厂土地规划用途情况说明》，该地规划用途为村镇建设用地。 （5）评价时段 本项目重点预测时段为项目运行期。 （6）土壤污染途径分析 本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响。重点分析为运 营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目不涉及重 金属使用，不涉及有毒有害物质排放，主要生产废气为有机废气和颗粒物，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑液态物料通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。 运营期产生的危险废物存于危废暂存间；各类油漆储存在原料仓库。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，项目潜在土壤污染源的潜在污染途径如表7-16。 表7-16 土壤污染途径分析表 污染源 非正常工况 潜在污染途径 主要污染物 原料仓库 油漆桶破裂 原料仓库物料油漆桶破裂，导致液体原料发生泄漏，沿地面漫流渗入仓库外裸露土壤 二甲苯等 （7）评价标准 本项目区域为建设用地中的第二类用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值进行土壤污染风险筛查。 （8）环境影响分析 由于本项目原料仓库液体原料桶被外力损伤破裂，原料仓库地面防渗设施破损，大量有机原料短时间内泄漏并沿地面漫流渗入仓库外裸露土壤。根据本项目原料的主要成份，二甲苯存储量最大，因此本次预测选取原料库中二甲苯泄漏情况作为预测情景，二甲苯为关键预测因子。 1）预测与评价方法 ①方法选取 本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，本次评价选取 HJ964-2018附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下： a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ΔS=n(IS - LS - RS )/( ρb×A×D) 式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； 表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg； IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol； LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol； RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmoli； ρb——表层土壤容重，kg/m3； A——预测评价范围，m2； D——表层土壤深度，一般取 0.2 m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份，a。 b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： S= Sb +ΔS 式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 ②参数选择 表7-17 土壤环境影响预测参数选择 序号 参数 单位 取值 来源 1 IS g 1200000 按事故状况下，每年1桶油漆原料桶发生 泄漏 2 LS g 0 按最不利情景，不考虑排出量 3 RS g 0 按最不利情景，不考虑排出量 4 ρb kg/m3 1250 本次评价监测结果 5 A m2 46666.6 厂区及周边200m范围 6 D m 0.2 一般取值 7 Sb g/kg / 未检出 2）预测结果 原料库中二甲苯泄漏预测情景下的土壤影响预测结果如下，如本项目原料仓库二甲苯持续泄漏20年，则本次评价范围内单位质量表层中二甲苯的增量将为 2.06g/kg。 表7-18 预测结果 持续年份（年） 单位质量表层土壤中乙醇的增量（g/kg） 单位质量表层土壤中铜的预测值（g/kg） 1 0.1 0.1 2 0.21 0.21 5 0.51 0.51 10 1.03 1.03 20 2.06 2.06 （8）评价结论 1）本项目表层填土相对松散，渗透系数较大，填土层下面为粘土或淤泥，渗透系数很小，本项目场地内粉质粘土垂直渗透系数为 2.5×10-6~3.0×10-6cm/s，污染物渗透主要影响到表面填土层（层厚0.4~1.8m），下面的粘土层和淤泥层起到隔水层的作用，能有效防止废液下渗而对底部及周边土壤的影响。 2）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均不超 标，低于（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良 好。 3）本项目在事故状态下液态物料通过垂直入渗的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。根据情景预测结果，本项目原料仓库油漆原料罐破裂泄漏事故如持续20年，则评价范围内单位质量表层中二甲苯的增量将为2.06g/kg，总体增量较小，对区域土壤环境影响较小。 4）项目采取的土壤、地下水防治措施 本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径 为液态物料通过垂直入渗的形式渗入周边土壤的土壤污染途径， 重点防治区域为危废暂存间、原料仓库等。根据8.5固体废物处置措施可行性分析和8.6地下水污染防治措施，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。 此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 过程防控：厂区内涉及化学品区域，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内各装置区、仓库区、危废暂存间等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的防渗要求。 跟踪监测：企业应定期进行装置区、仓库区等区域的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。废水管线均明管敷设，此外，企业还加强了对防渗地坪的维护，保证防渗效果。 土壤跟踪监测计划见表7-19。 表7-19 土壤跟踪监测计划一览表 序号 C4 W1 位置 项目厂地范围内 项目东侧空地 功能 项目重点影响区 项目东侧敏感点范围 监测频率 每3年开展1次 每3年开展1次 监测因子 二甲苯 二甲苯 执行标准 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目仓库、生产车间、危废暂存间均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。此外，本项目评价范围为建设用地，区域总体土壤污染敏感度较低。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。 8、环境风险分析 （1）评价依据 1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为溶剂型漆料，稀释剂，固化剂；其主要成分为二甲苯。 2）主要危险物质识别 本项目涉及的二甲苯为易燃易爆有毒气体，具有较大的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生火灾、爆炸、泄漏等事故，势必将危及人群和周围自然环境。 表7-20 项目主要风险物质 序号 物质名称 性状 危险特征 1 漆料，稀释剂，固化剂 气体，二甲苯、及挥发性有机污染物（VOC）。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃；侵入途径吸入，健康危害急性中毒时，短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。爆炸上限%(V/V):7.0，沸点(℃):110.6，熔点(℃):-94.9，引燃温度(℃):535 3）风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1） 1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3） Q≥100。 表7-21 建设项目Q值的确定 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 二甲苯 / 0.276 10 0.0276 项目Q值∑ 0.0276 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为溶剂型漆料，稀释剂，固化剂（成分二甲苯），项目溶剂型漆料，稀释剂，固化剂年使用量为1.2t/a；二甲苯存在量约0.276t/a，最大储存量为0.276t；因此，本项目二甲苯在厂界内最大存在量小于临界量（10t）。本项目涉及一种危险物质，该种物质的总量按0.276t计算，则： Q=0.276/10=0.0276<1 因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。评价工作等级划分见表7-22。 表7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表7-22判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 （2）环境敏感目标概况 根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为位于项目东侧的临川寺村，与项目厂界的距离约为670m。 （3）环境风险识别 通过对本项目原辅材料、最终产品及生产过程“三废”排放的分析，本项目涉及到二甲苯危险品的暂存，暂存设施为桶装，其主要风险为泄漏后发生火灾、爆炸或中毒事故。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），在具有环境风险的生产单元内达到和超过重大危险源辨别标准规定的临界量时，将作为事故重大危险源。本项目不存在重大危险源。本项目可能发生的风险事故为溶剂型漆料，稀释剂，固化剂（成分二甲苯）泄漏导致的火灾、爆炸或中毒事故。 （4）环境风险分析 目事故风险类型确定为溶剂型漆料，稀释剂，固化剂（成分二甲苯）泄露导致的火灾、爆炸或中毒事故。本项目在日常生产过程中存在的危险因素为： 项目可能发生火灾爆炸的重点场所主要为：油漆储存车间。 项目生产过程中发生火灾爆炸的可能因素主要包括：因为工人违规操作、容器破损、易燃物料流速过快、违章动火、雷击等自然灾害。 （5）环境风险防范措施 1）加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； 2）针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； 3）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单的制度。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 在生产运行过程中应采取的环境风险防范措施见表7-23。 表7-23 生产过程中应采取的环境风险防范措施 序号 项目 环境分析防范措施 1 全员培训 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作。操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行现场救援工作。 2 严格操作规程、定期检查 严格执行操作规程，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 3 自动控制、监测 采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车。减少事故性排放。 4 安全管理机构 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。 项目需按照本报告提出的环境分析防范措施，细化编制可操作性好的应急措施及预案，生产和贮运系统一旦出现突发事故，提供可操作的应急指导方案，以利于减缓风险损害。 风险管理制度方面的主要措施有： （1）强化安全、消防和环保措施，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。必须落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，管生产必须管安全，安全促进生产，建立岗位安全责任制，把责、权、利统一起来，达到分工明确，责权统一，机构精干，形成网络，有利于写作的目的。 （2）油漆等应按性质分类贮放，并设置明显的标志，应设立管理岗位，严格看管检查制度，防止危险品泄漏。 （3）项目所涉及的危险品必须从运输、贮存、管理、使用、应急各个方面全时段、多角度的做好防范措施。 （4）设立厂内急救指挥部，并和蓝田县应急办建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 （5）安全培训教育。包括以下4个方面的内容：a.生产安全法规教育，包括国家颁布的与本项目有关的法令、法规、国家标准及结合本项目自身特点而制定的安全规程；b.生产安全知识教育，让员工了解一般生产技术，一般安全技术和专业安全技术；c.生产安全技能教育，通过对作业人员各种技能的训练，使其安全技能，实际操作能力有所提高；d.安全态度教育，提高生产人员安全意识，加强员工对生产过程中使用原料的认识，杜绝事故发生的可能性。 （6）建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：a.安全员责任制度，主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。b.防火防爆制度，是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。c.用火审批制度，在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。d.安全检查制度，各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。e.其它安全制度，如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。 （7）规范操作，减少人为事故的发生。如取用油漆、稀释剂、固化剂后必须关紧容器，如果操作工人不能很好的完成这种情况，容易发生泄漏事故。 事故应急预案： 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、国务院特种设备安全监察条例》都明确要求企业应编制应急预案。 基本原则 由于企业各类风险因素较多，无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝， 工厂必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： 按照国家和行业的“安全生产”要求提出的具体方案制定项目应急预案； 与当地消防部门保持畅通的联终果道，随时可获得消防部门的指导、监督出现险情时可随时取得支持； 确定救援组织、队伍和联络方式； 制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； 配备必要的教灾防毒器具及防护用品； 对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序； 岗位培育和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； 制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的硫散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 （2）风险事故应急顶案 一旦报警装置发出事故报警物料发生泄漏时，应立即停止生产和关闭电源，组织人员在确保安全的情况下堵漏，制止物料的进一步泄漏，并将包装完整的物料转移至安全区域，同时迅速增大通风量，对泄露污油进行及时的清理，并用及时砂土等其它不燃性吸附剂混合吸收或泡沫覆盖，产生的废物作为危险废物收集运至专门的危险废物处理场所处置； 一旦厂区物料发生火灾或爆炸时，应立即组织人员在确保安全情况下灭火，佩戴防面具和穿戴灭火专用设备及器材，使用二氧化碳灭火剂或其他惰性材料（如砂子等）进行灭火。厂内负责环境保护的人员应立即到场协助和指导灭火人员进行灭火，禁止用水进行灭火。火灾或爆炸现场得到控制后在确保安全的情况下，立即将尚未着火或爆炸的危险化学品转移至安全区域。待火灾或爆炸彻底排除或安全隐忠彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的情性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。 对于电器火灾，首先要切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。 发生泄漏或火灾、爆炸事故时，应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速离到上风和上侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作； 事故发生后，应根据泄漏扩散情况或燃烧废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警成区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。 （3）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建 立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： 1）加强对油桶、设备、管道的管理与维修，使整个油品儲存系统处于密闭化，严格防止“跑、冒、滴、漏”现象发生； 2）把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来； 3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； 4）定立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （6）分析结论 本项目涉及的危险物质为二甲苯，对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触，项目营运期必须严格按安全评价要求建设，做好应急预案相关工作，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和完全落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。 建设项目环境风险简单分析内容表7-24。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 周至县环宇工艺厂工艺品生产项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （周至）县 尚村镇临川寺村西1公里 地理坐标 经度 E：108.464531 纬度 N：34.168259 主要危险物质及分布 溶剂型漆；原料储存区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 二甲苯对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触；侵入途径吸入，健康危害急性中毒时，短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 风险防范措施要求 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作，严格执行操作规程，及时排除甲烷泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。 检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及二甲苯危险品的暂存，暂存设施为桶装，其主要风险为泄漏后发生火灾、爆炸或中毒事故。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 9、环境管理与监测计划 （1）环保机构设置 企业环境管理由相关管理人员负责制下设兼职环境监督员1-2人，负责日常的环境管理。 （2）污染物排放清单及污染物排放管理要求 本项目各污染物排放清单见表7-25至7-27。 本项目需设置2个排气筒、1个一般固废暂存间、1个危险废物暂存间，并定期向社会公开污染物排放情况，接受社会的监督。 表7-25 项目有组织废气排放清单 污染物 排气量 m3/h 产生量t/a 排放量t/a 排放速率 kg/h 排放浓度mg/m3 排放源参数 治理措施 高度m 内径m 熔化 烟尘 颗粒物 10000 0.6 0.027 0.011 1.13 15 0.4 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P1 打磨粉尘气 10000 0.5 0.0225 0.0094 0.94 15 0.4 抛丸 粉尘 10000 0.65 0.0065 0.0027 0.27 15 0.4 自带集尘系统+滤芯除尘器+15m高排气筒P1 喷漆及烘干有机废气 非甲烷总烃 20000 0.727 0.145 0.0604 3.02 15 0.7 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+15m高排气筒P2 二甲苯 0.2435 0.0487 0.0203 1.015 15 0.7 表7-26 项目无组织排放废气排放清单 污染源名称 排放参数 排放量kg/a 排放速率kg/h 治理措施 熔化烟尘 颗粒物 20.5m×5.3m，高度6.5m 60.0 0.025 / 打磨粉尘 颗粒物 25m×15m，高度5m 20.0 0.0083 焊接烟尘 颗粒物 10m×3m，高度4m 0.175 0.000073 焊接工序各配置1台移动式烟尘净化机处理后，无组织排放 喷漆及烘干有机废气 非甲烷 总烃 15m×7.6m，高度3.6m 0.097 0.0404 / 二甲苯 0.0325 0.0135 / 表7-27 项目固体废物排放清单 序号 名称 类别 产生量 排放量（t/a） 处置方式 2 炉渣 一般工业固废 0.5t/a 0.5t/a 外售 3 布袋除尘粉尘 1.59t/a 1.59t/a 一般固废处置 4 金属屑 1.8t/a 1.8t/a 外售 5 废钢丸 0.1t/a 0.1t/a 外售 6 铸造废品 10.6t/a 10.6t/a 回用于生产 7 员工生活 生活垃圾 4.5t/a 4.5t/a 环卫部门清运 8 废油漆桶 危险废物 0.052t/a 0.052t/a 厂家回收 9 废活性炭 4.77t/a 4.77t/a 危废暂存间暂存收集后及时交由有危废处置资质的单位处置 10 废过滤棉 0.035t/a 0.035t/a 11 废灯管 0.42t/a 0.42t/a （3）排污口规范化 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见表7-28。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，废气采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 表7-28 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放口 废水排放口 废气排口 一般固废堆场 噪声 危险废物储存 图形符号 （4）环境监控计划 根据相关环保要求，并结合项目实际情况，本项目监测计划详见下表： 表7-29 运营期监测计划表 类别 要 素 监测位置 监测项目 监测频率 监测负责单位 污染物排放 废气 有组织排放 粉尘排气筒出口P1 颗粒物 1次/半年 委托专业监测单位 有机废气排气筒出口P2 非甲烷总烃、二甲苯 1次/半年 无组织排放 厂界外10m上风向1个点， 下风向3个 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 1次/半年 噪声 厂界外1m，布设4个监测点 等效连续A声级 1次/季度 10、环保投资 项目总投资228万元，其中环保投资75.8万元，占总投资的33.25%。根据国环规环评[2017]4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”，现阶段建设项目对配套建设的废水、废气、噪声污染防治设施进行竣工环境保护自主验收，环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。项目具体环保投资及验收清单见表7-30。 表7-30 项目环境保护投资及竣工环境保护验收清单（建议）一览表 类型 治理措施 数量 环保投资（万元） 验收要求 废气 熔化烟尘 设备上方设集气罩，集尘效率不低于90%，集中收集后经一套脉冲袋式除尘器装置处理后通过1根15m排气筒（P1）排放，处理效率不低于95% 1套 10.0 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）排放浓度限值 打磨粉尘 抛丸粉尘 各抛丸机内置滤芯除尘器，企业拟将除尘器处理后的废气由1根15m高排气筒（P1）排放，粉尘去除效率达99% 1套 5.0 焊接烟尘 焊接机配置一台移动式烟尘净化机处理后排放（不设置排气筒），捕集效率大于90% 1套 0.8 喷漆及烘干有机废气 过滤棉+活性炭吸附装置处理后的废气由1根15m高排气筒（P2）排放，收集效率90%，有机废气去除效率达80% 1套 20.0 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装有机废气排放标准限值 废水 生活污水 项目无生产污水，项目职工生活污水经旱厕后清掏施肥，不外排 1座 1.0 / 固废 生活垃圾 垃圾桶集中收集，环卫部门统一清运 2个 1.0 合理处置 一般固废暂存间 设置独立的6.0m2固废暂存间 1座 3.0 GB18599-2001中的有关规定 金属屑、炉渣、除尘器粉尘均属于一般固废，暂存于厂区内一般固废暂存间，外售或综合利用 / / 合理处置 危险废物暂存间 设置独立的10m2危废暂存间，地面和墙裙防渗要求满足等效粘土层厚度≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s / 6.0 GB18597-2001中的有关规定 废灯管、废过滤棉、废活性炭于危废暂存间暂存收集后交由有危废处置资质的单位处置；废油漆桶厂家回收 / 5.0 合理处置 噪声 噪声治理 对高噪声设备采用隔声、柔性连接、基础减振设施等措施 / 8.0 GB12348-2008中2类标准 地下水防渗 分区防渗 一般防渗区：建议采用双层人工合成材料防渗衬层 / 4.0 等效粘土防渗层≥1.5m，k≤1×10-7cm/s 重点防渗区：建议设置围堰进行防雨、防渗、防腐等“三防”处理，采用防渗混凝土结构，该区加20cm高的围堰，并敷设2mm厚高密度聚乙烯土工膜（HDPE膜） / 6.0 等效粘土防渗层≥6.0m，k≤1×10-7cm/s 简单防渗：地面硬化 / 3.0 地面硬化 环境管理 委托有资质单位监测 / 3.0 / 合计 / / 75.8 /

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔化烟尘 | 颗粒物 | 设置集气罩（集气效率90%）集中收集后经一套脉冲除尘器处理后通过15m排气筒P1排放，烟尘去除效率达95% | 达标排放 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 各抛丸机内置滤芯除尘器，企业拟将除尘器处理后的废气统一由1根15m高排气筒P1排放，粉尘去除效率达99% |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接机配置一台移动式烟尘净化机处理后排放（不设置排气筒），捕集效率大于90% |  |
|  | 喷漆及烘干有机废气 | 非甲烷 总烃、二甲苯 | 设集气罩，收集效率不低于90%，VOCs集中收集后经一套过滤棉+活性炭吸附＋15m排气筒P2，处理效率80% |  |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水经旱厕处理后清掏施肥不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门统一收集处理 | 对环境影响不大 |
|  | 加热炉 | 炉渣 | 外售 |  |
|  | 脉冲除 尘器 | 金属粉尘 | 按一般工业固废处置 |  |
|  | 打孔 | 金属屑 | 外售 |  |
|  | 抛丸机 | 废钢丸 | 外售 |  |
|  | 生产 | 铸造废品 | 回用于生产 |  |
|  | 有机废气处理工序 | 废油漆桶 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交由有资质单位合理处置 |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于设备产生的噪声，主要集中于车间内，噪声经车间隔声和距离衰减后，对厂界声环境影响不大。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 做好厂界边坡防护工程，有效防止水土流失，加强厂界与厂区绿化，既可以起到调湿、调温、降噪、净化空气的作用，又能美化环境，改善生态。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目简介 周至县环宇工艺厂位于周至县尚村镇临川寺村西1公里。项目中心地理坐标为项目中心地理坐标为N：34°10′05″，E：108°27′52″。该项目占地面积6666.7m2（10亩），总建筑面积5000m2。其中：办公区500平方米、铸造区1000平方米、生产加工区2000平方米、库房1500平方米。本项目主要建设内容包括铸造区、生产加工区、库房、办公区等，项目建成后年产工艺品1000吨。该项目拥有员工30人，年工作天数为300天，日工作8小时。 项目总投资228万元，环保投资75.8万元，占总投资的33.25%。 2、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）本项目涉及行业类别为“C3391黑色金属铸造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，亦不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资产业，属于允许类，符合国家产业政策。同时，根据2018年10月26日周至县发展和改革委员会出具的《关于周至县环宇工艺厂工艺品生产项目的备案确认书》，项目备案号为2018-610124-31-03-056158，明确项目已完成备案。因此，本项目建设符合国家及地方现行相关产业政策。 本项目所属行业为金属制品业，属于二类工业范畴。根据周至县国土资源局出具的《关于查询周至县环宇工艺品厂土地规划用途情况的说明》，该地规划用途为村镇建设用地，故符合土地利用规划。项目所在区域地势平坦、交通方便，附近200m范围内无敏感保护目标。在落实环评各项环保措施后，预测其废气、噪声、废水等污染物对周围环境影响较小，选址较合理。 3、区域环境质量现状 1）环境空气：评价区域SO2小时平均浓度及24小时平均浓度、CO24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，NO2、PM2.5、PM10监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 评价范围内非甲烷总烃1小时平均浓度，满足《大气污染物综合排放标准（详解）》相关标准限值的要求外，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。 2）声环境：项目地厂界昼间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量较好。 4、营运期环境影响分析 1）空气环境影响分析结论 本项目运营期废气主要是颗粒物，来源主要是金属熔化过程、浇注烟气、打磨粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘以及喷漆及烘干产生的有机废气。熔化烟尘采取集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P1排放处理；抛丸粉尘经自带滤芯除尘器处理后由15m排气筒P1排放；焊接烟尘配备小型移动式烟尘净化机处理后在车间内无组织排放；有机废气采用过滤棉+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒P2排放。根据项目废气影响预测结果分析，项目有组织排放的大气污染物下风向的最大落地浓度均较小。废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小，故项目废气对大气环境影响较小。 车间内无组织排放的大气污染包括：熔化烟尘，打磨粉尘，焊接烟尘，喷漆及烘干产生的有机废气。根据项目无组织废气影响预测结果分析，项目无组织排放的颗粒物下风向的最大落地浓度均满足《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA-030802-2-2017）排放浓度限值；非甲烷总烃和二甲苯下风向的最大落地浓度均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中相关标准要求。同时项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值较小，故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 2）水环境影响分析结论 生活污水：本项目员工30人，不在厂区食宿，生活污水量按生活用水量的80%计，产生量为252.0m3/a。生活污水排入旱厕后清掏施肥不外排。生产过程冷却水循环使用不外排。 综上所述，本项目废水得到有效处置，对周围环境影响很小。 3）固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废弃物主要来源于员工日常生活垃圾；生产过程中产生的电炉炉渣、布袋除尘器收集的金属粉尘、金属屑、废钢丸、铸造废品；有机废气处理系统产生的危险废物，废过滤棉、废活性炭、废油漆桶。 生活垃圾主要为员工的生活垃圾，产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，定员30人，年生产天数为300天，约4.5t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 生产过程中电炉产生的炉渣，产生量约为0.5t/a，外售处理；布袋除尘器收集的金属粉尘，产生量约为1.59t/a，按一般工业固废处置；打孔产生的金属屑，产生量为1.8t/a，外售处理；废钢丸产生量为0.1t/a，外售处理；铸造废品产生量约为10.6t/a，回用于生产。 废活性炭产生量为4.77t/a，废过滤棉产生量为0.035t/a，收集后交由有资质单位合理处置；废油漆桶产生量为0.052t/a，厂家回收利用。 综上所述，项目固体废物得到合理处置，不会对周围环境产生很大影响。 4）声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声为打磨机、电炉、抛丸机等设备运行噪声，噪声值约为80～95dB（A）。根据监测结果，项目运营期昼间、夜间厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 因此，该项目对周围声环境的影响不大。 上述评价结果是根据周至县环宇工艺厂提供的规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由周至县环宇工艺厂按环保部门要求另行申报。 5、项目总量控制 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目生产废水产生及排放，生活污水经旱厕后清掏施肥，不外排。本项目VOCs排放量为0.323t/a。因此，本项目总量建议控制指标为：VOCs：0.323t/a。 6、总结论 综上所述，周至县环宇工艺厂周至县环宇工艺厂工艺品生产项目符合国家产业政策，项目符合规划要求、选址合理，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项环保治理措施，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，项目运行后对环境空气、地表水、声环境影响较小，符合各项环境质量目标要求，从环保的角度出发，该项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批文 附件3 土地租赁合同 附件4 项目监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四邻关系图 附图4 环境质量现状监测布点图 附件5 环境保护目标图 附件6 包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 7．辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.05

清掏施肥

0.21

0.84

2.833

0.96

熔化炉冷却补充水

0.8

新鲜水

生活用水

旱厕

绿化用水

循环利用：320.0

0.8

0.96

水性漆配比用水

0.003

附于产品及蒸发损耗

0.003

制砂范用水

蒸发损耗

0.02

0.02

合模

铁熔化

浇铸

冷却

抛丸

打磨

打孔

电焊

喷漆

烘干

包装

入库

炉渣、烟尘、噪声

噪声、粉尘、固废

烟尘、噪声

有机废气

固废、噪声

红砂

水性底漆：0

面漆（面漆：稀释剂：固化剂=1:1:1）：0.276

喷漆间：0.276

附着在机床表面：0.1601

无组织挥发：0.016

吸风收集：0.1441

烘干

产品中：0

喷漆废气中：0.1104

吸风收集：0.0994

无组织挥发：0.011

配漆废气中：0.0055

.

无组织挥发：0.0055

过滤棉+活性炭：0.1153

排气筒排放：0.0288

80%

20%

排气筒排放：0.0199

80%

20%

过滤棉+活性炭：

0.0795

水性底漆(底漆：稀释剂=1:1)：0.468

面漆(面漆：固化剂：稀释剂=1:1:1)：0.016

喷漆间+烘干房：0.824

附着在机床表面：0.478

喷漆废气中：0.33

无组织挥发：0.048

吸风收集：0.43

烘干

产品中：0

吸风收集：0.297

无组织挥发：0.033

固化剂：0.1

稀释剂：0.24

配漆废气中：0.016

无组织挥发：0.016

排气筒排放：0.086

20%

80%

20%

排气筒排放：0.059

80%

过滤棉+活性炭：0.238

过滤棉+活性炭：0.344

油漆：(面漆：固化剂：稀释剂=1:1:1)1.2

其中：有机废气0.232，固态物0.568

喷漆车间

产品中的0.986（包括附着在机床表面+烘干总有机废气量）其中：有机废气0.406，固态物0.6

喷漆废气0.68，

其中：有机废气0.28，固态物0.4

无组织挥发（10%）其中：有机废气0.041，固态物0

吸风收集（90%）其中：有机废气0.365，固态物0

吸风收集（90%）其中：有机废气0.252，固态物0.36

无组织挥发（10%）其中：有机废气0.028，固态物0.04

产品中：0.6

烘干

配漆废气中：0.014，其中：有机废气0.014，固态物0

无组织挥发其中：有机废气0.014，固态物0

过滤棉+活性炭

其中：有机废气0.292，固态物0

排气筒排放

其中：有机废气0.073，固态物0

20%

80%

水性漆：(底漆：稀释剂=1:1)1.8

其中：有机废气0.468，固态物0.432，水0.9

过滤棉+活性炭

其中：有机废气0.202，固态物0.288

排气筒排放

其中：有机废气0.05，固态物0.072

20%

80%