建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安源美环境科技有限公司废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物收集、暂存

建设单位（盖章）：西安源美环境科技有限公司

编制日期：         二零二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安源美环境科技有限公司废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物收集、暂存 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 崔飞 | 联系方式 | 15378920222 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号 |
| 地理坐标 | （109度5分6.46秒，34度20分12.97秒） |
| 国民经济行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 707 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 29.7 | 施工工期 | 2021年4月-2021年6月 |
| 是否开工建设 | (否 是： | 用地面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项与相关规划的符合性分析 名称 规划内容 本项目情况 符合性 国家“十三五”生态环境保护规划 合理配置危险废物安全处置能力。各省（区、市）应组织开展危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估，科学规划并实施危险废物集中处置设施建设规划，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施。鼓励产生量大、种类单一的企业和园区配套建设危险废物收集储存、预处理和处置设施，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。开展典型危险废物集中处置设施累积性环境风险评价与防控，淘汰一批工艺落后、不符合标准规范的设施，提标改造一批设施，规范管理一批设施。 本项目为废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物的回收、暂存，属于危险废物无害化处理的前期暂存、中转 符合 陕西省“十三 五”环境保护 规划 提高危险废物安全处置能力。统筹全省危险废物处置设施建设运行，鼓励陕北能源化工、关中机电加工、陕南有色金属等产业基地配套建设危险废物综合利用和集中处置设施，加强涉重金属危险废物无害化综合处理处置，改造危险废物集中处置设施，提高危险废物的安全处置能力。因地制宜做好农村和偏远地区医疗废物污染防治工作。做强危险废物资源化利用产业。提高废矿物油、含有价金属废液、精（蒸）馏残渣等资源化利用水平。制定危险废物综合利用项目准入要求，技术规范和产品核准，严防二次污染。 符合 陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2017-2025年） 全省危险废物收集、储存、运输、利用和处置体系进一步健全，处置利用能力得到全面提升，实现危险废物的安全储存和处置利用，保障人民健康和环境安全。健全生活源危险废物收集体系。结合《陕西省生活垃圾分类制度实施方案》（陕发改环资〔2017〕1608号），以西安市、咸阳市、渭南市建成区，国家级开发区、国家生态文明先行示范区、各地新城新区为重点，开展生活源危险废物收集贮运建设试点，完善各类含汞、镉、铅、镍等废电池、废药品、废含汞荧光灯等生活源危险废物收集贮运系统，逐渐建立覆盖全省的生活源危险废物收集体系。完善农药废弃包装物等特种危险废物的收集体系。规范铅蓄电池和废矿物油回收网络体系。以移动通讯、机动车销售与维修、电动自行车销售等行业为重点，整合社会资源，依托生产或经营企业、处理处置企业建立废矿油、废铅蓄电池回收网络，适当豁免运输、临时存放点和前端转移联单要求，鼓励建成规范的储存转运网点。到2025年底，建成10个废矿物油和14个废铅蓄电池市级回收点，形成20万吨/年的废矿物油收集能力和废铅蓄电池收集能力。到2025年底，建成30个区（县）级废铅酸蓄电池回收点，收集能力达到22万吨/年。 符合 《市场准入负面清单（2019年版）》 对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 本项目属于仓储业，根据发改体改〔2019〕1685号《市场准入负面清单（2019年版）》，重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原）严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，本项目不属于上述名录，视为准入类。 符合 三线一单 围绕“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率”等四个方面，建立由省域、重点区域、市域及具体环境管控单元构成的“1+3+13+X”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，关中、陕北、陕南等“3”个重点区域管控要求，“13”个市（区）管控要求，以及全省“X”个（现划定1381个）环境管控单元的生态环境准入清单。 本项目为废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物的回收、暂存，位于西安市灞桥区霸气街道歇驾寺吕段路5号，不在生态红线管控范围内，项目用地为建设用地，项目周边无医院、养老院、名胜古迹、引用水源、风景名胜区和自然保护区等，项目危险废物全部交由有资质单位进行处置，同时项目建有导流沟、收集池、应急罐等设施用于处理事故废液，因此项目不会对周边环境产生较大影响，符合三线一单管控要求 符合 （2）与《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析 名称 规划内容 本项目情况 符合性 《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（市政发〔2016〕9号） 加强水污染治理。实施清净水体工程，开展水环境综合整治，实施新一轮渭河西安段治理三年行动计划。加快开展重点支流综合整治，按照“一河一策、多措并举”原则，重点开展公式河、新河、灞河、临河、漕运明渠、幸福渠等重点污染支流的水污染治理工作，确保全市主要河流水质稳步提升。加强集中式饮用水源地保护，确保水质安全。加强工业废水污染治理，推动清洁生产和水循环利用。 本项目运营期无废水排放，不会对地表水产生影响 符合 加快大气污染综合防治。大力推进治污减霾工作，重点治理PM2.5和PM10，综合施策治理雾霾。加强城市建筑工地、堆场、道路等扬尘污染全过程监管，严控农村秸秆焚烧，加强大气污染区域联防联控机制。“十三五”期间城市空气质量达标率达到80%。 本项运营期不涉及扬尘产生 符合 加强危险废弃物、放射性废物等处理处置设施建设。建立城市生活垃圾分类收运、处理和信息化监管体系，加快实现生活垃圾综合利用和无害化处理工程建设运营。 本项目生活垃圾集中收集，委托环卫部门清运。收集的危废交有资质单位处置，固废处理率达到100%。 符合 加强噪声污染治理。严格工业噪声污染源监督管理，加强建设项目施工阶段的噪声控制。加强商业网点、娱乐场所等主要生活噪声源的监督管理。控制交通噪声污染，推广应用低噪路面材料，建设完善隔声屏障等噪声控制设施，加强绿化降噪。 运输过程减速慢行，降低噪声源强。 符合 （3）与《陕西省危险废物处置设施建设规划》（2018-2025）相符性分析 名称 规划内容 本项目情况 符合性 《陕西省危险废物处置设施建设规划》（2018-2025） 到2020年，西安市将设置3个市级废铅酸蓄电池回收示范试点项目，到2025年，设置4个区（县）级回收点示范试点项目，开展生活源危险废物收集贮运建设试点，完善废铅酸蓄电池等生活源危险废物收集贮运系统，逐渐建立覆盖全省的生活源危险废物收集体系。规划目标为截至2025年“全省危险废物收集、储存、运输、利用和处置体系进一步健全，处置利用水平得到全面提升，处置利用设施布局趋于合理，处置利用能力满足环境安全和经济发展要求，积极引导培育形成具有竞争力的危险废物资源回收利用大型骨干企业，形成覆盖全省的危险废物收集体系，危险废物收集处置利用率显著提升。” 本项目为废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物的收集、暂存项目，积极响应《陕西省危险废物处置设施建设规划》（2018-2025），为健全全省危险废物收集、储存、运输、利用和处置体系贡献企业力量。 符合 （4）与《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）符合性分析 项目 建设内容（条件及要求） 核对本项目具体情况 符合性 一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物储存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物储存设施 本项目设有专用的危废暂存库，地面全部为混凝土硬化地面，设有专门的物料收集防泄漏设施 符合 在常温常压下不水解、不挥发的固体废弃物可在储存设施内分别堆放 本项目不涉及常温常压下水解、挥发的固体危险废物 符合 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装 本项目不涉及相互反应和半固体危险废物的回收和暂存 符合 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 本项目装载的液体容器顶部与液体表面之间保留了100毫米以上的空间 符合 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签 项目进出厂危险废物按照要求分别粘贴标签 符合 储存容量 应当使用符合标准的容器盛装危险废物 项目容器均符合标准的盛装要求 符合 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求 装载容器不易破损，强度满足装载物重量要求 符合 装载危险废物的容器必须完好无损 装载容器均完好无损，定期维护，确保不泄漏 符合 盛装危险废物的容器材质和衬里要 与危险废物相容（不相互反应） 项目危险废物存储符合相应物质的要求，不发生反应 符合 选址要求 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 本项目所选厂址基底稳定，构造活动微弱，新构造活动不明显，地震基本烈度为6度。该区域无断层、滑坡、泥石流及地下溶洞等潜在危害因素，地质结构相对稳定 符合 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 拟选厂址属于抗震设防的6区域，该区域无断层、滑坡、泥石流及地下溶洞等潜在危害因素，地质结构相对稳定 符合 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目周边无易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路通过 符合 集中储存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足基础必须防渗的要求 全厂地面均进行硬化；危废暂存库采取抗渗混凝土加复合人工材料综合防渗 符合 储存设施 设计原则 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容 厂区防渗材料为混凝土（一般防渗）和抗渗混凝土加复合人工材料综合防渗（重点防渗）等材料，与本项目所涉及物料不发生反应 符合 必须有泄漏液体收集装置 项目在危废暂存库设置分类存储设施，并设置围堰和导流沟 符合 设施内要有安全照明设施和观察窗口 储存区设置安全照明装置和观察窗口 符合 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 项目生产区和储存场所地面均将做防渗、耐腐蚀处理，确保无裂隙 符合 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 本项目液体储存单元均按规范设置围堰防止泄漏 符合 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 本项目危废分类存放 符合 堆放 基础必须防渗 储存区按要求作了防渗处理 符合 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定 项目原料及产品堆放高度不超过2米满足地面承载能力要求 符合 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集 项目涉及的废物（原料及产品）均在专门的储存区存放，属于室内存放，车间具备防风、防雨、防晒功能 符合 危险废物堆放要防风、防雨、防晒 符合 不相容的危险废物不能堆放在一起 符合 运行与管理 从事危险废物储存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以储存后方可接受 目前本项目处于开展环评工作阶段，待通过验收正式运营后，危险废物全部交给有相应资质的单位处置。 符合 危险废物储存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册 原料进场后进行检验，并登记注册 符合 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物 原料按相关规定进行检查，并登记注册 符合 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放 项目危险废物严格按照要求存放 符合 每个堆间应留有搬运通道 项目设置安全搬运通道 符合 不得将不相容的废物混合或合并存放 项目将不相容的废物分开存放 符合 危险废物产生者和危险废物储存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器 建设单位建立清晰的危废台帐管理制度，明确记录原料名称、来源数量、特性和包装容器的类别、入库日期等信息 符合 必须定期对所储存的危险废物包装容器及储存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理更换 建设单位定期对储存设施进行检查，发现破损，立即采取措施清理更换 符合 安全防护与监测 危险废物储存设施必须按规定设置警示标志 建设单位将按照要求设置警示标志 符合 危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏 危废储存设施周围设置围墙 符合 危险废物储存设施应配备通讯设施照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施 建设单位将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施 符合 危险废物储存设施内清理出来的泄漏物一律按危险废物处理 项目泄漏物均按危险废物处理 符合 按国家污染物管理要求对危险废物储存设施进行监测 建设单位定期对厂区危废储存设施进行监测 符合 （5）与《危险废物污染防治技术政策》的符合性分析 项目 规范要求 核对本项目具体情况 符合性 危险废物 减量化 企业应积极采用低废、少废、无废工艺 本项目主要对废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物进行暂存，不进行加工 符合 禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备 危险废物 收集和运 输 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集 本项目对进厂的废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物分类储存于专门的危废暂存库内 符合 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法 本项目对废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物采取专用的危废暂存库进行储存，储存容器为不易破损、变形和老化，在容器上贴有标签，明确危险废物的名称、重量、成分、特性，按照规范要求设置围堰等应急措施 符合 危险废物 储存设施 要求 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨措施 本项目在危废暂存库等装置处均设置有堵截泄漏的裙脚，采用坚固防渗的材料建造，并采取隔离设施、报警装置和相应的防风、防晒、防雨措施 符合 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s 本项目危废暂存库基础采取抗渗混凝土加复合人工材料综合防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s 符合 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置 在危废暂存库设置有泄漏液体收集装置围堰等，危废暂存库设有通风设施 符合 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙 本项目危废暂存库均对地面进行了耐腐蚀硬化，同时地面均无裂 符合 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池 本项目衬层上设置有径流疏导系统及雨水收集池 符合 储存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备 本项目在厂区按照要求设置了符合规范要求的消防设备 符合 危险废物的储存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物储存污染控制标准》的规定 本项目的选址、设计、运行、管理均符合《危险废物储存污染控制标准》的相关规定 符合 废矿物油 污染防治 鼓励建立废矿物油收集体系，禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废矿物油 本项目属于国家鼓励的废矿物油收集体系之一 符合 （6）与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的符合性分析 项目 规范要求 核对本项目具体情况 符合性 分类及标签要求 应在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签，标签应清晰易读，不应认为遮盖或污染 本项目对于回收的废矿物油、废机油均在储存容器上粘贴了符合规范要求的标签 符合 收集污染控制技术 要求 废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或者其他能导致其使用效能减弱的缺陷 本项目收集废矿物油容器完好无损，无腐蚀、污染及损毁情况存在 符合 废矿物油收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染处理 本项目对于产生的废旧容器均按照危险废物进行处置 符合 废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集 本项目废矿物油在其产生源进行收集 符合 废矿物油收集过程中产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集 本项目均在专业地点收集桶装的废矿物油，不会有含油棉、含油毡等物质产生 符合 精炼石油产品制造作业在生产过程中应在可能产生泄漏的位置设置集油容器进行废矿物油的收集 本项目在生产过程中对于可能泄漏的地方都采取了相应的收集设施 符合 要求 废矿物油储存污染控制应符合 本项目符合废矿物油储存污染控制 符合 GB18597 中的相关规定 符合GB18597 中的相关规定 符合 废矿物油储存设施的设计、建设除符合危险废物储存设计原则外，还应符合有关消防和危险品储存设计规范 本项目按照有关消防和危险品储存的设计规范进行建设，并符合安评的相关要求 符合 废矿物油储存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射 本项目废矿物油采用专业的危废暂存库进行储存，远离火源 符合 废矿物油应使用专用设施储存，储存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放 本项目采用专用的危废暂存库进行储存，废矿物油用储罐储存，暂存库内实行分区存放 符合 废矿物油储存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油 本项目危废暂存库均作了地面防渗处理，并设置了围堰及导流沟 符合 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5% 本项目废矿物油的盛装均按照规范进行盛装 符合 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入 本项目盛装废矿物油的储罐设置有呼吸孔 符合 利用和处置技术要求 不应使用硫酸/白土法再生废矿物油 本项目对于废矿物油进行暂存，不再生利用 符合 废矿物油利用和处置的方式主要有再生利用、焚烧处置和填埋处置，应根据含油率、粘度、倾点、闪点、色度等指标合理选择利用和处置方式。 废矿物油的再生利用宜采用沉降、过滤、蒸馏、精制和催化裂解工艺，可根据废矿物油的污染程度和再生产品质量要求进行工艺选择 废矿物油再生利用产品应进行主要指标的检测，确保再生产品质量 精炼石油产品制造产生的含油浮渣、含油污泥、油渣及其他含油沉积物等应进行资源回收利用 管理要求 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度 按照规范建设经营情况记录和报告制度 符合 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、储存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作 建立环境保护管理责任制度，设置环境保护专职人员 符合 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 评价要求企业尽快按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 符合 （7）与陕西省环境保护厅《关于开展全省废酸、废碱、废矿物油、废铅蓄电池等危险废物专项执法检查的通知》（陕环函〔2017〕169号）要求相关条款的符合性分析 通知要求 本项目具体情况 符合性 危险废物经营单位 是否存在无证经营、超范围经营，出租、出借、转让、伪造和变造危险废物经营许可证等违法行为 本项目严格按照国家及省市关于危险废物经营单位的相关法律法规，办理环评及相关手续，办理经营手续，合法经营。杜绝无照和超范围经营，不出租、出借、转让、伪造和变造危险废物经营许可证等违法行为。 符合 危险废物储存场所是否符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物是否超期储存 严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，储存时间最长不超过30天。 符合 是否定期开展监督性监测及自行监测 环评和设计要求定期开展监督性监测及自行监测 符合 （8）与陕西省环境保护厅关于《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025）》及补充说明的通知相关条款的符合性 相关规划 规划内容 项目内容 符合性 《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018年-2025年）》 推进危险废物收集网络建设，规范废铅蓄电池和废矿物油回收网络体系。鼓励现有危险废物经营企业，优化资源配置，实现强强联合、优势互补，支持与生产企业、废旧物资回收企业合作，统筹考虑交通运距，建立以城市为中心点、重点县为节点的废矿物油回收网络 本项目主要收集暂存项目周边企业产生的废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物，项目区域交通便利，完善了区域内危险废物回收网络。 符合 全省危险废物收集、储存、运输、利用和处置体系进一步健全，处置利用能力得到全面提升，实现危险废物的安全储存和处置利用，保障人民健康和环境安全。 本项目建成后可以进一步健全完善区域内废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物的收集、储存、运输体系，实现危险废物的安全储存，保障人民健康和环境安全 符合 关于《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025年）》补充说明的通知 《规划》提出到2020年底和2025年底两个时间节点，新增危险废物集中处置能力及设施建设项目，新增废矿物油收集能力及建设项目，是指我省在2020年底前和2025年底前至少达到的目标任务。 项目属新建项目，建成后可以收集周边产生的废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物 符合 （9）与《陕西省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 条例要求 本项目具体情况 符合性 固体废物污染环境防治的一般规定 第十二条 产生、收集、储存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。任何单位和个人不得随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 本项目只对危险危废进行收集、储存、运输，不进行利用和处置，收集、储存、运输过程采取专用收集容器和运输车辆，储存的危险废物定期交有资质单位处置，符合相关要求。 符合 危险废物污染环境的防治 第三十四条 转移处置危险废物的，应当将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位。 本项目只对危险危废进行收集、储存、运输，储存的危险废物定期交有资质单位处置，将危险废物的名称、种类、特性等基本信息告知利用处置单位。 符合 第三十六条 从事危险废物收集、储存、运输、利用、处置的经营单位，应当依法申领危险废物经营许可证，并向发证机关提交年度经营情况报告。 项目目前处于环评阶段，建设单位正在依法申领危险废物经营许可证，待项目建成后建设单位须依法向发证机关提交年度经营情况报告。 符合 第三十七条 收集、储存、运输、利用、处置危险废物的单位应当按照国家规定建立危险废物经营情况记录簿，并如实记录。 待项目建成后建设单位须依法按照国家规定建立危险废物经营情况记录簿，并如实记录。 符合 第四十条 产生、收集、储存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。 待项目建成后建设单位须制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。 符合 （10）与《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发〔2018〕11号）的符合性分析 要求 本项目具体情况 符合性 （一）加强环境监管，明确相关单位主体责任的落实 三是建立健全产废单位危险废物台账，如实记录产生、储存、自行利用处置、转移的基本情况；四是严格执行转移联单制度，危险废物转移必须要有联单，联单或记录单要完整保存；五是危险废物必须交给有资质和能力的单位进行利用处置；六是加强危险废物环境应急管理，制定科学可行的环境事故应急预案，定期进行人员训练；七是加强人员培训，提高相关人员的危险废物管理水平，确保环境安全。 本项目只对危险危废进行收集、储存、运输，不进行利用和处置，收集、储存、运输过程如实记录转移的危险废物的名称、种类、特性等基本信息，严格执行转移联单制度，储存的危险废物定期交有资质单位处置，待项目建成后建设单位须制定意外事故的防范措施和应急预案，报所在地县级环境保护行政主管部门备案，并组织相关人员参加法律和专业技术、安全防护以及应急处置培训，定期开展应急演练。 符合 （二）因地制宜，建立完善的废矿物油收集体系 废矿物油收集处置资质单位作为废矿物油收集中转站的主体责任人负责日常管理：一是加强储存库的日常维护，确保储存库“三防”设施符合相关要求；二是建立健全废矿物油收集中转台账，完善转移联单管理；三是储存量最多不得超过15吨，超过15吨必须及时转移拉运到处置单位或收集中心；四是业务人员具备基本的危险废物管理知识，定期参加业务培训并考核合格。 项目所有危险废物均在危废暂存库储存，危废库设有“三防”设施，建由废矿物油收集中转台账和转移联单，项目存储废矿物油及时交有资质单位进行处置，同时定期对业务人员进行培训，使相关人员具备基本的危险废物管理知识，定期参加业务培训并考核合格。 符合 （三）规范转移行为，严格执行转移联单制度 废矿物油产生单位和收集处置单位转移废矿物油及含矿物油危险废物必须严格执行危险废物转移联单制度，转移必须要有联单。所有的工业企业、机动车维修一、二类企业和其它行业年产生废矿物油及含矿物油危险废物1吨以上的单位，转移废矿物油及含矿物油危险废物时应当使用危险废物电子联单。运输车辆须具备危险货物道路运输许可证，并加装GPS定位系统，与省固体废物信息系统联网，随时打印转移联单。 项目运营期严格执行危险废物转移联单制度，转移废矿物油及含矿物油危险废物时使用危险废物电子联单。项目危险废物运输委托专业公司承担，运输车辆具备危险货物道路运输许可证，并加装GPS定位系统，与省固体废物信息系统联网。 符合 （四）积极推进部门协同联合，形成监管合力 危险废物中转站执行简易转移联单，联单要完整保存，县（区、市）环保局定期对转移联单执行情况进行监督检查。四是废矿物油及含矿物油废物产生单位和收集处置单位（包括中转站）对产生、储存、处置废矿物油过程中可能发生的意外污染事故，须采取防范措施并制定应急预案，每年至少进行一次有针对性的应急演练（包括中转站），应急预案应向当地县（区、市）环保局备案。 项目运营期危险废物执行转移联单，联单要完整保存；对于在储存过程中可能发生的意外污染事故，采取相应的防范措施并制定应急预案，每年至少进行一次有针对性的应急演练，应急预案应向当地环保局备案。 符合 （11）与《公路安全保护条例》的符合性 要求 本项目情况 符合性 《公路安全保护条例》 第四十二条 载运易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的车辆，应当符合国家有关安全管理规定，并避免通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道；确需通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道的，负责审批易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品运输许可的机关应当提前将行驶时间、路线通知特大型公路桥梁或者特长公路隧道的管理单位，并对在特大型公路桥梁或者特长公路隧道行驶的车辆进行现场监管。 本项目运输的是废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物，采用符合国家有关安全管理规定的专用车辆进行运输，运输过程中避免通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道；确需通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道的，严格按照审批机关规定的行驶时间、路线行驶。 符合 第四十三条 车辆应当规范装载，装载物不得触地拖行。车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取厢式密闭等有效防护措施方可在公路上行驶。公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，车辆驾驶人、押运人员应当及时采取措施处理；无法处理的，应当在掉落、遗洒或者飘散物来车方向适当距离外设置警示标志，并迅速报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。公安机关交通管理部门应当责令改正车辆装载物掉落、遗洒、飘散等违法行为；公路管理机构、公路经营企业应当及时清除掉落、遗洒、飘散在公路上的障碍物。车辆装载物掉落、遗洒、飘散后，车辆驾驶人、押运人员未及时采取措施处理，造成他人人身、财产损害的，道路运输企业、车辆驾驶人应当依法承担赔偿责任。 本项目采用符合国家有关安全管理规定的专用厢式密闭车辆进行运输，严格按照要求进行规范装车；运输过程中正常情况下不会发生装载物掉落、遗洒或者飘散等情形；若公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，车辆驾驶人、押运人员应当及时采取措施处理；无法处理的，应当在掉落、遗洒或者飘散物来车方向适当距离外设置警示标志，并迅速报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。 符合 |
| 其他符合性分析 | 项目租赁陕西三麟贸易有限公司位于西安市灞桥区灞桥街办吕段路5号已建成工业厂房（见附件3），该用地已取得西安市国土资源局灞桥分局第七国土资源所出具用地性质证明（见附件4），本项目所在用地属于建设用地，符合土地利用总体规划。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、主要建设内容 本项目占地面积约1500m2，主要建设危废暂存库10间，用于废矿物油、废有机溶剂、废乳化液、废涂料、含汞废物、石棉、废催化剂、其他废物等危险废物的暂存、转运，年储存、转运各类危险废物合计40100吨，项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程分类 项目 工程内容 备注 主体工程 收集 本项目由建设单位依托市场，委托西安讯安危险品运输有限公司采用专用危险废物运输车进行运输 新建 HW08 废矿物油与含矿物油废物暂存库（1#库） 建筑面积为260m2，主要储存废矿物油，设有60m3储存罐5个，1个60m3的应急罐，一次最大储存量为300吨，年转运量20000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW08 废矿物油与含矿物油废物暂存库（6#库） 建筑面积为105m2，主要储存含矿物油废物，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为100吨，年转运量5000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物暂存库（2#库） 建筑面积为33m2，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为10吨，年转运量1000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液暂存库（3#库） 建筑面积为33m2，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为45吨，年转运量1000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW49 其他废物暂存库（废活性炭）（4#库） 建筑面积为33m2，采用内塑外编袋包装储存，一次最大储存量为45吨，年转运量2000吨。 新建 HW12 染料、涂料废物（5#库） 建筑面积为33m2，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为20吨，年转运量1000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW29 含汞废物（10#库） 建筑面积为20m2，采用内塑外编袋包装储存，一次最大储存量为5吨，年转运量100吨 新建 HW36石棉及其他非石棉废物（7#库） 建筑面积为35m2，采用内塑外编袋包装储存，一次最大储存量为20吨，年转运量500吨 新建 HW49其他废物（9#库） 建筑面积为40m2，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为60吨，年转运量8000吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 HW50废催化剂（8#库） 建筑面积为35m2，采用200L铁桶/塑料桶储存，一次最大储存量为15吨，年转运量1500吨，不涉及加工（拆解、提炼等） 新建 收集池 位于1#库南侧，容积为8m3（2m×2m×2m），配套60m3的应急罐，用于收集事故状态下泄漏的液体，用泵将收集池内的液体输送至应急罐 新建 应急箱 位于收集池东侧，用于放置应急设备及材料 新建 辅助 工程 办公室 位于厂房东侧 新建 工具室 位于1#和2#暂存库之间， 新建 交通运输 区域交通运输条件良好，依托周边道路；建设单位委托西安讯安危险品运输有限公司的专用车辆 依托 公用 工程 给水 用水由市政给水管网供给 依托 排水 依托陕西三麟贸易有限公司化粪池，生活污水全部进入化粪池，定期清掏 依托 供电 市政电网供电 依托 环保 工程 废气 2-10#危废暂存库设置通风换气系统；1#暂存库设废气收集系统和净化系统，储油罐呼吸孔排放的废气通过活性炭装置处理后由1根15m高排气筒排放 新建 废水 项目无生产废水；生活污水全部进入陕西三麟贸易有限公司化粪池 依托 噪声 采取选用低噪声设备，设备基础减振，车辆减速慢行 新建 固废 生活垃圾定点分类收集，委托环卫部门清运 新建 废气治理产生的固废收集后在危废暂存库暂存，定期交有资质单位处置 新建 防渗防腐 本项目厂区内均进行防腐和防渗处置。防渗层渗透系数≤10-10cm/s，基础必须防渗，采用抗渗的混凝土结构，混凝土强度等级不小于C30，抗渗等级不小于P6，要求表面无裂隙。 地面：全部环氧树脂防腐防渗处置，采取水性原理：铺设六层防酸涂料+三层油性防腐防酸涂料，起到不破裂不起皮双层保护，杜绝泄漏液通过渗透进入土壤。 墙裙：危废暂存库设有墙裙使其具有防腐防渗作用，本项目房裙1.5米，房裙上刷防腐漆。防腐漆在墙面构造层次为：素水泥浆（内掺水重3%-5%的107胶）；11-16mm厚1：3水泥砂浆；5mm厚1：2.5水泥砂浆；刷防腐油漆。 墙角：在危废暂存库墙角设置墙角防渗弧形自粘密封胶条使其具有防腐防渗功能。 新建 环境风险 消防设施、警示标志、应急防护设施等；硬化地面、防渗措施、地回无裂痕；通讯设备、公用设备、报警装置、照明设施等； 厂房内部四周设有30cm宽，30cm深的截漏沟，使溢漏液体能顺利地自流入收集池内。 新建 项目消防水依托陕西三麟贸易有限公司已建消防栓，消防栓位于厂房内部，消防水接市政管网 依托 2.2、项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 用途 1 叉车 / 1 装卸 2 储油罐 60m3 5 废矿物油储存 3 应急罐 60m3 1 应急 4 危废回收桶 200L 若干 危废存储 5 地磅 / 1 称重 6 活性炭箱 / 1 处理废气 7 泵 / 3 进、出油 2.3、项目储存规模 依据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目储存危险废物的种类和规模见表2-3。 表2-3 本项目储存危险废物种类和规模一览表 序 号 危险废物类别 废物代码 年周转量（t/a） 单次最大储存量（t） 最长存放时间（d） 储存位置 1 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-404-06 1000 10 30 2#危废暂存库 2 HW08废矿物油与含废矿物油废物 251-001-08、251-003-08、251-005-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 25000 400 30 废矿物油暂存于1#，其他暂存于6#危废暂存库 3 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-005-09、900-006-09、900-007-09 1000 45 30 3#危废暂存库 4 HW12染料、涂料废物 900-250-12、900-251-12、900-252-12 1000 20 15 5#危废暂存库 5 HW29含汞废物 900-023-29、900-024-29 100 5 15 10#危废暂存库 6 HW36石棉及其他非石棉废物 900-030-36、900-031-36、900-032-36 500 20 15 7#危废暂存库 7 HW49其他废物 900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49 10000 60 15 废活性炭暂存于4#，其他暂存9#危废暂存库 8 HW50废催化剂 900-048-50、900-049-50 1500 15 30 8#危废暂存库 废矿物油：废矿物油是因受杂质污染，氧化和热的作用，改变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油；主要来自于石油开采和炼制产生的油泥和油脚；矿物油类仓储过程中产生的沉淀物；机械、动力、运输等设备的更换油及再生过程中的油渣及过滤介质等。主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃。其主要成分是链长不等的碳氢化合物，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，性能稳定。 急性吸入，出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。皮肤接触时脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗，立即就医；眼睛接触时提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，立即就医。 遇明火、高温可燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 2.4、项目实施方案 1、回收 本项目由建设单位依托市场，运输货车委托西安讯安危险品运输有限公司进行运输。依据建设单位提供的资料，企业计划采用设点回收的方式：通过收集区域内的市场化网点，如汽车4S店、车辆设备维修点、物资回收点等网点，当网点的废旧物资达到一定的存量时，企业统一上门回收。采用专用小货车收集。 因项目回收贮运危险废物，工作人员和运输人员在回收时须配备必要的个人护装者，即耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等。在回收过程中，不得擅自拆解、破损、丢弃，危险废物产生单位采用专用的收集桶收集产生的危险废物。 2、储存 项目租赁厂房，在厂房内建设危废暂存库。项目网点、企业收集的危险废物采用专用小货车收集至暂存库后，过磅、卸货、分类，并计量登记。项目暂存库废旧物资委托有资质的运输公司（西安讯安危险品运输有限公司，委托协议见附件5）采用专用危废运输货运车运输，若暂存库储存量达到最大储存量后将立即进行装车外运，交有资质单位进行处置。 项目厂区运输车辆入库前需经地磅称重。暂存仓库门口张贴危险废物标志，设置气体净化装置。 项目危废暂存库管理员做好回收废旧物资的进出记录工作。进、出库记录上注明危险废物类别、组别、名称、来源、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称。 3、运输方式 收集点至储存仓库运输：项目危险废物运输委托有资质的运输公司（西安讯安危险品运输有限公司）采用专用危废运输小货车运输，委托协议见附件5。 项目所有涉及危险废物运输的车辆须满足《危险品运输车辆标准规定》： （1）运输危险化学品的车辆不宜采用金属车厢，以防摩擦、振动等引起事故。如必须采用时，应落实可靠的防护措施。 （2）危险品运输车辆的拦板坚实、稳固、可靠，确保在转弯时不会使物品滑动或跌落。危险化学品的装载高度不得超过车辆拦板高度。车厢底板应平整、密实、无缝隙，不致造成液化危险化学品渗漏接触传动轴摩擦起火。 （3）运输车辆在盛夏装运危险化学品时，应有遮阳措施或其他防护措施，或限定夜间运输。运送遇湿易燃物品应备有油布等防雨设施。 （4）运输车辆应根据所装危险化学品的性质配置相应的灭火器材、防护急救用品，以供急用。通常可在驾驶室内或近旁悬挂1211、二氧化碳或干粉灭火器。这些灭火器材和防护急救用品应定期进行检查，发现渗漏、破损、变形或重量减轻、筒身摇动有声响等，应立即维修或更换，以确保其随时处于完好状态。 （5）运输车辆在车头或明显部位悬挂由公安部门统一规定的带有“危险品”字样的专用黄底黑字信号旗，以明显醒目的标志引起其他车辆的注意。无关人员不得搭乘装有易燃易爆或剧毒化学物品的运输工具。 4、运输路线 由各回收点、企业至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。各类危险收集到仓库暂存后由专车运至有危险废物处置资质的单位进行处置。 5、危废暂存库建设要求 （1）危废暂存库满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； （2）危废暂存库应有完善的防渗措施和渗漏收集措施： 防渗措施应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 渗漏收集措施应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求： （3）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； （4）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； （5）设施内要有安全照明设施和观察窗口； （6）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。（存放液体类危废的危废间四周应有围堰，围堰容积要满足总储量的1/5） （8）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2.5、劳动定员与工作制度 本项目所需人员按实际生产需要，劳动定员10人，年运行天数350天，每天8小时工作制，项目不设食宿。 2.6、项目总平面布置 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，对厂区生产线布置进行统筹安排。 本项目租赁厂房，占地面积约1500m2，建筑面积设置1个出入口。厂房分为10个危废暂存库，在1#库南侧设有1座收集池，容积为8m3（2m×2m×2m），储油罐四周设置环形导流沟，用于收集事故状态下泄漏的液体，用泵输送至应急罐，并设置导流沟，一旦发生泄漏环境风险事故，可有效收集，降低环境影响。厂区地面、墙壁、收集池壁等均进行坚固的防渗防腐材料修建，采用水泥混凝土+HDPE防渗膜+环氧地坪漆进行防腐、防渗，避免污染土壤和地下水。项目厂房内道路合理布置，整个厂区布局通畅，功能合理。项目总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐合理。项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7、施工期工艺流程 本项目占地面积1500m2，租赁陕西三麟贸易有限公司厂房，本项目建设仅在现有厂房的基础上进行建设，主要是对现有厂房进行改造，对库房地面及墙体裙角按照危险废物储存场所相关要求进行防腐防渗装修改造；在危废储存区周围设置导流沟，在厂房四周设置90厘米高防渗墙，厂区内设置收集池、应急罐。施工期主要环境影响因素分析见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图 施工期工艺流程： 1、设置导流沟、破损间、收集池 危险废物储存区四周沿围墙设置环形导流槽，确保液体可自流至废液收集池。 2、铺设防渗地坪 危废暂存库地坪、导流沟及墙裙进行防腐防渗处理。使用三脂两布（即三层环氧树脂和两层玻璃纤维布）做防渗、耐酸、防腐处理，设计防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 施工期主要噪声设备位于厂房内，施工人员生活污水依托现有公共卫生设施，施工期废气主要为运输扬尘和防渗作业时产生的少量挥发性有机物。 2.8、运营期工艺流程 本项目运营期主要为HW06、HW08、HW09、HW12、HW29、HW36、HW49、HW50等危险废物的收集、储存、转运，不涉及处置和利用。项目在收集、运输和储存过程按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行，项目工艺流程及产物环节见图2-2： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 收集 通过收集区域内的市场化网点，如汽车4S店、车辆设备维修点、危废产生企业等网点，当网点的废旧物资达到一定的存量时，统一上门回收，收集后运输至本厂区卸货备存。在收集过程中，建设单位要求危废产生企业在收集时对危险废物分类收集，收集危险废物分别采用专用容器装存，收集容器按照规范要求粘贴标签。 2、运输 本项目对收集的危险废物使用专用防腐密闭厢式货车进行运输，运输车辆需具有应对包装发生破裂、泄漏或其他事故的应急处理能力。由于收集点多而分散，因此收集点至暂存厂房不具备固定路线的条件。但收集运输线路确定的总体原则为：车辆运输途中不得经过医院、学校等人口密集区、避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 3、卸货 车辆运输收集的危险废物入厂，进厂后过磅称重记录，用叉车卸货，分类存放在相应的危废暂存库内。 4、分类存放 本项目对收集的HW06、HW08、HW09、HW12、HW29、HW36、HW49、HW50危险废物分类暂存在相应的危废暂存库内，确保各类危险废物分类存储。 转运 当建设单位厂内的HW06、HW08、HW09、HW12、HW29、HW36、HW49、HW50各类危险废物收集、储存量达到一定数量后，由运输公司（西安讯安危险品运输有限公司）转运至具有资质的危废处置单位进行处置，并做好登记工作。 根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，本项目对HW06、HW08、HW09、HW12、HW29、HW36、HW49、HW50各类危险废物在转运时办理危险废物转移联单手续。本项目不涉及危险废物的使用以及危险废物储存容器的清洗。 环评要求，项目运行过程中若更换危险废物处置单位，必须及时报备环保主管部门，并重新确定有资质的危险废物处置单位，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求进行转移。本项目不涉及容器、运输车辆清洗，容器的清洗及运输车辆清洗由处置单位和运输单位负责。 因此，正常工况下项目运营期环境影响因素有：装卸车所用叉车产生的噪声，废矿物油，油/水、烃/水混合物或乳化液，废有机溶剂等液体类危险废物在储存过程中会产生少量的废气，工人废防护服、废手套等劳保用品和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西三麟贸易有限公司已建成空厂房，用地为建设用地，项目为新建项目，无遗留环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 项目位于西安市灞桥区霸气街道歇驾寺吕段路5号，项目所在地属于环境空气功能二类区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的《环保快报（2021-4）》中灞桥区空气常规污染物监测统计结果。 项目地空气质量状况详见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5 达标 PM10 年平均质量浓度 79 70 112.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.14 超标 CO 第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 第90百分位浓度 156 160 97.5 达标 从表3-1中可以看出，项目所在地区2019年SO2、NO2年平均质量浓度值、CO 第95百分位浓度和O3第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 特征污染物环境质量现状 为了解项目特征污染物排放情况，引用陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年7月24日-30日在项目地北侧100m处的“林泉检（综）字（2019）第174号”环境质量监测报告，详见附件6。 监测因子：非甲烷总烃 监测点位：项目地北侧100m 监测结果见表3-2： 表3-2 特征污染物环境质量现状 监测日期 监测频次 非甲烷总烃（mg/m3） 2019.7.24 第一次 0.47 第二次 0.39 第三次 1.95 第四次 0.34 2019.7.25 第一次 1.46 第二次 0.70 第三次 1.33 第四次 0.47 2019.7.26 第一次 1.42 第二次 1.09 第三次 1.32 第四次 1.18 2019.7.27 第一次 1.16 第二次 1.21 第三次 0.41 第四次 ND0.07 2019.7.28 第一次 1.35 第二次 1.50 第三次 1.22 第四次 1.21 2019.7.29 第一次 1.39 第二次 1.72 第三次 1.43 第四次 1.67 2019.7.30 第一次 1.30 第二次 1.95 第三次 1.89 第四次 1.31 从监测结果可知，项目地非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》中浓度限值的规定。 本项目为危险废物的收集、暂存，不涉及危险废物的处置与利用，本项目所有危险废物均存放于专用容器中，且存放在采取了防渗措施的暂存库内暂存，厂房内设置导流沟、收集池、应急罐，阻断了可能引起土壤、地下水污染的途径，因此无需开展土壤与地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号，项目周边500m范围内无自然保护区、饮用水源地保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点。本项目环境保护目标主要涉及大气环境，结合工程建设规模，主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对位置 人数 X Y 方位 距离（m） 环境空气 0 430 歇驾寺村 人群 健康 环境空气质量二类区 N 430 600 -220 -220 新兴村 WN 320 300 |
| 污染物排放控制标准 | 施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准及无组织排放监控浓度限值；叉车放尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）。 3、运营期生活废水依托陕西三麟贸易有限公司化粪池，定期清掏。 4、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348(2008）中的2类标准。 5、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关标准；危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 结合本项目污染物排放特征，项目生活废水依托陕西三麟贸易有限公司化粪池处理后定期清掏。 因此，本项目建议总量控制指标为：VOCs：0.1051t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成的工业厂房，施工期主要是对现有厂房及基础设施进行改造。建设内容主要是对厂房地面进行防渗、防腐，修建导流沟、收集池、危废暂存库，废气净化设施、通风设施等，施工过程简单，周期较短。施工期污染主要来自施工机械产生的噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工人员产生的生活污水与生活垃圾等。 1、施工期大气环境保护措施 项目施工期产生的废气主要为室内防渗处理产生的施工废气，产生时间主要集中在防渗施工阶段。同时还有很少量的车辆运输扬尘、施工机械和运输车辆废气，项目施工期废气的产生量小，产生时间短，对环境影响较小。为了降低扬尘的影响，建设单位应按照《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》、《西安市人民政府关于印发《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求，评价提出以下具体要求： （1）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃； （2）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； （3）施工期建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 通过采取上述扬尘控制措施后，施工扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）的要求。因此，项目施工期施工扬尘在采取评价所提出的要求后 对周围环境空气产生的影响较小。且项目施工规模较小，施工期短，施工扬尘对外环 境产生的影响将随着施工期的结束而消失。 2、施工噪声保护措施 本项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工场地较小，且在封闭厂房内，为使施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，本环评要求项目施工过程中应采取如下防护措施： （1）选用低噪声机械设备，合理安排作业时间，日常加强机械设备日常润滑围护； （2）禁止夜间施工，午间休息时段不允许使用噪声设备施工； （3）加强现场运输车辆出入管理，进入现场禁止鸣笛； （4）加强管理，并与周围住户单位进行沟通，避免纠纷； （5）合理安排施工进度，尽量缩短工期。 综上所述，建设单位应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，并采取必要的减噪、隔声措施，避免扰民情况出现。施 工期噪声污染随着施工期结束而消除。 3、施工期废水保护措施 本项目施工内容较简单，最大施工人数不超过10人，施工人员产生少量生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5与氨氮。生活污水全部进入陕西三麟贸易有限公司化粪池，定期清掏，不会对区域地表水环境产生影响。 4、施工期固废保护措施 施工期间的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾成分较复杂，主要包括废弃的沙石砖瓦、废混凝土等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，必须对这些固废 妥善收集、合理处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运。本项目在施工过程中会产生废涂料桶等危险废物，产生量较少，危险废物需交由资质单位处置。主要污染防治措施如下： （1）设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理； （2）建筑垃圾送至当地环保部门指定的建筑垃圾填埋场合理化处置； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒。 总体来说，项目施工期较短，且施工区域较小，固体废弃物应分类收集堆放，交 由环卫部门统一处理。施工污染会随着施工活动的结束随即消失，不会对周围环境造成较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目对废矿物油，乳化液，废有机溶剂，涂料染料，石棉，含汞废物，废催化剂等危险废物的回收、储存项目，不涉及拆解及后续加工。经专用车辆从危废产生单位运至项目地危废暂存库进行储存，因此，在严格按照操作规范进行转运、暂存，石棉，含汞废物，废催化剂等固体类危险废物几乎不会产生废气，废矿物油，废乳化液，废有机溶剂等液体类危险废物在储存过程中会产生少量的废气。 本项目在废矿物油，废乳化液，废有机溶剂等液体类危险废物装卸、储存过程中，有一定的挥发性有机废气排放，主要来储罐大呼吸损耗、储罐小呼吸损耗和装卸产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）废矿物油 本项目废矿物油采用拱顶罐储存，在油罐顶部设有呼吸孔，当装卸油品或环境温度变化时，就会引起储罐的大呼吸或小呼吸损耗。前者是与罐中液面变化有关的损耗，后者是与温度变化引起的蒸发空间的热胀冷缩有关的损耗。本项目共设5个60m3的储罐，相关计算参数及计算结果如下。 A储罐大呼吸 依据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），拱顶油罐大呼吸损耗公式为： 式中：LDW---固定罐大呼吸蒸发损耗量，m3/a； V1——泵送液体入罐量，m3（60m3）； K——单位换算常数（K=51.6）； KT——周转系数（年周转70次，KT=0.595）； K1——油品系数（K1=0.75）； μY——油蒸汽摩尔质量，kg/kmol（μY=45kg/kmol）； PY——油品平均温度下的蒸汽压，kPa（PY=70 kPa）。 计算得LDW=0.071m3/a，废矿物油密度按0.88t/m³计，则5个固定罐大呼吸损耗量总共为0.312t/a。 根据建设单位提供的资料，本项目油泵的抽油效率约为10t/h，每次转运量为300t，经计算，其每次转运耗时约为30h，每年约为2100h（70次）。依此进行计算，储罐区进/出油时大呼吸最大损耗速率为0.148kg/h。 B储罐小呼吸 依据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000），拱顶油罐小呼吸损耗公式为 式中：LDS--油罐年小呼吸损耗量，m3/a； K2--单位换算系数（K2=3.05）； K3--油品系数（依据《石油库设计节能导则》，K3=0.58）； P--油罐内油品本体温度下的蒸汽压，kPa（P=70 kPa）； Pa--当地大气压，kPa（Pa=97.3 kPa）； D--油罐直径，m（D=2.88m）； H--油罐内气体空间高度，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度（H=0.3m）； △T--大气温度的平均日温差，℃（△T=10℃）； FP--涂料系数（FP=1.0）； C1--小直径油罐修正系数（C1=0.2749）； 计算得LDS=0.0258m3/a，废矿物油密度按0.88t/m³计，即拱顶罐年小呼吸损耗量为22.7kg/a。 本项目5个储罐年小呼吸损耗量约为0.1135t/a，按全年8760小时计，则其小呼吸最大损耗速率为0.0129kg/h。 （2）废乳化液，废有机溶剂 废乳化液、废有机溶剂等液体类在装卸、储存过程中损耗率参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中表1储存损耗率中，立式金属罐（其他油、不分季节）的损耗率为0.01%，且呼吸损耗占储存损耗的比例为10%。 项目每年储存、转运废乳化液1000t，废有机溶剂1000t，采用200L危废回收桶储存，则本项目装卸、储存过程非甲烷总烃产生量为0.02t/a，0.0023kg/h。 （3）叉车尾气 本项目叉车行驶过程耗用燃油排放的废气，主要成分为NOx、CO等，废气量不大，通过加强车间通风换气，一般其排放对车间内环境空气和车间外周围大气环境影响不明显。加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，可减少运输车辆尾气对周围环境的影响。 治理措施： A有组织排放废气防治措施 根据《危险废物污染防治技术政策》，危险废物的储存设施须有气体导出口和气体净化装置，本项目储油罐呼吸孔排放的废气通过活性炭吸附装置处理后由1根直径为0.4m高15m的排气筒有组织排放。 本评价依照最不利情况计，项目有组织废气产生量合计0.1609kg/h，活性炭处理装置有机废气处理效率约80%，风量5000m3/h，处理后排放量为0.0851t/a，0.0097kg/h，排放浓度为1.94mg/m3，处理后非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准排放限值。 B无组织排放废气防治措施 由于项目废矿物油、废乳化液、废有机溶剂等液体类废物装卸废气产生浓度极低，在危废库侧面上方设置排风扇，废气于危废库侧上方排出。 对于叉车废气，环评要求使用高品质燃油，加强叉车的维护与保养，废气可以达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）要求。 综上所述，本项目营运期间废气产、排情况见表4-1。 表4-1 项目运营期间废气产、排情况一览表 序号 污染物 产生环节 产生量 治理措施 排放方式 排放量 1 非甲烷总烃 废矿物油储罐大、小呼吸 0.4255t/a，0.1609kg/h 活性炭吸附装置+15m排气筒 15m排气筒，直径0.4m 0.0851t/a，1.94mg/m3 2 废乳化液、废有机溶剂等装卸、储存 0.02t/a，0.0023kg/h 车间通风 无组织 0.02t/a，0.0023kg/h 3 NOx、CO等 叉车废气 / 使用高品质燃油，加强维护与保养 无组织 / 项目运营期废气监测计划及排放标准见表4-2。 表4-2 项目运营期废气监测计划及排放标准 监测项目 监测点 位置 排放口基本情况 监测点数（个） 监测 频率 排放标准 非甲烷总烃 活性炭吸附装置排气筒（DA001） 15m，直径0.4m，常温 1 一次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 厂界上风向1个、下风向3个 / 4 一次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点浓度限值 叉车尾气（CO、NOX） 尾气排气筒 / 1 一次/年 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014） 2、废水 项目设有员工10人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工生活用以行政办公及科研院所计，用水量按35L/(人•d)估算，日用水量约为0.35m3，年用水量约105m3。污水产生量以用水量的80%计算，生活污水产生量为0.28m3/d，84m3/a。本项目生活污水依托陕西三麟贸易有限公司厂区化粪池，经化粪池处理后，定期清掏，不外排。 类别同类项目废水主要污染因子及产生浓度为COD 330mg/L、BOD5 200mg/L、SS150mg/L、氨氮35mg/L、总磷6mg/L、总氮40mg/L。 本项目废水产生及排放情况见表4-3。 表4-3 项目废水产生及排放情况 污水 种类 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 生活 污水 84m3/a 产生浓度（mg/L） 330 200 150 35 6 40 产生量（t/a） 0.0277 0.0168 0.00123 0.0029 0.0005 0.0034 排放量（t/a） 定期清掏，不外排 项目租用陕西三麟贸易有限公司空置厂房，项目地已建成化粪池污水预处理措施。本项目投产后生活污水产生量为0.35m3/d，已建化粪池（20m3）可满足排水需求。 因此，本项目生活污水及清洗废水的处理措施是可行的，故不设置废水监测计划。 3、噪声 本项目不对回收的产品实施拆解及后续处置利用，因此产生的噪声主要为装卸过程中叉车行驶的噪声、泵运行噪音以及活性炭吸附装置风机产生噪声，根据类比调查，噪声源强约为80～85dB。项目噪声源强见表4-4。 表4-4 项目噪声源强统计表 序号 噪声源 位置 数量（台） 噪声级dB(A) 1 叉车 厂房内 1 85 2 活性炭吸附装置风机 1 80 3 油泵 3 80 叉车装卸噪声通过装卸货物时轻拿轻放、同时防止货物与地面或其他硬件碰撞等措施进行控制，项目不在夜间进行转运，故项目运行期间叉车装卸噪声对周围环境影响较小。 活性炭吸附装置风机及油泵噪声采取基础减振、厂房隔声措施进行降噪，经厂房隔声、距离衰减后，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施后，可将噪声减少10~15dB（A）。采取以上措施后，噪声源强见表4-5： 表4-5 采取降噪措施后噪声源强 单位：dB(A) 序号 噪声源 数量（台） 源强dB(A)（措施前） 位置 治理措施 源强dB(A)（措施后） 1 叉车 1 85 厂房内 隔声、减振 70 2 活性炭吸附装置风机 1 80 70 3 油泵 3 80 65 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源传播模式，将室内声源等效为室外点声源，故此预测的厂界贡献值即为预测值，夜间企业不工作，具体结果见表4-6所示： 表4-6 项目噪声对厂界声影响预测结果一览表 评价点位置 昼间贡献值dB（A） 东厂界 56 南厂界 54 西厂界 54 北厂界 55 标准值 60 根据噪声预测结果，通过采取上述措施，项目运营期厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边声环境影响较小。 项目运营期噪声监测计划及执行标准见表4-7所示： 表4-7 营运期污染源监测计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测点数（个） 监测 频率 执行标准 厂区环 境噪声 Leq(A) 厂区四周 4 一次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准， 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾，工人废防护服、废手套等劳保用品，废活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾。本项目员工10人，生活垃圾产生量每天按0.5kg/人计，年工作天数300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾经四色垃圾桶分类集中收集后，交环卫部分统一处理。 （2）废劳保用品 职工进行危险废物收集、储存等工作时需穿工作服、戴手套，使用时间久了需更换，项目运营期产生的废劳保用品量约为40kg/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废劳保用品等，属HW49类危险废物，废物代码900-041-49，用专用容器收集后暂存于危废暂存库内，交由有资质单位处置。 （3）废活性炭 本项目对产生的有机废气（非甲烷总烃）采取“活性炭”吸附处理，活性炭需要定期进行更换，更换下的废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为900-039-49，委托有资质单位定期处置。 活性碳的吸附能力约为0.3:1(即吸收0.3t废气需要1t活性碳)，本项目处理废气量为0.4255t/a，则废活性炭产生量为1.8455t/a。废活性炭每半年更换一次，暂存于危废暂存库内，交由有资质单位处置。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4-8。 表4-8 项目固体废物产生量及利用处置方式一览表 名称 来源 类型 产生量 收集措施 处置方式 执行标准 生活垃圾 生活 生活垃圾 1.5t/a 垃圾桶 分类集中收集后由环卫部门统一处理 / 废劳保用品 生产 危废，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49 40kg/a 专用收集容器 交有资质单位处置 《危险废物储存污染控制标 准》（GB18597-2001）及2013年修改清单要求 废活性炭 生产 危废，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49 1.8455t/a 专用收集容器 项目回收的废有机溶剂与含有机溶剂、废矿物油、染料、涂料废物、废活性炭及其他废物经分级分类后，分类放置在专用容器中集中暂存；废劳保用品、废活性炭统一收集后交由有资质的单位处理。本项目在危废暂存库设置废液导流沟，对泄露的废液进行集中收集后委托有资质的单位处置。 环评要求本项目危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成试运行前应签订危险废物处置合同；按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行转移联单制度。企业还应根据《关于进一步加强危险废物规范化管理工作的通知》（陕环办发[2012]144号）要求，在竣工环保验收前到当地环保部门对危险废物管理计划进行备案；每年年初如实向所在地环保部门申报上一年度危险废物的种类、产生量、流向、储存、处置等实际情况和本年度预计产生情况；对相关管理和工作人员进行危险废物各项管理制度的培训。 综上，本项目固体废物均能有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1 地下水 本项目所在地地下水环境敏感程度按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016））中表1的要求，本项目周边无集中式地表水或地下水饮用水水源保护区，故建设项目场的地下水环境敏感程度属“不敏感”。 （1）地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是暂存的废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料等液体危险废物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后，通过包气带的过滤、吸附和截留等作用后，仍然会有部分污染物进入潜水含水层中，在地下水的流动和弥散作用的影响下，在含水层中迁移扩散。 项目施工期内容简单，租赁已建成厂房，仅为地面防渗防腐施工，无废水产生。运行期为废有机溶剂与含有机溶剂、废矿物油、染料、涂料废物、废乳化液等危险废物收集贮存项目，不涉及加工，不会产生生产性污染物。根据类比调查及工程分析，项目地下水污染途径比较单一，主要考虑厂区事故状况下可能发生的渗透污染，污染途径为间歇入渗型。项目潜在的地下水污染源位置为：1-10#危废暂存库、收集池。 （2）地下水影响分析 项目危废库采取三脂两布（即三层环氧树脂和两层玻璃纤维布）做防渗、防腐处理，渗透系数不大于10-10cm/s。地坪防渗，四周有防渗裙角，各类危险废物不进行拆解和深加工回用，每日三次对库房进行检查，故实际运行时不具备大量污染物泄漏污染地下水的条件。 本项目所有危险废物均存放于专用容器中，且在采取了防渗措施的暂存库内暂存，厂房内设置导流沟、收集池、应急罐，阻断可能引起地下水污染的途径，在此前提下可基本消除废水、固体废物对地下水污染的可能性。 在非正常情况下，项目发生危险废物下渗时，一般情况下不会造成区域大范围地下水水质恶化，因危险废物泄漏下渗为偶发事件，且所有危险废物均置于专用的存储容器，发生泄漏且泄漏物通过防渗层和厂房混凝土地面下渗污染地下水的可能性较小，故项目运行期对地下水的影响较小。 为防止渗漏，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 ①源头控制措施 应对拟建项目的废矿物油储罐、应急罐及收集池经常巡视检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是收集池及应急储罐，要进行严格的防渗处理，从源头上防止泄漏液进入地下水含水层中。 ②防渗措施 废有机溶剂与含有机溶剂、废矿物油、染料、涂料废、废乳化液、废石棉等各类危险分类存放于专用危废暂存库内，并采取较为完善的防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s。本项目厂区内均进行防腐和防渗处置。基础必须防渗，采用抗渗的混凝土结构，混凝土强度等级不小于C30，抗渗等级不小于P6。要求表面无裂隙。 库房地面：全部环氧树脂防腐防渗处置，采取水性原理：铺设六层防酸涂料+三层油性防腐防酸涂料，起到不破裂不起皮双层保护，杜绝泄漏液通过渗透进入土壤。 墙裙：所有危废间设有墙裙使其具有防腐防渗作用，本项目墙裙1.5米，墙裙上刷防腐漆。防腐漆在墙面构造层次为：素水泥浆（内掺水重3%-5%的107胶）；11-16mm厚1：3水泥砂浆；5mm厚1：2.5水泥砂浆；刷防腐油漆。 墙角：在废铅酸电池和废矿物油库房墙角设置墙角防渗弧形自粘密封胶条使其具有防腐防渗功能。 在厂区内设1个8m3的收集池，配套设置1个60m3的应急储罐，收集事故状态下废液。收集池基础层为防渗混凝土，表层用环氧树脂防酸防腐人工材料，表面无裂缝。另外，项目周边无对项目建设敏感的水源地，本项目对地下水环境不会造成影响。 ③监控措施 建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的运行不会影响地下水环境。 5.2 土壤 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不会对区域土壤环境产生影响。 项目对危废暂存库、装卸车区进行防渗处理，并对危废暂存库设置围堰，且对厂区进行地面硬化。采取以上防渗措施后，可有效阻断项目污染物渗入土壤，不会对项目占地及周边土壤造成影响。 鉴于以上分析，项目占地及周边无敏感点，全厂进行防渗措施的情况下，所有危险废物均存放于专用容器中，并存放于专用危废库内，并采用专用储存设施存放，对可能引起土壤污染的途径，都采取了较为完善合理的防渗措施，基本消除了对土壤污染的可能性。因此，本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤造成影响。 评价要求项目运营期间应加强防渗措施的日常维护，达到应有的防渗效果；应加强对项目各项设施的监管，以便及时发现是否发生泄漏，并及时采取相应的治理措施，将土壤环境潜在的污染事故控制在可接受范围内；为效防止污染物下渗对土壤造成影响，以便及时发现问题，运营期须建立跟踪监测制度，定期对项目地土壤环境进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建议拟建项目运营期土壤、地下水日常环境监测计划见表4-9所示： 表4-9 营运期地下水、土壤污染源监测计划一览表 序号 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测点数（个） 监测 频率 1 地下水 石油类 项目区监测井 1 一年一次 2 土壤 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中全部因子和表2中的石油烃 项目下风向空地取表层土样 1 一年一次 项目地柱状样 1 五年一次 6、环境风险 本项目不涉及生产，风险主要来自运输及储存过程。项目各类危险物质运输、储存过程中事故发生时，环境风险主要表现为在危险物质的泄漏，具体环境风险分析详见《西安源美环境科技有限公司废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料、废催化剂等危险废物收集、暂存环境风险评价专项》。 评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平。在采取了本次评价中提出的各项风险防范措施后，本项目的环境风险在可接受水平范围内。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 活性炭吸附装置排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 厂界无组织有机废气 |  | 通风设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 | 定期清掏，不外排 |
| 声环境 | 厂界噪声 | Leq(A) | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类集中收集后由环卫部门统一处理 | / |
|  | 危废暂存库 | 废劳保用品 | 交有资质单位处置 | 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单要求 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存库 | 石油类 | 混凝土硬化地面+全厂防渗+围堰+收集池+应急罐 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中全部因子和表2中的石油烃 |
| 生态保护措施 | / | / | / | / |
| 环境风险防范措施 | 危废暂存库 | 废矿物油 | 混凝土硬化地面+全厂防渗+围堰+收集池+应急罐+专职人员管理+应急预案 | / |
|  |  | 废乳化液 |  |  |
|  |  | 废有机溶剂 |  |  |
| 其他环境管理要求 | / | / | / | / |

六、结论

本项目符合国家及地方产业政策和相关规划，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。在落实本环评提出的环境保护措施后，项目污染物可以做到达标排放。从环境保护技术角度分析，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.1051t/a | - | 0.1051t/a | +0.1051t/a |
| 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | - | - | - | 84m3/a | - | 84m3/a | +84m3/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 1.5t/a | - | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废劳保用品 | - | - | - | 0.04t/a | - | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废活性炭 | - | - | - | 1.845t/a | - | 1.845t/a | +1.845t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①