建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   特格斯(西安)新材料科技有限公司

密封产品制造项目

建设单位（盖章）特格斯(西安)新材料科技有限公司

编制日期：       	 	2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 特格斯(西安)新材料科技有限公司密封产品制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610122-04-03-435338 |
| 建设单位联系人 | 刘 进 | 联系方式 | 137****8197 |
| 建设地点 | 陕西省西安市蓝田县规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋 |
| 地理坐标 | （109度16分1.526秒，34度12分2.112秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 橡胶制品业 291 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 蓝田县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 881.96 |
| 专项评价 设置情况 | 本次不设专项评价，详见表1-1。 表 1-1 项目专项评价设置情况 专项评价的类别 设置原则 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 2的建设项目 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划》； 2、审批机关：西安市蓝田县人民政府， 3、规划审批日期：2021年5月。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书》； 2、审查机关：西安市蓝田县生态环境局； 3、审查文件及文号：《西安市蓝田县生态环境局关于<西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》蓝环评函［2022］001号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环境影响评价的符合性分析如下表所述。 表1-1 规划符合性分析 规划名称 规划内容 本项目情况 《西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划》 西安市蓝田工业园电商物流片区位于蓝田县西北侧，蓝田工业园二期规划范围内。北至营坡村，西至薛家河村，东至冯十路，南至福银高速，面积137.09公顷。规划时限：2021-2025年。规划目标：坚持绿色生产发展理念，构建“特色鲜明、产业集聚、专业化程度高、配套完善、竞争力强”的现代化工业园，积极引进一批行业龙头企业，深化加强与地方高校和知名医药科研院所合作，承接一批关键技术成果转化和产业转移，建设一批产业链完整、集聚度高的产业区，着力打造省级绿色生态现代化综合产业示范区，增强蓝田县经济实力，带动大西安发展。规划布局：规划采用“一心两片区”的功能结构。一心：电商交易服务中心，集电商交易、电商服务、电商直播等功能为一体的商务办公中心，是整个片区的核心。两片区：生产制造区和仓储物流区，生产制造区主要包括机械加工、设备制造、环保新材料、零部件加工、建材、包装印刷、橡胶塑料制品、智能家居等，仓储物流主要为电商产业提供商品储存和物流集散。 本项目租赁三元科技创新园A20 - 1栋，该厂房位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的生产制造区内，产品为橡胶塑料制品，行业类别为29 橡胶制品业 291，项目建设符合西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划。根据中共西安蓝田工业园工作委员会关于特格斯(西安)新材料科技有限公司密封产品制造项目的意见：经我单位研究决定，符合园区产业规划，同意该项目落地 实施。 《西安市蓝田县生态环境局关于<西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》 （一）规划应明确集中供热热源、规模及建设时序；补充中水回用相关设施建设规模、建设时序。（二）规划区周边分布有村庄，建议在规划区与村庄边界设置绿化带，靠近村庄区域优先布局污染物排放量少的企业，降低对居民区环境影响。（三）优化产业结构，提高后续引进企业间和产业间循环程度；建议蓝田工业园结合整个园区规划发展情况，优化食品企业布局，优先入驻食品产业园，避免食品企业与其它企业相互影响。（四）仓储物流、食品等涉及制冷的企业，不应使用氨、氟利昂等制冷剂。（五）加快完善园区路网建设。 （六）在规划实施过程中，定期进行环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书。 项目无生产废水，生活污水依托园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站；选用低噪声设备，减振、墙体隔声、软连接等降噪措施，固废合理处置，采取以上措施后项目对周围居民影响较小。 |
| 其他符合性 分析 | 1、符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为29橡胶制品业 291，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类项目。同时项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类，故项目符合国家产业政策。同时，本项目取得了项目备案确认书，项目代码为：2310-610122-04-03-435338。 （2）与相关政策文件的符合性分析 项目与现行法律法规、部门规章及地方法规符合性分析见表1-4。 表1-2 项目与相关环境管理政策符合性 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《陕西“十四五”生态环境保护规划》 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。 项目硫化、施胶等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢等采用集气罩收集至“喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置”处理后经17m高排气筒排放，封闭车间生产。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 项目硫化、施胶等工序产生的非甲烷总烃、硫化氢等采用集气罩收集至“喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置”处理后经17m高排气筒排放，封闭车间生产。。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） （1）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 （1）本项目使用电加热，位于蓝田县规划一路三元科技创新园内，符合原则上要入园区要求； （2）本项目使用电作为能源。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 项目硫化、施胶等工序产生的有机废气经“集气罩收集至“喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置”处理后经17m高排气筒排放，封闭车间生产。NMHC初始排放速率≤2kg/h。 符合 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目拟建设密闭空间，硫化工序在封闭空间中操作，废气应排至“喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置”处理后经17m高排气筒排放， 符合 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。 环评要求企业建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 本项目废气采用““喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置”处理后经17m高排气筒排放，封闭车间生产。企业根据生产能力定期更换活性炭，废旧活性炭暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。 符合 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目硫化、施胶等设备上方设置集气罩，要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕发〔2023〕4号 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，属于29 橡胶制品业 291，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>(环办大气函【2020】340号)，本项目属于39个涉气重点行业里的三十四、橡胶制品制造，应达到环保绩效B级，具体要求详见环保绩效管理篇章 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》市字〔2023〕32号 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 《蓝田县大气污染整治专项实施方案（2023-2027）年》 强化源头管控。严格落实国家和省市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目租赁三元科技创新园A20 - 1栋，该厂房位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的生产制造区内，产品为橡胶塑料制品，行业类别为29 橡胶制品业 291，项目建设符合西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划。根据中共西安蓝田工业园工作委员会关于特格斯(西安)新材料科技有限公司密封产品制造项目的意见：经我单位研究决定，符合园区产业规划，同意该项目落地 实施。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 B级及以上水平 项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，属于29 橡胶制品业 291，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>(环办大气函【2020】340号)，本项目属于39个涉气重点行业里的三十四、橡胶制品制造，应达到环保绩效B级，具体要求详见环保绩效管理篇章 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027）年)》 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 本项目拟蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 污处设施运行维护管理规程: 企业自行制定《污处设施运行维护管理规程》，规程内容要详实，具有针对性和操作性应明确过滤棉、活性炭等易损耗材料的更换周期，更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月 （从严执行） 本项目拟活性炭运行500小时更换1次 符合 危废暂存:更换的废活性炭、过滤棉等在暂存间按照危险废物规范化管理要求临时暂存，尽快交付有资质处置单位 本项目产生废活性炭拟暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置 符合 危废管理台账: 危废处置合同在时效期内，合同内容应包含企业产生的所有危废，危废转运联单转运量应与产生量和暂存量核对一致 环评要求本项目危废处置合同在时效期内，合同内容应包含企业产生的所有危废，危废转运联单转运量应与产生量和暂存量核对一致 符合 活性炭装填厚度:蜂窝活性炭层填充厚度应>500mm；颗粒活性炭层填充厚度应>400mm。 本项目要求采用蜂窝活性炭层填充厚度应> 500 mm 符合 活性炭吸附装置: 装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气。排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压 本项目要求活性炭吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气。排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压 符合 |

|  | 4、“三线一单”符合性分析 （1）与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）符合性分析。 一图：根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），结合陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在区域涉及重点管控单元，项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图见图1-1。 图1-1 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照空间冲突图 一表：根据陕西省“三线一单”数据应用系统导出的陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）符合性分析详见表1-3。 表1-3 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 区域名称 省份 管控类别 相关要求 本项目情况 符合性 1 省域 陕 西 省 空间 布局约束 1.执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2.城市建成区内现有钢铁有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属治炼焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等有序搬迁或依法关闭对士壤造 成严重污染的现有企业。 4.执行《市场准入负面清单（2022年版）》。 5.执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 1.本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地。 2.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，不属于钢铁有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业。 3.本项目不属于有色金属治炼焦化等行业企业。 4.本项目不在《市场准入负面清单(2022年版)》禁止性规定内。 5.对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》本项目属于鼓励类项目。 符合 污染物排放管控 1.禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2.工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3.黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4.新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5.产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 6.严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7 .西安市鄠邑区宝鸡市凤翔县、凤县、咸阳市礼泉县、渭南市潼县、汉中市略阳县、宁强县、勉县安康市汉滨区、旬阳市商洛市商州区、镇安县、洛南县等13个矿产资源开发利用活动集中的县区执行《重有色金属冶炼业铅、锌工业污染物排放标准》GB25466中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值《电镀污染物排放标准》GB21900中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值《电池工业污染物排放标准》GB30484中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。 1.本项目不属于燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉。 2.本项目依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站，无生产废水。 3.本项目不涉及黄河流域城镇污水处理设施。 4.本项目不属于规模化畜禽养殖场。 5.本项目不属于废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业。 6.本项目依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站，无生产废水。 7.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，不属于西安市鄠邑区宝鸡市凤翔县、凤县咸阳市礼泉县渭南市潼县汉中市略阳县、宁强县、勉县安康市汉滨区、旬阳市商洛市商州区、镇安县、洛南县等区域。 符合 环境风险防控 1.重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2.渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属治炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 1.本项目不涉及饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域。 2.本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属治炼、纺织印染等行业。 符合 资源开发效率要求 3. 2020年电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 5. 严格限制高耗水行业发展提高水资源利用水平严禁挤占生态用水。 7. 煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水洗煤废水闭路循环不外排。 10. 断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 3.本项目不属于电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业。 5.本项目不属于高耗水行业。 7.本项目不涉及煤炭矿区。 10.本项目不涉及断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围。 符合 2 关中地区 陕 西 省 空间 布局约束 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100 公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3.渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4.禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 5.西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6.控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。 1.本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地。 2.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，不属于燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目等项目。 3.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋。不在渭河两岸划定保护区域。 4.本项目不属于粘土实心砖厂。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。 符合 污染物 排放管控 1.西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2.按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3.二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4.严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5.城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6. “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市）在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建 20 蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 1.本项目不涉及燃煤锅炉。 2.本项目不属于火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目。 3.本项目非甲烷总烃无组织执行特别排放限值。 4.本项目不属于高耗煤行业新增项目；不属于焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等。 5.本项目不涉及焦炉。 6.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，不属于“渭南片区”。 符合 环境 风险防控 1.禁止新增化工园区。 2.渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 1.本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋。 2.本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 符合 资源开发效率要求 1.城市再生水利用率达 20%以上。 2.新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。 本项目不属于耗煤项目。 符合 一说明：对照陕西省生态环境管控重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控和资源利用效率管控要求，因此，本项目的建设与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）中的相关要求相符的。 （2）与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。本项目与其符合性分析如下： 一图：本项目位于西安市蓝田工业园规划一路1号三元科技创新园A20 - 1栋，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与西安市生态环境管控单元对照分析图见图1-2。 图1-2 西安市生态环境管控单元对照分析示意图 一表：对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-4。 表1-4 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 市（区） 区县 环境管控 单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 面积 1 西安 市 蓝田县 西 安 蓝 田 工 业 源 大气 环境 高排 放重 点管 控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2. 加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3.推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4.促进产业集聚和绿色发展转型。 本项目不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化。 符合 3129.88㎡ 污染排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 4.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 1.本项目非甲烷总烃无组织执行特别排放限值。 2.本项目不属于高能耗高污染行业。 3.本项目不属于建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业。 4.本项目不属于高能耗高污染行业。 符合 2 西安 市 蓝田县 西 安 蓝 田 工 业 源 高污染燃料禁燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态 环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。 本项目不使用高污染燃料，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 符合 污染物排放 管控 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造，并依法依规办理相关审批手续;列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。按省上要求，推动实施重点行业超低排放改造。强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。开展锅炉综合整治。除热电联产锅炉外，全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉已全部拆除或实行清洁能源改造，同步加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度。根据《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕10 号）把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控制温室气体与污染物排放，协同推进适应气候变化与生态保护修复等工作，支撑深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设。鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。 本项目不属于建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉；非甲烷总烃无组织执行特别排放限值。 符合 环境风险防控 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。 扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，确保生产、流通、使用的洁净煤符合标准。质监、工商部门要以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。加强秸秆等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 本项目能源为电 符合 资源开发 效率要求 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。落实《关中地区重点企业煤炭消费预算管理暂行办法》《关中地区热电联产（自备电厂）机组“以热定电”暂行办法》，加强节煤改造。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到省上要求。煤炭消费实现负增长。全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化 发展。加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。 本项目能源为电 符合 3 西安 市 蓝田县 西 安 蓝 田 工 业 源 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目生活污水依托化粪池处理后通过市政管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 符合 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 一说明：对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成与主要建设内容 项目总投资500万元，租赁蓝田三元环保科技产业园有限公司厂房，总建筑面积881.96平方米，主要建设生产车间、办公区域、硫化生产线10条、数控车床生产线5条，购置平板硫化机，数控车床等设备。项目主要建设内容见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目 组成 工程 名称 主要建设内容 备注 主体 工程 生产 车间 1F，建筑面积881.96m2，主要设置硫化生产线10条、数控车床生产线5条，拟购置平板硫化机，数控车床等设备 购置已建成厂房 辅助 工程 办公 区域 2F，建筑面积440m2，主要为员工办公室 企业搭建 储运 工程 运输 原料和成品均采用汽车运输。 / 公用 工程 给水 市政自来水管网供给。 / 排水 生活污水依托化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 依托园区化粪池 供电 市政电网供电。 / 制冷、 供暖 办公室采用分体式空调采暖制冷，车间机械式通风换气。 新建 环保 工程 废水 生活污水 生活污水依托园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 依托园区化粪池 废气 有机废气 硫化废气、施胶废气经封闭空间+集气罩收集至“过滤棉+二级活性炭吸附装置”（1套）处理后经17m高排气筒（DA001）排放。 新建 噪声 生产设备 选用低噪声设备，减振、墙体隔声、软连接等降噪措施。 新建 固废 一般固废 集中收集到一般固废暂存点，定期外售给回收公司。 新建 危险废物 暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位定期处置。 新建 生活垃圾 分类收集后由环卫部门统一清运 新建 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-2。 表2-2 主要产品及产能表 序号 产品名称 规格 产能 1 橡胶密封产品 根据客户要求定 5吨 2 塑料密封产品、复合密封产品 根据客户要求定 2吨 3 橡胶板 根据客户要求定 5吨 3、主要原辅材料 主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 包装规格 形态 年用量 最大储存量 1 橡胶材料（新料） 袋装25kg/卷 固体 5.5t 0.2t 2 塑料材料 袋装25kg/卷 固体 1.1t 0.2t 3 复合材料 箱装25kg/卷 固体 1.1t 0.2t 4 三角牌补胎胶水 瓶装130mL/瓶 液体 0.1t 0.013t 复合材料示例图 胶水示例图 4、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 使用工序 1 切条机 / 台 1 切割 2 平版硫化机 C-XLB/3000 台 1 成型 3 平版硫化机 X L 100(III)-SM 台 1 成型 4 平版硫化机 XLB-DZ540*600/2500 台 1 成型 5 平板硫化机 / 台 7 成型 6 数控车床 SMH-35/35/35-100-XL 台 1 切割 7 数控车床 / 台 4 切割 8 拆边机 MAL25*125 台 1 除毛边及边料 9 二次元检测设备 VMS-2010 台 1 检测成品尺寸 10 空气压缩机 FBW-1.2/125 台 1 硫化机抽真空 11 电子密度计 XF-120MD 台 1 称重计算成品体积密度 12 电动叉车 / 台 1 运输 5、水平衡 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水，用水主要由市政自来水供给。 ①职工生活用水 项目劳动定员共10人，年工作时间250天。参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），办公生活用水取10m3/（人·a），则用水量为0.4m3/d，100m3/a。 （2）排水 本项目生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量为0.32m3/d，80m3/a，生活污水依托园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 综上所述，本项目用水量见表2-5，水平衡情况见图2-1。 表2-5 本项目用水一览表（m3/d） 序号 名称 用水量 损耗量 排放量 排放去向 1 办公生活用水 0.4 0.08 0.32 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站 2 总计 0.4 0.08 0.32 / 图2-1 本项目水平衡图单位：m3/d 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为10人，年生产时间为250天，每天1班制，每天工作8小时。 7、厂区平面布置 本项目办公楼建筑面积440m2，位于生产车间二楼，生产车间北侧全部布设生产设备、南侧为办公区以及党建室、质检室、包装室等。项目平面布置工艺顺畅，功能分区明确，人流、物流通畅，便于生产管理。车间平面布置见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 项目购置已建成厂房，施工期主要工程内容为室内装修及设备安装，主要污染物为施工扬尘、噪声、施工人员生活污水和固体废物。施工期工艺流程及产污情况如图2-2 所示。 附图2-2 施工期工艺流程及产污图 运营期工艺流程及产污环节 橡胶密封产品工艺流程说明： 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 切料：外购的橡胶片通过切条机按照规格的不同进行裁切成条；该阶段会有噪声，废边角料。 成型硫化：将条状橡胶放入模具内，与平板硫化机配套相应的模具，将模具通过平板硫化机进行模压硫化加工，外购半成品橡胶中已添加硫化剂，因此无需在硫化工序添加硫化剂，硫化过程以热空气为介质，对橡胶零件进行硫化，硫化过程采用电加热，硫化温度在100~180℃，一般硫化时长约为3min，硫化结束等温度降下后打开模具，取出产品，该阶段会有挥发性有机物、硫化氢、臭气浓度、噪声。 硫化反应机理：硫化是指在一定的温度、时间、压力等条件下，橡胶大分子链发生化学交联反应的过程，包括橡胶分子与硫化剂及其他配合剂之间发生的一系列化学反应形成网状结构。 毛边处理：取出坯件，使用拆边机对硫化后的坯件去除。该过程会产生边角料和噪声。 检验：工件经人工外观检查和使用二次元检测设备、电子密度计等检测设备进行检测合格后即为成品，该过程会产生不合格品。 包装出库：经人工袋装后装箱入库，该过程会产生废包装物。 塑料、复合密封产品工艺流程说明： 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 外购的塑料材料、复合材料根据客户图纸要求进行编程切割，切割后工件经人工外观检查和使用二次元检测设备、电子密度计等检测设备进行检测合格后即为成品，经人工袋装后装箱入库，该过程会产生废包装物。 橡胶板工艺流程说明：购买橡胶板进行剪刀剪裁，使用补胎胶水进行粘合，胶水不进行加热，该过程会产生少量废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁蓝田三元环保科技产业园有限公司A20-1栋厂房，该厂房自建成后无企业入驻，厂房由甲方建设，主体已建成，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》中四十四、房地产业，标准厂房建设在不涉及环境敏感区的，可不进行环境影响评价。建成甲方交付本项目使用。不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市蓝田三元环保科技产业园内，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （1）基本污染物 为了调查了解拟建项目周围环境空气质量现状，本次评价中基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3依据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中2022年1—12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中蓝田县数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 74 70 105.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90.0 达标 CO 第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 第90百分位浓度 158 160 98.8 达标 根据上表统计结果，本项目所在区域SO2、NO2年均质量浓度值、CO第95百分位浓度值、O3第90百分位浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物的环境质量现状评价 本项目特征因子非甲烷总烃引用《蓝田县祥达电子元器件加工制造项目环境质量现状监测》（盾源检(气)202306071号），2023年6月10日～2023年6月12陕西盾源检测技术有限公司监测，监测地点位于项目地下风向宋庙小学附近，位于本项目西南侧约662m。 表3-2 环境空气质量现状监测结果（TSP） 单位：μg /m3 监测 点位 监测点位坐标/度 污染物 平均 时间 评价标准（μg/m³） 监测浓度范围/（μg/m³） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度/° 纬度/° 项目地下风向宋庙小学附近 109.25929070 34.19826183 TSP 24h 300 80~136 45.3 0 达标 非甲烷总烃 1h 2000 590~690 34.5 0 达标 根据监测结果可知，项目所在地TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃1h均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 2、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，可不进行声环境质量监测。 3、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目主要污染物为非甲烷总烃，采取相应环保措施处理后可达标排放；且项目位于三元环保科技产业园，购置现有标准化厂房，生产区地面全部硬化，不存在土壤污染途径，四周均为工业企业，故可不进行土壤质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 声环境：根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 地下水：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 大气环境：本项目主要大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 坐标（经纬度） 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 109.25956964 34.20001883 东宋家村 人群健康 二类区 SW 439 109.26366806 34.20239692 宋家岩 散户 NW 255 109.26074982 34.20328425 宋家岩 NW 450 109.27094221 34.20145634 营坡村 E 346 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水执行标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；标准见下表。 表3-5 废水执行标准一览表 标准名称 执行标准 项目 标准值 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 pH 6~9 无量纲 COD 500 mg/L BOD5 300 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准 氨氮 45 总磷（以P计） 8 总氮（以N计） 70 2、废气执行标准 运期期间废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061 —2017）中排放限值和《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017）表2恶臭污染物排放标准值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3-6 废气执行标准一览表 标准名称 污染因子 标准值 类别 限值 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T 1061 —2017） 非甲烷 总烃 排放限值 10mg/m3 厂界无组织排放限值 3mg/m3 厂区内监控点 10mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷 总烃 厂区内 无组织排放监控点浓度 6mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017） 臭气浓度 排放量 2000（无量纲） 厂界无组织排放限值 20（无量纲） 硫化氢 排放量 0.33kg/h 厂界无组织排放限值 0.06mg/m3 3、噪声执行标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 运营期噪声排放标准一览表 标准名称 执行标准 执行范围 项目 标准值 单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 东、南、西、北 厂界 等效 声级Leq 昼间 65 dB（A） 夜间 55 4、固体废物执行标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：COD、氨氮及VOCs。 本项目生活污水依托蓝田三元环保科技产业园化粪池收集后排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站处理，总量纳入该污水处理站总量指标进行考核。本项目COD、氨氮无需单独申请总量，仅对总量进行核定，其中：COD0.024t/a，NH3-N 0.002t/a。 本项目建议的总量控制指标为VOCS 0.006t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购置已建成标准化厂房，施工期主要进行设备安装、室内装修，主要污染物为施工过程中产生的施工扬尘、装修废气、施工人员生活污水、装修噪声、废弃包装物等。 1、废气：施工场地应洒水抑尘，固废应及时清理防止扬尘产生；使用环保型涂料，减少装修废气产生。 2、噪声：本项目周边为工业企业，无声环境敏感目标，且施工期仅为设备安装，因此施工期对周边的声环境影响较小。为进一步降低施工噪声的影响，施工应尽量在昼间施工，避免在夜间和午休期间施工，并选择低噪声的施工设备，合理布局施工设备位置，严格进行施工人员的管理。本项目施工阶段所用机械较少，施工期较短，在采取相关措施后对周围环境影响较小。 3、施工人员生活污水：施工人员产生的生活污水排入化粪池后经污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 4、固体废物：室内装修及设备的安装，会产生纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、施工人员生活垃圾等固体废物。纸类、木制品、金属、塑料、玻璃中的可回收部分应统一收集后交由废品回收站回收处理，不能回收的部分和生活垃圾一起交环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 本项目无生产废水排放，生活污水排放量为80m3/a，主要污染物为PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。生活废水依托园区化粪池处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 表4-1 本项目废水的产生及排放情况一览表 污染物 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 废水（80m3/a） 产生浓度（mg/L） 7.5 350 160 180 25 6 40 产生量（t/a） / 0.028 0.013 0.014 0.002 0.0005 0.003 化粪池处理效率 处理效率（%） 0 15 10 30 0 0 0 处置后 排放浓度（mg/L） 7.5 298 144 126 25 6 40 排放量（t/a） / 0.024 0.012 0.01 0.002 0.0005 0.003 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（mg/L） 6~9 500 300 400 - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准 - - - - 45 8 70 由上表可知，本项目废水中各污染物的排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （2）废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 表4-2 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总一览表 产污 节点 污染物 污染治理设施 是否为可行技术 排放 方式 排放去向 排放 规律 排放时段 排放口基本情况 生活 污水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN 化粪池（依托） 是 间接 排放 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 工作日有流量时 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施 排放 （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水依托三元科技创新园园区化粪池处理，容积100m3，目前由于三元科技创新园入驻企业较少，该化粪池目前处理水量不足25m3/d，本项目废水量0.32m3/d，处理余量可满足本项目需要，本项目生活污水依托园区化粪池处理后，各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。因此废水污染治理措施可行。 （4）废水排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站的可行性分析 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站占地10.13亩，日处理污水1950立方米，服务范围为蓝田工业园二期。主要建设内容为格栅渠及调节池、旋流沉砂池车间、VFL组合池、出水计量槽、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房及变配电间、生物除臭滤池、休息室、值班室、化验室、进出水在线监测室。VFL组合池生化工艺主要为厌氧区-缺氧区-好氧区-沉淀区，目前污水管网已铺设至项目地，本项目废水经市政管网排入到蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站可行。 （5）废水监测计划 项目无生产废水排放，废水主要为生活污水，排放方式为间接排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），项目生活污水可不进行监测。 2、大气环境影响分析 （1）污染源强核算 式中：Q—集气罩排风量，m3/h； X—污染物产生点至罩口的距离，本项目取0.3m； A—罩口面积，m2；总面积A为6.182m2； Vx—最小控制风速，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016），本项目取1m/s。 建设单位拟采用在10台硫化机上方以及胶粘工位上采用顶吸罩对生产过程产生的废气进行收集。污染物产生点至罩口的距离，本项目取0.3m。风量根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中外部集气罩风量确定计算公式，配置风机风量设计按以下公式计算： Q=3600*0.75(10*0.32+6.182)*1=19121.4m3/h 考虑漏风率、烟道弯头、断面急剧变化及管道长度等，取风量20000m3/h。 ①硫化废气 本项目产生的废气主要为硫化成型工序产生的废气，根据建设方提供的橡胶材料成分表，项目使用橡胶原料不含苯类物质，同时原料橡胶片中有硫磺，因此，项目硫化废气无苯系类污染物产生，少量二硫化碳主要以臭气浓度计，本次评价不以硫化碳作为评价因子，因此项目废气主要污染因子为 VOCs(以NMHC 计)、硫化氢、臭气浓度。项目橡胶材料年用量为5.5t。挥发性有机物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版），《291橡胶制品行业系数手册》-2913橡胶零件制造行业系数表：挥发性有机物（非甲烷总烃）产污系数3.27千克/吨三胶-原料，则本项目非甲烷总烃产生量为0.018t/a；根据建设方提供的原辅材料成分表，硫化过程中硫化氢的产生量为含硫原料(按照最大用量5.5t计）的3%，通过计算，硫化过程中硫化氢产生量为0.165t/a。 本项目拟采用封闭空间以及在硫化机上方设置集气罩，采用顶吸罩，经管道收集至喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置处理后经1根17m高排气筒（DA001）排放。项目非甲烷总烃收集效率按照《主要污染物总量减排核算基数指南（2022年修订）》（环办综合函 2022-350），按90%计，风机风量20000m3/h、去除效率参考《291橡胶制品行业系数手册》-2913橡胶零件制造行业系数表，活性炭末端治理技术平均去除效率（%）为50，则二级活性炭去除为75%，每天工作8小时，年工作日250天，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.0041t/a、排放速率0.0021kg/h、排放浓度0.105mg/m3，无组织排放量为0.0018t/a、排放速率0.0009kg/h；硫化氢的有组织排放量为0.037t/a、排放速率0.019kg/h、排放浓度0.928mg/m3，无组织排放量为0.0165t/a、排放速率0.0083kg/h。 项目硫化工序会产生异味废气，以臭气浓度表征。臭气浓度源强类比《内江资友塑胶有限公司塑料、橡胶零配件生产项目项目竣工环境保护验收监测报告表》（2023年5月），硫化工序中，有组织废气处理处理后的臭气平均排放量为1122（无量纲），无组织排放的臭气平均浓度＜10（无量纲）。 类比可行性分析：内江资友塑胶有限公司位于四川省内江市资中县经济技术开发区凤凰大道4号。原辅材料为：天然橡胶混炼胶片8t，丁腈橡胶混炼胶片25t，二甲基硅橡胶混炼胶片20.5t；生产工艺主要流程为：下料→预热装料→一次硫化→修边→二次硫化→检验→包装入库，产品为橡胶零配件制造600万件/年的生产能力；生产废气经“UV光解+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放。该项目主要原料、产品、生产工艺流程、废气处理工艺等均与本项目具有相似性，故具有类比可行性。 ②胶粘废气 本项目在人工胶粘橡胶板工序会产生废气，污染因子为非甲烷总烃，胶水年使用量为0.1t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版），《291橡胶制品行业系数手册》 -2913橡胶零件制造行业系数表：挥发性有机物（非甲烷总烃）产污系数3.27千克/吨三胶-原料，则本项目非甲烷总烃产生量为0.0004t/a。采用封闭空间以及在工位上方设置集气罩，经管道收集至喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置处理后经1根17m高排气筒（DA001）排放。项目非甲烷总烃收集效率按90%计，风机风量20000m3/h、去除效率75%，每天工作8小时，年工作日250天，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.00009t/a、排放速率0.000045kg/h、排放浓度0.0023mg/m3，无组织排放量为0.00004t/a、排放速率0.00002kg/h。 项目废气排放情况见下表。 表4-3 废气产排情况一览表 污染 工序 污染物 排放 形式 产生情况 处理措施 排放情况 产生量 t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 硫化废气 非甲烷 总烃 有组织 0.0162 0.0081 0.405 喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置+17m高排气筒（DA001） 0.0041 0.0021 0.105 无组织 0.0018 0.0009 / 0.0018 0.0009 / 硫化氢 有组织 0.1485 0.0743 3.7125 0.037 0.019 0.928 无组织 0.0165 0.0083 / 0.0165 0.0083 / 臭气 浓度 有组织 / / / / 1122 （无量纲） / 无组织 / / / / / ＜10 （无量纲） 胶粘废气 非甲烷 总烃 有组织 0.00036 0.00018 0.009 0.00009 0.000045 0.0023 无组织 0.00004 0.00002 / 0.00004 0.00002 / （2）废气排放情况汇总 表4-4 有组织废气产排情况一览表 排放源 污染物种类 产生情况 处理 措施 处理效率 排放情况 执行标准 产生量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排 放 量 t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 浓度mg/m3 速率kg/h DA 001 非甲烷总烃 0.01656 0.00828 0.414 喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置 75% 0.00414 0.00207 0.1035 10 / 硫化氢 0.1485 0.0743 3.7125 0.037 0.019 0.928 / 0.33 臭气 浓度 / / / / 1122（无量纲） / / 2000 （无量纲） 表4-5 无组织废气产排情况一览表 排放源 污染物种类 产生情况 排放情况 执行标准 产生量t/a 速率kg/h 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 生产车间 非甲烷总烃 0.00184 0.00092 0.00184 0.00092 3 / 硫化氢 0.0165 0.0083 0.0165 0.0083 0.06 / 臭气浓度 / / / ＜10 （无量纲） 20 （无量纲） / （3）废气排放措施可行性及排放达标分析 项目硫化、施胶废气经集气罩收集通过管道进入喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置处理后经1根17m高排气筒（DA001）排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目治理设施属于染防治可行技术。 根据工程分析可知，非甲烷总烃有组织排放浓度以及无组织排放浓度均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061 —2017）中浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值；硫化氢、臭气浓度排放量满足《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017）表2恶臭污染物排放标准值，硫化氢、臭气浓度厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017）表1恶臭污染物厂界标准值。 本次评价对环保设施提出如下要求：①在废气处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施；②按照西安市生态环境局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）中关于活性炭的安装要求，本项目拟采用蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g，最小填充量不应少于0.5t，蜂窝活性炭层填充厚度应>500mm。 ③更换的废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置，严禁私自处置。 因此本项目各污染物均能实现达标排放。 （4）排气筒设置合理性分析 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）中“4.2.7 所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。”本项目200m范围内建筑物高度最高为12m，故废气排气筒设置17m是合理的。 （5）本项目排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）（HJ 1031-2019），本项目排放口信息详见下表。 表4-6 大气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口 名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 排放口类型 经度/° 纬度/° 1 DA001 排气筒P1 非甲烷总烃 109.26638246 34.20079083 17 0.5 25 一般排放口 （6）本项目废气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目营运期废气监测计划表见下表。 表4-7 本项目废气监测计划表 序号 污染源 类别 排放口 编号 监测点位 污染物名称 监测频次 控制标准 1 硫化废气 胶粘废气 DA001 排气筒出口 非甲烷总烃 1次/ 半年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061 —2017） 2 硫化氢 1次/年 《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017） 3 臭气浓度 1次/年 4 废气 厂界 厂界上风向1个、下风向3个 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061 —2017） 5 硫化氢 《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017） 6 臭气浓度 7 废气 厂区内 厂区内监控点 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） （7）非正常排放情况 本项目非正常工况主要为废气处理装置故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表： 表4-8 非正常工况污染源一览表 排放口 编号 污染物 非正常排放速率kg/h 非正常排放浓度mg/m3 单次持续时间/h 年发生频次 应对措施 DA001 非甲烷总烃 0.00828 0.414 1 1 加强设备维护 硫化氢 0.0743 3.7125 1 1 加强设备维护 3、噪声环境影响分析 （1）源强及治理措施 本项目噪声源主要为硫化机、数控车床、空气压缩机、风机等设备，源强一般为75-85dB（A）。建设单位采取以下防治措施： ①合理布局：项目生产设备在厂房内集中布置。 ②设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ③减振降噪措施：噪声设备进行基础减振。 ④隔声措施：各种生产设备设于厂房内，利用厂房墙体隔声。 ⑤强化生产管理：加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 项目噪声源分布位置及源强见表4-9。 表4-9 项目主要设备噪声源 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 蓝田橡胶圈-声屏障 平版硫化机,10台（按点声源组预测） 80（等效后：90.0) 低噪 声设备、 基础 减振、厂房 隔声 -7.2 10.6 1.2 36.5 15.7 13.8 4.7 75.6 75.6 75.6 76.0 8 小 时 20.0 55.6 55.6 55.6 56.0 1 2 蓝田橡胶圈-声屏障 数控车床,5台（按点声源组预测） 80（等效后：87.0) 11.6 0.5 1.2 15.2 16.8 35.1 4.7 72.6 72.6 72.6 73.0 8 小 时 20.0 52.6 52.6 52.6 53.0 1 3 蓝田橡胶圈-声屏障 切条机 75 20.7 -3.5 1.2 5.2 18.2 44.9 3.9 60.9 60.6 60.6 61.2 8 小 时 20.0 40.9 40.6 40.6 41.2 1 4 蓝田橡胶圈-声屏障 拆边机 75 19.3 -5.7 1.2 5.6 15.6 44.9 6.6 60.9 60.6 60.6 60.8 8 小 时 20.0 40.9 40.6 40.6 40.8 1 5 蓝田橡胶圈-声屏障 空气压缩机 80 4.4 4.3 1.2 23.3 16.3 27.0 4.8 65.6 65.6 65.6 66.0 8 小 时 20.0 45.6 45.6 45.6 46.0 1 6 蓝田橡胶圈-声屏障 风机 80 -16.9 20 1.2 49.3 18.7 0.7 1.0 65.6 65.6 73.0 70.6 8 小 时 20.0 45.6 45.6 53.0 50.6 1 （2）预测结果 项目夜间不生产，仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10 声环境影响预测结果 预测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值(dB) 64 58 61 64 标准值(dB) 65 65 65 65 达标分析 达标 达标 达标 达标 从预测结果可知，项目运营后各厂界贡献值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 （3）项目自行监测计划 本项目营运期的环境监测项目由建设单位委托有资质的环境监测单位开展。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目营运期的废气环境监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 类 别 监测项目 监测点位 监测频率 执行标准 噪声 厂界 厂界四周 1季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾，具体产生量及处理处置情况如下所述。 （1）一般固体废物 一般固体废物包括废边角料、不合格品、废包装物等。 ①废边角料：本项目在切条以及毛边处理过程中会产生废边角料，根据建设单位提供的资料，根据原料1%计算，本项目废边角料年产生量约为0.077t/a，为一般固体废物，集中收集到一般固废暂存点，定期外售给回收公司。 ②不合格品：本项目不合格次品产生量为0.154t/a，不合格品为橡胶制品、塑料制品、复合材料，可交由废品回收公司处理，集中收集到一般固废暂存点，定期外售给回收公司。 ③废包装物：本项目在产品包装过程中以及原材料使用后会产生废弃包装物， 主要是纸箱、纸袋和编织袋等，据建设单位提供的资料，本项目废包装物年产生量约为0.05t/a，集中收集到一般固废暂存点，定期外售给回收公司。 （2）危险废物 危险废物包括废润滑油、废润滑油桶、废胶桶、废活性炭等。 ①废润滑油：本项目设备在维修维护过程中会产生废润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油年产生量为0.05t/a，属危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），暂存暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收。 ②废润滑油桶：根据建设单位提供资料，一年产生1个，属危险固废（HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收。 ③废胶桶：根据建设单位提供资料，废胶桶产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》 (2021 版) ，废过滤棉属于“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，过滤棉经收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置。 ④废活性炭：本项目有机废气采用喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置的方式去除，根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态，项目有机废气去除量0.01242t/a根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号）要求，企业拟选用蜂窝碘吸附值不低于600mg/g，最少填充量为0.5t，本项目产生的废气量较小，考虑到活性炭的储存期以及饱和性问题，本项目每500小时更换1次，产生废活性炭2t/a，废活性炭属于危险废物（废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49），暂存于危废贮存库暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ⑤废过滤棉：废过滤棉每年更换2次，每次产生量为 0.001t，则项目每年产生的废过滤棉量为0.002t。由于废过滤棉中会含有少量的VOCs 等有机废气，根据《国家危险废物名录》 (2021 版) ，废过滤棉属于“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，过滤棉经收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置。 ⑥废含油棉纱、手套：本项目设备检修等工序产生废含油棉纱、手套，产生量约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），属于危险废物（废物类别 HW49，废物代码900-041-49），经容器收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d人，则生活垃圾产生量约1.25t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-12 本项目一般固体废物产生情况一览表 序号 种类 形态 产生工序 产生量t/a 处置措施 1 废边角料 固态 切条、毛边处理 0.077 集中收集到一般固废暂存点，定期外售给回收公司 2 不合格品 固态 检验 0.154 3 废包装物 固态 原料、包装 0.05 表4-13 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 危险特性 污染防治措施 废润滑油 HW28 900-249-08 0.05 维修 液态 T，I 暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位定期处置 废润滑油桶 HW49 900-041-49 1个 维修 固态 T/In 废含油棉纱、手套 HW49 900-041-49 0.001 维修 固态 T/In 废活性炭 HW49 900-039-49 2 废气治理设备 固态 T 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.001 固态 T/In 废胶桶 HW49 900-041-49 0.1 胶粘 固态 T/In （4）管理要求 一般工业固体废物：设一般固废暂存间，满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的环境保护要求。 危险废物：企业拟在东侧建设1座危废贮存库，环评要求危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）建设。项目产生的废活性炭等危险废物暂存在危废贮存库，并在存放点张贴明显的危废标识牌，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，完善危险废物转移联单记录及台账管理。 ③危险废物贮存场所（设施）污染防治措施： 表4-14 危废贮存设施污染防治措施 类别 具体建设要求 本公司拟采取污染防治措施 危险废物贮存场所 1、基础必须防渗，并且满足防渗要求； 危废贮存库地面拟采用地面硬化+环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； 危废均密封贮存在危废贮存库内，危废定期处置，不涉及气体排放，因此，危废仓库无需设置气体净化装置 3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施 危废仓库内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等 4、危险废物堆要防风、防雨、防晒； 危废仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流沟，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能 5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网 建设单位拟在危废贮存库出入口、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网 6、按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志 建设单位拟在危废贮存库门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志 危废贮存过程 1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 危废贮存库内不同危废分区贮存，危废均密封贮存在危废仓库内 2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容 建设项目拟采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。 危废贮存库内不同危废分区贮存 危险废物暂存管理要求 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置环境保护图形标志，本公司固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-15。 表4-15 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形标志 厂区门口 提示标志 正方形边框 蓝色 白色 危险废物暂存场所 警示标志 长方形边框 黄色 黑色 贮存分区标志 正方形边框 黄色 橘黄色 包装识别标签 / 桔黄色 黑色 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 （1）污染途径 项目运营期有可能进入环境造成土壤、地下水污染的途径有： 废气污染物大气沉降进入土壤；根据工程分析，运营期废气主要是非甲烷总烃。非甲烷总烃排放后，随着大气扩散、迁移，废气中的非甲烷总烃经自然沉降进入土壤；本项目在生产过程中产生的非甲烷总烃经收集处理后排放，排放到大气环境中的污染物量较少，仅有极微量散落地面，因此基本不会改变土壤的环境质量，不会对土壤产生明显的污染。 综上所述，本项目可能造成土壤、地下水污染的主要途径为润滑油、废润滑油等事故状态下的泄露，有机物垂直入渗污染土壤及地下水。 （2）污染防治措施 为了防止建设项目用到的润滑油以及产生的危废的泄漏对地下水和土壤造成污染，对厂区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，针对不同的污染防治区域采用不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 表4-14 防渗分区识别结果及要求 序号 区域 识别结果 防渗要求 1 危废贮存库 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 2 生产车间 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执 建设项目运营期重点防渗区和一般防渗区按照本评价的要求做好防渗措施，采用铁桶或其它坚固容器盛装液体原材料，定期检查原料存放情况，保证包装完好、无破损；危废贮存库门口设置围堰，内部设置托盘，将危废与地面彻底隔绝，杜绝污废润滑油等渗漏。公司制定有相应的管理制度，不但应对厂区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，而且应及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，有效防止洒落地面的污染物渗入地下。 综上，建设项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物以及危废等下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，采取以上措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水和土壤，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 6、风险 （1）Q值判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程涉及的主要危险物质为润滑油、废润滑油等。依据《危险化学品名录》对建设项目生产运营过程中所涉及的原辅材料进行危险性调查，本工程涉及的危险物质及风险的Q值判定详见下表。 表4-15 建设项目Q值确定一览表 序号 风险物质名称 CAS号 最大存储总量qn/kg 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 润滑油 / 0.05 2500 0.00002 2 废润滑油 / 0.05 50 0.001 3 合计 / / / 0.00102 根据上表可知，本项目风险物质的Q值为0.00102，小于1。 （2）可能的影响途径 考虑废废润滑油等具有一定的有毒有害性，如果在贮存、 运输过程处置不当可能会对地表水、地下水、土壤造成一定污染。为使环境风险减 小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 (3) 风险防范措施要求 1) 操作过程中的安全防范措施 运营操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。建议提高员工认识、 完善制度、严格检查。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概 率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工 安全环保意识，提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度，杜绝违 章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。 2) 风险源防范措施 润滑油等物料进厂前应进行包装检查，确保包装容器完整 不会泄漏，原料仓库等做好重点防渗处理；对物料等在厂区运输、转移需做好轻拿 轻放，避免碰撞和触碰尖锐物品导致包装容器损坏；对于锡膏尽量做到使用多少， 开封多少，未使用完全的应及时密封放回原料仓库，避免乱堆乱放及碰撞导致泄漏； 危险废物一经产生或者更换要及时用桶装等容器盛放于危废仓库中定期转移，禁止 随意堆置，危废车间应做到相应的防腐、防渗、防风和防雨等措施；须定期对危废 仓库盛放容器进行检查，避免容器损坏发生泄漏；定期对危废仓库内危废进行转移 处置，防止危废暂存量超过有效容积。 做好上述风险防范措施后，项目风险处于可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、硫化氢、 非甲烷总烃 | 喷淋+除雾器+过滤棉+二级活性炭装置+17米高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061 —2017）《恶臭污染物排放标准》（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、硫化氢、 臭气浓度 | 安装排气扇+加强车间通风 |  |
|  | 厂内监控点 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | 依托园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 机械噪声 | ①选用低噪设备；②设备底座设置减振垫，做好设备维护③墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：暂存于一般固废间，定期处理； 危险废物：暂存于危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位处理； 生活垃圾：分类收集后由环卫部门统一清运；废油脂交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废贮存库做好地面防渗。 ②原料存储区和危废贮存库远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲等。 ④加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 ⑤加强废气处理设施的管理，提高处理效率，减少污染物的排放量。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①车间和危废贮存库做好防渗措施。 ②原料存储区和危废贮存库应远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲、消防栓、水喷淋设施等。 |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 2、应制定环境管理台账，并对入库出库交接，分区贮存管理，责任人员落实等提出具体制度。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

|  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0535t/a |  | 0.0535t/a | +0.0535t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 80m³/a | / | / | / |
|  | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / |  | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 0.077t/a | / | 0.077t/a | +0.077t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.154t/a | / | 0.154t/a | +0.154t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险 废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油捕 | / | / | / | 1个 | / | 1个 | +1个 |
|  | 废含油棉纱、手套 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活 垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.25t/a | / | 1.25t/a | +1.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

设备进场

设备安装

工程验收

固废、噪声

室内装修

施工扬尘、生活污水固废、噪声

分类

项目