临环评批复〔2024〕2号

西安市生态环境局临潼分局

关于陕西坤波建材有限公司年产12万吨干粉砂浆项目环境影响报告表的批复

陕西坤波建材有限公司：

你公司《年产12万吨干粉砂浆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市临潼区相桥街道办北刘村油郭组，占地面积2244.01m2，建设干粉砂浆生产线1条，生产线购置安装全封闭式皮带输送机、燃烧室、烘干机、筛分机、搅拌机、包装机等生产设备，烘干燃料为甲醇，预计年产干粉砂浆12万吨，项目总投资150万元，其中环保投资72.2万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。物料全部厂房内储存，物料输送应密闭进行；筒仓产生的粉尘经仓顶布袋除尘器处理；烘干过程中水蒸气及颗粒物经集气罩收集后，经湿式水膜除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；筛分、搅拌过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒达标排放。

（二）落实水污染防治措施。车辆冲洗废水经沉淀处理后回用；生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不得外排。

（三）优化厂区平面布置，高噪声设备采取相应的基础减振、隔声、柔性连接等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）配套建设规范的危废暂存设施，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固体废物合规处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门及时清运。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年2月4日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、宝鸡海蓝工程咨询有限公司