临环评批复〔2024〕4号

西安市生态环境局临潼分局

关于陕西广江管业科技有限公司广江管业PPR水管、PE水管及配件生产项目

环境影响报告表的批复

陕西广江管业科技有限公司：

你公司《广江管业PPR水管、PE水管及配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2023〕153号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市临潼区任留街办韦家村南邦组8号，用地面积2400平方米，购置挤塑机等设备若干台，年生产PPR水管460万米、PE水管1380万米及配件1000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资28.5万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。破碎工序产生的粉尘应有效收集，采用布袋除尘器收集处理后，通过15m高排气筒达标排放；挤出与注塑过程产生的有机废气应有效收集，采用二级活性炭处理后，通过15m高排气筒达标排放。

（二）落实水污染防治措施。冷却水循环使用，纯水制备过程产生的浓水用于厂区洒水抑尘，不得外排；生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不得外排。

（三）优化厂区平面布置，高噪声设备采取相应的基础减振、隔声、柔性连接等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）配套建设规范的危废暂存设施，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固体废物合规处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门及时清运。

四、项目批复后，应按《报告表》及批复要求及时完善环保措施，并按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。项目投产后，你单位应制定重污染天气应急预案，按要求进行落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年2月5日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、西安鲁达环保科技有限公司