# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：陕西四园环保科技有限公司年产10万吨生态环保墙面漆生产线建设项目

建设单位（盖章）：  陕西四园环保科技有限公司

编  制  日  期：     二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西四园环保科技有限公司年产10万吨生态环保墙面漆生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-610161-04-03-790489 |
| 建设单位联系人 | 康敏祥 | 联系方式 | 181****8596 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县集贤镇恒怡创业基地5号厂房 |
| 地理坐标 | （108度22分23.699秒，34度4分37.019秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641 涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业--44 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 物理混合分装 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 18.3 | 施工工期 | 2024年3月~12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用现有厂房，无新增） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审批文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据周至县集贤产业园总体规划（2009-2025）土地利用规划，本项目所在地属于工业用地，符合土地利用规划。 项目与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性见下表1-1。 表1-1 与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性 规划 内容 规划要求 本项目情况 符合性 规划 定位 以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区，形成“三大产业板块”，即周至技术产业、现代制造业、现代服务业。 本项目为涂料制造，属于其中的制造业，符合园区规划定位。 符合 产业 定位 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、肥料制造业、医药、机械、新型材料等，园区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过周至技术产业的发展带动工业行业的整体发展。 本项目为涂料制造，不涉及高污染、高耗能的生产工序，符合园区的产业定位。 符合 声环境控制措施 规划环评要求入园项目必须确保厂界噪声达标，对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。 本项目拟采用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。 符合 大气污染控制措施 实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。 本项目采取相关环保措施使污染物产生量和排放量最小化，确保达标排放。 符合 固废控制措施 园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；一般工业固废合理处置；废机油等危险废物在危废暂存库暂存定期交有资质单位处置，并严格执行转移联单制度。 符合 水环境保护措施 园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入至集贤产业园污水处理厂。 本项目劳动定员15人，有生活污水产生。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 符合 审查意见 1、规划主导产业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，应按照高效益、高技术、低污染、低能耗、占地少的原则发展；2、入园项目必须确保厂界噪声达标。3、园区推广使用清洁能源，推广天然气，实现清洁生产，节约能源等4、园区内产生生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。5、园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，完善配套管网建设，提高污水收集率，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水处理厂 1、本项目属于高效益、低污染、低能耗项目；2、入园后可保证厂界噪声达标3、使用清洁能源4、生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。5、项目生活污水经处理后排至园区污水处理厂，达标排放。 符合 综上所述，本项目建设符合周至县集贤产业园总体规划及审查意见要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，水性涂料属于“第一类 鼓励类”中“十一、石化化工 4、涂料和染（颜）料：低VOCS含量的环境友好、节约资源型涂料”，符合国家产业政策。根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类或许可准入类项目。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》及《陕西省投资限制类产业指导目录》陕发改产业【2007】97号文件之列，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，符合地方产业政策。本项目所使用的工艺设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工业和信息化部公告2021年第25号）中需淘汰的落后生产工艺设备。 本项目于2024年1月15日取得西安高新区行政审批服务局项目备案确认书，代码：2401-610161-04-03-790489，符合当地和国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市周至县集贤镇恒怡创业基地5号厂房内，不新增占地。符合园区发展规划及产业布局。 项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，项目周围200m无敏感点，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在周至县集贤产业园供水、排水（雨水、污水）、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，可满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，项目建设选址可行。 3、与三线一单分析 本项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的符合性分析，与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析一览表 “三线一单” 项目符合性分析 符合性 生态保护红线 本项目位于西安市周至县集贤镇恒怡产业园，对比陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。项目运行期产生的废气、废水、固体废弃物等经采取环保措施后，对环境影响程度可接受。 符合 资源利用上线 项目不属于高耗能行业，主要能源消耗为电能、水能。项目用地类型为工业用地，符合项目建设用地条件。项目建设符合资源利用上线要求。 符合 环境准入负面清单 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。 符合 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 环境准入与管控 要求 本项目建设情况 符合性 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题 本项目建设完成后，污染物均采取有效措施，项目产生的污染物均收集处理后排放，可有效防控环境风险。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。本次“三线一单”查询以整个厂房进行比对。 ①一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）和陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目与“三线一单”生态环境管控单元对照图见附图7。 ②一表 本项目与西安市生态环境准入清单的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 面积（m2） 1 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 （1）本项目为涂料制造，不属于禁止类项目。（2）本项目位于集贤产业园。 符合 1510 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 （1）本项目为涂料制造，采用先进的生产工艺，污染物均能达标排放。（2）本项目不使用老旧车辆及非道路移动机械。（3）本项目所在区域天然气管网已敷设。 符合 2 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 高污染燃料禁 燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电力、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 （1）本项目为涂料制造，不属于禁止类项目。（2）对照陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版），本项目不属于“两高”行业。（3）本项目不属于供热企业，本项目采用电作为能源，属于清洁能源。 符合 1510 污染物排放管控 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准 （1）本项目产生的非甲烷总烃产生量小，废气能达标排放。（2）根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目为涂料制造，不属于文件规定的“两高”行业。 符合 环境风险防控 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。 本项目使用的能源主要为水能、电能。 符合 3 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目生活污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 1510 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 本项目生活污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 ③一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境管控单元分区中重点管控单元，对照表1-3中的管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 4、与政策符合性分析 本项目与相关政策符合性见表1-4，经分析可知，本项目建设符合相关规划及政策要求。 表1-4 与相关规划及政策符合性分析 相关规划 本项目 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目采用卧式真石漆搅拌系统，产生的低浓度VOCs废气主要为丙烯酸、乙二醇，丙烯酸乳液采用密闭式吨桶输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 VOCs废气经二级活性炭处理后，废活性炭交有资质单位处置。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目采用卧式真石漆搅拌系统，乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号） 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 项目原辅料中均不含高VOCs挥发性物质。 符合 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 项目原辅料中均不含高VOCs挥发性物质。企业建立原辅材料台账管理制度，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，台账保存期限不少于5年。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环办【2019】53号 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 项目丙烯酸乳液采用密式吨桶输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送； 乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用； 成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目VOC初始排放速率小于2kg/h，丙烯酸乳液采用全封闭管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送； 乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 符合 二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 本项目属于水性涂料行业，使用的丙烯酸乳液、乙二醇等为含VOCs原辅料，丙烯酸乳液采用密闭式管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送； 符合 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 本项目含有VOCs的丙烯酸乳液、乙二醇及助剂进出料、输送、灌装均采用密闭措施。采用管道泵入密闭搅拌罐中。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于3年。 企业运营后将建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施及原辅材料使用情况，台账保存期限不少于5年。 符合 采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 丙烯酸乳液采用全密闭式吨桶管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（2021~2025年） 《规划》确定了环境治理、应对气候变化、环境风险防控和生态环境保护等领域4大类23项指标，其中13项约束性指标。地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度37微克/立方米，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到82.9%；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例92%，单位地区生产总值二氧化碳排放降比、能源消耗降比分别达到18%、13.5%，森林覆盖率不低于46.5%。 项目采用先进的生产工艺和有效的环保措施，项目废气、废水、噪声及固废均可做到达标排放或妥善处置；项目环评对照区域环境质量目标，分析项目建设对环境质量的影响，强化大气污染防治措施和大气污染物排放控制要求。 符合 统筹建立以细颗粒物和臭氧治理为核心、以氮氧化物和挥发性有机物综合整治为切入点的空气质量全面改善行动计划，明确控制目标、路线图和时间表，统筹考虑细颗粒物和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，推动细颗粒物浓度持续下降，遏制臭氧浓度增长趋势，有效提升全省大气环境质量。 本项目为新建项目，施工期主要为设备安装，不产生颗粒物，运营期废气经管道有组织收集后采用二级活性炭处理，对环境影响较小。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市周至县集贤产业园，属于重点管控单元，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求；项目正在办理环境影响评价手续。 符合 《周至县“十四五”生态环境保护规划》 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目有机废气产生量较少，无组织排放量低，产生的有机废气经末端治理措施处理后均可达标排放。 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不涉及上述行业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 经对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目属于所列三十九个行业，参与绩效分级。 符合 12.夏季臭氧应对行动。 强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。 项目采用低挥发性有机物含量的涂料，产生的有机废气小，最大可能降低了无组织排放。 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目满足国家及省、市产业规划、“三线一单”、规划环评等要求，且项目属于允许类项目，目前环境影响评价手续办理中。 符合 发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全县环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 项目属于“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，生产过程中自动化水平较高，可促进地区环境治理水平提升。 符合 《关于进一步加强关中地区涉气重点行业环评管理工作的通知》 1、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级，绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上要求。2、涉及扩、改建项目的企业应出具环保绩效达级承诺书，原则上应在拟建项目建成时且专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达级，承诺书与项目环评文件一并报送环评审批部门，并纳入竣工验收管理。 本项目位于西安市周至县集贤产业园内，项目属于39个重点行业，按要求编制了环保绩效专篇，并一并报送至生态环境部门。 符合 《西安市秦岭生态环境保护管理办法》 第十五条 秦岭生态环境保护范围内下列影响生态环境的违法案件，对生态环境影响重大、严重侵害群众利益的，可由市或者相关区县人民政府根据秦岭生态环境保护工作需要，组织联合执法：(一)非法探矿、采矿;(二)违法建造房屋、乱搭乱建棚房等违法建设;(三)污染水源地;(四)破坏耕地、湿地、林地;(五)破坏水土保持设施、水土保持林或者破坏地貌、植被;(六)非法捕捞、捕杀野生动物;(七)其他重大违法案件。 本项目位于周至县集贤产业园内，位于107国道以北1.12km处，不属于周至县行政区域内北至107国道以北1千米的范围，符合管理办法要求。 符合 重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020） （一）全面推行重点行业差异化减排措施。（二）继续执行企业绩效分级“短板原则”。B级企业： 红色预警期间：未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 本项目根据指南要求实施B级企业绩效指标分析，项目所使用原料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的标准要求。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 陕西四园环保科技有限公司位于陕西省西安市高新区集贤园（原周至县集贤产业园区），租赁振兴路1号恒怡创业基地5号西标准化厂房，占地面积2500㎡，为了满足市场需求，陕西四园环保科技有限公司拟在租赁厂房内建设10万吨建筑涂料生产建设项目，共建设4条生态环保墙面漆生产线，主要建设原料区、生产区、成品区等，建成后形成年产8万吨外墙真石漆、2万吨内外墙乳胶漆的规模。 2、项目基本情况 项目名称：陕西四园环保科技有限公司年产10万吨生态环保墙面漆生产线建设项目 建设规模：拟购置生产设备15余台（套），建成后形成年产8万吨外墙真石漆、2万吨内外墙乳胶漆的规模，共建4条生产线。 建设单位：陕西四园环保科技有限公司 地理位置：本项目位于陕西省西安市周至县集贤园振兴路1号恒怡创业基地，交通便利，项目中心地理坐标为：108度22分23.699秒，34度4分37.019秒，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目北区为4号钢构厂房，南侧为6号钢构厂房，西侧为A栋多层厂房，东侧为农田，具体四邻关系见附图2。 3、项目组成 本项目4条生产线位于周至县集贤镇恒怡产业园基地5号西标准化厂房，本次生产线布设仅租赁5号厂房内西侧部分1080㎡作为生产用，办公厂房为3层，建筑面积430㎡，合计本项目占地面积为1510㎡。厂房内主要布设生产线、原料库、成品库及危废暂存间，建成后将形成年产10万吨环保生态墙面漆生产线建设项目。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成表 项目组成 主要建设内容 备注 主体 工程 8万吨外墙真石漆生产线 位于租赁厂房内西北侧，占地300m2，设置卧室分散搅拌机系统、高速分散机等，年产真石漆80000吨 新建 2万吨内外墙乳胶漆生产线 位于租赁厂房内西南侧，占地100m2，设置普通搅拌罐，年产内外墙乳胶漆20000吨 新建 辅助工程 办公室 位于生产车间西，建筑面积430㎡，用于员工办公，三层楼 依托现有 餐厅 1F，位于生产车间西，建筑面积50m2。共设1个灶头，提供午餐，采用天然气为燃料。 依托现有 公用 工程 给水 利用工业园区自来水系统 依托 排水 采用雨污分流系统。生产废水依托现有三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 依托 供配电 项目用电由园区供电电网引入 依托 采暖 办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调 新建 储运工程 原料库 位于生产车间东北侧 新建 成品库 位于生产车间东南侧 新建 环保 工程 废气 投料搅拌产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器装置处理后，经15mP1排气筒排放。 1号真石漆生产线采用卧室生产搅拌系统，丙烯酸乳液采用吨桶输送；乙二醇、其余助剂经投料口吨桶输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 2号乳胶漆生产线采用普通卧式搅拌罐，物料储存及搅拌过程均为全封闭操作，废气与车间内真石漆生产线一并处置。。 新建布袋除尘器、P1排气筒；新建废气收集系统，集气罩10处+二级活性炭处理后经排气筒P2排放 废水 生产废水依托现有三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经现有化粪池处理后，排入园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 依托 噪声 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声等降噪措施 新建 固体 废物 生活垃圾集中收集至垃圾桶，分类暂存，交由环卫部门处置；废活性炭、废机油、含油抹布、废油桶等分类分区收集后临时堆放于危废暂存间内后定期交由有资质单位处置；废包装材料集中收集后外卖；布袋除尘集尘回用于生产线；沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处置。 / 3、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备情况一览表 序号 生产线 设备名称 数量（台/套） 规格 使用工序 1 真石漆生产线 普通卧式搅拌系统 2 5000L，不锈钢真石漆罐 搅拌工序 2 2 10000L，不锈钢真石漆罐 搅拌工序 3 1 20000L，不锈钢真石漆罐 搅拌工序 4 2 30000L，不锈钢真石漆罐 搅拌工序 5 乳胶漆生产线 普通搅拌罐 1 1m3不锈钢真石漆罐 搅拌工序 6 1 2m3不锈钢真石漆罐 搅拌工序 7 1 3m3不锈钢真石漆罐 搅拌工序 8 1 5m3不锈钢真石漆罐 搅拌工序 9 高速分散机 4 / 主要用于分散纤维素 10 灌装系统 / / 灌装工序 11 真空系统 / 内含储水罐、真空泵、 真空缓冲罐 输送物料 12 储罐 2 10m3 暂存真石漆基料 13 1 20m3 暂存真石漆基料 14 风机 1 / 动力系统 项目产品产能 本项目年产10万吨环保生态墙面漆（8万吨外墙真石漆、2万吨内外墙乳胶漆）。主要产品产能见下表： 表2-3 本项目产品及产能变化一览表 序号 产品及规格 本项目 备注 1 外墙真石漆 8万吨 根据市场需求桶装 2 内外墙乳胶漆 2万吨 根据市场需求桶装 项目原辅材料 本项目生产使用主要原辅料如下： 表2-5 项目原辅料材料表 序号 原辅材料 形态 年用量t/a 储存量 包装方式 储存方式 来源 1 丙烯酸乳液 液态 6000 40 吨桶 仓库 外购 2 成膜助剂 液态 90 2 桶装 仓库 外购 3 乙二醇 液态 85 2 桶装 仓库 外购 4 天然彩砂 固态 90000 1500 吨包 仓库 外购 5 纤维素 固态 35 1 袋装 仓库 外购 6 分散剂 液态 33 1 桶装 仓库 外购 7 增稠剂 液态 33 1 桶装 仓库 外购 8 消泡剂 液态 25 1 桶装 仓库 外购 9 水 液态 3700 / / / 市政管网 项目原辅料理化性质见下表： 表2-6 项目理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 丙烯酸乳液 丙烯酸乳液为乳白色或近透明黏稠液体。丙烯酸乳液是由纯丙烯酸酯类单体共聚而成的乳液，它是一种小粒径、多用途、性能卓著的乳液，适用于多种涂料配方，具有突出的耐水性和耐候性，特别是在高光和半光涂料中有优异的表现。丙烯酸乳液有良好的耐水性、耐碱性和抗污性，对砖石、木材和钢材表面有良好的粘附力，它不仅可以配制平光、半光和高光乳胶漆，还可以配制高质量的地板、水泥彩瓦和网球场所用的涂饰涂料。pH值(25℃)为8~9，黏度50 ~500mPa·s，含固量(150℃,20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃，最低成膜温度20℃ [1] 。无毒、无刺激，对人体无害，非成膜高光树脂，具有优异的光泽与透明性,抗粘连性能好。 2 成膜助剂 又称聚结助剂。能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜的物质。是一种易消失的增塑剂。项目使用为醚醇类高聚物的强溶剂，该产品沸点高，环保性能优越，混溶性好，挥发度低，容易被乳胶粒子吸收，能形成优异的连续涂膜。是用于乳胶漆中性能优异的成膜物质，可极大的改善乳胶漆的成膜性能，对醋酸乙烯乳液同样有效。除了可明显降低乳胶漆的最低成膜温度外，还可以改善乳胶漆的聚结性、耐候性、耐擦洗性及展色性，使漆膜同时具有良好的储存稳定性。 3 乙二醇 又名"甘醇"、"1,2-亚乙基二醇"，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；化学性质稳定。 4 纤维素 木质素纤维是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。常温下，纤维素既不溶于水，又不溶于一般的有机溶剂，如酒精、乙醚、丙酮、苯等。它也不溶于稀碱溶液中。因此，在常温下，它是比较稳定的。 5 分散剂 一种化学品，加入水中增加其去颗粒的能力。是聚异丁烯多丁二酰亚胺类无灰添加剂，具有较好的分散性和优异的高温稳定性。 6 增稠剂 一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性。对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。项目增稠剂主要为无机增稠剂，主要成分为钠基膨润土、有机膨润土、硅藻土、凹凸棒石土、分子筛、硅凝胶等。 7 消泡剂 也称消沫剂，主要成分溶剂脱蜡重石蜡馏分。琥珀色液体、特殊的气味、 沸点范围：> 250 度； 自燃温度：> 300 度 ；溶解度：不溶于水； 密度：0.84- 0.88g/cm3（25 度）（ISO2811-2）；是在加工过程中降低表面张力，抑制泡沫产生或消除已产生泡沫的添加剂，该项目采用的是水性消泡剂，主要成分为矿物油、硅聚醚。 5、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生产用水和生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员15人，厂区提供食宿，参照《陕西省用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公用水量按100L/（人·d）计，则办公生活用水量为1.5m3/d，年工作300天，则办公生活用水量约为450m3/a。 ②设备清洗用水：类比同类企业，项目设备清洗用水约0.4m3/次，每年约清洗50次，则年用水约20m3/a。 ③工艺用水 根据建设单位提供资料，工艺用水（包含产品用水、水环式真空泵用水）约3700m3/a，其中新鲜水为3684m3/a，设备清洗废水回用量约16m3/a。 综上，项目用水量为14.18m3/d，4170m3/a。 （2）排水 排水系统采用雨污分流。 生活污水排放量按用水量的0.8计，则项目生活污水排放量为1.2m3/d，即360m3/a。工艺用水全部进入产品。设备清洗废水产污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为0.32m3/d，经过三级沉淀池处理后进入产品，不外排。 综上所述，项目废水产生量为1.2m3/d，即360m3/a，经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。项目用水、排水情况见表2-7。项目水平衡图见图2-1。 表2-7 项目用水、排水情况表 （单位：m3/d） 用水类别 新鲜水量 损耗水量 循环水量 排水量 备注 生活用水 1.5 0.3 0 1.2 现有化粪池处理 工艺用水 12.28 0 12.60 0 进入产品 设备清洗用水 0.40 0.08 0.32 0 循环使用，不外排 合计 14.18 0.38 12.92 1.2 / 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （2）供电 由市政电网供给，能满足项目需求。 （3）供热 本项目供热主要用于办公生活，采用空调取暖。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，实行1班工作制，每天工作8小时，全年工作300天。 7、项目平面布置 本项目位于周至县集贤镇恒怡产业园基地5号西标准化厂房，厂房与产业园基地位置关系见附图3，现有厂房已建成，本项目生产设备布置于5号厂房西半部分。厂房西侧主要布设生产线，东北角设原料库，东南角设成品库，危废暂存间设于原料库西北角，占地面积约10㎡。项目布局合理，生产区和办公室分区明确。本项目平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目利用现有已建成标准化厂房进行建设，施工期主要进行设备进场、设备安装、调试等工程内容，不涉及土建施工，对环境的影响会随着施工期的结束而结束。 运营期 1、真石漆生产工艺 本项目主要是真石漆的生产线。生产工艺见下图： 图2-2 真石漆生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 按配方计量加水、纤维素开始低速搅拌，搅拌2min后加入分散剂、消泡剂混合。待完全分散后，降低转速0加入丙烯酸乳液（采用全封闭管道泵输送）。丙烯酸乳液加入后开始混合，并依次加入乙二醇、其余助剂（经投料口管道泵输送）。基料制作完成后加入天然彩砂，调色即可，无需添加色浆。最后通过灌装机灌装成品，产品包装入库待售。整个生产不涉及化学反应，只是简单的物理混合过程。 本项目新建4条真石漆生产线，其中1号真石漆生产线采用卧室生产搅拌系统，2号乳胶漆生产线采用普通的卧式搅拌罐，全部封闭，投料完成搅拌期间加盖搅拌。 1号真石漆生产线主要污染物产生环节为粉料投料口颗粒物；乙二醇及助剂投料口产生有机废气；丙烯酸乳液由泵从封闭原料桶泵入封闭的真空搅拌罐，投料口不会产生有机废气。物料经水环式真空泵吸入后，排气口会产生少量的有机废气。 2号乳胶漆生产线主要污染物产生环节为粉料计量、加料过程产生颗粒物，丙烯酸乳液、乙二醇及助剂搅拌产生的有机废气。普通搅拌罐生产线年产2万吨真石漆，全过程采用全封闭操作。 其次，生产设备运行产生噪声；生产完成的搅拌罐等设备进行清洗会产生清洗废水；还会产生除尘灰、沉淀池沉渣等固废；员工生活垃圾、生活污水。 微负压真空搅拌生产线工作原理： 1号真石漆生产线采用全封闭微负压真空搅拌罐，工作原理如下：本项目采用水环式真空泵，是一种粗真空泵，它所能获得的极限真空为2000~4000Pa，串联大气喷射器可达270~670Pa。在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中指示的方向顺时针旋转时，水被叶轮抛向四周，由于离心力的作用，水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切，水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触（实际上叶片在水环内有一定的插入深度）。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间，而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点，那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大，且与端面上的吸气口相通，此时气体被吸入，当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝；当叶轮继续旋转时，小腔由大变小，使气体被压缩；当小腔与排气口相通时，气体便被排出泵外。 真空系统气体原理解析： 整个生产系统为微负压状态，对于环保非常友善。 水环式真空泵在工作中排出气体，但由于生产的是水性产品，丙烯酸乳液、乙二醇和其余助剂（成膜助剂、消泡剂）会产生挥发性气体。 原料丙烯酸乳液含有较为少量的游离丙烯酸，丙烯酸乳液挥发的有机废气主要是丙烯酸，丙烯酸化学式为C3H4O2，分子量为72.06，是一种有机化合物，呈无色液体，有刺激性气味，有腐蚀性，酸性较强。具有溶于水、乙醇和乙醚，还溶于苯、丙酮、氯仿等的性质。熔点13.5℃，沸点140.9℃，密度1.0511g/cm3。化学性质活泼，在空气中易聚合。 乙二醇又名"甘醇"、"1,2-亚乙基二醇"，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；化学性质稳定。 经过水泵的水体，其中乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口排出。 水环式真空泵前头设置有真空缓冲罐，可以吸收大部分粉尘及挥发性气 体，废气无法泄漏。 4、 水环式真空泵使用的水为水储罐系统，废水将定期作为生产用水可以回用。 图2-3 水环式真空泵工作原理图 2、项目产污情况 项目主要产污见下表： 表2-8 项目主要产污环节表 项目 污染源 污染物 废气 真石漆生产线 粉料投料口 颗粒物 真石漆生产线 计量、人工送料、搅拌混合 真石漆生产线 乙二醇及助剂计量投料 非甲烷总烃 真石漆生产线 水环式真空泵排气口 真石漆生产线 计量、投料、搅拌混合 废水 设备冲洗 冲洗废水（COD、SS等） 员工生活 CODcr、BOD、SS、氨氮等 噪声 水环式真空泵、风机、生产设备等 噪声 固废 一般工业固体废物 原料拆解 废包装材料、废乳液桶 废气处理 布袋除尘器集尘 设备冲洗水沉淀池 沉渣 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 危险废物 设备维修 废机油、废含油抹布、废油桶、废活性炭 3、项目物料平衡 本项目物料平衡表见下表。 表2-9 项目物料平衡表 序号 投入 产出 项目 投入量t/a 项目 产生量t/a 1 丙烯酸乳液 6000 真石漆 100000 2 成膜助剂 90 排放的颗粒物 0.012 3 乙二醇 85 产生非甲烷总烃 0.75 4 天然彩砂 90000 沉淀池沉渣 0.924 5 纤维素 35 / / 6 分散剂 33 / / 7 增稠剂 33 / / 8 消泡剂 25 / / 9 水 3700 / / 合计 / 100001 / 100001 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、租赁厂房概况 本项目租赁西安恒怡实业有限公司标准化厂房，为集贤镇恒怡产业园基地内已建成的厂房，位于振兴北路 以南，振新路以北，严金路以西，创业大道以东的区域，本次租赁厂房为钢构结构，地面已硬化。 2、环保手续履行情况 原周至县环境保护局2010年2月23日以周环批复(2010)3号下发了周至县集贤产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表的批复，项目符合周至县集贤产业园总体规划，2012年西安市周至县环境保护局下发了关于西安恒怡实业有限公司变更集贤产业园标准化厂房建设单位的通知，将项目原建设单位周至县鑫城建设开发有限责任公司调整为西安恒怡实业有限公司。 西安恒怡实业有限公司标准化厂房环保手续齐全。 3、与现有项目有关的环境污染问题 本项目为新建项目，现场踏勘未发现现有环保问题，不存在与现有项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中“附表4-2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中周至县的数据，判定本项目区域环境空气质量达标情况，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 周至县 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均质量浓度 82 70 117.1 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 44 35 125.7 不达标 CO 24小时平均第95百分位数的浓度 1800 4000 45 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度 171 160 106.9 不达标 由表3-1可知，项目所在区域2022年环境空气中六项基本污染物中SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，但PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位8h平均浓度超标，超标倍数据分别为0.17倍、0.26倍、0.07倍。因此，判断项目所在区域属不达标区。 （2）特征污染物 项目区域其他污染物（非甲烷总烃、TSP）现状监测，引用陕西博润检测服务有限公司于2023年3月7日~2023年3月9日对西安幸福未来天然健康产品生产基地项目环境质量现状监测的监测数据，监测文号：BRX2303007（引用监测报告见附件5），监测项目为颗粒物、非甲烷总烃，监测点位于项目地东侧260m处的空地，位于本项目周边5千米范围内。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“周边5千米范围内近3年”的要求。监测点位图见附图5。监测结果见表3-2。 表3-2 监测结果统计表 监测点 污染物 采样日期 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 项目东侧260m TSP 2023.3.7 300μg/m3 166μg/m3 53.3 0 达标 2023.3.8 119μg/m3 39.6 0 达标 2023.3.9 147μg/m3 49.0 0 达标 非甲烷总烃 2023.3.7 2mg/m3 0.24~0.29mg/m3 14.5 0 达标 2023.3.8 0.23~0.28mg/m3 14.0 0 达标 2023.3.9 0.24~0.29mg/m3 14.5 0 达标 由监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年 第29号）二级标准要求；项目所在区域非甲烷总烃小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，项目所在区域环境空气质量状况良好。 3.2声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 3.3土壤和地下水环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤和地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目属于新建，在现有厂房进行建设，且未新增占地，厂区已硬化。项目运营期生活污水依托现有化粪池处理，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，清洗废水水质简单，沉淀池均做了防渗处理，根据调查项目周边无集中式或分散式饮用水源地，项目周边无居民、农田等土壤环境敏感点，因此，综合分析，本项目不对项目所在区域土壤和地下水环境质量现状进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于集贤镇恒怡产业园。项目50米范围内没有声敏感点。根据现场调查，本区域企业较多，不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目附近居民和学校，具体保护目标与该项目相对位置见表3-3，本项目环境保护目标图见附图6。 表3-3 项目环境保护目标表 环境 要素 坐标 保护对象 保护目标内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） 环境空气 E N 108.381479 34.071644 六合社区 500户/1520人 环境空气质量二类功能区 SE 358 108.381499 34.0742556 金凤村 46户/150人 SE 245 108.381177 34.0766375 五合社区 120户/420人 NE 100 |
|  | 大气污染物排放标准 本项目有组织废气颗粒物排放标准执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中的表2特别排放限值，厂界外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中标准限值，厂区内有机废气浓度监控点执行《挥发性有机物组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。 表3-4 项目运营期废气排污控制标准 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 类别 排放浓度（mg/m³） 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制 颗粒物 车间或生产设施排气筒 20 非甲烷总烃 60 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 颗粒物 企业厂界无组 织排放限值 1.0 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B 非甲烷总烃 厂区内监控点 10 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3标准 非甲烷总烃 企业边界监控点 3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 非甲烷总烃 厂房外监控点 20（任意一次浓度值） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目运营期噪声执行标准限值见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期 标准名称及级（类）别 标准值 类别 数 值 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65 夜间 55 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间 70 夜间 55 3、废水排放标准 项目设备清洗水经沉淀池处理后回用，不排放；生活污水依托现有化粪池处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-6 项目废水排放执行标准 序号 因子 标准值 拟采取的评价标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 1 pH 6~9 6.5~9.5 6~9 2 SS 400 400 400 3 COD 500 500 500 4 BOD5 300 350 300 5 氨氮 / 45 45 6 总磷 / 8 8 7 总氮 / 70 70 4、固废废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据陕西省“十四五”期间对主要污染物总量控制有关规定，主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目涉及的总量控制指标VOCs：0.75t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，不涉及土建，仅涉及生产设备及环保设备安装。安装过程会产生施工扬尘、施工噪声以及施工人员生活污水、生活垃圾等。 一、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘。安装过程中对大气环境的污染主要来自内钻孔、安装后清扫等产生的粉尘，项目施工面积较小，产生的粉尘量很少。评价要求，施工中保持室内通风，能够减少施工扬尘对大气环境的影响。 二、废水 项目施工人员产生的生活污水极少，依托厂区现有化粪池处理后经市政管网排入集贤产业园污水处理厂统一处理后外排，对周围环境影响较小。 三、噪声 在设备安装中将会使用钻机等装修机械，装修机械的噪声值一般在70~110dB之间。根据现场踏勘，为减少施工过程中噪声影响周围环境环评提出以下降噪措施： （1）禁止夜间施工，如在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明。 （2）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。 （3）整改施工尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量避免多高噪源同时进行。 （4）对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，车辆尽量采用较低声级的喇叭。 四、固废 项目施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 设备安装过程中产生的建筑垃圾主要为各种包装材料、废混合材料等，产生量很少，环评要求对项目施工过程中产生的废弃包装材料分类收集，交供应厂家回收利用，对施工建筑垃圾按当地建设部门或环卫部门规定收集外运处置，不会对周边环境产生较大影响。 施工中产生生活垃圾量较少，施工人员每日产生的生活垃圾经过分类收集后交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染物源强分析 1号真石漆生产线污染物产生环节为粉料投料口产生的颗粒物；乙二醇及助剂投料口产生的有机废气；丙烯酸乳液从封闭原料桶泵入封闭的真空搅拌罐，丙烯酸乳液投料过程不产生有机废气。物料经水环式真空泵吸入后，排气口会产生少量的有机废气，其中乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口收集后经二级活性炭处理后达标排放。 2号乳胶漆生产线采用普通卧式搅拌罐，物料储存及搅拌过程均为全封闭操作，废气与车间内真石漆生产线一并处置。 项目使用的原料中可产生有机废气的主要为丙烯酸乳液、乙二醇、成膜助剂、消泡剂、分散剂等，由于生产为常温常压，且聚合物中游离态单体含量很少，产生的有机废气以非甲烷总烃计。 （1）颗粒物产生情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）2641涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料生产过程中颗粒物产生量为0.023kg/t·产品，本项目年产10万吨环保生态墙面漆，则本项目生产过程中颗粒物产生量为2.3t/a。投料时间约2400h/a。 （2）非甲烷总烃产生情况 投料过程产生的有机废气： 1号真石漆生产线采用全封闭微负压真空搅拌系统，丙烯酸乳液储存、输送及搅拌过程均为全封闭操作。仅乙二醇和成膜助剂、消泡剂、分散剂计量投料搅拌过程产生非甲烷总烃。 2号乳胶漆生产线采用普通搅拌罐，储存及搅拌过程均为全封闭操作，投料过程为敞开操作，会产生非甲烷总烃。 水环式真空泵排气口产生的有机废气： 1号真石漆生产线物料经水环式真空泵吸入后，排气口会产生少量的有机废气。其中乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口排出。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）2641涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料生产过程中挥发性有机物产生量为1kg/t·产品，考虑到本项目所使用原辅料水溶性好，本次核算挥发性有机物产生量按0.05kg/t·产品计，本项目年产10万吨环保生态墙面漆，则本项目生产过程中挥发性有机物产生量为5t/a。 （3）污染物治理措施及排放情况 在1号真石漆生产线粉剂投料口，2号乳胶漆生产线各搅拌罐上方设置集气罩，产生的颗粒物集中收集，收集率按90%计，经收集后的废气通过布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率按99.5%计，风机风量8000m3/h，处理后经一根15mP1排气筒排放。 本项目丙烯酸乳液采用吨桶管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经，挥发性有机废气经各罐体上方集气罩（10处，合计风量18000m³/h）收集后经二级活性炭装置（处理效率不低于85%）处理后经15m高排气筒排放。 则污染物的产排情况见下表。 表4-1 本项目废气污染物产排情况表 污染物 排放形式 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 净化效率（%） 排放量（t/a） 排放 速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 颗粒物 有组织 2.3 0.95 138 99.5 0.012 0.004 0.69 无组织 0.046 0.123 / / 0.046 0.123 / VOC 有组织 5 2.08 115.5 85 0.75 0.32 17.3 无组织 0.55 / 2.5 / 0.55 / 2.5 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物治理设施信息 是否为可行技术 排放口编号 排放口设置是否符合要求 备注 污染治理设施名称 收集效率 去除效率 计量、投料、分散 颗粒物 有组织 布袋 除尘 90% 99.5% 是 DA001 是 / 无组织 自由沉降、定期清扫收集 是 / / / 投料、 搅拌 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭 90% 85% 是 DA002 是 / 无组织 1号真石漆生产线采用全封闭微负压真空搅拌系统，丙烯酸乳液采用全封闭管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；2号乳胶漆生产线采用普通搅拌罐，丙烯酸乳液、乙二醇储存及搅拌过程均为全封闭操作 是 / 无组织 / 2、排放口情况 表4-3 大气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 经度 纬度 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 备注 1 DA001 投料搅拌废气排放口 颗粒物 108°22′ 22.425″ 34°4′ 37.307″ 15 0.5 常温 新建 2 DA 002 投料、搅拌口 非甲烷总烃 108°22′ 22.025″ 34°4′ 37.107″ 15 0.6 常温 新建 3、环境监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第45号），本项目为简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020），本项目营运期废气环境监测计划见表4-4。 表4-4 污染源监测计划表 项目 类别 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测 频率 控制指标 废气 有组织废气 颗粒物 排气筒出口 1个 1次/年 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制 有组织废气 非甲烷总烃 排气筒出口 1个 1次/年 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制 无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃 厂区上、下风向厂界 上风向1个、下风向3个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关限值标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂区浓度监控点 非甲烷总烃 车间门口 1个 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值 4、废气污染治理设施可行性分析 本项目投料搅拌产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器装置处理后，经15mP1排气筒排放。项目产品生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经由二级活性炭系统处置后达标排放。 1号真石漆生产线采用卧式分散搅拌系统，丙烯酸乳液采用全封闭管道泵输送；乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口排放。 2号乳胶漆生产线采用普通搅拌罐，物料储存及搅拌过程均为全封闭操作。 废气处理技术为《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）中推荐的治理措施，技术可行。 同时根据《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs排放控制要求，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；本项目VOC初始排放速率为2.08kg/h，配置了VOCs处理设施，处理效率不低于80%，满足《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs排放控制要求。 5、废气达标排放可行性分析 表4-5 废气污染物执行标准表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放方式 排放量t/a 排放 浓度mg/m3 排放标准 是否满足标准要求 名称 浓度限值 1 DA001 投料搅拌废气排放口 颗粒物 有组织 0.012 0.69 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制 20 是 2 DA002 非甲烷总烃 有组织 0.75 17.3 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制 60 是 3 颗粒物 无组织 0.046 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 1.0 是 非甲烷总烃 无组织 0.55 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 3 是 根据上表分析，本项目生产过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经过15m排气筒排放，排放浓度为0.69mg/m³满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2特别排放限制。 本项目VOCs初始排放速率为2.08kg/h，丙烯酸乳液采用全封闭管道泵输送； 乙二醇、其余助剂经投料口管道泵输送；乙二醇和丙烯酸乳液产生的少量游离丙烯酸，可溶解在水内，经水环式真空泵水吸收后溶于水，作为生产用水回用；成膜助剂、分散剂、消泡剂会有少量有机废气经水环式真空泵排气口经集气罩收集后由二级活性炭系统处理后达标排放。可满足《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关要求。 本项目所在区域属于不达标区域，项目运营期废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，均经处理后达标排放。项目距离最近敏感点为项目东北侧100米处五合社区，位于本项目上风向，项目废气排放对区域及周边环境空气质量影响不大。 6、非正常工况大气污染物排放情况 本项目非正常工况主要为污染治理措施失效。本项目非正常源排放参数及排放量见下表。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 非正常排放浓度/（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生频次/年 应对措施 DA001 袋式除尘器故障，净化效率降至0% 颗粒物 0.95 138 1 1 立即停止生产，修复袋式除尘器至正常运行才可恢复生产 微负压真空搅拌系统故障 非甲烷总烃 2.08 115.5 1 1 立即停止生产，检查泄漏密封点，至设备正常运行才可恢复生产 本次环评要求建设单位应加强对风机的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设施设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现。加强密闭输送管道的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 二、废水 1、废水排放情况 项目生活污水排放量为1.2m3/d，即360m3/a。生产用水全部进入产品。设备清洗废水产生量为0.32m3/d，经过三级沉淀池处理后进入产品综合利用，不外排。综上所述，项目废水产生量为1.2m3/d，即360m3/a，经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。 2、达标排放分析 项目生活污水经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。根据分析，废水中污染物可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表4-7 废水污染物产生排放情况一览表 类别 水量 （m3/a） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 生活 污水 360 产生浓度（mg/L） 400 350 200 30 产生量（t/a） 0.144 0.126 0.072 0.011 化粪池 处理效率 15% 15% 30% 0 处理后 360 排放浓度（mg/L） 340 297.5 140 30 排放量（t/a） 0.122 0.107 0.05 0.011 执行标准（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准） 500 300 400 45 3、依托现有化粪池处理的可行性 本项目废水量为1.2m3/d，现有化粪池为西安恒怡实业有限公司的20m3化粪池，化粪池停留时间为24h。化粪池容积可以满足本项目废水排放需求。 因此，项目废水依托现有化粪池处理可行。 4、污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 周至县集贤产业园区污水处理厂位于集贤产业园东北角，尚九路以东，耿峪河以西，冯尚坡村以南，何家寨村以北，占地面积 40 余亩，于 2017 年建设，采用较为先进的“A2O+混凝沉淀+过滤”污水处理工艺，其处理规模为 5000m3/d，服务面积为12.3km2，同步配套建设厂外截污管网。 出水水质：污水处理厂废水排放满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）相关标准。本项目位于周至县集贤镇恒怡产业园基地5号西标准化厂房，所在地属于集贤产业园污水处理厂收水范围内，本项目排放废水主要为生活污水，排放废水量1.2t/d，利用原有市政污水管网进入污水处理厂处理，排放水量占处理水量的0.024%，集贤产业园区污水处理厂能够接纳并处理该项目的废水。因此，项目废水不会对周边地表水环境产生影响。 本项目运营期废水基本信息表见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 集贤产业园区污水处理厂 间歇排放 1 化粪池 / DA001 是 一般排放口 项目运营期废水监测计划见下表。 表4-9 运营期废水监测计划 污染源 名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池 出口 1个点 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 三、噪声 项目运营期噪声源主要为生产设备、风机、 水环式真空泵等，其噪声源强为75~90dB（A）。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等治理措施后，噪声值可降低。项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表4-10。 表4-10 设备噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB（A） 产生源 源强 数量（台/套） 拟采取的措施 降噪后单台噪声级dB（A） 持续时间 风机 90 1 隔声减振 70 持续 分散机 75 4 隔声减振 60 持续 全封闭真空微负压搅拌系统 75 7 隔声减振 60 间断 普通搅拌罐 75 4 隔声减振 60 间断 灌装机 75 1 隔声减振 60 间断 水环式真空泵 85 1 隔声减振 70 持续 表4-11 主要噪声距离厂界及敏感度距离 单位：dB(A) 安装位置 设备名称 数量 处理后叠加声级 距厂界距离/m 东 南 西 北 投料区 风机 1 70 40 8 40 12 1号真石漆生产线 分散机 4 64.8 40 5 40 15 全封闭真空微负压搅拌系统 7 68.5 40 5 40 15 灌装机 1 60 40 5 40 15 水环式真空泵 1 70 40 5 40 15 2号乳胶漆生产线 普通搅拌罐 4 66 60 2 20 18 项目生产设备在采取隔声减振、厂界衰减后，项目噪声见表4-12。 表4-12 扩建项目运行后噪声对厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB（A）） 点位 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贡献值 54.4 41.3 39.7 43.4 标准值（昼间） 65 65 65 65 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据以上噪声贡献值结果，主要噪声源通过采取措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 表4-13 污染源监测计划表 项目 类别 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 噪声 噪声 Leq（A） 厂界四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 四、固体废物 本次项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 生活垃圾 项目职工15人，年工作300天，按0.5kg/（人•d）计算，则生活垃圾产生量2.25t/a。经厂区内垃圾箱（桶）集中收集后，由当地环卫部门统一收集处置。 一般工业固体废物 项目原辅料拆封过程会产生废包装袋（一般固体废物代码：900-999-99），产生量约为0.2t/a，集中收集后外卖处置。布袋除尘会产生集尘（一般固体废物代码：900-999-66），定期清理后回用于生产，产生量约为2.288t/a。项目沉淀池定期清理会产生沉渣，产生量约为0.924t/a，交给环卫部门处置。废乳液桶产生量约为5t/a，供货厂家回收综合利用。 危险废物 项目机械设备维修会产生废机油及含油抹布，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），需委托有资质的单位处理，产生量约为0.08t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废油抹布、废油手套属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），需委托有资质的单位处理，产生量约为0.05t/a。 本项目采用“两级活性炭吸附装置”的方式处理有机废气，为保证处理效率，活性炭每半年更换一次。经计算，活性炭吸附工艺吸附有机废气1.33t/a，活性炭的吸附能力约为 1t 活性炭吸收 0.3t 有机废气。因此，本项目废活性炭产生量约为4.43t/a，属于危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-039-49）。 活性炭碘值要求：根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭”，目的是引导企业主动使用吸附效率高的活性炭，实现 VOCs 有效减排。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值 800 毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。根据项目生产状况及活性炭饱和吸附能力，建议定期检查、每半年更换一次。 表4-14 本项目固体废物产生及排放情况 产污环节 名称 固废废物代码 物理性状 年度产生量t/a 贮存方式 去向 环境管理 要求 生活垃圾 / 固体 2.25 垃圾桶收集 环卫部门处置 集中收集交由环卫部门处置 一般工业固废 废包装材料 900-999-99 固体 0.2 集中收集 外卖处置 布袋除尘集尘 900-999-66 固体 2.288 收集后回用 回用于生产线 沉淀池沉渣 900-999-99 固体 0.924 收集后回用 交给环卫部门处置 废乳液桶 900-999-99 固体 5 收集后回用 供货厂家回收综合利用 危险废物 废机油 HW08 900-218-08 液体 0.08 分类暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位处理 废活性炭 HW08-900-039-49 固体 4.43 含油抹布、油桶 HW08 900-218-08 固体 0.05 环境管理要求： 一般固废暂存在现有固废暂存处，现有暂存区满足防渗漏、防火设施等。固废堆放期不应过长，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 危险废物的贮存、处置 根据现场调查，企业新建危废暂存间占地面积10m2，贮存能力2t，危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，对各类危险废物进行分类贮存，并在相应位置张贴明显的危废标识牌，建立危废管理制度，执行危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。危险废物交由有资质单位清运处置，平均每三个月转运一次。 危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）执行。 危废暂存库危险废物标识要求如下图所示： 危险废物标识牌样式 危废贮存、利用、处置设施的样式： 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式 危废贮存分区标志的设置要求： 危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。企业应当在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处，设置危险废物贮存分区标志 危险废物标签的设置要求： 危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： 箱类包装：位于包装端面或侧面 袋类包装：位于包装明显处 桶类包装：位于桶身或桶盖 （4）其他包装：位于明显处 图4-1 危险废物标识要求 综上，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水及土壤 1、潜在污染源及污染途径 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的污染地下水及土壤的环节为危废暂存间、沉淀池、原料仓库发生“跑、冒、滴、漏”，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 2、防护措施项目采用的分区保护措施 表4-15 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号 单元 防渗分区 防渗结构形式 防渗要求 1 危废暂存间、沉淀池 重点防治区 刚性防渗结构 地面涂刷环氧地坪漆+设置不锈钢托盘盛装的方式进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行 2 生产线 一般防渗区 刚性防渗结构 采用地面硬化进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb ≥1.5m，K ≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行 3 办公室 简单防渗区 刚性防渗结构 全部进行地面固化、水泥硬化处理 项目所在建筑物地面均已硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 六、环境风险 1、危险物质的分布及可能影响的途径 本项目涉及的风险物质主要为生产厂房原料储存区暂存的丙烯酸乳液 （单体为丙烯酸酯）及危险废物。 可能影响途径主要是生产厂房原料储存区暂存的丙烯酸乳液及其他助剂在使用过程操作不当导致原料发生泄漏；危废间危险废物操作不当导致的危险废物泄漏。 风险防范措施 项目生产厂房应进行硬化和防渗处理；危废间采取了重点防渗处理。 加强原辅材料、危险废物的登记管理，以防原料、危险废物发生跑冒滴漏；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。 危废暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度。建设单位针对可能发生的环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练。在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 七、环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 八、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资55万元，环保投资占总投资的18.3%，项目具体的环保费用详见表4-16。 表4-16 本项目环保投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 废气 DA001排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 集气罩收集（收集效率90%）+袋式除尘器（净化效率99.5%）+1根15m高排气筒 15 DA001排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭（净化效率85%）+1根15m高排气筒 20 噪声 设备噪声 设备减振、消声器、厂房隔声等降噪措施 10 废水 生活污水 化粪池（1个）+隔油池（1个） 3 固体废物 废包装袋 集中收集外售 7 布袋除尘集尘 回用于生产线 沉淀池沉渣 交由环卫部门 废乳化液桶、废机油、废油污棉纱、废活性炭 暂存于危废暂存间，建筑面积为10m2，委托有资质单位处理处置 环保投资金额 55万元 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料搅拌 | 颗粒物 | 布袋除尘器装置+15mP1排气筒 | 有组织执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中的表2特别排放限值；无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭装置+15mP2排气筒 |  |
|  | 1号真石漆生产线有机废气 | 非甲烷总烃 | 物料储存及搅拌过程均为全封闭操作，投料需加强通风 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和厂区内有机废气浓度监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值 |
|  | 2号乳胶漆生产线有机废气 | 非甲烷总烃 | 物料储存及搅拌过程均为全封闭操作 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD、NH3-N、SS | 依托现有化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 风机、 泵、搅拌机、分散机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处置；一般工业固体废物废包装材料外售处置，布袋除尘集尘和不合格产品回用于生产；废活性炭、废机油、含油废物分类分区收集后临时堆放于危废暂存间内后定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保 护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目原料区进行硬化和防渗处理；加强原辅材料的登记管理，以防原料发生跑冒滴漏；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火；危废暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度；建设单位针对可能发生的环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须设立环境管理机构，配备专/兼职环境管理人员，加强环境管理。本项目已经设置环境管理机构，设置了1名兼职环境管理人员。 （2）环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682 号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ③信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2、环境监测口及采样平台 ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的 1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 ④对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ⑥在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ⑦对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 2 车间噪声源 表示噪声向外环境排放 3 废气排放口 表示废气向大气环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场所 4、环境保护档案管理 公司环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、 施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 5、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》及《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116—2020），及时进行排污许可变更。 |

# 六、结论

经以上分析，在采用各项合理的污染防治措施后，污染物排放均可达到相关要求，项目建设对环境影响轻微。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0 | 0 | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | 0 | 0 | 0.066t/a | 0 | 0.066t/a | / |
| 废水 | COD | / | 0 | 0 | 0.122t/a | 0 | 0.122t/a | / |
|  | BOD5 | / | 0 | 0 | 0.107t/a | 0 | 0.107t/a | / |
|  | SS | / | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | / |
|  | NH3-N | / | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | / |
|  | 除尘器收集 的粉尘 | / | 0 | 0 | 2.288t/a | 0 | 2.288t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | 0 | 0 | 0.924t/a | 0 | 0.924t/a | / |
|  | 废乳液桶 | / | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | / |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | / |
| 危险废物 | 废机油、废含油抹布、废油桶 | / | 0 | 0 | 0.13t/a | 0 | 0.13t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

新鲜水

13.68

1.2

0.3

设备清洗用水

集贤产业园污水处理厂

1.5

0.4

12.28

工艺用水

进入产品

三级沉淀池

1.2

12.60

0.32

渭河

损耗0.08

0.32

现有化粪池

制作基料

搅拌

灌装

成品

水、纤维素、乳液、助剂

天然彩砂

颗粒物、挥发性有机物、噪声

颗粒物、挥发性有机物、噪声

噪声、挥发性有机物