# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：西安艺本创文体用品有限责任公司年产1亿只铅笔生产线建设项目

建设单位（盖章）：西安艺本创文体用品有限责任公司

编  制  日  期：     二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安艺本创文体用品有限责任公司年产1亿只铅笔生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-610161-04-03-213436 |
| 建设单位联系人 | 赵胜卫 | 联系方式 | 150****8823 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县集贤产业园创业大道8号文鼎笔业园内1号厂房 |
| 地理坐标 | （108度22分11.832秒，34度4分35.916秒） |
| 国民经济 行业类别 | 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业2412 笔的制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业--24 40文教办公用品制造241 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 17.5 | 施工工期 | 2024年3月～12月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用现有厂房，无新增） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审批文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据周至县集贤产业园总体规划（2009-2025）土地利用规划，本项目所在地属于工业用地，项目所租赁厂房位于周至县集贤产业园区创业大道东侧陕西文鼎笔业有限责任公司1号厂房，该公司已取得周至县人民政府签发的周国用（2014）第0042号土地证书，地类为工业用地，符合土地利用规划。 项目与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性见下表1-1。 表1-1 与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性 规划 内容 规划要求 本项目情况 符合性 规划 定位 以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区，形成“三大产业板块”，即周至技术产业、现代制造业、现代服务业。 本项目为文教办公用品制造，属于其中的制造业，符合园区规划定位。 符合 产业 定位 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、肥料制造业、医药、机械、新型材料等，园区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过周至技术产业的发展带动工业行业的整体发展。 本项目为文教办公用品，不涉及高污染、高耗能的生产工序，符合园区的产业定位。同时本项目生产过程产生的非甲烷总烃收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒排放。 符合 声环境控制措施 规划环评要求入园项目必须确保厂界噪声达标，对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。 本项目拟采用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。 符合 大气污染控制措施 实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。 本项目采取相关环保措施使污染物产生量和排放量最小化，确保达标排放。 符合 固废控制措施 园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；一般工业固废合理处置；废机油等危险废物在危废暂存库暂存定期交有资质单位处置，并严格执行转移联单制度。 符合 水环境保护措施 园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入至集贤产业园污水处理厂。 本项目新增劳动定员15人，有新增生活污水产生。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 符合 审查意见 1、规划主导产业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，应按照高效益、高技术、低污染、低能耗、占地少的原则发展；2、入园项目必须确保厂界噪声达标。3、园区推广使用清洁能源，推广天然气，实现清洁生产，节约能源等4、园区内产生生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。5、园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，完善配套管网建设，提高污水收集率，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水处理厂 1、本项目属于高效益、低污染、低能耗项目；2、入园后可保证厂界噪声达标3、使用清洁能源4、生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。5、项目生活污水经处理后排至园区污水处理厂，达标排放。 审查意见 综上所述，本项目建设符合周至县集贤产业园总体规划及审查意见要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，铅笔制造属于“第一类 鼓励类”中“三十八、文化 2、文化创意产品开发，数字文化创意”，符合国家产业政策。根据《市场准入负面清单》（2022 年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类或许可准入类项目。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《陕西投资限制类产业指导目录》市发改产业【2007】97号、《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，符合陕西省、西安市及周至县产业政策。本项目所使用的工艺设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工业和信息化部公告2021年第25号）中需淘汰的落后生产工艺设备。 本项目于2024年1月15日取得西安高新区行政审批服务局项目备案确认书，项目编号，2401-610161-04-03-213436，符合陕西省、西安市及周至县和国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市高新区集贤园创业大道八号文鼎笔业园内1号厂房，该厂房为西安艺本创文体用品有限责任公司租赁陕西文鼎笔业有限责任公司的现有厂房，陕西文鼎笔业有限责任公司的现有厂房已取得环评批复（见附件9），已签订租赁合同，见附件5；陕西文鼎笔业有限责任公司已办理了土地证（周至县国土资源局2014年11月2日下发周国用（2014）第0042号）。 本项目仅租赁厂房，不新增占地。符合园区发展规划及产业布局规划。 项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，项目周围500m无敏感点，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在地供水、排水、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对周围环境的影响可以接受。 在严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 3、与三线一单分析 本项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的符合性分析，与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析一览表 “三线一单” 项目符合性分析 符合性 生态保护红线 本项目位于西安高新集贤园创业大道八号文鼎笔业园内1号厂房，对比陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在区域属于“重点控制单元”区域，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。项目运行期产生的废气、废水、固体废弃物等经采取环保措施后，对环境影响程度可接受。 符合 资源利用上线 项目不属于高耗能行业，主要能源消耗为电能、水能。项目用地类型为工业用地，符合项目建设用地条件。项目建设符合资源利用上线要求。 符合 环境准入负面清单 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。 符合 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 环境准入与管控 要求 本项目建设情况 符合性 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题 本项目建设完成后，污染物均采取有效措施，项目产生的污染物均收集处理后排放，可有效防控环境风险。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。本次“三线一单”查询以整个厂房进行比对。 ①一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）和陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目与“三线一单”生态环境管控单元对照图见附件8。 ②一表 本项目与西安市生态环境准入清单的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 面积（m2） 1 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。3.推进5G、物料网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。4.促进产业集聚和绿色发展转型。 （1）本项目为铅笔制造，不属于禁止类项目。（2）本项目位于集贤产业园。 符合 1023.85 污染物排放管控 1.加强农业面源污染防治。对畜禽养殖场（小区）密集、粪污资源化利用水平较低 的区域，鼓励采用“种养合”模式，有序开展农田化肥、农药减施，推广有机肥。持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长。敏感区域和大中型 灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟 渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等面源污染防治设施，净化农田排水。 2.提升农村生活污染治理水平。加快农村环境综合整治。按照分散与集中相结合的原则，实行农村污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进城镇污水、垃圾处理设施和服务向农村延伸。践行美丽乡村建设，推进“改水、改厕、改路、改房、改线”的农村美化环境建设。 大气环境高排放：1）控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2）对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 4.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 （1）本项目为铅笔制造，采用先进的生产工艺，污染物均能达标排放。（2）本项目不使用老旧车辆及非道路移动机械。（3）本项目不属于高耗能企业。 符合 2 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 高污染燃料禁 燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 （1）本项目为铅笔制造，不属于禁止类项目。（2）对照陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版），本项目不属于“两高”行业。（3）本项目不属于供热企业，本项目采用电作为能源，属于清洁能源。 符合 1023.85 污染物排放管控 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准 （1）本项目产生的非甲烷总烃产生量小，废气能达标排放。（2）根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目为涂料制造，不属于文件规定的“两高”行业。 符合 环境风险防控 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。 本项目使用的能源主要为水能、电能。 符合 3 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目生活污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 1023.85 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 本项目生活污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 ③一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境管控单元分区中重点管控单元，1023.85㎡，对照表1-3中的管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 4、与政策符合性分析 本项目与相关政策符合性见表1-4，经分析可知，本项目建设符合相关政策要求。 表1-4 与相关政策符合性分析 相关规划 本项目 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目采用低VOCs含量的硝基底漆和面漆，低浓度VOCs废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由20m高排气筒达标排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 VOCs废气经二级活性炭处理后，饱和活性炭定期交由有资质单位处置。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目低浓度VOCs废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由m高20排气筒达标排放。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号） 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 项目原辅料中均不含高VOCs挥发性物质。 符合 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 项目原辅料中均不含高VOCs挥发性物质。企业建立原辅材料台账管理制度，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，台账保存期限不少于5年。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环办〔2019〕53号 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 项目采用低VOCs含量的硝基铅笔底漆和面漆，符合低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求，废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由20m高排气筒达标排放。 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目VOC初始排放速率小于3千克/小时。废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由20m高排气筒达标排放。去除效率不低于80%，原辅料符合低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求。 符合 二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 本项目属于铅笔制造行业，使用的硝基铅笔底漆和面漆为含VOCs原辅料，废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由20m高排气筒达标排放； 符合 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 本项目含有VOCs的硝基铅笔底漆和面漆，均采用密闭措施。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于3年。 企业运营后将建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施及原辅材料使用情况，台账保存期限不少于5年。 符合 采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目采用低VOCs含量的硝基铅笔底漆和面漆，符合低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求，废气经集气罩收集后接入二级活性炭处理装置处理后由20m高排气筒达标排放。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（2021～2025年） 《规划》确定了环境治理、应对气候变化、环境风险防控和生态环境保护等领域4大类23项指标，其中13项约束性指标。地级及以上城市细颗粒物（PM2.5)年均浓度37微克/立方米，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到82.9%；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例92%，单位地区生产总值二氧化碳排放降比、能源消耗降比分别达到18%、13.5%，森林覆盖率不低于46.5%。 项目采用先进的生产工艺和有效的环保措施，项目废气、废水、噪声及固废均可做到达标排放或妥善处置；项目环评对照区域环境质量目标，分析项目建设对环境质量的影响，强化大气污染防治措施和大气污染物排放控制要求。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市高新区集贤产业园，属于重点管控单元，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求；项目正在办理环境影响评价手续。 符合 《周至县“十四五”生态环境保护规划》 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目有机废气产生量较少，产生的有机废气经末端治理措施处理后均可达标排放。 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不涉及上述行业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 经对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于所列三十九个行业，不参与绩效分级，项目有机废气产生量较少，对区域环境影响较小。 符合 12.夏季臭氧应对行动。 强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。 项目采用低挥发性有机物含量的涂料，产生的有机废气小，最大可能降低了无组织排放。 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目满足国家及省、市产业规划、“三线一单”、规划环评等要求，且项目属于允许类项目，目前环境影响评价手续办理中。 符合 发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全县环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 项目属于“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，生产过程中自动化水平较高，可促进地区环境治理水平提升。 符合 《关于进一步加强关中地区涉气重点行业环评管理工作的通知》 1、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级，绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上要求。2、涉及扩、改建项目的企业应出具环保绩效达级承诺书，原则上应在拟建项目建成时且专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达级，承诺书与项目环评文件一并报送环评审批部门，并纳入竣工验收管理。 本项目位于西安市周至县文鼎产业园内，项目属于39个重点行业，按要求编制了环保绩效专篇，一并报送至生态环境部门。 符合 《西安市秦岭生态环境保护管理办法》 第十五条 秦岭生态环境保护范围内下列影响生态环境的违法案件，对生态环境影响重大、严重侵害群众利益的，可由市或者相关区县人民政府根据秦岭生态环境保护工作需要，组织联合执法：（一)非法探矿、采矿；（二)违法建造房屋、乱搭乱建棚房等违法建设；（三)污染水源地；（四)破坏耕地、湿地、林地；（五)破坏水土保持设施、水土保持林或者破坏地貌、植被；（六)非法捕捞、捕杀野生动物；（七)其他重大违法案件。 本项目位于周至县文鼎产业园内，位于107国道以北1.03km处，不属于周至县行政区域内北至107国道以北1千米的范围，符合管理办法要求。 符合 重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020） （一）全面推行重点行业差异化减排措施。（二）继续执行企业绩效分级“短板原则”。B级企业： 红色预警期间：未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 本项目根据指南要求实施B级企业绩效指标分析，项目所使用原料中VOCS含量为底漆227g/l、面漆VOCS含量为228g/l 满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的标准要求。 符合 《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准； 项目所使用原料中VOCS含量为底漆227g/l、面漆VOCS含量为228g/l 满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的标准要求。 符合 西安市大气污染防治条例 1、机动车和非道路移动机械排气污染防治、扬尘污染防治分别按照《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》和《西安市扬尘污染防治条例》的规定执行；2、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 1、本项目不涉及土建工程，仅为设备安装工程；2、产生挥发性有机物的生产均在密闭空间内并采用二级活性炭处置设施后达标排放。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 西安艺本创文体用品有限责任公司为了满足市场需求，与陕西文鼎笔业有限责任公司签订了租赁厂房合同，拟在西安高新区集贤产业园创业大道8号文鼎笔业园内1号厂房内建设年产1亿只铅笔生产线建设项目，该项目建成后将对西安艺本创文体用品有限责任公司的发展具有重要意义。 2、项目基本情况 项目名称：西安艺本创文体用品有限责任公司年产1亿只铅笔生产线建设项目 建设规模：拟购置生产设备17余台（套），建成后形成年产铅笔1亿只的生产线4条。 建设单位：西安艺本创文体用品有限责任公司 地理位置：本项目位于西安高新区集贤产业园创业大道8号文鼎笔业园内1号厂房内，交通便利，项目中心地理坐标为：108度22分11.832秒，34度4分35.916秒，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目北侧为空地，南侧为钢构厂房，西侧为创业大道，东侧为文鼎笔业原钢构厂房，具体四邻关系见附图2。 3、项目组成 本项目4条生产线位于西安高新区集贤产业园创业大道8号文鼎笔业园内1号厂房内，项目租赁厂房共两层，建筑面积为1836㎡，1层厂房主要为铅笔生产区域，二层位包装、成品区以及办公区域。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 1亿只铅笔生产线 位于租赁厂房一层内，占地面积约1000㎡，油漆机布设于厂房北半部，打印机、切光机、挖洞机、皮头机分布于厂房南半部，形成年产1亿只铅笔的生产线。 新建 租赁厂房二层为成品区和包装机分布区，其中成品区位于北侧，包装机位于西南角。 新建 辅助工程 办公室 位于租赁厂房二层东南，建筑面积140㎡，用于员工办公。 依托现有 公用 工程 给水 利用工业园区自来水系统 依托 排水 采用雨污分流系统。本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后达标排放。 依托 供配电 项目用电由园区供电电网引入 依托 采暖 办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调 新建 储运工程 原料区 位于租赁厂房1层西南角 新建 油漆库 位于一层厂房外厂区道路南侧，占地面积约130㎡，油漆库东角设危废暂存间一处，占地面积约10㎡。 新建 成品库 位于租赁厂房二层北部 新建 环保 工程 废气 1、上漆工序产生的非甲烷总烃集气罩（6个）收集后经二级活性炭处理后由20mP1排气筒排放。 2、切光、磨光工序产生的木屑尘经回收装置收集后外售处置。 新建集气罩6个、二级活性炭装置、P1排气筒 废水 生活污水经现有化粪池处理后，排入园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后达标排放。 依托 噪声 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声等降噪措施 新建 固体 废物 生活垃圾集中收集至垃圾桶，分类暂存，交由环卫部门处置；废活性炭、废机油、含油抹布、废油桶、漆渣、废油漆桶等分类分区收集后临时堆放于危废暂存间内后定期交由有资质单位处置；废包装材料集中收集后外卖；木屑收集后外售处置。 / 3、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备情况一览表 序号 生产线 设备名称 规格型号 功率 数量（台/套） 使用工序 1 4条铅笔生产线 油漆机 SZSD-YQJ-001等 3KW 6用1备 上漆 2 切光机/磨光机 QG-SM 3.04KW 2台 切光 3 打字机 DY002-6T 3.8KW 2台 打印 4 挖洞机 / / 2台 特定要求使用 5 皮头机 LGSPTJ-001 1.85KW 2台 安装橡皮头 6 包装机 BF-750等 1.35KW 3台 包装 7 风机 / 20KW 1台 废气处理 项目产品产能 本项目年产1亿只铅笔，根据市场需求将生产不同规格的铅笔，主要有三分之一白杆特需铅笔、二分之一的上漆铅笔和其余个性化铅笔，合计1亿只铅笔，计30万罗/年，144枝/罗，产品及产能变化详见下表。 表2-3 本项目产品及产能变化一览表 序号 产品及规格 本项目产量 备注 1 白杆特需铅笔 3300万只 根据市场需求生产 2 上漆铅笔 5000万只 主要生产规格 3 个性化铅笔 1700万只 根据市场需求生产 项目原辅材料 本项目生产规模为1亿只铅笔，根据甲方提供资料，生产使用主要原辅料如下： 表2-4 项目原辅料材料表 序号 原辅材料 形态 年用量t/a 储存量 包装方式 储存方式 来源 1 白杆铅笔 固体 1000 10 袋装 仓库 外购 2 硝基铅笔底漆 液态 6 1 桶装 仓库 外购 3 硝基铅笔面漆 液态 3 1 桶装 仓库 外购 4 橡皮头 固体 1 0.2 袋装 仓库 外购 5 铝 皮 固体 0.5 0.1 袋装 仓库 外购 6 塑 料 固体 0.5 0.1 袋装 仓库 外购 7 水 液态 306 / / / 市政管网 项目原辅料理化性质见下表： 表2-5项目理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 硝基铅笔底漆 是由低黏度硝化棉、甘油松香酯、不干性油醇酸树脂，柔韧剂以及少量的酯、醇、苯类有机溶剂组成，涂膜干燥快、光亮、户外耐候性差，可用作室内金属和木质面的涂装。干燥时间表干≤20min，实干≤4h，23℃≤闪点≤60℃：易燃液体。 2 硝基铅笔面漆 比较常见的木器及装修用涂料，由硝化棉、醇酸树脂、柔韧剂及部分酯、醇、苯类溶剂组成，涂膜光泽、耐久性好，可用于室外金属和木质面的涂饰。干燥时间表干≤20min，实干≤4h，23℃≤闪点≤60℃：易燃液体。 硝基铅笔底漆经检测组分中挥发性有机化合物含量为227g/L，硝基铅笔面漆经检测组分中挥发性有机化合物含量为228g/L，详见附件6，由监测结果可知，本项目所使用硝基铅笔底漆和硝基铅笔面积中挥发性有机化合物含量均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中的限值要求（420g/L）。 5、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生活用水，项目生产工艺过程中无用水环节，无废水产生。 项目新增劳动定员15人，厂区不提供食宿，参照《陕西省用水定额》（DB61/T943-2020），行政办公用水量按68L/（人·d）计，则办公生活用水量为1.02m3/d，年工作300天，则办公生活用水量约为306m3/a。 （2）排水 排水系统采用雨污分流。 生活污水排放量按用水量的0.8计，则项目生活污水排放量为0.816m3/d，即244.8m3/a。项目废水经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。项目用水、排水情况见表2-6。项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目用水、排水情况表 （单位：m3/d） 用水类别 新鲜水量 损耗水量 循环水量 排水量 备注 生活用水 1.02 0.136 0 0.816 现有化粪池处理（20m³） 合计 1.02 0.136 0 0.816 / 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （2）供电 由市政电网供给，能满足项目需求。 （3）供热 本项目供热主要用于办公生活，采用空调取暖。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，实行1班工作制，每天工作8小时，全年工作300天。 7、项目平面布置 本项目位于西安市周至县集贤产业园创业大道8号文鼎笔业园内1号厂房，厂房与产业园基地位置关系见附图3，现有厂房已建成，本项目生产设备布置于1号厂房1层。厂房北侧主要布设上漆生产线，西南角设原料库2层设成品库，危废暂存间设于原料库隔路向南的地块，占地面积约10㎡。项目布局合理，生产区和办公室分区明确。本项目平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目利用现有已建成标准化厂房进行建设，施工期主要进行设备进场、设备安装、调试等工程内容，不涉及土建施工，对环境的影响会随着施工期的结束而结束。 运营期 1、生产工艺 本项目根据不同市场需求来生产不同规格的铅笔，主要生产上漆铅笔，其他不同需求的铅笔或者不上漆、或者不带橡皮头、或者不挖洞处理、不切光等。白杆特需铅笔不上漆，仅打字、安装成品橡皮头，厂家需要的情况下再挖洞或者切削；个性化铅笔不上漆，主要生产洞洞笔或者切削后套上皮套，生产工艺相对简单，仅产生少量的粉尘，基本，上漆过程中仅涉及打印、安装、切削、包装等，成品生产过程简易，对周围大气环境影响较小。 上漆铅笔需要在打字后对铅笔杆喷涂两次漆，第一次为底漆，第二次为面漆，两次上漆过程中间隔两小时，每次喷漆2小时，共喷漆4小时，喷漆后无需烘干，喷涂后自然风干。 本次上漆铅笔工艺最齐全，主要生产工艺如下图。 图2-2 上漆铅笔生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： ①外购所需规格的白杆铅笔，铅笔白杆和铅芯制作工艺不属于本次评价内容。外购的白杆铅笔经两次上漆后形成上漆铅笔的雏形，硝基铅笔底漆上完之后再上硝基铅笔面漆，静置上漆后再进入下一个工序。不需要喷漆的白杆特需铅笔和个性化铅笔直接进入打字工序。 ②上漆工序完成后按要求为铅笔表面打字，经打字机打印后可安装橡皮头，橡皮头为购买的成品，经塑料皮或者铝皮直接套装完成。 ③橡皮头安装完成后根据需求需在铅笔笔身上挖洞，实现洞洞笔的要求，有的产品需在铅笔橡皮头的另一侧切削，实现尖头铅笔，经切光机、磨光机后完成成品。 ④铅笔完成包装后堆放于成品区。 2、项目产污情况 项目主要产污见下表： 表2-7 项目主要产污环节表 项目 污染源 污染物 废气 切光、磨光工序 颗粒物 上漆工序 非甲烷总烃 废水 员工生活 CODcr、BOD、SS、氨氮等 噪声 水环式真空泵、风机、生产设备等 噪声 固废 一般工业固体废物 挖洞 木屑 切光、磨光 木屑、颗粒物 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 危险废物 设备维修、生产工序 废活性炭、废机油、废含油抹布、废油桶、漆渣、废油漆桶 3、项目物料平衡 本项目物料平衡表见下表。 表2-8 项目物料平衡表 序号 投入 产出 项目 投入量t/a 项目 产生量t/a 1 白杆铅笔 1000（1亿只） 铅笔 1亿只 2 硝基铅笔底漆 6 非甲烷总烃 0.023 3 硝基铅笔面漆 3 颗粒物 0.05 4 橡皮头 1 木屑 0.95 5 铝 皮 0.5 / / 6 塑 料 0.5 / / 合计 形成铅笔数量 1亿只 / 1亿只 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、租赁厂房概况 本项目租赁陕西文鼎笔业有限责任公司标准化厂房，为集贤产业园创业大道8号内已建成的厂房，位于振兴路以北，创业大道以东的区域，本次租赁厂房为钢构结构，地面已硬化。2023年12月6日西安市市场监督管理局下发了本项目入驻集贤产业园的入园证明，项目建设符合园区要求。 2、环保手续履行情况 本项目租赁陕西文鼎笔业有限责任公司，该公司取得了周至县人民政府下发的周国用（2014）第0042号土地用地手续，该地块为工业用地，符合项目建设要求。本项目所租赁陕西文鼎笔业有限责任公司空置厂房原为西安森普对外贸易有限责任公司，2011年2月12日原周至县环境保护局以周环批复〔2011)6号下发了项目建设的环评批复，环保手续齐全。 3、与现有项目有关的环境污染问题 本项目为新建项目，现场踏勘未发现存在环保问题，不存在与现有项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中“附表4-2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中周至县的数据，判定本项目区域环境空气质量达标情况，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/% 达标情况 周至县 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均质量浓度 82 70 117.1 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 44 35 125.7 不达标 CO 24小时平均第95百分位数的浓度 1800 4000 45 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数的浓度 171 160 106.9 不达标 由表3-1可知，项目所在区域2022年环境空气中六项基本污染物中SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，但PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位8h平均浓度超标，超标倍数据分别为0.17倍、0.26倍、0.07倍。因此，判断项目所在区域属不达标区。 （2）特征污染物 项目区域其他污染物（非甲烷总烃、TSP）现状监测，引用陕西博润检测服务有限公司于2023年3月7日～2023年3月9日对西安幸福未来天然健康产品生产基地项目环境质量现状监测的监测数据，监测文号：BRX2303007（引用监测报告见附件5），监测项目为颗粒物、非甲烷总烃，监测点位于项目地东侧435m处的空地，位于本项目周边5千米范围内。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“周边5千米范围内近3年”的要求。监测点位图见附图5。监测结果见表3-2。 表3-2 监测结果统计表 监测点 污染物 采样日期 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率% 超标率/% 达标情况 项目东侧435m TSP 2023.3.7 300μg/m3 166μg/m3 53.3 0 达标 2023.3.8 119μg/m3 39.6 0 达标 2023.3.9 147μg/m3 49.0 0 达标 非甲烷总烃 2023.3.7 2mg/m3 0.24～0.29mg/m3 14.5 0 达标 2023.3.8 0.23～0.28mg/m3 14.0 0 达标 2023.3.9 0.24～0.29mg/m3 14.5 0 达标 由监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年 第29号）二级标准要求；项目所在区域非甲烷总烃小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，项目所在区域环境空气质量状况良好。 3.2声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 3.3土壤和地下水环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤和地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目属于新建，在现有厂房进行建设，且未新增占地，厂区已硬化。项目运营期生活污水依托现有化粪池处理，设备清洗废水经沉淀池处理后回用，清洗废水水质简单，沉淀池均做了防渗处理，根据调查项目周边无集中式或分散式饮用水源地，项目周边无居民、农田等土壤环境敏感点，本项目不存在土壤及地下水污染途径，因此，综合分析，本项目不对项目所在区域土壤和地下水环境质量现状进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于集贤镇产业园。项目50米范围内没有声敏感点。根据现场调查，本区域企业较多，不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目附近居民和学校，具体保护目标与该项目相对位置见表3-3，本项目环境保护目标图见附图6。 表3-3 项目环境保护目标表 环境 要素 坐标 保护对象 保护目标内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） 环境空气 E N 108.381479 34.071644 郑家滩 70户/280人 环境空气质量二类功能区 SW 358 108.381177 34.0766375 五合社区 60户/210人 NE 395 |
|  | 大气污染物排放标准 本项目有组织废气非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准排放限值，厂界外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中标准限值，厂区内有机废气浓度监控点执行《挥发性有机物组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。 表3-4 项目运营期废气排污控制标准 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 类别 排放浓度（mg/m³） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准 非甲烷总烃 车间或生产设施排气筒 50 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 颗粒物 企业厂界无组 织排放限值 1.0 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2标准 非甲烷总烃 厂区内监控点 10 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3标准 非甲烷总烃 企业边界监控点 3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 非甲烷总烃 厂房外监控点 20（任意一次浓度值） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；项目运营期噪声执行标准限值见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期 标准名称及级（类）别 标准值 类别 数 值 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65 夜间 55 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间 70 夜间 55 3、废水排放标准 项目生活污水依托现有化粪池（20m³）处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-6 项目废水排放执行标准 序号 因子 标准值 拟采取的评价标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 1 pH 6~9 6.5~9.5 6~9 2 SS 400 400 400 3 COD 500 500 500 4 BOD5 300 350 300 5 氨氮 / 45 45 6 总磷 / 8 8 7 总氮 / 70 70 4、固废废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据陕西省“十四五”期间对主要污染物总量控制有关规定，主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 结合本项目的工艺特征和排污特点，本项目涉及的总量控制指标VOCs：0.6t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，不涉及土建，仅涉及生产设备及环保设备安装。安装过程会产生施工扬尘、施工噪声以及施工人员生活污水、生活垃圾等。 一、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘。安装过程中对大气环境的污染主要来自室内钻孔、安装后清扫等产生的粉尘，项目施工面积较小，产生的粉尘量很少。评价要求，施工中保持室内通风，能够减少施工扬尘对大气环境的影响。 二、废水 项目施工人员产生的生活污水极少，依托厂区现有化粪池处理后经市政管网排入集贤产业园污水处理厂统一处理后外排，对周围环境影响较小。 三、噪声 在设备安装中将会使用钻机等装修机械，装修机械的噪声值一般在70~110dB之间。根据现场踏勘，为减少施工过程中噪声影响周围环境环评提出以下降噪措施： （1）禁止夜间施工，如在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明。 （2）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。 （3）整改施工尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量避免多高噪源同时进行。 （4）对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，车辆尽量采用较低声级的喇叭。 四、固废 项目施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 设备安装过程中产生的建筑垃圾主要为各种包装材料、废混合材料等，产生量很少，环评要求对项目施工过程中产生的废弃包装材料分类收集，交供应厂家回收利用，对施工建筑垃圾按当地建设部门或环卫部门规定收集外运处置，不会对周边环境产生较大影响。 施工中产生生活垃圾量较少，施工人员每日产生的生活垃圾经过分类收集后交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、污染物源强分析 铅笔生产线中上漆工序将产生一定量的非甲烷总烃，废气经油漆机上方集气罩收集后统一经二级活性炭系统处置后由15高排气筒达标排放。 生产过程中的切光、磨光工序会产生一定量的粉尘，主要为木屑尘，经回收装置收集后外售处置。 （1）颗粒物产生情况 根据西安艺本创文体用品有限责任公司同类企业运行现状进行类比分析可知，本项目切光、磨光工序产生的木屑尘与铅笔生产量有关，经类比分析可知，本项目所产生木屑尘约按铅笔总量的1‰，铅笔年切削最大量1000t/a，故本项目产生木屑尘为1t/a，经收集效率不低于95%的回收装置收集后最终统一外售处置，无组织木屑尘排放量0.05t/a。 （2）非甲烷总烃产生情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）2412笔的制造行业系数手册中第2.3系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率规定：（6） 行业中存在以环氧树脂漆等为漆料进行金属类文具等喷涂的，或以硝基漆、水性聚氨酯漆等为漆料进行铅笔杆、塑料笔杆喷涂的，喷涂工段的产污系数参照 2422 西洋乐器的喷漆工段的产污系数。 因此本次源强核算依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）2422乐器制造行业系数手册。 西洋乐器喷漆/刷漆过程产生挥发性有机物产污系数为2×2.47×102kg/t原料，本项目年使用硝基铅笔底漆、面漆合计9t，则本项目生产过程中挥发性有机物产生量为4.45t/a。 （3）污染物治理措施及排放情况 在6台油漆机上方设集气罩（集气面积覆盖整个设备），每天喷涂4h，收集率按90%计，经统一管道接入二级活性炭系统处理后，处理效率不低于85%，风机风量15000m3/h，最后经1根20m高排气筒高空达标排放。 切光机处理工序过程中产生的木屑尘，经集气罩（收集率按90%计）收集后由回收装置收集后外售处置，无组织木屑尘排放量为0.05t/a，木屑收集量为0.95t/a。 则污染物的产排情况见下表。 表4-1 本项目废气污染物产排情况表 污染物 排放形式 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 净化效率（%） 排放量（t/a） 排放 速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） VOC 有组织 4.0 3.3 220 85 0.6 0.5 33 无组织 0.45 / 2.5 / 0.45 / 2.5 颗粒物 无组织 0.05 / 0.6 / 0.05 / 0.6 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物治理设施信息 是否为可行技术 排放口编号 排放口设置是否符合要求 备注 污染治理设施名称 收集效率 去除效率 上漆 非甲烷总烃 有组织 集气罩（6个）+二级活性炭 90% 85% 是 DA001 是 / 无组织 自由沉降 是 / / / 切磨 颗粒物 无组织 自由沉降、定期清扫收集 是 / 无组织 / 2、排放口情况 表4-3 大气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 经度 纬度 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 备注 1 DA001 上漆废气排放口 非甲烷总烃 108°22′ 12.24″ 34°4′ 36.404″ 20 0.6 常温 新建 3、环境监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第45号），本项目为简化管理。本项目营运期废气环境监测计划见表4-4。 表4-4 污染源监测计划表 项目 类别 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测 频率 控制指标 废气 有组织废气 非甲烷总烃 排气筒出口 1个 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准 无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃 厂区上、下风向厂界 上风向1个、下风向3个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关限值标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂区浓度监控点 非甲烷总烃 车间门口 1个 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值 4、废气污染治理设施可行性分析 本项目上漆废气采用集气罩（6个）+二级活性炭装置处理后，经20mDA001排气筒排放。废气处理技术为《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中推荐的治理措施，技术可行。 同时根据《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs排放控制要求，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；本项目VOC初始排放速率为3.3kg/h，采用了集气罩+二级活性炭措施，满足《挥发性有机物组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs排放控制要求。 5、废气达标排放可行性分析 表4-5 废气污染物执行标准表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放方式 排放量t/a 排放 浓度mg/m3 排放标准 是否满足标准要求 名称 浓度限值 1 DA001 上漆废气排放口 非甲烷总烃 有组织 0.6 33 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 50 是 2 颗粒物 无组织 0.05 0.6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 1.0 是 非甲烷总烃 无组织 0.45 2.5 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 3 是 根据上表分析，本项目生产过程产生的非甲烷总烃初始排放速率为3.3kg/h，经二级活性炭装置处理后经过20m排气筒DA001排放，排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中标准要求。 本项目所在区域属于不达标区域，项目运营期废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，均经处理后达标排放。项目距离最近敏感点为项目西南侧358米处郑家滩村，位于本项目侧风向，项目废气排放对区域及周边环境空气质量影响不大。 6、非正常工况大气污染物排放情况 本项目非正常工况主要为污染治理措施失效。本项目非正常源排放参数及排放量见下表。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 非正常排放浓度/（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生频次/年 应对措施 DA001 活性炭饱和，净化效率降至0% 非甲烷总烃 3.3 220 1 1 立即停止生产，更换饱和活性炭至正常运行才可恢复生产 本次环评要求建设单位应加强对风机的日常维护、保养，出现故障立即更换，确保废气得到有效收集，同时也减少废气聚集带来的安全隐患；废气处理设施设计过程中注重加强气流的组织和引导，确保废气被有效收集，减少短流、绕流及死角现象出现。加强密闭输送管道的日常维护和检修，出现破损、螺栓、密封条等损坏，立即解决，减少无组织排放；发现故障或效率降低立即停产检修，直至排除故障；建立环保设施运行台账。 二、废水 1、废水排放情况 项目生活污水排放量为0.816m3/d，即244.8m3/a，经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。 2、达标排放分析 项目生活污水经现有化粪池处理后排入集贤产业园污水处理厂处理。根据分析，废水中污染物可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表4-7 废水污染物产生排放情况一览表 类别 水量 （m3/a） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 生活 污水 244.8 产生浓度（mg/L） 400 350 200 30 产生量（t/a） 0.098 0.085 0.049 0.007 化粪池 处理效率 15% 15% 30% 0 处理后 244.8 排放浓度（mg/L） 340 297.5 140 30 排放量（t/a） 0.083 0.073 0.034 0.007 执行标准（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准） 500 300 400 45 3、依托现有化粪池处理的可行性 本项目废水量为0.816m3/d，现有化粪池为文鼎笔业园内的20m3化粪池，化粪池停留时间为24h。化粪池容积可以满足本项目废水排放需求。 因此，项目废水依托现有化粪池处理可行。 4、污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 周至县集贤产业园区污水处理厂位于集贤产业园东北角，尚九路以东，耿峪河以西，冯尚坡村以南，何家寨村以北，占地面积 40 余亩，于 2017 年建设，采用较为先进的“A2O+混凝沉淀+过滤”污水处理工艺，其处理规模为 5000m3/d，服务面积为12.3km2，同步配套建设厂外截污管网。 出水水质：污水处理厂废水排放满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）相关标准。本项目位于周至县集贤镇恒怡产业园基地5号西标准化厂房，所在地属于集贤产业园污水处理厂收水范围内，本项目排放废水主要为生活污水，排放废水量0.816t/d，利用原有市政污水管网进入污水处理厂处理，排放水量占处理水量的0.016%，集贤产业园区污水处理厂能够接纳并处理该项目的废水。因此，项目废水不会对周边地表水环境产生影响。 本项目运营期废水基本信息表见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 集贤产业园区污水处理厂 间歇排放 1 化粪池 / DA001 是 一般排放口 项目运营期废水监测计划见下表。 表4-9 运营期废水监测计划 污染源 名称 监测项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池 出口 1个点 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 三、噪声 项目运营期噪声源主要为生产设备、风机等，其噪声源强为75~90dB（A）。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等治理措施后，噪声值可降低。项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表4-10。本项目的噪声源主要为设备运行噪声，本项目营运期噪声源数量、源强及治理措施见下表，以厂区西南角为坐标原点（0，0）。 表4-10 设备噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB（A） 产生源 源强 数量（台/套） 拟采取的措施 降噪后单台噪声级dB（A） 持续时间 风机 90 1 隔声减振 70 持续 油漆机 75 6 隔声减振 60 间断 切光机/磨光机 75 1 隔声减振 60 间断 打字机 75 2 隔声减振 60 间断 挖洞机 75 2 隔声减振 60 间断 皮头机 75 3 隔声减振 60 间断 包装机 75 3 隔声减振 60 间断 表4-11 主要噪声距离厂界及敏感度距离 单位：dB(A) 安装位置 设备名称 数量 处理后叠加声级 距厂界距离/m 东 南 西 北 废气收集 风机 1 70 3 45 20 5 铅笔生产线 油漆机 6 82 3 30 19 8 切光机/磨光机 1 75 3 28 13 30 打字机 2 78 13 28 3 30 挖洞机 2 78 3 23 13 35 皮头机 3 79 13 23 3 35 包装机 3 79 13 23 3 35 项目生产设备在采取隔声减振、厂界衰减后，项目噪声见表4-12。 表4-12 扩建项目运行后噪声对厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB（A）） 点位 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 贡献值 51.4 46.3 42.7 48.4 标准值（昼间） 65 65 65 65 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据以上噪声贡献值结果，主要噪声源通过采取措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 表4-13 污染源监测计划表 项目 类别 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 噪声 噪声 Leq（A） 厂界四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 四、固体废物 本次项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 生活垃圾 项目职工15人，年工作300天，按0.5kg/（人•d）计算，则生活垃圾产生量2.25t/a。经厂区内垃圾箱（桶）集中收集后，由当地环卫部门统一收集处置。 一般工业固体废物 项目原辅料拆封过程会产生废包装袋（一般固体废物代码：900-999-99），产生量约为0.5t/a，集中收集后外卖处置。切削过程会产生木屑粉尘（一般固体废物代码：900-999-66），经回收装置收集后外售处置，产生量约为0.95t/a。 危险废物 ①废机油、含油抹布 项目机械设备维修会产生废机油及含油抹布，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-218-08），需委托有资质的单位处理，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废油抹布、废油手套属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08），需委托有资质的单位处理，产生量约为0.05t/a。 ②废油桶、废油漆桶 根据油漆及机油使用量，废油桶产生量为0.1t/a，废油漆桶产生量为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW087废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目采用“两级活性炭吸附装置”的方式处理有机废气，为保证处理效率，活性炭每半年更换一次。经计算，活性炭吸附工艺吸附有机废气3.6t/a，活性炭的吸附能力约为 1t 活性炭吸收 0.3t 有机废气。因此，本项目废活性炭产生量约为12t/a，属于危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-039-49）。 活性炭碘值要求：根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭”，目的是引导企业主动使用吸附效率高的活性炭，实现 VOCs 有效减排。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值 800 毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。根据项目生产状况及活性炭饱和吸附能力，建议定期检查、每半年更换一次。 ④漆渣 本项目硝基铅笔底漆和面漆使用量合计9t/a，根据同类企业运行参数，漆渣产生量约为总漆使用量的0.05%，漆渣产生量为0.45t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），漆渣属于HW12染料、涂料废物（900-252-12），需委托有资质的单位处理。 表4-14 本项目固体废物产生及排放情况 产污环节 名称 固废废物代码 物理性状 年度产生量t/a 贮存方式 去向 环境管理 要求 生活垃圾 / 固体 2.25 垃圾桶收集 环卫部门处置 集中收集交由环卫部门处置 一般工业固废 废包装材料 900-999-99 固体 0.5 集中收集 外卖处置 木屑尘 900-999-66 固体 0.95 收集 外售处置 危险废物 废机油 HW08 900-218-08 液体 0.2 分类暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位处理 含油抹布等 HW08 900-218-08 固体 0.05 废油桶 HW087-900-249-08 固体 0.1 废油漆桶 HW087-900-249-08 固体 0.1 废活性炭 HW08- 900-039-49 固体 12 漆渣 HW08-900-252-12 固体 0.45 环境管理要求： 一般固废暂存在固废暂存处，现有暂存区满足防渗漏、防火设施等。固废堆放期不应过长，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 危险废物的贮存、处置 根据现场调查，企业新建危废暂存间占地面积10m2，贮存能力2t，危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，对各类危险废物进行分类贮存，并在相应位置张贴明显的危废标识牌，建立危废管理制度，执行危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。危险废物交由有资质单位清运处置，平均每三个月转运一次。 危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）执行。 危废暂存库危险废物标识要求如下图所示： 危险废物标识牌样式 危废贮存、利用、处置设施的样式： 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式 危废贮存分区标志的设置要求： 危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。企业应当在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处，设置危险废物贮存分区标志 危险废物标签的设置要求： 危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： 箱类包装：位于包装端面或侧面 袋类包装：位于包装明显处 桶类包装：位于桶身或桶盖 （4）其他包装：位于明显处 图4-1 危险废物标识要求 综上，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水及土壤 1、潜在污染源及污染途径 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，可能产生的污染地下水及土壤的环节为危废暂存间、沉淀池、原料仓库发生“跑、冒、滴、漏”，污染物进入地下水环境的途径主要是物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 2、防护措施项目采用的分区保护措施 表4-15 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号 单元 防渗分区 防渗结构形式 防渗要求 1 危废暂存间 重点防治区 刚性防渗结构 地面涂刷环氧地坪漆+设置不锈钢托盘盛装的方式进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行 2 生产线 一般防渗区 刚性防渗结构 采用地面硬化进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb ≥1.5m，K ≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行 3 办公室 简单防渗区 刚性防渗结构 全部进行地面固化、水泥硬化处理 项目所在建筑物地面均已硬化，各个区域按照相关要求进行防渗后，对地下水和土壤的影响较小。 六、环境风险 1、危险物质的分布及可能影响的途径 本项目涉及的风险物质主要为生产厂房原料储存区暂存的硝基漆、机油、废机油。 可能影响途径主要是生产厂房原料储存区暂存的硝基漆、机油在使用过程操作不当导致原料发生泄漏；危废间危险废物操作不当导致的危险废物泄漏。 风险防范措施 项目生产厂房应进行硬化和防渗处理；危废间采取了重点防渗处理。 加强原辅材料、危险废物的登记管理，以防原料、危险废物发生跑冒滴漏；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火。 危废暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度。建设单位针对可能发生的环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练。在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 （4）项目建成后，企业拟制订突发环境事件应急预案并备案，成立应急处置机构，配备应急处置物资，制定应急防范措施及演练计划，并定期演练，有效防范环境风险事件发生。同时，建设单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全生产辨识管理，有效防范安全事故发生。 风险评价结论 本项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 本项目环境风险简单分析内容见表4-16。 表4-16 环境风险简单分析内容 建设项目名称 西安艺本创文体用品有限责任公司年产1亿只铅笔生产线建设项目 建设地点 （陕西)省 （西安)市 （/)区 （高新) （集贤产业)园区 地理坐标 经度 108.37 纬度 34.0767 主要危险物质及分布 机油、硝基漆、废机油等，主要分布于生产车间内 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、油料物质、硝基漆等产生的有毒、有害气体不仅会造成环境空气污染；2、风险物质储存不当导致泄漏引发土壤污染事故；3、风险物质不按标准要求进行全过程管理，发生泄漏、遗洒、火灾事件等会对周围地表水、地下水、土壤环境造成污染。 风险防范措施要求 ①加强废气处理设备的运行管理、维护，配备监护员和应急救援人员；严格安全管理，落实作业许可，制订科学的应急预案，并加强演练。 ②加强设备管理，加强事故管理，生产车间需严禁烟火。 ③加强巡视和检查，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，并制定详尽的应急预案和预防措施； ④风险物资储存、转运、使用过程均密闭操作；加强事故管理，加强日常监控，以杜绝危险物质泄漏事故的发生； ⑤危险废物的收集暂存要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定和要求执行；所有危险废物须全部委托有资质的危险废物处置单位进行处置，并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式； ⑥制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育。 ⑦制订突发环境事件应急预案并备案，成立应急处置机构，配备应急处置物资，制定应急防范措施及演练计划，并定期演练，有效防范环境风险事件发生。同时对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全生产辨识管理，有效防范安全事故发生。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：渗透系数≤10-7cm/s。 七、环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 八、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资的17.5%，项目具体的环保费用详见表4-17。 表4-17 本项目环保投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 6个集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭（净化效率85%）+1根20m高排气筒 20 切削 木屑尘 设备自带回收装置、车间通风 / 噪声 设备噪声 设备减振、消声器、厂房隔声等降噪措施 5 废水 生活污水 化粪池（1个） 0.5 固体废物 废包装袋 集中收集外售 9.5 木屑尘 集中收集外售 废机桶、废油抹布等、废油漆桶、废油桶、废活性炭、漆渣 暂存于危废暂存间，建筑面积为10m2，委托有资质单位处理处置 环保投资金额 35万元 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩（6个）+二级活性炭装置+20mP1排气筒 | 有组织执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 经回收装置收集后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值、挥发性有机物排放控制标准（DB61/T1061-2017）表3标准、厂房外有机废气浓度监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值 |
|  | 厂界和厂房外 | 非甲烷总烃 | 未完全捕集而排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD、NH3-N、SS | 依托现有化粪池（20m³）处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 风机、油漆机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处置；一般工业固体废物废包装材料、木屑等外售处置；废机油、含油抹布、废油桶、废油漆桶、废活性炭、漆渣分类分区收集后临时堆放于危废暂存间内后定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保 护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目原料区进行硬化和防渗处理；加强原辅材料的登记管理，以防原料发生跑冒滴漏；制定安全生产管理制度，严禁厂区使用明火；危废暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度；建设单位针对可能发生的环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，定期进行预案演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须设立环境管理机构，配备专/兼职环境管理人员，加强环境管理。本项目已经设置环境管理机构，设置了1名兼职环境管理人员。 （2）环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682 号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ③信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 2、环境监测口及采样平台 ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的 1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 ④对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ⑥在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ⑦对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 2 车间噪声源 表示噪声向外环境排放 3 废气排放口 表示废气向大气环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场所 4、环境保护档案管理 公司环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、 施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 5、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》及时进行排污许可变更。 6、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，见下表，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 表6-1 项目日常监测计划表 项目 类别 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测 频率 控制指标 废气 有组织废气 非甲烷总烃 排气筒出口 1个 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1标准 无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃 厂区上、下风向厂界 上风向1个、下风向3个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关限值标准和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂区浓度监控点 非甲烷总烃 车间门口 1个 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中附录A限值 噪声 LAeq，T 等效连续A声级 厂界 4个 1季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 7、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用，详细过程见下图。 图7-1 项目投入运营前工作流程 |

# 六、结论

经以上分析，在采用各项合理的污染防治措施后，污染物排放均可达到相关要求，项目建设对环境影响轻微。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | 0 | 0 | 0.023t/a | 0 | 0.023t/a | / |
| 废水 | COD | / | 0 | 0 | 0.083t/a | 0 | 0.083t/a | / |
|  | BOD5 | / | 0 | 0 | 0.073t/a | 0 | 0.073t/a | / |
|  | SS | / | 0 | 0 | 0.034t/a | 0 | 0.034t/a | / |
|  | NH3-N | / | 0 | 0 | 0.007t/a | 0 | 0.007t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | / |
|  | 木屑尘 | / | 0 | 0 | 0.95t/a | 0 | 0.95t/a | / |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | / |
| 危险废物 | 废机油、废含油抹布、废油桶、废活性炭等 | / | 0 | 0 | 12.9t/a | 0 | 12.9t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

0.816

0.136

集贤产业园污水处理厂

新鲜水1.02

0.816

渭河

现有化粪池

上漆

打字

安装橡皮头

挖洞

白杆铅笔（外购半成品）

挥发性有机物、噪声

噪声

噪声

切光、磨光

包装

成品

固废、噪声

废气、固废、噪声

噪声

白杆铅笔（外购半成品）

白杆铅笔（外购半成品）