临环评批复〔2024〕7号

西安市生态环境局临潼分局

关于陕西海西亚铝业科技有限公司年产150万平米幕墙门窗铝单板生产项目环境影响

报告表的批复

陕西海西亚铝业科技有限公司：

你公司《年产150万平米幕墙门窗铝单板生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合专家对《报告表》的评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安临潼区骊丰二路代新工业园，租赁代新工业园已建成厂房进行建设，总建筑面积26655平方米，年产单元式幕墙20万平方米（在现有生产线基础上扩建涂胶工序），铝单板50万平方米。项目总投资5145.6万元，其中环保投资280万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。建设密闭涂胶室，涂胶有机废气采用二级活性炭吸附装置处理后，通过17m高排气筒达标排放；建设密闭喷漆房，漆雾经配套水帘柜处理，底漆及面漆喷涂废气经1套干式过滤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧装置处理后通过17m高排气筒达标排放；罩光漆喷涂废气经1套干式过滤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧装置处理后，通过17m高排气筒达标排放；固化工序位于烘箱隧道内，废气经1套喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附-浓缩+催化燃烧装置处理后，通过17m高排气筒达标排放；打磨工序粉尘经有效收集，经布袋除尘器处理后，通过17m高排气筒达标排放；焊接上方配套集气罩，废气引至焊接烟尘净化器处理后，通过17m高排气筒达标排放；喷粉粉尘经旋风除尘器+滤芯除尘器处理后，通过17m高排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化器净化后由专用烟道引至食堂所在屋顶排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生产废水经自建污水处理设施（处理能力5m3/d）处理，生活污水经化粪池处理，达到纳管要求后方可排入市政污水管网，最终进入临潼区绿源市政工程污水处理厂。

（三）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）合规处置各类固体废物。配套建设规范的危废暂存间，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；隔油池收集的餐饮废油脂使用专用容器收集，交有资质单位处置；一般工业固废合规处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门清运。

四、增强环境风险防范意识，严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，储备必要的应急物资，并定期演练。按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

五、项目铝单板涂装、玻璃后加工分别应按照重点行业企业环保绩效A级和引领性进行建设和运营。项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年2月6日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司