临环评批复〔2024〕8号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安风昊环保材料有限公司石膏砂浆、家具、铝合金门窗、钢化玻璃及中空玻璃生产

项目环境影响报告表的批复

西安风昊环保材料有限公司：

你公司《石膏砂浆、家具、铝合金门窗、钢化玻璃及中空玻璃生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕8号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市临潼区雨金街办夏柳村滩张组，建设厂房9000平方米，木质家具生产线10条，年产80000套；铝合金门窗生产线6条，年产10万平方米；钢化、中空玻璃生产线3条，年产钢化、中空玻璃30万平方米。项目总投资500万元，其中环保投资60万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。生产车间充分密闭，家具加工粉尘应有效收集，采用中央布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒达标排放；家具封边、中空玻璃封胶工序有机废气应有效收集，分别经二级活性炭处理后，通过15m高排气筒达标排放。

（二）落实水污染防治措施。玻璃清洗、磨边废水经沉淀后回用；生活污水排入化粪池，定期清掏用于堆肥，不得外排。

（三）优化厂区平面布置，高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）妥善处置各类固体废物。配套建设规范的危废暂存间，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固废合规处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门清运。

四、项目家具制造、玻璃制造生产线分别应按照重点行业企业环保绩效A级和引领性进行建设和运营。项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年2月6日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司