# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滈河国防科技大学段防洪工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 贾少楠 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区 治理段上起滈河北堡寨桥，下至王曲一桥 |
| 地理坐标 | 起点：河道桩号2+885 坐标：东经108度58分13.267秒、北纬34度3分58.801秒 终点：河道桩号3+654 坐标：东经108度57分59.519秒、北纬34度4分21.119秒 |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：8000m2 工程长度：0.769km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 长发改审发[2019]33号 |
| 总投资（万元） | 4140.73 | 环保投资（万元） | 34.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已于2020年11月开工建设，并于2021年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 与《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》的符合性 文件名称 文件要求 本项目情况 符合性 《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，堤岸顶宽度由大堤防渗、防洪抢险、管理施工等要求确定，2级堤防堤顶宽不小于6m，3级及以下堤防堤顶宽不小于3m。 本项目为3级堤防，设计堤顶宽度为10m（现状10m宽238乡道），满足该规划要求。 符合 根据《堤防工程设计规范》中13.2.2关于护堤地宽度的规定，确定大峪河、小峪河、太峪河护堤地宽度为10m，滈河、潏河护堤地宽度为20m。 本项目设计护堤地宽度为20m，满足该规划要求。 符合 河道堤防横断面型式在保证防洪安全的前提下，力求生态化、亲水化、自然化，并与两岸经济发展相协调，建成堤防工程既是防洪保安工程，又是绿色景观工程，达到构建健康河流生态、美化城市环境的生态文明建设治理要求。 规划采用多种堤防断面型式包括：浆砌石墙式/坡式护岸、合金钢丝石笼坡式护岸、植生袋坡式护岸。 本项目采用格宾笼土工袋砌护，该断面型式可在保证防洪安全的前提下，达到生态化、亲水化、自然化，并与两岸经济发展相协调的效果，建成后的堤防工程既是防洪保安工程，又是绿色景观工程，达到构建健康河流生态、美化城市环境的生态文明建设治理要求。 符合 加强河湖保护和管理，保持河湖水域面积，改善水生态和水环境，保障河湖防洪、供水功能，维护河湖健康及湿地生态功能，带动西安市区域水系的全面、协调、可持续发展。 本项目为防洪工程，项目的建设可以保持滈河水域面积，保障滈河防洪功能。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容 本项目情况 符合性 生态保护红线 项目所在地不属于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域及其他各类保护地。 因此，本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 项目所在区域大气环境为二类区，属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5；滈河（长安区段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区。项目为防洪除涝、河湖整治工程，运营期无污染物产生，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中主要为生态的自我修复，不涉及资源利用，符合资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。本项目位于西安市长安区，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不在负面清单范围内。 符合 |

| 其他符合性分析 | 表1-3 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 长度 西安市 长安区 长安区重点管控单元6 大气环境受体敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局 约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集，粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用‘种养结合’模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 2.按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3.持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。 本项目为防洪除涝、河湖整治工程，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化；不属于重污染企业；不属于农业面源污染源；不涉及农村生活污水设施及管网、黑臭水体。 符合 0.769km 污染物排 放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 水环境农业污染重点管控区： 1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率40%以上。 2.到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理 项目施工期污染随施工期结束已消失，运营期不涉及污染排放。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝、河湖整治项目，经查国家发改委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、3．防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 另外，西安市长安区水务局已取得西安市长安区发展和改革委员会关于滈河国防科技大学段防洪工程初步设计的批复（长发改审发[2019]33号）（详见附件2），并委托西安市长安区潏河河道治理工程建设管理处对本项目进行建设、施工。 综上，项目符合国家和地方产业政策要求。 3、与相关规划、管理条例的符合性 本项目与相关规划、管理条例符合性分析见表1-4。 表1-4 与相关规划、管理条例符合性 相关政策文件 要求 本项目情况 符合性 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》 要求加快中小河流治理和小型水库除险加固，中小河流治理应加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准；要求搞好水土保持和水生态保护，实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设；特别提出要加强农田水利等薄弱环节建设。 本工程主要是对滈河国防科技大学段进行治理，主要建设护坡、箱涵、加固堤防，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为30年一遇。 符合 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。 项目临时用地主要为临时库房（用于施工器具的存放）、临时堆土区，均属于临时用地范围。 符合 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 项目临时用地不占耕地，均为河道用地及绿地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。 符合 《“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》 提高江河湖库防洪能力。力争实施流域面积200~ 3000km2中小河流治理长度1.2万km。建立常态化除险加固机制，加强排查，及时发现、及时处理，实现常态化和信息化管理。 本工程主要是对滈河国防科技大学段进行治理，主要建设护坡、箱涵、加固堤防，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为30年一遇。 符合 《陕西省“十四五”水利发展规划》 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。 本项目主要是对滈河国防科技大学段进行治理，主要建设护坡、箱涵、加固堤防，提高河流的防洪能力。 符合 《陕西省河道管理条例》 对河道管理范围内影响河道行洪安全的违章工程、阻水林木、碍洪堆积物等，按照“谁设障，谁清除”的原则，由防汛指挥机构或者水行政主管部门责令限期改建或者清除。逾期不改建又不清除的，由防汛指挥机构或者水行政主管部门组织强行清除，所需费用由设障者承担。 本项目不在河道范围内施工，若因施工需要在河道范围内放置的堆积物，要求及时清除，不得影响河道行洪。 符合 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、沟金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目建设内容主要为堤防建设，不属于河道管理范围内禁止建设内容。 本项目建设时，不临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面，不修建越堤路、桥、码头、打井钻探、不进行矿产资源开采、考古发掘、开发旅游资源等。 符合 《陕西省渭河流域管理条例》 在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，禁止新建、扩建严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 本工程主要为河道堤防的建设，建设地点不在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，且不属于严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 符合 渭河及其重要支流沿岸的城市人民政府建设河岸生态景观，应当保持河流及沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求，为公众提供休闲游览场所。 滈河为渭河的重要支流，本工程建设过程中尽量保留沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求。 符合 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目属于防洪除涝、河湖整治项目，项目建设满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，建设内容为箱涵、护岸、加固堤防等，均属于治理相关的建设内容。建设不更改河道形态，不建设橡胶坝等。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域、不涉及饮用水水源保护区。 符合 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、 固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水 源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 项目临时仓库、临时堆土区均已恢复原状。施工期间废气采取逐项施工防范，洒水降尘、覆盖、清洗车体轮胎等措施降尘；建设沉淀池用于沉淀废水；施工期间合理安排进度，并制定临时降噪措施；建筑垃圾综合回用，清基垃圾运往制定的场地堆放。 项目施工导流属于涉水工程，已进行避让、对施工方案进行优化，并实施污染物控制措施等。项目不涉及清淤、疏浚。 符合 《陕西省水利厅转发水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与 河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。 项目建设内容为箱涵、护岸、加固河堤，属于防洪除涝、河湖整治工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞食水域、滥采河砂。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 陕西省秦岭保护范围（以下简称秦岭范围），是指秦岭山体东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界的区域，位于东经105°29′18″—111°01′54″，北纬32°28′53″—34°32′23″范围内，包括商洛市全部行政区域和西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市部分行政区域，涉及39个县（市、区）〔13个县（区）全境和26个县（市、区）部分区域〕，353个乡（镇）、街道，4000多个行政村，总面积5.82万平方公里，约占6个设区市行政区划面积的52%。 本项目位于西安市长安区王曲街道，不属于陕西省秦岭保护范围（见附图12）。 / 西安市长安区"十四五"生态文明建设 和环境保护规划 开展全域综合治水。加快实施皂河提升和潏河、滈河流域综合整治，确保流域水环境质量持续向好，实施精准治污，推动不达标断面水质不断改善。持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 本项目为潏河申店桥以上段河道治理工程，主要建设护岸、坡道，修整退水管口。属于潏河综合整治。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于西安市长安区滈河国防科技大学段，治理段上起滈河北堡寨桥（河道桩号2+885），下至王曲一桥（河道桩号3+654）（起点坐标：东经108.970352°、北纬34.066336°，终点坐标：东经108.966533°、北纬34.072533°）。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、环评类别确定依据 本项目主要为修建护岸、修整退水管口，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十一、水利”中“127-防洪除涝工程”。本项目不属于“新建大中型”，属于“其他”，因此应编制环境影响报告表。项目建设过程中涉及施工导流且不涉及环境敏感区，属于“128-河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 2、工程组成 本项目对滈河国防科技大学段（上起滈河北堡寨桥，下至王曲一桥）进行整治，治理河道长度为769m，设计防洪标准为30年一遇，设计洪峰流量为386m3/s，相应的防洪工程级别为3级。项目初步设计批复内容为建设箱涵、护岸、加固堤防，新建人行天桥，根据前期筹备期对现状观察研究后，决定本次实际建设内容为箱涵、护岸的建设及加固堤防，因此本次评价范围为箱涵、护岸的建设及加固堤防，人行天桥不属于本次评价范围。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成及规模 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 左岸上段（单孔箱涵） 在现状河道左岸外侧绿化带下新建C30钢筋砼箱涵716.2m，涵内过水，增加过洪断面，箱涵孔口净尺寸为6×3m（宽×高），箱涵壁厚0.5m，涵顶临河侧外挑1.5m。箱涵外轮廓总尺寸8.5×4m（宽×高）。箱涵进口段（8m范围）内孔口净高采用4m。箱涵底铺设C15-砼垫层，厚度10cm。 已建 左岸下段（护岸） 左岸下段（箱涵末端）新建50m的护岸，护岸迎水坡采用M7.5浆砌石重力式挡墙砌护。 已建 右岸全段（加固堤防） 右岸全段迎水坡现状浆砌石挡墙基本完好，本工程主要在现状挡墙后增设高1.1m防浪墙，右岸长度为777.9m，防浪墙采用C20钢筋砼，厚0.2m；在已建成挡墙迎水侧基础顶布设两排格宾石笼，宽2m，高1m。 已建 辅助工程 施工导流 导流 标准 本工程主要建构筑物3级，结合本次工程实际情况，主体工程安排在枯水期施工，导流标准采用5年一遇（枯水期）（11月~次年4月）洪水，相应导流流量为23m3/s。 / 导流 方式 左岸新建箱涵及浆砌石挡墙护岸施工时，可利用河道拓宽开挖土方在河中布设纵向围堰利用原河道右侧部分导流。河道右岸基础加固施工可利用新建箱涵导流。 / 导流 建筑物 施工导流围堰采用土堤围堰，迎面水可用编织袋，在迎水侧铺设彩条布防渗，围堰顶宽2m，高1.5m，迎水面和背水面坡比分别为1：2和1：1.5，围堰总长850m。 / 临时库房 工程施工直接外购商品混凝土，不设置拌合站。项目在国防科技大学（西）操场南侧空地，建一座钢构临时库房，建筑面积50m2，主要用于施工器具的存放，占地类型为临时占地。 临时工程，已恢复原状 生活办公营地 租赁国防科技大学及周边村民房屋作为施工管理人员办公用房及施工期间施工人员临时住房。 临时工程，已恢复原状 临时堆土区 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线设置临时堆土区，用于临时堆放待回填利用的土方。在本项目工程沿线起点及终点外侧设临时堆土区，临时堆土区为临时占地 临时工程，已恢复原状 弃土场 项目不设取土场、弃土场，产生的弃土方用于项目上游2km处的全域治水工程。 / 施工便道 施工无需设置专门的施工便道。利用现有道路作为施工便道。 / 公用工程 给水 施工用水取用河水，施工人员租用民房作为居住地，生活用水使用村镇自来水。 / 供电 施工用电为市政供电。 / 环保工程 废气（施工期） 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布等降低施工期扬尘污染。 施工期已结束，施工期影响已消失，现场无遗留环境污染问题 废水（施工期） 本项目施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工机械设备及车辆冲洗废水。施工人员生活污水依托附近村民及学校化粪池。项目设2处洗车台及2座沉淀池（见附图6），施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 噪声（施工期） 通过选用低噪声施工设备、合理布置施工场地、合理安排施工时间。 固废（施工期） 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置；建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的运往政府指定堆放点；弃土方用于项目上游2km处的全域治水工程；清基垃圾运往指定的场地堆放。 生态恢复 临时工程场地整平、恢复原状等。 3、主要工程特性 项目主要工程特性见表2-2。 表2-2 项目主要工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 水文 1 本次河道防洪治理长度 m 769 / 二 堤防工程等级 级 3 / 三 防洪标准（重现期） 年 50~20 本项目设计30年一遇洪水 1 滈河设计洪水流量 m3/s 386 / 四 主要建、构筑物 1 堤防工程 左岸长度 m 766.2 箱涵716.2m，新建护岸50m 2 右岸长度 m 777.9 加固堤防，增设防浪墙 五 占地 1 临时占地 m2 8000 占地类型主要为绿化用地及河道用地，占地内容有临时堆土区、临时库房、箱涵工程占地等，施工结束后进行土地平整、绿化恢复等 六 施工工期 月 7 / 七 工程总投资 万元 4140.73 / 4、主要工程设计 （1）堤线、堤距确定 滈河国防科技大学段位于滈河北堡寨桥与王曲一桥之间，河道长度为769m，工程末端距离107省道桥约3.7km，该段现状河道宽度仅为22m~25m。左岸堤坎外侧为国防科技大学西校区，河道右岸为238乡道，乡道外侧为国防科技大学东校区，按规划原则需以现状堤坎为基准向左岸外扩约28m，因此征地面积较大，涉及到国防科技大学教学楼。考虑到尽量少占学校校区的原则，同时又要满足过洪要求，通过与国防科技大学协商，利用学校围墙外侧绿带，修建暗涵（箱涵），修建完毕后，涵顶覆土植树种草，恢复绿化。 项目所建箱涵的主要功能为：增加过洪断面，涵内过水，使本段河道过洪宽度不小于30m，不拓宽河道，涵顶覆土植树种草，恢复绿化。 （2）护岸顶高程 根据施工设计，本次治理段堤防超高取值为1.3m。 （3）横断面设计 1）标准横断面Ⅰ型（左岸箱涵横断面） 适用左岸上段总长度716.2m（GFL0+000~GFL0+716.2），在现状河道左岸新建单孔箱涵，箱涵采用C30钢筋砼，根据《桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）规定，本次确定箱涵净高按30年一遇洪水位以上≥0.5m控制，箱涵内孔口净尺寸6×3m（宽×高），箱涵壁厚0.5m，涵顶临河侧外挑1.5m，在其边缘设置仿木栏杆，高度1.1m。箱涵外轮廓总尺寸8.5×4m（宽×高）。箱涵进口段（8m范围）内孔口净高采用4m。箱涵底铺设C15砼垫层，厚度10cm。箱涵每8m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用651型橡胶止水带止水，采用L-600高压聚乙烯泡沫板填塞。箱涵顶覆土高程不低于设计洪水位+1.3m。在箱涵进口设一道拦污栅（钢筋制作），尺寸为6.5×4.5m（宽×高）。 为防止洪水对箱涵基础冲刷，在临水侧箱涵底设砼基础，宽度为1m，高度为2.0（2.5）m。在箱涵进、出口分别铺设长10m、20m，宽7m，厚0.5m格宾。 2）标准横断面Ⅱ型（左岸护岸横断面） 适用左岸下段总长度50m（GFL0+716.2~GFL0+766.2），护岸迎水坡采用M7.5浆砌石重力式挡墙砌护，挡墙顶宽0.8m，挡墙顶高程不低于设计洪水位+1.3m。迎水坡坡比1：0.4，基础浆砌石厚1.0m。 3）标准横断面Ⅲ型（右岸堤防断面） 适用右岸全段（GFR0+000~GFR0+777.90）。本段迎水坡现状浆砌石挡墙基本完好，其墙顶高程不满足设计洪水位+超高，此段现状堤顶为刚建成的10m宽238乡道，设计采用在现状挡墙后增设高1.1m防浪墙，顶高程不低于设计洪水位+1.3m。防浪墙采用C20钢筋砼，厚0.2m。防浪墙与现状路面之间绿化。在已建成挡墙迎水侧基础顶设两排格宾石笼，宽2m，高1m。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程位于西安市长安区滈河国防科技大学段，治理段上起滈河北堡寨桥（河道桩号2+885），下至王曲一桥（河道桩号3+654）（起点坐标：东经108.970352°、北纬34.066336°，终点坐标：东经108.966533°、北纬34.072533°），工程治理场地769m，新建箱涵、护岸、加固堤防。 2、施工便道 本工程施工未设置专门的施工便道，利用现有道路作为施工便道。 3、施工营地 本工程施工期租赁国防科技大学及周边村民房屋作为施工管理人员办公用房及施工期间施工人员临时住房。 项目临时库房设于国防科技大学（西）操场南侧空地，建筑面积50m2。现已施工结束，对施工临时占地进行了全面恢复。 4、临时堆土区 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线适当位置设置临时堆土区（含表土），用于临时堆放待回填利用的土方。临时堆土区位置位于项目治理河道上游岸西侧及下游末端西侧空地，属于临时占地，占地类型为河道用地及绿地，项目临时堆土区选择设在较空旷位置，此位置所占公共绿地较少，并且便于土方调运。现已施工结束，对施工临时占地进行了全面恢复。 5、取、弃土场 工程施工过程中优先遵循土石方平衡原则，土方工程优先进行内部调用。本工程不设取、弃土场。经平衡处理后项目产生32952m3弃土，弃土方用于用于项目上游2km处的全域治水工程。 |
| 施工方案 | 1、施工期施工工艺及产污环节 项目施工前，先将临时用地范围内表土先行剥离、分层开挖，运至项目区临时堆土区堆放，并将表土与生土分区堆放，在堆土区上方覆盖防尘网。土方回填时先进行生土层的回填，再进行表土层的回填。 主要工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工方案简述： （1）施工准备： 工程施工前准备主要包括料场核查，设备和材料的准备。 （2）主体施工： 堤防工程施工前需要进行施工导流，为避免增加临时工程量，临河侧基础及护坡施工在枯水期进行，避开汛期施工。本工程施工导流围堰为砂土料围堰，迎水面用编织袋，在迎水侧铺设彩条布防渗，围堰顶宽2m，高1.5m，迎水坡坡度比1：2，背水坡坡度比1：1.5，围堰总长850m。 1）左岸上段（单孔箱涵）施工方案 ①测量、放线：测量人员在开挖前先放出开挖线，现场施工员根据开挖线进行开挖基坑。 ②基坑开挖：现场施工员在进行土方开挖前，先对表层进行剥离、清表，开挖时按1：1.5的坡度放坡开挖。开挖过后的基坑宽度不得小于箱涵设计宽度，并且箱涵两侧要有不小于50cm宽的操作位置，以利于箱涵的施工。此环节主要污染为机械噪声、基坑开挖过程中产生的清基垃圾、弃土方及施工过程产生扬尘。 ③基底浇筑：基坑开挖后，在浇筑混凝土前需把基坑内石渣等杂物全部清理干净，检测基底承载力，各项指标达到设计要求后浇筑基底混凝土。具体施工包括： A.测量放线：测量人员利用全站仪放出箱涵的中边线，确保基底混凝土浇筑位置准确。基底表面应干净，并湿润。 B.浇筑要分层浇筑，每层不大于30cm，振捣要符合振捣要求，保证混凝土密实。 C.砌筑过程及结束后一定要随时洒水、覆盖，做好养护工作。混凝土初凝后，洒水覆盖养生7~14天。 D.混凝土基底沉降缝、伸缩缝的设置均应符合设计要求，不超过允许偏差。每道缝的设置应与涵洞洞身沉降缝设计一致。 此环节主要污染为施工噪声及建筑垃圾。 ④箱涵混凝土浇筑：根据设计测量放线后可开始绑扎钢筋、安装模板。模板间缝宽均匀，保证不漏浆，模板间用胶条挤紧，检查合格后浇筑混凝土。此环节主要污染为施工噪声及废钢筋等建筑垃圾。 ⑤基坑和涵背回填：拆模后箱涵砼强度达到100%时方可进行涵背回填工作。基坑和涵背回填应分层夯填，分层检测，以减少沉降量。箱涵主体工程施工完成后，表土回填。此环节主要污染为施工噪声及施工过程产生扬尘。 2）左岸下段（护岸）施工方案： 根据施工详图的开挖线、坡度和尺寸进行土方开挖后。采用M7.5浆砌石进行挡墙砌护，砌护完成后，采用土方进行分层回填、压实。此环节主要污染为施工噪声、建筑垃圾、施工过程产生扬尘。 3）右岸（防浪墙加固、布设格宾石笼）： 在现状挡墙后增设高1.1m防浪墙，防浪墙采用0.2m厚的C20钢筋砼，顶高程不低于设计洪水位+1.3m。待左岸箱涵工程、护岸堤防工程及右岸防浪墙加固工程施工结束后，在已建成挡墙迎水侧基础顶布设两排格宾石笼，宽2m，高1m。石笼规格按图纸中标注尺寸进行采购，格宾石笼施工均采用旱笼施工，格宾石笼填石饱满，外形正方，四角填石密实，笼石尺寸符合设计要求。格宾网箱由工厂运至工地。此环节主要污染为施工噪声、建筑垃圾。 （3）草皮护坡： 种植部位在大堤迎背水坡，草皮护坡施工工序为：边坡修整、松土除杂、种植覆土和施肥养护，具体施工方法如下： 1）边坡修整：大堤内外边坡修整回填完工后，应进行人工边坡修整，以达到设计边坡。 2）松土除杂：边坡修整好后，需再次用人工将前期夯实的表层土翻松，松土厚度不大于30cm。在松土过程中应将土层中的杂物清除干净，并将大块土击碎。 3）撒种覆盖 ①草种选择：草皮护坡选用耐旱、耐高温、耐水淹、耐贫瘠、耐酸性、耐碱性，能安全越冬的草种。同时要求护坡草坪根系发达、强劲、密集交叉、覆盖性好的草种，护坡植物可选择波斯菊、白三叶、蛇鞭草等。 ②堤坡横向整排撒播推进，撒播过程严格遵循设计种草密度。 ③草种覆盖，每撒播段完工后，及时用人工拍压，再用土工布覆盖坡面，以使草种稳定，不流失。 4）施肥、养护 种草完成后，在规定的时间内应进行施肥和养护，以保证当年出苗和成活率在80%以上，为防止化肥污染，不应长期过量使用同一种肥料，掌握好施肥时间、次数和用量，采用分层施肥、深施肥等方法减少化肥散失，提高肥料利用率。 （4）清理现场、临时占地恢复、竣工验收： 项目建设完成后，首先清理施工现场，对临时占地进行场地恢复，道路清扫干净恢复原貌，绿地种植绿植恢复。此环节主要污染为地表垃圾。 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械设备、运输车辆废气；施工人员生活污水、施工机械设备及车辆冲洗废水；施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声；清基垃圾、弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 目前项目已结束，无遗留环境问题。施工期废气、废水、噪声、固体废物影响已结束，施工临时占地（临时库房、堆土区）已拆除完毕，场地进行地面植被恢复。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。 2、施工周期 由于受河道季节来水影响较大，箱涵、挡墙基础的开挖等工程工期应安排在枯水期、非雨季施工，预计总工期7个月，已于2019年11月开工建设，并于2021年完成建设。 3、施工时序 本工程施工总工期为7个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：2个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：4个月，完成各主要工程施工。 工程完建期：1个月，主体工程施工完后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市长安区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中长安区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 91 70 130% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 51 35 146% 超标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 12% 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 36 40 90% 达标 CO 24h平均第95百分位浓度 μg/m3 1600 4000 40% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 μg/m3 191 160 119% 超标 根据以上监测结果可知，长安区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据西安市环境监测站发布数据，2023年10月份西安市共检测市控及以上监测断面31个（含滈河断面），各断面均满足《地表水环境质量标准》中的相关标准要求。 3、声环境质量现状 本项目对滈河国防科技大学段（上起滈河北堡寨桥，下至王曲一桥）进行防洪整治，为了解项目所在区域声环境质量现状，西安市长安区潏河流域中小河流治理工程建设管理处委托西安云开环境科技有限公司于2023年12月19日对治理段沿线50m范围内的敏感点处的噪声值进行了监测，具体监测点位见附图8，监测报告见附件5，监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 监测结果 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 2023年12月19日 1#王曲村 53 42 55 45 2#国防科技大学（东） 52 41 3#国防科技大学（西） 51 41 4#北堡寨村 51 40 由上表可知，国防科技大学、王曲村及北堡寨村昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 4、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家层面重点开发区域，具体见附图10。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图11），项目所在区域的生态功能分区属于关中平原城镇及农业区。 （3）土地利用类型 项目占地为临时占地（8000m2，折12亩），项目的建设不新增占地，临时占地主要为河道用地及绿地。根据国有土地使用证（见附件4），土地用途为河流、行洪，本项目建设位于行洪区。 本项目已施工结束，并对临时占地进行生态恢复；项目土地利用类型情况见下表3-3。 表3-3 项目临时占地土地利用类型表 土地利用类型 总面积（亩） 永久占地（亩） 临时占地（亩） 河道用地 10 0 10 绿地 2 / 2 合计 12 0 12 （4）生态系统现状 项目所在区域主要为城镇/村落生态系统。 城镇/村落是一个高度复合的人工化生态系统与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇/村落生态系统的服务功能主要包括三大类：①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、固碳释氮、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 项目所在区域内的城镇/村落生态系统在滈河国防科技大学段两侧分布。 城镇/村落生态系统中的植被多为人工栽培的植物，如：国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、旱柳（Salix matsudana）、白皮松（Pinus bungeana）、垂柳（Salix babylonica）等景观绿化植被。城镇/村落生态系统中的动物种类较少，主要为傍人生活的种类，鸟类则多为傍人生活的鸣禽，如家燕（Hirundo rustica）、麻雀（Passer montanus）等；兽类以部分半地下生活型种类（主要为小型啮齿动物，如：小家鼠等）。 （5）陆生植物资源 1）植物区系 长安区境内植物资源丰富，仅高等植物就多达120科，1130余种。南五台山素有“天然植物园”之美称。主要植物名录于后： 乔木：银杏科有银杏，松科有华山松、油松、铁杉、云杉、青杄、华北落叶松、日本落叶松、日本柳杉、松杉、湿地松、火炬松，柏科有侧柏、柏木、刺柏、圆柏，三小杉科有粗榧，木兰科有白玉兰、紫玉兰、鹅掌楸，樟科有三亚鸟，蔷薇科有苹果、桃、李、梨、沙果、山楂、杏、木瓜、温孛、樱桃，苏木科有荚，含羞草科有合欢树，兰果科有喜树，蝶形花科有槐树（中槐）、洋槐（刺槐），山茱萸科有四照花、毛莱散，五加科有刺楸、葱木，桑科有桑、枸树、柘树、无花果，杜仲科有杜仲，杨柳科有毛白杨、银白杨、山杨、波氏杨、小叶杨、箭杆杨、美国黑杨、加拿大杨、北京杨、大关杨、15号杨、沙兰杨、意大利69号杨、意大利72号杨、旱柳、垂柳，桦木科有红桦、牛皮桦、白桦、千金榆，壳斗科（山毛榉科）有栓皮栎、槲树、锐齿栎、辽东栎、青枘、山毛榉、板栗、茅栗，榛科有鹅耳枥、榛子、虎榛子，胡桃科有胡桃、山核桃、香化树、枫杨，榆科有白榆、光皮榆，椴树科有白椴、糖椴，梧桐科有梧桐，大戟科有油桐，大风子科有拐枣，山茶科有茶树，桃金娘科有大叶桉、兰桉，石榴科有石榴，鼠李科有枣树、酸枣，柿树科有柿树、君迁子（软枣），芸香科有花椒，苦木科有臭椿，楝科有苦楝、香椿，漆树科有漆树、黄连木、盐肤木，槭树科有五角枫、三角枫、青柞槭，七叶树科有七叶树，木樨科有白蜡树、水曲柳、女贞、桂花树（木樨）、油橄榄，紫薇科有楸树、梓树，玄参科有毛泡桐、白花泡桐、楸叶泡桐、兰考泡桐、豫选一号泡桐。 灌木：木通科有木通（野木瓜），蔷薇科有野蔷薇、悬钩子、贴梗海棠、棣棠、玫瑰、月季，蝶形花科有苦参、胡枝子、杭子梢、紫穗槐，黄杨科有黄杨、细叶黄杨，漆树科有黄栌，木樨科有连翘、小叶白蜡树、迎春，卫矛科有卫矛，忍冬科有忍冬（金银花）、荚迷，金丝桃科有金丝桃，冬青科有枸骨，百合科有百合、山丹丹、菝葜。 木质藤本：木兰科有北五味子，马兜铃科有马兜铃，毛莨科有铁线莲，木通科有三叶木通，蝶形花科有葛藤、紫藤，夹竹桃科有络石藤，萝藦科有牛皮消，五加科有常青藤，防己科有蝙蝠葛、防己（青藤）。 草本植物：荨麻科有荨麻，马兜铃科有细辛、杜衡，蓼科有大黄、何首乌、山蓼、水蓼、酸模（野菠菜），藜科有藜（灰灰菜）、地肤（扫帚菜），商陆科有商陆（山萝卜），石竹科有霞草、石竹、瞿麦、王不留行、繁缕，马齿苋科有马齿苋，毛莨科有黄连、乌头、白头翁、毛莨、茴茴蒜、升麻、芍药、唐松草，小蘖科有淫羊藿，罂粟科有紫堇，蔷薇科有龙牙草、地榆根、草莓、蛇毒莓、委陵菜、水杨梅，虎耳草科有虎耳草，蝶形花科有黄芪、紫云英、草木樨、葫芦巴、苜蓿、鸡眼草，酢浆草科有酢浆草、山酢浆草，凤仙花科有凤仙花，蒺藜科有蒺藜，堇菜科有紫花地丁，五加科有大叶三七，伞形科有水芹菜、柴胡、羌活、独活、白芷，鹿蹄草科有鹿蹄草，旋花科有菟丝子、旋花，马鞭草科有马鞭草，唇形科有黄芩、藿香、荆芥、连钱草、夏枯草、益母草、丹参、薄荷、紫苏，茄科有酸浆、龙葵、曼陀罗，车前科有车前，茜草科有茜草、葎草，葫芦科有栝楼（瓜蒌），桔科有桔梗、光参，菊科有紫菀、马兰、苍耳、野菊、茵陈、艾、款冬、苍术、白术、牛蒡，泽泻科有泽泻、慈姑，水鳖科有水车前，禾本科有芦苇、类芦、雀麦、野燕麦、稗、白茅，莎草科有莎草、披针苔，天南星科有石菖蒲、水浮莲、独角莲、半夏，浮萍科有浮萍，鸭跖草科有鸭跖草，百合科有知母、麦冬、黄精、玉竹、七叶一枝花、重楼、贝母、百合，薯蓣科有薯蓣，鸢尾科有鸢尾、射干，兰科有白芨、天麻、石槲，卷柏科有卷柏，木贼科有木贼，萍科有萍（四叶菜），槐叶萍科有槐叶萍，满江红科有红萍。 蕨类：鳞毛蕨科有贯众，凤尾蕨科有蕨。 菌类：灰包科有大马勃、马勃，木耳科有黑木耳、银耳，多孔菌科有猪苓、灵芝、树舌、茯苓，伞菌科有松蕈、香菇、野蘑菇、蜜环菌，腹菌科有雷丸。 地衣类：松萝（云雾草）、树发（人头七），石耳科有皮果衣（黑石耳），梅衣科有金丝带 （6）陆生动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以丽斑麻蜥和多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型：有中华鳖、华游蛇和水赤链游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型：有黄脊游蛇、赤链蛇、双斑锦蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、岩松鼠、褐家鼠、社鼠等。 ②生活类型 半地下生活型：有灰麝鼩、刺猬、黄鼬、草兔、褐家鼠、大林姬鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型：有岩松鼠、隐纹花松鼠等。主要分布在林中的树上。 4）鸟类 根据资料记载，项目所在区域内鸟类有大白鹭、红腹锦鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃、灰头啄木鸟、家燕、白鹡鸰、黄臀鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、松鸦、乌鸦、红尾水鸲、白顶溪鸲等，主要分布在附近农田及阔叶林中。 （7）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）水生维管束植物 调查范围内河流两岸水生维管束植物分布较少，且为常见水生维管束植物，根据现场调查，河岸周围生长有芦苇（Phragmites australis）等水生植物。 5）鱼类资源 根据调查，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲫鱼（Carassius auatus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 调查范围内鱼类为鲤鱼、鲫鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。 调查范围内鱼类为产粘沉性卵类群，其产卵季节多为春夏间，多数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目施工前，河道两岸迎水坡均为浆砌石挡墙砌护，挡墙基本完好，河道宽度为22~25m，河道过洪能力不足200m3/s，治理河段防洪设施少，标准低，堤防临水坡防护措施较薄弱；滈河国防科技大学段河道过洪能力较低，每逢汛期河道涨水，国防科技大学段成为防汛抢险重点地段，由于堤岸顶防汛抢险道路不通畅，管理困难；缺乏维护和管理。长期以来，由于缺乏专项治理费用，难以对河堤进行正常的维护和管理。 本次建设箱涵、护岸、加固堤防，可以保持滈河水域面积，保障滈河防洪功能，极大保障周边群众生命安全。目前项目已建成，经现场踏勘，无遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目运营期无废气、废水、噪声、固体废物产生及排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目不进行评价等级判定，因此不设置大气、声环境影响评价范围，不涉及环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-4。 表3-4 环境空气质量标准限值 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准名称及类别 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准 （GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 （2）地表水环境质量 滈河水体功能为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表3-5 地表水环境质量标准 单位 mg/L 项目 Ph（无量纲） COD BOD5 氨氮 石油类 Ⅲ类 6～9 20 4 1.0 0.05 （3）声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体限值要求如表3-6。 表3-6 声环境质量标准限值 标准名称 类别 单位 标准值 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 dB（A） 55 45 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 本项目施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 表3-7 施工期废气排放标准限值 污染物 项目 无组织排放浓度最高点浓度限值 单位 标准 颗粒物 基础、主体结构 0.7 mg/Nm3 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 拆除、土方及地基处理工程 0.8 （2）废水 本项目施工期废水经沉淀后回用，不外排。 （3）噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 标准名称 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 （4）固体废物 本项目施工期和运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程属于生态治理类项目，目前项目已建成，无遗留环境问题。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。因此本次评价对施工期的环境影响进行回顾性分析评价。 1、大气环境影响分析 本项目场地施工活动对环境空气的影响主要是基础建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆场和裸露地表产生的风蚀扬尘以及建材运输车辆、施工车辆排放尾气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；建筑材料运输、装卸、堆放过程；各种施工车辆运输过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场地平整、道路施工过程产生的扬尘。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。 在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见下表。 表4-1 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m） 20 50 60 100 150 200 250 浓度（mg/m3） 1.303 0.722 0.698 0.402 0.311 0.270 0.210 由上表可知，项目施工扬尘主要影响在周边200m范围内，在60m处可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘浓度最高点浓度限值。 （2）运输扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车，再通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） 车速 道路表面粉尘量 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 5km/h 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10km/h 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15km/h 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25km/h 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 （3）施工机械及车辆废气 本项目施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX及HC等，属于无组织排放。施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对周边环境影响较小。 目前施工期已结束，大气影响随着施工期的结束而结束。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要包括施工人员生活污水、建筑施工废水、车辆冲洗废水。 （1）施工人员生活污水 工程施工期不提供餐食，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水和如厕废水。项目依托国防科技大学及附近村民所有卫生间。 （2）建筑施工废水及车辆冲洗废水 本工程所需砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。项且附近的地区均具备设备维修、保养条件，施工现场不考虑机械的保养维修。项目箱涵工程、挡墙工程等施工过程中会产生少量施工废水；施工使用的机械、运输车辆等设备的冲洗过程会产生废水。 施工期生产废水主要污染因子为SS，项目设2处洗车台及2座沉淀池，施工期产生废水（施工废水及洗车废水）集中收集后，利用沉淀池沉淀处理后回用，不外排，从而减轻对周围水环境的影响。洗车台及沉淀池位于项目临时占地施工范围内，上、下游左岸。目前项目施工期已结束，已对洗车台及沉淀池进行土地平整、绿化恢复。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、打夯机、装载机、振捣器、压路机、切割机、电焊机、柴油发电机等，产生的噪声级约83dB（A）～100dB（A）。 根据现场调查，施工期未收到周边居民关于噪声的投诉，项目不扰民。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要包括施工弃方、建筑垃圾、生活垃圾和清基垃圾。 （1）弃方 本工程土方开挖共计47718m3，土方回填14766m3。经土石方平衡后，本工程尚有弃土32952m3（自然方），土石方平衡表下表4-3。 表4-3 土石方平衡分析计算表 单位：m3 序号 项目 挖方 填方 余土 大堤 基础 清表 合计 大堤 基础 合计 一 左岸工程 41887 4921 / 46808 10663 3509 14172 32636 1 箱涵工程 40043 4369 / 44412 9551 3179 12730 31682 2 挡墙工程 1844 552 / 2396 1112 330 1442 954 二 右岸工程 / 910 / 910 / 594 594 316 1 防浪墙 / 910 / 910 / 594 594 316 合计 / 41887 5831 / 47718 10663 4103 14766 32952 弃土用于用于项目上游2km处的全域治水工程。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾临时工程拆除过程及施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，产生量约为6t，能回用的综合利用，不能回用的交由市政部门指定的建筑垃圾堆放场。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 （4）清基垃圾 清基垃圾主要为表层剥离产生的杂草、枯枝等，产生量约为2t，清基垃圾运往指定的场地堆放。 5、生态环境影响 （1）占地影响 本项目属于“防洪工程”，临时占地面积8000m2，折12亩。项目挖方量47718m3，填方量14766m3，弃方量32952m3。 在本项目工程沿线起点及终点处，河道西侧设临时堆土区，施工结束后临时堆土区已拆除并对场地进行全面整地并生态恢复。项目不设弃土场，施工过程中产生弃土用于本项目上游2000m处的河堤治理工程。 本工程施工临时占地尽量安排在河道及两侧工程管理范围内，减少临时工程占地压力。施工临时占地是与主体工程施工期间相配套的工程，短期内将影响沿线土地的现状利用性质，施工结束后通过原地貌整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。 由于工程占地面积占评价区域面积比例小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响，项目已施工结束，临时占地通过原地貌整治等措施进行恢复，地表植被正在逐步恢复中。因此，临时占地对土壤、植被的影响较小。 （2）对植被的影响 本工程治理整治河道长度769m，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对两岸地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。 临时占地包括施工过程中材料堆放等，施工期对国防科技大学部分植被（绿化）造成破坏，工程施工结束后已恢复原貌，且工程设计对护岸进行坡面植草，增加了植被覆盖率，箱涵顶部进行植草，故工程施工期对植被影响较小。 （3）对河道水生生态影响 河道导流会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。护坡工程施工扰动了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽和少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工河段的水质，导致沿岸分布的两栖类、水栖型爬行类及鸟类中游禽、涉禽远离其原生境；施工噪声作业会影响上述动物的栖息和觅食，使得工程沿线段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类等受到惊吓。 （4）水土流失影响 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，在遇暴雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边水质造成危害。工程建成后通过改变微地形、增加地表植被、改良土壤可增加入渗，减轻土壤侵蚀(面蚀)。 本项目已于2021年施工结束，经过一定恢复期后，土地的利用状况未发生改变，仍保持原有的使用功能。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境改变的影响 本工程保留河道两岸的自然岸线，项目在左岸新建箱涵，增加过洪断面，减少对河道自然生态环境的破坏，河道整体适当进行景观化处理，以形成高地起伏的自然边坡形状。 施工短期造成的植物资源和生物量损失在经过工程处理及一段时间的自然恢复以后，将以人工种植的草皮及湿地景观植物为主进行恢复。 项目左岸新建箱涵、浆砌石护岸，右岸加固堤防工程的建设，使防洪标准的提高，洪水期河水漫滩的机会减小，河道两岸的植被受洪水淹没的机会减小，洪水对生活在河道两岸的动物生境影响较小。施工期对生活在河岸的小型动物影响在施工期结束后，也会逐步的回归。 通过治理河道，湿地植物种类和数量都会增加，运营期水域面积的增加及湿地河岸滩涂面积增加，河道生态环境得到改善，适宜此类生境的林栖傍水型爬行类，鸟类中的涉禽等的生境改善，吸引此类动物前来。综合来看由于生境发生变化，在其中分布的动物布格局也将发生一定变化。但由于工程岸线不长，分布在其中的动物数量不多，工程建设不会对区域动物的生存环境产生明显影响。 2、运营期对水生生物的影响 通过工程治理，河道面宽有所增加，河段范围内河滩湿地增加，湿地植物种类和数量都会增加，原来的河道岸坡及滩涂适宜湿地植物生长的基质恢复，湿地植物恢复到原来水平以上，常水位以下湿地植物种植后湿地植物的数量及生物量都有明显增加，从而影响动物的栖息地，造成湿地内栖息地面积的增加，影响依赖这种生境生活的两栖类、涉禽、浮游动植物、底栖生物、鱼类等湿地动物，有利于湿地植物的生长及湿地动物栖息，其数量和种类都会有所增加。 河道行洪断面的增加，又起到改善水质及水环境的作用，对水生生物环境有净化修复的效果，有利于鱼类等湿地动物的生存，区域鱼类密度会增加。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目占地为临时占地（8000m2，折12亩），临时占地主要为河道用地及绿地，根据国有土地使用证（见附件4），该区域土地用途为河流行洪，项目不占用基本农田。因此，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气保护措施 （1）施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市长安区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期已采取以下治理措施： 1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 2）风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。 4）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 6）施工期间合理施工计划施工方案，在临居民侧加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 8）建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 采取以上措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械设备及运输车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，已采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 2、水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS、石油类。 建设单位在项目区域建设冲洗平台及废水沉淀池各两个，施工过程产生的机械、运输车辆等设备的冲洗废水经沉淀处理后回用。施工时禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 （2）生活污水 本项目施工人员食宿均依托于周边村庄。生活污水排入原有排污系统，对环境影响极小。 3、声环境保护措施 为将施工期间的噪声影响降低到最小程度，建设单位已采取以下治理措施： （1）加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，在夜间22：00～6：00、午休时间内及学校考试期间禁止施工， （2）因地制宜地制定有效的临时降噪措施，施工过程高噪声设备尽可能的远离敏感目标。 施工期未收到周边居民关于噪声的投诉，项目不扰民。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 4、固体废物保护措施 （1）建筑垃圾：项目施工过程中产生建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由市政部门指定的建筑垃圾堆放场。 （2）生活垃圾：施工人员的生活垃圾采用垃圾桶分类集中收集后，定期交给环卫部门处置。 （3）清基垃圾：表层剥离的清基垃圾运往指定的场地堆放。 在采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小，且随着施工期的结束而消失。 5、生态环境保护措施 （1）工程措施 由于本次工程治理范围内无滑坡体等易导致水土流失的地质段落，因此本方案所指的工程措施主要是指工程施工期的工程措施，不含永久性工程措施。工程措施的主要内容包括： 1）护岸顶整平 护岸顶平整应确定合理的开挖坡比，对形成挖填边坡应采取必要的防治措施，合理设置弃渣场，做好覆土、压实、平整等工作。 2）主槽护岸迎水坡植草护岸（主体工程已设计） 大堤迎水坡采用草皮护岸进行防护。可有效分散坡面雨水径流，减缓水流速度，防治坡面冲刷，在坡面种草，具有防止水土流失、绿化美化双重效果。 （2）临时工程防护措施 根据本工程的性质，施工时避开雨季非汛期集中进行，既可以减少水土流失又可满足防洪保安的要求。 1）表土剥离堆置 项目工程开工前，先将临时用地范围内表土先行剥离，表土剥离要分段集中堆置，以备将来利用。为防止土体滑塌、雨季造成流失，在土料堆放过程中用土袋堆砌在土体外侧坡脚，并利用彩条塑料布防雨遮盖。施工结束后已将原地表熟土回填。 2）临时挡土埂 对临时堆土堆料采取临时拦挡措施。在堆土料场周边采用临时粘土埂的方式进行拦挡。 3）临时排水沟 为防止作业带地表冲刷，在堆土料场周边、开挖面上游及两侧和临时施工道路内侧采取临时排水措施。考虑其排水的临时性与过渡性，排水沟采用断面为梯形土沟形式，断面尺寸为底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1：0.5，且内壁夯实。施工结束后进行平整。临时排水沟开挖土料用于临时土埂的填筑。 4）场地硬化 对施工场地用机械进行压实，这样可以减少降雨对地表物质的冲刷。 5）场地修整、恢复 施工结束后，首先应对场地实施清理，拆除所有临时建筑物，废渣就近回填低洼处，并进行压实处理，对临时占地应根据其性质进行生态恢复、种植绿化。 （3）绿化措施 为防止风蚀沙化和水土流失，根据项目区的自然环境，结合实际要求，对护岸内外进行绿化。 1）迎水坡植物护岸(主体工程以设计) 从边坡的防护功能、美化效果和绿化管护难易程度考虑，种植固土能力强的深根性、耐贫瘠，生命力旺盛的植物，如：苜蓿等，防止雨水径流侵蚀，达到绿化和美化效果。 2）场地恢复 施工结束后，应对临时施工道路、生活场地防治区、料场及弃渣场进行整平并复耕或复植绿化，绿化撒播沙蒿、草籽等。 采取工程设计的水土流失防治措施，可有效防治本工程施工期产生的水土流失，工程治理完成后将极大的改善周边环境，减少水土流失量。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建成后，潏河由属地街道办进行管护，本项目不新增人员，因此运营期无生活污水、生活垃圾产生。项目为生态影响，运营期无其他污染物产生与排放。 |
| 其他 | 为了有效地保护本项目所在地的环境质量，运营期应建立和健全环境管理和监控制度。 ①运营期应加强植被管护措施，如定期洒水、补植等管护工作，以便发挥本项目最大生态效益。 ②一方面应加强防汛物资的存储与保障；另一方面加强防汛安全值班制度、防汛安全检查制度等，强化不定期检查、巡查、维护、维修与管理，做到有备无患，把汛期对生态环境影响的环境风险降到最低水平。 |
| 环保投资 | 本项目的环保投资主要针对施工期和生态恢复阶段。本项目总投资4140.73万元，环保投入34.5万元，占总投资的0.83%，具体分配见表5-1。 表5-1 环境保护投入估算表 单位：万元 项目 内容 投资 废气 施工扬尘 覆盖堆料、设置围挡、限速标识、洒水车、雾化降尘等 6 施工机械设备及运输车辆废气 加强管理，使用优质燃料，对施工设备进行定期维护保养等 3 废水 施工人员生活污水 依托国防科技大学及附近村民卫生间及化粪池 / 施工机械设备及车辆冲洗废水 洗车台2处、沉淀池2座 4 噪声 施工期噪声 采用低噪设备，合理选择施工时间和施工方法，加强施工机械维修保养，限速禁鸣标识牌 2 固废 建筑垃圾 建筑垃圾运至政府指定堆放点 4 生活垃圾 袋装、垃圾桶统一收集后，交环卫部门处置 0.5 废弃土方 临时堆土场 5 生态恢复 临时工程恢复：场地整平等 10 外购绿化草籽 纳入工程费用 合计 34.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 落实各项环保措施，以减轻生态破坏、水土流失程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 本工程建成后，对主体临时占地进行栽植草种，恢复植被，主要种植当地土著种。 | 恢复工程影响区内的陆生生态系统。 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 | 落实各项环保措施，以减轻对水生生态的破坏程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 定期清理拦污栅栅渣 | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水、施工废水设置临时沉淀池，沉淀后回用于施工工序或施工现场洒水降尘；施工人员生活污水依托周边公共设施收集处置 | 落实各项环保措施，废水不外排；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强施工现场管理，合理安排施工时间；选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养；施工时设置临时围挡，最大限度的减少施工期噪声对环境的影响 | 落实各项环保措施，施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准限值；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置围挡、雾化降尘、物料密目网覆盖、出入口采取设置洗车台；选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆 | 落实各项环保措施，施工场界扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 固体废物 | 挖方以工程填方等方式进行综合利用，不能利用的弃土外运至其他工程综合利用；建筑垃圾能回用的综合利用，不能利用的运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置 | 落实各项环保措施，确保建筑垃圾、弃方、生活垃圾等合理处置；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 监测点位：声环境敏感目标（国防科技大学（西）、国防科技大学（东）、王曲村、北堡寨村）；监测频次：施工高峰期昼夜各一次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目为防洪除涝、河湖整治项目，符合国家产业政策，在严格执行报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，污染物可达标排放或妥善处置。项目环境影响可行。