# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁波一彬西安生产基地建设项目

建设单位（盖章）：宁波一彬电子科技股份有限公司西安分公司

编制日期：二〇二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁波一彬西安生产基地建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-610161-04-01-531750 |
| 建设单位联系人 | 赵晓卫 | 联系方式 | 180****3795 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号 |
| 地理坐标 | 经度：108度23分18.120秒，纬度：34度4分39.160秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 -53.塑料制品业 三十三、汽车制造业-71.汽车 零部件及配件制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审批文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据周至县集贤产业园总体规划（2009-2025）土地利用规划，本次项目所在地属于工业用地，符合土地利用规划。 项目与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性见下表。 表1-1 与集贤产业园总体规划环评及审查意见相符性 规划 内容 规划要求 本项目情况 符合性 规划 定位 以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区，形成“三大产业板块”，即周至技术产业、现代制造业、现代服务业。 本项目为塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，属于其中的制造业，符合园区规划定位。 符合 产业 定位 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、肥料制造业、医药、机械、新型材料等，园区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过周至技术产业的发展带动工业行业的整体发展。塑料制品业满足相关环保要求的条件下允许适当发展。 本项目为塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，不涉及高污染、高耗能的生产工序，符合园区的产业定位。同时本项目生产过程产生的非甲烷总烃收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒排放。 符合 声环境控制措施 规划环评要求入园项目必须确保厂界噪声达标，对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。 本项目拟采用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。 符合 大气污染控制措施 实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。 本项目采取相关环保措施使污染物产生量和排放量最小化，确保达标排放。 符合 固废控制措施 园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；废边角料、不合格品集中收集后定期外售；废机油等危险废物在危废贮存库暂存定期交有资质单位处置，并严格执行转移联单制度。 符合 水环境保护措施 园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入至集贤产业园污水处理厂。 本项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 符合 综上所述，本项目建设符合周至县集贤产业园总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类范围，属于允许类项目。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，符合地方产业政策。本项目所使用的工艺设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工业和信息化部公告2021年第25号）中需淘汰的落后生产工艺设备。本项目于2024年1月9日在西安高新区行政审批服务局备案，项目代码：2401-610161-04-01-531750，同意该项目建设。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表 环保政策 要求 本项目情况 符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒排放。废活性炭暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置。 符合 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号） 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 本项目为塑料制品制造、汽车零部件及配件企业，主要采用注塑工艺进行生产，不在39个重点行业内。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市高新区集贤产业园，属于重点管控单元，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求；项目正在办理环境影响评价手续。 符合 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目有机废气产生量较少，无组织排放量低，产生的有机废气经末端治理措施处理后均可达标排放。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不涉及上述行业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 经对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于所列三十九个行业，不参与绩效分级，项目有机废气产生量较少，对区域环境影响较小。 符合 12.夏季臭氧应对行动。 强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。 项目产生的有机废气采用集气罩收集活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，最大可能降低了无组织排放 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 根据《生态环境部办公厅关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）、《陕西省生态环境厅关于实施重污染天气重点行业绩效分级的通告》，本项目不属于需要开展绩效分级的行 业。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术， 非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。 推进涉VOCs污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发 性有机物含量的涂料。 项目有机废气经收集进入两级活性炭装置吸附处理后，通过15m高排气筒达标排放。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目满足国家及省、市产业规划、“三线一单”、规划环评等要求，且项目属于允许类项目，目前环境影响评价手续办理中。 符合 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号，租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司标准厂房，总建筑面积5000m2，不新增占地。符合园区发展规划及产业布局。 根据《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，秦岭生态环境保护范围为周至县行政区域内北至107省道以北1000m，本项目位于107省道以北1.1km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内，与《西安市秦岭生态环境保护管理办法》的要求相符合。 项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，项目周围200m无敏感点，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在地供水、排水（雨水、污水）、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 4、项目与“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图 根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的对比结果（陕西省“三线一单”数据应用系统），本项目位于西安市重点管控单元，不涉及优先保护单元；项目实施过程中应落实《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元比对示意图如下图所示。 图1-1 本项目空间冲突分析图 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与区域环境管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 项目与区域环境管控符合性分析 序号 区域名称 省份 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 1 省域 陕西省 空间约束 执行《市场准入负面清单》（2019年版）； 执行《产业结构调整指导目录》（2019年本）。 本项目行业类别为塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，不属于《市场准入负面清单》（2019年版）及《产业结构调整指导目录》中禁止建设类及限制建设类项目。 符合 污染物排放管控 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 本项目生产过程中不涉及锅炉。 符合 环境风险管控 重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 本项目不涉及饮用水源地，不属于化工企业。 符合 资源开发效率要求 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 本项目不属于高耗水行业，不涉及挤占生态用水。 符合 表1-4 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 1 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 本项目为塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，不属于禁止类项目。 符合 污染物排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷 等行业为重点，开展全流程清洁化、循环 化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 4.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 （1）本项目为塑料制品制造、汽车零部件及配件制造，采用先进的生产工艺，污染物均能达标排放。（2）本项目有机废气经收集进入两级活性炭装置吸附处理后，通过15m高排气筒达标排放。 符合 ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号，属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控维度的要求。 综上所述，本项目建设符合陕西省和西安市“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：宁波一彬西安生产基地建设项目 建设规模：该项目租用高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司厂房5000平方米，以下简称“高科建材”，购置安装注塑机等生产设备14台（套），组装生产线8条；项目建成后年产各类汽车内饰件350万件。 建设性质：新建 建设单位：宁波一彬电子科技股份有限公司西安分公司 地理位置：本项目位于陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号，交通便利，项目中心地理坐标为：经度：108度23分18.120秒，纬度：34度4分39.160秒，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：本项目租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区东侧空厂房，南区西侧为空地，北临振兴北路，东临集贤西路，南侧为西安松园绿色板业有限公司，本项目所在地东侧为南区厂界，南侧为高科建材隔热条生产线，西侧为高科建材高端型材综合生产线，北侧为南区厂界，具体四邻关系见附图2。 3、项目组成 本项目建设内容有主体工程、辅助工程、储运工程及公用工程及环保工程，本项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 建设名称 本项目建设内容 备注 主体工程 注塑车间 建筑面积约5000m2，全封闭彩钢结构，主要进行注塑件生产，内设原料区、成品区、注塑区、装配区等 租赁厂房，新增设备 储运工程 原料区 位于生产车间东部，主要用于ABS树脂、PP树脂等原辅材料储存 成品区 位于生产车间北部，主要用于成品储存 辅助工程 倒班宿舍 共2栋，6F，位于北厂区西北部，建筑面积均为6075.74m2，框架结构。 依托高科建材 餐厅 3F，位于北厂区西南部，建筑面积3090m2，框架结构。共设4个灶头，规模属于中型饮食业单位，提供三餐，采用天然气为燃料。 公用工程 供水 项目供水依托集贤园区市政给水管网供给。 依托 排水 雨污分流制，雨水排入市政管网，项目生产冷却水循环使用；食堂废水经油水分离器处理后与其他盥洗废水一同经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂。 依托 供电 由集贤园区市政电网统一供给 依托 供暖制冷 办公生活区采用分体式空调制冷。 新建 环保工程 废水 项目生产冷却水循环使用，食堂废水经油水分离器处理后与其他盥洗废水一同经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂。 依托 废气 注塑产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒排放。 新建 破碎、焊接产生的废气较少，在车间内无组织排放 新建 食堂油烟经油烟净化器+专用烟道排放。 依托 噪声治理 合理布局，低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施、加装隔声措施等。 新建 固体废物 一般固废 废包装材料统一收集后暂存于一般固废暂存区定期外售。废边角料、不合格品经破碎后回用于生产。 新建 危险固废 废机油、废活性炭等危险废物分类收集后依托高科建材厂内危废贮存库定期统一交由有资质单位处置，危废贮存库位于南厂区东南角，建筑面积约18m2 新建 生活垃圾 生活垃圾分类收集于垃圾桶交由环卫部门处置 新建 本项目依托工程可行性如下： 表2-2 本项目依托工程一览表 依托工程名称 依托情况 可依托性 生产车间 高科建材已建5栋生产车间，本项目在南厂区2#车间内预留车间进行新增生产线，车间总建筑76458.62m2，全封闭，机械换风。 目前车间内尚有空余，依托可行 环保工程 固废 废包装材料统一收集后暂存于一般固废暂存区定期外售；生活垃圾交环卫部门处理；废机油、废活性炭等危险废物分类收集后依托高科建材厂内危废贮存库定期统一交由有资质单位处置，危废贮存库位于南厂区东南角，建筑面积约18m2。 目前一般固废暂存库和危险废物暂存库尚有空余，可满足本项目产生一般固废和危险废物的暂存要求，依托可行 4、主要产品方案 本项目属于汽车零部件及配件制造行业，生产的产品为汽车内饰件。项目具体产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 序号 产品 年产量 单位 备注 1 汽车内饰件 350万 件 塑料注塑件 原辅材料及能源消耗 本项目使用的原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号 名称 年消耗量 单位 规格 存储量 来源 1 ABS 树脂 5000 t 袋装 200 外购，汽车运输 2 PP 树脂 1000 t 袋装 50 外购，汽车运输 3 外购件（螺丝/吸音棉/卡扣等） 10 t / 1 外购，汽车运输 4 水 11280 m3 / / 园区供水管网 5 电 16 万kW·h / / 园区供电 6 机油 2 t 208kg/桶 0.416 外购，汽车运输 7 活性炭 1.25 t / / 外购，汽车运输 表2-5 原辅材料理化性质 序号 物质名称 理化性质 1 ABS树脂 ABS塑料是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。本项目所用ABS塑料为新料，颗粒状，粒径约1mm。其熔融温度为190～200℃，热分解温度可达273℃。 2 PP树脂 热聚丙烯塑料颗粒由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物 和间规物三种构型，工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量 乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达167℃，耐热，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/cm3，是最轻的通用塑料。耐腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明 性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。本项目所用聚丙烯为新料，颗粒状，粒径约1mm 。PP塑料熔点温度为164～170℃，分解温度可达 300℃以上。 6、主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要设备见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量/套/台 1 注塑机 1600T 2 2 注塑机 1300T 2 3 注塑机 1000T 1 4 注塑机 800T 2 5 注塑机 650T 1 6 注塑机 380T 2 7 注塑机 160T 2 8 注塑机 120T 1 9 注塑机 250T 1 10 组装生产线 / 8 11 冷却塔（附带水泵）依托高科建材 160m3/h 1 12 焊接机 / 5 13 检测设备 / 10 14 行车 32t 1 15 模温机 / 10 16 冷水机 / 8 17 破碎机 / 1 18 活性炭吸附装置 废气处置 1 19 风机 配套废气处理 1 7、给排水 （1）给水 本项目供水由集贤园区市政给水管网供给。本项目供水由园区供给，水质和水量均能满足项目用水要求。本项目用水主要为生产循环冷却用水和生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员100人，提供食宿。根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合本项目的实际情况，用水量按每人120L/d计，年工作300天，则员工生活用水量为12m3/d，3600m3/a。 ②生产冷却水 本项目在注塑过程中，需要用冷却水间接冷却。项目使用冷却塔依托高科建材厂区现有冷却塔，根据设计参数，冷却池循环水量为160m3/h，根据《工业循环冷却水处理技术规范》的说明，冷却设备的补充水量可按冷却水循环水量的1%确定，则新鲜水补充水量约为25.6m3/d（7680m3/a）。项目产生的生产冷却水循环使用不外排。 综上所述，本次新鲜水用量为37.6m3/d，11280m3/a。 （2）排水 生活污水主要包括职工盥洗废水及食堂废水，污水量按用水量80%计，则生活污水产生量为9.6m3/d（2880m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他盥洗废水一同经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂。 项目生产冷却水循环使用，不外排。 （3）水平衡 水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员100人，两班倒，每班8小时，全年工作300天，提供食宿。 9、项目平面布置 本项目租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区东侧。 高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区为高端、超高端PVC型材生产区，布置有原料库、混料楼、型材生产车间（含挤出工段、成品库）、废品库、综合仓库、动力车间、开闭所、变配电所等。本次生产车间位于南区超高端PVC型材生产区（即南区东部2#车间东侧），其中注塑区、半成品区、模具区位于生产车间南部，装配区、原料区、成品区位于生产车间北部。南区设置了三个出入口，其中两个位于振兴北路，一个位于科技大道，其中科技大道南侧的出入口为物流独立出口。 整个厂区平面布置基本满足工艺原则、经济原则、安全和环保原则。项目总平面布置见附图3。生产车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区已建空置厂房及辅助生产设施，只需进行设备安装和简单装修，不涉及土建工程。本项目施工期主要环境影响为厂房内部装修、设备安装过程中产生的少量粉尘、设备噪声以及少量建筑垃圾等。 二、运营期工艺流程 1、运营期生产工艺流程 本项目运营期工艺流程及产污环节如下： 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①进料：人工将ABS或PP树脂颗粒由集中供料系统进料口进入吸料斗，通过管道运输到注塑机。项目集中供料系统进料口到注塑机为全封闭式生产，塑料粒子为颗粒状，粒径约1mm，此过程会产生噪声。 ②烘干、注塑成型、冷却出模：塑料粒子通过管道进入注塑机，通过注塑机自带的烘干机进行热风烘干（电加热，烘干温度约为80℃），干燥后的塑料粒子加热至180~200℃，达到塑料的热变形温度，低于塑料粒子热分解温度。塑料粒子融化后的熔融物料通过注塑机特定的模具，压制成型。厂区设有冷却塔，注塑成型后经过冷水间接冷却（间接冷却水循环使用，定期补充，不外排），经模具塑形处理后得到注塑件。 根据《环境影响评价中注塑废气的产污分析》（皮革制作与环保科技，王 梓立），企业在使用不同塑料颗粒时，根据各原料成型、分解温度，严格设定 注塑机熔融温度，使各种塑料颗粒在注塑过程中仅由固态变为熔融状态，不产生分解，但树脂在加热过程中可能会导致树脂中其他侧链断裂，会有少量的有机废气产生，因此在这种情况下注塑产生的非甲烷总烃无需考虑塑料颗粒分解。以ABS塑料作为原料的注塑生产为例，若注塑机温度达到270℃以上，ABS会开始进行热分解，会产生除了非甲烷总烃外的丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）。 根据《注塑成型工艺职业病危害因素检测项目分析与建议》（化纤与纺织技术，2022年第3期，徐小云）中 2016-2021年对32家注塑成型企业废气检测，在795组丙烯腈和丁二烯检测数据中，二者均未检出；在846组苯乙烯检 测数据中，苯乙烯均未检出，可能与注塑温度控制在 150～280℃产生丙烯腈、苯乙烯、丁二烯机会不大有关。 由此可知，当注塑成型温度低于树脂分解温度时，仅在原料加热转化到流 态塑料的过程中会导致树脂中其他侧链断裂，产生少量挥发性有机气体。挥发 性有机气体主要成分为游离的乙烯单体、丙烯单体等低级有机挥发性物质（主 要是 C2-C8 ），由于这部分废气的成分及含量不固定，而其共同的特性是作为 挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总 烃（NMHC）表示，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放限值。 本项目使用的聚丙烯分解温度为300℃以上，ABS分解温度为273℃以上， 对原料加热温度为180-200℃，未达到其分解温度，故原辅料不发生裂解，会产生非甲烷总烃。 ③修边：注塑完成后的半成品进行人工修剪去毛边。此过程产生废边角料。 ④检验：人工检验注塑品是否有瑕疵及不成型等缺陷，并分拣出不合格注塑件，合格产品进入下一环节。此过程产生不合格品。 ⑤组装+焊接：焊接：通过焊接机使塑料件接缝部位受热软化后接合在一起。 组装：将小零件（成品直接购买）拧紧安装到塑料件上，即得到成品，此过程产生焊接废气。 ⑥破碎：不合格注塑件和废边角料进行破碎后重新进入进料工序。破碎机采用旋切法将塑料件破碎成较大颗粒，破碎机入料口设有皮帘遮挡，破碎工序会产生少量粉尘。此过程会产生噪声。 2、项目主要产污环节 根据生产工艺流程，本项目生产过程中主要的产污环节见表2-7。 表2-7 运营期产污环节一览表 类别 产污工序 污染物名称 废气 注塑 非甲烷总烃 破碎 颗粒物 焊接 非甲烷总烃 员工生活 食堂油烟 废水 员工生活 生活污水 噪声 设备运行 设备噪声 固废 原材料包装 废包装袋 生产过程 废边角料 生产过程 不合格品 有机废气净化 废活性炭 生产、设备维护 废机油、废油污棉纱 员工生活 生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，本项目租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区已建空置厂房东侧区域，项目地生产车间目前空置，现场无一般工业固体废物和危险废物遗留，根据现场踏勘，项目不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用陕西省环境保护厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报》中“附表4-2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中周至县的数据，判定本项目区域环境空气质量达标情况，见表3-1。 表3-1 环境空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120.0 不达标 CO 24h平均第95百分位数 1600 4000 40 达标 O3 日最大8h浓度平均值第90百分位数 170 160 106.3 不达标 由表3-1可知，项目所在区域2023年环境空气中六项基本污染物中SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，但PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位8h平均浓度超标。因此，判断项目所在区域属不达标区。 （2）特征污染物监测 项目大气特征污染物为TSP、非甲烷总烃，本次环境空气质量引用陕西博润检测服务有限公司于2023年3月7日~2023年3月9日对西安幸福未来天然健康产品生产基地项目环境质量现状监测的监测数据，监测文号：BRX2303007（引用监测报告见附件4），监测项目为TSP、非甲烷总烃，监测点位于项目地西南侧520m处的空地，位于本项目周边5千米范围内。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“周边5千米范围内近3年”的要求。监测点位图见附图5。监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测值 项目地下风向监测结果（单位：mg/m3） 分析项目 采样日期 第一次 第二次 第三次 第四次 标准限值 最大占标率% 达标情况 非甲烷总烃 2023.3.7 0.25 0.27 0.24 0.29 2.0 14.5 达标 2023.3.8 0.26 0.27 0.23 0.28 2.0 14.0 达标 2023.3.9 0.24 0.29 0.24 0.26 2.0 14.5 达标 TSP 2023.3.7 0.166 0.3 55.3 达标 2023.3.8 0.119 0.3 39.7 达标 2023.3.9 0.147 0.3 49.0 达标 根据监测结果可知，项目地周围环境空气中特征因子TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃的小时平均浓度值满足《大气污染物排放标准详解》中相关标准限值要求。 2、声环境质量现状 项目50m范围内无监测目标，因为不进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境 项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排，因此不开展地表水环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目租赁已建厂房，无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目场地硬化无直接污染途径。因此，本次不对地下水、土壤环境进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号，经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 1、大气环境保护目标：本项目所在地厂界外500m范围内无大气环境保护目标； 2、声环境保护目标：本项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标； 3、地下水环境：本项目所在地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目位于陕西省西安市高新区集贤园科技大道8号，项目用地属工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 废气 项目运营期颗粒物、非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物浓度限值，厂区内无组织废气排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值；相关要求具体标准值见表3-4。 表3-4 运营期废气排放标准 标准 污染物 污染物排放监控位置 最高允许排放浓度 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 非甲烷总烃 车间或生产设施排气筒大气污染物特别排放限值 60mg/m3 颗粒物 20mg/m3 非甲烷总烃 企业边界任何1h大气污染物平均浓度 4.0mg/m3 颗粒物 1.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019 非甲烷 总烃 厂区内监控点处1h平均浓度值 6mg/m3 厂区内监控点处任意一次浓度值 20mg/m3 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65 55 废水 项目生产冷却水循环使用，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。 具体数值详见下表3-6。 表3-6 废水污染物排放标准 污染物种类 执行标准 pH COD NH3-N SS BOD5 阴离子表面活性剂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 6~9 500 - 400 300 20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 6.5~9.5 500 45 400 350 20 本项目执行标准 6.5~9 500 45 400 300 20 固体废物 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | “十四五”期间国家实行4项主要污染物总量控制的指标，其中气态污染物2项（VOCs、NOx），水污染物2项（COD、NH3-N）； 根据工程分析，本项目纳入总量控制指标的污染物为VOCs，结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制指标：VOCs：2.34t/a。 项目废水最终进入污水处理厂，不设废水污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目租赁高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司南区已建空置厂房及辅助生产设施，只需进行设备安装和简单装修，不涉及土建工程。本项目施工期主要环境影响为厂房内部装修、设备安装过程中产生的少量粉尘、设备噪声以及少量建筑垃圾等，施工期较短，本次评价不对施工期进行影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 一、废气 1、产污环节及源强核算 根据工艺流程分析，项目运行过程中会产生注塑废气、破碎粉尘和食堂油烟等，项目产生的注塑废气以非甲烷总烃计。本项目原料均为颗粒状物料，投料过程中粉尘产生量极少，对环境影响轻微。 （1）注塑废气 本项目设14台注塑机，注塑机在挤出过程会产生非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“36汽车制造业系数手册-树脂纤维加工”，注塑工序挥发性有机物产污系数为1.2千克/吨-原料。本项目年用注塑原料约6000t/a，则非甲烷总烃产生量7.2t/a。项目年工作300d，注塑工序每天运行10h，年运营时间约3000h/a。 项目生产设备密闭，在注塑机组熔融挤出部位顶端处分别设置集气罩加垂帘，集气罩罩口尺寸应不小于集气罩所在位置的污染物扩散断面面积，并采用低悬罩，以保证集气罩收集效率。废气经收集后进入两级活性炭吸附装置处理，废气经15m高排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率约90%，则非甲烷总烃有组织产生量为6.48t/a，产生速率为2.16kg/h，产生浓度为72mg/m3。设计风机风量为30000m3/h，二级活性炭吸附装置处理效率为75%，则非甲烷总烃有组织排放量约为1.62t/a，排放速率为0.54kg/h，排放浓度为18mg/m3。 未被收集的废气在封闭车间无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.72t/a，排放速率为0.24kg/h。 集气风量计算公式如下： 式中： ——为集气罩集气风量，单位为m3/h； ——为安全系数1.4； ——为集气罩周长，单位为m； ——为罩口至污染源的距离，单位为m； ——风速。 参考染源气体流《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）中顶吸罩控制风速1.2m/s。 本项目设置有14台注塑机，有机废气主要由各注塑机出料口产生，拟通过在各注塑机出料口上方安装集气罩收集废气，注塑机单个集气罩大小为0.3m×0.3m，集气罩安装高度距离设备约0.3m，集气罩开口面最远处风速为1.0m/s，则注塑机单台集气罩所需最小风量约为1814.4m3/h，集气罩风量合计为25401.6m3/h；考虑到风阻等外界因素，故本项目设置风量设计为30000m3/h。 （2）破碎粉尘 项目注塑成型过程会产生一定量的边角料和不合格品，约为6t/a，项目将塑料边角料和不合格品经碎料机破碎后作为原料回用于生产中，破碎过程会产生少量的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册，破碎工序颗粒物的产生系数为425克/吨-原料，则破碎粉尘产生量为0.0026t/a，以无组织的形式排放在车间，排放速率约为0.0043kg/h（破碎机每天运行2小时，一年工作300d）。 （3）焊接工序产生的有机废气 本项目部分产品需要焊接操作，此过程温度过高会使周边塑料熔融。该过程有少量废气（以非甲烷总烃计）产生，涉及熔融的重量约为原料使用量的0.5%即30t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中08表“树脂纤维加工，注塑成型工序”挥发性有机物产生系数为1.2kg/t原料，即焊接、热压工序废气产生量为0.036t/a，以无组织的形式排放在车间，排放速率约为0.024kg/h（焊接工序每天运行5小时，一年工作300d）。 （4）食堂油烟 项目劳动定员100人，用餐人数100人。食堂设有4个灶头，规模属于中型饮食业单位，能源为天然气。耗油量按15g/（人·餐），一日三餐计算，则耗油量为4.5kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则油烟产生量约0.127kg/d，38.1kg/a。厨房基准灶头排风量按2000m3/h，每天工作时间为3h，则油烟产生浓度约5.29mg/m3。 食堂厨房利用现有油烟净化装置，油烟设计去除效率大于75%，经处理 后油烟排放浓度约1.33mg/m3，排放量为0.032kg/d，9.525kg/a。能够达到《饮 食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。 2、废气产生及排放情况 经计算，本项目废气污染物处理及排放情况见下表。 表4-1 项目废气污染物产排情况一览表 污染物及产生环节 产生情况 处理措施 排放情况 排放形式 产生量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 注塑有机废气 6.48 2.16 72 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 1.62 0.54 18 有组织 0.72 0.24 / / 0.72 0.24 / 无组织 破碎粉尘 0.0026 0.0043 / / 0.0026 0.0043 / 无组织 焊接废气 0.036 0.024 / / 0.036 0.024 / 无组织 食堂油烟 0.0381 / 5.29 油烟净化器 0.0009 / 1.33 无组织 3、废气排放口信息 本项目涉及排放口基本情况见表4-2。 表4-2 废气有组织排放口基本情况 污染源类别 排放口编号 排放口名称 排放口基本情况 高度 m 排气筒出口内径m 温度 ℃ 类型 排气筒底部中心坐标 有组织 DA001 注塑废气排气筒 15 0.4 25 一般排放口 108.38996530, 34.07686096 4、非正常工况 非正常工况下大气污染物核算：非正常工况包括生产设备开停、局部设备故障及检修等工况。本项目非正常工况主要为设备检验、维修。 ①发生频次 由于本项目采用的废气治理设施原理及设备结构简单，技术相对成熟，检修频次按1年/次考虑。 ②非正常废气污染物排放量核算 表4-3 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 序号 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 产生量 （t/a） 产生速率 （kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 采取措施 1 DA001 活性炭饱和未及时更换或风机故障 非甲烷总烃 6.48 2.16 1 1 加强维护，选用可靠设备加，废气日常监测与记录，加强管理 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置净化能力和净化容量。 ④每班次开工前，确认废气处理设备开启并正常运行。若有需要停产检修的情况，需要关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放情况。 5、影响分析 （1）达标性分析 表4-4 污染物排放情况及其达标性 排放源 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准 是否达标 排放浓度（mg/m3） 标准名称 DA001 非甲烷总烃 1.62 0.54 18 60 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 是 由上表可知，DA001排气筒排放的非甲烷总烃浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准。 （2）措施可行性 ①有组织措施可行性 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于连续性低浓度，无回收价值的有机废气，本项目生产过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后排放，活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2中的废气污染防治可行技术，且排放情况满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值要求，因此该技术可行。 ②废气无组织排放控制措施 a.生产时保持车间门窗关闭； b.注塑生产线为密闭设备，以提高废气的收集效率； c.加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行，减少生产过程中废气的排放； d.定期对废气收集管道进行检查，如发现漏气情况，应及时进行修补； 采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在贮存和生产过程中无组织气体的排放、减少废气对工作人员的危害。 （3）影响评价结论 综上所述，项目废气采取一系列有效措施后，污染物方可满足排放标准要求，对大气环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，所有监测方法与分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行。 本项目运营期的大气污染源监测计划如下： 表4-5 废气污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 DA001 非甲烷总烃 排气筒出口 1 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 车间外 非甲烷总烃 车间门窗处 1 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 上风向一个、下风向三个 4 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 二、废水 1、废水产排放情况 本项目设备冷却水不与产品直接接触，循环使用不外排。项目生活污水及食堂废水产生量为9.6m3/d（2880m3/a）。食堂废水经油水分离器处理后与其他盥洗废水一同经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂。 本项目废水产排情况见表4-6。 表4-6 本项目废水产生与排放情况一览表 项目 废水量 COD BOD5 NH3-N SS TP TN 生活 污水 产生浓度 mg/L / 400 200 35 220 5 50 产生量 t/a 2880 1.152 0.576 0.1 0.63 0.014 0.14 处理方式 食堂废水经油水分离器处理后与其他盥洗废水一同经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂 去除效率 / 15% 15% / 15% / / 排放浓度 mg/L / 340 170 35 187 5 50 排放量 t/a 2880 0.979 0.49 0.1 0.539 0.014 0.14 标准 限值 mg/L 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准 / 500 300 / 400 / / 《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T31962-2 015)B 级标准 / / / 45 / 8 70 排放 口基 本信 息 排放方式 直接排放□ 间接排放 不排放□ 排放去向 集贤产业园污水处理厂 编码 DW001 名称 依托高科建材（咸阳）管道科技有限公司西安汽配分公司污水总排口 类型 一般排放口 地理坐标 由上表可知，本项目废水排放各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 2、生活污水处理措施依托可行性 污水处理厂可依托性分析：集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角，占地26666.97亩，处理规模为2万t/d，采用污水处理工艺：格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+奥贝尔氧化沟+周进周出沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+消毒池，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入耿峪河。集贤产业园污水处理厂一期已经建成，设计处理规模为5000t/d，目前实际处理量为1000t/d，本项目外排混合污水量约9.6m3/d，总体占污水处理厂剩余处理水量份额的0.96%，废水水质简单，水质水量可满足污水处理厂纳管要求。根据现场调查，项目所在地园区污水管网已敷设至项目区，可直接接入。因此项目废水依托集贤产业园污水处理厂措施可行。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施可行。 3、废水污染物排放信息 间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。建设项目污染物排放信息情况，见下表： 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 □否 (企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放□温排水排放车间或车间处理设施排放口 三、噪声 1、噪声源强分析 项目噪声源主要为注塑机等设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～90dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声15-25dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。本项目噪声源强见表4-8。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-8 项目噪声情况一览表 单位：dB（A）（室内声源） 序号 声源名称 型号 声功率级/dB (A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB (A) 运行时段 建筑物插入损失/ dB (A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/ dB (A) 建筑物外距离/m 1 破碎机 / 90/1 选用低噪声设备、 基础减振 、厂房建筑隔声等措施 58 3 1 / 65 昼间 间断运行 15 50 东：1 南：1 西：1 北：1 2 注塑机1 / 70/1 15 3 1 / 55 15 40 3 注塑机2 / 70/1 18 3 1 / 55 15 40 4 注塑机3 / 70/1 21 3 1 / 55 15 40 5 注塑机4 / 70/1 24 3 1 / 55 15 40 6 注塑机5 / 70/1 27 3 1 / 55 15 40 7 注塑机6 / 70/1 30 3 1 / 55 15 40 8 注塑机7 / 70/1 33 3 1 / 55 15 40 9 注塑机8 / 70/1 36 3 1 / 55 15 40 10 注塑机9 / 70/1 23 26 1 / 55 15 40 11 注塑机10 / 70/1 26 26 1 / 55 15 40 12 注塑机11 / 70/1 29 26 1 / 55 15 40 13 注塑机12 / 70/1 32 26 1 / 55 15 40 14 注塑机13 / 70/1 35 26 1 / 55 15 40 15 注塑机14 / 70/1 38 26 1 / 55 15 40 16 焊接机1 / 85/1 5 35 1 / 60 15 45 17 焊接机2 / 85/1 8 35 1 / 60 15 45 18 焊接机3 / 85/1 12 35 1 / 60 15 45 9 焊接机4 / 85/1 18 35 1 / 60 15 45 20 焊接机5 / 85/1 24 35 1 / 60 15 45 表4-9 项目噪声情况一览表 单位：dB（A）（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 风机 / 36 1 1 90/1 选用低噪声设备、加装隔声罩 昼间间断运行 2 水泵 / 40 1 1 85/1 备注：坐标原点为厂区西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、预测模式 （1）预测方案 本次为新建项目，噪声预测考虑本次项目的噪声贡献值。 （2）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （3）预测模式 ①室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 ②室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图4-2。 图4-1 室内声源向室外传播示意图 a计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j（T）—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 c计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB。 d将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 ③总声压级 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 （4）预测输入清单 ①噪声源确定 主要设备噪声源有为风机、PE吹膜机组及隔热条挤出机等，噪声源及源强等见表4-11。 ②其他参数 考虑厂房维护结构隔声量TL为20dB（A）计，预测时考虑厂房建筑遮挡影响，厂房墙体填充吸声材料，吸声系数取0.2。 （5）预测结果及评价 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，项目生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界的噪声贡献值见下表。 表4-10 噪声预测结果 预测点 贡献值dB(A) 标准限值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目所在南厂区厂界 东厂界 40.2 40.2 65 55 达标 西厂界 35.0 35.0 65 55 达标 南厂界 35.3 35.3 65 55 达标 北厂界 39.3 39.3 65 55 达标 根据噪声预测结果，通过选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声和软连接措施，项目厂界四周昼间、夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目周边50m内无噪声敏感点。因此，项目运营对周围声环境影响较小。 3、污染防治措施 为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，评价要求项目采取以下措施降低噪声影响： ①尽可能选用低噪声设备；在选型时应选择高效、节能、低噪声、低振动的设备； ②对高噪声设备进行室内隔声、基础减振、柔性连接、隔声门窗处置；设备选择低噪声设备、基础减振、柔性连接、隔声门窗等。 在采取一系列降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声源强，对周边声环境影响较小。 4、噪声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定，噪声污染源监测计划见下表。 表4-11 项目噪声监测要求表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制指标 噪声 Leq(A) 厂界外1m处 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 5、环境影响分析 根据分析，项目运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 四、固体废物 本项目运营期固体废物包括生产固废和生活垃圾；生产固废主要包括一般固废和危险固废，一般固废包括废边角料、废包装袋、不合格品；危险固废包括废机油、废油污棉纱和废活性炭。 1、生活垃圾 项目劳动定员100人，平均按照每人每天产生垃圾0.5kg计，工作日以300天计，则生活垃圾的产生量为15t/a，分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。项目用餐人数100人，平均按照每人每天产生餐厨垃圾0.5kg计，工作日以 300天计，则餐厨垃圾产生量为15t/a，分类收集后，由当地环卫部门统一清运处置。隔油池中废弃油脂的量约占餐厨垃圾的20%，废油脂产生量约3t/a。 2、一般工业固废 ①废包装袋 根据企业提供资料，原辅材料拆封时会产生一定量的废弃包装材料，主要为塑料编织袋、包装箱等。产生量约为0.5t/a，收集后交废品回收站回收处理。 ②废边角料、不合格品 根据企业提供资料，边角料、不合格产品产生量为6t/a，统一收集后厂内破碎后回用于生产。 3、危险废物 ①废机油 生产、维护保养过程产生的废机油，预计产生量约0.2t/a；对照《国家危险废物名录》（2021年本），此类危废编号为HW08，废物代码是900-249-08。收集后危废贮存库内暂存，交由有资质单位清运处置，平均每三个月转运一次。 ②废油污棉纱 本项目设备维护及检修产生废油污棉纱，产生量约为0.02t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的含油废物属于危险废弃物，危险废物编号为：HW49其他废物（非特定行业），废物代码为：900-041-49，收集后危废贮存库内暂存，交由有资质单位处置，平均每三个月转运一次。 ③废活性炭 本项目采用“两级活性炭吸附装置”的方式处理有机废气，为保证处理效率，企业需定期对活性炭过滤器进行更换，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49 900-039-49。废活性炭暂存于危废贮存库，交由有资质单位清运处置，平均每三个月转运一次。 根据废气工程分析可知，活性炭吸附装置一次可填充的活性炭量为0.25t。建设单位应每60天更换一次活性炭，一年更换5次，废活性炭产生量为6.11t/a（含吸附的有机物）。 活性炭碘值要求： 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”，目的是引导企业主动使用吸附效率高的活性炭，实现VOCs有效减排。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。 项目危险废物产生情况见表4-12。 表4-12 项目危险废物产生情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.2 原料区 固态 1个月 T/In 危废贮存库 2 废油污棉纱 HW49 900-041-49 0.02 设备维修 液态 1个月 T，I 3 废活性炭 HW49 900-039-49 6.11 废气处理 固态 3个月 T 本项目固废产生情况详见表4-13，项目运营期固废去向明确，不产生二次污染。 表4-13 固体废弃物产排情况一览表 污染物名称 产生工段 性质 产生量（t/a） 处理方式 废包装袋 生产过程 一般固废 07 292-007-07 0.5 暂存于一般固废暂存区，外售 废边角料 06 292-007-06 1.2 回用于生产 不合格品 06 292-007-06 0.04 废机油 设备维修 危险固废 HW08 900-249-08 0.2 暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置 废油污棉纱 设备维修 HW49 900-041-49 0.02 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 6.11 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 / 15 垃圾桶收集，环卫部门清运处置 餐厨垃圾 食堂 餐厨垃圾 / 12 废油脂 废油脂 / 3 委托有收购废油脂资质的单位处置 4、暂存设施可依托性分析 （1）一般工业固体废物暂存区 根据现场调查，企业现有一般固废暂存区占地面积50m2，贮存能力10t，目前现存3t。该暂存区建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，已建立进出库台账，并设置专人管理，可保证一般固体废物得到安全合理的处置，本项目一般工业固体废物暂存依托现有一般工业固体废物暂存区可行。 （2）危险废物暂存库 根据现场调查，企业现有危废贮存库占地面积18m2，目前现存1.5t。现有危废贮存库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求，对各类危险废物进行分类贮存，并在相应位置张贴明显的危废标识牌，已建立危废管理制度，执行危险废物转移联单制度，可保证危险废物得到安全合理处置。危险废物交由有资质单位清运处置，平均每三个月转运一次。 本次环评要求危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求完善和维护使用，危废贮存库污染控制要求符合以下规定： 危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）执行。 危废贮存库危险废物标识要求如下图所示： 危险废物标识牌样式 危废贮存、利用、处置设施的样式： 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式 危废贮存分区标志的设置要求： 危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。企业应当在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处，设置危险废物贮存分区标志 危险废物标签的设置要求： 危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： 箱类包装：位于包装端面或侧面 袋类包装：位于包装明显处 桶类包装：位于桶身或桶盖 （4）其他包装：位于明显处 图4-2 危险废物标识要求 根据《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2021年修订），产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物信息管理系统向所在地生态环境行政主管部门申报。危险废物台账应当至少保存十年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水和土壤 本项目地下水和土壤主要污染源主要为危险废物导致的污染，污染类型为持久性污染，污染途径为垂直入渗。项目为危险废物暂存于危废贮存库，对危废贮存库进行重点防渗，地面涂装防腐、防漏、防渗性能的环氧地坪漆，还应设置防潮防水，必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、转运时间等。同时危险废物转运前应按照电子转移联单管理办法进行操作，有效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。落实防渗措施后可有效防止对地下水和土壤的污染，对地下水和土壤环境影响较小。 六、环境风险 （1）风险评价等级判定 本项目风险物质为机油、废机油，最大储存量分别为机油：0.5t、废机油：0.1t。本次评价针对机油、废机油进行评价。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 4-14 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大储存量/t 临界量/t 该种危险物质Q值 1 废机油 / 0.1 2500 0.00004 2 机油 / 0.416 2500 0.0001664 合计 0.0002064 由上表可知Q=0.0002064<1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）危险单元划分 根据厂区总平面布置图，对危险化学品危险单元划分情况如下表。 表4-15 风险评价单元划分表 序号 单元 对应事故装置 事故类型 危险物质 最大储存量 1 Ⅰ单元 油桶 泄漏 油类物质 0.416t 2 II单元 废油桶 泄漏 油类物质 0.1t （3）风险源分布及可能影响途径 主要风险为泄漏风险和由于泄漏引发的火灾爆炸事故。泄漏包括使用和储存过程泄漏，可能进入周边地表水、土壤和地下水中，影响水环境和土壤环境。若泄漏过程中遇明火可能引发火灾爆炸事故，产生有毒有害气体和大量消防废水，影响周边大气环境和水环境。 （4）环境风险防范措施 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格按相关规范落实生产车间等生产场所和设备设施的防泄漏、火灾和爆炸等安全风险控制措施，并根据建设内容完善环境风险应急预案。 为防止突发事件后的环境风险，企业应按照本报告的要求，落实以下风险防范措施。 1）总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018 年版）中有关防火、防爆的规定。 2）生产过程风险防范和管理 建设单位必须严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，自觉接受安监、消防部门的监督管理。项目机油放在原料区内，定期进行检查，检查的重点为有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废贮存库内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签订危险废物处理书面协议危废贮存库必须派专人进行管理，并严格执行危废贮存库的管理制度，降低管理产生的风险。 4）风险评价结论 本项目生产过程中涉及危险物质主要为机油和废机油，但在厂区日常最大储存量较小，在加强日常管理及工作人员规范操作的情况下，评价认为本项目对周围环境的影响在可接受范围内。 七、环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 八、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的1.5%，项目具体的环保费用详见表4-16。 表4-16 环保投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附装置（净化效率75%）+1根15m高排气筒 18 噪声 设备噪声 设备减振、消声器、厂房隔声等降噪措施 12 废水 生活污水 化粪池（1个）+隔油池（1个） 依托原有 固体废物 废包装袋 一般固废暂存处，外售 依托 废边角料 回用于生产 不合格品 废机油、废油污棉纱、废活性炭 本项目依托高科建材厂内原有危废贮存库，建筑面积为18m2，委托有资质单位处理处置 环保投资金额 30万元 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附装置（净化效率75%）+1根15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 焊接工序 | 非甲烷总烃 | 车间无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 车间无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 | 职工盥洗废水与经油水分离器处理后的食堂废水经化粪池处理后通过市政管网排至集贤产业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾：分类收集后暂存垃圾桶由环卫部门统一清运处置； 废油脂：专用桶收集后交专业单位处置。 一般固废：废包装袋暂存于一般固废暂存区定期外售；废边角料、不合格品经破碎后回用于生产； 危险废物：废机油、废油污棉纱、废活性炭均暂存于危废贮存库定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目固废贮存应防风防雨，避免雨水淋漓，一般固废设置定点收集区域，危险废物用专用容器贮存后暂存在危废贮存库内，危废贮存库按照重点防渗区要求进行防渗，生产车间按照普通防渗区要求进行防渗，避免发生垂直入渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案，储备应急物资，定期进行应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格落实“三同时”制度。项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。 （3）按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 （国环规环评〔2017〕4号）的要求开展项目竣工环境保护验收工作 （4）规范自行监测的管理，按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。 （5）主动公开建设项目企业污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，接受社会监督。 （6）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （7）根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境主管部门的有关要求。 |

# 六、结论

本项目在严格落实环评中各项环保措施、加强环境管理的前提下，对周围环境影响较小。从环保角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | +2.34 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.0026 | +0.0026 |
| 废水 | 生活污水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2880 | +2880 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.4 | +0.5 |
|  | 废边角料、不合格品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | +0.2 |
|  | 废油污棉纱（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 6.11 | +6.11 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
|  | 餐厨垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |
|  | 废油脂（t/a） | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①