西安真之味食品有限公司

入河排污口设置论证报告

陕西启航者环保管家有限公司

二○二四年一月

目  录

1 总则	4

1.1 论证目的	4

1.2 论证原则及依据	5

1.3 论证范围	7

1.4 论证工作程序	9

1.5 论证的主要工作内容	10

1.6论证工作等级	11

1.7论证水平年	13

2 项目概况	14

2.1 项目基本情况	14

2.2 项目所在区域概况	16

3 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	19

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	19

3.2 水功能区（水域）现有取排水状况	20

3.3 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量	20

4 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况	23

4.1 水功能区（水域）水质现状	23

4.2所在水功能区（水域）纳污状况	28

5 入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置情况	30

5.1 废水来源及构成	30

5.2 废水所含的主要污染物的种类及其排放浓度、总量	30

5.3 入河排污口设置可行性分析论证	32

5.4 入河排污口设置方案	34

6 入河排污口对水功能区（水域）水质和水生生态影响分析	36

6.1 影响范围	36

6.2 对水功能区水质影响分析	36

6.3 位置与排放方式分析	39

6.4 对水功能区水质影响分析	40

6.5 对水生态的影响分析	40

6.6 对地下水影响分析	41

6.7 对第三者影响分析及补偿方案	41

6.8 对河道行洪能力的影响	41

7 水环境保护措施	42

7.1 水生态保护措施	42

7.2 应急措施	44

8 论证结论和建议	46

8.1 论证结论	46

8.2 建议	47

本项目入河排污口设置基本情况表

| 项目名称 | 西安真之味食品有限公司入河排污口 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 西安市长安区王曲街办兴盛村 |
| 项目性质 | 新建 |
| 建设单位 | 西安真之味食品有限公司 |
| 编制单位 | 陕西启航者环保管家有限公司 |
| 入河排污口基本情况表 | 地理位置 | 东经108°57′30.1″，北纬34°5′33.5″ |
|  | 河道名称 | 滈河 |
|  | 类型 | 入河排污口 |
|  | 性质 | 生活污水、生产废水排放口 |
|  | 排放方式 | 间歇排放 |
|  | 入河方式 | 管道 |
|  | 规模 | 50m3/d |
|  | 排放标准 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） |
| 所属水功能区 | 滈河长安开发利用区 |
| 论证范围 | 入境（石砭峪口）断面～出境（入潏口）断面 |
| 主要污染物排放量 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
|  | 化学需氧量 | 50 | 0.75 |
|  | 氨氮 | 8.0 | 0.12 |
|  | 动植物油类 | 15 | 0.225 |
|  | 悬浮物 | 60 | 0.9 |

# 总则

## 论证目的

随着我国经济社会的快速发展，水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出，已成为制约我国经济社会可持续发展的主要瓶颈，近年来中央先后印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）等一系列关于生态文明建设的文件。提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

2004年11月30日水利部公布《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号），自2005年1月1日起施行，标志着建设项目入河排污口设置论证制度在我国正式建立和全面实施，2015年12月16日水利部令第47号修改公布。《办法》第十条中明确规定：“排污单位应当按照有关技术要求，自行或者委托有关单位编制入河排污口设置论证报告”；陕西省人民政府发布的《陕西省入河排污口监督管理细则》（陕水发〔2006〕36号）规定，在河流河道管理范围内新建、改建或者扩大入河排污口，单位必须编制入河排污口设置论证报告书，并向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请；陕西省水利厅《陕西省入河排污口监督管理细则》、《陕西省渭河流域管理条例》、陕西省生态环境厅、陕西省水利厅发布的《关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》（陕环水体函［2019］33号）等文件也要求，在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口都应办理入河排污口设置行政许可。

西安真之味食品有限公司成立于2008年6月13日，位于西安市长安区王曲街办兴盛村，主要从事酱卤肉的生产加工销售。公司2012年10月委托西安冶园环境工程有限公司编制完成了《西安真之味食品有限公司酱卤肉制品生产基地建设项目环境影响报告表》，并于2012年10月10日以市环长批复〔2012〕17号获得了西安市环境保护局长安分局的批复。2014年7月30日，西安市环境保护局长安分局以“市环长验〔2014〕10号”文件同意该项目通过竣工环境保护验收。2020年8月9日，在全国排污许可管理信息平台取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：91610116673277629E001Y。为严格执行入河排污口设置相关规定，2023年11月，西安真之味食品有限公司委托陕西启航者环保管家有限公司承担该公司入河排污口设置论证报告编制工作，对公司入河排污口进行规范化管理，确保公司入河排污口合法、合规。接受委托后，公司立即组织有关技术人员进行了实地查勘。在充分收集项目及区域基础资料，开展排污和纳污水域水质补充调查监测、河道地形勘测等工作的基础上，分析该项目排污口设置有关信息，对项目入河排污口设置的影响及其合理性进行了充分分析与论证，编制完成《西安真之味食品有限公司入河排污口设置论证报告》。

本报告根据项目入河排污口所在河段水功能区水质目标、入河排污总量控制等水资源保护管理要求，论证项目入河排污口设置对相关水功能区、水生态和第三者权益等的影响，分析其合理性，提出相应水资源保护措施建议，为当地监督管理机关审批入河排污口设置及污水处理站排污管理提供科学依据，保障入河排污涉及的水功能区及下游地区生活、生产和生态用水安全。

## 论证原则及依据

### 论证原则

- 符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等国家法律、法规和相关政策的要求和规定；

（2）根据《入河排污口监督管理办法》（水利部部令22号）、《陕西省入河排污口监督管理细则》及有关的技术标准与规范、规程，结合区域水资源综合规划和水环境保护等专业规划成果，采用科学合理的研究方法，充分论证入河排污口设置的可行性和合理性；

（3）针对入河排污口的设置方案，依据预测的计算结果，客观分析对水功能区、水生态环境和有利害关系的第三者的影响，并提出相应的改进措施，以满足排污口所在水域及相邻水域的功能要求；

（4）符合《建设项目水资源论证导则》（GB/T-35580-2017）、《水资源评价导则》（SL/T238-1999）、《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）等国家和行业有关技术标准、规范与规程；

（5）符合《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100号）、《黄河流域重要江河湖泊水功能区划手册》等流域及区域的水资源综合规划及水资源保护规划；

（6）符合《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源〔2017〕138号）、《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）、《陕西省渭河流域管理条例》等对入河排污口设置及水功能区管理相关要求；

（7）符合《产业政策调整指导目录》（2019年本）（国家发改委令第29号）的要求；

（8）符合全面系统、重点突出的论证原则，同时要求做到客观公正和科学合理。

### 论证依据

#### 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（2）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日修正）；

（3）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（8）《陕西省河道管理条例》（2000年12月2日）；

（9）《陕西省水资源管理条例》（2006年8月4日）；

（10）《陕西省渭河流域管理条例》（2018年5月31日）。

#### 政策文件

（1）《水污染防治行动计划》（国务院国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布）；

（2）《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号颁布，2015年12月16日水利部令第47号修改）；

（3）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15号令，2015年12月16日水利部令第47号修改）；

（4）《水功能区监督管理办法》（水资源〔2017〕101号，2017年4月1日）；

（5）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》（国务院，2011年12月28日批复印发）；

（6）《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源〔2017〕138号，2017年3月23日）；

（7）《黄河流域重要江河湖泊水功能区划手册》（2013年11月1日）；

（8）《陕西省水污染防治工作方案》（陕西省人民政府，陕政发〔2015〕60号，2015年12月30日）；

（9）《陕西省水功能区划》（陕西省人民政府办公厅，陕政办发〔2004〕100号）；

（10）《关于做好过渡期入河排污口设置管理工作的通知》（陕环水体函〔2019〕33号）；

（11）《陕西省入河排污口监督管理细则》（2006年3月27日）；

（12）《陕西省关于全面推行河长制的实施方案》（2017年2月7日）；

#### 标准规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（3）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（4）《水域纳污能力计算规程》（GB25173-2010）；

（5）《水环境监测规范》（SL219－2013）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（7）《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）；

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（9）《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T 943-2020）；

（10） 《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）。

#### 技术依据

（1）西安真之味食品有限公司酱卤肉制品生产基地建设项目环境影响报告表，2012年10月；

（2）西安真之味食品有限公司污水处理设备系统工程设计方案，2016年1月；

（3）其他相关的技术资料。

## 论证范围

按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求“入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。对地表水的影响论证以水功能区为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区；涉及鱼类产卵场等生态敏感点，论证范围可不限于上述水功能区。”

据此要求，我单位于2023年12月对项目设置区域及排污口设置河段进行了现场踏勘。滈河是潏河的一级支流，按照《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》、《陕西省水功能区划》（2004年），滈河水功能区划分为两段，分别为长安源头水保护区和长安开发利用区，具体内容见表1.3-1。

表1.3-1    滈河水功能区划一览表

| 水系 | 河流 | 功能区名称 | 范围 | 水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 起始断面 | 终止断面 | 长度km |  |
| 渭河 | 滈河 | 长安源头水保护区 | \ | 源头 | 石砭峪口 | 23 | Ⅱ |
|  |  | 长安开发利用区 | 长安县引用、农业用水区 | 石砭峪口 | 入潏口 | 23.4 | Ⅲ |

本项目排污口设置位于滈河长安开发利用区右岸，距离下游入潏口7.7公里。根据项目及所在河段实际情况，本次论证报告的论证范围重点为项目排污口上游500m至下游滈河入潏口。论证范围见图1.3-1。

## 论证工作程序

根据项目特点确定本项目论证工作程序：在现场查勘、调查和收集建设项目及相关区域基本资料和补充监测的基础上，充分考虑河段入河排污口设置现有情况，采用常规资料收集及现状监测的方法，判断入河废水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响程度及影响范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

（1）现场查勘与资料收集

根据入河排污口设置的论证要求，组织技术人员对现场进行多次查勘，调查和收集排污口所在区域的基本资料及所在区域自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，并且收集可能影响的其他取排水用户资料等。

了解项目污水处理站建设过程，包括其立项、设计、建设等情况。并对资料进行初步分析。

（2）资料整理

根据所收集的资料，进行整理分析，明确项目污水处理站处理工艺流程、出水水质标准、入河排污口设置、主要污染物排放量及污染特性等基本情况；分析所属河段水资源保护管理要求、水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型及模型验证

根据项目所处河段河道与水文特性，确定计算边界，选定合适的计算模型，采用现状水文水质同步监测数据对模型参数进行验证。

（4）拟定计算工况，进行预测计算

结合项目污水排放情况、所在河段水文特性，拟定模型计算工况，进行预测计算，统计分析废污水排放产生的影响范围。

（5）影响分析

根据预测计算结果、水功能区管理要求和所在河段水生态现状，分析其对所在功能区水质影响和污染物对水功能区水域纳污总量的影响程度和变化趋势；根据排污口设置前后水域生态系统的演替变化趋势，分析该排污口排污对水域生态系统和敏感生态目标的影响程度。

（6）排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区（水域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证排污口设置的合理性。具体论证程序见图1.4-1。

图1.4-1    论证工作程序示意图

## 论证的主要工作内容

根据入河排污口设置论证基本要求以及工程入河排污口设置对水功能区影响特点，论证的主要内容如下：

（1）建设项目基本情况；

（2）入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析；

（3）项目入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

（4）入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析；

（5）入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析；

（6）人河排污口设置对地下水影响分析；

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（8）入河排污口设置合理性分析；

（9）结论与建议。

1.6论证工作等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废污水排放量等分类指标的最高级别确定。入河排污口设置论证分类分级指标见下表。

表1.6-1    入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本项目排污口所在河段为滈河 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 本项目排污口河段现状污染物入河量小于水功能区水域纳污能力，但不属于远小于 | 二级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含有少量可降解的污染物 | 项目所排放废污水含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）（m3/h） | ≥1000（300） | 1000～500（300～100） | ≤500（100） | ≤500（100） | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20～200万吨 | 小于20万吨 | 小于20万吨 | 三级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于所分配用水指标 | 二级 |

综上所述，本次入河排污口设置论证工作等级为二级。

## 1.7论证水平年

论证水平年选择主要考虑距论证期较近且区域社会经济资料较为完善的年份，项目目前处于建设期，根据本项目实施计划，并考虑社会经济发展状况及现有成果资料的情况，综合考虑选择2022年作为论证水平年。

# 项目概况

## 项目基本情况

### 项目名称及性质

（1）项目名称：西安真之味食品有限公司入河排污口设置论证报告

（2）建设单位：西安真之味食品有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：西安市长安区王曲街办兴盛村

（5）建设规模：生产酱卤肉130吨/年，项目现阶段实际废水排放量10m3/d，项目满负荷运转时最大废水排放量50m3/d。

西安真之味食品有限公司成立于2008年6月13日，位于西安市长安区王曲街办兴盛村，主要从事酱卤肉的生产加工销售。公司2012年10月委托西安冶园环境工程有限公司编制完成了《西安真之味食品有限公司酱卤肉制品生产基地建设项目环境影响报告表》，并于2012年10月10日以市环长批复〔2012〕17号获得了西安市环境保护局长安分局的批复。2014年7月30日，西安市环境保护局长安分局以“市环长验〔2014〕10号”文件同意该项目通过竣工环境保护验收。2020年8月9日，在全国排污许可管理信息平台取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：91610116673277629E001Y。

公司于2016年对原废水处理设施进行改造，于2016年10月建设完成了200吨/日污水处理站，废水处理站现已稳定运行7年多，废水处理工艺成熟，出水水质可稳定达标。

2.1.2  地理位置

西安真之味食品有限公司位于陕西省长安区王曲街办兴盛村。具体地理位置见图2.1-1。

图2.1-1  地理位置图

2.1.3  项目规模及组成

建设项目组成及建设内容见表2.1-1。

表2.1-1    项目组成一览表

| 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 钢结构，建筑面积5000m2,其中冷库237m2 |
|  | 锅炉房 | 砖结构，275m2 |
|  | 仓库 | 砖结构，400m2 |
| 公用工程 | 给水 | 项目给水采用厂区自备井 |
|  | 排水 | 雨污分流，污水经废水处理站集中处理后通过管道排入滈河 |
|  | 供电 | 由长安区电网引入 |
|  | 供热、制冷 | 制冷采用空调 |
| 辅助工程 | 生活配套设施 | 砖结构，五层，建筑面积1000m2，一层为员工食堂，二到五层为员工宿舍 |
| 环保工程 | 污水处理 | 废水经废水处理站处理后通过管道排入滈河 |
|  | 废气防治 | 锅炉废气采用湿式除尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。 |
|  | 噪声防治 | 设备采购时尽量选择低噪声设备，噪声设备尽量布置于室内，采取隔声处理，设备安装减震垫等。 |
|  | 固废防治 | 餐厨垃圾定期交有资质单位回收处理；生活垃圾交由环卫部门处理。 |

2.1.4 项目排污口现状

因项目区域目前未覆盖地下水管网，项目废水通过约1000米管道排入滈河，废水排放去向见图2.1-2，后期项目区域市政管网覆盖后，本项目废水将接入管网不进行直排。

项目运行期间入河排污口下游500米滈河地表水监测数据及近年项目下游滈河入潏口断面水质例行监测数据均可达标，说明滈河水质良好，可满足水功能区水质目标要求，本项目当前生产规模情况下废水排放不影响滈河水功能区达标。

图2.1-2  项目废水排放去向图

本次论证报告主要是分析论证项目满负荷运转时废水排入滈河后，对滈河水质、水功能区、第三方取水等情况进行分析，同时按照入河排污口的相关规定对项目排污口的规范化建设提出意见，确保项目入河排污口合法、合规。

2.1.5项目给排水

（1）给水

项目用水由厂区自备井提供，项目用水主要为生产用水和生活用水，厂区自备井深度150米，已办理取水许可相关手续。

（2）排水

项目雨污分流，雨水主要用于地面抑尘及园林绿化，生产废水和生活污水经废水处理站处理后排入滈河。

2.1.6废水产污环节

根据项目生产设置情况，项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活污水主要为员工食堂的餐饮废水及生活污水，生产废水主要来源于生产工序中解冻、清洗产生的废水，废水产污环节具体内容见表2.1-2。

表2.1-2  废水产污环节

| 序号 | 产污环节 | 主要污染物 | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD、氨氮、动植物油、悬浮物等 | 废水处理站处理达标后排入滈河 |
| 2 | 生产废水 | COD、氨氮、动植物油、悬浮物等 | 废水处理站处理达标后排入滈河 |

项目生产废水和生活废水经废水处理站处理达标后排放，根据项目实际运行情况，目前项目未满负荷运转，废水排放量约为10m3/d。根据建设单位提供资料，项目满负荷运转时，废水排放量可达到50m3/d，项目废水处理站设计处理能力为200m3/d。

## 项目所在区域概况

### 地理位置

项目位于西安市长安区，长安区位于陕西省西安市关中平原中部，秦岭北麓，西安市区南侧。地理位置介于东经108°38′～109°14′，北纬33°47′～34°18′之间，东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西与鄠邑区、咸阳市接壤，北邻雁塔区。南北长55公里，东西宽52公里，总面积1583平方公里，其中平原区828平方公里，山丘区平方公里。地势为东塬、南山、西川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势大体为东南高西北低，土壤肥沃，灌溉便利。

### 自然环境

#### 地形地貌条件

长安区地势由东南向西北倾斜，区内有山有塬有川，山地与川塬界限分明。全区根据地貌形态和成因可划分为四个区:秦岭高中山区、黄土台塬区、山前洪积平原区、河谷冲积平原区。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔2886.9米），最低点为区境西北角的西江渡（海拔384.7米），高差2500多米。

秦岭高中山区为长安区南部的秦岭区；黄土台塬区位于长安区境内东部，系第四系风积黄土堆积而成,由东向西为炮里题、八里塬、少陵塬、神禾塬、地势东高西低，南高北低。山前洪积平原区由不同时代的洪积物及上部风积而成，分为四级洪积扇。其中一级洪积扇主要分布在王莽一带，二级洪积扇分布在潏河以南的北八元至五楼村一带及东部侯官寨以南，三级洪积扇分布于子午镇--交村--徐家沟一带，四级洪积扇分布于以南神禾塬，西辛庄一带。河谷冲击平原分布于河流两侧，由河漫滩、四个等级的阶地及古河道组成。

#### 2.2.2.2 自然气候

长安属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明，气候温和，秋短春长。一般以1、4、7、10作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600mm，湿度69.6%，无霜期216天， 日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为1.3～2.6米/秒。

#### 2.2.2.3 河流水系

西安市境内有渭、泾、石川、黑、涝、沣、潏、滈、灞、浐河等50余条河流，中流域面积100km2 以上的有30 条，1000km2 以上的有7 条。除渭、泾、石川河为过境河流外，其余均发源于秦岭北麓和骊山丘陵区，属黄河流域的渭河水系，是西安市地表水的主要来源。

本项目位于西安市长安区，长安区境主要河流为浐河、沣河，均属渭河水系。渭河在户县与咸阳段，流经长安区高桥乡，长约1.3km。沣河流域主要河流有沣峪河、潏河、滈河、金沙河、大峪河等。浐河为灞河最大支流，主要支流有库峪河、岱峪河等。

滈河发源于西安市长安区石砭峪，峪口以上称石砭峪河，全长41.6公里，流域面积238.4平方公里。与潏河在香积寺汇合后向西，在鄠邑区秦渡镇附近注入沣河。

### 水功能区划

根据陕西省人民政府批复的《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100号），本项目排污口所在河段为滈河的石砭峪口-入潏口段，水质管理目标为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准。入河排污口所在水功能区划见表2.2-1。

表2.2-1    滈河水功能区划一览表

| 水系 | 河流 | 功能区名称 | 范围 | 水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 起始断面 | 终止断面 | 长度km |  |
| 渭河 | 滈河 | 长安源头水保护区 | \ | 源头 | 石砭峪口 | 23 | Ⅱ |
|  |  | 长安开发利用区 | 长安县饮用、农业用水区 | 石砭峪口 | 入潏口 | 23.4 | Ⅲ |

### 区域河流现状

根据西安市生态环境局发布的《2022年西安市生态环境状况》，2022年西安市共监测市控及以上地表水断面43个（其中省控及以上监测断面22个），除丈八沟断面生化需氧量超标0.002倍，其余42个监测断面的水质均达到其功能区划分类别。监测结果表明，全市地表水系Ⅰ～Ⅲ类水质断面37个，占86%；Ⅳ类水质断面 6 个，占 14%；无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质。区域河流状况整体良好。

# 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

## 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

### 水功能区划

根据《中华人民共和国水法》，在全国范围内对江河、湖泊、水库、运河、渠道等地表水体实行水功能区管理，水功能区划采用两级体系，一级水功能区分四类：保护区、保留区、开发利用区和缓冲区；二级区划在一级功能区化的开发利用区内分为七类：饮用水源区、工业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、农业用水区、过渡区、排污控制区。

经现场踏勘，西安真之味食品有限公司入河排污口受纳水体为滈河。

根据陕西省人民政府批复的《陕西省水功能区划》（陕政办发〔2004〕100号），本项目排污口所在河段为滈河的石砭峪口-入潏口段，水质管理目标为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准。入河排污口所在水功能区划见表3.1-1。

表3.1-1    滈河水功能区划一览表

| 水系 | 河流 | 功能区名称 | 范围 | 水质 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 起始断面 | 终止断面 | 长度km |  |
| 渭河 | 滈河 | 长安源头水保护区 | \ | 源头 | 石砭峪口 | 23 | Ⅱ |
|  |  | 长安开发利用区 | 长安县饮用、农业用水区 | 石砭峪口 | 入潏口 | 23.4 | Ⅲ |

### 水质管理目标

根据水功能区划，滈河长安开发利用区河段水质目标为《地表水环境质量标准》Ⅲ类，标准限值见表3.1-2。

表3.1-2    地表水环境质量Ⅲ类标准限值表

| 序号 | 评价因子 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 2 | pH | / | 6～9 |
| 3 | COD | mg/L | ≤20 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤4 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 7 | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 8 | 挥发酚 | µg/L | ≤0.005 |
| 9 | 粪大肠菌群 | MPN/L | ≤10000 |

## 水功能区（水域）现有取排水状况

### 功能区取水状况

根据《陕西省水功能区划》，项目排污口所在河流为滈河，水质管理目标为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。经现场现状调查，目前，项目及附近工业及生活用水主要为自来水，农业用水主要为地下水，在水功能区内没有从河道取用水户。

### 功能区排水状况

根据现场调查及主管部门提供的排污口现状信息，本项目论证河段范围内主要排污口统计情况如表3.2-1，除西安市公安局和常宁污水处理厂入河排污口经过主管部门审批，其它入河排污口均为非审批排污口。

表3.2-1    排污口基本信息表

| 序号 | 排污口名称 | 污水性质 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安旭阳红农产品开发有限公司 | 工业废水 | 间歇 | 未审批 |
| 2 | 陕西苍松机械厂 | 工业废水 | 间歇 | 未审批 |
| 3 | 中国人民解放军边防学院 | 生活污水 | 间歇 | 未审批 |
| 4 | 子午污水处理站 | 生活污水 | 连续 | 未审批 |
| 5 | 王庄社区污水处理站 | 生活污水 | 间歇 | 未审批 |
| 6 | 西尧村污水处理站 | 生活污水 | 间歇 | 未审批 |
| 7 | 五台污水处理厂（调试运行） | 生活污水 | 连续 | 未审批 |
| 8 | 王曲污水处理厂（调试运行） | 生活污水 | 连续 | 未审批 |
| 9 | 西安常宁宫会议培训中心有限公司 | 生活污水 | 连续 | 未审批 |
| 10 | 西安市公安局 | 生活污水及医疗废水 | 间歇 | 已审批 |
| 11 | 聂河污水处理站（新联村） | 生活污水 | 间歇 | 未审批 |
| 12 | 常宁污水处理厂 | 生活污水 | 连续 | 已审批 |

## 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

### 水功能区纳污能力和限排总量

水功能区纳污能力是指在满足水域功能要求的前提下，在给定水功能区目标、设计水量、入河排污口位置及排放方式下，水功能区水体所能容纳的最大污染物量，纳污能力是实施水功能区管理的基本依据。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中相关内容，水域纳污能力应为各级水行政主管部门或流域管理机构核定的。未核定纳污能力的水域，论证时应根据功能区管理要求核算纳污能力以作为论证分析的依据。《中华人民共和国水法》规定：“县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定该水域的纳污能力，向环境保护行政主管部门提出该水域的限制排污总量意见。”

本项目排污口位于滈河，由于滈河未纳入国家、省级重要水功能区，无纳污能力和限排总量计算成果，因此，本次论证根据水域的设计水文条件和水质目标，依照《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），计算滈河的纳污能力。

### 水功能区纳污能力计算

本次论证依据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）对项目论证范围COD、氨氮纳污量进行计算，水质目标以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类为水质目标控制。

根据长安区水资源规划相关资料，滈河为潏河的主要支流，发源于长安区石砭峪，全长46.4公里，流域面积292平方公里，主河道比降19.99‰，河宽3.5m，年径流量0.75亿m3，枯水期平均流量为0.66m3/s，流速约0.2m/s。

污染物在河段横断面上均匀混合，可采用河流一维模型计算，该模型主要适用于Q<150m3/s的中小型河段，故本次论证采用一维水质模型计算滈河纳污能力。按照《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），设计流量应采用90%保证率最枯月平均流量或近10年最枯月平均流量。

综合衰减系数反映了污染物在水体作用下降解速度的快慢，它与河流的水文条件，如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关，还与河道污染程度有关。同一种污染物在一个河段内K值可理解为一个常数。根据《陕西省水资源综合规划》，本区段污染物综合衰减系数的选定为：COD综合衰减系数0.2/d，氨氮综合衰减系数0.3/d。

水域纳污能力计算公式如下：

M=(CS-CX)(Q+QP)，其中CX=C0exp(-KX/u)

式中M——水域纳污能力；

Cx——计算河段排污入河口下游水体污染物浓度，mg/L；

C0——上游来水污染物浓度，mg/L；

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

Q——上游来水量，m3/s；

Cp——入河污染物浓度，mg/L；

Qp——入河污水量，m3/s；

K—污染物综合衰减系数，1/s；

X—排污口距离距离下游控制断面的纵向距离，m；

μ—设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

根据水质模型及相关参数计算，滈河纳污能力见表3.3-1。

表3.3-1    滈河长安开发利用区纳污能力

| 功能区名称 | 水质目标 | 纳污能力t/a |
| --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |
| 滈河长安开发利用区 | Ⅲ类 | 260.52 | 23.37 |

# 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

项目入河排污口受纳水体为滈河，水质管理目标为《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准。经过现场调查，排污口所在水功能区内无野生保护水生生物，无水生生物产卵场、洄游通道等水生态敏感目标存在，水生态环境质量较好。

## 水功能区（水域）水质现状

水质方面，本次论证通过主管部门公布的例行监测数据和本次项目论证期间补充监测数据说明区域水质，其中例行监测数据引用主管部门环境质量公报、西安市河长制简报等数据，例行监测断面分别为石砭峪口和入潏口监测断面；补充监测在项目排污口上游500米和排污口下游1000米设置两个断面，委托西安重光明宸检测技术有限公司对排污口所在水功能区水质进行现状监测。监测断面示意图见图4.1-1。

图4.1-1    监测断面示意图

### 水环境现状例行监测

在论证水功能区内，常设的水质断面有两处，分别为石砭峪口水质监测断面、入潏口水质监测断面，水质目标为Ⅲ类。本报告采用2021年-2023年对滈河各断面监测的数据，监测情况统计见表4.1-1。

表4.1-1    水质监测数据统计

| 监测项目 监测时间 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 溶解氧 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石砭峪口监测断面 | 2021.01 | 12 | 0.121 | 0.03 | 8.0 |
|  | 2021.04 | 10 | 0.187 | 0.03 | 7.6 |
|  | 2021.10 | 14 | 0.340 | 0.035 | 9.08 |
|  | 2021.12 | 10 | 0.206 | 0.011 | 9.27 |
|  | 2022.01 | 20 | 0.451 | 0.069 | 10.36 |
|  | 2022.02 | 17 | 0.843 | 0.065 | 9.65 |
| 入潏口监测断面 | 2021.01 | 20 | 0.318 | 0.16 | 5.20 |
|  | 2021.05 | 8 | 0.616 | 0.142 | 6.53 |
|  | 2021.09 | 9 | 0.726 | 0.099 | 6.80 |
|  | 2021.12 | 11 | 0.875 | 0.063 | 8.46 |
|  | 2022.02 | 7 | 0.617 | 0.085 | 10.3 |
|  | 2022.05 | 7 | 0.245 | 0.10 | 7.7 |
|  | 2022.09 | 6 | 0.270 | 0.08 | 9.5 |
|  | 2023.01 | 13 | 0.364 | 0.07 | 11.2 |
|  | 2023.05 | 10 | 0.445 | 0.10 | 8 |
|  | 2023.09 | 9 | 0.220 | 0.05 | 8.2 |
| 标准限值(mg/L) | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | ≥5 |

监测结果表明：项目入河排污口受纳水体滈河水质能达到Ⅲ类水域标准，符合其功能区划要求。

### 水环境现状补充监测

为更好的了解该河段现状水质，根据项目特点，本次论证委托西安重光明宸检测技术有限公司对排污口所在水功能区附近河流水质进行了补充监测。

#### 监测断面布设

本次补充监测共布设2个监测断面，分别为1#排污口上游500米，2#排污口下游1000米。

#### 监测因子及分析方法

根据项目排污特点，本次地表水质量现状监测选取水温、溶解氧、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、粪大肠菌群、流量、流速作为监测因子，监测分析方法详见表4.1-2。

表4.1-2    地表水监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB 13195-1991 | \ |
| 2 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | \ |
| 3 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ1147-2020 | \ |
| 4 | 化学需 氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4（mg/L） |
| 5 | 五日生化需 氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5（mg/L） |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025（mg/L） |
| 7 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01（mg/L） |
| 8 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05（mg/L） |
| 9 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.01mg/L） |
| 10 | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 20（MPN/L） |

#### 监测时间及监测频率

本次监测委托西安重光明宸检测技术有限公司进行，监测时间为2023年12月7日、12月8日，共监测2天。

### 地表水质量现状评价

#### 评价方法

根据地表水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下：

Ii=Ci /C0i

式中，Ii——第i种污染物的单项水质指数，无量纲；

Ci——地下水中，第i种污染物的实测浓度，mg/L；

C0i——第i种污染物的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

式中，SpH j——pH在第j点的标准指数；

pHj——j点pH值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

#### 评价标准

评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。各因子标准限值见表4.1-3。

表4.1-3    地表水环境质量Ⅲ类标准限值

| 序号 | 评价因子 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 2 | pH | / | 6～9 |
| 3 | COD | mg/L | ≤20 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤4 |
| 5 | NH3-N | mg/L | ≤1.0 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 7 | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 8 | 挥发酚 | µg/L | ≤0.005 |
| 9 | 粪大肠菌群 | MPN/L | ≤10000 |

#### 地表水质量监测结果与评价

地表水质量现状补充监测结果统计见表4.1-4。

表4.1-4    地表水补充监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 12月7日 | 12月8日 |  |  |
| 排污口上游500米 | 溶解氧 | mg/L | 9.98 | 9.99 | ≥5 | 达标 |
|  | pH值 | / | 7.2 | 7.3 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.9 | 2.7 | ≤4 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.036 | 0.043 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.03 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 3.81 | 3.87 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 挥发酚 | µg/L | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.005 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | <20 | <20 | ≤10000 | 达标 |
|  | 水温 | ℃ | 14.3 | 14.8 | \ | \ |
|  | 流量 | m3/s | 1.386 | \ | \ |
|  | 流速 | m/s | 0.28 | \ | \ |
| 排污口下游1000米 | 溶解氧 | mg/L | 9.91 | 9.95 | ≥5 | 达标 |
|  | pH值 | / | 7.1 | 7.2 | 6～9 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 8 | ≤20 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 2.6 | ≤4 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 0.059 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 4.91 | 4.80 | ≤1.0 | 超标 |
|  | 挥发酚 | µg/L | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.005 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | <20 | <20 | ≤10000 | 达标 |
|  | 水温 | ℃ | 14.0 | 14.5 | \ | \ |
|  | 流量 | m3/s | 1.377 | \ | \ |
|  | 流速 | m/s | 0.27 | \ | \ |

由表4.1-4本次补充监测统计结果可以看出，各断面除总氮外其余各项监测因子均可以满足地表水Ⅲ类标准要求。根据生态环境部《地 表 水 环 境 质 量 评 价 办 法》，总氮不作为地表水评价因子。

## 4.2所在水功能区（水域）纳污状况

本项目所在河段范围内经主管部门审批的现状排污口主要有：西安市公安局、西安市长安区常宁污水处理厂。本项目及论证范围内其他入河排污口的污水排放量及主要污染物浓度情况如下表4.2-1。

表4.2-1   入河排污口主要污染物排放量预测表

| 序号 | 入河排污口名称 | 污水排放量m3/a | 污染物排放浓度 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 西安市公安局 | 297548 | 30 | 1.5 | 8.9 | 0.45 |
| 2 | 常宁污水处理厂 | 7300000 | 30 | 1.5 | 219 | 10.95 |
| 3 | 西安真之味食品有限公司 | 60000 | 50 | 8 | 0.75 | 0.12 |
| 合计 | 7657548 | \ | \ | 228.65 | 11.52 |

根据项目入河排污口所在河段入河排放口污染物预测量，可得滈河长安开发利用区段纳污情况统计表4.4-2。

表4.4-2    滈河纳污情况一览表                单位：t/a

| 地表水 | COD 纳污能力 | 氨氮 纳污能力 | 现有排放 | 本项目 | 新增后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD 排放量 | 氨氮 排放量 | COD 排放量 | 氨氮 排放量 | COD排放量 | 氨氮 排放量 |
| 滈河 | 260.52 | 23.37 | 227.9 | 11.4 | 0.75 | 0.12 | 228.65 | 11.52 |

根据计算，论证区段现状年项目排污量未超过滈河纳污能力，在项目运行时应加强污水处理，减少入河排污量至滈河纳污能力以内，确保治理后污水达标排放，排污总量限值在纳污能力之内。

# 入河排污口设置可行性分析及入河排污口设置情况

## 废水来源及构成

项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水主要为员工食堂的餐饮废水及生活污水，生产废水主要来源于生产工序中解冻、清洗产生的废水，废水主要污染物为COD、SS、氨氮，废水经废水处理站处理达标后通过管道排入滈河。

## 废水所含的主要污染物的种类及其排放浓度、总量

项目废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮，废水经厂区管道收集后，经过厂区污水处理站处理后达标排放。

### 废水处理工艺

废水采用高效厌氧+生物膜+沉淀+过滤多重组合处理工艺，废水处理工艺流程图见图5.2-1：

图5.2-1   废水处理工艺图

废水经管网收集后，进入格栅集水池，池内设置人工格栅及污水提升泵，格栅集水池的水通过提升泵进入气浮，可以有效去除废水中含有的动植物油，气浮出水自流进入初沉池中，在初沉池加入絮凝剂，听过提升泵提升至高效厌氧反应器中进行处理，处理后的水自流进入M-O-A-O池，在该池内进行生化处理后，自流进入二沉池进行泥水分离，分离后的出水经过过滤后进行消毒，达标后排放。

### 废水处理效果分析

项目目前废水实际产生量约为10m3/d，满负荷运转时废水产生量可达到50m3/d，远小于设计处理能力200m3/d，处理能力上可完全满足。

项目废水处理站建于2016年，现已平稳运行7年，根据项目实际运行情况，废水处理站2021年-2023年出水监测浓度如下：

| 采样日期 | 采样点位 | 监测项目 | 单位 | 监测频次 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2021.09.15 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 38 | 37 | 37 | ≤50 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 13.9 | 14.4 | 14.9 | ≤20 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.827 | 0.788 | 0.768 | ≤8 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | ≤15 |
|  |  | pH | / | 7.7 （25.0℃） | 7.8 （25.2℃） | 7.7 （25.1℃） | 6.0～8.5 |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 1400 | 1300 | 1100 | ≤5000 |
| 2022.10.14 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 29 | 28 | ≤50 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.0 | 5.3 | 5.1 | ≤20 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.31 | 1.21 | 1.26 | ≤8 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.04 | 0.05 | 0.04 | / |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 0.80 | 0.69 | 0.78 | ≤15 |
|  |  | pH | / | 7.7 （18.8℃） | 7.5 （19.0℃） | 7.5 （18.9℃） | 6.0～8.5 |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 1700 | 1800 | 2200 | ≤5000 |
| 2023.04.17 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 42 | 44 | 41 | ≤50 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 18.3 | 18.8 | 17.3 | ≤20 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.31 | 1.34 | 1.42 | ≤8 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.07 | / |
|  |  | 动植物油类 | mg/L | 0.51 | 0.54 | 0.52 | ≤15 |
|  |  | pH | / | 7.6（15.2℃） | 7.6（15.8℃） | 7.5（15.6℃） | 6.0～8.5 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5000（个/L） |

根据项目废水站监测结果可得出，项目废水站运行稳定，各项污染物均能达到标准要求，废水处理设施处理效果较好，可满足标准要求。

### 污染物排放量及浓度

项目目前生产状况下废水排放量约为10m3/d，本次论证主要考虑满负荷运转时废水排放对滈河产生的影响，根据建设单位实际生产情况，项目满负荷运转时最大废水产生量可达到50m3/d，项目废水污染物执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表2标准，因此项目最大废水排放量及排放浓度见表5.2-2。

表5.2-2    项目废水排放量及排放浓度一览表

| 指标 内容 | COD | 氨氮 | 排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度（mg/L） | 50 | 8 | 15000 |
| 排放量（t/a） | 0.75 | 0.12 |  |

## 入河排污口设置可行性分析论证

### 水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求

项目入河排污口所在水域水质管理目标为Ⅲ类。所排污水水质应当满足相关排放标准，符合国家法律、法规、规划和相关政策的要求和规定，还应满足以下管理要求：

（1）符合流域或区域的综合规划、水资源保护等专业规划；

（2）排入河流的污染物总量应不使纳污水功能区的纳污总量超过其纳污能力；

（3）在正常工况下，项目排污应不会对下游合法取用水造成实质性影响；

（4）在满足上述入河排污口设置管理要求的基础上，排污应满足当地环保部门有关要求。

### 入河排污口的必要性和合理性

本项目区域暂未覆盖地下管网，因此本项目废水处理达标后通过约1公里的管道排放至滈河。本项目排污口位于滈河长安开发利用区右岸，水质目标为Ⅲ类，该河段水质现状为Ⅲ类，可达到水功能区管理目标。本项目废水经处理后可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表2要求，因此项目排污口的设置符合该河段功能区管理的要求。

### 排污口达标排放可行性分析

项目废水采用高效厌氧+生物膜+沉淀+过滤多重组合处理工艺，根据5.2.2中项目废水处理站出水实际监测结果可知，项目废水处理设施措施可行，废水稳定达标排放。

### 与相关规划符合性分析

本项目入河排污口位于滈河长安开发利用区河段，项目排污口与相关规划的相符性分析见表5.3-2。

表5.3-2   相关规划相符性分析一览表

| 分类 | 相关规划及要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（水利部第22号令） | 第三条：入河排污口的设置应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪规划的要求。 | 项目排污口设置于滈河长安开发利用区河段，符合该水功能区三类区划要求； | 符合 |
|  | 第六条：设置入河排污口的单位（下称排污单位），应当在向环境保护行政主管部门报送建立项目环境影响报告书（表）以前，向有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请。 依法需要办理河道管理范围内建设项目审查手续或者取水许可审批手续的，排污单位应当根据具体要求，分别在提出河道管理范围内建设项目申请或者取水许可申请的同时，提出入河排污口设置申请。 | 项目将按照相关规定办理入河排污口设置申请；项目已按照相关规定进行了环境影响评价。 |  |
|  | 第十四条：有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： （一）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的； （二）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的； （三）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的； （四）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的； （五）入河排污口设置不符合防洪要求的； （六）不符合法律、法规和国家产业政策规定的； （七）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。 | 项目排污口设置于滈河长安开发利用区河段，不在饮用水水源保护区，不属于要求削减排污总量的水域，没有取水用户，排污口设置不影响区域水质，符合防洪需求和其他法律法规要求。 |  |
| 《入河排污口管理技术导则》(SL532-2011) | 5.4.8入河排污口的设置应符合下列要求：a）入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；b）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上；c）入河排污口口门不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设置管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督；d）凡含有有毒有机污染物、重金属、持久性有毒化学污染物和热污染的入河排污口，应采取有效保护措施，减少对周边环境的影响；e）入河排污口口门处应有明显的标识牌，标志牌内容应包括下列资料信息：1）入河排污口编号；2）入河排污口名称；3）入河排污口地理位置及经纬度坐标；4）入河排污口设置单位；5）入河排污口设置审批单位及监督电话。f）标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。 | 项目排污口管道设置观察窗；项目废水主要为生活污水和生产废水，不含有毒有机污染物、重金属、持久性有毒化学污染物和热污染；项目排污口按照规定设置标志牌。 | 符合 |
| 黄河流域水资源保护规划（2016-2030年） | 实施入河排污口分区管理 ： 根据水功能区划和水质保护要求，以水功能区的纳污能力和污染物入河总量控制方案为主要依据，综合考虑相关法律法规、相关规章制度等，划定河湖入河排污口禁止设置水域、严格限制水域和一般限制水域，实施入河排污口分区管理和入河排污口设置论证制度，严格审批新建、改建、扩建入河排污口。对污染物入河总量已超过纳污能力的水功能区，不允许新增污染物入河量，限制审批新增取水和入河排污口；对超过审批总量的入河排污口，依法查处，限制或停止取水。 | 项目排污口设置于滈河长安开发利用区河段，符合水功能区划和各项法律法规要求。 | 符合 |

## 入河排污口设置方案

本项目入河排污口位于滈河右岸，废水处理完成后，经管道排入滈河。具体设置方案见表5.4-1。

表5.4-1       项目排污口设置方案一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 东经108°57′29.6″，北纬34°5′33.7″ |
| 排放方式 | 间断 |
| 入河方式 | 管道 |
| 排污口类型 | 新建 |
| 排污口性质 | 工业废水入河排污口 |
| 排入水体基本情况 | 滈河长安开发利用区段，功能区划为Ⅲ类水体 |
| 排 污 口 现 状 |  |

# 入河排污口对水功能区（水域）水质和水生生态影响分析

## 影响范围

本项目排污口位于滈河长安开发利用区右岸，入河排污口影响范围为排污口上游500m至滈河入潏口断面，滈河水质控制目标为Ⅲ类，功能区主体功能为工农业生活用水，目前该河段没有取水用户。

## 对水功能区水质影响分析

本项目目前废水最大排放量约为10m3/d，根据排污口下游断面水质现状监测结果，断面COD、氨氮浓度可以达到地表水Ⅲ类标准要求，符合相关水功能区划要求，说明本项目当前运营状况下废水排放量对水功能区水环境影响较小。

本次论证主要针对项目远期满负荷运转最大废水排放量50m3/d情况下，正常工况及非正常工况下废水排放对滈河水质的影响。

### 预测内容

预测分析项目废水排入滈河后，对受纳水体的影响范围及影响程度。

### 预测因子

根据项目的特征污染物、评价河段各项水质参数背景浓度及采用的水质标准，河流流量以及区域污染源排放情况，结合污染物排放总量控制要求等，确定本次地表水环境影响预测因子化学需氧量、氨氮进行预测评价。

### 水环境预测模型及参数

（1）水文设计条件

按照《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），设计流量应采用90%保证率最枯月平均流量或近10年最枯月平均流量。本次论证依据实测数据及长安区水资源规划相关资料，河流水文参数见表6.2-1。

表6.2-1    滈河水文参数

| 类型 | 流量（m3/s） | 河宽（m） | 水深（m） | 流速（m/s） | 河道比降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.594 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 19.9 |

（2）混合过程段的长度

项目废水排放采用岸边排放方式，根据《环境影响评价计算导则 地表水环境》HJ2.3-2018，混合过程段的长度计算公式如下：

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m，本项目为0；

u——断面流速，m/s；

H——河流水深，m；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s；由泰勒法（0.058H+0.0065B）(gHI)1/2求得，其中g为重力加速度，取9.8m/s2；I 为水力坡度，‰。

经计算，得混合过程段长度：L=86.3m。

（3）预测模式

项目入河排污口位于滈河，本河段河流水量补给少、河宽小、河水浅、水流稳定，故排入本河段的污水经过一段很短的排放距离便可在断面上混合均匀，污染物浓度只在河流纵向上发生变化；且预测因子COD、氨氮为非持久性污染物，因此采用一维水质数学模型模拟断面平均浓度的空间变化，假定污水入河后在横向上混合均匀，模型基本方程为：

在一维模型计算中，一般认为河流的纵向流动远远大于弥散作用，因而忽略弥散作用，则水体中污染物浓度解析解为：

式中：Ch为排污口排放的污水与收纳水体混合后的浓度。

式中：

C1——排污口污水浓度，mg/L；

q——污水流量，m3/s；

C0——河水本底浓度，mg/L；

Q0——河水流量，m3/s；

K——水质降解系数，1/d；

x——距排污口的距离，m；

u——河流流速，m/s。

（4）主要计算参数选取

综合衰减系数反映了污染物在水体作用下降解速度的快慢，它与河流的水文条件，如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关，还与河道污染程度有关。同一种污染物在一个河段内K值可理解为一个常数。本论证采用根据《陕西省水资源综合规划》中使用的污染物综合降解系数，COD综合衰减系数0.2/d，氨氮综合衰减系数0.3/d。项目废处理站出水水质按《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表2执行；根据出水水量、水质确定排污口排放的污水与受纳水体混合后的浓度。计算参数见表6.4-2。

表6.4-2    主要计算参数取值表

| 参数 | 取值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 0.20 | d-1 | 预测COD |
|  | 0.30 | d-1 | 预测氨氮 |
| u | 0.2 | m/s | \ |
| Q0 | 0.594 | m3/s | \ |
| q | 0.0017 | m3/s | \ |
| C0 | 10.5（COD） | mg/L | 污染物本底浓度（排污口上游补充监测值） |
|  | 0.0395（氨氮） |  |  |

### 预测方案及结果

#### 预测方案

方案1：项目废水处理站正常运行，废水正常达标排放，预测对滈河影响和入河水质；

方案2：项目废水站故障，废水未经处理直接排放，预测对滈河影响和入河水质。

本次论证在调查核算项目用水量的基础上，综合考虑项目废水排放对环境产生的最不利影响，考虑项目因各种因素可能出现的废水排放量最大峰值，以项目满负荷运转时的最大废水排放量数据，即废水排放量50m3/d（大于现状实际排放量10m3/d），污染物浓度按照标准限值计算。预测方案详见表6.2-3。

表6.2-3    地表水环境影响预测方案及源强

| 编号 | 排放情况 | 河流 | 尾水流量（m3/s） | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 正常 | 滈河 | 0.0017 | 50 | 8 |
| 3 | 事故 | 滈河 | 0.0017 | 500 | 80 |

#### 预测结果

根据水环境一维稳态计算模型、设计水文条件以及相应的参数取值，废水达标排放非正常排放时受纳水体滈河沿线的影响见下表6.2-4。

表6.2-4    项目废水排放对滈河影响预测

| 纵向X预测值污染物 | 正常工况 | 非正常工况 |
| --- | --- | --- |
|  | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| 0m （初始混合断面） | 预测结果 | 10.61 | 0.062 | 19.03 | 0.267 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500m （控制断面） | 预测结果 | 10.21 | 0.059 | 18.65 | 0.258 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下游1500m （核算断面） | 预测结果 | 9.85 | 0.052 | 18.13 | 0.246 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下游7700 （入潏口断面） | 预测结果 | 8.63 | 0.043 | 16.96 | 0.231 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地表水Ⅲ类标准限值（mg/L） | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 |

根据预测结果可知，正常工况下，项目废水处理达标后排入受纳水体，经河流混合、稀释、净化后，入河排污口下游各断面COD、NH3-N的浓度均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838~2002）中Ⅲ类水质标准，说明项目正常排放情况对地表水的影响在可接受范围内，满足水环境功能区划要求，对滈河的影响较小。

非正常排放情况下，COD和NH3-N在下游质量浓度接近《地表水环境质量标准》（GB3838~2002）中Ⅲ类水质标准；说明项目非正常排放情况对滈河地表水的影响较大。

综上可知，本项目综合废水正常排放对地表水环境影响较小，非正常工况下，对地表水水质的影响比较大，建设单位在管理中，应加强对污水处理站的日常维护，确保设备设施运转正常，避免事故状态的发生，采用双路供电，污水处理关键设备均应有备用设备，一旦设备发生故障，应尽快启动备用设备，防止污水处理站停运。杜绝超标废水外排，以确保下游滈河水环境质量。

## 位置与排放方式分析

### 位置分析

根据《排污口设置及规范化整治管理办法》：凡在城镇集中式生活用水地表水源一、二级保护区、国家和省划定的自然保护区和风景名胜区内的水体、重要渔业水体、其他有特殊经济文化价值的水体保护区等需要特殊保护的水域内，不得新建排污口。

项目排污口受纳水体为滈河。排污口不在地表水源地一、二级保护区及特殊保护的水域范围内，排污口位置符合国家水资源保护规划。

### 排放方式分析

污水排放方式有间歇性（定期或不定期间断排放）、连续性（每日不断排污）、季节性（排放有季节变化规律）。本项目正常运行期间水量稳定，且处理后的污水浓度和产生量波动较小。

根据《入河排污口管理技术导则（SL532-2011）》，入河排污口应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；入河排污口不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设置管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督。

根据现场调查，本项目入河排污口拟采用岸边管道排放的方式，排污口位于正常水位线以上，且在排污管网铺设过程中设置多个观察口及采样口，本次论证要求出水口处方便采样、计量、监测等日常现场监督检查。因此，项目废水入河排污口排放方式合理。

## 对水功能区水质影响分析

根据“6.2预测计算与分析”可知，本入河排污口污水正常排放不会对排污口下游河段水质产生明显影响，但在事故排放情况下，将对排污口下游河段水质产生较大影响，因此，该类情况应加强防范，杜绝事故排放情况发生。

项目入河排污口下游10.5km为入潏口断面，本项目废水排放实际排放浓度小于排放标准，因此只要项目废水处理站正常运行，项目废水达标排放，项目废水入河后再加上河流的自净能力，不会对下游考核断面入潏口断面产生负面影响。根据近两年入潏口断面的例行监测数据可以看出，该河段水质良好，可以达到目标水质要求。

## 对水生态的影响分析

项目实施不改变河段的河势，对河段水文情势无明显影响，总体上对水生生境无明显影响。污水经处理后排入滈河，对下游河段有一定的影响，其影响范围主要是排污口下游影响范围内的岸边水质和底质，但局部岸边水质的微小变化对水生生境影响很小。

## 对地下水影响分析

本项目正常排放下，废水经废水处理站处理后，不改变地表水水水质，区域水功能未发生变化。由此可见，本项目对地表水水质影响很小，因此对地下水水质影响也较小。

本项目非正常排放下，废水处理站超标排放或废水未经处理直接外排，会造成局部河段污染物浓度升高。厂址区域地下水埋深浅，抗污染能力弱，废水超标排放或未经处理直接外排，河水补给地下水，会对地下水水质产生较大影响。为此，本项目在废水处理站设置应急池，一旦出现故障，使用潜水泵将超标废水打入调节池中，重新进入系统处理，直至废水达标排放。由此可见，本项目在非正常情况下对地下水的影响也较小。

## 对第三者影响分析及补偿方案

根据现场调查，项目区域集中饮用水取水水源主要来自地下水，在本项目入河排污口论证范围内无取水用户，因此项目入河排污口的设置不会对第三方取水用户产生影响。

## 对河道行洪能力的影响

本项目最大排水流量为0.0017m3/s，与滈河枯水期平均流量相比，其流量较小，不会抬高入河排污口河段的洪水水位。因此项目废水排放对滈河及下游防洪产生影响较小，基本不会对其他河道工程设施产生影响。同时本项目不在滈河上建设构筑物，不影响河道行洪。

# 水环境保护措施

## 水生态保护措施

### 7.1.1污水处理设施正常稳定运行

企业应在污水处理设施日常运行过程中，加强污水处理站的维护，采取各项措施提高废水回收利用率，加强人员监督管理，关注废水排放口监测数据，出现异常情况应找专业技术人员分析原因并进行调试，确保污水处理设施正常稳定运行，实现污水总排口污染物稳定达标排放。

### 7.1.2排污口规范化建设

论证要求建设单位按照《入河排污口管理技术导则》(SL532-2011)的规定，在新建排污口入河道处应设置醒目标志牌，实行排污口的立标管理，标准牌内容包括排污口编号、地理位置、经纬度、执行的排放标准、排入水功能区名称、水质保护目标、设置单位、设置审批单位、监督电话等内容；入河排污口的设置应当便于采集样品、计量监测、日常现场监督检查。

### 7.1.3加强项目排污管理

保护水资源是企业的义务与责任，项目单位应从观念上重视，在体制和管理中落实，加强宣传教育，提高员工水资源节约与保护意识，设置专门管理机构，明确专人负责排污管理工作，配备水质及水量监测设备，对企业内部出水水质进行监控。并按照《陕西省入河排污口监督管理细则》（陕水发〔2006〕36号）有关规定进行排污监测，接受环保、水利等相关部门日常监督管理。具体要求如下：

（1）对排污口出水水质及水量做好日常监测及记录。对于入河排污口应当定期委托具有相应资质的单位进行水质监测；

（2）根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的要求，在距入河排污口较近处设置立式或平面固定式且能长久保留的标志牌，标志牌内容包括入河排污口编号、入河排污口名称、入河排污口地理位置及经纬度坐标、排入的水功能区名称及水质保护目标、入河排污口设置单位、入河排污口设置审批单位及监督电话，便于入河排污口的监督管理及监测工作的进行；

（3）建立排污资料档案，定期接受辖区内水资源保护部门的监督检查，每年按时向排污口管理单位报送上年度入河排污口有关资料和报表；

（4）在发生严重旱情或水质严重恶化等紧急情况时，企业应按照辖区水资源保护部门要求的内容、时间和方式提供资料。排污浓度和总量应严格执行水资源主管部门的控制方案。

### 7.1.4开展项目排污监测及环境监测

排污监测是企业为环境管理工作提供科学依据的基础性工作和科学手段。通过对污染源及环境质量进行监测，预防污染事故的发生，为提高环境管理水平提供科学依据。按照《陕西省入河排污口监督管理细则》（陕水发〔2006〕36号）中相关规定，监测任务应当由具有国家级计量认证资质的水质监测机构承担。根据项目具体情况，拟定的污染源及环境质量监测计划见表7.1-1。

表7.1-1        污染源及环境监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | COD、SS、氨氮 | 总排口 | 1次/年 |
| 地表水 | PH、COD、NH3-N | 下游1.5km断面 | 按照水行政主管部门要求执行 |

### 7.1.5建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

### 7.1.6入河排污口规范化建设

项目应按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）开展入河排污口规范化建设，原则上满足以下要求：

（1）入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

（2）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上，工程设施应符合防洪要求。

（3）入河排污口不得设暗管通入河道底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督。

（4）入河排污口应有明显的标志牌，标志牌内容应包括以下资料信息：①入河排污口编号；②入河排污口名称；③入河排污段口地理位置及经纬度坐标；④排入的水功能区名称及水质保护目标；入河排污口设置单位；⑥入河排污口设置审批单位及监督电话。

（5）标志牌应设置距入河排污口较近处，可根据情况分别选择低设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

## 7.2 应急措施

项目应设立应急事故处理机构，负责应急事故的联系、组织与处理等工作，并明确责任人；对事件进行分级，针对不同级别水污染事故，制定详细、具体的应急预案，建立健全突发性污染事件应急预案，加强企业预案与地方预案的衔接和联动，并定期、不定期进行培训与演练，加强水污染事故的日常防范，防患于未然。

### 7.2.1事故风险分析

本项目发生风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：

（1）设备故障，污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质下降或污泥不能及时外运，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭。

（2）项目管道发生破裂，导致废水超标排放。

（3）突发性外部事故，由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放。

### 7.2.2事故防范措施对策

- 应急能力建设

在厂区设置事故收集池，事故池进行防渗处理，设置雨污分流系统和雨污系统切换阀门。各生产装置及单元，在事故发生时，通过管网将事故水引致事故池，当事故结束后再将污水送至厂内污水处理站处理；另外本次论证报告要求企业在脱叉沟设置堤坝等措施，防止事故情况下废水进入滈河。

（2）采用双回路供电，对各种设备选择质量优良、便于维护的产品；污水泵均采用2台，一用一备，保证设备运行安全。定期巡检、调节、保养、维修；运行中应制定严格的安全操作制度、检修制度，加强对操作人员和维修人员的定期培训。重视废水处理设施的维护与管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接处应防止泄漏，避免污染地下水和浸泡地基；淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，以保证最大限度地收集废水。

（3）突发事故对策和应急方案。项目编制应急预案，并上报相关主管部门备案。在污水收集、输送和处理过程中，一旦出现突发性事故，必须按预先拟定的方案，进行紧急处理。

（4）应急监测。当发生突发性水污染事故或者污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，必须马上对事故状态可能造成的污染源及时分析、立即监测。

（5）建立事故性排放的报告制度。一旦事故性排放事件发生，及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理，开展污染事故监测工作。做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测频次和参数。及时将事故信息通知下游取水单位，并告知高浓度污染团到达取水口的大概时间，减少事故性排放的社会影响。

（6）加强应对事故性排放处理设施设备及物质准备。当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工艺构筑物停止进水，废水截流，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将事故废水排入处理设施重新处理。

（8）培训和演练。项目定期对从业人员进行培训，提高专业技能能力；定期组织进行应急预案的培训和演练，提高应对突发环境事件能力。

# 论证结论和建议

## 论证结论

### 项目概况

西安真之味食品有限公司成立于2008年6月13日，公司位于西安市长安区王曲街办兴盛村，项目入河排污口位于滈河长安开发利用区河段右岸。

### 排污口位置设置合理

项目排污口位于滈河长安开发利用区河段，地理坐标为东经108°43′51.6″，北纬34°12′21.6″。排放方式为间歇，入河方式为管道。项目所在区域内无重要水域生态保护目标和敏感生态问题，排污口上下游水功能区内无集中城市生活饮用水源，排污口的设置位置基本合理。

### 废水处理措施及效果评价

本项目废水设计每天处理量为200m3/d，可以满足项目废水量。废水处理工艺采用混凝、沉淀、过滤、消毒工艺处理方式处理。采用的水污染防治措施工艺成熟可靠，废水排放浓度可稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中表2标准要求。

### 对水功能区影响

本项目废水污染物入河量满足河段限排总量要求。项目对下游地表水水质影响较小，不会改变区域水功能。

### 排污口设置对第三者没有影响

由于排污口排污影响范围内无集中的生活取水和工业取水口，没有与之有利害关系的第三者。因此项目排污口设置不涉及对下游第三者的影响，与第三者的需求不发生矛盾。

### 对地下水影响较小

本项目正常排放下，生产废水和生活污水经废水处理站处理后可达标排放，不改变地表水水质。本项目对地表水水质影响很小，由此可见对地下水水质影响也较小。

本项目非正常排放下，在污水处理站设备大修或事故状态时，未经处理的废水导排进入调节池，待污水处理站恢复正常运行时处理达标排放。可有效预防事故排水对地下水的不利影响。因此本项目排污口设置对地下水的影响较小。

### 对水生态的影响较小

本项目并未改变区域水质及水温情况，且评价河段未发现珍稀水生生物，不存在鱼类栖息地、产卵场及洄游通道。因此本项目的建成运行对水生生物的影响较小。

综上所述，通过对西安真之味食品有限公司入河排污口设置论证分析，该排污口设置对区域水功能影响轻微并满足水功能区域管理要求，不会对第三者产生影响，对地下水、水生态影响较小。因此本项目排污口设置方案基本可行。

## 建议

（1）建议加强对污水处理设施的运行管理，保证其稳定连续运行，同时加强排污监控，确保废水总量及浓度长期双达标稳定排放。

（2）建议积极探索废水重复利用途径，提高废水回用率，减少废水排放量。

（3）根据河段水质及纳污的变化情况，适时对污水处理站进行技术提升改造，对项目排水进行深度处理，以进一步削减入河排污量。

（4）建议加强员工的环境安全培训，设施、设备的监控和管理，防止发生环境污染事故。

（5）建议根据企业的特点和实际状况，编制切实可行的环境污染事故应急预案，并依据可能发生重大事故的状态进行模拟演练，以提高企业在发生重大事故后的应变能力，将事故造成的损失控制在最低限度。

（6）建议加强企业信息公开工作，废水排放量及排放浓度定期对社会进行公示。

（7）加强废水排放监测工作，按照相关规范制定合理的污染物监测计划和地表水环境质量监测计划，并组织落实。

（8）主动接受主管部门监管，主动上报相关文件。

# Text boxes

图1.3-1  排污口论证范围图

滈河

废水排放口