# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程

建设单位（盖章）： 周至县人畜安全饮水管理中心

编制日期：     二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附表	60

附图

附图1  本工程地理位置图

附图2  本工程在西安市秦岭生态环境保护规划中的位置图

附图3  本工程在生态环境管控单元中的位置图

附图4  本工程新建水厂总平面布置图

附图5  本工程平面布置图

附图6  本工程在西部智能装备产业园的位置

附图7  本项目输水管线横断面图

附件：

附件1  项目委托书

附件2  工程可行性研究报告批复

附件3  本工程用地协议

附件4  西部智能装备产业园区总体规划环评审查意见

附件5  陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件6  耿峪河水质检测报告

附件7  本工程现状监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 马欢 | 联系方式 | 182****0918 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安市周至县（区）尚村乡（街道）西岩村（具体地址） |
| 地理坐标 | （180 度 27 分 25.167秒， 34 度 8 分 47.716 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 E4852管道工程建筑 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 周至县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 周发改经发[2022]265号 |
| 总投资（万元） | 4685.76 | 环保投资（万元） | 45.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.97 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 永久占地7353.33 m2 临时占地68399.99 m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项评价设置分析情况 类别 设置原则 本项目情况 设置 情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目不排放该类废气 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生产废水由污水处理系统处理后全部回用，不外排。 无 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目危险物质次氯酸钠存储量不超过临界值 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目污水口下游500m范围内没有重要水生生物的自然产卵、索饵场、越冬场和洄游通道 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西部智能装备产业园区总体规划》（2016-2030） 审查机关：周至县人民政府 审查文件文号：《周至县人民政府关于设立西部智能装备产业园项目的批复》（周政发〔2016〕27 号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西部智能装备产业园区总体规划（2016—2030）环评影响评价报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市周至县环境保护局关于西部智能装备产业园区总体规划（2016—2030）环评影响评价报告书审查意见》（周环批复〔2017〕9号）（详见附件4）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与规划、规划环评及其审查意见的符合性分析如下表所示。 表1-2 项目与规划、规划环评及其审查意见的符合性分析一览表 规划名称 规划内容 本项目情况 符合性 《西部智能装备产业园区规划》 给水工程规划：根据《周至县尚村镇总体规划》（2016-2030），规划在西部智能装备产业园西侧新 建1座水厂，水厂占地约 4.0hm2，供水规模 1.73 万 m3/d。主要为镇区居民及智能装备产业园供水，镇区远期需水量 8000m3/d（根据《周至县尚村镇总体规划》（2016-2030）），产业园区需水量 5606.7m3/d，规划的水厂能承载镇区及产业园区需水量。 本项目即为《周至县尚村镇总体规划》（2016-2030）的水厂，根据本项目可研，本项目供水量是在充分考虑到2032年尚村镇及装备产业园的需水量最终确定的，水厂一期供水规模4840 m³/d，可满足供水范围内的用水需求。 符合 《西安市周至县环境保护局关于西部智能装备产业园区总体规划（2016—2030）环评影响评价报告书审查意见》 基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，禁止“环境准入负面清单”中的项目入园区； 经与“环境准入负面清单”对照，本项目不在其中。 符合 根据规划情景预测分析，本次规划环评建议园区废气污染物总量控制指标：SO2≤1.88t/a；NOx≤18.37t/a；苯≤0.94t/a，二甲苯≤2.4t/a，非甲烷总烃≤4.85t/a。 本项目运行期无SO2和NOx、苯、二甲苯、非甲烷总烃产生。 符合 本次规划环评建议园区废水污染物总量控制指标：COD≤67.28t/a，NH3-N≤6.73t/a。 本项目废水不外排。 符合 园区应充分利用资源，实行集中供热，集中供热覆盖区内禁止建设燃煤锅炉，对集中供热覆盖不到位的区城，锅炉应采用清洁能源； 本项目不建锅炉房，供暖采用空调供暖 符合 入园企业要采取隔声、吸声和消声等噪声防治措施，确保居住区噪声达标，加强交通噪声的防治。 本项目水厂位置属于工业园区，厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。最近声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 符合 加强园区固废管理，使产生的生活垃圾及工业园固废全部得到规范处置。 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。危险废物委托有资质单位处置。废包装袋厂家回收。脱水污泥运至周至县垃圾填埋场填埋处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为自来水生产和供应，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“鼓励类：二、水利 —2．节水供水工程：农村供水工程，二十二、城镇基础设施—2．市政基础设施：城镇供排水工程。周至县水务局于2022年11月23日取得周至县发展和改革委员会关于周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程可行性研究报告的批复。可见，本项目符合国家相关产业政策要求。可研批复文件详见附件。 2、项目与其他政策符合性分析 本项目与其他政策符合性分析详见表1-3。 表1-3 项目与其他政策符合性分析 名称 内容 本项目情况 符合性分析 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》陕政办发〔2020〕13号 秦岭生态环境保护划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护 根据西安市秦岭生态环境保护范围与本项目净水厂位置图（附图2）可知，本项目净水厂未在保护区范围内。项目管线由南至北敷设，取水口距离S107省道约1080m,取水口位于一般保护区。本项目为供水工程，属市政等基础设施建设，符合一般保护区要求。 符合 陕西省秦岭重点保护区 产业允许目录 秦岭重点保护区产业允许目录（试行） 46水的生产和供应业 1.农村安全饮水工程，城乡饮用水水源工程。 2．不新增农田面积农业灌溉、生态补水 水源工程。 3．灌区及配套设施建设、改造。 本项目为供水工程，属于允许目录中的 1.农村安全饮水工程。 2.城乡饮用水水源工程。 符合 西安市秦岭生态环境保护规划 西安市秦岭范围内除核心保护区、重点保护区外的区域划为一般 保护区。 二、保护要求 2. 严格控制建设活动的空间范围、规模和体量，限制建筑的高度 和密度。除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础 设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦 岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外， 不得进行其他开发建设。 本项目为供水工程，属市政基础设施建设，取水口位于一般保护区，符合保护区建设要求 符合 西安市秦岭生态环境保护条例 第三十六条秦岭范围内，禁止下列活动： （一）房地产开发； （二）开山采石； （三）新建宗教活动场所； （四）新建、扩建经营性公墓； （五）新建高尔夫球场； （六）法律、法规禁止的其他活动。 本项目为供水工程，不在一般保护区禁止活动范围内 符合 《陕西省取水许可管理办法》 在本省行政区域内，单位或者个人利用取水工程或者设施，直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的，除本办法第五条规定的情形外，应当办理取水许可证。 本工程编制的水资源论证报告已通过专家评审，本工程目前正在办理取水许可证。 符合 《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》 集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道 本项目自来水厂生产区最近的居民点为北侧150m的西岩村，根据现场勘察项目厂区外围150m范围内无渗水厕所和渗水坑。建设单位后期运营期间需加强厂区外围管理，生产区外30m范围内不得新建居民区，不允许堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 符合 《水污染防治行动计划》 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔 本项目污水处理系统对其产生的废水全部回用，污泥脱水后定期运至周至县垃圾填埋场处置。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方（2023-2027）》的通知（市字[2023]32号）） 8.扬尘治理工程。加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒永抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 建设单位要严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染，所有物料运输车辆须密闭上路，施工场地严格执行“六个百分百”，确保场地扬尘达标。 符合 《西安市城市供水用水条例》 第二章 城市供水水源：水行政主管部门应当根据优先利用地表水，充分利用再生水，严格控制开采地下水的原则，制定年度城市供水计划，合理调度配置城市供水水源。 本项目供水水源为地表水耿峪河。 符合 3.选址合理性分析 本工程主要包括净水厂和输水管线的建设。 本工程净水厂选址于西部智能装备产业园区内尚村镇西岩村，评价范围内无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位、基本农田等环境敏感因素。另外，项目选址不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的区域内。 本工程输水管线位于周至县境内，输水管线全部沿现有道路铺设，输水管线（含取水口）沿线不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位等，不涉及秦岭生态环境保护范围中的核心保护区、重点保护区；本工程管道开挖可能会对沿线农田造成一定的占压干扰，本评价已提出相应的措施，要求施工期限定施工范围，尽可能减少对沿线农田的占压，项目输水管线建设占地均为临时用地，施工结束后需立即进行生态恢复。 综上可知，从环境保护角度分析，项目选址合理。 2、与陕西省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》等相关文件要求进行“三线一单”符合性分析。 （1）一图 西安市生态环境管控单元划分为优先保护单元和重点管控单元，本项目位于周至县尚村镇西岩村，取水点选在峪口处的耿惠渠东干渠上，项目输水管线由南至北敷设，总长13801m，根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所在地属于重点管控单元。本项目涉及周至重点管控单元。项目在《西安市生态环境管控单元》中位置见附图3。 （2）一表 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析见表1-4。 （3）一说明 本项目净水厂和输水管线占地范围均不涉及生态保护红线。 本项目运行期无废气产生。本项目运行期产生的废水、噪声、固体废弃物等采取环保措施后，对环境影响程度可接受。 本项目为供水工程，水源取自耿峪河、用电依托附近农网线路“T”接供电，项目用地符合总规要求，本项目的实施，可减少对地下水的开采，尤其在干旱年份，可避免地下水位大幅下降，对有效保护和合理利用地下水资源具有重要意义，本项目各类能源利用能够满足本项目使用，不涉及资源利用上线。 对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 |

表1-4          本项目与西安市生态环境分区管控要求符合性分析

| 序号 | 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 面积/长度 (平方米/米) | 本项目情况 | 相符 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元4 | 大气环境布局敏感重点管控 区 | 空间布局约束 | 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 | 21674725.9808 | 本项目为供水工程，不属于重污染项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 2 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元4 | 高污染燃料禁燃区 | 空间布局约束 | 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。 | 21674725.9808 | 本项目为供水工程，不建锅炉房，冬季采用分体空调供暖。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）;列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造，并依法依规办理相关审批手续;列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁 生产技术改造，全面提升污染治理水平。 建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜 绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散 乱污”企业异地转移、死灰复燃。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮 氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。按省上要求，推动实施重点行业超低排放改造。强化工业企业无组织排 放管控。开展建材、有色、火电、铸造等 重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。开展锅炉综合整治。除热电联产锅炉外，全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发 生炉、热风炉、导热油炉已全部拆除或实行清洁能源改造，同步加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃 煤设施淘汰力度。根据《关于统筹和加强 应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕10 号）， 把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控制温室气体与污染物排放，协同推进适应气候变化与生态保护修复等工作，支撑深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设。 鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、 农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能 源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。 扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，确保生产、流通、使用的洁净煤符合标准。质监、工商部门要以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。加强秸秆等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。落实《关中地区重点企业煤炭消费预算管理暂行办法》《关中地区热电联产(自备电厂)机组“以热定电”暂行办法》，加强节煤改造。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到省上要求。煤炭消费实现负增长。全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。 | / | 本项目属于自来水生产和供应工程，不属于工业消耗型项目，项目生产过程中所需资源主要为水、电资源，项目取水来自耿峪河，耿峪河水质、水量满足项目取水要求，不会对设计区域水资源量造成较大影响，项目编制的水资源论证报告已通过专家评审。项目未涉及资源利用上线。项目建设与产业政策、环保政策及相关规划相符。 | 符合 |
| 3 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 4 | 水环境城镇生活污染重点管 控区 | 空间布局约束 | 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 | 43237402.38 29 | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 4 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 4 | 大气环境受体敏感重点管控 区 | 空间布局约束 | 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重 | 3416580.31277 | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。4.西咸新区积极推进地热供暖技术。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 5 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 4 | 土地资源重点管控区 | 资源开发效率要求 | 土地资源重点管控区： 1.严格执行《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《西安市国土空间总体规划》（2020-2035 年）相关要求。 | 334467.121502 | 本项目净水厂位于工业园区，占地属于建设用地，不占用基本农田。本项目管道开挖基本沿路布设，临时堆土开挖等会临时占用沿路附近少量基本农田，建设单位临时占用基本农田应取得当地主管部门临时用地审批手续后方可开工建设。并编制土地复垦方案，施工结束后及时复垦恢复原种植条件，并开展土地复垦验收。 | 符合 |
| 6 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 水环境农业面源重点管控区： 1.合理划分畜禽养殖区，严格区分养殖区、限养殖区与禁止养殖区。2.加快农业结构调整。 | 209257114.7 5 | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 水环境农业面源重点管控区： 1.规范畜禽养殖业发展，推进区域内的畜禽养殖企业粪污的资源化利用。2.加强农村环境综合整治，加大农业面源污染防治，推广测土配方施肥，推进重大 病虫害统防统治和绿色防控，加强农药包装废弃物回收监督管理。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 7 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 大气环境布局敏感重点管控 区 | 空间布局约束 | 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭 | 209257114.75 | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 8 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 高污染燃料禁燃区 | 空间布局约束 | 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施已建成的，应当在市人民政府规定的期限 内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改 建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染 物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设 在依法合规设立并经规划环评的产业园区。禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖 全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包 括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖 等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖。 | 209257114.75 | 本项目为供水工程，不建锅炉房，冬季采用分体空调供暖。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展 “散乱污”企业及集群综合整治行动。根据 产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完 善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清 除原料、产品、生产设备）;列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造，并依法依规办理相关审批手续;列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜 绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别 排放限值。按省上要求，推动实施重点行业超低排放改造。强化工业企业无组织排 放管控。开展建材、有色、火电、铸造等 重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查。开展锅炉综合整治。除热电联产锅炉外，全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉已全部拆除或实 行清洁能源改造，同步加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃 煤设施淘汰力度。根据《关于统筹和加强 应对气候变化与生态环境保护相关工作 的指导意见》（环综合〔2021〕10号），把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，协同控 制温室气体与污染物排放，协同推进适应气候变化与生态保护修复等工作，支撑深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放 达峰行动。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设。鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、 农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能 源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及 地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。 扎实做好中央财政支持北方地区清洁取 暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚 持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜 气则气、宜热则热、宜煤则煤。组织开展 燃煤散烧治理专项检查行动，确保生产、 流通、使用的洁净煤符合标准。质监、工 商部门要以洁净煤生产、销售环节为重 点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查， 依法严厉打击销售劣质煤行为。加强秸秆 等生物质禁烧。切实加强秸秆禁烧管控， 强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。重 点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋 收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。严防因秸 秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 | / | 本项目为供水工程，不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控 制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削 减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任 务。落实《关中地区重点企业煤炭消费预算管理暂行办法》《关中地区热电联产(自备电厂)机组“以热定电”暂行办法》，加 强节煤改造。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到省上要求。煤炭消费实现负增长。全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。 | / | 本项目生产废水全部进入污水处理系统进一步处理，排水返回净化水系统，污泥脱水泥饼外运处置。 | 符合 |
| 9 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 水环境城镇生活污染重点管 控区 | 空间布局约束 | 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设 | 263719013.755 | 本项目为供水工程,不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 | / | 本项目为供水工程,不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 10 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 大气环境受体敏感重点管控 区 | 空间布局约束 | 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重 | 8594639.61007 | 本项目为供水工程,不涉及管控要求内容。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。4.西咸新区积极推进地热供暖技术。 | / | 本项目为供水工程,不涉及管控要求内容。 | 符合 |
| 11 | 西安市 | 周 至 县 | 周至重点管控单元 2 | 土地资源重点管控区 | 资源开发效率要求 | 土地资源重点管控区： 1.严格执行《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《西安市国土空间总体规划》（2020-2035 年）相关要求。 | 23361308.3087 | 本项目净水厂位于工业园区，占地属于建设用地，不占用基本农田。本项目管道开挖基本沿路布设，临时堆土开挖等会临时占用沿路附近少量基本农田，建设单位临时占用基本农田应取得当地主管部门临时用地审批手续后方可开工建设。并编制土地复垦方案，施工结束后及时复垦恢复原种植条件，并开展土地复垦验收。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一.工程概况 1.项目建设背景 尚村镇位于周至县城东部，距县城22km，地处周至“东大门”，尚村镇目前设计居民生活用水定额较低，供水规模偏小，且无应急备用水源，供水保证率不足90%。在干旱年份或干旱季节，多处水源井水位下降，加之单村供水工程管理不到位、群众水商品意识不强。供水能力不能满足当地群众需水要求，供需矛盾突出。 随着乡村振兴的推进，《西部智能装备产业园区总体规划（2016-2030）》2016年取得批复，2019年被列入西安市重点项目。园区通过以工业化带动城镇化，把园区打造成集生产、生活、科研、工业旅游、休闲观光为一体的“宜工、宜居、宜商”现代化智能特色小镇。根据园区规划，2032年园区人口将增加2.0万人，尚村镇总人口将达到7.4万人，企业用水量1380m³/d，现有供水规模远不能满足镇村和园区用水需求。按照省市“十四五”农村供水“建大、并中、减小”的工作思路，以“能延则延、能并则并、能扩则扩”的原则，推进单村供水向联村规模化集中供水发展。通过新建农村供水工程格局，不断提升供水能力，提高规模化供水工程发展。 本项目的建设可解决原供水工程水源水量不足、供水保证率偏低的问题，是改善供水区居民生活及生产条件、促进当地社会经济发展的必要举措；是以人为本、民生优先理念的最根本体现。 通过本项目的实施，可减少对地下水的开采，尤其在干旱年份，可避免地下水位大幅下降，对有效保护和合理利用地下水资源具有重要意义。 2、项目基本概况 （1）项目名称：周至县尚村镇西凤头村等八村供水工程 （2）项目建设单位：周至县人畜安全饮水管理中心 （3）占地面积：包括永久占地和临时占地。 永久占地主要为新建水厂、沿线阀井、调压池，总占地共计11.03亩。临时占地包括管线沟槽开挖、土料堆放占地等，一期工程占地102.6亩。 （4）建设性质：新建 （5）供水规模：一期工程供水范围为八村和装备产业园区的生活生产用水，供水量为4840 m³/d。 （6）总投资：4685.76万元。 （7）建设地点：水厂建设地点为周至县尚村镇西岩村，本项目地理位置详见附图1。 3.评价内容 本工程供水对象是尚村镇全镇19个村及西部装备产业园的生产生活用水。工程建设分两期实施，一期工程主要建设：水源取水建筑物、输水管道及调压池、新建水厂、西风头村等八村配水管网及户表更换、信息自动化。二期工程包括其余11村配水管网。 本供水工程设计规模为7060m³/d，其中企业生产用水量不处理1380 m³/d，水厂总处理规模为5680 m³/d，水厂一期处理规模3460 m³/d，水厂二期处理规模2220 m³/d。 本工程评价内容为一期工程建设内容（不含净水厂净水出厂至八村的供应工程）。 4、项目组成 本工程主要由取水工程、输水工程、净水厂组成。本工程水源以耿峪河为供水水源，西南郊水厂为补充水源。本工程具体建设内容详见表2-1。 表2-1 工程组成表 类别 工程名称 建设内容 主体工程 取水构筑物 取水构筑物由拦污栅、进水闸、明渠、预沉池组成。工程设预沉池1座，矩形封闭式钢筋混凝土结构，外形尺寸：9.6m×6.3m×3.5 m（长×宽×高），预沉池主要作用是预沉和稳定水压。 输水管道 输水管道起点为预沉池（蓄水池），设计水位为 523.9m，终点为尚村水厂，设计地面高程为412.0m，地形高差111.9m，输水管线全长13.8km。管线均沿已建道路铺设直至净水厂。输水管道采用直径D=355mm的PE管道，设计压力0.6MPa。管道沿途设置2座100m³调压池。沿途共设自动进排气阀井14座，排空阀井10座、检修阀井4座，共计28座。在桩号13+795处预留西部装备园生产用水阀井接水口。 输水事故 排水管道 当上游来水浊度高于200NTU时，为了防止大量泥沙进入水厂水处理系统，又当水厂突发事故停水时，保证水厂运行安全，本工程在输水管道末端设计布置一条事故排水管道，排水管道起点位于输水干管桩号13+654.6处，沿产业园区规划道路一直向西铺设至耿峪河。管道采用D=355mm的PE管道，设计压力0.6MPa，管道全长1.1km。 新建水厂 穿孔旋流絮凝反应池 钢筋混凝土结构，在平面上由6级方格组，方格平面尺寸1.64m×1.64m，池体高为5.1m。共2座。 斜管 沉淀池 钢筋混凝土结构，平面尺寸：5.3m×3.4m（长×宽），池体高为5.1m，共2座。 重力式无阀滤池 重力式无阀滤池布置于水处理厂房基坑内，外形尺寸：5.65m×3.1m×6.6 m（长×宽×高），共2座。 消毒 加药间 单层砖混结构，外形尺寸：7.2m×6.0m×3.4 m（长×宽×高），房内布置有加药间、消毒间。 危废暂存间 单层砖混结构，外形尺寸：3.6m×6.0m×3.4 m（长×宽×高）。 清水池 钢筋混凝土结构，外形尺寸：14.8m×14.8m×4 m（长×宽×高），共2座，每座有效容积800m³矩形蓄水池。 加压泵房 由泵房、配电间组成，共计5间。为砖混结构，平面尺寸：18m×6m×4.6 m（长×宽×高），建筑面积113.82m2。3台离心泵，2用1备。 辅助工程 管理用房 2层砖混结构，平面尺寸：26.4m×7.8m×7.8 m（长×宽×高），建筑面积497.85m2。设有办公室、会议室、资料室、自动化信息中心、值班室、化验室、仓库、职工宿舍、卫生间等。 其中化验室设在管理用房一楼，建筑面积36.63m2。设计化验项目为常规9项：色度、浑浊度、臭和味、余氯、化学需氧量、细菌总数、总大肠杆菌、耐热大肠菌群、大肠埃希菌。 公用工程 供电 水厂电源从附近农网线路“T”接供电，接YJV22（8.7/10kv）﹣3×50进入箱式变电站（长约0.1km）。 供水 生产用水来自耿峪河，生活用水为厂区净化水系统供给。 排水 项目区域实行雨污分流制。 雨水：雨水随场内雨水管道排入场外灌溉渠，待园区雨水管网铺设至净水厂后，本项目雨水排入市政雨水管网。 排水：因园区污水处理厂未建成，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水全部回用，废水不外排。 供暖和制冷 采暖、制冷均采用分体式空调 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边农田施肥。生产废水的来源主要是预沉池和沉淀池产生的排泥水、滤池的反冲洗泥水，生产废水经排泥水处理系统浓缩沉淀后，上清液回用至净化水系统，压滤液返回浓缩池，废水不外排。 噪声 工程选用低噪声设备；并针对项目产噪设备的特点，采取了相应减振、隔声、消声等综合降噪措施 固体废物 拦渣坝产生的废渣和生活垃圾由环卫部门统一处理；工程运行产生的废包装袋等在厂区暂存，定期由厂家回收，设备维修产生的废机油属于危险废物，在危废间暂存，定期交由有资质单位处置。污泥经浓缩脱水后，含水率低于60%，最终运至周至县垃圾填埋场处置。 绿化 项目建成后厂区绿化面积1700m2。 5.工程主要生产设备 表 2-2 本工程主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 PAC 加药装置 DX—P2*2000/2 2套 / 2 离心泵 DFG125-400A/4/37 3台 水厂加压泵房，2用1备 3 潜水泵 / 1台 排泥水池 4 污泥浓缩机 / 1台 / 5 脱水机 / 1台 / 6 加药计量泵 / 2台 加药消毒间 7 潜污泵 / 2台 1用1备，泥水调节池 8 色度仪 JC-50 1台 检测色度 9 浊度仪 NTU200 1台 检测浑浊度 10 台式臭味检测仪 JC-O96 1台 检测臭和味 11 水质多参数测定仪 JC-COD 1台 检测余氯、COD 12 半自动菌落计数器 JCY-2C 1台 检测细菌总数 13 水质微生物多参数测定系统 9900Z Sealer Plus 1套 检测总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 6.工程原辅材料 表 2-3 本项目主要原辅材料年用量一览表 序号 名称 消耗量 储存位置 备注 1 原水 7040m3/d / 来自耿峪河 2 聚合氯化铝 16.2t/a 加药消毒间 混凝剂 3 聚丙烯酰胺 3.29t/a 加药消毒间 助凝剂 4 次氯酸钠 5t/a 加药消毒间 外购，最大储存量2t 5 高锰酸钾0.1mol\L 21.5L/a 化验室药品柜 最大存储量250 ml 6 草酸钠0.1mol\L 8.6L/a 化验室药品柜 最大存储量250 ml 7 1+3硫酸 12.9L/a 化验室药品柜 最大存储量250 ml 8 纳氏试剂 2.15L/a 化验室药品柜 最大存储量250 ml 9 pH缓冲液 1.7L/a 化验室药品柜 最大存储量50 ml 原辅材料理化性质： 聚合氯化铝俗称净水剂，英文名字PAC。固体外观为黄色或白色固体粉末，其化学分子式为[AL2(OH)NCL6-NLm]，其中m 代表聚合程度，n 表示PAC 产品的中性程度，易溶于水，有较强的架桥吸附性，在水解过程中伴随电化学，凝聚，吸附和沉淀等物理变化，最终生成AL2(OH)3，从而达到净化目的。该产品与其它混凝剂相比，具有以下特点：应用范围广，适应水性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH值范围较宽（5～9 间），且处理后水的pH值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。 聚丙烯酰胺是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量150万-2000万，商品浓度一般为8%。有机高分子絮凝剂具有颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。密度=1.3。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%。其中也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。 1+3硫酸：1体积的浓硫酸和3体积的蒸馏水的混合后的溶液。分子式为H2SO4，硫酸是一种无机化合物，具有强氧化性，纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，沸点338℃，相对密度1.84。能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。 高锰酸钾：相对分子质量为158.03395，高锰酸钾常温下即可与甘油(丙三醇)等有机物反应甚至燃烧;在酸性环境下氧化性更强，能氧化负价态的氯、溴、碘、硫等离子及二氧化硫等。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色;粉末散布于空气中有强烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧性，危险。 7.工程设计及建设内容 （1）供水范围 根据本工程可行性研究报告，周至县尚村镇供水工程供水范围是尚村镇全镇19个村及西部装备产业园的生产、生活用水。一期工程供水范围为西凤头村、尚村、疙瘩头村、临川寺、留村、西岩村、王屯村、张屯村等八村及西部装备产业园。 （2）取水水源 耿峪河是渭河一级支流，发源于秦岭北麓浅山区，流域内植被茂盛，水分涵养良好，水质清澈，常年不断流。峪口以上无人居住，人类活动程度很弱，水质纯属天然，无人为污染，在水源水质方面满足要求，本工程选择耿峪河作为水源。 耿峪河流域现状水资源主要用途为农村生活用水、满足下游生态基流量和农业灌溉。本工程建成后，耿峪河的用水主要为新建水厂供水、满足农村生活供水、保证下游生态基流及农业灌溉。 为保证本工程水源可靠，保证耿峪河水对耿惠渠灌区灌溉不造成影响，本工程建设设有备用水源。工程水源以耿峪河为主水源，西南郊水厂为补充水源，2020年11月20日周至县人民政府以周政字[2020]41号文件《关于西南郊水厂饮水工程预留口的请示》向西南郊水厂饮水工程保障领导小组办公室请示：恳请西安市西南郊水厂饮水工程保障领导小组办公室协调施工单位在耿峪河东口200m的位置预留出水口，为拟建的尚村供水工程新建水厂补充水源。2021年11月施工单位已将预留出水口建成。目前，西南郊水厂已基本建成，在本项目建成运行后，将在输水管道桩号 1+276 处，与西南郊水厂预留分水口衔接，采用三通与输水干管衔接，可保证应急供水需求。 （3）水源水质 本工程在可研阶段，已委托陕西科仪阳光检测技术服务有限公司于2022年3月14日对耿峪河的水质进行了监测，监测结果详见表2-4。 表2-4 耿峪河水质报告 序号 监测因子 检测值 标准值 1 pH 8.3 6-9 2 色度 5 ＜15 3 浊度 0.5 ＜3 4 嗅和味 无异嗅、异味 无异嗅、异味 5 肉眼可见物 未见异物 / 6 氯化物 3.6 250 7 硫酸盐 30 250 8 总硬度 74 350 9 溶解性总固体 188 ＜1000 10 氟化物 0.1 ＜1.0 11 氨氮 0.02 ＜0.5 12 硝酸盐 3.7 ＜10 13 硫化物 0.02 ＜0.02 14 六价铬 0.004 ＜0.05 15 氰化物 0.002 ＜0.05 16 挥发酚 0.002 ＜0.002 17 阴离子表面活性剂 0.025 ＜0.2 18 铜 0.00063 ＜1.0 19 锌 0.00085 ＜1.0 20 铁 0.021 ＜0.3 21 锰 0.0016 ＜0.1 22 汞 0.0001 ＜0.001 23 砷 0.00047 ＜0.05 24 硒 0.00009 ＜0.01 25 铅 0.00007 ＜0.07 26 镉 0.00006 ＜0.01 根据上表检测结果可知，项目取水口耿峪河水质优良，各检测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。耿峪河水质存在的主要问题是汛期遇强降雨会使浊度增大。监测报告详见附件。 （4）供水工程方案 ①取水工程 本工程以耿峪河为供水水源，取水点选在峪口处的耿惠渠东干渠上，这样可省去在河道上修建取水工程，并可利用地形高差为输水提供重力水头。在耿惠渠东干渠设置节制闸、进水闸，进水闸后接入输水明渠，将河水引至渠首预沉池。预沉池设计水位为523.9m。尚村水厂设计地面高程为412.0m，地形高差111.9m。 取水构筑物由拦污栅、进水闸、明渠、预沉池组成，在耿惠渠东干渠上设置节制闸、进水闸，通过明渠引水至预沉池，其后接输水管道，将河水引至尚村水厂。 工程拆除耿惠渠东干渠6.1m，修建节制闸和进水闸，新建C20混凝土矩形引水渠道12m，DN300钢管6m。 新建1座矩形封闭式钢筋混凝土池预沉池一座，主要作用是预沉和稳定水压。设计池长9.6m，池宽6.3m，池深3.5m，修建好后，池顶覆土1.0m。预沉池设置2座排泥阀井，采用快开式排泥阀，排泥管道采用DN200PE管，排泥阀井之后连接排泥井。 ②输水管道工程 输水管道起点为预沉池（蓄水池），终点为尚村水厂，输水管线全长13801m。 管线走向大致自南向北延伸，沿线地形高低起伏变化较大，需穿越关中环线、S108及多条县村级道路。管线均沿已有道路铺设直至净水厂。 当上游来水浊度高于200NTU时，为了防止大量泥沙进入水厂水处理系统，又当水厂突发事故停水时，保证水厂运行安全，本工程在输水管道末端设计布置一条事故排水管道，排水管道起点位于输水干管桩号13+654.6处，沿产业园区规划道路一直向西铺设至耿峪河。 输水管道采用直径D=355mm的PE管道，设计压力0.6MPa。管道沿途设置两座100m³调压池，水池为矩形封闭式钢筋混凝土结构，修建好后，池顶覆土0.5m。沿途共设自动进排气阀井14座，排空阀井10座、检修阀井4座，共计28座。在桩号13+795处预留西部装备园生产用水阀井接水口,井内安装三通DN355-DN355-DN200。 管线为了避开破碎、坍塌、滑坡严重的地形，均沿道路布设。管顶覆土厚度要求不小于冻土深度，同时也不小于耕作层深度，设计按不小于 1.0m 考虑。管道穿越未硬化的道路时采取开挖法施工；跨越乡村公路时，采用水平钻施工。输水管道在桩号2+626.6～桩号2+666.7处穿越S107，采用顶管法施工，在桩号4+483～桩号4+490处穿越S108采用水平钻施工。本工程管道与建（构）筑物、其它工程管道的最小水平净距，需满足《室外给水设计规范》附录 A 规定的距离要求，本工程给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距，需满足《室外给水设计规范》附录 B 规定的距离要求。 ③水厂工程 1)净水工艺 水厂水处理工艺采用“原水—混凝沉淀或澄清—过滤—消毒”处理工艺，其相应的处理构筑物是“原水—穿孔旋流反应斜管沉淀池—重力式无阀滤池—消毒”。 2)穿孔旋流反应斜管沉淀池 穿孔旋流反应斜管沉淀池由穿孔旋流絮凝反应池和斜管沉淀池两部分组成。 穿孔旋流絮凝反应池为钢筋混凝土结构，在平面上由一系列方格组成，每一格为一级，分为6级，方格平面尺寸1.64m×1.64m，池体高为5.1m。进水孔沿圆周切线方向，上下交错布置。原水以较高流速流入各格，分别在各格形成旋转运动以搅动水流，使颗粒相互碰撞以达到絮凝的目的。穿孔旋流絮凝反应池采用单斗底排泥，每级格底部设置斗式排泥，排泥管为DN125钢管，排泥管上安装快开排泥闸门，共设置6组。最终汇入排泥池。 斜管沉淀池为钢筋混凝土结构。平面尺寸：5.3m×3.4m（长×宽），池体高为5.1m。斜管沉淀池，采用重力式排泥，每日排泥2次。底部设置斗式排泥，排泥管为DN150钢管，排泥管上安装快开排泥闸门，共设置1组。最终汇入排泥池。 3)重力式无阀滤池 本工程采用2座120m³/h重力式无阀滤池。外形尺寸：5.65m×3.1m×6.6 m（长×宽×高）。重力式无阀滤池布置于水处理厂房基坑内，基坑深1.7m，外形尺寸15.8m×6.71m（长×宽），基坑四周采用毛石混凝土挡墙防护。 d.加药、消毒 加药间内布置成套PAC加药装置， PAC加药点为旋流反应池前，混凝剂选择聚合氯化铝，助凝剂选择聚丙烯酰胺，配置2m³药箱1座，设计加药计量泵2台。 本项目采用次氯酸钠消毒，水出厂后，有效氯在水中接触30min后不应低于0.1mg/L，在管网末稍不应低于0.02mg/L。并配置余氯检测仪1台。 e.清水池 原水经过絮凝反应、沉淀过滤、消毒处理后的水输送至清水池。水池为矩形封闭式钢筋混凝土，容积800 m³。 F.加压泵 选用3台DFG125-400A/4/37型离心泵，2用1备。水泵设计流134.9m³/h，设计扬程46m。 7.公用工程 （1）给水 项目用水由本厂供水系统供给，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 项目区域实行雨污分流制。 雨水：雨水随厂内雨水管道排入场外灌溉渠，待园区雨水管网铺设至净水厂附近后，本项目雨水排入市政雨水管网。 职工生活污水：本项目劳动定员8人，年工作时间365天，厂区不设职工餐厅，根据《陕西省行业用水定额》（DB61T 943-2020），用水量按照人均25m3/人·a计，排污系数为0.8，生活用水量为200m3/a（0.55m3/d），污水排放量为160m3/a（0.44m3/d），生活污水经化粪池处理后，暂用于周边农田施肥，待智能装备产业园污水处理厂建成后，生活污水排入园区污水厂处理。 沉淀池排泥水和滤池反冲洗水排入泥水调节池，经浓缩沉淀后，上清液作为原水回用，压滤液返回浓缩池，不外排。 本项目在取水口附近设有预沉池，预沉池产生的泥水在排泥井沉淀后上部清液作为本工程原水回用，下部沉淀泥水运送至本工程净水厂污水处理系统进一步处理，排水返回净化水系统，污泥脱水泥饼外运处置。 （3）供暖、制冷 本工程供暖制冷采用分体空调。 （4）供电 本工程为供水工程，总用电量不大，水厂电源从附近农网线路“T”接供电，接 YJV22（8.7/10kv）﹣3×50 进入箱式变电站（长约 0.1km）。 8.项目总平面布置合理性分析 （1）新建水厂平面布置 尚村水厂位于西岩村西南角，水厂南北长100m，东西宽60m，水厂设计地坪412.0m，坐北朝东，占地面积9亩。 水厂内自北向南依次布置有：最北侧为1座两层办公楼，办公楼南侧为1座消毒加药间和仓库用房，消毒加药间和仓库用房南侧为净水工程，自北向南依次布置2座穿孔旋流反应斜管沉淀池、2座重力式无阀滤池、2座钢筋混凝土水池、1座加压泵房。在净水处理系统东侧设有污水处理系统。 办公区院内建花园，建筑物前沿及花园四周为砼路面。水厂建筑物、道路以外的部分用草皮、花草、树木等绿化。原水在水厂内絮凝、沉淀、过滤、消毒后，经配水管网变频加压供水至各村组现有水塔或供水站内。本项目自来水厂平面布置图详见附图4。 项目总图布置按功能分区相对集中布置，各构筑物紧密相连，便于管理操作和联系。水处理构筑物流程力求简洁，避免迂回重复。厂区道路设计满足运输、施工、消防方便。 （2）管线的平面布置 本工程输水管线均沿已建道路铺设直至净水厂。 本项目总平面布置详见附图5。 综上，本项目根据供水范围、净水工艺流程按要求布置，各设施布置集中紧凑，平面布局合理。 9.劳动定员与工作制度 本供水工程设劳动定员为8人，采用三班制24小时生产制度，年生产天数365天。 10.工程总投资 根据可研批复，一期工程总投资4685.76万元。 11.施工工期 拟定总施工期为 24 个月，其中一期建设工期 12 个月。 12.征地拆迁范围 工程占地主要为新建水厂，其管线沿道路呈条状分布，项目建设不占压村庄，居民点等建筑物，因此，本项目不涉及拆迁安置或专项设施改迁建等，工程建设对当地群众生产生活干扰和影响不大。 13.占地 永久占地主要为新建水厂、沿线阀井、调压池，总占地共计0.74hm2(11.03亩)，占地为苗圃、耕地，永久占地不涉及基本农田。输水管道主要为地埋式，为临时占地，包括管线沟槽开挖、土料堆放占地和生产、生活设施占地等，一期工程占地6.84 hm2(102.6亩)，占地类型为园地、耕地、林地和交通设施用地。 表2-5 工程占地情况表 单位：hm² 序号 占地类型 面积 备注 1 永久占地 水厂占地 0.6 苗圃 2 取水工程及输水管网工程区 0.14 新建取水闸、取水明渠、渠首预沉池、两座调压池，排气阀井14座，排空阀井10座、检修阀井4座，闸阀井、进排气阀井、排空阀井、水表井共计80座，耕地 3 临时占地 输水管网工程区 6.84 管线沟槽开挖、土料堆放占地和生产设施占地等，占地类型交通设施用地（主要为田间道）、园地、耕地。 本项目施工作业带宽度约为4m-6m。 14.土石方 本项目总挖方6.35万m3（含表土2.26万m3），总填方5.53万m3（含表土1.57万m3），无借方，余方为0.82万m3，余方主要是净水厂、水源工程产生的土方量，临时堆土主要是集中堆放输水管网工程作业带内及水厂工程区内，表土和其他挖方分层堆放，分层回填，不新增临时占地，最终运往合规消纳场回填。表土堆放在相应区域，主体工程完成后，回覆至原区域进行复耕及绿化。 表2-6 本项目土石方平衡表 万m3 序号 项目 挖方 表土 填方 弃方 利用方 备注 1 水源工程区 0.25 0.03 0.15 0.1 0.03 本项目作业带宽度4-6m，管沟挖深1.5m。 2 水厂工程区 1.14 0.18 0.42 0.72 0.18 3 输水管网区 2.7 2.05 2.7 0 2.05 4 合计 4.09 2.26 3.27 0.82 2.26 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1.水厂 项目供水厂与供水管网施工建设的主要工序及产污环节见图2-1，2-2。 图2-1 项目水厂建设施工期工艺流程及产污环节图 2.管线 图2-2 输水管道施工工艺流程及产污节点图 管道施工工艺流程简述说明： （1）确定路线 本项目施工前首先清理场地，由专人负责测量，并做好测量记录。 （2）土方开挖 本工程管道穿越未硬化的道路时采取开挖法施工；跨越乡村公路时，采用水平钻施工。输水管道在桩号2+626.6～桩号2+666.7处穿越S107，采用顶管法施工，在桩号4+483～桩号4+490处穿越S108采用水平钻施工。本工程管道与建（构）筑物、其它工程管道的最小水平净距，需满足《室外给水设计规范》附录 A 规定的距离要求，本工程给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距，需满足《室外给水设计规范》附录 B 规定的距离要求。 在确定管道走向和埋设位置后，沟槽采用反铲挖掘机开挖，人工配合，开挖土方堆放于管沟一侧以备回填使用，基础挖至设计高程后，采用蛙式打夯机对天然地基进行夯实，然后按设计要求回填压实垫层；管床基础处理：基础为 3:7 灰土垫层，夯实厚度 0.3m。管沟为矩形断面，管槽宽度为管道外径加 0.6m，深度不小于1.0m，管沟回填应分层夯实，压实系数不小于0.95。 （3）管线装接 下管方法分机械下管和人工下管。本工程干管有条件采用机械下管，支管根据情况采用人工下管。在一节管道安装到位并将接口接好后，再安装下一节管道。 （4）闭水试验 管道需分段进行强度试验，试验介质使用无腐蚀性的清洁水，试验压力为设计压力的1.5倍，试压水采用试压水车运输，试压水一般可重复利用，废水中主要污染物为管道中的泥沙杂质，主要污染因子为SS，试压完毕收集，经沉淀后回用于道路洒水。 （5）回填恢复 最后，进行作业现场清理工作，恢复地貌、平整路面后可以投入运行。 二、运行期 本项目水处理工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 水工净化工艺流程图 工艺流程简述： 本项目水处理工艺采取“原水—混凝沉淀/澄清—过滤—消毒”工艺。工程以耿峪河为供水水源，取水点选在峪口处的耿惠渠东干渠上，在耿惠渠东干渠设置节制闸、进水闸，进水闸后接入输水明渠，将河水引至渠首预沉池（蓄水池）。预沉池主要作用是预沉和稳定水压。预沉池出水通过重力作用经输水管道排入调压池，再通过重力作用经输水管道排入净水厂，排入水厂后首先进入斜管沉淀池，对原水进行混凝沉淀，再排入重力式无阀滤池，对水质进行过滤，过滤后出水经次氯酸钠消毒后排入清水池。最后经配水管网变频加压供水至各村组现有的水塔或供水站。 （1）絮凝剂（聚氯化铝、）的投加 根据原水浊度的变化，经投药设备控制投加絮凝剂的数量，使絮凝剂投加达到最优化，保证出水浊度，絮凝剂投加系统采用成套PAC和PAM加药装置，加药点为旋流反应池前，混凝剂选择聚合氯化铝，助凝剂选择聚丙烯酰胺，加药设施采用成套 PAC 和 PAM 加药装置，加药装置为两箱两泵。 （2）沉淀 经絮凝反应后的水上升至斜管沉淀池，水中矾花在沉淀池中沉淀达到固液分离的目的。沉淀采用絮凝沉淀大幅度提高沉淀效率，沉淀后水浊度低于10度，减轻了滤池负担。 （3）过滤 混合后出水经滤池过滤，水中残留的细小矾花被滤层截留保证出水浊度低于 1度。滤速约为 10m/h。过滤器滤料采用φ0.8～φ1.2、K80＜1.5 均质石英砂与φ1.0～φ1.5 白煤组合滤料(必要时）。滤速约为 10m/h，带自动反冲洗无阀过滤器，反冲洗强度 12～16L/（㎡•s），反冲洗时间 3～6 分钟，系统终止过滤水头 1.7m。净水器过滤系统属于无阀滤池成套定型制作设备，不需设置阀门，省造价；最大的优点依靠水力学原理进行自动反冲洗，且每次冲洗状况、冲洗强度、冲洗时间等基本相同，具有工作稳定可靠，管理方便的特点，既提高了出水的质量，又减轻了劳动强度。 （4）反冲洗 过滤器工作一段时间后，滤层中截留的污物达到相当的量时，过滤层过滤阻力增大，造成过滤水量减少。这时设备自动对滤层进行反冲洗，把滤层中截留的污物反冲到排水管排放，恢复滤池的过滤能力。 （6）消毒 本项目清水利用次氯酸钠溶液进行消毒。在清水池进水口加次氯酸钠，进行消毒。进一步除去大多数细菌和病毒，保证引用水质达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使自来水的水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。 （7）排泥水处理 本项目在取水口附近设有预沉池，预沉池产生的泥水采用罐车运送至本工程净水厂污水处理系统，与沉淀池排泥水和滤池反冲洗水排入到泥水调节池内，排泥水经浓缩沉淀后，上清液作原水回用于净化水系统，污泥经压滤机脱水后产生的泥饼外运填埋处理，压滤液返回浓缩池，不外排。 三.本项目产排污环节及主要污染因素汇总分析 本项目施工期主要工程包括取水工程、输水管道工程、水厂工程。本项目施工期产生的主要污染物为土方施工、构筑物建设、设备安装等过程中产生的废气、废水、噪声、固废等。 本项目运营期主要污染物为原水净化产生的排泥水、生活污水、水泵等设备运行噪声、生活垃圾、废包装袋、废试剂瓶、废润滑油等。 项目产排污环节及主要污染因素分析见下表。 表 2-4 项目产排污环节及主要污染因素 时期 分类 产污环节 污染物名称 污染因子 施 工 期 大气污染物 施工活动 施工扬尘 TSP 施工机械、施工车辆 施工机械及汽 车尾气 CO、NOx、THC 等 水污染物 施工活动 施工废水 SS 施工工人 生活污水 COD、NH3-N 等 噪声 施工过程中 施工机械噪声 连续等效 A 声级 固废 施工活动 废土石方 废土方 施工材料 建筑废料 建筑废料 施工工人 生活垃圾 果皮、纸屑等 运 营 期 大气污染物 / / / 水污染物 反冲洗水、排泥水 生产废水 SS 职工生活 生活污水 COD、NH3-N 等 噪声 设备运行 设备运行噪声 连续等效 A 声级 固废 辅料包装 废包装袋 废包装袋 化验室 废液、废试剂 废酸碱、玻璃 设备维修 废润滑油 废润滑油 职工生活 生活垃圾 果皮、纸屑等 拦截废渣、污泥 一般固废 污泥、废塑料、树枝等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目现状为耕地、园地、苗圃等，无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本次评价收集了陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年12月及1-12月全省环境质量状况》数据，西安市周至县2023年空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 周至县区域空气质量现状评价表 评价因子 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10年平均质量浓度 83μg/m3 70μg/m3 118.6 超标 PM2.5年平均质量浓度 42μg/m3 35μg/m3 120.0 超标 SO2年平均质量浓度 9μg/m3 60μg/m3 15.0 达标 NO2年平均质量浓度 27μg/m3 40μg/m3 67.5 达标 CO第95百分位日平均浓度 1.6mg/m3 4 mg/m3 40.0 达标 O3 8h第90百分位日平均浓度 170μg/m3 160μg/m3 106.3 超标 根据上述统计结果可知，项目区2023年1~12月的环境空气质量现状中，周至县PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3 8h第90百分位日平均浓度现状值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，其余因子均满足标准要求。项目所在的周至县为环境空气质量不达标区。 二、声环境质量现状 本项目选址位于周至县尚村镇西岩村，声环境质量功能区为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。 本项目净水厂厂界外周边 50m范围内不存在声环境保护目标，考虑到项目管线施工可能对沿线居民造成一定的影响，本评价于2023年11月6日-7日，对净水厂及施工管线沿线敏感目标进行现状监测。 监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点 监测时段 2023.11.6 2023.11.7 昼间 夜间 昼间 夜间 N1净水厂 42 38 40 38 N2西岩村 42 37 42 39 N3虎峰村 45 38 46 38 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A) 从噪声监测结果可知，项目净水厂厂址及周边敏感目标昼、夜声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 三、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A（规范性 附录）地下水环境影响评价行业分类表”的划分，本项目对应“U城镇基础设施及房地产-143 自来水生产和供应工程”的“全部”类别，为报告表，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。因此，本报告不开展地下水环境现状调查。 四、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类 类，可不开展土壤环境影响评价。因此，不进行土壤环境质量现状监测。 五、生态环境质量现状 本项目选址位于周至县尚村镇西岩村，项目周边主要为苗圃、园地、耕地，地表植被主要为苗圃、猕猴桃、小麦等。项目用地范围内未发现列入受国家重点保护的动植物。本项目取水工程在秦岭一般保护区和建设控制带内，此范围内建设的取水闸、取水明渠、渠首预沉池及输水管线（约3.3km）均在一般保护区和建设控制带内。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本次建设内容主要为净水厂及输水管线工程，因此主要环境保护目标考虑净水厂周边的敏感保护目标及输水管线两侧的敏感保护目标。 1 、大气环境保护目标 净水厂厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，大气环境保护目标主要为净水厂厂界外500m范围内居民住宅区。 2 、声环境保护目标 净水厂厂界外50m范围内无声环境保护目标，本项目声环境保护目标为施工期管线周边50m范围内居民住宅区及学校。 3 、地下水环境保护目标 项目厂界外 500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 、生态环境保护目标 本项目用地范围内涉及苗圃、园地和耕地。本项目取水工程位于秦岭一般保护区和建设控制地带内。 本项目不涉及秦岭生态环境保护范围中的核心保护区、重点保护区； 5、地表水环境 本项目取水水源为耿峪河，地表水影响范围内无国家级保护的野生植物、无国家级保护动物和濒危级保护动物、无风景名胜区、无自然保护区等敏感保护目标。 本项目净水厂主要环境保护目标见表3-3，施工期输水管线主要环境保护目标见下表3-4。 表3-3 水厂环境保护目标 环境 要素 保护 对象 保护内容 保护对象（户） 相对厂址方位 相对厂界最近距离 环境功能区 环境空气 西岩村 环境空气、人群健康 400 EN 150m 二类区 地表水 耿峪河 水质 W 700m III 类水体 表3-4 施工期输水管线主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护 对象 保护内容 50m内户数（户） 相对管线位置 相对管线最近距离 环境功能区 声 环 境 大 气 环 境 虎峰村1 人群 健康 3 南 25 4a类、2类区 虎峰村2 16 南 34 4a类区 小耿峪口 5 南 37 2类区 乔家堡 9 北 18 2类区 郝家村 8 西 8 2类区 龚家庄 20 北、西 5 2类区 晋水村 48 南、东 5 2类区 表3-5 本工程保护对象 环境要素 保护对象 位置 保护内容 备注 地表水 取水口 耿峪河峪口处的耿惠渠东干渠 将取水口按照水源保护地要求进行保护 设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌 表 3-6 项目所在区域周边生态保护目标表 保护目标 保护范围 环境功能要求 耕地（含基本农田）、园地、苗圃、自然植被、野生动物 项目永久占地、临时占地及占地外延300m的范围内 满足当地生态环 境功能区要求 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中排放要求； 表3-7 施工期施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外 浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出10m，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 2 、废水排放标准 本项目建设施工期废水经临时沉淀池处理后全部用于扬尘点洒水，不外排；施工人员不在现场食宿，无生活污水产生。 生活污水经化粪池处理后，暂用于周边农田施肥；污水经污水处理系统处理后全部回用，不外排。 3 、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值； 本项目位于智能装备产业园，运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类区标准，沿线敏感点执行2类区标准。具体标准值见表 3-8。 表3-8 本项目噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称及代号 时间 标准限制 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70 夜间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间 3类 65 夜间 55 昼间 2类 60 夜间 50 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放情况，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目废水不外排，故不申请水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目生产过程无废气产生，故不申请大气污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要工程包括取水工程、输水管道工程、水厂工程。本项目施工期产生的主要污染物为土方施工、构筑物建设、设备安装过程中产生的废气、废水、噪声、固废等。 1、施工期大气环境保护措施 （1）施工扬尘 根据《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染防治条例》、《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分百”工作标准》等有关要求进行，建设单位施工期采取以下治理措施： ①施工组织设计中，制定施工现场扬尘预防治理专项方案，指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施； ②确定作业线路、优化作业方案、分区段施工，并洒水控制扬尘污染； ③管沟等土方开挖施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬；施工过程中产生的虚土应及时回填、压实、清运，同时洒水抑尘以减小对周围环境的影响； ④合理安排挖掘的土石方临时堆放场地，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等； ⑤施工结束后必须及时清理现场和平整场地，恢复地貌、绿化等； ⑥运送易产生扬尘物料、渣土、建筑垃圾的车辆不得冒顶装载，必须全封闭运输；筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当遮盖，3天之内暂不开挖裸露地表应进行全覆盖。覆盖应使用2000目以上防尘网。 采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）运输扬尘 运输车辆物料装载不可过满，不得超出车辆围挡；物料装载之后需要对物料进行遮盖，并固定好遮盖物，防止物料沿途散落；对运输车辆实行限速，禁止行驶速度过快。 （3）施工机械及车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，采取如下控制措施： ①选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 2、施工期水环境保护措施 工程施工过程中机械设备和车辆冲洗会产生一定量的废水，其主要污染物为SS和石油类。管道投用前需要进行闭水试验，一般采用自来水，废水主要污染物为SS，这部分废水不经过处理或处理不当，同样会对周围环境产生危害，项目拟建造集水池、沉淀池等构筑物，对废水进行处理后循环使用于场地防尘，附近植被浇灌，不外排，施工完毕后对集水池、沉淀池进行覆土回填，恢复植被。 施工不单独设置施工营地，施工营地租赁当地闲置民房，利用现有旱厕。施工期产生的少量生活污水洒水降尘利用。生产废水经临时沉淀池沉淀后就近洒水抑尘。 采取上述措施后，可以有效地防治施工期水污染，加上施工活动周期较短，因此不会对周围水环境造成明显影响。 3、施工期声环境保护措施 为了降低施工期噪声污染，建设施工过程中采取如下措施： （1）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使施工噪声降低； （2）规范施工秩序，文明施工作业； （3）对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，有利于噪声的降低； （4）合理安排运输车辆的路线和工作时间，尤其在深夜，避免运输车辆经过居民居住区，防止噪声扰民； （5）禁止打桩机在夜间施工，需合理安排昼间打桩机使用时段，尽量避免在中午12：00-14：00时间段内打桩，以减少这类噪声对周边声环境的影响。 为了有效控制项目管线施工对沿线居民点的影响，建议施工单位采取如下措施： （1）对各声源设备进行合理布局，并在施工现场周边设置临时围挡； （2）在管网铺设过程中，施工单位应设立警示牌，告知周围居民附近有管网施工，避免发生安全事故；尽量将产噪设备放置在距离敏感点较远的一侧； （3）合理安排施工时间。昼间施工时，必须采取严格的措施以减轻噪声对其周围环境的影响，尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率。管线昼间施工时，影响较大的插入式振捣器、手风钻、反铲挖掘机、推土机等应在居民中午休息时间段内停止施工。 （4）工程运输车辆禁止鸣笛，合理选择运输路线，运输路线尽量避开村庄周边道路，车辆行经居民集中区等敏感区域时采取减速、禁鸣措施； （5）在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （6）加强施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞敲打声音；尽量少用哨子等指挥作业。 （7）对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声所采取的措施，求得大家的理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或更严格地限制作业时间。 综上所述，施工单位通过采取加强施工现场管理，合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养，即可最大限度的减少施工期噪声对外声环境的影响。随着施工期结束，施工噪声的影响也随之消失。 4 、施工期固体废物防治措施 项目施工期的固体废弃物主要是整个施工过程中的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 本项目建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物，施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾和土方部分用作回填材料，剩余部分转运于建筑垃圾消纳场。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 施工高峰期施工人员及工地管理人员约40人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为20kg/d。生活垃圾分类收集后交由环卫部门拉运处置，不会对外环境产生影响。 5 、施工期生态环境影响防治措施 （1）避让措施 ① 本工程输水管线基本沿现有道路一侧进行布置，管线在选址过程中尽可能避开农田及村民聚集居住区，最大程度避让了农田和村庄，影响较小； ② 在具体工程布设中，管线穿越公路时要采取加套管保护措施； ③ 严格控制并尽可能缩小施工作业带宽度。管道施工作业带为临时占地，施工完毕后及时恢复地貌，农田还耕复种。 ④ 严禁施工材料乱堆乱放，加强施工管理，尽量避免在汛期施工，减少施工期水土流失的产生。 （2）施工期生态保护与恢复措施 ①不同区段的环境保护措施 管沟开挖过程中，应对开挖土石方进行合理堆放，集中堆放于管沟一侧，为防水土流失，采取临时拦挡，临时排水沟等措施进行表土防护。管道敷设完毕后，应及时回填，实施表土还原和土地平整，对破坏的农田田坎、管沟排渠及田间道路等区域及时恢复原状。施工结束后，道路恢复原状，对临时占地范围内农作物、苗圃、果园等进行经济补偿，对临时占地委托占地农户全部恢复为耕地或恢复为原有土地类型（即耕地恢复为耕地、园地恢复为园地，苗圃恢复为苗圃） （2）占地土地保护措施 本项目永久占地为水厂、取水工程、各类阀井占地，永久占地面积为11.03亩，占地类型主要为苗圃、耕地。 项目在施工过程中主要控制施工作业带影响范围，控制施工作业面宽度。施工车辆、机械及施工人员均在划定范围内进行施工活动，尽可能减少原有植被和土壤的破坏。 本项目临时占地主要包括输水管线管沟开挖、临时堆土占地，占地面积102.6亩，占地类型主要为耕地、园地和苗圃。项目临时使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；临时使用苗圃、园地，使用期满后一年内，用地单位应当恢复生产条件；临时用地应当在一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。 （3）土壤保护措施 管道施工是在预设管线两侧范围内进行平整、开发、堆放、人工辅助放管、回填、碾压平整的过程。 工程应采取以下保护措施来减小管线施工对土壤的影响。 ①敷设管线时开挖的管道沟，挖出的土方堆在沟两边，严格控制施工作业带宽度。 ②管线施工时尽量利用已有路面，沿已有车辙行驶，减少随意开设便道，尽量避免农田的占用。 ③项目施工时尽量避免在雨季施工，同时为防止开挖土堵塞汇水路径，造成冲刷流失。 ④在开挖管线时，采取“分层开挖、分层回填措施”，先将表层0.3m厚的表层土挖至一边，施工完毕后推回表层土摊平，以减少耕地数量及土壤养分的流失。 ⑤在施工完成，准备从施工现场撤出的同时，应及时清除施工场地滞留下的各类施工垃圾和废物等。 （4）动物保护措施 施工时，机械和人员的活动一定程度上影响了动物的栖息。土壤开挖及管线敷设形成了一个暂时的隔离带，影响了区域动物之间的流动，施工期结束后，影响逐渐消失。 （5）农田及农作物保护及恢复措施 管道施工时临时占用农田，同时由于管道施工分段进行，会耽误一季农作物的种植。项目为减少沿线农田的破坏，优化路线，将农田占用量降至最低；对可能破坏的农作物，建设单位应与管线所经当地相关部门交付补偿款项，主要针对耕地的影响补偿，临时占地作业带内附着物的补偿费用以及征地协调费等。施工结束后，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低。 （6）基本农田保护措施 本项目管道施工线路基本沿道路一侧进行铺设，但在管道施工开挖过程中，不可避免存在施工作业带范围占用少量基本农田保护区，为将本项目对基本农田的影响降至最低，建设单位拟采取以下环保措施： ①将基本农田保护区范围落实到地块，并设标识；使施工人员能明显区分出基本农田保护区与一般农田保护区界限； ②严格划定施工作业带范围与路线，严格控制机械和车辆的作业范围，并在基本农田一侧仅进行堆土，另外一侧（道路一侧）作为机械和车辆的作业范围，以尽可能减少项目建设对土壤、农作物的破坏；优化施工工艺，严控基本农田保护区范围内的施工作业带宽度，严禁随意扩大，进一步减少临时占地； ③施工过程执行“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作制度，将表层土、底层土分开堆放，回填时应分层回填，恢复原土层，保护土壤肥力。另外，基本农田保护区内的土壤单独开挖、单独堆放、单独回填；严禁将基本农田保护区范围内土壤与一般区域土壤混合； ④严禁在基本农田保护区范围内设置临时堆管场与施工便道； ⑤严格按照《基本农田保护条例》、《土地复垦条例》等国土部门相关规定和要求，采取措施对基本农田加以重点保护。建设单位为恢复责任主体，施工结束后应对基本农田做好恢复补偿措施。恢复措施的具体实施可委托给农户，农田复垦植被应选择该区域常见的农作物类型。 ⑥组织施工人员认真学习基本农田对于促进经济发展的重要意义，增强施工人员、监理人员保护耕地的法制观念。 除在施工中采取上述措施减少破坏外，在施工结束后，还应做好基本农田的恢复工作。除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还应考虑施工结束后因土壤结构破坏对农作物产量的间接损失以及土壤恢复的补偿费等。施工中虽采用了分层开挖、分层回填措施，但耕层土养分也会大量流失，可采用经费补偿，增施农家肥等措施促进土壤恢复。 本项目工程量少、施工期短暂，由于开挖和敷设分段进行的，每段施工期为几周时间，因而最多会耽误一季农作物收成。通过采取本评价提出的以上措施，可以有效地将项目建设对农作物、土壤环境的影响降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气污染源分析 本项目为净水工程，项目运营期产生的主要大气污染物为生产污泥散发的臭气。生产污泥产生量较少，污泥脱水在污泥间内进行，脱水后污泥在污泥棚暂存，定期拉运处置，且给水污泥不同于污水处理厂污泥含有大量恶臭大气污染物的特点，因此其散发的臭气对周边居民影响很小，所以，项目运营期，产生的大气污染物对周边环境的影响很小 本项目距离尚村镇较近，员工用餐自行解决，一期暂不建设食堂，无油烟废气产生。 2.废水环境影响分析 （1）生产废水 项目运营期产生的生产废水主要是预沉池排泥水、斜管沉淀池排泥水、反冲洗废水，其主要污染物为悬浮物，污染物的含量与水源水质中的污染物含量密切相关。 ①预沉池排泥水 在取水口附近，本工程设置有1座矩形封闭钢筋混凝土预沉池，预沉池主要作用是预沉和稳定水压。因原水在预沉池要进行初步沉淀，因此会有少量泥水产生，主要污染物为SS。本工程取水量4840m3/d,通过类比周边已运行的长安区子污水厂等水厂的排泥水情况，本项目泥水产生量按来水量的0.15%计算，其中约30%的悬浮物在预沉池沉淀，70%的悬浮物在净水厂进一步沉淀，根据以上数据计算，本项目预沉池排泥水为2.18m3/d,全部排入泥水井。 沉淀池排泥水 原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用絮凝沉淀的方法去除杂质，沉淀拟采用斜管加速澄清池，絮凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。由于原水在预沉池内已将30%的泥水进行了沉淀净化，净水厂一期处理供水规模为3460m3 /d，沉淀池排泥水量为3.63m3 /d，合1326.05m3 /a，污染物主要为SS，全部排入泥水池。 过滤器反冲洗水 在过滤器过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据建设单位提供的资料，滤池冲洗频率视出水浑浊程度而定，本项目取水源为耿峪河地表水，水质较好，杂质较少，约1个月对滤池反冲洗4 次，反冲洗用水量为4m3/次，即本项目反冲洗水量为0.53m3/d，193.45m3/a，滤池反冲洗水主要污染物为SS，全部排入泥水池。 泥水处理措施 本项目在取水口附近设有预沉池，预沉池产生的泥水采用罐车运送至本工程净水厂污水处理系统，与沉淀池排泥水和滤池反冲洗水排入到泥水调节池，排泥水经浓缩沉淀后，上清液作原水回用于净化水系统，污泥经压滤机脱水后产生的泥饼外运填埋处理，压滤液返回浓缩池。 （2）生活污水， 本项目劳动定员8人，年工作时间365天，厂区不设职工餐厅，根据《陕西省行业用水定额》（DB61T 943-2020），用水量按照人均25m3/人·a计，排污系数为0.8，生活用水量为200m3/a（0.55m3/d），污水排放量为160m3/a（0.44m3/d），生活污水经化粪池处理后，暂用于周边农田施肥，待智能装备产业园污水处理厂建成后，生活污水排入园区污水厂处理。 本项目水平衡详见图4-1。 图4-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目污水处理、处置去向汇总详见表4-1。 表4-1 本项目污水处理、处置去向汇总详见表 产生环节 污染物 产生量(m3/a) 回用量(m3/a) 损耗量 (m3/a) 排放量 (m3/a) 去向 预沉池 排泥水 SS 795.7 2292.2 / 21.9 上清液回用于净化水系统，少量废水随污泥运至周至县垃圾填埋场 斜管 沉淀池 排泥水 SS 1518.4 / 滤池 反冲 洗泥水 SS 脱水机 污泥脱水 SS 员工 生活 生活污水 COD、BOD5 、NH3 -N、SS 200 / 40 160 用于厂区周边农田施肥 项目产生的生产废水主要为沉淀池排泥水以及过滤器反冲洗水、预沉池排泥水等，主要污染物为悬浮物。排泥水产生量总计约为2314.1m3/a，项目拟将排泥水进行浓缩、沉淀、脱水，浓缩池上清液作为原水回用，压滤液回到浓缩池，少量废水随污泥运至周至县垃圾填埋场，废水不外排。 生活污水经化粪池处理后，暂用于周边农田施肥，待智能装备产业园污水处理厂建成后，生活污水排入园区污水厂处理。 项目废水排放信息如表4-2所示。 表 4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染 物种 类 排放 去向 排 放 规 律 污染治理设施 排放 口 编号 排放 口设 置是 否符 合要 求 排放口类型 污染治 理设施 编号 污染 治理 设施 名称 污染 治理 设施 工艺 沉淀 池排 泥水 SS 不外排 / TW001 泥水调节池、浓缩池、脱水间 泥水浓缩、沉淀、脱水，废水回用 / □是 □否 □企业总排 □雨水排放 □清净下水排 放 □温排水排放 □车间或车间 □处理设施排 放 滤池 反冲 洗水 SS 不外排 / / 生活 污水 BOD5 COD 氨氮 SS 不外排 / TW002 化粪池 化粪池处理后施肥 / 3. 噪声 （1）净水厂噪声源强 本项目主要噪声污染源为各类水泵等设备运行过程中产生的噪声，噪声值约为80～85dB(A)。噪声污染源强核算结果及相关参数如下表4-3。 表4-3 室内项目主要噪声源强一览表 单位 dB （A） 编号 建筑物名称 声源名称 声压级/距声源距离dB/m 声源控制措施 相对位置/m 室内边界距离/m 室内边界声级/ dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/ dB(A) 建筑物外 噪声 X Y Z 声压级/ dB(A) 建筑物外距离/m 1 加压泵房 离心泵 85/1 减振隔声 30 8 1 2 86.1 连续 20 60.1 1 2 加药间 泵 80/1 减振隔声 32 79 1 2 82.1 连续 20 56.1 1 3 脱水间 脱水机 75/1 减振隔声 4 47 1 2 77.6 间断 15 56.6 1 表 4-4 室外主要噪声源强一览表 单位 dB （A） 编号 声源名称 相对位置/m 声压级/距声源距离dB/m 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 泥水调节池 潜水泵 3.4 62 1 85/1 基础减振、水池密闭隔声 连续 （2）预测模式 1）预测条件： ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； 衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 4）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （3）预测结果 项目营运期厂界噪声预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置 贡献值 标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1＃(北) 31.8 65 55 达标 达标 2＃(东) 39.5 达标 达标 3＃(南) 49.2 达标 达标 4＃(西) 48.9 达标 达标 从表4-9可知，项目建成运营，北、东、南、西厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。项目运营期间对区域声环境影响较小。 （4）监测计划 厂界环境噪声监测点位设置遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的原则，在厂区四周各布置一个噪声监测点，每季度至少开展一次昼夜间噪声监测。 本项目噪声监测计划见表4-6。 表4-6 运营期噪声环境监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 厂界 厂界四周 等效声级Leq dB（A） 1次/季，昼夜间每天监测1次 （5）噪声治理措施 为保证本项目厂界噪声排放达标，建设单位拟采取以下噪声防治措施： ①对设备运行时振动产生的噪声，设计时将采取减振基础，如在设备底座安装减振垫等措施降低生产噪声等； ②加压泵房、加药消毒间采取隔声门、隔声窗措施，泥水池采取密闭隔声措施。 ③设备使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ④加强厂区绿化，也可以在一定程度上起到降低噪声的效果。 4.固体废物 （1）固废产生情况 运营过程中产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 1）废包装袋 根据建设单位提供的资料，根据原辅材料的用量估算，废包装袋产生量约0.08t/a，产生的废包装袋在厂区暂存，定期由厂家回收。 2）废渣 本工程在取水工程处设有拦渣坝，此处会产生废渣，主要为树枝树叶、废塑料、废塑料瓶等，年产生量约0.3t/a。 3）污泥 本项目污泥主要来源于沉淀池、过滤池，其主要成分为泥砂。泥量与原水悬浮物（或浊度）、加药量等因素有关，由于原水悬浮物浓度随季节变化，水厂产泥量随之变化，污泥经污泥脱水机脱水后外运周至县垃圾填埋场填埋处置。根据建设单位提供的资料，进入污泥脱水机房的污泥量约为0.86m3/d，该部分污泥含水率约为97%，经压滤后泥饼含水率约为60%，则污泥产生量约为0.07t/d（25.55t/a）。 4）危险废物 本项目危险废物包括实验室废试剂瓶和废液及其设备维修产生的废矿物油。 ①化验室固废 化验室固体废物主要是实验过程中产生的废试剂瓶和实验废液，废试剂瓶产生量约0.05t/a，实验废液产生量约为1.0m3/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目实验过程中产生的废液属于“名录”所列的HW49类其他废物，废物代码：900-047-49（化学和生物实验室产生的废物），按相关规定规范收集、贮存后委托有资质的单位处理 ② 废机油 项目运营期间会对厂区生产设备进行简单的维修处理，一些维修工艺复杂及大型的设备维修外委。设备维修过程中会产生少量的废机油、润滑油等，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“名录”所列的HW08类其他废物，废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），按相关规定规范收集、贮存后委托有资质的单位处理。 5）生活垃圾 本项目劳动定员8人。生活垃圾按每人每天0.5kg 计，产生量约4kg/d（1.46t/a），员工生活产生的垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况见表4-7。 表4-7 项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成份 预计产生量 1 废试剂瓶 水质化验 固态 玻璃 0.05t/a 2 实验废液 水质化验 液态 水、试剂 1.0m3/a 3 废机油 设备维修 半固态 矿物油 0.1t/a 4 废包装袋 辅料包装袋 固态 塑料、纸 0.08 t/a 5 废渣 拦渣坝 固态 树枝树叶、废塑料、废塑料瓶等 0.3 t/a 6 污泥 污泥脱水间 固态 泥土 25.55 t/a 7 生活垃圾 职工日常生活 固态/液态 纸张、水果皮、废弃食品类等 1.46t/a （2）危险废物属性判断 根据《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物鉴别标准》以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，判断建设项目的固体废物是否属于危险废物，并对危险废物的危险特性进行汇总，判定结果详见下表： 表4-8 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属危险废物 危废类别 废物代码 一般固体废物代码 1 废试剂瓶 水质化验 是 HW49 900-041-49 / 2 实验废液 水质化验 是 HW49 900-041-49 / 3 废机油 设备维修 是 HW08 900-249-08 / 4 生活垃圾 职工日常生活 否 / / / 5 废渣 拦渣坝 否 / / / 6 污泥 污泥 脱水间 否 / / / 7 废包装袋 辅料包装袋 否 / / / 本项目固体废物产生量及处置方式分析结果见下表。 表4-9 固体废物产生量及处置方式分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 预测产生量 利用处置方式 是否符合要求 1 废试剂瓶 危险废物 0.05t/a 委托有资质单位处置 符合 2 实验废液 危险废物 1.0m3/a 符合 3 废机油 危险废物 0.1t/a 符合 4 生活垃圾 一般固废 1.46t/a 集中收集，环卫清运 符合 5 废渣 一般固废 0.3 t/a 集中收集，环卫清运 符合 6 污泥 一般固废 25.55 集中收集，定期运至周至县垃圾填埋场填埋处置 符合 7 废包装袋 一般固废 0.08t/a 定期交由厂家回收 符合 （3）管理要求 一般工业固体废物： 项目产生的一般工业固废分类收集应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。本项目拟于厂区内设置垃圾收集桶，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。废包装袋在仓库统一堆放，定期交由厂家回收。 危险废物： 企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）建设危废暂存间，项目产生的废试剂瓶、实验废液存放于实验室配套设置的危废暂存间，废机油存放于机修间内的危废暂存间，暂存间面积10m2，各类危险废物分区存放，并在存放点张贴明显的危废标识牌，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存设施要求如下： ①各危险废物应分别单独收集贮存； ②危险废物堆场应防风、防雨、防晒； ③兼容的危险废物不能堆放在一起； ④贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 ⑤危险废物柜应防风、防雨、防晒。 综上所述，项目固体废物采取妥善的收集及暂存措施，并定期清运处置，固体废物处置率达100%。危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 5.地下水、土壤环境影响分析 本评价不开展地下水环境影响评价工作，不开展土壤环境影响评价。 由于本项目设置有实验室、加药消毒间、危废暂存间等、污水处理设施等，为了减轻对地下水和土壤的影响，环评要求厂区进行分区防渗，其中加药间、危废暂存间、化粪池进行重点防渗，生产辅助设施进行一般防渗，其余进行简单防渗。 6.生态环境影响分析 本项目输水管线总长13801m。本项目永久占地主要为新建水厂、沿线阀井、调压池，永久占地共计11.03亩；输水管道主要为地埋式，为临时占地，临时占地包括管线沟槽开挖、土料堆放占地和生产设施占地等，一期工程临时占地102.6亩。 管道施工需临时挖掘道路，大部分在已建成道路施工，仅在必须通过一般农地的路段对农田、绿地造成破坏。部分路段开挖时的临时堆土会覆盖路肩外的植被，可能造成植被死亡，涉及的土地类型主要为耕地、苗圃、园地等。本项目作业带宽度约4-6m，项目管网工程施工期结束后，评价建议对临时占地范围内耕地、苗圃和园地经济补偿后，全部恢复为耕地或由农民自行种植农作物、苗圃及果树。临时占地恢复原土壤结构，同时进行生态恢复，恢复原有植被类型。因此管线工程施工对生态环境影响较小。 本次厂内施工建设过程会破坏土壤原有结构，厂区已进行绿化设计，项目建成后厂区绿化面积1700m2。绿化率为28%，一期工程建设对厂区内生态环境影响较小。 7.环境风险 本项目风险物质为次氯酸钠、硫酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》( HJ169-2018)中的判别危险物质的方法，对照“导则"附录 B (规范性附录)中表1 突发环境事件风险物质及临界量，对本项目涉及的危险物质进行识别，详见表4-10。 表4-10 重大危险源分布及辨识情况表 位置 危险物质名称 CAS号 最大存在总量/t 临界量/t Q值 加药间 次氯酸钠 7681-52-9 2 5 0.4 实验室 硫酸 7664-93-9 0.00000046 10 4.6*10-8 由上表确定，本项目Q小于1，风险物质低于临界量，不开展专项评价。 (1)环境影响途径及危害后果 本项目环境风险主要为危险物质发生泄漏，危险物质发生泄漏的源项主要为盛放容器的破损、人为操作失误等，导致泄漏。发生泄漏时，若未能及时采取措施，风险物质可能通过各种途径进入外界环境，对周围环境造成污染。泄漏的液体流经未经采取防渗措施或硬化的地面，可能会透过地面渗入地下，污染土壤、地下水。 （2）风险防范措施 道路、泵站、水厂内各设施、仓库等区域做好地面硬底化，做好防风、防雨、防渗漏等措施；次氯酸钠储存间设置围堰，并在明显的位置张贴告示牌；建设单位应组织编制《突发环境事件应急预案》，进一步有针对性的应对突发环境事件，有效的防止突发环境事件对环境造成不良影响。 针对泄漏事故，本项目环境风险应急措施如下： （1）现场人员佩戴口罩，做好个人防护的前提下，立即使用吸附棉、吸附沙土和废液桶进行吸附处理。现场工作人员对于已经泄漏的液体原料采取砂土围堵、吸附处理，用铜铲收集废吸附材料，并将泄漏物料收集到收容桶中。 （2）应急过程中涉及废液收容桶（干净倒桶）、吸附材料（砂土等）的使用。应急处理时应急处置人员应戴防毒面具及橡胶手套。废吸附材料和破损的包装桶作为固体废物交有资质单位处理。 （3）次氯酸钠存放所在地必须进行地面硬化处理，防止地面渗漏，同时应设专人负责，定期检查，发现问题及时处理。 (3)评价结论 建设单位只要严格按照本评价要求，切实落实各项综合风险防范、事故处置、应急措施，可将风险事故将至最低。本项目风险防范措施可行有效，风险事故的环境影响控制在可接受范围。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 排泥水 | SS | 废水作为原水回用于净化水系统 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效 A 声级 | 基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、拦渣坝拦截的废渣交由环卫部门统一清运处理；污泥定期运往周至县垃圾填埋场填埋处置，废包装袋厂家回收，废机油、实验室废液、废试剂瓶等危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间严格执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，危废暂存间设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |
| 生态保护措施 | 本项目施工期间待管道铺设完毕后立即回填，施工活动要保证在征地范围内进行，临时占地要尽量缩小范围，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏等措施后，施工期对生态环境的影响可降至最低。 厂区裸露土地绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | 道路、泵站、水厂内各设施、仓库等区域做好地面硬底化，做好防风、防 雨、防渗漏等措施；在次氯酸钠储存间设置围堰，并在明显的位置张贴告示牌；建设单位应组织编制《突发环境事件应急预案》，进一步有针对性的应对突发环境事件，有效的防止突发环境事件对环境造成不良影响。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求 （1）建立环境保护管理制度和年度环境管理工作计划； （2）建立本项目环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台帐（记录原辅材料的使用量、废弃量）及其它环境统计资料等）； （3）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4）开展环保宣传与职工培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平； （5）项目竣工后履行排污许可、竣工环保验收等相关环保手续。 项目环保投资 本项目总投资4685.76万元，其中环保投资为44.5万元，具体见下表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 类别 治理 项目 主要环保设备、设施内容 投资 （万元） 废水 生活污水 化粪池 0.4 生产废水 污水调节池、污泥浓缩、脱水设备 25 噪声 各类泵 基础减振 1 固废 危险 废物 机修间设置一间10m2的危废暂存间，用于暂存设备维修过程产生的废机油 1 化验楼设置一间6m2的危废暂存间，用于暂存化验室的废试剂瓶和实验废液 1 生活垃圾桶 0.1 防渗 分区 防渗 次氯酸钠车间、危废暂存间、化粪池进行重点防渗，生产辅助设施进行一般防渗，其余进行简单防渗 3 风险 次氯酸钠储存间设置围堰，并在明显的位置张贴告示牌 1 绿化 临时占地植被恢复、厂区绿化 12 合计 44.5 |

# 六、结论

1.结论 本项目符合国家产业政策及其相关规划，在采取环评报告提出的各项环保措施后，项目建设运营过程中对周边环境的不利影响可得到有效控制，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。 2.要求与建议 2.1 要求 （1）施工期加强生态保护，对开挖管沟土方采用分层开挖、分层堆放、分层回填，表土集中剥离、收集、保存并确保有效回用。施工结束后，全面整地，对施工临时占地进行土地复垦或植被恢复，保证临时占地恢复率、植被覆盖度等指标达到恢复目标。 （2）加强周至县尚村镇供水工程水源地的管理，加强水质、水量的计量监测，确保出站水质符合国家有关标准。 （3）按照实施最严格水资源管理制度的要求，切实加强节约用水和水资源保护和利用，并做好污水处理和生态保护等方面的配套建设，确保水功能区水质管理目标的实现。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | +0.08 |
|  | 废渣 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 污泥 |  |  |  | 25.5 |  | 25.5 | +25.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.46 |  | 1.46 | +1.46 |
| 危险废物 | 废试剂瓶 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 化验室废液 |  |  |  | 1.0 m3/a |  | 1.0 m3/a | +1.0 m3/a |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位t/a

附图1    本工程地理位置图

附图2   本工程在西安市秦岭生态环境保护规划中的位置图

附图3  本工程在生态环境管控单元中的位置图

附图4   本工程新建水厂总平面布置图

附图5      本工程平面布置图

附图7   本项目输水管线横断面图

# Text boxes

施工人员进场

场地平整、基础开挖

建、构筑物建设施工

运行

生活污水、生活垃圾

粉尘、噪声、废气

废水、粉尘

废气、噪声、固废

确定路线

土方开挖

管线接装

闭水试验

施工噪声、粉尘、

弃土、施工废水

废水

粉尘、弃土

回填修复

验收使用

危废间