# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：环保油墨（水性、UV）研发及生产项目

建设单位（盖章）：陕西耀苓新型材料有限公司

编制日期：            2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保油墨（水性、UV）研发及生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610125-04-01-326332 |
| 建设单位联系人 | 董总 | 联系方式 | 186*****955 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102 |
| 地理坐标 | （ 108 度 39 分 13.680 秒， 34 度 7 分 49.780 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2642 油墨及类似产品制造； | 建设项目 行业类别 | 二十三、 化学原料和化学制品制造业；中涂料、油墨、颜料及类似产品制造264中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 850 | 环保投资（万元） | 28.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.35 | 施工工期 | 2024年3月～2024年5月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 950m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 表1-1 规划审批情况 名称 审查机关 审查文件名称 文号 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》 西安市户县人民政府 西安市户县人民政府关于《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》的批复 县政发[2012]61号 |
| 规划环境影响评价情况 | 表1-2 规划环境影响评价情况 名称 审查机关 审查文件名称 文号 西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书 西安市环境保护局鄠邑分局 西安市环境保护局鄠邑分局关于《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》的审查意见 鄠环函【2018】02号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，属于西安市沣京新城范围，用地为一般工业用地，符合《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及审查意见的要求。具体符合性见下表： 表1-3 规划符合性分析评价 政策 规划、政策内容 本项目建设情况 符合性 西安沣京产业新城总体规划（2011-2030） 总体发展方向为：“东跨、西融、南扩、北延” 。规划形成“两心、三轴、一廊、九片区”的城市空间布局结构。①两心：城北产业服务中心，城南综合服务中心；②三轴：沿沣京大道行程城市东西向、沿七号路行程城市南北向主要发展轴，沿六号路形成城市东西向次要发展轴。③一廊：沿西汉高速绿化防护带形成的生态景观廊道。④九片区：城北片区包括整合提升创意产业区、先进装备制造产业区、高校生活区、新能源、材料产业区、电子信息产业区、现代物流园区、生物医药产业区；城南片区包括新能源、材料产业区、电子信息产业区、生态居住区。 本项目在沣京工业园区用地范围内，用地属于一般工业用地，位于先进装备制造产业园区，项目生产环保型油墨，属于新型材料，为新建装备制造产业服务 符合 规划环评及审查意见 企业入园要求：依据园区布局及诸多限制因素，并考虑工业园性质，特允许入园企业性质规定如下：低污染、低耗水企业与高科技、生态类企业。 本项目为环保型油墨生产，生产过程中主要为搅拌研磨，生产工艺简单，大部分设备为封闭设备，废水处理可循环使用，不属于高污染、高耗水企业，符合入园要求 符合 （1）用地：沣京工业园区总用地面积约26平方公里，位于西安市鄠邑区，规划范围为西至潭峪河，北至纬4号路，东至经八号路，南至纬 6 号路以南约 500m。整体布局：总体发展方向为：“东跨、西融、南扩、北延”。（2）整体布局：规划形成“两心、三轴、一廊、九片区”的城市空间布局结构。两心：城北产业服务中心，城南综合服务中心三轴：沿沣京大道形成城市东西向、沿七号路形成城市南北向主要发展轴，沿六号路形成城市东西向次要发展轴。一廊：沿西汉高速绿化防护带形成的生态景观廊道。九片区：城北片区包括整合提升创意产业区、先进装备制造产业区、高校生活区、新能源、材料产业区、电子信息产业区、现代物流园区、生物医药产业区；城南片区包括新能源、材料产业区、电子信息产业区、生态居住区。（3）产业定位：重点发展先进装备制造业、新能源新材料产业、电子信息产业、生物医药四大主导产业。 本项目在沣京工业园区用地范围内，用地属于一般工业用地，位于先进装备制造产业园区，项目生产环保型油墨，属于新型材料，为新建装备制造产业服务 符合 本规划限制落后产能类项目入园要求：（1）西安沣京工业园产业定位为，高端制造、现代生物制药（医疗器械）、电子信息、高新技术产业。（2）引入园区的项目须符合园区产业定位及园区总体环评规划，属国家鼓励类或国家“ 十三五”重点布局支持发展的相关产业。（3）鼓励现有化工类企业通过技术改造方式调整产品结构、提升装备水平、减少污染物排放，降低环境安全风险，对无法通过整改达到国家相关规定的项目或企业依法实施退出。（4）淘汰落后产能，对现有传统产业进行技术升级改造。（5）园区招商部门要严格按照此规定做好项目考察、引进工作，严把项目质量关，切实提高项目质量。（6）凡化工（危化品行业）、汽车回收拆解、锂电池储存拆解、电器拆解、塑料回收类以及列入西安市投资负面清单项目一律不得入园。 本项目属于产业结构调整目录中的鼓励类项目，无落后淘汰生产设备，项目污染物产生量少，符合入园要求 符合 布局要求： 1、在ⅰ区（科技区与商贸区）严禁工业项目进入； 2、建议ⅲ区（工业区）项目靠近ⅰ区（科技区与商贸区）500m内必须是高新科技项目、500m 以外可布设低污染工业项目； 3、建议园区内所有村庄包络线外 100m 内严禁布设任何工业项目； 4、ⅳ（工业园）可以布设医药企业及其他低污染、少排放工业项目； 本项目选址附近100m范围内无居民，布置在ⅳ（工业园）内，符合规划要求 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产环保型（水性、UV）油墨，属于鼓励类十九、轻工中18.水性油墨、能量固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产。设备及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于鼓励类。 对照《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目不属于“清单”中禁止准入类项目；本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），符合国家及陕西省现行有关产业政策。故本项目符合国家和地方产业政策。 2、其他规划符合性分析 本项目与其他相关规划、规范及政策符合性分析情况见表1-4。 表1-4 与相关规划符合性分析一览表 文件 文件要求 本项目情况 相符性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 推进重点行业挥发性有机物综合整治。监理石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。加大汽修行业、餐饮油烟污染治理。在工业园区、企业集群推广建设挥发性有机物“绿岛项目”。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准..... 本项目为环保型油墨生产，生产过程中主要为搅拌研磨，生产工艺简单，大部分设备为封闭设备，项目废气主要为颗粒物、有机废气和氨，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号） 强化 VOCs 综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和 NOx 排放总量。以建材、有色等行业带动工业窑炉的综合整治，从源头上对氮氧化物和挥发性有机物进行控制。开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs 物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端 VOCs 全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中 VOCs 含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含 VOCs 物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs 排放量明显下降 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能 项目环保油墨制造项目，不属于严禁新增产能项目 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平 项目位于西安市鄠邑区，属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业-油墨制造；项目环保绩效判定见表1-5，项目环保绩效满足A级标准要求 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》 强化源头防控，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评的要求 本项目符合产业政策、园区产业规划、“三线一单”、规划环评等要求 符合 严格新改扩涉气重点行业绩效评级限制条件。各区开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平 项目位于西安市鄠邑区，属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业-油墨制造；项目环保绩效判定见表1-5，项目环保绩效满足A级标准要求 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理 项目为环保型油墨生产项目，项目废气主要为颗粒物、有机废气和氨，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 符合 《鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理 项目为环保型油墨生产项目，项目废气主要为颗粒物、有机废气和氨，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 符合 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度 项目为环保型油墨生产项目，原料为低挥发性物料，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产的水性油墨和UV油墨均属于环保型油墨 符合 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目原料为低挥发性物料，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 符合 化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式 项目原料为低挥发性物料，物料存储为密封桶装，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，车间内废气负压收集处理 符合 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民 项目设备全部位于车间内，经厂房隔声、低噪声设备等措施后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，项目不属于噪声重点排污单位，已提出了跟踪监测要求 符合 强化噪声重点排污单位管理。推进各市（区）编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布与更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网 符合 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号） 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平 项目位于西安市鄠邑区，属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业-油墨制造；根据项目环保绩效管理专章，项目环保绩效满足A级标准要求 符合 建设涉VOCs“绿岛”项目,新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂（钣喷）中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换 项目原料为低挥发性物料，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放，最少3个月更换一次活性炭 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） 涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术 项目生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放，最少3个月更换一次活性炭 符合 涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等VOCs物料应密闭储存。盛装VOCs物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 项目原料为低挥发性物料，全部采用封闭桶装容器存储，存储在生产车间仓库内，地面采用环氧树脂防渗，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 符合 加快原辅料绿色替代。鼓励使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的水性涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料，其中VOCs含量（质量比）均低于10%原辅材料的工序，满足排放总量（许可）要求、无组织排放浓度达标的，可不要求采取无组织排放收集和处理措施 项目生产环保型水性油墨，油墨符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求 符合 西安市人民政府《关于印发西安市空气质量达标规划（2023—2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号） 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求 项目位于西安市鄠邑区，属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业-油墨制造；项目环保绩效判定见表1-5，项目环保绩效满足A级标准要求 符合 大力推进涉VOCs企业低挥发性原辅材料替代和污染治理设施升级改造，鼓励企业积极进行源头替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量、低反应活性的原辅材料。现有工业涂装、包装印刷、汽车整车制造等重点涉VOCs行业企业要加快产品升级转型，制定工作计划，加大低VOCs含量原辅材料的源头替代力度，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。 本项目原辅材料基本为低挥发性物料，产品为水性环保型油墨和UV油墨 符合 加强面源挥发性有机物防治。在汽车维修、建筑装修、道路划线、表面涂装等领域减少溶剂型原材料使用，积极推广低挥发性有机物含量的油漆、油墨、涂料、胶粘剂等的使用。在房屋建筑及市政工程设计和施工中，提升建筑工程领域VOCs治理能力，全面使用符合国家和地方标准的非溶剂型涂料和胶粘剂，优先选用装配式建筑方式，减少施工现场涂装作业；除特殊功能要求外的室内地坪施工应使用无溶剂涂料和水性涂料 项目生产环保型水性油墨，油墨符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）、《油墨可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）和《环境标准产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ371-2018）要要求，促进市场上环保油墨的使用 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》“各区开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级”，根据《重污染天然重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目环保绩效分级分析如下表所示，根据分析，本项目产品、生产工艺、物料存储和输送及废水收集、存储和处理控制等均满足《重污染天然重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中油墨生产中A级企业管控要求。 表1-5 与油墨生产A级绩效分级符合性分析一览表 差异化指标 A级企业要求 本项目 产品 全部生产负荷《油墨中可挥发有机化学物(VOCS)含量的限值》（GB38507-2020）的水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨和雕刻凹印油墨 本项目生产水性油墨和UV油墨（属于能量固化油墨） 生产工艺 投料 1.胶印油墨、能量固化油墨和雕刻凹版油墨：车间密闭，投料废气采用集气罩收集，废气排至VOCs收集处理系统； 2.水性油墨：液体物料采用桶泵投料技术，粉体物料采用粉末密闭投料技术； 本项目物料采用桶泵投料技术，设备全部位于密闭车间内，车间为微负压车间，废气收集后经VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理 研磨 胶印油墨、能量固化油墨：三棍式研磨机； 水性油墨和雕刻凹版油墨：密闭式研磨比例不低于85%； 本项目研磨设备均为密闭研磨机 移动缸控制 1.胶印油墨、能量固化油墨：移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时缸体呈现微负压或在密闭空间内进行并采用集气罩收集，废气排至VOCs收集处理系统； 2.水性油墨和雕刻凹版油墨：移动缸存放物料时加盖密闭，搅拌时缸体呈现微负压，废气排至VOCs收集处理系统； 本项目生产设备均在密闭车间内进行，车间为微负压生产车间，车间内废气经收集后进入VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理 产品包装 1.胶印油墨、能量固化油墨：自动或半自动包装，在密闭空间内进行并采用集气罩收集，废气排至VOCs收集处理系统； 2.水性油墨和雕刻凹版油墨：自动包装，在密闭空间内进行并采用集气罩收集，废气排至VOCs收集处理系统； 项目成品包装采用自动包装，包装在车间内进行，车间为密闭微负压车间，废气经集气罩收集后进入项目VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理 清洗 固定缸清洗时废气密闭收集，废气排至VOCs收集处理系统； 移动缸及设备零件清洗室，采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 项目在专门的房间内清洗，房间内微负压，少量废气进入VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理； 其他环节 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）“5.4.2工艺过程特别控制要求”。 真空系统采用干式真空泵，真空排气排至VOCs废气收集处理系统，若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽密闭，真空排气、循环槽排气至VOCs废气收集处理系统 载有VOCs物料的设备及其他管道在开停工（车）、检维修、清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭溶气盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗机吹扫过程排气至VOCs废气收集处理系统； 工艺过程产生的VOCS废料（渣、液）按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送；盛装VOCs物料的废包装容器加盖密闭 VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中，盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 高位槽（罐）进料时置换的废气排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，使用通风橱，废气排至VOCs废气收集处理系统： 项目物料在包装桶包装存储，不适用储罐储存，物料采用泵及管道投料 项目在专门的房间内清洗，房间内微负压，少量废气进入VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理； 项目物料采用密闭包装桶存储； 实验室进行粘度、硬度等检测，不适用含VOCS的化学品； 设备与管控组件泄漏控制 按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复，监理LDAR软件平台 企业拟按照 储罐控制 1.储存真实蒸气压>76.6kPa 的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施; 2.储存真实蒸气压10.3kPa但<76.6kPa且储罐容积>20m的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压207kPa但<10.3kPa且储罐容积230m的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐密闭排气至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统及其他等效措施 3.符合第2条的固定顶排气，排放废气收集处理满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表2和表3 的要求，且处理效率不低于90% 项目物料在包装桶包装存储，不适用储罐储存，不存在呼吸废气 VOCs物料转移和输送 基本要求:液态 VOCs 物料采用密闭管道输送采用非管道输送方式转移态 VOCs物料时，采用密闭容器、罐车;粉状、粒装 VOCS 物料应采用力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移 装载方式:挥发性有机液体采用顶部浸没式或底部装载作业，采用顶部浸没式装载，和输送出料管口距离槽(罐)底部高度应<200mm; 装特别控制要求装物料真实蒸气压>27.kPa且单一装载设施的年装载量2500m以及装载物料真实蒸气压>5.2kPa但<27.6kPa且单一装设施的年装载量22500m的装载过程应符合下列规定之一: 1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，且处理效率不低于 90%;2)排放的废气连接至气相平衡系统 项目物料在包装桶包装存储，不适用储罐储存，物料采用泵及管道投料；物料不含真实蒸气压>27.kPa的物料 废水集输、储存和处理控制要求 废水集输系统:采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施: 废水储存、处理设施:含 VOCs 废水储存和处理设施开液面上方 100mm处 VOCs检测浓度2100mmol/mol，应符合下列规定之一: (1)采用浮动顶盖: (2)采用固定顶盖，收集废气至 VOCs 废气收集处理系统; (3)其他等效措施 循环冷却水系统要求:对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度 10%，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录 项目废水主要为设备清洗废水，清洗废水经管道和桶收集后进入专门的废水处理站进行处理；项目不涉及循环冷却水 工艺废气治理 生产水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、凹印雕刻油墨的企业，末端采用除尘技术+吸附技术，吸附材料须及时更换 车间内废气经收集后进入VOCs收集处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭）处理 监测监控水平 重点排放企业风量大于 10000m3的主要排放口安装NMHC自动监测设施(FID 检测器)，生产装置安装 DCS，记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据至少要保存一年以上 本项目废气风量为3000m3/h，不用安装NMHC自动监测设施 排放限值 NMHC排放浓度不高于 20mg/m3，其余各项污染物满足《涂料、油墨、胶黏剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值; 企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不高于 6mg/m，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20mg/m3 根据工程分析，项目废气处理后非甲烷总烃浓度低于20mg/m3，满足《涂料、油墨、胶黏剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)特别排放限值;厂界标准根据实际运行期间进行监控，监控浓度：厂区内 VOCs 无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不高于 6mg/m，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20mg/m3 环境管理水平 环保档案:1、环评批复文件:2、排污许可证及季度、年度执行报告:3、竣工验收文件4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 本环评提出了管理要求，要求在实际运行中按照要求存储相关环保档案 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息:燃烧室温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs 纯度、使用量、回收量去向等；5、燃料《天然气等) 消耗记录 本环评台账已提出要求，要求台账记录生产时间、运行负荷、产品产量、废气和废水污染治理设施运行管理信息、原辅材料台账；项目不涉及主要排放口和天然气等能源消耗 人员配置:设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 企业拟设置环保部门，配备专职管理人员 运输方式 涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于 80%:其他原辅料、燃料、产品公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车: 厂内运输车辆余部达到国五及以上排放标准《含燃气)或使用新能源汽车; 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 项目场内运输采用拖板车，不涉及能源机械 4、“三线一单”符合性分析 表1-6 项目与“三线一单”符合性分析 三线一单 项目情况 结论 生态保护红线 本项目位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，属于重点管控单元，周边无自然保护区、风景名胜区等其他环境制约因素，不涉及生态保护红线 不触及 环境质量底线 根据陕西省2022年环境质量公报，项目所在地属于不达标区，项目废气、废水处理后达标排放，固体废物均得到合理处置，噪声采用低噪声设备、减振等措施后厂界噪声满足标准要求，因此，项目建设不触及环境质量底线 不触及 资源利用上线 项目运行过程中消耗一定的电、水，消耗资源量相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上线 不触及 环境准入负面清单 本项目为鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单》（2022 年版）中禁止准入类，同时也不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类、禁止类和淘汰类项目，不在园区规划的负面清单内，不涉及落后生产工艺和设备 不触及 一图：经在陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中进行比对，项目位于重点管控单元，比对图见下图。 一表：项目位于重点管控单元，与各单元的生态环境管控单元准入清单要求符合性见表1-6。 一说明：西安市2021年11月27日发布西安市“三线一单”生态环境分区管控方案，根据陕西省“三线一单”数据应用系统对照结果可知，本项目位于重点管控单元，不涉及生态红线。本项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案中准入清单符合性分析见下表。 表1-7 项目涉及的生态环境管控单元准入清单分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 符合性 1 西安市 鄠邑区 西安沣京工业 园（含西户高新技术产业开发区） 高污染燃料禁 燃区 重点管控单元 空间布局约束 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 950m 2 项目为环保型油墨生产项目，不属于严禁新增产能项目，能源为电能，属于清洁能源 污染物排放管控 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 项目能源为电能，属于清洁能源 资源开发效率要求 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等 项目能源为电能，属于清洁能源 2 大气环境 高排放区 重点管控单元 空间约束要求 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进 5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展转型。 项目为环保型油墨生产项目，不属于严禁新增产能项目 污染物 排放管控 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 项目原料为低挥发性物料，除配料搅拌和包装过程外，其他过程为密封过程，生产设备均位于负压车间内，负压收集车间内废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放，排放浓度满足特别排放限值 3 土地资源 重点管控区 重点管控单元 空间约束要求 1．根据建设用地土壤污染状况调查结果，动态更新污染地块名录，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（县）人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。 2．重点管控园区应推进园区土地集约、节约利用，项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 本项目位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，用地为工业用地，项目建设不会改变土地用地性质、用途 4 大气环境布局 敏感重点管控 区 重点管控单元 空间约束要求 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 本项目位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，项目不属于高能耗、高污染的供热设施。废气经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理排放，排放浓度满足特别排放限值 污染物 排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 5 水环境城镇生活重点管控区 重点管控单元 空间约束要求 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 / 项目位于工业园区内，生产废水经自建污水处理站处理全部回用，生活污水经化粪池预处理后经市政管网外排鄠邑区第二污水处理厂处理 污染物 排放管控 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 5、选址合理性分析 项目选址位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，厂房周围均为陕西广惠科技产业园在建厂房，项目周边均为工业企业，无敏感区域，项目建设不会对周边企业产生影响。项目购买现有已建成厂房，现状用地性质为工业用地，且项目已取得西安沣京工业园区管理委员会关于本项目备案的函（见附件3），符合用地规划。 同时，项目所在地自来水、电等公共设施齐全，项目运营期污染物产生量较小，在采取环评中提出的各项污染防治措施后，项目废气、废水、噪声以及固体废物均可得到妥善处置或达标排放，综上所述，从环保角度考虑，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况及建设内容 1、项目组成 项目选址位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，购买陕西广惠科技产业园成品建成厂房，拟建设水性油墨生产线和UV油墨生产线，项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目基本组成一览表 工程类别 建设内容 工程内容 备注 主体工程 生产车间 位于5号楼1F，建筑面积121.1m2，地面为环氧树脂地面，内设水性油墨生产线和UV油墨生产线，设置有搅拌缸、分散机、研磨机等。 厂房为已建成标准厂房，设备新建 辅助工程 办公室 主要功能为员工办公，建筑面积约39.3m2 实验室 位于项目东侧，2个实验室，面积分别为19.3m2，主要对产品包装前进打样以及小试，检测实验室中剩余油墨回到生产线中，主要进行pH检测、抗磨检测、防粘检测、细度检测、老化检测、硬度检测，均为物理检测，无需试剂 洁净水制备 设1台制水机组，采用活性炭和砂滤过滤工艺。 新建 储运工程 仓库 车间中部为仓库，面积为289.4m2，主要存储成品、原料，仓库地面为环氧树脂地面 厂房为已建成标准厂房 公用工程 供水 由市政供水管网供给。 新建 排水 冷水全部循环使用，在一层室内新建1座污水处理设备，规模≥1.2m3/d，工艺采用膜处理工艺。生活污水经化粪池预处理后经市政管网进入鄠邑区第二污水处理厂处理。生产废水经自建污水处理站处理回用。 新建 供电 由园区市政供电电网供给。 新建 环保工程 废气 车间为密闭微负压车间，废气经换气系统及集气罩收集，经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，通过25m高的排气筒（DA001）引至楼顶排放 新建 废水 生活污水经化粪池处理后经市政管网进入鄠邑区第二污水处理厂处理。 新建 生产废水经自建污水处理站处理后全部回用到生产过程 新建 噪声 选用低噪声设备，泵、研磨机、分散机等高噪声设备采用基础减振、风管软连接等降噪措施。 新建 固废 生活垃圾经垃圾桶分类收集，环卫收集处置。 新建 一般固废暂存间10m2，暂存后外售综合利用 新建 危险废物暂存间10m2，危废暂存后委托有资质单位处置 新建 地下水 车间、仓库地面做防渗混凝土防渗，表面采用环氧树脂防渗，危废暂存间环氧树脂防渗 新建 2、产品方案 本项目建设1条水性油墨生产线和1条UV油墨生产线，产品为水性油墨和UV 油墨，油墨应符合《油墨可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）要求和《环境标准产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ371-2018）要求，产品中挥发性有机化合物（VOCS）含量≤5%、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三甲苯、苯乙烯总量≤100mg/kg、氨及其化合物≤2%。项目产品方案见下表： 表2-2 本项目产品方案 产品名称 规格型号 年生产规模 水性油墨 5kg/桶装、25kg/桶装、200kg/桶装、180kg/桶装 1200t/年 UV油墨 5kg/桶装、25kg/桶装、200kg/桶装、180kg/桶装 300t/年 3、主要设备 本项目相关设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备清单一览表 项目 序号 名 称 型号 数量 备注 生产设备 1 分散机 11KW 2 原料分散 2 17.5KW 3 3 22KW 1 4 搅拌缸 500 L、800 L、1000 L 8 原料配比搅拌 5 研磨机 17.5KW 3 水性油墨物料研磨 6 22KW 3 7 11KW 2 8 过滤泵 / 8 物料过滤 9 污水处理设施 HY-SCL500 1 实验设备 1 耐磨擦试验机 / 2 摩擦系数测试 2 恒温恒湿箱 / 1 固含量测试 3 油墨粘性仪 / 1 油墨粘性 4 气相色谱仪 / 1 原材料及成品VOCs 检测 5 台式铅笔硬度计 / 2 6 测色仪 / 1 色差控制 7 光泽仪 / 2 8 精密酸度计 / 2 9 细度板 / 4 油墨细度 4、原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 产品名称 物料名称 形态 年用量（t/a） 最大存量（t） 来源 用途 备注 水性油墨 水性丙烯酸树脂乳液 液态 310.76 5.0 外购 连接料 桶装，存储在生产车间仓库内存储 丙烯酸乳液 液态 530 8.0 外购 连接料 有机颜料 固态（粉状） 40 1.0 外购 色料 分散剂 液态 12 0.15 外购 助剂 消泡剂 液态 1.2 0.02 外购 助剂 流平剂 液态 4.8 0.06 外购 助剂 乙醇 液态 58 0.8 外购 调节干燥度 氨水 液态 6 0.07 外购 调节Ph 塑料桶装，仓库内存储 洁净水 液态 240 / 自制 溶剂 / UV油墨 环氧丙烯酸酯 液态 80.19 1.0 外购 固化剂 桶装，存储在生产车间仓库内存储 聚酯丙烯酸酯 液态 45 0.6 外购 连接料 聚氨酯丙烯酸酯 液态 30 0.4 外购 连接料 有机颜料 固态（粉状） 30 0.4 外购 色料 丙烯酸乳液 液态 90 1.2 外购 连接料 光引发剂 液态 24 0.3 外购 助剂 消泡剂 液态 0.3 0.05 外购 助剂 流平剂 液态 1.2 0.1 外购 助剂 表2-5 项目主要原辅材料理化属性 物料名称 理化性质 丙烯酸树脂 水性丙烯酸乳液，主要成分为聚合物、助剂和水，乳白色液体浆状，pH：8.0-8.5，粘度：200 mPas，25℃，沸点：760mmHg～100℃ 丙烯酸 主要成分丙烯酸，无色液体，有刺激性气味；熔点/凝固点 13℃，易燃，爆炸极限 3.9~19.8%（V），闪点 54℃，自燃温度 390℃，正辛醇/水分配系数 0.36，蒸气压 1.33kPa（39.9℃），相对密度(水=1)为 1.05，相对蒸汽密度（空气=1.0）为 2.45。与水、乙醇、乙醚混溶。正常环境温度下储存和使用，本品稳定。能腐蚀铁和钢。接触过氧化物、强碱、胺、发烟硫酸等均会导致丙烯酸爆聚。避免接触静电放电、热、潮湿等。禁配物为强氧化剂、强碱。 环氧丙烯酸酯 分子式为C6H8O3，是环氧树脂和丙烯酸进行反应后溶解于苯乙烯中的变性环氧树脂。清澈浅黄色粘稠液体，聚乙烯蜡气味；pH 值 6~8，沸点155 °C，闪点213.7±25.0 °C，度 1.06g/cm3 。光固化速度快、附着力强、涂层坚强。由于树脂中所含羟基的氢键作用，粘度因温度的变化而显着变化。作为母体的环氧树脂分子量比较大时，光固化涂层既有刚性和较大的硬度，又有优良的耐热及耐药品等性能。 聚酯丙烯酸酯 主要成分聚酯丙烯酸酯，是以丙烯酸酯类为单体的均聚物或共聚物。无色或微黄色透明粘稠液体，具有良好的热稳定性和耐候性 聚氨酯丙烯酸酯 聚氨酯丙烯酸酯（PUA）是一类较为理想的紫外光固化树脂 分散剂 主要成分聚乙烯、乳化剂、水。乳白色液体，聚乙烯蜡气味；pH 值 6~8，熔点/凝固点120~128℃，密度 0.98g/cm3 。在正常条件下是稳定的。不发生危险的聚合反应。避免形成粉尘和电荷积累（火花），因为可能会发生粉尘爆炸。不相容物质为强氧化剂。 消泡剂 主要成分聚醚改性有机硅。乳白色乳状液体，轻微味道；pH 6.0~8.0，固含量 32%，可分散在水中。 流平剂 CAS No：577-11-7 主要成分磺基琥珀酸二异辛酯钠、乙醇和水，微黄色透明液体，带有点醇味；pH 5.0~7.0，密度1.060~1.090g/cm3（25℃），粘度<200cps（25℃），挥发物含量<22%（w/w），水中溶解度 1.5g/100mL（25℃），闪点 78℃，在通常条件下自身是稳定的。远离热源，火花以及明火。此产品会与强氧化剂反应，强酸、强碱会造成产品水解或失效。 氨水 主要成分氨含量 10%~28%。 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味；相对密度（水=1）为0.91g/cm3，饱和蒸气压（kPa）为 1.59（20℃）。溶于水，醇。稳定性和反应性：禁配物为酸类、铝、铜。在水性油墨中作为稳定剂，可避免水性油墨在储藏、运送中聚结、发霉，并起到调节油墨粘度和 pH 值的作用。 乙醇 无色透明液体，有酒的气味和刺激性辣味。熔点(℃)：-114.1，沸点(℃)：78.3 ℃，闪点(℃)：11，相对密度(水=1)：0.79，相对蒸气密度(空气=1)：1.11。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 4、工作制度及定员 本项目定员工20人，年工作天数250d，每天运行24h。 三、公用工程 1、供电 项目用电由园区提供，区域内供电线路已完善。 2、给排水 本项目用水由市政管网提供。 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，不在厂区食宿，员工生活用水定额参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按25m3/a计，年工作250天，则生活用水量为2.0m3/d、500m3/a，排水系数按0.8计，项目生活污水产生量为1.6m3/d、400m3/a，经产业园化粪池预处理后经市政管网外排鄠邑区第二污水处理厂处理。 （2）设备清洗水 根据企业提供资料，项目设备需要定期进行清洗，每周大约清洗1-2次，每次平均用量为0.5m3，则18m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则废水的产生量为16.2m3/a，废水进入污水处理站处理后回用于生产过程。 （3）生产工艺用水 项目水性油墨生产需要洁净水，用水定额参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）和企业资料，水性油墨生产使用的清水用量约0.25m3/t，本项目产品规模为1200t/a，则清水用水量为300t/a，清水采用活性炭和砂滤过滤制备使用，制备率80%，则洁净水量为240t/a，全部进入产品，不排放，过滤产生的浓水量为60m3/a，属于清洁下水，经雨水管网外排园区雨水管网。 （4）废气处理喷淋用水 废气喷淋系统喷淋需消耗一定量用水，且产生一定量废水，归入厂内废水处理系统处理。根据建设单位提供资料，喷淋水循环量为2m3 /h。喷淋过程每天损耗量约10%，且喷淋水每月更换一次，更换量为2m3 /次，本项目废气喷淋塔为用水量为68m3/a，废水量18m3/a。 （5）实验室用水 本项目配套有实验室，主要进行原辅料和产品性能检验，实验后需要对器皿进行清洗，根据建设单位提供资料，实验器皿清洗用水量为25t/a。这部分废水进入自建的污水处理系统。 （6）循环冷却水补水 项目研磨工序需要冷却水进行冷却，项目设有冷水机组，冷水循环使用，循水循环量为3m3 /h，热损耗量约5%，需要补充水量为3.6m3/d。 表 2-6 项目用排水平衡表 用水事项 水量（m3/a） 废水去向 新鲜水量 再利用 水量 损失水量 废水量 排放量 生活用水 500 0 100 400 400 废水经化粪池处理后进入鄠邑区第二污水处理厂 生产线 生产 300 0 240 60 60 损失水量进入产品，废水为纯水制备浓水，进入园区雨水管网 设备清洗 1.8 16.2 1.8 16.2 0 自建污水处理站处理，回用设备清洗、废气处理喷淋 废气处理 30 38 50 18 0 实验室 25 0 5 20 0 循环冷却水 3.6 0 3.6 0 0 冷却水循环使用，不外排 合计 860.4 54.2 400.4 514.2 460 图1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 四、总平面布置 本项目位于西安市鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，车间中部和西部设仓库和生产车间，生产车间与生产办公室用仓库隔开，厂房内功能布局清晰，满足生产工艺、规范要求，功能分区合理，人流、物流分开。项目功能区分明，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、建设期工艺流程及产污环节 本项目施工主要为租赁已建成厂房，施工期主要是装修工程和设备安装，在施工期会产生装修废气和装修垃圾，此阶段影响至项目竣工时结束。 二、项目运营期生产流程图及产污环节 项目设水性油墨生产线和UV油墨生产线，本项目生产过程中皆无化学反应，主要以混合、搅拌为主。 1、水性油墨生产线 图2 水性油墨生产工艺流程及产污示意图 ①配料：根据不同的产品要求按不同的比例将水性树脂（丙烯酸树脂、丙烯酸乳液）、助剂、乙醇、颜料、去离子水等原辅材料通过气泵抽入生产混合搅拌罐内，配料在搅拌罐内搅拌混匀。此过程会产生少量有机废气和废原料桶。 ②搅拌分散：通过管道将搅拌桶内的料液输送至高速分散机中，利用分散机在常温下对原辅材料分散搅拌混合均匀。由于分散搅拌过程均密闭，所以此过程不会产生有机废气。 ③研磨：通过管道将研磨机内物料输送至研磨机内，通过研磨机反复研磨，直至达到所需细度。研磨机需要用水间接冷却，研磨机为密封式，物料转移过程也是管道输送，处于密闭状态，不会产生有机废气。 ④检测：取样对研磨后的半成品进行物理性能检测，不合格的半成品重新搅拌分散。合格后的物料进入半成品储存搅拌罐内。 ⑤过滤：通过管道自带的过滤网对半成品油墨过滤。此过程会产生少量滤渣。 ⑥包装：根据订单要求，过滤后的成品油墨直接装进包装桶中加盖密封。此过程在物料包装过程中会产生少量有机废气。 2、UV油墨生产线 图3 UV油墨生产工艺流程及产污示意图 ①配料搅拌：根据不同的产品要求按不同的比例将环氧丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、丙烯酸乳液、颜料、助剂等原辅材料通过气泵抽入生产混合搅拌罐内，配料在搅拌罐内搅拌混匀。此过程会产生少量有机废气和废原料桶。 ②搅拌分散：通过管道将搅拌桶内的料液输送至高速分散机中，利用分散机在常温下对原辅材料分散搅拌混合均匀。由于分散搅拌过程均密闭，所以此过程不会产生有机废气。 ③ 检测：取样对分散后的半成品进行物理性能检测，不合格的半成品重新搅拌分散。合格后的物料进入半成品储存搅拌罐内。 ④ 过滤：通过管道自带的过滤网对半成品油墨过滤。此过程会产生少量滤渣。 ⑤包装：根据订单要求，过滤后的成品油墨直接装进包装桶中加盖密封。此过程在物料包装过程中会产生少量有机废气。 3、洁净水制备 水性油墨原料需要用到洁净水，本项目洁净水制备过程如下：自来水经过砂滤、活性炭过滤后制得洁净水。根据建设单位提供的资料，此去洁净水制备系统只是过滤自来水，得水率按照80%计。洁净水制备系统运行过程中产生噪声、废过滤材料（活性炭和石英砂）、浓水，浓水作为清净下水，进入园区管网外排。 图4 洁净水生产工艺流程及产污示意图 4、研发试验过程 项目实验室进行研发试验，主要是进行产品包装前进打样以及小试，检测实验室中剩余油墨回到生产线中，主要进行pH检测、抗磨检测、防粘检测、细度检测、老化检测、硬度检测，均为物理检测，无需试剂，检验试验过程中会产生废水、固废，试验过的小样返回生产线继续使用。 5、主要产污环节 项目各生产线主要污染环节及主要污染物见下表： 表2-7 本项目主要污染环节及排污情况一览表 类别 污染源 主要污染物 环保措施 废气 生产线（配料搅拌） 颗粒物氨、非甲烷总烃、臭气浓度 集风罩+二级水喷淋+二级活性炭吸附+25m高排气筒 生产线（包装） 氨、非甲烷总烃 污水处理站 非甲烷总烃、臭气浓度 处理设备密封，喷洒除臭剂 废水 生活污水 COD、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷 园区化粪池处理后外排市政管网，进入鄠邑区第二污水处理厂处理 设备清洗 pH、COD、SS、色度 新建污水处理站，经处理达标后回用 地面清洗 研发试验 清洗废水 pH、COD、SS、色度 噪声 生产设备 机械噪声 均为低噪音设备，采用隔声减振等措施 固废 生活垃圾 生活垃圾 分类收集，由环卫部门统一清运 废气处理 废活性炭 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 水喷淋塔渣 过滤棉 污水处理系统 污泥 废包装材料 沾染化学品的废包装物 其他废包装物 收集后外售废品回收单位 洁净水制备 废活性炭、石英砂 送一般固废填埋场处置 实验室 有机废气 通风橱处理排放 3、物料平衡 表2-8 本项目物料平衡一览表 水性油墨物料平衡 投入 产出 原料名称 年用量（t/a） 物料名称 产量（t/a） 丙烯酸树脂乳液 310.76 水性油墨 1200 丙烯酸乳液 530 废气 有机废气 2.4 有机颜料 40 氨 0.0011 分散剂 12 颗粒物 0.228 消泡剂 1.2 过滤渣 0.1309 流平剂 4.8 氨水 6 乙醇 58 洁净水 240 小计 1202.76 小计 1202.76 UV油墨物料平衡 原料名称 年用量 物料名称 产量 环氧丙烯酸酯 80.19 UV油墨 300 聚酯丙烯酸酯 45 废气 有机废气 0.6 聚氨酯丙烯酸酯 30 颗粒物 0.057 有机颜料 30 过滤渣 0.033 丙烯酸乳液 90 光引发剂 24 消泡剂 0.3 流平剂 1.2 小计 300.69 小计 300.69 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，产业园不独立配套污水处理站，不属于环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，故无须办理环境影响评价手续。本项目购买陕西广惠科技产业园已建成的成品厂房，厂房为新建空置厂房，本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本因子 本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅办公室2024年1月19日于环保快报发布的《2023年12月及1-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表中鄠邑区环境空气质量统计情况，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 环境空气质量现状统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度(µg/m3) 标准值(µg/m3) 占标率(%) 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 77 70 110 超标 PM2.5 年平均质量浓度 49 35 140 超标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 CO 第95百分位数质量浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 第90百分位数质量浓度 185 160 115.63 超标 根据上表可知，区域2023年度SO2、NO2年平均浓度值、CO小时平均第95百分位数的浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，PM10、PM2.5年平均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征因子 本项目特征因子为氨、非甲烷总烃和臭气浓度，特征因子的环境质量现状引用《陕西盛世惠普药业有限公司消毒产品、食品、医疗器械生产线项目环境影响报告表》中陕西林泉环境检测技术有限公司于2023年8月7日-2023年8月9日对陕西盛世惠普药业有限公司消毒产品、食品、医疗器械生产线项目下风向氨、非甲烷总烃、臭气浓度的监测结果，陕西盛世惠普药业有限公司消毒产品、食品、医疗器械生产线项目位于本项目南侧4.0km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”监测结果如下： 表3-2 大气现状环境质量监测数据 监测日期 氨（mg/m3） 臭气浓度 （无量纲） 非甲烷总烃(mg/m3) 项目区下风向 2023.08.07 0.08-0.11 ＜10 0.59-0.61 2023.08.08 0.09-0.10 ＜10 0.69-0.73 2023.08.09 0.08-0.11 ＜10 0.62-0.68 标准限值 0.2 / 2.0 氨浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编写）中非甲烷总烃环境质量标准值 2.0mg/m3参考值的要求。 二、地表水环境 本项目生产废水处理后全部回用，生活污水经化粪池预处理后经市政管网外排鄠邑区第二污水处理厂，不外排地表水水体。 三、声环境 本项目50m范围内无居民点等敏感点分布，故本次不进行声环境质量监测。 四、生态环境 本项目购买园区现有厂房建设，周边生态主要为人工生态系统。 五、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目不属于电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测评价。 六、地下水环境 本次地下水环境质量背景现状情况引用《“元富”品牌产品生产线项目环境影响报告表》中地下水背景值监测数据，监测时间为2021年10月10日，监测单位陕西安迅环境检测有限公司，监测地点为刘家堡（位于项目南侧3.4km、项目区上游），监测结果见下表。 表3-3 地下水监测结果 单位：mg/L 监测指标 监测点位(刘家堡) 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 K+ 1.31 / Na+ 2.95 / Ca2+ 71.5 / Mg2+ 4.88 / CO32- ND / HCO3- 201 / Cl- 16.8 / SO42- 24.6 / pH 7.38 6.5-8.5 耗氧量 2.0 3.0 氨氮 0.068 0.5 硝酸盐氮 2.04 20 亚硝酸盐氮 0.009 1.0 氟化物 0.143 1.0 总硬度 213 450 总大肠菌群(个/100mL) ND 3.0 根据监测结果，区域监测井监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 七、土壤 本项目无地下构筑物，车间地面基本防渗后全部采用环氧树脂进行防渗，原料均外购桶装物料，不在厂区罐装存储，污水处理设备为地面一体构筑物，如果发生泄漏很容易就发现，不存在土壤污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500米范围内存在敏感点，但不涉及自然保护区等。 表3-4 项目环境保护目标及敏感点一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 侯家庙村 108.65875751 34.13302088 居民 80人 环境空气二类区 西北 488 西五竹村 108.65690947 34.12654886 28人 南 460 二、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 根据调查，区域供水主要为市政自来水供水，项目区500m范围内无划定水源保护区的地下水集中式饮用水水源，项目厂界外500米范围内不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 本项目位于鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，区域主要以人工生态系统为主，根据对项目所在地的实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厂界氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级标准。 表3-5 废气执行标准 项目 污染物 标准限值（mg/m3） 标准 厂界 颗粒物 1.0 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 排气筒 20 非甲烷总烃 60 氨 14kg/h 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂界 1.5 非甲烷总烃（厂界） ≤3.0 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃（厂内） ≤6.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 2、废水 项目生活污水经化粪池预处理后外排鄠邑区第二污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求。 表3-6 项目废水外排执行标准 单位：mg/L, pH除外 指标名称 pH COD BOD5 氨氮 总氮 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B中A级标准 6-9 500 300 45 70 8 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。 表3-7 噪声排放标准值 单位：dB（A） 标准 昼 间 夜 间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008） 3类标准 65 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4、一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特征，废水已全部纳入鄠邑区第二污水处理厂总量控制指标；本项目建成后，废气中涉及挥发性有机废气，总量指标为： VOCs：0.786t/a。 COD：0.012t/a 氨氮：0.0006t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁园区已建成的厂房，施工期不涉及土建工程，施工期为内部装修和设备安装。 1、施工期大气环境保护措施 (一)施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾，应当采用密闭式防尘网遮盖或者在库房内存放； (三)建筑工程装修，施工单位应组织石材、木质半成品进入施工现场，实施装配式施工。 2、施工期水环境保护措施 施工期无施工废水，施工人员生活污水经园区化粪池处理，进入园区污水管网。 3、施工期声环境保护措施 ①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备 ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； 4、施工期固体废弃物环境保护措施 ①生活垃圾设分类垃圾桶，生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门统一处置。 ②本项目少量建筑垃圾应及时清理，可以利用的回收外售，不可利用的运往当地建筑垃圾填埋场处置，不得随意乱放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物源强核算 本项目运营期产生的废气主要为油墨车间生产过程物料暴露过程产生的VOCs、配料过程固态粉末类原料产生的颗粒物和实验废气。 （1）车间粉尘 生产车间投料过程会产生颗粒物和 VOCs，分散搅拌和出料过程均会产生VOCs。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“2642 油墨及类似产品制造行业系数手册”中的相关内容可知，水性和 UV 油墨生产过程颗粒物产污为 0.19kg/t 产品。根据根据《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（2021 年 05 月）中附录 B1.可知，水性油墨 VOCs 产生系数为 1~5kg/t 产品。本项目水性和 UV 油墨产生量为1500t/a，鉴于本项目原辅料中挥发性成分较少，本次 VOCs 产生系数按照2kg/t 产品，则油墨车间产生的颗粒物为 0.285t/a，VOCs 为3t/a。 搅拌过程氨水作为水性油墨中的稳定剂，氨水为直接外购的塑料桶装产品，在投料过程中会产生氨气，本项目年使用氨水量为6t，浓度为18%，根据查阅相关资料，氨水挥发量按年使用量的1%估算，据此计算，氨的挥发量为0.0011 t/a。 油墨车间主要的 VOCs 产生点为分散机使用环节、投料环节和出料环节，根据建设单位提供的废气治理方案，本项目 VOCs 污染防治措施如下： 项目车间为封闭车间，拟设置为负压生产车间，车间面积为250m2、高4m，换风次数最少为8次/h，则需风量为8000m3 /h， 车间产生的废气经抽风系统收集经废气处理系统（二级水喷淋+除湿+二级活性炭处理系统）处理达标后经楼顶排气筒（DA001、25m高）排放。 依据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表 2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，密闭房间微负压条件下集气效率为 90%，所以本项目 VOCs 的总收集效率按照 90%计；则本项目有组织 VOCs 产生量为2.7t/a，颗粒物产生量为0.2565t/a，氨产生量为 0.00099t/a；无组织 VOCs 产生量为0.3t/a，颗粒物产生量为0.0285t/a，氨产生量为0.00011t/a。 依据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表 2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，单级活性炭对有机废气处理效率为 15%。 本项目产生的 VOCs 里面主要含乙醇，乙醇易溶于水，所以本项目单级喷淋系统对 VOCs 去除效率按照 50%计。本项目采用“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”工艺处理，综上，对VOCs 综合去除效率 82%，对颗粒物去除效率按照 90%、氨去除效率90%计。 综上，本项目颗粒物排放量为0.02565t/a、VOCs 排放量为0.486t/a、氨排放量为0.00054t/a。根据表 4-1可知，排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染物排放标准》(GB37824-2019)表 1 大污染物排放限值中涂料制造、油墨及类似产品制造要求。 （2）污水处理废气 项目采用膜处理工艺处理生产过程产生的设备清洗废水、实验室废水等，处理过程中无生化过程，不会产生氨和硫化氢。 （3）研发试验废气 项目实验室主要是进行生产的产品打样以及小试，主要进行pH检测、抗磨检测、防粘检测、细度检测、老化检测、硬度检测，均为物理检测，无需试剂，检验试验过程仅样品有少量VOCS、氨等，通过通风橱外排，因量极小，本次不做定量分析。 本项目废气治理与排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气产生与排放情况 产污环节 污染因子 排放形式 治理设施 产生量（t/a） 产生浓度mg//m³ 排放量（t/a） 排放浓度mg//m³ 处理工艺 处理 去除 是否为可行技术 能力 效率 生产车间 颗粒物 25m排气筒（DA001） 二级水喷淋+除湿+二级活性炭 / 90 是 0.2565 5.34 0.02565 0.53 VOCS / 82 是 2.7 56.3 0.486 10.13 氨 / 90 是 0.00099 0.02 0.000099 0.002 颗粒物 无组织 / / / / 0.0285 / 0.0285 / VOCS / / / 0.3 / 0.3 / 氨 / / / 0.00011 / 0.00011 / 2、废气影响分析 本项目位于鄠邑区利君路8号陕西广惠科技产业园5号楼102，项目位于工业园区。项目生产过程中产生的废气主要为油墨生产过程产生的挥发性有机物、颗粒物和氨。本项目生产的是水性油墨，产生的挥发性有机物溶于水，所以，本项目油墨生产过程产生的废气经过“二级水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”处理后通过25m 的排气筒排放。鉴于本项目有机废气和投料粉尘产生量较小，经过收集处理后，对周边环境影响很小。 通过计算分析，本项目拟采取的废气处理措施可行，各项废气污染物均可实现达标排放，项目产生和排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大，不会造成周围大气环境质量明显下降。 为了进一步减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设单位在生产过程中应该加强管理，保证废气治理设备正常运行。当废气治理设备出现故障不能正常运行时，应尽快修复废气处理措施，必要时进行停产维修，避免对周围大气环境造成污染影响。 3、废气治理措施可行性分析 本项目废气进入“二级喷淋+除湿器+二级活性炭吸附”处理系统中处理，设计总风量 3000Nm3 /h。本项目废气污染物为颗粒物、氨和 VOCs，采用“二级喷淋塔+除湿器+二级活性炭”进行处理。颗粒物粉尘和溶于水的 VOCs 从气体收集系统收集后进入水喷淋塔，经二级湿式喷淋塔进一步喷淋洗脱处理后，通过加压引风机引入除湿器和活性炭吸附装置，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在吸附剂表面，此现象称为吸附。利用活性炭表面的吸附能力，使废气中的 VOCs 与大表面的多孔性吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，进入活性炭吸附装置，去除有机废气及异味气体后经 25m 排气筒排放。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ1116-2020)和《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（2021 年 05 月），水性油墨生产过程的含颗粒物和 VOCs 、氨的生产废气采用水喷淋与活性炭吸附工艺属于污染防治可行性技术。 （3）排气筒合理性分析 项目排气筒周围200m范围内主要为陕西广惠科技产业其他厂房（均为5层建筑）和利君制药的厂房，最高建筑高度为18m，同时参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》“排气筒高度除须遵守列表排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目排气筒高度25m，满足排气筒高度要求。 4、废气排放口基本情况 表4-2 本项目废气排放口一览表 名称 底部中心坐标 烟囱高度/m 烟囱出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排气筒编号 排放口类型 经度 纬度 车间排气筒（DA001） 108.65364388 34.13045545 25 0.15 25 6000 DA001 一般排放口 5、环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ116-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），本项目运行期监测计划见下表。 表4-3 环境监测计划 污染源名称 监测指标 监测点位置 监测频率 执行标准 有组织 车间排放口 颗粒物、氨 废气排放口DA001 1次/季 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染 物排放标准》 (GB37824-2019)表1 大污染物排放限值中涂料制造、油 墨及类似产品制造要求和《恶臭污染物排放标准)(GB14544-93) VOCS 废气排放口DA001和废气处理设施进口 1次/半年 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染 物排放标准》 (GB37824-2019)表1 大污染物排放限值中涂料制造、油 墨及类似产品制造要求 无组织 厂界 颗粒物、氨、VOCS、臭气浓度 厂界 1次/半年 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《恶臭污染物排放标准)(GB14544-93) 厂房外 VOCS 厂房外 1次/半年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 二、废水 1、产污环节、污染物种类 项目废水主要为设备清洗水、实验室废水、废气喷淋水和生活污水，废水产生量及去向见下表。 表4-4 项目废水产生节点及去向 废水产生工序 废水产生量（m3/a） 污染物 排放去向 设备清洗 16.2 pH、COD、SS、氨氮、色度、石油类 进入自建污水处理系统处理，处理达标后全部回用 实验室 20 废气喷淋废水 18 洁净水制备浓水 60 SS 外排园区雨水管网 生活用水 400 pH、COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷 经化粪池处理，经总排口进入鄠邑区第二污水处理站处理 生产废水（设备清洗废水、实验室器皿清洗废水、废气喷淋废水）进入自建污水处理系统处理，处理达标后全部回用；生活污水依托园区化粪池处理，经总排口进入鄠邑区第二污水处理站处理。 2、措施可行性 （1）生活污水处理措施可行性 项目生活污水经园区化粪池处理后，经厂区总排放口排入市政管网，进入鄠邑区污水处理厂处理。 表4-5 项目生活污水达标性分析 类别 COD BOD SS 氨氮 总氮 总磷 生活污水 产生浓度（mg/L） 300 250 300 35 40 6 化粪池去除效率 15% 15% 50% 0 0 0 排放浓度（mg/L） 255 212.5 150 35 40 6 排放量（t/a） 0.102 0.085 0.06 0.014 0.016 0.0024 项目所在园区每栋楼下均建设有化粪池，化粪池容积为100m3，本项目生活污水量为1.6m3/d，远小于化粪池容积，项目生活污水依托园区化粪池处理后进入市政管网，措施可行。 （2）生产废水处理达标回用的可行性 生产过程产生的少量废水经厂区自建的污水处理站处理，达标后全部回用。 项目生产废水量为54.2m3/a（0.217m3/d），水量较小，本项目拟设置一体化生产废水处理站1座，处理站处理规模最低设置为1.92m3/d。 项目废水量比较少，根据企业提供资料，企业拟采用HY系列油墨污水处理设备处理本项目清洗废水等，设施为地面一体化设施，评价要求污水处理间地面采用环氧树脂，防止污水泄漏污水土壤和地下水。项目HY系列油墨污水处理设备使用膜处理工艺，通过多层膜处理达到回用要求。 图5 污水处理站处理工艺流程图 根据企业提供资料，项目设备清洗及废气处理中的二级喷淋补水对水质无严格要求，本项目生产废水经沉淀过滤、膜处理后可全部回用。 （2）废水进入鄠邑区第二污水处理厂可行性分析 鄠邑区第二污水处理厂位于潭峪河和黄柏河交汇处的三角洲地带，规划服务面积约41km²，服务人口约25万。占地69133m²，分二期建设，一期为日处理4万吨，其主要承担鄠邑区沣京工业园、石油大学鄠邑区校区及县城铁路以东生活污水处理，同时接纳沣京工业园中各园区经过预处理达标的生产废水。污水处理工艺CASS工艺+斜板沉淀+纤维转盘工艺，出水排放执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排水去向为新河。 目前园区污水管网铺设完成，项目在该污水处理厂的收水范围内。本项目新增污水量为0.432m3/d，污水处理厂剩余处理能力为0.55万立方米，占污水处理厂剩余处理能力的0.008%；本项目废水处理满《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求，不会对鄠邑区第二污水处理厂进水水质造成冲击。 综上所述，项目位于鄠邑区第二污水处理厂服务范围内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求，且周边已配套有完善的污水收集系统，因此，污水排入鄠邑区第二污水处理厂处理是可行的。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD、 SS、氨氮、总磷、总氮 / 化粪池 沉淀 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 生产废水 pH、COD、氨氮、色度、石油类 TW001 污水处理站 沉淀+膜处理 不外排 / / 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（m3/a） 排放去向 排放规律 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 108.65420580 34.12885353 400 鄠邑区第二污水处理厂 连续排放 8:00 - 18:00 鄠邑区第二污水处理厂 COD 30 BOD 6 SS 10 氨氮 1.5 总磷 0.5 总氮 15 3、监测要求 由于本项目污水处理依托现有项目污水处理站，参考《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ1087-2020），具体环境监测计划见下表。 表 4-8 废水环境监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废水总排放口 DW001 流量、pH 值、悬浮物、化 学需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、总磷、总氮 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为投料、灌装、喷码、打包等工序产生的噪声，设备设于房间内，属于室内声源，较大程度削弱了噪声强度，本项目把同一个车间的同一类设备当做一个点声源进行预测，参照《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（2021 年 05 月），本项目主要噪声源及源强见下表。 表 4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 /dB(A) 建筑物外距离/m 1 厂房内生产车间 分散机 85 低噪设备、减振、厂房隔声 7.12 11.29 1 1 6000h 20 65 1 2 搅拌缸 75 6.57 20.5 1 3 6000h 20 55 1 3 研磨机 85 2.2 10.67 1 1 6000h 20 65 1 4 过滤泵 80 2.13 20.16 1 1 6000h 20 60 1 5 风机 85 3.59 30.9 1 1 6000h 20 65 1 6 冷水机 80 4.0 30.9 1 1 6000h 20 60 1 原点：项目西南角作为原点（0,0,0） 2、噪声影响及达标分析 本项目预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用。预测模式采用点声源几何发散模式。 ①噪声贡献值计算 拟建工程声源对预测点的贡献值Lepg为： 式中：Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； T：用于计算等效声级的时间，S； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，S； LAi：i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； ②噪声预测值计算 式中：Lep：预测点的噪声预测值，dB； Lepg：建设项目预测点产生的噪声贡献值，dB； Lepb：预测点的背景噪声值，dB； ③预测结果 本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，对各厂界噪声环境影响进行预测，本项目西侧和北侧均为其他在建厂房，不进行西厂界和北厂界预测，本次预测仅预测东厂界和南厂界噪声贡献值情况，运营后厂界噪声预测结果见下表。 表 4-10 企业噪声源与东、南厂界的距离 序号 声源名称 声功率级/dB(A) 距离厂界距离 东厂界 南厂界 1 分散机 85 25.8 11.3 2 搅拌缸 75 26.2 20.5 3 研磨机 85 31 11 4 过滤泵 80 30.6 20.3 5 风机 85 28.9 31.0 6 冷水机 80 25.8 31.0 表4-11 项目噪声预测结果一览表 预测点编号 贡献值（dB(A)） 标准值（昼间） 厂界东（0.59，14.16） 38 65 厂界南（-28.41，27.40） 44 备注：厂区西南角为原点（0,0,0） 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，厂界噪声昼间贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，且周围50m范围内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 3、污染防治措施 为降低企业设备噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： ①设备选型时尽量选用低噪声设备。 ②车间合理布局。 ③车间墙面为实体墙，加强大楼门窗隔声，如有破损及时更换，设备运行时时关闭门窗。 ④加强设备的维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 4、监测计划 表4-12 项目噪声监测计划 项目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 执行标准 噪声 厂界 Leq 厂界 东、西边界 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类 四、固体废物 1、生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量为2.5t/a，在厂区设置垃圾分类收集桶，委托环卫统一清运。 2、一般固废 ①废包装：废包装材料包括未沾染有毒有害物质的废包装桶、包装袋、包装箱以及产品包装过程产的废包材等，产生量为0.3 t/a，此废物属于一般固废。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其属于一般固废（264-002-04），废包装桶原料桶定期交由厂家回收处理，其他废包材集中收集外售废品回收站。 ②洁净水制备固废：洁净水制备系统中的石英砂和活性炭每 2 年更换一次，每次石英砂更换量为0.05t，活性炭更换量为 0.025t。以上废过滤材料属于一般固体废物（264-002-99），由厂家上门更换，更换后交由厂家直接回收带走，不在厂内暂存。 3、危险废物 ①滤渣：水性和 UV 油墨生产过程会有过滤，过滤会产生一定量的滤渣，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），滤渣属于危险废物，类别为“HW12 染料、涂料废物”，废物代码为 264-011-12（染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物），根据建设单位提供的资料，滤渣年产生量为 0.1639t/a。建设单位集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废气处理活性炭：项目的废气处理设施的活性炭需要定期更换，对照《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于危险废物，危废编号 HW49（900-039-49）。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版）P815 页，活性炭对有机废气的吸附量约为 0.25g废气/g活性炭，项目二级活性炭吸附的 VOCs 量为0.187t/a。故本项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.784t/a。二级吸附床的活性炭填充量为1t，更换频次为3月更换1次，则废活性炭产生量约为 4.784t/a。 ③污泥：本项目污水处理站会产生污泥，污泥产生量为0.2t/a（含水率80%），根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污泥属于危险废物，代码 HW12，264-012-12。集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ④沾有有毒物质的废包装桶和废包装袋 沾染有光引发剂、助剂等的废包装桶和废包装袋一年产生量约0.1t，这部分废包装桶和包装袋属于危险废物，代码 HW49，900-041-49。由建设单位集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑤废气处理除湿固废 项目废气经二级喷淋后经二级活性碳处理，二级活性炭处理前需要采用过滤棉进行除湿，半年更换一次，产量为0.01t/a，属于危险废物，类别为“HW12 染料、涂料废物”，废物代码为 264-011-12（染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物），在危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。 项目固体废物产生情况见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生情况一览表 固废 性质 废物名称 产生量(t/a) 产生工序/ 装置 形态 污染防治措施 生活 垃圾 生活垃圾 2.5 职工 固态 分类收集后定期交环卫部门处置 一般 固废 废包装 0.3 生产过程 固态 外售废品回收站 废石英砂 0.05 洁净水制备 固态 由厂家上门更换，更换后交由厂家直接回收带走，不在厂内暂存 废活性炭 0.025 固态 危险 废物 滤渣 0.1639 物料过滤 固态 危废暂存间集中收集暂存，委托有资质单位处置 废气处理活性炭 4.784 废气处理 固态 污泥 0.2 生产废水处理 固态 沾有有毒物质的废包装桶和废包装袋 0.1 物料拆包 固态 废过滤棉 0.01 废气除湿棉 固态 表4-14 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 (设施)名称 危险废物 名称 危险废物类别 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 滤渣 HW12 （264-011-12） 危险暂存间 10m2 专用容器贮存 0.5年 3月 2 废气处理活性炭 HW49（900-039-49） 专用容器贮存 3 污泥 HW12（264-012-12） 专用容器贮存 4 沾有有毒物质的废包装桶和废包装袋 HW49，900-041-49 暂存 5 废过滤棉 HW12 （264-011-12） 专用容器贮存 4、固体废物处置措施及环境影响 （1）危险废物处置措施要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，项目设1个10m2的危险废物暂存间对危废进行收集暂存，委托有资质单位进行处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023），危险废物暂存间应满足如下要求： ① 贮存要求 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 ②容器和包装物要求 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。 ③贮存过程要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 同时执行危险废物转移联单制度，危险废物转移联单的目的在于记录危险废物从产生到运输到处理的全过程，在这个过程中应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法。 最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 5 年。项目各类固废均妥善处理处置，不直接向外排放。 （2）一般工业固废处置措施 本项目一般工业固废包括一般包装废物、洁净水制水系统产生的废过滤材料（石英砂和活性炭）等，本项目设置的一般工业固废暂存区面积约10m2，最长贮存周期为 12 个月，一般工业固体废物的贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，具体为：贮存间采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施；各类固废应分类收集；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理，由合法合规企业回收、利用、处置。 采取上述措施后，本项固废均可以得到妥善处理、处置，对周围环境影响很小。 五、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径分析 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源主要为废气环保设施故障、对环境有毒有害原辅料泄漏、废水处理设施渗漏、和危废暂存间危废泄漏。 （2）环境影响分析 本项目生产区域地面为环氧树脂地面，正常情况下不存在污染土壤和地下水的途径，项目无地下构筑物、如果发生泄漏，易发现已处理，不会对土壤和地下水产生影响。 （3）污染防控措施 ①源头防控 项目车间地面均为环氧树脂地面，污水处理一体化装置为地面上设置，便于管理。 ②分区防渗 本次环评将全厂分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分见表4-15。 表4-15 厂区工程防渗措施一览表 序号 分区类型 区域名称 防渗措施 1 重点防渗区 生产车间、污水处理间 要求防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 2 一般防渗区 危废暂存间、废气处理间 防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数10-7cm/s)等效 3 简单防渗区 其他生产车间及办公区域 进行简单硬化 五、环境风险 1、风险源调查及分布情况 本项目环境风险物质为乙醇和氨水，主要存在于仓库、生产车间。乙醇均采用桶装乙醇，不设储罐，厂内最大存储量为800kg，氨水采用试剂瓶装，不设储罐，厂内最大存储量为70kg，远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中乙醇的临界量500t、氨水临界量10t，不属于重大风险源。 2、可能影响的途径 ①原辅料储存区风险物质泄漏事件后果分析 本项目原料仓库内液体原辅料可能由于包装破损或者人为操作失误等原因造成泄漏和倾洒，但是鉴于液态原辅料都是小桶包装，没有大型储罐等，泄漏后在车间能及时发现，原料仓库进行防渗和防腐后泄漏物不会下渗。所以泄漏后影响可控。 ②废气事故排放事件后果分析 废气事故排放考虑当工艺废气处理设施发生故障，挥发性有机物废气处理效率降低，甚至处理设施完全瘫痪，产生的挥发性有机物废气未得到及时的处理，车间内浓度迅速升高，对车间内的员工造成影响，甚至对环境空气造成影响。应切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放的情况发生，防止造成废气污染事故。 ③危险废物泄漏事件后果分析 根据项目工程内容，危险废物储存于危险废物储存间，并设置专人管理，地面防渗、防腐蚀，门处于上锁状态，本公司危险废物均为滤渣，污泥、废活性炭，不存在液态物质，不会发生泄漏，引发环境风险事件的可能性极低。 ④生产区料液泄漏事件 本项目生产车间内物料均是液态，存在于搅拌罐和管道内。如果管道和管道接口会导致料液泄漏，泄漏物可能进入外部环境，引发风险事故。 ⑥火灾次生环境突发环境事件后果分析 厂区可能由于人为或者其他因素引发火灾，若发生火灾爆炸，应及时确认现场情况，疏散员工，向上风向安全区撤离，并启动应急预案，根据现场情况联系消防大队，组织灭火。火灾伴生、次生环境问题是夹杂了原辅料的为洗消废水可能会进入厂区外的雨水管网，从而通过雨水管网进入外界水体，造成环境污染。。 3、环境风险防范措施 （1）原辅料泄漏事故风险防范措施 ①定期进行检查，检查的重点无有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。 ②原料仓库液态原辅料储存区设置围堰或者地漏和泄漏物收集池。仓库里配备石灰、木屑、吸附材料等应急物质。 ③地面采取防渗及防腐蚀处理。 （2）废气处理装置风险防范措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。 ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止改生产线的生产。 ③引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 （3）危险废物渗漏防范措施 ①平时危废暂存场所地面应进行重点防渗，对于重点污染防治区，应参照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗设计。重点防渗区的基础必须防渗处理，地面应采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少 3mm 厚 HDPE 防渗膜，渗透系数≤10 -7cm/s。 ②危险废物在厂内暂存期间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求加强管理，避免泄漏、渗漏。 ③危险废物的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时注意安全处理，严防跑、冒、滴、漏。并在醒目处表明储存物品的名称、性质和灭火方法。 （4）厂内运输装卸区域风险防范措施 ①制定专门的厂内运输路线，制定规范的装卸操作规程，按照规程规范操作，最大程度减少撒漏和泄漏风险。 ②生产区域配备吸附材料和堵漏工具，操作人员发现泄漏可第一时间处理泄漏物。 （5）生产区风险防范措施 ①在生产厂房内部设置地漏盖沟和泄漏物收集池，防止泄漏物出车间。 同上，原料仓库、生产厂房、危废间、污水处理系统所在区域均划定为重点防渗区，就要按照重点防渗技术要求进行地面防渗，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。项目建成后制定风险应急预案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨 | 密闭微负压车间+集气罩收集，经“二级水喷淋+除湿+二级活性炭”处理后25m排气筒（DA001）外排 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气染物排放标准》(GB37824-2019)表1大污染物排放限值中涂料制造、油墨及类似产品制造要求和《恶臭污染物排放标)(GB14544-93) |
|  |  |  | 无组织 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）和《恶臭污染物排放标准)(GB14544-93)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经化粪池预处理，外排鄠邑区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、色度 | 经自建的污水处理站处理后全部回用 | 全部回用，不外排 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，采用基础减振、软连接、建筑物隔声屏蔽、合理布局等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾在厂区由垃圾桶分类收集，委托环卫统一清运； （2）一般固废集中收集，外售废品回收站 （3）危险废物分类暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置，危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：生产车间、污水处理间、危废暂存间、废气处理间必须硬化、并采用环氧树脂进行防渗处理，加强原料及生产过程管理，减少跑冒滴漏 |
| 生态保护措施 | 位于工业园区，购买已建成厂房，不涉及大开挖工作，对生态环境影响小 |
| 环境风险 防范措施 | （1）编制突发环境应急预案，制定规范的原辅料存储规章制度，制定巡检方案，发现隐患及时整改，防患于未然。 （2）原料仓库液态原辅料储存区设置围堰或者地漏和泄漏物收集池。生产区域配备吸附材料和堵漏工具，操作人员发现泄漏可第一时间处理泄漏物。 （3）项目所在区域采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。严禁烟火，设置消防及火灾报警系统。 （4）不断加强对员工安全作业的培训教育，并做到100%持证上岗。 （5）加强日常安全管理，积极落实与其相关的安全管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求： 1、由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 2、由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；企业定期采取自行监测，做好环保设施运行台账、环境监测台账、危废管理台账。 3、该项目运营后，环保管理人员应对各项环保设施的运行情况进行管理检查，具体环境管理内容应包括： ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标； ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度； ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维护，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量； ⑤按照环保要求编制企业突发环境事件应急预案及一厂一策； ⑥组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 ⑦按照要求规范排污口设置，并落实排污许可证办理工作。 二、环保投资及验收清单 项目总投资850万元，其中环保投入28.5万元，占总投资的3.35%。项目环境保护投入及资金来源见表5-1。 表5-1 环保投资及验收清单 实施时段 类别 污染源或污染物 污染防治措施或设施 投资（万元） 项目运营期 废气 生产废气 二级水喷淋+除湿+二级活性炭+25m排气筒（DA001） 10 噪声 机械设备等 设备基础减振、软性连接等措施 1.5 废水 污水处理站 自建污水处理站一座 10 固废 一般固废 10m2一般固废暂存间 2 危废暂存间 10m2危废暂存间及委托处置 5 合计 28.5 |

# 六、结论

从环境影响角度分析，本项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量t/a）① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量t/a）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.102 |  | 0.102 | +0.102 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.014 |  | 0.014 | +0.014 |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.05415 |  | 0.05415 | +0.05415 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.786 |  | 0.786 | +0.786 |
|  | 氨 |  |  |  | 0.000209 |  | 0.000209 | +0.000209 |
| 一般工业固体废物 | 废包装 |  |  |  | 0.00228 |  | 0.00228 | +0.00228 |
|  | 废石英砂 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 | +0.025 |
| 危险 废物 | 滤渣 |  |  |  | 0.1639 |  | 0.1639 | +0.1639 |
|  | 废气处理活性炭 |  |  |  | 4.784 |  | 4.784 | +4.784 |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 沾有有毒物质的废包装桶和废包装袋 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①