# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市长安区滈河子午大道以上段河道治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 贾少楠 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区滈河高家湾桥（河道桩号0+000）至子午大道桥（河道桩号5+088） |
| 地理坐标 | 起点坐标：东经108°56'44.066″、北纬34°5'59.402″；终点坐标：东经108°53'58.351″、北纬34°7'5.041″ |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：86813.3m2 临时占地：34500m2 工程长度：4.988km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省水利厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕水规计发〔2018〕205号 |
| 总投资（万元） | 3352.54 | 环保投资（万元） | 40.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.21 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目于2020年10月开始施工，并于2021年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划符合性分析 相关文件 要求 本项目情况 符合性 《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，堤岸顶宽度由大堤防渗、防洪抢险、管理施工等要求确定，2级堤防堤顶宽不小于6m，3级及以下堤防堤顶宽不小于3m。 本项目为4级堤防，设计堤顶宽度为6m，满足该规划要求。 符合 根据《堤防工程设计规范》中13.2.2关于护堤地宽度的规定，确定大峪河、小峪河、太峪河护堤地宽度为10m，滈河、潏河护堤地宽度为20m。 本项目设计护堤地宽度为20m，满足该规划要求。 符合 河道堤防横断面型式在保证防洪安全的前提下，力求生态化、亲水化、自然化，并与两岸经济发展相协调，建成堤防工程既是防洪保安工程，又是绿色景观工程，达到构建健康河流生态、美化城市环境的生态文明建设治理要求。 规划采用多种堤防断面型式包括：浆砌石墙式/坡式护岸、合金钢丝石笼坡式护岸、植生袋坡式护岸。 本项目采用格宾笼土工袋护坡、大块型铰接式砼护坡及格宾石笼护坡，采用的断面型式可在保证防洪安全的前提下，达到生态化、亲水化、自然化，并与两岸经济发展相协调的效果，建成后的堤防工程既是防洪保安工程，又是绿色景观工程，达到构建健康河流生态、美化城市环境的生态文明建设治理要求。 符合 加强河湖保护和管理，保持河湖水域面积，改善水生态和水环境，保障河湖防洪、供水功能，维护河湖健康及湿地生态功能，带动西安市区域水系的全面、协调、可持续发展。 本项目为防洪工程，项目的建设可以保持滈河水域面积，保障滈河防洪功能。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 相关文件 要求 本项目情况 符合性 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号） 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于西安市长安区滈河高家湾桥（河道桩号0+000）至子午大道桥（河道桩号5+088），项目评价范围内不涉及水源涵养生态保护红线区、生物多样性维护生态保护红线区、水土保持生态保护红线区，无自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区分布，不在生态保护红线范围内，不触及生态保护红线。 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域为PM10、PM2.5、O3不达标区，施工期主要以生态影响为主要特征，建成运营后具有较好的生态环境正效益，不会对区域的环境质量产生负面影响，环境质量可以保持现有水平，不触及环境质量底线。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目建设所需资源主要为土地、水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型项目，不会达到资源利用上线。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入；对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划〔2018〕213号），本项目不在其涉及区域内，未列入环境准入负面清单。 符合 |

| 其他符合性分析 | 表1-3 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 长度 西安市 长安区 长安区重点管控单元6 大气环境受体敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局 约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集，粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用‘种养结合’模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 2.按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3.持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。 本项目为防洪除涝、河湖整治工程，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化；不属于重污染企业；不属于农业面源污染源；不涉及农村生活污水设施及管网、黑臭水体。 符合 4.988 km 污染物排 放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 水环境农业污染重点管控区： 1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率40%以上。 2.到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理 项目施工期污染随施工期结束已消失，运营期不涉及污染排放。 符合 长安区重点管控单元4 大气环境受体敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局 约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 水环境农业污染重点管控区： 1.加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集，粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用‘种养结合’模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 2.按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3.持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。 本项目为防洪除涝工程，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化；不属于重污染企业；不涉及供热； 不属于农业面源污染源；不涉及农村生活污水设施及管网、黑臭水体。 符合 污染物排 放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.积极推进地热供暖技术。 水环境农业污染重点管控区:1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率40%以上。 2.到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。 项目施工期污染随施工期结束已消失，运营期不涉及污染排放。 符合 长安区重点管控单元3 大气环境受体敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局 约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 本项目为防洪除涝、河湖整治工程，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化；不属于重污染企业；不涉及供热； 不属于农业面源污染源；不涉及农村生活污水设施及管网、黑臭水体。 符合 污染物排 放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.积极推进地热供暖技术。 水环境城镇生活污染重点管控区:1.到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》 （DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 项目施工期污染随施工期结束已消失，运营期不涉及污染排放。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝、河湖整治项目，经查国家发改委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、3．防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 西安市水务局于2018年10月31日取得了陕西省水利厅关于《西安市长安区滈河子午大道以上段河道治理工程初步设计的批复》（陕水规计发〔2018〕205号），并委托西安市长安区潏河流域中小河流治理工程建设管理处对本项目进行建设、施工。2018年11月16日，西安市水务局向长安区水务局转发了该文件，详见附件。 因此，本项目的建设符合地方政策要求。 3、与相关政策符合性分析 本项目与相关政策符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关环境保护政策符合性分析 相关政策文件名称 文件要求 本项目情况 相符性 《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号） 要求加快中小河流治理和小型水库除险加固，中小河流治理应加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准；要求搞好水土保持和水生态保护，实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设；特别提出要加强农田水利等薄弱环节建设。 本工程主要是对滈河高家湾桥至子午大道桥段河道进行治理，主要建设护坡，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为20年一遇，符合《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》文件精神。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护管理办法》 西安市秦岭生态环境保护范围四至界限为：东、西、南至本市行政界限；周至县、户县、长安区行政区域内北至107省道以北一千米。 本项目位于西安市长安区常宁新区规划范围，不在秦岭生态环境保护规划范围内。 符合 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号） 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。 项目临时用地主要为临时道路、临时仓库、临时房屋、临时堆土区，均属于临时用地范围。 符合 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 项目临时用地不占耕地，均为河滩地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。 符合 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号） 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目属于防洪除涝、河湖整治项目，项目建设满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，建设内容为护岸，属于治理相关的建设。建设不更改河道形态，不建设橡胶坝等。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域、不涉及饮用水水源保护区。 符合 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水 源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 项目对临时仓库、临时堆土区均提出了防治和恢复措施。并对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 项目施工不涉及河道内水体，不属于涉水工程。不进行河道清淤、疏浚。 符合 《陕西省水利厅转发水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》（陕水规计发〔2018〕129号） 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与 河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。 项目建设内容为护岸，属于防洪除涝工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞食水域、滥采河砂。 符合 《陕西省河道管理条例》 在河道管理范围内禁止下列行为：（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 本项目建设内容主要为护岸建设，不属于河道管理范围内禁止建设内容。 本项目建设时，不修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋，不存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物，不围河造田、种植阻水林木和高秆作物，不垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批：（一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的；（二）修建越堤路、过河便桥、码头的；（三）打井、钻探，穿堤埋设管线的；（四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的；（五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目建设内容主要为护岸建设，不属于河道管理范围内禁止建设内容。 本项目建设时，不临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面，不修建越堤路、桥、码头、打井钻探、不进行矿产资源开采、考古发掘、开发旅游资源等。 对河道管理范围内影响河道行洪安全的违章工程、阻水林木、碍洪堆积物等，按照“谁设障，谁清除”的原则，由防汛指挥机构或者水行政主管部门责令限期改建或者清除。逾期不改建又不清除的，由防汛指挥机构或者水行政主管部门组织强行清除，所需费用由设障者承担。 要求在本项目施工过程中因施工需要在在河道范围内放置的堆积物应及时清除，不得影响河道行洪。 符合 《陕西省渭河流域管理条例》 在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，禁止新建、扩建严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 本项目建设内容主要为护岸建设，不在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，且不属于严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 符合 渭河及其重要支流沿岸的城市人民政府建设河岸生态景观，应当保持河流及沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求，为公众提供休闲游览场所。 潏河为渭河的重要支流，本工程建设过程中尽量保留沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求。 符合 西安市长安区"十四五"生态文明建设 和环境保护规划 开展全域综合治水。加快实施皂河提升和潏河、滈河流域综合整治，确保流域水环境质量持续向好，实施精准治污，推动不达标断面水质不断改善。持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 本项目为潏河申店桥以上段河道治理工程，主要建设护岸、坡道，修整退水管口。属于潏河综合整治。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于西安市长安区滈河高家湾桥（河道桩号0+000）至子午大道桥（河道桩号5+088），起点坐标：东经108°56'44.066″、北纬34°5'59.402″；终点坐标：东经108°53'58.351″、北纬34°7'5.041″，详见附图1项目地理位置图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 滈河又名石砭峪，为沣河左岸一级支流，发源于秦岭北麓终南山，于香积寺南汇入潏河，干流总长46.1km，流域面积278.3km2，河道平均比降21.3%。为促进区域经济发展，保障人民财产安全，构建和谐社会，陕西省水利厅根据河流实际情况，将西安市长安区滈河子午大道以上段河道治理工程纳入中小河流治理范围。 本次治理范围位于滈河干流高家湾桥至子午大道段，处于常宁新区规划范围内，现状河道两岸大部分为土质岸坎，稳定性差，抗冲能力低，坍塌严重，且岸线不规整，河道主槽断面较小、宽度不均，局部段树木繁茂或杂草丛生，不满足未来城市发展对防洪和生态景观的要求。为提高该河段防洪抗灾能力，改善河道生态环境，西安市长安区潏河流域中小河流治理工程建设管理处拟对滈河高家湾桥~子午大道桥段河道进行整治，本次工程主要建设内容为新建该段河道右岸护岸，修建护岸长度约4.988km。 项目于2020年10月开始施工，并于2021年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 2、项目特点 （1）本项目属于“防洪治涝工程”类项目，属于生态类项目，评价主要考虑施工期对生态环境的影响，以及项目施工期产生的扬尘、废水、施工设备及车辆噪声及固废对所在区域产生的不利影响。 （2）本项目主要是新建整治段的右岸护岸，以提高河流的防洪能力，设计工程区防洪标准为20年一遇。 （3）因受资金限制，本次工程仅对河道治理段的右岸进行护岸的修建，左岸按后期规划再进行整治，本次仅对右岸治理内容进行分析评价。 （4）项目建设内容为：新建滈河高家湾桥至子午大道桥河道右岸堤防，长度约4.988km。 （5）治理段鱼包头桥和魏家河桥不满足过流能力，后期拟拆除重建或改建，拆除重建或改建工程不在本次工程评价范围内。 3、建设内容 本次评价对象为“西安市长安区滈河子午大道以上段河道治理工程”，项目基本情况见表2-1。 表2-1 项目基本情况一览表 序号 项目 内 容 1 项目名称 西安市长安区滈河子午大道以上段河道治理工程 2 建设性质 新建 3 建设单位 西安市长安区潏河流域中小河流治理工程建设管理处 4 项目规模 新建滈河高家湾桥至子午大道桥河道右岸堤防，长度约4.988km 5 占地面积 临时占地51.75亩（34500m2），永久占地130.22亩（86813.3m2） 6 项目投资 3352.54万元 7 现状建设情况 项目已完工，并对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 本项目拟对滈河高家湾桥~子午大道桥段河道进行整治，治理河段总长度为5.088km，本次工程主要建设内容为新建该段河道右岸堤防，堤防长度约4.988km，治理段设计防洪标准为20年一遇，工程区涧子河汇入口以上20年一遇洪峰流量为342m3/s、工程区末端20年一遇洪峰流量为380m3/s，相应的防洪工程级别为4级，主要建构筑物级别为4级，次要建构筑物级别为5级，项目建设内容详见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 堤防 新修滈河高家湾桥~子午大道桥段右岸堤防，堤防总长度为4.988km，根据地形条件、总体布置、设计洪水位等因素，本次堤防横断面设计采用了4种标准横断面形式，分别是标准横断面I型（格宾笼土工袋护堤）、标准横断面II型（大块铰接式砼护堤）、标准横断面III型（格宾石笼护堤）和标准横断面IV型。设计堤顶宽度为6m，迎水坡坡比为1:2.5，背水坡坡比1:2。 已建 辅助工程 施工导流 本工程属于IV等工程，主要建构筑物4级，导流标准采用3~5年一遇（枯水期）（11月~次年3月）洪水，相应导流流量为8m3/s，围堰工程级别为5级，采用土堤围堰，由开挖料堆筑而成，围堰总长度为3.5km，堰顶宽度为2m，最大堰高为2m，临水面和背水面坡比分别为1:2和1:1.5。 已建 临时仓库 成品料堆放场地、辅助生产企业以及临时仓库因地制宜集中分布，工程施工期在起点设置1间建筑面积为400m2简易临时仓库，用于施工材料及器具的临时存放。 临时工程，已恢复原状 临时房屋 起点建设1间建筑面积为200m2临时房屋作为施工管理人员办公用房、施工期间施工人员临时住房。 料场 土料和沙料可临时堆放在堤防背水侧护堤内，购买商砼和沥青玛蹄脂，不设拌合站。 临时堆土区 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线设置3处临时堆土区，用于临时堆放待回填利用的土方(含表土)，堆积于临时土场的表土与深层土采取分层开挖、分区堆放。 施工道路 场内施工道路主要布置在堤身的迎、背水两侧，迎水侧道路为主料场的开采运输道路和堤身填筑上堤道路；背水侧道路主要沟通整个工地的主要生产、生活区和施工辅助企业及土、石料运输。施工临时道路局部沿用工程区现状道路，对现状道路无法到达的区域，增设临时便道，修建临时道路4.3km、宽5.0m，砂石路面。临时道路布设位置见附图4。 施工营地 项目在高家湾村附近设置200m2临时房屋作为施工管理人员办公用房施工期间施工人员临时住房，设置400m2临时库房，用于施工材料的存放，施工结束后对施工临时占地进行全面整治，砂石料加工系统设在料场所在的河漫滩附近，土料、沙料可临时堆放在堤防背水侧护堤内。 取、弃土场 根据施工实际情况，本项目土方工程内部调用，挖填方平衡，不产生弃土。 / 依托工程 给水 项目位于长安区，施工条件较好，施工、生活用水使用附近村镇自来水。 / 供电 施工用电可从附近电网就近临时接入。 / 环保工程 施工期废气 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布等降低施工期扬尘污染。施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气无组织排放。 施工期已结束，施工期影响已消失，现场无遗留环境污染问题 施工期废水 施工产生的的机械、运输车辆等设备的冲洗废水经沉淀处理后回用；施工人员盥洗废水用于施工场地洒水抑尘，如厕废水由生态环保厕所集中收集定期由周边村民清掏做农肥。 施工期噪声 禁止夜间施工、低噪声设备和工艺，敏感点集中分布路段设置加高围挡。 施工期固废 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置，河道清理垃圾清理后集中运至建筑垃圾填埋场处置，建筑垃圾能回用部分综合利用，不能回用部分运往政府指定堆放点。 生态 陆生生态：加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 水生生态：禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 项目主要工程量见表2-3。 表2-3 项目主要工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 水文 1 滈河流域面积 km2 278 2 河道长度 km 46.1 3 本次河道治理长度 km 5.088 4 滈河治理段径流量 亿m3 0.26 多年平均 二 工程等级 级 4 三 防洪标准 P（%） 5 20年一遇 1 滈河设计洪水流量 m3/s （342/380） 四 防洪保护区概况 1 淹没面积 亩 4430 2 防洪保护区人口 人 4800 五 主要建筑物 1 右岸堤防长度 m 4988 六 施工工期 月 9 七 占地 1 永久占地 亩 130.22 2 临时占地 亩 51.75 八 工程总投资 万元 3352.54 含工程占地费、税费及预备费1154.60万元 |
| 总平面及现场布置 | 总平面布置 本工程位于西安市长安区滈河高家湾桥（河道桩号0+000）至子午大道桥（河道桩号5+088），起点坐标：东经108°56'44.066″、北纬34°5'59.402″；终点坐标：东经108°53'58.351″、北纬34°7'5.041″，新建滈河高家湾桥至子午大道桥河道右岸堤防，长度约4.988km。 施工场地布置情况 1、施工导流 本工程属于IV等工程，主要建构筑物4级，结合本次工程实际情况，主体工程安排在枯水期施工，导流标准采用3~5年一遇（枯水期）（11月~次年3月）洪水，相应导流流量为8m3/s，围堰工程级别为5级，采用土堤围堰，由开挖料堆筑而成，围堰总长度为3.5km，堰顶宽度为2m，最大堰高为2m，临水面和背水面坡比分别为1:2和1:1.5。 2、施工道路 根据本工程地形条件及建构筑物结构布置形式，场内施工道路主要布置在堤身的迎、背水两侧，迎水侧道路为主料场的开采运输道路和堤身填筑上堤道路；背水侧道路主要沟通整个工地的主要生产、生活区和施工辅助企业及土、石料运输。施工临时道路局部沿用工程区现状道路，对现状道路无法到达的区域，增设临时便道，修建临时道路4.3km、宽5.0m，砂石路面。临时道路布设位置见附图4。 3、施工营地 项目在高家湾村附近设置200m2临时房屋作为施工管理人员办公用房施工期间施工人员临时住房，设置400m2临时库房，用于施工材料的存放，施工结束后对施工临时占地进行全面整治，土料、沙料可临时堆放在堤防背水侧护堤内。现已施工结束，对施工临时占地进行了全面恢复。 4、临时堆土区 根据本工程施工需要及施工工序，在工程沿线共设3处临时堆土场，用于临时堆放待回填利用的土方(含表土)，具体位置见附图4。现已施工结束，对施工临时占地进行了全面恢复。 5、取、弃土场 工程施工过程中优先遵循土石方平衡原则，土方工程内部调用，根据实际情况，本项目挖填方平衡，不产生弃土。 项目在进行临时工程选址时在综合考虑施工便利性的基础上，避让林地、农田、草地等植被密布区域，尽量降低施工造成的生态破坏，选址基本合理。 |
| 施工方案 | 施工工艺 本工程施工主要包括：土方挖运、土方回填压实、堤基及迎水坡砌护、迎背坡植草等。 根据《堤防工程施工规范》结合本工程的特点，主要工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 项目施工艺流程及产污环节示意图 1、施工准备 工程施工前准备主要包括测量、放样、料场核查，设备和材料的准备。 2、施工导流 本工程属于IV等工程，主要建构筑物4级，导流标准采用3~5年一遇（枯水期）（11月~次年3月）洪水，相应导流流量为8m3/s，围堰工程级别为5级，采用土堤围堰，由开挖料堆筑而成，围堰总长度为3.5km，堰顶宽度为2m，最大堰高为2m，临水面和背水面坡比分别为1:2和1:1.5。此环节主要污染为施工噪声及施工过程产生扬尘。 3、堤基、老堤边坡及堤顶清理 施工时应先将现状堤岸顶及临、背水侧边坡及边角及堤基处的杂质、植物根系、腐植土、建筑垃圾、生活垃圾等进行清除，清基厚度不小于0.3m，开挖、清除的杂物、废碴均应运到背水侧指定的场地堆放。清基后需对堤基土进行压实。清基验收合格后的堤基均应采用5t以上振动碾进行碾压，碾压不小于3次，基底碾压后方可填筑上堤土料筑堤。此环节主要污染为施工噪声及河道垃圾。 4、土方开挖 根据施工详图的开挖线、坡度和尺寸进行土方开挖。基础开挖前，先做好排水沟，防止洪水进入开挖区。土方开挖时不得欠挖，尽量减少超挖，对超挖部分进行回填处理。挖土次序严格遵循“分层开挖，先撑后挖”及“大基坑，小开挖”的原则，进行分区开挖，挖至坑底标高后，及时浇垫层，浇注后在进行相邻区块的开挖。此环节主要污染为机械噪声、土方开挖过程中产生的垃圾及施工过程产生扬尘。 5、堤身填筑、碾压、削坡 堤身填筑采用当地土料，土料回填碾压是本次工程中工程量最大，技术要求较严的部分。填筑作业面应分层统一铺土，统一碾压，铺土厚20cm，碾压采用机械碾压，辅以人工压实。相邻作业面宜均衡上升，各段间若有高差，应用斜坡相接。在新铺土料时，应对压光层作刨毛处理，大堤回填碾压到设计标高以后，对两侧边坡进行削坡，削至设计几何尺寸线处，并检查回填压实的质量，对局部达不到设计压实度的，裂缝和剪切破坏等现象采取措施处理，在施工中如发现填土中有“橡皮土”、层面结合不良、松土层、裂缝和剪切破坏等现象，应立即停工，根据具体情况进行处理，处理后 经检查合格，方可重新施工。分层敷设完后对每层工作面的质量进行检查，对于相对密度达不到设计要求的部位要进行返工。此环节主要污染为施工噪声及施工过程产生扬尘。 6、土工布铺设、格宾笼土工袋铺设及覆土（临水侧护坡砌筑） 本次工程设计对于临水坡采用格宾笼土工袋铺设、大块型铰接式护坡、格宾石笼铺设覆土植草护坡。堤坡防护包括护脚、护坡、封项三部分。施工时先护脚、后护坡，再封顶。 对于回填压实并完成削坡后的大堤，在其临水侧护脚处采用1m2挖掘机开挖基坑，人工开挖辅助。基础砌筑完后，在削好的边坡上铺设土工布反滤、土工布反滤采用人工铺设。 土工布的铺设方法： （1）用人工滚铺，布面要平整，并适当留有变形余量。 （2）土工布的铺设采用缝合、搭接的方法。缝合宽度一般为10cm以上，搭接宽度一般为20cm以上。 （3）土工布的缝合 所有的缝合，土工布必须重叠最少15cm。最小缝针距离织边至少是2.5cm。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。 格宾石笼、格宾笼土工袋铺设完成后，进行填充料回填，填充采用原开挖土料。最后覆种植土，覆土厚度不小于0.2m。 此环节主要污染为施工噪声及施工过程产生扬尘、建筑垃圾。 7、草皮护坡施工 本工程草皮护坡种植部位在大堤迎背水坡。草皮护坡施工工序为：边坡修整、松土除杂、撒种覆土和施肥养护，具体施工方法如下： （1）边坡修整：大堤内外边坡修整回填完工后，应进行人工边坡修整，以达到设计边坡。 （2）松土除杂：边坡修整好后，需再次人工将前期夯实的表层土翻松，松土厚度不大于30cm。在松土过程中应将土层中的杂物清除干净，并将大块土击碎。 （3）撒种覆盖 1）草种选择：草皮护坡选用耐旱、耐高温、耐水淹、耐贫瘠、耐酸性、耐碱性，能安全越冬的草种。同时要求护坡草坪根系发达、强劲、密集交叉、覆盖性好的草种，护坡植物可选择波斯菊、白三叶、蛇鞭草等。 2）播种方法：本工程坡面较宽，采用人工撒播法施工，撒播前将草种按一定的比例混合均匀，沿堤坡横向整排撤播推进，以50m为一播段，每排间距为1m，撒播过程中严格遵循设计种草密度。 3）草种覆盖，每撒播段完工后，及时用人工拍压，再用土工布覆盖坡面，以使草种稳定，不流失。 （4）施肥、养护 种草完成后，在规定的时间内应进行施肥和养护，以保证当年出苗和成活率在80%以上，为防止化肥污染，不应长期过量使用同一种肥料，掌握好施肥时间、次数和用量，采用分层施肥、深施肥等方法减少化肥散失，提高肥料利用率。 8、临时占地恢复 施工完后应对临时占地进行原地貌恢复，植被恢复。此环节主要污染为地表垃圾。 施工周期 预计总工期9个月，已于2020年10月开工建设，并于2021年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 施工时序 本工程施工总工期为9个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：3个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：5个月，完成各主要工程施工。 工程完建期：1个月，主体工程施工完后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作。 |
| 其他 | 工程设计 1、堤防工程设计 （1）堤线布置及堤距确定 本次设计堤线布置根据陕西省水利厅《关于西安市长安区滈河子午大道以上段与道治理工程初步设计的批复》(陕水规计发[2018]205号)、地质、水文计算，在确保防洪安全的前提下，不改变现状河道河势，设计最小堤距不小于50m。右岸堤线布设按照规划堤线并结合常宁新区规划交通道路进行。按照挖填平衡的原则，对局部堤线进行微调后而确定的。鉴于河道两岸用地情况、滈河河道规划及常宁新区规划，在保证行洪安全的条件下，本次设计滈河堤距为78~180m。 （2）堤防型式选择 根据施工设计，堤防型式应按照因地制宜、就地取材的原则，根据地理位置、重要程度、堤基地质、筑堤材料、水流及风浪特性、施工条件、运用和管理要求、工程造价等因素综合确定。根据《中小河流治理工程初步设计指导意见》，结合本工程实际地形地质条件，采用坡式护岸。 （3）护岸顶高程 根据施工设计，本次治理段堤防超高取值为1.3m。 （4）堤防标准横断面设计 本工程设计根据不同段落河床的的现状地形，按照经济实用、就地取材、便于施工、满足防洪和管理等要求进行分级砌护，不同段落护岸形式均采用坡式护堤，不涉及墙式护岸、坝式护岸和桩式护岸等其他形式。基于以上考虑，对几种护坡材料进行比较筛选，详见表2-4。 表2-4 坡式护岸方案比选 名称 优点 缺点 造价（元/m2） 比选 结果 铰接式护坡 既有传统柔性护坡系统的优点，渗水、柔性、可植草并改善生态环境，又有传统护坡系统抗冲刷、稳定、抗高切应力等优点，施工速度快。 造价高，后期养护要求较高 201 经综合考虑并结合多样性原则，推荐采用铰接式护坡、格宾笼土工袋、格宾石笼护坡相结合的方式 格宾石笼 耐久性强，工期短、就地取材、施工便捷、生态效果好 造价高，石料短缺，料源不保证。 216 浆砌石护坡 施工相对简单，外形整齐美观，对石块的要求较高。 造价较高，属硬护坡，易使底部空虚，稳定性差，维护费用高。生态效果差，石料短缺。 175 格宾笼土工袋 生态良好，抗冲性强，能够利用当地材料进行填充。 造价较高，施工相对麻烦。 183 1）标准横断面I型（格宾笼土工袋护坡） 根据施工设计，标准横断面I型(格宾笼土工袋护坡)迎水坡坡比为1:2.5，采用格宾笼土工袋砌护，土工袋的尺寸为1*0.5*0.15m(长*宽*高)，格宾笼土工袋厚50cm(内填原土)，袋上覆土厚度20cm并植草，袋下均铺设土工布(规格300g/m2)，背水坡坡比1:2，坡面植草。护坡基础埋深1.5m，采用C15砼挡墙，挡墙高2m，墙顶高程为深泓以上0.5m。具体详见附图9-滈河堤防标准横断面图。 2）标准横断面II型(大块型铰接式砼护坡) 根据施工设计，标准横断面II型(大块型铰接式砼护坡)迎水坡坡比为1:2.5，采用大块型铰接式护坡，铰接式砼护坡厚15cm (内填原土)，并在孔隙内植草，铰接式护坡下均铺设土工布(规格300g/m2)，背水坡坡比1:2，坡面植草。护坡基础型式同标准横断面I型。具体详见附图9-滈河堤防标准横断面图。 3）标准横断面III型(格宾石笼护坡) 根据施工设计，标准横断面III型(格宾石笼护坡)迎水坡坡比为1:2.5，采用格宾石笼护坡，格宾石笼厚30cm(规格为2*1*0.3m)，笼上覆土厚度30cm并植草，笼下铺设土工布(规格300g/m2)，背水坡坡比1:2，坡面植草。护坡基础型式同标准横断面I型。具体详见附图9-滈河堤防标准横断面图。 4）标准横断面IV型 根据施工设计，该段河道滩面较宽，设计洪水位不出主槽，因资金受限，本段岸坡不治理，只修建堤防工程，堤顶宽6m，迎水坡坡比为1: 2.5，背水坡坡比为1: 2，坡面植草。具体详见附图9-滈河堤防标准横断面图。 标准横断面分段布设具体位置见表2-5。 表2-5 断面型式分布汇总表 标准横断面型式 桩号范围 I R0+000~R0+787.90、R1+186.66~R1+777.52 R1+978.68~R2+564.52、R2+774.98~R3+326.13 II R0+787.90~R1+186.66、R1+777.52~R1+978.68、 R2+564.52~R2+774.98、R3+326.13~R3+780 III R4+180~R4+508、R4+618~R4+988 IV R3+780~R4+180、R4+508~R4+618 工程占地 本工程永久占地130.22亩（86813.3m2），永久占地为堤防工程占地，永久占地主要占用原河道堤岸占地。临时占地51.75亩（34500m2），主要包括临时道路、临时仓库、临时房屋、临时堆土区等，根据设计资料，本工程临时占地主要占用河滩地，不占用基本农田，根据滈河土地证，本工程位于行洪区。工程占地类型详见表2-6。 表2-6 工程地类现状 土地利用类型 总面积（亩） 永久（亩） 临时（亩） 原堤岸占地 130.22 130.22 0 河滩地 51.75 0 51.75 供水、供电及物资供应 1、供水、供电及生活物资供应 本工程位于西安长安区，施工条件较好，施工用电可由附近电网临时接入，施工用水可从附近村镇引接自来水，施工人员生活用电和用水依托附近村镇已有供电及供水系统，施工人员所需各类生活物资可就近在长安区采购。 2、石料供应 本工程区周边无石料场，黑河大桥附近有小石料厂可供应石料，有简易公路与环山公路相通，交通较为便利。块石料岩性为花岗岩，岩性较坚硬，满足工程设计要求。根据已有资料表明，石料的强度满足要求，干密度满足要求、软化系数较低，可作为本工程石料料源。石料场储量丰富，满足设计要求量，料场至工程区有简易公路相通，运距约80km，交通方便。 3、砼供应 工程主要在堤岸护坡基础部位涉及砼的使用，外购商品砼，用到的少量沥青玛蹄脂也是外购成品，不设拌合站。 土石方平衡 根据工程设计资料，本工程土方开挖共计247598m3（自然方），土方回填240136m3，种植土回填7462m3。工程施工过程中优先遵循土石方平衡原则，土方工程内部调用，根据实际情况，本项目挖填方平衡，不产生弃土。 工作进度及劳动定员 1、施工进度 预计总工期9个月，已于2020年10月开工建设，并于2021年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。 2、劳动定员 施工期劳动定员50人，项目施工期设200m2临时房屋作为施工管理人员办公用房施工期间施工人员临时住房，不提供餐食。 工程投资 核定该工程初步设计概算总投资3352.54万元（含工程占地费、税费及预备费1154.6万元），工程投资由中央财政水利发展资金按一定比例予以补助，其余部分由地方筹集解决。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市长安区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中长安区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 91 70 130% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 51 35 146% 超标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 12% 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 36 40 90% 达标 CO 24h平均第95百分位浓度 μg/m3 1600 4000 40% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 μg/m3 191 160 119% 超标 根据以上监测结果可知，长安区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据西安市环境监测站发布数据，2023年10月份西安市共检测市控及以上监测断面31个（含滈河断面），各断面均满足《地表水环境质量标准》中的相关标准要求。 3、声环境质量现状 本项目对西安市长安区滈河高家湾桥至子午大道桥河段进行治理，为了解项目所在区域声环境质量现状，西安市长安区潏河流域中小河流治理工程建设管理处委托西安云开环境科技有限公司于2023年12月19日对河道治理段沿线50m范围内的敏感点（高家湾村和鱼包头村）处的噪声值进行了监测，具体监测点位见附图2-监测点位图，监测报告见附件，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测结果统计表 监测日期 监测点位 监测结果 标准值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 12月19日 1#高家湾村 47 38 60 50 2#鱼包头村 48 39 由上表可知，沿线敏感点处昼、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。 4、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家层面重点开发区域，具体见附图10。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图11），本项目所在区域的生态功能分区属于关中平原城镇及农业区。 （3）土地利用类型 本工程永久占地130.22亩（86813.3m2），永久占地为堤防工程占地，永久占地主要占用原河道堤岸占地。临时占地51.75亩（34500m2），主要包括临时道路、临时仓库、临时房屋、临时堆土区等，根据设计资料，本工程临时占地主要占用河滩地，不占用基本农田。 （4）陆生植物资源 1）植物区系 长安区境内植物资源丰富，仅高等植物就多达120科，1130余种。南五台山素有“天然植物园”之美称。主要植物名录于后： 乔木：银杏科有银杏，松科有华山松、油松、铁杉、云杉、青杄、华北落叶松、日本落叶松、日本柳杉、松杉、湿地松、火炬松，柏科有侧柏、柏木、刺柏、圆柏，三小杉科有粗榧，木兰科有白玉兰、紫玉兰、鹅掌楸，樟科有三亚鸟，蔷薇科有苹果、桃、李、梨、沙果、山楂、杏、木瓜、温孛、樱桃，苏木科有荚，含羞草科有合欢树，兰果科有喜树，蝶形花科有槐树（中槐）、洋槐（刺槐），山茱萸科有四照花、毛莱散，五加科有刺楸、葱木，桑科有桑、枸树、柘树、无花果，杜仲科有杜仲，杨柳科有毛白杨、银白杨、山杨、波氏杨、小叶杨、箭杆杨、美国黑杨、加拿大杨、北京杨、大关杨、15号杨、沙兰杨、意大利69号杨、意大利72号杨、旱柳、垂柳，桦木科有红桦、牛皮桦、白桦、千金榆，壳斗科（山毛榉科）有栓皮栎、槲树、锐齿栎、辽东栎、青枘、山毛榉、板栗、茅栗，榛科有鹅耳枥、榛子、虎榛子，胡桃科有胡桃、山核桃、香化树、枫杨，榆科有白榆、光皮榆，椴树科有白椴、糖椴，梧桐科有梧桐，大戟科有油桐，大风子科有拐枣，山茶科有茶树，桃金娘科有大叶桉、兰桉，石榴科有石榴，鼠李科有枣树、酸枣，柿树科有柿树、君迁子（软枣），芸香科有花椒，苦木科有臭椿，楝科有苦楝、香椿，漆树科有漆树、黄连木、盐肤木，槭树科有五角枫、三角枫、青柞槭，七叶树科有七叶树，木樨科有白蜡树、水曲柳、女贞、桂花树（木樨）、油橄榄，紫薇科有楸树、梓树，玄参科有毛泡桐、白花泡桐、楸叶泡桐、兰考泡桐、豫选一号泡桐。 灌木：木通科有木通（野木瓜），蔷薇科有野蔷薇、悬钩子、贴梗海棠、棣棠、玫瑰、月季，蝶形花科有苦参、胡枝子、杭子梢、紫穗槐，黄杨科有黄杨、细叶黄杨，漆树科有黄栌，木樨科有连翘、小叶白蜡树、迎春，卫矛科有卫矛，忍冬科有忍冬（金银花）、荚迷，金丝桃科有金丝桃，冬青科有枸骨，百合科有百合、山丹丹、菝葜。 木质藤本：木兰科有北五味子，马兜铃科有马兜铃，毛莨科有铁线莲，木通科有三叶木通，蝶形花科有葛藤、紫藤，夹竹桃科有络石藤，萝藦科有牛皮消，五加科有常青藤，防己科有蝙蝠葛、防己（青藤）。 草本植物：荨麻科有荨麻，马兜铃科有细辛、杜衡，蓼科有大黄、何首乌、山蓼、水蓼、酸模（野菠菜），藜科有藜（灰灰菜）、地肤（扫帚菜），商陆科有商陆（山萝卜），石竹科有霞草、石竹、瞿麦、王不留行、繁缕，马齿苋科有马齿苋，毛莨科有黄连、乌头、白头翁、毛莨、茴茴蒜、升麻、芍药、唐松草，小蘖科有淫羊藿，罂粟科有紫堇，蔷薇科有龙牙草、地榆根、草莓、蛇毒莓、委陵菜、水杨梅，虎耳草科有虎耳草，蝶形花科有黄芪、紫云英、草木樨、葫芦巴、苜蓿、鸡眼草，酢浆草科有酢浆草、山酢浆草，凤仙花科有凤仙花，蒺藜科有蒺藜，堇菜科有紫花地丁，五加科有大叶三七，伞形科有水芹菜、柴胡、羌活、独活、白芷，鹿蹄草科有鹿蹄草，旋花科有菟丝子、旋花，马鞭草科有马鞭草，唇形科有黄芩、藿香、荆芥、连钱草、夏枯草、益母草、丹参、薄荷、紫苏，茄科有酸浆、龙葵、曼陀罗，车前科有车前，茜草科有茜草、葎草，葫芦科有栝楼（瓜蒌），桔科有桔梗、光参，菊科有紫菀、马兰、苍耳、野菊、茵陈、艾、款冬、苍术、白术、牛蒡，泽泻科有泽泻、慈姑，水鳖科有水车前，禾本科有芦苇、类芦、雀麦、野燕麦、稗、白茅，莎草科有莎草、披针苔，天南星科有石菖蒲、水浮莲、独角莲、半夏，浮萍科有浮萍，鸭跖草科有鸭跖草，百合科有知母、麦冬、黄精、玉竹、七叶一枝花、重楼、贝母、百合，薯蓣科有薯蓣，鸢尾科有鸢尾、射干，兰科有白芨、天麻、石槲，卷柏科有卷柏，木贼科有木贼，萍科有萍（四叶菜），槐叶萍科有槐叶萍，满江红科有红萍。 蕨类：鳞毛蕨科有贯众，凤尾蕨科有蕨。 菌类：灰包科有大马勃、马勃，木耳科有黑木耳、银耳，多孔菌科有猪苓、灵芝、树舌、茯苓，伞菌科有松蕈、香菇、野蘑菇、蜜环菌，腹菌科有雷丸。 地衣类：松萝（云雾草）、树发（人头七），石耳科有皮果衣（黑石耳），梅衣科有金丝带。 （5）陆生动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以丽斑麻蜥和多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型：有中华鳖、华游蛇和水赤链游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型：有黄脊游蛇、赤链蛇、双斑锦蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、岩松鼠、褐家鼠、社鼠等。 ②生活类型 半地下生活型：有灰麝鼩、刺猬、黄鼬、草兔、褐家鼠、大林姬鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型：有岩松鼠、隐纹花松鼠等。主要分布在林中的树上。 4）鸟类 根据资料记载，项目所在区域内鸟类有大白鹭、红腹锦鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃、灰头啄木鸟、家燕、白鹡鸰、黄臀鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、松鸦、乌鸦、红尾水鸲、白顶溪鸲等，主要分布在附近农田及阔叶林中。 （6）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）水生维管束植物 调查范围内河流两岸水生维管束植物分布较少，且为常见水生维管束植物，根据现场调查，河岸周围生长有芦苇（Phragmites australis）等水生植物。 5）鱼类资源 根据调查，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲫鱼（Carassius auatus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 调查范围内鱼类为鲤鱼、鲫鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。 调查范围内鱼类为产粘沉性卵类群，其产卵季节多为春夏间，多数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目施工前，治理段现状左右岸大部分为土质岸坎，稳定性差，抗冲刷能力差；治理段河道防洪标准低，河道断面较小，形状极不规则，宽度不均，最大处为64m，最小处仅为20m，严重影响河道洪水下泄，并与潏、滈河防洪规划及下游已治理河段最小堤距不相适应；河堤杂草丛生，岸线不规整，局部河段河滩上堆有生活垃圾，不满足未来城市发展对河流生态景观性等的要求。 本次建设护岸，可以保持滈河水域面积，保障滈河防洪功能，极大保障周边群众生命安全。目前项目已建成，经现场踏勘，无遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目运营期无废气、废水、噪声、固体废物产生及排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目不进行评价等级判定，因此不设置大气、声环境影响评价范围，不涉及环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-3。 表3-3 环境空气质量标准限值 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准名称及类别 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体限值要求如表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 石油类 Ⅲ类 6～9 20 4 1.0 0.05 3、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体限值要求如表3-5。 表3-5 声环境质量标准限值 标准名称 类别 单位 等效连续A声级标准值 昼间 夜间 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 dB(A) 60 50 污染物排放标准 1、大气污染物 本项目施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。具体如表3-6。 2、废水 本项目废水不外排。 3、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。具体如表3-6。 4、固体废物 本项目施工期和运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。具体如表3-6。 表3-6 污染物排放控制标准一览表 要素 分类 标准名称 适用类别 标准限值 参数名称 浓度限值 废气 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 施工期 基础、主体结构及装饰工程 0.7mg/Nm3 拆除、土方及地基处理工程 0.8mg/Nm3 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表1 等效连续A声级 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程属于生态治理类项目，主要环境影响集中在施工期，施工结束后运行期具有良好的环境效益，无环境影响行为，本次评价仅对施工期的环境影响进行分析评价。 大气环境影响分析 本工程外购成品商砼，不设混凝土拌合站，不设食堂，故工程施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘。 1、施工扬尘 施工扬尘主要有土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。 在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见下表。 表4-1 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m） 20 50 60 100 150 200 250 浓度（mg/m3） 1.303 0.722 0.698 0.402 0.311 0.270 0.210 由上表可知，项目施工扬尘主要影响在周边200m范围内，在60m处可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘浓度最高点浓度限值。 2、运输扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车，再通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） 车速 道路表面粉尘量 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 5km/h 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10km/h 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15km/h 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25km/h 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 3、施工机械及车辆尾气 本项目施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOX、非甲烷总烃等，属于无组织排放。施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，项目较为空旷，污染物易于扩散。因此排放的尾气对周边环境影响较小。 目前施工期已结束，大气影响随着施工期的结束而结束。 水环境影响分析 本项目施工过程中产生的废水主要为施工作业产生的生产废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 本工程砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。因此生产废水主要包括施工机械及运输车辆清洗时产生的废水。清洗废水中主要污染物有：COD、石油类、SS。一般大型车辆冲洗废水约500L/辆，一天按10辆计，产生冲洗废水约5m3/d，主要污染物为COD、SS和石油类，评价取上限值进行计算评价，则COD产生量为1kg/d，石油类为0.2kg/d，SS为2.5kg/d。冲洗废水经临时沉淀池处理后回用，不外排。本工程施工期设置2处固定车辆出入口供运料运输车辆的出入，在两处出入口处设置洗车装置并配套设置临时沉淀池。目前项目施工期已结束，已对洗车台及沉淀池进行土地平整、绿化恢复。 2、生活污水 工程施工期不提供餐食，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水和如厕废水。施工人员生活用水按30L/人·d计算，在施工高峰期施工人员和施工管理人员共50人，排水量按80%计算，生活污水产生量约为1.2m3/d。盥洗废水洒水抑尘，施工生活区设移动式生态厕所，生态厕所自带小型化粪池及潜污泵，如厕废水经生态厕所粪污收集系统收集后定期清理用于附近农田施肥。 声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、蛙式打夯机、装载机、振捣器、压路机、切割机、电焊机、柴油发电机等，产生的噪声级约76dB（A）～100dB（A）。 根据现场调查，施工期未收到周边居民关于噪声的投诉，项目不扰民。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 固体废物环境影响分析 本工程施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、河道清理垃圾和临时工程拆除产生的建筑垃圾等。 1、生活垃圾 施工高峰期人数50人/d，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d考虑，则施工期间生活垃圾每天排放量约为25kg/d，生活垃圾由施工现场及施工营地设置的垃圾箱收集，集中交由环卫部门处置。 2、河道垃圾 根据现场踏勘，现状河道内距离居民较近的地方有倾倒的生活垃圾、建筑垃圾、腐殖土及植物根系等，施工前需进行清理，清理的垃圾运至建筑垃圾填埋场处理，经现场勘查核算，产生量约为30t。 3、建筑垃圾 建筑垃圾主要为临时工程拆除过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，产生量约为6t，能回用部分综合利用，不能回用部分运往政府指定堆放点。 生态环境影响 项目所在区域不涉及特殊生态和重要生态敏感区，属一般区域。 施工期对生态环境的影响分析： 工程施工对生态环境的影响表现在工程建设对植被、动物、河道水生生态及水土流失等的影响。 1、占地影响 本项目属于“防洪工程”，永久占地130.22亩（86813.3m2），临时占地51.75亩（34500m2）。 在本项目工程沿线起点及终点处，河道西侧设临时堆土区，施工结束后临时堆土区已拆除并对场地进行全面整地并生态恢复。项目不设弃土场。 本工程施工临时占地尽量安排在河道及两侧工程管理范围内，减少临时工程占地压力。施工临时占地是与主体工程施工期间相配套的工程，短期内将影响沿线土地的现状利用性质，施工结束后通过原地貌整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。由于工程占地面积占评价区域面积比例小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响。项目已施工结束，临时占地通过原地貌整治等措施进行恢复，地表植被正在逐步恢复中。因此，临时占地对土壤、植被的影响较小。 2、对植被的影响 本工程治理整治河道长度约5.088km，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量的损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。 根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以杂草、少量乔灌木和农田植被为主，主要分布在交通干线两侧、河道两岸及居民村落，天然植被较少，植物以城市风景绿化植物为主。 施工机械在运输过程中会碾压破坏作业范围内的地表植被，并会使此区域内受影响土壤的结构和理化性质发生改变，阻断生物与土壤间的物质交换，造成有机质含量降低，不利于植被恢复。 工程施工结束后已恢复原貌，且工程设计对护岸进行坡面植草，增加了植被覆盖率，故工程施工期对植被影响较小。 3、对水土流失的影响 工程岸线整治及堤岸开挖将产生大量的土石方，若堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的土方也为风蚀提供了物质来源。施工期间施工生产生活区临建空地裸露，将产生一定量的水土流失；施工结束后，人工植被恢复措施进行植被恢复，稳定的群落结构和生态系统的恢复要经过较长的时间，因此在施工期和植被恢复的过程中，裸露区域在侵蚀外营力的作用下将产生水蚀和风蚀。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏，将造成一定的水土流失。 老堤拆除及重建过程中，土壤侵蚀会造成河水含沙量增加、环境恶化、影响行洪等后果，按照施工设计中水土保持内容提出的水土流失防治对策进行治理后可将水土流失影响降至最小。 本项目已于2021年施工结束，经过一定恢复期后，土地的利用状况未发生改变，仍保持原有的使用功能。 4、对动物的影响 施工场位于河岸上，据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，附近生境主要为河流湿地、滩涂，沿线附近水域及滩涂附近分布的种类主要有，静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要体现在岸坡整治对扰动范围内动物生活环境的影响、水污染对动物的影响、施工噪声的影响、以及老堤开挖及回填的影响： （1）岸坡整治的影响：施工期间，受工程占地影响的主要为陆生及岸坡湿生植被，施工将占用栖息于此的动物的生境，工程施工活动将导致地表植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少，迫使这些野生动物为避开人类活动，迁往未受干扰的地带。 但工程新护岸线较短，且评价区附近有适宜这些物种栖息的环境，这些动物很容易找到替代生境，随着生态恢复措施的落实，影响将逐渐消失。 （2）水污染的影响：堤岸开挖及回填产生的悬浮物可能会污染施工河段的水质，工程占用的湿地主要为在此分布的两栖类、水栖型爬行类以及鸟类中的游禽、涉禽的生境，施工引起的水质变化将劣化它们的生存环境，可能导致其远离原生境，可通过施工期废污水的处理尽量减轻施工产生的悬浮物，同时不安排昼夜连续作业等措施加以缓解，且施工结束后，这种影响会逐渐消失。 （3）施工噪声的影响：施工期间，噪声源主要为施工机械作业及交通噪声，受施工噪声影响，工程沿线及临时设施附近一定范围内将不适合动物的栖息和觅食。根据调查，工程施工区内无自然保护区，该地区分布的兽类主要为穴居和地面活动为主的啮齿类和爬行类动物，这类动物适应性强且数量比较少，无珍稀野生动物分布。工程施工机械车辆往来、施工土方开挖机填筑，及施工人员进驻，将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。而动物具有一定的迁移能力，特别是鸟类和兽类，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。因此这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。 （4）老堤开挖及回填的影响：堤岸作业会对水体及滩涂产生一些扰动，使工程沿线河段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类受到惊吓，远离河坝施工区域。 5、水生生态系统的影响 （1）对浮游生物的影响 施工期间，堤岸拆除及重建会使施工区悬浮物浓度增加，对附近水域的浮游生物的生存造成影响，并有可能改变施工区附近水域的浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，且滈河为季节性河流，枯水期河道水流较小，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。因此，施工区枯水期浮游动物的生物量将遭受损失。 工程施工会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。浮游生物的损失主要集中在工程河道治理施工段。影响范围河段与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。 （2）对底栖动物的影响 由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及滩涂附近水域，而河道堤岸施工主要集中在这些区域，因此，工程施工对底栖动物的影响较大。工程施工期间要进行岸坡整治，将会直接伤害到底栖动物，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。工程施工会造成施工区域的底栖动物直接死亡，进而影响以底栖动物为食的底栖杂食性鱼类，底栖动物资源破坏后恢复较困难，会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少。 （3）对湿生植物的影响 护岸工程的修建，将使施工区域的水生维管植物受到长期或永久破坏，使水生维管植物生物量减少，功能衰退或丧失。研究表明大型植物在悬浮物浓度达到8mg/L时，初级生产力下降3-13%,悬浮物浓度达到40mg/L时，初级生产力下降13-50%。工程对于湿生植物的初级生产力有一定影响。工程施工会使水生维管植物的生物量有一定的减少，但由于受影响的水生维管植物多为多年生挺水草本植物，根状茎粗壮，在评价区分布广泛，适应性较强，工程施工期在枯水期进行，此时植物上部分枯萎，种子传播已经完成，随着工程的结束，在施工区周围可形成替代性生境。因此，工程施工对水生维管植物的影响较小，河道整治工程施工范围与评价区植被相比，所占比例较小，因此工程施工不会使整个河流的水生植被产生明显改变。 （4）对鱼类资源的影响 1）施工产生的悬浮物对鱼类的影响 工程施工过程中，河道整治、河坝拆建、河道疏挖、穿河管道建设等施工活动， 将会使一定范围水域悬浮物浓度的增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。工程施工期在枯水期进行，施工所在地为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入河的深水区域。因此，施工阶段不会对作业段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源量的明显变化。 2）施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大，联合作业时叠加影响更加突出。会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 3）施工对鱼类饵料资源的影响 河道范围内的工程的施工会导致区域内底栖动物和水生维管植物的大量死亡，这种情况会造成以底栖动物为主要食物和以水生维管植物为主要食物鱼类饵料资源损失。但是施工影响范围有限，因此工程施工对鱼类饵料资源的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程对治理段河道进行整治后，运营期具有良好的环境效益，无环境影响行为。故项目运营期不产生废水、废气、噪声及固体废弃物等污染因素。 运行期对生态环境影响分析 1、生态环境改变的影响 本工程在保障防洪安全的前提下，保留河道两岸的自然岸线，尽量减少对河道自然生态环境的破坏，河道整体适当进行景观化处理，以形成高地起伏的自然边坡形状。 施工短期造成的植物资源和生物量损失在经过工程处理及一段时间的自然恢复以后，永久占地范围内植物类型会有所改变，将以人工种植的草皮及湿地景观植物为主。 防洪标准的提高，洪水期河水漫滩的机会减小，河道两岸的植被受洪水淹没的机会减小，生活在河道两岸的动物生境比较稳定。而原来生活在河岸的小型动物在施工期结束后，也会逐步的回归。 通过治理河道面宽有所增加，河段范围内河滩湿地增加，湿地植物种类和数量都会增加，运营期水域面积的增加及湿地河岸滩涂面积增加，河道生态环境得到改善，适宜此类生境的林栖傍水型爬行类，鸟类中的涉禽等的生境改善，吸引此类动物前来。综合来看由于生境发生变化，在其中分布的动物布格局也将发生一定变化。但由于工程岸线不长，分布在其中的动物数量不多，工程建设不会对区域动物的生存环境产生明显影响。 2、运行期对水生生物的影响 通过工程治理，河道面宽有所增加，河段范围内河滩湿地增加，湿地植物种类和数量都会增加，原来的河道岸坡及滩涂适宜湿地植物生长的基质恢复，湿地植物恢复到原来水平以上，常水位以下湿地植物种植后湿地植物的数量及生物量都有明显增加，从而影响动物的栖息地，造成湿地内栖息地面积的增加，影响依赖这种生境生活的两栖类、涉禽、浮游动植物、底栖生物、鱼类等湿地动物，有利于湿地植物的生长及湿地动物栖息，其数量和种类都会有所增加。 湿地面积增加及河道行洪断面的增加，又起到改善水质及水环境的作用，对水生生物环境有净化修复的效果，有利于鱼类等湿地动物的生存，区域鱼类密度会增加。 3、工程建设对生态景观的影响 本工程建设对河道进行整治，修建堤岸，坡面种草，并在建设过程中对河道内的垃圾进行清理，项目建成后可美化河道，增加植被覆盖率，对河道生态环境有着显著的正效益。 整体来看，工程运行对滈河水生生态造成的影响较小，并且这些影响只是暂时性的，随着生态环境的逐步稳定，水生生物资源会逐渐恢复到一个新的稳定状态，其造成的影响将会降低或消失，并且具有显著的生态正效益。 4、对水文情势的影响 施工期对水环境的影响包括两方面：一是施工期的生产废水；二是施工人员的生活污水。通过采取相应的环保措施后，回用或排入市政污水管网，对水环境影响较小。工程运行期，滈河水质改善、水深提高，不会影响河道整体的流动性，对河道水文情势影响较小。 5、对河道行洪的影响 通过本次整治，主要建设护坡，将土质岸坎进行修整，修建标准堤防，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全，进行治理后该段河道设计防洪标准为20年一遇，工程区涧子河汇入口以上20年一遇洪峰流量为342m3/s、工程区末端20年一遇洪峰流量为380m3/s，相应的防洪工程级别为4级，主要建构筑物级别为4级，次要建构筑物级别为5级，可保护河道南岸550m处的南鱼村、河道北岸60m处的高家湾村和河道南岸470m处的老泉岸村等3个村庄、及河道南岸330m处的长安区初级中学等约4800人及陕西省重点文物保护单位常宁宫（河道高处塬上约1000m）免受洪水威胁。经本项目的实施，治理段河道防洪能力明显提高，对沿岸居民及农作物有较好的保护作用，防洪正效益明显，提高该河段防洪抗灾能力，改善河道生态环境，促进区域经济社会发展。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程永久占地130.22亩（86813.3m2），永久占地为堤防工程占地，永久占地主要占用原河道堤岸占地。临时占地51.75亩（34500m2），主要包括临时道路、临时仓库、临时房屋、临时堆土区等，根据设计资料，本工程临时占地主要占用河滩地，不占用基本农田。综上，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 大气环境保护措施 1、施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市长安区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期已采取以下治理措施： （1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 （2）风力大于4级时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 （3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。 （4）及时清理堆放在场地和道路上的土石方及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 （5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 （6）施工期间应合理施工计划施工方案，在临居民侧加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 （7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 （8）建设单位施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 （9）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 在采取上述措施后，施工场界扬尘排放可满足施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB 61/1078-2017)中浓度限值。 2、施工机械、车辆尾气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，已采取如下控制措施： （1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； （2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； （3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 水环境保护措施 本项目施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工机械设备及车辆冲洗废水。 施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS、石油类。 项目在两处车辆出入口处设置洗车装置并配套设置临时沉淀池，施工过程产生的机械、运输车辆等设备的冲洗废水经沉淀处理后回用；施工人员盥洗废水用于施工场地洒水抑尘，如厕废水由生态环保厕所集中收集定期由周边村民清掏做农肥。严禁将废水排入地表水水体。 在采取措施后，施工期生活污水，对周边环境影响较小，且随施工期的结束而消失。 声环境保护措施 为将施工期间的噪声影响降低到最小程度，建设单位已采取以下治理措施： （1）加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，在夜间22：00～6：00、午休时间内及学校考试期间禁止施工， （2）因地制宜地制定有效的临时降噪措施，施工过程高噪声设备尽可能的远离敏感目标。 施工期未收到周边居民关于噪声的投诉，项目不扰民。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 固体废物保护措施 项目施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、河道清理垃圾、建筑垃圾。 1、生活垃圾 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置。 2、河道清理垃圾 施工前期准备阶段河道清理产生的垃圾主要是建筑垃圾、生活垃圾、腐殖土等废物，清理后集中运至建筑垃圾填埋场处置。 3、建筑垃圾 施工时产生的建筑垃圾临时堆放在施工场地，建筑垃圾能回用部分综合利用，不能回用部分运往政府指定堆放点。 在采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小，且随着施工期的结束而消失。 生态环境保护措施 1、植被保护措施 项目施工结束后，对临时占地进行平整、复垦，恢复原貌，地表植被可以逐步得到恢复。由于工程临时占地面积为51.75亩，且临时占地均布置在河滩地内，项目占地面积占评价区域面积比例小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部。另外，经生态现状调查发现，占地区无国家级和自治区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响，因此，通过采取措施，临时占地的地表植被逐步得到恢复，临时占地对土壤、植被的影响较小。 2、水土流失防治措施 针对工程特性，提出以下水土流失防治措施： （1）工程措施 由于本次工程治理范围内无滑坡体等易导致水土流失的地质段落，因此本方案所指的工程措施主要是指工程施工期的工程措施，不含永久性工程措施。工程措施的主要内容包括： 1）护岸顶整平 护岸顶平整应确定合理的开挖坡比，对形成挖填边坡应采取必要的防治措施，合理设置弃渣场，做好覆土、压实、平整等工作。 2）主槽护岸迎水坡植草护岸(主体工程已设计) 大堤迎水坡采用草皮护岸进行防护。项目整体坡面种草面积约为55132m2，为有效分散坡面雨水径流，减缓水流速度，防治坡面冲刷，在坡面种草，具有防止水土流失、绿化美化双重效果。 3）临时工程防护措施 根据本工程的性质，建议该处施工避开雨季非汛期集中进行，既可以减少水土流失又可满足防洪保安的要求。 ①表土剥离堆置 表土剥离要分段集中堆置，以备将来利用。为防止土体滑塌、雨季造成流失，在土料堆放过程中用土袋堆砌在土体外侧坡脚，并利用彩条塑料布防雨遮盖。施工结束后将原地表熟土回填。对堆积于临时土场的表土与深层土采取分层堆放，雨季采取防雨布覆盖防护。堆土场表面播散白三叶、狗牙根草籽防护，有效防治其土壤养分流失，同时用防尘网苫盖，可有效防治堆放初期雨水溅蚀和扬尘。 土袋堆砌断面高度、宽度均为0.5m。 ②临时挡土埂 对临时堆土堆料采取临时拦挡措施。在堆土料场周边采用临时粘土埂的方式进行拦挡。 ③临时排水沟 为防止作业带地表冲刷，在堆土料场周边、开挖面上游及两侧和临时施工道路内侧采取临时排水措施。考虑其排水的临时性与过渡性，排水沟采用断面为梯形土沟形式，断面尺寸为底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1:0.5，且内壁夯实。施工结束后进行平整。临时排水沟开挖土料用于临时土埂的填筑。 ④场地硬化 对施工生产场地进行硬化处理，用机械进行压实，这样可以减少降雨对地表物质的冲刷。 ⑤场地修整、恢复 施工结束后，首先应对场地实施清理，拆除所有临时建筑物，废渣就近回填低洼处，并进行压实处理，对临时占地应根据其性质进行生态恢复。 （2）植物措施 为防止风蚀沙化和水土流失，根据项目区的自然环境，结合实际要求，对护岸内外进行绿化。 ①迎水坡植物护岸(主体工程已设计) 从边坡的防护功能、美化效果和绿化管护难易程度考虑，种植固土能力强的深根性、耐贫瘠，生命力旺盛的植物，如：百脉根、马蔺、麦冬、石竹、萱草、苜蓿等，防止雨水径流侵蚀，达到绿化和美化效果。 ②场地恢复、复植 施工结束后，应对临时施工道路、生活场地防治区、料场及弃渣场进行整平并恢复原貌或复植绿化。绿化撒播沙蒿即可。 采取工程设计的水土流失防治措施，可有效防治本工程施工期产生的水土流失，工程治理完成后将极大的改善周边环境，减少水土流失量。 3、动物保护措施 堤岸开挖及回填产生的悬浮物可能会污染施工河段的水质，工程占用的湿地主要为在此分布的两栖类、水栖型爬行类以及鸟类中的游禽、涉禽的生境，施工引起的水质变化将劣化它们的生存环境，可能导致其远离原生境。 陆生动物保护措施：加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿。 水生动物保护措施：禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建成后，潏河由属地街道办进行管护，本项目不新增人员，因此运营期无生活污水、生活垃圾产生。项目为生态影响，运营期无其他污染物产生与排放。 |
| 其他 | 为了有效地保护本项目所在地的环境质量，运营期应建立和健全环境管理和监控制度。 1、运营期应加强植被管护措施，如定期洒水、补植等管护工作，以便发挥本项目最大生态效益。 2、一方面应加强防汛物资的存储与保障；另一方面加强防汛安全值班制度、防汛安全检查制度等，强化不定期检查、巡查、维护、维修与管理，做到有备无患，把汛期对生态环境影响的环境风险降到最低水平。 |
| 环保投资 | 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资3352.54万元，环保投入40.5万元，占总投资额的1.21%，具体分配见表5-1。 表5-1 环境保护投入估算表 单位：万元 序号 项目 内容 投资 1 废气 施工扬尘 覆盖堆料、设置围挡、限速标识、洒水车、雾化降尘等 8 施工机械设备及运输车辆废气 加强管理，使用优质燃料，对施工设备进行定期维护保养等 3 2 废水 施工人员生活污水 环保生态厕所（2座） 2 施工机械设备及车辆冲洗废水 沉淀池（2座）及车辆冲洗设备 4 3 噪声 施工期噪声噪声 采用低噪设备，合理选择施工时间和施工方法，加强施工机械维修保养 3 4 固废 河道垃圾 运至指定填埋场处置 3 建筑垃圾 能回用部分综合利用，不能回用部分运往政府指定堆放点 2 生活垃圾 袋装、垃圾桶统一收集后，交由环卫部门处置 0.5 5 生态恢复 临时工程恢复：场地整平等 15 合计 40.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 落实各项环保措施，以减轻生态破坏、水土流失程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 本工程建成后，对主体临时占地进行栽植草种，恢复植被，主要种植当地土著种。 | 恢复工程影响区内的陆生生态系统。 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 | 落实各项环保措施，以减轻对水生生态的破坏程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 定期清理拦污栅栅渣 | / |
| 地表水环境 | 施工过程产生的的机械、运输车辆等设备的冲洗废水经沉淀处理后回用；施工人员盥洗废水用于施工场地洒水抑尘，如厕废水由生态环保厕所集中收集定期由周边村民清掏做农肥。严禁将废水排入地表水水体 | 落实各项环保措施，废水不外排；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 禁止夜间施工、低噪声设备和工艺，敏感点集中分布路段设置加高围挡 | 落实各项环保措施，施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准限值；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置围挡、雾化降尘、物料密目网覆盖、出入口采取设置洗车台；选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆 | 落实各项环保措施，施工场界扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 固体废物 | 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置，河道清理垃圾清理后集中运至建筑垃圾填埋场处置，建筑垃圾能回用部分综合利用，不能回用部分运往政府指定堆放点。 | 落实各项环保措施，确保河道清理垃圾、建筑垃圾、生活垃圾等合理处置；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 监测点位：建筑施工场界外1m处，沿线50m范围内声环境敏感点（鱼包头村）；监测频次：施工高峰期昼夜各一次。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目为防洪除涝、河湖整治项目，符合国家产业政策，在严格执行报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，污染物可达标排放或妥善处置。项目环境影响可行。