# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         卡宾化合物实验室

建设单位（盖章）：山东卡宾新材料科技有限公司

西安分公司

编制日期：           2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 卡宾化合物实验室 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610116-04-05-102751 |
| 建设单位联系人 | 张应战 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区郭杜街办顺兴路、南洋迪克家居有限公司以东建业三路以南长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室 |
| 地理坐标 | （34度9分10.283秒，108度51分39.766秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 98、专业实验室、研发（试研）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 4.2 | 施工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1016.87 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表分析，项目不设置专项评价。 表1-1 本项目专项评价设置分析 类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水排入污水处理厂，不直接排入地表水体 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目用水源自市政供水，不涉及取水口 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类“三十一、科技服务业，5检验检测认证服务，分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”；对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于禁止准入类项目和许可准入类的禁止事项；项目建设符合国家产业政策。 建设单位已于2023年11月28日取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2311-610116-04-05-102751，详见附件。 2、项目与“三线一单”符合性分析 项目位于西安市长安区，租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室，与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 项目 三线一单符合性分析 结论 生态保护红线 项目位于西安市长安区长安创新科技产业园（工业聚集区），项目所在地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等各种保护地，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 项目废气采用活性炭吸附设备处理后达标排放，对环境空气质量影响较小，不会触及环境空气质量底线。 项目废水排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂，不直接排入地表水体，不会对区域水环境质量产生不良影响，不触及水环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定的水、电资源，但用水、用电量不会超过区域水、电负荷，项目不触及资源利用上限。 符合 生态环境准入清单 对照《市场准入清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类的禁止事项；项目准入。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》、项目矢量数据，采用“一图一表一说明”分析项目“三线一单”生态环境分区管控符合性。 ①一图：经与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号，2021年11月27日）对照分析，项目位于重点管控单元，不在划定的生态保护红线内。 图1-1 项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 ②一表：根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），本项目涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 市 县 管控单元 管控维度 管控要求 面积m2 本项目内容 结论 西安市 长安区 长安区重点管控单元7 大气环境受体敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 大气环境受体敏感重点管控区：1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 1016.87 大气环境受体敏感重点管控区要求符合性：项目不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能企业，不属于重污染企业，不属于供热企业。 水环境城镇生活污染重点管控区管控要求符合性：项目位于长安创新科技产业园，雨污分流，污水管网已建成且已接入城镇污水处理厂，项目废水可排入污水管网，最终排入西安市第九污水处理厂；项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 符合 污染物排放管控 大气环境受体敏感重点管控区：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。4.积极推进地热供暖技术。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 大气环境受体敏感重点管控区要求符合性：项目控制废气排放，设置两套活性炭吸附设备对废气进行处理，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 水环境城镇生活污染重点管控区要求符合性：项目位于长安创新科技产业园，雨污分流，项目废水可排入污水管网，最终排入西安市第九污水处理厂。 符合 ③一说明：根据一图一表分析可知，项目位于西安市生态环境分区管控的重点管控单元，不涉及生态保护红线；项目建设过程中采取各项污染防治措施，污染物均达标排放，加强环境风险管控，项目建设符合重点管控单元管控要求。 3、与相关生态环境保护政策符合性分析 项目与相关生态环境保护政策、规划符合性分析见表1-4。 表1-4 与相关生态环境保护政策、规划符合性一览表 名称 政策内容 本项目内容 结论 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目使用适宜高效的废气处理设施，项目VOCs废气属于低浓度VOCs废气，采用吸附技术对VOCs废气进行处理，设置两套活性炭吸附设备，VOCs废气通过活性炭吸附设备处理后通过20m高排气筒排放。定期对废气处理装置中的活性炭进行更换，更换的活性炭为危险废物，暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 符合 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 企业拟建立废气处理设备运行维护规程和台账管理制度，定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 符合 《西安市生态环境局办公室 关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号） 三、强化VOCs治理。 建设涉VOCs“绿岛”项目，新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂（钣喷）中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。 项目设置两套活性炭吸附设备，使用活性炭吸附设备对VOCs废气进行处理。项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，碘吸附值不低于600mg/g，四氯化碳吸附率不低于30%，定期对活性炭吸附设备的活性炭进行更换，保证活性炭对VOCs废气的吸附率，确保VOCs废气达标排放。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年》 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环境绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 项目为研发实验室项目，根据《重污染天气行业重点应急减排措施制定技术指南（2020年修订）》， 项目不属于涉气重点行业。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发-- 性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目VOCs废气产生量少，设置两套活性炭吸附设备对VOCs废气进行吸附处理，VOCs废气通过活性炭吸附设备处理后通过20m高的排气筒达标排放，制定并定期更新活性炭吸附设备台账。研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，顶部设置排气管，各类试剂、药品密闭存放于专门存放柜，存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，减少VOCs废气的无组织排放。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号） 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。……建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 项目强化VOCs的治理，加强对挥发性有机物无组织排放控制。研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，顶部设置排气管，各类试剂、药品密闭存放于专门存放柜，存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，减少VOCs废气的无组织排放，VOCs废气无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。 符合 《西安市大气污染防治条例》（2020年修正版） 第四十七条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 项目研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，顶部设置排气管，各类试剂、药品密闭存放于专门存放柜，存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，减少VOCs废气无组织排放。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） （一）规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 项目使用合理的VOCs废气治理工艺，项目VOCs废气属于低浓度VOCs废气，项目设置两套活性炭吸附设备对VOCs废气进行处理，VOCs废气通过活性炭吸附设备处理后通过20m高排气筒达标排放。 符合 （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。 建设单位购置符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭，要求提供活性炭检测报告，技术指标包括水分含量、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。 符合 （三）明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。 根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭吸附设备的填充量0.26t、填充厚度500mm，明确更换时间。 符合 （四）保证收集效率。涉气企业应委托专家评估现有废气治理工艺，重点对密闭收集时的吸风风量、换气次数和微负压状态进行现场核实。 项目加强废气的收集，研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，顶部设置排气管，各类试剂、药品密闭存放于专门存放柜，存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，保证收集效率。 符合 （五）严格控制无组织排放。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。 项目控制VOCs废气的无组织排放，实验废液储存于密闭的废液收集桶中，危险废物贮存库顶部设置废气收集口，对VOCs废气进行收集，控制VOCs废气的无组织排放。 符合 （六）严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 建设单位加强危废管理，与有危废经营许可证的单位签订协议，危废交由有危废资质单位处置。 符合 （八）鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。 项目VOCs废气产生量较少，废活性炭产生量较少，未设置活性炭再生设备；与有危废许可证的单位签订协议，废活性炭交由有危废资质单位处置。 符合 （九）完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间、更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 建设单位制定废气处理设施日常运行维护管理台账，台账内容包括废气处理设施开启时间、关停时间、更换时间、照片、装填数量、设计参数、风量等，保存活性炭主要技术指标检测合格材料，记录保存期限不少于5年。 符合 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号） 2.新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。 项目不采用单一低温等离子、光氧化、光催化、单一喷淋方式处理VOCs废气，选择适宜高效的活性炭吸附设备对VOCs废气进行处理，VOCs废气可达标排放。项目为研发实验室项目，根据《重污染天气行业重点应急减排措施制定技术指南（2020年修订）》，项目不属于涉气重点行业。 符合 《长安区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新改扩建涉气重点行业企业应达到环境绩效A级、绩效引领性水平。 项目为研发实验室项目，根据《重污染天气行业重点应急减排措施制定技术指南（2020年修订）》， 不属于涉气重点行业。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目VOCs废气产生量少，设置两套活性炭吸附设备对VOCs废气进行吸附处理，VOCs废气通过活性炭吸附设备处理后通过20m高的排气筒达标排放，制定并定期更新活性炭吸附设备台账。研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，顶部设置排气管，各类试剂、药品密闭存放于专门存放柜，存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，减少VOCs废气的无组织排放。 符合 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》（陕环发〔2023〕52号） 8.严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效以项目环评审批、排污许可管理、 竣工环保验收等为抓手，严格落实噪声污染防治措施，加大重点行业建设项目环评文件和“三同时”验收噪声部分的核查抽查力度。 项目依法开展环评工作，选用低噪声设备，设备置于中央台上，基础减振风机设置基础减振，进出口安装消声器，减少噪声排放，噪声污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后依法开展竣工环境保护验收，确保噪声污染防治措施有效落实。 符合 11.落实工业噪声过程控制。 噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。 项目严格落实噪声污染防治措施，选用低噪声设备，设备置于中央台上，基础减振风机设置基础减振，进出口安装消声器，确保噪声达标排放。项目运输主要为药品运输，药品由厂家小型汽车运输，影响较小。 符合 4、选址合理性 （1）环境敏感性：项目租用西安市长安区长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室，项目位于西安市生态环境分区管控的重点管控单元，项目所在地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等各种保护地，不涉及生态保护红线。 （2）周边环境：项目位于长安创新科技产业园一号楼4层1401、1402室（4层为一号楼顶层），项目所在楼层西侧为西安立宏电子科技有限公司、陕西开尔文测控技术有限公司，北侧、南侧为电梯间，东侧为长安创新科技产业园内部路，3层为西安长信通新材料科技有限公司、西安合众联创电子科技有限公司、西安天士佳科技有限公司。长安创新科技产业园一号楼北侧为综合楼，南侧为空地，西侧紧邻顺兴路、南洋迪克家居有限公司，东侧为长安创新科技产业二号楼。距离项目最近的敏感点为项目东侧290m处的中海长安府小区，敏感点距离项目较远，且项目废气、废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目运营对敏感点影响较小。总体来说，项目周边均为工业企业，距离敏感点相对较远，项目建设对敏感点环境影响较小。项目所在地供水、排水、供电等基础设施配套完善，可满足本项目建设需求。 （3）污染防治：项目设置两套活性炭吸附设备，VOCs废气、酸雾通过活性炭吸附设备处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；清洗废水经中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；噪声经合理布局、基础减振、建筑隔声后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；一般固废外售综合利用，危险废物交由有危废资质单位处置；总体来说，采取各项污染防治措施，废气、废水及噪声均可达标排放，固废合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，项目周边均为工业企业，不涉及各种保护地、生态保护红线，在严格落实本报告提出的污染防治措施前提下，项目建设、运营对周围环境影响较小，总体来说，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 山东卡宾新材料科技有限公司西安分公司于2023年11月24日成立，租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室项目，承接山东卡宾新材料科技有限公司、高校、化工、颜料、环保等企业的研发需求，进行含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂的研发，将研发成功样品的工艺流程、改良技术方案提供给委托方。建设单位已于2023年11月28取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2311-610116-04-05-102751；本阶段进行含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂的研发。 2、项目建设地点及四邻关系 项目位于西安市长安区长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室，中心地理坐标为N34°9′10.283″、E108°51′39.766″。项目位于长安创新科技产业园一号楼4层（4层为一号楼顶层），项目所在楼层西侧为西安立宏电子科技有限公司、陕西开尔文测控技术有限公司，北侧、南侧为电梯间，东侧为长安创新科技产业内部路，3层为西安长信通新材料科技有限公司、西安合众联创电子科技有限公司、西安天士佳科技有限公司。长安创新科技产业园一号楼北侧为综合楼，南侧为空地，西侧紧邻顺兴路、南洋迪克家居有限公司，东侧为二号楼。距离项目最近的敏感点为东侧290m处的中海长安府小区。 项目地理位置和四邻关系图见附图。 3、项目建设内容 项目租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室，租用厂房建筑面积1016.87m2，建设实验室、检测室，配套建设清洗室、烘干室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、储存室、危险废物贮存库及办公区等辅助设施，购置通风橱、通风房、离心机、旋转蒸发仪、天平、搅拌器等设备，进行含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂的研发，含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂研发批次共为1200次/a。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，详见表2-1。 项目备案阶段计划设置通风橱36套、玻璃仪器15套、旋蒸仪器6台、称量天平6台、搅拌器20台、电脑5台，后期设计过程中，根据布置需要、研发规格、供应厂商等对配置的设备数量进行调整，实际配置通风橱、通风房30个、玻璃仪器15套、旋转蒸发仪3个、搅拌器13台及其他设备，本次根据项目实际设备配置情况对项目环境影响进行分析。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程组成 工程名称 工程建设内容 备注 主体工程 实验室 位于项目区东侧，建筑面积约310m2，共设置5个实验室，进行含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂的研发，各实验室设置通风橱、通风房、中央台、边台、搅拌器、反应釜等设备。 厂房租用，设备新建 检测室 位于研发实验室南侧，建筑面积约62m2，布置pH计、紫外分析仪等检测仪器，用于研发样品的检测。 辅助工程 清洗室 位于项目区东侧，建筑面积约14m2，设置双盆不锈钢清洗池，用于实验器具的清洗。 烘干室 位于项目区东侧，建筑面积约14m2，设置真空干燥箱、干燥机，用于清洗后实验器具的烘干。 办公区 位于项目区南侧，建筑面积约103m2，设置前厅、会议室、办公区、值班室、经理室，员工办公休息。 储运工程 试剂间 位于项目区西侧，建筑面积约23m2，设置溶剂柜，存放液体试剂。 药品储藏间 位于项目区西侧，建筑面积约23m2，设置药品柜、冰箱，存放化学药品。 贵金属储藏间 位于项目区西侧，建筑面积约5m2，设置智能防潮箱，存放贵金属。 气瓶间 位于项目区西侧，建筑面积约5m2，设置气瓶柜1个，存放氮气瓶和氩气瓶。 手套箱室 位于项目区西侧，建筑面积约22m2，设置手套箱，存放实验手套及通风橱、通风房手套。 储存室 位于项目区北侧，建筑面积约55m2，存放实验器具。 公用工程 供水工程 依托长安创新科技产业园已建成的供水系统，市政供水。 依托 排水工程 依托长安创新科技产业园已建成的排水系统，雨污分流，雨水排入雨水管网，污水排入污水管网。项目清洗废水（实验器具实验前润洗废水、实验后清洗废水）在中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水依托长安创新科技产业化粪池处理后，排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 依托 供电工程 依托长安创新科技产业园已建成的供电系统，市政供电。 依托 供暖制冷 供暖制冷采用分体式空调。 依托 环保工程 废气治理 研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，通风橱、通风房顶部设置排气管，各类药品柜、溶剂柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口。 检测室、1#实验室、2#实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾通过通风橱、通风房顶部排气管、药品柜顶部排气管和各房间顶部废气收集口收集进入活性炭吸附设备（1#）处理后通过20m高排气筒（DA001，从地面计）排放。 3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾通过通风橱、通风房顶部排气管和各房间顶部的废气收集口收集进入活性炭吸附设备（2#）处理后通过20m高排气筒（DA002，从地面计）排放。 新建 废水治理 项目清洗废水在中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水依托租用地化粪池处理后，排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 新建 噪声治理 低噪声设备、室内安装、基础减振。 新建 固废治理 生活垃圾交由环卫部门清运处置；废包装材料交由物资回收部门回收利用；纯水机树脂由厂家回收更换；实验过程中产生的危险废物（实验废液废渣、废研发产品、废实验器具、废试剂瓶、废手套）、废药品、废活性炭分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 新建 3、研发批次 项目主要进行含氮杂环配体类化合物的研发和贵金属催化剂的研发，年研发次数见表2-2。 表2-2 本项目研发方向和种类一览表 序号 研发方向 年研发次数 备注 1 含氮杂环配体类化合物 600次/a 研发成功技术资料（工艺流程、改良技术方案）交付给委托方 2 贵金属催化剂 600次/a 合计 1200次/a / 4、原辅材料 项目研发所用的原辅材料及用量见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4；研发所用实验气体为氮气、氩气，作为惰性气体、载气用于实验研发，实验气体使用情况见表2-5。 表2-3 项目主要原辅材料用量表 序号 名称 规格 年用量 最大储存量 形态 位置 备注 1 盐酸 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 试剂间溶剂柜 酸类试剂 2 硝酸 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 酸类试剂 3 冰乙酸 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 酸类试剂 4 甲酸 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 酸类试剂 5 硫酸 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 酸类试剂 6 乙醚 500ml/瓶 200L/a 20L 液态 有机溶剂 7 乙醇 500ml/瓶 300L/a 30L 液态 有机溶剂 8 乙酸乙酯 500ml/瓶 300L/a 30L 液态 有机溶剂 9 石油醚 500ml/瓶 300L/a 30L 液态 有机溶剂 10 N,N-二甲基甲酰胺 500ml/瓶 300L/a 30L 液态 有机溶剂 11 二甲基亚砜 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机配体 12 甲苯 500ml/瓶 25L/a 2.5L 液态 有机溶剂 13 甲醇 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 14 苯 500ml/瓶 25L/a 2.5L 液态 有机溶剂 15 正己烷 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 16 异丙醚 500ml/瓶 100L/a 10L 液态 有机溶剂 17 丙酮 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 18 环己烷 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 19 戊烷 500ml/瓶 100L/a 10L 液态 有机溶剂 20 乙腈 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 21 四氢呋喃 500ml/瓶 200L/a 20L 液态 有机溶剂 22 吡啶 500ml/瓶 200L/a 20L 液态 有机溶剂 23 二氧六环 500ml/瓶 250L/a 25L 液态 有机溶剂 24 硝基甲烷 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 有机溶剂 25 硝基乙烷 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 有机溶剂 26 四氯化碳 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 有机溶剂 27 双氧水 500ml/瓶 50L/a 5L 液态 表面活性剂 28 水合肼 500ml/瓶 10L/a 1L 液态 还原剂 29 活性炭 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 药品储藏间 还原剂 30 变色硅胶 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 表面活性剂 31 二氧化硅 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 表面活性剂 32 苯并咪唑 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 氮杂环基元 33 咪唑 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 氮杂环基元 34 三水合乙酸钠 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 35 氢氧化钠 500g/瓶 0.4t/a 0.04t 固态 无机盐 36 氯化铵 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 37 氯化镁 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 38 六氟磷酸铵 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 39 硝酸钾 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 40 氢化钙 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 41 无水乙酸钠 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 42 铁氰化钾 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 43 草酸铵 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 44 连二亚硫酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 45 碳酸氢钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 46 硝酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 47 溴化钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 48 一水合乙酸铜 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 49 乙酸铵 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 50 氯化亚铜 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 51 高锰酸钾 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 52 硫化亚铁 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 53 无水氯化镍 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 54 氯化亚铁 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 55 无水三氯化铁 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 56 乙酸钾 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 57 磷酸二氢钾 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 58 亚硫酸氢钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 59 四丁基碘化铵 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 60 4-氯甲基吡啶 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 61 氯化异氰盐酸盐 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 62 对苯二甲酸二钠盐 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 63 磷酸钾一水合物 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 64 硫粉 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 65 硒粉 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 66 锌粒 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 还原剂 67 氰化亚铜 500g/瓶 0.025t/a 0.0025t 固态 无机盐 68 氧化亚铜 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 69 碘化钾 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 70 氯化钴 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 71 无水碳酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 72 盐酸羟胺 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 73 硫代硫酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 74 硝酸铈铵 500g/瓶 0.05t/a 0.005t 固态 无机盐 75 氢氧化钾 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 76 乙醇钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 77 二苯甲酮 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 78 无水氯化钙 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 79 甲醇钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 80 碳化钙 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 81 还原铁粉 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 82 氧化钙 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 83 无水亚硫酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 84 污水硫酸铜 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 85 碳酸钾 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 86 四氟硼酸铵 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 87 氯化钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 88 无水硫酸钠 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 89 无水硫酸镁 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 无机盐 90 碳酸氢钾 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 91 无水磷酸氢二钾 500g/瓶 0.1t/a 0.01t 固态 无机盐 92 乙酸锌 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 贵金属储藏间 金属原料 93 碳酸铯 500g/瓶 0.25t/a 0.025t 固态 金属原料 94 氯金酸 20g/瓶 0.004t/a 0.0004t 固态 金属原料 95 二氯化钯 10g/瓶 0.002t/a 0.0002t 固态 金属原料 96 二氯化铂 100g/瓶 0.005t/a 0.0005t 固态 金属原料 97 醋酸钯 100g/瓶 0.005t/a 0.0005t 固态 金属原料 98 溴化钯 10g/瓶 0.001t/a 0.0001t 固态 金属原料 99 碘化钯 10g/瓶 0.001t/a 0.0001t 固态 金属原料 100 活性炭 / 1.04t/a 0.26t 固态 废气处理设备 废气处理设备内填充，定期更换 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 盐酸 分子式HCl，分子量36.46，CAS号7647-01-0；熔点-114.8℃，沸点108.6℃，相对密度（水=1）1.20；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；是一种无机强酸溶液，为重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。具有较强的腐蚀性。 硝酸 分子式HNO3，分子量63.01，CAS号7697-37-2；熔点-42℃（无水），沸点86℃（无水），相对密度（无水）（水=1）1.50；纯品为无色透明发烟液体；有酸味，与水混溶；用途极广，主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 冰乙酸 分子式CH3COOH，分子量60.05，CAS号64-19-7；也叫醋酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。熔点16.6℃，沸点118.1℃，相对密度（水=1）1.05，无色透明液体，有刺激性酸臭，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。用于制造醋酸盐、醋酸。易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 甲酸 分子式CH2O2，分子量46.03，CAS号64-18-6；熔点8.2℃，沸点100.8℃，相对密度（水=1）1.23，无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味，与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 硫酸 分子式H2SO4，分子量98.04，CAS号7664-93-9；熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.83（水=1），纯品为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。是一种重要的工业原料，常用作化学试剂，也可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等。助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 乙醚 分子式C4H10O，分子量74.12，CAS号60-29-7；熔点-116.2℃，沸点34.6°C，相对密度（水=1）0.71，无色透明液体，有芳香气味，极易挥发；微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂，用作溶剂，医药上用作麻醉剂。极度易燃，具刺激性。 乙醇 分子式C2H6O，分子量46.07，CAS号64-17-5；熔点-114.1℃，沸点为78.3℃， 相对密度（水=1）0.79，为无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；稳定性较好；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂。易燃液体，与空气混合形成爆炸性混合物。可燃性危险特性，遇明火、高温、氧化剂易燃，燃烧产生刺激烟雾。 乙酸乙酯 分子式C4H8O2，分子量88.10，CAS号141-78-6；熔点-83.6℃，沸点为77.2℃， 相对密度（水=1）0.90，无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂；用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。易燃，具刺激性，具致敏性。 石油醚 主要为戊烷和己烷的混合物，CAS号8032-32-4，熔点＜-73℃，沸点40~80℃，相对密度（水=1）0.64~0.66；为无色透明液体，有煤油气味；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。主要用作溶剂及油脂的抽提。 极度易燃，具强刺激性。 N,N-二甲基甲酰胺 分子式C3H7NO，分子量73.10，CAS号68-12-2；熔点-61℃，沸点为152.8℃， 相对密度（水=1）0.94，无色液体，有微弱的特殊臭味；与水混溶，可混溶于多数有机溶剂；主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫剂。易燃，具刺激性。 二甲基亚砜 分子式C2H6OS，分子量78.13，CAS号67-68-5；熔点18.45℃，沸点为189℃， 相对密度（水=1）1.10，无色无臭液体；溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等；用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂及腈纶纤维纺丝溶剂,在石油化学工业上用作芳烃的萃取剂。可燃，具刺激性，具致敏性。 甲苯 分子式C7H8，分子量92.14，CAS号108-88-3；熔点94.9℃，沸点为110.6℃，相对密度（水=1）0.87，无色透明液体，有类似苯的芳香气味；不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。易燃，具刺激性。 甲醇 分子CH3OH，分子量32.04，CAS号67-56-1；熔点-98℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，无色澄清液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂；主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。易燃，具刺激性。 苯 分子C6H6，分子量78.11，CAS号71-43-2；熔点5.5℃，沸点80.1℃，相对密度（水=1）0.88，无色透明液体，有强烈芳香味。不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂；用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。易燃，为致癌物。 正己烷 分子C6H14，分子量86.17，CAS号110-54-3；熔点-95.6℃，沸点68.7℃，相对密度（水=1）0.66，无色液体，有微弱的特殊气味。不溶于水，溶于醇、乙醇等多数有机溶剂。用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等。极度易燃，具刺激性。 异丙醚 分子C6H14O，分子量102.18，CAS号108-20-3；熔点-85.9℃，沸点68.5℃，相对密度（水=1）0.73，无色液体，有类似乙醚的气味。不溶于水，可混溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂；用作溶剂，还用于乙酸或丁酸稀溶液的浓缩回收。极度易燃，具刺激性。 丙酮 分子式C3H6O，分子量58.08，CAS号67-64-1；熔点-94.6℃，沸点56.5℃，相对密度（水=1）0.80，为无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；是基本的有机原料和低沸点溶剂。极度易燃，具刺激。 环己烷 分子式C6H12，分子量84.16，CAS号110-82-7；熔点6.5℃，沸点80.7℃，相对密度（水=1）0.78，无色液体，有刺激性气味；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂；用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。极度易燃。 戊烷 分子式C6H12，分子量84.16，CAS号110-82-7；熔点6.5℃，沸点80.7℃，相对密度（水=1）0.78，无色液体，有刺激性气味；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂；用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。极度易燃。 乙腈 分子式C2H3N，分子量41.05，CAS号75-08-8；熔点-45.7℃，沸点81.1℃，相对密度（水=1）0.79，无色液体，有刺激性气味；与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂；用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等。易燃。 四氢呋喃 分子式C4H8O，分子量72.11，CAS号109-99-9；熔点-108.5℃，沸点65.4℃，相对密度（水=1）0.89，无色易挥发液体，有类似乙醚的气味；溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂；用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。极度易燃，具刺激性。 吡啶 分子式C5H5N，分子量72.11，CAS号110-86-1；熔点-42℃，沸点115.3℃，相对密度（水=1）0.98，无色或微黄色液体，有恶臭；溶于水、醇、醚等多数有机溶剂；用于制造微生物、磺胺类药、杀虫剂等。易燃，具强刺激性。 硝基甲烷 分子式CH3NO2，分子量61.04，CAS号75-52-5；熔点-28.6℃，沸点101.2℃，相对密度（水=1）1.14，无色油状液体；溶于水、醇；用作溶剂和汽油添加剂。易燃，具刺激性。 硝基乙烷 分子式C2H5NO2，分子量75.07，CAS号79-24-3；熔点-90℃，沸点114.0℃，相对密度（水=1）1.05，无色液体，有令人不愉快的气味；不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿、乙醚；用于有机合成，用作硝化纤维素及其他树脂、蜡、脂肪、染料等的溶剂。易燃。 四氯化碳 分子式CCl4，分子量153.84，CAS号56-23-5，熔点-22.6℃，沸点76.5℃，相对密度（水=1）1.60，无色有特殊臭味的透明液体，极易挥发微溶于水，易溶于多数有机溶剂，用于有机合成、制冷剂、杀虫剂。不燃，有毒。 苯并咪唑 分子式C7H6N2，分子量118.14，CAS号51-17-2，熔点171℃，沸点360℃，片状结晶，微溶于冷水、乙醚、稍溶于热水，易溶于乙醇、酸溶液、强碱溶液。可用于制备杀菌剂抑霉唑、咪鲜胺等的中间体咪唑，用于合成维生素B12等药物和制备高分子化合物等。可燃，燃烧产生有毒氮氧化物烟雾，中毒。 咪唑 分子式C3H4N2，分子量68.077，CAS号288-32-4，熔点88-91℃，沸点257℃，密度1.0303g/cm3，白色至黄色结晶粉末，有氨气味；易溶于水、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶；微溶于苯，极微溶于石油；用作分析试剂、有机合成。有毒。 连二亚硫酸钠 分子式Na2S2O4，分子量174.11，CAS号7775-14-6，熔点300℃，沸点76.5℃，白色砂状结晶或淡黄色粉末；不溶于乙醇。印染工业作还原剂，丝毛漂白，还用于医药、选矿、硫酸及其硫化物合成等。自燃物品，具刺激性。 氯化镍 分子式NiCl，分子量237.73，CAS号7791-20-0，相对密度（水=1）1.9210，绿色片状结晶，有潮解性；易溶于水、醇；用于镀镍和作氨吸收剂、催化剂等。不燃，有毒。 硫粉 分子式S，分子量32.06，CAS号7704-34-9，熔点119℃，沸点444.6℃，相对密度（水=1）2.0，淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味；不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳；用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。易燃。 碳酸铯 分子式Cs2CO3，分子量325.82，CAS号534-17-8，熔点610℃，沸点333.6℃，密度4.072g/cm3，白色结晶粉末；易溶于水，稳定。禁配物强氧化剂、强酸。有毒。 氯金酸 分子式AuCl4H，分子量339.786，CAS号16903-35-8，熔点30℃，沸点100℃，密度3.9g/cm3，橘黄色结晶，极易潮解，易溶于水，用于铷、铯的定量分析，生物碱的沉淀，还用于玻璃瓷器着色、镀金、照相材料。有刺激性。 二氯化钯 分子式PdCl2，分子量177.326，CAS号7647-10-1，熔点500℃，沸点100℃，密度4.0g/cm3，红褐色结晶粉末，有潮解性，易溶于稀盐酸，空气中稳定，能溶于乙醇、丙酮和氢溴酸。可用作配制非导体材料镀层；制作气敏元件、分析试剂等。金属腐蚀物。 二氯化铂 分子式PtCl2，分子量266.90，CAS号10025-65-7，熔点581℃，橄榄绿色六方系晶体，微溶于水，溶于盐酸、氢氧化铵，不溶于乙醇、乙醚。具腐蚀性、刺激性。 醋酸钯 分子式Pd(OAc)2，分子量224.51，CAS号3375-31-3，熔点205℃，橙黄色晶体，溶于氯仿、丙酮、乙腈、乙醚，不溶于水，不溶于醇和石油醚。广泛用于诱导或催化各类型有机合成反应。具有刺激性。 溴化钯 分子式Br2Pd，分子量266.228，CAS号13444-94-5，密度5.173，暗红色固体，不溶于水，溶于氢溴酸。是制备四溴酸钯等钯化合物的原料，广泛作为商品出售，用作钯化学起始原料。具有刺激性。 碘化钯 分子式PdI2，分子量360.23，CAS号7790-38-7，熔点350℃，密度6.003g/cm3，黑色晶体，不溶于水和有机溶剂。不溶于稀硝酸和盐酸。微溶于氢碘酸和热浓硝酸。溶于氨和乙酸甲酯。用作分析试剂。 表2-5 项目实验气体使用情况一览表 序号 名称 规格 年用量 最大储存量t 位置 1 氮气 40L 150瓶 8瓶 气瓶柜 2 氩气 40L 50瓶 4瓶 气瓶柜 备注：实验气体由供气厂家直接送货，用完后由厂家回收空罐并重新提供新气罐。 5、设备清单 项目备案阶段计划设置通风橱36套、玻璃仪器15套、旋蒸仪器6台、称量天平6台、搅拌器20台、电脑5台，后期设计过程中，根据布置需要、研发规格、供应厂商等对配置的设备数量进行调整，根据与建设单位核实，项目实际设备配置情况见表2-6。 表2-6 项目设备一览表 序号 仪器名称 型号 数量 位置 备注 1 通风橱 yc-tfg-ft 19个 实验室 分体式 2 通风房 yc-tfg-br 11个 实验室 步入式 3 搅拌器 英诺德wm-1 10个 通风橱、通风房内 / 4 搅拌器 巩义zncl-ts 3个 / 5 反应釜 西安仪创聚四氟内衬 15个 / 6 双排管 5排 10个 / 7 称量天平 岛津ATX224R 4个 / 8 真空泵 飞越VRD-8双旋片 10个 实验室 / 9 中央台 yc-qgzyt-kw 6个 实验室 / 10 边台 yc-qgbt-kw 3个 实验室 / 11 离心机 湖南可成H3-18K 2个 实验室 / 12 循环水泵 郑州长城科工贸SHB-Ⅲ 3个 实验室 / 13 冷却水循环装置 贤德XDYQ-2-20 4个 实验室 / 14 超声仪器 昆山禾创KH-600E 2个 实验室 / 15 鼓风干燥箱 DHG-9140(A) (101-2) 4个 实验室 / 16 旋转蒸发仪 xiandesy-2000Apro 3个 实验室 / 17 低温冷凝仪 EYELA PSL-1810 1个 实验室 / 18 手套箱 Vigor 2个 手套箱室 双工位 19 真空泵 英国EDWARDS，RV12 2个 手套箱室 / 20 真空干燥箱 上海一恒DZF-6094 1个 烘干室 / 21 玻璃仪器气流烘干机 上海予华C30 3个 烘干室 / 22 ph计 华科仪HK-3C 1个 检测室 / 23 手提式紫外分析仪 杭州齐威WFH-204BS 5个 检测室 / 24 纯净水仪器 优普UPR-II-60L 1个 检测室 / 25 智能防潮箱 Naboxsun/纳博士CDD-88（3层） 1个 贵金属储藏间 / 26 药品柜 PP柜 10个 药品储藏间 / 27 防爆冰箱 上海亿思科BL-260L 1个 药品储藏间 / 28 储藏冰箱 米家 BCD-536WMSA 1个 药品储藏间 / 29 溶剂柜 防爆柜 3个 试剂间 / 30 气瓶柜 配套40L钢瓶 2个 气瓶间 / 31 玻璃仪器 / 15套 储存室 / 通风房 通风橱 图2-1 实验室通风橱、通风房示意图 6、平面布置 项目租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室（4层为该楼顶层），设置研发实验区和办公区。研发实验区位于项目区北侧，东侧由北向南依次布置烘干室、清洗池、储存室、实验室、检测室，西侧由北向南依次布置废手套箱室、危险废物贮存库、气瓶间、贵金属储藏间、药品出厂检、药剂间。办公区位于项目区南侧，主要设置前厅、会议室、办公区、值班室和经理室。项目区共设置四个进口，分别为办公区进口、研发实验室进口、危险废物贮存库进口和药品储藏间进口，研发实验和办公区分开布置，减少人员交叉，原辅材料、危险废物转移方便，总体来说，项目布置合理。 项目平面布置图见附图。 7、公用工程 （1）给水 项目用水依托租用地供水系统，用水主要为员工生活用水、实验溶液配置用水、活性载体洗涤用水、贵金属洗涤用水和实验器具清洗用水；其中，员工生活用水、实验器具表面残液冲洗用水和第一次清洗用水为新鲜水，实验溶液配置用水、活性载体洗涤用水、贵金属洗涤用水、实验器具润洗及第二次清洗用水为纯水。 ①新鲜水用量 员工生活用水：项目劳动定员为15人，年工作300天，员工生活用水参考陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）行政办公用水为10m3/（人·a），则项目生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。 实验器具表面残液冲洗用水：研发实验结束后将研发废液倒入废液收集桶中，并用少量新鲜水冲洗去除实验器具表面残留液体，根据建设单位提供资料及同类行业经验，冲洗用水量为0.01m3/d，3m3/a。 实验器具第一次清洗用水：第一次清洗采用新鲜水进行彻底清洗，根据建设单位提供资料及同类行业经验，第一次清洗用水量为0.08m3/d，24m3/a。 ②纯水用量 项目设置一台纯水机用于制备纯水，纯水机纯水制备率为70%；项目共用纯水量为0.01275m3/d、3.825m3/a，新鲜水用量为0.0182m3/d、5.46m3/a。 实验溶液配置用水：实验过程中配置、稀释用水为纯水，根据建设单位提供资料，每天平均实验用纯水量为0.01m3/d，3m3/a。 活性载体洗涤用水：贵金属催化剂研发实验过程中需用纯水将酸化后的活性炭洗涤至中性，该研发实验中作为载体的活性炭用量为0.025t，洗涤用水量与活性炭的比例约为3：1，则活性载体洗涤用纯水量为0.075m3/a、0.00025m3/d。 贵金属洗涤用水：贵金属催化剂研发实验过程中需用纯水对离心后的固体化合物进行洗涤，固体化合物洗涤用纯水量约为0.0005m3/d、0.15m3/a。 实验器具润洗用水：研发实验前需用纯水对实验器具进行润洗，根据建设单位提供资料及同类行业经验，实验器具润洗纯水量为0.001m3/d，0.3m3/a。 实验器具第二次清洗用水：实验后实验器具第一次彻底清洗后需用纯水对实验器具进行润洗，根据建设单位提供资料及同类行业经验，实验器具第二次清洗用纯水量为0.001m3/d，0.3m3/a。 （2）排水 项目废水主要为生活污水、实验器具清洗废水和制备纯水产生浓水；实验器具表面残液冲洗废液、活性载体洗涤废液、贵金属洗涤废液属于实验过程中产生的危险废物，交由有危废资质单位处置。 生活污水：产生量为用水量的80%，生活污水产生量为0.4m3/d、120m3/a。 实验器具清洗废水：包括实验器具润洗废水、第一次、第二次清洗废水，废水量约为用水量的90%，则实验器具清洗废水量为0.0738m3/d，22.14m3/a。 制备纯水产生浓水：纯水机浓水产生率为30%，制备纯水产生浓水量为0.00545m3/d，1.638m3/a。 项目清洗废水在中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水依托租用地化粪池处理后，排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 项目用排水统计见表2-7，项目用排水平衡图见图2-1。 |
| --- | --- |

表2-7 项目用水量估算表 单位：m3/d 用水项目 用水标准 新鲜水用排水情况 纯水用排水情况 合计 用水量 损耗量 废水量 新鲜水制备的纯水量 用水项目 用水量 损耗量 废水量 用水量 损耗量 废水量 生活用水 10m3/（人·a） 0.5 0.1 0.4 / / / / / 0.5 0.1 0.4 实验器具表面残液冲洗用水 / 0.01 0.01 0 / / / / / 0.01 0.01 0 第一次清洗用水 / 0.08 0.008 0.072 / / / / / 0.08 0.008 0.072 纯水机 / 0.0182 / 0.00545 0.01275 实验溶液配置用水 0.01 0.01 / 0.0182 0.01095 0.00725 活性载体洗涤用水 0.00025 0.00025 / 贵金属洗涤用水 0.0005 0.0005 / 实验器具润洗用水 0.001 0.0001 0.0009 第二次清洗用水 0.001 0.0001 0.0009 合计 / 0.6082 0.118 0.47745 0.01275 / 0.01275 0.01095 0.0018 0.6082 0.12895 0.47925

| 建设内容 | 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 市政供电，依托租用地建成的供电系统。 （4）供暖制冷 项目供暖制冷采用分体式空调。 8、劳动定员及工作制度 项目员工15人，年工作300天，一班制，每班8小时，员工不食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 项目租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室，施工期内容主要为各实验室的分区建设、实验室装修、设备的安装调试等；施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、装修废气、施工废水、施工噪声、施工固废（建筑垃圾、废油漆桶、生活垃圾）对周围环境的影响；项目施工在厂房内进行，施工量较少，对环境影响较小。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程及产污环节 项目主要进行含氮杂环配体类化合物和贵金属催化剂的研发，研发主要包括样品的研发和样品技术方案的改良。 （1）样品研发 ①含氮杂环配体类化合物研发工艺流程 图2-2 含氮杂环配体类化合物研发工艺流程图 工艺流程简述： 实验原料及实验器具前期准备：实验前准备实验原料及实验器具，对实验器具进行润洗；该工序产生润洗废水W1。 有机配体预处理：反应釜中使用有机溶剂对有机配体进行溶解预处理，预处理过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1； 氮杂环基元预处理：反应釜中使用有机溶剂对氮杂环基元进行溶解预处理，预处理过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1； 反应：反应釜中有机配体预处理溶液缓慢加入氮杂环基元预处理溶液进行反应，搅拌器对溶液进行搅拌，反应过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1； 离心分离：对经过反应后的样品置入离心管、离心机进行离心分离，离心得到固体化合物；该工序产生实验废液（离心废液）S1、噪声。 蒸发干燥：旋转蒸发仪对离心后的固体化合物进行蒸发，得到含氮杂环配体类化合物；蒸发干燥在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1、实验废液S1、噪声； 检测：对研发实验得到的研发样品进行检测，该工序产生有机废气G1、实验废液S1、废研发样品S2，合格的研发样品、研发技术材料交付给委托方。 实验结束：对研发实验所用的实验器具进行清洗、烘干，该工序产生实验废液S1、清洗废水W1。 ②贵金属催化剂研发工艺流程 ` 图2-2 贵金属催化剂研发工艺流程图 工艺流程简述： 实验原料及实验器具前期准备：实验前准备实验原料及实验器具，对实验器具进行润洗；该工序产生润洗废水W1。 活性载体预处理：活性炭在反应釜内加热酸化后再用纯水洗涤至中性，烘干机烘干备用，活性炭加热酸化过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生酸雾G2（氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾）、实验废液（活性载体洗涤废液）S1。 活性炭浆液制备：用表面活性剂水溶液浸泡预处理后的活性载体。 金属盐溶液制备：反应釜中使用有机溶剂对金属原料进行溶解，制备过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1。 活性炭组分吸附：反应釜中将金属盐溶液缓慢加入到活性炭浆液中，使用搅拌器搅拌，使得活性炭充分吸附金属盐，该过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1。 金属催化剂陈化：一定温度范围内，按照一定速度将配制好的还原剂加入到活性炭浆液中，同时控制体系的pH值在一定范围内，直至反应完成，该过程在通风橱、通风房内进行；该工序产生有机废气G1。 过滤分离：反应完成后的样品置入离心管、离心机进行离心分离，离心得到固体化合物；该工序产生实验废液（离心废液）S1、噪声。 洗涤：纯水对离心后的固体化合物进行洗涤，直至反应物为中性，洗涤后贵金属在固体化合物中，不会溶解进入液体溶液，不会产生贵金属废气、废水、固废；该工序产生实验废液（贵金属洗涤废液）S1。 蒸发干燥：使用旋转蒸发仪对洗涤后的固体化合物进行蒸发干燥，得到贵金属催化剂；蒸发干燥在通风橱、通风房内进行；该工序产生噪声； 检测：对研发实验得到的研发样品进行检测，该工序产生有机废气G1、实验废液S1、废研发样品S2，合格的研发样品、研发技术材料交付委托方。 实验结束：对研发实验所用的实验器具进行清洗、烘干，该工序产生实验废液S1、清洗废水W1。 （2）技术方案改良 对研发成功后的技术方案进行改良，通过调节pH、温度、原料、溶剂种类、加料方式、加料时间、反应时间等条件，使得研发样品纯度更高，过程更精简，将改良后的技术方案交给委托方；技术方案改良的实验流程与样品研发流程、产污环节基本一致。 （3）其他流程 实验过程产生废实验器具、废试剂瓶S3，实验人员在实验过程产生废手套S4，实验所用药品过期产生废药品S5，定期对活性炭吸附设备的活性炭更换产生废活性炭S6，外购实验器具产生废包装材料S7。使用纯水机制备纯水，制备纯水产生浓水W2和废树脂S8。员工办公生活产生生活污水W3、生活垃圾S9。实验过程中各类烘干设备、干燥箱运行过程产生设备噪声。 （4）产污环节 根据工艺流程可知，项目产污环节如表2-8所示。 表2-8 项目产污环节一览表 类别 产生环节 污染因子 废气 含氮杂环配体类化合物研发工序——预处理、反应、蒸发干燥 G1有机废气（非甲烷总烃表征） 贵金属催化剂研发工序——金属盐溶液制备、组分吸附、陈化 G1有机废气（非甲烷总烃表征） 检测 G1有机废气（非甲烷总烃表征） 危险废物贮存库 G1有机废气（非甲烷总烃表征） 贵金属催化剂研发工序——活性载体预处理 G2酸雾（氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾） 废水 实验器具实验前润洗工序、实验后清洗工序 W1清洗废水（COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷） 纯水机 W2制备纯水产生浓水（盐类） 员工 W3生活污水（COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷） 噪声 离心机、超声仪器、烘干机等设备 设备噪声 固废 离心工序、活性载体预处理工序、贵金属催化剂洗涤工序、检测工序、实验器具表面残留物冲洗工序 S1实验废液 检测工序 S2废研发样品 实验工序 S3废实验器具、废试剂瓶 实验人员实验工序 S4废手套 实验工序 S5废药品 活性炭吸附设备 S6废活性炭 外购实验器具 S7废包装材料 纯水机 S8废树脂 员工 S9生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 长安创新科技产业园建设单位西安市诚顺实业有限公司以出让方式取得西安市长安区郭社建业三路以南、顺兴路以东地块27.47亩的国有建设用地土地使用权，该地块证号为陕（2017）长安区不动产权第0000026号，土地性质为工业用地，土地使用年限为50年；西安市诚顺实业有限公司2018年11月19日取得陕西省企业投资项目备案确认书，代码为2018-610116-38-03-063691；2020年7月22日进行了建设项目环境影响登记表备案，备案号为202061011600000185，建设长安创新科技产业园。 2021年9月27日，西安市诚顺实业有限公司将长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室出让给西安锐军电子科技有限公司、西安睿辉电子科技有限公司，出让后西安锐军电子科技有限公司、西安睿辉电子科技有限公司均未建设项目，1401、1402室为空置状态。西安锐军电子科技有限公司、西安睿辉电子科技有限公司2023年11月将长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室出租给山东卡宾新材料科技有限公司建设卡宾化合物实验室。 租用地一号楼四层1401、1402室一直为空置状态，未有企业入驻，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日公布的《2023年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，取用西安市长安区2023年1-12月空气质量状况统计数据，详见表3-1。 表3-1 西安市长安区2022年空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 80 70 114.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 46 35 131.4 不达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 34 40 85.0 达标 CO 95百分位浓度 mg/m3 1.5 4 37.5 达标 O3 90百分位浓度 μg/m3 190 160 118.8 不达标 由表3-1可知，西安市长安区环境空气中PM10、PM2.5年平均质量浓度及O390百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，西安市长安区为环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域环境质量现状“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容格式及编制技术指南常见问题解答第九条“对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据，但应提出对应的污染防治措施”。本项目特征污染物为非甲烷总烃和酸雾，《环境空气质量标准》（GB3095）和地方环境空气质量标准中无非甲烷总烃和酸雾的标准限值要求，本次未开展非甲烷总烃和酸雾的现状监测。 2、声环境质量现状 项目位于长安创新科技产业园，项目50m范围内无声环境保护目标，本次未开展声环境质量现状监测。 3、地下水、土壤环境 项目对地下水、土壤环境的影响主要为实验试剂、危险废液等包装容器发生破损、地面裂缝，污染物泄漏下渗污染地下水、土壤环境；项目位于长安创新科技产业园1号楼四层，项目建成后采取分区防渗措施，污染物不会泄漏下渗污染地下水、土壤环境，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，项目主要环境保护目标为环境空气保护目标，详见表3-2及附图。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址 X Y 方位 距离（m） 环境空气 34°9′20.602″ 108°52′1.165″ 海亮熙悦 空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 N 440 34°9′19.835 108°51′48.265 凌云新苑 NW 480 34°9′8.684″ 108°51′55.332″ 中海长安府 E 290 34°8′49.022″ 108°52′12.057″ 西北大学长安校区 SE 460 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1浓度限值要求；运营期非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求。 表3-3 施工扬尘执行标准 单位：mg/m3 执行标准 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017） TSP 周界外浓度最高点 基础施工阶段（含拆除与场地清理、开挖与渣土清运、地基处理） ≤0.8 表3-4 运营期废气执行标准 单位：mg/m3 执行标准 污染物 类别 限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 最高允许排放浓度 120mg/m3 20m排气筒 最高允许排放速率 8.5kg/h 无组织监控点浓度限值 4mg/m3 氯化氢 最高允许排放浓度 100mg/m3 20m排气筒 最高允许排放速率 0.215kg/h 无组织监控点浓度限值 0.2mg/m3 硫酸雾 最高允许排放浓度 45mg/m3 20m排气筒 最高允许排放速率 1.3kg/h 无组织监控点浓度限值 1.2mg/m3 氮氧化物 最高允许排放浓度 240mg/m3 20m排气筒 最高允许排放速率 0.65kg/h 无组织监控点浓度限值 1.2mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 厂房外设置监控点 监控点处1h平均浓度值 6g/m3 监控点处任意一次浓度值 20g/m3 注：本项目排气筒距离地面高度为20m，项目所在建筑物高17m，北侧约60m处综合楼高度约27m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目排气筒高度不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，排放速率严格50%执行。 2、废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-5 废水排放执行标准 执行标准 项目 限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH 6～9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 氨氮 45mg/L 总氮 70mg/L 总磷 8mg/L 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 噪声排放执行标准 执行标准 昼间 夜间 施工期，排放限值，dB(A) 70 55 运营期，3类标准，dB(A) 65 55 4、固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 5、其他按国家相关标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建议总量控制指标为VOCs0.224t/a、COD0.0446/a、氨氮0.0034t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用长安创新科技产业园一号楼四层1401、1402室建设卡宾化合物实验室，施工期内容主要为厂房内各实验室的分区建设、厂房装修、设备的安装调试等；施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、装修废气、施工废水、施工噪声、施工固废对周围环境的影响；项目施工在厂房内进行，施工量较少，对环境影响较小。 1、施工废气防治措施 （1）施工扬尘防治措施 项目施工扬尘主要来自各实验室的分区建设、厂房装修、设备安装等，施工在厂房内进行，施工粉尘基本通过厂房沉降，外排进入大气环境的粉尘较少，对周围环境影响较小。本次环评要求建设单位将施工物料暂存在厂房内，及时对施工现场垃圾进行清运处置，定期对实验室地面进行洒水抑尘，严禁凌空抛物，减少扬尘排放。 （2）装修废气防治措施 厂房装修、表面粉刷等过程产生油漆废气，主要污染物为油漆、稀释剂中的有机废气，有机废气在室内累积并向室外弥散，对项目区环境空气质量产生一定影响；项目装修持续时间较短，油漆用量较小，有机废气间断排放，装修废气对周围环境影响相对较小。本次环评要求建设单位使用低挥发性有机化合物含量涂料或水性漆进行装修，合理安排工序，减少装修时间，减少有机废气的排放，减少对周围环境的影响。 2、施工废水防治措施 施工期废水主要为施工人员生活污水；施工平均人数为10人，施工人员不食宿，生活用水量为0.25m3/d，废水量为0.2m3/d，生活污水排入长安创新科技产业园化粪池处理后排入污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 3、施工噪声防治措施 施工在厂房内进行，施工设备噪声通过墙体隔声对周围声环境影响较小。为减轻施工噪声对周围声环境质量的影响，建议采取以下噪声防治措施： （1）合理安排施工时间，减少产噪声设备使用时间； （2）选用低噪声的施工机械，加强施工设备的维护和维修工作； （3）禁止夜间施工、运输设备。 采取上述措施后施工噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、施工固废防治措施 项目施工过程中产生建筑垃圾、废油漆桶和生活垃圾。 建筑垃圾，包括施工建设过程中产生的废管材、废金属、废塑料、废包装材料等，交由物资回收部门回收利用。 废油漆桶，实验室装修工序产生废油漆桶。废油漆桶属于危险废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质，废油漆桶交由有危废资质单位处置。 生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期废气主要为有机废气和酸雾。 （1）污染物产排情况 根据实验流程，有机废气主要产生于调配工序、含氮杂环配体类化合物研发的预处理、反应、蒸发干燥工序、贵金属催化剂研发的金属盐溶液制备、组分吸附、陈化工序；酸雾主要产生于调配工序、贵金属催化剂活性载体预处理工序。项目设置5个实验室，每个实验室实验内容大致一致，均涉及上述废气产生工序，5个实验室在实验过程中均会产生有机废气和酸雾。 有机废气：项目研发实验使用乙醚、乙醇、乙酸乙酯、石油醚等有机溶剂，有机溶剂挥发产生有机废气。研发实验样品预处理、制备、反应、蒸发、陈化等有机废气产生工序在密闭容器内进行，仅在配料、容器开瓶时挥发少量有机废气。研发实验有机溶剂使用情况详见表4-1，项目使用的有机溶剂种类较多，但每种有机溶剂用量较少，挥发的有机废气以非甲烷总烃表征。 酸雾：项目研发使用使用盐酸、硝酸、硫酸（项目酸类试剂使用情况见表4-3）进行活性载体预处理，调配工序酸类试剂挥发产生酸雾；盐酸挥发产生氯化氢，硝酸挥发产生硝酸雾（NOx），硫酸挥发产生硫酸雾。 表4-1 项目有机溶剂使用情况一览表 序号 名称 规格 年用量 相对密度g/cm3 年用量t/a 1 乙醚 500ml/瓶 200L/a 0.71 0.142 2 乙醇 500ml/瓶 300L/a 0.79 0.237 3 乙酸乙酯 500ml/瓶 300L/a 0.9 0.27 4 石油醚 500ml/瓶 300L/a 0.65 0.195 5 二甲基甲酰胺 500ml/瓶 300L/a 0.94 0.282 6 二甲基亚砜 500ml/瓶 250L/a 1.1 0.275 7 甲苯 500ml/瓶 25L/a 0.87 0.02175 8 甲醇 500ml/瓶 250L/a 0.79 0.1975 9 苯 500ml/瓶 25L/a 0.88 0.022 10 正己烷 500ml/瓶 250L/a 0.66 0.165 11 异丙醚 500ml/瓶 100L/a 0.73 0.073 12 丙酮 500ml/瓶 250L/a 0.8 0.2 13 环己烷 500ml/瓶 250L/a 0.78 0.195 14 戊烷 500ml/瓶 100L/a 0.63 0.063 15 乙腈 500ml/瓶 250L/a 0.79 0.1975 16 四氢呋喃 500ml/瓶 200L/a 0.89 0.178 17 吡啶 500ml/瓶 200L/a 0.98 0.196 18 二氧六环 500ml/瓶 250L/a 1.034 0.2585 19 硝基甲烷 500ml/瓶 50L/a 1.14 0.057 20 硝基乙烷 500ml/瓶 50L/a 1.05 0.0525 21 四氯化碳 500ml/瓶 50L/a 1.6 0.08 22 冰乙酸 500ml/瓶 50L/a 1.05 0.0525 23 甲酸 500ml/瓶 250L/a 1.23 0.3075 合计 / / / / 3.71775 表4-2 项目酸类试剂使用情况一览表 序号 名称 规格 年用量 相对密度g/cm3 年用量t/a 1 盐酸 500ml/瓶 50L/a 1.2 0.06 2 硝酸 500ml/瓶 50L/a 1.5 0.075 3 硫酸 500ml/瓶 50L/a 1.83 0.0915 本次根据建设单位提供的实验过程、经验收据、类比同类研发实验项目计算废气源强（类比《西安红晨化学科技有限公司医药化学实验室项目》，类比项目主要进行目标药物的合成及工艺优化研发，与本项目实验方向相近；年研发批次共为1200次/a，与本项目研发批次相同；研发实验流程为溶液制备、反应、过滤、浓缩等，与本项目研发实验流程相近；研发所用有机溶剂包括乙醇、正己烷、四氢呋喃、石油醚、环已烷、乙酸乙酯、甲苯、二氧六环、乙腈、甲醇、乙酸等，酸类试剂包括盐酸、硝酸、硫酸，与本项目有机溶剂、酸类试剂相近；具有可类比性；类比《陕西昌泽环保科技有限公司综合检验检测服务中心项目竣工环境影响验收监测报告》，类比项目主要进行环境污染物检验检测，建设项目行业类别相同，均为专业实验室；实验流程相近，均为样品预处理、反应、检测等；实验所用试剂相近，均包括乙醇、四氯化碳、甲醇、酸类试剂盐酸、硫酸、硝酸等；具有可类比性），有机废气产生量按有机溶剂用量的10%计算，酸雾产生量按酸类试剂用量的10%计算，则项目有机废气产生量为0.372t/a，氯化氢产生量为0.006t/a，硝酸雾（NOx）产生量为0.0075t/a，硫酸雾产生量为0.00915t/a，研发实验室每天约进行4批次实验，主要产生废气的配料时间约为2h/d，年研发实验时间为300d，有机废气产生速率为0.620kg/h，氯化氢产生速率为0.010kg/h，硝酸雾（NOx）产生速率为0.0125kg/h，硫酸雾产生速率为0.0153kg/h。 项目设置两套废气收集处理系统，检测室、1#实验室、2#实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间废气进入1#废气收集系统收集后进入1#活性炭吸附设备处理后通过20m高排气筒（DA001，从地面计）排放；3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室废气进入2#废气收集系统收集后进入2#活性炭吸附设备处理后通过20m高排气筒（DA002，从地面计）排放。根据两套废气收集系统收集内容可知，1#废气收集系统和2#废气收集系统收集的废气量占比约为2：3，废气收集率按80%计，活性炭对有机废气的去除效率约为50%，活性炭对酸雾具有一定的去除能力，但去除率较低；计算废气产排情况见表4-3。 表4-3 项目废气产排情况汇总表 环节 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 形式 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 1#实验室、2#实验室、检测室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间 非甲烷总烃 0.149 0.248 16.533 活性炭吸附设备（1#）+20m高排气筒（DA001，从地面计） 有组织 0.060 0.099 6.613 无组织 0.030 0.050 / 氯化氢 0.0024 0.0040 0.267 有组织 0.0019 0.0032 0.213 无组织 0.0005 0.0008 / 硝酸雾（NOx） 0.0030 0.0050 0.333 有组织 0.0024 0.0040 0.267 无组织 0.0006 0.0010 / 硫酸雾 0.0037 0.0061 0.407 有组织 0.0029 0.0049 0.325 无组织 0.0007 0.0012 / 3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室 非甲烷总烃 0.223 0.372 24.800 活性炭吸附设备（2#）+20m高排气筒（DA002，从地面计） 有组织 0.089 0.149 9.920 无组织 0.045 0.074 / 氯化氢 0.0036 0.0060 0.400 有组织 0.0029 0.0048 0.320 无组织 0.0007 0.0012 / 硝酸雾（NOx） 0.0045 0.0075 0.500 有组织 0.0036 0.0060 0.400 无组织 0.0009 0.0015 / 硫酸雾 0.0055 0.0092 0.610 有组织 0.0044 0.0073 0.488 无组织 0.0011 0.0018 / （2）治理设施 ①收集措施 项目废气产生工序主要为实验药品、药剂预处理调配工序，考虑到实验室试剂、药品较多，废气产生节点较多，项目各通风橱、通风房、药品柜、实验室等均采取废气收集措施，具体收集措施如下： a.试剂调配、含氮杂环配体类化合物研发的预处理、反应、蒸发干燥和贵金属催化剂研发的金属盐溶液制备、组分吸附、陈化等工序在通风橱、通风房内进行，通风橱、通风房为微负压状态，顶部设置排气管，有机废气、酸雾通过顶部排气管进入废气处理设施；微负压状态收集效率约为90%。 b.各药品柜、溶剂柜日常处于关闭状态，顶部设置排气管，废气通过排气管进入废气处理设施；微负压状态收集效率约为90%。 c.各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口，废气通过废气收集口收集进入废气处理设施；废气收集口收集效率约为80%。 d.项目设置两套废气收集系统，检测室、1#实验室、2#实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间废气进入1#废气收集系统；3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室废气进入2#废气收集系统。 废气收集系统示意图见图4-1。 |

图4-1    项目废气收集系统示意图（部分平面布置）

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②处理措施 项目设置两套活性炭吸附设备，1#废气收集系统废气通过通风橱、通风房顶部排气管、药品柜顶部排气管和各房间顶部废气收集口收集进入活性炭吸附设备（1#）处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；2#废气收集系统废气通过通风橱、通风房顶部排气管和各房间顶部废气收集口收集进入活性炭吸附设备（2#）处理后通过20m高排气筒（DA002）排放；设计风量均为15000m3/h。 活性炭对有机废气的去除：活性炭是一种多孔性的含炭物质，具有高度发达的孔隙构造，能与有机气体充分接触，活性炭孔壁上的大量的分子可产生强大引力，将有机污染物吸引到孔径中，从而达到对有机污染物的去除效果。 活性炭对酸雾的去除：根据《活性炭处理酸性污染气体的研究进展》（《材料导报》2010年11月第24卷刊登，邓国民，国家自然科学基金），活性炭是一种具有丰富微晶结构、中孔、微孔结构的多孔材料，比表面积高，吸附性能好，已经成为酸性气体的常用吸附剂和催化氧化还原载体，对酸性气体（CO2、SO2、NOx等）具有一定的吸附、脱除能力。 活性炭指标 a.技术指标：使用蜂窝状活性炭，指标符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284-2021）规定的有机活性炭要求，水分含量≤15%，抗压强度≥1.0MPa，碘吸附值≥600mg/g，四氯化碳吸附率≥30%，着火点≥400℃，比表面积≥750m2/g。 b.填充量：根据西安市生态环境局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号），项目非甲烷总烃初始浓度较低，蜂窝活性炭截面积最小不少于1.16m2，填充厚度应＞500mm，蜂窝活性炭密度在0.3-0.6g/m3之间，取0.45g/m3，计算活性炭吸附设备活性炭填充量不少于0.26t。 建设单位购置符合（市环发[2022]65号）指标要求的活性炭，提高活性炭对有机废气、酸雾的吸附处理效率，活性炭吸附设备对有机废气处理效率约为50%，对酸雾具有一定的去除效率；建设单位加强对活性炭吸附设备的管理，确保污染物达标排放。 排气筒设置 项目活性炭吸附设备设置于项目所在建筑物顶层，该建筑物高度为17m，北侧约60m处综合楼高27m，基于安全等因素考虑，项目两根排气筒高度均设置为20m（从地面计），不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，本项目污染物排放速率严格50%执行。 ③达标性分析 根据源强核算，汇总项目废气排放情况见表4-4。 表4-4 项目有组织废气排放情况一览表 排放方式 有组织排放 DA001排气筒 DA002排气筒 等效排气筒 标准 污染物 排放浓度，mg/m3 排放浓度，mg/m 排放速率，kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度，mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）20m高排气筒最高允许排放速率，kg/h 非甲烷总烃 6.613 9.92 0.248 120 8.5 氯化氢 0.213 0.320 0.008 100 0.215 硝酸雾（NOx） 0.267 0.400 0.010 240 1.3 硫酸雾 0.325 0.488 0.0122 45 0.65 排放方式 无组织排放 污染物 排放速率，kg/h 标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点浓度限值，mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求，mg/m3 非甲烷总烃 0.124 4 6（监控点处1h平均浓度值） 20（监控点处任意一次浓度值） 氯化氢 0.002 0.2 / 硝酸雾（NOx） 0.0025 1.2 / 硫酸雾 0.003 20 / 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.2两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。项目两根排气筒排放污染物相同，距离24m，小于两根排气筒高度之和，等效为一根排气筒进行废气排放速率达标性分析。 可知，项目有组织废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物最高允许排放浓度及20m高排气筒最高允许排放速率要求（污染物排放速率严格50%）；无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求，项目采取的废气处理措施可行。 （3）排放口基本情况 项目建成后排放口基本情况见表4-5。 表4-5 项目废气排放口基本情况一览表 产污环节 污染物 排放形式 排放口基本情况 编号 坐标 高度m 内径m 温度℃ 类型 排放标准 1#实验室、2#实验室、检测室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 有组织 DA001 N34.152919 E108.861354 20 0.5 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 有组织 DA002 N34.152629 E108.861344 20 0.5 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定项目废气监测计划见表4-6。 表4-6 项目废气环境监测内容及计划 排放形式 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 有组织 活性炭吸附设备排气筒（DA001） 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 活性炭吸附设备排气筒（DA002） 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 一年一次 无组织 项目区上风向10m处1个，风向10m处3个 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCS无组织特别排放限值 （5）非正常情况 活性炭吸附设备非正常情况下，处理效率为0，项目废气直接排放；排放频次为1次/年，持续时间为1h，非正常情况下非甲烷总烃排放量为0.62kg，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度为16.533mg/m3，DA002排气筒非甲烷总烃排放浓度为24.8mg/m3。项目废气处理设施非正常情况下，建设单位应暂停试剂调配、实验，及时对废气处理设备进行维修，减少废气排放；同时，环评要求建设单位定期对活性炭吸附设备进行检修，防止出现故障，确保废气处理设备正常运行。 （6）环境影响分析 项目位于陕西省西安市长安区，为环境空气质量不达标区，但项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾，项目废气排放量较少，对环境影响较小。 项目研发实验在微负压通风橱、通风房内进行，反应过程在密闭容器内进行，通风橱、通风房顶部设置排气管，各类试剂、药品存放柜顶部设置排气管，各废气产生房间（实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间、气瓶间、手套箱室、清洗室、危险废物贮存库）顶部设置废气收集口；检测室、1#实验室、2#实验室、试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间有机废气、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾通过通风橱、通风房排气管、药品柜排气管和各房间顶部的废气收集口收集进入活性炭吸附设备（1#）处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；3#实验室、4#实验室、5#实验室、气瓶间、危险废物贮存库、手套箱室、清洗室有机废气、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾通过通风橱、通风房排气管和各房间部的废气收集口收集进入活性炭吸附设备（2#）处理后通过20m高排气筒（DA002）排放；非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，采取的废气处理措施可行。 总体来说，项目废气排放对周围环境影响较小。 2、废水 （1）污染物及环保措施 项目运营期废水主要为生活污水、清洗废水和制备纯水产生浓水。 生活污水：产生量为0.4m3/d、120m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，污染物浓度分别为COD400mg/L、BOD5 280mg/L、SS350mg/L、氨氮25mg/L、总氮67mg/L、总磷6mg/L，生活污水排入长安创新科技产业园化粪池（容积100m3）处理后排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 清洗废水：产生量为0.0738m3/d，22.14m3/a，污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。清洗废水污染物源强类比《陕西昌泽环保科技有限公司综合检验检测服务中心项目竣工环境影响验收监测报告》（类比可行性分析：类比项目主要进行环境污染物检验检测，建设项目行业类别相同，均为专业实验室；实验流程相近，均为样品预处理、反应、检测等；实验所用试剂相近，均包括盐酸、硫酸、乙醇、四氯化碳、硝酸、甲醇等；生产废水水质相近，主要为清洗废水；具有可类比性。该项目2021年3月27日至28日对污水处理装置进出口水质进行监测，编制了竣工环境保护验收监测报告），清洗废水污染物浓度为pH6.74~7.14、COD200mg/L、BOD5 75mg/L、SS15mg/L、氨氮16mg/L、总磷2.5mg/L、总氮22mg/L；清洗废水排入中和水箱中和后，排入长安创新科技产业园化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 制备纯水产生浓水：产生量为0.00545m3/d，1.638m3/a；软水机采用离子交换树脂制备纯水，新鲜水进入交换树脂柱，硬水中的钙、镁等阳离子被树脂上的钠离子替代，使得水变得较为软化，钙、镁等硬水成分大幅度降低，制备出纯水；制备纯水产生浓水主要污染物为盐类，不含其他污染物，制备纯水产生浓水排入长安创新科技产业园化粪池处理后排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂。 环保措施：项目清洗室设置中和水箱，容积为0.2m3，清洗池管道可连入中和水箱，生产废水在中和水箱内充分停留，调节pH至中性后，手动开阀废水排入污水管网。化粪池依托租用地已建化粪池，该化粪池位于1号楼地下，该化粪池容积为100m3，租用地目前入驻企业较少，化粪池目前余量约80m3，本项目废水排放量为0.56925m3/d，化粪池余量足以接纳本项目废水，可知本项目废水排放依托租用地化粪池可行。 汇总项目废水污染物产排情况见表4-7。 |
| --- | --- |

表4-7 项目废水污染物产排情况一览表 污染物 废水 处理措施1 进入化粪池前废水 处理措施2 处理后的废水 水质标准 清洗废水 中和处理后的清洗废水 生活污水 制备纯水产生浓水 合计 浓度mg/L 污染物量t/a 中和池去除效率% 浓度mg/L 污染物量t/a 浓度mg/L 污染物量t/a 浓度mg/L 污染物量t/a 浓度mg/L 污染物量t/a 化粪池去除效率% 浓度mg/L 污染物量t/a 废水量 / 22.14 / / 22.14 / 120 / 1.638 / 143.778 / / 143.778 / COD 200 0.0044 0 200 0.0044 400 0.048 / / 364.65 0.0524 15 309.95 0.0446 500 BOD5 75 0.0017 0 75 0.0017 280 0.0336 / / 245.24 0.0353 13 213.36 0.0307 300 SS 15 0.0003 50 7.5 0.0002 350 0.042 / / 293.27 0.0422 40 175.96 0.0253 400 氨氮 16 0.0004 0 16 0.0004 25 0.003 / / 23.33 0.0034 0 23.33 0.0034 45 总氮 22 0.0005 0 22 0.0005 67 0.008 / / 59.03 0.0085 0 59.03 0.0085 70 总磷 2.5 0.0001 0 2.5 0.0001 6 0.0007 / / 5.25 0.0008 0 5.25 0.0008 8 可知，项目清洗废水在中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水依托租用地化粪池处理后，排入市政污水管网，废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，废水最终排入西安市第九污水处理厂。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）排放口基本情况 本项目废水排放及排放口基本情况见表4-8。 表4-8 项目废水排放口基本情况表 名称 编号 地理坐标 排放量 排放规律 去向 排放标准 中和水箱出口 DW001 34.153182，108.860904 143.778m3/a 间断排放，排放期间流量稳定 西安市第九污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 （3）污水排入西安市第九污水处理厂可行性分析 西安市第九污水处理厂位于西安市长安区西部大道，一期规模5万m3/d，2009年6月投入运行，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺（厌氧/缺氧/好氧）；二期（5万m3/d）及提标改造工程2013年2月投入运行，采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+纤维转盘滤池污水处理工艺，处理后尾水排入皂河。三期设计规模10万m3/d，分两期建设，一期已建成，规模5万m3/d，采用"A2O+V型滤池"处理工艺，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 9920-2002）要求，处理废水60%作为中水回用接至各用户，40%作为河流补充水排入皂河。 本项目位于西安市第九污水处理厂收水范围内，租用地污水管网已建成，项目废水可排入西安市第九污水处理厂。项目日排水量较小，所占份额仅为西安市第九污水处理厂日处理规模的0.0003%，项目废水排放对西安市第九污水处理厂负荷冲击极小，且排放废水水质可满足西安市第九污水处理厂纳管要求。总体来说，项目污水排入西安市第九污水处理厂可行。 （4）废水影响分析 综上所述，项目清洗废水在中和水箱中和处理后与生活污水、制备纯水产生浓水依托租用地化粪池处理后，排入市政污水管网，进而排入西安市第九污水处理厂，项目排放的废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，满足西安市第九污水处理厂纳管要求，项目废水排放对周围环境影响较小。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定废水监测计划见表4-9。 表4-9 废水环境监测内容及计划 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 中和水箱出口DW001 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 每年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声主要为设备噪声，噪声污染源为主要离心机、超声仪器、烘干机、风机等，噪声值在85～90dB（A）之间。 项目采取的噪声防治措施如下： ①选用低噪声设备； ②实验仪器均置于生产车间内，建筑隔声减少噪声排放； ③设备置于中央台上，基础减振； ④风机设置基础减振，进出口安装消声器。 汇总项目噪声污染源源强及治理措施见表4-10、表4-11。 表4-10 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 数量（台/个） 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段/h 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） X Y Z 声压级/（dB（A）） 建筑物外距离 1 实验室 离心机 H3-18K 90/1 1 低噪声设备、室内安装、基础减振 6 50 14 2400 25 65 5m 2 离心机 H3-18K 90/1 1 6 48 14 2400 25 65 5m 3 超声仪器 KH-600E 90/1 1 10 40 14 2400 25 65 5m 4 超声仪器 KH-600E 90/1 1 12 38 14 2400 25 65 5m 5 干燥箱 DHG-9140 85/1 1 8 20 14 2400 25 60 5m 6 干燥箱 DHG-9140 85/1 1 6 30 14 2400 25 60 5m 7 干燥箱 DHG-9140 85/1 1 6 45 14 2400 25 60 5m 8 干燥箱 DHG-9140 85/1 1 6 60 14 2400 25 60 5m 9 干燥箱 DZF-6094 85/1 1 8 60 14 2400 25 60 5m 10 烘干机 C30 85/1 1 12 65 14 2400 25 60 5m 11 烘干机 C30 85/1 1 12 68 14 2400 25 60 5m 12 烘干机 C30 85/1 1 10 68 14 2400 25 60 5m 表4-11 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源设备 数量 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） 1 风机 1台 8 25 16 90/1 基础减振，进出口安装消声器 2400 2 风机 1台 8 35 16 90/1 基础减振，进出口安装消声器 2400 （2）噪声影响预测及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的预测模式，对项目噪声影响进行预测。预测过程作必要简化，室内声源采用建筑物插入后的建筑物外噪声进行计算，计算过程如下： ①室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： 式中：LA（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； Adiv—各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减）。 ②计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 项目夜间不生产，本次仅预测昼间噪声，预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位 昼间 达标情况 贡献值 标准值 北厂界 41 65 达标 南厂界 39 65 达标 西厂界 49 65 达标 东厂界 51 65 达标 由噪声预测结果可知，项目运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目对周围声环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目噪声监测计划见表4-13。 表4-13 噪声环境监测内容及计划 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 厂界四周（昼夜） Leq（A） 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废物 （1）固体废物处置 项目运营期固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 ①生活垃圾 项目劳动定员15人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·天，生活垃圾产生量为2.25t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾属于SW64其他垃圾，代码为900-099-S64，生活垃圾交由环卫部门清运处置。 ②一般工业固体废物 废包装材料：包括废纸箱、废塑料等，产生量约0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废包装材料属于SW17可再生类废物，代码为900-005-S17，定期交由物资回收部门回收利用。 废树脂：纯水机过滤材料为离子交换树脂，定期更换产生废树脂，产生量约为0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废树脂属于SW59其他工业固体废物，代码为900-008-S59，纯水机废树脂由厂家回收更换。 ③危险废物 项目危险废物主要为实验过程中产生的危险废物（实验废液废渣、废研发产品、废实验器具、废试剂瓶、废手套）、废药品、废活性炭。 a.实验废物 实验过程中产生的危险废物包括实验废液、废研发样品、废实验器具、废试剂瓶、废手套；根据《国家危险废物名录（2021年版）》，实验过程中的危险废物属于HW49其他废物，废物代码为900-047-49（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物、过滤吸附介质等）。 实验废液废渣：包括离心分离后的离心废液、旋转蒸发仪分离的蒸发液、活性载体洗涤废液、贵金属洗涤废液、检测过程中的检测废液、实验后实验器具表面冲洗废液；产生量约为1.0t/a。实验废液采用密闭废液收集桶装暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 废研发样品：研发后检验过程中产生废研发样品，产生量约为0.1t/a。废研发样品收集箱装暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 废实验器具、废试剂瓶、废手套：实验过程中产生废弃的玻璃器皿，实验药品使用完毕产生废试剂瓶，实验人员实验过程中产生废手套，产生量约为1.0t/a。废实验器具、废试剂瓶、废手套收集箱装暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 b.废药品 实验所用药品过期产生废药品，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废药品属于HW03废药品、药物，废物代码900-002-03，废药品收集于原包装容器中，暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 c.废活性炭 活性炭吸附设备定期更换产生废活性炭，项目废气处理设备活性炭装箱量共0.36t/a，每季度更换一次，则废活性炭产生为1.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-034-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，废活性炭收集箱装暂存于危险废物贮存库，定期交由有危废资质单位处置。 项目固废产生及处置情况见表4-14。 表4-14 项目固废排放情况一览表 序号 名称 产生量（t/a） 产生环节 属性 废物类别及代码 性状 主要有害物质成分 暂存方式及去向 处理处置方式 S1 实验废液废渣 1.0 实验 危险废物 HW49 900-047-49 液态 酸、碱、有机溶剂等 密闭废液桶装、危险废物贮存库 交由有危废资质单位处置 S2 废研发样品 0.1 检测 HW49 900-047-49 固态 化学试剂 收集箱装、危险废物贮存库 S3 S4 废实验器具、废试剂瓶、废手套 1.0 实验 HW49 900-047-49 固态 化学品 收集箱装、危险废物贮存库 S5 废药品 0.1 实验 HW03 900-002-03 固态液态 化学品 原包装容器、危险废物贮存库 S6 废活性炭 1.04 活性炭吸附设备 HW49 900-034-49 固态 有机废气 收集箱装、危险废物贮存库 S7 废包装材料 0.5 实验室 一般工业固废 SW17 900-005-S17 固态 废纸箱、废塑料 储存室 物资回收部门回收利用 S8 废树脂 0.1 纯水机 SW59 900-008-S59 固态 树脂 储存室 厂家回收更换 S9 生活垃圾 2.25 员工 生活垃圾 SW64 900-099-S64 固态 生活垃圾 生活垃圾收集桶 交由环卫部门处置 （2）固废环境管理要求 项目危险废物的环境管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）要求。 ①贮存场所管理要求：项目区西侧设置危险废物贮存库16m2，危险废物暂存于危险废物贮存库内，落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求。管理人员定期对危险废物贮存库地面进行检查，及时清理地面残留的危险废物。 ②存放管理要求：项目危险废物分区存放，满足下述要求： a.设置实验废液存放区（酸性废液存放区、碱性废液存放区、有机废液存放区、无机废液存放区、其他废液存放区，避免废液混合发生反应）、废研发产品存放区、废实验器具存放区、废试剂瓶存放区、废手套存放区、废药品存放区和废活性炭存放区，危险废物分区存放，避免危险废物和不相容的物质或材料接触，避免混合、混放。 b.实验废液使用密闭收集桶装，废研发产品、废实验器具、废试剂瓶、废手套、废活性炭采用收集箱装，废药品原包装容器存放，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；收集容器下设托盘，避免危险废物直接与地面接触。管理人员定期对危险废物存放情况进行检查，发现破损及时更换，废试剂瓶在存放于危险废物贮存库之前，瓶内有机溶剂应使用完毕。 c.管理人员根据危险废物贮存库内危险废物贮存情况及时联系有资质单位对危险废物进行清运，减少危险废物暂存量。 ③标识要求：根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），设置危险废物贮存库识别标志、分区识别标志、危险废物识别标签，危险废物包装容器完好无破损。 ④实验室内危险废物暂存要求：各实验室内设置危险废物暂存区暂存实验过程产生的危险废物，每日将其集中转运至危险废物贮存库。暂存区设置警示标识、防渗托盘、废液收集桶，地面防渗，防止危险废物溢流。 ⑤危险废物转移：危险废物委托有危废资质单位进行处置，危废转移应按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。 ⑥其他环境管理要求：设置专职管理人员负责危险废物环境管理，管理人员根据环境管理制度、管理人员岗位职责制度等制度，如实填写危险废物管理台账，定期对各项管理制度进行更新。建立危险废物贮存库档案，将各项管理制度、管理台账、环评验收资料等存档。定期对管理人员进行培训，及时了解危险废物贮存、管理新要求，禁止无关人员进入危险废物贮存库。 采取以上暂存、管理措施后，危险废物对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源和污染途径识别 项目对地下水、土壤环境影响途径为实验室、试剂间、危险废物贮存库存放实验试剂、实验废液的容器发生破损，酸、碱、有机溶剂等渗入地下水、土壤，污染地下水、土壤环境；污染物主要为酸、碱、有机溶剂等。 项目液体实验试剂密闭瓶装存放于试剂间溶剂柜内，实验过程及时将使用完毕的试剂瓶拧紧，实验废液使用密闭废液收集桶暂存于危险废物贮存库，实验试剂泄漏可能性较小。且项目位于1号楼4层，实验试剂、实验废液泄漏污染地下水、土壤环境的可能性较小，项目对地下水、土壤环境影响较小。 （2）保护措施 ①完善相关环保制度，加强人员操作管理，定期巡视，定期对实验室、试剂间、危险废物贮存库地面进行检查，一旦发现异常，立即采取修补措施；同时定期对存放容器进行检查，发现破损及时更换。 ②分区防控要求 实验室、试剂间、危险废物贮存库为重点防渗区，落实防漏、防渗、防腐要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。运营过程中加强管理，保持地面完好无破损，发现破损及时采取防渗补救措施。 6、环境风险评价 （1）环境风险识别 风险源：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A识别项目突发环境风险物质项目突发环境风险物质主要为实验试剂（盐酸、硝酸、冰乙酸、乙醚、乙醇、乙酸乙酯、石油醚、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、甲醇、苯、正己烷、丙酮、环己烷、戊烷、乙腈、四氯化碳、甲酸、硫酸、连二亚硫酸钠、氯化镍、硫粉、实验废液）和危险废物贮存库实验废液，项目突发环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-15。可知，项目突发环境风险物质储量未超过临界量。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号 突发环境风险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 盐酸 7647-01-0 0.006 7.5 0.0008 2 硝酸 7697-37-2 0.0075 7.5 0.001 3 冰乙酸 64-19-7 0.00525 10 0.000525 4 乙醚 60-29-7 0.0142 10 0.00142 5 乙醇 64-17-5 0.0237 500 0.000047 6 乙酸乙酯 141-78-6 0.027 10 0.0027 7 石油醚 8032-32-4 0.0195 10 0.00195 8 N,N-二甲基甲酰胺 1968/12/2 0.0282 5 0.00564 9 甲苯 108-88-3 0.002175 10 0.000218 10 甲醇 67-56-1 0.01975 10 0.001975 11 苯 74-73-2 0.0022 10 0.00022 12 正己烷 110-54-3 0.0165 10 0.00165 13 丙酮 67-64-1 0.02 10 0.002 14 环己烷 110-82-7 0.0195 10 0.00195 15 戊烷 109-66-0 0.0063 10 0.00063 16 乙腈 1975/5/8 0.01975 10 0.001975 17 四氯化碳 56-23-5 0.008 7.5 0.001067 18 甲酸 64-18-6 0.030754 10 0.003075 19 硫酸 7664-93-9 0.00915 10 0.000915 20 连二亚硫酸钠 7775-14-6 0.025 5 0.005 21 氯化镍 7718-54-9 0.01 0.25 0.04 22 硫粉 63705-05-5 0.005 10 0.0005 23 实验废液 / 1 5 0.2 合计 / / / / 0.275257 风险物质分布情况：项目环境风险物质主要分布在实验室、试剂间及危险废贮存库。 可能影响环境的途径：项目实验室位于四层，实验试剂、实验废液泄漏污染地下水和土壤环境的可能性较小。项目环境风险物质可能影响环境的途径主要为实验试剂、实验废液发生火灾爆炸事故产生的次生污染、伴生污染，CO、烟尘污染大气环境，消防废水污染地表水、地下水和土壤环境；化学试剂、危险废物贮存库废液泄漏，液体挥发产生有毒废气污染大气环境。 （2）环境风险防范措施 ①研发实验所用的各类试剂、药品由厂家专车负责运送，设置试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间。试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间的设置应满足《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》等相关法律法规要求，具体如下所述： a.场所要求，试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间耐火等级、占地面积、安全疏散和防火间距等要求符合国家标准要求，严禁吸烟和使用明火。 b.电气安装要求，试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间消防用电设备满足消防用电的需要；输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志符合安全要求，安装避雷设备。 c.试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间通风或温度调节满足要求，安装通风设备，通排风系统设置导除静电的接地装置，通风管采用非燃烧材料制作，不穿过防火墙等防火分隔物。 d.贮存要求：试剂间内设置防爆溶剂柜，药品储藏间设置药品柜、防爆冰箱，贵金属储藏间设置智能防潮箱，各类试剂、药品分类存放于各类专用柜中，禁止与禁忌物料混合贮存。各类试剂、药品玻璃瓶、塑料瓶装存放、瓶盖紧密。 e.标志：试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间及各类试剂、药品有明显标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定。 f.消防要求：配置消防设备、设施和灭火药剂，配备兼职和专职消防人员。 g.建立严格的出入库管理制度，建立台账，入库前管理人员应按合同进行检查验收、登记，经核对后方可入库、出库；装卸、搬运化学危险品时按规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 ②实验室管理 a.实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的环境风险制度。落实环境风险负责人，配备专职实验室管理员，每个实验室都要落实到人，定期排查事故风险隐患。 b.实验室安全运行组织管理标准化，制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的详细的、可操作的管理标准，管理中严格贯彻和执行标准化制度。 c.实验室安全条件标准化，保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施齐全可靠，环境风险事故抢救设施齐全、性能良好。 d.实验室操作标准化，针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 e.规范各类试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 ③易制毒化学品管理要求，对照《易制毒化学品名录（2021版）》，研发实验所用的乙醚为第二类易制毒化学品，甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸为第三类易制毒化学品；项目所使用的易制毒化学品需满足《易制毒化学品管理条例》要求，在购买前将所需购买的品种、数量，向长安区公安机关备案。 ④加强电气检修，预防漏电，保证接地良好。规范实验室电力线路布局，尽可能使用暗线以减少人为磨损，尽可能使用整线，最大可能减少接线，接线部分加强绝缘、阻热保护。每月定期检查线路有无破损及解除不良现象，发现问题及时纠正。加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。 ⑤实验药品、实验试剂、实验废液一旦发生泄漏，尽可能切断泄漏源；少量泄漏，用砂土或其它不燃材料吸附；大量泄漏，用泡沫覆盖，交由有危废资质单位处置。 ⑥应急预案，针对项目可能造成环境风险事故，本次评价建议项目建设单位做好事故防范措施和处置预案，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 （3）风险评价结论 项目涉及的主要突发环境风险物质为实验试剂及危险废物贮存库实验废液，突发环境风险事故主要为实验试剂、药品、废液泄漏污染大气环境，发生火灾、爆炸事故引起的次生污染物和伴生污染物污染大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境。在采取有效的风险防范措施和应急预案的前提下，环评认为项目环境风险可控，并在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 活性炭吸附设备排放口 | 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 | 微负压通风橱、通风房、废气收集口+活性炭吸附设备（1#）+20m高排气筒（DA001） | 有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCS无组织特别排放限值要求 |
|  | DA002 活性炭吸附设备排放口 | 非甲烷总烃、氯化氢、硝酸雾（NOx）、硫酸雾 | 微负压通风橱、通风房、废气收集口+活性炭吸附设备（2#）+20m高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | DW001中和水箱出口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 中和水箱+租用地化粪池（依托） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 离心机、超声仪器等设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱，环卫部门清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及2013修改单相关规定 |
|  | 实验器具采购 | 废包装材料 | 储存室，交由物资回收部门回收利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 |
|  | 纯水机 | 废树脂 | 厂家回收更换 |  |
|  | 实验、检测、清洗工序、活性吸附设备 | 实验废液、废研发产品、废实验器具、废试剂瓶、废手套、废药品、废活性炭 | 危险废物贮存库16m2，交由有危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）完善相关环保制度，加强人员操作管理，定期巡视，定期对实验室、试剂间、危险废物贮存库地面、存放容器进行检查。 （2）分区防控，实验室、试剂间、危险废物贮存库为重点防渗区，落实防漏、防渗、防腐要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | （1）试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间的设置应满足《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》等相关法律法规要求 （2）加强实验室管理，建立安全检查制度、实验室安全运行组织管理标准化制度、安全条件标准化制度、安全操作标准化制度、规范各类试剂的使用。 （3）危险废物贮存库落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，加强危险废物管理。 （4）加强电气检修，规范实验室电力线路布局。 （5）建立实验药品、实验试剂、实验废液泄漏处置方案。 （6）制定应急预案，做好事故防范措施和处置预案。 |
| 其他环境管理要求 | （1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合相关环保部门做好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；做好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 （2）制定监测计划，开展例行监测，并将监测报告存档管理。委托有资质的检（监）测机构开展监测，对检（监）测机构的资质进行确认。 （3）严格执行“三同时”制度，取得批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收。 （4）制定应急预案并备案，做好事故防范措施和处置预案。 （5）标识标牌设置：项目涉及废气排放口，项目活性炭吸附排放口应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）要求，设置监测采样口及采样平台。活性炭吸附设备排放口和废水总排口按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求设立排放口环保图形标志牌；危险废物贮存库及包装物标志按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行标识。试剂间、药品储藏间、贵金属储藏间按《危险货物包装标志》（GB190-2009）进行标识。 （5）加强环保设施管理，加强废气处理设施检修及维护，保证设备正常运转，确保污染物达标排放。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，污染物排放可以做到达标排放，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.224t/a | / | 0.224t/a | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | 硝酸雾（NOx） | / | / | / | 0.0075t/a | / | 0.0075t/a | / |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0091t/a | / | 0.0091t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0446t/a | / | 0.0446t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0034t/a | / | 0.0034t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0085t/a | / | 0.0085t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
| 危险废物 | 实验废液废渣 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废研发样品 | / | / | / | 0.1/a | / | 0.1/a | / |
|  | 废实验器具、废试剂瓶、废手套 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 废药品 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.04t/a | / | 1.04t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地