# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  西安耕雨医院建设项目

建设单位：  西安耕雨医院有限公司

编制日期：     二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安耕雨医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西 省 西安 市 新城区 长乐西路长乐大厦 |
| 地理坐标 | 经度：108 度 59 分 21.145 秒，纬度：34度 16 分 16.802秒 |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108、医院841 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.1 | 施工工期 | 2024.6-2024.12 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5755.36 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市新城区大健康产业发展规划（2021-2030年）》 审批机关：西安市新城区人民政府 审批文件名称：关于印发《西安市新城区大健康产业发展规划（2021-2030年）》的通知 审批文号：新政办〔2021〕29号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《西安市新城区大健康产业发展规划（2021-2030年）》中“（四）空间布局”要求： 按照“三核两带一城”的空间布局，立足丰富的医疗资源、学科优势、医药资源、研发优势、区位优势，发展以健康养老、医疗康复、健康管理、美容康体、现代医药为核心的产业体系。 其中“三核”是指：西京医院医疗服务核、西北医院医疗服务核、市第四医院医疗服务核。依托空军军医大学及附属西京医院、口腔医院在专业领域的引领优势，……，借助“三核”辐射带动作用，打造服务全省、辐射全国的区域性国际医疗中心。 “两带”是指：东西五路—长乐路医疗服务聚集带，依托大型公立医疗机构、社会办医机构以及医药（械）流通企业富集优势，充分利用原有闲置商贸空间资源，建设一批具备市场竞争力的特色专科医院、医疗美容机构及医学门诊。 “一城”是指：幸福林带生命健康城，依托区内丰富的医疗资源，……，大力发展康复疗养、休闲养生，培育康养产业集团化企业，发展西北总部经济。 本项目位于长乐西路，位于“两带”空间布局中，本项目租赁长乐大厦的空置用房建设综合性医院，即利用长乐大厦现有闲置的商贸空间资源建设综合医院，同时医院设置公益免费门诊，由省内外知名义诊医生，随机坐诊，为广大人民群众提供免费咨询诊治机会；项目设置的住院区采取全院一张床的运营模式，为患者提供全科室多方位的疗养与康复，因此，项目建成后可为周边群众提供高标准高质量的优质医疗服务，极具市场竞争力。因此，本项目符合《西安市新城区大健康产业发展规划（2021-2030年）》。 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.1项目“三线一单”符合性分析 1.1.1与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。本项目与其符合性分析如下： ①一图： 本项目位于西安市新城区，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与西安市生态环境管控单元对照分析图见图1： 图1 项目与西安市生态环境管控单元对照分析图 ②一表： 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-2。 ③一说明： 对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 表1-1 项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析一览表 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目面积 符合性 1 西安市 新城区 新城区重点管控单元单元 地下水开采重点管控区、水环境城镇生活污染重点感控区、大气环境受体敏感重点管控区 空间布局约束 大气受体敏感： 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 5755.36㎡ 本项目属于综合医院项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能；不属于重污染企业；不新增供热锅炉，不属于供热企业。 污染物排放管控 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治"的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，了解排污口的排放状况,掌握排放的污染物种类及排放量，形成入河排污口台账。对排查、监测过程中发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清排污单位，理清排污责任。 2.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城多结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区，开展老旧损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提高污水厂进水浓度，提升污水收集效能。 3.加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求。 1本项目生活污水及生产废水经自建的化粪池+一体化污水处理设施处理后，经市政污水管网进入西安市第五污水处理厂，不新增排污口。 2本项目所在区域市政管网已敷设到位，可全部收集处理达标后的废水进入西安市第五污水处理厂。 3本项目废水主要包括生活污水以及医疗废水，水量较小，水质简单，经自建的化粪池+一体化污水处理设施处理达标后，进入西安市第五污水处理厂，不会对第五污水处理厂造成冲击负荷，不会影响污水处理出水的达标稳定性。 大气受体敏感: 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆:推进新能源或清洁能源汽车使用。 3,加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标挂放。 4.西咸新区积极推进地热供暖技术。 1.本项目为综合医院项目，废气主要为污水处理站产生的氨气、硫化氢以及臭气浓度。废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关限值。 2.本项目内部不设置车辆。 3.本项目内部设置早餐厅，主要提供鸡蛋、牛奶和面包等成品速食，不进行烹饪等、不涉及油烟。 4 本项目供暖依托多联式空调机组。 环境风险防控 / / 资源开发效率要求 水环境城镇生活重点管控区： 1.加强城镇节水，提高中水回用率，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。 2.地下水超采区：加强地下水开采管控，严格禁采、限采区管控要求和开采程序，严禁非法开采。 1本项目属于综合医院项目，不属于高耗水项目。项目所在的长乐大厦建设时，已预留了中水管网接口。 2本项目不开采地下水。 1.2产业政策符合性分析 本项目为综合医院，对照《产业结构调整指导目录（2024年本），属于第三十七条“卫生健康”第1款“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目；符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中“（六）陕西省 14、医疗机构经营”；同时不在《市场准入负面清单（2022 年版）》的禁止准入类之列，也不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97 号）之列。 因此，本项目的建设符合国家产业政策、符合当地产业政策。 1.3项目与相关政策方案符合性分析 1.3.1 项目与相关政策纲要符合性分析 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-3项目与相关政策纲要符合性分析一览表 名称 文件要求 本项目情况 符合性 《“健康陕西2030”规划纲要》 健康保障完善行动：健康服务体系建设。坚持省级强龙头、市级建中心、县级提能力、基层筑网底，构建整合型卫生健康服务体系。实施“秦跃计划”，推进国家和省级区域医疗中心建设。支持社会资本举办儿童、老年康复等薄弱专科医疗机构，推动公立和民办医疗服务错位发展。 本项目属于综合性医院，建成后可以提供高标准高质量的优质医疗服务，推动民办医疗服务机构发展。 符合 《陕西省人民政府关于印发国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（陕政发〔2021〕3 号） 把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断完善公共卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，加大高质量医疗服务供给，建设高标准区域卫生健康中心。加强各级医疗卫生机构基础设施和能力建设，加快优质医疗资源扩容，完成市儿童医院经开院区等一批项目建设。加快建设分级诊疗体系，建强紧密型县域医共体和城市医疗集团，建成整合型医疗卫生服务体系。加强医、教、研协同发展和科技创新平台建设，加快建设国家区域医疗中心。加强精神卫生和心理健康工作。健全职业病防治体系。鼓励支持社会办医。发挥中医药特色优势。深入开展爱国卫生运动，推广文明健康生活方式。 本项目属于社会办医，拟建设高标准高质量高服务型医院，并涉及中医、心血管、心理咨询等特色医疗服务，可完善区域医疗服务体系。 符合 《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》（陕环发〔2022〕34号） 医疗机构应加强医疗废物管理，制定完善的医疗废物分类收集贮存管理制度，落实相关职责，明确责任人，建立符合相关标准或规范的医疗废物暂存设施，实现分类收集、分类贮存、分类转移。 2023年底前，具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂存库房；医疗废物暂存库房和暂存柜（箱）应符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范（试行）》规定。 评价要求项目建成后制定后完善的医疗废物分类收集贮存管理制度，委派专人负责管理。企业拟在1F设置1间的医疗废物贮存库，对医疗废物进行分类收集、分类贮存，定期交由有资质单位统一外运处置。 符合 医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。医疗废物暂存库房避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，地面和1.0米高的墙裙需进行防渗处理。按规定设置危险废物和医疗废物警示标识，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 企业拟在1F设置1间的医疗废物贮存库，不在就诊大楼内部，生活垃圾暂存于各层的垃圾分类收集桶中，因此医疗废物贮存库与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分隔开来，同设置于1F方便医疗废物的装卸、以及运送车辆的出入。 评价要求企业设置的医疗废物贮存库设置良好的照明设备和通风条件，地面和1.0米高的墙裙进行防渗处理。按规定设置危险废物和医疗废物警示标识等，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 符合 做好源头分类和全过程控制。医疗卫生机构应依据《医疗废物分类目录》制定分类收集清单和流程，实行台账登记管理，明确分类收集、转运和暂存方法与过程控制要求，配置足量的医疗废物收集转运工具。 评价要求企业对各类医疗废物进行分类收集、转运和暂存，暂存，并实行台账登记管理制度，配置足量的医疗废物收集转运工具。 符合 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断完善公共卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，加大高质量医疗服务供给，建设高标准区域卫生健康中心。加强各级医疗卫生机构基础施和能力建设，加快优质医疗资源扩容。 本项目建成后可为区域人群提供高标准高质量的优质医疗服务。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》（市政发〔2022〕6 号） 加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。建成市儿童医院经开院区等13个医院，引导社会资本举办高层次、有特色的医疗卫生机构，更好满足城乡居民多层次、多元化医疗健康服务需求。 充分发挥西安的区位优势，抓住“一带一路”建设、新时代推进西部大开发形成新格局以及建设国家中心城市等重大战略机遇，以医学科技创新为核心竞争力，整合全市各类创新要素，全面创新改革，建设国家区域医疗中心，打造具有充足创新活力的医疗和医学科技高地，保持在西部地区的领先优势，提高西安医学科技的全国和国际影响力。 本项目属于综合性医院，同时建设公益免费咨询门诊，建成后可以提供高标准高质量的优质医疗服务，为周围区域提供多元化的、专业化的医疗服务及护理。 符合 1.3.2项目与相关环保政策要求符合性分析 表1-4 项目与相关环保政策要求符合性分析一览表 名称 文件要求 本项目情况 符合性 关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知陕政办发〔2021〕25号 推动大气氨排放控制，建立大气氨排放清单，摸清大气氨重点排放源。 本项目污水处理站位于地下三层，为一体化污水处理设施，各构筑物均密闭，同时日常喷洒除臭剂，可有效控制氨的排放。 符合 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。 本项目医疗废水及生活污水通过项目自建的“化粪池+一体化污水处理设施”处理达标后再经市政污水管网进入西安市第五污水处理厂。 符合 强化土壤污染源头控制。 强化地下水污染源头预防。 本项目医疗废物贮存库设置于1层独立房间内，地面进行硬化，地面及1米高墙裙进行防渗处理；污水处理站为地下式，污水处理站为一体化箱式结构，箱体内地面进行防腐防渗处理，箱体结构下方的土壤进行混凝土硬化处理，因此项目不会对土壤及地下水环境造成污染。 符合 各县（市、区）完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。 本项目对各类医疗废物分类收集，采用专用的医疗废物包装袋进行包装后暂存于医疗废物贮存库内分类暂存，定期交由有资质单位统一外运处置，并建立转移联单制度。 符合 《陕西省大气污染防治条例》（2023年修订） 向大气排放恶臭气体的单位，应当采取有效治理措施，防止周围居民受到污染。 本项目污水处理站位于地下三层，为一体化污水处理设施，各构筑物均密闭，同时日常喷洒除臭剂，可有效控制氨的排放。 符合 《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年修正） 医疗废物产生单位应当按照国家和本省的规定分类收集，建立临时贮存点，其容器、包装、设施应当符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。 本项目产生的各类医疗废物分类集中收集，贮存于独立的医疗废物贮存库内，评价要求其包装容器及设施按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》设置。 符合 医疗废物产生单位应当与集中处置单位签订医疗废物收运、处置协议，载明收运时间、处置费用、违约责任等内容，明确双方权利义务。 本项目将与有医疗废物处置资质的单位签订收运、处置协议，对医疗废物定期外运处置 符合 危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，应当设置危险废物识别标志。 评价要求企业对医疗废物贮存库以及各类危险废物包装容器均设置标志。 符合 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。 评价要求企业对医疗废物建有完善的台账记录制度，记载医疗废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。同时台账记录保存至少十年。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发[2021]21号） 推动大气氨排放控制。 本项目污水处理站位于地下三层，为一体化污水处理设施，各构筑物均密闭，同时日常喷洒除臭剂，可有效控制氨的排放。 符合 建筑施工噪声防治。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进利用噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督的措施。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放。 本项目施工期仅进行装修及设备安装调试，施工过程避开午休及夜间时间，并选用低噪设备设备，可确保施工噪声达标排放。 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 项目运营过程加强噪声防治，设备均选用低噪设备，且置于设备间内，放置于远离北侧及东北侧敏感点一侧，减少噪声对敏感点的影响，确保厂界噪声达标排放。 推进工业水污染防治。 本项目产生的医疗废水及生活污水通过项目自建的“化粪池+一体化污水处理设施”处理达标后进入市政污水管网最终排入西安市第五污水处理厂。 《西安市大气污染防治专项行动方案（2023-2027）》 持续推进扬尘在线监测系统建设。建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区(区县、街道或镇)，严格落实监管责任实施网格化考核。 项目施工期主要进行装修工程、设备安装调试等工程，施工工程量较小。施工过程全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘。 符合 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化酒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 评价要求建设单位严格要求物料运输车辆，运输过程全密闭运输，防止运输过程抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 本项目不新建锅炉，冬季供暖采用多联式中央空调机组，热水采用热水机供应。 符合 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3 号 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。国家卫生健康委要指导地方加强日常监管。 本项目对各类医疗废物分类收集，采用专用的医疗废物包装袋或容器进行收集后，暂存于一间独立的医疗废物贮存库内，定期交由有资质单位统一外运处置。 对于输液瓶/袋集中收集置于专用收集容器中，定期交由有资质单位统一外运处置。 符合 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 本项目属于非传染性医院，处理出水属于间接排放，项目自建的污水处理站采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”处理工艺，属于一级强化处理+消毒工艺。 符合 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。 本项目自建的污水处理站设计水量约为60m3/d、测算的废水量约为45.06m3/d，留有裕量，符合要求。 符合 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定 本项目自建的污水处理站采用地下封闭式一体化箱体结构，并位于地下三层的设备间内，设备间为土建结构，同时设备间墙壁内侧设置消声吸音的隔声棉，设备间内的泵类设置减震基础、风机设置软连接。可有效降低设备噪声。 符合 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。 本项目污泥不进行压滤脱水，对于栅渣及沉淀池污泥经消毒处理和监测达标后定期由有资质单位统一吸抽后外运处置。 符合 医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放。 本项目污水处理站位于地下三层的设备间内，为一体化污水处理设施，各构筑物均密闭，同时日常喷洒除臭剂，可有效降低恶臭影响。 符合 《医疗废物管理条例》 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 企业拟建设一间医疗废物贮存库，评价要求企业及时收集各类医疗废物并按照类别分置于各自的防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。并在包装物、容器，表面粘贴警示标识和警示说明。 符合 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 企业在1F设置一间医疗废物贮存库，不露天存放各类医疗废物，并进行每日清运，暂存时间不超过2天。 符合 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 本项目医疗废物贮存库位于1F，远离医疗区、食堂和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 评价要求对医疗废物暂存设施设备定期进行消毒和清洁。 符合 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 企业内使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，每日按照固定时间和路线将内部医疗废物运送至1F的医疗废物贮存库内。 运送工具使用后在医疗废物贮存库处进行及时消毒和清洁。 符合 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。 本项目不涉及传染病科室，产生的医疗废水及生活污水通过项目自建的“化粪池+一体化污水处理设施”处理达标后进入市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。 符合 1.4项目选址符合性分析 本项目位于西安市新城区长乐西路长乐大厦，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区。根据《西安市新城区大健康产业发展规划 （2021— 2030年），本项目位于规划的“医疗服务聚集带”，因此项目选址符合当地发展规划。 参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），本项目选址可行性分析见下表： 表1-5 项目与《综合医院建筑设计规范》中选址要求的符合性分析一览表 名称 文件要求 本项目情况 符合性 《综合医院建筑设计规范》 交通方便，宜面临2条城市道路 本项目南临长乐西路，为城市主干道，项目所在地交通方便。 符合 宜便于利用城市基础设施 项目所在地供电、供水、排水均与市政管网相连通，城市基础设施便于利用。 符合 环境宜安静，应远离污染源 项目东侧为居住区、东北侧为水泥质监站家属楼、西侧为办公写字楼，所在区域环境较为安静，区域声环境质量满足2类声功能区要求；同时项目所在地周围无工业企业类污染源。 符合 地形宜力求规整，适宜医院功能布局 项目所在地地形平整，适宜功能布局。 符合 远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施 项目周围无易燃易爆物品的生产和储存区，项目所在地无高压线路及其设施。 符合 不应临近少年儿童活动密集场所 项目所在地无少年儿童活动密集的场所 符合 不应污染、影响城市的其他区域 本项目选址于商业楼内，设置独立出入口，运行过程中不会与周边居民商业活动产生交叉。项目运行后，对各类污染物采取各自相应的污染防治措施，污染物均达标排放，对环境影响可接受。 符合 项目位于城市建成区，租用空置的长乐大厦用房进行建设，项目周围交通便利，项目所在地供电、供水、排水均与市政管网相连通，为项目各类公用设施系统提供了保障性。因此项目选址于此处具有可行性及可靠性。 本项目用地不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在严格落实本报告及设计提出的各项相应的环保治理措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 综上，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：西安耕雨医院建设项目 建设单位：西安耕雨医院有限公司 建设性质：新建 建设地点：西安市新城区长乐西路长乐大厦内地下2层至地上5层，厂区中心点坐标为：东经108°59′21.14520″，北纬34°16′16.80240″。项目地理位置见附图2。 四邻关系：本项目北侧为永谊村居民区、东北侧为水泥质监站家属区、东侧为京祥大厦、南侧为长乐西路，西侧为西安新城德祐门诊部。项目四邻关系见附图3。 总投资：30000万元。 2、主要建设内容 本项目用房系租赁长乐大厦空置用房，租赁地下2层至地上5层区域，总建筑面积约23170.01m2，占地面积5755.36m2。本项目设置特色科室主要为口腔、眼科以及整形医美，除此之外还设立公益免费门诊，急诊，内科，外科，妇产科，儿科，眼科，口腔科，麻醉科，预防保健科，药剂科，检验科，放射科，中医科，病理科，理疗科，医学影像科，健康管理（体检中心），核医学科等配套科室。本医院日平均门诊量约为400人，设置床位120张，预计床位使用率约为80%，由于本医院距离西京医院较近，设置的病房区可接收经西京治疗后的患者，在本院采取全院一张床的运营模式，接受全方位的护理与疗养。本项目内部不设置洗衣房、不设置煎药房，项目涉及的核医学科、放射科等辐射类的设备均不在本次评价范围内，由企业另行办理核辐射环保手续。 项目主要建设内容及项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 工程建设内容 备注 主体 工程 就诊区 -1F～-2F 地下1层至地下2层主要设置体检中心。 其中： -2F：主要设置胃镜室、肠镜室等健康管理（体检中心）。 -1F：主要设置检验科、早餐厅。 -1F内设置的大型设备检查区域包括：磁共振室、彩超室、TMT热成像、心电图室、CT室。上述辐射类设备均不在本次评价范围内，另行办理环评手续。 用房系租赁，其余新建 1F 设置挂号收费、公益免费门诊、急诊、内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、药剂科、眼科等各类小科室。 2F 设置综合门诊、病房区、眼科以及眼科手术室。 3F 设置病房区、口腔科、综合办公室。其中本项目口腔科内部不制作假牙，仅在此进行咬合专用模具后委外定制假牙。 4F 设置病房区、医疗美容科。 5F 设置病房区、整形美容科以及医美手术室。手术室主要包括眼部、鼻部、脸部等美容类手术，不涉及进行人体组织类的切除等手术。 辅助 工程 早餐厅 位于-1F的东侧区域，主要给体检中心体检完成的患者提供热牛奶、面包、鸡蛋等速食类早餐，不涉及炒菜烹饪。 新建 柴油发电机间 依托长乐大厦现有柴油发电机，位于地下1层的东北侧区域，仅在停电时向手术室、电梯房以及口腔科供电，其余科室不供电。 依托 布草间 位于3F-5F每层的西北角区域，设1间布草间，主要暂存需要清洗的被服，本项目内部不设置洗衣房，全部委托第三方有资质单位进行统一清洗。 新建 污水处理站 污水处理设施为一套封闭式一体化箱式结构，位于地下三层的设备间内，并配置一间加药间及一间设备间，主要放置加药系统、消毒系统以及控制系统、在线监测系统。 医疗废物贮存库 位于地下3层西北角，主要贮存各类医疗废物。 公用 工程 给水 市政供水。依托现有供水管网。 依托 排水 雨污分流，雨水进入市政雨水管道；依托现有雨水管网 依托 项目产生的污水经自建的一体化污水处理设施处理达标后经市政污水管网进入西安市第五污水处理厂。 新建 供电 市政供电。依托现有供电管网，改造内部供电线路。 依托及新建 供暖制冷 采用多联机组空调进行供暖制冷。 新建 消毒 污水处理站污水消毒方式为添加次氯酸钠消毒。 新建 环保 工程 废水 项目产生的生活污水及医疗废水经本项目自建的“化粪池+一体化污水处理设施”经“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”工艺处理后，进入市政污水管网最终排入西安市第五污水处理厂。 新建 废气 污水处理站处理设施为地下封闭式一体化处理设施，日常喷洒除臭剂降低恶臭对周围环境的影响。 新建 噪声 选用低噪设备，多联机组放置于临长乐西路一侧的设备间内；污水处理站设备间位于地下三层设置为土建结构、设备间内的墙壁均安装隔声材料进行隔音吸声，同时风机安装软连接，泵类设置减震基础等。 新建 固废 生活垃圾分类收集后每日交由环卫部门统一外运处置； 栅渣及沉淀池污泥经消毒处理及监测达标后定期交由有资质单位统一吸抽后外运处置。 一般固废废输液瓶/袋等集中收集后定期交由有资质单位统一外运处置。 医疗废物分类收集暂存于医疗废物贮存库内，定期交由有医疗废物处置资质的单位统一外运处置。 新建 3、设备清单 本项目设备具体见下表。 表2-2 项目主要设备一览表 使用科室 设备名称 设备型号 单位 数量 检验科 迈瑞血常规分析仪 BC-20 台 1 检验科 优利特半自动凝血分析仪 台 1 检验科 康立电解质分析仪 AFT-500 台 1 检验科 纯水机 台 1 检验科 尿干化学分析仪 URIT-300 台 1 检验科 普通显微镜 台 1 检验科 普通离心机 台 1 检验科 普通冰箱 BCD-140G 台 1 检验科 恒温水浴箱 台 1 检验科 医用低温冰箱 DW25-120 台 1 检验科 血管机 台 1 检验科 血球流水线 台 1 检验科 尿分析仪流水线 台 1 检验科 糖化血红蛋白分析仪 台 1 检验科 全自动凝血分析仪 台 1 检验科 自动微生物培养系统 台 1 检验科 微生物鉴定系统 台 1 检验科 全自动生化分析仪 ZS-400 台 1 检验科 全自动化学发光免疫分析仪 台 1 口腔科 牙科CT机 台 3 口腔科 牙科综合治疗机 台 3 口腔科 超声洁牙机 台 3 口腔科 全电脑牙科综合治疗机 台 3 口腔科 根管预备设备 台 3 眼科 眼压计 台 2 眼科 全自动电脑验光仪 台 2 眼科 眼科超声 台 2 急诊科 呼吸机 台 3 急诊科 转运监护仪 台 3 急诊科 监护仪 台 3 急诊科 中央监护系统 台 3 急诊科 除颤仪 台 3 体检中心 高端全身彩超 台 3 体检中心 中端全身彩超 台 3 体检中心 移动床旁彩超 台 3 体检中心 心电图 台 3 儿科 儿呼吸机 台 1 儿科 儿科监护仪 台 1 手术室 电动综合手术床 台 3 手术室 眼科手术床 台 3 手术室 手术无影灯（综合手术室） 台 3 手术室 手术无影灯 台 3 手术室 数字化手术室系统 台 3 手术室 机械麻醉塔 台 3 手术室 机械外科塔 台 3 手术室 麻醉监护仪 台 3 手术室 监护仪 台 3 手术室 转运监护仪 台 3 手术室 高端麻醉工作站 台 3 手术室 麻醉机 台 3 手术室 腹腔镜 台 3 手术室 呼吸机 台 3 手术室 多功能空气消毒机 台 1 手术室 手术无影灯 台 1 手术室 便携式多参数监护仪 台 1 手术室 电动手术床 台 1 污水处理站 污水自动提升泵 / 台 2 污水处理站 进水流量计 / 台 1 污水处理站 医院污水一体化处理装置 / 套 1 注：项目涉及的辐射类设备不在本次评价范围内，由建设单位另行办理相关环保手续。 4、主要原辅料储存情况 本项目医用材料进入项目后由专人分发至每层护士站的仓库内进行储存；次氯酸钠在污水处理站设备间内储存，储存情况如下： 表2-3 主要原辅料情况一览表 化学品名称 年用量 日常最大 储存量 储存周期 用途 储存位置 75%酒精 0.5t 0.04t 1个月 皮肤消毒 独立仓库 95%酒精 0.01t 0.001t 1个月 擦拭镜头、酒精灯 独立仓库 医用碘伏 50瓶 20瓶 半年 医用材料 外用专用库房 医用安尔碘 500瓶 50瓶 1.5个月 医用材料 外用专用库房 84消毒液 500L 40L 1个月 地面消毒 外用专用库房 甲醇 1.0kg 0.5kg 半年 固定 检验科仓库 浓盐酸 1.0kg 0.5kg 半年 配制试剂 检验科仓库 冰乙酸 1.0kg 0.5kg 半年 配制试剂 检验科仓库 过氧化氢 1.0kg 0.5kg 半年 试验用试剂 检验科仓库 次氯酸钠（粉） 18.25t 1.5t 1个月 污水消毒工艺 污水处理设备间 血糖测试条 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 尿试纸条 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 血凝管 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 生化促凝管 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 人体免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 总蛋白试剂盒 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 尿素试剂盒 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 肌酐试剂盒 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 总胆固醇试剂盒 100盒 25盒 1季度 医用材料 检验科仓库 速干手消毒液500ml 1000瓶 50 2周 医用消毒 消毒剂库房 消毒洗手液1L 500瓶 50 2周 医用消毒 消毒剂库房 脱脂棉球 100包 25 1个月 医用材料 一次性物品库房 无菌纱布 100包 25 1个月 医用材料 一次性物品库房 一次性帽子 500袋 25 1个月 医用材料 一次性物品库房 一次性口罩 1000袋 50 1个月 医用材料 一次性物品库房 一次性空针 1000箱 （各种型号） 50 1个月 医用材料 一次性物品库房 5、劳动组织 项目劳动定员约105人。劳动制度为3班3运转、每班8小时，年工作365天。 本项目内部设置一间早餐供应区，只供应热牛奶、热鸡蛋、面包等素食餐食，不涉及炒菜、不供应午餐及晚餐。 6、平面布置 长乐大厦为一栋5+29层建筑，本项目用房仅租赁长乐大厦的地下2层至地上5层，本项目内部有专用电梯，不与长乐大厦其他企业互通。本项目平面布置情况如下： 地下2层及地下1层主要设置体验中心以及检验中心。其中地下2层从西向东依次布设肠镜室、胃镜室检查区、候诊区以及检验中心等；地下1层从中部设置等待区、四周设置体检区，并在东南侧设置1处早餐厅区，早餐厅仅提供面包、热牛奶、鸡蛋等速食早餐，不涉及炒菜烹饪。 1层设置为公益免费门诊、挂号收费、急诊、内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、药剂科、眼科诊区眼光区、教摘戴区、眼镜展示区； 2层西侧设置为病房区、医生办公室及护士办公室；东侧设置眼科手术治疗区。 3层西侧设置病房区、医生办公室及护士办公室；东侧设置口腔科。 4层西侧设置病房区、医生办公室及护士办公室；东侧设置医疗美容科。 5层西侧设置病房区、医生办公室及护士办公室；东侧设置整形美容科。 项目共布设120张病床，每间病房内均设置独立卫生间。项目每一层的平面布置图见附图3-1至附图3-7。 7、公用工程 （1）给水：项目供水由市政管网供给。 （2）排水：项目实施雨污分流，雨水进入市政雨水管网；污水经处理后进入市政污水管网。 （3）供电：项目供电由市政电网供给，同时依托长乐大厦地下一层设置的一台备用柴油发电机，在停电时对电梯、口腔科以及手术室进行供电。 （4）供暖、制冷：项目设置多联机组进行供暖与制冷。 8、用水量和排水量估算 （1）用水情况 本项目用水主要为医护人员的生活用水，门诊患者、病房区的患者及陪护人员的生活及餐饮用水等。本次评价用水量按照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中的先进值进行取值，具体定额见下表： 表2-4 卫生（Q84）用水定额一览表 分类名称 分项 单位 定额（先进值） 来源 医院（Q841） 设公用盥洗室 L/床·d 130 《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020） 设公用盥洗室和淋浴室 170 设单独卫生间 220 医务人员 L/人·班 120 门诊部（所）（Q842） L/病人·次 11 ①医务人员生活用水 本项目定员105人，3班3运转、每班35人，根据表2-4，用水定额为120L/（人·班），则医护人员生活用水及餐饮用水量约为12.6m3/d，4599m3/a。 ②门诊急诊患者用水 根据医院提供的资料，日平均门诊量约为400人次，根据表2-4，用水定额为11L/病人·次计算，则门诊用水量约为4.4m3/d，1606m3/a。 ③病房区用水： 本项目共设120张床位，设单独卫生间，根据表2-4，病床用水定额为220L/床·d，则病床用水量约为26.4m3/d、9636m3/a；病房陪护人员按1：1.3的比例陪护，用水量以50L/人·d计算，则陪护人员用水量约7.8m3/d、2847m3/a。 ④未预见水量 未预见水量按照上述用水总量的10%计算，则未预见水量约为5.12m3/d，1868.8m3/a。 综上，本项目用水量共约56.32m3/d，20556.8m3/a。 （2）污水的产生 ①医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液。 ②口腔科：口腔科补牙均采用厂商提供的成品材料，不再采用现场配制银汞合金的方式补牙，不产生含汞废水。 ③检验室废水：医院检验科采用血球计数仪、尿分析仪、生化分析仪等仪器并配合使用试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不再采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。不产生检验废水。 ④本项目不设置传染科、感染科，不产生传染性废水。 ⑤本项目内部不设置洗衣房，不产生洗衣废水。 ⑥本项目中医科及针灸推拿科不进行煎药，不涉及煎药废水。 ⑦辐射类设备产生的放射性废水另行委托具有编制核技术项目资质的环评机构进行环境影响评价文件的编制，本评价对此不做分析。 ⑧综上，本项目排水主要为医疗废水、生活污水，其中： 生活污水：医护人员产生的生活污水按照用水量的80%计算，则生活污水量约为10.08m3/d、3679.2m3/a。 医疗废水：包括门诊急诊患者的医疗废水、病房区患者的医疗废水及陪护人员产生的废水，按照用水量的80%计算，则医疗废水量约为30.88m3/d、11271.2m3/a。 未预见废水：按照未预见水量的80%计算，则未预见废水量约为4.10m3/d，1496.5m3/a。 因此，项目废水量约为45.06m3/d、16446.9m3/a。 项目用排水情况见下表，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用排水情况表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水标准 新鲜用水量 损耗量 排放量 去向 1 医护人员 120L/（人·班） 12.6 2.52 10.08 生活污水及医疗废水经项目自建的化粪池+一体化污水处理设施处理，之后进入市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂 2 门诊急诊患者 11L/病人·次 4.4 0.88 3.52 3 病床 220L/床·d 26.4 5.2 21.12 4 陪护人员 50L/人·d 7.8 1.56 6.24 5 未预见水 上述水量10% 5.12 1.02 4.10 6 合计 / 56.32 11.18 45.06 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期仅进行装修及设备安装工作。施工期工艺流程如下： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 项目运营期主要为病人入院检查、诊断、治疗/住院等，医院诊治流程如下： 图2-3 运营期诊治流程及产污环节图 医院医生、护士在日常办公生活中会产生生活污水以及生活垃圾，患者在治疗/护理过程中会产生医疗废水、医疗垃圾以及废输液瓶/袋等。本项目设置的手术主要包括眼科屈光手术、牙科口腔日间手术，整形医美科的眼部、脸部、鼻子等的小型美容类手术、例如双眼皮手术、激光嫩肤祛斑手术、玻尿酸注射类等小型手术，不涉及对人体外形改变或人体组织切除类的手术，在手术过程会产生医疗废物、但不会产生人体组织和器官等病理性废物。 根据项目工艺流程，本项目产污节点统计如下： 表2-5 主要污染物及产生工序 时期 类型 产污环节 污染物名称 主要污染物 施工期 废水 施工人员 施工期生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N、总磷、总氮 废气 装修过程 装修废气 / 噪声 施工过程 施工噪声 / 固废 装修过程、设备安装过程 施工固废 废装修材料、废包装箱包装袋 运营期 废水 医护人员日常办公生活 生活污水 COD、BOD、SS、NH3-N、类大肠菌群等 门诊急诊患者、病床患者等 医疗废水 废气 污水处理站运行过程 污水处理站臭气 硫化氢、氨气等 固废 医护人员生活及治疗、护理过程，患者就诊治疗过程 生活垃圾、医疗垃圾、废输液瓶/袋 污水处理站 沉淀池污泥 噪声 多联机组、备用发电机、泵类、风机等运行过程 设备噪声 |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 项目用房系租赁长乐大厦空置房屋，长乐大厦为1栋地下3层、地上塔楼29层+辅楼5层的商用楼。占地面积5734.7m2，总建筑面积55780.29m2。 长乐大厦环保手续情况见下表： 表2-6 长乐大厦环保手续一览表 序号 时间 项目 环保文件 批复 1 2013年 西华美置业有限公司长乐大厦建设项目 《陕西华美置业有限公司长乐大厦建设项目环境影响报告表》，2012.12 市环批复〔2013〕， 西安市生态环境局（原西安市环境保护局）， 2 2015年 西华美置业有限公司长乐大厦建设项目 《陕西华美置业有限公司长乐大厦建设项目竣工环保验收监测报告表》2015.4 市环批复[2015]81号西安市生态环境局（原西安市环境保护局），2015.4.13 根据上表，本项目租赁的长乐大厦环保手续齐全。 长乐大厦临街1层临街商铺主要设置便利店、药房及餐饮业。目前1层至4层为空置状态、5层东侧区域存在一家KTV，6至29层的塔楼区域存在酒店商业业态。根据现场踏勘，长乐大厦已设置的污染防治措施见下表： 表2-7 长乐大厦现有污染防治措施 污染类型 污染物名称 现有污染防治措施 措施可行性分析 是否存在环保问题 废水 生活 污水 在长乐大厦西北侧有一座地下混凝土结构的200m3化粪池，主要接纳长乐大厦内的生活污水，废水经集中收集后进入化粪池处理，再进入市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂。 根据调查，目前该化粪池每日接纳的水量约为50m3/d，化粪池容积可满足污水停留24h以上，化粪池处理生活污水属于可行技术。 否 固废 生活 垃圾 由各商铺分类集中收集后，交由环卫部门统一外运处置。 固废可妥善处置，措施可行。 否 噪声 社会生活噪声 主要为商铺日常产生的社会生活噪声，在商业活动中临街商铺夜间不运行，日间日常避免使用大喇叭广播，经墙壁隔声后，对周围环境影响不大。 根据本次环境质量现状监测，区域敏感点声环境均可达标。 否 废气 备用发电机废气 通过专用排烟通道引出至地面排放。 运行至今未受到相关投诉。 否 本项目系新建、长乐大厦目前采取的各项污染治理措施可行，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市新城区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月西安市新城区的空气质量状况统计表见下表： 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 项目 评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 平均时间 二级浓度限值 PM10 年平均质量浓度 77µg/m3 年平均 70µg/m3 110% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 42µg/m3 年平均 35µg/m3 120% 超标 SO2 年平均质量浓度 8µg/m3 年平均 60µg/m3 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 38µg/m3 年平均 40µg/m3 95% 达标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1.5mg/m3 24小时平均 4mg/m3 37.5% 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 166µg/m3 日最大8小时平均 160µg/m3 103.75% 超标 根据陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报可知，项目所在区环境空气中SO2、NO2年平均质量浓度和CO 24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。本项目处于大气环境不达标区。 2、声环境质量现状 根据西安市人民政府办公厅《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107号），项目位于声环境质量2类区域。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周围50m范围内敏感点主要为项目东北侧20m的水泥质监站家属院、北侧12m的居民区，本次评价委托陕西宸琉检测服务有限公司于2024年2月20日进行了实地监测，根据陕西宸琉检测服务有限公司出具的《西安耕雨医院建设项目环境质量监测报告（报告编号:CL20240220001）》，敏感点处等效连续A声级监测结果如下：： 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位 2023.2.25 标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1#敏感点（北侧永谊村居民区） 52 42 60 50 昼、夜均达标 2#敏感点（水泥质检站家属院） 53 42 60 50 昼、夜均达标 根据监测结果可知，敏感点处声环境质量现状满足2类标准。项目所在区声环境质量好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：根据对项目周围环境的现场调查，本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目500m范围内的大气环境保护目标详见表3-5。 声环境：项目厂界外50米范围内的主要声环境保护目标为项目东北侧水泥质监站家属院以及北侧居民区，详见表3-5。 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 以项目中心点坐标为（0,0）点，项目周围环境主要保护目标见表3-5，主要环境保护目标分布图见附图8： |
| 环境 保护 目标 | 表3-5 主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对 厂址方位 相对厂界距离/m X Y 水泥质监站家属楼 108.989885 34.271667 居民 约120人 环境空气二类区 东北侧 12 永谊村居民区 108.989218 34.271868 居民 约10人 北侧 10 陕西省建筑材料设计研究院家属院 108.993489 34.271602 居民 约300人 北侧 70 西北电力设计院家属院 108.992850 34.272405 居民 约800人 北侧 230 新城区电力小学 108.994103 34.272620 人群 约200人 北侧 230 西北电力建设集团金花小区 108.998960 34.273030 居民 约200人 东北侧 160 陕西省三建金花北路小区 108.996520 34.270685 居民 约150人 东北侧 150 医药小区 108.997571 34.270609 居民 约250人 东北侧 270 金康世家小区 108.998976 34.268641 居民 约250人 东南侧 390 新城经委家属院 108.997228 34.267289 居民 约900人 东南侧 280 陕西省棉花公司家属院 108.993561 34.268375 居民 约300人 东南侧 460 西安工业大学 108.996938 34.265720 人群 约500人 东南侧 390 陕建五公司家属院 108.994621 34.267360 居民 约180人 南侧 240 东窑坊小区 108.994148 34.266025 居民 约1500人 南侧 370 电子厅家属院 108.989954 34.2663935 居民 约800人 南侧 480 丹尼尔窑坊小区 108.993194 34.267839 居民 约500人 东南侧 190 金玉人家 108.993655 34.266837 居民 约800人 东南侧 236 长乐苑小区 108.991509 34.268756 居民 约800人 西南侧 130 西窑坊小区 108.991847 34.266948 居民 约600人 西南侧 280 西安市体育运动学校 108.987105 34.267219 人群 约3000人 西南侧 366 西北电建社区住宅楼 108.987117 34.272675 居民 约1500人 西侧 70 西京医院 108.984841 34.272745 人群 约10000人 西侧 240 西京医院家属区 108.985217 34.275094 居民 约1000人 西北侧 430 水泥质监站家属楼 108.989885 34.271667 居民 约120人 声环境二类区 北侧 20 永谊村居民区 108.989218 34.271868 居民 约10人 北侧 12 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期污水处理站无组织NH3和H2S等执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3，具体如下： 表3-6 废气排放标准 标准名称 监控点 项目 标准值 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017） 周界外浓度最高点 施工 扬尘 基础、主体结构及装饰工程0.7mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周界 NH3 1.0mg/m3 H2S 0.03mg/m3 氯气 0.1mg/m3 甲烷 1%（站内最高体积百分数） 臭气浓度 10（无量纲） 2、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)中相关标准；根据西安市人民政府办公厅《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107号），本项目位于声环境质量2类区域，项目南侧为长乐西路、且距离为20m，长乐西路为城市主干道，因此项目运营期南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、西、北厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 表3-7 声限值标准 单位：dB（A） 噪声控制标准 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期厂界 / 70 55 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001) 运营期 南界 4类 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 东、西、北厂界 2类 60 50 施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-8 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 施工期 运营期 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 1 pH 6-9（无量纲） 6-9（无量纲） / 2 COD 500 250 / 3 BOD5 300 100 / 4 SS 400 60 / 5 NH3-N / / 45 6 动植物油 / 20 / 7 类大肠菌群 / 5000 / 8 总磷 / / 8 9 总氮 / / 70 10 总余氯 / - / 注：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的标准要求；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4要求（详见表3-9）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 类大肠菌群数/（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率/% 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 - - -- ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”规划，总量控制指标为NOx、VOCs、COD、NH3-N。 本项目废水经处理达标后最终经市政污水管网进入西安市第五污水处理厂。根据核算本项目废水中COD为3.7t/a、NH3-N为0.49t/a。 本项目废气不涉及NOx、VOCs。因此本项目不建议废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 施工期主要进行装修及设备安装工程，为减少施工期对周围环境的影响，应采取以下防治措施： 1、施工废气防治措施 施工期废气主要为装修材料和涂料产生的无组织废气。应严格控制装修材料的质量，选用符合国家标准的无毒无害无污染的装修材料以及环保型涂料，从源头减少装修废气的产生；同时施工过程加强通风、减少装修废气的影响。 2、施工噪声防治措施 本项目距离北侧的水泥质监站家属楼很近，应严格控制施工期噪声，采取以下措施： ①选用低噪声的设备； ②施工过程文明施工、杜绝人为敲打、野蛮装卸等现象； ③对位置可固定的施工设备如切割机、电锯等，可将其布置在靠长乐西路一侧的西南侧的房间内、远离北侧的永谊村居民区和东北侧的水泥质监站家属院，将装修材料在此切割完成后，再送至各房间内进行装修等，同时应尽量避免高噪声设备同时运转； ④严格控制施工时间。施工过程应避开午休时间，严禁夜间施工（22：00～06：00）。 3、施工废水防治措施 施工期废水主要为施工人员生活污水。依托长乐大厦现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入西安市第五污水处理厂。 4、施工期固废防治措施 施工期固废主要为施工人员生活垃圾、装修废料以及设备的包装袋包装箱等。生活垃圾分类集中收集交由环卫部门统一外运处置；装修废料应与生活垃圾分开收集，清运至当地政府部门指定地点；设备包装袋及包装箱可回收利用的集中收集外售废品收购站，不可回收利用的集中收集交由环保部门统一外运处置。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废水 1.1废水产污环节 a.本项目病房区的病服、被服集中收集暂存于每一层设置的布草间内，项目内不进行清洗及消毒，全部委托有资质的第三方单位统一外运清洗，因此无清洗废水； b.医院口腔科补牙均采用厂商提供的成品材料，不再采用现场配制银汞合金的方式补牙，不产生含汞废水； c.医院检验科采用全自动生化分析仪、迈瑞血常规分析仪、优利特半自动凝血分析仪等仪器并配合使用试剂带、试剂盒等成品进行血、尿、粪的化验，不再采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。因此不产生检验废水。 d.检验科使用后的检验样品（如血液等）、试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 e.医院放射科产生的放射性废水另行委托具有编制核技术项目资质的环评机构进行环境影响评价文件的编制，本评价对此不做分析。 因此，本项目运营期废水主要为医务人员以及患者陪护人员的生活污水、餐饮废水以及患者诊治等过程的医疗废水。 1.2废水类别、污染物种类、污染物浓度和产生量 项目废水量约为45.06m3/d、16446.9m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类、类大肠菌群等。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1 医院污水水质指标的平均值进行考虑，则本项目废水污染物产生情况见表4-1。 表4-1 废水污染物产生情况一览表 类别 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 医疗废水 COD 250 4.11 BOD5 100 1.64 SS 80 1.32 NH3-N 30 0.49 类大肠菌群 1.6×108（个/L） 2.63×1015个/a 总磷 8 0.13 总氮 60 0.99 1.3治理措施、污染物排放及达标情况 根据建设单位提供的设计资料，本项目针对废水拟采取的处理措施为：企业自建“化粪池+一体化污水处理设施”处理生活污水以及医疗废水，处理后通市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂。 项目自建的化粪池及一体化污水处理设施均位于长乐大厦地下三层，一体化污水处理设施为一套地下的封闭式箱式结构，调节池、沉淀池及消毒池池体均采用碳钢材质。项目自建的化粪池容积为50m3，一体化污水处理设施处理能力为：60m3/d，处理工艺为：“沉淀+消毒”。具体工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程示意图 工艺说明如下： 格栅：污处理的第一道工序，去除废水中的较粗大悬浮物，保证后续处理设施能正常运行。 调节池：调节污水的水量和水质，保证后续处理构筑物或设备的正常运行。 混凝沉淀池：采用化学混凝沉淀法，添加混凝剂PAM、PAC，将废水中的杂质转化为悬浮物再经沉淀后使水澄清。 消毒池：采用添加次氯酸钠进行消毒，杀死水中大肠杆菌之类的有害细菌，以达到排放要求。评价要求消毒池接触时间应≥1h，接触池出口总余氯应在2-8mg/L之间。 污泥：本项目污泥不进行压滤脱水，栅渣和沉淀池污泥经消毒处理达标后定期由有资质单位统一吸抽后外运处置。 根据建设单位提供的污水治理方案，本项目废水治理效率及废水排放情况详见表4-2。 |

表4-2 废水污染物产生、排放情况一览表 类别 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理措施 排放方式 排放去向 排放 规律 排放浓度mg/L 排放量 t/a 污染物排放标准 是否 达标 名称 标准限值mg/L 生活污水 医疗废水16446.9m3/a COD 250 4.11 化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒池 间接排放 西安市第五污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，单不属于冲击性排放 225 3.70 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 250 达标 BOD5 100 1.64 90 1.48 100 达标 SS 80 1.32 32 0.53 60 达标 NH3-N 30 0.49 30 0.49 45 达标 粪大肠菌群数 1.6×108（个/L） 2.63×1015个/a 1600 2.63×1010个/a 5000个/L 达标 总磷 8 0.13 8 0.13 8 达标 总氮 60 0.99 60 0.99 70 达标

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 本项目生活污水及医疗废水一并经企业自建的“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，出水中各类污染物浓度均可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。项目废水可做到达标排放。 1.4措施可行性 ①污水处理规模可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，污水处理规模需要有10%～20%的设计裕量，本项目废水量约为45.06m3/d、因此设计规模宜为50m3/d～54m3/d，本项目化粪池50m3，容积污水处理站规模为60m3/d，因此满足项目废水处理需求。 ②污水处理工艺可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），“出水排入城市污水管网的非传染病医院污水可采用一级强化处理工艺”，根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中“执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺”；对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术，本项目采取的措施可行性分析如下： 表4-4 污水治理可行技术分析一览表 污水类别 污染物种类 排放去向 可行技术 本项目污水治理方案 是否为可行技术 餐饮废水+生活污水+医疗废水 pH 值、 COD、 NH3-N、 SS、BOD、 粪大肠菌群数、动植物油、总磷、总氮 排入城镇污水处理厂 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”处理工艺，属于一级强化处理。 消毒工艺：次氯酸钠法 可行 因此，对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）本项目采取的污水处理工艺属于可行技术。 1.5依托可行性分析 本项目生活污水及医疗废水经自建的化粪池+一体化污水处理设施处理后，再通过市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂。 西安市第五污水处理厂位于灞河西岸，占地面积 400.66 亩，主要接纳和处理西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域，以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水，总服务面积约4568公顷，西安市第五污水处理厂处理总规模40万m3/d，深度处理工程10万m3/d。污水处理采用缺氧/缺氧/耗氧（A2/O）二级生物处理工艺，出水经紫外线消毒后排入灞河，然后进入渭河，参照西安市污水处理有限责任公司第五再生水厂（西安市第五污水处理厂）排污许可证，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。 本项目处于西安市第五污水处理厂的接收范围内，项目处理后水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，再经市政污水管网进入西安市第五污水处理厂处理，废水水质不会对西安市第五污水处理厂进水水质造成重大冲击负荷。项目总排水量为45.06m3/d，本项目所产生的废水量较小，不会对污水厂稳定运行造成冲击。因此，项目废水排入西安市第五污水处理厂处理可行。 综上，本项目产生生活污水及医疗废水经项目自建的“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，废水可做到达标排放，采取的污水治理措施属于可行技术，尾水依托西安市第五污水处理厂处理可行。 1.6监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），废水监测要求具体见表4-9。 表4-9 环境监测计划表 序号 排放口编号 监测因子 监测点位 监测频次 1 DW001 流量 污水处理站出口 自动监测 2 pH值 1次/12小时 3 COD 1次/周 4 NH3-N / 5 BOD5 1次/季度 6 SS 1次/周 7 动植物油类 1次/季度 8 石油类 1次/季度 9 挥发酚 1次/季度 10 阴离子表面活性剂 1次/季度 11 氰化物 1次/季度 12 类大肠菌群数 1/月 13 阴离子表面活性剂 1次/季度 14 总磷 1次/季度 15 总氮 1次/季度 16 总余氯 接触池出口 2次/日 2、废气 本项目废气主要为污水处理站臭气。 2.1污染源强核算 在污水处理的过程中格栅、调节池、沉淀池等会散发出恶臭，主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等，污染物种类主要以硫化氢、氨气为主，具有强烈的刺激性异味。 本次评价采用美国EPA对类似污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目年去除BOD5的量约为0.16t，则NH3产生量约为0.5kg/a、H2S产生量为0.02kg/a；同时类比《西安市第五医院建设项目》的例行监测资料，该医院为综合医院，废水量约为200m3/d、污水处理站位于地下二层，其污水处理站下风向浓度最大值氨气为0.137mg/m3、硫化氢为0.022mg/m3、臭气浓度＜10，本项目废水量约为45.06m3/d，污水处理站位于地下三层，因此浓度可类比。本项目污染源强情况详见表4-10。 表4-10 废气污染物源强一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生量kg/a 产生速率kg/h 产生 浓度mg/m3 排放形式 治理措施 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 排放标准 达标情况 标准名称 排放浓度mg/m3 污水处理站 NH3 0.5 0.000057 0.03 无组织 位于地下三层设备间内，日常喷洒除臭剂 0.5 0.000057 0.03 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表3 1.0 达标 H2S 0.02 0.000002 0.005 0.02 0.000002 0.005 0.03 达标 臭气浓度 / / ＜10（无量纲） / / ＜10（无量纲） 10 达标 2.2达标分析及措施可行性 本项目自建的污水处理设施为地下封闭式一体化箱式结构，各构筑物均为密闭结构，且位于地下三层的设备间内，日常通过喷洒除臭剂降低臭气对周围环境的影响。在采取上述措施后，根据污染源强核算，污水处理站臭气无组织氨、硫化氢的排放浓度以及臭气浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的标准要求，污水处理站臭气可达标排放。因此，措施可行。 2.3监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），废气监测要求具体见表4-11。 表4-11 废气监测要求一览表 监测类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行污染物排放标准 无组织废气 污水处理站上风向1 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站下风向2 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 1次/季度 污水处理站下风向3 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 1次/季度 污水处理站下风向4 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 1次/季度 3、噪声源强 （1）噪声源强分析 本项目噪声源主要为污水处理设施的泵类、风机，多联式空调机组等设备噪声。噪声源强为75～80dB(A)，全部位于室内，本项目室外无产噪设备。主要噪声源及排放源强见表4-13。 |
| --- | --- |

|  | 表4-13 室内主要噪声源强及排放情况（以厂区西南角为原点） 序号 建筑物名称 噪声污染源 型号 声压级dB(A) 空间相对位置 降噪措施 距室内边界距离/m 室内边界声级dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑外噪声 X Y Z 声压级dB(A) 建筑外距离m 1 地下三层污水处理设备间 风机 / 75 12 45 -8 选用低噪设备，安装在土建结构的设备间内部、位于地下三层、可降噪约15dB（A），泵类安装减振垫、风机安装软连接等，可降噪约5dB（A）。 1.5 66.5 全天24h 21 45.5 1 2 水泵 / 80 20 45 -8 1.5 67.0 全天24h 21 46 1 3 主楼5层空调机房 多联式空调机组1 / 80 63 15 19 选用低噪设备，设置减震基础、可降噪约5dB（A）；并设置在设备间内，可降噪约10dB（A）。 1 65 全天24h 21 44 1 4 主楼5层空调机房 多联式空调机组2 / 80 63 6.5 19 1 65 全天24h 21 44 1 5 主楼5层空调机房 多联式空调机组3 / 80 58 21 19 1 65 全天24h 21 44 1 （2）降噪措施 项目采取的降噪措施如下： ①各设备均采用低噪设备； ②多联式空调机组置于5F东侧，同时利用房间墙壁隔声减少噪声的影响；同时设备间上层无建筑下层为医美的皮肤护理区，且多联式空调机组北侧设置电梯间、南侧设置医生办公室、东侧设置为污物走廊，而项目内部住院区位于2层至5层的西侧区域，项目外的敏感点主要分布与东北侧及北侧，因此从平面布设上说，多联式空调机组对医院内部及外环境影响均小； ③项目污水处理设施置于长乐大厦的地下三层靠西侧区域的设备间内，项目拟采取将风机均置于设备间内部，各类泵类置于地下的封闭式一体化污水处理箱内，同时对污水处理的设备间设置为土建结构，对风机的进出口安装消声器、软连接等，可减少风机泵类对北侧和东侧敏感点的影响； ④加强管理：加强对各类设备的维修与护养，防治设备老化，造成的噪声。 （3）达标分析 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声预测计算模型中的室内声源等效室外声源声功率级计算方法、点声源的几何发散衰减、噪声叠加公式进行计算，具体如下： ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为L p1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2 ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值(dB（A）)为： 式中：L(r)为预测点的声压级(dB(A))； Lp0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级(dB(A))； r为点声源距预测点的距离(m)。 ②敏感点预测值 预测点等效声级叠加（Leq） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③声环境敏感点情况 根据调查，项目所在地周围50m范围内声环境敏感点情况如下： 表4-14 工业企业声环境敏感点信息一览表 序号 声环境保护目标名称 空间相对位置/m 距厂界最近距离/m 方位 执行标准/功能区类别 声环境保护目标情况说明 X Y Z 1 水泥质监站家属楼 10 2 1.0 20 NE 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 钢筋混凝土结构、朝北、7层 2 永谊村居民区 0 12 1.0 12 N 砖混结构、朝南、1层、2层 ④达标情况 采用上述公式计算后，医院厂界噪声贡献值及敏感点叠加值情况见下表： 表4-15 评价范围内噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 贡献值 背景值 叠加值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 33 / / / / 60 50 西厂界 13 / / / / 60 50 东厂界 40 / / / / 60 50 南厂界 39 / / / / 70 55 敏感点水泥质监站 14 52 42 52 42 60 50 敏感点永谊村居民区 12 53 42 53 42 60 50 根据上表可以看出，项目在采取隔声降噪措施后，厂界北、厂界南和厂界西昼间夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界南满足4类标准要求，厂界噪声均可达标排放。 敏感点（水泥质监站家属院、永谊村居民区）处叠加值昼间、夜间均满足《声环境质量》（GB3096-2008）中2类标准要求。对水泥质监站家属院以及永谊村居民区处的声环境影响小。 （4）监测要求 项目建成后，监测要求见下表： 表4-16 噪声监测计划一览表 监测类别 监测点位 监测点数 监测指标 监测频次 执行污染物排放标准 噪声 厂界1m包络线 厂界四周各1个，共4个 等效连续A声级 1次/季度 厂界南执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准、厂界北、西、东执行2类标准 4、固体废弃物 （1）固废的产生情况 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、污水处理站污泥、废输液瓶/袋以及医疗废物。 ①生活垃圾 医院职工约105人，生活垃圾按照每人每天产生1.0kg计算，则职工生活垃圾约0.11t/d、38.3t/a；住院部床位共120张，陪护人员按每床1.3人计算，生活垃圾按照每人每天产生1.0kg计算，则陪护人员生活垃圾约0.16t/d、58.4t/a。则医院生活垃圾量约0.27t/d、96.7t/a。 ②废输液瓶（袋） 根据建设单位提供资料，本项目产生的各种无污染（一次性塑料）输液瓶（袋）及废包装材料约为1.0t/a。因此废输液瓶/袋等属于一般固废，废物代码为99 841-001-01。 ③污水处理系统污泥 污水处理系统污泥包括栅渣以及沉淀池污泥，根据《集中式污染治理设置产排污系数手册（2010年修订）》确定，污泥产生量按照0.6kg/t污水计算，则栅渣及沉淀池污泥共约为0.027t/d、9.87t/a，含水率约99%。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3 污泥控制与处置：“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，因此栅渣及沉淀池污泥均属于危险废物，危险废物代码为HW01 841-001-01。 ④医疗废物 本项目手术室仅进行介入性手术，手术过程不会产生废弃的人体组织和器官等病理性废物；医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液类危废；检验采用一次性试剂盒，因此不产生检验废液。 项目运行过程医疗废物主要包括沾染病人血液的棉签、棉球等，一次性医疗用品，废弃的血液、血清，医用针头，废弃的药品等感染性废物、损伤性废物、化学性废物以及药物性废物，根据《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238号），本项目医疗废物具体见表4-17。医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）执行。 门诊处患者产生的医疗废物按每人每天0.2kg计算，则门诊处患者医疗废物产生量约为0.08t/d、29.2t/a；住院部患者产生的医疗废物按每人每天0.5kg计算，住院部患者医疗废物产生量约为0.06t/d、21.9t/a。则本项目医疗废物年产量约为0.14t/d、51.1t/a。 表4-17 本项目医疗垃圾主要成分汇总表 类别 特征 常见组分或废物名称 收集方式 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1.废弃的金属类锐器，如针头、针灸针、探针等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的血液制品。 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |
| --- | --- |

|  | 则本项目运行过程固废汇总情况见表4-18。 表4-18 本项目固废情况一览表表 序号 产生环节 名称 属性 编码 物理性状 主要成分 环境危险特性 产生量 t/a 贮存方式 处置方式和去向 处置量t/a 类别 废物代码 1 日常生活 生活垃圾 一般固废 99 900-999-99 固态/半固态 纸屑、塑料袋、剩饭菜等 / 96.7 生活垃圾分类收集桶 交由环卫部门统一外运处置 96.7 2 污水处理栅渣及沉淀池 污泥 危险废物 HW01 841-001-01 半固态 有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等 In 9.87 沉淀池内 消毒处理后经监测达标后交由有资质单位统一吸抽后外运处置 9.87 3 患者输液过程 废输液瓶/袋 一般固废 99 841-001-01 固态 玻璃/塑料 / 1.0 专用收集容器 交由有资质单位统一外运处置 1.0 4 患者就诊、治疗等 医疗废物 危险废物 HW01 841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01 固态/液态 感染性 损伤性 化学性 药物性 In In T/C/I/R In 51.1 医疗废物贮存库 交由有资质单位统一外运处置 51.1 固废的处置、去向及可行性分析 ①生活垃圾 生活垃圾分类收集置于垃圾分类收集桶中暂存后，每日交由环卫部门统一外运处置。采取上述措施后，生活垃圾均可妥善处置，不会对周围环境产生二次污染，措施可行。 ②废输液瓶/袋 根据《卫生部办公厅关于加强医疗机构废弃药品包装处置管理工作的通知》（卫办医政函〔2012〕681 号），未污染的废弃药品包装特别是贵重药品废弃包装，应当尽量在使用前进行毁形，不易毁形的要进行破坏性标记，并将此类废弃药品包装统一收集后，交由有资质的回收机构统一处理。按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）要求，回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。 评价要求未被污染的废输液瓶/袋集中收集置于专用收集装置中，定期交由有资质的回收单位统一外运处置。 ③污水处理站污泥 栅渣及污泥经消毒处理后委托有资质单位统一吸抽后外运。 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）“每天湿污泥产量小于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后排入化粪池，此时化粪池的容积应考虑到此部分的污泥量。每天湿污泥产量大于2m3的医院污水处理系统，污泥可在消毒后进行脱水。”本项目栅渣及沉淀池污泥均不进行脱水，经消毒处理后委托有资质单位统一吸抽后外运处置；根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中的表6-1进行核算，本项目污泥体积量按照最大值2.2L/人·d计算，项目医务人员105人、病床120张、陪护人员按照1:1.3比例计算约为156人、日门诊接诊量约为400人，则总人数约为781人，则污泥体积约为1.72m3/d，小于2m3；因此本项目对污泥不进行脱水，消毒处理后外运可行。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，污泥清淘前应采用石灰或漂白粉进行消毒，采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L污泥，使pH为11～12，搅拌均匀接触30～60min，并存放7天以上；采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的10～15%。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）：“污泥清掏前应进行监测，达到医疗机构污泥控制标准中的要求”。因此，评价要求本项目污泥清淘前，应先采用石灰或漂白粉按照上述要求进行消毒处理，再经监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准的相关要求后，再交由有资质单位统一外运处置。 在采取上述措施后，污泥可做到妥善处置，不会对周围环境产生二次影响，措施可行。 ④医疗废物 医疗废物按照要求，设置各自专用的收集装置/容器，再分类贮存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位统一外运处置。 综上所述，建设单位认真落实固废的存放、处置要求，使项目产生的固体废物均得到妥善处理、处置，固体废物对周围环境产生影响不大。 （3）环境管理要求 A医疗废物贮存库设置要求 根据建设单位提供的资料，项目危险废物贮存间拟设置于地下3F的东北角处，占地面积约为40m3。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），医疗废物贮存库的设置要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B医疗废物贮存库的标识要求 医疗废物贮存库的标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关规定进行设置。具体如下： ①在危险废物容器或包装物上，设置危险废物标签，标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。标签背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色。危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。样式示意见图4-1。 ②危险废物贮存分区应设置分区标志；危险废物分区标志背景色应采用黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色。危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。样式示意见图4-1。 ③在危险废物贮存设施附近或场所的入口处设置相应的贮存设施标志、标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志；还应以醒目的文字标准危废设施的类型，所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。危险废物设施标志背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色，危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。样式示意见图4-1。 危险废物标签样式示意图 危险废物贮存分区标志样式示意图 危险废物贮存设施标志样式示意图（横版） 危险废物贮存设施标志样式示意图（竖版） 图4-1 危险废物处置样式示意图 C医疗废物的收集、运送、贮存及交接 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令 第36号），对医疗废物的收集、运送、贮存及交接等要求如下： 收集： ①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内； ②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； ③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； ④废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； ⑤化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； ⑥批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； ⑦医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； ⑧放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ⑨盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ⑩包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑪盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 运输： ①运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ②运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ③运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ④运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 贮存： ①医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ③有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ⑤防止渗漏和雨水冲刷； ⑥易于清洁和消毒； ⑦避免阳光直射； ⑧设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 交接转移： ①在医疗废物运输交接过程中，严格执行《危险废物转移管理办法》的规定，落实危险废物转移联单制度。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位运送人员和产生单位管理人员交接时共同填单，分别保存。 ②对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 5.土壤及地下水 本项目将医疗废物贮存库设置于长乐大厦1F东北角处，对医疗废物贮存库地面进行硬化，地面及1米高墙裙进行防渗处理，因此不会对土壤和地下水造成影响。 项目污水处理设施设置在地下三层的设备间内，化粪池采用防渗防腐材质的罐体，一体化污水处理设施为一套防渗防腐的箱式结构，根据设计单位提供的资料，对化粪池及一体化污水处理设施下方的地面均进行硬化及防渗处理，因此在日常加强管理污水处理设施对土壤和地下水环境影响小。 6.环境风险评价 6.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目危险化学品主要为次氯酸钠、乙醇、甲醇、浓盐酸、冰乙酸。 6.2环境风险潜势初判 根据每种危险物质在厂界内的最大储存量，及其在《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录中对应临界量的比值确定Q。当涉及一种危险物质时计算该物质的总量与其临界量比值，即Q；当存在一种以上危险物质时，有下列公式： Q= 式中：Q1，Q2....Qn-每种危险物质的临界量，t； q1，q2.....qn-每种危险物质的最大存在总量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≧1时，将Q值划分为（1）1≦Q<10（2）10≦Q<100（3）Q≧100。项目危险物质数量与临界量比值Q见表4-19。 表4-19 项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大储存总量qn 临界量Qn Q 1 75%酒精 0.04t 500t 0.00008 2 95%酒精 0.001t 500t 0.000002 3 甲醇 0.5kg 10t 0.00005 4 浓盐酸 0.5kg 7.5t 0.00007 5 冰乙酸 0.5kg 10t 0.00005 6 次氯酸钠 1.5t 5t 0.30 7 合计 / / 0.300252 根据上表可知，本项目危险物质总量与临界值比值Q=0.300252<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.3评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，据此判定本项目的风险评价等级为简单分析。 6.4环境风险识别 环境风险包括危险化学品泄漏，污水处理站非正常排放，医疗废物泄漏等。 6.5环境风险措施及影响评价 ①化学品泄漏 本项目次氯酸钠储存在污水处理设施的设备间内，项目乙醇、甲醇、浓盐酸、冰乙酸均置于2F仓库内，设备间和仓库内的地面进行水泥硬化及防渗，对裙脚设置防渗；因此不会对周围地表水环、土壤和地下水环境造成影响。 ②污水处理站环境风险 企业对污水处理站设置在线监测系统，同时时设置专职管理人员对污水处理设施日常进行保养维护及巡视检查，每日记录运行情况，一旦出现异常可立即发现，同时调节池可满足污水停留24小时，即便发生故障也可将污水经回流泵返回调节池中，待检修正常后，再将污水处理达标后排放；因此在加强管理和日常维护的情况下，一般情况下污水处理站不会发生故障，日常可正常达标排放。 ③医疗废物泄漏 本项目医疗废物的收集、转运、暂存等设有专项操作及管理制度，日常拟派专人定期收集、转运至项目内的危险废物贮存间内，在收集时会检查医疗废物包装袋的包装情况，若发现有破损现象，立即再进行二次包装，转运过程采用专门的转运工具；医疗废物贮存间位于1F，同时医废间内地面地面进行硬化处理，地面及1米高墙裙进行防渗处理，在日常加强管理、定期巡视检查和规范管理人员各项操作的情况下，医疗废物的收集、转运及暂存过程不会发生泄漏等现象。 6.6环境风险结论 本项目涉及的环境风险因素包括危险化学品泄漏、污水处理站非正常工作、医疗废物泄露，项目发生风险的几率都很小，通过加强管理、规范操作、规章运行、定期进行突发环境事件演练等情况下，可把环境风险事故发生的几率降至最低。综上所述，本项目环境风险处于可接受范围内。 |
| --- | --- |

|  | 表4-21 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 西安耕雨医院建设项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （新城）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 108°59 21.145″ 纬度 34°16′16.802″ 主要危险物质及分布 主要危险物质 分布位置 75%酒精、95%酒精、 84消毒液、甲醇、浓盐酸、冰乙酸 2F仓库内 次氯酸钠 污水处理设施设备间内 污水处理站 地下三层设备间内 医疗废物 -3F危险废物贮存间内 环境影响途径及危害后果 主要危险物质 环境影响途径及危害后果 危险化学品 化学品因包装品破裂发生泄漏影响地表水、土壤及地下水环境 污水处理站 管理不当、处理效率下降，废水非正常排放导致影响地表水环境； 医疗废物 医疗废物转运、暂存过程泄漏，伴生/次生的病毒、病菌污染环境空气以及人群健康等 风险防范措施要求 日常加强管理、定期巡视、检查、记录，日常规范各项操作、规章运行、定期维护及定期进行突发环境事件演练等。 填表说明：本项目环境风险潜势为I。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 厂界/污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 位于地下三层设备间内，设置一体化污水处理设施，为密闭箱体结构，日常喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3 |
| 地表水环境 | DW001污水处理站出口 | COD、BOD5 NH3-N、SS 类大肠菌群、总磷、总氮等 | 生活污水及医疗废水一并经企业自建的“化粪池+一体化污水处理设施”经“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”处理后，进入市政污水管网最终排入西安市第五污水处理厂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 |
| 声 环 境 | 厂界 | 设备噪声 | 合理布局，选用低噪设备、安装在设备间内部、设备间墙壁安装隔音材料、泵类安装减振垫、风机安装软连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2 类和4类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目涉及电磁辐射类设备的另行办理 |
| 固 体 废 物 | 职工办公 | 生活垃圾 | 分类收集，每日交由环卫部门统一外运处置 | 妥善处置，不产生二次污染 |
|  | 患者治疗 | 废输液瓶/袋 | 集中收集置于专用收集装置中，定期交由有资质单位统一外运处置。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 污水处理站 | 栅渣及沉淀池污泥 | 外运前采用石灰或漂白粉进行消毒处理及监测达标后，定期委托有资质单位统一吸抽后外运处置。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4以及《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  | 就诊住院 | 医疗废物 | 分类收集置于各自专用的收集桶中，定期交由有资质单位统一外运处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医疗废物贮存间内地面进行硬化处理，地面及1米高墙裙设置防渗处理；污水处理设施底部进行硬化及防渗，不会发生泄漏事故，对土壤及地下水影响小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 日常加强管理、定期巡视、检查、记录，日常规范各项操作及定期维护等。 |
| 其他环境管理要求 | 在建设完毕后、调试产生排污行为前取得排污许可证。 建设项目竣工后，企业应自主进行建设项目竣工环境保护验收工作。 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护项目环保设施的正常进行，按照监测计划合理安排进行全场内污染源监测，对不达标的情况立即寻找原因，及时处理；提高企业管理水平及职工环保意识，设置兼职环境保护人员，积极配合环保部门的检查等，加强排污口规范化管理如设置监测口、排污口粘贴相应的标识，医疗废物贮存库标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行设定。 |

# 六、结论

该项目的建设符合国家产业政策、建设符合当地规划，选址可行。在采取设计和环评文件提出的各项污染防治措施后，主要污染物能够达标排放，因此，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 (t/a) |  |  |  | 0.0005 |  | 0.0005 | +0.0005 |
|  | H2S (t/a) |  |  |  | 0.00002 |  | 0.00002 | +0.00002 |
| 废水 | 废水量(万t/a) |  |  |  | 1.64469 |  | 1.64469 | +1.64469 |
|  | COD (t/a) |  |  |  | 3.70 |  | 3.70 | +3.70 |
|  | BOD5 (t/a) |  |  |  | 1.48 |  | 1.48 | +1.48 |
|  | SS (t/a) |  |  |  | 0.53 |  | 0.53 | +0.53 |
|  | NH3-N(t/a) |  |  |  | 0.49 |  | 0.49 | +0.49 |
|  | 类大肠菌群（个/a） |  |  |  | 2.63×1010 |  | 2.63×1010 | +2.63×1010 |
|  | 总磷 (t/a) |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 | +0.13 |
|  | 总氮 (t/a) |  |  |  | 0.99 |  | 0.99 | +0.99 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾(t/a) |  |  |  | 96.7 |  | 96.7 | +96.7 |
|  | 废输液瓶/袋(t/a) |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物 | 医疗废物(t/a) |  |  |  | 51.1 |  | 51.1 | +51.1 |
|  | 污泥 (t/a) |  |  |  | 9.87 |  | 9.87 | +9.87 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

新水

56.32

损耗0.88

3.52

4.4

门诊急诊

患者用水

损耗2.52

10.08

12.6

医护人员

生活用水

损耗5.2

21.12

26.4

病床用水

损耗1.56

6.24

7.8

陪护用水

化粪池+一体化污水处理设施

西安市第五污水处理厂

45.06

损耗1.02

4.10

5.12

未预见水

市政污水管网

装修工程

设备安装

验收

施工噪声

装修废气

施工废水

施工固废

声环境

化粪池

市政污水管网

大气环境

垃圾填埋场

就诊病人

检验诊断

医疗废物、废输液瓶/袋

出院

化粪池+一体化污水处理站

市政污水管网

生活污水及医疗废水

西安市第五污水处理厂

有资质单位

生活垃圾

医疗废物

环卫部门

治疗/护理

医疗废水

生活污水

自流

自流

自流

污泥消毒后外运

化粪池

栅渣消毒后外运

格栅

提升泵

调节池

混凝沉淀池

污泥消毒后外运

次氯酸钠

消毒池

市政污水管网

西安市第五污水处理厂