# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安鹏翎汽车管路系统及相关零部件产品生产研发项目（二期）

建设单位（盖章）：西安鹏翎汽车部件有限公司

编制日期：二〇二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安鹏翎汽车管路系统及相关零部件产品生产研发项目（二期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-610124-04-01-373274 |
| 建设单位联系人 | 陈驰 | 联系方式 | 158****8890 |
| 建设地点 | 西安市高新区集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼 |
| 地理坐标 | 经度：108度23分26.669秒，纬度：34度4分50.468秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件制造 C2913橡胶零件制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 汽车零部件制造367 橡胶制品业291 塑料制品业292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 1.9% | 施工工期 | 2024年6月-2024年8月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m²） | 3243.44 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原西安市周至县环境保护局 审批文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》及《西安市高新区集贤产业园一期用地控制性详细规划（2022-2035年）（修订）》符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划相符性情况 规划名称 项目 规划内容 项目情况 符合性 《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》 规划面积四至范围 周至县集贤产业园位于周至县集贤镇政府西南，规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路 本项目位于集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内。 符合 产业规划 以发展工业为主，主要工业类型为食品及粮油加工业、家具制造业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新材料等 项目生产的产品为汽车管路系统及相关零部件产品，符合园区产业定位。 符合 土地利用规划 周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷 根据规划范围内项目用地性质规划图，项目用地类型为工业用地。 符合 《西安市高新区集贤产业园一期用地控制性详细规划（2022-2035年）（修订）》 用地规划 财神大道以东，耿峪河以西，六曲北路以南，关中环线以北区域的城镇开发边界范围内。 本项目位于集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内。 符合 产业定位 西安高新区策贤园未来将承接以高新区为引领的西安科创大走廊产业外溢的重要板块，打造以发展生命健康产业、高端智能制造产业、信息技术产业为主导的产城融合区域，同时建设成为大西安科技辐射和高端产业转移的承接地、产业配套服务基地，推动大西安区域协调发展格局的建设。 园区划分为汽车产业片区、综合配套片区、综合产业片区、康体科教片区。 项目生产的产品为汽车管路系统及相关零部件产品，项目位于综合产业片区，符合园区产业定位。见附图5 符合 土地利用规划 本次规划建设用地总面积11.36平方公里。包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务设施用地、工业用地、公用设施用地、绿地与广场用地、道路与交通设施用地。 根据规划范围内项目用地性质规划图，项目用地类型为工业用地。见附图4 符合 2、与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1-2、1-3。 表1-2 与规划环评及其审查意见符合性分析表 名称 规划环评内容 本项目情况 符合性 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》 周至县集贤产业园北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路，是以发展工业为主，主要工业类型为食品及粮油加工业、家具制造业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新材料等 本项目位于集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内。项目生产的产品为汽车管路系统及相关零部件产品，符合园区产业定位。 符合 周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷 项目用地类型为工业用地 符合 园区引入企业必须符合国家产业政策，符合园区的产业定位，满足高效益、高技术、低污染、低能耗等原则。限制和禁止引进的项目和行业主要体现为：①通用设备制造业、专业设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业是本区的主导产业，鼓励发展，但应控制电镀工艺的发展②对引入企业需满足各项环保要求、达到国内清洁生产先进水平、亿元产值、COD排放标准等③限制引入高耗水、高污染项目④严格按照区域发展规划和布局要求，高起点、高标准的建设科技含量高、能耗低、噪声污染小的企业⑤引入企业特征污染物排放总量应低于总量控制指标，具有废物收集系统，完善的管理制度、先进的工艺技术水平。 ①项目生产的产品为汽车管路系统及相关零部件产品，满足园区引入项目的要求。 ②本项目运营期废气、废水、噪声、固体废物污染物在采取本次环评提出的治理措施后均能满足环保要求。 ③本项目不涉及高噪声、高耗水等污染。 ④本项目具有先进的工艺技术水平，能耗低，生产设备均为自动高精密设备，产生的噪声极低。 ⑤本项目特征污染物主要为颗粒物，产生量很小，对环境影响较小。 符合 引入项目鼓励节水技术、源头上减少污水的产生量、确保废水的达标排放 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂。 符合 引入的新建企业和迁入企业应按照规划的用地布局要求，要加强厂区周围的立体绿化隔离带建设，必须保证厂界噪声值的达标，必要时修建隔声墙 本项目布局合理，厂区四周设置绿化隔离带，产噪设备均室内布置、基础减振，经预测，可做到噪声达标排放 符合 表1-3 与规划环评审查意见符合性分析表 规划名称 规划内容 项目情况 符合性 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》审查意见 园区推广使用清洁燃料，以天然气原料为主，以取代煤和液化石油气 本项目生产设备均使用电能。 符合 园区工业固废应分类收集处理，综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 本项目产生的一般工业固体废物分类收集，外售处置；危险废物分类暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门处理。 符合 规划面积四至范围：位于周至县集贤镇政府西南，规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路 本项目位于集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内。 符合 规划定位：周至县集贤产业园产业发展方向定为：①“一个发展战略导向”：充分利用地域资源优势，打造以第二产业为主多种产业链条发展的产业集聚区，形成新的地域发展增长中心。②“三大产业板块”：高新技术产业、现代制造业、现代服务业。③“五大特色产业”：利用地域的生态资源、文化资源和农业资源，努力打造“高新技术产业、农产品加工业、先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业”五大特色产业：严格按照国家相关产业政策，严禁不符合规划产业结构和国家产业政策的企业入园。 项目生产的产品为汽车管路系统及相关零部件产品，为现代制造业，符合园区产业定位。 符合 土地利用：周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地 本项目所占用土地为工业用地，用地范围面积在园区工业用地规划范围内 符合 空气污染防治措施：园区应充分利用资源，实行集中供热，集中供热覆盖区内禁止建设燃煤锅炉，对集中供热覆盖不到位的区域，锅炉应采用清洁能源 本项目生产设备均使用电能。 符合 水污染物防治措施：园区所设的污水管网必须做到雨污分流，将生活污水和工业废水全部引入园区污水处理厂集中处理后达标排放；健全园区企业、单位污水处理措施，做到达标排放 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入集贤产业园污水处理厂。 符合 噪声污染防治措施：入园企业要采取隔声、吸声和消声等噪声防治措施，确保居住区噪声达标、加强交通噪声的防治 本项目布局合理、基础减振，噪声可达标排放。 符合 固废防治措施：加强园区固废管理，使产生的生活垃圾及工业固废全部得到规范处置 本项目产生的一般工业固体废物分类收集，外售处置；危险废物分类暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交环卫部门处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》（国家发展和改革委员会令第49号，2021年12月31日），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类范围，属于允许类项目。 本项目不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，符合地方产业政策。本项目所使用的工艺设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工业和信息化部公告2021年第25号）中需淘汰的落后生产工艺设备。本项目于2023年3月6日在西安高新区行政审批服务局备案，项目代码：2303-610124-04-01-373274，同意该项目建设。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规政策及规划符合性分析见表1-4。 表1-4项目与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表 环保政策 要求 本项目情况 符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目产生的非甲烷总烃废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒（DA001）达标排放； 废活性炭暂存于危废暂存库，交由有资质单位处置。 符合 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市周至县集贤产业园，属于重点管控单元，符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号；项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求； 项目正在办理环境影响评价手续。 环评要求项目建成后按照要求办理排污许可手续 符合 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目有机废气产生量较少，无组织排放量低，产生的有机废气经末端治理措施处理后均可达标排放。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 经对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于所列三十九个行业，不参与绩效分级，项目有机废气产生量较少，对区域环境影响较小。 符合 12.夏季臭氧应对行动。 强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料。 项目产生的有机废气采用集气罩收集活性炭吸附处理后经21m高排气筒达标排放，最大可能降低了无组织排放 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目在已建成厂房内安装设备，不涉及土建施工；施工期应强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目位于西安市周至县集贤产业园，属于重点管控单元，符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号；项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求； 项目正在办理环境影响评价手续。 环评要求项目建成后按照要求办理排污许可手续 符合 发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全县环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 本项目产品主要用于汽车制造业 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》 （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭质保单，确保符合质量标准。用于VOCs处理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭的结构宜采用颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级品颗粒活性炭或者蜂窝活性炭技术要求，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%。 项目按要求购买符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级品蜂窝活性炭，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%。 符合 （三）明确填充量和更换时间及装填厚度。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围明确活性炭的填充量和更换时间，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，特殊情况的企业可根据生产量、生产时间进行调整，最长不超过6个月。 项目根据风量和VOCs初始浓度确定活性炭的填充量约0.5t，厚度500mm，3个月更换一次。 符合 （四）保证收集效率。涉气企业应委托有资质的环保设备厂家设计可行的废气治理方案，选择合适的吸风风量，采用密闭方式收集废气时，密闭空间必须同时满足足够的换气次数和保持微负压状态。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。 根据机型设置不同集气装置，为保证集气效率，在出料口设置集气罩软管连接至废气主管道。集气罩数量合计10个，本项目采用外部型集气设备，集气效率按40%计，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速要求为0.5米/秒。 符合 （五）严格控制无组织排放。涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等VOCs物料应密闭储存。......。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，......。 项目外购成品颗粒聚乙烯作为原料，从源头上控制挥发性有机物；日常袋装存放在厂房原料贮存区。废活性炭放置于密闭容器中存放于危废间，定期交由资质单位处置。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：（1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；（2）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；（3）粉状、粒状、VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 本项目有机废气采用集气罩收集，统一经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过21m高排气筒（DA001）达标排放。 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 1.对于含低浓VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 2.严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的 本项目有机废气采用集气罩收集，统一经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过21m高排气筒（DA001）达标排放。 西安市生态环境局《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 本项目有机废气采用集气罩收集，统一经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过21m高排气筒（DA001）达标排放； 本项目使用碘值不小于800的活性炭，每三个月更换一次 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号） 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，39个重点行业清单见附件 根据对比附件清单，本项目不属于关中地区涉气重点行业项目 符合 3、选址合理性分析 本扩建项目位于西安市高新区集贤园集财路中段9号太周创新产业园11号楼，符合园区发展规划及产业布局。 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，秦岭生态环境保护范围为周至县行政区域内北至107省道以北1000m，本项目位于107省道以北1.5km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内，与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护管理办法》的要求相符合。 项目场址不在自然保护区，风景名胜区、水源地保护区等需要特殊保护地区范围内，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在地供水、排水（雨水、污水）、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 4、项目与“三线一单”符合性分析 与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 |

| 其他符合性分析 | ①一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）和陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告（附件10）。 ②一表 本项目与西安市生态环境准入清单的符合性分析见表1-5。 表1-5本项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 1 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 （1）本项目为汽车零部件制造项目，不属于禁止类项目。 （2）本项目位于集贤产业园。 符合 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 （1）本项目为汽车零部件制造项目，采用先进的生产工艺，污染物均能达标排放。 （2）本项目不使用老旧车辆及非道路移动机械。 （3）本项目所在区域天然气管网已敷设。 符合 2 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 高污染燃料禁 燃区 空间布局约束 根据《西安市大气污染防治条例》，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。禁止在本市新建、改建、扩建燃用高污染燃料的建设项目。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目为汽车零部件制造项目，不属于禁止类项目。 对照陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版），本项目不属于“两高”行业。（3）本项目不属于供热企业，本项目采用电作为能源，属于清洁能源。 符合 污染物排放管控 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，进一步完善我市“散乱污”企业及集群认定、整治标准 本项目产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后，通过1根21m排气筒排放，废气能达标排放。 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》，本项目为汽车零部件制造，不属于文件规定的“两高”行业。 符合 环境风险防控 深入推进散煤治理。整村推进农村居民、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。扎实做好中央财政支持北方地区清洁取暖试点工作，综合考虑能源供应保障，坚持从实际出发，先立后破，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤。 本项目使用的能源主要为水能、电能。 符合 3 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 水环境城镇生活重点管控区： 1.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。 本项目污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。 本项目生活污水进入集贤园至集贤产业园污水处理厂处理。 符合 ③一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境管控单元分区中重点管控单元，对照表1-5中的管控要求，项目建设符合西安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：西安鹏翎汽车管路系统及相关零部件产品生产研发项目（二期） 建设单位：西安鹏翎汽车部件有限公司 建设规模：本项目拟购置蒸汽成型机、弯管机、插接伺服机、气密设备、双头移印机、空气干燥机、重量测试设备、标签机等设备共36台；建设汽车管路系统及相关零部件产品生产线2条，可年产汽车管路15万套。 四邻关系：项目东临太周产业园工业厂房12号楼，西侧为酒店，南临集财南路，北侧太周创新产业园工业厂房9号楼，具体四邻关系见附图2。 3、项目组成 本项目建设内容有主体工程、辅助工程、储运工程及公用工程及环保工程，本项目组成见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程类别 工程内容 建设内容 主体工程 主厂房 一层 主要布置维修备件室、进出库检验室、资料劳保用品室、成品库、仓库办公室等。 二层 主要布置蒸汽成型转炉、蒸汽成型20炉、蒸汽成型10炉、手动插接设备、气密测试设备等。 三层 空置 储运工程 原料区 位于厂房二层，用于原料的暂时存放，便于运输。 成品区 位于厂房一层，用于成品的暂时存放，便于运输。 辅助工程 办公区 厂房一层、二层均设置办公室，占地面积约260m2 厕所 一、二、三层均设置办公室 公用工程 给水 采用市政供水管网 排水 生活污水 生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂 供电 采用市政供电系统 供暖与制冷 厂房不供暖与制冷，办公楼采用分体式空调 环保 工程 废气 尼龙管成型有机废气 经集气罩（收集率40%）收集后经两级活性炭（处理效率37%）处理后经21m高排气筒（DA001）排放 热缩有机废气 经集气罩（收集率40%）收集后经两级活性炭（处理效率37%）处理后经21m高排气筒（DA001）排放 废水 生活污水 经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂 噪声 生产设备 厂房隔声、基础减震 固体废物 一般固废 废包装、边角料、不合格品 设置一般固废区，分类收集定期外售给回收单位 危险废物 废活性炭、废活性炭 设危废暂存库，定期交由有资质单位处置 生活垃圾 分类收集垃圾桶，委托园区环卫部门进行处置 4、主要产品方案 本项目产品方案表2-2。 表2-2项目主要产品及产能一览表 序号 产品 已建成项目产品年产量 （套/a） 扩建项目年产量（套/a） 本次项目建成后产量 1 金属管 50000 0 50000 2 橡胶管 0 100000 100000 3 尼龙管 0 50000 50000 4 合计 50000 150000 200000 扩建项目原辅材料及能源消耗 表2-3 扩建项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 重量 最大储存量（t） 备注 1 尼龙管 10万米 5t / 材质为聚酰胺，外购 2 橡胶管 13万米 13t / 材质为橡胶，外购 3 插头 16万个 2.5t / 材质为聚酰胺，外购 4 阻燃绝缘热收缩管套 30万米 0.5t / 外购 5 金属接头 11万个 / / 外购 6 卡箍 25万个 1.1t / 外购 7 酒精 0.030t 0.010 外购 8 速干胶 0.003t 0.003 外购 9 油墨 0.002t 0.002t 外购 10 油墨稀释剂 0.004t 0.004t 外购 表2-4 原辅材料理化性质 序 号 名称 有毒有害物质含量 理化特性 燃烧爆 炸性 挥发分 含量 1 丝印油墨 乙酸丁酯 10%-20% 、三羟甲基丙烷 0. 1%- 1% 、顺丁烯二酸酐＜0.0001%、丙烯酸树脂/颜料 70%-80% 有颜色膏状物质，沸点 124℃ , 密度 3.45g/cm³ ， 闪点＞-9℃ , 与水部分混 溶 不易燃 15% 2 油墨稀释剂 异佛尔酮60%- 100% 、其他 成分 0-40% 透明可燃液体，特殊刺激气味，相对密度（水=1）0.8- 1.0/25℃ , 沸点200-220℃ , 微溶于水，可与醇、醚、酯等混溶 易燃 100% 3 90%乙醇 乙醇≤90% 密度：0.78945 g/cm³; (液) 20°C；熔点：-114.3 °C (158.8 K)；沸点：78.4 °C (351.6 K)；闪点(℃)： 12；引燃温度(℃)： 363；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 易燃 90% 4 速干胶 氰基丙烯酸乙酯≤90% 外观与性状：液体。熔点(℃)：-16.9；相对密度（水=1）：1.069沸点(℃)：108(1.596kPa)；相对蒸气密度（空气=1）：4.3；分子式：C6H7NO2；分子量：125.14；闪点(℃)：103； 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。为无色透明液体，能在室温下聚合，迅速固化，主要用于制作瞬间胶粘剂。 半固态 根据《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 中油墨中可挥发性有机化合物含量的限值，溶剂油墨中网印油墨可挥发性有机化 合物限值为≤75%。本项目所用油墨可挥发性有机化合物含量为 20%，符合使用要 求。油墨使用时，油墨：稀释剂配比为 1:2，则即用状态下油墨可挥发性有机化合 物含量为 72%，符合要求。 根据2020年6月30日生态环境部发布的《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司/著，中国环境出版集团）：低VOCs含量胶粘剂通常包括水基型胶粘剂和本体型胶粘剂，详见《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“表1”。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本项目使用胶属于溶剂型胶粘剂，属于低VOCs物料。 6、主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要设备见表2-7。 表2-5 扩建项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 用途 1 蒸汽成型机 SC20ZC-10 2 尼龙管成型 2 蒸汽成型机 SC20ZC-30 4 弯管机 BST25-IV 4 3 插接伺服机 CH-1024 6 4 气密设备（直压4通道气密） JS-51M04 2 5 激光打码机 BHL-GQ-30 1 6 双头移印机 MINI-2/R 13 7 热缩机 SC-4520L 4 8 空压机含储气罐 BLV-10 2 9 空气干燥机 BL-1NF 1 10 工装卡箍机小 无 2 11 工装卡箍机大 无 2 12 油墨标签机 660*586MM 3 7、给排水 （1）给水 ①生活用水：本次扩建项目劳动定员30人，不提供食宿。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水定额按25L/（人·d）计，则项目生活用水量为0.75m³/d（210m³/a）。 ②气密测试用水：根据建设单位提供的资料，项目气密测试用水量为0.5m³/d（140m³/a）。 ③蒸汽成型用水：根据建设单位提供的资料，项目蒸汽成型机每日用水量为5m³/d（1400m³/a）。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产污系数取0.8，产生量为0.6m³/d（168m³/a），经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂。 ②气密测试废水：产污系数取0.8项目气密测试废水量为0.4m³/d（112m³/a）。 ③蒸汽成型废水：产污系数取0.8，项目蒸汽成型废水量为5.0m³/d（1120m³/a）。 表2-6 扩建项目用排水情况一览表 序号 用水类型 新鲜水量 （m³/d） 消耗量 （m³/d） 循环量（m³/d） 排水量 （m³/d） 备注 1 生活用水 0.75 0.15 0 0.6 64人 2 气密测试用水 0.5 0.1 0 0.4 3 蒸汽成型用水 5.0 1.0 0 4.0 4 合计 6.25 1.25 0 5.0 图2-1 扩建项目水平衡图 图2-2 项目水平衡图 8、工作制度与劳动定员 现有项目劳动定员34人。本次扩建项目劳动定员30人，年工作280天。每天一班，每班工作8h。 9、项目平面布置 整个厂区平面布置基本满足工艺原则、经济原则、安全和环保原则。项目总平面布置见附图3。生产车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目在已有厂房进行生产线的建设，项目施工期不涉及土建施工，仅进行厂房装修及设备安装调试，因此，本评价不对施工期环境影响进行分析。 二、运营期工艺流程 1、尼龙管生产工艺 本项目工艺流程及产污环节如下： 图2-1尼龙管工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）截断 首先，原料尼龙管根据弹簧衬芯长度截断。该过程会产生边角料、噪声。 （2）蒸汽成型或者电加热成型 截断后的一部分尼龙管放入蒸汽成型机用150℃的蒸汽进行加热成型；截断后的一部分尼龙管放入弯管机进行电加热成型。该过程产生废气、废水。 （3）热收缩 将完成上一单元尼龙管放置在输送机上输送至热收缩机中收缩。根据本项目的工艺需求，控制温度为 160℃时，采用的热源为电加热。该过程会产生边角料、噪声、有机废气。 （4）冷却 完成保温工段的工件在出炉后进入冷却段，本项目冷却工段采用自然冷却。 （5）截长 按照前述工段的划线，将尼龙管截成相应长度，即为所需的半成品。该过程会产生边角料、噪声。 （6）分捆包装 按照后续装配工序要求对半产品进行分捆包装并运送至装配车间。 （7）总装 按照操作顺序在成型后的尼龙管上依次将接头、卡箍组等组件。该过程会产生固废、噪声、有机废气。 （8）密封检测 根据产品性能要求，通入压缩空气进行密封性测试，测试合格的产品进入下一道工序。该过程会产生不合格品、噪声。 （9）打标 使用打印机打印产品标志标记。该过程会产生固废、有机废气。 （10）检验、包装入库 检验合格的产品按照包装指示要求对产品进行包装后送至成品库。 图2-1橡胶管工艺流程及产污环节图 橡胶管工艺流程简述： （1）截断 首先，橡胶管根据弹簧衬芯长度截断。该工序产生边角料、噪声。 （2）热收缩 将热收缩套套在橡胶管外，然后放置在输送机上输送至热收缩机中收缩。根据本项目的工艺需求，控制温度为150℃时，采用的热源为电加热。该过程会产生有机废气、噪声。 （3）截长 按照前述工段的划线，将橡胶管截成相应长度，即为所需的半成品。该过程会产生固体废物、噪声。 （4）分捆包装 按照后续装配工序要求对半产品进行分捆包装并运送至装配车间。 （5）总装 按照操作顺序在成型后的橡胶管上依次将胶管、接头、卡箍组等组件。该过程会产生固体废物、噪声、废气。 （6）密封检测 根据产品性能要求，通入压缩空气进行密封性测试，测试合格的产品进入下一道工序。该过程会产生固体废物、噪声。 （7）打标 使用打印机打印产品标志标记。该过程会产生固体废物、废气， （8）检验、包装入库 检验合格的产品按照包装指示要求对产品进行包装后送至成品库。 4、项目主要产污环节 根据生产工艺流程，本项目生产过程中主要的产污环节见表2-8。 表2-7运营期产污环节一览表 类别 生产线名称 产污环节 污染源 主要污染因子 废水 职工生活 职工生活污水 生活污水 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 废气 尼龙管 蒸汽成型 尼龙管成型 VOCs 热收缩 热收缩 挤出废气 VOCs 酒精擦拭 酒精 酒精擦拭 VOCs 粘接 速干胶 复合废气 VOCs 噪声 生产 生产设备 / 噪声 固体废物 尼龙管、橡胶管、废金属管 裁切工序 一般固废 废尼龙管、废橡胶管、废金属管 废气处理 废气处理设施 危险废物 废活性炭 生产设备 设备维护 危险废物 废机油 废油墨桶、废油墨稀释剂桶 打印 危险废物 油墨及稀释剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目基本情况及污染物排放达标情况如下： 一、现有项目概况 1、环保手续办理情况 现有项目为汽车金属管进行单纯组装，属于汽车零部件制造367，无需办理环评手续；现该项目正常运行，已签订危险废物处置协议。 2、现有项目基本情况 1）建设项目基本情况 工程类别 工程内容 建设内容 主体工程 主厂房 一层 主要布置维修备件室、进出库检验室、资料劳保用品室、成品库、仓库办公室等。 二层 主要布置手动插接设备、气密检测设备、办公室等。 三层 空置 储运工程 原料区 位于厂房二层，用于原料的暂时存放，便于运输。 成品区 位于厂房一层，用于成品的暂时存放，便于运输。 辅助工程 办公区 厂房一层、二层均设置办公室，占地面积约260m2 厕所 一、二、三层均设置办公室 公用工程 给水 采用市政供水管网 排水 生活污水 生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂 供电 采用市政供电系统 供暖与制冷 厂房不供暖与制冷，办公楼采用分体式空调 环保 工程 废水 生活污水 经化粪池处理后，通过污水管网排入集贤产业园污水处理厂 噪声 生产设备 厂房隔声、基础减震 固体废物 一般固废 废包装、边角料、不合格品 设置一般固废区，分类收集定期外售给回收单位 生活垃圾 分类收集垃圾桶，委托园区环卫部门进行处置 二、现有项目工艺说明 图3 金属管工艺流程及产污环节图 金属管工艺流程简述： （1）截断 首先，金属管根据弹簧衬芯长度截断。该工序产生边角料、噪声。 （2）总装 按照操作顺序在成型后的金属管上依次将接头、卡箍组等组件。该过程会产生固体废物、噪声、废气。 （3）密封检测 根据产品性能要求，通入压缩空气进行密封性测试，测试合格的产品进入下一道工序。该过程会产生固体废物、噪声。 （4）激光打标 使用激光打印机打印产品标志标记。 （5）检验、包装入库 检验合格的产品按照包装指示要求对产品进行包装后送至成品库。 三、现有项目产污环节及治理措施 1、废水 生活污水等综合废水依托太周创新产业园化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入集贤产业园污水处理厂集中处理。 2、噪声 项目运营期夜间不生产，噪声主要来源于各类设备昼间运行产生的噪声值在70~85dB(A)之间。本项目主要产噪设备中气密检测设备等均设置于封闭厂房中。 3、固废 现有项目生产过程中产生的固体废物主要包括废边角料、废包材、不合格产品及员工日常生活产生的生活垃圾等。 四、现有项目污染物实际排放量 现有项目污染物实际排放量如下所示： 表 2-14 现有项目污染物实际排放情况一览表 类型 污染物 排放量 废水 化学需氧量 0.065t/a 五日生化需氧量 0.038t/a 悬浮物 0.038t/a 氨氮 0.009/a 总磷 0.002t/a 总氮 0.013t/a 噪声 噪声 / 固废 废边角料 0.3t/a 废包材 0.2t/a 不合格产品 0.8t/a 废机油 0.05 生活垃圾 9.52t/a |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用陕西省环境保护厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报》中“附表4 2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中周至县的数据，判定本项目区域环境空气质量达标情况，见表3-1。 表3-1环境空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m³） 标准值/（μg/m³） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.57 不达标 Pm2.5 年平均质量浓度 42 35 120 不达标 CO 24h平均第95百分位数 1600 4000 40 达标 O3 日最大8h浓度平均值第90百分位数 170 160 106.25 不达标 由表3-1可知，项目所在区域2022年环境空气中六项基本污染物中SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，但PM10年平均质量浓度、Pm2.5年平均质量浓度、O3第90百分位8h平均浓度超标。因此，判断项目所在区域属不达标区。 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，由于本项目为扩建项目，故进行场界声环境现状监测。 表3-1声环境质量状况统计表 点位号 点位名 2024年4月16日 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 44 39 60 50 2# 南厂界 49 43 60 50 3# 西厂界 44 39 60 50 4# 北厂界 46 39 60 50 根据监测结果可知，项目厂界昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。由于地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。土壤、地下水污染源为危险废物贮存库，根据要求硬化、重点防渗处理等，故基本不存在土壤、地下水污染途径；同时项目位于工业园区，周边无土壤敏感目标。由于本项目简单、污染源较少、周边无保护目标、基本不存在土壤、地下水污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 1、声环境保护目标：本项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标； 2、地下水环境：本项目所在地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、生态环境：本项目用地属工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 项目所在区域范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3项目主要环境保护对象及目标 环境 要素 坐标 保护对象 保护目标内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） 环境空气 E N 108.393602 34.081583 西村 人群健康 环境空气质量二类功能区 NE 270 |
| 污染物排放控制标准 | 废气 项目运营期非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物浓度限值，厂区内无组织废气排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值；相关要求具体标准值见表3-4。 表3-4运营期废气排放标准 标准 污染物 污染物排放监控位置 最高允许排放浓度 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 非甲烷总烃 车间或生产设施排气筒大气污染物特别排放限值 60mg/m³ 非甲烷总烃 企业边界任何1h大气污染物平均浓度 4.0mg/m³ 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019 非甲烷 总烃 厂区内监控点处1h平均浓度值 6mg/m³ 厂区内监控点处任意一次浓度值 20mg/m³ 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 标准 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65 55 废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。本项目废水属于间接排放。具体数值详见下表3-6。 表3-6废水污染物排放标准 污染物种类 执行标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 6~9 500 300 400 - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 6.5~9.5 500 350 400 45 8 70 本项目执行标准 6.5~9 500 300 400 45 8 70 固体废物 一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | “十四五”期间国家实行4项主要污染物总量控制的指标，其中气态污染物2项（VOCs、NOx），水污染物2项（COD、NH3-N）； 根据工程分析，本项目纳入总量控制指标的污染物为VOCs，结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制指标：VOCs：0.106t/a。 本项目废水最终进入污水处理厂，结合本项目实际情况，建议本项目水污染物总量控制指标为COD：0.426t/a，氨氮：0.016t/a。具体指标以管理部门管理要求及批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 项目租赁已建成厂房，无土建施工内容，施工期仅进行环保设备安装和调试。产生的主要污染为施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、设备废包装以及设备安装过程产生的瞬间噪声。 1、废气 施工期应强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 2、废水 施工期仅产生生活污水，生活污水依托原有污水管网、化粪池。 3、噪声 施工期采用以下噪声防治措施： ①科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，并避免在夜间及交通拥挤时段进行； ②降低人为噪声影响、在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ③项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 ④加强劳动保护。施工人员佩戴隔声耳罩等措施降低噪声对人体的影响。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 4、固废 本项目固体废物主要为生活垃圾、设备废包装等。生活垃圾收集后交由环卫部门处置；设备废包装主要为纸盒，塑料包装等。分类收集后可外售资源回收单位。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 一、废气 1、产污环节 本项目废气为尼龙管成型产生非甲烷总烃；使用酒精清洗、热收缩管套加热、打印标签标记产生以及使用胶粘剂产生的非甲烷总烃。 源强核算 a.尼龙管成型废气 本项目尼龙管成型工序需要对尼龙管固化定性（使用电加热或者蒸汽加热)，年加工尼龙管量为5t/a，过程中会产生有机废气，以VOCs计。参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中附录G--橡胶和塑料制品工业污染物产污系数表中的产污系数进行核算，具体见下表。 表4-1产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 塑料零件 树脂、助剂 料混合挤出/ 注塑 所有规模 废气量 标立方米/吨—产品 1.20×105 二级活性炭吸附 挥发性有机物 千克/吨—产品 2.7 活性炭吸附 尼龙管成型工序尼龙管使用量的5.0t/a，由此计算得到本项目尼龙管成型工序VOCs产生量约为0.014/a。 b.热收缩有机废气 本项目热收缩管套为聚乙烯类塑料，分解温度为270℃，本项目热收缩加热温度为100℃，但仍然会产生少量有机废气，主要污染物为VOCs。热收缩工序VOCs产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C2921塑料薄膜制造行业系数，具体见下表。 表4-2产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 塑料薄膜 树脂、助剂 配料-混合-挤出 所有规模 废气量 立方米/吨—产品 1.2×105 二级活性炭吸附 挥发性有机物 千克/吨—产品 2.5 塑料零件 树脂、助剂 料混合挤出/ 注塑 所有规模 废气量 标立方米/吨—产品 1.20×105 挥发性有机物 千克/吨—产品 2.7 橡胶零件 天然橡胶，合成橡胶 硫化 所有规模 废气量 标立方米/吨三胶 6.5×10 6.5×105 非甲烷总烃 千克/吨三胶 3.27 根据企业提供资料，本项目使用的聚乙烯收缩管套使用量为0.5t/a，尼龙管使用量为5t/a，橡胶管使用量为13t，则本工序VOCs产生量为0.057t/a。 c.酒精清洁产生有机废气 本项目组装过程中对一些部件采用酒精进行擦拭清洁，项目使用酒精为0.05t/a，酒精纯度为75%；由于酒精擦拭分布在11个组装工位上，且由于酒精使用量较小，因此自然通风即可。本项目按照酒精全部挥发考虑，由此计算得到本项目酒精擦拭VOCs产生量约为0.038t/a。 d.使用速干胶产生有机废气 本项目组装过程中对一些部件采用速干胶进行粘接，项目使用速干胶量为0.003t/a，挥发成分占比约为90%；由于速干胶粘接工作分布在约30个组装工位上，且由于废气量较小且分散，因此自然通风即可。本项目按照速干胶全部挥发考虑，由此计算得到本项目速干胶粘接VOCs产生量约为0.003t/a。 e.标签标记打印产生的有机废气 本项目使用油墨标签打印机，项目使用油墨及油墨稀释剂量为0.006t/a，挥发成分占比约为72%；本项目共有3台油墨标签打印机，且由于废气产生量较小且分散，因此自然通风即可。本项目按照油墨及油墨稀释剂全部挥发考虑，由此计算得到本项目此工序VOCs产生量约为0.004t/a。 根据《挥发性有机物无组织排放控制》（GB37822-2019）对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%，本项目产生速率0.195kg/h≤2kg/h，可不采取处理措施，为进一步削减非甲烷总烃排放量，要求本项目对尼龙管成型工序及热收缩工序产生的有机废气进行收集和治理。 蒸汽成型机、热缩机设置顶吸式带软帘集气装置，集气罩数量合计10个，集气方式见下图。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》-表4.5-1 废气收集集气效率参考值，具体见表4-1： 表4-4 废气收集集气效率参考值 废气收集类型 废气收集方式 产污系数 集气效率 外部型集气设备 顶式集气罩、槽边抽风、侧式集气罩等 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.5m/s 40% 本项目采用外部型集气设备，集气效率按40%计，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速要求为0.5米/秒。 本项目集气罩处控制风速要求达到0.5m/s，本项目蒸汽成型机集气罩约1.0m²，6台设备共6个集气罩；蒸汽成型机集气罩约1.0m²，6台设备共6个集气罩集气罩约0.5m²，2台设备共2个集气罩；热收缩机集气罩约0.75m²，4台设备，共4个集气罩；本次风量取20000m³/h。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册-2921，活性炭吸附法的末端治理技术平均去除率为21%，本项目采用二级活性炭吸附进一步去除非甲烷总烃，去除效率取值为37%。 同时参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》-表4.5-2 废气收集集气效率参考值：活性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于80%不适用；废气中颗粒物含量宜低于1mg/m³；废气温度高于40℃不适用；颗粒炭过滤风速<0.5m/s；纤维状风速<0.15m/s；蜂窝状活性炭风速<1.2m/s。活性炭层装填厚度不低于300mm。建议直接将“活性炭年更换量x活性炭吸附比例”(颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；蜂窝状活性炭取值20%)作为废气处理设施VOCs削减量，并进行复核。 本项目有机废气项目厂区设置1套二级活性炭吸附装置，活性炭装填量约500kg，厚度500mm。为保证处理效率，企业应每3个月对活性炭进行更换，活性炭更换量为2.0t/a。本次要求购买优级品蜂窝活性炭，蜂窝活性炭碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%。则VOCs削减量0.5t/a，经复核去除效率取值为37%，基本符合要求。根据《挥发性有机物无组织排放控制》（GB37822-2019）本项目产生速率0.195kg/h≤2kg/h，可不采取处理措施，由于产生速率较小，可不执行处理效率不应低于80%的要求，经处理后排放浓度为5.361mg/m³，可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值60mg/m³要求。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-4废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 主要污染治理设施 排放形式 污染物排放情况 排污口编号或名称 排放标准 工序 产生浓度（mg/m³） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力m³/h 收集效率% 去除效率% 是否为可行性技术 排放量 (t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m³） 浓度限值（mg/m³） 排放速率（kg/h） 尼龙管成型 非甲烷总烃 / 0.014 加强车间通风 20000 / / / 有组织 0.018 0.0080 0.399 DA001 60 / 集气罩+二级活性炭吸附+21m排气筒 40 37 是 热缩工序 非甲烷总烃 / 0.057 加强车间通风 / / / 集气罩+二级活性炭吸附+21m排气筒 40 37 是 无组织 0.088 0.039 / / 4 / 酒精擦拭 非甲烷总烃 / 0.038 加强车间通风 / / 是 速干胶 非甲烷总烃 0.003 加强车间通风 / / 是 无组织 标签打印 非甲烷总烃 / 0.004 加强车间通风 / / 是 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气排放口信息 本项目涉及排放口基本情况见表4-5。 表4-5废气有组织排放口基本情况 污染源类别 排放口编号 排放口名称 排放口基本情况 高度 m 排气筒出口内径m 类型 排气筒底部中心坐标 有组织 DA001 排气筒 21 0.5 一般排放口 108°23'26.154" 34°04'50.344" 4、非正常情况下排放情况 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-6非正常工况下废气排放情况一览表 序号 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 排放浓度/（mg/m³） 非正常排放速率/（kg/h） 非正常排放量（t/次） 单次持续时间/h 年发生频次/次 采取措施 1 DA001 活性炭吸附设备故障 非甲烷总烃 1.584 0.0317 0.000032 1 1 加强维护，选用可靠设备，废气日常监测与记录，加强管理 非正常排放下的各污染物对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②定期对环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速检修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 ③应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。 ④对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 5、废气达标分析及废气治理措施可行性分析 （1）达标性分析 本项目尼龙管成型、热缩工序产生的非甲烷总烃，采用“10套集气罩+二级活性炭吸附设备”处理后经21米高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值60mg/m³要求。 （2）措施可行性 ①有组织措施可行性 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于连续性低浓度，无回收价值的有机废气，本项目生产过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后排放，活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规 范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A.2中的废气污染防治可行技术，且排放情况满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值要求，因此该技术可行。 ②废气无组织排放控制措施 a.生产时保持车间门窗关闭； b.加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行，减少生产过程中废气的排放； c定期对废气收集管道进行检查，如发现漏气情况，应及时进行修补； 采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在贮存和生产过程中无组织气体的排放、减少废气对工作人员的危害。 （3）影响评价结论 综上所述，项目废气采取一系列有效措施后，污染物方可满足排放标准要求，对大气环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），建设单位委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，所有监测方法与分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行。本项目运营期的大气污染源监测计划如下： 表4-8废气污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 废气 DA001 非甲烷总烃 排气筒出口 1 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 车间外 非甲烷总烃 车间门窗处 1 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界 非甲烷总烃 上风向一个、下风向三个 4 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 二、废水 1、废水产排放情况 （1）废水产排情况 ①生活污水 本次扩建项目劳动定员30人，不提供食宿。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水定额按25L/（人·d）计，则项目生活用水量为0.75m³/d（210m³/a）。生活污水产污系数取0.8，产生量为0.6m³/d（168m³/a），经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂。 ②气密测试废水：根据建设单位提供的资料，气密测试用水量为0.5m³/d（140m³/a）。产污系数取0.8项目气密测试废水量为0.4m³/d（112m³/a）。 ③蒸汽成型废水：根据建设单位提供的资料，项目蒸汽成型机每日用水量为5m³/d（1400m³/a）。产污系数取0.8，项目蒸汽成型废水量为5.0m³/d（1120m³/a）。项目废水产生情况见表4-3。 表4-3项目废水产生及排放情况一览表 名称 污染物名称 废水量 单位 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 生活污水（168m3/a） 产生浓度 （mg/L） 400 220 400 45 8 70 产生量 （t/a） 0.067 0.037 0.067 0.008 0.001 0.012 气密测试废水 （112m³/a） 产生浓度 （mg/L） 200 / 400 / / / 产生量 （t/a） 0.022 / 0.045 / / / 蒸汽成型废水（1120m3/a） 产生浓度 （mg/L） 300 / 50 / / / 产生量 （t/a） 0.336 / 0.056 / / / 化粪池处理 废水排放（1590.4m3/a） 排放浓度 （mg/L） 267.61 23.24 105.63 4.75 0.85 7.39 产生量 （t/a） 0.426 0.037 0.168 0.008 0.001 0.012 处理效率% 15 9 50 0 0 0 处理后浓度（mg/L） 227.46 21.15 52.82 4.75 0.85 7.39 处理后的量 0.362 0.034 0.084 0.008 0.001 0.012 GB8978-1996中三级标准限值 500 300 400 / GB/T31962-2015中的B级标准 / / / 45 8 70 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 ②废水污染物排放执行标准 表4-10废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值 1 化粪池 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 500mg/L 2 BOD5 300mg/L 3 SS 400mg/L 4 NH3-N 45mg/L 5 总磷 8mg/L 6 总氮 70mg/L 项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值。 （3）集贤产业园污水处理厂依托性分析 集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角，处理规模为2万t/d，采用污水处理工艺：格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+奥贝尔氧化沟+周进周出沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+消毒池，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入耿峪河。集贤产业园污水处理厂一期已经建成，设计处理规模为5000t/d，目前，实际处理量约为4000t/d，本项目外排混合污水量约5.68m³/d，总体占污水处理厂剩余处理水量份额的0.11%，废水水质简单，水质水量可满足污水处理厂纳管要求。根据现场调查，项目所在地园区污水管网已敷设至项目区，可直接接入。因此项目废水依托集贤产业园污水处理厂措施可行。 三、噪声 1、噪声源强分析 项目噪声源主要生产设备产生的噪声。根据类比调查，设备噪声在70～95dB（A）之间。建设项目各类生产设备均安置于厂房内，厂房设计隔声20dB(A)。在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备；合理车间平面布局，工作台固定并安装缓冲垫片等一系列减震降噪措施，减少项目噪声排放，并加强管理，使设备处于良好运转状态。本项目噪声源强见表4-11。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-11项目噪声情况一览表单位：dB(A）（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 数量 噪声源强dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 （西南角为原点） 运行时段h/d 建筑物插入损失 dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级dB(A) 建筑物外距离m 1 生产车间 蒸汽成型机 1 70 基础减振、厂房隔声、低噪声设备 11 46 6 8 20 50 1 2 蒸汽成型机 1 70 14 46 6 8 20 50 1 3 蒸汽成型机 1 70 17 46 6 8 20 50 1 4 蒸汽成型机 1 70 20 46 6 8 20 50 1 5 蒸汽成型机 1 70 23 42 6 8 20 50 1 6 蒸汽成型机 1 70 23 44 6 8 20 50 1 7 弯管机 1 70 8 39 6 8 20 50 1 8 弯管机 1 70 8 35 6 8 20 50 1 15 热缩机 1 70 12 39 6 8 20 50 1 16 热缩机 1 70 15 39 6 8 20 50 1 17 热缩机 1 70 18 39 6 8 20 50 1 18 热缩机 1 70 12 35 6 8 20 50 1 19 热缩机 1 70 15 35 6 8 20 50 1 20 热缩机 1 70 18 35 6 8 20 50 1 21 空压机含储气罐 1 95 29 46 6 8 20 75 1 22 空气干燥机 1 85 22 13 6 8 20 65 1 表4-12项目噪声情况一览表单位：dB（A）（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 罗茨风机 / 30 39 0 90 选用低噪声设备、加装隔声罩 昼间间断运行 备注：坐标原点为厂区西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、预测模式 （1）预测方案 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式 ①室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 ②室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图4-2。 图4-1室内声源向室外传播示意图 a计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：LDA001（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； LDA001j（T）—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 c计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB。 d将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m²。 ③总声压级 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 （4）预测输入清单 ①噪声源确定 主要设备噪声源及源强等见表4-11。 ②其他参数 考虑厂房维护结构隔声量TL为20dB（A）计，预测时考虑厂房建筑遮挡影响，厂房墙体填充吸声材料，吸声系数取0.2。 （3）预测结果及评价 经预测，项目生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界的噪声贡献值见下表。 表4-12噪声预测结果 预测点 贡献值dB(A) 背景值 预测值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界 东厂界 48 48 44 39 50 48 达标 西厂界 41 41 49 43 50 45 达标 南厂界 45 45 44 39 48 46 达标 北厂界 42 42 46 39 44 44 达标 根据噪声预测结果，通过选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声和软连接措施，项目厂界四周昼间、夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目周边50m内无噪声敏感点。因此，项目运营对周围声环境影响较小。 3、污染防治措施 为了确保厂界噪声达到相应的标准和员工的健康，评价要求项目采取以下措施降低噪声影响： ①尽可能选用低噪声设备；在选型时应选择高效、节能、低噪声、低振动的设备； ②对高噪声设备进行室内隔声、基础减振、柔性连接、隔声门窗处置；设备选择低噪声设备、基础减振、柔性连接、隔声门窗等。 在采取一系列降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声源强，对周边声环境影响较小。 4、噪声环境监测要求 企业现行噪声自行监测方案可满足本项目噪声监测计划要求，本项目建成投产后噪声监测纳入企业现行噪声监测方案。企业现行噪声监测方案见表4-13。 表4-13项目噪声监测要求表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制指标 噪声 Leq(A) 厂界外1m处 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 5、环境影响分析 根据分析，项目运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 四、固体废物 本项目运营期固体废物包括生产固废和生活垃圾；生产固废主要包括一般固废和危险固废，一般固废包括废边角料、废包装袋、不合格品；危险固废包括废机油、废油污棉纱和废活性炭。 1、生活垃圾 扩建项目劳动定员30人，职工生活垃圾产生量按1.0kg/人•d计，则生活垃圾产生量为8.4t/a，设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 2、一般工业固废 ①废包装袋 根据企业提供资料，原辅材料拆封时会产生一定量的废弃包装材料，主要为塑料编织袋等。产生量约为1.5/a，收集后交废品回收站回收处理。 ②废边角料 根据企业提供资料，边角废料产生量为2.1t/a，收集后交废品回收站回收处理。 ③不合格品 根据企业提供资料，本项目在生产过程中产生的不合格品产生量约为0.2t/a，经收集后交废品回收站回收处理。 3、危险废物 ①废机油 生产、维护保养过程产生的废机油，预计产生量约0.1t/a；对照《国家危险废物名录》（2021年本），此类危废编号为HW08，废物代码是900-249-08。收集后危废暂存库内暂存，交由有资质单位清运处置。 ②废油污棉纱 本项目设备维护及检修产生废油污棉纱，产生量约为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的含油废物属于危险废弃物，危险废物编号为：HW49其他废物（非特定行业），废物代码为：900-041-49，收集后危废暂存库内暂存，交由有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目活性炭吸附设备需定期更换活性炭，每三个月更换一次，预计废活性炭产生量约2.0t/a。废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，废活性炭暂存于危废暂存库，交由有资质单位清运处置。 ④废油墨桶、废油墨稀释剂桶 本项目使用油墨进行打印，会产生废油墨桶、废油墨稀释剂桶，产生量约0.010t/a。废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存库，交由有资质单位清运处置。项目危险废物产生情况见表4-14。 表4-14项目危险废物产生情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.2 原料区 液态 T/In 危废暂存库 2 废油污棉纱 HW49 900-038-49 0.01 设备维修 固态 T，I 3 废活性炭 HW49 900-039-49 2.00 废气处理 固态 T 4 废油墨桶、废油墨稀释剂桶 HW49 900-041-49 0.01 打印 固态 T/In 本项目固废产生情况详见表4-15，项目运营期固废去向明确，不产生二次污染。 表4-15固体废弃物产排情况一览表 污染物名称 产生工段 性质 产生量（t/a） 处理方式 废包装袋 生产过程 一般固废 07292-007-07 0.5 暂存于一般固废暂存区，外售 废边角料 06292-007-06 79.8 不合格品 06292-007-06 1.7 废机油 设备维修 危险固废 HW08 900-249-08 0.1 暂存于危废暂存库，委托有资质单位处置 废油污棉纱 设备维修 HW49 900-041-49 0.01 废活性炭 废气处理 HW49 900-039-49 2.000 废油墨桶、废油墨稀释剂桶 打印 HW49 900-041-49 0.10 4、固体废物暂存设施 （1）一般固体废物的环境管理要求 本项目一般固体废物暂存场暂存后，定期交资源回收单位回收处理，综合利用，一般工业固体废物暂存仓要求项目按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设一般工业固体废物暂存仓，做到防雨、防风、防渗，防渗按简单防渗区的要求进行地面硬化。通过采取上述环保措施后，项目一般固体废物不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （2）危险固体废物的环境管理要求 本项目使用专用容器收集废活性炭、废机油及废油污棉纱，并于原料车间内设有4m²的危废暂存库，用于存放废活性炭，本项目危险废物暂存仓的大小能够满足要求。本项目危险废物收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 A危险废物贮存点必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的有关规定。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 H贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 I在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 J贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 ②危险废物贮存容器应符合下列要求： a.各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 b.盛装危险废物的容器上粘贴的标签内容应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 a.按危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.危险废物暂存点应做到防风、防雨、防晒。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 ③危险废物运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 本次环评要求危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求完善和维护使用，危废暂存库污染控制要求符合以下规定：危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023-07-01实施）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）（2023-07-01实施）执行。危废暂存库危险废物标识要求如下图所示： 危险废物标识牌样式 危废贮存、利用、处置设施的样式： 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式 危废贮存分区标志的设置要求： 危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。企业应当在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处，设置危险废物贮存分区标志 危险废物标签的设置要求： 危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： 箱类包装：位于包装端面或侧面 袋类包装：位于包装明显处 桶类包装：位于桶身或桶盖 （4）其他包装：位于明显处 图4-2危险废物标识要求 综上，在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水和土壤 本项目地下水和土壤主要污染源主要为危险废物导致的污染，污染类型为持久性污染，污染途径为垂直入渗。项目为危险废物暂存于危废暂存库，对危废暂存库进行重点防渗，地面涂装防腐、防漏、防渗性能的环氧地坪漆，还应设置防潮防水，必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、转运时间等。同时危险废物转运前应按照电子转移联单管理办法进行操作，有效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。落实防渗措施后可有效防止对地下水和土壤的污染，对地下水和土壤环境影响较小。 六、环境风险 （1）风险评价等级判定 本项目风险物质为机油、废机油，最大储存量分别为机油：0.2t、废机油：0.1t。本次评价针对机油、废机油进行评价。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 4-16建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大储存量/t 临界量/t 该种危险物质Q值 1 废机油 / 0.1 50 0.002 2 酒精 / 0.05 10 0.005 合计 0.007 由上表可知Q=0.007<1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）危险单元划分 根据厂区总平面布置图，对危险化学品危险单元划分情况如下表。 表4-17风险评价单元划分表 序号 单元 对应事故装置 事故类型 危险物质 最大储存量 1 Ⅰ单元 油桶 泄漏 油类物质 0.2t 2 II单元 废油桶 泄漏 油类物质 0.1t 3 II单元 酒精瓶 泄漏 乙醇 0.05t 4 II单元 油墨桶 泄漏 油类物质 0.002 5 II单元 油墨稀释剂桶 泄漏 油类物质 0.004 （3）风险源分布可能影响途径 主要风险为泄漏风险和由于泄漏引发的火灾爆炸事故。泄漏包括使用和储存过程泄漏，可能进入周边地表水、土壤和地下水中，影响水环境和土壤环境。若泄漏过程中遇明火可能引发火灾爆炸事故，产生有毒有害气体和大量消防废水，影响周边大气环境和水环境。 （4）环境风险防范措施 企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格按相关规范落实生产车间等生产场所和设备设施的防泄漏、火灾和爆炸等安全风险控制措施，并根据建设内容完善环境风险应急预案。 为防止突发事件后的环境风险，企业应按照本报告的要求，落实以下风险防范措施。 1）总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）中有关防火、防爆的规定。 2）生产过程风险防范和管理 建设单位必须严格落实安监、消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，自觉接受安监、消防部门的监督管理。项目机油放在原料区内，定期进行检查，检查的重点为有无人为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。地面采取防渗及防腐蚀处理。设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌。危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存库内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签订危险废物处理书面协议危废暂存库必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存库的管理制度，降低管理产生的风险。 4）风险评价结论 本项目生产过程中涉及危险物质主要为机油和废机油，但在厂区日常最大储存量较小，在加强日常管理及工作人员规范操作的情况下，评价认为本项目对周围环境的影响在可接受范围内。 七、环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 八、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资19.0万元，环保投资占总投资的1.9%，项目具体的环保费用详见表4-18。 表4-18环保投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 集气罩收集（收集效率40%）+二级活性炭吸附装置（净化效率37%）+1根21m高排气筒 15 噪声 设备噪声 设备减振、消声器、厂房隔声等降噪措施 1 废水 生活污水 化粪池（1个） 依托 固体废物 生活垃圾 分类垃圾桶 0.5 废包装袋 一般固废区（1间，10m²）暂存，外售 0.5 废边角料 不合格品 废机油、废油污棉纱、废活性炭、废油墨桶、废油墨稀释剂桶 危险废物贮存库面积4m²，危险废物定期委托有资质单位处理处置 2.0 合计 19.0 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集（收集效率40%）+二级活性炭吸附装置（净化效率37%）+1根21m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015； |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 提高处理设施收集效率 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A 声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声，并进行基础减振，进出口采用软管接头等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后暂存垃圾桶由环卫部门统一清运处置；一般固废中废边角料、废包装袋、不合格品暂存于一般固废暂存区定期外售；危险固废：废机油、废油污棉纱、废活性炭均暂存于危废暂存库定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目固废贮存应防风防雨，避免雨水淋漓，一般固废设置定点收集区域，危险废物用专用容器贮存后暂存在危废暂存库内，危废暂存库按照重点防渗区要求进行防渗，生产车间按照普通防渗区要求进行防渗，避免发生垂直入渗。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，修订突发环境事件应急预案，储备应急物资，定期进行应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）本项目设置专门的安全环保负责人，定期检查设备的正常运行情况，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 （2）本项目应当在全国排污许可证管理信息平台填报，取得排污许可证或者排污登记后方可运营。 （3）企业应根据自身实际情况修订突发环境事件应急预案和重污染天气应急预案，应急预案制定后，定期组织人员培训与演练，做好培训及演练记录及应急事故台账，设专门部门和负责管理。 |

# 六、结论

从环保角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0 | 一 | 一 | 0.106 | 一 | 0.106 | +0.106 |
| 废水 | COD | 0.065t/a | 一 | 一 | 0.362 | 一 | 0.426 | +0.362 |
|  | BOD5 | 0.038t/a | 一 | 一 | 0.034 | 一 | 0.072 | +0.034 |
|  | SS | 0.038t/a | 一 | 一 | 0.084 | 一 | 0.122 | +0.084 |
|  | NH3-N | 0.009/a | 一 | 一 | 0.008 | 一 | 0.016 | +0.008 |
|  | 总磷 | 0.002t/a | 一 | 一 | 0.001 | 一 | 0.003 | +0.001 |
|  | 总氮 | 0.013t/a | 一 | 一 | 0.012 | 一 | 0.025 | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） | 0.2 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废边角料（t/a） | 0.3 | 一 | 一 | 2.1 | 一 | 2.1 | +2.1 |
|  | 不合格品（t/a） | 0.8 | 一 | 一 | 0.2 | 一 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | 0.05 | 一 | 一 | 0.1 | 一 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油污棉纱（t/a） | 一 | 一 | 一 | 0.01 | 一 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 一 | 一 | 一 | 2.000 | 一 | 2.000 | +2.000 |
|  | 废油墨桶、废油墨稀释剂桶（t/a） | 一 | 一 | 一 | 0.1 | 一 | 0.1 | 0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 9.52 | 一 | 一 | 8.4 | 一 | 17.92 | +8.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

7.1

新鲜水

生活用水

气密测试用水

蒸汽成型用水

化粪池

集贤产业园污水处理厂

0.75

0.5

5.0

0.4

0.6

4.0

5.0

0.15

0.1

1.0

0.31

7.95

新鲜水

生活用水

气密测试用水

蒸汽成型用水

化粪池

集贤产业园污水处理厂

1.555

0.5

5.0

0.4

1.24

4.0

5.64

0.1

1.0