# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目

建设单位（盖章）：瑞特认证检测集团有限公司

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2309-610122-04-05-380367 |
| 建设单位联系人 | 李亦伟 | 联系方式 | 136****3607 |
| 建设地点 | 陕西 省 西安 市 蓝田县 文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园 |
| 地理坐标 | （ 109 度 16 分 31.091 秒， 34 度 11 分 47.341 秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 蓝田县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 428 |
| 环保投资占比（%） | 14.27 | 施工工期（月） | 2.0 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5073.83 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置判定情况表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 专项 设置 大气 排放废气含有毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 本项目废气排放中污染物不含毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 不设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网 不设置 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况 不设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 项目周边无取水口。 不设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 本项目不排放水污染物，且周边无海洋。 不设置 |
| 规划情况 | 规划名称：西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划 规划审批部门：西安市蓝田县人民政府 规划审批日期：2021年5月。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响报告书名称：西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书 规划环境影响报告书审批单位：西安市蓝田县生态环境局 划环境影响报告书审查文件：《西安市蓝田县生态环境局关于<西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》 规划环境影响报告书审批文号：蓝环评函〔2022〕001 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析 名称 内容 本项目情况 符合性 西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划 西安市蓝田工业园电商物流片区位于蓝田县西北侧，蓝田工业园二期规划范围内。该片区北至营坡村，西至薛家河村，东至冯十路，南至福银高速，面积137.09公顷。规划时限：2021-2025年。规划目标：坚持绿色生产发展理念，构建“特色鲜明、产业集聚、专业化程度高、配套完善、竞争力强”的现代化工业园，积极引进一批行业龙头企业，深化加强与地方高校和知名医药科研院所合作，承接一批关键技术成果转化和产业转移，建设一批产业链完整、集聚度高的产业区，着力打造省级绿色生态现代化综合产业示范区，增强蓝田县经济实力，带动大西安发展。规划布局：规划采用“一心两片区”的功能结构。一心：电商交易服务中心，集电商交易、电商服务、电商直播等功能为一体的商务办公中心，是整个片区的核心。两片区：生产制造区和仓储物流区，生产制造区主要包括机械加工、设备制造、环保新材料、零部件加工、建材、包装印刷、橡胶塑料制品、智能家居等，仓储物流主要为电商产业提供商品储存和物流集散。 本项目位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的智创云谷区内，智创云谷区主要招引电子信息、高新技术等科技小巨人企业，打造“高精尖特”类企业培育新高地。 本次建设消防防火产品检测项目，属于特种设备检验检测。该公司为国家级服务业标准化试点企业，于2021年11月取得陕西省科学技术厅认证的高新技术企业证书，2023年9月被西安市科学技术局评为西安市科技服务业示范机构，符合高新技术企业要求，因此，符合智创云谷的产业规划，符合西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划。同时该项目已取得蓝田工业园管理委员会《关于瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目的意见》，同意该项目落地实施。 符合 西安市蓝田工业园电商物流片区控制性详细规划环境影响报告书 产业结构： 本次规划是基于范围内发展现状讲行编制，目前规划范围内产业已基本成型，以电商交易服务为中心，发展生产制造业和仓储业。 （1）生产制造业:主要在现状产业基础上引进三元环保科技产业园、电商产业园、智创云谷等产业孵化基地，发展机械加工、设备制造、环保新材料、零部件加工、建材、包装印刷、橡胶塑料制品、智能家居及电子商务等配套产业，加快园区升级，完善配套产业，延长产业链条，提高产品的精细化和差异化程度。电子商务产业主要为各类产品提供销售平台和储存周转，进行简单的产品包装。 ③智创云谷 智创云谷项目总建筑面积40382.11m2，主要建设框架结构厂房9栋，宿舍、配套用房及相关配套设施等。项目建成后，可入驻企业15家，主要招引电子信息、高新技术等科技小巨人企业，打造“高精尖特”类企业培育新高地，预计年产值5亿元，年税收3600万元 本次建设消防防火产品检测项目，属于特种设备检验检测。该公司为国家级服务业标准化试点企业，于2021年11月取得陕西省科学技术厅认证的高新技术企业证书，2023年9月被西安市科学技术局评为西安市科技服务业示范机构，符合高新技术企业要求，项目位于创云谷区内，符合电商物流片区控制性详细规划中智创云谷中高新技术等科技小巨人企业的产业结构要求。同时该项目已取得西安蓝田工业园管理委员会《关于瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目的意见》，符合园区产业规划，同意该项目落地实施。 符合 准入条件： 规划片区位于蓝田工业园范围内，开发建设占地符合蓝田县国土空间规划要求，结合区域基础设施建设情况及《西安市“十四五”生态环境保护规划》、《蓝田县“十四五”生态环境保护规划》、“三线一单”管控要求如下，评价提出园区产业准入要求如下： 实施雨污分流，水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”，废水经预处理后排入园区污水管网，集中处理。废水排放量不得超过现有集中污水处理设施处理能力。 本项目实行雨污分流制，项目无生产废水排放，餐饮废水经油水分离器预处理后与生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网；处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理厂；项目在正式生产前，建设单位根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可事宜。 符合 |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2015）及修改单，本项目属于“M7452 检测服务”项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024）中的“鼓励类”、“三十一、科技服务业；5．检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”。本项目所使用的工艺及的设备均不在《产业结构调整指导目录》（2024）淘汰类之列，且不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》。项目建设符合国家和地方产业政策。 同时，本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）的负面清单之中，符合国家产业政策。 （2）与地方产业政策的符合性 本项目不在《陕西省政府核准的投资项目目录（2015年本）》（陕政发〔2015〕23号）中，同时不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，因此本项目不属于限制投资类项目，符合陕西省产业政策要求。 本项目已取得蓝田县发展和改革委员会《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2309-610122-04-05-380367）。 综上所述，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）符合性分析。 一图：根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），结合陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在区域涉及重点管控单元，项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图见图1-1。 图1-1 本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照空间冲突分析图 一表：根据陕西省“三线一单”数据应用系统导出的陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）符合性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与《陕西省“三线一单”生态环境分区管控方案》对照分析表 序号 区域名称 省份 管控类别 管控要求 本项目 情况 符合性 1 省域 陕西省 空间布局约束 4、执行《市场准入负面清单（2022年版）》。 5、执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 4.本项目不在《市场准入负面清单(2022年版)》禁止性规定内。 5.对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类项目。 符合 污染物排放管控 2、工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3、黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 6、严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 2.本项目依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站，无生产废水。 3.本项目不涉及黄河流域城镇污水处理设施。 6.本项目依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站，无生产废水。 符合 2 关中地区 陕西省 污染物排放管控 3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 3.本项目非甲烷总烃执行特别排放限值。 符合 一说明：对照陕西省生态环境管控重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控和资源利用效率管控要求，因此，本项目符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）中的相关要求相符的。 （2）与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。本项目与其符合性分析如下： 一图：本项目位于陕西省西安市蓝田县文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与西安市生态环境管控单元对照分析图见图1-1。 一表：对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-4。 表1-4 本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》对照分析表 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 1 西安市 蓝田县 西安蓝田工业园 大气环境高排放重点管控区 污染物排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 项目燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，治理技术属于排污许可技术规范中的可行技术。 符合 4 西安市 蓝田县 西安蓝田工业园 大气环境布局敏感重点管控区 污染物排放管控 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 本项目非甲烷总烃执行特别排放限值。 符合 7 西安市 蓝田县 西安蓝田工业园 生态用水补给区 资源开发效率要求 生态用水补给区： 1.将生态用水纳入流域水资源统一配置和管理；维持重要河湖、湿地基本生态需水，重点保障枯水期生态基流。 本项目生活污水依托化粪池处理后通过市政管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 符合 一说明：对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-5 与相关政策文件符合性分析 文件名称 政策要求 本项目情况 相符性 《陕西“十四五”生态环境保护规划》 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。 项目产生的燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，治理技术属于排污许可技术规范中的可行技术。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 项目燃烧废气经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，治理技术属于排污许可技术规范中的可行技术，可以明显降低非甲烷总烃排放量。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） （1）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 项目耐火性能测试使用的燃烧试验炉应属于工业炉窑，燃料使用天然气，属于清洁能源。本项目位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的智创云谷区内，行业类别为检验检测服务，不涉及新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。 符合 《挥发性有机物污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号） 含VOCs的产品使用过程中应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理达标后排放。 项目燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、和非甲烷总烃经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，封闭车生产。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目产生的废活性炭属于危险废物，暂存在危废间内，定期交有资质的危废单位处置。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 项目位于重点地区，项目产生的燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、和非甲烷总烃经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 符合 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕发〔2023〕4号 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定>(环办大气函【2020】340号)，本项目不属于39个涉气重点行业，因此可不开展环保绩效评价。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》市字〔2023〕32号 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027）年)》 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 本项目拟采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g，活性炭运行3个月更换1次。 符合 《蓝田县大气污染整治专项实施方案（2023-2027）年》 强化源头管控。严格落实国家和省市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 项目位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的智创云谷区，建设消防防火产品检测项目，属于特种设备检验检测，符合电商物流片区控制性详细规划中智创云谷中高新技术等科技小巨人企业的产业结构要求。同时该项目已取得西安蓝田工业园管理委员会《关于瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目的意见》，符合园区产业规划，同意该项目落地实施。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 污处设施运行维护管理规程:企业自行制定《污处设施运行维护管理规程》，规程内容要详实，具有针对性和操作性应明确过滤棉、活性炭等易损耗材料的更换周期，更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月（从严执行）。 本项目活性炭运行3个月更换一次 符合 4、选址合理性分析 瑞特认证检测集团有限公司（简称RCD）成立于2008年，总部位于西安，是一家集认证服务、检验检测、能力验证和技术研发为一体的综合性高新技术TIC企业。16年来，RCD在全国已建立多个分支机构，拥有先进的仪器设备、完整的服务资质、专业的技术队伍和资深专家，服务能力已可以覆盖到工业及建筑业、铁路建设、轨道交通、水利工程、轻工家居等产业的全供应链与全产业链。 目前，陕西省还没有一家专业的人防、消防、防火产品检测实验室，此类产品的检测必须委托省外的检测公司检测，市场前景广阔，因此本项目的建设将填补这一空白。 瑞特认证检测集团有限公司为国家级服务业标准化试点企业，于2021年11月取得陕西省科学技术厅认证的高新技术企业证书，2023年9月被西安市科学技术局评为西安市科技服务业示范机构，符合高新技术企业要求，项目位于创云谷区内，符合电商物流片区控制性详细规划中智创云谷中高新技术等科技小巨人企业的产业结构要求。同时该项目已取得西安蓝田工业园管理委员会《关于瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目的意见》，符合园区产业规划，同意该项目落地实施。 本项目位于陕西省西安市蓝田县文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园。进厂道路与园区道路连接，所在区域路网完善、交通便利。项目所在地给水、供电、排水等基础设施完善，能满足本项目需求。项目实施环评提出各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置。从环境影响角度分析，对周围环境造成的影响较小。项目选址无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。 因此在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1基本情况 项目名称：瑞特认证检测集团有限公司消防防火产品检测项目； 建设单位：瑞特认证检测集团有限公司； 建设地点：陕西省西安市蓝田县文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园； 建设性质：新建； 建设投资：项目总投资3000万元，其中环保投资428万元，占总投资的14.27%。 1.2建设地址及周边环境概况 本项目位于西安市蓝田县文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园内，场址中心位置坐标109°16′31.091″E，34°11′47.341″N。项目地理位置见附图1。 项目场址北侧和西侧为园区厂房和园区道路，东侧为冯十路和高速路联络线高架桥，南侧为园区厂房和文姬北路，距离最近的保护目标为场址西北侧225m的营坡村住户，项目四邻关系及环境保护目标分布见附图2。 1.3项目组成及建设内容 项目购置蓝田县智创云谷产业园内厂房建设消防防火产品检测项目，总建筑面积6105m2，购置立式综合耐火极限试验炉、承重构件卧式耐火极限试验炉等设备五十余台，年检测消防防火产品约4700组件。项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程 组成 建设内容 备注 主体工程 检测区厂房 钢结构厂房，面积5562.35m2，分为待检区、在检区和检毕区三个区域，待检区和检毕区设置叉车等辅助设施，在检区布置耐火极限试验炉等检测设备。 外购厂房，新增设备 辅助工程 办公生活区 位于检测厂房东侧3楼，面积488.52m2，为职工提供办公场所、生活和食堂使用，提供食宿。 门卫室 面积54.13m2。 公用工程 供水 由园区自来水厂接入。 依托园区 供电 由园区电网接入。 供气 检测区燃料使用天然气，来源于园区供气管网。 供热制冷 检测区不供暖，办公室采用空调采暖制冷。 新建 环保工程 废气 燃烧试验废气 燃烧试验废气全部密闭收集，共用一套废气治理设施。燃烧试验废气经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。 新建 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道至顶楼排放。 新建 废水 生产废水 项目水压试验、喷水试验用水可循环使用，设置1个20m3循环水池，循环使用不外排，定期补充。 新建 生活污水 食堂餐饮废水经油水分离器预处理后和生活污水依托园区化粪池处理，处理后排入园区污水管网。 依托园区化粪池 噪声 生产设备 选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、车间隔声等降噪措施。 新建 固废 一般固废 不合格样品、废弃样品能回收的部分交厂家回收，除尘器收集尘和不能回收的废样品运至建筑垃圾填埋场填埋处置，与生活垃圾一同交环卫部门处置。废包装材料外售至当地废品公司。 新建 生活垃圾 生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处理。 新建 危险废物 项目危险废物主要为废机油、含油抹布、废活性炭等，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 新建 1.4检测项目 本项目检测项目情况见表2-2。 表2-2 本项目检测内容情况表 序号 被检测样品名称 参数名称 方法名称 大类 小类 方法名称 依据标准号 1 门、窗 手动钢结构门、钢筋混凝土门、电控门、电磁脉冲门等、（连续玄武岩纤维）防护密闭门、密闭门、窗等 混凝土强度 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019 胶板剥离强度 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） RFJ 003-2021 外观尺寸、焊缝、漆膜、物理性能、密闭性能、面板、开关锁时间等 城市轨道交通人防工程防护设备产品及安装质量检测技术规范 T/SXQCA001-2022 2 阀门、活门、人防设备 防爆波活门、排气活门、超压排气活门、防护密闭封堵板 外观尺寸、焊缝、漆膜、物理性能、密闭性能、面板、悬摆板、通风量等 城市轨道交通人防工程防护设备产品及安装质量检测技术规范 T/SXQCA001-2022 3 人防设备 观察窗、防护封堵板、防爆地漏、油网滤尘器、过滤吸收器、通风管道、换气堵头等 4 电线电缆 电缆和光缆、电缆用阻燃包带、耐火电缆槽盒、电缆桥架、母线槽 阻燃性、氧指数、燃烧性能、耐火试验、燃烧热值等燃烧试验 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 GB/T 18380-2022 电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013 建筑材料燃烧热值试验方法 GB/T 14402-2007 外观尺寸、精度、表面防护层等 电线电缆专用设备技术要求 GB/T 28567-2022 5 防火涂料 饰面型防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料电缆防火涂料 难燃性、阻燃性、耐火性能等 饰面型防火涂料 GB 12441-2018 建筑材料难燃性试验方法 GB/T 8625-2005 电缆防火涂料 GB 28374-2012 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012 6 不燃材料、绝热材料、阻燃材料 不燃无机复合板、绝热夹芯板、防火封堵材料、防火膨胀密封件、钢结构防火保护板、化工用电气防火封堵材料、灭火毯、塑料管道、阻火圈、阻燃材料及制品、阻燃篷布、软质阻燃聚氨酯泡沫塑料、 防火封堵材料、 钢结构防火保护板 氧指数、燃烧性能、耐火极限、阻燃性、发烟密度、外观、 气密性能试验 建筑材料不燃性试验方法 GB/T5464-2010 建筑材料燃烧热值试验方法 GB/T14402-2007 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 GB/T8013-2018 防火封堵材料 GB23864-2009/XG-2012 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T7106-2019 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007 防火膨胀密封件 GB16807-2009 钢结构防火保护板 XF/T3012-2020 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012 塑料管道阻火圈 XF304-2012 阻燃篷布 XF/T91-2023 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 XF303-2001 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T8627-2007 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB8624-2012 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 GB/T8333-2022 7 玻璃 玻璃，防火玻璃 耐火性能、弯曲度、耐紫外线辐照性能 建筑用安全玻璃 GB15763-2009 镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006 建筑用安全玻璃 GB15763.1-2009 8 防火产品 通风管道 耐火性能 通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009 防火窗 物理性能、抗风压性能、气密性能 防火窗 GB16809-2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T7106-2019 耐火性能 镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006 防火卷帘及配件 基布燃烧性能 建筑材料不燃性试验方法 GB/T5464-2010 无机纤维复合防火卷帘帘面中装饰布的燃烧性能 纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T5454-1997 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T5455-2014 物理性能 防火卷帘 GB14102-2005 温控释放性能 建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007 耐火性能 门和卷帘的耐火试验方法 GB/T7633-2008 防火门 钢材-材质-冷轧钢材尺寸 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T708-2019 钢材-材质-热轧钢材尺寸 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2019 人造板-难燃性 建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005 物理性能 防火门 GB12955-2008 耐火性能 门和卷帘的耐火试验方法 GB/T26784-2011 隧道防火保护板 燃烧性能 隧道防火保护板 GB28376-2012 建筑材料及制品单体燃烧试验 GB/T20284-2006 燃烧材料可燃性试验方法 GB/T8626-2007 耐火性能 隧道防火保护板 GB28376-2012 构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法 XF/T714-2007 镶玻璃构件 试件背火面变形的测量、热通量测量 镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006 耐火性能 镶玻璃构件耐火试验方法 GB/T12513-2006 建筑抗震支吊架 质量 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T37267-2018 耐火性能 建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求 GB/T9978.1-2008 9 建筑构件 基础、墙壁、柱子、楼板(地板)、楼梯、房门、窗户、屋顶、梁、椽等 耐火性能 建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求 GB/T9978.1-2008 10 建筑材料单体 耐火砖、耐火棉、混凝土、石材、玻璃棉、石棉、硅钙板、石膏板、矿棉松散填充材料、硅酸钙、水泥板等 耐火性能 建筑构件耐火试验方法 GB/T9978-2008 喷水冲击试验 建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验 GB/T26784-2011 防火性能 建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T29416-2012 11 消防产品 消防水泵接合器 密封性能试验、水压强度试验等 消防水泵接合器 GB3446-2013 消防水枪 密封性能、耐水压强度试验耐高温试验、耐低温试验跌落试验盐雾腐蚀试验 消防水枪 GB8181-2005 洒水喷头 水压密封和强度试验、水冲击试验 自动喷水灭火系统第1部分：洒水喷头 GB5135.1-2019 点型感温火灾探测器 综合性能、高温（耐久）试验 点型感温火灾探测器 GB4716-2005 点型感烟火灾探测器 综合性能 点型感烟火灾探测器 GB4715-2005 独立式感烟火灾探测报警器 综合性能 独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2006 灭火器箱 物理性能、刚度试验、承重试验 灭火器箱 XF139-2009 消火栓及构件、消防软管卷盘、消火栓箱 物理性能、水压试验装置、跌落试验、耐腐蚀试验 室内消火栓 GB3445-2018 室外消火栓 GB4452-2011 消防软管卷盘 GB15090-2005 消火栓箱 GB/T14561-2019 消防应急灯具 综合性能 消防应急照明和疏散指示系统 GB26755-2011 挡烟垂壁 漏烟量、耐高温性能等 挡烟垂壁 XF533-2012 防火阀门 公差、漏风量耐火性能 建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007 12 其他 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 尺寸偏差耐火性能 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T194-2018 灯具、普通照明与LED照明 光通量等综合性能检测 LED投光灯具性能要求 GB/T34446-2017 1.5项目主要设备 本项目设备清单见表2-3。 表2-3 本项目主要设备清单表 序号 设备名称 型号/规格 功率 数量 产地、厂家 一、燃烧试验设备 1 立式综合耐火极限试验炉 JR-NJW-CZ 功率：55kW；炉内尺寸：3.0m×3.0m×1.2m；最高使用温度：1260℃； 烧嘴数量：6支 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 2 承重构件卧式耐火极限试验炉 JR-NJW-F 功率：80kW；炉内尺寸：4.5m×4.0m×2.0m； 最高使用温度：1300℃； 烧嘴数量16支 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 3 建筑通风管道耐火极限试验炉 JR-NJW-GD 功率：65kW；炉内尺寸：4.2m×3.0m×1.5m； 最高使用温度：1260℃； 烧嘴数量8支； 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 4 超大型立式耐火极限试验炉 JR-NJW-C1 功率：80kW；炉内尺寸：5.0m×5.0m×1.2m； 最高使用温度：1300℃； 烧嘴数量14支； 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 5 立式加载耐火极限试验炉 JR-NJW-E 功率：70kW；炉内尺寸：3.0m×3.0m×1.2m；最高使用温度：1300℃； 烧嘴数量：6支 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 6 饰面型防火涂料测试仪（大板法） / 电压：220V，功率：0.3kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 7 建筑材料单体燃烧试验设备 JR-DR-A 电压：380V，功率：22kW； 尺寸：3.2m×3.2m×4.3m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 8 电线电缆热释放速率试验仪 DSL-RRS-A 电压：380V，功率：18kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 9 建筑材料难燃性试验装置 JR-NR-A 电压：380V，功率：5kW； 尺寸：1.2m×1.2m×3.93m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 10 电线电缆烟密度试验仪 / 电压：220V，功率：0.2kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 11 电线电缆耐火试验仪 / 电压：220V，功率：0.2kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 12 建筑材料燃烧热值试验仪 JR-RZ-C 电源：220V，功率：1.5kW； 尺寸：0.81m×0.59m×0.7m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 13 建筑材料可燃性试验仪 / 电压：220V，功率：0.1kW尺寸：0.9m×0.4m×0.81m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 14 建筑材料烟密度试验仪 JR-JCR-B 电压：220V，功率：0.2kW尺寸：0.85m×0.3m×0.94m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 15 饰面型防火涂料 （小室法）测试仪 JR-YMD-A 电压：220V，功率：0.2kW 尺寸：0.4m×0.279m×0.794m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 16 泡沫塑料水平/垂直燃烧试验仪 JR-PSC-A 电压：220V，功率：0.5kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 17 塑料水平/垂直燃烧试验仪 JR-SSC-B 电压：220V，功率：0.5kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 18 建筑材料不燃性检测仪 JR-BR-B 尺寸：0.41m×0.346m×1.329m 电压：220V，功率：3.0kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 19 建筑材料燃烧热值试验仪 JR-RZ-C 电源：220V，功率：1.5kW； 尺寸：0.81m×0.59m×0.7m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 二、非燃烧试验设备 20 铺地材料辐射热通量试验装置 JR-PR-A 电压：380V，功率：5kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 21 现场密闭性检测仪 RF-XMB 电压：220V，功率：1.5kW 尺寸：0.6m×0.48m×0.72m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 22 防护密闭门密闭性能检测设备 RF-MTZH-A 电压：220V，功率：1.5kW尺寸：0.6m×0.48m×0.27m 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 23 阀门排气活门密闭通性能综合检测设备 RF-MTZH-A 电压：380V，功率：6kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 24 门窗物理性能检测设备 MW-S-2121-A- 电压：380V，功率：20kW 1台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 25 消防水带检测试验台 / 延伸扭转试验台、耐压爆破试验台、弯曲试验台各1个 1套 沈阳紫微恒检测设备有限公司 26 防火门喷水冲击试验装置 / 5m×5m 1套 沈阳紫微恒检测设备有限公司 27 应急灯综合性能试验台 / 电压：220V，功率：1.0kW；高1.55m 1台 / 28 消防应急灯落球冲击试验机 XFD-LQ-A 电压：220V，功率：0.6kW尺寸：1.56m×0.79m×2.27m 1台 / 29 风量罩 RF-FLZ 电压：220V，功率：12W尺寸：1.2m×0.5m×0.9m 1台 / 30 管道风量采集系统 RF-FL-6 电压：220V，功率0.2kW尺寸：0.64m×0.54m×0.22m 1台 / 31 点型火灾探测器检验箱 XF-WYX-A 电压：380V，功率：82kW 尺寸：5.1m×2.4m×2.01m 1台 / 32 洒水喷头水冲击试验装置 / 尺寸：1.7m×0.7m×1.2m 1台 / 33 洒水喷头水压密封强度试验装置 / 电压：380V，功率：3.0kW 尺寸：2.5m×0.85m 1台 / 34 消防水泵接合器试验台 / 电压：380V，功率：2.2kW；尺寸：2.1m×0.7m 35 枪栓口耐压试验机 / / 1台 / 36 水带耐磨试验台 / 电压：380V，功率：1.0kW 1台 / 37 消防卷盘冲击试验机 / 电压：220V，功率：1.0kW 1台 / 38 消防跌落试验机 / 电压：380V，功率：0.5kW；高2.55m 1台 / 39 消火栓箱刚度试验台 / 电压：380V，功率：0.1kW；高2.4m 1台 / 三、辅助设备 41 轨道行车 / 10t 2台 河南矿山 42 平衡重式叉车 CPC35-XC30K2 3.5t 2台 / 43 无油空气压缩机 OTS-550 30L 9台 / 44 燃烧炉离心引风机 Y5-47NO6C 功率：18.5kW，风量1500m3/h 4台 江苏恒康机电有限公司 45 燃烧炉离心引风机 4-72NO12C 功率：30kW，风量2000m3/h 3台 江苏恒康机电有限公司 46 门窗物理检测离心风机 / 功率：4kW，风量1850m3/h 1台 浙江银牛机电有限公司 47 阀门密闭检测离心风机 / 功率：4kW，风量4000m3/h 1台 沈阳金运风机制造有限公司 48 通风机 9-79-56A 功率：4kW，风量4000m3/h 2台 沈阳金运风机制造有限公司 49 燃烧炉控制系统 / / 5套 沈阳紫微恒检测设备有限公司 50 静电除尘一体化设备 JR-NJW-JH 120kW 2台 沈阳紫微恒检测设备有限公司 51 氨水储罐 / / 1个 / 52 脱硝设备 / / 1套 / 53 循环水池 20m3 / 1个 / 54 氨水水泵 / / 1台 / 55 循环水池水泵 / / 1台 1.6原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及用量 序号 名称 最大检测数量 /年用量 厂区最大储存量 备注 一、被检测样品 1 门、窗 500樘 4樘 / 2 阀门、活门 200樘 5樘 / 3 人防设备 1000件 6件 / 4 电线电缆 200组 5组 / 5 防火涂料 50件 2件 / 6 不燃材料、绝热材料、阻燃材料 150组 5组 / 7 玻璃、防火玻璃 100件 5件 / 8 防火产品（防火门、防火窗、防火卷帘等） 100件 5件 / 9 建筑构件 50个 1件 10 建筑材料单体 250组 5组 / 11 消防产品 1800件 20件 / 12 其他（通风管道、灯具等） 300个 10个 / 二、能源、辅料等 1 丙烷 23.4m3/a 6m3 不燃性、燃烧热值、可燃性、氧指数等检测使用 2 氮气 5m3/a 5m3 3 氧气 5m3/a 5m3 4 氨水（浓度5%） 200kg/a 200kg/a 烟气治理系统脱硝剂 5 机油、润滑油 2.0t/a 0.5t/a 外购/叉车使用 6 活性炭 18kg/a 6kg 外购 7 电 50万度 / 园区市政电网 8 天然气 2.8万m3 / 园区市政供气管线 9 水 858t/a / 园区市政自来水管网 1.7本项目燃烧试验燃料、可燃物质、运行时间等参数设计 本项目燃烧试验燃料、可燃物质、运行时间等参数设计见表2-5。 表2-5 本项目燃烧试验燃料、可燃物质、运行时间等参数表 序号 被检测样品名称 一般规格 检测试验项目名称 燃料/能源 试验温度 涉及有可燃物质及参数 单次实验中平均燃烧时间 年检测量 燃料年消耗量 可燃物质质量 一、大尺寸样品检测（使用耐火极限试验炉） 1 防火门 1.8m×2.4m 耐火性能 天然气， 20Nm3/h 1200～ 1260℃ 漆面（油性/水性），平均厚度0.4mm，比重1.2g/cm3 1h 100樘 6000m3 207.4 kg 防火窗 1.8m×2.1m，边框面积1m2 耐火性能 天然气，15Nm3/h 1h 50樘 3000m3 24kg 防火卷帘 2.5m×3.0m 耐火性能 天然气，30Nm3/h 1h 50樘 6000m3 180kg 2 防火玻璃 1.2m×2.4m或 1.22m×2.44m 耐火性能 天然气20Nm3/h 1200～ 1260℃ 不涉及燃烧物质 1h 100件 4000m3 / 3 建筑构件 / 耐火性能 天然气40Nm3/h 1200～ 1260℃ 不涉及燃烧物质 1h 50个 4000m3 / 二、建筑材料单体检测（使用建筑材料单体燃烧试验设备、建筑材料难燃性试验装置、建筑材料燃烧热值试验仪） 4 耐火砖、耐火棉、混凝土、石材、玻璃棉、石棉、硅钙板、石膏板、矿棉松散填充材料、硅酸钙、水泥板等 耐火性能、防火性能 天然气 20Nm3/h 1200～ 1260℃ 不涉及燃烧物质 1h/组 250组 5000m3 / 三、电线电缆（使用电线电缆热释放速率试验仪、电线电缆烟密度试验仪电线电缆耐火试验仪） 5 电线电缆（保护套为聚乙烯材质或低烟无卤阻燃料） DN3.5～75mm，长度0.6m 耐火性能、烟密度、热释放速率等 丙烷650mL/min 750℃ 聚乙烯塑料，阻燃材料保护套平均厚度8mm，平均比重0.9g/cm3 1h （取DN50） 200组 15.6m3 5.4kg 四、阻燃产品、防火涂料等（使用饰面型防火涂料测试仪（大板法）、建筑材料难燃性试验装置、建筑材料燃烧热值试验仪、建筑材料可燃性试验仪、建筑材料烟密度试验仪、建筑材料难燃性试验装置、饰面型防火涂料、（小室法）测试仪泡沫塑料水平/垂直燃烧试验仪、塑料水平/垂直燃烧试验仪） 6 阻燃产品、防火涂料等 面积6m2 燃烧试验、可燃性等级评价 丙烷650mL/min 800℃ 聚乙烯塑料、聚氨酯、涂料等，平均厚度0.4mm，平均比重0.9g/cm3 1h 100组 7.8m3 216kg 本项目防火建筑材料检测燃烧对象主要为防火门、建筑构件、砖块、混凝土块、水泥块等，燃烧废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，燃烧试验被检测材料不含氯化物，燃烧不会产生二噁英气体。 1.7公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水和水压试验用水，由市政自来水供给。 ①职工生活用水 项目办公楼用于员工办公、住宿及就餐。劳动定员共23人，年工作时间260天。生活用水参照《陕西省行业用水定额》（DB61/934-2020）表B.1 关中城镇居民生活用水定额100L/（人·d）计，用水量为2.3m3/d，598m3/a。 ②水压试验用水 本项目水压试验和喷水冲击试验需要用水，试验用水循环使用，不外排。项目建设2座20m3的水压试验水收集池，因水压试验水收集池存在少量自然蒸发，需定期补充新鲜水，补充量约260m3/a，则冷却循环水年用量约260t/a。 （2）排水 本项目不排放生产废水，生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量为1.84m3/d，478.4m3/a，食堂含油废水经厨房设置的油水分离器隔油预处理后和其他生活污水依托园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 项目用水、排水情况见表2-6和图2-1。 表2-6 项目水平衡 序号 名称 用水标准 用水量（m3/d） 排水系数 废水量（m3/d） 1 职工生活用水 100L/人•d，23人 2.3 0.8 1.84 2 循环冷却补水 循环水量20m3 1.0 / 0 合计 3.3 / 1.84 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）供电 项目所用电由工业园区电网提供。电力供给完全可以满足本项目的生产需要。 （4）燃料、能源供应 本项目所用天然气由工业园区天然气管网提供。天然气供给完全可以满足本项目的生产需要；纯丙烷、氧气、氮气等全部外购瓶装规格成品。 （5）项目依托公辅设施及环保工程 本项目购置蓝田县智创云谷产业园有限公司厂房建设消防防火产品检测项目，该厂房位于西安市蓝田工业园电商物流片区规划布局“一心两片区”中的智创云谷区内，行业类别为检测服务。结合本项目现状对公辅设施的依托关系进行如下分析。 表2-7 项目公用设施一览表 序号 名称 来源 是否满足使用要求 是否可行 1 供水 园区供水管网 是 可行 2 排水 依托园区化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理厂 是 可行 3 供电 园区供电 是 可行 4 天然气供应 园区供应天然气 是 可行 5 环保设施 园区已建化粪池和污水管网，蓝田工业园（洩湖镇）污水处理厂已覆盖项目区域 是 可行 1.8工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目设置员工23人。 工作制度：年工作时间260天，每天工作时段8:30～15:30，实行8h/d一班制，员工均在厂区内食宿。 2、项目总图平面布置合理性分析 本项目用地面积5073.83m2，整体呈长方形，购置工业园区已建厂房建设消防防火产品检测项目，总建筑面积6105m2，结构为钢结构，共分为左右两部分，检测厂房布置在厂区左侧和右侧一、二层，办公生活区位于厂区东侧三层，为职工提供办公场所使用。检测厂房设置待检区、在检区和检毕区，在检区位于厂房内东侧，便于客户送检方便；检毕区位于厂房内西侧，其余为在检区，在检区布置耐火极限试验炉等检测设备，同时布置有并设置废气治理系统和危废暂存间等。项目平面布置在考虑检测需求的同时，还考虑了环保、安全等因素，结合检测工序、运输和动力供应等状况，因地制宜对检测试验室进行分区合理布置，使检测设备平面布置达到了物流顺畅、人流短捷、检测方便、满足检测需要、运输方便等要求。 综上所述，项目总平面布置各功能分区明确、间距合理、检测流程顺畅、管线短捷，总体布局上考虑了环保要求，评价认为项目总平面布局及环保设备设施布局较合理。 项目总平面布置图见附图3、附图3-1和附图3-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目营运期主要为人防检测、消防检测和防火检测等，检测工艺流程如下： 1、人防检测工艺流程及产污节点 人防检测工艺流程简述： 表2-8 人防检测工艺流程及产污节点 序号 检测产品 检测项目 检测流程 产污节点 1 防护密闭门或密闭门 最大允许漏气量 将被测量的密闭门或防护密闭门的门框固定到密闭性能检测设备的超压室，接缝密闭，通空气测量。读取流量计的数值即为门的漏气量。 废包装材料 钢板厚度 使用超声波高精度钢板测厚仪（手持）直接检测，读数。 2 密封材料 扯断强度 密封条试片厚度为10±0.3mm，使用IT电子拉力试验机（橡胶万能试验机）测定密封条的扯断强度、拉断伸长率和扯断永久变形。 废包装材料、废密封条 扯断伸长率 扯断永久变形 拉力 使用数显高精度电子推拉力计（手持）直接检测，读数。 3 门窗 密闭性 使用现场密闭性检测仪（手持）现场检测，读数。 / 4 钢筋混凝土平板门和拱形门 混凝土试块强度 使用一体式数显语音回弹仪（手持）直接检测，读数。 废包装材料 钢筋布置、保护层 使用混凝土钢筋检测扫描仪及保护层厚度探测仪（手持）检验钢筋布置、保护层厚度。 门轴同轴度 使用门轴同轴度测试装置（手持）直接检测，读数。 5 闭阀门、超压排气活门及自动排气活门 密闭性能 将被测超压排气活门垂直安装在排气活门通风性能检测设备静压箱的侧壁上，开启送风机，启动测量装置，测定排气活门的密闭性能，记录数据。 废包装材料 2、消防检测工艺流程及产污节点 消防检测工艺流程简述： 表2-9 消防检测工艺流程及产污节点 序号 检测样品 检测项目 检测流程 产污节点 1 消防栓 箱刚度试验 消火栓箱刚度将消防栓箱固定在消防栓箱刚度试验台上，启动测量装置，记录数据。 废包装材料、废消火栓箱 枪口水压试验 将消防栓枪口固定在水压试验机上，启动测量装置，测定消防栓枪口的密封性能和水压强度，记录数据。 废包装材料、废水 2 灭火器 水压爆破试验 将灭火器筒体/受内压的器头/器头的连接件固定在灭火器水压爆破试验机中，测定灭火器简体/受内压的器头/器头的连接件的耐压性能，记录数据。 废包装材料、废水 压力交变试验 将灭火器放入灭火器压力交变试验机，启动测量装置，记录数据。 废包装材料 气密性试验 将灭火器放入灭火器气密性试验箱中，启动测量装置测定灭火器的气密性，记录数据。 废包装材料 振撞试验 将灭火器固定在灭火器振撞试验机上，启动测量装置，测定灭火器的耐撞击性能，记录数据。 废包装材料、噪声 校表试验 将灭火器压力表安装在灭火器校表试验机上，通入氮气，测定灭火器压力表准确度。 废包装材料 喷射试验 在灭火器喷射试验室，打开灭火器开关喷射，测量有效喷射时间，喷射滞后时间，喷射距离、喷射剩余率。 废包装材料、废干粉 3 消防水带 耐压爆破试验 将消防水带固定到消防水带耐压爆破试验机上，启动测量装置，测定消防水带的耐压性能，记录数据。 废包装材料 伸扭转试验 将消防水带固定到消防水带延伸扭转试验机上，启动延测量装置，测定水带延伸率和扭转性能，记录数据 废包装材料 弯曲试验 将消防水带固定到消防水带弯曲试验台上，启动测量装置，测定消防水带的弯曲性能，记录数据。 废包装材料 耐磨试验 将消防水带固定到消防水带耐磨试验机上，启动测量装置，测定消防水带的耐磨性能，记录数据。 废包装材料 4 消防喷头 水冲击试验 将消防喷头安装在消防喷头水冲击试验机上，启动测量装置，测定抗水冲击性能，记录数据。 废包装材料、废水 水压试验 将消防喷头安装在水压试验机，启动测量装置，记录数据。 3、防火检测工艺流程及产污节点 防火检测工艺流程简述： 表2-9 防火检测工艺流程及产污节点 序号 检测产品 检测项目 检测流程 产污节点 1 防火门、窗、玻璃、卷帘等 耐火极限 将门、窗等试件安装在试验炉门试件框中，通入天然气燃烧，试验中试件的一侧受火，试验炉模拟火灾的标准升温曲线，记录试件的耐火极限时间。 废包装材料、燃烧废气 2 建筑构件、建筑物单体等 耐火极限 将建筑构件、建筑物单体等试件安装在试验炉门试件框中，通入天然气燃烧，试验中试件的一侧受火，试验炉模拟火灾的标准升温曲线，记录试件的耐火极限时间。 废包装材料、燃烧废气 3 电线电缆、防火涂料、不燃材料、绝热材料、阻燃材料等 不燃性 将样品放入不燃性检测仪内通入纯丙烷、氧气等升至750℃,将圆柱形试样（体积约76±8cm3）放入炉体内，开始试验，观察试样表面是否有火焰燃烧现象。如果有，按下“燃烧计时”钮，火焰结束，再次按下“燃烧计时”钮，停止计时。待试验自动结束后，取出残余物等待冷却至环境温度后，称量其质量并记录，分析并导出试验结果。 废包装材料、少量烟尘 燃烧热值 将材料放入燃烧热值试验仪，点击计算机开始试验（35℃,约30min），试验结束导出试验结果 废包装材料、烟气 可燃性 将试件（约90×250mm）放入建筑材料可燃性试验仪支架上，通入丙烷，点击计算机开始试验（约30s），试验结束导出试验结果。 废包装材料、少量烟尘 氧指数 将试样夹在数字式氧指数测试仪相应的夹具上，通入氧气和氮气，点燃点火器，调节火焰高度约为20mm左右，点燃试样，计时，当试样燃烧至3分钟时，停止计时。并注意观察试样燃烧时间和燃烧长度。提高或降低氧的浓度，重复试验，需测得试样燃烧时间恰好为3min或试样燃烧50mm长熄灭时氧的百分比浓度。 废包装材料、少量烟尘 耐火试验 将材料安装于燃烧试验装置固定框架中，通入甲烷和氮气进行燃烧，启动测量装置，测定样品的燃烧性能和耐燃能力（约1.5h），记录数据整理。 废包装材料、燃烧废气 4、污染工序 根据该项目特点，该项目建成后污染源及污染因子识别见下表2-10。 表2-10 项目污染源与污染因子识别表 产污类型 污染源名称 产生工序 污染物类型 主要污染物 废气 燃烧废气 燃烧检测 燃烧废气 NMHC、颗粒物、SO2、NOx 废水 生活污水 职工生活 生活污水 COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油等 噪声 生产设备、风机、水泵等 设备运行 工业噪声 Leq 固废 废弃样品 检测 一般固废 废铁、废建材等 废耐火材料 耐火试验 一般固废 废耐火土、废耐火棉 收集尘 废气处理 一般固废 颗粒物 废机油、废润滑油 维护保养 危险废物 废矿物油 废活性炭 废气治理 危险废物 有机废气、废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘了解，本项目拟采用的厂房为空置厂房，无遗留污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 为了调查了解拟建项目周围环境空气质量现状，本次评价中基本因子依据陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报》中2023年12月及1～12月全省环境空气质量状况统计表中蓝田县数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 项目所在区域大气环境现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/ （%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 73 70 104.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 36 35 102.9 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO 第95百分位浓度 1600 4000 40.0 达标 O3 第90百分位浓度 142 160 88.8 达标 根据上表可知，2023年西安市蓝田县环境空气基本污染物项目中，SO2、NO2年平均浓度值、CO第95百分位浓度和O3第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 根据现场调查，厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 3、土壤、地下水环境 本项目属于污染影响型建设项目，位于蓝田县工业园区，根据现场调查，项目四周均为园区厂房和道路，厂界外50m范围内没有耕地、园地、饮用水水源地或居民区、学校、医院等土壤环境敏感目标，且项目占地规模为小型（≤5hm2），界外500m范围内无集中式饮用水水源准保护区、特殊地下水资源保护区、分散式饮用水水井或饮用泉水等地下水环境保护目标，也不属于饮用水水源准保护区以外的径流补给区，判定地下水环境敏感程度为不敏感。同时，根据《环境影响和评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目，因此可不开展土壤现状监测。根据《环境影响和评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表要求，本项目属于Ⅳ类项目，因此本次评价可不开展地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标，具体见表3-2。 声环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外50m评价范围内无声环境保护目标。 地下水环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外500m范围内的不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：本项目位于工业园区内，占地范围内的没有生态环境保护目标。 主要环境保护目标见附图2和表3-2。 表3-2 项目保护目标分布一览表 环境 要素 保护内容 坐标 环境 功能区 相对厂 址方位 相对厂 界距离 经度 纬度 环境 空气 营坡村 109.25956964 34.20001883 二类 NW 225m 十里铺村 109.26366806 34.20239692 二类 W 360m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2015）中相关标准；本项目燃烧实验废气产生的NMHC执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准限值；运营期燃烧试验废气排放参照执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）中的排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求。 表3-3 大气污染物排放标准 阶段 标准名称 污染物名称 阶段 标准限值 施工 期 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2015） 扬尘 （TSP） 拆除、土方及地基处理工程 0.8mg/m3 基础主体结构及装饰工程 0.7mg/m3 运营期 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号） 烟尘 / 30Nmg/m3 SO2 / 200Nmg/m3 NOx / 300Nmg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) NMHC / 120Nmg/m3 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 油烟 有组织 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 有组织 最低去除效率 60% 2、废水 项目运营期水压试验用水产生的废水可循环使用，无废水排放。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-4 污水排放标准一览表 标准名称 执行标准 项目 标准值 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 pH 6~9 无量纲 COD 500 mg/L BOD5 300 SS 400 动植物油 100 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准 氨氮 45 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准； 表3-5 运营期厂界噪声排放标准 时期 标准名称 标准值 昼间 夜间 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70dB（A） 55dB（A） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 65dB（A） 55dB（A） 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为颗粒物、氮氧化物、SO2和VOCS。结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：COD、氨氮、氮氧化物及VOCs。总量控制建议指标如下： 废气：氮氧化物0.0119t/a；NMHC：0.00665t/a； 废水：COD 0.142t/a；氨氮 0.012t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买蓝田县智创云谷产业园已建厂房建设消防防火产品检测项目，施工期主要为设备安装和内部装修，不涉及土建工程，工程内容简单，不涉及拆迁和土石方工程，施工期短，针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气治理措施 本项目施工期废气主要为厂房改造产生的粉尘及使用涂料等产生的有机废气，但排放量较小，且排放方式为间歇排放，一般仅对项目施工区域的大气环境产生一定的影响，对施工区域外的环境基本无影响，在采取选用低污染涂料、加强通风等措施后，对环境影响较小。 2、废水治理措施 施工人员预计为10人，生活污水产生量为0.4m3/d，施工人员产生的生活污水就地泼洒抑尘。施工废水中主要污染物为SS等经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 3、噪声治理措施 本项目施工期间噪声主要来自室内装修产生的设备噪声、设备运输安装产生的噪声。室内噪声主要通过厂房进行隔声降噪，室外施工虽有高噪声设备，但工作时间均较短，对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。本次评价要求施工期项目要严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象。经采取以上措施，项目施工期对环境影响较小，且伴随着施工期的结束，其影响将会消失。 4、固废 项目施工期固废主要为建筑施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。项目建设中不涉及大面积地基开挖，少量挖方可做到挖填平衡，施工期建筑垃圾主要为钢结构厂房施工和设备安装调试产生的铁皮、钢管、废设备包装材料等，经收集后可外售给当地废旧资源回收公司。施工人员的生活垃圾，项目高峰时期施工人员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾的产生量为2kg/d，分类收集后交由环卫部门处理。施工过程固体废物均合理处置，对环境产生影响较小 施工期固废主要为废包装材料、废装修材料及施工人员生活垃圾。 ①生活垃圾 本项目施工期平均施工人员10人，生活垃圾产生量约0.5kg/（人•d），则预计产生量为5.0kg/d。生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门清运。 ②废包装材料、废装修材料 安装设备产生的废包装材料分类收集后外售综合利用；废装修材料中属于危险废物部分类收集后交由有资质单位处置；废装修材料中属于一般工业固体废物的，收集后外运建筑垃圾填埋场。 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 5、生态 项目位于工业园区内，周围没有国家级、省级保护植物及其他珍稀濒危保护植物、名木古树，分布的动物均为常见种，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物、哺乳动物和鸟类分布。对区域生态影响较小。 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1、废气 （1）废气污染源强 本项目废气主要为燃烧试验废气。本项目接收的检验产品为阻燃耐火材料类，本身属于难燃物，具有在火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化、有自熄性的特点。 本项目燃烧试验所涉及的材料包括防火门、建筑构件、电线电缆、阻燃产品、防火玻璃，涉及的可燃物质包括聚乙烯等护套和绝缘材料、聚氨酯等，燃烧烟气中污染物主要为SO2、NOX、烟尘和VOCS（以非甲烷总烃计）。 根据前文“表2-5本项目燃烧试验燃料、可燃物质、运行时间等参数”计算，本项目涉及的燃烧物质总质量约632.8kg，天然气年用气量为2.8万m3，丙烷用气量为23.4m3，燃烧试验总时间为900h/a。燃烧废气主要污染物为项目耐火材料试验参考《环境保护实用数据手册》、《生活源产排污系数及使用说明》(环境保护部华南环境科学研究所2010年编）、《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）等文件，排污系数见表4-1。 表4-1 燃烧试验污染物产生情况表 序号 燃料类型 年用量 污染因子 产污系数 产生量 1 天然气 2.8×104Nm3 SO2 1.0kg/万Nm3 2.8kg/a NOX 6.3kg/万Nm3 17.64kg/a 烟尘 2.4kg/万Nm3 6.72kg/a 2 丙烷 23.4Nm3 NOX 56.61kg/万Nm3 0.13kg/a 烟尘 0.0672kg/万Nm3 1.57×10-4kg/a 3 有机涂层、聚乙烯塑料护套、绝缘材料、聚氨酯等 632.8kg VOCS 20kg/t-燃料 12.66kg/a 颗粒物 3.33kg/t-燃料 2.11kg/a 本项目所有燃烧试验的设备均为密闭结构，上方排烟通道与废气收集管道密闭连接，烟气收集效率取95%。项目燃烧废气中污染物产生量较小，为减少污染物产生量，所有燃烧试验装置共用一套废气治理设施。项目燃烧废气经排烟管道后经SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放，配套风机总风量为8000m3/h。其中：SNCR脱硝装置NOx去除效率一般为30～40%，本次取35%计；二级活性炭吸附的NHMC处理效率按50%计，静电脉冲布袋除尘器的颗粒物处理效率按90%计。经计算，项目燃烧废气污染物产排情况见表4-2。 表4-2 项目燃烧废气产生及排放情况表 产污 节点 污染 物 排放 方式 污染物产生 措施 处理 效率 污染物排放 产生 量 产生 速率 产生 浓度 排放量 排放速率 排放 浓度 DA 001 NMHC 有组织 12.03 kg/a 0.0133 kg/h 1.67 mg/Nm3 SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附 NMHC≥50% 除尘≥90% NOx≥35% 6.02 kg/a 0.0067kg/h 0.84 mg/Nm3 颗粒物 有组织 8.39 kg/a 0.0092 kg/h 1.16 mg/Nm3 0.84 kg/a 0.001kg/h 0.12 mg/Nm3 SO2 有组织 2.66 kg/a 0.003 kg/h 0.37 mg/Nm3 2.66 kg/a 0.003 kg/h 0.37 mg/Nm3 NOx 有组织 16.88 kg/a 0.0188 kg/h 2.34 mg/Nm3 10.97 kg/a 0.012 kg/h 1.52 mg/Nm3 逸散废气 NMHC 无组织 0.63 kg/a / / / / 0.63 kg/a / / 颗粒物 无组织 0.44 kg/a / / / / 0.44 kg/a / / SO2 无组织 0.14 kg/a / / / / 0.14 kg/a / / NOx 无组织 0.89 kg/a / / / / 0.89 kg/a / / 总计 NMHC：0.00665t/a、颗粒物：0.00128t/a、SO2：0.0028t/a、NOx：0.0119t/a （2）废气排放口 项目排放口基本情况见表4-2。 表4-1 项目废气排放口基本情况一览表 排放口 编号 排放口名称 地理坐标 排放口 类型 排放 高度 排气筒 内径 出口 温度 纬度 经度 DA001 燃烧实验 废气排放口 34.372583N 109.912976E 一般 排放口 15m 0.3m 40℃ 1.2排气筒设置要求及合理性分析 本项目拟设置有组织排气筒1个，排放口编号为DA001，排气筒高度为15m，内径均为0.3m。项目位于蓝田县工业园区，周边200m范围内均为园区厂房（厂房高度最高约12m）和道路，无高大建筑物。DA001排放浓度和排放速率均满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物特别排放限值要求，实现达标排放，因此排气筒设置合理可行。 1.3大气污染防治措施可行性和合理性分析 （1）大气污染防治措施可行性 本项目厂界500m范围内敏感点包括十里铺村和营坡村。项目燃烧废气采用SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附+15m排气筒后有组织排放，治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中“附录A 废水和废气污染防治可行技术参考表”的可行技术，有组织排放口DA001排放浓度和排放速率均满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物特别排放限值要求，实现达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小。 （2）大气污染防治措施合理性 项目燃烧废气中污染物产生量较小，所有燃烧试验装置共用一套废气治理设施。为了进一步降低污染物排放量，建设单位采用SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附处理措施，其中SNCR用于烟气脱硝，风冷装置用于烟气降温，静电脉冲布袋除尘器用于处理烟尘，二级活性炭用于吸附烟气中的非甲烷总烃，治理措施较合理。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2015），以及项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位对本项目废气进行定期监测，建设单位应自觉接受当地环保部门的监督与管理，监测计划如下表4-3。 表4-3 运营期大气污染源监测及管理计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测频次 控制指标 废气 排气筒 DA001 非甲烷总烃 废气处理设施出口 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物、 SO2、NOX 废气处理设施出口 1次/半年 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号） 厂界无组织废气 非甲烷总烃 厂界 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 厂界 1次/年 1.5食堂油烟 根据《中国居民膳食指南（2022）》推荐每日成年人食用油摄入量为25~30克。本项目拟设基准灶头数为2个，规模为小型，耗油量取30g/人·d。根据建设单位提供的资料，本项目员工23人在厂内食宿。根据计算可得，食用油使用量为0.18t/a，油烟产生量按耗油量2.83%计，烹饪过程以3.0h计算，风量约6000m3/h，拟安装净化效率不低于60%的油烟净化器，油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。则油烟排放量为2.04kg/a，排放浓度约0.44mg/m3（<2.0mg/m3），满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。 综上所述，本项目运营过程产生的废气污染物经采取合理的治理措施后，对周边环境及的影响较小。 2、废水 （1）废水产生及排放情况 本项目水压试验需要用水，试验用水循环使用，不外排。项目建设1座20m3的水压试验水收集池，因水压试验水收集池存在少量自然蒸发，需定期补充新鲜水，冷却循环补充量约260m3/a。 本项目生活污水排放量为1.84m3/d、478.4m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等。餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水依托园区化粪池处理后通过市政污水管网排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站。 表4-4 本项目废水的产生及排放情况一览表 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 废水 （478.4m3/a） 产生浓度（mg/L） 7.5 350 160 180 25 20 产生量（t/a） / 0.167 0.077 0.086 0.012 0.010 化粪池处理 处理效率（%） 0 15 10 30 0 15 处置后 排放浓度（mg/L） 7.5 297.5 144 126 25 15 排放量（t/a） / 0.142 0.069 0.060 0.012 0.008 排放限值 （mg/L） 6～9 500 300 400 45 100 由上表可知，本项目废水中各污染物的排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （2）废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 表4-5 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污 节点 污染物 污染治理设施 是否为可行技术 排放 方式 排放 去向 排放 规律 排放时段 排放口基本情况 生活 污水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN 油水分离器+化粪池（依托园区） 是 间接 排放 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 工作日有流量时 (企业总排口 (雨水排放口 (清净下水排放口 (温排水排放口 (车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本信息情况见表4-6。 表4-6 废水间接排放口基本信息情况表 排污口编号 排污口名称 排放口地理坐标 废水排放量 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准 DW 001 生活污水排放口 109°16′10.52″E 34°11′ 12.10″N 0.0478万t/a 市政污水管网 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站 COD、 BOD5、SS、 氨氮 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水依托智创云谷产业园园区化粪池处理。本项目废水量1.84m3/d，处理余量可满足本项目需要。本项目生活污水依托园区化粪池处理后，各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排放限值。因此废水污染治理措施可行。 （4）废水排入蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站的可行性分析 蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站占地10.13亩，处理污水量1950m3/d，服务范围为蓝田工业园二期。主要建设内容为格栅渠及调节池、旋流沉砂池车间、VFL组合池、出水计量槽、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房及变配电间、生物除臭滤池、休息室、值班室、化验室、进出水在线监测室。生化工艺主要为厌氧区-缺氧区-好氧区-沉淀区，目前污水管网收水范围已覆盖至项目区域，本项目废水经市政管网排入到蓝田工业园（洩湖镇）污水处理站措施可行。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目高噪声设备较多，主要包括试验炉、燃烧实验设备、空压机、风机水泵等，运行噪声值在80～92dB（A），均为室内声源。项目选用低噪声设备，生产设备均置在生产车间内，合理位置，有效利用噪声距离衰减作用，对主要高噪生产设备设置减振基础，进行柔性联接，以减小其振动影响，注意设备的日常维护。经上述措施治理后，可降低25dB（A），本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表4-8。 表4-8 项目噪声源参数一览表 序号 声源名称 型号 声功 率级 /dB(A) 声源控制措施 空间相对 位置/m 距室内边 界距离/m 室内边界 声级/dB(A) 运行 时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离/m 1 立式综合耐火极限试验炉 JR-NJW-CZ 88 基础减振、软连接；厂房隔声 50 41 1.2 40 41 50 10 56 56 54 68 昼间、8：00-20:00.连续运行 25 53 56 48 64 1 2 承重构件卧式耐火极限试验炉 JR-NJW-F 88 34 41 1.5 56 41 34 10 53 53 57 68 25 3 建筑通风管道耐火极限试验炉 JR-NJW-GD 87 42 41 2.0 48 41 42 10 53 53 55 67 25 4 超大型立式耐火极限试验炉 JR-NJW-C1 90 68 41 1.2 22 41 68 10 63 58 53 70 25 5 立式加载耐火极限试验炉 JR-NJW-E 86 80 41 1.2 10 41 80 10 66 54 48 66 25 6 防火门喷水冲击试验装置 / 80 58 41 1.5 32 41 58 10 50 54 45 60 25 7 建筑材料单体燃烧试验设备 JR-DR-A 85 18 4 1.0 72 4 18 47 48 73 60 51 25 8 电线电缆烟密度试验仪 / 85 软连接；厂房隔声 28 26 1.0 62 26 28 25 49 57 56 57 25 9 电线电缆耐火试验仪 / 85 30 26 1.0 60 26 30 25 50 57 55 57 25 10 无油空气压缩机 OTS-550 90 76 47 0.2 14 47 76 4 67 56 52 78 25 11 无油空气压缩机 OTS-550 90 66 47 0.2 24 47 66 4 62 56 54 78 25 12 无油空气压缩机 OTS-550 90 51 47 0.2 39 47 51 4 58 56 55 78 25 13 无油空气压缩机 OTS-550 90 44 47 0.2 46 47 44 4 57 56 55 78 25 14 无油空气压缩机 OTS-550 90 30 47 0.2 60 47 30 4 54 56 55 78 25 15 无油空气压缩机 OTS-550 90 61 5 0.2 29 5 61 46 61 76 57 57 25 16 无油空气压缩机 OTS-550 90 50 5 0.2 40 5 50 46 58 76 56 57 25 17 无油空气压缩机 OTS-550 90 21 4 0.2 69 4 21 47 53 78 64 56 25 18 无油空气压缩机 OTS-550 90 13 4 0.2 77 4 13 47 52 78 68 56 25 19 燃烧炉离心风机 Y5-47NO6C 92 30 49 1.0 60 49 30 2 56 58 62 86 25 20 燃烧炉离心风机 Y5-47NO6C 92 40 49 1.0 50 49 40 2 59 58 60 86 25 21 燃烧炉离心风机 4-72NO12C 92 44 49 1.0 46 49 44 2 59 58 59 86 25 22 燃烧炉离心风机 4-72NO12C 92 48 49 1.5 42 49 48 2 60 58 58 86 25 23 燃烧炉离心风机 4-72NO12C 92 66 49 1 24 49 66 2 64 58 56 86 25 24 燃烧炉离心风机 4-72NO12C 92 70 49 1 20 49 70 2 66 58 55 86 25 25 燃烧炉离心风机 4-72NO12C 92 82 49 1 18 49 82 2 67 58 54 86 25 26 门窗物理检测离心风机 / 90 85 2 0.5 5 2 85 49 7 84 51 56 25 27 阀门密闭检测离心风机 / 90 63 2 0.5 27 2 63 49 61 84 54 56 25 28 通风机 9-79-56A 90 22 2 0.5 68 2 22 49 53 84 63 56 25 29 通风机 9-79-56A 90 16 2 0.5 74 2 16 49 53 84 66 56 25 30 通风机 9-79-56A 90 8 2 0.5 82 2 8 49 52 84 72 56 25 31 静电除尘一体化设备 JR-NJW-JH 80 软连接；厂房隔声 10 47 1.5 80 47 10 4 42 46 60 68 25 32 静电除尘一体化设备 JR-NJW-JH 80 10 41 1.5 80 41 10 10 42 48 60 60 25 33 氨水水泵 / 80 15 43 0.5 75 43 15 8 42 47 56 62 25 34 循环水池水泵 / 80 58 49 -1.5 32 49 58 2 50 46 45 74 25 备注：坐标原点为厂区西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： 预测模式采用推荐的“附录B 典型行业噪声预测模型”。 （1）预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用 c、衰减仅考虑几何发散衰减。 （2）室内声源 ①如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数； 通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 本项目声源放在房间中心时，故Q=1。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2； α—为平均吸声系数，本项目为钢结构厂房，α取0.05。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j—j 声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本次取15dB。 ④工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目只在昼间生产，通过预测项目运营期厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 预测时段 贡献值 标准值 达标情况 1#东厂界 昼间 53 65 达标 2#南厂界 昼间 56 65 达标 3#西厂界 昼间 48 65 达标 4#北厂界 昼间 64 65 达标 根据上述预测结果可知：项目运营期夜间不生产，在昼间生产中设备正常运营情况下，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值在53～64dB（A）之间，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。因此，建设项目噪声排放对周围声环境的影响较小。 3.3自行监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2015），本评价建议环境监测计划见表4-10。 表4-10 环境监测计划表 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 厂界四周 Leq(A) 1次/季（昼间） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 4、固体废物 （1）固体废物源强 本项目运行过程中产生的固体废物包括生活垃圾及工业固废，其中工业固废包括一般工业固废及危险废物。 1）一般工业固废 ①废包装材料 主要包括送检样品的废包装材料。在检验的开始产生，根据项目检验类别及数量估算，本项目废包装材料产生量约为2.0t/a。属于一般工业固废，具有一定的回收利用价值，暂存固废暂存间，定期交废品回收公司回收处理。 ②检测后废弃材料（可回收） 根据建设单位提供的工艺参数资料，本项目各项检验后，产生的废弃可回收材料主要有废门、窗、玻璃、阀门等，最大年产量约为100t/a，属于一般工业固废，全部由送检厂家回收利用，不在场内贮存。 ③检测后废弃材料（不可回收） 根据建设单位提供的工艺参数资料，本项目各项检验后，产生的废弃不可回收材料主要有隔墙板、砌块、钢筋混凝土等，最大年产量约10t/a，属于一般工业固废，统一收集后及时清运到指定建筑垃圾场。 ④脉冲布袋除尘器收集的粉尘 本项目脉冲布袋除尘器废气处理效率为90%，则年收集粉尘约7.55kg/a，属于一般工业固废，统一收集后及时清运到指定建筑垃圾场。 2）危险废物 ①废润滑油及含油废物 项目机械设备维修时产生废润滑油及含油废物约为0.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于其中所列HW08（900-249-08），经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目废气处理需要使用活性炭吸附VOCS，1kg活性炭大约可吸附0.2～0.3kg的非甲烷总烃，本次取0.3计，本项目活性炭吸附VOCS重量为6.01kg/a，活性炭用量约为18kg/a。废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和，重量约24kg。 活性炭使用周期计算公式如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，单位：d；m—活性炭的用量，单位：kg； s—动态吸附量，%（一般取值10%）； c—活性炭削减的VOCS浓度，单位：mg/m3； Q—风量，单位：m3/h；t—运行时间，单位：h/d。 根据上述公式，经计算T=68.8d，因此本项目活性炭更换周期约为68d。本项目活性炭更换周期情况见表4-11。 表4-11 固废产生及处置情况一览表 污染源 设施名称 活性炭用量 NMHC处理量 更换周期 废活性炭产生量 燃烧废气治理 二级活性炭吸附装置 16kg/a 6.01kg 68d 24kg/a 3）生活垃圾 项目劳动定员23人，年工作260d，生活垃圾以0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为2.99t/a，经垃圾桶分类收集后由环卫部门分类清运。 本项目固废产生及处置情况见下表： 表4-12 固废产生及处置情况一览表 产生 环节 名称 形态 属性及编码 环境危险特性 产生量 贮存方式 处理方式及去向 生产 过程 废包装材料 固态 一般工业固废99-900-999-99 / 2.0t/a 一般固废暂存间 外售至当地废品公司 不合格产品、废弃样品 固态 一般工业固废99-900-999-99 / 110t/a 能回收的部分定期交厂家回收，不能回收的部分统一收集后及时清运到指定建筑垃圾场。 除尘灰 固态 一般工业固废66-900-999-66 / 0.00755t/a 统一收集后及时清运到指定建筑垃圾场 机修 废活性炭 固态 危险废物 HW49（900-041-49） T/In 0.024 t/a 危废 暂存间 暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置 废机油、废润滑油 液态 危险废物 HW08（900-214-08） T、I 0.5t/a 生活、办公 生活垃圾 固态 生活垃圾 / 2.99t/a 垃圾桶 分类收集交由环卫部门处理 注：毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。 （2）固体废物处置措施及影响分析 ①生活垃圾 参照《西安市生活垃圾分类管理办法》的相关要求，生活垃圾分类收集于厂内设置的生活垃圾桶内，定期委托环卫部门清运。 ②一般固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求： A.贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； B.贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； C.一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （3）危险废物管理要求 A、危险废物贮存： 本项目危险废物存放于厂区内危废暂存间，危废暂存间位于厂房内西侧，建筑面积为5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行临时贮存，委托资质单位及时清理。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）需满足以下要求： ①危废暂存间根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危废暂存间根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③危废暂存间贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B、危险废物贮存： 厂区内危险废物运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，厂区内危险废物从产生环节收集后运输到危废暂存间过程中应加强管理，尽可能避免沿途散落、泄露。加强管理后能够有效避免转运过程中的环境影响。 C、危险废物处置 厂区内危险废物在厂区内设置危废暂存间进行分类、分区暂存后定期交由委托有资质单位进行安全处置，并签订委托处置协议。在本项目建设完成运行前，应提供与具有危险废物处置资质的单位签订委托处置协议，落实危废处置去向。 5、地下水污染防治措施 本项目可能造成土壤、地下水污染的主要途径为废机油、氨水等事故状态下的泄露，有机物垂直入渗污染土壤及地下水。 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表4-13 防渗分区识别结果及要求 序号 区域 识别结果 防渗要求 1 危废暂存间、氨水储罐区 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 2 检测车间 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 3 其他区域 简单防渗 一般地面硬化 综上，建设项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物以及危废等下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，采取以上措施后，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水和土壤，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 6、环境风险影响评价 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合公司建设内容以及原辅材料性质确定主要风险源主要为氨水储罐中的氨水和危险废物暂存间贮存的废机油、废润滑油，潜在突发性事故风险主要来自氨水储罐中的氨水泄露对环境的影响以及废机油储存容器破损泄露对地下水和土壤环境的影响。 表4-14 项目Q值的确定 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 1 机油、废机油 / 0.5 2500 0.00002 2 氨水 1336-21-6 0.2 10 0.02 项目Q值∑ 0.00202 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.00202，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析评价。 2、环境风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 ⑤氨水输送管线设置自动截断阀。 ⑥设氨水气体浓度报警系统，火灾消防手动报警按钮、压力监测、超高液位联锁切断、现场作业监视双雷达液位监控等系统。 ⑦氨水罐区设置围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境。 ⑧加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。 ⑨编制突发环境事件应急预案。 综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 6、生态环境影响评价 本项目位于陕西省西安市蓝田县文姬路北路8号蓝田智创云谷产业园，周围无生态环境保护目标。本项目占地面积较小，对生态系统生产力影响较小。因此本次项目未改变区域生态系统的功能，影响在可接受范围内。 7、环保投资估算 项目的环保设备及投资情况见表4-15。 表4-15 环保设备及投资一览表 序号 类别 治理对象 治理方案 投资估算 （万元） 1 废气治理 燃烧废气 SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 400 食堂油烟 专用烟道+油烟净化器 3.0 2 废水治理 生产废水 20m3循环水池1座 5.0 餐饮废水 生活污水 食堂设置油水分离器，依托园区化粪池 2.0 3 噪声治理 产噪设备 选用低噪声设备，基础减振，同时厂房隔声；通风机加设封闭式隔声，在进风口加装消声器 3.0 4 固废治理 生活垃圾 设置分类垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处理 0.2 废包装材料 收集后定期外售给当地废品回收公司 1.0 不合格产品、废弃样品 置于车间内，能回收的部分定期收集后交厂家回收处置，不能回收的部分与生活垃圾一同交环卫部门处置。 1.0 废活性炭 设置5m2危险废物暂存间1座，危险废物暂存于危废暂存间内，之后交有资质单位处置 5.8 废机油、废润滑油 5 环境风险 危废暂存间 重点防渗 2.0 氨水储罐 设置围堰和监测系统、重点防渗 5.0 合计 428 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃烧实验废气排放口（DA001） | 颗粒物、 SO2、NOX | SNCR脱硝装置+风冷装置+静电脉冲布袋除尘+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号） |
|  |  | NMHC |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求 |
|  | 无组织上、下风向 | 颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NMHC | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 水污染物 | 生活污水排放口（DW001） | pH、氨氮、SS、COD、BOD5、动植物油 | 油水分离器，依托园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
|  | 生产废水 | SS | 设置循环水池1座，废水经沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾经垃圾桶分类收集后交当地环卫部门分类清运；不合格产品、废弃样品置于车间内，能回收的部分定期收集后交厂家回收处置，不能回收的部分与生活垃圾一同交环卫部门处置；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；项目固废处置率100%。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强操作管理，确保设备正常稳定运行，采取分区防渗，加强日常管理。危废间参照《危险废物废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，采取重点防渗（地面及裙角进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层为不低于2mm厚的高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），其他厂区地面采取简单防渗措施。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区建立完善的危废间的管理制度，专人负责危废间的管理；对危废种类、数量进行台账管理。危废经收集暂存在危废暂存间，项目危废暂存间已按照要求采取了防渗措施，危险废物分类存储，专用容器存放，满足环保相关要求。②建设单位建成后根据国家相关规范要求，制定突发环境事件风险应急预案，确保贮存和使用安全。③企业需建立环境风险应急机制，同时，应加强危废暂存间的巡查、监视力度，强化风险管理。④制定应急培训计划，平时安排人员培训与演练，确保泄漏事故发生时，能及时上报，并进行处置。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度： 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。本项目设有1名环保兼职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，环境监测将委托有资质的环境监测单位承担。 2、排污许可制度： 在正式生产前，建设单位根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，登录全国排污许可证管理信息平台，申请排污许可事宜。 3、排污口规范化管理 本项目共设置1个废气排放口，排放口标识按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995～GB15562.2-1995）的规定。 4、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期监测数据上墙公示，接受公众监督。 5、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2015】4号），建设单位自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。验收合格后，方可投入生产或者使用，公开相关信息，接受社会监督。 6、信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。建设单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目环境影响可接受，建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00665t/a |  | 0.00665t/a | +0.00665t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.00128t/a |  | 0.00128t/a | +0.00128t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0028t/a |  | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.0119t/a |  | 0.0119t/a | +0.0119t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 478.4t/a |  | 478.4t/a | +478.4t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.142t/a |  | 0.142t/a | +0.142t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.069t/a |  | 0.069t/a | +0.069t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.060t/a |  | 0.060t/a | +0.060t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 一般工业固体废物 | 不合格产品、废弃样品 |  |  |  | 110t/a |  | 110t/a | +110t/a |
|  | 收集尘 |  |  |  | 0.0075t/a |  | 0.0075t/a | +0.0075t/a |
| 危险 废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  | 废机油、废润滑油、废含油抹布 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 2.99t/a |  | 2.99t/a | +2.99t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗0.46

1.84

2.3

生活用水

油水分离器

1.84

3.3

新鲜水

1.84

园区污水管网

化粪池

消耗1.0

1.0

循环水池

1.0

循环水箱

循环水量20.0

图2-2    人防检测工艺流程及产污节点图

图2-3    消防检测工艺流程及产污节点图

防火门窗、防火玻璃等

检测设备校核

SNCR脱硝装置+风冷装置+静电除尘+二级活性炭+15m排气筒

安装固定

大气

烟气

天然气

燃烧检测（1200℃）

噪声

记录数据

图2-4    防火门窗、防火玻璃等检测工艺流程及产污节点图

建筑构件、建筑材料单体

检测设备校核

SNCR脱硝装置+风冷装置+静电除尘+二级活性炭+15m排气筒

安装固定

大气

烟气

天然气

燃烧检测（1200℃）

噪声

记录数据

图2-5    建筑构件、建筑材料单体检测工艺流程及产污节点图

图2-6  电线电缆防火涂料、阻燃产品等耐火试验、燃烧试验、热值等检测工艺流程及产污节点图

图2-7    单体燃烧试验主体装置结构简图

图2-8    耐火极限试验装置结构简图