# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安安健药业有限公司集贤厂区生产线扩建项目

建设单位（盖章）：西安安健药业有限公司

编制日期：二零二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安安健药业有限公司集贤厂区生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-610161-04-03-716214 |
| 建设单位联系人 | 费先广 | 联系方式 | 187****9450 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至集贤产业园集财南路4号 |
| 地理坐标 | （108度22分46.370秒，34度04分54.5201秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、化学药品制剂制造业27化学药品制剂制造272仅化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 18.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》 审批机关：周至县人民政府 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：原西安市周至县环境保护局 审查文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书审查意见》，周环批复〔2012〕62号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1项目与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）》符合性分析 项目 规划内容 项目情况 符合性 规划面积四至范围 周至县集贤产业园位于周至县集贤镇政府西南，规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路 本项目位于集财南路，位于周至县集贤产业园，属于该规划范围内 符合 产业规划 以发展工业为主，主要工业类型为食品及粮油加工业、家具制造业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新材料等 本项目为化学药品制剂制造，属于产业规划里医药类。 符合 土地利用规划 周至县集贤产业园用地分为工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共设施服务用地，其中工业用地占地面积709.07公顷 在现有厂区车间新增部分设备，新增产品种类，不新增占地。用地性质为工业用地。 符合 表1-2与规划环评及其审查意见符合性分析表 名称 规划环评内容 本项目情况 符合性 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》 园区引入企业必须符合国家产业政策，符合园区的产业定位，满足高效益、高技术、低污染、低能耗等原则。限制和禁止引进的项目和行业主要体现为：①通用设备制造业、专业设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业是本区的主导产业，鼓励发展，但应控制电镀工艺的发展②对引入企业需满足各项环保要求、达到国内清洁生产先进水平、亿元产值、COD排放标准等③限制引入高耗水、高污染项目④严格按照区域发展规划和布局要求，高起点、高标准的建设科技含量高、能耗低、噪声污染小的企业⑤引入企业特征污染物排放总量应低于总量控制指标，具有废物收集系统，完善的管理制度、先进的工艺技术水平 ①本项目属于化学药品制剂制造，不在鼓励发展和控制范畴。②本项目运营期废气、废水、噪声、固体废物污染物在采取本次环评提出的治理措施后均能满足相应排放标准。③本项目配制药剂、清洗、冷却需水，不属于高耗水企业；④本项目不涉及大量高噪声设备，通过降噪措施，可稳定达标。⑤本项目排放少量恶臭气体、清洗废水，经处理均稳定达标排放；一般固废和危险废物分类贮存，危险废物定期交有资质单位处置，具有完善的管理制度，工艺水平先进。 符合 《周至县集贤产业园区规划环境影响报告书》审查意见 园区推广使用清洁燃料，以天然气原料为主，以取代煤和液化石油气 本次依托现有锅炉，燃料为天然气。 符合 园区工业固废应分类收集处理，综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 本项目固废和危废分类贮存，危险废物定期交有资质单位处置。 符合 空气污染防治措施：园区应充分利用资源，实行集中供热，集中供热覆盖区内禁止建设燃煤锅炉，对集中供热覆盖不到位的区域，锅炉应采用清洁能源 本项目集中供热未覆盖，本次依托现有锅炉，燃料为天然气。 符合 水污染物防治措施：园区所设的污水管网必须做到雨污分流，将生活污水和工业废水全部引入集贤产业园污水处理厂集中处理后达标排放；健全园区企业、单位污水处理措施，做到达标排放 本项目厂区已落实雨污分流，不新增生活污水，生产废水经厂区污水站处理后排入集贤产业园污水处理厂，废水达到行业标准 符合 噪声污染防治措施：入园企业要采取隔声、吸声和消声等噪声防治措施，确保居住区噪声达标、加强交通噪声的防治 本项目设备经厂房隔声等措施，达标排放。 符合 固废防治措施：加强园区固废管理，使产生的生活垃圾及工业固废全部得到规范处置 本项目一般工业固废和危废分类贮存，危险废物定期交有资质单位处置。本次不新增生活垃圾。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》的禁止准入类之列。不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（西安高新区行政审批服务局审核通过），项目代码：2312-610161-04-03-716214（附件2）。重点生态功能区准入清单 因此，项目建设符合国家、地方产业政策。 1.2选址可行性分析 本项目位于陕西省西安市周至集贤产业园集财南路4号，根据根据周至县集贤产业园区总体规划（2009-2025）土地利用规划图，本项目所在位置属于工业用地。土地证见附件3。厂区南邻集财南路，西邻西安天一生物技术股份有限公司，北邻西安润德绿色农产品有限公司，东邻严金路。交通便利。 本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区。本次扩建在现有车间内新增部分设备，新增产品种类产品，不新增用地。 综上所述，本项目选址可行。 1.3“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。本次扩建项目未新增占地，对企业总用地进行“三线一单”符合性分析。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据西安安健药业有限公司与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，企业位于西安市重点管控单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，企业与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 图1-1本项目生态环境管控单元位置图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 企业位于重点管控单元，企业与环境管控单元环控要求对比结果见表1-2，与区域环境管控要求对比结果见表1-3。 表1-2企业与环境管控单元环控要求对比分析表 市（区） 区县 管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 面积（m2） 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 生态用水补给区水环境农业污染重点管控区周至县集贤产业园区土地资源重点管控区大气环境高排放重点管控区 空间布局约束 1、大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2、加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3、推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4、促进产业集聚和绿色发展转型。 本项目不属于上述行业。 符合 39835.5 污染物排放管控 无水环境农业面源重点管控区：1.加强农业面源污染防治。对畜禽养殖场（小区）密集、粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用“种养结合”模式，有序开展农田化肥、农药减施，推广有机肥。持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等面源污染防治设施，净化农田排水。2.提升农村生活污染治理水平。加快农村环境综合整治。按照分散与集中相结合的原则，实行农村污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进城镇污水、垃圾处理设施和服务向农村延伸。践行美丽乡村建设，推进“改水、改厕、改路、改房、改线”的农村美化环境建设。 大气环境 高排放：1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 4.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 1、本项目厂区雨污分流，不新增生活污水，生产废水经厂区污水站处理后排入集贤产业园污水处理厂，废水达到行业标准。 2、本项目运营期不产生废气。 符合 39835.5 环境风险防控 无水环境农业面源重点管控区： 不涉及 符合 39835.5 资源开发效率要求 土地资源重点管控区： 1.严格执行《中华人民共和国土地管理法实施条例》《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《西安市国土空间总体规划》（2020-2035年）相关要求。应进一步优化投资环境，规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化；项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。水环境农业面源重点管控区：加强农业节水。合理调整种植结构，科学推进管道输水地面灌、喷灌、微灌等节水技术。生态用水补给区： 将生态用水纳入流域水资源统一配置和管理，统筹区内区外水，生产生活河道内取水要留足河道内维持重要河湖、湿地基本生态需水，重点保障枯水期生态基流。 1、本项目位于陕西省西安市周至集贤产业园，所在位置属于工业用地。2、本项目不取用地表水。 符合 39835.5 （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，企业属于重点管控单元，本项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。 1.4与相关政策符合性分析 1-3项目与相关政策符合性分析 政策、规划 要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”环境保护规划》 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业；本项目产品生产过程中无废气产生，污水站产生恶臭气体。 符合 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。 施工过程做到六个百分百和七个一，加强扬尘精细化管理。 符合 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。 企业新建一座处理能力为80m3/d的污水处理站，生产废水经污水处理站处理后，各类污染物排放浓度均可满足相关标准限值；再排入集贤产业园污水处理厂，可降低污染负荷。 符合 强化土壤污染源头控制。强化地下水污染源头预防 项目污水处理站池体进行硬化及防腐防渗处理，各构筑物均采用防腐防渗的玻璃钢结构；危废暂存库地面进行硬化及防渗处理。生产车间依托现有，均为洁净车间，地面均进行硬化及防渗处理。因此可从源头进行控制和预防，不会对土壤和地下水造成影响。 符合 提升危险废物收集处置与利用能力。 本次新建一间危险废物暂存间，将各类危险废物分类收集后分类暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位统一外运处置。 符合 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》陕环环评函【2023】 76号 为贯彻落实省委、省政府《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》(陕发[2023]4号)有关环保绩效分级及引领性水平要求，有效提升涉气项 目环评管理效能，源头推动关中大气污染治理工作，依据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函[2020]340号)等文件，现就进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理 有关事项通知如下： 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 对照《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》中的39个重点行业清单，本项目属于29项制药类行业。 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函[2020]340号)中“制药行业适用范围”，指出：“不包括化学药品制剂制造、生物药品制品制造、中药饮片加工、中成药生产等企业”。因此不需要对比环保绩效分级。 符合 陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年） 工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 本项目依托现有燃气锅炉。现有锅炉已安装低氮燃烧器，满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中表3要求。 符合 重污染天气应对行动。关中地区深入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦涉气重点企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。2025年底前关中各市(区)市辖区及开发区内依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》评定为环保绩效最低等级水平的涉气企业，由当地政府依法依规处置。 本项目为化学药品制剂制造，第29项制药行业适用范围”，指出：“不包括化学药品制剂制造、生物药品制品制造、中药饮片加工、中成药生产等企业”。因此不需要对比环保绩效分级。 符合 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 铁腕推进大气污染防治攻坚。 全面开展挥发性有机物和氮氧化物综合治理，积极参与汾渭平原及关中地区大气污染区域联防联控。强化重污染天气应对，科学实施重污染天气重点行业绩效分类管控。发挥智慧环保科技支撑作用，推进大气环境管理的科学化、精准化。 本项目生产过程中不产生挥发性有机物，现有锅炉为燃气锅炉，产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，安装低氮燃烧器。 加强土壤污染治理。 强化土壤污染管控，从头控制新增土壤污染。推进化肥农药减量化，加强危险废物、医疗废物收集处理，减少固体废物对生态环境危害，实施江村沟生态环境修复治理。 本项目项目污水处理站池体进行硬化及防腐防渗处理，各构筑物均采用防腐防渗的玻璃钢结构；危废暂存库地面进行硬化及防渗处理。生产车间依托现有，均为洁净车间，地面均进行硬化及防渗处理。因此可从源头进行控制和预防，不会对土壤和地下水造成影响。 符合 西安市“十四五”生态环境保护规划 积极开展工业污染治理深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。 本项目不涉及 不涉及 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 本项目新增污水站水泵等设备，采取低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标。 符合 推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 企业新建一座处理能力为80m3/d的污水处理站，生产废水经污水处理站处理后，各类污染物排放浓度均可满足相关标准限值；再排入集贤产业园污水处理厂，可降低污染负荷 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为化学药品制剂制造，第29项制药行业适用范围”，指出：“不包括化学药品制剂制造、生物药品制品制造、中药饮片加工、中成药生产等企业”。本项目不在绩效评级行业内。因此不需要对比环保绩效分级。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 评价要求企业施工期对运输车辆加盖篷布等采取密闭运输措施。防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（周字〔2023〕21号） 全县范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效B级、绩效引领性水平。7个重点行业为焦化、钢铁、水泥、石化、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装。 本项目为化学药品制剂制造，不属于以上7个重点行业。因此不需要对比环保绩效分级。 符合 《制药工业污染防治技术政策》 水污染防治： 废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。 可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧（或水解酸化）－好氧”生化处理及深度处理。 本次扩建项目新建一座污水处理站，生产废水主要为清洗废水，经中和+AO+沉淀+消毒处理后排入集贤产业园污水处理厂。采用的技术为排污许可核发技术规范中可行技术。 符合 大气污染防治： 粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施； 本次扩建为液体制剂，产品生产过程中无废气产生，污水站产生恶臭气体，采用管道收集+两级活性炭处理后排放。 符合 固体废物处置和综合利用： 制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用。 本项目为化学药品制剂制造，无化学反应，废过滤材料均为过滤空气和水产生。一般工业固废有、废滤膜、废包材、污泥等，危险废物有实验废液、废药品、废沾药安瓿、废试剂瓶、废沾染物、废活性炭等，暂存在危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 符合 二次污染防治： 废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。 有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。 污水处理站污水收集池为地下，处理设施为地上。地面绿化，恶臭气体采用管道收集+两级活性炭处理后排放。 符合 运行管理： 企业应按照有关规定，安装COD等主要污染物的在线监测装置，并与环保行政主管部门的污染监控系统联网。 企业应建立生产装置和污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度；建立、完善环境污染事故应急体系，建设危险化学品的事故应急处理设施。 企业应加强厂区环境综合整治，厂区、制药车间、储罐区、污水处理设施地面应采取相应的防渗、防漏和防腐措施；优化企业内部管网布局，实现清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏。 溶剂类物料、易挥发物料（氨、盐酸等）应采用储罐集中供料和储存，储罐呼吸气收集后处理；应加强输料泵、管道、阀门等设备的经常性检查更换，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。 （五）鼓励企业委托有相关资质的第三方进行污染治理设施的运行管理。 （一）根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》HJ1256—2022，废水总排口监测频次1次/季度。 （二）建立生产装置和污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度；已建立环境污染事故应急体系，编制突发环境事件应急预案。 （三）厂区除绿化，道路均水泥硬化；新建污水处理站池体进行硬化及防腐防渗处理，各构筑物均采用防腐防渗的玻璃钢结构；厂内雨污分流，清污分流。 （四）本次不涉及此类物质。 （五）建议企业根据实际情况决定污染治理设施的运行管理。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目主要建设内容 西安安健药业有限公司为了适应市场需求，需新增小容量注射剂产品种类。其现有工程2011年3月取得环评批复，根据现有工程环评及批复要求，厂区废水采用“二级生物处理+消毒”处理达标后排入赤峪河。若园区污水厂建成，则全部排入园区污水厂处理。本项目现有工程2016年建设，2019年7月调试，2020年1月进行自主验收，由于园区污水厂2017年已建成，因此本项目现有工程废水经沉淀降温后排入园区污水厂。本次新增产品种类及产能后，生产废水量增加，根据排污许可规范要求新建一座污水处理站，以提升环保处理能力。 本项目位于陕西省西安市周至集贤产业园集财南路4号，现有工程有一条固体制剂生产线，一条小容量注射剂生产线，主要生产固体产品口服补液盐散（III）及液体制剂产品脂溶性维生素注射液（II）。本次扩建主要包括两个方面：①依托现有小容量注射剂生产线，新增小容量注射剂药品种类。改扩建后新增注射剂产品产能约37万L/a，合计注射剂年产约40万L。②新建一座处理能力80m3/d污水处理站。 项目工程组成详见表2-1。 表2-1项目建设内容组成一览表 项目 组成 工程内容 备注 主体 工程 综合车间 1层，轻质钢结构，位于厂区东南侧主生产厂房内，建筑面积约5829.06m2。主要分为固体车间715m2、小容量注射剂车间765m2、制水车间900m2、压缩空气间，其他为库房和辅助区域。小容量注射剂车间主要包括理瓶间、配液间、均质间、原辅料暂存间、灯检间、捡漏间、灭菌室、包装间等。本次新增6种小容量注射剂产品，生产仍使用现有生产线设备。 本项目依托小容量注射剂车间生产线的全部设备，只扩建产能。制水车间、库房等为固、液生产线公用工程。 辅助 工程 办公质量楼 4F，砼框架，位于厂区西南侧，建筑面积2226.56m²。1层2层为办公室，3层、4层设质量检验部，主要用于检验进厂原辅料、制剂中间产品、成品检验。 依托 宿舍楼 4F，砼框架，位于厂区西北侧，建筑面积2774.90m²。1层食堂，2-4层为员工宿舍。 依托 锅炉房 1F，轻质钢结构，位于厂区西侧，建筑面积475m²。主要有1台4t/h的天然气蒸汽锅炉、软化水间。 依托 储运工程 冷冻库 1层，轻质钢结构，位于厂区东南侧主生产厂房内，建筑面积10m2，主要存储原料。温度约-10℃~+20℃，采用空调制冷，制冷剂为氟利昂。 依托 常温库 1层，轻质钢结构，位于厂区东南侧主生产厂房内，建筑面积2524m2，主要存储成品、包材及原料。温度约10℃~30℃，采用空调调节温度，制冷剂为氟利昂。 依托 阴凉库 1层，轻质钢结构，位于厂区东南侧主生产厂房内，建筑面积115m2，主要存储成品及原料。温度不高于20℃，采用空调调节温度，制冷剂为氟利昂。 依托 公用 工程 给水 市政用水 依托 排水 ①雨水：采用雨污分流，雨水经雨水口排入市政雨水管网。 ②生产废水：主要为清洗废水、纯水制备浓水、冷却水，清洗废水经处理后和纯水制备浓水、冷却水一并经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。 ③生活污水（含餐饮废水）本次不新增人员，不新增生活污水。现有生活污水经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。 依托 供电 市政供电 依托 供热制冷 供热采用现有燃气蒸汽锅炉，制冷采用空调。 依托 环保 工程 废水 ①本次不新增生活污水，现有生活污水（含餐饮废水）经隔油池+化粪池预处理后进入厂内污水站处理，经总排口排入集贤产业园污水处理厂。 ②生产废水：纯水制备浓水、冷却水、设备清洗废水。清污分流，设备清洗废水经“中和+AO+沉淀+消毒”处理后和纯水制备浓水、冷却水（降温后）排入集贤产业园污水处理厂。 ③污水站位于厂区北侧。 新建污水处理站 废气 本次新增药品均为液体注射剂，生产过程中无废气产生。废气主要为①污水处理站产生氨、硫化氢等废气，废气经管道收集+二级活性炭处理后排放。②锅炉烟气经8m排气筒排放（DA001）。 污水站废气设施新建，锅炉烟气设施依托 噪声 主要为污水站水泵等，采用低噪设备、厂房隔声。 新建 固废 新增一般工业固废有废滤膜、废包装材料、废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头)、污泥等；危险废物有实验废液、废试剂瓶、废沾染物、废沾药安瓿、废机油、废试剂瓶、废沾染物。现有危废暂存库位于厂区东北角，面积20m2。根据厂区新的建设规划，本次新建一座面积约30m2的危废暂存库，新建一座面积约60m2一般固废暂存间，均位于厂区东北侧。 新建 2.2主要设备清单 主要设备见表2-2。 表2-2主要设备清单表 序号 设备名称 数量 型号、参数 用途 所在生产单元 备注 1 电子天平 1台 BCE623i-1CCN 原辅料称量 小容量 注射剂 生产线 依托 2 电子秤 1台 MW1P1C-30ED-I-VCF 原辅料称量 3 500L乳剂配液系统 1套 500L 乳剂配液 4 高压均质机 1台 NS3110H 5 注射剂配液系统 1套 500L 溶液型制剂配液 6 CIP系统 1套 / 清洗站 7 夹套热水系统 1套 / 热水系统 8 洗瓶机 1台 ACX120 安瓿清洗 9 灭菌去热原烘箱 1台 SZA620（4400） 安瓿杀菌除热原 10 灌装封口机 1台 DAGF12 产品灌封 11 旋转水浴式灭菌柜 1台 XG-3.0 产品灭菌 12 澄明度检测仪 4台 YB-3 产品灯检 13 卧式高速贴标入托一体机 1台 S-510 产品包装 14 多功能药品自动装盒机 1台 GDZ-130T 15 制氮机 1台 / 制备氮气 16 真空干燥器 1台 / 烘干空白安瓿 17 氢氧发生器 2台 / 灌封 现有1台，新增1台备用 18 高压放电检漏机 2台 / 密封检验 现有1台，新增1台备用 19 蒸汽锅炉 1台 天然气，4t/h 灭菌热源 锅炉房 依托 20 软水箱 1台 容积6m3 锅炉水箱 依托 21 加药装置（含搅拌机、计量泵） 1套 Pe-200L 处理生产废水 污水处理站 新增 22 pH在线监测 1套 / 23 电磁流量计 1台 DN65 24 调节池提升泵 2台 65WQ25-10-1.5(I) 25 一体化污水处理设备 1套 设计规模80m3/d，主体尺寸：12.0m*2.0m*3.2m，(含人孔0.2m)，Q235-B碳钢防腐材质； 26 风机 1台 / 2.3主要产品产能及产品质量标准 本次新增6种小容量注射剂药品，依托现有小容量注射剂生产线设备生产。现有产品产能4万L/a，扩建后现有产品产能减至3万L/a，新增产品产能约37万L/a，扩建后注射剂年产共约40万L。 主要产品及产能详见表2-3。产品质量标准见表2-4。 表2-3主要产品及产能 序号 生产线 产品名称 规格 设计年产能 年运行时数 现有 本次 扩建后合计 1 小容量注射剂 生产线 维生素K1注射用乳剂 1ml/支 0 1000万支 1000万支 40万L 8h/264d 2 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml/支 0 3000万支 3000万支 3 间苯三酚注射液 4ml/支 0 1000万支 1000万支 4 盐酸尼卡地平注射液 10ml/支；5ml/支；2ml/支 0 500万支 500万支 5 盐酸拉贝洛尔注射液 10ml/支；5ml/支；2ml/支 0 500万支 500万支 6 维生素B6注射液 1ml/支 0 1000万支 1000万支 7 脂溶性维生素注射液（Ⅱ） 10ml/支 400万支 -100万支 300万支 8 固体散剂 生产线 口服补液盐散（Ⅲ） 5.125g/袋 21000万袋 0 21000万袋 1200t 8h/264d 9 口服补液盐Ⅲ 2.050g/袋 4800万袋 0 4800万袋 表2-4产品质量标准 产品 项目 指标 维生素K1注射用乳剂 性状 应为淡黄色的均匀乳状液体 鉴别 （1）应呈正反应 （2）供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致 渗透压摩尔浓度 应为260～320mOmsmol/kg 细菌内毒素 每1mg维生素K1中含有细菌内毒素的含量应小于7.5EU 无菌 应符合规定 装量 应不低于1ml 可见异物 应符合规定 含量 含维生素K1（C31H46O2）应为标示量的95.0%～105.0% 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 性状 应为无色或略带淡蓝紫色澄明液体，微有硫磺味 鉴别 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致 细菌内毒素 应小于3.0EU/ml 无菌 应符合规定 装量 应不低于3ml 可见异物 应符合规定 含量 含乙酰半胱氨酸（C5H9NO3S）应为标示量的95.0%～105.0% 间苯三酚注射液 性状 应为无色或几乎无色的澄明液体 鉴别 （1）供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致 （2）应呈正反应 （3）应呈正反应 （4）应呈正反应 渗透压摩尔浓度 应为260～320mOmsmol/kg 细菌内毒素 应小于0.4EU/mg 无菌 应符合规定 装量 应不低于4ml 可见异物 应符合规定 含量 含间苯三酚（C6H6O3(2H2O）应为标示量的95.0%～105.0% 盐酸尼卡地平注射液 性状 应为淡黄色或淡黄绿色的澄明液体 鉴别 （1）应呈正反应 （2）在236nm的波长处有最大吸收，在219nm的波长处有最小吸收 （3）供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致 （4）应显氯化物鉴别（1）的反应 渗透压摩尔浓度比 应为0.8～1.2 细菌内毒素 应小于5.0EU/mg 无菌 应符合规定 装量 应不低于2ml/5ml/10ml 可见异物 应符合规定 含量 含盐酸尼卡地平（C26H29N3O6(HCl）应为标示量的93.0%～107.0% 盐酸拉贝洛尔注射液 性状 应为无色至浅黄色的澄明液体 鉴别 （1）残留物的红外吸收图谱应与对照品的光谱图一致 （2）供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致 细菌内毒素 应小于1.2EU/mg 无菌 应符合规定 装量 应不低于2ml/5ml/10ml 可见异物 应符合规定 含量 含盐酸拉贝洛尔（C19H24N2O3(HCl）应为标示量的90.0%～110.0% 维生素B6注射液 性状 应为无色至淡黄色的澄明液体 鉴别 （1）应呈正反应 （2）供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液的主峰保留时间一致。 渗透压摩尔浓度比 应为2.8～3.5 细菌内毒素 应小于0.3EU/mg 无菌 应符合规定 装量 应不低于1ml 可见异物 应符合规定 含量 含维生素B6（C8H11NO3·HC1）应为标示量的93.0%～107.0% 2.4主要原辅料、能源用量及物料平衡 项目运营期主要原辅材料详见表2-5。 表2-5主要原辅料及能源消耗表 名称 年耗量（t） 最大储存量（t） 来源 储存方式 存放位置 维生素K1注射用乳剂 维生素K1 0.1 0.1 外购 听装，1kg 阴凉库 大豆油（供注射用） 0.96 0.96 桶装，20kg 阴凉库 精制蛋黄卵磷脂 0.12 0.12 袋装，5kg 冷冻库 油酸 0.01 0.01 瓶装，250g 阴凉库 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 乙酰半胱氨酸 5.4 5.4 桶装，25kg 阴凉库 氢氧化钠 1.242 1.242 桶装，25kg 阴凉库 间苯三酚注射液 间苯三酚 0.4 0.4 桶装，5kg 阴凉库 三甲基间苯三酚 0.01 0.01 袋装，300g 阴凉库 氯化钠（供注射用） 0.28 0.28 袋装，1kg 袋装，25kg 阴凉库 盐酸尼卡地平注射液 盐酸尼卡地平 0.03 0.03 袋装，1kg 阴凉库 山梨醇 1.28 1.28 袋装，25kg 阴凉库 盐酸 0.002 0.002 瓶装，500ml 阴凉库 盐酸拉贝洛尔注射液 盐酸拉贝洛尔 0.12 0.12 桶装，4kg/5kg 阴凉库 盐酸 0.008 0.008 瓶装，500ml 阴凉库 维生素B6注射液 维生素B6 1 1 桶装，25kg 阴凉库 氢氧化钠 0.008 0.008 桶装，25kg 阴凉库 水 32500m3 / 市政 / / 天然气 88万m3 / 市政 / / 氢氧化钠 0.5 1 外购 / 库房 二氧化氯片剂（8%-10%） 0.2 0.2 外购 / 污水站 二氧化氯（ClO2）理化性质：二氧化氯是一种水溶性的强氧化剂，在常温常压下是黄绿色的气体。分子量为67.45，沸点11℃，熔点-59℃，气体ClO2密度为3.09（11℃），液体ClO2的密度为1.64，0℃的饱和蒸汽压为500torr。二氧化氯在水溶液以二氧化氯单体存在，不聚合生成ClO2气体，在20℃和4kpa压力下，溶解度为2.9g/l。在水中不与有机物结合，不生成三氯甲烷致癌物（因此被称为不致癌的消毒剂）。 物料平衡详见表2-6。 表2-6物料平衡表 序号 物料名称 数量（t/a) 产出 数量（t/a) 1 维生素K1注射用乳剂 维生素K1 0.1 维生素K1注射用乳剂 10.63 2 大豆油（供注射用） 0.96 废药品 0.11 3 精制蛋黄卵磷脂 0.12 进入废水 0.45 4 油酸 0.01 / / 5 纯水 10 / / 合计 11.19 合计 11.19 6 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 乙酰半胱氨酸 5.4 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 94.709 7 氢氧化钠 1.242 废药品 0.96 8 纯水 90 进入废水 0.973 合计 96.642 合计 96.642 9 间苯三酚注射液 间苯三酚 0.4 间苯三酚注射液 40 10 三甲基间苯三酚 0.01 废药品 0.40 11 氯化钠（供注射用） 0.28 进入废水 0.29 12 纯水 40 / / 合计 40.69 合计 40.69 13 盐酸尼卡地平注射液 盐酸尼卡地平 0.03 盐酸尼卡地平注射液 110 14 山梨醇 1.28 废药品 0.92 15 盐酸 0.002 进入废水 0.392 16 纯水 110 / / 合计 111.312 合计 111.312 17 盐酸拉贝洛尔注射液 盐酸拉贝洛尔 0.12 盐酸拉贝洛尔注射液 110 18 盐酸 0.008 废药品 0.92 19 纯水 110 进入废水 0.208 合计 110.128 合计 110.128 20 维生素B6注射液 维生素B6 1 维生素B6注射液 10 21 氢氧化钠 0.008 废药品 0.908 22 纯水 10 进入废水 0.1 合计 11.008 合计 11.008 2.5水平衡分析 （1）给水 本项目用水来为市政用水。现有工程生活用水1460m3/a，生产中配液用水5.28m3/a，清洗用水1200m3/a，冷却水用量470m3/a，锅炉用水850m3/a，质检用水52.8m3/a，合计用水量4038m3/a。 本次不新增员工，不新增生活用水。新增生产用水主要为配液用水、清洗用水、冷却水、锅炉用水等。 ①配液用水 生产中需要水和原辅料按比例配制。根据建设单位提供资料。配液纯水年用量为370t，新鲜水制备纯水比例为80%，新鲜水用量为462.5m3/a。 ②清洗用水 清洗用水主要为清洗空白安瓿、批量产品生产完后清洗设备管道及器具、厂房卫生清洁。根据建设单位提供，小容量注射剂产品每批次均需对设备管道及器具、洁净厂房等清洗，每天最多3批次。设备清洗每次用水5m3，用水量15m3/d；清洗空白安瓿每批次5m3，用水量15m3/d，厂房清洗水用水2.7m3/d。纯水年用量为8640m3/a，新鲜水制备纯水比例为80%，新鲜水用量为10800m3/a。 ③冷却水 冷却水主要用于生产设备或灭菌后产品进行降温，降温过程均为间接接触。类比现有工程用水量，新鲜用水年用量为4230m3/a。 ④锅炉用水 厂内现有一台4t/h燃气蒸汽锅炉，主要为产品间接灭菌提供蒸汽，辅助作为采暖热源。纯水用水量6120m3/a，新鲜水制备纯水比例为80%，新鲜水用量为7650m3/a。 ⑤质检部用水 质检部用水主要为配制溶液和清洗用水，配制溶液需少量水，实验完毕后作为实验废液处置。清洗用水量343.2m3/a。 合计纯水用量15130m3/a，新鲜水用量19308.5m3/a 排水 排水主要为清洗废水、纯水制备浓水、冷却水排水、蒸汽点排水、车间清洁废水、质检部清洗废水。清洗废水量为用水量的90%，年排放量为7776m3/a。冷却水排水量3807m3/a。纯水制备浓水年排放量为3782.5m3/a。蒸汽点排水为锅炉蒸汽灭菌后冷凝水排水，排水量2874.74m3/a。质检部清洗废水303.6m3/a。 冷却水、纯水制备浓水、蒸汽点排水均为清净下水，经总排口排入集贤产业园污水处理厂。 根据以上分析，本项目水平衡一览表见表2-3，扩建后全厂水平衡一览表见表2-4，本项目水平衡图见图2-1，扩建后全厂水平衡图见图2-2。 表2-3本项目水平衡一览表 类别 新鲜水用水量(m3/d) 纯水用水量(m3/d) 损耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 纯水制备系用水 71.64 57.31 0 14.33 配液用水 / 1.40 1.4 0.00 清洗用水 32.73 3.27 29.45 冷却水 16.02 / 0.80 15.22 锅炉用水 / 23.18 1.16 22.02 质检部用水 1.30 / 0.13 1.17 生活用水 5.53 / 1.1 4.43 合计 94.49 114.62 7.86 86.63 表2-4本项目扩建后全厂水平衡一览表 类别 新鲜水用水量(m3/d) 纯水用水量(m3/d) 损耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 纯水制备系用水 79.43 63.54 0 15.89 配液用水 / 1.42 1.42 0 清洗用水 / 36.36 3.64 32.72 冷却水 17.8 / 0.89 16.91 锅炉用水 / 25.76 1.3 24.46 质检部用水 1.5 / 0.15 1.35 生活用水 5.53 / 1.1 4.43 合计 104.25 63.54 8.5 95.76 图2-1本项目水平衡图单位：m3/d 图2-2扩建后全厂水平衡图单位：m3/d 2.6劳动定员及工作制度 本项目现有劳动定员120人，实行8小时工作制，全年工作264天。本次不新增人员。 2.7厂区平面布置 本项目主出入口在厂区南侧，厂区东侧为物流出入口。厂区西北侧为宿舍、东北侧为污水处理站、危废暂存库、一般固废间。西侧为锅炉房。西南侧为综合办公楼。东南侧为生产车间。 物流出入口距离生产车间最近，布局合理便捷。项目总平面布置图见附图3，车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图见图2-2。 图2-2运营期主要工艺流程图 运营期主要工艺流程如下： 1、称量 根据生产指令领取原辅料，原辅料进入洁净区前去除外包装，经消毒后在负压称量室下称取处方量的原辅料于适宜的容器中，备用。称量为人工称量，所用物料中固体为晶状体、块状或颗粒状，部分为液体。称量过程在负压称量室内，在层流保护下称量，无粉尘产生，产生废包装材料。 2、配液 配液罐内根据工艺要求加入适量注射用水。 加入原辅料，按工艺要求，在规定转速下搅拌规定时间，使原辅料完全溶解。取样检测药液pH值，根据工艺要求调节pH值。 加入注射用水定容至全量，取样送检，应符合产品中间产品质量标准。检验合格后，药液经过滤器过滤后输送至灌封间灌封。 配液过程全程密闭状态下进行，无废气产生。设备运转产生噪声。药液加热或冷却使用锅炉蒸汽或饮用水，产生冷却水、噪声。 3、理瓶、洗瓶、烘干灭菌 按生产指令领取安瓿，经脱外包、整理、上瓶与输送，输送至洗瓶间。 安瓿经超声波洗瓶机注射用水清洗、压缩空气吹干内外壁残余水分后，在灭菌隧道内经预热区、加热区、冷却区后进入灌封间待用。 烘干热源为真空干燥器电加热。此环节产生一般工业固废废包装材料、破损空白安瓿，及清洗废水、冷却水、噪声。 4、灌封 过滤后的药液经灌装封口机装入已清洗灭菌干燥的安瓿中，熔封。灌封不合格品，销毁后药液收集，废药品、废沾药安瓿按危险废弃物收集处理。 此环节产生一般工业固废安瓿拉丝头，危险废物废沾药安瓿。 5、灭菌 灌封后的中间产品，置于灭菌柜中灭菌。灭菌热源为锅炉蒸汽，灭菌后使用纯水冷却，冷却方式间接冷却。此环节产生冷却水、蒸汽冷凝水。 6、灯检、检漏 灭菌后对产品进行灯检，有杂质即为不合格品。灯检后中间产品逐支经高压放电检漏机检漏，瓶身有漏点即为不合格品，逐支剔除不合格品。不合格品的药品收集，废药品、废沾药安瓿按危险废弃物收集处理。 此环节产生危险废物废药品、废沾药安瓿。 7、包装入库 检漏后的产品，经贴标入托、装盒、捆扎、电子监管赋码、装箱等工段，完成外包装。成品经检验合格后入库。此环节无污染物产生。 生产完一批次药品后对与产品直接接触的配液罐和管道、过滤系统、灌封系统、工器具等设备进行清洗，清洗采用1%氢氧化钠溶液和注射用水，产生清洗废水。注射用水、清洗水均为纯水，纯水制备会产生浓水和一般工业固废废滤膜。 运营期产污见表2-4。 表2-4运营期污染物 类别 产污环节 污染物 主要污染因子 废气 污水处理 恶臭气体 氨、硫化氢、臭气浓度 废水 洗瓶、设备冲洗等 清洗废水 pH、COD、BOD、SS、总磷、总氮、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量） 灭菌、配液等 冷却水 pH、COD、SS 纯水制备 浓水 pH、COD、SS、盐类物质 蒸汽灭菌 灭菌冷凝水 pH、COD、SS 固废 一般工业固废 纯水制备 废滤膜、废离子交换树脂 灌封 废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头) 污水处理 污泥 灌封、灯检、检漏 废维生素B6注射液 称量 废包装材料 危险废物 中间产品检验 实验废液、废试剂瓶 灌封、灯检、检漏 废药品、废沾药安瓿 恶臭气体吸附 废活性炭 设备检修 废机油、废沾染物 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 现有工程2011年3月24日取得原西安市周至县环境保护局《关于新厂区建设项目环境影响报告表的批复》（周环批复〔2011〕13号）。2016年开工，2018年建设完成。原项目环评文件中表明，厂区生产供热由园区统一供给，在实际建设过程中，由于园区供热计划与公司的生产计划未同步，2018年厂区新建一台4t/h的燃气蒸汽锅炉，2019年补做环评，同年7月15日取得原西安市周至县环境保护局《关于西安安健药业有限公司新厂区供热锅炉建设项目环境影响报告表的批复》（周环批复〔2019〕25号）。锅炉主要由于生产过程中灭菌兼顾厂区采暖。现有工程环评批复见附件4，燃气锅炉环评批复见附件5。 2020年1月通过西安安健药业有限公司新厂区及供热锅炉建设项目(废气、废水、噪声部分)自主竣工环境保护验收，同年2月，取得原西安市周至县环境保护局《关于西安安健药业有限公司新厂区及供热锅炉建设项目（固体废物污染防治设施)竣工坏境保护验收的批复》（周环验〔2020〕9号），验收批复见附件6。企业已取得排污许可证，证书编号：91610124729963258X001V，有效期至2028年7月5日。 2、现有工程产排污情况及处理措施 现有工程废气产生主要有三方面： ①口服补液盐散（III）干燥、粉碎、过筛、混合、分装工序的颗粒物，经布袋除尘后无组织排放； ②口服补液盐III干燥、粉碎、过筛、混合、分装工序的颗粒物，经布袋除尘后无组织排放； ③锅炉废气经低氮燃烧处理后，经8m排气筒排放。 现有工程废水主要有生产废水和生活污水（含食堂废水）。生产废水主要为清洗废水、冷却水、蒸汽冷凝水、浓水、锅炉排水。清洗废水、蒸汽冷凝水、浓水、废水经沉淀处理，汇合后经总排口（DW001）排入园区污水处理厂。生活污水（含食堂废水）经隔油池＋化粪池处理后，经总排口排入园区污水处理厂。 固体废物主要有生活垃圾和废滤膜、废离子交换树脂、废包装材料、废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头)、废口服补液盐散（Ⅲ）、废药品、实验废液、废试剂瓶、废沾染物、废沾药安瓿、废机油等，生活垃圾用垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置。废滤膜、废离子交换树脂、废包装材料、废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头)、废口服补液盐散（Ⅲ）和口服补液盐Ⅲ暂存于一般固废暂存间，综合利用。废药品、实验废液、废试剂瓶、废沾染物、废沾药安瓿、废机油暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。危废处置协议见附件。 3、现有工程污染物排放情况 根据西安安健药业有限公司（集贤厂区）2023年度执行报告可知污染物上年度排放量。现有工程污染物汇总一览表见表2-5。 表2-5现在项目污染物汇总一览表 污染物种类 排放污染物项目 治理措施 排放方式 排放量(t/a) 废气 锅炉燃烧 颗粒物 低氮燃烧+8m排气筒 有组织 颗粒物：0.0085 SO2：0.025 NOx：0.097 SO2 NOx 食堂 油烟 油烟净化器+屋顶排放 / / 废水 生活污水（含食堂废水）、生产废水 pH 生活污水：隔油池+化粪池 生产废水：沉淀池、降温池 间接排放 COD：0.36 氨氮：0.03 COD SS BOD5 氨氮 总磷 总氮 动植物油 噪声 等效连续A声级 低噪设备、基础减振、厂房隔声、软连接、加强管理等 / / 固废 生活垃圾 垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置 / 20 废口服补液盐散（Ⅲ） 一般固废暂存间 / 0.5 废滤膜 / 0.012 离子交换树脂 / 0.3 废包装材料 / 15 废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头) / 2 废药品 设危废暂存库，委托有资质的危废处置单位进行处置 / 0.5 实验废液 / 1 废试剂瓶 / 0.5 废沾染物 / 1 废沾药安瓿 / 1 废机油 / 0.1 2、主要环境问题及整改建议 根据建设单位提供2023年10月、12月自行监测报告可知，现有工程废气、废水、噪声均可达标排放，经现场踏勘固废得到了妥善处置，项目无原有问题。现有工程各污染物排放浓度一览表见表2-6。监测报告见附件 表2-6现有工程各污染物排放浓度一览表 监测时间 监测点位 监测因子 监测结果 标准限值 达标情况 2023.12.15 DA001 颗粒物 2.6mg/m3 10mg/m3 达标 二氧化硫 16mg/m3 20mg/m3 达标 氮氧化物 40mg/m3 50mg/m3 达标 2023.10.25 厂界 颗粒物 0.337mg/m3 1.0mg/m3 达标 臭气浓度 ＜10（无量纲） 20（无量纲） 达标 非甲烷总烃 1.05mg/m3 3mg/m3 达标 车间口 非甲烷总烃 1.43mg/m3 6mg/m3 达标 DW001 pH 7.2 6-9 达标 悬浮物 7mg/L 400mg/L 达标 BOD5 17.8mg/L 260mg/L 达标 COD 63mg/L 500mg/L 达标 氨氮 5.23mg/L 40mg/L 达标 总磷 0.35mg/L 6mg/L 达标 总氮 7.95mg/L 55mg/L 达标 急性毒性 0.05ug/L / / 总有机碳 2.6mg/L / / 厂界噪声 东厂界外1m 55dB(A) 65dB(A) 达标 南厂界外1m 58dB(A) 65dB(A) 达标 西厂界外1m 49dB(A) 65dB(A) 达标 北厂界外1m 48dB(A) 65dB(A) 达标 现有危废暂存库 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中周至县相关数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1区域空气质量现状表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120.00 不达标 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.57 不达标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15.00 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.50 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.6（mg/m3） 4（mg/m3） 40.00 达标 O3 日最大8h浓度平均值第90百分位数 170 160 106.25 不达标 由表3-1可知，项目所在区域除PM2.5、PM10、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，其他3项平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 3.2土壤、地下水环境现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场调查，项目车间内地面均已硬化，无破损，对地下水和土壤影响较小，故可不进行土壤、地下水环境现状监测评价。 3.2声环境现状监测 本项目声环境现状委托陕西国源检测技术有限公司现场监测，监测期间正常运行。 ①监测点位：厂界四周。 ②监测因子：Leq(A)。 ③监测时间及频次：2024年1月5日，昼间监测一次。 ④监测结果 项目噪声现状监测结果见表3-3。 表3-2声环境现状监测结果单位：dB(A) 点位编号 监测点位 1月5日 评价标准 达标评价 昼间 昼间 1# 东厂界 53 65 达标 2# 南厂界 58 65 达标 3# 西厂界 52 65 达标 4# 北厂界 43 65 达标 由监测结果可知，厂界四周昼的现状噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008－2008）的3类标准要求。监测点位图附图7。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，本项目周边环境保护目标如下： 大气环境保护目标：本项目厂界外500m范围内主要是村庄等。 声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境保护目标：项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。所以本项目不涉及地下水环境保护目标。 生态环境：项目位于西安市周至集贤产业园，不涉及生态环境保护目标。 表3-6环境敏感点及保护目标一览表 环境要素 坐标/° 保护对象 名称 相对位置 环境功能区 经度 纬度 方位 距离（m） 大气环境 108°22'53.55" 34°05'08.47" 人群健康 辛寨子村 北 187 二类环境空气质量功能区 108°22'49.08" 34°04'36.09" 五合村 南 305 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：施工期扬尘废气执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求。运营期恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1中的二级标准。 废水：废水执行与受纳污水厂签订的协议浓度，缺项的执行《污水综合排放标准》三级标准。 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008-2008）中3类标准限值要求。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 表3-7污染物排放标准一览表 类别 标准名称 污染因子 标准限值 废气 施工期 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关要求 颗粒物 小时平均浓度0.8mg/m3 运营期 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中的二级标准 厂界 氨 1.5mg/m3 硫化氢 0.06mg/m3 臭气浓度 20（无量纲） 废水 运营期 与受纳污水厂签订的纳管协议 COD 500mg/L BOD5 260mg/L SS 400mg/L 总氮 55mg/L 氨氮 40mg/L 总磷 6mg/L 《污水综合排放标准》三级标准 pH 6~9 总有机碳 / 急性毒性（HgCl2毒性当量） / 噪声 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定 等效声级LAeq 昼间 70dB 夜间 55dB 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008-2008）3类标准 等效声级LAeq 昼间 65dB 夜间 55dB 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCs、NOx这4种污染物实行排放总量控制。 本项目COD排放量2.23t/a、氨氮排放量0.019t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期对环境的影响主要是厂区污水站施工、废水管道改造施工产生的施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工垃圾等，对厂区周围环境空气及声环境会造成短期不利影响。 1、施工期大气环境保护措施 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》、《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027)》、《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知等文件要求，评价要求施工期间要全面落实“六个百分百”和“七个到位”，施工工地扬尘排放达到《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中的限值要求，具体措施如下： (1)施工扬尘 ①强化施工扬尘监管。安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控。 ②全面落实“六个百分百”措施，即落实建设项目“100%围挡、100%覆盖、出入车辆100%冲洗、100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 ③全面落实“七个到位”要求，即施工围挡到位，出入道路混凝土路面硬化到位，基坑坡道硬化处理到位，全自动冲洗设备安装和使用到位，建筑垃圾运输车辆密闭到位，施工过程降尘设施湿法作业到位，暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的弃土、建筑垃圾等物料覆盖到位。 ④强化洒水抑尘措施，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶 ⑤运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方和建筑垃圾的车辆必须密闭运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题; ⑥严格执行《关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管理的通知》 ⑦加强物料堆场扬尘管控。严禁物料干法作业。 ⑧坚持文明施工，对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁。 （2）施工设备废气、运输车辆尾气 ①项目施工过程采用的机械设备应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)（含修改单）第三阶段要求的柴油机，禁止使用不符合国Ⅲ排放标准要求的非道路移动机械； ②通过加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放； ③禁止使用废气排放超标的车辆；严禁使用排放黑烟等可视污染物的非道路移动柴油工程机械。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要来源于人员生活和和施工本身产生的废水。施工期在施工场地合适的区域设置简易处理设施，将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。人员生活污水经现有化粪池处理后排入园区污水厂。 3、施工期噪声防治措施 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机等。这些机械的噪声值多在85~105dB（A）之间，属于高强度噪声源间断性排放噪声。为减少施工期噪声对周围环境的影响，本次环评提出以下防治措施： （1）选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 （2）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，后续施工继续避免夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （3）合理布置施工场地，对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，在项目已建成的防噪工棚内进行使用等。控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （4）合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其进入声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 4、施工期固废污染防治措施 本项目施工期固废主要为施工期生活垃圾和建筑垃圾。 施工人员生活垃圾经四色垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处置。 施工过程产生的废包装材料等建筑垃圾，应外运至城建部门指定地点。污水站挖方全部用于平整厂内场地。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 本次扩建新增小容量注射剂产品，生产过程中无废气产生。不新增人员，食堂油烟不新增。 锅炉依托现有工程。原环评设计锅炉年运行时间1760h，为扩建产品预留了蒸汽量。因现有工程需要蒸汽灭菌的产品较少，锅炉年运行时间360h/a，扩建后最大运行时间1760h/a，因此不新增废气污染物，本次不评价锅炉废气影响。根据2023年度例行监测报告，锅炉烟气均可达标排放。运营期主要污染物为污水处理站恶臭气体，污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度。危废暂存库少量恶臭气体。实验质检废气，以非甲烷总烃计。 4.1.1源强核算 （1）污水处理站废气 本项目污水处理站主要处理设备清洗废水。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果：处理1g生化需氧量（BOD5）产生氨气（NH3）0.0031g、硫化氢（H2S）0.00012g。本项目污水处理站处理生化需氧量（BOD5）0.092t/a，则NH3产生量为0.00029t/a；H2S产生量为0.000011t/a。污水处理站采用一体化污水设施，设管道收集废气，废气经两级活性炭吸附处理后经处理设备排气口排放。收集效率按100%计，设计除臭效率为85%以上，则NH3排放量为0.00004t/a，H2S排放量为0.000002t/a。处理后废气中氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中的二级标准。 表4-1废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 产生量t 治理设施 排放形式 污染物排放量t 是否为可行技术 污水站 氨 0.00029 管道收集+两级活性炭 无组织 0.00004 是 硫化氢 0.000011 无组织 0.000002 （2）危废暂存库废气 废活性炭等固体废物暂存期间会产生少量恶臭气体烃计，由于产生量较小，不做定量计算。废气经集气罩收集后使用污水站废气处理设施处理后排放。 （3）实验质检废气 项目实验检验会产生少量有机废气等，其成分根据实验目的各有不同，其排放特点为间断排放，且浓度较低、排放量小。本次环评只进行定性分析。依托现有实验室的集气罩加活性炭吸附装置处理后引至屋顶排放。 4.1.2废气达标排放及影响分析 恶臭气体排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中的二级标准。本项目所在区域常年主导风向为西北风，污水站布置在侧风向，建设单位运营期加强生产环境管理，落实本次评价提出的环保措施后对环境空气影响较小。 4.1.3废气污染防治设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-化学药品制剂制造》HJ1063—2019中“表A.1废气治理可行技术参考表”，废水处理设施、危废暂存库废气处理可行技术为吸附。本项目采取的两级活性炭吸附符合规范要求，为可行技术。 4.1.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造》HJ1256-2022，本项目废气监测计划，点位依托现有工程，新增监测因子。详见下表。 表4-3运营期环境监测计划 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 厂界 氨、硫化氢、臭气浓度 厂界上风向、下风向 4 次/半年 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中的二级标准 4.2废水 4.2.1源强核算 根据“2.5水平衡分析”，项目废水主要为清洗废水、纯水制备浓水、冷却水、灭菌冷凝水等。纯水制备浓水和冷却水污染物主要为pH、COD、SS。水质较清洁。冷却水、浓水、灭菌冷凝水一并经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。纯水制备浓水排水量4192.5m3/a，，冷却水排水量4464.24m3/a，。清洗水主要污染物为pH、COD、BOD、SS、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）等，排水量10164m3/a，日排放量约38.5m3，进入厂区污水处理站处理后排入集贤产业园污水处理厂。 厂区污水站处理采用一体化污水处理设备，处理规模80m3/d，处理工艺为中和+AO+沉淀+消毒废水处理达标后排入市政污水管网。生活污水（含餐饮废水）经隔油池+化粪池预处理后，进入厂内污水站处理，最终经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。废水处理工艺流程图见图4-1。 图4-1废水处理工艺流程图 废水污染物浓度类比现有工程验收报告中污水井进口浓度，根据污水处理设施单位提供，总氮综合去除率约70%，其他污染物综合去除率约80%，废水产排基本情况见表4-4，废水污染治理设施信息见表4-5。 表4-4项目废水产排概况 序号 产排污环节 类别 污染物种类 废水产生量m3/a 污染物 废水排放量m3/a 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 1 设备清洗、洗瓶、质检部清洗废水 清洗废水 COD 10164 130.00 1.32 10164 26.00 0.264 BOD5 45.10 0.46 9.02 0.092 SS 84.00 0.85 16.80 0.171 总氮 10.50 0.11 3.15 0.032 氨氮 9.42 0.10 1.88 0.019 总磷 2.45 0.02 0.49 0.005 2 纯水制备 浓水 SS 15116.64 84.00 1.27 15116.64 84.00 1.27 3 灭菌、配液 冷却水 84.00 84.00 COD 130.00 1.97 130.00 1.97 4 蒸汽灭菌 灭菌冷凝水 84.00 0.27 84.00 0.27 表4-5废水污染治理设施信息表 序号 废水类别 排放去向 排放方式 排放规律 污染治理设施 排放标准 处理能力 治理工艺 是否为可行技术 1 清洗废水 厂内污水站 间接排放 间歇排放，流量不稳定且无规律性，但不属于冲击废水 80m3/d 中和+AO+沉淀+消毒 是 受纳污水厂协议标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 2 冷却水 集贤产业园污水处理厂 / / / / 3 浓水 / / / / 4 灭菌冷凝水 / / / / 4.2.2排放口设置 本项目废水排放口依托现有排放口，设置详见下表。 表4-6项目废水排放口设置情况 排放口名称 污染物 类型 坐标 排放方式 排放去向 排放标准 DW001 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量） 主要排放口 E108°22'50.13" N34°04'58.25" 间接排放 集贤产业园污水处理厂 受纳污水厂协议标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 4.2.3废水达标排放及影响分析 清洗废水经厂内污水站处理后达到受纳污水厂协议标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。冷却水降温后和纯水制备浓水经废水总排口排入集贤产业园污水处理厂。因此对地表水环境影响较小。 4.2.4依托集贤产业园污水处理厂的可行性分析 集贤产业园污水处理厂服务范围主要为集贤产业园，采用“格栅+曝气沉砂池+辐流式初沉池+奥贝尔氧化沟+周进周出沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+接触消毒池（液氯消毒）”处理工艺，出水水质执行陕西省黄河流域污水综合排放标准DB61/224-2018，排入耿峪河，2018年12月首次申领排污许可证，2024年2月通过变更申请，排污许可证编号91610124MA6TXW458Q001Z。本项目位于集贤产业园污水处理厂的收水范围内，同时厂区出水水质满足与受纳污水厂协议标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，本项目日排水量较小，不会对管网造成冲击。因此废水依托集贤产业园污水处理厂处理可行。 4.2.5废水污染防治设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-化学药品制剂制造》HJ1063—2019中“表A.2废水污染防治可行技术参考表”，综合废水可行技术为预处理+生化处理。本项目采取“中和+AO+沉淀+消毒”，故符合规范要求，为可行技术。 本项目扩建后废水总产生量38.5m3/d，新建处理能力为80m3/d的污水处理站，预留了二期项目的废水处理余量，因此废水防治设施可行。 4.2.6废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造》HJ1256-2022，本项目监测因子、频次、点位和现有工程一致，本项目和现有监测计划可合并执行，废水监测计划详见下表。 表4-7运营期污染物监测计划 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 DW001 流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷 废水排口 1 次/季度 受纳污水厂协议标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量） 1 次/半年 4.3噪声 4.3.1噪声源及治理措施 本项目噪声主要来源新建污水站的水泵等设备运行时产生的噪声以及运输车辆产生的噪声，根据《环境噪声于振动控制工程技术导则》HJ2034-2013附录A常见环境噪声污染源及其源强噪声值在110～100dB（A）之间。 表4-8主要噪声源强一览表 序号 设备名称 运行方式 数量 （台/套） 产生强度dB（A） 降噪措施 降噪量dB（A） 排放强度dB（A） 1 搅拌机 连续 1 110 低噪设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪 25 85 2 计量泵 连续 1 100 25 75 3 调节池提升泵 连续 2 100 25 75 4 风机 连续 1 100 低噪设备 15 85 4.3.2厂界达标情况 (1)预测参数 预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）选取，噪声源距离各厂界处距离详见表4-9。 表4-9项目噪声源及其分布 序号 建筑物名称 声源名称 型号 空间相对位置/m（以厂房西南角为（0,0,0）坐标 距室内边界距离 声源源强声功率级 dB(A) 声源控制措施 建筑物外噪声 建筑物插入损失/dB(A) 运行时段 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 / / 1 污水处理设备间 搅拌机 Pe-200L 4 8 1.5 1 110 低噪设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪 85 1 10 昼间连续 2 计量泵 Pe-200L 4 8 1.5 1 100 75 1 10 3 调节池提升泵 65WQ25-10-1.5(I) 2 6 1.5 1 100 75 1 10 (2)预测模式 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 (3)预测结果 本项目昼间运行8小时，因此仅预测昼间噪声。在采取“表4-9”噪声治理措施后，噪声源预测结果见表4-10。 表4-10项目主要设备厂界噪声预测结果一览表单位：dB(A) 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼 昼 昼 昼 贡献值 56 47 49 58 现状值 53 58 52 43 预测值 58 58 54 58 标准值 65（昼间） 由表4-8可知，厂界四周噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008-2008）中2类标准限值要求。 4.3.3环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造》HJ1256-2022，本项目监测因子、频次、点位和现有工程一致，本项目和现有监测计划可合并执行，噪声监测计划见表4-11。 表4-11运营期环境监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界外1m 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008-2008）4类标准 4.4固废 项目运行过程产生的一般工业固废包括废滤膜、废包装材料、废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头)、污泥等，危险废物有废活性炭、实验废液、废试剂瓶、废沾染物、废沾药安瓿等。根据《国家危险废物》（2021版）中，HW03废药物、药品900-002-03销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药，维生素B6注射液不属于危险废物。 ①一般工业固废 建设单位根据现有工程经验估算，本项目产生废滤膜0.02t/a，废离子交换树脂0.4t/a，废包装材料30t/a，废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头)5t/a，废药品（维生素B6注射液）1t/a。根据建设单位设计资料，污水处理站污泥日产生量约0.5t/a，委托有关单位清掏处置。 ②危险废物 建设单位根据现有工程经验估算，本项目产生实验废液2t/a，废试剂瓶0.5t/a，废沾染物3t/a，废沾药安瓿2.5t/a，废药品4t/a，废机油0.5t/a。 恶臭气体采用两级活性炭吸附装置处理，参考活性炭吸附有机物经验值估测，一般情况下1kg活性炭按照吸附0.3kg废气进行保守计算。吸附0.177kg/a，需要活性炭约0.59kg/a。 综上所述，本项目固废产生情况见表4-12。 表4-12项目产生固废统计表 序号 名称 产生 环节 属性/代码 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危险性 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 处置量/利用量（t/a） 环境管理要求 1 废离子交换树脂 纯水制备 一般工业固废900-008-S59 / 固体 / 0.4 一般固废间 自行贮存，物资回收单位 0.4 减量化、资源化、 无害化 2 废包装材料 称量、理瓶、包装 一般工业固废900-005-S17 / 固体 / 30 30 3 废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头) 理瓶、灌封 一般工业固废900-004-S17 / 固体 / 5 5 4 废药品（维生素B6注射液） / 一般工业固废900-099-S59 / 液体 / 1.0 1.0 5 废过滤膜 制水 一般工业固废900-009-S59 / 固体 / 0.02 0.02 6 污泥 污水处理 一般工业固废900-099-S07 / 固体 / 0.5 相关单位清掏处置 0.5 7 废活性炭 污水处理 危险废物 900-039-49 硫化氢等 固体 T 0.001 危废暂存库，专用容器分类贮存 自行贮存，定期委托资质单位处置 0.001 交有资质单位处置 8 实验废液 质检部检验 危险废物 HW49 900-047-49 酸碱废液等 液体 T 2.0 2.0 9 废沾药安瓿 危险废物 HW49 900-041-49 沾染废药品 固体 T 2.5 2.5 10 废药品 灌封、灯检、检漏 危险废物 HW02 272-005-02 生产过程中废弃产品 液体 T 4.0 4.0 11 废机油 设备检修 危险废物 HW08 900214-08 废矿物油等 固体 T 0.5 0.5 12 废试剂瓶 质检部 危险废物 HW49 900-047-49 酸碱废液等 固体 T 0.5 0.5 13 废沾染物 设备检修 危险废物 HW49 900-041-49 矿物油等 固体 T 3.0 3.0 根据《国家危险废物名录》（2021年版），实验废液、废试剂瓶、废沾染物、废沾药安瓿、废药品属于危险废物。环评要求生产过程中，必须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求贮存和管理。本次新建30m2危废暂存库。新建一座60m2固废暂存间暂存一般固废。 (一)危废的收集 ①危险废物的收集过程中，应采取防泄漏、防雨等防止污染环境的措施； ②危险废物内部转运应采用专用工具，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)附录B填写《危险废物厂内转运记录表》 (二)危险废物的贮存 危险废物必须在危废暂存库内分类贮存。环评要求：危险废物暂存间建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单要求执行，临时存放场的要求如下： ①贮存场所地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层至少lm厚黏土层或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料渗透系数≤10-7； ③贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ④危险废物贮存应防风、防雨、防晒、防渗漏； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥危废暂存库内要有安全照明设施和观察窗口； ⑦危废暂存库应按规范要求设置明显的标志，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。 ⑧危废暂存库禁止明火，应设置应急物资及标识。 对危废贮存间进行标准化建设，要求防渗、防雨、防扬散，建设要符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。项目产生的危险废物暂存于新建的危废暂存库，后定期交由有资质单位进行处置。固废均有合理的处置去向，对外环境影响较小。 （三）一般固废处置要求 ①一般工业固体废物暂存在厂房外，应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 4.5地下水、土壤 本项目运营期地下水环境和土壤的影响因素主要为厂内污水处理站废水泄漏下渗，对土壤和地下水造成影响，环评要求污水处理站各池体进行重点防渗。措施落实后，对土壤、地下水影响较小。 4.6环境风险 风险源 本项目生产过程原辅料中盐酸、废机油、二氧化氯等为风险物质。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中突发环境事件风险物质及临界量，确定本项目的Q值如下表4-13。 表4-13突发环境事件风险物质及临界值 序号 危险物质名称 物质名称 最大存在总量qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 盐酸 盐酸 0.01 7.5 0.0013 2 废机油 油类物质 0.6 2500 0.0002 3 二氧化氯片剂（8%-10%） 二氧化氯 0.02 0.5 0.1015 项目Q值 0.0415 根据上表，Q=0.0415＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分规定，该项目环境风险潜势为Ⅰ,评价工作等级为简单分析。 2、环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①对污水处理站池体、危废暂存库进行重点防渗，运营期定期检查。 ②原料间已防渗硬化，加强管理原料储存，防止倾倒等事故。 ③加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； ④人员定时巡视，定期检查污染处理设施是否正常运行。 综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 4.7环保投资估算 项目总投资300万元，项目环保投资为55万元，占总投资比例为18.3% 表4-14环境保护投资估算一览表 类别 环保措施 数量（个） 投资 （万元） 废气 污水站恶臭气体 管道收集+两级活性炭 1 10 废水 污水处理站 中和+AO+沉淀+消毒 1 20 噪声 机械噪声 厂房隔声、基础减振 / 1 固废 危废间 防渗、托盘 若干 18 一般固废间 地面硬化 1 5 风险防范 危废间、污水站防渗等 / 1 合计 55 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 管道收集+两级活性炭 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中的二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量） | 中和+AO+沉淀+消毒 | 受纳污水厂协议标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 搅拌机 | Leq(A) | 低噪设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008-2008）中的3类限值要求 |
|  | 计量泵 | Leq(A) |  |  |
|  | 调节池提升泵 | Leq(A) |  |  |
|  | 风机 | Leq(A) |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 环评要求对污水处理站池体进行重点防渗。措施落实后，对土壤、地下水影响较小。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①对污水处理站池体进行重点防渗，运营期定期检查。 ②原料间已防渗硬化，加强管理原料储存，防止倾倒等事故。 ③加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患； ④人员定时巡视，定期检查污染处理设施是否正常运行。 |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护方面分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.00004t/a | / | 0.00004t/a | +0.00004t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00000t/a | / | 0.00000t/a | +0.00000t/a |
|  | NOX | 0.025t/a | 0.35t/a | / | 0t/a | 0t/a | 0.35t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.36t/a | / | / | 2.23t/a | 0.36t/a | 2.23t/a | +1.87t/a |
| 废机油 | BOD5 | / | / | / | 0.092t/a | / | 0.092t/a | +0.092t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.44t/a | / | 1.44t/a | +1.44t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | 氨氮 | 0.03t/a | / | / | 0.019t/a | 0.03t/a | 0.019t/a | -0.011t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废口服补液盐散（Ⅲ） | 0.5t/a | / | / | 0t/a | 0t/a | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.3t/a | / | / | 0.4t/a | 0t/a | 0.7t/a | 0.4t/a |
|  | 废包装材料 | 15t/a | / | / | 30t/a | 0t/a | 45t/a | 30t/a |
|  | 废安瓿渣(废空白安瓿、废安瓿拉丝头) | 2t/a | / | / | 5t/a | 0t/a | 7t/a | 5t/a |
|  | 废药品（维生素B6注射液） | 0t/a | / | / | 1.0t/a | 0t/a | 1t/a | 1t/a |
|  | 废过滤膜 | 0.012t/a | / | / | 0.02t/a | 0t/a | 0.032t/a | 0.02t/a |
|  | 污泥 | 0t/a | / | / | 0.5t/a | 0t/a | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0t/a | / | / | 0.001t/a | 0t/a | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 实验废液 | 1t/a | / | / | 2.0t/a | 0t/a | 3t/a | 2t/a |
|  | 废沾药安瓿 | 1t/a | / | / | 2.5t/a | 0t/a | 3.5t/a | 2.5t/a |
|  | 废药品 | 0.5t/a | / | / | 4.0t/a | 0t/a | 4.5t/a | 4t/a |
|  | 废机油 | 0.1t/a | / | / | 0.5t/a | 0t/a | 0.6t/a | 0.5t/a |
|  | 废试剂瓶 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0t/a | 1t/a | 0.5t/a |
|  | 废沾染物 | 1t/a | / | / | 3.0t/a | 0t/a | 4t/a | 3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

| 拟建危废间场地现状 | 现有工程车间 |
| --- | --- |

# Text boxes

气。