建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长安区城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用项目

建设单位（盖章）：   陕西帝鑫新能源有限公司

编制日期：       2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	58

建设项目污染物排放量汇总表	59

附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目四邻关系和环境保护目标分布图；

附图4：项目环境管控单元对照分析示意图。

附件

附件1：委托书；

附件2：项目备案文件；

附件3：营业执照；

附件4：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件5：建设项目合规性技术审查表；

附件6：场地租赁合同；

附件7：其他协议。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长安区城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610116-04-02-601560 |
| 建设单位联系人 | 尤平利 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区杜曲街道办新樊村 |
| 地理坐标 | 东经108.988278417，北纬34.100680262 |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 69 |
| 环保投资占比（%） | 12.55 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 8648 |
| 专项评价设置情况 | 本项目生产过程中不排放含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气，因此不设置大气专项评价；生产过程中无废水排放，不设置地表水专项评价；有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，不设置环境风险专项评价 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目利用建筑垃圾、装修垃圾生产石子、碎石等再生骨料，为建筑垃圾资源化利用工程，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第8 条“废弃物循环利用”；同时属于鼓励类“十二、建材中第8 条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”。 此外本项目已取得西安市长安区行政审批服务局的备案通知书，项目代码：2305-610116-04-02-601560。 2、相关政策符合性分析 表1-1 相关政策符合性分析 文件名称 政 要求 本项目情况 符合性 国家发展改革委关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知发改环资〔2021〕969号 （四）建筑垃圾资源化利用示范工程。建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市。推行建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾分类管理制度，规范建筑垃圾堆放、中转和资源化利用场所建设和运营管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生产品认证标准体系，推进工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾等资源化利用，提升再生产品的市场使用规模。培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业，加快建筑垃圾资源化利用新技术、新工艺、新装备的开发、应用与集成。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾为原料，生产石子、碎石等再生骨料外售建材厂等，属于建筑废弃物综合用项目 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。 项目建设建筑垃圾、装修垃圾分拣生产线1条和破碎筛分生产线1条；生产设备均布置在封闭生产厂房内；厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点设封闭集气罩+布袋除尘器；生产线从筛分阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量 符合 大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。 项目使用建筑垃圾生产碎石、石子等再生骨料，生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，降低产尘量；厂区道路硬化处理，定期清扫洒水降尘；原料及产品堆存于封闭厂房并设置喷雾降尘措施；运输车辆加盖篷布并在洗车台冲洗。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案 (2023-2027 年)》的通知（陕发[2023]4号） 关中地区以降低 PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM101小时浓度连续3 小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值 2.5 倍以上的施工工地作业。 本项目厂区道路定期洒水抑尘，渣土车采用篷布遮盖运输，出厂前进行清洗，厂房设置喷雾系统抑尘，可进一步减少厂区工艺扬尘和运输扬尘的产生量。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）（市字[2023]32号） 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。 厂区设置洗车平台，进场渣土车经冲洗后方可离场。 符合 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 车间内设置喷雾系统进行降尘，厂区内道路每天定时洒水，出场渣土车经冲洗后方可离场。 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭政造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目原料存放于封闭生产车间，产品存放于封闭成品车间，装卸及进料过程均位于封闭厂房，厂房内设置喷雾系统，进行洒水降尘 符合 《西安市“十四五”生 态环境保护规划》 支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设，推广先进适用技术装备，加快大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展。建立健全固体废物信息化监管体系，严厉打击固体废物非法转移、倾倒、处置等违法犯罪行为，加大固体废物走私 击力度。到2025年 大宗固体废弃物综合利用水平不断提高，利用规模不断扩 ，新增大宗固废综合利 率达到60%，存量大宗固废有序减少。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾为原料，生产碎石、石子等再生骨料后外售，属于建筑废弃物综合利用项目 符合 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（市政发[2021]7号） 第五节加快推动绿色低碳发展专栏19：绿色低碳发展工程循环工业工程：推进西安大宗固体废弃物综合利用基地建设，推动传统制造业绿色改造，支持现有园区循环改造提升，促进产业耦合发展和集群式发展。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾为原料，生产碎石、石子等再生再生骨料后外售。 符合 《西安市建筑垃圾管理条例》（2020修正） 建筑垃圾综合利用企业，不得采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；不得以其他原料代替建筑垃圾，生产建筑垃圾资源化利用产品。 项目不采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；项目属于建筑废弃物综合利用项目 符合 西安市长安区人民政府办公室 关于印发“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的通知》（2023年7月10日） 大力推进建筑垃圾资源化综合利用： 提高建筑垃圾资源化利用率。大力支持规模以上建筑垃圾资源化利用企业建厂投产，不断提升全区建筑垃圾（拆除垃圾）资源化利用能力。 本项目为城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用，将建筑垃圾加工后资源化利用 符合 推广建筑垃圾再生产品应用。使用政府财政性资金以及国有投资占控股或者主导地位的建设工程，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，在指定工程中应用尽用建筑垃圾再生产品。 项目利用建筑垃圾及装修垃圾加工后，生产石子、碎石等。 符合 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号） 根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减小长距离运输外来砂石，满足建设需要。 本项目原料建筑垃圾主要来源于建筑工地，装修垃圾来源于旧房拆迁、改造过程，原料来源及产品外销均位于西安市周边，减少长距离运输。 符合 依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。 本项目原料为建筑垃圾、装修垃圾，均为无毒无害物质，原料分级利用，提高成品率。 符合 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封闭其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生再生骨料生产绿色建材，实现近零排放。 项目建筑废弃物生产再生骨料生产线和装修垃圾分拣生产线均布置在全封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎筛分产尘点封闭集气罩和布袋除尘器除尘；生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。 符合 西安市人民政府《关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发【2023】10号） 全市燃煤热电企业及年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区的清洁运输比例保持在80%以上。 本项目年运输量为32万吨，运输过程中加盖篷布，同时出厂前在洗车台进行冲洗，进一步减少道路扬尘。 符合 建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除(装修)垃圾的场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施。 本项目原料车间、加工车间和成品车间均安装喷雾装置，厂区道路定期进行洒水，运输过程中对物料进行篷布遮盖，进一步减少扬尘。 符合 加强堆场料场管理。加强灰场、煤场和渣场等易扬尘堆场料场管理，开展全封闭改造，无法完成封闭改造的，必须覆盖高密目防风抑尘网；在堆场进出口设置车辆冲洗设施，对运输车辆实施密闭或全覆盖，建立工业堆场视频监控全覆盖，实现堆场扬尘动态管理。 本项目原料、成品及加工车间均为封闭车间，车间内安装喷淋设施；厂区设置洗车平台，进场渣土车经冲洗后方可离场；渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 加强运输过程扬尘监管，所有散装物料车辆必须全部苦盖，杜绝遗撒。从严从细规范化管理渣土车，加大对运输沙石、渣土及散装水泥等车辆规范化执法检查力度和频次。通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。 渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 《西安市长安区大气污染治理专项行动方案(2023-2027)》（长字〔2023〕21号） 加强道路积尘管理： 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段实行道路扬尘全过程监督。 厂区设置洗车平台，进场渣土车经冲洗后方可离场；渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 强化工地扬尘管理： 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分之百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题第一时间督促整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 厂区设置洗车平台，进场渣土车经冲洗后方可离场；项目建筑废弃物生产再生骨料生产线和装修垃圾分拣生产线均布置在全封闭生产厂房内 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输 符合 加强物料堆场扬尘管控 针对铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 项目建筑废弃物生产再生骨料生产线和装修垃圾分拣生产线均布置在全封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点封闭集气罩和布袋除尘器除尘；生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。 符合 3、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 表1-2 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾为原料，生产再生骨料后外售，废弃资源综合利用项目，项目符合国家及地方产业政策。 符合 2 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。 本项目正在办理环评手续。 符合 3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施。 项目建筑废弃物堆防于封闭厂房内，生产再生骨料生产线和装修垃圾分拣生产线均布置在全封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；物料输送采用全封闭皮带输送机；破碎筛分产尘点设封闭集气罩和布袋除尘器；建筑废弃物生产再生骨料生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。洗车台废水经沉淀后回用于洗车。厂区设化粪池（10m3），生活污水排入化粪池，定期清掏外运肥田。设备噪声采取基础减振、建筑墙体隔声等措施。 符合 4 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。 项目建筑废弃物生产再生骨料生产线和装修垃圾分拣生产线均布置在全封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过+程产尘量；物料输送采用全封闭皮带输送机；破碎筛分产尘点设封闭集气罩和布袋除尘器除尘；建筑废弃物生产再生骨料生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量；生产设备均放置于厂房内，合理布置，采用减震隔音等降噪措施 符合 5 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾为原料，生产再生骨料，属于建筑废弃物综合利用项目，产品再生骨料满足《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010） 符合 4、与《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC∕T 2546-2019）的符合性分析见表1-3。 表1-3 《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC∕T 2546-2019）相符性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 建筑垃圾处置厂规模按年处置能力分为大、中、小型三类，其中大型不低干100万吨/年，中型不低于50万吨/年，小型不低于25万吨/年。 本项目建筑垃圾、装修等废弃资源处置量为20万m3/年（约32万t/年），不低于25万吨/年，满足小型建筑垃圾处置厂的要求 符合 2 设置人工分选平台。将不易破碎的大块轻质杂物及少量金属选出。人工分选平台宜设置在初级破碎后的物料传送阶段，宜建设封闭式悬空车间，人工拣选输送机运行带速可调且不宜高于0.5m/s，并配备分类集装和漏送系统、安全与卫生防护措施 本项目设置人工分选平台，将废金属、玻璃、木材等选出，分选后进行外售处理；进场原料已进行初级破碎分选，人工拣选输送机运行带速不高于0.5m/s，并配备分类集装和漏送系统、安全与卫生防护措施 符合 3 1、卸料区域应满足建筑垃级运输车辆与其他生产机具顺畅作业的要求； 2、建筑垃圾应按混凝土类、砖混类分类存放； 3、建筑垃圾储存堆体高度不宜超过6m，放坡宜小于45°。 1、厂区卸料区位于原料车间内，车间内主要进行原料堆放和人工分选，可满足建筑垃级运输车辆与其他生产机具顺畅作业的要求； 2、厂区建筑垃圾和装修垃圾分厂房堆放，装修垃圾经人工分选后，物料分类存放后外售；建筑垃圾按照混凝土、渣土、砖混分类堆放； 3、厂房内建筑垃圾堆存体高度不超过6m，放坡小于45°。 符合 4 给料设备的给料能力可在一定范围内进行调整，宜具备筛分功能；受料斗配备喷雾、集尘、收尘设施。 本项目原料采用装载机输送至给料机料仓，受料机上方设置喷雾降尘措施。 符合 5、与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析 表1-4 与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析 标准要求 本项目情况 符合性 基本规定 建筑垃圾应从源头分类。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，应分类收集、分类运输、分类处理处置。 厂区建筑垃圾和装修垃圾分厂房堆放，装修垃圾经人工分选后，物料分类存放后外售；建筑垃圾按照混凝土、渣土、砖混分类堆放，垃圾收集过程中明确不收集工业泥渣等湿建筑垃圾及有毒有害建筑垃圾。 符合 建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物 本项目原料建筑垃圾运送至厂区之前，进行初步分选，不含生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物（油漆桶及沾染油漆等废物） 符合 处理及利用优先次序：资源化利用、堆埋、填埋处置 项目属于建筑废弃物综合利用项目，对进场建筑垃圾进行分选，将分选废玻璃、废塑料橡胶、废金属、废木材等外售废品回收部门，废砖混等进行加工资源化利用，生活垃圾等交由环卫部门统一拉运处置 符合 收集运输 建筑垃圾运输车厢盖和集装箱盖宜采用机械密闭装置，开启、关闭动作应平稳灵活，车厢与集装箱底部宜采取防渗措施。 本项目建筑垃圾、装修垃圾采用加盖篷布车辆运输，车厢底部采用防渗处理。 符合 资源化利用 建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除尘措施。 本项目原料及产品堆场布置于封闭车间，建筑垃圾堆体高度不超过6m，安全稳定； 原料及生产加工、成品厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点设封闭集气罩和布袋除尘器；建筑废弃物再生骨料生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。 符合 分选宜以机械分选为主、人工分选为辅。 项目主要收集处理建筑垃圾及装修垃圾，物料进场前已进行初步分选，无生活垃圾、工业污泥及危险废物等，建筑垃圾主要经磁选经建筑垃圾中的废铁等金属筛分出来，，经人工分选将其余废木材等固废进行分选 符合 建筑垃圾作为生产再生建筑材料的原料时，应符合相应的再生建筑材料标准。 项目生产的再生骨料符合《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010）。 符合 资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染。 项目建筑废弃物再生骨料生产线和装修垃圾生产线均布置在封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点设封闭集气罩和布袋除尘器；建筑废弃物生产石砂生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。 符合 建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB； 宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声；资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声；厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的规定。 项目建筑垃圾、装修垃圾收集、运输及处理系统采用低噪声运输车辆；厂区内设置缓冲带，车间均采用封闭式厂房进行隔音降噪，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不超过82dB； 生产加工车间采用附加吸声材料降低噪声，同时厂区内车辆减速慢行，禁止鸣笛，生产设备基础减振，风机采用软连接等降噪措施。项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2 类标准要求。 符合 6、“三线一单”符合性分析 2023年10月25日陕西省生态环境厅办公室发布《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕还办发〔2022〕76号）要求，结合西安市人民政府于2021年11月27日发布《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，对本项目所在环境管控单元进行一图一表一说明分析。 （1）项目与环境管控单元对照分析示意图 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）环境管控单元涉及情况 表1-5 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 备注 优先保护单元 否 0平方米 / 重点管控单元 是 8650.15平方米（数据仅供参考） 数据为《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》中数据，仅供参考，根据建设单位提供资料，项目占地面积为8648m2 一般管控单元 否 0平方米 / ③项目符合性说明 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）生态环境管控单元分布图可知，本项目属于重点管控单元；“重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量”。本项目“三线一单”符合性分析见表1-6。本项目在西安市生态环境管控单元中的位置见图1-2。 图1-2 项目与西安市环境管控单元对照分析示意图 表1-6 项目同《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》 符合性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度（平方米/米） 项目建设情况 符合性 1 西安市 长安区 重点管控单元6 水环境农业污 染重点管控区 大气环境布局 敏感重点管控 区 空间分布约束 水环境农业面源重点管控区:无大气环境布局敏感:1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 8650.15 本项目为建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于禁止新增产业，不属于重污染企业。 符合 污染物排放管理 水环境农业面源重点管控区: 1.加强农业面源污染防治。对畜禽养殖场(小区)密集、粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用“种养结合"模式，有序开展农田化肥、农药减施，推广有机肥持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等面源污染防治设施，净化农田排水。2.提升农村生活污染治理水平。加快农村环境综合整治。按照分散与集中相结合的原则，实行农村污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进城镇污水、垃圾处理设施和服务向农村延伸。践行美刚 多村建设，推进“改水、改厕、改路、改房、改线"的农村美化环境建设。大气环境布局敏感:1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械 替换为清洁能源车辆:推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 本项目为建筑施工废弃物处置及综合利用，项目建筑废弃物再生骨料生产线和装修垃圾生产线均布置在封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点设封闭集气罩和布袋除尘器；建筑废弃物生产石砂生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，项目生产过程中产生的生产废水回用，不外排，生活污水进入厂区化粪池（10m3）定期清掏外运肥田，生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处置，办公区供暖采用分体式空调，原料及产品运输车辆均采用国家允许车辆。 符合 环境风险防控 水环境农业面源重点管控区: 无 / / 资源开发效率要求 水环境农业面源重点管控区:加强农业节水。合理调整种植结构，科学推进管道输水地面灌、喷灌、微灌等节水技术。 / / 序号 涉及的管控单元编码 区域名称 省份 管控类别 管控要求 项目建设情况 符合性 1 * 省域 陕西省 空间布局约束 1 执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。2 城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园(区)或依法关闭。 3 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业:结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。4 执行《市场准入负面清单(2019 年版)》 5 执行《产业结构调整指导目录(2019年 本)》。 项目位于陕西省西安市长安区杜曲街道办新樊村不涉及自然保护区、凤景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地，不属于禁止建设项目，本项目的建设符合《市场准入负面清单(2019 年版)和《产业结构调整指导目录(2024年本)》 符合 污染物排放管控 1 禁止新建燃煤集中供热站:有序淘汰排放不达标小火电机组:不再新建 35 蒸吨以下的燃煤钢炉，65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造:10 万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2 工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域《陕西段) 污水综合排放标准》:汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域《陕西段) 重点行业水污染物排放限值》。 4 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区) 要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5 产生废石(废渣) 的山开发、选和及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。6 严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7 西安市鄂邑区，宝鸡市凤翔县、凤县成阳市礼泉县，渭南市流关县，汉中市略阳县、宁强县、勉县，安康市汉滨区、旬阳市，商洛市商州区、镇安县、洛南县等13 个矿产资源开发利用活动集中的县(区执行《重有色金属冶炼业铅、锋工业污染物排放标准》(GB25466) 中的水污染物总锋、总铜、总铅、总锅、总镍、总砷总汞、总铬特别排放限值:《电镀污染物排放标准》 (GB21900) 中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总锅、总银、总铅、总录、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值:《电池工业污染物排放标准了 (GB30484) 中的水污染物总锌、总、总汞、总银、总铅、总锅、总镍、总钻特别排放限值。 项目生产过程不涉及锅炉，洗车废水经沉淀池处理后回用；生活污水采用化粪池（10m3）收集后用于农田施肥，均布外排。 符合 环境风险防控 1 重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2 渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织即染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目为建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于上述领域环境风险防控行业。 符合 资源开发效率要求 1 2020年大型发电集团单位供电二氧化碳排放水平控制在 550 克/千瓦时以内。 2 2020年全省万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比 2013 年的 55.59立方米、32.43 立方米分别下降 15%、13%以上。 32020年电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 42020年陕北、关中地区城市再生水利用率达 20%以上。 5 严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平，严禁挤占生态用水。 6 对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 7 煤炭布区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用有井水，洗煤废水闭路循环不外排。 8 具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目不得批准其新增取水许可。 9 在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10 断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11 地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。 12 河、无定河总体生态水量不低于天然径流量的 30%。 项目生产过程中洗车废水循环使用。 符合 根据项目环境管控单元对照分析示意图，项目所在区域属于重点管控单位，其空间分布约束和污染物排放管理说明如下： 1）空间分布约束 本项目所在区域属于西安市重点管控单元，项目属于废弃资源利用项目，不属于空间分布约束中钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能行业，项目运营期仅排放少量颗粒物，不属于重点污染企业；此外项目生产过程不需要供热，因此项目从空间约束满足要求。 2）污染物排放管理 本项目运营期破碎筛分粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值；因此项目运营期污染物排放满足重点管控单位管理要求。 7、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市长安区杜曲街道办新樊村，村镇工业用地，租赁面积8648m2。厂区西侧为空地距离新樊村136m，东侧空地距离冯家河村219m，北侧隔C036为空地，南侧为空地，项目东北侧距离潏河860m，原料和产品运输便利。根据本项目合规性技术审查表（见附件），项目所在区域符合土地利用总体规划；在郭杜期开发边界范围外，不涉及单独选址项目用地，不涉及新增城镇建设用地；不涉及“三区三线”永久基本农田三下，不涉及“三区三线”生态保护红线三下；不涉及“三区三线”耕地保护目标三下；不涉及国土空间规划骨架路往，不涉及过渡期详细规划地块详则；不涉及2022年保障性住房选址；不涉及解决秦岭遗留问题预留空间；不涉及市本级储备土地成果；不涉及秦保批而未供用地；根据2021年年度土地变更调查，项目占地为工业用地。项目运营期废水不外排，原料及成品堆场，生产线均置于封闭生产车间，原料装卸、堆存、和运送点设置喷雾降尘措施，有效降低原料堆存和转运过程粉尘产生量；破碎、筛分等粉尘产生点设置封闭集气罩3套+布袋除尘器1套，粉尘处理后有组织排放，项目运营期间废气、噪声排放满足相关排放标准限值，固体废弃得到妥善处置。 综上分析，项目在采取相应环保措施后，对周边居民环境的影响较小，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 随着我国经济的发展，城乡建设步伐的加快，建筑垃圾正在日益增加，而且其数量呈逐年上升趋势。根据统计，西安市2022年建筑垃圾总产生量为8273万吨，总处置量5302万吨，长安区建筑垃圾产生量约为40万吨，为实现建筑垃圾处置资源化、无害化、减量化的原则，陕西帝鑫新能源有限公司拟建设“长安区城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用项目”。该项目于2024年2月08 日西安市长安区发展和改革委员会予以备案，项目代码为： 2305-610116-04-02-601560。 陕西帝鑫新能源有限公司租赁长安区杜曲街道办新樊村一宗土地，租赁土地面积8648m2，将原空置厂房及办公楼进行拆除新建，设备及生产线进行新购，建设长安区城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用项目，利用主要建设内容包括：建设建筑垃圾、装修垃圾分拣生产线1条和破碎筛分生产线1条，年设计处理建筑垃圾、装修垃圾20万m3（约32万t），生产再生骨料外售建材厂及制砖厂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应该进行环境影响评价。2023年9月，企业委托我单位承担该本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103建筑施工废弃物处置及综合利用中其他类别”，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报西安市生态环境局长安分局审批。 2、项目基本情况 项目名称：长安区城市建筑垃圾及装修垃圾综合处置利用项目； 建设单位：陕西帝鑫新能源有限公司； 建设地点：陕西省西安市长安区杜曲街道办新樊村； 占地规模：8648m2； 总投资：550万元。 建设内容：项目建设建筑垃圾、装修垃圾分拣生产线1条和破碎筛分生产线1条，年设计处理建筑垃圾、装修垃圾20万m3（约32万吨），生产再生骨料外售建材厂和制砖厂。 3、建设地点及四邻关系 本项目位于西安市长安区杜曲街道办新樊村，厂区中心坐标东经108.988278417，北纬34.100680262。项目地理位置图见附图1。 厂区西侧为空地距离新樊村136m，东侧空地距离冯家河村219m，北侧隔C036为空地，南侧为空地，东北侧距离潏河860m，四邻关系图见附图三。 4、建设规模及产品 项目建设建筑垃圾、装修垃圾分拣生产线1条和破碎筛分生产线1条，主要产品及产量见下表： 表2-1 项目产品规模一览表 产品名称 产品规格粒径（mm） 年产量（万t） 备注 石子 12~25 10.57 外售建材厂和制砖厂，公司已与 西咸新区皓钰兄弟建材有限公司、沣西新城城舟润水泥制品厂、西咸新区沣东新城润泽建材厂、西安鑫瑞达运输有限公司签订收购及建筑垃圾消纳协议，见附件。 碎石 5~12 5.69 细砂石 ≤5 11.20 5、项目组成 根据调查，陕西帝鑫新能源有限公司租赁长安区杜曲街道办新樊村（原师家村）工业用地，场地租赁合同件附件。场地原为废品收购站，企业后期将场地修整后重建，建设建筑垃圾、装修垃圾分拣生产线1条和破碎筛分生产线1条，年分拣处理修垃圾及装修垃圾约20万立方米（约32万吨）。项目厂区占地面积8648m2，建筑面积约4761m2。项目组成情况见下表。 表2-2 建设项目组成表 类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 分拣车间 位于办公楼南侧，原料堆放区与分拣车间共用，建筑面积1502m2，车间封闭，厂房高度10m，建设人工分选平台1座 新建 生产车间 建筑面积1998m2，车间封闭，厂房高度10m，位于原料车间南侧，主要包括筛选后原料堆放区和生产加工区，建设破碎筛分生产线1条，含杂质较少的建筑垃直接运送至生产加工车间进行分选，分选后进行加工，生产加工区布设给料机、颚式破碎机、反击式破碎机和震动筛等 新建 储运 工程 原料堆放区 位于办公楼南侧，原料堆放区与分拣车间共用，建筑面积1502m2 新建 运输 原料和产品均采用加盖篷布运输车运输 新建 喂料机采用装载机喂料，其他物料均采用密闭式皮带运输机输送 新建 成品车间 碎石及石子等成品堆放于成品车间，建筑面积918m2，车间封闭，厂房高度6m，位于厂区南部 ` 辅助 工程 办公生活区 建筑面积343m2，位于厂区北部，1F，设置办公区、值班室、仓库等 新建 洗车台 厂区西北部，设1座洗车台，配备1座5m3沉淀池 新建 危险废物贮存点 位于厂区东南部，建筑面积8m2，主要用于暂存废机油、抹布等危险固废 新建 公用 工程 给水工程 生活用水外购拉运至厂区内，生产用水依托厂区原有水井 利旧 排水工程 无废水外排 利旧 供电工程 由市政电网供电 利旧 环保 工程 废气 物料装卸粉尘 采取车间喷雾降尘系统、全封闭式车间处理措施 新建 物料堆放扬尘 采取车间喷雾降尘系统、全封闭式车间处理措施 新建 物料上料输送粉尘 采取局部密闭、车间喷雾降尘系统、密闭皮带输送机、全封闭式车间处理措施 新建 破碎筛分粉尘 生产线破碎筛分粉尘经封闭集气罩3套、布袋除尘1套、15m排气筒处理 新建 运输扬尘 车辆运输扬尘采取车辆加盖篷布，减速慢行，道路洒水 等措施 新建 废水 洗车废水 洗车废水经沉淀池（5m3，二级沉淀）处理后循环使用不外排，沉淀池底泥定期清掏 新建 生活污水 生活污水进入厂区化粪池（10m3），化粪池定期清掏外运肥田，生活污水不外排 利旧 噪声 生产设备基础减振、建筑墙体隔声，风机软连接，设置隔声罩；运输车间减速慢行，禁止鸣笛 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后交由环卫部门处理 新建 一般固废 废铁等金属、废木材、废塑料橡胶等可回收垃圾收集后定期外售 新建 除尘灰、沉淀池污泥一同外售进行综合利用 新建 危险固废 建筑面积8m2，位于厂区东南部，废机油、废抹布、废润滑油等危险废物暂存于危险废物贮存点内定期交有危废资质单位处置 新建 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 产品名称 规格型号 数量 位置 用途 1 人工分选平台 / 1座 原料和分选车间 装修垃圾分选 2 反击式式破碎机 / 1台 生产加工车间 破碎 3 颚式破碎机 750 1台 破碎 4 自动除铁器 / 1台 分拣废铁 5 振动筛 2470 1台 筛分 6 给料机 4911 1台 物料输送 7 布袋除尘器 / 1台 废气处理 8 封闭皮带输送机 / 7条 封闭厂房内 9 水泵 1t/h 1台 10 洗车台 / 1台 进厂大门 洗车 11 沉淀池 混凝土结构5m3 1座 进厂大门 沉淀洗车 废水 7、主要原辅材料消耗 本项目建筑垃圾来自于西安周边，根据统计，西安市2022年建筑垃圾总产生量为8273万吨，总处置量5302万吨，本项目年处理建筑垃圾32万吨，西安市产生的建筑垃圾可满足本项目的处理需求。本项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗（物料平衡见表2-6） 序号 原辅材料 年用量 储存方式 备注 1 建筑垃圾 16万方（25.6万吨） 原料均堆放于封闭厂房内 建筑垃圾（含杂物璃制品、包装物、塑料制品、木质板材、橡胶较少）进场后，直接运送生产加工车间进行人工分选后 2 装修垃圾 4万方（6.4万吨） 装修垃圾及建筑垃圾（含杂物璃制品、包装物、塑料制品、木质板材、橡胶较多）进场后存放于原料和分选车间进行人工分选，水泥块、砖石等可进行加工物料运送至生产加工车间加工 主辅料物化性质介绍： 建筑垃圾：产生于城市拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动，建筑垃圾成分主要包括渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物等。本项目原材料来源于西安市区和周边城市拆迁、建设中产生，进入本场区建筑垃圾无危险废弃物及泥浆等建筑垃圾、不包括生活垃圾等。 装修垃圾：产生于城市区域内的室内装潢过程中，主要来源于建筑工地和居民小区内；其组分复杂，如玻璃制品、包装物、石膏板、水泥、砖石、金属、塑料制品、木质板材、橡胶等，垃圾进场前进行初选，将废油漆桶及粘有油漆废弃物等危险废物分选出来，进场装修垃圾无危险废弃物及泥浆等，同时进场装修垃圾不应与生活垃圾混合。 运送至厂区建筑垃圾及装修垃圾中不含污泥等湿垃圾，不含有毒有害辐射类垃圾。 表2-5 建筑垃圾（拆迁、建设）组成成分一览表 单位：% 名称 碎沙石土 碎砖 混凝土块 木料 玻璃制品 金属 橡胶塑料制品 建筑垃圾 35 30 29 1.7 0.8 2.5 1 表2-6 装修及修缮垃圾成分一览表 单位：% 名称 砂石 混凝土块 废瓷砖 玻璃 金属 橡胶塑料制品 木材 装修垃圾 23 20 10 12 20 11 15 8、公用工程 （1）给水 项目厂区周边尚未接通市政供水管网，生活用水外购，拉运至厂区，生产用水依托厂区原有水井，根据调查厂区现有水井一口，井深约26m。 1）生活用水 项目劳动定员20人，工作人员均为附近村民，厂区不提供食宿，根据《行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），关中地区农村生活用水按27L/人•d计算，则生活用水量为0.54m3/d，即178.2m3/a。 2）喷雾降尘用水 根据建设单位提供资料，本项目两个生产车间面积3500m2，两个厂房喷雾用水量14.92L/min，一天工作8h，厂房喷雾降尘系统用水量为7.16m3/d，项目年运行330d，则喷雾降尘系统用水量为2363.33m3/a。厂区喷雾用水，随产品进入原料。 3）洗车用水 本项目进出厂区卡车车次约33辆/次•d，厂区洗车台设置1座5m3沉淀池，洗车水沉淀处理后循环使用，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020），大型卡车循环水冲洗用水量为55L/辆•次，车辆冲洗用水量为1.82m3/d（598.95m3/a）；废水产生系数取80%，则洗车废水产生量为1.46m3/d（479.16m3/a），洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排，循环水量为1.46m3/d（479.16m3/a），洗车水蒸发损耗量占循环水量的1%，洗车补水量约等于蒸发水量，洗车过程新鲜水补充量为0.3m3/d（99m3/a）。 4）道路洒水 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020）中“道路浇洒”，可按2L/m2•d计。项目道路面积为860m2，则本项目道路洒水用量约1.72m3/d（567.6m3/a）。 5）绿化用水 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020）中“绿化管理”，可按3.3L/m2•d计。项目厂区绿化面积为180m2，绿化天数90d/a，则本项目道路洒水用量约0.26m3/d（23.76m3/a）。 （2）排水 厂区采用雨污分流，初期雨水经沉淀池沉淀处理，项目运营期间生活污水按照生活用水量的80%计，生活污水产生量0.43m3/d（142.56m3/a），厂区设化粪池，生活污水进入厂区化粪池定期清掏外运肥田，生活污水不外排。项目洗车废水经沉淀池（5m3，二级沉淀）沉淀后回用，不外排。 项目用排水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7 项目用排水情况表表 m3/d 序号 用水单元 用水量m3/d 损失量 m3/d 循环水量m3/d 排放量m3/d 备注 1 生活用水 0.54 0.11 0 0.43 清掏肥田 2 喷雾降尘用水 7.16 7.16 0 0 蒸发损耗 3 道路洒水 1.72 1.72 0 0 蒸发损耗 4 洗车用水 0.3 0.3 1.46 0 循环水回用于洗车 5 绿化用水 0.26 0.26 0 0 合计 9.98 9.55 1.46 0.43 / 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）供电 项目用电由市政电网供给。 （4）采暖 项目生产车间不供暖，办公区采用分体式空调供暖。 9、总平面布置 本项目厂区总占地面积8648m2。建成后厂区呈南北方向长方形布置，大门位于厂区最东南侧，办公生活区位于大门南侧，洗车台及沉淀池位于厂区大门西南侧，厂区自北向南依次布设办公楼、原料和分选车间、成品车间。原料和分选车间主要用于装修垃圾和杂物含量较多建筑垃圾的初级分选、分选垃圾的分类堆放，生产加工车间主要用于杂物含量较少的建筑垃圾的堆放分选和生产加工。成品区主要用于堆放石子和粗骨料。根据调查，项目所在地常年主导风向为东北风，办公区位于生产区的侧风向。 厂区功能分区明确、工艺流程顺畅、生产管理方便，总体布置合理。厂区总平面布置见附图2。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作330d，每天工作一班，每班8h，年工作2640h，厂区不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述 根据现场踏勘，本项目租赁原有废品收购站，施工期主要对场地平整及拆除后新建，设备安装等。项目施工期工艺流程如下图所示。 根据调查，厂区目前堆放废包装物、废铁丝及生活垃圾等固体废物，厂区无危险废物堆存，地面无油污渍地面。后期施工过程中主要对厂区现有固体废物进行清运，然后拆除现有房屋进行重建，过程中产生少量扬尘、建筑垃圾和施工噪声。厂区设备安装过程中产生焊接烟尘、噪声和包装垃圾等。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程简述 1、工艺流程及产污环节 项目运行期主要对建筑垃圾、装修垃圾进行人工分选、破碎、筛分，具体统一流程见下图。 （1）原料运输：项目原料主要为建筑垃圾和装修垃圾，通过汽车（西安鑫瑞达运输有限公司）进行运输至场内，运输过程中采用篷布进行覆盖物料，防止运输过程中物料洒落和扬尘的产生，车辆到场后取下篷布再卸料，卸料过程在厂房内进行。 该工序产生运输扬尘（G1）。 （2）原料装卸、堆放及人工分选：根据每批运送至厂区内的物料，装修垃圾和杂物含量较多建筑垃圾首先运送至原料及分选车间，车间内卸料堆放于车间西侧进行人工分选，将体积较大的木材、金属、玻璃、废混凝土块、碎石及其他垃圾进行分类，人工分选出来的废混凝土块、碎石等运送至生产加工车间进行加工。杂物含量较少的建筑垃圾直接运送至生产加工车间，堆放于厂区西侧进行人工分选。根据调查，原料分选车间和生产加工车间均为封闭车间，车间内设置喷雾除尘，进一步减少卸料粉尘及堆放粉尘产生。 该工序产生装卸粉尘（G2）及噪声（N）、固废（S1）。 （3）上料及输送：用铲车将建筑垃圾铲运到上料斗内同时输送至颚式破碎机内，该工序会产生上料粉尘（G3）及噪声（N）。 （4）颚式破碎机破碎:原料由给料机进入颚式破碎机内破碎，对粒径大的原料进行选择性初步机械破碎，破碎后物料经皮带输送进行粗筛。 该工序产生破碎粉尘（G4）及噪声（N）。 （5）除铁：颚式破碎机后的物料经皮带运输过程中，在皮带运输机上方悬挂自动除铁器除铁，通过除铁器磁铁吸力回收破碎物料中夹杂的废铁。 该工序产生固废（S1）。 （6）反击式破碎：除铁后的物料进入反击式破碎机，对物料进行细破，破碎后的物料通过皮带输送机进入振动筛。 该工序产生破碎粉尘（G4）及噪声（N）。 （7）筛分：反击式破碎后，物料进入振动筛进行分选，分选的物料中粒径5~12mm的粗骨料及12~25石子为产品，送入成品库房待售，小于5mm的筛下物料为细砂石产品。 该工序产生筛分粉尘（G5）及噪声（N）。 （8）成品堆放：成品堆防于成品库内，成品库为封闭厂房，外售。 该工序产生堆放粉尘（G2） 图2-3 运行期工艺流程及产污环节图 2、其他环保工程、辅助工程的产污环节 （1）辅助工程：车辆冲洗废水（W1）、员工产生的生活污水（W2）、和生活垃圾（S2）； （2）环保工程：除尘器收集的收集尘（S3）； （3）其他：设备保养产生的废润滑油、废油桶及废含油手套（S4）、沉淀池污泥（S5）。 主要污染工序： 一、施工期主要污染因素 施工期产污主要为：施工焊接废气、施工设备及车辆运行噪声、施工人员生活垃圾和生活污水等。 二、运营期产污情况分析 本项目产污情况见下表。 表2-8 项目主要产污工序及染物对照表 项目 污染物 序号 产污工序 主要污染物成分 废气 原料运输扬尘 G1 原料运输过程 颗粒物 装卸及堆放粉尘 G2 原料装卸过程和堆放过程 颗粒物 给料及输送粉尘 G3 上料机上料和输送过程 颗粒物 破碎粉尘 G4 颚式破碎和反击式破碎过程 颗粒物 筛分粉尘 G5 振动筛筛分过程 颗粒物 成品堆放粉尘 G2 成品堆放 颗粒物 废水 洗车废水 W1 车辆冲洗 COD、SS、石油类 生活污水 W2 厂区人员办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 噪声 设备运行噪声 N1 设备运行 Leq（A） 车辆行驶噪声 N2 车辆行驶 Leq（A） 固废 废金属、废木材、废玻璃等 S1 分拣除铁工序 废金属、废木材、废玻璃等 生活垃圾 S2 员工生活及分拣垃圾 果皮纸屑、包装袋等 布袋除尘灰 S3 布袋除尘器除尘 布袋除尘灰 废润滑油、废油桶、含油手套 S4 设备运行定期更换 废机油 沉淀池污泥 S5 洗车废水沉淀池 沉淀池污泥 三、物料平衡 项目建筑废弃物再生骨料生产线物料平衡如下所示。 表2-9 项目建筑废弃物再生骨料生产线物料平衡表 进料 出料 去向 物料 用量（万t/a） 物料名称 产生量（t/a） 建筑垃圾 25.6 产品 石子 12~25mm 105608.87 外售建材公司和制砖厂 装修垃圾 6.4 碎石 5~12mm 56870.49 细沙石 ≤5mm 111945.96 物料装卸粉尘 0.03 0.003t粉尘无组织排放，其余喷雾沉降 物料堆放粉尘 0 无组织排放 上料粉尘 2.75 0.28t粉尘无组织排放，其余喷雾沉降 输送粉尘 5.5 0.55t粉尘无组织排放，其余喷雾沉降 破碎筛分粉尘 有组织 58.34 0.58t粉尘由排气筒排放，其余进入集尘袋 无组织 10.3 1.03t粉尘无组织排放，其余喷雾沉降 除尘灰 57.76 综合利用 废铁等金属 12800 外售废品收购站 废木材 13312 外售废品收购站 废玻璃 9728 外售废品收购站 废塑料橡胶品 9600 外售废品收购站 合计 320000 合计 320000 / 图2-4 项目生产线物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 陕西帝鑫新能源有限公司租赁长安区杜曲街道办新樊村（原师家村）工业用地，场地租赁合同件附件。场地原为废品收购站，企业后期将场地修整后重建，建设建筑垃圾分拣生产线一条和破碎筛分生产线一条。根据调查，厂区现有砖混结构办公楼一座，面积250m2，彩钢结构生产车间3座，建筑面积1500m2，厂区院内堆放废包装材料、废铁丝及生活垃圾等固体废物，厂区无危险废物堆存，地面无油污渍地面，项目后期建设将厂区现有垃圾清除后，对厂区遗留建筑物进行拆除后重建，拆除过程中产生碎砖石建筑垃圾约325t，堆放于厂区空地，后期在项目生产过程中消纳，彩钢结构厂房拆除后外售。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物及区域达标判定 本项目位于西安长安区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目所在区域环境空气基本污染物监测数据引用《环保快报-2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》。监测数据见表3-1。 表3-1 2023年西安市长安区环境空气质量状况 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 34 40 85 达标 PM10 年平均质量浓度 80 70 114.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.4 不达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 190 160 118.8 不达标 由表3-1可知，西安市长安区环境空气基本污染物监测项目中，SO2、NO2的年平均质量浓度值及CO的24小时平均第95百分位浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。因此，本项目所在地属于环境空气质量不达标区域。 （2）特征污染物 本项目大气污染物特征因子为TSP，本次TSP现状监测引用《潏河流域上游水土保持及河道水生态保护修复工程现状监测》数据，项目距离监测点位560m，监测单位为中量检测认证有限公司，监测时间2023年11月30日~2023年12月3日，报告编号：HJ2311-0348。 1）监测点位 监测点位详见表3-2。 表3-2 监测点位一览表 编号 引用项目 与项目相对方位、距离 1 《潏河流域上游水土保持及河道水生态保护修复工程》 位于本项目东北测560m 2）监测因子 监测因子：TSP。 3）监测方法 监测方法：监测3天，每天1次。 4）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 5）测量结果及分析 监测结果见表3-3： 表3-3 环境空气质量监测结果一览表 日期 污染物 监测类型 监测结果（µg/m3） 标准限值（µg/m3） 达标情况 2023.11.30-2023.12.3 TSP 日均值 202~222 300 达标 项目评价区域TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量较好。 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，且指南中未提出监测厂界噪声，因此声环境未进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目设置500大气环境保护范围，环境保护目标如下表所示。 表3-4 环境保护目标表 环境要素 保护目标名称 坐标 人口 相对于厂界的位置关系 保护内容 保护要求 E N 方位 距离/m 环境空气 冯家河 108.993342467 34.102163668 520 E 219 环境空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 新樊村 108.984845228 34.100790377 320 W 136 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目施工期扬尘执行陕西省地方标准（DB61/1078-2017）《施工场界扬尘排放限值》中的相关标准；运营期生产线粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值； 表3-3 废气排放标准 执行标准名称 污染物 排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织监控浓度限值 （mg/m3） 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 颗粒物 / / 0.7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 3.5 120 ≤1.0 2、废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水进入厂区化粪池（10m3）定期清掏外运肥田。 3.噪声排放标准 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 表3-4 噪声排放标准 执行范围 标准限值LAeq dB（A） 执行标准 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 施工场界 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 厂界 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”， “十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对 VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，项目生产过程中，废水均不外排，且废气中无 VOCs、NOx产生，因此，项目不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据调查，厂区现有砖混结构办公楼一座，面积250m2，彩钢结构生产车间3座，建筑面积1500m2，厂区院内堆放废包装材料、废铁丝及生活垃圾等固体废物，厂区无危险废物堆存，地面无油污渍地面，项目后期建设将厂区现有垃圾清除后，对厂区遗留建筑物进行拆除后重建，拆除过程中产生碎砖石建筑垃圾约325t。 1、施工废气影响分析 项目施工期主要对原有厂房拆除新建及设备安装，施工期主要废气为拆除新建过程中产生的扬尘、设备安装过程中焊接废气、物料运输过程中产生的机械废气。 （1）施工扬尘 本项目施工期主要对场地进行清理平整，同时拆除原有建筑，原有建筑主要为彩钢结构的生产车间和一座砖混结构的办公楼，拆除过程中会产生少量扬尘，环评要求原有建筑拆除过程中应使用专业降尘设施湿法作业，同时对拆除建筑垃圾及时清运，进一步降低拆除过程中产生的扬尘。 厂房后期建设过程中主要生产车间均为彩钢结构，办公楼采用砖混结构，建设过程中物料堆放及土方开挖会产生扬尘，根据《陕西省大气污染防治条例》（2023年修订）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订）、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》、《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》、《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》、《西安市长安区大气污染治理专项行动方案(2023-2027)》（长字〔2023〕21号）：建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，同时必须严格执行扬尘污染要求的“六个百分百”标准，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。“七个到位”，即“建筑工地和拆迁工地应做到施工围挡到位、出入口道路混凝土路面硬化到位、基坑坡道硬化处理到位、全自动冲洗设备安装和使用到位、建筑垃圾运输车辆密闭到位。 （2）施工机械及焊接废气 为进一步防治柴油机械为期排放对环境的污染，改善环境空气质量状况，针对施工机械，要求满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）相关要求。焊接过程中使用环保焊丝，焊接烟尘其特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，项目施工期焊接烟尘对环境影响小。 通过采取相应措施后项目施工期扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值，且施工期短暂，施工量较小，施工期废气对环境影响很小。 2、施工期废水影响分析 施工废水：主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。废水产生量较小，为避免施工废水排放对环境产生不良影响，在施工现场设简易的沉淀池处理，废水经沉淀处理后循环使用，回用于道路、场地洒水降尘等，不对外排放，对周围水环境影响较小。 施工期生活污水：施工人员均不在厂区食宿，同时厂区设化粪池，定期清掏外运肥田，施工期废水对地表水环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要包括原有建筑拆除噪声，施工机械设备噪声、运输车辆噪声，仅在施工阶段产生，随着施工的结束而消失。要求采取以下措施： （1）通过合理布局施工机械，施工机械尽量远离厂区西侧，以降低施工噪声对新樊村的影响。 （2）合理安排施工计划，避免噪声扰民。 （3）在施工过程中，选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，并采取隔振降噪声措施。 （4）加强施工现场运输管理，在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 采取以上相应防噪措施后，施工期噪声对周围影响较小，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 4、施工期固体废物影响分析 厂区建设前期首先对原厂区内废包装物、废铁丝和生活垃圾进行清运，废包装物和废铁丝可外售废品回收站，生活垃圾委托环卫部门处理。拆除后建筑垃圾可在厂区空地进行堆放，后期作为项目原料进行加工使用。 项目建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾收集后，堆防于场地空地，后期可用于项目生产加工。施工人员生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。采取上述措施后，施工期固体废物基本可得到妥善处置，并随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失，对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）废气污染物排放情况 本项目运行期产生废气主要包括：物料装卸、输送粉尘、物料堆存扬尘、给料、破碎筛分粉尘、车辆运输扬尘等。物料装卸、输送及堆放过程均位于封闭车间，同时车间设置喷雾降尘系统；筛分破碎粉尘采用集气罩收集后通过布袋除尘器处理由15m高排气筒排放；车辆运输采用篷布遮盖密闭运输，出厂车辆进入洗车平台冲洗减少扬尘。项目废气污染源排放清单见表4-1。 表4-1 项目废气污染源排放清单 产排污环节 生产工序 物料装卸 物料堆存 物料上料 物料输送 破碎筛分 车辆运输 污染物种类 粉尘 扬尘 粉尘 粉尘 粉尘 扬尘 污染物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 颗粒物 污染物产生浓度（mg/m3） / / / / / 1104.92 / 污染物产生量（t/a） 0.027 0.003kg/a 2.75 5.5 10.3 58.34 0.29 排放形式 无组织 无组织 无组织 无组织 无组织 有组织 无组织 治理 设施 名称 封闭车间+喷雾降尘 封闭车间+喷雾降尘 封闭车间+喷雾降尘 封闭车间+喷雾降尘 封闭车间+喷雾降尘 集气罩+布袋除尘器 车辆冲洗台、定期清扫、洒水降尘 处理能力（m3/h） / / / / / 20000 / 收集效率% / / / / / 85 / 去除效率% 90 90 90 90 90 99 60 是否可行 是 是 是 是 是 是 是 污染物排放浓度（mg/m3） / / / / / 10.98 / 污染物排放量（t/a） 0.003 0 0.28 0.55 1.03 0.58 0.12 排放口基本信息 编码 / / / / / DA001 / 名称 / / / / / 工艺废气排放口 / 类型 / / / / / 一般排放口 / 地理坐标 / / / / / 108.995051434.1036819 / 高度 / / / / / 15m / 排气筒内径 / / / / / 0.5m / 温度 / / / / / 25℃ / 排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 是否达标 是 是 是 是 是 是 是 （2）废气源强核算过程 1）物料装卸粉尘 本项目生产区为封闭空间，建筑垃圾、装修垃圾由运输车运进厂区后卸料至原料区，在原料卸料过程中会产生粉尘。根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，西北铀矿地质）中推荐的自卸汽车卸料起尘量估算公式： Q=e0.61u·M/13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； U—平均风速，m/s，本项目原料车间已采取封闭措施，堆场内基本无风，本次评价取0.2m/s； M—次卸料量，厂区外运输卡车料斗容量为8m³，则单次卸料量约为10t。 表4-2 卸料粉尘计算参数及源强一览表 项目 总卸料量/t 次数/次 Q g/次 总起尘量/t 卸入粉尘 320000 32000 0.83 0.027 项目原料为32万t/a，经计算，汽车卸料粉尘产生量为0.027t/a，物料装卸过程在封闭车间内，尽量降低卸料高度，同时车间顶部安装喷雾除尘，参照《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册--3039 其他建筑材料制造行业”中砂石骨料产生颗粒物废气末端治理技术，封闭车间内湿式除尘处理效率以90%计，则装卸粉尘最终排放量为0.003t/a，对大气环境影响较小。 2）物料堆存扬尘 原料建筑装修垃圾、装修垃圾堆放及成品堆放过程中会产生扬尘，垃圾堆放风力起尘源强计算采用西安冶金建筑学院干堆计算公式进行估算，公式如下： Q1=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q1——风力起尘量，mg/s； S——堆场面积，m2； V——平均风速，m/s。 原料分选车间、生产加工车间原料堆放区面积为1500m2，成品车间建筑面积918m2，车间为封闭车间，平均风速为0.2m/s，则生产车间风力起尘量为0.0002mg/s，成品车间风力起尘量为0.0001mg/s，项目年生产2640h，扬尘产生量0.003kg/a。建筑垃圾原料堆放在“四墙一顶”全封闭车间内，成品堆防于封闭成品库房，地面进行硬化，车间顶部设置一套雾化喷淋装置，使物料保持一定湿润度，且物料堆存的周期较短，因此堆放阶段的起尘量很少。 3）物料上料粉尘 物料上料输送过程中会产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关。上料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”中“表18-1 粒料加工厂逸散尘排放因子”中砂和砂石逸散尘因子 0.01kg/t（卸料），项目原料经过人工分选后进入上料机量为274560t/a，则上料粉尘产生量为2.75t/a。上料位于封闭车间，同时上料口设置局部封闭，车间设置雾化喷淋装置，封闭车间内湿式除尘处理效率以90%计，则上料料粉尘排放量为 0.28t/a。 4）物料输送粉尘 项目物料采用皮带运输机进行输送，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料装卸运输章节，物料运输过程粉尘产生系数为 0.02kg/t（搬运料），项目原料经过人工分选后进入上料机量为274560t/a，输送粉尘产生量为5.5t/a。物料输送位于封闭车间，且车间设置雾化喷淋装置，封闭车间内湿式除尘处理效率以90%计，则物料输送粉尘排放量为 0.55t/a。 5）破碎筛分粉尘 项目原料破碎筛分过程中会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关数据，破碎筛分工序产污系数为0.25kg/t-原料，经过人工分选后，进入破碎筛分工序的原料约274560t，粉尘产生量为68.64t/a。项目建筑废物加工生产线破碎、筛分等设备产尘点设置封闭集气罩，各建筑废弃物再生骨料生产线收集粉尘收集共由1套布袋除尘器+1根15m高排气筒排放。项目集气罩收集效率约85%，布袋除尘器除尘效率为99%，设计风机风量为20000m3/h，破碎、筛分工序年生产2640h。破碎筛分粉尘未被集气罩收集的部分在厂房无组织排放，项目给料、破碎、筛分在封闭车间内进行，生产中采用喷雾降尘等措施，并加强管理，粉尘绝大部分可在车间内自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，粉尘外逸量可降低90%以上。封闭车间内湿式除尘处理效率以90%计，则上料粉尘排放量为1.03t/a。 项目破碎筛分粉尘产排量如下表所示。 表4-3 破碎筛分粉尘产排情况一览表 排气筒名称编号 破碎筛分粉尘排气筒DA001 污染物种类 颗粒物 产生量（t/a） 68.64 收集效率（%） 85% 年工作时间（h） 2640 有组织 产生情况 产生浓度（mg/m3） 1104.92 产生速率（kg/h） 22.10 产生量（t/a） 58.34 布袋除尘效率（%） 99% 排放情况 排放浓度（mg/m3） 10.98 排放速率（kg/h） 0.22 排放量（t/a） 0.58 无组织 产生情况 产生速率（kg/h） 3.90 产生量（t/a） 10.3 无组织粉尘去除效率（%） 90% 排放情况 排放速率（kg/h） 0.39 排放量（t/a） 1.03 6）车辆运输扬尘 本项目车辆运输主要为建筑垃圾、装修垃圾运入，成品运出，均采用符合要求的全密闭汽车运输。因此车辆运行过程由于物料抛洒形成扬尘量较小，主要是车辆行驶时引起的路面扬尘。在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面粉尘量成正比。项目厂区路面为水泥路面，在及时清扫、保持路面清洁情况下，汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi= 0.0079V•W0.85•P0.72 式中：Qi一一每辆汽车行驶扬尘量（kg/km•辆）； V一一汽车速度（km/h），取10km/h； W一一汽车重量（t），取30t计算； P一一道路表面粉尘量（kg/m2），按0.10kg/m2计。 由计算可知，汽车运输扬尘量为0.27kg/km•辆。建筑垃圾、装修垃圾运输量32万t/a，需要30t卡车运输10667辆次/a，厂内运输道路长度约为100m，则道路运输扬尘产生量为0.29t/a。环评要求加强运输车辆的管理，严禁超载行驶，必须加盖篷布，避免在运输过程中出现抛洒现象，同时尽量选择敏感点少的路线，尽量减少对新樊村居民影响。要求厂区内地面及时清扫，以减少道路扬尘。通过采取在厂区进出口设置车辆冲洗台、定期清扫、洒水降尘等措施，粉尘产生量可降低60%，扬尘排放量为0.12t/a。 （3）非正常排放情况 本项目非正常工况主要是污染物处理设施达不到应有的处理效率，包括各生产布袋除尘器、喷雾降尘设施发生故障，造成粉尘未经处理后直接排放，本次废气治理措施按失效考虑。非正常工况排放情况见下表。 表4-4 非正常工况污染物源强核算表 污染源 污染物 排放速率kg/h 排放量t/h 持续时间/h 措施 生产车间喷雾机故障 颗粒物 7.15 0.007 1h 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产 布袋除尘器故障 颗粒物 22.1 0.022 1h 由上表可知，非正常工况下，布袋除尘器或喷雾降尘措施发生故障后，给料、破碎筛分粉尘和物料装卸、输送粉尘排放量较大。为减少废气排放量，做到达标排放，企业必须加强废气治理设施的管理维护，定期检修，确保废气设施正常运行。在废气治理设施停止运行或出现故障时，产生废气各工序也必须相应停止生产。 （4）废气治理措施 1）物料破碎筛分粉尘 项目颚式破碎、反击式破碎、筛分产生的粉尘经封闭集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后粉尘经1根15m高排气筒有组织排放。企业周边200m范围内主要建筑为新樊村居民房，居民房高度不超过10m，项目排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高出周边建筑物5m要求，粉尘排放速率不需要按照标准值严格50%执行。破碎筛分粉尘排放速率0.22kg/h，排放浓度为10.98mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。 2）物料装卸、上料输送粉尘 项目厂区物料装卸、输送过程粉尘通过厂区喷雾降尘措施处理，同时上料口设置局部封闭措施，在降低车间粉尘浓度同时使物料表面保持一定的湿度，物料输送采用密闭式皮带输送机，降低粉尘的产生量，此外生产作业时关闭车间大门，采取上述综合降尘措施后，车间物料装卸、输送过程粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 3）物料堆存扬尘 本项目建筑垃圾、装修垃圾堆放过程产生扬尘，项目生产厂房封闭，厂房内设置喷雾降尘措施，提高建筑垃圾含水率能有效降低建筑垃圾堆存过程起尘量。 根据《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订）要求，堆放易产生扬尘污染物料的堆场需符合以下要求： ①地面硬化；②采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；③生产用原料需要频繁装卸作业的，在封闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；④采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。 本项目建筑装修垃圾在封闭车间堆存，车间地面硬化处理，车间内设置喷淋降尘设施，因此项目对建筑装修垃圾堆料扬尘的处置措施符合《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订）相关要求。 4）车辆运输扬尘 本项目建筑垃圾、装修垃圾运入及成品运出过程，车辆经过路面会产生一定量扬尘，对厂区及周边道路采取定期清扫、洒水降尘处理措施，能有效降低道路扬尘产生量。 根据《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）（市字[2023]32号）、西安市人民政府《关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）及《西安市长安区大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》（长字〔2023〕21号）要求，在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾的，应当采用密闭方式运输，本项目通过在厂区进出口设置车辆冲洗台、定期清扫、洒水降尘等措施。 综上分析可知，本项目废气的处理措施合理可行。 （5）废气排放口基本信息 项目废气排放口基本信息见表4-5。 表4-5 厂区废气排放口（排气筒）基本信息表 排气筒编号及名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 烟囱尺寸/m 烟气量/(m3/h) 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 东经 北纬 DA001 破碎筛分粉尘排气筒 108.988147048 34.100669050 15 0.5 20000 2640 颗粒物 0.22 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒需高出周边200m内建筑物5m要求，排气筒高度不满足高出5m要求时污染物排放速率按照标准值严格50%执行。企业周边200m范围内主要建筑为新樊村居民房，居民房高度不超过10m，项目排气筒高度为15m，排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高出周边建筑物5m要求，粉尘排放速率不需要按照标准值严格50%执行。 （6）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业委托有资质单位对企业废气排放进行监测，项目监测计划见如下表所示。 表4-6 项目废气监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 有组织废气 颗粒物 破碎筛分粉尘排气筒（DA001） 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放限值 无组织废气 颗粒物 厂界上风向1个监测点，厂区内监控点，下风向3个监测点 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 2、水环境影响分析 （1）废水产排情况分析 本项目生产废水主要为洗车废水、生活污水及少量的喷淋废水。 1）洗车废水 项目运营期间洗车废水产生量为为12.01m3/d（3962.64m3/a），厂区洗车台北侧设置1座5m3的沉淀池，洗车废水沉淀处理后循环使用，洗车废水不外排。 2）生活污水 项目运营期生活污水产生量为0.43m3/d（142.56m3/a），生活污水进入厂区化粪池（10m3）定期清掏外运肥田，生活污水污染物浓度如下表所示。 表4-7 项目生活污水污染物浓度一览表 序号 产排污环节 类别 污染物种类 废水产生量m3/a 污染物 治理设施 废水排放量m3/a 污染物 排放方式 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 1 职工生活 生活污水 COD 142.56 350 0.05 化粪池（10m3）收集 0 350 0 定期清运肥田，不外排 BOD5 200 0.03 200 0 NH3-N 40 0.01 40 0 SS 250 0.04 250 0 喷淋废水 厂区在抑尘过程中对原料及车间、道路进行喷淋洒水抑尘，喷淋用水随产品带走，基本不产生废水，非正常情况，少量喷淋废水经厂区内导流渠，进入沉淀池内，经沉淀后循环使用。 （2）废水处理可行性分析 1）生活污水处理可行性分析 项目所在区域尚未接通市政污水管网，厂区设化粪池定期清掏肥田，不外排。厂区化粪池容积为10m3，已采取一般防渗措施进行防渗，厂区生活污水产生量为0.43m3/d，可保证生活污水储存40d，废水处理技术可行。 2）车辆清洗废水处理可行性分析 车辆清洗过程中主要产生的废水为SS、石油类，厂区设置沉淀池5m3，沉淀池已进行防渗，车辆清洗废水经沉淀后循环使用不外排，沉淀池污泥定期清运，用于道路铺设。 3）喷淋废水处理可行性分析 厂区在抑尘过程中对原料及车间、道路进行喷淋洒水抑尘，喷淋用水随产品带走，基本不产生废水，非正常情况，少量喷淋废水经厂区内导流渠，进入沉淀池内，经沉淀后循环使用。不外排，对周围地表水环境影响较小，处理技术可行。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声主要来源于反击式破碎机、颚式破碎机、振动筛、给料机、皮带输送机、水泵、布袋除尘器风机等设备运行噪声以及车辆行驶噪声，单台设备噪声约为70~90dB（A）。风机设置隔声罩，其他设备全部安装在封闭生产车间内，并进行基础减震根据厂家提供相关参数，结合类比调查结果，各主要设备噪声源强见下表。 |

表4-8 本项目主要室内噪声源源强 序号 建筑物名称 声源名称 （声压级/距声源）/（dB（A）/m） 设备数量 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 声压级/dB（A） 建筑物外距离 东 南 西 北 1 2#生产车间 给料机 90/1 1 基础减振，噪声减少10（dB（A）， 风机软连接,10（dB（A） 8.1 10.5 1 8.1 10.5 41.9 29.5 61.8 59.6 47.6 50.6 昼间工作时段 15 46.8 44.6 32.6 35.6 1m 2 颚式破碎机 105/1 1 17.3 27.6 1 17.3 27.6 32.7 12.4 70.2 66.2 64.7 73.1 15 55.2 51.2 49.7 58.1 1m 3 反击式破碎机 105/1 1 28.9 25.4 1 28.9 25.4 21.1 14.6 65.8 66.9 68.5 71.7 15 50.8 51.9 53.5 56.7 1m 4 振动筛 110/1 1 39.2 25.7 1 39.2 25.7 10.8 14.3 68.1 71.8 79.3 76.9 15 53.1 56.8 64.3 61.9 1m 5 皮带输送机 85/1 7 25.5 14.3 1 25.5 14.3 24.5 25.7 71.9 76.9 72.2 71.8 15 56.9 61.9 57.2 56.8 1m 注：1.本项目产噪设备数量不考虑备用设备数量。 2.本项目（0，0）点坐标位于2#生产车间房西南角交汇点，“X”代表以正东为正方向的坐标轴，“Y”代表以正北为正方向的坐标轴，“Z”代表垂直于X，Y向上的坐标轴。 表4-9 项目噪声情况一览表 单位：dB（A）（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 除尘器风机 / 25 5 1 90/1 选用变频风机、基础减振 昼间间断运行 2 水泵 / 30 40 1 105/1 基础减振 备注：坐标原点为厂区西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向。

|  | （2）噪声影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式进行噪声影响预测： 1）室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)。 2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目TL取25dB(A)； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 3）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 根据调查，2#生产车间距离东厂界5m，距离西厂界5m，距离北厂界58m，距离南厂界10m，厂区本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界 昼间 达标情况 贡献值 背景值 标准值 达标情况 东厂界 51.1 / 60 达标 南厂界 57.6 / 达标 西厂界 56.6 / 达标 北厂界 51.1 / 达标 由上表可知，本项目夜间不生产，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值，项目建设对周边声环境的影响较小。 （3）噪声污染防治措施可行性分析 1）生产车间设备合理布局，生产设备远离厂界西侧，增大产噪设备与西侧居民区的距离，降低设备噪声对居民区的影响。 2）生产设备噪声源分散布置在封闭生产车间内，产噪设备基础减振及建筑墙体降噪能力可达20~25dB(A)以上。 3）设备风机软连接，风机设置隔声罩，进一步降低风机运行设备噪声。 4）选用低噪声设备，从源头控制噪声。 5）进出厂区运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。 6）合理安排运输路线，减少穿越新樊村居民距离，运输过程应合理安排时间，生产时间为上午8：00~12:00，下午14:00~18:00，运输过程穿越居民点减速慢行。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业委托有资质单位对企业噪声排放进行监测，噪声监测计划如下表所示。 表4-11 项目噪声监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 等效声级LAeq 厂界四周 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 （1）固体废物产生量分析 本项目运营期间固体废物主要包含生活垃圾、一般工业固废（废铁等金属、废木材、玻璃、废塑料橡胶制品、沉淀池污泥）和危险废物（废机油、废润滑油、废抹布手套等）。 1）生活垃圾 厂区劳动定员20人，年工作时间为330天。每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，故本项目员工的生活垃圾产生量为3.3t/a，厂区设置带盖垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。 2）一般工业固废 ①废铁等废金属 项目运营期间原料中含有废铁等非金属，其中建筑垃圾中含量2.5%，装修垃圾中含有10%，产生量1.28万t/a，集中收集后定期外售。 ②废木材 项目运营期间原料中含有废木材等，其中建筑垃圾中含量1.7%，装修垃圾中含有14%，产生量1.3312万t/a，集中收集后定期外售。 ③废玻璃 项目运营期间原料中含有废玻璃等，其中建筑垃圾中含量0.8%，装修垃圾中含有12%，产生量0.9728万t/a，集中收集后定期外售。 ④废塑料橡胶制品 项目运营期间原料中含有废塑料橡胶制品，其中建筑垃圾中含量1%，装修垃圾中含有11%，产生量0.96万t/a，集中收集后定期外售。 ⑤布袋除尘灰 项目运营期间除尘器除尘过程产生布袋除尘灰，产生量57.76t/a，布袋除尘灰一般固废类别为其他固废，布袋除尘灰外售用于道路铺设。 ⑥沉淀池污泥 项目运营期间洗车台沉淀池会产生污泥，沉淀池污泥产生量0.16t/a，沉淀池污泥集中收集后用于道路铺设。 3）危险废物 项目机械设备日常运行维护检修产生废机油、废润滑油、废抹布手套，属于危险废物，项目废机油产生量0.02t/a，废润滑油产生量为0.02t/a，废含油抹布产生量为0.01t/a，存放于危险废物贮存点内，定期交由有危废处置资质的单位处置。 项目运营期固体产排情况如下表所示。 表4-12 项目固废一览表 序号 固体废物名称 形态 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 处置措施 1 生活垃圾 固态 生活垃圾 / 3.3 交由环卫部门处置 2 废铁等非金属 固态 一般固废 / 12800 外售废品回收部门 3 废木材 固态 一般固废 / 13312 外售废品回收部门 4 废玻璃 固态 一般固废 / 9728 外售废品回收部门 5 废塑料橡胶制品 固态 一般固废 / 9600 外售废品回收部门 6 布袋除尘灰 固态 一般固废 / 57.76 收集后综合利用 7 沉淀池污泥 固态 一般固废 / 0.16 收集后综合利用 8 废润滑油 液态 危险废物 HW08 900-217-08 0.02 新建危险废物贮存点，面积约为8m2。危废分类由专用容器收集，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处理 9 废机油 液态 危险废物 HW08 900-219-08 0.02 10 废含油抹布 固态 危险废物 HW08900-249-08 0.01 （2）固体废物处理可行性分析 1）一般固体废物管理要求 按《一般工业固体废物贮存和填埋污 染控制标准》（GB18599-2020）规定和要求进行设置，并落实三防措施（防扬散、防流失、防渗漏）。具体要求如下： ①厂区不设置专用一边固体废物暂存间，经人工分选后的各类物质暂存于原料车间。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠，厂区初期雨水经沉淀池沉淀后，方可排放。 ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 2）危险固体废物管理要求 厂区东北侧设置8m2的危险废物贮存点，要求满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，设置环境保护图形标志。 同时需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行，具体要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ⑦企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台账。 ⑧贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物贮存点危险废物标识要求如下图所示： 图4-1 危废贮存相关标识 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮 存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 上述危险废物的收集和管理，项目应委派专人负责，各种废物的储存容器都应有良好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597-2023)中的相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 综上所述，本项目固体废物均得到了有效合理的处置，对环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目可能对地下水、土壤造成影响的污染源主要为洗车装置、危险废物贮存点、污水处理系统等生产或环保设施。污染物类型包括废水和固体废物，其中废水污染物主要为悬浮物，对地下水及土壤影响较小，固体废物对地下水、土壤造成不利影响的污染物主要为固废中含有的毒性/易燃性有毒有害物质，主要为废机油。 在构筑物防渗措施不到位，危险废物贮存点发生渗漏时，可能对区域地下水水质造成影响；洗车装置及污水处理设施由于池体破裂、构筑物故障、管路泄漏等事故而导致废水发生跑、冒、滴、漏等现象时，若地面防渗不当，废水中的污染物会进入土壤及地下水环境造成环境影响。 （2）分区防控措施 1）源头控制 主要在工艺、管道、设备、危险化学品、污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。危险废物贮存点进行防渗；建立巡检制度，定期对危险废物贮存点、洗车装置进行检查，确保设施设备状况良好。 2）分区防控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，项目区应采取了相应的防渗措施。厂区污染防治分区见下表。 表4-13 项目防渗分区及相关防渗措施 防渗级别 防渗分区 防渗措施 重点防渗区 危险废物贮存点 产生的危险废物进行分类后，存装在相应的容器中，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s 一般防渗区 洗车沉淀池、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 办公区 / 6、土壤环境影响分析 为防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 本项目应采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要建议方法包括： （1）主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 （2）被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟进行防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目无生产废水和生活污水排放，同时危险废物产生量较少，渗漏后对项目场地的影响范围和影响程度有限，厂区采取分区防渗措施基本可避免重点防渗区域危险物质渗漏，因此项目对地下水环境的影响较小。 7、环境风险分析 （1）危险物质及风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目生产产生的机油、润滑油、废润滑油、废机油为危险物质，危废间为危险源。项目Q值确定见下表。 表4-14 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 润滑油 2500 0.01 0.000004 机油 2500 0.01 0.000004 废机油 50 0.01 0.0002 废润滑油 50 0.01 0.0002 合计 0.000408 由上表可知，本项目Q=0.000408＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险识别及风险分析 本项目涉及的危险物质主要为机油、润滑油、废润滑油及废机油。机油、润滑油、废润滑油、废机油属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。如果燃烧可分解出一氧化碳气体，对大气造成污染。储存不好或发生泄漏时，因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染地下水，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识。 2)定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、漏现象出现。 3)发生突发情况，废机油、废润滑油发生泄漏时，因立刻采取措施，清扫收集破损泄露的废机油、废润滑油，控制废机油、废润滑油进入地下水和地表水。 项目在采取有效可行的环境风险管理措施、制定操作性强的应急预案并定期演练的前提下，项目风险防范措施有效，环境风险处于可接受水平。 8、环境管理 环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，本项目运营期应设环保管理部门，配备环保管理人员负责企业的环境管理工作，主要环境管理内容包括： （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划； （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台账及其它环境统计资料等）； （3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查， （4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。 （6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 （7）加强环境管理。 9、环保投入 本项目总投资550万元，其中环保投资69万元，占总投资的12.55%。环保投资见下表。 表4-15 环保投资一览表 内容 类型 防治措施 投资 （万元） 废气 生产线破碎筛分粉尘 封闭集气罩3套、封闭输送、布袋除尘器1套、15m排气筒（DA001） 15.0 物料装卸、输送粉尘、原料堆存扬尘（无组织） 封闭厂房，上料口局部封闭1套、3套喷雾降尘设备（2个车间、成品车间） 20.0 道路扬尘 车辆加装篷布，车辆冲洗，道路洒水降尘 2.0 废水 洗车废水 车辆冲洗台设置沉淀池，洗车废水循环使用 5.0 生活污水 生活污进入厂区现有化粪池（10m3），定期清掏外运肥田 3.5 噪声 设备噪声 基础减振、建筑墙体隔声、风机软连接，设置隔声罩 15 固废 生活垃圾 带盖垃圾桶 0.5 一般固体废物 收集袋等容器 0.5 危险废物 设置1座危险废物贮存点，面积8m2，位于厂区东南部 3.5 生态 厂区绿化 绿化面积180m2 1.5 环境管理监测 废气和噪声监测费用，环境管理费用 2.5 合 计 69 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料装卸粉尘 | 颗粒物 | 封闭生产车间、喷雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值及厂界无组织排放标准限值 |
|  | 物料堆存扬尘 | 颗粒物 | 车间喷雾降尘系统+全封闭式车间 |  |
|  | 上料输送粉尘 | 颗粒物 | 喷雾降尘、局部封闭1套，密闭皮带输送机、封闭车间 |  |
|  | DA001 破碎筛分粉尘 | 颗粒物 | 封闭集气罩3套，布袋除尘器1套，1根15m排气筒、车间喷雾降尘系统+封闭式车间 |  |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 车辆加盖篷布，减速慢行，道路洒水降尘 | 落实情况 |
| 地表水环境 | 洗车废水 | COD、SS、石油类 | 设置1座沉淀池，洗车废水循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水进入厂区化粪池（10m3），定期清掏外运肥田 |  |
| 声环境 | 设备噪声、车辆行驶噪声 | 等效A声级 | 设备基础减振、建筑墙体隔声，风机设置隔声罩；进出厂区运输车辆减速慢行，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | 职工生活及建筑垃圾、装修垃圾分选 | 生活垃圾 | 分类收集运交由环卫部门处理 | / |
|  | 建筑垃圾分选及生产 | 废铁等件数、废木材、废玻璃、废塑料橡胶等 | 分类收集外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 除尘灰、沉淀池污泥 | 外运综合利用 |  |
|  | 建筑垃圾分选及设备维修 | 废机油润滑油等 | 危险废物贮存点暂存后交由有危废处置资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废机油及时交由资质单位处置。 过程防控措施：污水处理设施均采取严格的硬化及防渗处理。 管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤及地下水环境影响较小。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 建立环保制度，设置环保设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 制定科学安全的处理设施操作规程，包括定期检查工作，运行过程中的操作规范，运行中的巡查工作。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理，管理情况如下： ①项目建成投产后应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查。 ②建立台账，记录原辅材料和产品名称、使用量、回收量、废弃量、去向等信息。台账保存期限不少于5年。 ③产生实际排污行为前，完成排污许可手续。 ④按要求设置排污口标志牌。 ⑤在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，项目建成后，尽快申请环保验收。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 2.56t/a | / | 2.56t/a | +2.56t/a |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废铁等金属 | / | / | / | 12800t/a | / | 12800t/a | +12800t/a |
|  | 废木材 | / | / | / | 13312t/a | / | 13312t/a | +13312t/a |
|  | 废玻璃 | / | / | / | 9728t/a | / | 9728t/a | +9728t/a |
|  | 废塑料橡胶 | / | / | / | 9600t/a | / | 9600t/a | +9600t/a |
|  | 布袋除尘灰 | / | / | / | 57.76t/a | / | 57.76t/a | +57.76t/a |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
| 危险废物 | 废机油抹布等 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地