# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新能源乘用车零部件二期项目（集贤）

建设单位（盖章）： 西安比亚迪汽车零部件有限公司

编制日期：             二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源乘用车零部件二期项目（集贤） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-610161-04-01-881364 |
| 建设单位联系人 | 安江魁 | 联系方式 | 188****3391 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高新区集贤工业园尚九路以西，108省道以北 |
| 地理坐标 | （108度25分18.821秒，34度5分8.405秒） |
| 国民经济 行业类别 | C367 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | “三十三、汽车制造业36”中的“71汽车零部件及配件制造367” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 240000 | 环保投资（万元） | 161 |
| 环保投资占比（%） | 0.067 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 927752 |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目特点及周边环境敏感程度，对照专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。见表1-1。 表 1-1 本项目专项评价设置情况 专项评价的类别 设置原则 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 否 生态 取水口下游 500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《周至县集贤产业园区总体规划（2009-2025年）》； 审批机关：周至县人民政府； 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号）； |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：西安市周至县环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复﹝2012﹞62号）； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 集贤产业园是陕西省人民政府2009年6月批准的省级重点县域工业园区，总占地面积21.37km2，规划期限为2009～2025年。集贤产业园于2012年取得了西安市周至县环境保护局《关于周至县集贤产业园区规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号）。园区位于周至县集贤镇政府西南，距离周至县城24km，距西安高新区38km。规划范围北起北环路，南到省道S107环山公路，西起财神大道，东到尚九路，东西宽6102m，南北长3492m，规划区控制面积为21.37km2，其中建设用地面积20km2。本项目地理位置图见附图1，占地类型为工业用地。本项目与周至县集贤产业园区规划及规划环评的相符性分析见下表。 表1-2 本项目与周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）及规划环评审查意见符合性分析一览表 规划及规划环评内容 本项目情况 符合性分析 规划功能定位： 以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区。“一个发展战略导向”：充分利用地域资源优势，打造以第二产业为主多种产业协调发展的产业集聚区，形成新的地域发展增长中心。“三大产业板块”：高新技术产业、现代制造业、现代服务业。“五大特色产业”：利用地域的生态资源、文化资源和农业资源，努力打造“高新技术产业，农产品加工业，先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业”五大特色产业。 本项目为汽车零部件制造，属于规划三大产业板块中的现代制造业范畴，属于五大特色产业中的先进加工制造业范畴。 符合 土地利用规划： 由工业用地、物流仓储用地、居住用地、公共服务设施用地等4大类用地组成 本项目占地类型为规划的工业用地。 符合 产业定位： 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等。区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展。金属制品业在满足相关环保要求的条件下允许适当发展。 本项目为汽车零部件制造，工艺主要为机械加工。不涉及高污染、高耗能的生产工序，满足国家及地方相关环保要求，符合园区的产业定位。 符合 声环境控制措施： 规划环评要求入园项目必须确保厂界噪声达标，对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响 本项目拟采用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。 符合 大气污染控制措施： 推广使用清洁能源，实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。 本项目生产使用清洁能源，对生产过程中各工序产生的粉尘，喷漆产生的有机废气均采取有效的污染防治措施；使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；工业废气处理达标率100%。 符合 固废控制措施： 园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。 项目对金属废料等一般工业固废回收综合利用，生活垃圾由当地环卫部门送指定垃圾场填埋处理，废切削液、废矿物油等危险废物送有资质单位安全处置；固废处置率100%。 符合 水环境保护措施： 园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂。 项目厂区采用雨污分流，生产废水经管道输送至项目厂界外南侧360m西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 符合 综上分析，本项目建设符合周至县集贤产业园区总体规划及规划环评审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 （1）产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令2023年第7号），本项目属于“鼓励类：十六、汽车，6、新能源汽车、智能汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发试验能力建设”，因此，本项目属于目录中鼓励类。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目属于“（六）陕西省—8.汽车整车研发及制造，专用汽车（不包括普通挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）研发及制造，汽车零部件研发及制造”，为鼓励类项目。根据《汽车产业投资管理规定》（2019年1月10日），本项目不属于禁止投资建设的汽车投资项目。 同时，2023年7月31日，本项目已取得西安高新区行政审批服务局出具的项目备案确认书（项目代码2301-610161-04-01-881364）（附件3），符合地方产业政策。综上，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 本项目为汽车零部件制造项目，不属于法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定范畴，不属于《汽车产业投资管理规定》所列汽车投资禁止类项目，因此不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入和许可准入事项。 2、选址合理性分析 （1）本项目位于陕西省西安市高新区集贤产业园尚九路以西，108省道以北，本项目用地面积约927752m2，生产区建设工艺装备中心零部件生产线、危化品库、危废暂存库、一般固废暂存仓，生活区建设职工宿舍、食堂、综合楼、文体楼等。同时购置主要设备约230台套，建设汽车自动化装备零件加工生产线。已取得土地开发建设与利用相关土地手续（见附件4，5）。本项目所在地土地用途为工业用地，占地符合土地规划性质。 （2）距离项目最近的敏感点为紧邻项目北侧厂界的安家寨村、紧邻项目东侧的九峰镇新河村、九峰镇何家寨村，项目生产中采用环评提出的各项污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周边敏感点的影响较小。 （3）项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电和通讯等基础配套设施已基本完善，可以满足本项目建设及运营需要。项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。 综上所述，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：建设项目与环境管控单元对照分析示意图 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，本项目涉及重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元；项目与陕西省“三线一单”空间冲突附图见附图4。 （2）“一表”：项目涉及的生态环境管控单元准入清单 本项目位于重点管控单元，对照陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-3；项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-4（附后）。 表1-3 项目与“三线一单”符合性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》 优先保护单元 包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等，以生态环境保护为主，禁止或限制大规模的工业发展、矿产等自然资源开发和城镇建设等。 本项目选址位于西安市集贤产业园，根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，项目建址地属于生态环境管控单元中的重点管控单元（见附图4），不属于优先保护单元。项目为汽车零部件及配件制造项目，施工期和运营期采取相应的环保措施后，对环境影响较小。符合重点管控单元的要求。 符合 重点管控单元 包括城镇和工业园区 (集聚区)，人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域，根据单元内水、大气、土壤、生态等环境要素的质量目标和管控要求，以及自然资源管控要求，综合确定准入、治理等环境管控清单。 一般管控单元 包括除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，执行区域生态环境保护的基本要求。 三线一单 生态保护红线 本项目选址位于西安市集贤产业园，根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，项目建址地属于生态环境管控单元中的重点管控单元（见附图3），本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 经现状调查，项目区域现状环境空气质量、声环境质量、地表水环境质量均满足相应环境质量目标，现状良好。本项目排放的废气、废水、噪声等，经采取各项污染防治措施后，对区域环境贡献值较小，满足区域各项功能区要求，不涉及环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目选址位于西安市集贤产业园内，项目用水为市政给水，用电为市政供电；运营期消耗一定的电、水资源，消耗量较少，不触及资源利用上线。 符合 准入清单 本项目属于汽车零部件及配件制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中限制类和淘汰类，属于鼓励类建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 符合 陕西省关中地区环境管控要求 空间布局约束： ①本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 ②西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 ③渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 ④禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 ⑤西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4 个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 ⑥控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。 本项目位于西安市集贤产业园，本项目影响评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等空间布局约束的相关区域，因此，符合陕西省关中地区区域环境管控要求中空间布局约束要求。 符合 污染物排放管控： ①西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 ②按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 ③二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 ④严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 ⑤城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 ⑥“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，且建设内容不包含燃煤锅炉；本项目运营期产生的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯严格全面执行大气污染物特别排放限值，在采取各项环保措施后，对环境影响较小，符合污染物排放管控要求。 符合 环境风险防控： ①禁止新增化工园区。 ②渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目位于西安市集贤产业园内，不涉及新增工业园区，且不属于渭河干流沿岸；因此符合环境风险防控要求。 符合 资源开发效率要求： ①城市再生水利用率达20%以上。 ②新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。 本项目运营期消耗一定的水资源、电力等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源开发效率要求。生产中使用清洁能源电能，不使用煤炭。 符合 （3）“一说明”：依据“一图”和“一表”结果，论证建设项目符合性的说明 根据一图一表分析可知，本项目所在地位于陕西省西安市集贤产业园尚九路以西，108省道以北，位于西安高新技术产业开发区中的先进制造产业园，属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 4、与其它相关政策相符性分析 本项目与相关政策符合性分析见表1-5。 表1-5 相关环保政策符合性分析 政策 要求 本项目情况 符合性 陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（陕政办发[2021]25号） 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于重点控制的行业，不属于落后产能行业；本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的64.49%；喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术工艺处理，达标排放，对环境影响较小，可促进传统产业绿色转型升级。 符合 西安市“十四五”生态环境保护规划 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。 项目符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求和《西安市生态环境分区管控准入清单》要求。 符合 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑 项目建设内容不包含淘汰类工业炉窑。 符合 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的64.49%；项目使用涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。各工序产生的污染物均采取了相应的污染治理措施，能够满足达标排放要求。 符合 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建设施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监管责任。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求；大力推进低尘机械化湿式清扫作业，强化道路绿化用地扬尘治理。 本项目施工期严格严格落实建设施工企业的主体责任，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、封闭、洒水“六个百分百”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆封闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准进行施工。 符合 陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027） 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于关中地区禁止新增类行业。 符合 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目喷涂工序产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO进行处理，符合治理技术要求。 符合 西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027） 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，项目符合西安市“三线一单”生态环境分区管控和环境准入要求、符合规划区环评要求。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 全面推进涉VOCs排放企业低挥发性原辅材料替代。2023年技术可行的工业涂装企业全部使用低挥发性涂料，2025年全部实现水性替代。 本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的64.49%；喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术工艺处理，达标排放，对环境影响较小。 符合 《西安高新区大气污染综合治理专项行动方案（2023~2027年）》 新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性NMHC废气不再采用喷淋吸收方式处。 本项目喷涂工序产生的有机废气采取干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO进行处理。符合地方环保政策要求。 符合 深入开展“创A升B减C清D”活动。提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，2023年底前力争完成3家企业升级为A级、B级或绩效引领。2025年底前依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》评定为环保绩效最低等级水平的涉气企业，由相关部门依法依规处置。 本次环评已编制环保绩效管理篇章，项目采用的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面基本满足环保绩效A级企业要求。 符合 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号） 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划...石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本项目不涉及“指导意见”中暂定的“两高”项目范围，即煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料……，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度； 本项目从源头加强污染物控制，喷涂工序使用的涂料大部分为水性涂料（64.49%），仅有少量溶剂型涂料，低VOCs含量涂料的使用从源头减少了VOCs产生。 符合 工业涂装VOCs综合治理：加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。 本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的64.49%；喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO工艺处理，达标排放，对环境影响较小，符合地方环保政策要求。 符合 《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕西省生态环境厅陕环 环评函[2020]61号文） 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本次环评已编制环保绩效管理篇章，项目采用的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面基本满足环保绩效A级企业要求。 符合 1.重点地区范围包括西安市等地区；2.严格涉VOCs项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代；3.各级环评审批部门审查涉及VOCs项目时应将区域削减替代作为审查重要内容、替代削减的VOCs排放量必须来自合法企业。关停非法企业所削减的排放量，不得作为建设项目替代削减量。 本项目位于西安市高新区，喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO工艺处理，达标排放，对环境影响较小，处理后由20m高排气筒达标排放。比亚迪现有VOCs排放量远小于许可量，富余量可满足本项目新增VOCs排放量使用，因此本项目建议不新增许可量。 符合 《关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料 VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 本项目喷涂工序产生的有机废气采取干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO进行处理，环评要求企业运营期定期更新挥发性有机物治理设施台账，保证有机废气治理设施正常运行，挥发性污染物达标排放。 符合 《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发[2023]47号） 新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本次环评已编制环保绩效管理篇章，项目采用的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面基本满足环保绩效A级企业要求。 符合 《高新区挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027）》 （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对储罐和含VOCs污水处理设施开展排查，全面掌握辖区储罐和敞开液面底数，督促企业开展专项治理。 环评要求企业严格控制挥发性有机物无组织排放，含VOCs的物料密闭瓶装存放于危化品库；项目产生有机废气的工序在密闭车间内进行或采用全密闭集气罩收集收集有机废气，减少有机废气的无组织排放。 |

表1-4  项目与西安“三线一单”重点管控单元生态环境总体准入清单相符性分析

| 序号 | 市 | 区/县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 | 面积 /长度 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 高新区 | / | / | 7. 重 点 管 控 单 元 | 7.1 水环 境城 镇污 染重 点管 控区 | 空间 布局 约束 | 1．统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2．持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度， 实施“持证排水”。 4．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 927752m2 | 本项目汽车零部件及配件制造项目，不属于化学制浆造纸、化工等高能耗、高污染项目；项目严格执行雨污分流，生产废水经管道输送至项目厂界外南侧360m西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，未涉及因子达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后，排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.2 水环 境农 业污 染重 点管 控区 | 空间 布局 约束 | 1．加强农业面源污染综合防治。对畜禽养殖场（小区）密集、粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用“种养结合”模式；地下水易受污染地区要优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物。 2．按照分散与集中相结合的原则，优先实施农村生活污水设施及管网建设。 3．持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。强化农村服务业污水和垃圾治理力度；全面开展农村黑臭水体摸排整治工作。 |  | 本项目位于集贤产业园，项目属于汽车零部件及配件制造项目，不涉及农业排水。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率达到40%以上。 2．到2025 年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.3 大气 环境 受体 敏感 区 | 空间 布局 约束 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于上述高污染项目；环评要求项目新建食堂均需安装油烟净化装置以实现油烟达标排放。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.4 大气 环境 高排 放区 | 空间 布局 约束 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展转型。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于上述高污染项目。项目喷涂废气采用干式喷漆室+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO处理后经20m高排气筒排放，其排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）中标准限值要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.5 大气 环境 布局 敏感 区 | 空间 布局 约束 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.6 大气 环境 弱扩 散区 | 空间 布局 约束 | 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于上述项目。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.7 农用 地重 点管 控区 | 空间 布局 约束 | 对于重点管控区内的严格管控类农用地，应依法划定特定农产品禁止生产区域，并组织制定种植结构调整或者退耕还林还草、退耕还湿计划。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，地处西安市集贤产业园内，用地为工业用地，不属于农业用地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．对重点管控区内的安全利用类农用地，应当采取下列措施：①制定实施受污染耕地安全利用方案；②农艺调控、替代种植；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。 2．对重点管控区内的严格管控类农用地，应当采取下列措施：①鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施；②提出划定特定农产品禁止生产区域的建议，报本级人民政府批准后实施；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.8 建设 用地 重点 管控 区 | 空间 布局 约束 | 严格用地准入。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 |  | 本项目位于西安市集贤产业园，属于汽车零部件及配件制造项目，项目厂房均已做好“三防措施”，基本不存在地下水与土壤的污染途径，且针对项目涉及的有毒有害原辅材料的储存区域提出了相应的风险防控措施，本项目基本不会对地下水及土壤造成影响。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 1．土壤污染重点监管企业在新、改、扩建项目过程中，应当在开展建设项目环境影响评价时，开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告。 2．土壤污染重点监管企业新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 3．土壤污染重点监管企业建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施， 应设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。 4．重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 5．土壤污染重点监管企业应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的， 应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。 6．土壤污染重点监管企业应当自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 7．土壤污染重点监管企业在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 8．土壤污染重点监管企业拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。 9．土壤污染重点监管企业终止生产经营活动前，应开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。 10．土地使用权人应当在接到书面通知后，按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境详细调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。 11．对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 12．对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.9 地下 水开 采区 重点 管控 区 | 空间 布局 约束 | 1．根据地下水超采的不同程度，制定压缩地下水开采量计划，关闭城区自备井，积极开发利用地表水源，对严重超采区应当有计划地采取人工回灌等措施，增加地下水的有效补给。各地要严格取水许可审批，在地下水禁采区，禁止新建、改建、扩建建设项目取用地下水资源；已建成的地下取水工程要按照治理目标限期封闭和压缩开采量。在地下水限采区，要严格按照水利部《建设项目水资源论证管理办法》规定，进行水资源论证，对不符合我省水资源开发利用规划的取水项目，坚决不予审批。 2．落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导、落实责任、强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理，确保禁采和限采目标任务完成。制订超采区地下水水量、水位双控指标，并将其纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。 3．拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。各区县要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。 |  | 本项目用水均来自市政管网，不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 7.10 高污 染燃 料禁 燃区 | 空间 布局 约束 | 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  | 本项目为汽车零部件及配件制造项目，项目采暖制冷采用空调。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 物排 放管 控 | 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源 利用 效率 | 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.11 生态 用水 补给 区 | 资源 利用 效率 | 1．合理配置水资源，将生态用水纳入流域水资源配置和管理，实施水资源统一调度，推进闸坝生态调度，保障生态用水。 2．协助省引汉济渭工程建设公司加快建设引汉济渭调水工程，逐步退减被挤占的河道生态用水。 3．采取生态泄流、生态流量监控、加大环境执法等措施保障河湖生态用水，加强生态流量监测体系建设，在重要水利水电枢纽设置生态泄流设 施，结合水文站点分布，在重要河流设置生态流量控制断面， 实时监控生态流量保障情况。 |  | 根据调查，项目周边不涉及重要河湖、湿地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 7.12 水资 源承 载力 重点 管控 区 | 资源 利用 效率 | 一方面加大节水力度，另一方面争取调整管控区内用水总量控制指标，实现水资源承载能力支撑经济社会持续发展。 |  | 本项目供水水源为市政供水，水源充足。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 7.13 土地 资源 重点 管控 区 | 空间 布局 约束 | 1．根据建设用地土壤污染状况调查结果，动态更新污染地块名录，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（县）人民政府组织划定管控区域，设立标识， 发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。 2．重点管控园区应推进园区土地集约、节约利用，项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 |  | 本项目选址位于西安市集贤产业园内，土地用途为工业用地，不在规划确定的禁止建设用地和限制建设用地范围内。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着市场需求的快速增长、客户对产品品质要求的不断提升，西安比亚迪汽车零部件有限公司决定在高新区集贤产业园新征927752.00m2，折合1391.628亩地建设新能源乘用车零部件二期项目（集贤）。项目建设是企业实现产业布局调整的需要，有利于促进西安市汽车产业布局优化、产业链延伸、零部件地方配套率提升以及产业集群发展。 2023年1月13日周至县自然资源和规划局与西安比亚迪汽车零部件有限公司签订国有建设用地使用权出让合同，出让宗地出让面积为927752.00m2，折合1391.628亩，出让宗地坐落于西高新集贤园范围内，周至县集贤园集财路以北，高新东路以东，六曲路以南，尚九路以西。 根据生产发展需要，西安比亚迪汽车零部件有限公司于2023年1月17日取得新能源乘用车零部件二期项目（集贤）备案文件（项目代码： 2301-610161-04-01-881364），该备案文件中明确项目建设规模及内容为：总建筑面积约73万平米，生产区建设标准化厂房12座，生活区建设职工宿舍5栋，以及生产、生活相关配套用房及设施。同时购置主要设备约100台套，建设出口件物流包装工厂及年产70万车付天窗生产线（附件2）。取得该备案文件后，企业委托第三方环评单位对项目进行环境影响评价，环境影响评价进行过程中企业对生产发展计划进行调整，取消备案中出口件物流包装工厂及年产70万车付天窗生产线建设。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》厂区内标准化厂房属于“四十四、房地产业 97 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准化厂房等”，除涉及环境敏感区外，均不需要办理环境影响评价报告书、报告表及登记表相关手续，因此企业于2023年9月开始建设标准化厂房，截止2024年4月已建成6栋标准化厂房，2栋在建。 2023年7月13日，企业根据生产发展计划调整，重新对新能源乘用车零部件二期项目（集贤）进行备案（项目代码：2301-610161-04-01-881364），新的备案文件中明确项目建设规模及内容为：总建筑面积约73万平米，生产区建设标准化厂房12座，生活区建设职工宿舍5栋，以及生产、生活相关配套用房及设施。同时购置主要设备约230台套，建设汽车自动化装备零件加工、精密模具、胎膜加工生产线（附件3）。本次评价内容包括汽车自动化装备零件加工、精密模具、胎膜加工生产线（为一条生产线，分布在两个厂房内）、2栋职工宿舍楼、2座食堂、综合楼、文体楼以及1座危化品库、1座危废暂存库、1座一般固废暂存库。其中汽车自动化装备零件加工、精密模具、胎膜加工生产线归属于西安比亚迪汽车零部件有限公司第十一事业部下属的工艺装备中心制造部（以下简称工艺装备中心生产线）。本次评价除上述内容外，不包括备案中其余部分，后续另行评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关文件，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十三、汽车制造业36，71、汽车零部件及配件制造367，其他”，应编制环境影响报告表。 2、项目建设概况 项目名称：新能源乘用车零部件二期项目（集贤）； 建设单位：西安比亚迪汽车零部件有限公司； 建设性质：新建； 行业类别：C3670汽车零部件及配件制造； 总投资：240000万元； 地理位置及四邻关系：本项目位于陕西省西安市高新区集贤产业园尚九路以西，108省道以北，本项目总建筑面积约73万m2（为新征地），生产区建设工艺装备中心零部件生产线、危化品库、危废库、废料仓，生活区建设职工宿舍、食堂、综合楼、文体楼等。同时购置主要设备约230台/套，建设汽车自动化装备零件加工、精密模具、胎膜加工生产线。场址厂界北侧为六曲路，东侧为尚九路，西侧为高新东路，南侧为集财路，交通条件较为便利。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、项目建设规模和内容 （1）项目组成与建设内容 本项目建设内容主要包括工艺装备中心零部件生产线、危化品库、危废库、废料仓，生产线位于34#、38#厂房；生活区建设职工宿舍、食堂、综合楼、文体楼等。同时购置主要设备约230台套，生产 BSA总成、定位销、基准盖板、胎膜BASE板等产品，总建筑面积约73万m2。 项目主要分为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，项目组成见表2-1。 表2-1 拟建项目组成一览表 项目组成 工程名称 建设内容 备注 主体工程 工艺装备中心生产线 （34#厂房内） 工艺装备中心生产线设置在新能源乘用车零部件二期34#、38#厂房内，位于二期厂区内东南侧，总面积约为69000m2，主要从事汽车自动化装备零件加工生产线精密模具、胎膜加工等，包括26个工段。34#厂房总面积为35001m2，厂房内分布主要工段车轴加工区、CNC区、铣削区、攻丝区、快走丝区、卧加区、装配区、钳工区、新技术测试区、三坐标室。 新建 工艺装备中心生产线 （38#厂房内） 38#厂房总面积为33563.48m2，厂房内分布主要工段激光切割区、光焰切割区、板材弯折区、管材加工区、车削区、打砂区、热处理区、焊接区、涂装区、钳工作业区、龙门自动线、龙门CNC加工区、模具加工区。 新建 辅助工程 综合楼2 位于厂区西侧，建筑面积约19268.24m2，综合楼一层为食堂，面积4200 m2，主要用于日常行政办公及员工就餐。 新建 宿舍楼 位于厂区西侧，共设2座宿舍楼，分别为12号、13号，建筑面积分别为37429.35m2、37506.82 m2。 新建 食堂 位于厂区西侧和中部，钢结构，本项目共设2个食堂，分别为6号食堂，建筑面积分别为8262.84m2，以及综合楼一楼食堂，面积4200m2。 新建 文体中心 位于厂区西侧，建筑面积约8640.00m2，主要用于举办各类文艺及体育活动。 新建 储运 工程 危化品库 厂区设置危化品库1座，占地面积742.28m2，位于二期厂区内北侧，集中存储厂区生产所用的各种危险化学品。厂房内暂存当天使用量。 新建 运输 项目所需原辅材料、仪器设备等通过供货商采用汽车运输。 / 公用工程 给水 新建给排水管网，给水由集贤产业园区自来水厂负责提供。 依托 排水 生活污水：项目生活污水经化粪池、隔油池后通过市政污水管网排入西安市高新区集贤产业园区污水处理厂。 新建 生产废水：项目生产废水经管道输送至项目厂界外南侧360m西安比亚迪零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水站处理，达标后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 依托 供电 厂区设配电室，接入当地电网。 依托 采暖、制冷 生产厂房不需采暖，办公采用单体空调制冷采暖。 新建 压缩空气 依托西安比亚迪零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目压缩空气供应站，用于项目喷涂工序。 依托 环保工程 废气 喷涂废气 喷涂工序设干式喷漆室1座，干式喷漆室内设漆雾过滤系统，喷涂废气通过干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO处理后，经1根20m排气筒排放。 新建 焊接废气 焊接烟尘经干式过滤除尘系统集中处理后经1根20m排气筒排放。 新建 抛丸废气 抛丸（手动、自动）产生的废气经两套自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器处理后，经1根19m排气筒排放。 新建 切割废气 切割机产生的废气经设备自带的高效除尘净化器处理后少量废气无组织排放。 新建 淬火废气 高频淬火产生的废气经可移动式烟尘处理装置处理，处理后少量废气无组织排放。 新建 渗碳废气 渗碳热处理过程中采用甲醇及煤油进行渗碳，渗碳废气经过渗碳炉炉口处进行点燃处理，燃烧产物为CO2和 H2O无组织排放。 新建 废水 生活污水 生活污水经化粪池、隔油池后通过市政污水管网排入西安市高新区集贤产业园区污水处理厂。 新建 生产废水 项目生产废水经管道输送至项目厂界外南侧360m西安比亚迪零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水站处理，达标后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 依托 噪声 采用合理布局车间设备、采用低噪声设备、安装减振垫片和隔音吸声装置等措施且日常进行维护检修，减少对环境的影响。 新建 固废 一般固体废物 废包装袋、报废件和废边角料、机加工碎屑、废焊丝、焊渣等，集中收集暂存于一般固废暂存库（位于厂区北侧，面积3450.75m3），定期外售综合利用。 新建 危险废物 废润滑油、废抗磨压油、废油桶、废切削液、废涂料桶等，收集后暂存于厂区危废暂存库（位于厂区北侧，面积742.28m3），委托有危废处理资质的单位处理。 新建 生活垃圾 经分类收集后，定期交由环卫部门处置。 新建 （2）与现有工程依托关系 根据表2-1可知，本项目依托现有工程内容主要包括： ①供水、供电、供热、供气等基础设施：依托集贤产业园现有已建成的基础设施体系，由于集贤产业园规划时已经留足后备余量，目前园区供水供电管网均未达到满负荷运转，能够满足本项目工程需求；集贤新能源汽车零部件产业园项目区空压站位于其厂区综合站房二内，设置5台空压机，其中600HP的螺杆式空压机两台、700kW的离心式空压机3台，压缩空气管道沿墙或柱架空敷设，架空敷设的管道尽可能与其它公用管道协调一致，共架敷设，可满足本项目工艺设备需求。 ②废水处理：本项目生产废水依托厂区南侧60m比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目已建成的污水处理站处理，该污水处理站设计处理规模有机废水600m³/d，综合废水1300m³/d。目前，该污水处理站有机废水实际处理规模271.34m³/d，综合废水实际处理规模742.948m³/d。综合废水处理约有560m³/d的处理余量，本项目在运营期产生的生产废水量较小，新增生产废水0.392m³/d排入综合废水池，仍在现有处理设施可收纳范围内。 项目依托的比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园污水处理站废水经市政污水管网排入集贤产业园区污水处理厂。集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角。污水厂分两期建设，目前一期已经建成运行。一期设计处理规模5000m3/d，目前污水处理厂新增一套一体化处理设备，处理规模为2000m3/d，目前总处理规模为7000m3/d，实际处理水量6000m3/d，二期建成后处理规模2万m3/d，据调查二期工程年底建成实施。园区污水厂采用粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+絮凝沉淀+纤维转盘过滤+二氧化氯消毒的处理工艺，处理后出水达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入耿峪河。 综上所述，本项目依托集贤厂区现有设施可行。上述依托工程环保手续履行情况见表2-2。 表2-2 本项目依托工程环保手续履行情况情况 序号 依托设施 所属项目 环评执行情况 环评批复情况 环保验收情况 1 污水处理站 比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目 2022年2月，西安中地环境科技有限公司受委托进行环境影响评价工作 2022年12月西安市生态环境局以市环批复[2022]161号批复 已满足验收条件，正在进行验收 2 压缩空气站 4、设备清单 本项目所使用的设备无国家明令禁止、淘汰、落后、限制的工艺设备，主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 主要设备 型号 数量 （台/套） 所处工段 1 摇臂钻床 Z3050x25（直径：80，长度2500） 4 钳工区 2 激光打标机 / 2 3 气动打标机 / 2 4 钻床 Z3040x10（直径：40，长度1000） 9 5 攻丝机 D800（工作半径1100mm） 6 6 立式加工中心 VMC85011(850*500*500)*16 VCN430BL(762*430*510)*6 22 CNC区 7 抛丸机 800*1200 2 打砂区 8 普通车床 长度：1000，直径：350 2 车削区 9 数控车床 QTC200MY L 2 10 数控车床 长度：1000，直径：300 2 11 数控铣床 680*240*350 7 铣削区 12 箱式加热炉 3m*8m 1 热处理区 13 箱式加热炉 3m*5m 2 14 渗碳炉 1.5*1.5*2 1 15 真空热处理炉 0.5*0.5m 1 16 箱式加热炉 1.2*0.8 2 17 高频淬火机 / 4 18 激光淬火机 / 1 19 数控车床 HTC150Ⅱ×290 （长度：290，直径：300） 1 车轴加工区 20 数控车床（带铣功能） HTC150Ⅱ×290 （长度：290，直径：300） 4 21 外圆磨床 FX27P-60CNC（长度：600，直径270） 1 22 数控车床 长度：1000，直径300 1 23 龙门加工中心 GRU36II×60ET（3m*6m）*6 MCR-A5C11(2.7m*4.2m)*3 V-140N360(3m*8m)*1 10 龙门自动线 24 卧式镗铣床 4700*7000 1 卧加区 25 卧式加工中心 HUP80（800*800） 3 26 卧式加工中心 HCN10800（1000*1000） 2 27 快走丝线切割机 DQ100(800*1000*400) 20 快走丝区 28 3D打印机 尼龙块*1 金属材质*1 2 模具加工区 29 变位机 / 3 30 平面磨床 FXGS-4080AHR（400*800） 2 31 翻模机 / 1 32 电火花机 / 2 33 数控磨床 CG45-1（外径：320，长度：150；内径：6-100，长度：100） 1 34 激光切割机 10mx2500mm*2 10mx2500mm*1 3 激光切割区 35 数控火焰切割机 10mx2500mm 1 光焰切割区 36 氩弧焊机 380V 300W 2 焊接区 37 二氧化碳保护焊机 YD-350 10 38 手提式电焊机 / 10 手动焊接区 39 数控锯床 直径400 8 下料区 40 折弯机 TAM170/2500*2 TAM250/4100*2 4 板材弯折区 41 数控滚圆机 / 1 42 喷涂 / 1 涂装区 43 数控铣床 680*240*350 8 装配区 5、原辅材料消耗及储存情况 本项目所使用的主要原辅材料消耗，见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 物料名称 单位 年用量 最大储存量 储存方式 储存位置 1 铜棒 kg 2000 500 / 厂房各工位边暂存当日使用量 2 钢材板料 kg 10000000 20000 / 3 管型材 kg 3000 500 / 4 电木 kg 1500 500 / 5 木材 m3 10000 500 / 6 亚克力 kg 7000 500 / 7 氮气 m3 58000 2600 罐装 8 氧气 m3 480000 4500 罐装 9 丙烷 m3 4800 20 罐装 10 氩气 m3 14400 100 罐装 11 二氧化碳 m3 72000 1000 桶装 12 乙炔 m3 500 100 罐装 13 混合气体 m3 4800 200 罐装 14 抗磨液压油 L 1000 200 桶装 15 润滑油 L 1500 200 桶装 16 切削液 L 1500 500 桶装 17 焊丝 kg 230000 30000 / 18 煤油 L 300 19 桶装 19 甲醇 L 300 19 桶装 20 除油剂 kg 700 50 桶装 21 水性浅灰底漆 kg 6240 1040 桶装 22 水性面漆 kg 6240 1040 桶装 23 固化剂 kg 960 160 桶装 24 稀释剂 kg 1872 312 桶装 25 丙烯酸底漆 （溶剂型） kg 1000 300 桶装 26 丙烯酸磁漆（溶剂型） kg 2500 300 桶装 27 聚氨酯黄金清面漆（溶剂型） kg 1000 300 桶装 28 丙烯酸波纹漆（溶剂型） kg 500 75 桶装 本项目主要原、辅材料理化性质见下表： 表2-5 切削液 主要成分 水溶性润滑添加剂、防锈添加剂、表面活性剂、水。 理化性质 外观与性状：透明至黄色液体，具有轻微石油气味。 pH值（5%水稀释液）：9.0 沸点/沸点范围：>250℃ 比重（水=1）：0.84-1.00 水中溶解度：相溶 急救毒性 眼睛：可能造成短暂刺激；皮肤：可能造成皮肤脱脂。可能通过皮肤吸收；吸入：油雾和蒸气可能造成对鼻子和呼吸道的刺激；摄入：可能引起恶心，呕吐和腹泻；慢性病：与皮肤反复及长时间的接触可能导致皮肤不适。 急性措施 皮肤接触：立即用肥皂和水或用合适的皮肤清洁剂彻底清洗。 眼睛接触：立即用大量清水冲洗数分钟。若有持续刺激感，就医。 吸入：远离油品暴露现场。 摄入：急需就医。勿催吐，用水漱口。 储存注意事项 采取防冻措施。避免阳光直射。储存温度：5℃-50℃。 表2-6 除油剂 主要成分 碱类、表面活性剂、磷酸盐、其他。 理化性质 外观与性状：白色粉末状。 熔点（℃）：/ 相对密度（水=1）：＞1 沸点（℃）：/ 饱和蒸气压（kPa）：/ 临界温度（℃）：/ 临界压力（MPa）：/ 溶解性：易溶于水。 主要用途：用作金属表面除油 急性毒性 LD501600～2000mg/kg(大鼠经口)；LC5056.2g/m3，8小时(小鼠吸入)；小鼠吸入67.4g/m3×67分钟，致死；人经口20～50ml，轻度中毒；人经口100～150ml，致死；人吸入2.9～4.0g/m3，20分钟后眩晕。 急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗批复。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装必须完整密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 表2-7 水性浅灰底漆 主要成分 进口水性树脂、防锈颜料、成膜助剂、催干剂、水等配制而成。 理化性质 漆膜颜色及外观：平整光滑，颜色符合标准板。 粘度：120KU 稀释率：10:2（漆：水） 冲击强度（kg·cm）：≥50 耐盐水性（3%NaC1）：72h无异常 固体含量（%）：51(105℃，1h) 挥发性有机化合物（VOC）含量g/L：89 主要用途：适用在各种大型建筑钢铁构件、船舶水线以上部位、船内舱等表面作防锈漆。 急救措施 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧、就医。 皮肤接触：脱掉被沾的衣物，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤或用合适的洗肤物进行冲洗。 眼睛接触：张开眼睛立即用大量清水冲洗5-10分钟，保持眼皮睁开，就诊眼科医生。 食入：用水漱口饮用足量温水，催吐；保持患者暖和并确保休息。送入医院就症、休息。 储存注意事项 必须按照国家规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好并避开烈日暴晒、寒冷天气裸露堆放。包装容器必须保持密闭。 表2-8 水性面漆 主要成分 精确成分、比例属于商业机密。 理化性质 外观与性状：液体，轻微气味。 pH：8.0±0.5 溶解性：水溶 沸点：≤100℃ 挥发量：40-50% 急性毒性 无 急救措施 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧、就医。 皮肤接触：脱掉被沾的衣物，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤或用合适的洗肤物进行冲洗。 眼睛接触：张开眼睛立即用大量清水冲洗5-10分钟，保持眼皮睁开，就诊眼科医生。 食入：用水漱口饮用足量温水，催吐；保持患者暖和并确保休息。送入医院就症、休息。 储存注意事项 采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过30℃。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。分开存放，搬运时要轻装轻放，防治包装及容器损坏。 表2-9 固化剂 主要成分 六亚甲基二异氰酸酯、醋酸正丁酯。 理化性质 外观与性状：有一定气味澄清透明液体。 密度：1.0-1.5g/cm3，20℃ 急性毒性 醋酸正丁酯 LD50经口-大鼠-13100 mg/kg，LC50皮肤-兔子->5000mg/kg，LD50/4h吸入-大鼠-＞21 mg/L。 急救措施 吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如沒有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如失去知觉， 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 皮肤接触：用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。鞋子在重新使用前应彻底清洗。 眼睛接触：立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。呼叫中毒控制中心或就医。 食入：立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐。如发生呕吐， 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 储存注意事项 在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。 表2-10 稀释剂 主要成分 二甲苯、丁醇。 理化性质 外观与性状：无色透明液体。 相对密度（水=1，g/cm3）：<1 溶解性：可混溶于有机溶剂 急性毒性 二甲苯：人经口 LD L0：50 mg/kg，大鼠经口 LD 50：4300 mg/kg，小鼠经口 LD L0：6 mg/kg，兔经皮 LD 50：>1700 mg/kg。 本品对皮肤黏膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。工业中常含有苯、甲苯杂质，可同时出现杂质的毒作用。 丁醇：大鼠经口 LD 50：4360 mg/kg，吸入LC50：24250mg/m3，兔经皮 LD 50:3400 mg/kg。 急救措施 眼接触：用流动清水冲洗15min，如仍感刺激，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 储存注意事项 采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过30℃。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。 表2-11 丙烯酸底漆 主要成分 丙烯酸树脂、二甲苯、丁酯。 理化性质 外观与性状：铁红色液体。 相对密度（水=1）：1.15±0.05 溶解性：可与适量二甲苯、丙烯酸漆稀释剂等混溶。 急性毒性 LD50 5000mg/kg（大鼠经口） LC50 14100mg/kg（兔经皮） 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量的清水清洗。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：立即催吐，就医。 储存注意事项 储存于阴凉、通风良好、干燥的库房内。避免阳光直接照射，可与其他漆类同库贮存，但不得与氧化剂、酸类、碱类等不同性质的物品同库存放。库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。可采取库顶喷水，外墙涂白，夜间通风等方法。保持容器密封。储存场所应严禁烟火，隔绝火源，远离热源。贮存场所应具备防雷击装置，应采用防爆型照明、通风和排风设施，应配备相应泄漏应急处理设备和合适的收容材料。库房内应有足够的灭火器材。 表2-12 丙烯酸波纹漆 主要成分 丙烯酸树脂、二甲苯、丁酯。 理化性质 外观与性状：铁红色液体。 相对密度（水=1）：1.15±0.05 溶解性：可与适量二甲苯、丙烯酸漆稀释剂等混溶。 急性毒性 LD50 5000mg/kg（大鼠经口） LC50 14100mg/kg（兔经皮） 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量的清水清洗。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：立即催吐，就医。 储存注意事项 储存于阴凉、通风良好、干燥的库房内。避免阳光直接照射，可与其他漆类同库贮存，但不得与氧化剂、酸类、碱类等不同性质的物品同库存放。库温不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。可采取库顶喷水，外墙涂白，夜间通风等方法。保持容器密封。储存场所应严禁烟火，隔绝火源，远离热源。贮存场所应具备防雷击装置，应采用防爆型照明、通风和排风设施，应配备相应泄漏应急处理设备和合适的收容材料。库房内应有足够的灭火器材。 表2-13 丙烯酸磁漆 主要成分 由甲基丙烯酸酯及其酯的共聚树脂、过氯乙烯树脂、增韧剂颜料及混合有机溶剂组成。 理化性质 外观与性状：无色透明液体。 相对密度（水=1）：0.7785 溶解性：不溶于水，溶于大多数有机溶剂。 急性毒性 / 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量的清水清洗。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：立即催吐，就医。 储存注意事项 包装标志：易燃液体。包装方法：（Ⅱ）类。铁听或铁桶。储运条件：应储存于阴凉、通风的仓间内，避免阳光暴晒。远离火种、热源。与氧化剂[包括硝酸、过氧化氢]隔离储运。夏令炎热季节早晚运输，仓间温度最好保持在7～30℃。搬运时轻装轻卸，防止容器破损。操作员应穿戴眼镜和面罩等防护器具。在有吸入氯化氢蒸气危险的地方，应戴氧气防毒面具。仓库附近应装有消防栓及水管。 表2-14 聚氨酯黄金清面漆 主要成分 甲苯、二甲苯、丁醇、醋酸丁酯、醋酸乙酯、丙酮、环己酮等。 理化性质 外观与性状：透明黄液体，有刺激气味。 溶解性：不溶于水、可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 急性毒性 LD50 5000mg/kg（大鼠经口） LC50 14100mg/kg（兔经皮） 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用大量的清水清洗。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃，就医。 储存注意事项 储存于阴凉、通风仓内。禁止明火、热源、库温不超过30℃。防止太阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。采用防爆型照明，配制相应品种和数量的消防器材。滤装流速不超过3m/s， 且有接地。 表2-15 甲醇 化学式 CH3OH 理化性质 外观与性状：无色透明液体，有刺激性气味。 相对密度（水=1）：0.792 熔点：-97℃，沸点64.7℃，密度0.7918，闪点12℃，饱和蒸汽压12.3kpa(20℃)。 急性毒性 Ldso：5628mg/kg(大鼠经口)，15800mgkg(免经皮)；LCs0:82776mg/kg，4小时(大鼠吸入)，急性经口毒性类别3。 急救措施 吸入：立即脱离现场，除去被污染的衣物，并清洗污染的皮肤。 皮肤接触：立即脱离现场，除去被污染的衣物，并清洗污染的皮肤。 眼睛接触：张开眼睛立即用大量清水冲洗5-10分钟，保持眼皮睁开，就诊眼科医生。 食入：视病情采用催吐或洗胃。 储存注意事项 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型昭明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储四周设置围堰，围堰的容积等于储的容积。储存区应备有泄痛应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂（车间）内的诸罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 表2-16 煤油 理化性质 外观与性状：无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色，易挥发。 相对密度（水=1）：0.8~1.0 沸点175~325℃，闪点43~72℃，引燃温度210℃。 急性毒性 LD50：36000mg/kg(大鼠经口)；7072mg/kg(免经皮)。 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 6、产品方案 根据项目可行性研究报告，本项目中工艺装备中心生产线主要产品产量见表2-17。 表2-17 本项目产品信息一览表 序号 产品 年产量（PCS） 单位重量（kg） 类别 备注 1 BSA总成 2406 1681.7 大件 / 2 机器人底座 1172 85 / 3 控制柜底座 1172 15 标准 4 八角框架 738 37.06 / 5 转台 142 2560 / 6 台车框架 1200 550 / 7 台车风车单元 9600 65 标准 8 主线滚床支座框架 400 3099 / 9 台车过渡板 2400 300 / 10 七轴 192 2030 / 11 滑撬框架 808 105 / 12 滑撬支撑单元 8080 15 标准 13 光栅支架 426 105 标准 14 区扫支架 284 25 标准 15 按钮盒支架 214 18.9 / 16 水气单元支架 400 68.5 / 17 控制柜 432 55 / 18 胎膜BASE板 72 690 / 19 胎膜 72 740 / 20 胎膜滚头 600 30 / 21 立柱 47688 12.49 小件 非标 22 补高台、角座 19050 7.99 标准 23 加强筋 38100 4.76 / 24 支撑块L形块 123990 0.30 非标 25 压臂 47688 1.13 非标 26 定位销 19248 0.93 / 27 定位销座 19248 0.75 非标 28 连接块 31794 0.88 非标 29 H型限位块 95376 0.29 标准 30 基准盖板 12576 0.01 / 31 旋转轴销 426 0.68 / 32 等高盘 800 12.26 标准 33 过渡板 372 5.3 标准 34 定位销（抓手） 2214 0.92 / 35 支撑L型块（抓手） 11514 0.30 非标 36 压臂（抓手） 4428 1.13 / 37 H型限位块（抓手） 8856 0.29 / 38 连接块（抓手） 4428 1.68 / 39 防尘盖板 738 0.87 / 40 支撑定位销 1476 0.07 / 41 抓手支撑块 2952 0.33 标准 42 滑橇小过渡板 16160 3.68 标准 43 HMI支架 240 5.5 / 44 三色灯支架 214 0.6 / 45 夹具名牌 3144 0.1 钣金 / 46 气缸保护罩 61992 0.68 / 47 阀岛保护罩 2832 6.55 / 48 模块保护罩 9624 3.80 / 49 JBOX盒 214 3.5 / 7、总平面布置 本项目位于陕西省西安市高新区集贤产业园尚九路以西，108省道以北。厂区东侧临尚九路，南侧临集财路，西侧临高新东路，北侧临六曲路，南侧隔集财路为比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区。 根据项目产品方案及生产规模、场地现状，本着合理利用土地资源的原则，场地呈不规则矩形布置，本项目厂区占地面积1391.628亩（927752.00m2）。根据厂区功能需求及生产特点，本项目建设用地划分为四大功能区：生产区、公用动力区、公用辅助区、办公生活区。总平面布置按照节约用地的方针，远近结合、生产工艺路线合理的原则，环境保护的要求制定。 本项目的主要构筑物有一般固废库、危废暂存库、综合楼2、宿舍楼（2座）、食堂（6号食堂及综合楼一楼食堂）、文体中心；以及34#、38#厂房内的工艺装备中心生产线。34#、38#厂房内的工艺装备中心生产线位于二期厂区内东南侧，主要从事汽车自动化装备零件加工、精密模具、胎膜加工等，包括26个工段，生产产品种类达49种。综合楼2位于厂区西侧，一层为食堂，主要用于日常行政办公及员工就餐；宿舍楼位于厂区西侧，共建两座宿舍楼（12号、13号）；食堂（6号食堂及综合楼一楼食堂）位于厂区的西侧和中部；文体中心位于厂区西侧，主要用于举办各类文艺及体育活动。厂区内各功能区划分明确，以便于生产、办公和生活的管理，总图布局合理。总平面布置图详见附图。 8、公用工程 （1）给排水 项目年运行300天，厂区给水水源由集贤产业园市政供水管网供给。给水水源符合生产生活水质、水量、水压的要求，可以满足项目用水要求。可满足本项目用水的需求。项目用水主要包括办公生活用水和生产用水。 ①给水 生活用水：项目新增劳动定员约1300人，项目年运行300天，采用两班制，每班10小时。本项目新建食宿等相关配套设施。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），人均生活用水量约为120L/（人·d）计，则项目生活用水量为46800m3/a（156m3/d）。 生产用水：项目生产用水主要为热处理区的淬火工艺冷却用水以及喷涂工艺对夹具清洗用水、水性漆稀释用水。热处理区的淬火工艺区设置规格为0.5m3的冷却水池，冷却水循环使用，定期（以周为单位）补充冷却水0.03m3，一季度更换一次冷却水，则用水量为2.79m3/a（0.009m3/d）。根据建设单位提供资料，喷涂工艺本身不产生废水，但需对喷涂工艺过程使用的夹具进行清洗，则清洗用水为128.57m3/a（0.43m3/d）；本项目使用水性底漆和水性面漆共12.48t/a，根据建设单位提供资料，水性漆的稀释比例为10:2（漆：水），则水性漆稀释用水为2.496m3/a（0.008m3/d）。 ②排水 本项目运营期废水有生活污水和生产废水，其中生产废水主要有淬火冷却废水以及喷涂工艺夹具清洗废水，项目总废水量为125.192 m3/d。 生活污水：生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为37440m3/a （124.8m3/d），经化粪池和隔油池处理后由市政管网排至西安集贤产业园园区污水处理厂。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、动植物油等。 生产废水：淬火工艺冷却水循环使用，定期更换（以周为单位），一季度更换一次冷却水，则淬火工艺冷却水的排放量为1.5 m3/a（0.005 m3/d）。喷涂工艺产生的夹具清洗废水，产污系数以0.9计，则夹具清洗废水产生量为115.713 m3/a（0.387 m3/d）；喷涂过程中水性漆稀释用水不产生废水。生产废水经管道输送至项目厂界外南侧360m西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 项目用、排水情况详见表2-18。水平衡图见图2-1。 表2-18 项目给排水量一览表（单位：m3/d） 类别 用水量 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 员工生活用水 156 31.2 124.8 淬火冷却用水 0.009 0.004 0.005 夹具清洗用水 0.43 0.043 0.387 漆料稀释用水 0.008 0.008 0 总计 156.447 31.255 125.192 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 本项目供电由市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 （3）采暖、制冷 生产现场采用中央空调系统，空调仅制冷，生产厂房不需采暖，办公采用单体空调制冷采暖。 9、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目新增员工1300人，采用两班制，10小时工作制，每年300天，均在厂内食宿。 10、总投资及资金来源 本项目投资总额为240000万元，资金来源为企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污 本项目建设内容主要包括工艺装备中心零部件生产线、危化品库、危废暂存库、一般固废暂存库，生产线位于34#、38#厂房；生活区建设职工宿舍、食堂、综合楼、文体楼等。因此施工期污染物主要来源于以下： （1）废气 施工期大气污染物主要包括扬尘、燃油机械及运输车辆尾气。 （2）废水 本项目施工产生废水为施工人员生活污水以及施工过程产生的生产废水。 （3）噪声 施工噪声主要是来源于焊接、运输等施工活动。 （4）固体废物 施工过程产生的固体废物包括包装废弃物以及施工人员的生活垃圾。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及产排污 本项目属于汽车零部件制造，工艺主要为机械加工。产品分为三大类：大件、小件、钣金。主要工艺为： a、大件：切割下料→组对焊接→打磨校形→龙门铣（粗/精加工）→打孔/激光淬火→攻丝→喷涂 b、小件：切割下料→粗加工→淬火→精加工→攻丝→渗碳 c、钣金：切割下料→折弯/焊接→打孔→攻丝→喷涂 （1）大件产品生产工艺 图2-3 大件产品工艺流程及产污环节图 ①工艺流程简述： 切割下料：利用激光切割机、火焰切割机等对原材料进行切割、剪板、制作成零部件所需坯料。切割机工作过程中产生切割粉尘，产生的废气经设备自带的高效除尘净化器处理后少量废气无组织排放，该部分粉尘颗粒较重，大部分沉降在车间内，无组织排放量较小。另外，数控火焰切割机采用丙烷及氧气为原料，丙烷年用量2400m3/a，氧气年用量100000m3/a，燃烧废气无组织排放在车间内。切割过程中产生金属废料，需要使用切削液进行冷却和润滑，切削液循环使用，定期排放，产生废切削液；机械设备定期维修过程会产生废矿物油，设备检修会产生含油废棉纱和废手套。 组对焊接：将切割后的钢材进行组装拼接，采用点焊固定，检验组装尺寸，坡口工艺尺寸焊接区域等。检验合格后采用二氧化碳保护焊和氩弧焊对钢结构件进行焊接。完成后进行自检，查看有无漏焊。焊接过程会产生焊接废气和焊渣，以及固定式焊烟净化器滤芯定期更换产生废滤芯。 打磨矫形：打磨矫形工艺主要是处理下料切割缺陷、焊缝缺陷、铆焊时的铆焊点及加工过程中产生的各种划痕。打磨矫形过程中主要是采用手工打磨，该部分粉尘颗粒较重，大部分沉降在车间内，无组织排放量较小，过程中会产生金属废料。 龙门铣：龙门铣加工是利用具有门式框架和卧式长床身的铣床对大型工件的平面、斜面、空间曲面以及一些特型零件进行加工的一种加工工艺，龙门铣加工可以多把铣刀同时加工工件表面，加工的精度及效率都比较高。龙门铣过程中主要产生金属废料以及废切削液。 打孔：打孔过程中需要使用切削液进行冷却和润滑，切削液循环使用，定期排放，产生废切削液；打孔过程中会产生粉尘，该部分粉尘颗粒较重，大部分沉降在车间内，无组织排放量较小，同时产生金属废料。 激光淬火：激光淬火是利用激光将材料表面加热到相变点以上，随着材料自身冷却，奥氏体转变为马氏体，从而使材料表面硬化的淬火技术。相较于传统的技术来讲，激光淬火技术的加工精度更高，加工变形的概率更小，加工的柔性更好，基本不会产生噪音，没有污染产生。 攻丝：攻丝是用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。攻丝主要产生金属废料。 喷涂：对工件进行喷漆处理之前，利用棉纱蘸取除油剂对工件表面进行擦拭，后由地轨台车输送工件，在喷漆室由自动喷漆装置在表面涂覆油漆，通过线体输送机进入流平室实现均匀的漆膜，最后进入烘干室烘烤固化。喷涂工艺设备包含自动喷漆房、流平房、烘干房、废气处理设备。工艺流程：上件→机械手喷涂→流平→烘干→下件。根据现有工程运行经验，喷涂过程中会产生大量的有机喷漆废气以及喷漆完成后流平及烘干挥发的有机废气，有机废气经干式纸盒过滤漆雾后进入沸石分子筛转轮吸附浓缩装置后进入RTO废气处理系统。RTO焚烧炉前置沸石转轮吸附浓缩装置，进一步去除有机废气中的漆雾、杂质、粉尘，再进入RTO进行高温焚烧，焚烧后废气实现达标排放。喷涂工艺中的烘干及RTO焚烧过程的能源供给均为电能，不消耗天然气。 项目设置密闭调漆间并配备自动输调漆系统进行调漆、输漆等，调漆过程将产生少量有机废气，调漆间排风经风机引至喷漆房新风系统，纳入喷涂工序统一核算废气排放量。喷漆过程产生的废气、流平废气和烘干废气一同进入有机废气处理系统，因此本项目将其统一视为有机废气污染源。喷涂废气通过干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO处理。喷涂前擦拭工件过程会产生含除油剂废棉纱，工件喷涂过程产生喷涂废气、固体废物废涂料桶，漆雾处理会产生漆渣和废纸盒，夹具清洗过程会产生夹具清洗废水。 图2-4 纸盒干式喷漆室工艺流程图 ②喷涂过程中物料平衡核算 本次评价在核算有机物平衡和物料平衡时主要参考了以下资料： a.国家及地方环保要求 《西安市环境保护局关于规范2017年西安市工业挥发性有机物治理工程的通知》、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）等。 b.本项目可行性研究报告中给出的原辅材料用量及生产工艺参数 根据建设单位、漆料供应单位提供数据，本项目涂装车间生产用漆料主要成分见表2-6~2-14。项目所用漆料包括水性漆和溶剂型漆料，漆料挥发性有机化合物（VOC）含量见表2-19。 表2-19 涂料挥发性有机化合物（VOC）含量表 序号 名称 密度（g/cm3） VOC含量 低挥发性有机化合物含量涂料/胶粘剂/清洗剂标准 是否符合 1 除油剂 1.0009 10g/L 50g/L 符合 2 水性浅灰底漆 1.256 89g/L 300g/L 符合 3 水性面漆 1.175 175g/L 350g/L 符合 4 固化剂 1.0995 393g/L 420g/L 符合 5 稀释剂 0.872 869g/L 900g/L 符合 6 丙烯酸底漆 1.1 424 g/L 520 g/L 符合 7 丙烯酸磁漆 0.7785 424 g/L 500 g/L 符合 8 聚氨酯黄金清面漆 0.87 400g/L 420 g/L 符合 9 丙烯酸波纹漆 1.1 424 g/L 500 g/L 符合 由上表可知，水性底漆和面漆，各涂料中VOC含量均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中限值要求；聚氨酯黄金清面漆、丙烯酸波纹漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸底漆（含固化剂）VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2中限值要求；除油剂为水性，其中VOC含量满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）中表1中限值要求。 c.喷涂漆料平衡估算依据 本次评价根据项目所用漆料类型、喷漆工艺及喷涂工件（项目所用漆料为水性漆和溶剂型漆，采用空气喷涂方式，喷涂工件为汽车饰件零部件）。经核实，由于建设单位未提供喷涂、流平及烘干工序挥发性有机物产生量占比系数，参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录E。挥发性有机物在各个工艺环节中的挥发比例为：溶剂型漆喷漆室占75%，流平室占15%，烘干室占10%，水性漆喷漆室占80%，流平室占15%，烘干室占5%。其中喷漆室内经干式纸盒漆雾过滤系统除漆雾后进入废气处理系统的有机物占90%，进入漆渣中的有机物占9%，无组织排放占1%。废气处理系统中沸石分子筛转轮+RTO 装置对有机废气的去除率为90%，干式纸盒对漆雾的去除率为95%。 根据以上原则，本项目喷涂生产线漆料的物料平衡详见图2-5及表2-20、2-21。 表2-20 本项目物料漆料、VOCS平衡一览表 单位：t/a 投入 产出 除油剂 0.7 固体分 0.476 固体分 10.991 产品附着 4.401 挥发分 0.224 颗粒物 6.053 处理量 5.933 水性浅灰底漆 6.24 固体分 3.182 有组织排放量 0.06 挥发分 0.442 无组织排放量 0.06 水分 2.616 其他损耗 0.476 水性面漆 6.24 固体分 3.432 进入废水 0.061 挥发分 2.184 挥发分 6.781 处理量 6.042 干式纸盒 0.604 水分 0.624 沸石分子筛+RTO 5.438 固化剂 0.96 固体分 0.816 有组织排放 0.604 挥发分 0.144 无组织排放 0.135 稀释剂 1.872 挥发分 1.872 水分 3.24 烘干挥发 3.24 丙烯酸底漆 1 固体分 0.6 挥发分 0.4 丙烯酸磁漆 2.5 固体分 1.5 挥发分 1 聚氨酯黄金清面漆 1 固体分 0.585 挥发分 0.415 丙烯酸波纹漆 0.5 固体分 0.4 挥发分 0.1 合计 21.012 固体分 10.991 合计 21.012 挥发分 6.781 水分 3.24 表2-21 本项目甲苯、二甲苯平衡一览表 投入t/a 产出t/a 丙烯酸波纹漆 二甲苯 0.1 处理量 0.089 有组织排放量 0.009 无组织排放量 0.002 丙烯酸底漆 二甲苯 0.4 处理量 0.356 有组织排放量 0.036 无组织排放量 0.008 聚氨酯黄金清面漆 甲苯 0.166 处理量 0.147 有组织排放量 0.015 无组织排放量 0.004 二甲苯 0.166 处理量 0.147 有组织排放量 0.015 无组织排放量 0.004 稀释剂 二甲苯 1.123 处理量 1 有组织排放量 0.1 无组织排放量 0.023 合计 甲苯 0.166 合计 1.955 二甲苯 1.789 图2-5 喷涂生产线漆料物料平衡图 ②产污环节 表2-22 大件产品生产线产污环节一览表 污染类别 代号 污染源名称 污染物组成 排放规律 废气 G1-1 切割粉尘 颗粒物 连续 G1-2 焊接废气 颗粒物 连续 G1-3 喷漆、流平、烘干废气 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 连续 废水 W1-1 夹具清洗废水 COD、SS 间断 固废 S1-1 金属废料 含铁金属 连续 S1-2 废切削液 矿物油类 间断 S1-3 废矿物油 矿物油类 间断 S1-4 废棉纱、手套 矿物油类、含除油剂 间断 S1-5 焊渣 焊渣、焊料 连续 S1-6 废滤芯 纤维 间断 S1-7 漆渣（含废纸盒） 有机污染物 间断 S1-8 废油漆桶 有机污染物 间断 S1-9 废木料 木材 间断 噪声 N1-1 切割机、风机等设备噪声 等效A声级 连续 （2）小件产品生产工艺 图2-6 小件产品工艺流程及产污环节图 ①工艺流程简述： 小件产品工艺流程及产污环节中，切割下料、攻丝与大件产品工艺流程及产污环节相同。 高频淬火：该淬火过程为高频淬火，高频淬火工艺流程为：装夹零件—放入高频感应区—高频加热—温度保持—置入冷却水中—降温后取出。高频淬火过程中产生的污染物为循环用冷却废水以及冷却过程中产生的废气，该废气主要成分为水蒸气，经可移动式烟尘处理装置处理，处理后少量废气无组织排放。 渗碳：是指将工件置入具有活性渗碳介质中，加热到一定温度（800~900℃左右），保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从而获得表层高碳的化学热处理工艺。其中甲醇、煤油均易燃，在热处理过程中通过这些有机物的高温裂解或裂化，产生含有CO、H2和CH4等还原性的混合气体，本项目在渗碳炉炉口处进行点燃处理，燃烧产物为CO2和 H2O，无组织排放。 其中粗加工包括车削、铣削等工艺，是对钢材毛坯的粗加工过程，产生的污染物主要为金属废料。 精加工包括龙门铣、抛丸等工艺，产生的污染物主要为金属废料以及粉尘。 抛丸：属于机械加工的表面处理工艺，原理是用电机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用，将直径在0.2～3.0的丸子(有铸丸、切丸、不锈钢丸等)抛向工件的表面，使工件的表面达到一定的粗造度，使工件变的美观，或着改变工件的焊接拉应力为压应力，提高工件的使用寿命。抛丸过程（手动、自动）中产生的废气经两套自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器处理。抛丸过程中产生的污染物为金属废料、粉尘以及废钢丸。 ②产污环节 表2-23 小件产品生产线产污环节一览表 污染类别 代号 污染源名称 污染物组成 排放规律 废气 G2-1 切割粉尘 颗粒物 连续 G2-2 抛丸粉尘 颗粒物 连续 废水 W2-1 冷却废水 COD、SS 间断 固废 S2-1 金属废料 含铁金属 连续 S2-2 废切削液 矿物油类 间断 S2-3 废矿物油 矿物油类 间断 S2-4 废棉纱、手套 矿物油类 间断 S2-5 废滤芯 纤维 间断 S2-6 废木料 木材 间断 S2-6 废钢丸 钢材 间断 噪声 N2-1 切割机、风机等设备噪声 等效A声级 连续 （3）钣金产品生产工艺 图2-7 钣金产品工艺流程及产污环节图 ①工艺流程简述： 钣金产品工艺流程及产污环节中，切割下料、焊接、打孔、攻丝、喷涂与大件产品工艺流程及产物环节相同，除此之外折弯工艺不产生污染。 表2-24 钣金产品生产线产污环节一览表 污染类别 代号 污染源名称 污染物组成 排放规律 废气 G3-1 切割粉尘 颗粒物 连续 G3-2 焊接废气 颗粒物 连续 G3-3 喷漆、流平、烘干废气 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 连续 废水 W3-1 夹具清洗废水 COD、SS 间断 固废 S3-1 金属废料 含铁金属 连续 S3-2 废切削液 矿物油类 间断 S3-3 废矿物油 矿物油类 间断 S3-4 废棉纱、手套 矿物油类、含除油剂 间断 S3-5 焊渣 焊渣、焊料 连续 S3-6 废滤芯 纤维 间断 S3-7 漆渣（含废纸盒） 有机污染物 间断 S3-8 废油漆桶 有机污染物 间断 S3-9 废木料 木材 间断 噪声 N3-1 切割机、风机等设备噪声 等效A声级 连续 （4）其他 除钢件外，企业会在工艺过程中随产品加工木框架包装，进行裁切与组装钉装，过程中产生废木料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、本项目拟建区域现状 根据现场踏勘，本项目厂区现已建成6栋标准化厂房，2栋标准化厂房在建，厂区内其余场地为空地。本项目生产线所在厂房均已建成，且不存在原有环境污染问题。 2、本项目与现有工程依托关系 （1）项目依托现有工程内容主要包括： ①供水、供电、供热、供气等基础设施：依托集贤产业园现有已建成的基础设施体系，由于集贤产业园规划时已经留足后备余量，目前园区供水供电管网均未达到满负荷运转，能够满足本项目工程需求；集贤新能源汽车零部件产业园项目区空压站位于其厂区综合站房二内，设置5台空压机，其中600HP的螺杆式空压机两台、700kW的离心式空压机3台，压缩空气管道沿墙或柱架空敷设，架空敷设的管道尽可能与其它公用管道协调一致，共架敷设，可满足本项目工艺设备需求。 ②废水处理：本项目生产废水依托厂区南侧60m比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目已建成的污水处理站处理，该污水处理站设计处理规模有机废水600m³/d，综合废水1300m³/d。目前，该污水处理站有机废水实际处理规模271.34m³/d，综合废水实际处理规模742.948m³/d。综合废水约有560m³/d的处理余量，本项目在运营期产生的生产废水量较小，新增生产废水0.392m³/d排入综合废水池后处理，仍在现有处理设施可收纳范围内。 项目依托的比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园污水处理站废水经市政污水管网排入集贤产业园区污水处理厂。集贤产业园污水处理厂位于集贤产业园东北角。污水厂分两期建设，目前一期已经建成运行。一期设计处理规模5000m3/d，目前污水处理厂新增一套一体化处理设备，处理规模为2000m3/d，目前总处理规模为7000m3/d，实际处理水量6000m3/d，二期建成后处理规模2万m3/d，据调查二期工程年底建成实施。园区污水厂采用粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+絮凝沉淀+纤维转盘过滤+二氧化氯消毒的处理工艺，处理后出水达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入耿峪河。 综上所述，本项目依托集贤厂区现有设施可行。上述依托工程环保手续履行情况见表2-24。 表2-24 本项目依托工程环保手续履行情况情况 序号 依托设施 所属项目 环评执行情况 环评批复情况 环保验收情况 1 污水处理站 比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目 2022年2月，西安中地环境科技有限公司受委托进行环境影响评价工作 2022年12月西安市生态环境局以市环批复[2022]161号批复 已满足验收条件，正在进行验收 2 压缩空气站 （2）依托工程环境管理制度执行情况 比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目目前已履行环评相关手续，已满足验收条件正在进行验收，未取得排污许可证。环评建议企业，加快环保手续办理速度，在本项目建成前，尽快完成相关手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于西安市周至县，根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中“2023年陕西省1~12月环境空气质量状况—西安市周至县”中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.57 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120 不达标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.6（mg/m3） 4（mg/m3） 40 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 170 160 106.25 不达标 由上表数据可知，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位数的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求；PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数的浓度均高于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求。因此，项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物 本项目特征因子为TSP和非甲烷总烃，引用西安比亚迪汽车零部件有限公司《年产60万车付新能源汽车零部件建设项目环境影响报告书》中的环境质量现状监测数据，监测时间为2022年6月12日~6月18日，监测地点为集贤镇东村（位于本项目西南方向600m）、九峰镇初级中学（位于本项目东南方向560m）进行的环境质量现状监测。监测点位与本项目相邻，监测时间为近3年内，引用监测报告符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求。监测结果如下表所示。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/mg/m3 监测浓度范围/mg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 E N 1#集贤镇东村 108°24′17.14" 34°5′1.07" TSP 24h 0.3 0.223~0.228 76 0 达标 非甲烷总烃 1h 2.0 0.93~1.05 52.5 0 达标 2#九峰镇初级中学 108°25′43.25″ 34°4′54.11″ TSP 24h 0.3 0.222~0.228 76 0 达标 非甲烷总烃 1h 2.0 0.95~1.05 52.5 0 达标 由上表数据可知，项目所在区域非甲烷总烃监测浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求、TSP监测浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内分布有声环境敏感点。本次评价委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司于2023年02月16日-17日对项目地声环境质量现状进行监测，监测共布设11个监测点位，位于厂界四周和敏感点处。监测点位见附图2，监测结果见下表。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2023.02.16 2023.02.17 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界1# 53 44 54 43 东厂界2# 54 42 55 43 南厂界3# 48 41 49 42 南厂界4# 45 41 44 42 西厂界5# 44 40 43 41 西厂界6# 40 41 41 42 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 70 55 70 55 北厂界7# 42 41 43 43 北厂界8# 52 43 53 43 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 65 55 65 55 安家寨9# 51 41 50 42 新何10# 53 42 54 43 何家寨11# 55 43 54 44 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 60 50 监测结果表明，敏感点处声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目厂界处声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准。 3、土壤环境质量现状 本次土壤环境质量现状引用土壤环境质量现状引用西安比亚迪汽车零部件有限公司《集贤新能源汽车零部件产业园项目环境影响报告书》中对本项目厂址南侧670m处土壤表层样的监测结果以留作背景值，监测时间为2022年6月13日，监测结果见表3-4。 表3-4 土壤监测结果汇总表 监测指标 监测点位 序号 指标名称 单位 标准 限值 TR6 1 pH 无量纲 / 2 砷 mg/kg 60 8.47 3 镉 mg/kg 65 0.24 4 铬（六价） mg/kg 5.7 ND0.5 5 铜 mg/kg 18000 23 6 铅 mg/kg 800 23.8 7 汞 mg/kg 38 0.391 8 镍 mg/kg 900 45 9 硝基苯 mg/kg 76 ND0.09 10 苯胺 mg/kg 260 ND0.09 11 2-氯酚 mg/kg 2256 ND0.06 12 四氯化碳 mg/kg 2.8 ND1.3×10-3 13 氯仿 mg/kg 0.9 ND1.1×10-3 14 1,1-二氯乙烷 mg/kg 9 ND1.2×10-3 15 1,2-二氯乙烷 mg/kg 5 ND1.3×10-3 16 1,1-二氯乙烯 mg/kg 66 ND1.0×10-3 17 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 596 ND1.3×10-3 18 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 54 ND1.4×10-3 19 二氯甲烷 mg/kg 616 ND1.5×10-3 20 1,2-二氯丙烷 mg/kg 5 ND1.1×10-3 21 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 10 ND1.2×10-3 22 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 6.8 ND1.2×10-3 23 四氯乙烯 mg/kg 53 ND1.4×10-3 24 1,1,1 -三氯乙烷 mg/kg 840 ND1.3×10-3 25 1,1,2 -三氯乙烷 mg/kg 2.8 ND1.2×10-3 26 三氯乙烯 mg/kg 2.8 ND1.2×10-3 27 1,2,3 -三氯丙烷 mg/kg 0.5 ND1.2×10-3 28 氯乙烯 mg/kg 0.43 ND1.0×10-3 29 苯 mg/kg 4 ND1.9×10-3 30 氯苯 mg/kg 270 ND1.2×10-3 31 1,2-二氯苯 mg/kg 560 ND1.5×10-3 32 1,4-二氯苯 mg/kg 20 ND1.5×10-3 33 乙苯 mg/kg 28 ND1.2×10-3 34 苯乙烯 mg/kg 1290 ND1.1×10-3 35 甲苯 mg/kg 1200 ND1.3×10-3 36 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 570 ND1.2×10-3 37 邻二甲苯 mg/kg 640 ND1.2×10-3 38 苯并[a]蒽 mg/kg 15 ND0.1 39 苯并[a]芘 mg/kg 1.5 ND0.1 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 15 ND0.2 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 151 ND0.1 42 䓛 mg/kg 1293 ND0.1 43 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 1.5 ND0.1 44 茚并[1,2,2-cd]芘 mg/kg 15 ND0.1 45 石油烃（C10-C40） mg/kg 4500 ND6 由监测结果可知，各监测点土壤监测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。 4、地下水环境质量现状 由于项目存在物料、生产设施在事故工况下泄露污染表层土壤和地下水的污染途径，因此开展土壤和地下水现状监测以留作背景值，本次地下水环境质量现状引用西安比亚迪汽车零部件有限公司《年产60万车付新能源汽车零部件建设项目环境影响报告书》中对距本项目厂址南侧690m处的水质监测结果，监测时间为2022年6月4日，地下水现状监测结果见表3-5。 表3-5 地下水监测结果表 单位：mg/L 序号 测试项目 监测结果 1# 1 pH值 7.36（水温：15.5℃） 2 氨氮 0.31 3 亚硝酸盐氮 ND0.001 4 硝酸盐氮 17.9 5 氰化物 ND0.002 6 铬（六价） 0.029 7 氟化物 ND0. 2 8 挥发酚 ND0.0003 9 硫酸盐 42.9 10 阴离子表面活性剂 ND0.05 11 氯化物 10.2 12 耗氧量 0.32 13 溶解性总固体 405 14 钠 11.7 15 砷 ND0.0003 16 镍 ND0.005 17 镉 ND0.0005 18 铅 ND0.0025 19 锌 ND0.05 20 汞 0.00022 21 苯 ND0.005 22 甲苯 ND0.006 23 二甲苯 ND0.006 根据监测结果， 1#地下水水质监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境调查500m范围内的环境保护目标，声环境调查50m范围内的环境保护目标。 经现场调查，本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域，以及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地表水保护目标，不涉及生态环境保护目标。评价范围主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境 空气 108.420371 34.089544 安家寨村 人群健康 二类 N 5 108.427831 34.085761 新何村 N 5 108.428066 34.081370 何家寨村 N 8 108.410644 34.086046 周至县集贤初级中学 N 485 声环境 108.420371 34.089544 安家寨村 二类 N 5 108.427831 34.085761 新何村 E 5 108.428066 34.081370 何家寨村 E 8 地下水 项目厂区及其附近区域 地下水质 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 项目厂区及其附近区域 土壤质量 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类 |
| 污染物排放控制标准 | 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 项目运营期VOCs以非甲烷总烃计，与甲苯、二甲苯执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），排放限值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 污染源 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 执行标准 监控点 浓度 mg/m3 施工废气 施工扬尘 / / 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 0.8 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） / / 基础、主体结构及装饰工程 0.7 工艺废气 切割废气 颗粒物 / / 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 焊接废气 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 喷涂废气 非甲烷总烃 50 / 周界外浓度最高点 3 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017 二甲苯 15 / 0.3 甲苯 5 / 0.3 颗粒物 120 5.9 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 抛丸废气 颗粒物 120 5.9 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目食堂设灶头71个，属于大型。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的排放限值。 表3-8 食堂油烟排放执行标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、水污染物排放标准 工业废水总排放口和生活污水单独排放口废水排放均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，未涉及因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。 表3-9 污水排放标准单位：mg/L，pH无量纲 序号 污染物 适用范围 标准限制 1 pH 一切排污单位 6~9 2 悬浮物（SS） 其他排污单位 400 3 五日生化需氧量（BOD5） 其他排污单位 300 4 化学需氧量（COD） 其他排污单位 500 5 氨氮（NH3-N） / 45 6 总磷 / 8 7 总氮 / 70 8 石油类 45 9 动植物油 100 3、噪声排放标准 根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107 号）：“（4）符合下列条件之一的划为3 类声环境功能区：a.城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合3 类声环境功能区（指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域）规定的区域；b.工业用地和物流仓储用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。” 项目施工期建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的要求； 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3、4 类功能区的排放限值，详见下表： 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称 类别 评价因子 噪声限制 昼间 夜间 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) / 等效A声级 70 55 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类（北厂界） 65 55 4类（东、南、西三侧厂界） 70 55 4、固体废物 一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 参照“十四五”节能减排综合工作方案，并结合本项目排污特点和所在区域环境质量现状，确定本项目污染物排放总量控制因子废气为VOCs，废水为COD、氨氮。 本次评价按照总量控制原则，核定本项目主要污染物排放总量控制指标值，其中VOCs总量控制指标建议为0.742t/a，项目废水进入集贤产业园区污水处理厂深度处理，因此COD、氨氮总量控制指标建议纳入该污水处理厂总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境影响及保护措施 施工废气对环境空气的污染主要来自施工扬尘、车辆运输扬尘和施工机械及运输车辆废气。 1、扬尘 项目施工过程使用商品混凝土，不进行现场搅拌。场地平整、土方开挖均有扬尘逸散到周围环境空气中，同时，物料运输、临时堆放亦将引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，影响范围较大，但扬尘浓度随距离的增大而快速下降，下风向200m以外基本无影响。 为减少施工扬尘对周围环境的影响。依据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》(陕建发[2013]293号)、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（2013）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等相关规定，同时结合本项目实际情况，本次评价建议采取以下防治措施： a、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，施工垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放施工垃圾和工程渣土。 b、做到现场100%围挡、沙土100%覆盖、场内道路100%硬化、暂不开发场地100%绿化等扬尘污染防治要求。 c、施工工地周围设置硬质密闭围挡；工地内暂未施工的区域应当全部进行硬化或者绿化；采用洒水等抑制扬尘措施。 d、气象预报风速达到四级（5.5m/s）以上时，应当停止土石方作业、及其它可能产生扬尘污染的施工。 e、道路施工应分段作业，应当采取冲洗等防止扬尘措施。 f、建筑施工工地出口处应当设置车辆自动清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，禁止泥水溢流，禁止车辆未经除泥、冲洗驶出工地。 g、负责工地现场及进出口周边100米以内的道路冲洗和清洁，不得有可见泥土和施工垃圾。 通过以上措施能够有效的减少施工扬尘和运输车辆扬尘，大大减少对周围环境的影响，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值。 2、施工机械及运输车辆废气 施工期间，使用机动车运送原料、设备和建筑机械设备等，均会排放一定量的CO、NOX和THC等，其特点是排放量小，属于间断性无组织排放。 在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。建设单位应加强施工车辆管理，减少废气排放。 本次环评要求施工机械应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）及修改单》（GB20891-2014）相应限值要求，运输车辆应根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气[2018]179号）使用符合国六标准的柴油，禁止柴油货车出现冒黑烟现象。 综上所述，在严格落实本次环评提出的措施后，施工废气可以有效控制，且施工期影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 二、施工期废水环境影响及保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 1、施工人员生活污水 项目施工期为12个月，施工高峰期施工人员约200人，施工人员均为附近居民，不在厂区内住宿，生活用水定额按每人每天40L计，产污系数取0.8，则生活污水产生量为6.4m3/d，经污水管网排入集贤产业园区污水处理厂统一处理。 2、建筑施工废水 施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。环评要求设置沉淀池，经沉淀后全部回用到场地的洒水抑尘，禁止外排。 经上述措施处理后，施工期废水均得到合理处置，对周围环境影响较小。 三、施工期噪声影响及保护措施 施工期噪声主要来自各施工机械及运输车辆，具有阶段性、临时性和不固定性的特点。本项目施工期噪声主要来自推土机、挖掘机、装载机等施工设备以及运输车辆，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A常见噪声污染源及其源强，施工设备噪声源强在80~90dB（A），项目施工机械、运输车辆源强见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声源强统计表 施工项目 设备名称 声级dB(A) 距离(m) 土石方 推土机 88 5 挖掘机 86 5 装载机 90 5 翻斗机 88 5 结构施工 振捣棒 88 5 混凝土搅拌机 90 5 吊车 80 5 材料运输 运输车辆 90 5 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的方法，预测施工机械噪声衰减情况，无指向性点声源几何发散衰减的基本公示如下： 式中：Lp（r）为预测点处声压级，Lp（r0）参考位置r0处的声压级，r为预测点到声源的距离，r0参考位置距声源的距离。 施工期主要施工设备随距离衰减情况见下表4-2，不同施工设备的超标距离见下表4-3。 表4-2 主要施工设备随距离衰减情况表 设备 名称 源强dB(A) 距离（m） 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 推土机 88 82 76 72 70 68 66 64 62 60 59 58 57 56 挖掘机 86 80 74 70 68 66 64 62 60 58 57 56 55 54 装载机 90 84 78 74 72 70 68 66 64 62 61 60 59 58 翻斗机 88 82 76 72 70 68 66 64 62 60 59 58 57 56 振捣棒 88 82 76 72 70 68 66 64 62 60 59 58 57 56 混凝土搅拌机 90 84 78 74 72 70 68 66 64 62 61 60 59 58 吊车 80 74 68 64 62 60 58 56 54 52 51 50 49 48 运输 车辆 90 84 78 74 72 70 68 66 64 62 61 60 59 58 表4-3 不同施工设备的超标距离 声源名称 最高噪声级dB(A) 建筑施工场界标准dB(A) 最大超标范围(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 推土机 88 70 55 40 223 挖掘机 86 32 177 装载机 90 50 281 翻斗机 88 40 223 振捣棒 88 40 223 混凝土搅拌机 90 50 281 吊车 80 16 89 运输车辆 90 50 281 由上表预测结果可知，装载机、混凝土搅拌机、运输车辆噪声影响范围较大，不采取噪声污染防治措施的情况下昼间50m、夜间281m处才可以满足《建筑施工场界环境噪声标准》要求。本次评价要求施工过程中合理布置施工场地、将高噪声设备设置在工棚内，采取措施后施工厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声标准》要求。 距离项目最近的敏感点为北侧5m的安家寨村居民。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，环评要求建设单位在施工期采取以下噪声控制措施： （1）施工单位必须采取措施降低施工噪声的影响，协调好与周边群众的关系，通过公告告知公众施工内容、施工安排、噪声影响的范围和程度等； （2）合理布置施工场地，安排施工方式，以减小环境噪声污染； （3）严格控制施工时间，避免夜间（22:00~06:00）施工。根据不同季节安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须经当地行政主管部门同意，且必须公告附近村民； （4）对位置相对固定的施工机械，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备； （5）杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出场地高速行驶、鸣笛等。 采取上述措施后，施工期噪声对环境影响较小。 四、施工期固体废物影响及保护措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 1、建筑垃圾 根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊、何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量20-50kg/m2，评价按均值35kg/m2计算，本项目建筑面积约730230.99m2，则建筑垃圾产生量约25558.08t，运往环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处置。 2、生活垃圾 项目施工期为12个月，施工高峰期施工人员约200人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，产生约0.1t/d生活垃圾，在厂内分类收集后，交环卫部门清运。 采取上述措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 五、施工期生态环境影响及保护措施 项目所有建设内容均在厂区内完成，施工过程中整体施工也均在厂区内完成。施工过程中产生的主要影响为地基开挖，土石方临时堆存地表，使地表裸露，植被覆盖度降低。施工结束后经过场地平整、厂区地面硬化、厂区绿化，植被破坏影响能够得到有效治理。 综上所述，施工期虽会对环境产生一些不利影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，施工期结束后，这些影响也将会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据本项目工艺流程及产污环节的分析，项目运营期主要的污染物包含废气、废水、噪声及固废。 一、废气 本项目运行期产生的废气主要为喷涂废气、切割废气、焊接废气、抛丸废气、淬火废气。污染物排放情况见表4-4。 1、产污环节及源强核算 （1）喷涂废气 喷涂工艺将产生喷涂废气及喷涂烘干废气，喷涂过程中采取的涂料主要为水性涂料，其中挥发性物质以非甲烷总烃计。项目采用少量溶剂型涂料含有甲苯、二甲苯，则喷涂废气中污染物含有非甲烷总烃、甲苯、二甲苯以及颗粒物。喷涂工序为密闭廊道式，烘干在密闭烘干室（电烘干）内进行，喷涂废气收集与喷涂流平、烘干采取负压收集和密闭管道一并收集处理。根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》中附录D中的“涂装原辅料中的挥发性有机物含量”、附录E中的“汽车制造部分生产工序物料衡算系数一览表”，结合建设单位提供资料以及本项目喷涂所用涂料及辅料物料平衡。 喷涂所用涂料及辅料年耗量为21.012t/a，则喷涂、流平及烘干产生的有机废气量为6.781t/a。 根据建设单位提供设计资料，喷涂、流平及烘干废气采用干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术处理，废气由1根20m高排气筒排放（DA001）。喷涂室采用密闭负压，收集率取99%，对照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》中附录F中污染治理技术“石灰粉过滤、纸盒过滤”对颗粒物去除效率为95%，“吸附/脱附再生浓缩 热力焚烧催化燃烧”对挥发性有机物去除率取90%，处理系统风量为8000m3/h，每日工作20h。则喷涂、流平及烘干废气产排放情况见下表。 表4-4 本项目喷涂工艺有机废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排气筒 风量m3/h 处理措施 有组织排放情况 无组织排放量t/a 产生量t/a 产生速率kg/h 编号 高度m 内径m 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 喷涂、流平及烘干 颗粒物 6.053 1.009 DA001 20 1.5 8000 干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术 0.06 0.01 1.25 0.06 NMHC 4.826 0.804 0.43 0.072 8.958 0.096 甲苯 0.166 0.028 0.015 0.003 0.313 0.004 二甲苯 1.789 0.298 0.16 0.027 3.333 0.037 由上表知，本项目喷涂工艺产生的非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1非甲烷总烃排放标准（50mg/m3），甲苯、二甲苯的排放浓度满足排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1甲苯、二甲苯排放标准（5、15mg/m3）；颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（120mg/m3，5.9kg/h）。 （2）焊接废气 焊接工艺废气主要为二氧化碳保护焊机和氩弧焊机产生的焊接烟气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业中焊接工序”中产污系数，实芯焊丝焊接颗粒物产污系数为9.19kg/t，本项目实芯焊丝总用量为230t/a，则焊接工艺总体产生的颗粒物量为2.114t/a。拟在焊接生产区域上方设置焊烟集气罩，采用1套焊接烟尘净化器对焊接区域的烟尘进行净化，风机风量为13000m3/h，每日工作20h。本项目焊接烟尘收集后，经干式过滤除尘系统集中处理，根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》中附录F综合净化效率可达95%以上，烟气收集率90%，净化后烟气经1根20m高排气筒排放。有组织排放量为0.095t/a，最大排放速率为0.016kg/h，最大排放浓度为1.23mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。无组织排放量为0.211 t/a。 另外本项目手工焊接区另设10台手提式电焊机用于焊接，点焊过程不使用焊材和焊剂，焊接时间短，产生的焊接烟尘极少。 表4-5 本项目焊接工艺废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排气筒 风量m3/h 处理措施 有组织排放情况 无组织排放量t/a 产生量t/a 产生速率kg/h 编号 高度m 内径m 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 焊接 颗粒物 2.114 0.352 DA002 20 1.7 13000 集气罩+固定式焊烟净化器 0.095 0.016 1.23 0.211 由上表知，本项目焊接工艺产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 （3）抛丸废气 参考生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法核系数手册》中的机械行业系数表，抛丸工艺颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目对项目涉及的钢型板材进行抛丸，原材料用量为10000t/a，则抛丸颗粒物产生量为21.9t/a。本项目抛丸废气经自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器处理，风机风量为4000m3/h，每日工作20h。根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》中附录F综合净化效率可达80~99.9%以上，烟气收集率90%，净化后烟气经1根19m高排气筒排放。有组织排放量为0. 986t/a，最大排放速率为0.164kg/h，最大排放浓度为41.063mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。无组织排放量为2.19 t/a。 表4-6 本项目抛丸工艺废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 排气筒 风量m3/h 处理措施 有组织排放情况 无组织排放量t/a 产生量t/a 产生速率kg/h 编号 高度m 内径m 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 抛丸 颗粒物 21.9 3.65 DA003 19 0.8 4000 自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器 0.986 0.164 41.063 2.19 由上表知，本项目抛丸工艺产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准（120mg/m3，5.9kg/h）。 （4）切割废气 参考生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法核系数手册》中的机械行业系数表，切割工艺颗粒物产污系数为1.10kg/t—原料，本项目对项目涉及的钢型板材进行切割，原材料用量为10000t/a，则切割颗粒物产生量为11t/a。切割工艺产生的废气经设备自带的高效除尘净化器处理，少量废气无组织排放。本项目产生的切割废气设备自带的高效除尘净化器处理，根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》中附录F综合净化效率可达80~99.9%以上，无组织排放量为0.55 t/a。 （5）淬火废气 根据建设单位提供资料，淬火工艺采用的冷却介质为水，冷却过程中会产生水蒸气，经可移动式烟尘处理装置处理后无组织排放。由于淬火冷却过程中产生的气体为少量水蒸气，因此本次评价不做定量分析。 （6）渗碳废气 根据建设单位提供资料，渗碳过程中使用的甲醇与煤油均易燃，在热处理过程中通过这些有机物的高温裂解或裂化，产生含有CO、H2和CH4等还原性的混合气体，本项目在渗碳炉炉口处进行点燃处理，燃烧产物为CO2和 H2O，无组织排放。本项目不进行污染物统计。 （7）食堂油烟 本项目设员工食堂，劳动定员1300人，食堂共71个灶头，共经11个排气筒进行排放（排气筒高度分别为5个15m，6个25m）， 单个设计风量以50000m3/h计，年工作300天。根据类比调查及根据有关部门统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，估算食堂耗油量约11.7t/a。油烟挥发量按照2.5%估算，则食堂油烟产生量为0.293t/a，安装排放量为50000m3/h（净化效率≥85%）的油烟净化装置，净化后的油烟经食堂专用烟道引至室外排放。经净化处理后，油烟排放量为0.044t/a，排放浓度为0.293mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中标准要求（2.0mg/m3）。 表4-7 油烟废气产排一览表 污染物 产生情况 环保治理措施 风量 m3/h 排放情况 产生量t/a 排放量t/a 排放浓度mg/m3 食堂油烟 0.293 油烟净化器 （净化效率不低于85%） 50000 0.044 0.293 2、污染物产生及排放情况 项目运营期生产废气污染物产排情况见表4-8。各工段废气经污染治理设施处理达标后，经3根排气筒排放。 表4-8废气污染物产排情况一览表 产污环节 污染物种类 排放方式 产生情况 治理措施 评价标准(mg/m3) 排放情况 量(t/a) 速率(kg/h) 量(t/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 生产过程 非甲烷总烃 1#排气筒 4.826 0.804 干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术，风量8000m3/h 50 0.43 0.072 8.958 甲苯 0.166 0.028 5 0.015 0.003 0.313 二甲苯 1.789 0.298 15 0.16 0.027 3.333 颗粒物 6.053 1.009 120 0.06 0.01 1.25 颗粒物 2#排气筒 2.114 0.352 集气罩+固定式焊烟净化器，风量13000m3/h 120 0.095 0.016 1.23 颗粒物 3#排气筒 21.9 3.65 自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器，风量4000m3/h 120 0.986 0.164 41.063 生产过程 非甲烷总烃 喷涂 无组织 / / / / 0.096 0.016 / 甲苯 / / / / 0.004 0.0007 / 二甲苯 / / / / 0.037 0.006 / 颗粒物 / / / / 0.06 0.01 / 颗粒物 焊接无组织 / / / / 0.211 0.035 / 颗粒物 抛丸无组织 / / / / 2.19 0.365 / 颗粒物 切割无组织 / / / / 0.55 0.092 / 3、污染物治理情况 （1）污染物治理情况一览表 本项目污染物治理情况详见表4-9。 表4-9 污染物治理情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放型式 治理措施 处理效率（%） 收集效率（%） 治理工艺 是否为可行性技术 喷涂 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 有组织 90 99 干式喷漆房+纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术，20m高排气筒 是 颗粒物 95 焊接 颗粒物 有组织 90 95 焊接烟尘净化器，20m高排气筒 是 抛丸 颗粒物 有组织 90 95 自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器，19m高排气筒 是 食堂油烟 油烟 有组织 85 / 油烟净化装置+烟道 是 （2）污染物治理设施可行性分析 项目喷涂废气根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》中针对喷涂废气治理的可行性措施，通过源强核算，项目废气经干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术处理后可达标排放，废气治理措施可行。同时，焊接与抛丸污染治理设施均为可行措施，经处理后废气可达标排放。环评要求企业应当及时检查、监测有机废气处理措施及排放情况，及时对污染治理设施进行检修。废气处理装置均安装于厂房顶部，最终经3根排气筒排放。 食堂废气经油烟净化装置处理后，经烟道至楼顶排气筒排放。经过源强核算，食堂油烟经处理效率≥85%的油烟净化装置处理后可达标排放，废气治理措施可行。 4、废气排放口基本情况 表4-10 废气排放口基本情况表 编号 名称 排气筒高度/m 温度 /℃ 类型 排放口地理坐标 经度 纬度 DA001 喷涂废气 排放口 20 25 一般排放口 108°25′11.34647″ 34°5′1.53507″ DA002 焊接废气 排放口 20 108°25′17.98976″ 34°5′2.07581″ DA003 抛丸废气 排放口 19 108°25′7.09785″ 34°5′6.78791″ DA004 食堂油烟排放口 5个15m， 6个25m 108°24′46.24099″ 34°5′26.02257″ DA005 108°24′45.93200″ 34°5′26.71780″ DA006 108°24′49.02190″, 34°5′26.25431″ DA007 108°24′44.54154″ 34°5′24.86386″ DA008 108°24′48.01769″ 34°5′25.40459″ DA009 108°25′4.54867″ 34°5′17.44808″ DA0010 108°25′6.63436″ 34°5′17.44808″ DA0011 108°25′9.18353″ 34°5′17.29359″ DA0012 108°25′3.93069″ 34°5′13.66295″ DA0013 108°25′6.40262″ 34°5′13.58570″ DA0014 108°25′9.10628″ 34°5′13.35396″ 根据《排污许可申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表17规定，仅年用油性漆（含稀释剂）量10吨及以上排污单位的涂装工序的排放口为主要排放口，其他的为一般排放口，因此本项目涂装工序排放口为一般排放口。 5、监测要求 根据本项目污染源和厂址区域环境特点，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》制定环境监测方案。本项目废气监测计划见表4-11。 表4-11 废气监测计划一览表 污染物名称 监测 项目 监测点位置 监测点数 监测 频次 排放标准 有组织废气 非甲烷总烃 DA001 1个 1次/月 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 二甲苯 1次/季 甲苯 1次/季 颗粒物 1次/年 颗粒物 DA002、DA003 2个 1次/年 无组织废气 挥发性有机物 厂界 1个 1次/半年 颗粒物 1个 1次/年 6、废气排放环境影响分析 综上，本项目运行期生产废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关要求。距离项目最近的敏感点为距厂址5m处的安家寨村，项目排放的污染物主要为有机废气和颗粒物，不含其他有毒有害物质，污染物排放量较小，对周边环境影响较小，环境影响可接受。 二、废水 1、废水产生及排放情况 （1）生活污水 根据水平衡分析，生活污水量为124.8m3/d（37440m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、总氮。根据《建设项目环境保护管理文件选编》“各类污染建筑物各种排水污染物浓度”有关数据及相关资料：COD产生浓度约为330mg/L、BOD5 产生浓度约为160mg/L、SS产生浓度约为250mg/L、NH3-N产生浓度约25mg/L，TP产生浓度约为8mg/L，TN产生浓度约为9mg/L，动植物油约150mg/L。 食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水混合排入化粪池，通过园区市政污水管网最进入集贤产业园区污水处理厂集中处理。其中化粪池对COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN的去除效率分别为20.5%、21.9%、60%、3.6%、15.2%、14.4%。结合以上数据，生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度分别为COD 262.35mg/L、BOD5 124.96mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 24.1mg/L、TP 4.24mg/L、TN 0.0044mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、动植物油100mg/L 及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准NH3-N 45mg/L、TP 70mg/L、TN 8mg/L要求。 本项目生活污水污染物产排及治理设施情况见表4-12。 表4-12 项目废水水质一览表 废水类别 废水量 污染物 产生情况 治理措施 处理效率（%） 排放情况 标准浓度（mg/L） 达标情况 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 37440m3/a COD 330 12.355 化粪池 20.5 262.35 9.822 500 达标 BOD5 160 5.99 21.9 124.96 4.679 300 达标 SS 250 9.36 60 100 3.744 400 达标 NH3-N 25 0.936 3.6 24.1 0.902 45 达标 动植物油 150 5.616 / 15 0.562 100 达标 TP 8 0.3 15.2 6.78 0.254 70 达标 TN 9 0.337 14.4 7.7 0.288 8 达标 （2）生产废水 生产废水：淬火工艺冷却水循环使用，定期更换（以周为单位），一季度更换一次冷却水，则淬火工艺冷却水的排放量为1.5 m3/a（0.005 m3/d）。喷涂工艺产生的夹具清洗废水，产污系数以0.9计，则夹具清洗废水产生量为115.713 m3/a（0.387 m3/d）。生产废水经管道输送至项目厂界外南侧60m西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站处理，达标后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 表4-13 项目生产废水产生及排放表 废水类别 污染物 产生浓度 （mg/L） 废水产生量（m3/a） 污染物产生量（t/a） 治理措施 夹具清洗废水 COD 1000 115.713 0.116 西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区综合处理系统进行处理 SS 300 0.035 冷却废水 COD 1000 1.5 0.0015 SS 400 0.0006 本项目运行期废水不直接进入地表水体，均依托利用西安西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入集贤产业园区污水厂集中处理，总体对地表水体影响较小。 2、废水治理措施可行性分析 生活污水经化粪池、油水分离器处理后由市政污水管网排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 生产废水经管道输送至项目厂界外南侧60m西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站处理，达标后排入西安市集贤产业园园区污水处理厂。 依托比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目污水处理站可行性分析如下。 图4-1依托污水处理站综合废水处理工艺流程图 项目依托污水处理站综合废水设计处理能力1300m³/d，本项目废水中主要污染物为COD和SS。综合废水池的主要污染物为COD、SS、少量氨氮、总磷、氟化物等，综合废水拟首先采用物化混凝沉淀去除总磷及氟化物，同时去除SS澄清废水，再进行生化处理深度降解COD，经过二沉池泥水分离，清水达标外排。 处理工艺流程图详见图4-1。 具体工艺原理为： （1）物化工艺说明 经过车间收集的废水在废水调节池内进行均质均量的调节，调节池达到一定液位后泵入反应池进酸洗破乳混凝沉淀工艺处理。首先投加加氯化钙、氢氧化钠，残留的磷酸根离子、氟离子在碱性条件性与钙离子、铁离子结合生成难溶性的磷酸铁、磷酸钙、羟基磷酸钙的沉淀物。残留金属离子生成氢氧化物难溶性物质。 再投加混凝剂PAC及絮凝剂聚丙烯酰胺（PAM）。混凝剂PAC起压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、网捕等作用，使废水中的污染物质脱稳并聚集成大的微絮体，从而从废水中分离出来。PAM是线状的有机高分子聚合物，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团。这一过程称之为絮凝，絮凝形成易沉淀的“矾花”。 废水自流入沉淀池，部分钒花形成沉淀污泥，部分形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，使用刮泥刮渣设备，对池底沉泥及液面浮渣层进行刮除，从而实现固液或者液液分离。 主要化学反应方程式为： （2）生化工艺说明 物化处理后废水主要污染物为残留的各种有机物、残留的无机污染物等。废水水质特点主要表现为生化性一般，有机物成分复杂。因此可先将废水进行水解酸化，提高废水的可生化性，后采用接触氧化池利用好氧微生物降解有机物。 本项目生产废水成分简单，主要污染物为COD与SS，依托污水处理站处理工艺对本项目产生的废水水质而言有较好的针对性，经处理后即可达标排放。 根据西安西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区2023年10月12日工业废水处理系统总排口例行监测数据中工业废水处理系统水质监测数据（见表4-14），出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求，可排入集贤产业园市政排水管网。 表4-14 生产废水处理系统总排口例行监测结果单位：mg/L（pH 无量纲） 浓度 监测时间 监测项目 pH值 SS 石油类 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 氟化物 阴离子表面活性剂 12:48 1#工业废水处理系统总排口（DW001） 7.8 8 0.06L 0.425 40 11.8 0.10 2.83 0.54 0.05L 14:50 7.9 10 0.06L 0.406 37 10.8 0.11 2.95 0.55 0.05L 16:52 7.8 9 0.06L 0.439 41 11.8 0.10 3.04 0.58 0.05L 平均值 7.8~7.8 9 0.06L 0.423 39 11.5 0.10 2.94 0.56 0.05L 排放标准 6~9 400 20 45 500 300 8 70 20 20 综上，西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区生产废水处理系统能够接纳本项目生产废水，处理后能够达标排放，依托可行，本项目污水监测应纳入西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区自行监测计划。 3、依托集贤产业园区污水处理厂的可行性分析 西安集贤产业园区污水厂位于本项目厂区东北1.5km处。污水厂分两期建设，目前一期已经建成运行。一期设计处理规模5000m3/d，目前实际处理水量3200m3/d，二期建成后处理规模2万m3/d，根据调查二期工程年底建成实施。园区污水厂采用粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+絮凝沉淀+纤维转盘过滤+二氧化氯消毒的处理工艺，处理后出水达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入耿峪河。 本项目厂区在园区污水厂的收水范围内，且污水厂二期建成后的处理规模满足本项目产生的废水处理量。 三、噪声 1、主要设备噪声源强 运营期噪声为铣床、切割机、剪板机、焊机、风机等设备韵运行过程产生的噪声，根据《源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），噪声源强在75～90dB(A)之间。主要采取基础减震、厂房隔声等措施，可综合降噪20～30dB(A) 。本项目主要噪声源源强调查清单见表4-15。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 声源位置 声源名称 设备位置 数量（台） 产生源强dB(A) 治理措施 排放强度dB(A) 运行 状况 34#厂房 摇臂钻床 厂房内 4 75 基础减振、厂房隔声 55 连续 激光打标机 2 75 55 连续 气动打标机 2 75 55 连续 钻床 9 75 55 连续 攻丝机 6 75 55 连续 立式加工中心 22 80 60 连续 数控铣床 15 75 55 连续 数控车床 3 75 55 连续 卧式镗铣床 1 75 55 连续 卧式加工中心 5 75 55 连续 快走丝线切割机 20 80 60 连续 38#厂房 抛丸机 厂房内 2 80 基础减振、厂房隔声 55 连续 普通车床 2 75 基础减振、厂房隔声 55 连续 数控车床 4 75 55 连续 龙门加工中心 10 75 55 连续 平面磨床 2 75 55 连续 电火花机 2 75 55 连续 数控磨床 1 75 55 连续 激光切割机 3 85 65 连续 数控火焰切割机 1 85 65 连续 氩弧焊机 2 75 55 连续 二氧化碳保护焊机 10 75 55 连续 数控锯床 8 80 60 连续 折弯机 4 75 55 连续 环保设备风机 厂房外 3 85 基础减振、消声、隔声罩 65 连续 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 （1）预测方案 ① 本项目为新建项目，项目生产线均在厂房内布设。 ② 项目厂界50m范围内有敏感目标分布，因此本次评价预测和评价本项目运行投产后厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。 （2）预测条件假设 ① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ② 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （3）预测模式 ①室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ②室内声源 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw —— 点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按式(2)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(3)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i倍频带的隔声量，dB。 按式(4)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw= Lp2(T) +10lgS (4) 式中：Lw—— 中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T时间内 i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T时间内j声源工作时间，s。 （4）计算参数 预测噪声源所在车间（生产线）相对位置见表4-16，预测计算减振措施消减量取5dB（A），隔声罩消减量取5dB（A），风机消声器消减量取10dB（A），厂房维护结构隔声量取15dB（A），平均吸声系数取0.15。 表4 -16 工业企业噪声源强调查清单 序号 声源名称 建筑物名称 产生源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段 X Y Z 1 摇臂钻床 34#厂房 75 ①选用低噪声设备、低噪声工艺；②采取声学控制措施，如对声源采用隔声、减振等措施；③改进工 艺、设施 结构和操作方 法等； 779.4 134.78 1 20h 2 摇臂钻床 75 777.16 118.52 1 20h 3 摇臂钻床 75 802.95 132.54 1 20h 4 摇臂钻床 75 802.39 115.71 1 20h 5 激光打标机 75 773.8 89.92 1 20h 6 激光打标机 75 798.19 86.84 1 20h 7 气动打标机 75 771.27 68.89 1 20h 8 气动打标机 75 796.51 65.53 1 20h 9 钻床 75 855.38 126.09 1 20h 10 钻床 75 853.7 108.42 1 20h 11 钻床 75 853.14 89.08 1 20h 12 钻床 75 878.93 123 1 20h 13 钻床 75 877.81 105.06 1 20h 14 钻床 75 877.53 84.87 1 20h 15 钻床 75 904.17 121.32 1 20h 16 钻床 75 904.17 101.98 1 20h 17 钻床 75 902.76 83.19 1 20h 18 攻丝机 75 845.85 63.29 1 20h 19 攻丝机 75 858.75 62.16 1 20h 20 攻丝机 75 870.8 61.88 1 20h 21 攻丝机 75 887.06 59.64 1 20h 22 攻丝机 75 901.08 58.52 1 20h 23 攻丝机 75 916.5 58.24 1 20h 24 立式加工中心 80 936.13 129.17 1 20h 25 立式加工中心 80 934.72 113.19 1 20h 26 立式加工中心 80 934.72 95.81 1 20h 27 立式加工中心 80 933.32 77.58 1 20h 28 立式加工中心 80 933.04 61.32 1 20h 29 立式加工中心 80 956.03 128.05 1 20h 30 立式加工中心 80 955.19 110.95 1 20h 31 立式加工中心 80 955.47 94.41 1 20h 32 立式加工中心 80 955.47 76.81 1 20h 33 立式加工中心 80 956.87 61.32 1 20h 34 立式加工中心 80 976.22 126.93 1 20h 35 立式加工中心 80 975.1 109.55 1 20h 36 立式加工中心 80 974.82 92.72 1 20h 37 立式加工中心 80 973.98 73.66 1 20h 38 立式加工中心 80 975.66 57.68 1 20h 39 立式加工中心 80 1006.5 144.87 1 20h 40 立式加工中心 80 1006.5 91.32 1 20h 41 立式加工中心 80 1008.18 72.82 1 20h 42 立式加工中心 80 1007.62 53.47 1 20h 43 立式加工中心 80 1038.46 111.51 1 20h 44 立式加工中心 80 1038.46 91.32 1 20h 45 立式加工中心 80 1037.62 72.26 1 20h 46 数控铣床 75 1039.58 51.79 1 20h 47 数控铣床 75 1049.95 64.41 1 20h 48 数控铣床 75 827.91 129.45 1 20h 49 数控铣床 75 826.5 113.47 1 20h 50 数控铣床 75 841.36 127.21 1 20h 51 数控铣床 75 839.96 112.63 1 20h 52 数控铣床 75 825.66 98.89 1 20h 53 数控铣床 75 839.12 97.49 1 20h 54 数控铣床 75 824.26 85.72 1 20h 55 数控铣床 75 822.58 72.26 1 20h 56 数控铣床 75 838.84 84.87 1 20h 57 数控铣床 75 838.84 71.14 1 20h 58 数控铣床 75 915.66 119.36 1 20h 59 数控铣床 75 915.1 100.57 1 20h 60 数控铣床 75 915.1 84.31 1 20h 61 数控车床 75 913.98 72.54 1 20h 62 数控车床 75 913.98 65.53 1 20h 63 数控车床 75 924.91 117.96 1 20h 64 卧式镗铣床 75 924.35 107.3 1 20h 65 卧式加工中心 75 924.35 98.05 1 20h 66 卧式加工中心 75 924.07 88.24 1 20h 67 卧式加工中心 75 923.79 79.27 1 20h 68 卧式加工中心 75 790.9 132.54 1 20h 69 卧式加工中心 75 790.06 118.52 1 20h 70 快走丝线切割机 80 788.06 105.34 1 20h 71 快走丝线切割机 80 786.97 92.16 1 20h 72 快走丝线切割机 80 786.41 79.83 1 20h 73 快走丝线切割机 80 810.8 129.45 1 20h 74 快走丝线切割机 80 808.56 115.15 1 20h 75 快走丝线切割机 80 808.28 101.42 1 20h 76 快走丝线切割机 80 808.84 87.68 1 20h 77 快走丝线切割机 80 809.12 75.34 1 20h 78 快走丝线切割机 80 892.67 123.28 1 20h 79 快走丝线切割机 80 891.27 107.02 1 20h 80 快走丝线切割机 80 891.83 93 1 20h 81 快走丝线切割机 80 891.27 81.23 1 20h 82 快走丝线切割机 80 889.59 68.61 1 20h 83 快走丝线切割机 80 868 123.84 1 20h 84 快走丝线切割机 80 865.19 108.14 1 20h 85 快走丝线切割机 80 863.51 93 1 20h 86 快走丝线切割机 80 862.95 81.51 1 20h 87 快走丝线切割机 80 877.25 74.78 1 20h 88 快走丝线切割机 80 862.67 69.45 1 20h 89 快走丝线切割机 80 902.48 68.33 1 20h 90 快走丝线切割机 80 800.44 29.49 1 20h 91 抛丸机 38#厂房 80 835.62 26.65 1 20h 92 抛丸机 80 884.98 24.95 1 20h 93 普通车床 75 933.22 19.27 1 20h 94 普通车床 75 762.54 15.81 1 20h 95 数控车床 75 761.41 0.11 1 20h 96 数控车床 75 786.93 -1.29 1 20h 97 数控车床 75 810.48 -3.25 1 20h 98 数控车床 75 785.81 -17.83 1 20h 99 龙门加工中心 75 808.8 -19.79 1 20h 100 龙门加工中心 75 844.4 13.29 1 20h 101 龙门加工中心 75 843.56 -4.37 1 20h 102 龙门加工中心 75 843 -21.19 1 20h 103 龙门加工中心 75 842.44 -39.7 1 20h 104 龙门加工中心 75 842.16 -57.36 1 20h 105 龙门加工中心 75 870.76 9.65 1 20h 106 龙门加工中心 75 868.79 -6.33 1 20h 107 龙门加工中心 75 868.51 -25.4 1 20h 108 龙门加工中心 75 867.67 -41.1 1 20h 109 平面磨床 75 868.51 -59.88 1 20h 110 平面磨床 75 907.2 5.16 1 20h 111 电火花机 75 905.24 -11.66 1 20h 112 电火花机 75 930.19 2.92 1 20h 113 数控磨床 75 929.63 -13.34 1 20h 114 激光切割机 85 946.17 -7.18 1 20h 115 激光切割机 85 968.04 0.39 1 20h 116 激光切割机 85 965.8 -17.27 1 20h 117 数控火焰切割机 85 927.11 -34.37 1 20h 118 氩弧焊机 75 926.27 -53.16 1 20h 119 氩弧焊机 75 947.58 -36.05 1 20h 120 二氧化碳保护焊机 75 947.29 -55.12 1 20h 121 二氧化碳保护焊机 75 970.28 -38.3 1 20h 122 二氧化碳保护焊机 75 969.16 -56.8 1 20h 123 二氧化碳保护焊机 75 992.43 -40.26 1 20h 124 二氧化碳保护焊机 75 991.03 -60.72 1 20h 125 二氧化碳保护焊机 75 1011.5 -42.22 1 20h 126 二氧化碳保护焊机 75 1008.98 -62.41 1 20h 127 二氧化碳保护焊机 75 1006.45 -2.41 1 20h 128 二氧化碳保护焊机 75 1005.61 -19.79 1 20h 129 二氧化碳保护焊机 75 1027.2 -2.97 1 20h 130 数控锯床 80 1027.61 -22.88 1 20h 131 数控锯床 80 755.25 -40.54 1 20h 132 数控锯床 80 775.71 -41.66 1 20h 133 数控锯床 80 754.12 -52.59 1 20h 134 数控锯床 80 757.49 -27.36 1 20h 135 数控锯床 80 784.96 -33.25 1 20h 136 数控锯床 80 797.58 -48.11 1 20h 137 数控锯床 80 826.74 -28.76 1 20h 138 折弯机 75 827.3 -42.5 1 20h 139 折弯机 75 855.06 -30.17 1 20h 140 折弯机 75 891.5 -39.98 1 20h 141 折弯机 75 913.93 -35.77 1 20h 142 环保设备风机 厂房外 85 937.48 -25.96 1 20h 143 环保设备风机 85 951.78 -23.44 1 20h 144 环保设备风机 85 971.69 -31.29 1 20h （5）预测结果与评价 厂界昼间、夜间噪声预测结果见表4-17。 表4-17 项目厂界昼间噪声预测结果表 单位：dB(A) 测点位置 贡献值 评价标准 超标情况 昼 夜 昼 夜 昼 夜 厂界噪声 东厂界 1# 52.16 52.16 70 55 达标 达标 南厂界 2# 51.53 51.53 达标 达标 西厂界 3# 26.11 26.11 达标 达标 北厂界 4# 23.72 23.72 65 55 达标 达标 根据上表可知，项目昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3、4类标准要求。 表4-18 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位:dB（A） 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值 噪声贡献值 噪声标准 噪声叠加值 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 安家寨村 51 42 21.47 21.47 60 50 51.01 43 达标 达标 2 新何村 53 43 28.4 28.4 53.02 43.5 达标 达标 3 何家寨村 55 44 38.19 38.19 55.09 45.01 达标 达标 根据上表可知，运营期噪声对50m 范围内声环境保护目标噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准，因此项目噪声对周围声环境影响较小。 （6）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），厂界四周噪声自行监测频次要求见表4-19。 表4-19运行期噪声环境监测计划表 类型 监测对象 监测点位 监测项目 频率 控制指标 噪声 厂界噪声 四周厂界 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008）中3、4类标准 四、固体废物 本项目新建一般固废暂存库，位于厂区北侧，面积3450.75m3；新建危废暂存库位于厂区北侧，面积742.285m3。车间内产生的危废按类别转运至危废库内分区暂存，再由企业定期交由有资质的危废处置单位处置；一般固废分类收集后暂存于厂区一般固废库，由后勤定期外售综合利用或交环卫部门送指定垃圾填埋场处置。 1、一般固体废物 （1）金属废料 来自生产线的各生产环节中产生的报废产品以及剪削流程产生的废金属渣，主要成分为废金属，产生量为3000 t/a，分类收集暂存于厂区废料仓（一般固废暂存库），定期外售综合利用。 （2）废焊丝、焊渣 焊接工序中，点焊不产生废焊渣，氩弧焊和气体保护焊均使用实芯焊丝，不产生焊渣，只会产生少量废焊丝，主要成分为铝、锡、金属及硅、锰的氧化物，焊渣属于一般固体废弃物，产生量约为2 t/a，统一收集后外售。 （3）废包装物 包括原材料送入时产生的废包装物与产品打包外售时产生的废包装物，主要成分包括纸箱、木箱、塑料、打包带等，产生量约8 t/a，属于一般固废，分类收集后外售给废品回收站。 （4）废木料 企业随产品加工木材木框架包装，进行裁切与组装钉装，过程中产生废木屑与边角料，属于一般固废，产生量为6 t/a，收集暂存于厂区废料仓（一般固废暂存库），外售综合利用。 （5）废滤芯 项目焊接过程中使用固定式焊烟净化器，焊烟净化器需定期更换滤芯，属于一般固废，产生废滤芯量为10 t/a，收集暂存于厂区废料仓（一般固废暂存库），外售综合利用。 （6）废钢丸 项目抛丸工艺的耗材为钢丸，需定期更换钢丸，产生量为50 t/a，收集暂存于厂区废料仓（一般固废暂存库），外售综合利用。 （7）生活垃圾 本项目拟新增劳动定员人，按照生活垃圾产生量计算，生活垃圾产生量为50 t/a，设垃圾箱桶收集后由环卫部门统一清运。 2、危险废物 （1）废切削液、废矿物油及含油废物 机械设备运转需定期更换润滑油，切割、铣削等工艺定期产生废切削液，上述工序产生的均属危险固体废物（HW08、HW09），产生量分别为12 t/a、15 t/a，此外，机加工过程中对工件涂油或清洁时会产生油污棉纱，需定时更换，被换下的油污棉纱、废油手套、抹布等沾染物也为危险废物（HW08），产生量约为8 t/a，全部收集运往厂区危废暂存库存放，交与有资质的危废处置单位处置。 （2）废涂料桶 喷涂工艺原料盛装桶含有少量的涂料，属危险废物，产生量约为5 t/a，收集运往厂区危废暂存库存放，交与有资质的危废处置单位处置。 （3）漆渣（含废纸盒） 项目喷涂工艺，采用干式喷涂，漆雾处理采用干式纸盒式漆雾收集系统，定期更换纸盒产生漆渣与废纸盒，产生量为36 t/a，收集运往厂区危废暂存库存放，交与有资质的危废处置单位处置。 本项目新增固体废物情况详见表4-20。 表4 -20 新增主要固废情况一览表 污染物名称 固废代码 产生量t/a 贮存位置 处置措施 废包装 一般固废 8 一般固废库 定期外售综合利用 废滤芯 一般固废900-999-99 10 一般固废库 定期外售综合利用 漆渣（含废纸盒） 危险固废HW12 900-252-12 36 危废库 厂区危废站统一收集，送有资质单位进行处理 废钢丸 一般固废900-999-09 50 一般固废库 定期外售综合利用 废木料 一般固废 6 一般固废库 定期外售综合利用 金属废料 一般固废 3000 一般固废库 定期外售综合利用 废矿物油 危险固废HW08 900-214-08、HW08 900-218-08 12 危废库 厂区危废站统一收集，送有资质单位进行处理 废切削液 危险固废HW09 900-006-09 15 危废库 废涂料桶 危险固废HW08 900-218-08 5 危废库 厂区危废站统一收集，送有资质单位进行处理 废焊丝、焊渣 一般固废 2 一般固废库 定期外售综合利用 废油污棉纱、手套 危险固废HW08 900-249-08 8 危废库 厂区危废站统一收集，送有资质单位进行处理 生活垃圾 一般固废 50 生活垃圾站 交环卫部门处置 3、固废暂存要求 （1）一般固废暂存库设置及管理要求 ① 不得露天堆放。 ② 对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 ③ 张贴一般固废贮存场所标牌。 ④ 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）危废暂存库设置及管理要求 本项目危废暂存库应严格按照 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023相关要求建设，建立危废台账，记录危废产生量、处置量及去向，并按照管理要求进行管理，其管理要求如下： ① 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ② 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③ 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④ 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤ 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥ 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦ 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应县有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑧ 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297要求。 ⑨ 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和 包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 采取以上措施后，项目产生的固体废物可得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 五、环保绩效管理 根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号），关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求。本项目喷涂与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施补充说明》符合性分析如下。 表4-21 本项目环保绩效管理符合性分析一览表 序号 应达到具体要求 项目情况 符合性分析 1 能源类型： 以电、煤、天然气、煤气等作为能源 本项以电作为能源。满足要求。 符合 2 原辅材料： 使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品。备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020）等标准的要求。 本项目喷涂工序使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)中表1、2中的汽车原厂涂料含量要求。 符合 3 无组织排放： 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船 码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密 闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。 1、经本次环评核算，本项目能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。本项目建成后，建设单位应按照监测计划要求进行挥发性有机物无组织排放监测，确保满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。 2、VOCs物料主要为喷涂使用的涂料，存放于密封的桶中，物料密闭桶存放在密闭负压的仓库内，满足要求。 3、本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的71.4%；喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+两级漆雾过滤+浓缩转轮+RTO工艺处理，达标排放，对环境影响较小。 符合 4 VOCs治理设施： 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%；3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总经（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 本项目喷涂工序所用涂料均符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）标准限值，环保型水性涂料使用量占到总涂料使用量的64.49%，非甲烷总烃初始排放速率均＜2kg/h；喷漆室为密闭干式喷漆室，喷涂过程产生的挥发性有机物采用干式喷漆室+两级漆雾过滤+浓缩转轮+RTO工艺处理，达标排放，对环境影响较小，满足要求。 符合 5 排放限值： 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次 浓度值不超过20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准 发布后执行。 根据预测结果可知，生产设施排气筒排放的NMHC均小于20mg/m3；无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；本项目其他污染物均能达到国家和地方相关标准。 本项目暂未建成，在建成以后，建设单位应按监测计划要求进行监测并确保达标，并保留监测数据。 符合 6 监测监控水平： 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942-2018）以及相关行 业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置,连续 测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 1、本项目监测方案严格执行《排污单位自行监测技术指涂装》（ HJ1086-2020）、 《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（ HJ819-2017）相关要求； 2、根据《排污许可申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中表17规定，仅年用油性漆（含稀释剂）量 10吨及以上排污单位的涂装工序的排放口为主要排放口，其他的为一般排放口，因此本项目喷涂工序排放口为一般排放口，按自行监测技术指南相关要求开展监测； 3、目前处于环评报批阶段，后期按照相关要求落实执行。 符合 7 环境管理水平： 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设 施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频 次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手 工监测或在线监测）等）；4、主要原辅 材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 1、企业已设置环保部门和专职的环保人员，本项目投产运营后，建设单位应将本项目纳入企业环境管理体系内； 2、环评要求企业按照A级企业管理要求进行相关台账记录，确保环保档案齐全、规范。 符合 8 运输方式： 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 环评要求：1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 符合 9 运输监管： 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 公司具有门禁系统，可自动识别车牌并进行摄像记录，且已按照移动源规范建设系统，环评要求：记录完整的电子台账，电子台账需保存至少一年。 符合 根据上表分析结果，本项目喷涂工艺符合《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施补充说明》A级企业管理要求。 六、运营期地下水环境影响和保护措施 （1）地下水污染途径识别 一般来说，渗透污染是导致地下水污染的普遍方式，污水的跑、冒、滴、漏以及非正常状况下污染物的泄漏等都可能通过包气带渗透到潜水含水层中，造成地下水的污染。污染物在下渗过程中，通过包气带的过滤、吸附和截留等作用后，仍然会有部分污染物进入潜水含水层中，受地下水流动和弥散作用的影响在含水层中迁移扩散。地下水污染途径一般有四种类型，分别是间接入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。根据工程分析，本项目生产废水处理依托西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站，新建34#、38#厂房工艺装备中心生产线，新建危化品仓库、一般固废暂存库、危废暂存库。 本项目场地位于冲积平原区，根据地下水环境现状监测结果，地下水未受污染。本次评价内容为汽车零部件生产项目，地下水污染途径比较单一，污染地下水途径为一般工业固体废物、危险废物因雨水或废水淋溶、浸溶使得废水下渗影响地下水。 （2）运行期地下水环境影响 本项目废水主要包括生产废水和生活污水，正常状况下，生产废水输送至西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区污水处理站，生活污水经化粪池、隔油池处理后排入市政污水管网输送至集贤产业园区污水处理厂。项目在正常生产状况下，对废水、废液产生源点采取严格的防渗措施，项目各废水产排点均进行地面硬化和防渗处理，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患，并且生产废水全部得到有效处理，能有效的防治“跑、冒、滴、漏”等泄漏事故的发生。废水经收集后，通过厂区污水管道和市政污水管网最终排至集贤产业园区污水处理厂处理，不会产生漫流。因此，项目正常状况下对地下水环境无明显影响。 非正常状况下，地面生产装置、地表管网等地面之上的设施发生泄漏时，由于位于地表，值班人员可很快发现并采取相应措施，不会任由其泄漏，但埋地污水管线跑、冒、滴、漏以及废水收集池、有机物料堆放场地等区域防渗层破损，可能导致废水、漆料、涂料等发生泄漏，泄漏的污染物通过包气带下渗进入潜水含水层进而会污染地下水环境。由于项目厂区所在地有较好的天然地质屏障，包气带防污性能中等，污染物不易下渗进入地下水含水层中，在采取严格的防腐防渗措施，并加强管理的情况下，偶发事故能够得到及时有效处理，加之车间周边均为工业园区，即使发生少量泄露事故影响也相对有限，会将污染限制在可控范围内，且在实际运行过程中，在采取了严格的防腐防渗及监控措施后，发生泄漏的概率很小。 （3）地下水污染防治措施 本项目正常运行工况下对地下水基本无影响，主要是在非正常工况下对地下水产生 影响。根据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，提出以下地下水污染防治措施。 ① 源头控制 运行期应培养工作人员的环保意识，危险化学品、危险废物等按照标准规范要求进行收集、暂存；表面处理废水集中收集，严禁污水漫排入地表；生产设施定期进行检查防止发生泄漏，从而防止入渗补给地下水的地表水受到污染。 ② 分区防控措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。一般防渗区，指裸露于地面的生产处理功能单元，发生泄漏后容易被及时发现和处理的区域，包括各原料存放区、机加工区域等，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场的要求，制定防渗防漏措施。重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，以及发生泄漏后不容易被及时发现和处理的区域。本项目的重点防渗区将进一步按照防渗技术要求采取防渗措施。 危废暂存库、危化品库、垃圾站 ，废水（废液）收集管线均按重点防渗区进行防渗，根据不同区域防渗要求在相应防渗区域铺设环氧树脂或 PVC板进行防渗处理，防止废水（液）下渗进入地基下之土壤层及地下水。危险废物暂存场所的设置和管理严格执行 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023的规定；对于生产涉水区域地面、排水管沟，均在相应强度的抗渗钢筋混凝土结构基础上，敷设环氧树脂或 PVC焊接板材进行防腐处理。所有废水均采用 PVC等防腐性塑料管道收集。（防渗层至少为1m的厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。） （4）依托设施现有防护措施 根据现场调查，现有厂房均为钢结构厂房，水泥硬化地面。西安比亚迪汽车零部件有限公司集贤新能源汽车零部件产业园项目厂区综合污水处理站已进行防渗。现有厂房内部地面硬化，生产区域采用环氧地坪防渗。防止废水（液）下渗进入地基下土壤层及地下水，同时在转运过程中严格把控，防止“跑、冒、滴、漏”。 七、运营期土壤影响分析 本项目位于西安市高新区集贤产业园内，用地性质为工业用地，对土壤环境的影响主要表现在土壤污染方面。 （1）主要污染因子与污染途径 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废弃物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等进入土壤环境。 本项目属于污染影响型建设项目，由于废气中主要成分为非甲烷总烃，相对密度较轻，大部分随气流扩散，仅有少部分会沉降于下风向烟羽区域，基本不会造成长期的累积影响，因此本项目运行期对土壤环境的影响类型主要来自废水垂直入渗进入表土产生的影响。 根据工程分析，拟建项目运行期可通过垂直入渗进入土壤环境的污染物主要为生产废水、生活污水及固体废物。 （2）运营期土壤环境影响 正常生产状况下，项目产生的生产废水及生活污水经废水管道排入依托的污水处理站处理达标后进入集贤产业园污水处理厂进一步处理，项目场地按要求进行了分区防渗，因此，正常生产时项目废水、固废对土壤环境影响较小。 非正常状况下，若地面生产装置、地表管网等地面之上的设施发生泄漏，由于位于地表，值班人员可很快发现并采取相应措施，不会任由其泄漏。仅当冷却水池底部防渗老化破损导致废水渗漏对土壤环境的影响，此时泄漏的生产废水可能下渗会对局部包气带土壤造成污染，厂区及周边均为工业园区范围，用地性质以建设用地为主，即使局部土壤发生污染也不会造成大范围的耕地受损，但由于项目所在地区地下水埋深较小，当渗漏持续发生的时间较长时污染物有可能会下渗至地下水含水层进而污染地下水。 因此，企业应加强源头控制和分区防渗措施，杜绝非正常渗漏事故对土壤的影响，同时应加强设备维护与监管工作，一旦发现泄漏事故应积极、及时采取相应防治措施，最大限度减少污染物对区域土壤环境的影响。 目前项目厂区建有完善的环保设施、监控系统及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，并通过定期委托监测确定厂区及周边污染状况，在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤环境的影响可接受。 八、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及危险物质Q值判定结果详见表4-22。 表4-22 主要危险物质统计表 序号 危险物质名称 危险物质类别/危险性 最大存在总量/t 临界量/t Q值 1 甲醇 易燃液体 0.3 10 0.03 2 油类物质 易燃液体 2.044 2500 0.00082 3 乙炔 易燃气体 0.56 10 0.056 合计 0.087 根据上表计算结果，企业风险物质数量与临界量比值之和Q为0.087，Q小于1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本次仅进行环境风险简单分析。 （1）环境风险识别 1）燃烧火灾、爆炸 项目生产过程中使用的油漆泄漏及火灾的风险，且遇明火、高热能引起燃烧。燃烧爆炸的主要危害方式是火焰的直接作用，火焰除对作业人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物破坏、倒塌，在一定条件下还有可能引起燃烧转爆轰，造成二次、更大范围的爆炸危害。此外，燃烧产物一般主要为CO2、CO等，燃烧产物特别是烟雾也会对周围人员造成危害。烟雾中含有大量的CO等有毒气体，能使人窒息死亡，同时烟雾刺激眼睛，造成人员伤害。 2）液体原辅料泄漏 项目设有独立的危化品仓库，若盛装油漆的容器破裂将会造成以上物质的泄漏，或者员工在拿取涂料的过程中操作不当，也可能造成以上物质的泄漏，挥发出的有机废气将会污染大气，泄漏地面将对地下水、土壤造成一定影响。 3）污水处理系统事故 本项目可能发生的环境风险类型主要为由于停电、曝气及泵类设备损坏等原因导致尾水超标排放进入园区市政污水管网。 4）废气处理系统事故 本项目废气处理系统事故可能发生的环境风险类型主要为由于停电、环保设施故障等原因导致废气未经处理或处理不达标排入大气环境中。 （2）现有项目风险防范措施 ①设计规范 A 厂房的建设设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。建筑物耐火等级、防火间距、防火分区和防火构造均按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》等设计，厂房建筑设计中，采取防爆泄压和通风措施，并配备必要的消防器材。 B 在危化品转运仓设置安全标志，厂区内禁止火源，危险化学品原料使用区域地面应按要求进行防渗。 ②管理制度-危险化学品使用 A 生产车间加强排风，使工作场所空气中有毒物料浓度符合有关规定。 B 针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。 C 制定化学品泄漏物和包装物的废弃处理程序，加强对废弃物的管理。 D 凡有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 ③管理制度-危险化学品储存 A 尽可能减少危险品储存量和储存周期。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）等相关技术规范。 B 化学品储存场所等应设立检查制度；主要化学物料输送管道应安装必要的安全附件；输送管道上应安装切断阀、流量检测或检漏设备。 C 厂内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放。 D 化学品洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 E 装卸化学危险品时，不得饮酒、吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，立即到新鲜空气处休息，重者送医院治疗。 ④工艺技术的本质安全 A 生产工艺采用工艺技术先进，经济合理，确保项目本质安全。 B 设备选择方面，根据各生产装置的工艺特点和物料特性来选择。 C 对生产工艺中的原料、产品易燃易爆的特点，为确保安全，在设计中，当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，通过安全报警和联锁装置来终止危险、危害的发生。 ⑤库房防火安全对策措施 A 在仓库外，计划设计摄像机，监视货物装卸站的相关情况。 B 在仓库内，计划设计扩音对讲系统，作为通讯手段，火灾发生时完成消防广播功能。同时计划设计火灾报警系统。顶部设置烟感探测器，在仓库墙壁靠近出入口的位置安装手动报警按钮及声光报警装置。当发生火灾时，火灾报警系统启动声光报警器，启动消防广播，切断非消防电源，启动防排烟系统。 C 仓库内将设置室内消火栓、手提灭火器，满足《建筑设计防火规范》(2018修订版)规定。 D 在危险化学品存放区域计划设置手动报警按钮及声光报警装置，及扩音对讲系统。 E 厂区各单元除按规定设置水消防设施外，还应根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定设置各类灭火器若干。 F 消防队应按标准消防站配备有应急物资，主要有：泡沫消防车、化学救援车、指挥车、视频摄像传输车、空气呼吸器、轻型防化服、重型防化服、隔膜泵、硅藻土吸附剂、收集桶、吸油毡、吸油棉、围油栏、撇油器、吸附垫、扩音器等。 （3）风险防范措施 ①化学品严格按照《危险化学品安全管理条例》有关规定，按规范要求贮存，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题。 ②根据不同类型环境事件特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。同时根据事发时当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众。 ③结合周边社会应急能力建设情况，建设必要的环境风险应急体系，完善环境风险应急预案。 ④企业建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，对新员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训。 ⑤企业建立风险联动机制，当发生风险事故时，由发现者立即通报上级主管负责人，应急领导小组成员接到通知后，立即组织本组工作人员及抢险装备赶往事故现场进行抢险救援。 （4）应急预案 本项目建成后，建设单位应将本项目纳入企业现有环境风险应急预案体系进行统一管理，并及时对应急预案进行修订。 （5）风险评价结论 项目在正常运行过程中，加强对现有风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项风险防控措施进行管理和维护，设置应急处理物资，保证事故状态下，能第一时间做出处置。 项目应落实本报告相关要求，本项目建成后，建设单位应将本项目纳入现有环境风险应急预案体系进行统一管理，并及时对应急预案进行修订。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 九、环保投资 本项目总投资240000万元，环保投资161万元，占工程总投资的0.067%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见表4-23。 表4-23 环境保护投资估算一览表 类别 环保措施 数量（座/套） 投资（万元） 废气 喷涂废气 干式纸盒+沸石浓缩转轮+RTO+排气筒 1 20 焊接废气 干式过滤除尘系统+排气筒 1 20 抛丸废气 沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器+排气筒 2 10 淬火废气 可移动式烟尘处理装置 1 5 切割废气 自带高效除尘净化器 4 计入工程投资 渗碳废气 炉口处进行点燃处理 1 食堂油烟 油烟净化装置（效率85%） 11 16 废水 生活污水（含食堂废水） 收集外输管网、化粪池、隔油池 30 30 生产废水 依托比亚迪现有 / 噪声 设备噪声 减振、隔音 / 10 固废 生活垃圾 分类垃圾收集站 / 10 危险废物 危废暂存库 1 20 一般固废 一般固废暂存库 1 20 合计 161 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 喷涂废气 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 干式喷漆房+干式纸盒+沸石分子筛转轮+RTO燃烧技术，20m高排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值 |
|  | DA002 | 焊接废气 | 颗粒物 | 焊接烟尘净化器，20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值 |
|  | DA003 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 自然沉降箱+旋风除尘+滤筒式除尘器，19m高排气筒 |  |
|  | DA004~ DA0014 | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 化粪池、隔油池 | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996中的三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的 B等级规定 |
|  | 生产废水 | COD、SS | 综合污水处理站 |  |
| 声环境、振动环境 | 风机、冲压机等机加工设备等 | 噪声、振动 | ①选用低噪声设备、低噪声工艺； ②声源采用隔声、减振等措施； ③改进工艺、设施结构和操作方法等； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般 固废 | 废包装 | 依托现有一般工业固体废物处理系统，在一般工业固体废物暂存间分类收集后，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 金属废料 |  |  |
|  |  | 废焊丝、焊渣 |  |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  | 废钢丸 |  |  |
|  |  | 废木料 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门统一收集定期清运处理 | / |
|  | 危险 废物 | 废油污棉纱、手套 | 依托现有工程危险废物收集系统，经危废贮存库暂存，最终交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023） |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废涂料桶 |  |  |
|  |  | 漆渣（含废纸盒） |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 运行期严格管理，制定严格细致的检查制度，定期检查油类暂存区、厂房、危化品库、危废暂存库等的防渗情况，发现问题及时妥善处理，减少事故渗漏发生的概率。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目建成后，建设单位应将本项目纳入现有环境风险应急预案体系进行统一管理，并及时对应急预案进行修订，确保一旦发生事故可以采取行之有效的应急措施方案进行处理。 |
| 其他环境 管理要求 | ①切实做好“三废”污染物的治理工作，特别是有机废气的收集处理，建立VOC排放管理台帐。 ②严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声达标排放，固体废物合理处置。完善操作规则和管理制度，定期对设备进行维护和保养。 ③建立健全环境管理台账；加强环保设施的运维管理；落实企业自行监测计划。 |

# 六、结论

一、结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求，项目在严格按照“三同时”制度落实工程设计、环评报告提出的各项环保措施，并强化环境管理后，项目各污染源的污染物可达标排放，固体废物全部得到合理贮存、处置，对环境影响小，环境风险可控。因此，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。 二、建议与要求 （1）严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声达标排放，固体废物合理处置。完善操作规则和管理制度，定期对设备进行维护和保养。 （2）应根据《排污许可管理条例》等相关法规要求，并结合全厂污染物排放情况，在项目取得环境影响评价审批意见后、产生实际污染物排放之前尽快变更企业排污许可证。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.526 | / | / | / |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.019 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.197 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 4.152 | / | / | / |
| 生活污水 | COD | / | / | / | 9.822 | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 4.679 | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 3.744 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.902 | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.562 | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.254 | / | / | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.288 | / | / | / |
| 生产废水 | COD | / | / | / | 0.118 | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0.036 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 8 | / | / | / |
|  | 金属废料 | / | / | / | 3000 | / | / | / |
|  | 废焊丝、焊渣 | / | / | / | 2 | / | / | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 10 | / | / | / |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 50 | / | / | / |
|  | 废木料 | / | / | / | 6 | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 50 | / | / | / |
| 危险废物 | 废油污棉纱、手套 | / | / | / | 8 | / | / | / |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 12 | / | / | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 15 | / | / | / |
|  | 废涂料桶 | / | / | / | 5 | / | / | / |
|  | 漆渣（含废纸盒） | / | / | / | 36 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(5)