# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西安味来餐饮有限公司食品加工项目

建设单位：     西安味来餐饮有限公司

编制日期：          2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安味来餐饮有限公司食品加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610122-04-01-248563 |
| 建设单位联系人 | 赵祖慧 | 联系方式 | 132****1995 |
| 建设地点 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园10号西侧二期厂房 |
| 地理坐标 | （109度15分26.880秒，34度11分44.366秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造；C1431米、面制品制造；C1371蔬菜加工；C1353肉制品及副产品加工 | 建设项目 行业类别 | 21方便食品制造 143 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 蓝田县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5.00 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2060 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安（蓝田）食品产业园总体规划（2015-2030）》； |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西安（蓝田）食品产业园规划环境影响报告书》； 审查机关：西安市环境保护局； 审查文件名称及文号：《〈西安（蓝田）食品产业园规划环境影响报告书〉审查意见的函》（市环评函[2015]34号），详见附件。 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与相关规划及规划环评相符性分析见下表。 表1 项目与相关规划及规划环评相符性分析 名称 要求 本项目符合性分析 符合性 《西安（蓝田）食品产业园总体规划（2015-2030）》 近期目标（2015-2020年）：引进一批重点的食品型工业项目、龙头项目，强化在蓝田县的工业经济区建设，形成以食品加工项目为主导，有竞争力的工业企业。远期目标（2021-2030年）：形成产业集群、循环经济。产业园区功能完备，重点项目全面实施，循环链条有机组合并形成规模，综合效益显著增加，增长模式根本转变。 本项目主要生产卤肉制品、擀面皮、米皮及酱料等，属于食品加工行业，包括其他方便食品制造；米、面制品制造；蔬菜加工；其他调味品、肉制品及副产品加工等，为产业园中要求的食品加工项目，且为主导产业。 符合 《西安（蓝田）食品产业园规划环境影响报告书》及审查意见的函（市环评函[2015]34号）（附件5） 规划建设形成五大特色区块：1、调味食品加工区，2、果蔬加工区，3、粮油加工区，4、农特产品加工区，5、金融、信息、商贸物流综合区。该园区集研发、加工、制造、贸易流通为一体的现代食品产业聚集区。 本项目属于农特产品加工行业，符合园区规划。 符合 能耗：依托蓝田县工业园区二期中部建设一座110KV变电站，基本可以满足食品产业园的用电需求；规划区气源来自东侧蓝田工业园区二期的天然气管网，规划区天然气工程采用中压一级系统，中压燃气干管环状布置，沿规划区道路埋地敷设。 本项目用电依托园区变电站；天然气管道已接通。 符合 规划区内供热方式采用热源—热力站（换热站）—散热器（用户）的形式，园区规划集中建设天然气蒸汽锅炉或产业园区内企业工厂自行建设天然气蒸汽锅炉，禁止燃煤。 园区暂未建设统一热力站，因生产需求建设燃气蒸汽发生器进行供热。 符合 建设污水处理设施，确保园区污水达标排放。 本项目实现雨污分流，生活污水和生产废水经处理达标后通过园区污水管网送入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂进一步处理后达标排放。 符合 严禁建设燃煤锅炉。 本项目冬季采用空调取暖；园区内规划敷设供热管网，本项目建设1t/h燃气蒸汽发生器一座，符合其规划。 符合 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ⑴产业政策相符性分析 本项目属于“食品制造”类项目。经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也不在限制类和禁止类，视为允许类；同时本项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类或许可准入类项目。另外，本项目已取得蓝田县发展和改革委员会备案确认书，项目代码为2311-610122-04-01-248563，详见附件2-备案确认书。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策。 ⑵选址合理性分析 ①本项目位于西安食品产业园，租赁西安艾尔医药科技有限公司现有空厂房作为生产经营场所，详见附件3-租赁合同，项目建设占地性质为建设用地，符合用地要求。 ②项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 ③西安食品产业园基础设施较完善，可满足本项目建设需求，交通便捷，具有良好的建设条件。 ④项目所在厂房四周现状均为西安食品产业园标准厂房，其中东侧为西安艾尔医药科技有限公司建设的《保健品、特殊膳食食品、功能性食品生产建设项目环境影响报告表》已办理环评手续；南侧为西安鸿食品有限公司建设的《安鸿食品加工建设项目环境影响报告表》已办理环评手续；北侧为西安蜀汉食品有限公司建设的《西安蓝田食品产业园新建厂区建设项目环境影响报告表》已办理环评手续。西侧为陕西八壹九生物科技有限公司主要进行农副产品销售和电商等。项目周边引进企业均为食品企业，满足食品行业选址要求。 ⑤项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 表2 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 序号 食品行业选址要求 本项目情况 是否符合 1 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 本项目租赁西安蓝田食品产业园土地，园区内均为食品制造企业和库房，无其他污染型企业入驻。 符合 2 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 本项目位于西安蓝田食品产业园，不属于易发生洪涝灾害地区。 符合 3 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 本项目厂区周边不存在虫害大量孳生的潜在场所。 符合 ⑶本项目与当地现行环保政策、治污减霾文件要求的符合性分析内容 项目与《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）、《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）》及《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）的符合性分析见下表3。 表3 相关情况判定分析表 名称 文件内容 本项目情况 符合性 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 项目位于西安市蓝田县属于关中地区，不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能。 符合 2025年底前，关中地区完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。 项目位于西安市蓝田县属于关中地区，不涉及行业炉窑。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推动区域、规划环境影响评价，新改扩化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 根据项目与“三线一单”、园区规划的比对情况，项目建设满足区域和规划环评要求。 符合 依法依规淘汰落后产能。组织各区县、开发区开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。 本项目不属于淘汰落后产能类项目。 符合 严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 环评建议本项目蒸汽发生器氮氧化物排放量小于30mg/m3。 符合 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号） 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 项目厂区选用低噪声设备，合理布局可有效控制噪声影响，经预测分析，厂界噪声可达标排放。 符合 提升危险废物环境监管能力。加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。 危险废物统一收集后，定期交有资质的单位处置。 符合 关于印发《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（蓝字〔2023〕9号） 强化源头管控。严格落实国家和省市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 根据项目与“三线一单”、园区规划的比对情况，项目建设满足区域和规划环评要求。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效B级及以上水平。 项目位于西安蓝田食品产业园内，主要从事食品加工，不属于39个涉气重点行业。 符合 严把燃煤锅炉准入关口。禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 环评建议蒸汽发生器氮氧化物排放量小于30mg/m3。 符合 ⑷制冷剂相关符合性分析 根据中华人民共和国生态环境部发布《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕5号）文件中“一、禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目”，消耗臭氧层物质清单由《关于发布中国受控消耗臭氧层物质清单的公告》（公告2010年第72号）文件中提供，本项目使用制冷剂类型为R404A（五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物），不属于以上文件中的消耗臭氧层物质，因此本项目使用的制冷剂类型符合国家相关法律法规要求。 ⑸相关冷库设计规范的相符性分析 本项目建设与相关《冷库设计规范》（GB50072-2010）相符性分析见表4。 表4 相关冷库设计规范相符性分析一览表 相关内容 与项目有关要求 本项目情况 符合性 冷库库址的选择 厂址宜选择在城市规划的物流园区中，且应位于周围集中居住区夏季最大频率风向的下风侧。 本项目位于西安（蓝田）食品产业园一期，该地区夏季风向为东南风，冷库位于最近居住区薛家河村和王二庄的下风侧。 符合 周围应有良好的卫生条件，且必须避开和远离有害气体、灰沙、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段。 本项目位于西安（蓝田）食品产业园一期，周围均为食品企业，附近无污染型企业。 符合 选择在交通运输方便的地方。 项目所在园区北距312国道610m，南侧距G70福银高速350m，项目所在地交通较为便利。 符合 ⑹与“三线一单”符合性分析 本项目建设与“三线一单”要求符合情况详见下表。 表5 项目与“三线一单”对照详情 序号 内容 本项目情况 符合性 1 生态保护红线 本项目位于陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园10号西侧二期厂房，项目位于西安食品产业园内，用地性质为工业用地。不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。 符合 2 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》可知，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，主要超标污染物是PM10、PM2.5。随着持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度的执行，区域环境空气质量可以得到改善，项目建设不会触及环境质量底线。 符合 3 资源利用上线 项目水能、电能、天然气等消耗量不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时本项目采取了节能、降耗、减污等措施，可进一步控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。 符合 4 生态环境准入清单 项目位于陕西省西安市蓝田，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目所在区域不在负面清单涉及区域之内。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号）的要求： ①一图：项目与陕西省“三线一单”数据应用系统和《西安市生态环境管控单元分布图》的分布示意图见附图5和附图6。 ②一表：项目范围内涉及的生态环境管控单元准入清单见表6。 ③一说明：项目与“三线一单”符合性分析如下： 结合《西安市生态环境管控单元分布图》和陕西省“三线一单”数据应用系统可知，本项目涉及重点管控单元。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。与陕西省“三线一单”数据应用系统导出的数据详细比对见表6。项目选址不占用生态敏感区和永久基本农田，不涉及生态保护红线。综上，本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。 综上，本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。 ⑺项目与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）相符性分析 项目与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）的分析情况详见表6和图6。 |

表6    与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）相符性分析表

| 序号 | 市 | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求 | 面积/长度 | 建设项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 蓝田县 | 西安蓝田工业园 | 大气环境高排放重点管控区水环境城镇生活污染重点管控区 | 空间布局约束 | 大气环境高排放重点管控区：1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2.加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。3.推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。4.促进产业集聚和绿色发展转型。 | 2060m2 | 本项目为食品加工行业，不属于严禁新增行业和不属于高排放企业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 水环境城镇生活污染重点管控区:1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 |  | 本项目为食品加工，不属于高耗能、高污染行业，项目生产废水、生活污水经污水处理设施处理达标后通过园区污水管网送入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂进一步处理后达标排放。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境高排放重点管控区：1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。2.对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。3.以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。 |  | 项目燃烧废气采用低氮燃烧技术，废气经15m高排气筒排放；卤煮、腌制异味和粉尘经车间排风换气装置引至室外排放；油泼废气和食堂油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 水环境城镇生活污染重点管控区:1.到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 |  | 项目生产废水、生活污水经污水处理设施处理达标后通过园区污水管网送入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂进一步处理后达标排放。 | 符合 |

综上，本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 本项目厂址位于陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园10号西侧二期厂房，东经109.26508°、北纬34.18575°，具体位置见附图1-项目地理位置图。 项目租赁西安艾尔医药科技有限公司现有厂房，东侧为园区道路，南侧为陕西安鸿食品有限公司，西侧为陕西八壹九生物科技有限公司，北侧为园区路，隔道路为西安蜀汉食品有限公司，项目最近敏感目标为东侧130m处薛家河村，详见附图2-项目环境保护目标分布图。 2、项目组成及建设内容 项目租赁面积2060m2，主要包括1栋生产厂房、冷库及辅助设施，主要建设内容见表7。 表7 项目组成及建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 主体工程 生产厂房 2层，砖混钢架结构，租赁面积2060m2，十万级洁净车间，主要进行卤肉、酱料（辣椒油）、面条、米皮、擀面皮等产品生产。 其中 1层 1层东侧分为原料库、冷藏库及冷冻库，主要用于产品包装，原料、产品储存和中转。西侧为卤制车间、清洗车间、杀菌间及包装间等。 2层 2层东侧设置1条擀面皮、米皮生产线；中间为面条生产线；西侧为成品库、原料库、包材间和研发室。 储运工程 原料库 位于生产厂房1层东侧，地面硬化防渗，用于存放常温原辅材料。 成品库 位于生产厂房2层面条生产线西侧，用于存放常温产品。 冷冻库 2间冷冻库和2间冷藏库位于生产厂房1层原料库西侧和二层成品库东侧，用于需低温存放的产品和原料。 危险废物贮存库 位于生产厂房2层理化室西侧，建筑面积5m2，主要用于废试剂瓶、废药品包装等危险废物暂存。 辅助工程 综合楼 租赁租赁方办公楼，用于企业员工的日常办公。 锅炉房 位于生产厂房1层西北侧，设1台1t/h蒸汽发生器，燃料为天然气，主要为生产提供蒸汽。燃气来自园区天然气管网。 研发室 位于生产厂房2层西南角，主要进行新产品研发。 理化室 位于生产厂房2层研发室东北角，主要对厂区原辅材料和产品进行抽样检查，检测指标有酸度、糖分和微生物（细菌总数和大肠杆菌群）等。 公用工程 给水 由市政供水管网供给。 排水 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，与处理后的生活污水排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂。 供电 由当地市政电网供给。 采暖制冷 项目办公采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区冷库制冷采用制冷设备，制冷剂为R404A。 供汽 项目设有1台1t/h天然气蒸汽发生器，主要为生产提供蒸汽。 环保工程 废气 本项目燃烧废气经低氮燃烧技术，通过15m高排气筒排放；卤煮、腌制异味和粉尘经车间排风换气装置引至室外排放。油泼废气经净化装置处理后引至楼顶排放。 废水 本项目清洗废水经油水分离器预处理后，进入厂区污水处理站（处理工艺：AO法，处理能力12m3/d，位于厂房外东北侧）处理后，与经化粪池处理后的生活污水、软水一起排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂。 噪声 外购低噪声设备，设备均设置于车间内部，采用厂房隔声、距离衰减等降噪措施。 固体废物 废包装材料统一收集后外售；废离子树脂统一收集后交由厂家回收利用；废试剂瓶、废药品包装、废机油、废含油手套和抹布等属于危险废物，统一收集后，暂存于危险废物贮存库（位于生产厂房2层理化室西侧，面积5m2），定期交由有资质的单位处置；废油脂用专用容器统一收集，交由有资质单位处置；杂质和生活垃圾统一收集后，交由环卫部门统一清运集中处理，杂质日产日清。 3、项目产品方案 本项目主要从事腊汁肉、擀面皮、面条、米皮、酱料等生产。 表8 项目主要产品一览表 序号 产品名称 年产量 单位 备注 1 腊汁肉 6.3 t / 2 米皮 100 t / 3 擀面皮 55 万张 约68.75t 4 面条 99 t / 5 酱料（辣椒油） 13 t / 6 净菜（土豆、胡萝卜、芹菜、蒜薹、豆角） 18.25 万斤 约91.25t 4、项目主要原辅材料 本项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表9。 表9 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 最大存储量 备注 1 面粉 t 150 10 外购袋装粉状，暂存于原料库房 2 猪前腿肉 t 6.8 / 外购袋装，暂存于冷库 3 大豆油 t 8 1 外购桶装液体，暂存于原料库房 4 纯菜油 t 25 1 外购桶装液体，暂存于原料库房 5 辣椒 t 3 1 外购袋装，暂存于原料库房 6 糙米 t 80 1 外购袋装，暂存于原料库房 7 土豆 t 18.4 0.25 外购袋装，暂存于冷藏库 8 胡萝卜 t 18.4 0.25 外购袋装，暂存于冷藏库 9 芹菜 t 18.4 0.25 外购袋装，暂存于冷藏库 10 蒜薹 t 18.4 0.25 外购袋装，暂存于冷藏库 11 豆角 t 18.4 0.25 外购袋装，暂存于冷藏库 12 蒜 t 15 10 外购袋装，暂存于原料库房 13 盐 t 30 2 外购袋装，暂存于原料库房 14 醋包 t 10 2 外购液体，暂存于原料库房 15 冰糖 t 20 2 外购袋装固体，暂存于原料库房 16 葱 t 15 1 外购袋装，暂存于原料库房 17 姜 t 15 1 外购袋装，暂存于原料库房 18 包装袋 t 30 1 外购，暂存于原料库房 19 包装箱 t 30 2 外购，暂存于原料库房 20 秘制酱料 t 10 2 外购桶装，暂存于卤制间 21 平板计数琼脂培养基 kg 1.2 0.5 外购，暂存于理化室 22 淀粉指示液 L 0.5 0.5 外购瓶装，暂存于理化室 23 碘溶液 L 0.5 0.5 外购瓶装，暂存于理化室 24 无菌生理盐水 L 1 1 外购瓶装，暂存于理化室 25 月桂基硫酸盐胰蛋白陈肉汤 L 1 1 外购瓶装，暂存于理化室 26 煌绿乳糖胆盐肉汤 L 1 1 外购瓶装，暂存于理化室 27 结晶紫中性红胆盐琼脂 kg 2.0 2.0 外购，暂存于理化室 28 新鲜水 t 8670 / 市政供水管网接入 29 电 万kW·h 24 / 市政电网接入 30 天然气 万m3 16.8 / 市政燃气管网接入 31 制冷剂 kg 7 / 外购，型号R404A 32 机油 t 0.2 0.2 外购桶装、油桶循环使用 制冷剂R404A是由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，主要成分为五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质，沸点为-46.1℃。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 5、项目主要设备 本项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表10。 表10 项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 单位 数量 位置 备注 1 卤肉锅 台 6 位于生产厂房1层卤制间 用于腊汁肉制造 2 炒锅 套 3 位于生产厂房1层卤制间 用于酱料制造 3 清洗机 套 4 位于生产厂房1层卤制间 用于原材料清洗 4 绞肉机 套 1 位于生产厂房1层卤制间 用于原料处理 5 切丝切片机 套 1 位于生产厂房1层卤制间 用于原料处理 6 拌肉机 套 1 位于生产厂房1层卤制间 用于原料处理 7 杀菌锅 套 1 位于生产厂房1层杀菌间 用于产品内包装消毒 8 真空双室包装机 套 1 位于生产厂房1层内包间 用于产品包装 9 全自动凉皮机 套 1 位于生产厂房2层成型间 用于米皮制造 10 洗面机 台 1 位于生产厂房2层发酵间 用于擀面皮制造 11 发面桶 套 2 位于生产厂房2层发酵间 用于擀面皮制造 12 打浆机 套 2 位于生产厂房2层发酵间 用于米皮制造 13 米桶 套 1 位于生产厂房2层发酵间 用于米皮制造 14 洗米机 台 1 位于生产厂房2层发酵间 用于米皮制造 15 擀面皮机 套 1 位于生产厂房2层成型间 用于擀面皮制造 16 成型机 套 1 位于生产厂房2层成型间 用于擀面皮制造 17 揉面机 套 1 位于生产厂房2层鲜面间 用于面条制造 18 拌面机 套 1 位于生产厂房2层鲜面间 用于面条制造 19 压面机 套 1 位于生产厂房2层鲜面间 用于面条制造 20 真空包装机 套 4 位于生产厂房2层内包间 用于产品包装 21 气泡清洗机 套 1 位于生产厂房2层前处理 用于净菜清洗 22 多功能切菜机 套 1 位于生产厂房2层前处理 用于净菜加工 23 大锅电磁灶 台 1 位于生产厂房2层研发室 用于产品试验 24 单炒单温灶 台 1 位于生产厂房2层研发室 用于产品试验 25 双层烤箱 台 1 位于生产厂房2层研发室 用于产品试验 26 托盘 套 100 位于生产楼原料库、冷冻库 用于原料产品存放 27 天然气蒸汽发生器 台 1 位于生产厂房1层锅炉房 1t/h，用于提供蒸汽 28 制冷设备 套 2 位于生产厂房1层冷冻库 蒸发冷凝器和制冷压缩机 29 制水机 台 1 位于生产厂房1层锅炉房 用于纯水制备使用 30 分析天平 套 1 位于生产厂房2层理化室 用于药品称量 31 微生物培养基 套 10 位于生产厂房2层理化室 用于微生物培养 32 生物显微镜 套 1 位于生产厂房2层理化室 用于观察微生物 33 干燥箱 套 1 位于生产厂房2层理化室 用于化验 34 酸度计 套 1 位于生产厂房2层理化室 测试产品酸度 35 紫外杀菌器 套 1 位于生产厂房2层理化室 用于处理培养皿内的培养物 36 油水分离器 台 2 位于生产厂房1层出水口 用于去除油脂 37 静电式油烟净化器 台 1 位于生产厂房顶楼 用于去除油烟 6、平面布置 本项目呈矩形，建筑面积2060m2。生产厂房共2层，1层东侧分为原料库、冷藏库及冷冻库，主要用于产品包装，原料、产品储存和中转。西侧为卤制车间、清洗车间、杀菌间及包装间等南侧为生产厂房；2层东侧设置1条擀面皮和米皮生产线；中间为面条生产线；西侧为成品库、原料库、包材间、前处理间（净菜加工）和研发室。项目生产车间需设置十万级洁净车间，车间内部楼层间安装有一套空气净化系统对车间内空气进行净化处理和循环使用，现将来自室外的新风经过滤器将尘埃杂物过滤后与来自洁净室的回风混合，通过初效过滤器过滤后，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道送入管道最末端，经高效过滤器的混合风进入洁净车间，管道内设有排风口，未经过高效过滤器，由排风口排出室外，室内其余的风通过回风口和回风管道与新风混合后进入初效过滤器继续循环。项目整个布局有利于工艺操作，厂区空间分布合理，详见附图3-项目平面布置图。 7、劳动定员及工作制度 本项目员工共计21人，年工作300天，每天工作8小时。 8、水平衡 本项目用水主要是生产用水和生活用水。项目用水来自市政供水管网。 ①生活用水 本项目员工人数为21人（不在厂区住宿），年工作300天，参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），行政办公27L/（d·人），员工生活用水量0.58m3/d，174m3/a。 ②生产用水 项目生产用水主要包括和面用水、卤煮用水、清洗用水（原料、设备及地面等）和蒸汽发生器用水。 a）和面用水 项目面粉搅拌过程中用到水，根据建设单位提供资料可知，本次按照面粉与水2:1，和面用水量为0.11m3/d，33m3/a，全部进入产品。 b）洗面用水 项目擀面皮洗面使用水洗，根据建设单位提供资料可知，面粉与水1:1.3，洗面用水量为0.05m3/d，15.9m3/a，其中1/3的上清液排入污水站处理。 c）制浆用水 根据建设单位提供资料可知，项目米皮制浆糙米与水1:1.3，制浆用水量为23m3/a，全部进入产品。 d）卤煮用水 项目卤肉过程中会定时加入新鲜水，根据建设单位提供资料可知，补充水量为1m3/d，300m3/a，全部蒸发。 e）清洗用水 本项目清洗过程主要包括原料、设备、地面清洗及理化室设备清洗，根据建设单位提供资料可知，原料猪前腿肉、净菜、辣椒、葱及姜等需清水洗，用水量为10m3/d，3000m3/a；设备和地面每天下班均会进行清洗，清洗方式为利用人工清洗，用水量为1m3/d，300m3/a；理化室设备每次试验后均需清洗，用水量为0.1m3/d，30m3/a。 f）蒸汽发生器用水 根据建设单位提供资料可知，本项目产品（米皮）利用蒸汽发生器提供蒸汽直接对产品进行加热。蒸汽发生器用水为软化水，软化水需求量为2.0m3/d，软化水装置采用离子交换树脂法，软水制备率为90%，制水新鲜水用量为2.2m3/d，浓水产生量为0.2m3/d。项目蒸汽发生器年工作300天，蒸汽发生器房用水量为2.0m3/d，消耗量为0.5m3/d，蒸汽冷凝后排放量为1.5m3/d。 ⑵排水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包含原辅料清洗废水、洗面废水设备清洗水、地面清洗废水、理化室设备清洗废水经油水分离器预处理后，通过污水处理站处理，进入市政污水管网排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂。 生活污水、蒸汽发生器排水、软化水制备浓水通过化粪池处理后排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂。本项目用水、排水情况见表11，水平衡关系见图1。 表11 项目用水、排水情况表 单位：m3/d 名称 新鲜水量 损耗量 废水量 进入产品 排放去向 生活用水 0.58 0.12 0.46 / 排入化粪池 和面用水 0.11 / / 0.11 进入产品 制浆用水 0.08 / / 0.08 进入产品 洗面用水 0.05 / 0.01 0.04 排入污水处理站 卤煮用水 1 1 / / 全部蒸发 蒸汽发生器 制水 2.2 2.0* 0.2 / “*”蒸汽发生器用水为制水机制备软化水，不计入新鲜水量中。 蒸汽发生器用水 2.0* 0.5 1.5 / 清洗用水 原料 10 2 8.0 / 排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂 设备地面 1.1 0.22 0.88 / 合计 15.12 3.84 11.05 0.23 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事腊汁肉、擀面皮、米皮、酱料（辣椒油）、面条等产品生产，项目具体工艺及产污环节情况见下图。 腊汁肉制品生产工艺 工艺流程： 本项目选用主材猪前腿肉符合卫生要求和肉质要求。 清洗：从冷冻库取出前猪腿肉放入清洗池内，筛选出符合食品特色的上好原料（猪前腿肉、葱姜蒜等）利用清洗机进行清洗，该过程主要产生清洗废水、杂质和噪声。 配料：根据食品制作需求采用一定的配比秘制酱料和盐制作汤头，在汤头的基础上，分别加入清洗好的葱、姜等配料。 煮制：把初加工好的卤料放入烧开的卤汁里，用中火卤合适的时间即可关火，并继续让其在卤汁中浸泡一定的时间，随后捞出摊凉，定期添加新鲜水，该过程主要产生废渣和异味。 杀菌：采用先进的高温杀菌锅，对煮制好的卤制品进行杀菌，确保食品安全。高温杀菌，杀菌条件为升温至65~95℃，杀菌15min。 包装：按不同的规格进行包装后，经检验合格，作为产品出厂。 2、面条生产工艺 工艺流程： 和面：将面粉和水按照合适的比例进行配比后利用面条机进行和面，该过程主要产生粉尘。 压面：用面条机按照不同的要求进行压面。 包装：把压好的面条撒少量面粉防止粘连，按照规格进行分开包装，保存放入冷库。 3、辣椒油生产工艺 工艺流程： 将纯菜油按照比例加入炒锅中，待菜油230℃加热后加入辣椒、葱、姜、蒜等搅拌均匀，待冷却后包装入库，该过程中主要产生的污染物为油烟和废渣。 4、擀面皮生产工艺 工艺流程： 和面：将面粉和水按照合适的比例在搅拌机内混合，搅拌至浓稠适宜的面团，面团揉匀后，醒面0.5-1h，该过程主要产生粉尘和设备噪声； 洗面：醒好的面团放入擀面皮机内加水洗面，洗面过程过滤分离面筋、面浆，面筋重复洗4-5次，洗出的面浆水经设备自带的过滤网过滤； 沉淀：面洗好后进入面浆沉淀罐沉淀；面筋进入蒸箱蒸制（蒸箱调至35度冬季醒发8-10h，夏季醒发4-6h。小火蒸一个半小时，大火蒸一个小时）或水煮后得到面筋成品，之后冷却、切块、包装，外售；该过程主要产生废水。 发酵：发酵间内面浆发酵温度25-30℃，发酵时间8-10小时； 调浆：发酵后搅匀调整浓度至挂糊状； 熟化：面浆进入擀面皮熟化成型机进行熟化，热源为蒸汽； 成型：熟化后的擀面皮抹油进入成型机成型；此过程会产生噪声； 包装：把擀面皮按照相同的规格进行包装，进入冷库待售。 5、米皮生产工艺 工艺流程： 制浆：将米和水按照合适的比例进行配比后放入全自动凉皮机制作浆水，该过程主要产生粉尘。 下浆：将原料进行过滤和浓缩后进行下浆。 蒸制：将面浆放入蒸箱进行蒸制和熟化，热量来源于厂区蒸汽发生器。 涂油：在切好的面皮上利用设备油斗涂刷菜籽油，保持米皮表面水分和防止粘连。 切条：按照市场需求对蒸好的米皮进行切条、分割。 冷却：对蒸好的米皮进行自然冷却。 包装：把切好的米皮按照相同的规格进行包装，不含料包。 6、净菜生产工艺 工艺流程： 摘菜：对蔬菜进行人工分拣，挑选出腐烂、枯萎、变质的蔬菜。此工序会产生不合格蔬菜。 清洗：摘好的菜利用清洗机进行清洗。此工序会产生清洗废水。 切配：将挑选并清洗过的蔬菜用多功能切菜机切碎打包入库。 其他辅助工序产污环节： 项目产品及原辅材料均需要抽检，主要化验原辅料和产品中酸度、糖分和微生物（细菌总数和大肠杆菌群），化验产生的清洗废水、废试剂瓶、废药品包装。 卤肉制品和辣椒酱制作过程会产生少量的异味；制水设备定期更换产生的废离子交换树脂；设备维修过程产生的废机油、废含油手套及抹布。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁西安艾尔医药科技有限公司现有空厂房，未从事过生产活动。2018年7月西安艾尔医药科技有限公司取得了《保健品、特殊膳食食品、功能性食品生产建设项目环境影响评价报告表》的批复，批复文号：蓝环批复〔2018〕38号；2019年9月西安艾尔医药科技有限公司取得了《保健品、特殊膳食食品、功能性食品生产建设项目竣工环保验收意见备案的批复报告》，批复文号：蓝环验字〔2019〕035号。厂区废水废气均可达标排放，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省西安市蓝田县洩湖镇食品产业园10号西侧二期厂房，本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中蓝田县环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表12 区域环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 73 70 104 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 36 35 103 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 88 达标 CO 日平均第95百分位浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 142 160 89 达标 环境空气6个监测项目中，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度值和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物 建设项目大气特征污染因子为TSP，特征污染物现状监测引用《蓝田县祥达电子元器件加工制造项目环境影响报告表》中宋庙小学监测数据，监测时间为2023.6.10-2023.4.12，监测点位于本项目东北侧600m，周边无新增排放同类污染物的企业，根据新版《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据有效。引用结果见下表13。 表13 引用特征污染物环境质量现状监测结果表 点位名称 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 引用点位 TSP 24小时平均 0.3mg/m3 0.155~0.211mg/m3 70.33 0 达标 根据引用监测结果，项目区域监测点位浓度TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区域环境空气质量现状较好。 二、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“3.声环境。厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘及调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标，因此，不进行声环境保护目标调查。 三、地下水环境及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。本项目租赁食品工业园区现有厂房，不新增占地，生产过程中不存在地下水和土壤污染途径，故不对项目所在地地下水和土壤进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境影响评价范围内保护目标见下表。 表14 项目厂区周边主要环境保护目标 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X° Y° 薛家河村 109.25469 34.19538 居民 1260人 环境空气二类区 东 150 王二庄 109.25008 34.19772 居民 260人 西 170 洩湖镇 109.25649 34.19902 居民 1.2万人 西北 350 宋家庙 109.26203 34.19748 居民 550人 东北 410 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 蒸汽发生器燃烧废气颗粒物和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉表3中天然气锅炉排放要求，NOX执行《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》限值要求；粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有关标准限值要求；异味（恶臭）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值。 表15 废气排放标准 执行标准 污染物 标准限值mg/m³ 去除率 监测点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 1.0 / 厂界 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 20（无纲量） / 厂界 氨 1.5 / 厂界 硫化氢 0.06 / 厂界 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 颗粒物 10 / 排气筒 SO2 20 / 《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 NOx 30 / 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 油烟 2.0 85% 处理设施出口 2、施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表16 厂界噪声排放标准 执行标准 单位 标准限值 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB（A） 70 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） dB（A） 65 55 3、废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表1中B级标准。 表17 废水排放标准 单位：mg/L 污染物 pH值 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 排放限值 6～9 500 300 400 45 100 8 70 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及的污染物有COD、氨氮、SO2、NOx，不涉及挥发性有机物，总量控制指标见表18。 表18 总量建议指标表 类别 污染物 排放量(t/a) 建议指标(t/a) 废气 SO2 0.0072 0.0072 NOx 0.0516 0.0516 废水 COD 0.673t/a 0.673t/a 氨氮 0.149t/a 0.149t/a |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托原有厂房，项目不涉及土建施工，施工期建设内容主要为设备安装，施工量小，故对施工期进行简要分析。 一、施工期大气环境防治措施 项目主要扬尘污染因素为施工场地建筑材料现场搬运和材料堆放，施工垃圾的清理扬尘在施工高峰期的不断增多，造成的扬尘污染，环评提出具体防治措施如下： ①施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续多天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 水环境防治措施 本项目施工期的废水主要为施工人员生活污水。施工人员均不在施工场所居住，如厕依托厂区卫生间。 三、声环境防治措施 施工期噪声主要是设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。噪声主要是吊车、电动工具及车辆运输噪声。为了减少项目施工期间噪声影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 四、固废环境防治措施 本项目施工期固废主要为设备废包装物和生活垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施 1、废气环境影响分析及防治措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）《排污许可证申请及技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》（2019）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）等文件，本项目废气产排情况如下： 表19 项目大气污染物排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 主要污染治理措施 污染物排放情况 产生浓度mg/m3 产生量t/a 治理措施 处理能力m3/h 收集效率% 去除率% 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 燃烧废气 颗粒物 9.4 0.017 有组织 低氮燃烧技术 754.27 100 / 是 9.4 0.0071 0.017 二氧化硫 4.2 0.0072 4.2 0.003 0.0072 氮氧化物 30 0.0516 30 0.022 0.0516 油泼 油烟 11.8 0.283 / 静电式油烟净化器 10000 100 85 是 1.8 0.018 0.042 污水处理站 硫化氢 / 0.0028 无组织 通风换气 / / / 是 / 0.0003 0.0028 氨 / 0.0001 / / / 是 / 0.00001 0.0001 ⑴源强计算 ①蒸汽发生器燃烧废气 项目设1台1t/h的燃气蒸汽发生器，天然气来源于园区天然气管网。 ㈠烟气量 项目天然气蒸汽发生器运行2400h，根据建设单位提供资料可知，1t/h的低氮燃烧燃气蒸汽发生器耗气量为70m3/h，本项目燃气蒸汽发生器年耗气量约16.8万m3。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，天然气锅炉工业废气量产污系数取107753m3/万m3-天然气，锅炉烟气排放量=基准烟气量×天然气耗量。因此，锅炉标态干烟气排放量为181.03万m3（754.27m3/h）。 ㈡颗粒物源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物污染物源强计算公式： 式中：Ej—核算时段内第j中污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，kg/万m3。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，颗粒物产生系数为1.039kg/万m3天然气。 η—污染物脱除效率，%；天然气锅炉无需安装除尘装置，废气直排。 根据以上计算公式可知，颗粒物产生量为0.017t。 ㈢二氧化硫源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫污染物源强计算公式如下： 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；该值取为20mg/m3； ηs—脱硫效率，%；本项目蒸汽发生器无需安装脱硫装置； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据附录B.3可知，燃气炉值K为1.00。 根据以上计算公式可知，项目SO2排放量为0.0072t。 ㈣氮氧化物源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物源强计算公式如下： 式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》可知，项目蒸汽发生器应用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30mg/m3，本次取30mg/m3。 Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOX—脱硝效率，%；根据设备厂家提供，本项目蒸汽发生器配置的低氮燃烧器属于源头控制措施，脱硝效率为0%。 根据以上计算公式可知，项目NOX排放量为0.0516t。 ②油泼废气 项目设3个灶头，能源为天然气，每年工作2400h。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），食堂规模划分为大型。辣椒油用油年消耗量10t，按挥发损失约2.83%计算，则油烟产生量约0.283t/a，项目设置静电式油烟净化器（处理效率85%，风量为10000m3/h），排放量为0.042t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度1.8mg/m3，油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放。 ③异味 ㈠项目在制作腊汁肉过程中会产生异味，产生的异味大部分随油烟经集气罩收集后引至楼顶排放，少部分无组织排放，环评建议建设单位加强车间换气。 ㈡污水处理异味 项目厂区废水采用污水处理站，采用的工艺为A/O法，主要用于去除水中的有机物，参照每处理1gBOD5可产生0.0031g的氨和0.00012g的硫化氢。根据项目废水分析可知，本项目污水处理装置对BOD5的处理量为0.906t/a，则污水处理站氨的产生量为0.0028t/a，硫化氢的产生量为0.0001t/a，污水处理站年工作时间为8760h，则氨的产生速率为0.0003kg/h，硫化氢的产生速率为0.00001kg/h。环评建议建设单位在污水处理站加强恶臭污染管理、加强车间内通风换气、喷洒除臭剂（遮掩）等措施减少恶臭排放。 ④粉尘 项目面条制作投加过程中会产生少量的粉尘，粉尘经车间风机引至室外无组织排放，环评建议建设单位加强车间换气。 ⑵排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表20 项目排放口基本情况及大气污染物监测计划 废气名称 污染源类别 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 高度m 内径m 温度℃ 类型 坐标 监测点位 监测因子 监测频次 东经 北纬 燃烧废气 颗粒物 有组织 废气排放口DA001 15 0.5 100 一般排放口 109.04311° 34.76312° 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） DA001 颗粒物 1次/年 二氧化硫 二氧化硫 1次/年 林格曼黑度 林格曼黑度 1次/年 氮氧化物 《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 氮氧化物 1次/月 恶臭 氨、硫化氢、臭气浓度 无组织 厂界 / / / / / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂界监控点 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/年 粉尘 颗粒物 无组织 厂界 / / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有关标准限值要求 厂界监控点 颗粒物 1次/年 油泼废气 油烟 / 油烟排放口 / / / / / / 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 油烟排放口 油烟 1次/年 ⑶污染物达标分析 ①项目蒸汽发生器燃烧废气经低氮燃烧技术处理后，通过15m高排气筒DA001排放，SO2排放浓度为4.2mg/m3；烟尘排放浓度为9.4mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相应浓度限值（烟尘10mg/m3、SO220mg/m3），NOx排放浓度为30mg/m3，满足《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中相关要求。 ②车间油泼工序安装1套净化效率85%的油烟净化装置对油烟进行净化，处理后排放浓度约为1.8mg/m3，油烟废气由排烟管道引至楼顶排放。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模排放限值浓度的要求（油烟2.0mg/m3）。 ③项目污水处理站恶臭无组织排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型估算本项目无组织排放对评价范围内的大气环境影响分析可知，无组织排放的硫化氢最大落地浓度为0.0105µg/m3，氨最大落地浓度为0.152µg/m3，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值要求（硫化氢浓度为0.06mg/m3，氨浓度为1.5mg/m3）。 ④生产车间粉尘和异味经车间密闭区域排风系统引至室外无组织排放，排放量小，废气均可达标排放。 ⑷排气筒高度设置论证：周围最高建筑生产车间高度为12m，项目设15m排气筒，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中要求“排气筒要求高度不得低于厂区周围200m范围内最高建筑的3m”，故本次排气筒设置可行。 ⑸废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7锅炉烟气污染防治，本项目燃气蒸汽发生器治理措施（低氮燃烧技术）属于表中所列可行技术。因此，本项目环保措施是可行的。 ⑹影响分析 距离项目最近的敏感点为东北侧130m处的薛家河村，本项目燃烧废气经低氮燃烧技术处理后，通过15m排气筒排放；生产车间粉尘和异味经车间密闭区域排风系统引至室外无组织排放，加强恶臭气体（臭气浓度、氨、硫化氢）污染管理，采取相应的治理措施后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢排放量很小，对周边环境影响不大。 2、废水环境影响分析及防治措施 ⑴污染源强核算 项目类比《陕西鲜多吉食品有限公司预包装食品生产项目环境影响报告表》（主要从事卤肉和辣椒酱等食品加工），产生废水污染物产生情况：COD830mg/L；BOD5380mg/L；氨氮45mg/L；SS600mg/L；总磷8mg/L；总氮70mg/L；动植物油100mg/L。清洗废水经油水分离器预处理后，通过厂区地埋式一体污水处理站（处理工艺：AO法，处理能力12m3/d，位于综合楼东南侧）处理，进入市政管网，排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂处理。生活污水通过化粪池排入西安（蓝田）食品产业园污水处理厂处理，废水基本情况见下表。 表21 项目废水基本情况一览表 产排污环节 类别 废水量 污染物种类 产生情况 治理措施 预处理后 排放方式 排放去向 排放规律 产生浓度mg/L 产生量t/a 名称 处理能力 治理工艺 去除效率 是否为可行技术 排放浓度mg/L 排放量t/a 生产清洗 洗面 生产废水 2667t/a COD 830 2.214 污水处理站 12m3/d A/O法 75% 是 140 0.373 间接排放 西安（蓝田）食品产业园污水处理厂 排放期间流量不稳定，但有周期性规律 BOD5 380 1.013 75% 40 0.107 总磷 8 0.021 / 8 0.021 氨氮 45 0.120 / 45 0.120 SS 320 0.853 70% 224 0.597 阴离子表面活性剂 20 0.053 / 20 0.053 动植物油 100 0.2667 油水分离器 1.0m3/h 隔油 50% 是 50 0.133 员工日常生活和蒸汽发生器排水 混合水 648t/a COD 450 0.292 化粪池 5m3 沉淀 15% 是 380 0.246 BOD5 210 0.136 10% 190 0.123 SS 320 0.207 30% 224 0.145 氨氮 45 0.029 0 45 0.029 总氮 70 0.045 0 70 0.045 总磷 8 0.005 0 8 0.005 厂区排放口 混合废水 3315t/a COD 203 0.673 / / / 0 / 203 0.673 BOD5 80 0.265 0 80 0.265 SS 224 0.743 0 224 0.743 氨氮 45 0.149 0 45 0.149 总氮 19 0.063 0 19 0.063 总磷 8 0.027 0 8 0.027 动植物油 40 0.133 0 40 0.133 阴离子表面活性剂 15 0.050 / 15 0.050 ⑵排放口基本情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ 986-2018)和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020），制定本项目废水监测计划如下： 表22 项目废水排放口基本情况及水污染物监测计划 排污口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 厂区废水排放口DW001 一般排放口 经度109.25342°纬度34.19447° 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 厂区废水排放口 pH、流量、COD，BOD5，氨氮，SS，总磷，总氮，动植物油，阴离子表面活性剂 1次/半年 ⑶污染物达标分析 本项目混合废水主要污染因子pH、COD，BOD5，氨氮，SS，总磷，总氮，动植物油，阴离子表面活性剂等，项目废水经自建污水处理站处理后再进入由西安（蓝田）食品产业园污水处理厂深度处理，各污染物均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，对环境影响较小。 ⑷污水处理措施可行性分析 ①污水处理设施可行性分析 项目混合废水产生量为11.05m3/d，厂区设1套处理能力为12m3/d的污水处理站，处理工艺采用AO法。 废水进入污水一体化设备缺氧段，将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道好氧级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。好氧段：前段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 本项目废水主要为生产成本中清洗废水，清洗废水中有机物含量较高，通过分析可知，废水经厂区污水处理站处理后污染物可达标排放，可满足项目废水处理需求，因此措施可行。 ②污水处理厂可行性分析 西安（蓝田）食品产业园污水处理厂位于西安（蓝田）食品产业园薛家村西南侧250m处，2020年建成投运。近期处理能力2000t/d，处理的废水类型主要是工业废水+生活污水，收水范围为西安（蓝田）食品产业园。西安（蓝田）食品产业园污水处理厂一期污水处理采用预处理+VFL+深度处理工艺，二期采用一体化处理工艺，污泥处理工艺采用叠螺式脱水机；出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A排放标准。 根据调查污水处理厂有能力接纳并处理项目所排污水，且本项目污水负荷较低，对污水处理厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，项目污水依托西安（蓝田）食品产业园污水处理厂处理可行。 3、噪声环境影响分析及防治措施 ⑴设备噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为清洗机、打浆机、风机、蒸汽发生器及制水机等运行产生的噪声，噪声源强在80~85dB(A)，噪声源强见表23。 表23 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 数量台/套 (声压级/距声源距离) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离m 室内边界声级 运行时段/(h/d) 建筑物插入损失 建筑物外噪声 X Y Z 声压级 建筑物外距离 1 清洗机 4 80/1 基础减振、厂房隔声等 17 10 6 1 60 2400 10 55 1 2 打浆机 1 85/1 68 10 6 1 65 2400 10 59 1 3 揉面机 1 85/1 60 8 6 1 65 2400 10 59 1 4 蒸汽发生器 1 85/1 8 11 0 1 65 2400 10 59 1 5 制水机 1 85/1 5 11 0 1 65 2400 10 59 1 注：空间相对位置以西南角作为原点建立空间直角坐标系所得。 表24 项目主要设备噪声排放情况（室外声源） 单位：dB（A） 序号 声源名称 数量台/套 空间相对位置 声源源强 声源控制措施 运行时段(h/d) X Y Z (声压级/距声源距离) 1 制冷设备 2 8 6 0 85/1 基础减振+柔性连接 2400h 2 风机 2 8 11 0 85/1 2400h 注：空间相对位置以西南角作为原点建立空间直角坐标系所得。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。 ⑴预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ⑵室内声源等效室外声源声功率级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑶噪声预测值 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 项目根据室内、室外声压级预测模式，预测厂界噪声见表25。 表25 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位 贡献值 标准限值 是否达标 东厂界 昼间 55 65 达标 南厂界 昼间 54 65 达标 西厂界 昼间 56 65 达标 北厂界 昼间 57 65 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施后，经预测各厂界的昼夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围环境影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》，本项目噪声监测计划见下表： 表26 污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测指标 监测点位 监测点数 监测频次 执行排放标准 噪声 Leq（A） 厂界四周外1m处 4个 1次/季度（昼夜各一次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为废包装材料、废渣（油炸和卤制葱姜蒜）、杂质（去除的葱姜蒜边角料）、废离子树脂、废试剂瓶、废药品包装、废油脂、污泥以及生活垃圾，见下表。 表27 固体废物基本情况一览表 序号 名称 产污环节 属性 物理特性 环境危险性 产生量 贮存方式 处理方式 1 废包装材料 拆包过程 一般固体废物143-001-39 S / 20t/a 收集桶 统一收集后外售 2 杂质 清洗过程 一般固体废物137-001-39 S / 10.75t/a 收集桶 统一收集后交环卫部门处理，日产日清 3 废渣 卤制油炸 一般固体废物137-001-39 S / 20t/a 收集桶 4 废离子树脂 制水更换 一般固体废物137-002-39 S / 0.2t/a 收集桶 统一收集后交厂家回用 5 废试剂瓶 化验过程 危险废物HW49 900-047-49 S T/C/I/R 0.001t/a 专用容器 暂存危险废物贮存库，交有资质单位处置 6 废药品包装 化验过程 危险废物HW49 900-047-49 S T/C/I/R 0.001t/a 专用容器 7 废机油 维修过程 危险废物HW08 900-214-08 L T、I 0.2t/a 专用容器 8 废含油手套及抹布 维修过程 危险废物HW49 900-041-49 S T/I 0.01t/a 专用容器 9 废油脂 油泼、废水处理 / S / 0.5t/a 专用容器 交由资质单位处理 10 污泥 污水处理 一般固体废物137-001-62 S / 0.05t/a 收集桶 委托处置，交环卫部门处置 11 生活垃圾 生活过程 生活垃圾 S / 3.1t/a 垃圾桶 ⑴本项目废包装材料统一收集后外售；废离子树脂统一收集后交由厂家回收利用。 一般固体废物管理要求：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求： ①贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ②贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； ③贮存场所应制定运行计划； ④落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； ⑤一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ⑵废机油、废试剂瓶、废药品包装、废含油手套及抹布等属于危险废物，统一收集后，暂存于危险废物贮存库（位于生产厂房2层理化室西侧，面积5m2），建立危险废物电子转运联单制度，危险废物台账和危险废物管理制度，定期交由有资质的单位处置。 针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 本项目危险废物贮存库拟定在生产厂房2层理化室西侧，建筑面积5m2，评价要求危险废物厂内暂存场所必须满足以下要求： ①贮存场所必须防渗，基础必须防渗，防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ②危险废物贮存库必须设置托盘应满足收集要求，容器上应配备标签，危废暂存库张贴危废管理制度； ③危险废物贮存库内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志；同时要求危险废物贮存库应按照要求设置“三防措施”（防渗漏、防流失、防扬散）； ④按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 ⑶废油脂用专用容器统一收集，交由有资质单位处置，日产日清；污泥、清洗杂质和生活垃圾统一收集后，交由环卫部门统一清运集中处理，清洗杂质日产日清。 本项目产生的固体废物均能得到妥善处理。 5、环境风险 ⑴危险物质的分布及可能影响的途径 本项目涉及的危险物质主要为危险废物贮存库暂存的废机油，最大暂存量为0.2t。 可能影响途径主要包括危险废物贮存库管理不善导致废机油发生泄漏。 ⑵风险防范措施 ①项目机油利用带盖油桶进行暂存，底部增加托油盘，防止机油渗漏到地面。 ②加强原辅材料的登记管理，定期检修生产设备，以防发生跑冒滴漏。 ③危险废物贮存库严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度。 ④根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号要求，建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，同时定期进行预案演练。 在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险可降低至可接受范围。 6、环境保护投入 项目的环保投入包括对废水、废气、噪声的治理及固体废物的处置等方面。本项目总投资500万元，环保投入25万元，占总投资额的5.00%。具体见下表。 表28 环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号 项目 内容 投资 1 废气 燃烧废气 低氮燃烧技术+15m排气筒（DA001） 9.0 油泼废气 1套油烟净化器装置+烟道 3.0 2 废水 生产废水 污水处理站（AO法，12m3/d） 6.0 3 噪声 机械噪声 软连接、基础减振垫、厂房隔声等 2.0 4 固体废物 一般工业固体废物 一般固废暂存区 5.0 生活垃圾 垃圾桶 危险废物 专用容器，1间5m2危废贮存库及危废合同 合计 25 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器废气排放口DA001 | 颗粒物 | 有组织 | 低氮燃烧技术，1根15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相应浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 |
|  | 卤制 | 臭气浓度 | 无组织 | 1套排风换气装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值 |
|  | 污水处理工序 | 硫化氢和氨 |  | 封闭车间、除臭剂（遮掩） |  |
|  | 和面投料工序 | 颗粒物 |  | 1套排风换气装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求 |
|  | 油泼废气 | 油烟 | 1套静电式油烟净化器（10000m3/h）+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模排放限值浓度的要求 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮及动植物油 | 1套油水分离器、1套污水处理站（12m3/h、A/O法）和1座化粪池（5m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表1中B级标准 |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，定期设备维护；基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拆包过程 | 废包装材料 | 统一收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定 |
|  | 清洗过程 | 杂质 | 统一收集后交环卫部门处置 |  |
|  | 卤制油炸 | 废渣 | 统一收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 统一收集后交环卫部门处理 |  |
|  | 制水过程 | 废离子树脂 | 统一收集后交由厂家回用 |  |
|  | 化验过程 | 废试剂瓶、废药品包装 | 属于危险废物，交由有资质单位处置，1间5m2危险废物贮存库 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 |
|  | 维修过程 | 废机油、废含油手套及抹布 |  |  |
|  | 油泼废气处理 | 废油脂 | 专用容器、交由资质单位处理 | 100%妥善处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶，经分类收集后交由环卫部门处置 | 100%妥善处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 运营期制定环境风险应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ 1030.2-2019）及《排污许可证申请及技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等，进行排污许可申报，并按证排污。 2、自主验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，建设单位应按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0170t/a | / | 0.017t/a | +0.017t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0072t/a | / | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0516t/a | / | 0.0516t/a | +0.0516t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00001t/a | / | 0.00001t/a | +0.00001t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.673t/a | / | 0.673t/a | +0.673t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.265t/a | / | 0.265t/a | +0.265t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.743t/a | / | 0.743t/a | +0.743t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.149t/a | / | 0.149t/a | +0.149t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.063t/a | / | 0.063t/a | +0.063t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.133t/a | / | 0.133t/a | +0.133t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.050t/a | / | 0.050t/a | +0.050t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | +20t/a |
|  | 杂质 | / | / | / | 10.75t/a | / | 10.75t/a | +10.75t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 20t/a | / | 20t/a | +10.75t/a |
|  | 废离子树脂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.1t/a | / | 3.1t/a | +3.1t/a |
| 危险废物 | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废药品包装 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生产区

图1      项目水平衡图      单位：m3/d

15.12

0.58

0.12

2.2

11.1

1.7

生活用水

化粪池

0.58

卤煮用水

和面用水

1.0

进入产品

0.11

1.0

西安（蓝田）食品产业园污水处理厂

西安（蓝田）食品产业园污水处理厂

10

原料清洗

清洗

设备地面

0.22

1.1

2

0.88

8

污水处理站

8.92

14.54

2.16

制浆用水

蒸汽发生器

制水用水

锅炉用水

2.2

0.2

2.0

0.5

1.5

进入产品

洗面用水

0.11

0.08

0.05

0.08

0.01

0.04

11.1

配料

图2       腊汁肉制品生产工艺流程及产污环节示意图

猪前腿肉、葱姜蒜等

清洗

废水、杂质和噪声

水

煮制

杀菌

包装

入库

盐、秘制酱料

水

异味和废渣

压面

包装

图3       面条生产工艺流程及产污环节示意图

面粉

和面

面条

噪声

水

粉尘

包装

图4       辣椒油生产工艺流程及产污环节示意图

纯菜油

油泼

辣椒、葱、姜、蒜

入库

油烟和废渣

洗面

调浆

图5      擀面皮生产工艺流程及产污环节示意图

面粉、水

和面

沉淀

发酵

熟化

成型

蒸汽发生器

供汽

废水、锅炉废气

噪声

面筋

蒸熟

包装

包装

菜籽油

废水

下浆

切条

图6       米皮生产工艺流程及产污环节示意图

糙米、水

制浆

蒸制

涂油

包装

蒸汽发生器

供汽

锅炉废气、废水

噪声

浆水

菜籽油

清洗

图7       净菜工艺流程及产污环节示意图

土豆、胡萝卜、芹菜、蒜薹、豆角

摘菜

切配

包装

废水

杂质