# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 西安市长安区滈河S108桥以上段河道治理工程

建设单位（盖章）：  西安市长安区水务局

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市长安区滈河S108桥以上段河道治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位 联系人 | 贾少楠 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区五台街道、子午街道 |
| 地理坐标 | 起点：（108度56分30.671秒，34度1分15.211秒） 终点：（108度56分59.057秒，34度2分4.311秒） |
| 建设项目 行业类别 | “五十一、水利—127.防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 17000/1.99 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省水利厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕水河湖发[2023]52号 |
| 总投资（万元） | 2350.65 | 环保投资（万元） | 60.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.57% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分析 | 表1-1 与相关规划的相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 规划提出在秦岭生态保护区域构建“一屏、一带、一山、六水、多点、联网”的生态保护新格局，“六水”即灞河、浐河、沣河、潏河、涝河、黑河六条河流及其流域，是秦岭生态环境保护区域中的主要水源和水生生物栖息地，同时也是人们进出秦岭的主要通道。重点开展流域系统治理，实施水土流失治理、矿山地质环境修复、小水电站拆除及其生态修复等重点建设工程，恢复或重建流域生态环境。重视水源地保护和水生生物保护地的建设管理，持续做好环境质量监测和污染源控制工作。 本项目位于滈河上游，为潏河支流，属于六水之一，主要建设内容为防洪除涝工程建设，属于生态修复工程。 符合规划要求 《西安市秦岭生态环境保护规划》 核心保护区：1.海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；2.国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；3.饮用水水源一级保护区；4.自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 保护要求：1.开展全方位的生态功能保护活动，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，严禁开展与生态保护、科学研究无关的活动。2.严格控制人为因素对自然生态和自然文化遗产原真性、完整性的干扰和影响。3.各类科学研究活动应报相关职能部门审批，在市秦岭生态环境保护管理局备案。4.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。 项目不涉及核心保护区。 符合规划要求 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 保护要求：1.重点实施以植被、水源地和生物多样性保护为主的活动，开展植树造林、退耕还林、封山育林或其他生态修复活动，恢复植被，维护生物多样性。2.严格执行产业准入清单制度，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，不得进行与重点保护区功能不相符的建设活动。3.建设项目选址选线要避让野生动物迁徙洄游通道，无法避让的，应采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。4.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。 项目不涉及重点保护区。 符合规划要求 一般保护区：西安市秦岭范围内除核心保护区、重点保护区外的区域划为一般保护区。一般保护区范围由秦岭山体坡底线向北平均扩大100米划定。 保护要求：1.一般保护区内以增加绿化面积，发展生态农业、生态旅游为主，从严控制产业准入。2.严格控制建设活动的空间范围、规模和体量，限制建筑的高度和密度。除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。3.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。4.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。 项目起点处位于秦岭山体坡底线向北平均扩大100米的范围内，属于一般保护区。项目为防洪除涝项目，属于水利行业，符合秦岭生态环境保护要求。 符合规划要求 建设控制地带：秦岭范围外围划定建设控制地带，东、西以市界为界，南以秦岭范围北边界为界，北以周至县、鄠邑区、长安区行政区域内省道S107以北1公里线—蓝田县行政区域内省道S107连线为界的区域。 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行 项目全段均在省道S107以南，位于建设控制地带内，项目为防洪除涝项目，属于水利行业，符合秦岭生态环境保护要求。 符合规划要求 《西安市“十四五”水务发展规划》 第三章（三）水灾害防御保障重点工程 1.堤防修复加固。突出重点河段、重点区域，全力做好水旱灾害防御工作，继续推进河流堤防治理工程，补齐防洪工程短板，全面提高防洪安全标准，城乡重点防洪工程达标率达100%，有效消除病险堤防隐患，进一步完善西安市堤防工程体系，保障城乡行洪安全。 长安区堤防治理工程。 治理浐河干流及支流堤防55.6公里、小峪河堤防13.3公里、大峪河堤防2.3公里、潏河及高新区太峪河堤防61.3公里、滈河堤防23.4公里、沣河堤防3.8公里、潏河堤防3.6公里、洋峪堤防4公里、小峪河堤防7公里，修复滈河堤防0.3公里，合计治理174.6公里。 本项目属于滈河堤防工程，能够补齐防洪工程短板。 符合规划要求 《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 5.2滈河规划 滈河规划治理河道长度17.02km，其中堤防建设长度29.97km，改造桥梁7座（魏家河桥、香积寺桥与规划道路同步建设），加固桥下跌水2处（王曲四队桥、老何子公路桥）；新建景观滚水坝5座（滈河环山路公园，王曲河滩公园）。 本项目属于规划中治理河道。 符合规划要求 |
| 其他符合 性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目与相关产业政策的符合性见表1-2。 表1-2 与相关产业政策相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《产业结构调整指导目录》（2024年本） 本项目为防洪治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其鼓励类中“二、水利3、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目，符合国家的产业政策。 本项目为滈河河道整治，属于防洪除涝工程，符合国家产业政策。 符合目录要求 《市场准入负面清单（2022年版）》 项目类别未被列入负面清单禁止准入和许可准入类。 符合清单要求 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，等形式打造城市景观。 本项目为滈河河道治理工程，属于防洪除涝工程，与《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》相协调，不涉及各类公园的建设以及城市景观建设。项目遵循河势，不改变现状河道河势走向、不建设橡胶坝。 符合通知要求 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023] 632 号） 江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程，严禁以河道、水库清淤、疏浚之名，行乱采乱挖之实 本项目涉及秦岭一般保护区，属于防洪除涝工程，不涉及清淤、疏浚，评价要求项目施工过程不得乱采乱挖。属于秦岭重点保护区产业允许目录项目。 符合清单要求 严格控制在秦岭一般保护区内的河道岸线安排工业项目，经批准必须建设的，有限安排河道流域治理，确保河道安全和水质达标。 二、相关法规、政策符合性分析 项目与相关法规、政策的符合性分析详见表1-3。 表1-3 项目与相关法规的符合性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《中华人民共和国防洪法》 第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。 本项目的建设不改变河水流向。 符合 《陕西省湿地保护条例》 第二十条 除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位，应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；没有条件恢复、重建的，应当按照国家有关规定缴纳湿地恢复费。缴纳湿地恢复费的，不再缴纳其他相同性质的恢复费用。 本项目为防洪除涝工程，不属于非法占用湿地。 符合 第二十一条 在河道管理范围内新建、改建、扩建水库、水电站、防洪工程、抽水站、岸线管控工程、河道整治和河湖生态修复等水利工程的，按照水法、防洪法、河道管理条例等有关法律法规的规定执行，并兼顾湿地保护需要，降低对湿地生态功能的影响。 本项目为防洪工程，建设过程中应根据生态规划以及防洪规划等规定严格执行，降低对湿地生态功能的影响。 符合 《河道管理条例》 第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 本项目不属于《河道管理条例》规定的需河道管理部门批准的活动。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》相协调 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本工程选址不涉及风景名胜区等环境敏感区。施工区不涉及饮用水水源保护区。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、临时堆土区等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施；对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。 项目施工区不涉及饮用水水源保护区。不涉及对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 强化扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单、实现扬尘污染动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。 对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推荐低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗环保力度，渣土车实施应覆盖与全密闭运输，加强道路绿化用地扬尘治理。 本项目为防洪治理工程项目，项目施工过程严格按照要求实行了工地动态管理，严格执行“六个百分百”，落实了扬尘污染防治措施。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。 工程严格按照该条要求进行建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，全面落实“七个到位”要求。施工期将严格执行在建工地施工扬尘监管，在工地公示具体防治措施及负责人信息。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 本工程严格按照该条要求进行扬尘运输车辆监管。 符合 《大气污染治理专项行动2024年工作方案》 推广清洁化渣土车。2024年底前，累计完成新能源或国六排放标准渣土车替代达到80%以上。 本工程要求采用新能源或国六排放标准的土石方运输车。 符合 推广清洁化商砼车。2024年底前，累计完成新能源或国六排放标准商砼车替代达到80%以上。 本工程要求采用新能源或国六排放标准的商砼车。 持续推进扬尘在线监测系统建设，加强监测监管。 施工期间按要求安装扬尘在线监测设备 加强水利工地施工扬尘精细化管控，实施A、B、C 级差异化管理，重点区域3 公里范围内所有工地应达到A 级标准，不达标准的及时降级处理。 全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶，落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 严格易产生扬尘运输车辆监管。落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 三、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。具体如下： （1）一图 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》以及西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目涉及重点管控单元，具体见附图8。 （2）一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-4。 （3）一说明 本项目位于陕西省“三线一单”中重点管控单元，对照表1-4中的管控要求，项目建设符合相关管控要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 长度/面积 西安市 长安区 长安区重点管控单元4 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区 空间布局约束 大气环境布局敏感 重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 本项目为防洪除涝工程，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目；不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能；不属于重污染企业； 项目不涉及城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 符合 1.99km/17000m2 污染物排放管控 大气环境布局敏感 重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 项目施工期污染将随施工期结束消失，运营期不涉及污染物排放。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目建设地点位于西安市长安区子五台街道、子午街道滈河流域上游。项目区范围：起点坐标为E108度56分30.671秒，N34度1分15.211秒，终点坐标为E108度56分59.057秒，N34度2分4.311秒，河道两岸为石砭峪口村、西尧村、东尧村、西水寨村等；项目区附近有S108省道、西石路及通村道路等。本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 滈河在峪口以上称石砭峪河，峪口以下称滈河，为潏河左岸较大的一级支流，属渭河三级支流，发源于秦岭北麓的终南山，于香积寺南汇入潏河。滈河流域形状呈扇形，峪口以上系石质山区，河谷狭窄，两岸山高坡陡，呈V型，峪口外地形开阔平坦。滈河流域面积为278km²，河道长度为46.1km，河道汇流比降为21.3‰。滈河平原段全长16.96km，截至2022年12月，已完成河道治理14.97km，本次对剩余的1.99km河段进行治理。治理范围为南起滈河石砭峪峪口桥下游侧，北至S108省道桥上游侧，治理河道长1.99km。工程区段现状河道未进行系统治理，均为原状土质岸坡，河道宽度约40～270m，岸坡抗冲能力不足，汛期多处岸坡被洪水冲毁。为保障沿岸103亩耕地，1900人防洪安全，实施该段河道治理必要。 为提高该河段防洪抗灾能力，改善河道生态环境，西安市长安区水务局拟对滈河石砭峪峪口桥下游侧至S108省道桥上游侧河道进行整治，本次工程主要建设内容为：新建护岸3094.17m，其中左岸长度1092.26m（Z0+000.00～Z1+092.26），右岸长2001.91m（Y0+000.00～Y2+001.91）。建设附属工程包括：新建下堤踏步4处；新建防汛抢险道路2407.56m，其中左岸长1092.26m，右岸长1315.30m；新建错车道3处；新建岸顶巡堤道路长686.61m。 项目拟于2024年5月开始施工，计划于2025年5月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整，恢复原用途。 编制报告表依据 本项目主要建设内容为河道护岸及附属工程，建设目的是为了保障防洪安全。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，项目属于“五十一、水利”中“127防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，需编写环境影响报告表。因此，本项目编制环境影响报告表。 建设内容与规模 项目名称：西安市长安区滈河S108桥以上段河道治理工程 建设地点：陕西省西安市长安区滈河石砭峪峪口桥下游侧至S108省道桥上游侧 建设单位：西安市长安区水务局 建设性质：新建 建设内容：治理河道长度1.99km，防洪标准为10年一遇洪水，相应洪水洪峰流量为172m³/s，护岸工程级别为4级。新建护岸总长度3094.17m，下堤踏步4处；新建防汛抢险道路2407.56m，其中左岸长1092.26m，右岸长1315.30m；新建错车道3处；新建岸顶巡堤道路长686.61m。 项目投资：工程投资2350.65万元。 项目组成表详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容及规模 主 体 工 程 护岸工程 左岸1092.26m，右岸2001.91m，上部为坡比1:2，厚0.5m的格宾石笼护岸，下部为3.5m高重力式挡土墙 防汛抢险道路 左岸1092.26m，右岸1315.30m，新建3m宽砂砾石道路，两侧为0.5m宽土路肩 岸顶巡堤路 右岸686.61m，新建2m宽砂砾石道路，仅供行人通行 下堤踏步 左岸1处，右岸3处，C25砼踏步，宽2.0m，每层宽0.3m，层高0.15m 错车道 左岸1处，右岸2处，每段长20m，设计防汛抢险道路由3m向堤外加宽至6m 辅 助 工 程 施工便道 本工程需修建一定长度的临时道路。场内道路需要进行临时规划，修建临时连接段与已有道路相连，主要为开挖回填运输、机修场地等使用。沿左右岸防洪堤轴线各布置临时施工连接道路，对道路布置原则为满足重车通行宽度及坡度要求，最大坡度控制在10%以内，碎石铺装路面，长度约800m，路面宽3.5m。 弃渣场 本项目实施过程土石方平衡，不产生弃渣，不设弃渣场。 施工营地 施工人员就近租住在周围村庄，设一处施工指挥部，占地约200m2 施工场地 采用商品混凝土，施工现场不布置砼拌和系统；由于块石料、砂砾料为本工程辅料，用量较少，在西安市场直接购买。施工现场拟设置3处临时堆料场用于堆放施工材料，左岸1处，右岸2处，总占地面积约2667m2； 施工机械的修理可利用附近乡镇已有的修配厂，施工现场仅考虑机械零配件的更换。 施工导流 采用的导流临时构筑物为土石围堰，顶宽1m，两侧坡比为1:1，高1m 公用 工程 给水 工程项目区地处河道两侧及周边，周围有村庄，施工用水及生活用水可由五台街道自来水管网中引用 排水 施工期施工人员生活污水依托周边居民生活设施 供电 本工程用电引自周围村子电网 环 保 工 程 废气 建筑材料堆料场（黏土、砂石、石灰、石料）全部覆盖防尘网，洒水抑尘 废水 施工期生活污水依托周边居民生活设施，指挥部设生态厕所，定期清掏 噪声 施工设备定期检修，维护；选用低噪声设备 固废 施工人员产生的生活垃圾分类收集后运送至最近环卫垃圾收集点，交由环卫部门统一清运；建筑垃圾优先回收利用，不能利用的交建筑垃圾填埋场填埋处理 生态环境 施工 占地 施工临时道路应充分利用现有道路或工程范围内用地，工程范围外尽量少开设施工道路，尽可能少在永久占地范围外设置施工营地和施工场地，项目用地占用前先进行表土剥离并保存，临时占用结束后清除建构筑物及建筑垃圾，进行整地和表土回覆，恢复原用途或播撒草籽绿化 植被 ①施工期严格控制施工作业带，避免随意扩大施工作业范围破坏周围植被，尽可能减少植被损坏，保护区域生态环境功能。 ②加强施工结束后绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果 水生 生物 ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施。禁止在河道内存放油料、进行施工机械维修等，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河道水质。 ②施工中产生的建筑垃圾等应尽量做到回收，不能回收的拉运至建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物 陆生 动物 ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。 ②施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动 （1）护岸形式 本工程结合项目区现状，采用“上部梯形+下部矩形”的复式断面。上部梯形迎水面坡比1:2.0，至主河槽以上2m高程，尽量少破坏滩地树木、地被植物；下部矩形采用重力式挡墙，迎水面直立。复式断面工程占地面积相对较小，抗冲能力较强，后期管理安全度高。护岸材料为格宾石笼护岸，格宾石笼挡墙是指将经过特殊加工的机编的双铰六角形柔性金属网扎成立方体网笼，填入适当的石块，石间筑土，然后绑扎盖网，形成的石笼整体护面。 （2）断面设计 标准断面采用复式断面。设计迎水坡上部采用0.5m厚格宾石笼防护，坡比为1:2。基础采用C20埋石混凝土重力式挡墙砌护，墙高3.5m，墙顶宽0.8m，迎水坡坡比为1:0.3，墙背坡为直墙，墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度1.0m，墙踵宽度0.8m，按照冲刷计算，设计墙底高程位于实测河底深泓高程下2.0m。墙身采用C20埋石混凝土浇筑，埋石率为20%。挡土墙每10m设置一道变形缝，缝内填塞L-600型聚乙烯闭孔泡沫板，变形缝临水侧填塞3cm深的聚氨酯密封胶。上部墙身设置一排直径75mm的PVC管排水孔，间距2m。护坡坡面回覆10cm厚表土，播撒草籽绿化，播撒草籽面积38415m2。 左、右岸设计堤顶宽4.0m，新建3.0m宽砂砾石防汛抢险道路，两侧为0.5m土路肩，路面向河道内放1.5%坡比排水。 图2-3 护岸标准横断面图（一） 图2-4 护岸标准断横面图（二） （3）防汛抢险道路 该段河道两岸多为农田，部分岸边为村庄，现状堤顶道路未贯通。 新建防汛抢险道路长度2407.56m，其中左岸1092.26m，右岸1315.30m。路宽3m，两侧为0.5m宽土路肩，路面型式为砂砾石路面。路面结构为20cm厚砂砾石路面层，路床压实系数不小于0.94。 新建防汛抢险道路宽3m，考虑以后日常巡查管理交通及当地村民生产生活交通需求，可利用堤顶道路及现状路口错车，同时在新建防汛抢险道路设置错车道，每段长20m，设计防汛抢险道路由3m向堤外加宽至6m，共设置3处错车道。 表2-2 错车道位置参数表 位置 桩号 长度（m） 宽度（m） 左岸 Z0+500.00 20 6 右岸 Y1+100.00 20 6 Y1+500.00 20 6 （4）岸顶巡堤路 右岸岸顶巡堤路686.61m，新建2m宽砂砾石道路，路面结构为20cm厚砂砾石路面层，路床压实系数不小于0.94，仅供行人通行。 （5）下堤踏步 根据工程实际需要，本次新建4处下堤踏步，间隔约500m，左岸1处、右岸3处，布置垂直河道方向，材料选用C25砼踏步，宽2.0m，每层宽0.3m，层高0.15m。两侧设0.2m宽路沿石，上接护岸顶下至设计基础。踏步位置及有关参数见表2-3。 表2-3 踏步主要参数表 编号 桩号 设计护岸顶高程（m） 设计基础顶高程（m） 1 Z0+550.00 551.54 545.86 2 Y0+500.00 568.06 562.98 3 Y1+000.00 560.63 554.60 4 Y1+500.00 548.68 543.10 （6）土石方平衡 本着提高资源利用的原则，将工程施工开挖部分应用尽用。根据现场调查和工程勘察报告，本工程开挖方主要为河床砂卵石和表层土壤，砂卵石经过筛选后将达到规格要求的部分作为格宾石笼挡墙等主体工程的原材料。工程段之间可通过近距离转运少量土方满足填方需求，运距约为1km，因此本工程开挖量和利用量、回填量基本持衡，没有工程弃渣，无需设置弃料场。 根据项目施工方案，本工程土石方填挖方基本持衡，其中挖方总量为102917m3，挖方可全部用于工程回填，无弃土。 |
| 总平面及现场布置 | 一、项目的总体布局 西安市长安区滈河S108桥以上段河道治理工程保护对象主要为两岸村庄及农田。工程起点位于石砭峪峪口桥下游，终点位于S108省道桥，治理河道长度1.99km。设计采用复式断面，按原河道走向和堤内顶位置向北布置护岸，本次建设护岸总长3094.17m，其中左岸1092.26m，右岸2001.91m，护岸顶部设置防汛抢险道路长度2407.56m，其中左岸1092.26m，右岸1315.30m；右岸设置巡堤路686.61m。 为便于日后河道管理，沿河堤在左右两侧共布设4处下堤踏步。 项目总体工程布局见附图2。 二、施工组织 （1）交通条件 项目区附近有S108省道、西石路可接驳，河道两岸可对外连通，附近有土路、通村路，交通较为便利。无法到达河道的区域设置临时施工便道，预计需设置800m，碎石铺垫，宽度3.5m。 （2）施工用电 施工供电可与当地供电部门取得联系，就近接入，或直接从附近村庄取电。项目实施区内农村电网密布，满足项目建设施工用电要求。 （3）施工用水 施工生产用水、生活用水接当地居民生活供水系统自来水管道供水，设临时水箱，供施工、生活使用。 （4）机械修配加工 施工所用机械设备利用长安区城区修配厂进行修配，不在施工现场维修。 （5）建筑材料 工程区位于离长安区城区约15km，流域各项措施实施需要的主要建筑材料为水泥、砂石等。水泥、砂石料等主材从长安区城区采购，其中石料优先利用开挖土石方中符合规格的石料；回填碎石、填筑料及其它部分就地取材，充分利用开挖土石中的石料。挡墙基础填筑料采用河漫滩砂卵石资源利用，运距短，取料较为方便。沿河道呈带状分布，可满足设计用量需求。填筑砂砾料的各项质量指标均满足规程要求。 （6）施工导流标准及方式 本次工程设计防洪标准为10年一遇洪水，护岸及其他建筑物的级别为4级，临时建筑物为5级，按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《水利水电施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，结合本次工程实际，工程安排在枯水期施工，施工导流流量按施工期10年一遇洪水流量计算。 采用的导流建筑物为土石围堰，梯形断面，顶宽1m，两侧坡比为1:1，高1m，迎水面铺设一层防冲彩条布。由于河道施工期洪水量较小，采用分段围堰法施工，新建围堰围住河床的左（或右）岸使河水从束窄的河床通过。 （7）建设用地 本工程占地可分为永久占地和临时占地，项目占地不涉及拆迁和移民安置。 本工程永久占地总计1.13hm2，主要为修筑护岸及防汛抢险道路等占地。 本工程临时占地总计0.57hm2，临时占地主要为施工道路、临时堆土堆料场、指挥部等占地，项目不设置拌合站，施工人员住宿租用周围村庄空房。占地选择位置位于临近项目区河道相对开阔、平缓、无安全隐患的地块内。拟在永久占地外设置3处临时堆土堆料场，1处指挥部，设置800m施工便道。占用结束恢复原用途。 （8）劳动力供应 工程区劳动力可从附近农村招取，除农忙时间外，其余时间农村劳动力均可用于工程建设，劳动力能够满足施工要求，农事活动和气候条件对施工影响不大，但是施工应该避开主汛期和农忙季节。项目区内技术人员和管理人员，通过技术培训后，能够满足该项目的规划设计和组织管理的要求。 |
| 施工方案 | 一、主要工程施工工序 （1）土方开挖及边坡修整 工程护岸的清基和断面开挖修整采用机械进行，对开挖量较大的部位先采用小型挖掘机开挖成型，再采用人工进行修整。场内运输一般采用斗车运输，也可采用自卸手扶拖拉机或其它小型自卸车辆运输。断面开挖修整先清除树根、淤泥、腐殖土和杂物等。 （2）土方填筑 工程护岸将边坡开挖成台阶状(平台宽度最少为30cm)，再分层回填夯实。土方回填采用机械夯实，部分采用人工夯实。机械夯实时分层厚度(松土厚度)不大于25cm，人工夯实时分层厚度(松土厚度)不大于20cm。土料夯实后厚度应略大于设计厚度，以便修整成设计断面。 土方场内运输采用手推车、自卸手扶拖拉机或其它小型自卸车运输。 （3）混凝土浇筑 本工程砼为二级配，采用普通硅酸盐水泥(42.5)、碎石、河砂拌制砼，原材料的质量符合《渠道防渗工程技术规范》(GBT50600-2010)和《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)的要求，为外购商品砼，项目不设拌合站。 砼浇筑前，应先洒水将基面湿润，在旧砌石墙面上浇筑防渗砼时，先对旧砌石墙面进行凿毛、冲洗，使旧砌石墙面露出新鲜石面并刷洗干净、湿润。在砼浇筑完毕后应进行原浆收面抹光，并达到砼表面密实、平整、光滑、无石子外露的要求。砼伸缩缝分块浇筑，每块必须一次浇筑完成。砼浇筑完成后应及时进行养护，养护时间不少于10d。 （4）格宾石笼护岸及基础 填料选用大于网孔1~2倍石料，石料装箱时应随装石填入20%碎石或砂砾石，装石时同时密实空洞，密实度大于80%，装石面高于箱体2-3cm。 石料严禁选用风化石、锈石。石料应优选河卵石。石料采用块、片石，最小边尺寸不得小于20cm，为新鲜非风化岩石。 石笼规格按标注尺寸进行采购。格宾石笼要求填石饱满，外形方正，四角填石密实，笼石尺寸符合设计要求。 基础需进行回填掩埋，回填掩埋采用机械施工，土料可采用基础开挖土料，回填土自然推平，格宾石笼基础内外侧回填土料应压实。 格宾网箱由工厂生产运至工地，护坡及基础施工完成后应对滩面进行整平处理，对护岸回覆表土，播撒草籽进行绿化。 （5）防汛抢险道路和巡堤路 防汛抢险道路路宽3m，巡堤路路宽2m，错车道部分路宽6m，防汛抢险道路和错车道两侧为0.5m宽土路肩，巡堤路布设路肩，路面型式均为砂砾石路面。路面结构为20cm厚砂砾石路面层，路床压实系数不小于0.94。 路基填压实作业：填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。进行施工碾压宽度不应小于0.1m，碾压时行驶速度为2km/h。搭接位置不小于平行路轴线方向0.5m，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位，采用蛙式打夯机夯实，局部人工夯实。 在路肩施工完毕后施工，即可用汽车运砂、碎石料至施工地段上进行路面面层施工，用人工运至现场工作面上进行摊铺，摊铺的厚度应达到设计要求，再用振动压路机压实。 砂砾石的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生。 （6）下堤踏步 本次新建4处下堤踏步，间隔约500m，左岸1处、右岸3处，布置垂直河道方向，材料选用C25砼踏步，宽2.0m，每层宽0.3m，层高0.15m。两侧设0.2m宽路沿石，上接护岸顶下至设计基础。 首先清理施工区域内的草木、杂物等，确保施工区域干净整洁，使用挖掘机挖掘出河堤踏步的地基，确保地基符合设计要求，并对地基进行加固处理，填充砂石、夯实地基，地基上设置桩基，用于支撑河堤踏步的结构，将混凝土倒入桩基中，浇筑河堤踏步的基础。根据设计要求，制作河堤踏步的模板，将预制的混凝土块倒入模板中，浇筑河堤踏步的结构，对浇筑完成的结构进行养护处理，确保结构的强度和稳定性。 （7）临时占地恢复 堆料场、施工临时道路等临时占地在施工占用结束后，应及时清理地表垃圾、杂物，进行场地平整、土地整治等措施，并播撒草籽绿化或恢复原用途。 二、施工时序及建设周期 本工程施工总工期为12个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：2个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：8个月，完成各主要工程施工。 工程完建期：2个月，主体工程施工完后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作，并完成所有项目施工和验收任务。 项目管护期：2年。林草种植后人工进行抚育，抚育内容：浇水、施肥和病虫害防治等，对稀疏或成活率未达要求的区域，应在第二年春季及时补播，成活率低于40%的需重新种植，再根据植物其生长情况及时浇水、追肥、防治病虫害等。植物措施实施后，建设单位须落实好管理和抚育管护。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于西安市长安区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中长安区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 80 70 114.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 46 35 131.4 超标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 34 40 85.0 达标 CO 24h平均第95百分位浓度 μg/m3 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 μg/m3 190 160 118.8 超标 根据以上监测结果可知，长安区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 二、地表水环境质量现状 根据西安市生态环境局2022年12月23日发布的《西安市河长制断面水质监测情况》中1-12月河长制监测断面平均浓度情况，滈河滈入潏断面监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，西安市长安区水务局委托西安云开环境科技有限公司于2024年2月12日对河道治理段沿线50m范围内的敏感点（见子河派出所石砭峪水库警区）处的噪声值进行了监测，具体监测点位见附图3-监测点位图，监测报告见附件，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测结果统计表 监测日期 监测点位 监测结果 标准值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2024年2月12日 见子河派出所石砭峪水库警区 47 39 55 45 由上表可知，沿线敏感点处昼、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 四、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于国家层面重点开发区域，具体见附图6。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图7），本项目所在区域的生态功能分区属于渭河两侧黄土台塬农业区。 （3）土地利用类型 本工程永久占地17亩（11333.33m2），永久占地为护岸、巡堤路、防洪抢险道路、下堤踏步及错车道占地。临时占地8.5亩（5666.67m2），主要包括临时道路、临时堆料场、临时堆土区等，根据设计资料，本工程占地主要占用河滩地，不占用基本农田。 （4）陆生植物资源 1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），调查范围属于东亚植物区，中国—日本森林植物亚区，关中平原植被栽培区，西安、咸阳泾、灞、渭河汇流平川水浇地栽培植被小区。 项目位于渭河平原中部，以西安、咸阳为中心，南依秦岭，北接旱塬，土壤肥沃，地势平坦，土壤略呈碱性反应，pH值为6.5~7.5，灌溉渠网纵横，可补年降水量600mm左右的不足。无霜期215天左右，极适宜喜温耐碱的棉花生长，是全省最重要的麦面产区。一般棉花播种面积占播种总面积的22%-35%，小麦占播种面积的50%以上，其余为玉米、高粱、豆类、豌豆、红薯等杂粮及芝麻、花生、油菜等油料作物。西安四周及主要城镇附近还是全省最大的蔬菜产区。水浇田一年两熟，其余两年三熟，复种指数150%以上，最高可到195%。 项目所在调查范围内主要产苹果、柿、石榴、杏、葡萄等。 2）植被类型 项目调查范围内主要有国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、旱柳（Salix matsudana）、白皮松（Pinus bungeana）、垂柳（Salix babylonica）等景观绿化植被。 （5）陆生动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以丽斑麻蜥和多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型：有中华鳖、华游蛇和水赤链游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型：有黄脊游蛇、赤链蛇、双斑锦蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、岩松鼠、褐家鼠、社鼠等。 ②生活类型 半地下生活型：有灰麝鼩、刺猬、黄鼬、草兔、褐家鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型：有岩松鼠、隐纹花松鼠等。主要分布在林中的树上。 4）鸟类 根据资料记载，项目所在区域内鸟类有大白鹭、红腹锦鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃、灰头啄木鸟、家燕、白鹡鸰、黄臀鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、松鸦、乌鸦、红尾水鸲、白顶溪鸲等，主要分布在附近农田及阔叶林中。 （6）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）水生维管束植物 调查范围内河流两岸水生维管束植物分布较少，且为常见水生维管束植物，根据现场调查，河岸周围生长有芦苇（Phragmites australis）等水生植物。 5）鱼类资源 根据调查，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲫鱼（Carassius auatus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 调查范围内鱼类为鲤鱼、鲫鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。 调查范围内鱼类为产粘沉性卵类群，其产卵季节多为春夏间，多数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、堤防现状 工程区段位于石砭峪水库下游2km处石砭峪峪口桥至S108省道桥，现状河道未进行系统治理，多为原状土质岸坡，河道宽度约40～270m，行洪能力不满足10年一遇防洪标准，导致汛期多处土质岸坡被洪水冲毁，河道内杂草丛生并有垃圾堆积现象，影响河道生态环境的保护。历年汛期每遇暴雨，便会导致洪水溢出堤防，淹没农田和村庄，威胁村民生命财产安全。 2、防洪现状 近年来，滈河S108省道桥上游段未进行过系统治理，现状防洪标准较低，每年都有不同程度的洪涝灾害。洪水对未治理段护岸冲刷严重，对两岸居民造成了严重的生活隐患。 3、现状存在的主要问题 ①护岸未砌护，防冲刷能力不足。 ②部分岸坡较陡，不利于洪水通过时的稳定需要。 ③部分河段存在倾倒生活垃圾的现象，部分河段河道用地被侵占为农家乐或耕地，河道内杂草丛生，不但造成行洪断面缩小、安全隐患加大，而且影响河道生态。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要环境敏感保护目标见表3-3，环境保护敏感目标分布图见附图3。 表3-3 本项目周边主要环境敏感保护目标 序号 名称 主要保护对象 规模（人） 环境功能区 与本项目的位置关系 1 陕西终南山国家森林公园 生态环境 / 生态环境 工程南侧紧邻 2 滈河 地表水环境 地表水环境III类区 位于工程范围内 3 见子河派出所石砭峪水库警区 人群健康 15 1类声环境功能区 环境空气二类功能区 工程东侧紧邻 4 西尧村 人群健康 810 环境空气二类功能区 工程东侧70m 5 东尧村 人群健康 760 工程东侧165m 6 石砭峪口村 人群健康 650 工程西侧180m 7 西水寨村 人群健康 140 工程西侧195m 陕西终南山国家森林公园：1992年建立，位于秦岭北麓中段，西安市南25公里，长安区境内，园区总面积7675公顷，林木总蓄积348824立方米，森林覆盖率75%，海拔650米-2589米，分为南五台，石砭峪，翠华山和罗汉坪四个景区及诸多景点，南五台居中，属特级开发区。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-4。 表3-4 环境空气质量标准限值 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准名称及类别 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体限值要求如表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值 mg/L 项目 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 石油类 Ⅲ类 6～9 20 4 1.0 0.05 3、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体限值要求如表3-6。 表3-6 声环境质量标准限值 标准名称 类别 单位 等效连续A声级标准值 昼间 夜间 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类 dB(A) 55 45 二、污染物排放标准 （1）废气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定的排放限值。施工机械废气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第III阶段标准限值。 表3-7 污染物排放控制标准一览表 项目 标准名称 适用类别 标准限值 参数名称 浓度限值 扬尘 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 施工期 基础、主体结构及装饰工程 0.7mg/Nm3 拆除、土方及地基处理工程 0.8mg/Nm3 表3-8 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功（Pmax） （kW） CO （g/kW·h） HC+NOx （g/kW·h） PM （g/kW·h） 第III阶段 Pmax＞560 3.5 6.4 0.20 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.20 75≤Pmax＜130 5.0 4.0 0.30 37≤Pmax＜75 5.0 4.7 0.40 Pmax＜37 5.5 7.5 0.60 （2）废水：污水不外排，禁止新建排污口。 （3）噪声排放：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值如表3-9所示。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 （4）固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020定执行。 |
| 其他 | 本工程不需要申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。施工期工艺流程及产污环节见图4-1。 图4-1 施工期工艺流程及产污环节 一、大气环境影响分析 施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。 本工程外购成品商砼，不设混凝土拌合站，不设食堂，故工程施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘。 （1）施工扬尘 ①裸露场地扬尘 扬尘污染来自堤基开挖、材料运输与装卸、土石方填挖等工序。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料如下： 表4-1 施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况表 工地下风向距离（m） 20 50 100 150 200 300 浓度（mg/m3） 1.303 0.722 0.402 0.311 0.270 0.210 ②运输扬尘 项目施工中，施工便道利用已有的道路并新建部分临时道路，施工车辆将产生运输扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1（kg/m2） 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 从上表可见，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。限速行驶及保持路面清洁也是减少扬尘的有效手段。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工期间施工机械主要有挖掘机、推土机、碾压机等，运输车辆主要有自卸汽车、载重汽车等，施工机械和运输车辆排放的尾气中的污染物主要有 CO、NOx、THC等。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜1.05g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 二、水环境影响分析 （1）生活污水 工程施工期不提供餐食及住宿，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水。施工人员生活用水按30L/人·d计算，在施工高峰期施工人员和施工管理人员共40人，排水量按80%计算，生活污水产生量约为0.96m3/d。盥洗废水洒水抑尘，施工生活区设移动式生态厕所，生态厕所自带小型化粪池及潜污泵，如厕废水经生态厕所粪污收集系统收集后定期清理用于附近农田施肥。 （2）施工废水 本工程砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。因此生产废水主要包括施工机械及运输车辆清洗时产生的废水。清洗废水中主要污染物为SS。一般大型车辆冲洗废水约500L/辆，一天按10辆计，产生冲洗废水约5m3/d。冲洗废水经临时沉淀池处理后回用，不外排。本工程施工期设置3处固定车辆出入口供运料运输车辆的出入，在各处出入口处设置洗车装置并配套设置临时沉淀池，将施工废水沉淀后回用，以免影响滈河水质，施工结束后将洗车装置拆除。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、蛙式打夯机、装载机、振捣器、压路机、切割机、电焊机、柴油发电机等，产生的噪声级约76dB（A）～100dB（A），这些噪声会对周围声环境产生一定影响，由于本工程属于线性工程，对于某一施工段，声源持续性短，仅发生在一段时间，因此，施工产生的噪声主要为短时局部影响。类比各种施工机械的实测资料，施工期噪声污染源强见表4-3。 表4-3 施工机械噪声实测值及达标计算值 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 噪声值（dB（A）） 声源特征 1 挖掘机 1 98 流动不稳定源 2 推土机 1 96 流动不稳定源 3 碾压机 1 85 流动不稳定源 4 蛙式打夯机 1 100 流动不稳定源 5 装载机 1 97 流动不稳定源 6 振捣器 1 93 流动不稳定源 7 压路机 5 76 流动不稳定源 8 电焊机 1 87 固定不稳定源 9 切割机 1 90 固定不稳定源 10 柴油发电机 1 98 固定稳定源 11 混凝土搅拌车 1 79 流动不稳定源 12 自卸汽车 1 98 流动不稳定源 1、施工噪声预测模式 根据本工程施工特点，施工现场内施工设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本工程施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的敏感目标，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源r0(m)处声压级，dB(A)。 2、噪声影响范围计算和分析 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值，并根据得到各种设备的超标影响范围见表4-4。 表4-4 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 单位：dB(A) 设备 名称 不同距离处噪声值（dB（A）） 超标范围（m） 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 50m 100m 150m 昼间 夜间 挖掘机 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 自卸汽车 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 压路机 70 66 64 62 60 59 58 56 50 46 10 56 蛙式打夯机 80 76 74 72 70 69 68 66 60 55 32 178 混凝土搅拌车 59 55 53 51 49 48 47 45 39 35 3 16 振捣器 73 69 67 65 63 62 61 59 53 49 14 80 装载机 77 73 71 69 67 66 65 63 57 53 23 126 推土机 76 72 70 68 66 65 64 62 56 52 20 112 柴油发电机 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 电焊机 67 63 61 59 57 56 55 53 47 43 7 40 切割机 70 66 64 62 60 59 58 56 50 46 10 57 由表4-4可以看出：在没有其它防护和声障的情况下，单台施工机械昼间在30m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到178m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离一般会超过昼间30m、夜间178m的范围。项目最近声环境敏感目标为紧邻的见子河派出所石砭峪水库警区，项目昼间施工将对该敏感目标产生一定的影响，评价要求项目文明施工，加强管理，尽可能减少人为噪声，不得在夜间及午休期间施工。其他敏感目标均在昼间噪声超标距离以外，工程夜间不施工。施工期的噪声影响是短暂的，噪声影响将随着施工期的结束而结束。 四、固体废物环境影响分析 本工程施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾和临时工程拆除、施工场地清理及施工过程产生的建筑垃圾等。 1、生活垃圾 施工高峰期人数40人/d，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d考虑，则施工期间生活垃圾每天产生量约为20kg/d，生活垃圾由施工现场及施工营地设置的垃圾箱收集，集中交由环卫部门处置。 2、建筑垃圾 建筑垃圾主要为临时工程拆除、施工场地清理及施工过程等产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，运往当地建筑垃圾填埋场处置。 五、生态环境影响 工程施工对生态环境的影响表现在工程建设对植被、动物、河道水生生态及水土流失等的影响。 1、占地影响 本项目属于“防洪工程”，永久占地17亩（11333.33m2），临时占地8.5亩（5666.67m2），占地类型均属河滩地。 拟在永久占地外设置3处临时堆土堆料场，1处指挥部，设置800m施工便道。施工结束后拆除临时建构筑物、施工便道等。并对临时占地进行全面整地，恢复原用途。项目可以做到土石方平衡，不设弃土场。 施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过场地整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的影响是局部的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和省级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生大的影响。因此，临时占地对生态环境影响较小。 2、对植被的影响 本工程整治河道长度约1.99km，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量的损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。 根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以杂草、少量乔灌木和农田植被为主，主要分布在道路两侧、河道两岸及居民村落周围，天然植被较少，植物以城镇绿化植物和农作物为主。 施工活动占地影响范围即为本工程扰动原地貌、损坏土地资源、破坏植被的面积，临时占地面积较少，施工对占地范围内植被影响小。工程施工结束将对临时占地恢复原貌，且工程设计对护岸进行坡面植草，增加了植被覆盖率，故工程施工期对植被影响较小。 3、对水土流失的影响 工程建设开挖土石方量为102917m3，可以做到土石方平衡，全部用于工程填方，但在施工过程中若临时堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏、扰动，将造成一定的水土流失。 项目建设期先将表土剥离，用于后期绿化恢复前的表土回覆；建设过程中将对裸露地表采取临时苫盖措施，并采取临时排水、沉沙措施，开挖土石方固定地点堆存，合理安排挖填方时序，移挖作填，减少土石方堆存量和堆放时间；施工结束后对临时占地进行恢复，拆除建构筑物后进行场地整治、撒播草籽绿化等措施，确保临时占地恢复原用途。 4、对动物的影响 施工场位于河岸上，据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，附近生境主要为河流湿地、滩涂，沿线附近水域及滩涂附近分布的种类主要有，静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要体现在工程建设对扰动范围内动物生活环境的影响、水污染对动物的影响、施工噪声的影响。 工程建设过程中废水不排入河道，围堰建设、拆除等部分施工作业可能短暂扰动河道水质，但主要是短暂的影响水中泥沙含量，对水质影响有限；施工作业过程中大型机械设备的作业噪声可能惊吓周围动物，造成动物离开栖息环境。但工程治理河段较短，评价区附近有适宜这些物种栖息的环境，这些动物很容易找到临时替代生境，随着工程结束，恢复措施的落实，影响将逐渐消失。 5、水生生态系统的影响 工程占地对河流水生生态环境的影响主要表现在施工过程中的施工垃圾、含油类污水径流在河流中造成的水质污染，土方开挖过程中，有可能扰动河流底泥。另外施工过程中引起的河流扰动以及水质变化，对河流中水生生物的生长环境造成的破坏。 ①对底栖动物和浮游生物的影响 本项目主要建设河道两侧的堤防护岸及堤顶道路，项目建设不会直接破坏底栖动物和浮游生物的生存环境，项目建成后减少水土流失，减少河道两岸泥沙流入河道，会改善其生境。但项目基础开挖等产生的废水和泥沙，如不采取措施直接排放，会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，短期内可造成水体富营养化，导致区域内底栖动物和浮游生物种类发生变化。此外，施工期产生的施工废水、生活垃圾及施工材料临时堆放，如遇到下雨或保管不善，将对水体造成污染，导致水体浑浊，改变水的酸碱度，破坏浮游生物的生长环境，对底栖动物和浮游生物的种类、数量等产生影响。 ②对鱼类资源的影响 本项目建设内容不涉及涉水工程，但如若施工废水未经收集直接排入河道会对水体水质造成污染，影响鱼类生长发育，甚至导致部分鱼类成体死亡。施工活动会导致施工河段原有鱼类栖息条件发生改变，对施工河段鱼类生长、觅食、繁殖和迁移会带来不利影响。正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，致使鱼类种群结构发生改变，施工区域鱼类密度会显著降低。造成的破坏。 6、陕西终南山国家森林公园的影响分析 工程占地不涉及陕西终南山国家森林公园生态保护红线，但工程距离陕西终南山国家森林公园较近。 本项目施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。临时占地结束后及时恢复原用地用途，护岸及时在坡面播撒草籽绿化，项目建成后可降低周边水土流失情况，美化环境，项目建设对陕西终南山国家森林公园的影响较小。 7、对秦岭一般保护区、建设控制地带的影响分析 本项目为滈河治理工程，属于防洪除涝工程，项目不涉及《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》中的禁止类活动，主要进行增强区域保护功能的修复和保护工程。 项目涉及河道长度短，工程占地少，施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响滈河水质。加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间，施工过程中应对野生动物采取保护措施。 采取以上措施后，项目施工期对秦岭一般保护区、建设控制地带的环境影响较小，施工结束后区域的生态环境得到补强。 8、对防洪、行洪的影响 可研分河段计算滈河最大洪水量，本次工程按10年一遇洪水标准设计，根据现状实际地形以及左右岸现有建设条件，分别对应设计，既满足防洪标准，提升岸坡抗冲能力又能最大程度保留现状原有自然风貌，形成生态驳岸型式。 工程的实施，滈河河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程运营期不产生任何污染物。 本项目的实施，可有效保护滈河流域生态系统，建立生态屏障，保障滈河河流域的水资源安全，维护滈河流域生态系统平衡。 同时，生态系统稳定性得到进一步巩固，水源涵养、气候调节、固碳释氧、水土保持和生物多样性维持等生态功能得到全面提升，有效减少山洪、旱灾、等自然灾害的发生。采用当地植被进行植被恢复，避免了外来物种入侵造成的生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目的建设符合规划要求，属于产业政策中的鼓励类项目，符合相关法律法规的要求，项目实施有利于周围生态环境的提升，有利于植被和野生动物的保护。 同时，通过本项目河道堤防护岸工程，不仅可以促进河道生机和活力恢复，还通过河道堤防护岸工程，提高了河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。本工程永久占地及临时占地类型均为河滩地，不涉及移民拆迁。 本项目为河道防洪除涝工程，提高河道防洪、行洪能力，项目地址唯一，河流走向唯一。 综上所述，项目选址选线均符合相关要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工废气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 施工扬尘环境空气影响主要在施工区域周边50m范围内。据现场调查，项目施工扬尘影响范围内有居民点分布，本项目工程量较小，施工时间较短，为了进一步降低项目施工对周围环境空气的影响，评价要求在施工时居民点围挡施工，对挖方、微地形整治等施工过程中的土石方采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业；对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁。 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市大气污染治理专项行动方案2023-2027》、《大气污染治理专项行动2024年工作方案》等文件，环评要求企业在施工期应采取大气污染控制措施，具体如下： ① 建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 ② 施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ③ 施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ④ 施工现场有居民点应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑤ 施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ⑥ 施工场地尽可能设在居民点的下风向，尽量缩短起尘操作时间，风速达到4级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工。 尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 （2）施工机械与车辆尾气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，本环评要求拟采取如下控制措施： ①选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。采取以上措施后，可有效减少施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 二、施工废水污染防治措施 （1）施工废水 施工生产废水主要为施工车辆冲洗废水，废水中主要的污染物为SS和少量的石油类。施工废水汇集到沉淀池沉淀处后，回用于车辆冲洗，或作为洒水抑尘用水。 （2）生活污水 本项目设置1个项目指挥部和3处临时材料堆场、堆土场，项目生活营地皆租用附近民房建筑，不自行建设。施工人员生活污水依托周边村民现有的污水设施。 （3）施工过程对河流水质的环境保护措施 施工过程对河流水质拟采取的治理措施如下： ①河道施工主要安排在枯水期进行。 ②河道施工设临时围堰。 ③加强施工管理，各工程严格按照设计的范围进行，不得随意扩大施工范围。 ④施工过程产生的废水经沉淀后回用，禁止排入河流。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水对周围环境影响较小，治理措施可行。 三、施工噪声污染防治措施 施工场地内机械设备属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在30m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在172m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）在距离施工作业点较近的敏感目标处施工时，如见子河派出所石砭峪水库警区，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对敏感目标的影响。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），环评要求昼间严重影响时段（12：00～14：00）应禁止高噪音、大型设备施工。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求，在加强施工噪声管理之后施工噪声对周围环境影响可以接受。 四、固体污染防治措施 根据项目施工方案，本工程挖方总量为102917m3，实施过程可以做到土石方平衡，不产生弃渣。 施工人员产生的生活垃圾分类收集后运送至最近环卫垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。 本工程应当采取的固体废物处置措施包括： （1）在施工区内布置垃圾桶，并委托当地环卫部门定期清运生活垃圾； （2）加强管理，禁止固体废物进入河道和水体。 五、生态环境保护措施 （1）施工占地保护措施 由于涉及河道长度短，工程占地少，施工对占地范围内植被影响小。施工临时道路应充分利用现有道路或工程范围内用地，工程范围外尽量不开设或少开设施工道路。临时施工道路的开挖应按照不同的地质条件，设置不同的开挖边坡，以保证边坡的安全稳定，路基坡底设置排水沟，以利于排水。施工人员租用周边村民空置房，仅设置一个临时指挥部，在工程两岸设置三处临时堆场，用以存放必要的建筑材料和临时堆土，临时堆场周围设置临时排水、沉沙措施，防止泥沙进入河流。在施工完毕后对所有临时施工道路及施工临时堆场区域进行清理，拆除指挥部地上建构筑物，临时占地占用完毕进行场地整治，然后恢复原用途。 施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 （2）植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施： ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，临时占用结束后对临时占地、裸地进行场地整治、表土回覆，并恢复原用途或撒播草籽绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险。 ②加强绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 工程对水土流失影响的保护措施 为降低项目施工期对周围水土流失的影响，评价要求施工期采取以下防治措施： ①严格控制扰动土地范围，降低因占地造成的水土流失； ②土石方尽可能在内部平衡消化，并合理安排施工时序，缩短临时堆土时间，减少因挖填方造成的水土流失； ③采取密目网苫盖、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等水土保持措施，降低水土流失量； ④加强施工管理，提高施工人员水土保持意识。 （4）对陆生动物的保护措施 为减轻施工对野生动物的影响，施工期应采取以下措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。 ②施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中应对野生动物采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 （5）水生生态系统保护措施 为降低项目施工期对水生生物产生影响，评价要求施工期采取以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响滈河水质。 ②施工中产生的建筑垃圾等应尽量做到回收，不能回收的拉运至建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 通过河道护岸工程的建设，改善河道上下游连通性，河道内现有水生生物将更容易进入上游或下游水体，改善现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善，水生态环境得到改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将有所增加，水生生态系统和生态平衡将会重新恢复形成。 （6）陕西终南山国家森林公园、秦岭一般保护区和建设控制地带的保护措施 ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被； ②施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时对临时占地、裸地进行平整绿化； ③施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施； ④禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响滈河水质 ⑤加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。 （7）对防洪、行洪的影响 工程实施避开汛期，且不在河道内堆放建筑材料和土石方，不会阻碍河道行洪。 工程实施前，滈河河道局部不平整，多为土质河岸，不能满足十年一遇的洪水标准要求。通过工程的实施，河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期无固定废气、废水及噪声源，在养护管理过程会对项目区路面遗落的垃圾、杂物等固体废物进行清理，收集后交环卫部门清运，避免对环境产生影响。 一、生态环境恢复措施 生态环境恢复措施主要是结合水土保持措施，对施工道路、施工场地等施工区域进行植被恢复。主要遵循以下原则： 1、临时占用的河滩地占用结束后，对临时道路、临时施工场所等地进行平整覆土，恢复原貌，恢复当地植被，防止水土流失和自然环境恶化。 2、做好周边居民的生态环境保护宣传，提高居民环境保护意识，禁止往河道内随意丢弃生活垃圾等。 项目建成后，项目运营期无污染物的排放，故运营期的日常管理主要为巡护，管理由西安市长安区水务局负责日常巡护，巡护人员不在项目地食宿、生活等。 综上，项目建设对评价区生态环境在采取有效的生态环境保护与恢复措施后，能够有效维护评价区生态系统完整性和连续性、生物多样性以及评价区生态系统结构和功能，项目建成后可提高该河段的防洪能力；雨季泄洪时可增大水域面积、减缓流速，提升河道泄洪能力等以保障河道两岸居民生活安全，同时做好环保宣传有利于可改善当地的地表水及生态环境，减少因垃圾的随意丢弃造成对各类浮游动植物、各类鱼类的繁衍栖息的影响。 二、建议 项目实施后河道管理部门要加强河道管理和巡防，禁止河道采砂行为，禁止群众向河道内倾倒生活垃圾及建筑垃圾，保护本次防洪排涝工程成果。 |
| 其他 | 一、环境管理 拟建工程对环境的污染影响主要来自施工期，在项目施工期建设单位应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人，切实落实施工期各项环保措施。 （1）管理体系 工程施工管理组成应包括建设单位、施工单位在内的三级体系，同时要求工程设计单位做好服务与配合。 ① 施工单位应加强自身的环境管理，须配备必须经过相关培训能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权力。 ② 施工单位应根据环境影响报告表、环保工程施工设计中及施工合同中规定执行的各项环保措施作为施工中的重要内容，对建设项目每项环保工程建设质量把关，施工单位落实施工中采取的各项环保措施。 ③ 在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件；其次是及时掌握工程施工环保动态；定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求；第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三者相互利益的关系。 （2）监督体系 从工程施工的全过程而言，地方环保、水利、交通、环卫等部门是工程施工期环境监督的主体，而在某一具体或敏感环节，银行、审计、司法部门及新闻媒体也是监督体系的重要组成部分。 （3）施工期环境管理 ① 建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括施工期间环境保护条款，工程施工中生态环境保护、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。 ② 施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 ③ 施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，严禁随意堆置物料及堆土，防止对地表水环境产生影响。 ④ 施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工“三废”。 ⑤ 做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”计划。 项目施工环境监管清单见表5-1。 表5-1 施工期环境管理要求 序号 管理 项目 管理内容 管理要求 1 基础 开挖 ①开挖产生土方应用于护岸、道路的填方 ②干燥天气施工要定时洒水降尘 ①砂土在场区内合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘 2 施工扬 尘点 建筑材料、砂石堆场（库）及现场作业点等 应选在常住人群下风向，远离环境敏感点 3 建筑砂石材料运输 ①渣土、砂石等运输、装卸 ②运输建筑砂石料车辆加盖篷布 ①使用商品混凝土，罐装运输 ②无篷布车辆不得运输砂石料 4 建筑物料、堆放 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施 ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不力追究相关人员的责任 5 施工噪声 定期对临近场界周边敏感点监测施工噪声 ①昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB（A） ②夜间22时～凌晨6时严禁施工 6 施工 废水 ①生活污水 ②施工废水 ①依托周边居民生活设施 ②设沉淀池沉淀后回用 7 施工 固废 ①建筑垃圾 ②生活垃圾 ①建筑垃圾分类收集，尽可能综合利用，不能利用的运往当地建筑垃圾填埋场处置 ②生活垃圾收集后交环卫部门处置 8 生态 环境 ①及时平整迹地，恢复植被 ②挖填土石方 ③易引起水土流失的土石方堆放点采取土工布围栏等措施 ④保护动植物，保护当地的生物多样性。 ①临时占地及时恢复 ②做到挖填平衡，做好临时堆土管理 ③严格控制水土流失发生 ④合理安排施工时间，尽量缩短工期。 二、信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责环境信息公开日常工作。本项目污染物主要是施工期，运营期无污染物产生，因此主要针对施工期。 （1）环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ① 施工围挡张贴公告； ② 广播、电视、网站等新闻媒体； ③ 信息公开服务、监督热线电话。 （2）环境信息公开内容 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 其他应当公开的环境信息。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为2350.65万元，有关的环保投资约60.5万元，占总投资2.57%。投资估算项目表5-2。 表5-2 工程环保设施与投资概算一览表 时段 环保措施 环保投资(万元) 施工期 废气 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖 5 施工临时围挡 3 环境保护警示牌 2 废水 沉淀池 1 固体废物 生活垃圾交由环卫部门清运处理，建筑垃圾分类收集，尽可能综合利用，不能利用的运往当地建筑垃圾填埋场处置 7 噪声 移动式围挡，高噪声设备设置降噪措施 10 减速慢行标志 生态保护 土地平整、护坡绿化、植被恢复等 30 环境管理、设备维修等 2.5 合计 / 60.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保 护措施 | 验收 要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 减轻对生态环境的影响，保护动植物不受损失 | 本工程建成后，护岸坡面播撒草籽绿化，对临时施工场地进行整地、植被恢复等，将临时占地恢复原用途 | 恢复工程影响区内的生态系统 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 |  | / | / |
| 地表水 环境 | 施工废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后回用，施工人员生活依托周边村民现有的污水设施 | 废水不外排 | —— | —— |
| 地下水及土壤环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | ①合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间和午休时间进行高噪声设备施工，以免造成扰民现象 ②选用低噪声机械设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强 ③合理安排车辆运输时间，沿线涉及居民段禁止鸣笛 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 | —— | —— |
| 振动 | —— | —— | —— | —— |
| 大气环境 | 施工扬尘、运输扬尘 | 采取分段施工，施工场地设围栏，粉状物料采取覆盖遮蔽等措施，洒水降尘等措施。运输车辆加盖篷布 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1规定限值 | —— | —— |
|  | 施工机械燃油尾气 | 加强施工车辆运行管理与维护保养 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第III阶段标准限值 | —— | —— |
| 固体废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾统一收集、分类后交由环卫部门统一清运，建筑垃圾分类收集，综合利用，不能利用的运往当地建筑垃圾填埋场填埋处置 | 妥善处理，对周围环境影响较小 | —— | —— |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | —— | —— | —— | —— |
| 环境监测 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

# 七、结论

从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。