# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段

山洪沟治理工程

建设单位（盖章）：    西安市长安区水务局

编制日期：              2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610116-04-05-679263 |
| 建设单位联系人 | 贾少楠 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区 太峪河南桥至太乙宫正街桥段 |
| 地理坐标 | 起点坐标：东经109度0分23.263秒、北纬34度0分5.519秒 终点坐标：东经109度0分1.548秒、北纬34度0分59.411秒 |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：1953.34m2 （折2.93亩） 工程长度：2km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 长发改审发〔2024〕25号 |
| 总投资（万元） | 1299.47 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 3.0% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》、《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 与相关规划的相符性分析 文件 要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”水利发展规划》 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。 本工程主要是对渭河三级支流太峪河部分流域进行治理，主要修建护岸、护基，提高河流的防洪能力，保障两岸人民群众生命财产安全。 符合 《西安市“十四五”水务发展规划》 第三章（三）水生态保护修复 2.河湖生态修复工程。坚持保护优先、自然恢复为主、人工干预为辅，加大河湖生态保护修复力度，持续改善水生态环境，深入推进实施西安市河湖水系保护治理三年行动，完成“三河一山”绿道建设，打造幸福河湖。规划建设渭河西安段水生态修复工程、浐灞生态区灞河城市段提升工程、西咸新区沣东新城沣河水生态修复工程等河湖生态修复工程。到2025年，共计新增生态水面0.56万亩，生态化修复河道滩区0.53万亩。 长安区堤防治理工程。 治理浐河干流及支流堤防55.6公里、小峪河堤防13.3公里、大峪河堤防2.3公里、潏河及高新区太峪河堤防61.3公里、滈河堤防23.4公里、沣河堤防3.8公里、潏河堤防3.6公里、洋峪堤防4公里、小峪河堤防7公里，修复滈河堤防0.3公里，合计治理174.6公里。 本项目为潏河支流太峪河堤防工程，可补齐防洪工程短板。 符合 《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》 加强河湖保护和管理，保持河湖水域面积，改善水生态和水环境，保障河湖防洪、供水功能，维护河湖健康及湿地生态功能，带动西安市区域水系的全面、协调、可持续发展。 本项目太峪河为潏河的支流，项目的建设可以保持水域面积，保障太峪河的防洪功能。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 规划提出在秦岭生态保护区域构建“一屏、一带、一山、六水、多点、联网”的生态保护新格局，“六水”即灞河、浐河、沣河、潏河、涝河、黑河六条河流及其流域，是秦岭生态环境保护区域中的主要水源和水生生物栖息地，同时也是人们进出秦岭的主要通道。重点开展流域系统治理，实施水土流失治理、矿山地质环境修复、小水电站拆除及其生态修复等重点建设工程，恢复或重建流域生态环境。重视水源地保护和水生生物保护地的建设管理，持续做好环境质量监测和污染源控制工作。 本项目位于太峪河，太峪河为潏河支流，属于六水之一，主要建设内容为防洪除涝工程建设，属于生态修复工程。 符合 《西安市秦岭生态环境保护规划》 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 保护要求：1.重点实施以植被、水源地和生物多样性保护为主的活动，开展植树造林、退耕还林、封山育林或其他生态修复活动，恢复植被，维护生物多样性。2.严格执行产业准入清单制度，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，不得进行与重点保护区功能不相符的建设活动。3.建设项目选址选线要避让野生动物迁徙洄游通道，无法避让的，应采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。4.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。 项目涉及重点保护区。 1.项目不涉及植树造林、退耕还林、封山育林，为防洪工程，建成后可提高河流的防洪能力，施工过程涉及临时占地，要求施工完成后进行植被恢复。 2.项目属于《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》中允许目录项目。 3.项目选址不涉及野生动物迁徙洄游通道。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。具体如下： （1）一图 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》以及西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目涉及优先管控单元，具体见附图7。 （2）一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 （3）一说明 本项目位于陕西省“三线一单”中优先管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合相关管控要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 长度/面积 西安市 长安区 陕西省西安市长安区优先保护单元2 水环境优先保护区 空间布局约束 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 本项目选址不涉及江河源头和饮用水水源保护地，不涉及面源污染及入河排污口河道采砂。项目为防洪工程，属于生态修复，施工过程加强水土流失防治。 符合 2km 西安市 蓝田县 陕西省西安市秦岭重点保护区 水环境优先保护区、一般生态空间、秦岭重点保护区 空间布局约束 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 一般生态空间： 原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明 确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 秦岭重点保护区： 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单(试行)》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.法律法规禁止的其他活动。 7.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单(试行)》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 8.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。 9.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。 水环境优先保护区： 1.本项目选址不涉及江河源头和饮用水水源保护地，不涉及面源污染及入河排污口河道采砂。项目为防洪工程，属于生态修复，施工过程加强水土流失防治。 一般生态空间： 项目为防洪工程，属于生态修复工程，以修复、保护为主，不属于有损主导生态服务功能的开发建设活动。 秦岭重点保护区： 项目建设按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单(试行)》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.项目为防洪工程，不属于与其保护功能不相符的开发建设活动。项目正在进行环境影响评价工作，后续报相关审批部门审定。同时要求项目建设时依法采取相应的生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降级。 2.项目不属于高污染、高耗能、高排放落后产能的项目。 3.项目不属于水电站、开发风电项目，不属于房地产开发、新建高尔夫球场，不新建、扩建、异地重建宗教活动场所，不新建、扩建经营性公墓，不新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；不进行削山造地、挖地造湖。 4.项目不涉及勘探、开发矿产资源和开山采石。 5.项目不涉及检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；不调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.项目不属于法律法规禁止的其他活动。 7.项目属于《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单(试行)》的“8、76水利管理业-1.江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程”，为“允许目录”。 8.要求项目建设时，若涉及国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间，应遵守其管控措施。 9.项目建设符合相关法律法规。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝项目，经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 西安市长安区水务局已取得《西安市长安区发展和改革委员会关于西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程初步设计（代可行性研究报告）的批复》（长发改审发〔2024〕25号）（详见附件2）。 3、秦岭相关文件符合型分析 项目与秦岭相关文件符合性分析见表1-3。 表1-3 与秦岭相关文件符合性分析 文件 要求 本项目情况 符合性 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，等形式打造城市景观。 本项目为河道治理工程，属于防洪除涝工程，与《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》相协调，不涉及各类公园的建设以及城市景观建设。项目遵循河势，不改变现状河道河势走向、不建设橡胶坝。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 第十八条 法律、行政法规对本条例第十五条、第十六条、第十七条划定的核心保护区、重点保护区、一般保护区的管理有相关规定的，依照法律、行政法规的规定执行。 除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 在核心保护区、重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 本项目所在区域涉及陕西翠华山国家地质公园的一般控制区，为重点保护区，项目为防洪工程，不属于与其保护功能不相符的开发建设活动。 项目正在进行环境影响评价工作，后续报相关审批部门审定。 同时要求项目建设时依法采取相应的生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降级。 符合 第五十五条 进行各类建设项目，应当依法进行建设项目环境影响评价。建设项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 项目正在进行环境影响评价工作。要求建设项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 符合 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023] 632 号） / 本项目涉及秦岭重点保护区，属于“8、76水利管理业-1.江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程”，属于秦岭重点保护区产业允许目录项目。 符合 4、与相关管理条例的符合性 本项目与相关管理条例符合性分析见表1-4。 表1-4 与相关规划、管理条例符合性 相关政策文件 要求 本项目情况 符合性 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与相关规划相协调。 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本工程选址位于秦岭保护区的重点保护区，但不属于禁止占用的区域，且项目为防洪工程，建成后可提高区域抵抗设计标准内山洪灾害能力，保障沿河两岸各村组人民群众的生命财产安全，符合秦岭保护规划要求。项目选址不涉及饮用水水源保护区。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 项目施工组织方案具有环境合理性，对临时道路、临时仓库及房屋等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施；对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。项目施工区不涉及饮用水水源保护区。不涉及对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。 本项目不涉及涉水工程，不涉及清淤、疏浚。 符合 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》 要求加快中小河流治理和小型水库除险加固，中小河流治理应加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准；要求搞好水土保持和水生态保护，实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设；特别提出要加强农田水利等薄弱环节建设。 本工程主要是建设护岸、护基，不涉及清淤疏浚，设计防洪标准为10年一遇洪水，属提高河流的防洪能力，可保障沿河居民的生命及财产安全。 符合 《中华人民共和国防洪法》 第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。 本项目的建设不改变河水流向。 符合 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。 项目临时用地主要为临时道路、临时仓库及房屋，均属于临时用地范围。 符合 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 项目临时用地不占耕地，均为河滩地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。 符合 《河道管理条例》 第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。 本项目不属于《河道管理条例》规定的需河道管理部门批准的活动。 符合 《陕西省河道管理条例》 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、沟金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目建设内容主要为新建护岸、护基，不属于河道管理范围内禁止建设内容。 本项目建设时，不临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面，不修建越堤路、桥、码头、打井钻探、不进行矿产资源开采、考古发掘、开发旅游资源等。 符合 《陕西省渭河流域管理条例》 在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，禁止新建、扩建严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 本工程主要为防洪除涝工程，建设地点不在渭河流域水生野生动物种质资源保护区内，且不属于严重影响水生野生动物及其生息环境的建设项目。 符合 渭河及其重要支流沿岸的城市人民政府建设河岸生态景观，应当保持河流及沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求，为公众提供休闲游览场所。 本工程建设过程中尽量保留沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求。 符合 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目属于防洪除涝项目，项目建设满足《长安八水之潏河、滈河综合整治规划》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省“十四五”水利发展规划》等相关规划及规划环评要求，本项目建设内容主要为建设护岸、护基，均属于治理相关的建设内容。建设不更改河道形态，不建设橡胶坝等形式打造城市景观。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域、不涉及饮用水水源保护区。 符合 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、 固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 项目对临时房屋、库房均提出了防治和恢复措施。并对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 项目不涉及涉水施工，不涉及饮用水水源保护区或取水口，不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。不涉及清淤、疏浚。 符合 《陕西省水利厅转发水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。 本项目主要为建设护岸、护基，属于防洪除涝工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞食水域、滥采河砂。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 强化扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单、实现扬尘污染动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。 对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推荐低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗环保力度，渣土车实施应覆盖与全密闭运输，加强道路绿化用地扬尘治理。 本项目为防洪治理工程项目，项目施工过程严格按照要求实行了工地动态管理，严格执行“六个百分百”，落实了扬尘污染防治措施。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。 工程严格按照该条要求进行建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，全面落实“七个到位”要求。施工期将严格执行在建工地施工扬尘监管，在工地公示具体防治措施及负责人信息。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 本工程严格按照该条要求进行扬尘运输车辆监管。 符合 《大气污染治理专项行动2024年工作方案》 推广清洁化渣土车。2024年底前，累计完成新能源或国六排放标准渣土车替代达到80%以上。 本工程要求采用新能源或国六排放标准的土石方运输车。 符合 推广清洁化商砼车。2024年底前，累计完成新能源或国六排放标准商砼车替代达到80%以上。 本工程要求采用新能源或国六排放标准的商砼车。 符合 加强水利工地施工扬尘精细化管控，实施A、B、C 级差异化管理，重点区域3 公里范围内所有工地应达到A 级标准，不达标准的及时降级处理。 全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶，落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管。落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 符合 《铁路安全管理条例》 禁止在铁路桥梁跨越处河道上下游的下列范围内采砂、淘金： （一）跨河桥长500米以上的铁路桥梁，河道上游500米，下游3000米； （二）跨河桥长100米以上不足500米的铁路桥梁，河道上游500米，下游2000米； （三）跨河桥长不足100米的铁路桥梁，河道上游500米，下游1000米。 有关部门依法在铁路桥梁跨越处河道上下游划定的禁采范围大于前款规定的禁采范围的，按照划定的禁采范围执行。 县级以上地方人民政府水行政主管部门、国土资源主管部门应当按照各自职责划定禁采区域、设置禁采标志，制止非法采砂、淘金行为。 本项目部分河道段上有西康铁路经过，但项目为防洪除涝工程，不涉及采砂、淘金。 符合 在铁路桥梁跨越处河道上下游各500米范围内进行疏浚作业，应当进行安全技术评价，有关河道、航道管理部门应当征求铁路运输企业的意见，确认安全或者采取安全技术措施后，方可批准进行疏浚作业。但是，依法进行河道、航道日常养护、疏浚作业的除外。 本项目部分河道段上有西康铁路经过，项目全段不涉及疏浚。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目建设地点位于陕西省西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段。项目区范围：起点坐标为东经109度0分23.263秒、北纬34度0分5.519秒，终点坐标为东经109度0分1.548秒、北纬34度0分59.411秒。河道两岸主要存在杏园村、太乙村等。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 近几年受短时局部强降雨影响，太峪河南桥至太乙宫正街桥段河道左右两岸未防护坡面受冲刷严重，局部已形成垂直切面，若不采取防护措施容易产生岸坡垮塌。目前河道两岸分布有村民自建的干砌石、浆砌石挡土墙护岸，挡土墙基础埋深普遍较浅，不能承受高标准的山洪冲刷，挡土墙的建筑质量也参差不齐，对两岸居民房屋、农田、右岸太乙卫生室、村道、跨河桥梁、输水渠道等的安全运行产生威胁，为提高该段河道的山洪灾害防御能力，切实保障两岸群众的生命财产安全，促进区域社会经济发展，亟须对太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟进行治理。 2、编制报告表依据 本项目主要建设内容为河道护岸及附属工程，建设目的是为了保障防洪安全。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，项目属于“五十一、水利”中“127防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，需编写环境影响报告表。因此，本项目编制环境影响报告表。 3、建设内容与规模 项目名称：西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程 建设地点：陕西省西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段 建设单位：西安市长安区水务局 建设性质：新建 建设内容：本次治理河道总长度2km，新建护岸工程409m，其中左岸57m，右岸352m；护基工程1625m，其中左岸917m，右岸708m。 项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成及规模 项目组成 名称 建设内容 主体工程 护岸工程 新建护岸409m，其中左岸57m，右岸352m。部分回填面采用草皮防护。新建护岸段设计采用挡墙断面，沿原河道走向布置护岸，挡墙高程及位置结合现状地形岸坎确定，高度分别有7m高、8.5m高、5.5m高及4.5m高，设防标准为10年一遇洪水。 挡墙设置排水管（详见左岸-标准断面Ⅱ型、右岸-标准断面Ⅰ型、右岸-标准断面Ⅱ型、右岸-标准断面Ⅳ型、右岸-标准断面Ⅴ型），管后设置反滤包，反滤包采用土工布、密封膏辅助施工。 护基工程 护基工程共1625m，其中左岸917m，右岸708m。 辅助工程 施工便道 根据工程总体布置，共设置3处临时道路，宽度均为5.0m，总长度为104m。 其中1#临时下堤路位于RB段水毁修复下游右岸，长34m，下堤路顶部与现状堤顶顺接，底部坐落在现状河滩上，坡比≤8%。2#临时道路为现状道路整平，位于雕塑公园桥下游右岸RC段，长度42m。4#临时道路为现状道路整平，位于RC段水毁修复下游，长度28m。其余水毁修复段落施工利用现状已有道路。 临时仓库及房屋 结合工程建设需要，设置临时仓库1处、临时房屋1处，每处面积100m2，共计200m2，位于设计桩号Z1+0954.91右岸。 临时仓库为封闭式仓库，主要存放易损坏或失散的材料。 临时房屋是为现场管理和施工人员修建的建筑，主要为办公室、工人休息室等。 弃渣场 本项目弃渣运往指定的公用弃渣场，位于西安市蓝田县焦岱镇樊家坡村，运距28km。 施工导流 本项目不设置专门的施工导流，施工时可采取潜水泵进行临时抽排水。 拌合站、预制场 本项目不涉及拌合站、预制场，相关材料均外购。 公用工程 给水 用水来自周边村镇自来水。 排水 施工期施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后清掏肥田不外排。 供电 施工用电从附近村庄电源就近接入。 环保工程 废气 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布、建筑材料覆盖等措施降低施工期扬尘污染。 废水 施工期施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后清掏肥田不外排。项目设2处洗车台及2座沉淀池（见附图3），施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 噪声 通过选用低噪声施工设备、合理布置施工场地、合理安排施工时间。 固废 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置；建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的与弃土（渣）运往政府指定堆放点。 生态 项目用地占用前先进行表土剥离并保存，临时占用结束后清除建构筑物及建筑垃圾，进行整地和表土回覆，恢复原用途；施工期严格控制施工作业带，避免随意扩大施工作业范围破坏周围植被，尽可能减少植被损坏；禁止在河道内存放油料、进行施工机械维修等，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河道水质；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 4、主要工程设计 本次设计计依据现状河道走向、河堤两侧现状道路和建筑的不同情况，左岸共划分两种断面形式，右岸共划分五种断面形式。 表2-2 太峪河左岸新建护坡及基础防护参数表 序号 位置 左岸桩号 防护长度（m） 断面形式 设计标准横断面类型 1 LA LA0+000.00-LA0+163.5 163.54 C25埋石砼护基墙 左岸-标准横断面Ⅰ型 2 LB LA0+000.00-LA0+163.5 675.61 C25埋石砼护基墙 左岸-标准横断面Ⅰ型 3 LC LC0+000.00-LA0+163.5 57.3 4.5m高C25埋石砼挡墙护岸 左岸-标准横断面Ⅱ型 4 LD LD0+000.00-LA0+163.5 77.87 C25埋石砼护基墙 左岸-标准横断面Ⅰ型 合计 左岸 974.32 表2-3 太峪河右岸新建护岸及基础防护参数表 序号 位置 左岸桩号 防护长度（m） 断面形式 设计标准横断面类型 1 RA RA0+000.00-RA0+058.14 58.14 7m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅰ型 2 RB RB0+000.00-RB0+041.03 41.03 8.5m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅱ型 3 RC RC0+000.00-RC0+580.64 580.64 C25埋石砼护基墙 右岸-标准横断面Ⅲ型 4 RD RD0+000.00-RD0+071.06 71.06 5.5m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅳ型 5 RE RE0+000.00-RE0+091.48 91.48 C25埋石砼护基墙 右岸-标准横断面Ⅲ型 6 RF RF0+000.00-RF0+013.85 13.85 5.5m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅳ型 7 RG RG0+000.00-RG0+035.88 35.88 C25埋石砼护基墙 右岸-标准横断面Ⅲ型 8 RH RH0+000.00-RH0+057.26 57.26 4.5m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅴ型 9 RI RI0+000.00-RI0+110.73 110.73 8.5m高C25埋石砼挡墙护岸 右岸-标准横断面Ⅱ型 合计 右岸 1060.07 （1）左岸-标准断面Ⅰ型 左岸-标准断面Ⅰ型适用范围为太峪河左岸LA0+000.00-LA0+163.54、LB0+000.00-LB0+675.61、LD0+000.00-LD+077.87段，长度共计917.02m。首先对现状挡墙基础掏空处采用C25砼回填加固，然后对现状挡墙基础采用C25埋石砼护基墙（埋石率20%）防护，护基墙顶宽不小于0.6m，高度不低于现状挡墙基础掏空上边线0.5m，斜坡段迎水侧坡比1:0.85，背坡坡比1:0.75，墙底坡度为0.2:1，墙底高程不高于深泓底以下2m高程，墙趾宽0.8m、高1m，护基墙墙后为原状土，新建护基墙与现状挡墙之间空隙处采用C25砼回填。 （2）左岸-标准断面Ⅱ型 左岸-标准断面Ⅱ型适用范围为太峪河左岸LC0+000.00-LC0+057.30段，长度共计57.3m。河道左岸新建C25埋石砼仰斜式挡墙，埋石率20%，墙高4.50m，顶宽0.8m，底宽2.67m，墙底高程不高于深泓底以下2m高程。前趾宽1m，厚1.5m，迎水侧坡比1：0.3，背水侧坡比为1：0.1，墙底坡度为0.1：1。墙后采用原土压实，压实度≥0.91，回填面采用草皮防护，以不陡于1：2坡比与现状地面衔接。 （3）右岸-标准断面Ⅰ型 右岸-标准断面Ⅰ型适用范围为太峪河右岸RA0+000.00-RA0+058.14段，长度共计58.14m。设计在河道右岸新建C25埋石砼仰斜式挡墙，埋石率20%，墙高7m，顶宽1.2m，底宽4.06m，墙底高程不高于深泓底以下2m高程。前趾宽1.5m，厚2m，迎水侧坡比1：0.3，背水侧坡比为1：0.1，墙底坡度为0.1：1。墙后采用原土压实，压实度≥0.91，回填面采用草皮防护，以不陡于1：2坡比与现状地面衔接。 （4）右岸－标准断面Ⅱ型 右岸-标准断面Ⅱ型适用范围为太峪河右岸RB0+000.00-RB0+041.03、RF0+000.00-RF0+013.85、RI0+000.00-RI0+110.73段，长度共计165.61m。设计在河道右岸新建C25埋石砼仰斜式挡墙，埋石率20%，墙高8.50m，顶宽1.2m，底宽4.36m，墙底高程不高于深泓底以下2m高程。前趾宽1.5m，厚2m，迎水侧坡比1：0.3，背水侧坡比为1：0.1，墙底坡度为0.1：1。墙后采用原土压实，压实度≥0.91，回填面采用草皮防护，以不陡于1：2坡比与现状地面衔接。 （5）右岸-标准断面Ⅲ型 右岸-标准断面Ⅲ型适用范围为太峪河右岸RC0+00.00-RC0+580.64、RE0+000.00-RE0+091.48、RG0+000.00-RG0+035.88段，长度共计708m。首先对现状挡墙基础掏空处采用C25砼回填加固，然后对现状挡墙基础采用C25埋石砼护基墙（埋石率20%）防护，护基墙顶宽不小于0.6m，高度不低于现状挡墙基础掏空上边线0.5m，斜坡段迎水侧坡比1:0.85，背坡坡比1:0.75，墙底坡度为0.2:1，墙底高程不高于深泓底以下2m高程，墙趾宽0.8m、高1m，护基墙墙后为原状土，新建护基墙与现状挡墙直接空隙处采用C25砼回填。 （6）右岸-标准断面Ⅳ型 右岸-标准断面Ⅳ型适用范围为太峪河RD0+000.00-RD0+071.06段，长度共计71.06m。河道两侧新建C25埋石砼仰斜式挡墙，埋石率20%，墙高5.50m，顶宽0.8m，底宽3.07m，墙底高程不高于深泓底以下2m高程。前趾宽1.2m，厚2m，迎水侧坡比1：0.3，背水侧坡比为1：0.1，墙底坡度为0.1：1。墙后采用原土压实，压实度≥0.91，回填面采用草皮防护，以不陡于1：2坡比与现状地面衔接。 （7）右岸-标准断面Ⅴ型 右岸-标准断面Ⅴ型适用范围为太峪河右岸RH0+000.00-RH0+116.67，防护长度116.67m。河道右岸新建C25埋石砼仰斜式挡墙，埋石率20%，墙高4.50m，顶宽0.8m，底宽2.67m，墙底高程不高于深泓底以下2m高程。前趾宽1m，厚1.5m，迎水侧坡比1：0.3，背水侧坡比为1：0.1，墙底坡度为0.1：1。墙后采用原土压实，压实度≥0.91，回填面采用草皮防护，以不陡于1：2坡比与现状地面衔接。 5、土石方平衡 本工程挖方31384m3，填方（夯填）16831m3，填方（自然方）19042m3，余土12341m3。余方运往西安市蓝田县焦岱镇樊家坡村，运距28km。 表2-4 土石方平衡表 单位：m3 序号 项目 挖方 填方（夯填） 填方（自然方） 余方 1 护岸工程 18368 9972 11250 7118 2 护基工程 13016 6859 5224 合计 31384 16831 19042 12341 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程位于陕西省西安市长安区，工程起点太乙卫生所上游约60m至太峪河南桥下游约120m段河道，治理河道长度2km，本工程保护对象主要为太乙宫街道太乙村两岸民房及农田，其中左岸保护对象除民房和农田外还有现状村道及输水渠道，右岸有太乙村卫生室。 施工组织 交通条件 沿河道分布有太水路，对外交通十分便利。其中1#临时下堤路位于RB段水毁修复下游右岸，长34m，下堤路顶部与现状堤顶顺接，底部坐落在现状河滩上，坡比≤8%。2#临时道路为现状道路整平，位于雕塑公园桥下游右岸RC段，长度42m。4#临时道路为现状道路整平，位于RC段水毁修复下游，长度28m。其余水毁修复段落施工利用现状已有道路。 （2）施工用电 本工程无大的用电设备，用电量不大。施工现场可从附近村庄电源就近接入。项目实施区内农村电网密布，满足项目建设施工用电要求。 （3）施工用水 施工生产用水、生活用水接当地居民生活供水系统自来水管道供水，供施工、生活使用。 （4）机械修配加工 施工所用机械设备利用长安区内修配厂进行修配，不在施工现场维修。 （5）建筑材料 工程实施需要的主要建筑材料为填筑料、砼（粗、细）骨料、块石料。 填筑料主要来源于开挖料进行填筑或就地取材。砼（粗、细）骨料主要来源于河道就地取材。块石料主要来源于河道沿线就地取材。 （6）建设用地 本工程占地不涉及永久占地，为临时占地，临时占地总计2.93亩，为河滩地，不涉及拆迁和移民安置。临时占地主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，评价要求临时占地占用结束恢复原用途。 （7）劳动力供应 工程区劳动力可从附近村庄招取，除农忙时间外，其余时间农村劳动力均可用于工程建设，劳动力能够满足施工要求。项目区内技术人员和管理人员，通过技术培训后，能够满足该项目的规划设计和组织管理的要求。 |
| 施工方案 | 1、主要工程施工工序 （1）土方工程施工 本次工程按机械为主，人工为辅的原则进行施工安排。所需土料本着经济、合理的原则首先利用本工程开挖基槽的土方。土方开挖采用挖掘机为主，推土机及人工配合施工，土方压实以机械碾压为主，机械压不到的地方采用蛙式打夯机补夯，最后由人工整坡。 机械压实时，宜采用振动碾或蛙式打夯机，干容重应由实验室做出击实实验报告，机械碾压一般中速行驶为宜，并应走直、扣严、到头、到边，不得漏压。轮迹套压宽度不小于10cm；分段分片碾压时，相邻两个压实面的搭接宽度为1~2m；碾压机具行走方式为平行于坝轴线。对于机械压不到的边角，要用人工或机械夯补压夯实。墙后土方回填时，必须分层夯实，夯实速度不宜过快。 （2）砼工程 仰斜式挡墙采用浆砌石或砼建造，原材料的质量符合《渠道防渗工程技术规范》(GBT50600-2010)和《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)的要求，为外购商品砼，项目不设拌合站。 砼浇筑前，应先洒水将基面湿润，在旧砌石墙面上浇筑防渗砼时，先对旧砌石墙面进行凿毛、冲洗，使旧砌石墙面露出新鲜石面并刷洗干净、湿润。在砼浇筑完毕后应进行原浆收面抹光，并达到砼表面密实、平整、光滑、无石子外露的要求。砼伸缩缝分块浇筑，每块必须一次浇筑完成。 （3）土工布 土工布规格为300g/m2，厚度不小于2.4mm，经纬向拉伸强度不小于9.5kN/m，CBR顶破强力不小于1.5KN，经纬向梯形撕裂强力不小于0.24KN。 1）铺土工布前，应将布下基面修平。 2）用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。 3）土工布的安装采用缝合、搭接的方法。缝合宽度一般为10cm以上，搭接宽度一般为15cm以上。 4）土工布的缝合：所有的缝合必须要连续进行在重叠之前，土工布必须重叠最少15cm。最小缝针距离织边至少是2.5cm。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。 （4）密封膏 1）基层清理： 必须将基层杂质、油污清理干净，做到平整、干净、干燥。 2）密封膏的配制： 密封膏是一般采用手提电钻搅拌5分钟以上，使两个组份配料充分混合均匀，否则会造成局部不固化的现象。配制好的材料要在2小时内用完，否则会慢慢增稠造成施工困难，应做到用多少配多少。 3）密封膏的施工： 用30mm宽的油灰刀将配制好的密封膏在缝两侧先刮涂一遍，第二次在缝中刮填密封膏到所需高度。要求压紧刮平。施工时要防止带入气泡而影响强度和水密性。 4）施工质量的检查： 施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。 5）固化前的保护： 密封膏表干时间为24h，但7天后才达到80%强度，因此在密封膏未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入，而降低性能，闭水试验一定要在施工固化7天后才能进行。 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械及车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 2、施工时序及建设周期 本工程计划工期共10个月，其中主工期7个月，整体工程在非汛期完成。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：2个月，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：7个月，完成各主要工程施工。 工程完建期：1个月，主体工程施工完后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作，并完成所有项目施工和验收任务。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市长安区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 80 70 114% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 46 35 131% 超标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 12% 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 34 40 85% 达标 CO 24h平均第95百分位浓度 μg/m3 1500 4000 38% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 μg/m3 190 160 119% 超标 根据以上监测结果可知，长安区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据西安市生态环境局2024年3月26日发布的《2024年2月份西安市水环境状况与监测》，2月份西安市共监测市控及以上监测断面30个（含潏河断面），各断面水质均满足《地表水环境质量标准》中的相关标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，西安市长安区潏河管理站委托西安云开环境科技有限公司于2024年3月21日对河道治理段沿线50m范围内的敏感点（杏园村、太乙村、西安新翰林民航技工学校）处的昼、夜间噪声值进行了监测。监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 监测结果 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 2024.03.21 1#杏园村 45 39 55 45 2#西安新翰林民航技工学校 46 40 3#太乙村 44 39 由上表可知，沿线敏感点昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 4、地下水、土壤环境 本项目未设置地下储罐等设备，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 5、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省主体功能区规划》（见附图5），项目所在区域属于限制开发区域（农产品主产区）。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市长安区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图6），项目所在区域的生态功能分区属于秦岭北坡中西段水源涵养区。 （3）土地利用类型 本工程不涉及永久占地，临时占地共计2.93亩，主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，本工程临时占地主要占用河滩地，不占用基本农田。 （4）陆生植物资源 1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），调查范围属于东亚植物区，中国—日本森林植物亚区，关中平原植被栽培区，西安、咸阳泾、灞、渭河汇流平川水浇地栽培植被小区。 长安区位于渭河平原中部，以西安、咸阳为中心，南依秦岭，北接旱塬，土壤肥沃，地势平坦，土壤略呈碱性反应，pH值为6.5~7.5，灌溉渠网纵横，可补年降水量600mm左右的不足。无霜期215天左右，极适宜喜温耐碱的棉花生长，是全省最重要的麦面产区。一般棉花播种面积占播种总面积的22%-35%，小麦占播种面积的50%以上，其余为玉米、高粱、豆类、豌豆、红薯等杂粮及芝麻、花生、油菜等油料作物。西安四周及主要城镇附近还是全省最大的蔬菜产区。水浇田一年两熟，其余两年三熟，复种指数150%以上，最高可到195%。项目所在调查范围内主要产苹果、柿、石榴、杏、葡萄等。 2）植被类型 项目调查范围内主要有国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、旱柳（Salix matsudana）、白皮松（Pinus bungeana）、垂柳（Salix babylonica）等景观绿化植被。 （5）动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以丽斑麻蜥和多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型：有中华鳖、华游蛇和水赤链游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型：有黄脊游蛇、赤链蛇、双斑锦蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、岩松鼠、褐家鼠、社鼠等。 ②生活类型 半地下生活型：有灰麝鼩、刺猬、黄鼬、草兔、褐家鼠、大林姬鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型：有岩松鼠、隐纹花松鼠等。主要分布在林中的树上。 4）鸟类 根据资料记载，项目所在区域内鸟类有大白鹭、红腹锦鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃、灰头啄木鸟、家燕、白鹡鸰、黄臀鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、松鸦、乌鸦、红尾水鸲、白顶溪鸲等，主要分布在附近农田及阔叶林中。 （6）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）水生维管束植物 调查范围内河流两岸水生维管束植物分布较少，且为常见水生维管束植物。 5）鱼类资源 根据调查，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲫鱼（Carassius auatus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 调查范围内鱼类为鲤鱼、鲫鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。 调查范围内鱼类为产粘沉性卵类群，其产卵季节多为春夏间，多数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、地方现状 本次治理段太峪河位于山区段，山区居民长期以来形成了沿河而居的习惯，河道两岸分布有村民自建的干砌石、浆砌石挡土墙护岸，据现场了解，挡土墙基础埋深普遍较浅，不能承受高标准的山洪冲刷，挡土墙的建筑质量也参差不齐。在2020年后的历次洪水中，已有挡土墙基础被掏空、冲塌的情况。 2、本次治理段甘峪河河道主要存在问题 （1）工程区段现状村民自建的挡土墙年代久远，其中左岸第LA、LB、LD段及右岸第RC、RE、RG段，挡墙基础受淘刷情况较重，局部基础已经掏空，若不采取防护措施容易导致现状挡墙失稳、垮塌，威胁到了群众生活及生命安全。 （2）治理段河道比降大，受汛期洪水影响，现状河道两岸未防护段岸坡已出现局部垮塌、滑坡现象，左岸LC段、右岸第LA、LB、LD、LF及RH~RI段现状岸坡现状垮塌较为严重，无硬质防护，易受洪水侵蚀，造成水土流失及土地损失等灾害，若再遇洪水将进一步滑塌，堵塞行洪断面。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要环境敏感保护目标见表3-3，环境保护敏感目标分布图见附图3。 表3-3 本项目周边主要环境敏感保护目标 序号 名称 主要保护对象 规模（人） 环境功能区 与本项目的位置关系 1 陕西终南山国家森林公园 生态环境 / 生态环境 工程上游约600m 2 太峪河 地表水环境 / 地表水环境III类区 位于工程范围内 3 太乙村卫生室 人群健康 / 1类声环境功能区 环境空气二类功能区 工程东侧5m 4 杏园村 人群健康 90人 工程东侧30m 5 太乙村 人群健康 470人 工程东侧5m 6 西安新翰林民航技工学校 人群健康 2000人 工程西侧10m 陕西终南山国家森林公园：1992年建立，位于秦岭北麓中段，西安市南25公里，长安区境内，园区总面积7675公顷，林木总蓄积348824立方米，森林覆盖率75%，海拔650米-2589米，分为南五台，石砭峪，翠华山和罗汉坪四个景区及诸多景点，南五台居中，属特级开发区。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-4。 表3-4 环境空气质量标准限值 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准名称及类别 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准 （GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 （2）地表水环境质量 潏河水体功能为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表3-5 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 石油类 Ⅲ类 6～9 20 4 1.0 0.05 （3）声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体限值要求如表3-6。 表3-6 声环境质量标准限值 标准名称 类别 单位 标准值 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 dB（A） 55 45 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 本项目施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。施工机械废气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第III阶段标准限值。 表3-7 施工期废气排放标准限值 污染物 项目 无组织排放浓度最高点浓度限值 单位 标准 颗粒物 基础、主体结构 0.7 mg/Nm3 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 拆除、土方及地基处理工程 0.8 表3-8 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功（Pmax）（kW） CO（g/kW·h） HC+NOx（g/kW·h） PM（g/kW·h） 第III阶段 Pmax＞560 3.5 6.4 0.20 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.20 75≤Pmax＜130 5.0 4.0 0.30 37≤Pmax＜75 5.0 4.7 0.40 Pmax＜37 5.5 7.5 0.60 （2）废水 施工废水回用不外排，施工人员生活污水依托周边现有化粪池处理后清掏肥田不外排。 （3）噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 标准名称 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 （4）固体废物 本项目施工期和运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程属于生态治理类项目，运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械与车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 本项目场地施工活动对环境空气的影响主要是施工扬尘、工机械与车辆废气等。 （1）施工扬尘 1）裸漏场地扬尘 施工扬尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；建筑材料运输、装卸、堆放过程；各种施工车辆运输过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场地平整、道路施工过程产生的扬尘。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。 在一般气象条件，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m） 20 50 60 100 150 200 250 浓度（mg/m3） 1.303 0.722 0.698 0.402 0.311 0.270 0.210 2）运输扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车，再通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） 车速 道路表面粉尘量 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 5km/h 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10km/h 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15km/h 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25km/h 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 从上表可见，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。限速行驶及保持路面清洁也是减少扬尘的有效手段。 （2）施工机械及车辆废气 施工期间施工机械主要有挖掘机、推土机、碾压机等，运输车辆主要有自卸汽车、载重汽车等，施工机械和运输车辆排放的尾气中的污染物主要有CO、NOx、THC等。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜1.05g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要包括施工人员生活污水、车辆冲洗废水。 （1）施工人员生活污水 工程施工期不提供餐食及住宿，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水。施工人员生活用水按30L/人·d计算，在施工高峰期施工人员和施工管理人员共20人，排水量按80%计算，生活污水产生量约为0.48m3/d。盥洗废水洒水抑尘，施工人员生活污水依托周边居民化粪池处理后清掏肥田不外排。 （2）车辆冲洗废水 本工程所需砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。项且附近的地区均具备机械设备及车辆维修、保养条件，施工现场不考虑机械的保养维修。施工使用的机械、运输车辆等设备的冲洗过程会产生废水。 施工期生产废水主要污染因子为SS，项目设2处洗车台及2座沉淀池，施工期产生车辆冲洗废水废水集中收集后，利用沉淀池沉淀处理后回用，不外排，从而减轻对周围水环境的影响。洗车台及沉淀池位于项目临时占地施工范围内。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、蛙式打夯机、装载机、振捣器、切割机、电焊机、柴油发电机等，产生的噪声级约79~100dB（A），这些噪声会对周围声环境产生一定影响，施工产生的噪声主要为短时局部影响。类比各种施工机械的实测资料，施工期噪声污染源强见表4-3。 表4-3 施工机械噪声实测值 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 噪声值（dB（A）） 声源特征 1 挖掘机 1 98 流动不稳定源 2 推土机 1 96 流动不稳定源 3 碾压机 1 85 流动不稳定源 4 蛙式打夯机 1 100 流动不稳定源 5 装载机 1 97 流动不稳定源 6 振捣器 1 93 流动不稳定源 7 电焊机 1 87 固定不稳定源 8 切割机 1 90 固定不稳定源 9 柴油发电机 1 98 固定稳定源 10 混凝土搅拌车 1 79 流动不稳定源 11 自卸汽车 1 98 流动不稳定源 根据本工程施工特点，施工现场内施工设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本工程施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响的范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源r0(m)处声压级，dB(A)。 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值，并根据得到各种设备的超标影响范围见表4-4。 表4-4 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 设备 名称 不同距离处噪声值（dB（A）） 超标范围/m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 50m 100m 150m 昼间 夜间 挖掘机 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 自卸汽车 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 蛙式打夯机 80 76 74 72 70 69 68 66 60 55 32 178 混凝土搅拌车 59 55 53 51 49 48 47 45 39 35 3 16 振捣器 73 69 67 65 63 62 61 59 53 49 14 80 装载机 77 73 71 69 67 66 65 63 57 53 23 126 推土机 76 72 70 68 66 65 64 62 56 52 20 112 柴油发电机 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 电焊机 67 63 61 59 57 56 55 53 47 43 7 40 切割机 70 66 64 62 60 59 58 56 50 46 10 57 由上表可以看出，在没有其它防护和声障的情况下，单台施工机械昼间在30m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到178m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离一般会超过昼间32m、夜间178m的范围。项目最近的敏感目标为河道右岸5m的太乙村卫生室，评价要求项目文明施工，加强管理，尽可能减少人为噪声，不得在夜间及午休期间施工。施工期的噪声影响是短暂的，噪声影响将随着施工期的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为临时工程拆除、施工场地清理及施工过程等产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，能回用的回用，不能回用的运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 5、生态环境影响 （1）占地影响 本项目属于“防洪除涝工程”，临时占地2.93亩，占地类型均属河滩地。 项目设置1座临时库房及1座临时房屋，总占地面积200m2；设置3处施工便道，宽5m，总长度104m。施工结束后拆除临时建构筑物、施工便道等，并对临时占地进行全面整地，恢复原用途。 本工程土方开挖回填后会产生余土，余土运往西安市蓝田县焦岱镇樊家坡村，运距28km。 施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过场地整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的影响是局部的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和省级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生大的影响。因此，临时占地对生态环境影响较小。 （2）对植被的影响 本工程治理整治河道长度约2km，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量的损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。 根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以杂草为主，主要分布在道路两侧、河道两岸及居民村落周围，天然植被较少，植物以城镇绿化植物和农作物为主。 施工活动占地影响范围即为本工程扰动原地貌、损坏土地资源、破坏植被的面积，临时占地面积较少，施工对占地范围内植被影响小。工程施工结束将对临时占地恢复原貌，且工程设计对护岸进行坡面植草，增加了植被覆盖率，故工程施工期对植被影响较小。 （3）对动物的影响 据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，附近生境主要为河流，沿线附近水域分布的种类主要有：静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要体现在工程建设对扰动范围内动物生活环境的影响、水污染对动物的影响、施工噪声的影响。 工程建设过程中废水不外排，疏浚等施工作业可能短暂扰动河道水质，但主要是短暂的影响水中泥沙含量，对水质影响有限；施工作业过程中大型机械设备的作业噪声可能惊吓周围动物，造成动物离开栖息环境。但工程治理河段较短，评价区附近有大量适宜这些物种栖息的环境，这些动物很容易找到临时替代生境，随着工程结束，恢复措施的落实，影响将逐渐消失。 （4）对水生生态影响 工程占地对河流水生生态环境的影响主要表现在施工过程中的可能对河流水质产生影响。另外施工过程中引起的河流扰动以及水质变化，对河流中水生生物的生长环境造成的破坏。 施工过程中正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，施工区域鱼类密度会降低。项目建成后河道内淤积情况减轻，水生生态环境会较快恢复。工程施工扰动了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工河段的水质，导致沿岸分布的两栖类、水栖型爬行类及鸟类中游禽、涉禽远离其原生境；施工噪声作业会影响上述动物的栖息和觅食，使得工程沿线段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类等受到惊吓。 （5）水土流失影响 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，工程建设开挖土石方若临时堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏、扰动，将造成一定的水土流失。 项目建设期先将表土剥离，用于后期绿化恢复前的表土回覆；建设过程中将对裸露地表采取临时苫盖措施，并采取临时排水、沉沙措施，合理安排挖填方时序，移挖作填，减少土石方堆存量和堆放时间；部分护岸施工时有植物措施，可有效减缓水土流失；施工结束后对临时占地进行恢复，拆除建构筑物后进行场地整治、临时绿化等，确保临时占地恢复原用途。 （6）对秦岭重点保护区的影响分析 本项目属于防洪除涝工程，项目不涉及《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》中的禁止类活动，属于《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单(试行)》的允许项目，主要进行增强区域保护功能的修复和保护工程。 项目涉及河道长度短，工程占地少，施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间，施工过程中应对野生动物采取保护措施。 采取以上措施后，项目施工期对秦岭重点保护区的环境影响较小，施工结束后区域的生态环境得到补强。 （7）陕西终南山国家森林公园的影响分析 工程占地不涉及陕西终南山国家森林公园生态保护红线，但工程距离陕西终南山国家森林公园较近，约600m。 本项目施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。临时占地结束后及时恢复原用地用途，护岸及时在坡面播撒草籽绿化，项目建成后可降低周边水土流失情况，美化环境，项目建设对陕西终南山国家森林公园的影响较小。 （8）对防洪、行洪的影响 根据《西安市长安区太峪河南桥至太乙宫正街桥段山洪沟治理工程初步设计报告（代可行性研究报告》中计算最大洪水量，本工程按10年一遇洪水标准设计，根据现状实际地形以及左右岸现有建设条件，分别对应设计，既满足防洪标准，降低主槽靠岸等冲刷情况又能最大程度保留现状原有自然风貌，形成生态驳岸型式。 工程的实施，使太峪河河道过流能力加大，防洪、行洪能力提高，对防洪抢险是有利的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程运营期无污染物产生。 本项目的实施，可有效保护太峪河流域生态系统，建立生态屏障，保障太峪河河流域的水资源安全，维护太峪河流域生态系统平衡。 同时，生态系统稳定性得到进一步巩固，水源涵养、气候调节、固碳释氧、水土保持和生物多样性维持等生态功能得到全面提升，有效减少山洪、旱灾等自然灾害的发生。采用当地植被进行植被恢复，避免了外来物种入侵造成的生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目的建设符合规划要求，属于产业政策中的鼓励类项目，符合相关法律法规的要求，项目实施有利于周围生态环境的提升，有利于植被和野生动物的保护。 同时，通过本项目的实施，不仅可以促进河道生机和活力恢复，还提高了河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。本工程永久占地及临时占地类型均为河滩地，不涉及移民拆迁。 本项目为河道防洪除涝工程，提高河道防洪、行洪能力，项目地址唯一，河流走向唯一。 综上所述，项目选址选线均符合相关要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气保护措施 （1）施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市长安区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《大气污染治理专项行动2024年工作方案》等有关要求进行，建设单位施工期拟采取以下治理措施： 1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 2）风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。 4）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 6）施工期间合理施工计划施工方案，加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 8）建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械设备及运输车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，拟采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 2、水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS、石油类。 建设单位在项目区域建设冲洗平台及废水沉淀，施工过程产生的车辆冲洗废水经沉淀处理后回用。施工时禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 （2）生活污水 本项目施工人员食宿均依托于周边村庄。生活污水排入原有排污系统，对环境影响极小。 （3）施工过程对河流水质的环境保护措施 施工过程对河流水质拟采取的治理措施如下： 1）河道施工主要安排在枯水期进行。 2）加强施工管理，各工程严格按照设计的范围进行，不得随意扩大施工范围。 3）施工过程产生的废水经沉淀后回用，禁止排入河流。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水对周围环境影响较小，治理措施可行。 3、声环境保护措施 施工场地内机械设备属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在30m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在178m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00）。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求，在加强施工噪声管理之后施工噪声对周围环境影响可以接受。 4、固体废物保护措施 （1）建筑垃圾：项目施工过程中产生建筑垃圾能回用的回用，不能回用的运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 在采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小，且随着施工期的结束而消失。 5、生态环境保护措施 （1）施工占地保护措施 由于涉及河道长度短，工程占地少，施工对占地范围内植被影响小。施工临时道路充分利用现有道路或工程范围内用地，工程范围外尽量不开设或少开设施工道路。临时施工道路的开挖应按照不同的地质条件，设置不同的开挖边坡，以保证边坡的安全稳定，路基坡底设置排水沟，以利于排水。在施工完毕后对所有临时施工道路及施工临时占地进行清理，拆除建构筑物，临时占地占用完毕进行场地整治，然后恢复原用途。弃方运至西安市蓝田县焦岱镇樊家坡村，运距28km。施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 （2）植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，建设单位拟采取以下污染防治措施： 1）施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，临时占用结束后对临时占地进行场地整治、表土回覆，并恢复原用途或撒播草籽绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险。 2）加强绿化植物的管理维护，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 （3）工程对水土流失影响的保护措施 为降低项目施工期对周围水土流失的影响，建设单位拟采取以下防治措施： 1）严格控制扰动土地范围，降低因占地造成的水土流失； 2）合理安排施工时序，缩短临时堆土时间，减少因挖填方造成的水土流失； 3）采取密目网苫盖、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等水土保持措施，降低水土流失量； 4）加强施工管理，提高施工人员水土保持意识。 （4）对陆生动物的保护措施 为减轻施工对野生动物的影响，建设单位拟采取以下防治措施： 1）加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识。 2）禁止施工人员捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中对野生动物采取保护措施。 3）合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 （5）水生生态系统保护措施 为降低项目施工期对水生生物产生影响，建设单位拟采取以下防治措施： 1）施工期间施工废水处理后全部回用不外排。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。 2）施工中产生的建筑垃圾应尽量做到回收，不能回收的拉运至建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 3）施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 通过工程的建设，改善现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，将有利于河道对污染物的降解能力，水生生态环境得到改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将有所增加，水生生态系统和生态平衡将会重新恢复形成。 （6）秦岭重点保护区的保护措施 1）施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被； 2）施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时对临时占地、裸地进行平整绿化； 3）施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施； 4）禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质； 5）加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。 （7）对防洪、行洪的影响 工程实施避开汛期，且不在河道内堆放建筑材料和土石方，不会阻碍河道行洪。 工程实施前，河道局部不平整，多为土质河岸，不能满足十年一遇的洪水标准要求。通过工程的实施，河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建成后，运营期无污染物的排放，故运营期的日常管理主要为巡护，管理由属地街道办负责日常巡护，巡护人员不在项目地食宿、生活等，无固定废气、废水及噪声源，因此对项目运行期间产生的环境影响进行分析。 工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将提高区域的生态环境环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，区域生物量将逐年增加。观赏价值、环境质量有所改善，项目区域的生态环境将变得更加优美。 工程实施后将提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。通过工程的建设，改善了人居环境，拓展区内发展空间，对区域的形象提升有重要作用。 |
| 其他 | 为了有效地保护本项目所在地的环境质量，运营期应建立和健全环境管理和监控制度。 1、运营期应加强植被管护措施，如定期洒水、补植等管护工作，以便发挥本项目最大生态效益。 2、一方面应加强防汛物资的存储与保障；另一方面加强防汛安全值班制度、防汛安全检查制度等，强化不定期检查、巡查、维护、维修与管理，做到有备无患，把汛期对生态环境影响的环境风险降到最低水平。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1299.47万元，环保投入40万元，占总投资的3.0%，具体分配见表5-1。 表5-1 环境保护投入估算表 单位：万元 项目 内容 投资 废气 施工扬尘 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖、限速标识等 3 施工机械设备及运输车辆废气 加强管理，使用优质燃料，对施工设备进行定期维护保养等 1 废水 车辆冲洗废水 洗车台2处、沉淀池2座 1 噪声 施工期噪声 采用低噪设备，合理选择施工时间和施工方法，加强施工机械维修保养，限速禁鸣标识牌 2 固废 建筑垃圾 建筑垃圾运至建筑垃圾堆放场处置 3 生活垃圾 统一收集后，交环卫部门处置 生态恢复 临时工程恢复：土地平整、护坡绿化、植被恢复等 30 合计 40 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 减轻对生态环境的影响，保护动植物不受损失 | 本工程建成后，护岸坡面播撒草籽绿化，对临时施工场地进行整地、植被恢复等，将临时占地恢复原用途 | 恢复工程影响区内的生态系统 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 |  | / | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水沉淀后回用不外排；施工人员生活污水依托周边公共设施收集处置 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工期会使扰动局部土壤环境影响，但仅影响施工区域土壤环境。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复措施 | 场地整治和植被恢复 | / | / |
| 声环境 | 加强施工现场管理，合理安排施工时间；选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养；最大限度的减少施工期噪声对环境的影响 | 施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置围挡、洒水降尘、物料密目网覆盖、出入口采取设置车辆冲洗装置；选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾运至建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置 | 落实各项环保措施，确保固废合理处置；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度分析，项目环境影响可行。