# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西国诚检测技术有限公司

环境检测实验室建设项目

建设单位（盖章）：陕西国诚检测技术有限公司

编制日期：            2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西国诚检测技术有限公司环境检测实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 肖清 | 联系方式 | 180xxxx1801 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室 |
| 地理坐标 | （东经108度51分10.861秒，北纬34度9分42.153秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地中其它 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：2024年1月至2024年4月进行厂房分区、简单装修，未运营。主要建设内容有实验区、试剂房、危废贮存库、外出仪器室、办公区等。 | 用地（用海） 面积（m2） | 451.5 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安现代纺织产业园规划》（2011年-2030年） 规划审批机关：西安市灞桥区人民政府2009年4月批准 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西安现代纺织产业园规划环境影响报告书》 召集审查机关：西安市生态环境局（原西安市环境保护局） 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西安现代纺织产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（市环函[2012]28号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1： 表1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 规划名称 分析判定内容 评定情况 符合性 《西安现代纺织产业园规划》 规划范围：北至庆华厂防护绿地，东至庆华厂库区，南至老牛坡遗址西侧，西至灞河，规划总用地面积434.7ha。 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室，属于规划范围内 符合 规划定位：“以纺织城纺织企业破产重组为依托，与洪庆北部能源化工基地和中部老工业基地联动发展，承接我国东部产业梯度转移，工业产业结构的提升。产业园区除将纺织产业作为第一主导产业外，以新型材料、装备制造等污染较轻的一、二类工业作为第二主导产业，形成灞桥区现代化、生态化的高科技纺织产业园区。”西安现代纺织产业园现主要承接纺织服装、新型材料、航天科技、装备制造、现代服务等高新技术产业。 本项目主要为环境检测服务，属于定位中的现代服务等高科技产业 符合 《西安现代纺织产业园规划环境影响报告书》及审查意见 产业园区内规划引进的项目，应本着“高水平、高起点”的原则，提出环境准入门槛。除主导产业外，园区内可适度引进部分能耗及污染物排放量较少的符合国家产业政策的新型材料、机械加工及现代服务等产业，对于上述产业中的高耗能，高排污类型如电镀等，应限制引进 对比《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于高能耗、高排污类型的项目，符合准入原则 符合 入园企业首先应提高水资源的重复利用率，减少各类废水产生量及排放量。园区低污染企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4三级标准。 实验室产生的清洗废水（危废以外）、纯水制备产生的浓水、清洁用水和生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。处理后废水各项指标均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 符合 产业园区执行《大气环境质量标准 》（GB3095- 1996） 中 的规定的二级大气质量标准； 入园企业排放的大污染物，必须采取治理措施，实现达标排放。园区实施集中供热，企业不得自建锅炉；进驻企业因生产工艺要求，需要自建炉窑的，必须使用清洁能源。 本项目实验室产生的有机废气和酸性气体经通风橱集中收集后，经活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施；必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；在交通干道两侧应预留一定距离的缓冲带。 原则上工业用地及仓储用地均执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 通过产噪设备中间布置，选用低噪设备，加上基础减震、厂房隔声和距离衰减，昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 符合 固体废物应遵循资源化、减量化、无害化的原则，分类收集、集中处置或综合利用，固废堆场进行地表硬化防渗处理。工业固体废物综合利用率达到98%以上；产业园区内产生的危险固废以企业为单位分类集中收集，贮存、并交环保局认可的有资质单位进行有效的综合回收利用或焚烧填埋处理， 确保对环境不产生污染，危险废 物无害化处置率达到100%；园区生活垃圾由市政部门统一收集，及时清运，运到垃圾填埋场卫生填埋。 含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水、实验室废液、废试剂瓶、废试剂和废活性炭等属于危险废，暂存于危废贮存库，定期交由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置，建设单位拟重新建设危废贮存库，建筑面积约3m2，一般固体废物主要为未被污染的废包装材料、纯水制备过程产生的废滤芯。一般实验材料废包装材料收集后外售；纯水制备产生的废滤芯由纯水机厂家回收。。一般固废和危险废物无害化处理率达到100%。 符合 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为检测服务类项目，属于鼓励类“三十一、科技服务类，31、工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”；项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业2007］97号）中限制投资类别，项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》。因此，本项目符合国家及地方的产业相关规定。 2、选址合理性 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室，租赁西安德蓝高科材料有限公司厂房3层301室，2020年8月6日，西安德蓝高科材料有限公司转型升级技术改造环境影响报告表已通过环评审批且验收通过。本项目所在建筑共6层，目前其它楼层及本层无其它企业办公生产。本项目附近无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境保护角度分析，选址可行。 3、与“三线一单”的相符性 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目“三线一单”生态环境分区管控符合情况分析如下： 表1-1 “三线一单”符合性分析表 名称 相关内容 项目情况 结论 三线一单符合性分析 生态保护红线 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室。根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于重点管控单元，不在生态保护红线范围内。 符合 环境质量底线 本项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物均达标排放，但对其影响程度很小。 符合 资源利用上线 本项目不属于高耗能、高排放的生产企业，不触及区域的资源利用上线 符合 环境准入负面清单 项目为实验室，位于西安市灞桥区，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地不在“负面清单”中所列区域。 符合 西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号） 根据西安市人民政府关于印发《“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（市政发〔2021〕22号），项目所在区域属于重点管控单元（本项目生态环境管控单元位置图见图1-1）。 符合 本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）的通知》（陕环办发〔2022〕76号）环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 “一图” 本项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，见图1-1。 图1-1 生态环境管控单元对照分析空间冲突图 “一表” 本项目所涉及的《西安市生态环境分区管控准入清单》如下表所示。 表1-2 与西安市“三线一单”环境管控单元管控要求对照表 序号 市（区） 区县 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 1 西安市 灞桥区 水环境城镇生 活污染重点管 控区大气环境 布局敏感重点 管控区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭 大气环境受体敏感重点管控区： 1、本项目为实验室检测，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 本项目为实验室检测项目，不属于重点污染企业。 符合 污染物管控排放 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，了解排污口的排放状况，掌握排放的污染物种类及排放量，形成入河排污口台账。对排查、监测过程中发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清排污单位，厘清排污责任。 2.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。开展老旧破损和易造 成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提高污水厂进水浓度，提升 污水收集效能。 加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求。 4.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物 执行超低排放或特别排放限值。 5.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 6.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 1、项目不涉及相关内容。 2、项目不涉及相关内容。 3、项目不涉及相关内容。 4、本项目为实验室项目，废气经活性炭吸附后排放，废水中和后进入化粪池处理。 5、项目不涉及相关内容。 6、项目不涉及相关内容。 符合 3）“一说明” 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室，位于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目采用行业先进设备及先进生产技术进行生产，主要使用清洁能源电能，不属于“两高”项目；项目运行过程中产生的废气、废水、固废及噪声经过各项对应措施处理后均可以达到相应的国家及地方排放标准。 综上所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 4、与相关政策的相符性 本项目与相关政策的相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与相关规划政策的符合性 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 第五章强化协同控制，改善汾渭平原大气环境第二节持续推进重点污染源治理加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。 本项目租赁已建成建筑物，施工期间采取洒水抑尘等方式降低扬尘污染。 符合 第十章深化改革创新，提升现代化治理水平第三节发挥市场机制激励作用：规范开放环境治理市场。深入推进“放管服”改革，在立法、政策措施制定中严格执行公平竞争审查制度，打破地区、行业壁垒，平等对待各类市场主体，引导各类资本参与环境治理与服务投资、建设、运行。 本项目为环境检测实验室建设项目，属于社会资本参与环境治理服务项目。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 第四章协同管控强化大气污染防治 第二节持续推进大气污染治理加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建恶化施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监督责任。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作进行监管。 第四节 加强噪声污染防治建筑施工噪声防治。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进利用噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督的措施。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放。 本项目租赁已建成建筑物，施工期间采取洒水抑尘等方式降低扬尘污染，设备采用低噪设备、基础减震等方式降低噪声的产生，周围无人员投诉。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 四、重点任务（一）推动结构调整 1、能源消费结构调整。（1）全面推动能源绿色低碳转型。推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，积极发展非化石能源，2023年全市非化石能源占能源消费总量比重提高到10%以上。2、城市供热结构调整。（1）加快优化集中供热结构。不再新建燃煤集中供热站。（4）加强清洁能源供应保障。（6）大力发展清洁取暖方式。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。 3、产业发展结构调整。（1）强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求（2）严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目能源为电能；实验室和办公区取暖采用空调；项目为环境监测实验室项目，不属于涉气重点行业。 符合 （二）实施治理工程8、扬尘治理工程。 （3）强化工地扬尘管控。加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械清洗次数，防止带泥行驶。以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改；（4）加强物料堆场扬尘管控。对粉尘类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。9、环保产业培育工程。在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技产量高、竞争能力强、行业影响广的环保企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全市环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 本项目施工期间无投诉现象；本项目为环境监测企业，属于环保产业培育工程支持产业。 符合 《灞桥区大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》 强化涉活性炭 VOCs处理工艺治理：新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式 处理。 本项目采用活性炭处理有机废气，不涉及非水溶性VOCs废气。 符合 《西安市空气质量达标规划（2023年-2030年）》 大力推进涉VOCs企业低挥发性原辅材料替代和污染治理设施升级改造，鼓励企业积极进行源头替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量、低反应活性的原辅材料。 本项目实验室使用的含VOCs试剂较少，且配制溶液时，开启试剂瓶盖时间较短，VOCs挥发量不大。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。 本项目实验环节在密闭的实验室内，对实验中产生的废气由通风橱收集后经活性炭吸附装置装置处理后达标排放。 符合 加快实施城市建成区高排放企业搬迁改造、搬迁入园或依法关闭，明确时间表，对逾期不按计划实施的依法依规予以停产。做优培强龙头骨干企业、“专精特新”中小企业，鼓励绿色环保企业助力“一带一路”建设。 本项目为环境检测实验室项目，位于灞桥区西安现代纺织产业园。 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》（2023 年4月15日） 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。 本项目实验室产生的有机废气和酸性气体经通风橱集中收集后，经活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕 65号） 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。 环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低650mg/g的蜂窝活性炭或碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭。 符合 西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号） 活性炭吸附装置入户核查要点5：活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到：颗粒活性炭：水分含量<15%，耐磨强度>90%，碘吸附值>800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300C，比表面积>850m2/g；蜂窝活性炭：水分含量<10%，抗压强度>1.0MPa，碘吸附值>600mg/g，四氯化碳吸附率>30%，着火点>400C，比表面积>750m2/g。 环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭。 符合 西安市灞桥区生态环境保护委员会办公室关于印发《灞桥区2023年臭氧污染防治管控方案》的通知 持续开展VOCs治理设施提级增效。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、活性炭吸附棉、生物法等治理工艺的，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，对采用上述工艺或者进行组合的企业提出整改要求（恶臭异味治理除外）。对采用一次活性炭、活性炭吸附+光催化（光氧化）等治理工艺的企业进行现场执法抽查，抽查率不低于20%，污染物排放达不到相应行业大气污染物排放标准的，依法依规进行处罚，并限期进行治理。 本项目废气处理措施不属于单一采用光氧化、光催化、低温等离子、活性炭吸附棉、生物法等治理工艺；本项目属于采用一次活性炭治理工艺。加强活性炭更换频次，确保达标排放。 符合 5、与实验室相关法规、规范的符合性 本项目与其他实验室相关法规、规范的符合性分析见下表。 表 1-4 本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析 文件名称 相关要求 本项目情况 符合性 《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）7.5 公害预防与处理 7.5.2实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理。 本项目含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水收集后作为危险废物，定期交由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置。实验室中和后的清洗废水、清洁废水、纯水制备产生的浓水和生活污水一同进入现有化粪池处理，通过市政管网排入西安市纺织产业园污水处理厂。 符合 7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。 本项目理化实验和有机实验在不同的通风橱内进行，收集后的废气经活性炭吸附装置处理后经专用排气筒排放（DA001），处理后后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求。 符合 7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严谨埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。 项目实验室对危险固废分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场需求，陕西国诚检测技术有限公司租赁西安德蓝高科材料有限公司3层301室，建设陕西国诚检测技术有限公司环境检测实验室建设项目，业务范围主要为水和废水检测、环境空气和废气、噪声和震动，本项目2024年1月至4月进行了简单装修，未运营，同时办理相关环保手续。 2023年12月，陕西国诚检测技术有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规文件的规定：本项目属于“四十五、研究和试验发展98专业实验室中其它”，应当编制环境影响报告表。 接受委托后，我公司技术人员对项目所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：陕西国诚检测技术有限公司环境检测实验室建设项目 建设单位：陕西国诚检测技术有限公司 建设地点：陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室 项目投资：100万元 项目性质：新建 建筑面积：451.5m2 3、项目地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室，本项目所在建筑无其它企业办公生产，为闲置状态。所在建筑东北侧为西安德蓝高科材料有限公司和G40高速、东南为中铁一局研发基地，西南为灞柳二路，西北为西安泵阀总厂。项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图2。 4、项目建设内容及规模 本项目总占地面积451.5m2，主要建设内容有实验区、试剂房、危废贮存库、设备房、办公区等。项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程 类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 实验区 占用面积315.2m2，主要包括气相室、理化室、前处理室、高温室、测油室、天平室、样品室等，放置一台纯水制备机。 新建已建成 储运 工程 试剂房 占用面积12.2m2，主要用于存放试剂 新建已建成 危废贮存库 占用面积3m2，主要用于贮存废试剂、废试剂瓶、废活性炭和废液等危险废物 已建成，本项目建设单位拟重新建设危废贮存库 小型仪器及外出仪器室 占用面积27.2m2，主要用于放置外出监测仪器及小型仪器 新建已建成 辅助 工程 办公区 占用面积93.6m2，主要用于员工办公 新建已建成 公用 工程 供电系统 由国家电网统一提供 依托 供水系统 由市政自来水供水管网引入 依托 排水系统 本项目实验室产生的清洗废水，含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水进行收集，设置专用收集桶，暂存于危废贮存库内，由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置；实验室其它清洗废水和实验室检测废液经中和桶中和后与纯水制备产生的浓水、实验室清洁废水和生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 依托西安德蓝高科材料有限公司化粪池 供暖、制冷 采用分体式空调制冷、制热 / 环保 工程 废气 实验室共设置8套通风橱设备，主要实验为COD的检测、溶液的配置等，采取强制抽排风，废气经通风橱收集后经活性炭处理，通过专用排气筒排放，排气筒高度15m。 已建成，本项目须将排气筒高度由10m增高至15m 废水 本项目实验室产生的清洗废水，含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水为危险废物，暂存于危废贮存库内，由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置；实验室其它清洗废水和检测废液经中和桶中和后与纯水制备产生的浓水、实验室清洁废水、生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 依托西安德蓝高科材料有限公司化粪池 噪声 选取低噪声设备，采取房屋墙体隔声及基础减振等措施 新建已建成 固体废物 含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水、实验室废液、废试剂瓶、废试剂和废活性炭等属于危险废，暂存于危废贮存库，定期交由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置，建设单位拟重新建设危废贮存库，建筑面积约3m2 新建已建成 一般固体废物主要为未被污染的废包装材料、纯水制备过程产生的废滤芯。一般实验材料废包装材料收集后外售；纯水制备产生的废滤芯由纯水机厂家回收。 新建已建成 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门外运处置。 5、检测项目 项目认证5大类检测项目，包含194项物质的检验能力，目前项目具有的检测能力类别见下表。 表2-2 项目主要样品检测一览表 检测类别 大类 小类 包装方式 暂存方式 环境检测 水和废水 26 瓶装 常温或低温保存 环境空气和废气 20 标准样品袋 常温恒重 室内空气 12 标准样品袋 常温恒重 噪声 6 / / 振动 1 / / 合计 5 65 / / 6、本项目主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备清单 序号 设备名称 型号/规格 数量（台/套） 备注 1 可见分光光度仪 722 1台 外购 2 百分之一电子天平 YP5002 1台 外购 3 万分之一电子天平 FA2004B 1台 外购 4 十万分之一电子天平 SQP 1台 外购 5 多功能声级计 噪声分析仪 AWA6228+ 1台 外购 6 多功能声级计 AWA5688 1台 外购 7 声校准器 AWA6021A 2台 外购 8 环境振动分析仪 AWA6256B+ 1台 外购 9 紫外可见分光光度计 752N 1台 外购 10 PH计 PHSJ-4F 1台 外购 11 电导率仪 DDSJ-308F 1台 外购 12 标准COD消解器 SCOD-100 1台 外购 13 超纯水机 UPR-II-25L 1台 外购 14 便携式多参数分析仪 DZB-712 1台 外购 15 激光测距仪 泰科曼S100 1台 外购 16 温湿度计 LX8111 8台 外购 17 林格曼黑度图带支架 LD-LG30 1台 外购 18 便携式流速仪 SLD300A 1台 外购 19 水银温度计 / 1台 外购 20 便携式风速风向仪 PLC-16025 3台 外购 21 温湿度大气压力表 DYM3-03 3台 外购 22 水温计 / 3台 外购 23 低浓度恒温恒湿称重系统 HX-1800 1台 外购 24 红外分光测油仪 OIL480 1台 外购 25 水浴锅 HH-8 1台 外购 26 空盒气压表 DYM3 2台 外购 27 立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-50SII 1台 外购 28 电热鼓风干燥箱 DHG-9070A 1台 外购 29 马弗炉 SX-4-10S 1台 外购 30 溶剂过滤器 GM0.33A 1台 外购 31 便携式测氡仪 FYCDY 1台 外购 32 便携式测氡仪 FYCDY-P30 1台 外购 33 大气氟化物采样器 FY-DQ101F 2台 外购 34 大气颗粒物采样器 FY-DQ101 8台 外购 35 真空采样箱 LB-8L 1台 外购 36 真空采样箱 QS-150 3台 外购 37 活化仪 FYHHY-1 1台 外购 38 氢气发生器 CH-1 2台 外购 39 数显式热电风速计 GM8903 1台 外购 40 恒温恒湿培养箱 LHS-150CH 1台 外购 41 离心机 L3-5K 1台 外购 42 水平振荡器 HY-2A 1台 外购 43 气相色谱仪（方圆) FYGC-2000C 1台 外购 44 气相色谱仪（福立） GC9790II 2台 外购 45 超声波清洗器 TH-500BQ 1台 外购 46 玻璃蒸馏瓶 / 1台 外购 47 静音无油空气泵 CA-1 2台 外购 48 全自动热解吸仪 FYRJX-24D 2台 外购 49 热解析仪 JX-5 1台 外购 50 双通道大气恒流采样器 FYCY-2 10台 外购 51 低本底多道γ能谱仪 FYFS-2002F 1台 外购 52 干燥器 / 3台 外购 53 不锈钢电热板 DB-2 2台 外购 54 双路烟气采样器 DL-6600 2台 外购 55 电热套 DZTW 2台 外购 56 自动热解吸仪 ATDS-3600A 1台 外购 57 烟气湿度检测仪 FY-SD09型 3台 外购 58 综合压力流量校准仪 DL-6500 1台 外购 59 便携式交直流电源 FY-DC701型 1台 外购 60 万用电炉 DL-1 2台 外购 61 烟尘（气)测试仪 FY-YQ201 3台 外购 62 低浓度烟尘采样装置 FY-D03型 3台 外购 7、主要原辅材料及其理化性质 本项目主要原辅材料见表2-4，主要试剂理化性质见表2-5。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 年用量 最大储存量 备注 1 硫酸汞 100g 1瓶（100g/瓶） 外购，固态瓶装 2 碘化钾 500g 2瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 3 硫酸 10L 20瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 4 盐酸 7.5L 9瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 5 高锰酸钾 500g 2瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 6 二硫化碳 500ml 1瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 7 甲醇 0.5L 1瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 8 正己烷 4L 1瓶（4000ml/瓶） 外购，液态瓶装 9 无水乙醇 1000 ml 2瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 10 三乙醇胺 500 ml 1瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 11 磷酸 120ml 1瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 12 氨水 600ml 2瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 13 七水合硫酸镁 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 14 双氧水 500ml 1瓶（500ml/瓶） 外购，液态瓶装 15 硼酸 1.5kg 3瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 16 乙酸铵 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 17 七水硫酸亚铁 70g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 18 硫酸锰 700g 2瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 19 三氯化铁 800g 2瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 20 氯化铵 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 21 七水合硫酸锌 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 22 磷酸氢二铵 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 23 氯化锌 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 24 硫酸亚铁铵 1000g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 25 乙酸锌 300g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 26 钼酸铵 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 27 无水氯化钙 500g 1瓶（500g/瓶） 外购，固态瓶装 表2-5 主要试剂理化性质一览表 序号 试剂名称 理化性质 主要危险性 1 硫酸 透明无色无臭液体，一种最活泼的二元无机强酸，沸点338℃，相对密度1.84 LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3 2 盐酸 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯 HCl）， 沸点（℃）： 108.6（20%恒沸溶液），相对密度(水=1)：1.20 LD50：无资料；LC50：无资料；慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀及皮肤损害 3 正己烷 是一种有机化合物，化学式为C6H14，属于直链饱和脂肪烃类，为无色液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂，主要用作溶剂、色谱分析参比物质、涂料稀释剂、聚合反应的介质等，也可用于有机合成。 急性毒性：LD50：25g/kg（大鼠经口），LC50：48000ppm（大鼠吸入，4h）。刺激性：家兔经眼：10mg，轻度刺激。 8、公用工程 （1）给水 本项目供水依托市政自来水管网。项目用水主要为实验室用水、纯水制备用水和员工生活用水。 ①生活用水 本项目共有员工22人，厂区内不设食宿，年工作300d。根据建设单位统计，生活用水量为0.6m3/d，180m3/a。 ②实验室用水 本项目实验室用水主要为实验室溶液配制和器皿清洗，实验室溶液配制使用纯水，实验室器皿清洗使用新鲜水，根据建设单位提供资料，实验室溶液配制用水（纯水）约为0.2m3/d，60m3/a、实验室器皿清洗（新鲜水）约为0.3m3/d，90m3/a。 ③纯水制备用水 实验室溶液采用纯水制备机的纯水，根据建设单位提供资料，实验室纯水用水约为0.2m3/d，60m3/a，纯水产生的比例按新鲜水的70%计，故纯水制备使用新鲜水约为0.286m3/d，85.8m3/a。 ④实验室清洁用水 本项目使用拖布和抹布等进行实验室清洁工作，根据建设单位统计，实验室清洁用水约为0.05m3/d，15m3/a。 （2）排水 ①生活污水 员工生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48m3/d，144m3/a。本项目生活污水依托西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 ②实验室废水 本项目实验室器皿清洗废水排污系数以0.9计，实验室器皿清洗废水产生量为0.27m3/d，81m3/a。含废酸、废碱等有毒有害物质的首次清洗废水作为危废处理，根据建设单位统计，首次清洗废水（危废）产生量约为0.06m3/d，18m3/a，首次清洗废水（危废）暂存于危险废物贮存库内，其它清洗废水产生量约为0.21m3/d，63m3/a，其它清洗废水收集至酸碱中和桶内，调节pH值后同生活污水以及项目纯水机制备纯水产生的浓水经管道排入化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 ③纯水制备产生的浓水 实验室溶液采用纯水制备机的纯水，根据建设单位提供资料，实验室纯水用水约为0.2m3/d，60m3/a，废水主要为纯水制备产生的浓水，浓水产生的比例按新鲜水的30%计，故本项目纯水制备产生的浓水量约为0.086m3/d，25.8m3/a。 ④清洁废水 实验室清洁废水按用水量的80%计，故实验室清洁废水产生量约为0.04m3/d，12m3/a，实验室清洁废水同生活污水一起经管道排入化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 ⑤检测废液 本项目配制的溶液用于检测，产生检测废液，检测废液含废酸、废碱等有毒有害物质的为危险废物，根据建设单位统计，危险废物产生量约为0.02m3/d，6m3/a，其它检测废液0.18m3/d，54m3/a收集至酸碱中和桶内，调节pH值后同生活污水以及项目纯水机制备纯水产生的浓水经管道排入化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 本项目具体用水情况详见表2-6，水平衡图见图2-1。 表2-6 项目给排水情况一览表 序号 用水类别 新鲜水（m3/d） 纯水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 危废处置量（m3/d） 排放量（m3/d） 1 生活用水 0.6 / 0.12 / 0.48 2 实验室用水 0.3 0.2 0.03 0.06 0.21 3 纯水制备用水 0.286 / 0.02 0.266 4 实验室清洁用水 0.05 / 0.01 / 0.04 合计 1.236 0.2 0.16 0.08 0.996 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）供电：由国家电网统一提供。 （4）采暖和制冷：办公室采用分体式空调制冷、制热。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为22人，不提供食宿。全年生产天数300天，每天工作8小时。 10、平面布置合理性分析 根据功能将租赁场地分区布置，各实验设备均布置于房屋内部。项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目于2024年1月租赁陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室（西安德蓝高科材料有限公司厂房），施工期主要内容为将租赁区域（厂房）进行分区、简单装修等。 二、运营期 运营期工艺流程和产污环节： 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）样品送检、现场采样：本单位检测业务主要有两种，一种为客户自己采样送至单位，另一种为直接委托单位现场采样检测； （2）样品保存分发：采集或送检的样品进行统一编号、登记由专人负责分类存放于样品室；根据检测指标的不同，由专人移交至不同的实验室进行检测； （3）实验前准备：包括仪器调式、器皿器具准备清洗、人员配置及检验化学品的领取、溶液的配置； （4）检测分析 根据建设单位提供资料，本项目主要采用的检测分析方法有：化学分析法、分光光度法、气相色谱法等；此过程会产生实验室废液，生活垃圾和危废等污染物，由于实验过程中环保设备同时开启，会产生设备噪声。 （5）实验器皿清洗 实验器皿清洗前需要使用新鲜水和洗涤剂洗涤，此过程会产生清洗废水； （6）检测完毕整理数据、校核、出报告 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁西安德蓝高科材料有限公司厂房。西安德蓝高科材料有限公司转型升级技术改造项目环境影响报告表已通过环评审批（灞环审[2020]74号），2022年4月17号西安德蓝高科材料有限公司组织召开了西安德蓝高科材料有限公司转型升级技术改造项目竣工环境保护验收会并通过验收。 1、污染物排放采取的措施及达标情况 本项目主体工程和环保设施部分建设完成，但未运营，为了解本项目污染物源强、污染物排放达标情况及环保设施处理效果，本项目于2024年2月1日对废气、废水、噪声进行了试验性监测，废气、废水、固废和噪声采取措施后可达标排放。 废气 本项目产生的废气主要为酸雾气体（HCl、硫酸雾）和有机废气（以非甲烷总烃计），通风橱收集后经活性炭吸附装置处理，通过10m高排气筒排放，根据2024年2月1日试验性监测结果可知，HCl、硫酸雾和非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值要求。 废水 本项目实验室清洗废水和检测产生的废溶液经中和桶中和后与纯水制备产生的浓水、实验室清洁废水、生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池进行处理，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对西安德蓝高科材料有限公司化粪池进行试验性监测，排放浓度为pH：7.5、COD：141mg/L、BOD5：37.7mg/L、SS：34mg/L、氨氮：3.68mg/L，排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B等级标准。 （3）噪声 本项目噪声主要是风机等设备运行时产生的噪声，2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目厂界噪声进行试验性监测，监测期间，噪声源风机、空调均使用，监测结果东厂界52dB、南厂界52dB、西厂界54dB、北厂界55dB，噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间不运营）。 （3）固废 生活垃圾分类收集由环卫部门统一清运；一般工业固体废物主要为废包装袋集中收集后外售处置；纯水制备产生的废滤芯由厂家更换并回收处置。 （4）危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭、废试剂瓶、废试剂、实验室废液、首次含有毒有害物质的清洗废液为危险废物，危险废物使用专用容器收集，暂存于危废贮存库内（危废贮存库位于电梯间东侧），委托冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置。 根据2024年2月1日试验性监测结果可知，本项目废水、废气、噪声可达标排放，通过现场探勘，存在的环境问题如下： 2、本项目现状存在的环境问题及整改措施 （1）危险废物贮存库 本项目现有危废贮存库位于电梯间东侧，危废贮存库内有一条电缆桥架贯穿上下两层，存在防渗达不到要求和废化学试剂腐蚀电缆的风险。 本项目拟重新建设危险废物贮存库，建筑面积约3m2，配套专用容器存放危险废物，企业应按《危险废物贮存污染控制指标》（GB-18597-2001）及其修改单相关标准对本项目危险废物贮存设施进行建设。 危废贮存库建设要求如下： ①危废贮存库须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置明显警示标志，专人负责危险废物的收集工作，专人监管； ②危废贮存库防渗性能须达到重点防渗要求； ③各个危险废物应设专用容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色； ④制定危险废物暂存相关的规章制度并上墙； ⑤建立台账并悬挂于危废贮存库内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危废贮存库内禁止存放危险废物及应急工具以外的其他物品、 （2）排气筒高度 本项目实验室废气经通风橱集中收集后通过活性炭吸附处理，最终由10m高排气筒排放。排气筒高度低于周边建筑，属于低空排放，不符合排气筒设置要求。 本项目拟对实验室废气排气筒加高至15m（从地面计），可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒最低高度（15m）要求，同时高于西北侧的西安德蓝高科材料有限公司其它厂房（高度12m），有利于废气扩散。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）项目所在区域达标判定 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本项目环境空气质量现状根据陕西省生态环境办公厅发布《环保快报》（2024年1月19日）中“2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市灞桥区2023年环境空气质量中的数据，项目区主要大气常规因子年均值监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量统计单位：ug/m³ 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 41 35 117.1 不达标 PM10 年平均质量浓度 72 70 102.9 不达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10.0 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5 达标 CO 24小时平均第95%百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 90%百分位浓度 168 160 105.0 不达标 由表3-1可以看出：大气常规因子中除PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度及O3第90百分位浓度8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO95%百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、特征因子环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。因此本次评价不对非甲烷总烃的环境现状质量进行监测。 3、声环境质量 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故本次环评未进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标及声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内区域。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 保护对象名称 坐标 相对项目方位 距离(m) 环境功能 经度 纬度 大气环境 纺织城小学 富力分校 109°6′58.479″ 34°16′28.590″ SW 65 二 类 区 西安富力白鹭湾 109°7′1.956″ 34°16′23.569″ SE 199 建工清凉灞柳 109°6′54.955″ 34°16′33.177″ NW 174 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值； 表3-3 大气污染排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级① 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 45 15 0.75 周界外浓度最高点 1.2 氯化氢 100 0.26 周界外浓度最高点 0.20 非甲烷总烃 120 5 周界外浓度最高点 4.0 备注：此处排放速率限值为严格50%计算 2、噪声排放标准 项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表3-4。 表3-4 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 60 50 3、水污染物排放标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B等级标准。 表3-5 废水排放标准 单位（mg/L） 污染物名称 监控点 标准值 标准来源 pH 化粪池 总排口 6-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1122-2020）中相关要求。本次环评建议企业内部自行控制总量指标：COD：0.042t/a、NH3-H：0.0011t/a、 VOCs：0.002787t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于2024年1月租赁陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路1725号3层301室（西安德蓝高科材料有限公司厂房），施工期主要内容为将租赁区域（厂房）进行分区、简单装修等。 施工期间，建设单位主要采取了洒水抑尘、选用优质漆料和合理安排装修时间等方式降低施工废气对周围环境的影响；施工期施工人员使用厂区内公共卫生间，生活污水排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂；建设单位在施工期间采取避开夜间和休息时间施工，选用低噪设备施工等方式减少施工噪声对周围环境的影响；施工期期间产生的建筑垃圾（废管材、废弃包装物等）统一收集后外售给废品回收站，施工人员的生活垃圾利用袋装、垃圾桶等收集后统一由环卫部门处理。 2024年1月-4月，建设单位施工期间无投诉现象且未造成环境污染，施工期对周围环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物与主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸碱废气、实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气，酸性气体主要为硫酸雾、氯化氢；有机废气主要为非甲烷总烃。 （1）源强核算 ①酸性气体 2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目实验室排气筒进行监测，氯化氢最大排放浓度为2.4mg/m3、最大排放速率为0.0151kg/h，硫酸雾最大排放浓度为5ND、最大排放速率为0.016kg/h，活性炭对酸雾的吸附率按40%计，故氯化氢产生浓度为4mg/m3、产生速率为0.25kg/h，硫酸雾产生浓度为5ND、产生速率为1.6kg/h。 ②有机气体 2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目实验室排气筒进行监测，非甲烷总烃最大排放浓度为1.48mg/m3、最大排放速率为0.00929kg/h，活性炭对有机气体的吸附率按60%计，故有机废气产生浓度为3.7mg/m3、产生速率为0.0232kg/h。 （2）污染物达标性分析 ①酸雾 实验室产生的酸雾主要为浓酸稀释等过程中挥发产生，根据建设单位提供的试剂清单，本项目使用的酸主要为浓盐酸、浓硫酸，浓酸在稀释使用过程中产生的主要污染物为HCl、硫酸雾。 本项目稳定运行时，每天配制酸性溶液会产生酸雾气体，挥发时间约为0.2h/d、年运行300d计算，2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目实验室排气筒进行监测，监测期间，现场进行盐酸和硫酸的配置，实验室稀释过程产生的酸雾废气经通风橱收集后经活性炭吸附处理，经15高排气筒排放（DA001），氯化氢最大排放浓度为2.4mg/m3、最大排放速率为0.0151kg/h，硫酸雾最大排放浓度为5ND、最大排放速率为0.016kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值。 表4-1 酸雾产生量及排放量列表 污染物 产生量（kg/a） 排放速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 氯化氢 1.501 0.25 4 0.906 0.0151 2.4 硫酸雾 1.6 0.267 5ND 0.96 0.016 5ND ②有机废气 本项目有机废气主要为二硫化碳等有机溶剂使用产生的挥发性有机物。 本项目稳定运行时，每天使用有机试剂的时间以1h、年运行300d计算，2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目实验室排气筒进行监测，监测期间，现场进行二硫化碳等有机溶剂配制，实验室产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后经活性炭吸附处理后，经15高排气筒排放（DA001），非甲烷总烃最大排放浓度为1.48mg/m3、最大排放速率为0.00929kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值。 表4-2 挥发性有机物产生量及排放量列表 污染物 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 6.6 0.0232 3.7 2.787 0.00929 1.48 表4-3 排放口基本情况一览表 污染源 名称 编号 排放口类型 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒参数 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 排气筒 DA001 一般排放口 109°7′2.596″ 34°16′28.537″ 15 0.15 13 本项目产生的酸雾及挥发性有机物，经处理后均可达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值要求。在采取上述措施后，对外环境影响不大。 （3）非正常工况 本项目非正常排放考虑环保设施发生故障，污染物排放控制达不到应有效率从而发生非正常排放，一般一小时内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约2~3年一次，为小概率事件。非正常工况下，废气排放对环境影响程度会增加。非正常工况下应采取以下措施：建设单位要定期对实验室环保设备进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （4）排气筒高度合理性分析 本项目所在建筑物共6F（本项目位于3F），总高度33m，东北侧的西安德蓝高科材料有限公司其它厂房高度12m，周围200m范围内最高建筑为建工清凉灞柳小区33F住宅楼，高度约为99m，基于安全等因素考虑，本项目整改后排气筒高度设置为15m（从地面计），可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒最低高度（15m）要求，但不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，故本项目污染物排放速率严格50%执行。 （5）环保措施可行性分析 活性炭对有机废气的去除：根据《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司著）中“治理技术范围，吸附法（更换活性炭）适用于小风量低浓度VOCs废气的治理”，因此，本项目采取活性炭吸附法处理非甲烷总烃属于可行技术。 活性炭对酸雾的去除：根据《活性炭处理酸性污染气体的研究进展》（邓国民，国家自然科学基金），活性炭是一种具有丰富微晶结构、中孔、微孔结构的多孔材料，比表面积高，吸附性能好，已经成为酸性气体的常用吸附剂和催化氧化还原载体，对酸性气体（CO2、SO2、NOx等）具有一定的吸附、脱除能力。 本项目已建成一级活性炭处理设施，风机风量为10000m3/h，项目使用碘值不低于650mg/g蜂窝活性炭，填充量约为180kg，由于一级活性炭处理设施为监督职能部门现场执法抽查关注对象，为确保达标排放，建议建设单位使用符合要求的蜂窝活性炭或颗粒活性炭，保证活性炭填充量满足吸附要求，活性炭更换周期一季度一次。 综上所述，项目废气处理方案可行。 （6）废气监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。 本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-4 建设项目废气监测计划 类别 监测点名称 监测项目 监测频率 执行标准 废气 DA001 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准表2二级标准要求 上风向1个监测点位，下风向3个监测点位 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 2、地表水环境影响分析 （1）达标性分析 本项目废水主要为实验室清洗废水、纯水制备产生的浓水、检测产生的废溶液和员工生活污水，实验室清洗废水排放量为0.21m3/d（63m3/a）、纯水制备产生的浓水排放量为0.086m3/d（25.8m3/a）、生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a），检测产生的废溶液0.18m3/d（54m3/a）、实验室清洁废水0.04m3/d（12m3/a），实验室清洗废水和检测产生的废溶液经中和桶中和后与纯水制备产生的浓水、实验室清洁废水、生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池进行处理，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对西安德蓝高科材料有限公司化粪池进行试验性监测，排放浓度为pH：7.5、COD：141mg/L、BOD5：37.7mg/L、SS：34mg/L、氨氮：3.68mg/L，排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B等级标准。 表4-5 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 排放方式 排放 去向 排放 规律 排放口类型 污染治理设施 经度 纬度 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 DW001 109°7′ 5.763″ 34°16′ 32.168″ 间接排放 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 一般排放口 化粪池（依托） 沉淀 厌氧 （2）依托性分析 本项目使用中和桶对实验室废水进行简单中和，可满足废水中pH达标排放，本项目依托西安德蓝高科材料有限公司化粪池，化粪池为80m3，本项目废水总产生量为0.996m3/d，故本项目设置的环保措施可满足本项目使用。 西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂（原名为西安市纺织产业园区污水处理厂）工程位于灞桥区洪庆街道办事处田王村，总占地面积60亩，总投资5451.93万元。处理规模为近期2.0万m3/d，远期5.0万m3/d，预留再生水系统、污泥脱水机房及远期污水处理设施用地。处理工艺采用预处理+生态组合塘+滤布滤池+接触消毒池工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂工程目前处理量约为1.4万m3/d。 本项目在西安净水处理有限责任公司纺织城再生水厂收水范围内，项目所在地市政污水管网已投入运行，项目排水能为其所接纳，污水处理措施可行。 （3）监测计划 本项目废水监测计划详见下表 表4-6 废水监测计划一览表 污染源 名称 监测因子 监测点位 监测频率 控制指标 废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池 每年1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 3、声环境影响分析 （1）噪声达标性分析 项目运营后的噪声主要来源于实验室通风系统中风机运行噪声，本项目风机放置于室内，室外噪声源为空调外机，本项目使用分体式空调，空调外机悬挂于外墙壁，对外环境影响较小。针对风机选用新型低噪音设备，接头用柔性安装，声源约70~80dB(A)。本项目对噪声的控制主要采取削弱噪声源与阻断噪声传播途径相结合的方式，以控制噪声对厂界的影响，再加上房间封闭隔声、建筑物阻隔及距离衰减作用。 2024年2月1日由陕西正泽检测科技有限公司对本项目厂界噪声进行试验性监测，监测期间，噪声源风机、空调均使用，监测结果东厂界52dB、南厂界52dB、西厂界54dB、北厂界55dB，噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间不运营）。 本项目噪声源强声级强度较低，实验设备噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而结束，对周围环境影响较小。 环评要求企业采取以下噪声防治措施进一步减少项目对周边环境的噪声影响： ①项目在设备选型上应选用低噪声、低震动设备，风机等额定功率满足项目所需。 ②应加强产噪设备及降噪措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。 ③加强日常管理，提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。运营期门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。 （2）噪声监测计划 表4-7 建设项目噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界四周 Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废试剂瓶、首次清洗废液、废活性炭、废包装袋、纯水制备产生的废滤芯等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员22人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为11kg/d、3.3t/a，分类收集由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为废包装袋和纯水制备产生的废滤芯，根据建设单位提供数据，废包装袋产生量约为0.05t/a，集中收集后外售处置；纯水制备产生的废滤芯产生量为0.02t/a，由厂家更换并回收处置。 （3）危险废物 本项目废活性炭、废试剂瓶、废试剂、实验室废液、首次含有毒有害物质的清洗废液为危险废物，根据建设单位提供数据，废活性炭产生量约为0.725t/a、废试剂瓶产生量为0.5t/a、实验室废液产生量为6t/a、废试剂产生量为0.05t/a、首次清洗废液产生量为18t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目首次清洗废液属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-047-49，废试剂瓶（含有或沾染毒性、感染性危险废物的）属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-041-49，废试剂和实验室废液属于危险废物，其类别是HW03，危废代码：900-002-03，废活性炭属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-039-49。危险废物使用专用容器收集，暂存于危废贮存库内，委托冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置。 本项目固体废物的产生、贮存、处置情况见表4-8。 表4-8 本项目固体废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量（t/a） 产生 环节 形态 有害成分 危险 特性 污染防治措施 1 生活 垃圾 一般 固废 / 3.3 员工 生活 固态 / / 分类收集环卫处置 2 废活性炭 危险 废物 HW49-900-039-49 0.725 实验过程 固态 / T 危废贮存库暂存，交由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置 3 废清洗液（危废） HW49-900-047-49 18 液态 T/C/I/R 4 实验室废液 HW03-900-002-03 6 液态 T 5 废试剂瓶 HW49-900-041-49 0.5 固态 T/In 6 废试剂 HW03-900-002-03 0.05 液态 T 7 废包装袋 一般工业固体废物 336-999-99 0.05 清理 固体 / / 集中收集后外售 8 废滤芯 336-999-99 0.02 更换 固体 / / 厂家更换并回收 本次环评要求，企业按《危险废物贮存污染控制指标》（GB-18597-2001）及其修改单相关标准对本项目危险废物贮存设施进行建设： 本项目拟建设一个约3m2的危废贮存库，危废贮存库建设要求如下： ①危废贮存库须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置明显警示标志，专人负责危险废物的收集工作，专人监管； ②危废贮存库防渗性能须达到重点防渗要求； ③各个危险废物应设专用容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色； ④制定危险废物暂存相关的规章制度并上墙； ⑤建立台账并悬挂于危废贮存库内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； ⑥危废贮存库内禁止存放危险废物及应急工具以外的其他物品； 综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目位于已建成厂房三层，不会对土壤及地下水产生直接影响。本项目环评要求对厂房等地面采取硬化措施；危废贮存库及试剂库地面采取硬化、防渗措施（防渗性能为重点防渗）。日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后基本不存在污水渗漏引起的地下水污染的环境问题。 重点防渗要求：防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用。 6、环境风险分析 本项目营运期环境风险源主要为本项目指标检测过程中使用到的硫酸、盐酸等带有腐蚀性、挥发性的化学试剂。此外，危废贮存库内存放有实验检测废液，主要为废酸和废有机废液，也会带来环境风险。因此，应加强对实验区、试剂库房及危废贮存库的运营管理，熟悉操作流程，避免造成环境污染。 （1）评价等级 本项目涉及危险物品为盐酸和硫酸，盐酸最大存放量为0.00468t，硫酸最大存放量为0.0824t，贮存于本项目试剂房；危废贮存库内存放的危险废物属于健康危险急性物质，存放量约为2t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目的临界量判定见表4-9。 表4-9 环境风险物质临界量判定表 序号 物质 临界量（t） 实际存放量(t) Q值 1 盐酸 7.5 0.00468 0.000624 2 硫酸 10 0.0824 0.00824 3 危险废物 50 2 0.04 合计 0.054864 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 评价等级划分依据见表4-10。 表4-10 评价等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。 （2）环境风险分析 化学试剂硫酸、盐酸属于强腐蚀性化学试剂，酸类化学试剂属于急性有毒、有强腐蚀性的物质。虽然它本身较稳定，不会燃烧，但高浓度的硫酸与某些有机物接触，也有可能引起火灾。由于本项目正常运营对化学试剂的需求量均较小，试剂库内化学试剂的储备量也均远小于技术导则中突发环境事件风险物质临界量；另外危废泄露也可能导致对地面腐蚀，本项目危废贮存库内危废均分类存放，且有专用容器。因此，项目在加强检测试剂管理与使用的前提下，同时严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，对周围外环境产生的影响较小。 （3）环境风险防护措施 本项目针对所用化学试剂的储存及使用过程存在的风险拟采取如下措施： ①设置专用的试剂库房和试剂柜存储项目所用化学试剂，并加强库房通风和管理。 ②遵循量少、次数多的原则，尽量减少项目化学试剂储存量。 ③对项目所用化学试剂根据其酸碱性、腐蚀性、易燃易爆性、易制毒、易制爆等性质进行分类、分区存储和分类管理，并设置使用记录及进出台账，避免试剂间的相互影响和反应，保证存放安全。其中易制毒类化学试剂设置单独的存放间，严格按照相关规范管理，并设置记录台账。 ④实验区、试剂库房及危废贮存库设置灭火器材及吸附砂等应急物资，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。同时为实验人员配备护目镜、口罩、手套、实验服等防护用品。 ⑤试剂库房和危废贮存库进行重点防腐防渗，检测废液、废试剂存储区设置防渗漏托盘。 ⑥ 建设单位对操作人员进行岗前培训，且在运行检测过程中严格按照操作流程规范进行，加强管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 经采取以上风险防范措施后，本项目环境风险处于可接受水平。 7、环保投资 本项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。项目主要环保投资见表4-11，总投资为100万元，环保投资共计16万元，占项目总投资的16%。 表4-11 主要环保投资一览表 序号 治理项目 污染防治设施或措施 投资（万元） 1 废气 治理 实验室 通风橱8套+活性炭吸附装置+15m排气筒 12.5 2 污水 治理 生活污水 化粪池（依托） / 清洗废水 中和桶 0.5 3 噪声 治理 设备噪声 隔声、减振措施 0.5 4 固废 治理 生活垃圾 带盖垃圾桶若干 0.4 危险废物 危废贮存库、专用收集容器 2.0 废包装袋 专用收集容器 0.1 合计 / 16 8、排污许可 本项目主要为实验室，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》要求依法办理排污许可工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | 实验过程 | 硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃 | 通风橱收集后经活性炭处理，通过专用排气筒排放，排气筒高度15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS pH | 实验室清洗废水经中和桶中和后与纯水制备产生的浓水、实验室清洁废水、生活污水一起排入西安德蓝高科材料有限公司化粪池，处理后排入市政污水管网，最终排入西安市纺织产业园污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准 |
|  | 实验室清洗废水 | COD BOD5 SS |  |  |
|  | 浓水 | COD BOD5 SS |  |  |
|  | 实验室清洁废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 合理布置并选用低噪声设备、采用基础减 振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾分类收集交由环卫部门定期清运处理；废包装袋集中收集后外售处置、纯水制备产生的废滤芯由厂家更换并回收处置；危险废物专用容器收集，暂存于危废贮存库内，由冀东海德堡（扶风）水泥有限公司回收处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化、分区防渗、源头控制措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①设置专用的试剂库房和试剂柜存储项目所用化学试剂，并加强库房通风和管理。 ②遵循量少、次数多的原则，尽量减少项目化学试剂储存量。 ③对项目所用化学试剂根据其酸碱性、腐蚀性、易燃易爆性、易制毒、易制爆等性质进行分类、分区存储和分类管理，并设置使用记录及进出台账，避免试剂间的相互影响和反应，保证存放安全。其中易制毒类化学试剂设置单独的存放间，严格按照相关规范管理，并设置记录台账。 ④实验区、试剂库房及危废贮存库设置灭火器材及吸附砂等应急物资，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。同时为实验人员配备护目镜、口罩、手套、实验服等防护用品。 ⑤试剂库房和危废贮存库进行重点防腐防渗，检测废液、废试剂存储区设置防渗漏托盘。 ⑥ 建设单位对操作人员进行岗前培训，且在运行检测过程中严格按照操作流程规范进行，加强管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 |
| 其他环境 管理要求 | ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，应制定该项目运行期环境管理规章制度、并按照相关规范要求对项目排放的污染物进行例行监测。 ②项目应制定严格的管理制度，强化环境管理，提高员工环保意识；对各类环保治理设施进行定期维护，定期检修，严禁在有故障或失效时运行。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.00453t/a | / | 0.00453t/a | +0.00453t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.002787t/a | / | 0.002787t/a | +0.002787t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 298.8t/a | / | 298.8t/a | +298.8t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0011t/a | +0.0011t/a |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.3t/a | / | 3.3t/a | +3.3t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 清洗废水（危废） | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | +18t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.725t/a | / | 0.725t/a | +0.725t/a |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目所在位置

0.12

生活污水

化粪池

新鲜水

酸碱中和桶

1.236

市政污

水管网

危废0.06

0.48

0.586

0.6

0.03

纯水

制备

实验室用水

浓水0.086

0.2

0.21

0.3

0.996

0.286

配制溶液

器皿

清洗

0.18

危废

0.02

0.39

实验室清洁用水

0.05

0.01

0.04

西安市纺织产业园污水处理厂

现场采样

客户送样

样品接收及保存

准备工作

实验废液

清洗废水

实验废气

实验固废

实验设备噪声

实验室分析

质量控制实验

整理数据、报告校核

完成报告编制