# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程

建设单位：甘峪水库灌区续建配套与节水改造项目建设管理处

编制日期：          2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610125-04-01-313553 |
| 建设单位联系人 | 邓科长 | 联系方式 | 134****5640 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村镇 |
| 地理坐标 | 总干渠起点坐标：东经108度29分38.078秒，北纬34度01分38.029秒，终点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒； 东干渠起点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒，终点坐标：东经108度31分12.749秒，北纬34度02分34.379秒； 西干渠起点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒，终点坐标：东经108度27分41.691秒，北纬34度03分13.657秒 |
| 建设项目 行业类别 | 125灌区工程（不含水源工程的） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地0 临时占地10500 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鄠行审发〔2023〕167号 |
| 总投资（万元） | 603.44 | 环保投资（万元） | 25.35 |
| 环保投资占比（%） | 4.20 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号）的要求： ①一图：项目与陕西省“三线一单”数据应用系统和《西安市生态环境管控单元分布图》的分布示意图见附图6。 ②一表：项目范围内涉及的生态环境管控单元准入清单见表1。 ③一说明：项目与“三线一单”符合性分析如下： 结合《西安市生态环境管控单元分布图》和陕西省“三线一单”数据应用系统可知，本项目涉及重点管控单元。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。本项目为灌区续建与节水改造工程，可提升灌溉效益，故本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。 |

表1    与《西安市“三线一单”管控单元比对成果》相符性分析表

| 序号 | 市 | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 面积/长度 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 鄠邑区 | 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元 | 大气环境布局敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 | 3.64km | 1、本项目不属于“两高”项目； 2、项目不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能的行业； 3本项目不属于重污染企业。 | 相符 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 |  | 大气环境布局敏感重点管控区：1.本项目施工期间，环评建议运输车辆和非道路移动机械使用新能源或清洁能源车辆。 水环境农业污染重点管控区：本项目不涉及化肥农药、畜禽养殖场、水产养殖及农村生活污水直排等。 | 相符 |

| 其他符合性分析 | 2、与产业政策符合性分析 本项目为灌区改造项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“鼓励类的“二、水利-2、灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”，符合国家产业政策。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策。 3、与相关规划、政策、规范符合性分析 本项目与相关规划、政策、规范符合性分析情况见表2。 表2 与相关规划的相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《中华人民共和国水污染防治法》 第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目属于灌区续建与节水改造工程，施工范围位于甘峪河水库饮用水源地北侧200m处，在甘峪河水库饮用水源地保护范围以外。 相符 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 规划提出在秦岭生态保护区域构建“一屏、一带、一山、六水、多点、联网”的生态保护新格局，“六水”即灞河、浐河、沣河、潏河、涝河、黑河六条河流及其流域，是秦岭生态环境保护区域中的主要水源和水生生物栖息地，同时也是人们进出秦岭的主要通道。重点开展流域系统治理，实施水土流失治理、矿山地质环境修复、小水电站拆除及其生态修复等重点建设工程，恢复或重建流域生态环境。重视水源地保护和水生生物保护地的建设管理，持续做好环境质量监测和污染源控制工作。 本项目位于西安市鄠邑区蒋村镇，不在陕西省秦岭保护范围内。 相符 《陕西省“十四五”水利发展规划》 强化农业节水增效。大力推进节水灌溉，重点加快大中型灌区续建配套和现代化改造，推进小型骨干灌排工程节水改造，灌溉水利用系数达到0.5845；优化调整作物种植结构，推进适水种植、量水生产，降低灌溉用水定额。加快推进农村生活节水，加强农村生活用水设施改造，推广使用节水器具，创造良好节水条件。 本工程主要是对甘峪河北侧灌区进行续建与节水改造，提高水库水源利用率。不在水利发展规划范围内。 相符 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”农业节水行动方案的通知》（陕政办函〔2022〕16号） 大中型灌区渠系配套粮食作物节水模式。加强灌区末级渠系+衬砌+配套建筑物的标准化改造，加大末级渠系衬砌，提高渠系输水能力和利用系数。根据主要作物生长规律和土壤墒情，调整优化灌溉制度。 本工程进行东西干渠衬砌改造、新增退水渠等节水改造工程。 相符 末级渠系改造。加强灌区末级渠系及建筑物的成套、高效、耐久及标准化改造，加大渠系防渗漏衬砌，根据水源条件埋设UPVC管道等，建设农渠分水口，配备出水桩、分级测控一体化智能量水设施，修复排水沟等。 本工程进行东西干渠衬砌改造、计量设施、一体化控制闸门及信息化建设视频监控系统等节水改造工程。 相符 《陕西省人民政府办公厅关于印发十四五生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号） （三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目施工期土方及其他建材施工原料运输车辆加盖篷布，施工现场集中堆放的土方必须覆盖严禁裸露，定期洒水抑尘。材料均使用外购成品混凝土、砂浆等。 相符 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》陕环发〔2019〕15号 灌溉工程类项目，应与相关规划相协调，开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模等符合流域综合规划、水资源规划、灌区规划、节水规划等要求，落实以水定产、以水定地原则，充分关注项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化等问题，以及由此引起的次生环境问题。 本项目属于灌区续建与节水改造工程，项目建设满足生态环境保护等相关规划要求，减少水库水资源消耗。 相符 《西安市秦岭水资源保护利用规划》（2023年8月） 黑河金盆水库、引胥济黑调水工程、㠇峪水源地、田峪水源地、甘峪水库、沣峪水源地、石砭峪水库、李家河水库、岱峪水库及蓝田县灞河饮用水水源地等9个市级城镇集中式饮用水水源地，均已划定一级、二级及准保护区。 本工程灌溉期间水源来自甘峪水库。同时本次改造工程均不在甘峪水库已划定一级、二级及准保护区内。 相符 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号） 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 环评要求本项目建设施工期间严格按照该方案中的相关要求，⑴严格落实“七个到位”要求；⑵公示在建工地施工现场具体防治措施及负责人信息，全面落实“六个百分之百”“七个到位”要求；⑶要求施工单位运输车辆严格落实密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题；⑷经核实，项目距城市建成区较远，施工期间根据当地实际情况制定施工场地扬尘污染防治方案，以确保施工工地扬尘排放不超过《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）的要求。 相符 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改；除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 相符 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号） 加强水利工地施工扬尘精细化管控，实施A、B、C级差异化管理，重点区域3公里范围内所有工地应达到A级标准，不达标准的及时降级处理。严格易产生扬尘运输车辆监管。落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 相符 《西安市“十四五”水务发展规划》 第三章（三）水生态保护修复 2.河湖生态修复工程。坚持保护优先、自然恢复为主、人工干预为辅，加大河湖生态保护修复力度，持续改善水生态环境，深入推进实施西安市河湖水系保护治理三年行动，完成“三河一山”绿道建设，打造幸福河湖。到2025年，共计新增生态水面0.56万亩，生态化修复河道滩区0.53万亩。 鄠邑区涝河、新河水生态修复工程。涝河建设低坝3座；实施新河7.1公里生态护坡改造及提升工程、潭峪河示范段生态修复工程、许家河生态修复工程。 本项目位于鄠邑区蒋村镇，甘峪河为涝河支流，本项目的建设可增加水资源效益。 相符 西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案（修编）（2023年11月） 一般保护区 西安市确定的秦岭生态环境一般保护区在陕西省确定的一般保护区基础上，由秦岭山体坡底线向北平均扩大约100米，严于陕西省划定标准。 项目不涉及核心保护区和重点保护区，总干渠全段、东干渠0~2+650段、西干渠0~2+300段位于一般保护区。 相符 保护要求：一般保护区内以增加绿化面积，发展生态农业、生态旅游为主，从严控制产业准入。 项目灌区续建与节水改造，属农业项目配套改造项目，符合秦岭生态环境保护要求 相符 严格控制建设活动的空间范围、规模和体量，限制建筑的高度和密度。除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 项目为灌区续建与节水改造工程，属于农业项目配套改造项目。 相符 建设控制地带 鄠邑区秦岭范围外划定的建设控制地带东、西均以区界为界，南以秦岭范围为界，北以省道S107以北1公里线为界，面积4938.91公顷。 项目不涉及核心保护区和重点保护区，西干渠（2+300~4+946.31）、东干渠（2+650~3+539.65）和支渠全段位于建设控制地带内，详见附图12。 相符 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 项目为灌区续建与节水改造工程，属于水利行业，符合秦岭生态环境保护要求 相符 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生、环保项目、生态农业项目外，不得进行其他开发建设。 项目为灌区续建与节水改造工程，属于水利行业 相符 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 不涉及控制性指标调整 相符 甘峪水库位于蒋村街道甘峪口村，属于小Ⅰ型水库，水库总库容401.53万立方米，兴利库容226.77万立方米，水库坝址以上流域面积68.5平方公里。甘峪水库还兼有防洪、灌溉的任务，是一座以城乡生活供水、农灌为主的水利枢纽。 项目为甘峪灌区续建与节水改造工程。 相符 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省西安市鄠邑区蒋村镇，总干渠起点坐标：东经108度29分38.078秒，北纬34度01分38.029秒，终点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒；东干渠起点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒，终点坐标：东经108度31分12.749秒，北纬34度02分34.379秒；西干渠起点坐标：东经108度29分43.621秒，北纬34度01分46.455秒，终点坐标：东经108度27分41.691秒，北纬34度03分13.657秒。灌区由总渠、东干渠、西干渠和支渠四部分组成，主要水源为甘峪河水库，担负着下游蒋村镇甘峪口村、曹村、王坊村、同兴村及王过村等22个村委会2.1万亩农田的灌溉任务，项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 1956年甘峪灌区建成，灌渠运行多年至今，灌渠存在的闸阀结构老化、无流量监控、灌区渗水及引水困难等问题。鄠邑区甘峪水库灌区已运行多年，为了保障灌区正常使用，延长使用寿命，满足农业灌溉和节水需求，实施鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程是必要的。 本项目为鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程，续建改造后原有功能不变，灌区不涉及饮用水水源保护区，不涉及重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重点水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标。 2、项目组成及规模 项目拟实施内容包括：渠首（水源）工程（位于总干渠及东、西干渠）、骨干输配属工程（实施位置东、西干渠渠道、东二、东三、东四及西四支渠）、骨干渠系建筑物（实施位置西二、西三、西四支渠及东、西干渠）及配套工程（实施位置东、西干渠及各支渠渠首）相关内容，具体建设内容见表3。 表3 项目组成及规模一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 渠首（水源）工程 东、西干渠渠首更换取水闸门（1.2m×1.60m）共计2套；对总干渠更换闸门（2m×3m）1套。管理站房屋结构完好不需要重建。 改建 骨干输配属工程 衬砌改造西干渠0.1km、东干渠3.54km，干渠共计3.64km，东干渠0+000-1+945段边界每隔50m布置防撞墩。 改建 衬砌改造局部东二、东三支渠80m，东四支渠道培土799m； 改建 利用现有排水沟改造成东西干渠，东干渠退水渠79m，西干渠退水渠920m，不新增占地。 改建 骨干渠系建筑物及配套工程 拆除重建倒虹吸1处（位于西四支渠）；利用原有农桥拆除重建农桥7座（其中，西干渠4座、西二、西三、西四支渠3座）；拆除重建节制闸、分水闸各9处，共计18座；对东、西干渠退水渠各增加退水闸1座，共计2座。 改建 配套设施：①本次灌区计量设施共计11处（2处雷达明渠流量计，东西支渠渠首9处液位式明渠流量计），远程启闭闸门（一体化控制闸门）共计2处，位于东西干渠渠首。 ②本次信息化建设视频监控系统共计13处，均位于干渠和支渠渠首，中控室1处（利用原有房屋安装监控设备主机），位于总干渠，不新增占地。 ③东、西干渠渠首有原变压器1台，分别由变压器引至闸房的低压线路采用YJV22-0.6/1.0kV电缆架空布设300m。 新增 临时工程 施工营地 项目施工期不设置施工营地，施工人员食宿均依托周边民房。 依托 临时施工场地 施工场地位于曹村和前坡村租赁当地农户房屋设置临时施工仓库，占地500m2，占地类型为农村宅基地，用于建筑材料堆放和设备存放，施工结束后恢复原有地貌。施工材料直接外购成品，不设置拌合站和预制站等大临工程。 依托 临时通道 材料和设备运输施工道路充分利用沿线现有省道、县道、乡镇公路、村道以及农耕路，不新增临时便道。农耕路过窄的地方会短期临时压占道路两侧耕地，压占耕地不硬化，施工结束后及时进行恢复原状。 依托 取弃土场 项目不设取土场、弃土场，土石方工程中平衡。 / 公共工程 供水 施工用水和生活用水来源于周边供水管网。 依托 供电 引自蒋村镇当地电网。 依托 环保工程 废气 施工扬尘：施工场地设置围挡，洒水抑尘，物料、土方等及时覆盖防尘网。 / 施工机械及运输车辆尾气：加强施工场地管理，选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆；加强对施工机械及运输车辆检修和维护，保证各生产设备正常运转。 / 废水 施工人员生活污水：依托当地农户的生活污水系统处置；运营期不新增废水。 / 噪声 施工期：材料运输合理选取路线，经过村庄时，尽量低速匀速行驶，禁止鸣笛；采用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养；加强施工现场管理，合理安排施工时间。 / 运营期：项目灌渠改造后不设置泵站等，故运营期主要为排洪闸等设备启闭闸时产生的噪声，经采取设备加设减振基础及距离衰减后，噪声对周边环境不会产生影响。 / 固体废物 建筑垃圾：分类收集后，可回收利用的，集中收集后外售；不能回收的，按照相关规定运至指定建筑垃圾堆场处置。施工人员生活垃圾和清基垃圾分类集中收集，运往附近生活垃圾收运点统一处置；更换闸阀外售。运营期不新增生活垃圾。 / 生态 ①项目灌区施工过程中，设备和材料运输利用现有道路；挖方作业避开雨天等不良天气，尽量减少挖填方时间，对于临时堆放土方进行苫盖，挖方位置原有植被覆盖的可进行表土剥离，占用结束后及时进行表土回覆；加强施工管理，严格按照设计图纸进行施工，控制开挖量及开挖范围，按照施工计划进行分区建设，对暂时不能建设的裸地，采用密目网进行苫盖，临时堆放的土料或其他堆砌体应采取临时围挡，并做有临时排水设施。②项目施工物料运输尽量避免抛洒；地面开挖清理时避开大风天气，增加洒水次数，避免施工对生态环境的破坏。 / 表4 主要工程量一览表 序号 名称 性质 单位 数量 备注 1 渠首工程 改造 套 3 总干渠、东西干渠更换闸门 2 灌溉渠道 改造 km 0.999 退水渠依托原干渠排水沟改造 3 改造 km 3.64 西干渠0.1；东干渠3.54 4 其中 西干渠 km 0.1 0+247.84~0+347.84段衬砌改造 东干渠 km 3.54 0+000.00~3+539.65段衬砌改造 改造 km 0.08 衬砌改造局部支渠80m（东二支渠0+200~0+230段30m，东三支渠1+737~1+787段50m） 改造 km 3.56 东干渠0+000-1+945段边界每隔50m布置防撞墩，其余段布置防护林 5 渠（沟）建筑物 改造 座 28 倒虹吸1处（位于西四支渠）；农桥7座（西干渠4座、西二、西三、西四支渠3座）；节制闸、分水闸各9处，共计18座；东西干渠退水渠增加退水闸，共计2座 6 管理设施 新建 处 13 视频监控系统 7 计量设施 改造 处 11 / 8 灌区信息化建设 - 1 依托原有房屋改造中控室 9 架空电缆线 m 300 / 10 钢筋 t 45.48 外购 11 混凝土 m3 2223.27 外购 12 浆砌石 m3 57.3 外购 13 粗砂 m3 1261 外购 14 块石 m3 61.88 外购 15 碎石 m3 2047.33 外购 16 低发泡沫塑料板 m2 45 外购 17 铁丝 kg 6 外购 18 卡扣件 kg 5.5 外购 19 预埋铁件 kg 6 外购 20 PVC-DN50排水管 m 12 外购 3、灌区工程特性 灌区工程特性见表5。 表5 灌区工程特性一览表 1 灌区名称 鄠邑区甘峪灌区 2 灌溉水源 甘峪水库 3 设施灌溉面积（万亩） 2.10 4 有效灌溉面积（万亩） 2.10 5 设计现状年 2023 6 设计水平年 2024 7 恢复灌溉面积（万亩） 0.60 8 改善灌溉面积（万亩）） 1.50 9 灌溉设计保证率 75% 4、工程内容 ⑴渠首（水源）工程 东、西干渠渠首水源工程取水闸室及闸房现状完好，更换取水闸门（1.2m×1.60m）共计2套；对总干渠更换闸门（2m×3m）1套。 ⑵骨干输配属工程 ①东干渠 本次东干渠设计总长3.54km，其中桩号DG0+000-DG1+954.49段采用C25等级混凝土矩形断面形式进行内衬，衬砌厚度为10cm，内衬前在渠壁内侧布置锚筋，锚筋选用一级Φ12螺纹钢，锚筋全长28cm，种植间距30×30cm，梅花桩布置，在渠道内壁悬挂钢筋网，钢筋网选用一级Φ8钢筋，横纵向间距布置150mm，内衬间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平。 桩号1+954.49-3+539.65段拆除现状浆砌石渠道，在控制渠道底部高程不变的前提下进行重新衬砌，改造后渠道依然为矩形断面，C25混凝土衬砌结构，渠道衬砌厚度20cm，底部厚度20cm，间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平。 东干渠1+954.49-3+540.00段进行加盖板，盖板厚度30cm，C30钢筋混凝土结构。 图1 东干渠内村标准断面工程图 退水渠尺寸为0.6×0.5m。退水渠渠道结构选C25混凝土衬砌结构，渠道衬砌厚度20cm，底部厚度20cm，间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平，并对渠末端安装退水闸门1座。 图2 东干渠退水渠标准断面工程图 ②西干渠 西干渠全长0.1km，采用C25等级混凝土矩形断面形式进行内衬，衬砌厚度为10cm，内衬前在渠壁内侧布置锚筋，锚筋选用一级Φ12螺纹钢，锚筋全长28cm，间距30×30cm，梅花桩布置，在渠道内壁悬挂钢筋网，钢筋网选用一级Φ8钢筋，横纵向间距布置150mm，内衬间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平。 图3 西干渠内村标准断面工程图 退水渠尺寸为0.6×0.5m。退水渠渠道结构选C25混凝土衬砌结构，渠道衬砌厚度20cm，底部厚度20cm，间隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平，并对渠末端安装退水闸门1座。 图4 西干渠退水渠标准断面工程图 ③支渠 破损段支渠（东二支渠和东三支渠）上下游渠道全部采用D60U型渠道进行恢复，渠道衬砌厚度6cm，间隔4m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平。 图5 支渠D60U型标准断面工程图 本次涉及西四支渠培土共计799m。采用D60U型渠，所用材质为C25混凝土，衬砌厚度为6cm，开口宽度为70cm，两侧压顶宽10cm。本次针对设计渠道两侧进行人工培土。首先需清基20cm，之后进行人工回填夯实，培土后土体顶宽20cm，靠路侧填筑坡比为1:1。具体设计图按100m一个断面进行详细设计和计算工程量，根据各断面设计测量后显示，培土后最大横向占地宽度为91cm，最小宽度为70cm。 图6 支渠D60U型标准断面工程图 ⑶骨干渠系建筑物 ①倒吸虹 本次设计倒虹吸为预制混凝土圆管竖井式，竖井截面为矩形C20混凝土结构，尺寸为1.0m×1.5m，壁厚为25cm，竖井总高为4.85m，竖井顶部加设尺寸为0.15m×1.5m×2.0m钢筋混凝土盖板，预制混凝土圆管内径为1.0m，混凝土管下方垫层由下至上依次为300mm厚3:7灰土垫层、150mm厚C20混凝土垫层。倒虹吸进出口与现状明渠连接部分下方垫层由下至上依次为300mm厚3:7灰土垫层、150mm厚C20混凝土垫层。 图7 圆管竖井式倒虹吸剖面图 ②农桥 拆除原有农桥，新农桥采用C25钢筋混凝土结构，桥面宽4.5m，桥长4.0m，桥两侧各搭接0.25m，净跨为3.53m。桥面板上方铺设3～5cm厚C25混凝土磨耗层，桥面板与桥台之间采用油毡进行铺垫，栏杆采用C25钢筋混凝土结构，尺寸为20cm×70cm（宽×高），外侧为直墙，内侧比为1:0.1。 两侧桥墩采用重力式M7.5浆砌石结构，桥墩总高1.9m，顶宽0.5m，底宽1.5m，背水侧坡比为1:0.3，背水侧齿墙尺寸为0.3m×0.4m，迎水侧齿墙尺寸为0.2m×0.4m 图8 农桥纵剖面图 ③节制闸、分水闸、退水闸 分水闸（50×50闸门）闸台尺寸为90cm×40cm×15cm（长×宽×高）；盖板尺寸为80cm×90cm×8cm（长×宽×高），边墙尺寸为40cm×20cm×120cm（长×宽×高），闸台及盖板均采用C25钢筋混凝土结构。 图9 分水闸和节制阀平面图 退水闸（50×50闸门）闸台尺寸为90cm×40cm×15cm（长×宽×高）；盖板尺寸为80cm×90cm×8cm（长×宽×高），边墙尺寸为40cm×20cm×120cm（长×宽×高），闸台及盖板均采用C25钢筋混凝土结构。 图10 退水闸剖面图 ⑷配套工程 ①计量监测：灌区新增计量设施11处（2处雷达明渠流量计，9处液位式明渠流量计），远程启闭闸门共计3处。 ②视频监测：本次信息化建设视频监控系统共计13处，中控室1处。 6、劳动定员及工作制度 项目管理站内无新增定员，年工作365d，3班工作制，每班8h。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工总平面布置原则 ①在保证施工进度、满足施工要求的前提下，施工场地尽可能紧凑布置，减少用地和租地。 ②场区施工道路永临结合，合理组织交通运输，使施工的各个阶段都达到交通方便，运输畅通。 ③大宗的材料设备堆放位置合理，进而减少二次搬运，杜绝反向运输。 ④施工总平面布置综合考虑场地总平面布置、灌区施工要求、工程量、场区交通条件等因素，优化组织施工，应满足防火、防爆、消防、排水、环保等要求。 ⑤根据灌区地形特点，安排好施工期间的排洪问题。 2、施工平面布置 施工场地布置应本着少占地，因地制宜，合理布局，尽量减少，物资器材的倒运，加快工程建设的原则考虑，既要有利于灌区的正常运行，又要易于管理。 3、施工布置 ⑴施工通道 施工道路充分利用沿线现有县道、乡镇公路、村道以及农耕路等，不新增临时便道，农耕路过窄的地方会短期临时压占道路两侧耕地，压占耕地不硬化，预计占地面积约15亩，占地类型为耕地（一般农田），不涉及永久基本农田。施工结束后及时进行恢复原状。 ⑵施工场地布置 ①施工料场：项目不单独设拌和站、预制场等大临工程，随用随买。 ②临时取弃土场：项目不单独设临时弃渣场。 ③临时施工仓库：施工仓库租赁当地居民房屋，东干渠暂定曹村，西干渠暂定前坡村，租赁面积500m2，占地类型为农村宅基地。 4、工程占地及土石方平衡 ⑴工程占地 项目位于陕西省西安市鄠邑区蒋村镇，无永久占地面积；临时占地面积10500m2，占地类型为耕地（一般农田）和农村宅基地。 表6 项目占地类型一览表 项目 占地面积（m2） 占地类型 临时施工通道 10000 耕地（一般农田） 临时施工仓库（租赁房屋） 500 农村宅基地 合计 10500 — ⑵土石方平衡 根据《鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程初步设计报告》与建设单位核实可知，主干渠渠道主要是清基垃圾，清理渠道中垃圾和枯草等，不拆除砌石，仅进行混凝土加固，垃圾交环卫部门处理。退水渠（尺寸为0.5*0.6m）需将原来的土质排水渠（尺寸为0.3*0.2m）挖除重新建设，产生少量的土石方，全部用于骨干输配属工程西四支渠培土回填，鄠邑区甘峪水库灌区续建与节水改造工程建设土石方平衡见下表。 表7 项目土石方平衡一览表 单位：m3 项目 挖方 填方 弃方 去向 表土 土石方 小计 表土 土石方 小计 主体工程 / 239.76 239.76 / 239.76 239.76 0 用于基础和渠道两侧回填 临时工程 150 3000 3150 150 3000 3150 0 合计 150 3239.76 3389.76 150 3239.76 3389.76 0 |
| 施工方案 | 1、施工条件 ⑴施工交通 灌区位于鄠邑区蒋村镇城东南方向5km处，施工场地周边有107关中环线、108国道、甘柳路及神白路等主要干线，主要干线到施工场地之间道路为农机路，工程区地理位置较好。 ⑵施工供水、供电 生活用水及施工用水可用蒋村镇已通自来水。灌区已有乡村电网通过，满足施工用电需要。 ⑶施工机械修配 因本工程施工简便，无需使用大型专用设备，施工机械设备的维修依靠社会力量解决。 ⑷建材供应 根据建设单位提供资料，项目施工外购商品混凝土、砂浆等，施工场地不进行拌合，混凝土到场后运用料斗定点放料，用摊铺工具进行人工摊铺。 2、主体工程施工工艺 本项目施工期对环境造成的影响主要体现在施工扬尘、施工噪声、施工固废和生态扰动方面。这些影响较明显、易发现，随着施工活动的结束都将消除。 图11 施工工艺流程图 ⑴施工准备 根据项目任务特点，调整施工组织机构，接通用水、电源、临时道路等。 ⑵渠首（水源）工程 东、西干渠渠首水源工程取水闸室及闸房现状完好，无需进行加固改造，东西干渠渠首更换取水闸门（1.2m×1.60m）共计2套；对总干渠更换闸门（2m×3m）1套。闸房更换闸门现将闸房顶部取出，安装好闸门后将原有砖块回砌。 ⑶骨干输配属工程 工程改造施工时，灌区原有结构不变，仅对支渠和西干渠局部破损处进行衬砌改造和东干渠全区进行衬砌改造，衬砌采用现浇斗车运送入仓，人工平仓。 ①渠道边坡改造施工工艺：干渠和支渠渠道采用现浇混凝土衬砌，混凝土设计指标：C25W6F100，混凝土衬砌厚度为8~20cm（依据渠道大小而定）。为防止因温度变化、混凝土本身收缩和不均匀沉陷等因素造成衬砌板隆起或开裂，衬砌板设伸缩缝。 伸缩缝采用通缝和半缝相结合的形式，横缝（垂直水流方向）每隔5m设一道通缝。通缝嵌闭孔塑料泡沫板，嵌缝；半缝宽2cm，采用经济实用的防水砂浆作填缝料。 削坡：挖掘机先进行粗削坡。渠道开挖成型后，测放出坡脚线和坡肩线，测量人员采用仪器控制指挥挖掘机粗削。为保证削出的坡面平整，可以将挖掘机的斗齿改造成平板状。粗削坡应自上而下进行，将削坡土刮至渠底，运至指定地点。削坡工序完成后，当下道工序不能及时施工时用塑料布对新鲜面进行覆盖。防止雨水冲刷，以达到坡面不开裂、不变形、不出现雨淋沟的目的。人工夯实，采用内燃夯分段夯实，依照分段控制点控制地板比降。 混凝土衬砌：混凝土施工配合比要适当调整，运至现场入仓坍落度控制在11～13cm。混凝土布料采用溜槽方式进行入仓。溜槽采用1.2mm的铁皮卷制成倒梯形串联而成，下端接至底部0.5～1.0m处。随着砼面的上升，拆除多余的溜槽。混凝土搅拌运输车就位后卸料前，为便于卸料，卸料人员可用少许水湿润运输车的下料槽和溜槽。振动平板机自渠道底部向上移动。衬砌施工中应专人检查振动平板的工作状况，若发现衬砌后的板面上出现露石、蜂窝、麻面或横向拉裂等现象，须停机检查、修理，并对已浇筑混凝土进行处理；初凝前的混凝土进行补振，初凝后的混凝土进行清除，并采取填补原浆混凝土，重新振捣。渠道边坡混凝土的松铺厚度初设应控制在设计厚度+0.5~+1.0cm之间，振动后达到设计厚度。渠坡衬砌的顶部出现缺料、漏振时，应及时人工补料，并采用振捣棒和平板振捣器辅助振捣。上下棱角专业人员拉线施工，保证上下棱角为一条直线。当振动平板机出现故障时，应立即通知施工队停止运输混凝土，在故障排除时间内混凝土尚未初凝，允许继续衬砌。如果已经初凝，及时清理仓内混凝土，故障出现后浇筑的混凝土衬砌需进行严格的质量检查，并清除分缝位置以外的浇筑物，为恢复衬砌作业做好准备。 衬砌成型后的混凝土宜利用工作台车进行抹面，以满足渠道糙率要求。初凝前应及时进行压光处理，消除表面气泡，使混凝土表面平整、光滑、无抹痕。混凝土浇筑成型后，采用洒水养护，防止表面水分散失而形成表面裂纹。 切缝施工宜在衬砌混凝土抗压强度为1~5MPa时进行切缝为宜。 ②渠道改造施工 灌区主要为干渠技术改造，主要工作内容是：按照设计断面修整断面，渠道防渗衬砌。 因本灌区渠道属于已建渠道改造为防渗渠道，渠道基槽应根据设计断面，结合渠道现状测量放线，进行挖填和修整。并应严格控制护砌高度以下渠道基槽断面的高程、尺寸和平整度，渠槽断面的允许偏差值应满足《渠道防渗工程技术规范》（SL18－2010）中第8.1.2款的规定。渠道内基槽填筑，应在灌溉期间后，使渠基土风干，或采用抽排、翻晒等方法降低基土含水量。渠道内坡按照设计边坡和设计渠底高程修整断面。 砼衬砌模板制作应稳定坚固，模板制作允许偏差应符合《渠道防渗工程技术规范》（SL18－2010）中第9.4.1款的规定。现浇砼模板安装净距，沿渠道纵向的允许偏差值为±10mm，沿宽度方向的允许偏差值为±30mm。 渠道砼衬砌每20m设置一道伸缩缝，现场浇筑时，宜采用分块跳仓法施工，同一浇筑块应连续浇筑。其他未尽事宜，应严格按照《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2010）进行。 ⑷其他建筑物施工 除上述几种建筑物外，倒吸虹、农桥、节制闸、分水闸退水闸等建筑物，这些建筑物均为在原址拆除重建或新建。 ①土方工程：土方开挖采用1m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运输。待主体建筑物浇筑完成，强度达到设计强度的70%时，开始回填两侧土方。填土前，应清除建筑物表面的乳皮、油污等，割除外露铁件；填筑时，先将建筑物表面湿润，抹泥浆，边抹边填边夯实，泥浆厚度3-5mm，并与两侧填土同步上升，铺土层厚度15-20cm，用打夯机夯实。 ②混凝土施工：所需混凝土一般采用商品混凝土，运至施工场地附近后，采用机械三轮车运输，地面以下混凝土可直接入仓；地面以上排架、农桥通过卷扬机提升，经栈桥运至工作面入仓，振捣采用插入式振捣器。砼施工应符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）的要求。 ⑸配套设施 ①本工程灌区计量设施共计11处，远程启闭闸门（一体化控制闸门）共计3处。 ②本工程信息化建设视频监控系统共计13处，中控室1处。 4、施工时序 根据项目施工设计可知，施工工期划分为三个阶段： 施工准备期：准备期为1个月。主要工作是为主体工程施工做必要的准备，包括施工场地交通、临时建房建设等工作。 主体工程施工期：主体工程施工期为4个月。工程施工结束后，工程开始发挥灌溉效益。 工程收尾期：收尾期为1个月。包括完善零星工程及施工现场的清理。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据陕西省主体功能区规划图（附图8），本项目所在区域属于限制开发区域（农产品主产区）。本项目为甘峪水库灌区续建与节水改造工程，可提升灌渠灌溉能力。 ⑵生态功能区划 根据陕西省生态功能区划图（附图9），本项目所在区域属于渭河谷地农业生态区-渭河两侧黄土台塬农业生态功能区-渭河两侧黄土台塬农业区。农业区，土壤侵蚀中度敏感。发展以节水灌溉为中心的农业和果业，建设绿色粮油和果品生产基地。加强绿化和塬边沟谷的治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀。 ⑶土地利用类型 根据现状调查和资料收集可知，项目施工区域内用地类型为水利设施用地、耕地（一般农田）和农村宅基地。 ⑷植被类型 经现场调查可知，评价区域内植物主要以农作物小麦、玉米为主。灌区周围植被包含石榴、柿子、枣、核桃、苹果、桃、李、板栗、葡萄、沙果等。灌木有紫穗槐、酸枣刺、迎春等7种。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的植被种类。 ⑸动物 本项目区域沿线居民较多，工程区域内常见动物主要为草兔、松鼠、黄鼠、野猪、刺猬、猴等；鸟类主要有长尾雉、血雉、野鸭、斑鸠、杜鹃、画眉、小噪眉、锈颊噪眉、猫头鹰等。 ⑹水生生物 根据调查和资料收集，甘峪水库灌区内主要是浮游生物，周围甘峪河水生态自然鱼类有4目7科21种，有经济价值的鱼类有：青、草、鲢、鳝、鲂、鲤、鲫、鲶、黄鳝、鳖、虾、蚌、螺、蛙等。养殖鱼类有：鲤鱼种。放养鱼种有草鱼、青鱼、花鲢、白鲢、鲂、鲤鱼等。还有鳖、虾、鳝、蚌、螺、蟹等种。浮游动物4大类（原生动物、枝角类、轮虫、挠足类）60属种。 2、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市鄠邑区，本次环境空气质量现状评价引用陕西省环境保护厅办公室2024年1月发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西安市鄠邑区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表8 区域环境空气质量状况统计表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 77 70 110 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 49 35 140 不达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 68 达标 CO 24小时平均95百分位浓度 1700 4000 43 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 185 160 116 不达标 环境空气6个监测项目中，PM10、PM2.5年平均质量浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度和一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。 3、声环境 2024年04月23日，建设单位委托西安云开环境科技有限公司对声环境保护目标的声环境质量现状进行了监测，监测点位见附图5-监测点位图，监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 监测点位 监测结果 昼间 夜间 昼间 夜间 甘峪口村 45 39 白龙村 40 36 八府庄村 47 41 青峰村 41 35 马峪河村 45 40 同兴村 42 37 曹村 45 39 蒋村 41 35 龙口村 50 41 营保村 47 40 半个城村 46 40 蒋村小学 50 41 白庙中学 50 40 西一新村 41 36 西安新世纪职业培训学校 51 39 王过村 44 37 任马庄村 46 40 东岭新村 38 35 白庙村 49 39 柳泉口村 41 37 郝家寨村 49 42 柳泉村一组 39 35 付家庄村 45 38 前坡村 46 39 王坊村 47 40 由监测结果可知，项目周边声环境保护目标昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。 4、地表水环境 根据西安市生态环境局发布的《西安市2023年度生态环境质量状况》，2023年西安市监测市控地表水文涝路断面，监测断面的水质均达到其功能区划分类别，各断面均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中规定，本项目属于“2、灌区工程”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。因此本次评价不开展地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 鄠邑区甘峪水库灌区位于陕西省西安市鄠邑区西南方向，距鄠邑城区约22km，是一个自流引水灌区。该灌区始建于1956年，采用拦河坝引取甘河水进行灌溉。1972年甘峪水库建成蓄水，灌区开始从水库取水灌溉。灌区原无环保手续。甘峪水库总库容401.53万m3，兴利库容268.77万m3，设计引水流量3.0m3/s，设施灌溉面积4.00万亩，工程规模为小（1）型水库，工程等别为Ⅳ级。主要建筑物有：土石坝1座，溢洪道1座，放水洞1座，节制闸1座，分水闸2座。甘峪水库灌区主要承担鄠邑区蒋村镇22个行政村的农田灌溉任务，现有设计灌溉面积4.0万亩，其中2.1万亩由甘峪水库供水，剩余1.9万亩由黑河灌区浇灌。本方案涉及范围为甘峪水库所承担的2.1万亩灌溉面积。根据附图12可知，本工程位于甘峪河水库坝下北侧200处，不在甘峪河水源地保护范围内。 1、灌区现状存在的环境问题如下： ⑴放水闸门启闭结构老化，设备启闭噪声较大，影响周围居民。 ⑵渠道多处破损有渗漏风险。 2、解决办法 ⑴更换老旧结构破损放水闸阀，加强日常维护。 ⑵渠道防渗采用缝内填充聚乙烯泡沫板，表层用防水砂浆进行抹平。 |
| 生态环境保护目标 | 主要生态环境保护目标 根据现场调查，本项目为线性工程，因此大气评价范围取施工范围内施工沿线和施工点处，声评价范围取施工区外50m，主要生态环境保护目标见表10，附图2。 表10 项目主要生态环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X（°） Y（°） 甘峪口村 108.49953 34.034497 居民 1225人 声环境1类及环境空气二级 东 东干渠施工点东侧3m处 八府庄村 108.50182 34.044931 居民 140人 东 东干渠施工点东侧3m处 马峪河村 108.509443 34.044237 居民 322人 / 东干渠两侧 曹村 108.519764 34.042933 居民 1750人 / 东干渠退水渠两侧 龙口村 108.519893 34.050241 居民 70人 北 西四支渠培土段北侧3m 白龙村 108.492361 34.044691 居民 875人 南 距西五支渠闸房施工处40m处 青峰村 108.485406 34.047943 居民 735人 / 西干渠退水渠两侧 前坡村 108.463052 34.053632 居民 70人 北 西干渠退水渠北侧 秦岭 一般保护区总干渠全段、东干渠0~2+650段、西干渠0~2+300段 建设控制地带西干渠（2+300~4+946.31）、东干渠（2+650~3+539.65）和支渠全段 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求，具体见表11。 表11 环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准名称及类别 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 ⑵地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ级标准要求，具体见表12。 表12 地表水环境质量标准 污染物名称 标准限值（mg/L） 污染物名称 标准限值（mg/L） pH值（无量纲） 6-9 硫化物 0.1 BOD5 3 挥发酚 0.002 氟化物 1.0 石油类 0.05 汞（μg/L） 0.00005 总氮 0.5 砷（μg/L） 0.05 铜 1.0 硒（μg/L） 0.01 锌 1.0 氨氮 0.5 铅 0.01 COD 15 高锰酸盐指数 4 溶解氧 ≥6 六价铬 0.05 总磷 0.025 镉 0.005 氰化物 0.05 阴离子表面活性剂 0.2 粪大肠菌群 2000个/L — — ⑶声环境 根据调查项目不在《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107号）的声环境功能区划范围内，区域内声环境按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2 乡村声环境功能的确定：村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”进行划定，本项目区域内有关中环线、108国道等主要交通干线，故声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，具体见表13。 表13 声环境质量标准 执行标准 级别 单位 时段 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类 dB（A） 55 45 2、污染物排放标准 ⑴废气 施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。施工机械尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》(GB20891-2014)（含修改单）柴油机第三阶段要求相关限值；运营期不涉及废气。 表14 施工场界扬尘排放限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度 1 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8mg/m3 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7mg/m3 表15 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定功率（Pmax）（kW） CO（g/kW·h） HC+NOX（g/kW·h） PM（g/kW·h） 第三阶段 Pmax>560 3.5 6.4 0.20 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.20 75≤Pmax<130 5.0 4.0 0.30 37≤Pmax<75 5.0 4.7 0.40 Pmax<37 5.5 7.5 0.60 ⑵废水 本项目施工期混凝土养护水全部蒸发，不外排；运营期不涉及废水。 ⑶噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时间段 昼间 夜间 限值 70 55 ⑷固体废物：施工期一般工业固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；运营期不涉及固体废物。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、废气 项目施工期对环境空气的影响主要来自施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气等。施工扬尘的主要污染物为TSP，施工机械和运输车辆尾气中主要污染物为CO、NOx、THC等。 ⑴施工扬尘 本项目对环境空气的影响主要表现在施工扬尘、二次扬尘。扬尘具有粒径较大、沉降快、一般影响范围较小等特点，且排放源多而分散，属于无组织排放。同时，扬尘量的大小受施工方式、施工季节、管理水平、施工条件、天气条件等因素制约，有很大的随机性和波动性。本项目灌渠破损处开挖、材料运输、场地进出车辆都会带起地表尘土，产生扬尘，短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。但本项目施工期较短，影响随施工期结束而消失，对周围环境空气产生影响较小。 ⑵运输扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。 环评要求施工扬尘和运输扬尘均满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中限值要求。 ⑶施工机械和运输车辆尾气 本项目施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气中，主要污染物为CO、NOx、THC等，属于无组织排放。环评要求建设单位使用满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的相关标准限值要求的施工设备。因此，施工机械和运输车辆尾气对周边环境影响较小。 2、废水 施工过程中施工用水主要用于混凝土养护，养护水全部蒸发，不外排。施工人员生活污水主要污染因子为COD、SS等，依托当地农户的生活污水系统处置，对周边地表水环境的影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备、物料运输的交通噪声及施工人员的活动噪声，施工场界各高噪设备噪声值见表17。 表17 项目施工期噪声源强一览表 噪声源 数量 采取措施前噪声值dB（A） 距声源距离 拟采取措施 持续时间（h/d） 挖掘机 1辆 85 1m 采用低噪声设备、围挡 10 胶轮车 5辆 85 1m 采用低噪声设备、围挡 10 吊车 1台 80 1m 采用低噪声设备、围挡 10 振捣机 1台 85 1m 采用低噪声设备、围挡 10 打夯机 1台 80 1m 采用低噪声设备、围挡 10 钻机 2台 90 1m 采用低噪声设备、围挡 10 泵类 1台 80 1m 采用低噪声设备、围挡 10 混凝土罐车 3辆 90 1m 采用低噪声设备、围挡 10 ⑴室外声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室外声源的声传播模式，施工噪声源可视为点声源，根据点声源衰减模式，可估算出施工期各设备在施工场地边界处的噪声值。据此，声源传播衰减公式为： 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 采用上述噪声预测模式，对施工场界及周围声环境保护目标处昼间噪声值进行预测分析，计算出本项目施工期间施工设备噪声对施工场界处的噪声预测值，具体结果见表18。 表18 项目施工噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位 预测值 标准值 5m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 300m 挖掘机 71 65 59 56 53 51 49 47 45 42 36 70 胶轮车 71 65 59 56 53 51 49 47 45 42 36 70 空压机 76 70 64 60 58 56 55 52 50 47 41 70 振捣机 71 65 59 56 53 51 49 47 45 42 36 70 打夯机 66 60 54 50 48 46 44 40 40 36 31 70 钻机 76 70 64 60 58 56 55 52 50 47 41 70 泵类 66 60 54 50 48 46 44 40 40 36 31 70 混凝土罐车 76 70 64 60 58 56 55 52 50 47 41 70 施工期间，场界10m处昼间噪声预测值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间标准值70dB（A）；周边声环境保护目标距项目施工场地最近距离为3m，为了减少施工期对周围保护目标处影响。环评要求禁止在夜间（晚22：00～早6：00）施工，日常加强管理、合理布置施工场地、安排施工方式及采取低噪声设备、围挡等措施，采取以上措施后施工噪声衰减量约为15dB，可确保施工期场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。同时，项目施工期短工程量小，施工噪声对周围的影响会随施工结束而消失。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、清基垃圾以及施工人员生活垃圾等。施工期建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物集中收集后外售；不能回收利用的固体废物，按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。清基垃圾和生活垃圾集中分类收集后，运往附近生活垃圾收运点统一处置。更换的闸阀收集后统一外售。 5、生态环境 本项目施工期开挖、拆除对生态环境造成的影响主要为工程占地、植被破坏和水土流失。 ⑴工程占地：本项目临时占地类型为耕地（一般农田），占地面积为15亩，工程不占用基本农田。项目施工过程中，不涉及大量占用土地情况，为短期、影响可逆。 ⑵植被破坏：临时占地类型主要为耕地（一般农田），主要为农作物玉米、小麦等。施工活动对地表土壤结构会造成一定的破坏，如尘土、碎石或废弃物的堆放，机械会破坏原来的土壤结构，造成农作物生长地的生态环境改变。 项目施工过程中对生态系统的影响随着施工结束并采取恢复措施后，不利的环境影响可以得到逐步消除。 ⑶动物干扰：本项目为灌区续建与节水改造工程，项目占地范围内动物为常见种，没有国家或省级重点野生动物资源。项目施工过程严格按照环评提出的要求进行，对陆生、水生动物以及人工养殖鱼类影响较小。 ⑷水生生态 施工废水如果不经处理直接排放，将导致纳污水体局部区域水质变化，对水生生境产生一定不利影响，应采取相应处理措施，禁止废污水外排。 ⑸水土流失：项目在建设过程中由于地表开挖、取土、弃渣及临时堆放等工作会破坏了地表土壤结构和地表植被，使原有水土保持功能降低，降雨时在雨水的冲刷下，可能造成水土流失。 项目在施工过程中应加强施工管理，严禁在施工作业外越线施工、土方堆放等，采取相应措施后可减缓对生态环境的影响，且项目施工量小、施工时间较短，施工期对周围环境影响较小，且为暂时影响。 ⑹对秦岭一般保护区和建设控制地带的影响分析 本项目属于灌区工程，比对《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》及《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案（修编）》可知，总干渠全段、东干渠0~2+650段、西干渠0~2+300段均位于一般保护区内，西干渠（2+300~4+946.31）、东干渠（2+650~3+539.65）和支渠全段位于建设控制地带内。 一般保护区内东干渠（0~2+650段）进行渠道衬砌改造、渠首更换闸门、监控设备安装及流量计安装，西干渠（0~2+300段）渠首更换闸门、农桥改造、监控设备安装及流量计安装。建设控制地带施工内容主要为退水渠改造、东干渠渠道衬砌改造、更换闸门、农桥改造、监控设备安装及流量计安装等。本次不新增占地。施工期间，主要是临时占地、动物干扰、植被破坏及水土流失对周围生态环境产生一定影响。施工期间加强施工人员培训，尽量不要惊动周围动物和破坏周围植被，工程结束后会对临时占地进行恢复，周围生态环境可逆，对秦岭保护区影响较小。同时，本工程进行灌区修复和保障农业灌溉，施工结束后区域的生态环境得到补强。 ⑺对甘峪水库水源地和甘峪河的影响分析 根据现场踏勘及调查，本工程施工过程均不在甘峪水库水源保护区和甘峪河道内，不会对其产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为水库灌区续建与节水改造工程，非生产性项目。本项目运行期间不产生废气影响，因此不进行评价。 1、水环境影响分析 项目为水库灌区续建与节水改造工程，运营期不新增管理人员。 2、固体废物影响分析 运行期对水库的维护管理由管理人员负责，运营期不新增管理人员。 3、声影响分析 由于灌渠改造后不新增泵站等，故运营期主要为设备启闭闸时产生的噪声，其噪声源强约为70dB（A），经采取设备加设减振基础及距离衰减后，噪声对周边声环境不会产生影响。 4、生态环境影响分析 工程建成后，可使项目区灌排系统和渠系交叉建筑物得到完善和提高，提高灌区种植面积，优化灌区种植结构、灌溉制度，保证灌区作物生产，保证灌区的灌溉用水问题。通过灌区工程的实施，将增加植被生长面积，有效改善土地质量，促进本地区生态环境的良性发展，为农业的稳产、高产创造条件，较大幅度地提高本地区农业生产的环境质量。同时，本工程的实施提高灌区用水、节水效率，减少灌溉水渗漏。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程针对甘峪水库灌区续建配套及节水改造工程，主要为提高灌溉效力，工程在原灌区基础上进行维修改建，选址唯一，无相关比选方案，因此不涉及选址选线。 项目临时占地主要是物料运输临时通道和施工场地，经核实，施工场地租赁居民房屋，临时通道利用现有道路，尽量靠近施工点处和农耕路过窄的地方会短期临时压占道路两侧耕地，压占耕地不硬化，施工结束后会进行复耕，对周围生态环境影响较小，故项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气防治措施 ⑴施工扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期拟采取以下治理措施： ①强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ②风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 ③物料运输车辆出厂前对车体和车轮及时清理，保证运输车辆不得携带泥土驶入工地。 ④及时清理堆放在场地弃土、弃渣及抛撒料，适时洒水抑尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 ⑤使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 ⑥施工期间合理施工计划施工方案，加强洒水、覆盖等防尘措施，运输车辆尽量走国道和省道远离居民区。 ⑦施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 ⑧建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施和“七个到位”措施。 采取以上措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 ⑵运输扬尘 ①施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 ②施工现场运送土方的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑶施工机械和运输车辆尾气 ①加强施工场地管理，选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆。 ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，不使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。 ③尽可能使用符合当地环保部门要求的设备及机械，以减少机械和车辆有害气体的排放。 2、废水防治措施 施工人员生活污水主要污染因子为COD、SS等，其浓度较低，依托当地农户的生活污水系统处置。 3、噪声防治措施 ①施工材料运输合理选取路线，尽量利用现有道路（S107、S108和重阳路等）进行运输。经村庄时，尽量低速匀速行驶，禁止鸣笛。 ②尽可能选择低噪声机械设备或带隔声消声的设备，采用噪声小的设备，减少基础阶段的施工噪声影响。对于燃油机械，可通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该定期检修。 ③对项目施工场地进行合理布局，加快施工进度，采用低噪声设备和隔声围挡等降噪措施。同时施工高噪声设备尽量远离声环境保护目标处，并进行一定的隔声处理，尽可能减轻由于施工给附近居民带来的不良影响。 ④合理安排施工计划和施工时间，原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在休息时间作业。需要连续作业的应提前通知附近居民，做好沟通工作。 4、固体废物防治措施 施工期建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物集中收集后外售；不能回收利用的建筑垃圾按照城市管理部门要求合规处置，运至指定的建筑垃圾堆场。清基垃圾和施工人员生活垃圾集中分类收集后，运往附近生活垃圾收运点统一处置。更换的闸阀统一收集后外售。 5、生态环境防治措施 项目施工期对生态环境影响主要表现在工程占地、植被破坏、动物干扰及水土流失，环评要求建设单位拟采取以下措施： ⑴工程占地保护措施 ①项目工程开工前，先将临时用地范围内表土先行剥离，表土剥离要分段集中堆置，以备将来利用。为防止土体滑塌、雨季造成流失，在土料堆放过程中用土袋堆砌在土体外侧坡脚，并利用彩条塑料布防雨遮盖。施工结束后已将原地表熟土回填； ②项目灌区施工过程中，设备和材料运输利用现有道路，减少施工通道修建； ③加强施工管理，严格按照设计图纸进行施工，控制开挖量及开挖范围，按照施工计划进行分区建设，对暂时不能建设的裸地，采用密目网进行苫盖，临时堆放的土料或其他堆砌体应采取临时围挡。 ⑵植被保护措施 ①施工措施 项目临时占地主要类型为耕地（一般农田），严格按照设计图纸进行施工，控制施工作业范围，尽量减少对周围植被的影响，最大限度降低项目建设对区域地表扰动以及生物量损失。便道建设期，应保存好表土，以便施工结束后恢复使用。 ②生态恢复与补偿措施 项目生态恢复目标为受影响土地全部进行清理，临时占地15亩进行土地复垦，耕地全部等质等量恢复至耕地原有样貌。治理责任主体为项目建设单位甘峪水库灌区续建配套与节水改造项目建设管理处，当地西安市自然资源局鄠邑分局负责对恢复效果进行监督检查。 a治理时间及资金保障 建设单位应严格落实环评提出的生态保护、耕地恢复等措施及费用。建设单位改造中施工区域分段施工及时完成生态恢复。 b生态恢复与补偿措施 施工临时占地占用耕地时，需按照规定办理相关手续，进行青苗赔偿及植被破坏赔偿。在施工期结束后，及时进行生态恢复，最大限度减少原生植被的破坏面积，具体措施为： 施工通道区：临时通道区施工结束后重新疏松土地，耕地通过复耕形式进行恢复，恢复至耕地施工前样貌。 临时占地恢复时，由施工单位根据当地气候及土壤条件，选择当地较常见的、适宜环境的农作物物种。 c管理措施 在工程营运期间，应坚持利用与管护相结合的原则，经常检查巡视，以确保耕地全部等质等量恢复，保证环保措施发挥应有效益。 d生态恢复整治方案的恢复用地控制指标 项目临时占地主要有耕地。施工结束后，及时对该部分进行工程治理，工程治理根据占地类型进行合理恢复，耕地主要以复耕进行恢复，与周围生态环境相融合。通过治理后，区域生态环境得到明显改善，土地利用结构趋于合理。 本项目治理区土地复垦主要的用途为耕地，根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中黄土高原区土地复垦质量控制标准，本项目土地复垦具体控制指标见表19。 表19 本项目土地复垦质量控制指标 复垦方向 基本指标 控制标准 耕地 地面坡度/(°) ≤25 有效土层厚度/（cm） ≥30 土壤容重/（g/cm3） ≤1.45 土壤质地 砂土至壤黏土 砾石含量/（%） ≤10 pH值 6.0~8.5 有机质/（%） ≥0.5 电导率/（dS/m） ≤2 配套设施（排水、道路、林网） 达到当地本行业工程建设标准要求 产量/（kg/hm2） 五年后达到周边地区同等土地利用水平 项目生态恢复目标为受影响土地全部得到恢复治理，并进行耕地复耕。 ⑶水生生态保护措施 ①项目无废水外排。同时，禁止将施工固废排入甘峪水库、甘峪河及秦岭保护区。 ②在施工期时设立警示牌，大力宣传教育。 ③施工期选在非灌溉季，减少对污染物产生。 ⑷动物干扰 本项目陆生动物仅有少量的鼠类、蛇类、鸟类等，工程建设对栖息于该区域的陆生野生动物影响不大，不会造成毁灭性破坏，但是也必须采取相应的措施对其进行保护。为充分保护评价区内现有动物，可采取如下保护措施： ①加强宣传。加强施工人员有关野生动物保护方面的教育，使他们在施工期间注意保护野生动物，维持现有生境，不捕猎鸟兽，做到文明施工。 ②降低施工污染。施工期采用先进生产工艺和生产设备，降低大气、噪声、水质污染，维持工程区动物基本生存环境，并降低施工活动对其所造成的干扰。 ⑸水土流失 项目水土流失拟采取的水土流失防范措施如下： ①施工前应对临时占地进行表土剥离，剥离的表土临时堆放施工范围内，并进行临时防护，施工后期用于场地回填及绿化覆土。 ②为保护生态环境，防治水土流失，对其裸露地及临时堆土采用密目网进行苫盖。 ③选择最佳时间施工，做好施工期间的临时防护。施工工序布设要紧凑合理，避免因工序安排不当而造成大面积地表裸露，施工现场专设水土保持工作负责人，要从水土保持与生态恢复角度，合理协调安排施工程序，对各项产生水土流失潜在危害的施工提前预防治理。 ④施工前应对施工便道的临时占地区域进行表土剥离。剥离的表土临时堆放在项目区空地内，并进行临时防护，施工后期用于施工通道回填及复耕覆土。 ⑹秦岭一般保护区域和建设控制地带 ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏秦岭保护区内植被； ②在保护区范围内设置施工临时占地，施工结束后立即进行等质量恢复，确保保护区内生态质量不下降； ③加强施工期管理宣传和施工人员培训，严禁施工人员进入秦岭保护区内进行破坏秦岭植被和捕杀野生动物的活动。 ⑺甘峪水库水源地和甘峪河 本工程施工过程均不在甘峪水库水源保护区和甘峪河道内，环评要求建设单位加强施工期管理宣传和施工人员培训，严禁施工人员或车辆进入甘峪水库水源保护区和甘峪河道内，严禁从事破坏甘峪水库水源保护区和甘峪河生态的活动。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期不涉及废气、废水及固体废物，故不进行评价。 1、水环境保护措施 项目运营期不新增人员，不会对周边水环境产生影响。 2、固体废物保护措施 本项目运营期不新增人员，不会对周边环境产生影响。 3、声环境保护措施 运营期噪声主要为闸阀等设备启闭时产生的噪声，其噪声源强约为70dB（A），拟采取基础减振、软连接及距离衰减等降噪措施。 4、生态保护措施 甘峪水库灌区东西干渠中段位置上安装2处雷达明渠流量计；全部支渠安装液位式明渠流量计9处，确保农田灌溉期间东西干渠流量满足灌溉需求。 本工程实施后，提高了灌区灌溉能力，为周边居民农业生产提供了保障。 |
| 其他 | 1、施工管理和宣传教育 ⑴根据有关法规和标准，制定建设期环境保护实施规划和管理办法； ⑵制定环境保护工作年度计划，并组织实施； ⑶监督施工单位的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作； ⑷落实环评提出的环保措施，将生态环境不利影响降低到最低程度。 2、运行管理和宣传教育 ⑴加强对当地群众进行灌区保护方面的宣传工作，做好公众沟通工作。 ⑵设立各种警告、防护标识，严禁将垃圾进入水库。 ⑶建立健全环保管理制度，依法进行运行期的环境管理和环境监测工作。 ⑷加强对巡检人员的环境教育工作，增强其环保意识；巡检过程中应关注环保问题。 |
| 环保投资 | 本项目总投资约603.44万元，环保总投资25.35万元，占总投资的4.20%，具体见表20。 表20 环保投资一览表 单位：万元 时期 项目 环保措施 投资 施工期 废气 围挡、洒水抑尘、物料、土方等及时覆盖；加强管理，选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆；加强对施工机械及运输车辆检修和维护。 11 噪声 采用低噪声设备，加强机械设备的维护保养；加强施工现场管理，合理安排施工时间。 2 固体废物 建筑垃圾分类收集后，可回收利用的，集中收集后外售；不能回收利用的，按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。清基垃圾和施工人员生活垃圾分类集中运往垃圾收运点统一处置。更换闸阀统一收集后外售。 9 生态 表土剥离回覆、临时占地复耕 2.35 运营期 噪声 软连接，基础减振。 1 合计 25.35 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①施工材料运输尽量利用现有国道、省道、县道、乡镇公路以及村道等，尽量避开耕地以及植被生长良好区域； ②控制施工作业范围； ③加强建设单位和施工单位管理，禁止捕杀野生动物； ④控制施工作业时间，避开灌溉季进行土石方施工，尽量减少挖填方时间，对于临时堆放土方进行苫盖 | 落实环评提出的临时占地的恢复原状所采取的相关措施 | / | / |
| 水生生态 | ①项目施工废水全部回用，不外排。对施工人员进行宣传教育，严禁废水排入水库及外环境。禁止将固废排入水库及外环境；从而保护水体水质，维护水生生物生境条件。 ②在施工期时设立警示牌，大力宣传教育，积极引导人们爱护水生生物。 | 落实环评提出的相关措施。 | 流量在线自动监测系统和管控系统等 | 正常运行 |
| 地表水环境 | 施工混凝土养护废水全部蒸发；生活污水依托当地农户的生活污水系统处置 | 生活污水合理处置，不外排 | 不新增 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强机械设备的维护保养；加强施工现场管理，合理安排施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求 | 软连接、基础减振 | 声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡、洒水抑尘、物料、土方等及时覆盖；加强管理，选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆；加强对施工机械及运输车辆检修和维护；尽可能使用气动和电动机械 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集后，可回收利用的，集中收集后外售；不能回收利用的，按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置。清基垃圾和施工人员生活垃圾分类集中收集，运往附近生活垃圾收运点统一处置。闸阀统一收集后外售 | 妥善处置 | 不新增 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# Text boxes

施工准备

渠首（水源）工程

骨干输配属工程

骨干渠系建筑物

配套工程

扬尘、噪声、废水、建筑垃圾及生态

竣工验收