建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  城市建筑垃圾工业废渣等固体物

制作建筑材料及免烧砖项目

建设单位（盖章）：  西安日联建材有限公司

编制日期：           2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	2

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

建设项目污染物排放量汇总表	48

附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目四邻关系图；

附图3：项目总平面布置图；

附图4：环境保护目标分布图；

附图5：现状监测点位图；

附图6：项目环境管控单元对照分析示意图。

附件

附件1：委托书；

附件2：项目备案证；

附件3：营业执照；

附件4：土地性质文件；

附件5：大气引用环境质量监测报告；

附件6：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件7：厂区原有项目环保手续；

附件8：声环境监测报告；

附件9：原料合格承诺书；

附件10：绩效分级承诺函。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2308-610116-04-05-859651 |
| 建设单位联系人 | 魏侃 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区鸣犊街道办新风村北 |
| 地理坐标 | 东经109°7′27.239″，北纬34°8′28.838″ |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103建筑施工废弃物处置及综合利用 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 0.06 | 施工工期 | 一年 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地面积（m2） | 38667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目利用建筑垃圾生产再生骨料石子、石粉和免烧砖，为建筑垃圾资源化利用工程，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”；同时属于鼓励类“十二、建材”中“9．不低于20万块/日（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用；工业副产磷石膏高效净化提质及高值化综合利用技术；利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发” 此外本项目已取得西安市长安区行政审批服务局的备案通知书，项目代码：2308-610116-04-05-859651（见附件2）。 2、相关政策符合性分析 表1-1 相关政策符合性分析 文件名称 政 要求 本项目情况 符合性 国家发展改革委关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知发改环资〔2021〕969号 （四）建筑垃圾资源化利用示范工程。建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市。推行建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾分类管理制度，规范建筑垃圾堆放、中转和资源化利用场所建设和运营管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生产品认证标准体系，推进工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾等资源化利用，提升再生产品的市场使用规模。培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业，加快建筑垃圾资源化利用新技术、新工艺、新装备的开发、应用与集成。 本项目主要以建筑垃圾为原料，生产再生骨料、机制砂和免烧砖，属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。 项目A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线和B#免烧砖机生产线均布置在全密闭生产厂房内；厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎、风选筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器。 符合 大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。 厂区道路硬化处理，定期清扫洒水降尘；原料及产品堆存于全密闭生产厂房并设置喷雾降尘措施；运输车辆加盖篷布并在洗车台冲洗。 符合 《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订） 堆放易产生扬尘污染物料的堆场需符合以下要求： ①地面硬化；②采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；③生产用原料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；④采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。 本项目建筑装修垃圾在车间密闭堆存，车间地面硬化处理，车间内设置喷淋降尘设施，因此项目对建筑装修垃圾堆料扬尘的处置措施符合《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订）相关要求。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设，推广先进适用技术装备，加快大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展。建立健全固体废物信息化监管体系，严厉打击固体废物非法转移、倾倒、处置等违法犯罪行为，加大固体废物走私打击力度。到2025年 大宗固体废弃物综合利用水平不断提高，利用规模不断扩 ，新增大宗固废综合利 率达到60%，存量大宗固废有序减少。 本项目主要以建筑垃圾为原料，生产再生骨料石子、机制砂和免烧砖等，属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（市政发〔2021〕7号） 第五节加快推动绿色低碳发展专栏19：绿色低碳发展工程循环工业工程：推进西安大宗固体废弃物综合利用基地建设，推动传统制造业绿色改造，支持现有园区循环改造提升，促进产业耦合发展和集群式发展。 本项目主要以建筑垃圾为原料，生产再生骨料石子、机制砂和免烧砖等，属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 西安市印发《加强建筑垃圾资源化利用工作实施意见》的通知（市政办发[2018]54 号） 三、加快建筑垃圾资源化利用设施规划建设建筑垃圾资源化利用设施是重要的城市基础设施。十三五期间，评估全市建筑垃圾产生总量，按照区域承担的建筑垃圾资源化处置量及工艺流程和布局提出用地规模，依据环境评价及相关技术要求，全市要合理规划布局建设至少6—8 处建筑垃圾资源化处置利用厂，并做到达标运行和规范管理，实现建筑垃圾的分类收集和处置。2020 年底前，全市建成区的建筑垃圾资源化利用率达到70%以上；2022 年底前，全市建成区的建筑垃圾资源化利用率达到80%以上，达到全国一流水平，实现建筑垃圾排放减量化、运输规范化、处置资源化、利用规模化。 本项目主要以建筑垃圾为原料，生产再生骨料石子、机制砂和免烧砖等，属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案 (2023-2027 年)》的通知（陕发[2023]4号） 关中地区以降低 PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM101小时浓度连续3 小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5 倍以上的施工工地作业。 本项目厂区道路定期洒水抑尘，渣土车采用篷布遮盖运输，出厂前进行清洗，可进一步减少厂区工艺扬尘和运输扬尘的产生量。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点 行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、 咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水 平。 根据《重污染天气 重点行业应急减排措施制定技术指南 (2020年修订版)》（环办大气函[2020] 340号），本项目属于“十六 砖瓦窑”中的非烧结砖瓦制品，需满足表 16-2中的非烧结砖企业绩效引领性指标，具体见后文绩效专章 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）（市字[2023]32号） 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。 厂区设置洗车平台，进场渣土车经冲洗后方可离场。 符合 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 车间内设置喷雾系统进行降尘，厂区内道路每天定时洒水，出场渣土车经冲洗后方可离场。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 渣土运输车辆按照要求进行装载，车辆采用篷布遮盖运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 符合 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭政造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目原料存放于封闭生产车间，产品存放于封闭成品车间，装卸及进料过程均位于封闭厂房，厂房内设置喷雾系统，进行洒水降尘 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 根据《重污染天气 重点行业应急减排措施制定技术指南 (2020年修订版)》（环办大气函[2020] 340号），本项目属于“十六 砖瓦窑”中的非烧结砖瓦制品，需满足表 16-2中的非烧结砖企业绩效引领性指标，具体见后文绩效专章 符合 《西安市建筑垃圾管理条例》（2020修正） 建筑垃圾综合利用企业，不得采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；不得以其他原料代替建筑垃圾，生产建筑垃圾资源化利用产品。 项目不采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；项目属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号） 根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。 本项目原料建筑垃圾主要来源于建筑工地，原料来源及产品外销均位于西安市周边，减少长距离运输。 符合 依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。 本项目原料主要为建筑垃圾，均为无毒无害物质，原料分级利用，提高成品率。 符合 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封闭其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。 项目建筑废弃物再生骨料生产线和免烧砖制砖生产线均布置在全密闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器；生产线从筛分阶段开始采取湿式作业，进一步降低产尘量。 符合 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 根据发《重污染天气 重点行业应急减排措施制定技术指南 (2020年修订版)》（环办大气函[2020] 340号），本项目属于“十六 砖瓦窑”中的非烧结砖瓦制品，需满足表 16-2中的非烧结砖企业绩效引领性指标。 符合 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 第三十条 企业事业单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量。 本项目采用隧道洞渣、建筑垃圾及装修垃圾等作为本项目的原材料，原料采用加盖篷布的车辆运输，加强车队人员管理，确保在运输路途不遗撒固体废物。 本项目贮存、处置固体废物均位于封闭车间内，定期对贮存堆场、加工生产车间进行管理和维护。 本项目采用先进的生产工艺和设备，在固体废物的生产过程中做到资源回收利用最大化。 符合 3、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 表1-2 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。 本项目主要以建筑垃圾为原料，生产再生骨料石子、机制砂和免烧砖，废弃资源综合利用项目，项目符合国家及地方产业政策。 符合 2 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。 本项目为转型项目，正在办理环评手续，原有烧结砖项目已停止生产，其原有环保手续齐全。 符合 3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施。 项目破碎生产线和免烧砖制砖生产线均布置在全密闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分风选产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器；洗车台废水经沉淀后回用于洗车。生活污水排入化粪池，定期清掏外运肥田。设备噪声采取基础减振、建筑墙体隔声等措施。 符合 4 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。 项目破碎生产线和免烧砖制砖生产线均布置在全密闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；破碎筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器。 符合 5 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。 本项目以建筑垃圾、装修垃圾及隧道洞渣为原料，生产再生骨料石子、机制砂和免烧砖，属于建筑废弃物综合利用项目，产品再生骨料石子、机制砂和免烧砖分别满足《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010）、《建筑用砂国家标准》（GB14684-2019）和《免烧砖国家技术标准》要求。 符合 4、与《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC∕T 2546-2019）的符合性分析 表1-3 《固定式建筑垃圾处置技术规程》（JC∕T 2546-2019）相符性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性 1 建筑垃圾处置厂规模按年处置能力分为大、中、小型三类，其中大型不低于100万吨/年，中型不低于50万吨/年，小型不低于25万吨/年。 本项目建筑垃圾等废弃资源处置量为140万吨/年，大于100万吨/年，满足大型建筑垃圾处置厂的要求。 符合 2 设置人工分选平台。将不易破碎的大块轻质杂物及少量金属选出。人工分选平台宜设置在处级破碎后的物料传送阶段，宜建设封闭式悬空车间，人工拣选输送机运行带速可调且不宜高于0.5m/s，并配备分类集装和漏送系统、安全与卫生防护措施。 本项目设有分选生产线及人工分选平台。 符合 3 1、卸料区域应满足建筑垃圾运输车辆与其他生产机具顺畅作业的要求； 2、建筑垃圾应按混凝土类、砖混类分类存放； 3、建筑垃圾储存堆体高度不宜超过6m，放坡宜小于45°。 本项目建筑垃圾、装修垃圾及隧道洞渣运输与生产区域分开设置，运作顺畅，混凝土类、砖混类分类存放，原料建筑垃圾的堆体高度不超过6m。 符合 4 给料设备的给料能力可在一定范围内进行调整，宜具备筛分功能；受料斗配备喷雾、集尘、收尘设施。 本项目原料采用装载机输送至给料机料仓，料仓斗设置带皮帘集气罩和布袋除尘器，厂房内设置喷雾降尘措施。 符合 5、与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析 表1-4 与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相符性分析 标准要求 本项目情况 符合性 基本规定 建筑垃圾应从源头分类。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，应分类收集、分类运输、分类处理处置。 项目原料主要为建筑垃圾、装修垃圾及隧道洞渣，分类堆放，分类处理。 符合 建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物。 本项目原料建筑垃圾不含有毒有害垃圾的装修垃圾，不含生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物。 符合 处理及利用优先次序：资源化利用、堆埋、填埋处置。 项目属于建筑废弃物综合利用项目。 符合 收集运输 建筑垃圾运输车厢盖和集装箱盖宜采用机械密闭装置，开启、关闭动作应平稳灵活，车厢与集装箱底部宜采取防渗措施。 本项目建筑垃圾采用加盖篷布车辆运输，车厢底部采用防渗处理。 符合 资源化利用 建筑垃圾原料贮存堆场应保证堆体的安全稳定性，并应采取防尘措施，可根据后续工艺进行预湿；建筑垃圾卸料、上料及处理过程中易产生扬尘的环节应采取抑尘、降尘及除尘措施。 本项目原料及产品堆场布置于全密闭车间，建筑垃圾堆体高度不超过6m，安全稳定，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎风选筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器。 符合 分选宜以机械分选为主、人工分选为辅。 本项目设有分选生产设备及人工分选平台。 符合 建筑垃圾作为生产再生建筑材料的原料时，应符合相应的再生建筑材料标准。 项目生产的再生骨料、石子和免烧砖符合《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177-2010）、《建筑用砂国家标准》（GB14684-2019）和《免烧砖国家技术标准》要求。 符合 资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染。 A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线和B#免烧砖机生产线均布置在全密闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎风选筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器。 符合 建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB； 宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声； 资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声； 厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的规定。 项目建筑垃圾采用低噪声运输车辆，车辆减速慢行，禁止鸣笛，生产设备基础减振、建筑墙体隔声，风机软连接，设置隔声罩等降噪措施。项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2 类标准要求。 符合 6、“三线一单”符合性分析 2022年7月15日陕西省生态环境厅办公室发布《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）要求，结合西安市人民政府于2021年11月27日发布《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，对本项目所在环境管控单元进行一图一表一说明。项目环境管控单元对照分析示意图1-1，项目范围涉及的生态环境管控单位准入清单见下表1-5。 图1-1 项目环境管控单元对照分析示意图 |

| 其他符合性分析 | 表1-5 项目范围涉及的生态环境管控单位准入清单 序号 环境管控单元名称 区县 市（区） 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 项目建设情况 符合性 1 长安区重点管控单元单 元6 西安市 长安区 水环境农业污 染重点管控区 大气环境布局 敏感重点管控 区 空间布局约束 水环境农业面源重点管控区： 无大气环境布局敏感：1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 38702.67 本项目属于建筑废弃物综合利用项目，不属于禁止新增产业，不属于重污染企业。 符合 污染物排放管控 水环境农业面源重点管控区： 1.加强农业面源污染防治。对畜禽养殖场（小区）密集、粪污资源化利用水平较低的区域，鼓励采用“种养结合”模式，有序开展农田化肥、农药减施，推广有机肥。 持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长。敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等面源污染防治设施，净化农田排水。 2.提升农村生活污染治理水平。加快农村环境综合整治。按照分散与集中相结合的原则，实行农村污水、垃圾处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进城镇污水、垃圾处理设施和服务向农村延伸。践行美丽乡村建设，推进“改水、改厕、改路、改房、改线”的农村美化环境建设。大气环境布局敏感：1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 本项目为废弃资源利用项目，项目生产线布置在封闭生产厂房内，厂房内设置喷雾降尘措施，有效降低物料堆存和转运过程产尘量；给料、破碎筛分产尘点设带皮帘集气罩和布袋除尘器；建筑废弃物生产石砂生产线从装卸阶段开始采取湿式作业，项目生产过程中产生的生产废水回用，不外排，生活污水进入厂区化粪池定期清掏外运肥田，生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门处置，办公区供暖采用分体式空调，原料及产品运输车辆均采用国家允许车辆。 符合 环境风险防控 水环境农业面源重点管控区： 无 0 / / 资源开发效率要求 水环境农业面源重点管控区： 加强农业节水。合理调整种植结构，科学推进管道输水地面灌、喷灌、微灌等节水技术。 / / |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 根据项目环境管控单元对照分析示意图，项目所在区域属于重点管控单位，其空间分布约束和污染物排放管理说明如下： （1）空间分布约束 本项目所在区域属于西安市重点管控单元，项目属于废弃资源利用项目，不属于空间分布约束中钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化行业，项目运营期仅排放颗粒物，不属于重点污染企业；此外项目生产过程不需要供热，因此项目从空间约束满足要求。 （2）污染物排放管理 本项目运营期给料、破碎、风选、筛分粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值；免烧砖生产线混料粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准排放限值；水泥筒仓粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的无组织排放限值；项目食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。因此项目运营期污染物排放满足重点管控单位管理要求。 7、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市长安区鸣犊街道办新风村北，利用原有58亩土地及原有厂房并新建1000m2厂房进行生产，仅在原有场地内进行建设，不新增建设用地，本公司原有项目于2023年9月23日已永久停产，建筑物均处于闲置状态，目前正在办理“城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目（本项目）”相关环保手续，后续本项目建设，原有厂房利旧，原有设备拆除，新购置本项目配套的设备进行安装。项目厂区用地属于建设用地，此外项目所在区域不涉及风景名胜区，饮用水源地等环境敏感区域。项目运营期废水不外排，项目A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线和B#免烧砖机生产线均置于全密闭生产车间，原料堆存、装载和运送点设置喷雾降尘措施，有效降低原料堆存和转运过程粉尘产生量；破碎、筛分混料等粉尘产生点设置带皮帘集气罩+布袋除尘器，粉尘处理后有组织排放，项目运营期间废气、噪声排放满足相关排放标准限值，固体废弃得到妥善处置。 综上分析，项目在采取相应环保措施后，对周边居民环境的影响较小，项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着我国经济的发展，城乡建设步伐的加快，建筑垃圾正在日益增加，而且其数量呈逐年上升趋势，为实现建筑垃圾处置资源化、无害化、减量化的原则，西安日联建材有限公司拟建设“城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目”。本项目已取得西安市长安区行政审批服务局的备案通知书，项目代码：2308-610116-04-05-859651（见附件2）。 西安日联建材有限公司利用原有58亩土地及原有厂房并新建1000m2厂房进行生产，本公司原有项目于2023年9月23日已永久停产，建筑物均处于闲置状态，目前正在办理“城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目（本项目）”相关环保手续，后续本项目建设，原有厂房利旧，原有设备拆除，新购置本项目配套的设备进行安装。本项目建设一条A#装修垃圾、建筑垃圾及石料破碎生产线和一条B#免烧砖机生产线。建成后可年产20万立方轻质混合物、40万吨再生骨料石子、40万吨垃圾再生粗骨料、20万吨垃圾再生细骨料、20万吨机制砂以及9000万块免烧砖（免烧砖以再生骨料为主要原料）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应该进行环境影响评价。2024年1月，企业委托我单位承担该本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103建筑施工废弃物处置及综合利用； 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造 / 60 石墨及其他非金属矿物制品制造”，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表。 2、建设地点及四邻关系 本项目位于陕西省西安市长安区鸣犊街道办新风村北，厂区中心坐标东经109°7′27.23901″，北纬34°8′28.83808″。项目地理位置图见附图1。 项目厂区西南侧为新风村，其余周边均为山坡，四邻关系图见附图5。 3、建设内容 项目建设一条A#装修垃圾、建筑垃圾及石料破碎生产线和一条B#免烧砖机生产线。主要建设原料堆场、生产车间、养护房、成品堆放区等，生活区、食堂和门房依托原有。 项目组成情况见下表。 表2-1 建设项目组成表 类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线 位于厂区东侧北部区域，占地面积为3626m2。用于建设装修垃圾和建筑垃圾、石料破碎生产线。 破碎车间厂房利旧，设备新建 B#免烧砖机生产线 位于厂区东侧中部区域，占地面积为1586m2，安装2台时产15000块（折标砖）免烧砖机。 厂房利旧，另扩建300m2，设备新建 储运 工程 原料堆放区 位于厂区西侧北部区域，分为3个堆场，分别存放建筑垃圾、装修垃圾和隧道洞渣，占地面积18750m2。 厂房利旧，堆场3厂房另扩建700m2 骨料库 位于厂区东侧东北区域，占地面积为1386m2，用于存放破碎后的骨料。 厂房利旧 养护室 位于厂区东侧东南区域，占地面积3836m2，用于免烧砖的养护存放。 厂房利旧，设备新建 成品站台及成品堆场1 位于厂区东侧西南区域，占地面积3600m2，站台半封闭，成品需要露天堆放。 厂房利旧 成品堆场2 位于厂区西侧，占地面积1200m2，漏天堆放成品。 / 水泥仓 位于制砖机房北侧，2个筒仓，容积均为50m3 新建 运输 原料和产品均采用加盖篷布运输车运输，厂区地面采取硬化处理；喂料机通过装载机进行喂料；产品至成品堆场采用叉车运输；水泥通过密闭管道输送至搅拌机；外加剂人工添加至料斗，通过管道输送至搅拌机。 / 辅助 工程 办公生活区 办公生活区位于厂区中西部，2F砖混结构。职工宿舍及食堂为集装箱房。 利旧 洗车台 入厂区大门约50m处西侧设1座洗车台，配备1座20m3沉淀池 利旧 危险废物贮存库 位于厂区东侧东北角，建筑面积10m2，主要用于暂存废润滑油、废抹布手套等危险废物 新建 公用 工程 给水工程 厂区尚未接通市政供水管网，生活用水和生产用水由厂区自备水井提供 利旧 排水工程 无废水外排 / 供电工程 由市政电网供电 利旧 环保 工程 废气 给料、破碎、风选、筛分粉尘 A#破碎生产线的给料、破碎、风选、筛分经皮帘集气罩+1套布袋除尘器+20m排气筒排放（DA001） 新建 搅拌机混料粉尘 B#免烧砖机生产线的搅拌机混料粉尘经皮帘集气罩+1套布袋除尘器+20m排气筒排放（DA002） 新建 物料装卸粉尘 采取车间喷雾降尘系统、全封闭式车间处理措施 新建 物料输送粉尘 采取车间喷雾降尘系统、密闭皮带输送机、全封闭式车间处理措施 新建 水泥筒仓粉尘 经仓顶布袋除尘器处理后无组织排放 新建 物料堆存扬尘 采取车间喷雾降尘系统+全封闭式车间处理措施 新建 车辆运输扬尘 采取车辆加盖篷布，减速慢行，经洗车台清洗等措施；厂区道路硬化，及时清扫，定期洒水 等措施 利旧 食堂油烟 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 利旧 废水 洗车废水经二级沉淀池处理后循环使用不外排；食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入厂区化粪池（15m3）处理，定期清掏肥田。 利旧 噪声 生产设备基础减振、建筑墙体隔声，风机软连接，设置隔声罩；运输车间减速慢行，禁止鸣笛 新建 固废 生活垃圾：设置带盖垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运； 利旧 一般工业废物：废铁集中收集后定期外售，布袋除尘灰回用于生产，不合格免烧砖进入再生骨料生产线破碎回用，沉淀池污泥收集后回用于生产；食堂废油脂交有餐厨垃圾处置资质的单位处理。 新建 危险废物：废润滑油、废抹布手套等危险废物在危废贮存库暂存定期交有资质单位处置。 新建 4、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 规格 外售年产量 作为免烧砖原料年用量 备注 产品质量 1 再生骨料石子 10-20mm 40万t/a 0 / 《混凝土用再生粗骨料》(GB/T 25177-2010)、《建筑用砂国家标准》（GB14684-2019） 2 垃圾再生粗骨料 3-10mm 35万t/a 5万t/a / 3 垃圾再生细骨料 0-2mm 7万t/a 13万t/a / 4 机制砂 2-3mm 20万t/a 0 / 5 免烧砖 实心砖 240×115×53mm 4500万块（折标）/a / 免烧砖单块重2.5kg 产品质量满足《免烧砖国家技术标准》要求 空心砖 390×190×190mm 4500万块（折标）/a / 6 轻质混合物 / 20万立方/a 0 /约1m3重1t / 备注：项目运营期可根据市场需求变化，适时调整产品结构比例，生产不同规格尺寸、不同孔洞形状的各种型号、尺寸的免烧砖产品。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 所在生产线 产品名称 规格型号 数量 1 A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线 链板给料机 1400*6000 1 2 棒条筛上料输送机 1200*10000 1 3 棒条筛 1500*4500 1 4 大件输送机 1000*10000 1 5 大件分拣台 1000*6000 1 6 滚筒筛上输送机 1200*12000 1 7 滚筒筛分机 2200*8000 1 8 筛下物收集输送机 800*10000 1 9 筛下物转运输送机 800*10000 1 10 筛上物转运输送机 1000*10000 1 11 悬挂式除铁器 RCYD-10 1 12 综合风选机 GX-100 1 13 轻物质输送机 1000*10000 1 14 重物质输送机 800*10000 1 15 重物质分拣平台 800*6000 1 16 电控系统 配套 1 17 振动给料机 GZD-1149 1 18 颚破碎机 PE750*1060 1 19 反击破碎机 PF-250 1 20 振动筛 3YK2160 1 21 主料输送机 1000*17000 1 22 筛子输送机 1000*14000 1 23 回料输送机 800*15000 1 24 成品输送机 650*20000 2 25 细砂输送机 650*35000 1 26 B#免烧砖机生产线 配料机 PLD1200 2 27 搅拌机 JS750 2 28 上料输送机 500*8000 2 29 上板机 10-15SBJ 2 30 制砖机（每小时生产2万块） QTY10-1500 2 PLC控制系统 液压控制系统 液压布料系统 液压送板系统 变频振动系统 31 码垛机 10-15DBJ 2 32 水泥罐 立式50m3 2 33 其他 除尘器 224型 1 34 除尘器 320型 1 35 变压器 630KVA 1 36 铲车 500 1 37 叉车 300 2 5、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗 类别 序号 材料名称 年用量 最大储存量 单位 包装方式 来源 原料 1 装修垃圾 40 10 万吨 袋装式散装 旧城改造和 装修改造 2 建筑垃圾 60 15 万吨 散装 3 隧道洞渣 40 10 万吨 散装 高铁隧道开挖，需检测合格后方可使用 辅料 1 水泥 42000 100 吨 水泥仓（50m3） 外购 2 外加剂 90 10 吨 袋装储存，10kg/袋 外购 能源 1 水 30000 / 吨 / 市政管网 2 电 550 / 万度 / 市政管网 主辅料物化性质介绍： 装修及建筑垃圾：指在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。本项目原材料使用的装修及建筑垃圾为城镇建设过程中拆迁与施工产生的石渣石粉、废旧混凝土及废旧砖石，装修及建筑垃圾进厂前已进行分拣，不包含有毒有害物质等。 隧道洞渣：隧道洞渣是指工程开挖过程中，在某些隧道项目中，开挖出来的石料废渣，需检测合格后，确保不含有毒有害物质方可使用。 外加剂：萘系高效减水剂，萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥粒子有很强的分散作用。对配制大流态砼，有早强、高强要求的现浇砼和预制构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护预制构件等。 6、公用工程 （1）给水 项目厂区周边尚未接通市政供水管网，厂区生活用水和生产用水由厂区自备水井提供。 ①免烧砖制砖用水 根据免烧砖物料配比，再生骨料与水泥的比例约为8：2，水的用量为固态原料用量的5%，则免烧砖制砖用水量为32m3/d（10500m3/a）。 ②免烧砖养护用水 根据建设单位提供资料，每吨免烧砖养护用水30kg，本项目年产免烧砖9000万块，则养护用水量为20.45m3/d（6750m3a），养护用水部分进入产品，部分蒸发至大气环境，不外排。 ③喷雾降尘用水 根据建设单位提供资料，本项目生产厂房喷雾降尘系统用水量为5m3/d，项目年运行330d，则喷雾降尘系统用水量为1650m3/a。 ④生活用水 项目劳动定员110人，厂区提供食宿，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020），关中地区农村生活用水按70L/人•d计算，则生活用水量为7.7m3/d，即2541m3/a。 ⑤洗车用水 本项目进出厂区车次约300辆/次•d，厂区洗车台设置1座20m3沉淀池，洗车水沉淀处理后循环使用，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020），大型卡车循环水冲洗用水量为55L/辆•次，除下雨天外，需洗车天数约为300d，车辆冲洗用水量为16.5m3/d（4950m3/a），损耗10%，剩余90%循环使用，不外排，循环水量为14.85m3/d（4455m3/a），故补充水量为10%（等于损耗量），新鲜水补充量为1.65m3/d（495m3/a）。 ⑥道路洒水 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/934-2020）中“道路洒水”，可按2.5L/m2•d计。项目道路面积为1000m2，则本项目道路洒水用量约2.5m3/d（825m3/a）。 （2）排水 项目运营期间无生产废水外排；生活污水按照生活用水量的80%计，生活污水产生量6.16m3/d（2032.8m3/a），食堂废水经油水分离器处理后，同生活污水进入厂区化粪池定期清掏外运肥田，生活污水不外排。 项目用排水情况见表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用排水情况表表 m3/d 序号 用水单元 用水量m3/d 损失量 m3/d 循环水量m3/d 排放量m3/d 备注 1 免烧砖制砖用水 32 进入产品28.8 损耗3.2 / / 进入产品 2 免烧砖养护用水 20.45 20.45 / / 蒸发损耗 3 喷雾降尘用水 5 5 0 0 蒸发损耗 4 生活用水 7.7 1.54 / 6.16 清掏肥田 5 洗车用水 16.5 1.65 14.85 0 循环水回用于洗车 6 道路洒水 2.5 2.5 0 0 蒸发损耗 合计 84.15 63.14 14.85 6.16 / 项目水平衡见下图。 图2-1 项目水平衡图 （2）供电 项目用电由市政电网供给。 （3）采暖 项目生产车间不供暖，办公区采用分体式空调供暖。 7、物料平衡 项目装修垃圾、建筑垃圾及石料破碎生产线物料平衡表如下表2-6所示，平衡图如下图2-2所示。 表2-6 项目建筑废弃物再生骨料生产线物料平衡表 进料 出料 物料 用量（t/a） 物料名称 产生量（t/a） 装修垃圾 400000 产品 再生骨料石子 10-20mm 400000 建筑垃圾 600000 垃圾再生粗骨料 3-10mm 400000 隧道洞渣 400000 垃圾再生细骨料 0-2mm 200000 机制砂 2-3mm 200000 轻质混合物 / 192987.09 物料装卸、输送粉尘 1.57 给料、破碎、风选、筛分粉尘 有组织排放量 1.89 无组织排放量 9.45 废铁 7000 合计 1400000 合计 1400000 图2-2 装修垃圾、建筑垃圾及石料破碎生产线物料平衡图 单位：t/a 免烧砖机生产线物料平衡表如下表2-7所示，平衡图如下图2-3所示。 表2-7 免烧砖机生产线物料平衡表 进料 出料 物料 用量（t/a） 物料名称 产生量（t/a） 再生骨料 180000 免烧砖 2.5kg/块 225000 水泥 42000 外加剂 90 免烧砖损失水量 / 14339.086 免烧砖制砖用水 10500 混料粉尘 有组织排放量 0.144 免烧砖养护用水 6750 无组织排放量 0.72 水泥筒仓粉尘 0.05 合计 239340 合计 239340 图2-3 免烧砖机生产线物料平衡图 单位：t/a 8、总平面布置 本项目厂区呈东西方向不规则长方形布置，厂区大门位于南厂界中间，进入厂区大门约50m处西侧为洗车台及沉淀池，办公生活区、食堂和宿舍位于厂区大门西侧，全密闭生产车间位于厂区最中部。厂区功能分区明确、工艺流程顺畅、生产管理方便，总体布置合理。厂区总平面布置见附图2。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员110人，年工作330d，每天工作两班，每班8h，每天工作16h，年工作5280h；厂区提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述 根据现场踏勘，本公司原有项目于2023年9月23日已永久停产，建筑物均处于闲置状态，目前正在办理“城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目（本项目）”相关环保手续，后续本项目建设，原有厂房利旧，原有设备拆除，新购置本项目配套的设备进行安装。 二、运营期工艺流程简述 1、项目建筑废弃物再生骨料生产线工艺流程及产污环节图如下： 图2-4 项目建筑废弃物再生骨料生产线工艺流程及产污环节图 建筑废弃物再生骨料生产线工艺流程及产污环节简述如下： （1）原料堆存 本项目原料（建筑垃圾、装修垃圾、隧道洞渣）由社会车辆将原料运输到项目厂房内，卸在原料堆放区暂存，运输的原料为干料，原料堆放区设置喷淋降尘设施，以此减少原料卸料粉尘及存贮过程产生的扬尘。 该工序产生卸料扬尘。 （2）给料机给料 将原料堆场的原料通过装载机输送到给料机料仓，给料仓产尘点处设置带皮帘集气罩，收集的粉尘经布袋除尘后由15m高排气筒（DA001）排放。 该工序产生给料扬尘。 （3）棒条筛 棒条筛适用于破碎机前大块物料的均匀给料，其棒条缝隙可调，能在给料同时将泥土和细碎物料分离出去，有效地发挥了后面的破碎机功能。 该工序产生扬尘、设备噪声。 （4）滚筒筛分 滚筒筛分机是通过变速箱式减速系统对设备中心分离筒实行合理旋转，中心分离筒是由若干个圆环状扁钢圈组成的筛网，中心分离筒安装是与地平面呈倾斜状态，工作中物料从中心分离筒上端进入筒网，在分离筒旋转过程中，细物料自上而下通过圆环状扁钢组成的筛网间隔中得到分离。 该工序产生粉尘、设备噪声。 （5）除铁器 通过除铁器磁铁吸力回收破碎物料中夹杂的废铁。 该工序产生废铁。 （6）风选 通过风选机将原料中的重物质与轻物质分离，产尘点处设置带皮帘集气罩，收集的粉尘经布袋除尘后由15m高排气筒（DA001）排放。 该工序产生粉尘、设备噪声。 （7）鄂式破碎 经过处理后的原料通过振动给料机机送入鄂式破碎机进行粗破碎，鄂式破碎机产尘点处设置带皮帘集气罩，收集的粉尘经布袋除尘后由15m高排气筒（DA001）排放。 该工序产生破碎粉尘、设备噪声。 （8）反击破碎 经过颚式破碎的粗料进入反击破碎机进行细破碎，反击破碎机产尘点处设置带皮帘集气罩，收集的粉尘经布袋除尘后由15m高排气筒（DA001）排放。 该工序产生破碎粉尘、设备噪声。 （5）振动筛分 通过振动筛对细物料进行筛分，粒径≥20mm的物料返回至反击破碎机进行再次破碎，10-20mm的物料通过皮带输送机输送至再生骨料石子堆放区，3-10mm的物料通过皮带输送机输送至垃圾再生粗骨料堆放区、2-3mm的物料通过皮带输送机输送至机制砂堆放区、0-2mm的物料通过皮带输送机输送至垃圾再生细骨料堆放区。 该工序产生设备噪声和筛分粉尘。 2、项目免烧砖生产线工艺流程及产污环节如下图： 图2-5 项目免烧砖工艺流程及产污环节图 免烧砖生产线工艺流程简述： （1）给料：本项目生产所用原料主要为自产的再生骨料（0-2mm、3-10mm）、外购水泥、外加剂以及水，再生骨料与水泥的比例约为8：2，水的用量为固态原料用量的5%，水泥在厂区内筒仓储存，利用管道输送至搅拌机内，再生骨料通过皮带输送机输送至给料机内。 此工序会产生水泥筒仓粉尘、输送粉尘和噪声。 （2）混料搅拌：项目采用搅拌机进行搅拌，严格按比例配合拌制，此过程会产生粉尘和噪声。搅拌粉尘经带皮帘集气罩收集后，采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 此工序会产生混料粉尘和噪声。 （3）制砖：利用制砖机将搅拌好的物料制成符合规格要求的免烧砖。不合格的免烧砖进入再生骨料生产线回用。 此工序会产生噪声和不合格免烧砖。 （4）自然养护：免烧砖采用叉车运送至成品料堆场的免烧砖堆放区的晾晒场进行自然养护，养护过程中不定期喷水保持一定的湿度，自然晾干七天可得到产品。养护水全部蒸发损耗，无废水产生。 养护完成后即得到成品，堆存待售。不合格的成品进入再生骨料生产线回用。 主要污染工序： 一、施工期主要污染因素 施工期产污主要为：施工废水、施工设备及车辆运行噪声、施工人员生活垃圾和生活污水。 二、运营期产污情况分析 产污情况分析： 项目运行过程中产生的废气主要为给料、筛分、破碎粉尘G1、风选粉尘G1、水泥筒仓粉尘G2、物料装卸、输送粉尘G3、搅拌机混料粉尘G4、物料堆存扬尘G5、车辆运输扬尘G6、食堂油烟G7； 项目运行期间产生的废水主要为洗车废水W1和生活污水W2； 项目运行期间排放的噪声主要为设备运行噪声和车辆行驶噪声； 项目运行期间产生固废主要为生活垃圾S1、废铁S2、布袋除尘灰S3、不合格免烧砖S4、沉淀池污泥S5、食堂废油脂S6、废润滑油S7、废抹布手套S8。本项目产污情况见下表。 表2-8 项目主要产污工序及染物对照表 项目 污染物 序号 产污工序 主要污染物成分 废气 给料、筛分、风选、破碎粉尘 G1 给料机给料工序； 风选工序；破碎工序 颗粒物 水泥筒仓粉尘 G2 水泥筒仓贮存水泥 颗粒物 物料装卸、输送粉尘 G3 原料装卸； 皮带输送机输送； 颗粒物 搅拌机混料粉尘 G4 搅拌机搅拌 颗粒物 物料堆存扬尘 G5 物料堆存 颗 物 车辆运输扬尘 G6 物料车辆运输 颗粒物 食堂油烟 G7 食堂烹饪 油烟颗粒 废水 洗车废水 W1 车辆冲洗 COD、SS、石油类 生活污水 W2 厂区人员办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 噪声 设备运行噪声 N1 设备运行 Leq（A） 车辆行驶噪声 N2 车辆行驶 Leq（A） 固废 生活垃圾 S1 员工生活 办公垃圾、厨余垃圾等 废铁 S2 除铁工序 废杂铁 布袋除尘灰 S3 布袋除尘器除尘 布袋除尘灰 不合格免烧砖 S4 免烧砖制砖工序 残次品免烧砖 沉淀池污泥 S5 洗车废水沉淀池 沉淀池污泥 食堂废油脂 S6 食堂废水油水分离器 废油脂 废润滑油 S7 设备运行定期更换 废润滑油 废抹布手套 S8 设备维修 废抹布手套 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本公司从城市建筑垃圾烧结多孔砖项目，转型为城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目。原有“城市建筑垃圾、工业废渣等固体物烧结多孔砖项目”于2023年9月23日已永久停产，建筑物均处于闲置状态，目前正在办理“城市建筑垃圾工业废渣等固体物制作建筑材料及免烧砖项目（本项目）”相关环保手续，后续本项目建设，原有厂房利旧并新建1000m2厂房，原有设备拆除，新购置本项目配套的设备进行安装。 根据调查，现厂区内均已停产，部分原有生产设备未拆除，厂区无危险废物堆存，地面无油污渍地面，项目后期建设将厂区现有设备拆除，并将垃圾清除、厂区卫生整理后重建，拆除过程中产生废旧设备等，外售给相关回收单位。 一、原有项目环保手续履行情况 于2013年7月开工建设，2013年11月建成并进行试生产。2015年10月，取得《西安市环境保护局关于城市建筑垃圾、工业废渣等固体物烧结多孔砖项目环境影响报告书的批复》（市环批复〔2015〕236号）；2018年12月21日，取得 《西安市环境保护局长安分局关于西安日联建材有限公司城市建筑垃圾、工业废渣等固体物烧结多孔砖项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》（市环长验〔2018〕5号）；2019年12月17日，取得排污许可证。 二、原有项目污染物排放情况 根据西安日联建材有限公司“全国排污许可证管理信息平台-2023年度执行报告”中的实际数据，原有项目三废排放（处置）统计表见表2-9。 表2-9 原有项目三废排放（处置）统计表 类别 污染物 实际排放量（1-3季度生产）（t/a） 折算后年排放量（t/a） 备注 废气 颗粒物 4.21 5.61 / 二氧化硫 27.12 36.16 / 氟化物 0 0 / 氮氧化物 26.22 34.96 / 废水 循环使用，均不外排 固废 脱硫石膏 3 4 与原料搅拌直接生产制砖，不储存 废润滑油 0.075 0.1 定期交由有资质单位回收处置 废砖渣 43.5 58 产生后直接生产回用，不贮存 三、原有项目主要环境问题 根据现场实际勘察，原有项目现已停产，原有项目环保手续齐全，未发现有遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物及区域达标判定 本项目位于陕西省西安市长安区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中长安区统计数据，如下表3-1。 表3-1 本项目所在地环境空气质量状况 污染物 年平均质量浓度 浓度（均值）µg/m3 标准限值 µg/m3 达标 情况 占标率（%） SO2 年平均质量浓度 7 60 达标 11.7 NO2 年平均质量浓度 34 40 达标 85 PM10 年平均质量浓度 80 70 不达标 114.3 PM2.5 24小时平均第95百分位浓度 46 35 不达标 131.4 CO 日最大8小时平均第90百分位数浓度 1500 4000 达标 37.5 O3 年平均质量浓度 190 160 不达标 118.8 由表中数据可知，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24h 平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度以及O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此项目所在评价区域为不达标区。 （2）特征污染物 本次特征因子TSP引用陕西青源环保科技有限公司出具的《建筑废弃物综合利项目环境质量现状监测报告》（报告编号：QYHB2206028）中监测数据（见附件5）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，该监测报告的监测点位距本项目距离约4.5km，满足建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求，因此引用可行。 监测时间为2022年6月22日-6月24日，监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染因子环境质量现状表 监测点位 污染物 现状浓度mg/m3 评价标准 mg/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 西安东顺通达环保建材有限公司下风向 TSP 0.165 2.0 8.2% 0 达标 注：本表数据取监测报告中最大值。 由监测统计结果可以看出，项目所在地环境空气中TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、声环境 本项目声环境敏感目标为厂界南侧31m处新风村居民区，本次评价委托西安重光明宸检测技术有限公司对声环境敏感目标进行现状监测（重光明宸﹝2024﹞第04051号，监测报告见附件8），监测结果如下表所示。 表3-3 项目周边敏感点噪声监测结果 监测日期 监测点位 2024年04月09日 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼间 夜间 昼间 夜间 新风村居民区 52 41 60 50 根据上表监测结果可知，项目所在地周边声环境敏感目标新风村居民区昼间、夜间声环境质量监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、生态环境 项目位于城市建成区，该区域基础设施完善，区域生态环境质量良好，无重要保护动植物，不属于生态敏感区和自然保护区，项目所在地生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标以及厂界50米范围内声环境保护目标如下表所示。 表3-4 环境保护目标表 环境要素 保护目标名称 坐标 人口 相对于厂界的位置关系 保护内容 保护要求 E N 方位 距离/m 环境空气 新风村 109.123197 34.140325 3000 S 31 环境空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 长安区第九中学 109.119356 34.142696 2000 SW 164 声环境 新风村 109.123197 34.140325 3000 S 31 声环境质量 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求。运营期A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线粉尘和B#免烧砖机生产线混料粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值；厂界粉尘无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的无组织排放限值要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值。 表3-5 废气排放标准 执行标准名称 污染物 排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控位置 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 扬尘 / 0.7 厂界外浓度最高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 3.5 120 DA001排气筒、DA002排气筒 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的无组织排放限值 颗粒物 / 0.5 厂界 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 油烟 / 2 油烟排放口 备注：因本项目免烧砖生产主要原料为建筑垃圾，故不适用于《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。 2、废水排放标准 本项目无生产废水外排，食堂废水经油水分离器处理后同生活污水进入厂区化粪池，定期清掏外运肥田。 3.噪声排放标准 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 噪声排放标准 执行范围 标准限值LAeq dB（A） 执行标准 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 厂界 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物存储、处置标准 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，本公司原有项目于2023年9月23日已永久停产，建筑物均处于闲置状态，后续本项目建设，原有厂房利旧，新建1000m2厂房，原有设备拆除，仅对新购置本项目配套的设备进行安装。 1、施工扬尘影响分析 施工场地建筑材料堆放、装卸及运输等施工扬尘是造成扬尘主要原因之一。为了防治施工期间项目建设可能产生的扬尘污染，要求建设单位严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《西安市扬尘污染防治条例》（2020修订）等文件要求，严格按照“6个100%”和“7个到位”管理标准，合理规划、科学管理，切实按照环评提出的措施及当地环保局有关规定执行。 通过采取相应措施后项目施工期扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值，且施工期短暂，施工量较小，施工期废气对环境影响很小。 2、施工期废水影响分析 （1）施工废水 施工废水主要为施工人员生活污水。经现有化粪池处理后，定期清掏外运肥田，施工期废水对地表水环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要包括来自原有设备拆除噪声、施工机械设备噪声、运输车辆噪声，仅在施工阶段产生，随着施工的结束而消失。要求采取以下措施： ①通过合理布局施工机械，以降低施工噪声对新风村的影响。 ②合理安排施工计划。 ③在施工过程中，选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，并采取隔振降噪声措施。 ④加强施工现场运输管理，在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 采取以上相应防噪措施后，施工期噪声对周围影响较小，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 4、施工期固体废物影响分析 项目建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾收集后，可以用于生产的划定区域暂存，并覆盖防尘，不能使用的由施工方统一清运。 施工人员生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，施工期固体废物基本可得到妥善处置，并随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失，对环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运行期产生废气主要包括：给料、筛分、风选、破碎粉尘G1、水泥筒仓粉尘G2、物料装卸、输送粉尘G3、搅拌机混料粉尘G4、物料堆存扬尘G5、车辆运输扬尘G6、食堂油烟G7。 1.1废气源强核算 （1）给料、筛分、风选、破碎粉尘G1 项目原料给料产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关数据，给料产污系数为0.02kg/t-原料，本项目建筑废弃物再生骨料生产线原料用量均为140万t/a，则给料粉尘产生量均为28t/a。 项目破碎、风选、筛分过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章 粒料加工厂”中“表18-1 粒料加工厂逸散尘排放因子”中砂和砂石逸散尘因子 0.25kg/t，则破碎、风选及筛分粉尘产生量为350t/a。 项目给料、破碎、风选、筛分等设备产尘点设置带皮帘集气罩，各建筑废弃物再生骨料生产线收集粉尘收集由1套布袋除尘器+1根15m高排气筒排放。依据环办综合函[2022]350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年）》中废气收集方式，“集气罩带软帘收集效率为50%”，布袋除尘器除尘效率为99%，设计风机风量为50000m3/h，给料、破碎、筛分工序年生产5280h。给料、筛分、风选、破碎粉尘未被集气罩收集的部分在厂房无组织排放，项目给料、筛分、风选、破碎在封闭车间内进行，生产中采用喷雾降尘等措施，并加强管理，粉尘绝大部分可在车间内自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，粉尘外逸量可降低95%以上。 项目建筑废弃物再生骨料生产线给料、筛分、风选、破碎粉尘产排量如下表所示。 表4-1 给料、破碎、风选、筛分粉尘产排情况一览表 排气筒名称编号 建筑废弃物再生骨料给料、筛分、风选、破碎粉尘排气筒DA001 污染物种类 颗粒物 产生量（t/a） 378 收集效率（%） 50% 年工作时间（h） 5280 有组织 产生情况 产生浓度（mg/m3） 715.9 产生速率（kg/h） 35.79 产生量（t/a） 189 布袋除尘效率（%） 99% 排放情况 排放浓度（mg/m3） 7.16 排放速率（kg/h） 0.36 排放量（t/a） 1.89 无组织 产生情况 产生速率（kg/h） 35.79 产生量（t/a） 189 无组织粉尘去除效率（%） 95% 排放情况 排放速率（kg/h） 1.79 排放量（t/a） 9.45 （2）水泥筒仓粉尘G2 项目水泥采用密闭筒仓储存，由散装罐车气力输送入密闭筒仓，气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供，在进料过程中，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。项目设2座容积50m3水泥筒仓，水泥使用量总共为4.2万t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥制品业）”产排污系数表，物料输送储存工序粉尘排污系数为0.12kg/t-水泥，水泥罐车为30t运送罐车，每次将两座罐体同时装满料，需10辆罐车输送，需输送水泥为140次/年，合计输送上料时间约为4h/次，则粉尘产生量为5.04t/a（9kg/h）。水泥筒仓仓顶设置的布袋除尘器进行处理，除尘效率为99%，则水泥筒仓粉尘排放量为0.05t/a（0.09kg/h）。 （3）物料装卸、输送粉尘G3 物料装卸、上料输送过程中会产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，由于原料装车时车间进行喷雾降尘，因此原料含有一定的水分和湿度，同时卸料及堆存过程均在封闭的车间内进行，项目采用密闭皮带输送机，物料输送过程无扰动，受风力作用影响极小；车间内卸料、装车作业时关闭车间大门并采取喷雾降尘，并定时洒水使其表面保持一定的湿度；成品骨料随用随产，不在车间内长时间堆放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关数据，装卸、上料输送产污系数为0.02kg/t-原料，本项目需装卸及输送原料用量为1568090t/a，则粉尘产生量为31.36t/a、5.94kg/h。项目物料装卸、输送均在全密闭车间内进行，生产中采用喷雾降尘等措施及时降低粉尘排放量，同时加强生产管理、文明操作，在采取上述措施后，卸料、输送产生的粉尘绝大部分可在车间内自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，粉尘产生量可降低95%以上，则项目卸料、输送无组织排放量为1.57t/a、0.3kg/h。 项目物料装卸、输送粉尘产排量如下表所示。 表4-2 物料装卸、输送粉尘产排情况一览表 排气筒名称编号 装卸、输送粉尘 污染物种类 颗粒物 无组织 产生情况 产生速率（kg/h） 5.94 产生量（t/a） 31.36 无组织粉尘去除效率（%） 95% 排放情况 排放速率（kg/h） 0.3 排放量（t/a） 1.57 （4）搅拌机混料粉尘G4 本项目在生产免烧砖过程中，混料工序会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥制品业）”可知，物料混合搅拌粉尘产生系数为0.13kg/t-产品，本项目年生产免烧砖222000t/a，则项目混料粉尘产量28.87t/a。项目混料设备产尘点处设置带皮帘集气罩，粉尘收集后经布袋除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA002）排放。依据环办综合函[2022]350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年）》中废气收集方式，“集气罩带软帘收集效率为50%”，布袋除尘器除尘效率为99%，设计风机风量为10000m3/h，混料工序年生产5280h，项目制砖生产线混料工序在封闭车间内进行，生产中采用喷雾降尘等措施，并加强管理，粉尘绝大部分可在车间内自然沉降，仅有极少量粉尘通过通道口以无组织形式排入外环境，粉尘外逸量可降低95%以上。 项目免烧砖生产线混料粉尘产排量如下表所示。 表4-3 混料粉尘产排情况一览表 排气筒名称编号 混料粉尘排气筒 DA002 污染物种类 颗粒物 产生量（t/a） 28.87 收集效率（%） 50% 年工作时间（h） 5280 有组织 产生情况 产生浓度（mg/m3） 273.4 产生速率（kg/h） 2.73 产生量（t/a） 14.43 布袋除尘效率（%） 99% 排放情况 排放浓度（mg/m3） 2.73 排放速率（kg/h） 0.027 排放量（t/a） 0.144 无组织 产生情况 产生速率（kg/h） 2.73 产生量（t/a） 14.43 无组织粉尘去除效率（%） 95% 排放情况 排放速率（kg/h） 0.14 排放量（t/a） 0.72 （5）物料堆存扬尘G5 项目物料在堆存过程中受扰动及风力影响，易产生风力扬尘，据相关研究，堆料的起尘量与物料的粒径分布、环境风速等有关，一般比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 本项目拟建密闭式料仓，堆存过程粉尘主要是堆料受装载机扰动时所产生。计算公式参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，如下： 𝑃=𝑍𝐶𝑦 +𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10−3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc 指年物料运载车次（单位：车）；480000次 D 指单车平均运载量（单位：吨/车）；取5t (𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1（陕西省取0.0008），b指物料含水率概化系数（参考混合矿石，取0.0084），见附录2； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（参考混合矿石，取0）（单位：千克/平方米）； S 指堆场占地面积（单位：平方米）；车间内原料堆放区面积为18750m2，成品骨料堆放区为1386m2。 经计算，本项目颗粒物产生量为228.57t/a。查询《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，密闭式堆场对粉尘的抑制效率为99%，同时企业于厂房顶部拟安装喷雾装置，抑尘效率参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中洒水的抑尘效率，取74%。经过计算，则本项目卸料和原料堆存过程中产生的粉尘的排放量约为0.594t/a。 （6）车辆运输扬尘G6 本项目车辆运输主要为建筑垃圾、隧道洞渣运入，成品骨料和免烧砖运出，均采用符合要求的全密闭汽车运输。因此车辆运行过程由于物料抛洒形成扬尘量较小，主要是车辆行驶时引起的路面扬尘。在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面粉尘量成正比。项目厂区路面为水泥路面，在及时清扫、保持路面清洁情况下，汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi= 0.0079V•W0.85•P0.72 式中：Qi一一每辆汽车行驶扬尘量（kg/km•辆）； V一一汽车速度（km/h），取10km/h； W一一汽车重量（t），取30t计算； P一一道路表面粉尘量（kg/m2），按0.10kg/m2计。 由计算可知，汽车运输扬尘量为0.27kg/km•辆。水泥、建筑垃圾、骨料及产品的运输量2887090t/a，需要30t卡车运输96236辆次/a，厂内运输道路长度约为200m，则道路运输扬尘产生量为5.19t/a。 通过道路洒水降尘，降尘效率为70%，则车辆运输扬尘排放量为1.56t/a、0.61kg/h。 （7）食堂油烟G7 项目设置食堂为职工提供一日三餐，用餐人数110人，共设置2个灶头，集中收集至一根管道，排风量共3000m3/h，每天工作时间为6h，耗油量按30g/（人·d），则耗油量为3.3kg/d，即1.089t/a，油烟挥发量平均占总耗油量的2.83%，则油烟产生量约30.8kg/a，油烟产生浓度为5.18mg/m3。食堂安装1套油烟净化器（净化效率75%），油烟处理后引至楼顶排放。经计算油烟排放量为7.7kg/a，排放浓度为1.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小型规模标准（排放浓度≤2mg/m3）。 1.2非正常排放情况 本项目非正常工况主要是污染物处理设施达不到应有的处理效率，包括各生产布袋除尘器、喷雾降尘设施发生故障，造成粉尘未经处理后直接排放，本次废气治理措施按失效考虑。非正常工况排放情况见下表。 表4-4 非正常工况污染物源强核算表 污染源 污染物 排放速率kg/h 浓度mg/m3 持续时间/h 措施 DA001 给料、筛分、风选、破碎粉尘排气筒 颗粒物 33.14 715.9 1h 停产检修，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产 DA002 混料粉尘排气筒 颗粒物 2.73 273.4 1h 水泥筒仓 颗粒物 0.09 / 1h 物料装卸、输送粉尘 颗粒物 5.94 / 1h 由上表可知，非正常工况下，布袋除尘器或喷雾降尘措施发生故障后，给料、筛分、风选、破碎粉尘和物料装卸、输送粉尘排放量较大。为减少废气排放量，做到达标排放，企业必须加强废气治理设施的管理维护，定期检修，确保废气设施正常运行。在废气治理设施停止运行或出现故障时，产生废气各工序也必须相应停止生产。 1.3废气治理措施 （1）给料、筛分、风选、破碎粉尘G1 项目给料、筛分、风选、破碎工序产生粉尘经带皮帘集气罩收集后采用布袋除尘器处理，处理后粉尘经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。企业周边200m范围内主要建筑为新风村居民房，居民房高度不超过10m，项目排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高出周边建筑物5m要求，粉尘排放速率不需要按照标准值严格50%执行。给料、筛分、风选、破碎粉尘排放速率0.33kg/h，排放浓度为11.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），布袋除尘器属于推荐的废气污染防治可行技术。 （3）水泥筒仓粉尘G2 项目水泥筒仓储存水泥过程中，水泥筒仓仓顶呼吸孔会产生粉尘，粉尘通过仓顶设置的布袋除尘器处理后无组织排放，布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）中推荐的废气污染防治可行技术。 （4）物料装卸、输送粉尘G3 项目厂区物料存放于封闭车间内，装卸、输送过程粉尘通过厂区喷雾降尘措施处理，在降低车间粉尘浓度同时使物料表面保持一定的湿度，物料输送采用密闭式皮带输送机，降低粉尘的产生量，此外生产作业时关闭车间大门。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），其物料装卸、输送粉尘污染防治措施为可行性技术。 （5）混料粉尘G4 项目混料工序产生粉尘经带皮帘集气罩收集后采用布袋除尘器处理，布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）中推荐的废气污染防治可行技术，处理后粉尘经1根15m高排气筒（DA002）有组织排放，混料粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求，对环境影响较小。 （6）物料堆存扬尘G5 本项目原料建筑垃圾、装修垃圾、隧道洞渣堆放过程产生扬尘，项目生产厂房全密闭，厂房内设置喷雾降尘措施，提高建筑垃圾含水率能有效降低建筑垃圾堆存过程起尘量。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），其物料堆存扬尘污染防治措施为可行性技术。 （7）车辆运输扬尘G6 本项目装修垃圾、建筑垃圾、隧道洞渣运入及成品运出过程，车辆经过路面会产生一定量扬尘，对厂区及周边道路采取定期清扫、洒水降尘处理措施，能有效降低道路扬尘产生量。 （8）食堂油烟G7 食堂油烟由1套油烟净化器（净化效率75%）处理后引至楼顶排放，油烟排放浓度为1.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）小型规模标准限值。 1.4废气排放口基本信息 表4-5 厂区废气排放口（排气筒）基本信息表 烟囱编号及名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 烟囱尺寸/m 烟气量/(m3/h) 风速/（m/s） 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 东经 北纬 DA001 给料、筛分、风选、破碎粉尘排气筒 109.124471 34.141596 15 1.1 50000 14.6 5280 颗粒物 0.36 DA002 混料粉尘排气筒 109.1243214 34.1411374 15 0.5 10000 14.2 5280 颗粒物 0.027 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒需高出周边200m内建筑物5m要求，排气筒高度不满足高出5m要求时污染物排放速率按照标准值严格50%执行。企业周边200m范围内主要建筑为新风村居民房，居民房高度不超过10m，项目排气筒高度为15m，排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高出周边建筑物5m要求，粉尘排放速率不需要按照标准值严格50%执行，DA001和DA002排气筒之间的直线距离约为60m，无需等效为一根排气筒。 1.5废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），企业委托有资质单位对企业废气排放进行监测，项目监测计划见如下表所示。 表4-6 项目废气监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 有组织废气 颗粒物 A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线给料、筛分、风选、破碎粉尘排气筒（DA001） 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放限值 B#免烧砖机生产线混料粉尘排气筒（DA002） 1次/年 无组织废气 颗粒物 厂界上风向1个监测点，厂区内监控点，下风向3个监测点 1次/年 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的无组织排放限值 2、水环境影响分析 2.1废水排放源强 本项目废水主要为洗车废水W1、生活污水W2。 1、洗车废水W1 项目运营期间洗车废水产生量为14.85m3/d（4455m3/a），厂区洗车台东侧设置1座20m3的沉淀池，洗车废水沉淀处理后循环使用，洗车废水不外排。 2、生活污水W2 项目运营期生活污水产生量为6.16m3/d（2032.8m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与生活污水进入厂区化粪池定期清掏外运肥田。 2.2废水处理可行性分析 1、生活污水处理可行性分析 项目所在区域尚未接通市政污水管网，食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏肥田。 2、洗车废水处理可行性分析 项目运营期间洗车废水经沉淀处理后循环使用，洗车废水不外排。 综上所述，在采取以上污水处理措施后，能够有效的降低污水对水环境的影响，项目采取的污水处理措施是合理可行的。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声主要来源于颚破碎机、反击破碎机、给料机、皮带输送机、振动筛、配料机、搅拌机、制砖机、码垛机、布袋除尘器风机等设备运行噪声以及车辆行驶噪声，单台设备噪声约为75~95dB（A）。风机设置隔声罩，其他设备全部安装在密闭生产车间内，根据厂家提供相关参数，结合类比调查结果，各主要设备噪声源强见下表。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 声源源强 空间相对位置 距室内边界距离/m 运行 时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 链板给料机 80/1 55 76 1 5 间断 20 60 1m 2 棒条筛上料输送机 80/1 57 78 1 5 间断 20 60 1m 3 棒条筛 85/1 60 75 1 5 间断 20 65 1m 4 大件输送机 80/1 79 55 1 5 间断 20 60 1m 5 滚筒筛上输送机 80/1 83 50 1 5 间断 20 60 1m 6 滚筒筛分机 85/1 80 45 1 5 间断 20 65 1m 7 筛下物收集输送机 80/1 95 49 1 5 间断 20 60 1m 8 筛下物转运输送机 80/1 96 48 1 5 间断 20 60 1m 9 筛上物转运输送机 80/1 96 48 1 5 间断 20 60 1m 10 综合风选机 85/1 103 34 1 5 间断 20 65 1m 11 轻物质输送机 80/1 104 33 1 5 间断 20 60 1m 12 重物质输送机 80/1 104 33 1 5 间断 20 60 1m 13 振动给料机 80/1 119 30 1 5 间断 20 60 1m 14 颚破碎机 95/1 135 28 1 5 间断 20 75 1m 15 反击破碎机 95/1 138 27 1 5 间断 20 75 1m 16 振动筛 85/1 149 -5 1 5 间断 20 65 1m 17 主料输送机 80/1 154 -10 1 5 间断 20 60 1m 18 筛子输送机 80/1 157 -10 1 5 间断 20 60 1m 19 回料输送机 80/1 160 -12 1 5 间断 20 60 1m 20 成品输送机 80/1 168 -13 1 5 间断 20 60 1m 21 细砂输送机 80/1 168 -13 1 5 间断 20 60 1m 22 配料机 75/1 170 -16 1 5 间断 20 55 1m 23 搅拌机 85/1 171 -16 2 5 间断 20 65 1m 24 上料输送机 80/1 196 -18 1 5 间断 20 60 1m 25 上板机 75/1 198 -20 1 5 间断 20 55 1m 26 砖机 75/1 203 -24 1 5 间断 20 55 1m 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源位置 设备名称 空间相对位置 (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m) 运行 台数 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 厂房外 废气处理设施风机1 176 9 1 85/1 1 基础减震，隔音装置，规范安装 连续 2 厂房外 废气处理设施风机2 170 -32 1 85/1 1 基础减震，隔音装置，规范安装 连续 注：项目以办公区外厂界西南角为（0,0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2预测模式 以厂区平面布置图作为预测底图，考虑厂内建（构）筑物的遮挡影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。本项目取15dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离； r0——参考位置距噪声源的距离，参数距离为1m。 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 3.3预测结果 本项目属于改建项目，昼夜运行，厂界噪声评价以贡献值作为评价量。项目建成运营后噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 东厂界 38.8 / / 60 达标 38.8 / / 50 达标 南厂界 43.5 / / 达标 43.5 / / 达标 西厂界 35.5 / / 达标 35.5 / / 达标 北厂界 49.9 / / 达标 49.9 / / 达标 新风村居民区 42.8 52 53.4 达标 42.8 41 43.1 达标 由上表可知，本项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值；声环境敏感目标新风村居民区的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目建设对周边声环境的影响较小。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 （1）生产车间设备合理布局，生产设备远离厂界西南侧布置，降低设备噪声对居民区的影响。 （2）生产设备噪声源分散布置在密闭生产车间内，破碎、筛分等高噪声设备在密闭车间内采用构筑物再次密闭，产噪设备基础减振及建筑墙体降噪能力可达25dB(A)以上。 （3）设备风机软连接，风机设置隔声罩，进一步降低风机运行设备噪声。 （4）选用低噪声设备，从源头控制噪声。 （5）进出厂区运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），企业委托有资质单位对企业噪声排放进行监测，噪声监测计划如下表所示。 表4-10 项目噪声监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 等效声级LAeq 厂界四周 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 新风村居民区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4、固体废物 本项目运营期间固体废物主要包含生活垃圾、一般工业固废（废铁、布袋除尘灰、不合格免烧砖、沉淀池污泥、食堂废油脂）和危险废物（废润滑油）。 （1）生活垃圾 厂区劳动定员110人，年工作时间为330天。每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，故本项目员工的生活垃圾产生量为16.5t/a，厂区设置带盖垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 ①废铁 项目运营期间建筑垃圾和装修垃圾除铁过程会产生废铁，约占总量的0.7%，产生量7000t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），废铁一般固废类别为废有色金属，固废代码为422-999-10，废铁集中收集后定期外售。 ②布袋除尘灰 项目运营期间除尘器除尘过程产生布袋除尘灰，产生量201.4t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），布袋除尘灰一般固废类别为其他固废，固废代码为422-999-66，布袋除尘灰回用于生产。 ③不合格免烧砖 项目运营期间免烧砖制砖过程会产生不合格免烧砖，根据建设单位提供数据，不合格品的产率为0.02%，不合格免烧砖产生量29.18t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），不合格免烧砖一般固废类别为其他固废，固废代码为303-999-99，不合格免烧砖进入再生骨料生产线破碎回用。 ④沉淀池污泥 项目运营期间洗车台沉淀池会产生污泥，沉淀池污泥产生量1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），沉淀池污泥一般固废代码为422-999-61，回用于生产，不外排。 ⑤食堂废油脂 项目运营期间食堂油水分离器产生食堂废油脂，废油脂产生量0.1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020），废油脂一般固废类别为其他废物，固废代码为422-999-99，废油脂交有餐厨垃圾处置资质的单位处理。 （3）危险废物 项目机械设备日常运行维护检修产生废润滑油、废抹布手套，属于危险废物（危废类别HW08，废物代码900-218-08），根据建设单位提供资料，项目废润滑油产生量0.3t/a，废含油抹布产生量为0.01t/a，存放于危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。 项目运营期固体产排情况如下表所示。 表4-11 项目固废一览表 序号 固体废物名称 形态 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 1 生活垃圾 固态 生活垃圾 / 16.5 2 废铁 固态 一般固废 422-999-10 7000 3 布袋除尘灰 固态 一般固废 422-999-66 186.76 4 不合格免烧砖 固态 一般固废 303-999-99 29.18 5 沉淀池污泥 固态 一般固废 422-999-61 1 6 食堂废油脂 固态 一般固废 422-999-99 0.1 7 废润滑油 液态 危险废物 HW08 900-218-08 0.3 8 废抹布手套 液态 危险废物 HW08 900-218-08 0.01 （4）危险废物管理要求 厂区运营期间危险废物为废润滑油、废抹布手套，项目危废采用专用容器收集，存放于危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物贮存库要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。 ⑤企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物贮存点危险废物标识要求如下图所示： 图4-1 危废贮存相关标识 综上所述，本项目固体废物均得到了有效合理的处置，对环境的影响较小。 5、地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目可能对地下水、土壤造成影响的污染源主要为洗车沉淀池、危废贮存库及化粪池。污染物类型包括废水和固体废物，其中废水污染物主要为悬浮物，对地下水及土壤影响较小，固体废物对地下水、土壤造成不利影响的污染物主要为固废中含有的毒性/易燃性有毒有害物质，主要为废润滑油。 在构筑物防渗措施不到位，危废贮存库发生渗漏时，可能对区域地下水水质造成影响；洗车装置及污水处理设施由于池体破裂、构筑物故障、管路泄漏等事故而导致废水发生跑、冒、滴、漏等现象时，若地面防渗不当，废水中的污染物会进入土壤及地下水环境造成环境影响。 （2）分区防控措施 ①源头控制 主要在污水收集管道、沉淀池、化粪池等污水储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。危废贮存库进行防渗；建立巡检制度，定期对危废贮存库、洗车装置及化粪池构筑物进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，项目区应采取了相应的防渗措施。厂区污染防治分区见下表。 表4-12 项目防渗分区及相关防渗措施 防渗级别 防渗分区 防渗措施 重点防渗区 危废贮存库 产生的危险废物存装在相应的容器中，设置防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 简单防渗区 洗车沉淀池、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 办公区、 生产车间、原料堆场、库房、道路 / 6、土壤环境影响分析 为防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 本项目应采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要建议方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要在污水收集管道、沉淀池、化粪池等污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟进行防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目无生产废水和生活污水排放，同时危险废物产生量较少，渗漏后对项目场地的影响范围和影响程度有限，厂区采取分区防渗措施基本可避免重点防渗区域危险物质渗漏，因此项目对地下水环境的影响较小。 7、环境风险分析 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及到的突发环境事件风险物质主要为润滑油及废润滑油等。 （2）环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目主要风险源为润滑油及废润滑油。若有润滑油泄露会对环境造成污染。项目Q值确定见下表。 表4-13 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 润滑油 2500 0.2 0.0008 废润滑油 2500 0.2 0.0008 合计 0.0016 由上表可知，本项目Q=0.0016＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （3）危险物质和风险源影响途径 在润滑油及废润滑油贮存的过程中，若发生跑、冒、漏等情况，均可能导致环境风险发生。但由于本项目所产生的润滑油及废润滑油量非常少，且危险废物放置于危废贮存库内，发生风险事故的概率也很小。 （4）环境风险防范措施 ①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识。 ②定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、漏现象出现。 ③危废贮存库设置基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系≤1.0×10-10cm/s；并准备应急物资，如灭火器、砂土、铁楸等； ④发生突发情况，废润滑油发生泄漏时，因立刻采取措施，清扫收集破损泄露的废润滑油，控制废润滑油进入地下水和地表水。 项目在采取有效可行的环境风险管理措施、制定操作性强的应急预案并定期演练的前提下，项目风险防范措施有效，环境风险处于可接受水平。 8、环境管理 环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，本项目运营期应设环保管理部门，配备环保管理人员负责企业的环境管理工作，主要环境管理内容包括： （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划； （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）； （3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查， （4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。 （6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 （7）加强环境管理。 9、环保投资估算 本项目总投资1500万元，其中环保投资87万元，占总投资的5.8%。环保投资见下表。 表4-14 环保投资一览表 内容 类型 防治措施 投资 （万元） 废气 A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线给料、筛分、风选、破碎粉尘 带皮帘集气罩+密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） 20.0 B#免烧砖机生产线混料粉尘 带皮帘集气罩+密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA002） 12.0 物料装卸、输送粉尘、原料堆存扬尘（无组织） 密闭厂房，安装喷雾降尘设备 20.0 水泥筒仓粉尘 水泥筒仓仓顶配置布袋除尘器 5.0 道路扬尘 车辆加装篷布，车辆冲洗，道路洒水降尘 4.5 食堂油烟 设置1台高效油烟净化器 0.5 废水 洗车废水 车辆冲洗台设置沉淀池，洗车废水循环使用 3.0 生活污水 食堂废水经油水分离器处理，生活污进入厂区化粪池，定期清掏外运肥田 3.5 噪声 设备噪声 基础减振、建筑墙体隔声、风机软连接，设置隔声罩 15 固废 生活垃圾 带盖垃圾桶 0.5 废铁 一般固废暂存区 0.5 危险废物 设置1座危废贮存库 3.0 环境管理监测 废气、废水和噪声监测费用，环境管理费用 2.5 合 计 90 10、环保绩效分级分析 本项目属于“非金属废料和碎屑加工处理”及“粘土砖瓦及建筑砌块制造”，依据中华人民共和国生态环境保护部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）及《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号），本项目属于“十六 砖瓦窑”中的非烧结砖瓦制品，需满足表 16-2中的非烧结砖企业绩效引领性指标。与非烧结砖企业绩效引领性指标符合性分析见下表4-15。 表4-15 非烧结砖企业绩效引领性指标符合性分析 引领性指标 非烧结砖 建设情况 符合性 能源类型 电、天然气、余热蒸汽 电 符合 污染治理技术 除尘采用袋式除尘工艺，天然气锅炉采用低氮燃烧工艺 免烧砖混料粉尘使用袋式除尘器处理 符合 排放限值 天然气锅炉 PM、NOx排放浓度分别不高于10、50 mg/m3，基准氧含量3.5%；破碎、成型等其他产尘点PM10排放浓度不高于10mg/m3 无锅炉；给料、筛分、风选、破碎粉尘排放浓度为7.16mg/m3，混料粉尘浓度为2.73mg/m3。 符合 无组织排放 石粉、矿砂、土等粉状物料应封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施，物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存 ①原料及产品骨料堆存在密闭厂房内，并配备喷雾降尘设备；②物料采用封闭式皮带运输；③给料、筛分、风选、破碎粉尘和混料粉尘设置袋式除尘器处理后排放；④水泥筒仓配置布袋除尘器；⑤车辆加装篷布，车辆冲洗，道路洒水降尘。 符合 监测监控水平 重点排污企业配套的锅炉等热源排放口安装CEMS（不含以电、余热蒸汽为热源），数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视 频监控设施，数据保存三个月以上 本项目不建设锅炉；料场出入口等易产尘点，安装高清视 频监控设施 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账(包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等)；2、运输管理电子台账(包括车辆出入厂 记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等)；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单(包括主要污染治理设备、设计说明书、运行 记录、CEMS 数据等)；5、耗材清单(除尘器滤料更换记录等) 管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程 正在办理环评手续，后续根据相关规范及要求完善竣工验收，例行监测，台账记录等 符合 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 需达到：1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 根据《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 符合 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | A#装修垃圾及建筑垃圾，石料破碎生产线给料、破碎、风选、筛分粉尘DA001 | 颗粒物 | 带皮帘集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值及厂界无组织排放标准限值 |
|  | B#免烧砖机生产线混料粉尘DA002 | 颗粒物 | 带皮帘集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 给料、破碎筛分粉尘（无组织） | 颗粒物 | 车间喷雾降尘系统+全封闭式车间 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中的无组织排放限值 |
|  | 物料装卸、输送粉尘、原料堆存扬尘（无组织） | 颗粒物 | 喷雾降尘、密闭皮带输送机、密闭车间 |  |
|  | 水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 水泥筒仓仓顶配置布袋除尘器 |  |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 车辆加盖篷布，减速慢行，道路洒水降尘 |  |
|  | 物料堆存扬尘 | 颗粒物 | 车间喷雾降尘系统+全封闭式车间 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器1套 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模要求 |
| 地表水环境 | 洗车废水 | COD、SS、石油类 | 设置1座沉淀池（20m3），洗车废水循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理，生活污进入厂区化粪池，定期清掏外运肥田 |  |
| 声环境 | 设备噪声、车辆行驶噪声 | 等效A声级 | 设备基础减振、建筑墙体隔声，风机设置隔声罩；进出厂区运输车辆减速慢行，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | 生活垃圾：设置带盖垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运； 一般工业废物：废铁集中收集后定期外售，布袋除尘灰回用于生产，不合格免烧砖进入再生骨料生产线破碎回用，沉淀池污泥回用于生产，不外排；食堂废油脂交有餐厨垃圾处置资质的单位处理； 危险废物：废润滑油、废抹布手套等危险废物在危废贮存库暂存定期交有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的废润滑油及时交由资质单位处置。 过程防控措施：污水处理设施均采取严格的硬化及防渗处理。 管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。采取以上措施，对土壤及地下水环境影响较小。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 建立环保制度，设置环保设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 制定科学安全的处理设施操作规程，包括定期检查工作，运行过程中的操作规范，运行中的巡查工作。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理，管理情况如下： ①项目建成投产后应设环保管理人员，对各项环保措施的运行情况进行管理检查。 ②建立台账，记录原辅材料和产品名称、使用量、回收量、废弃量、去向等信息。 ③产生实际排污行为前，完成排污许可手续。 ④按要求设置排污口标志牌。 ⑤在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，项目建成后，尽快申请环保验收。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理，无重大制约因素。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环境管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放要求的前提下，从环境保护角度分析，环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 211200m3/a | / | / | 31680万m3/a | / | 31680万m3/a | -179520万m3/a |
|  | 颗粒物 | 5.61t/a | / | / | 15.978t/a | 5.61t/a | 15.978t/a | +10.365t/a |
|  | 二氧化硫 | 36.16t/a | / | / | 0 | 36.16t/a | 0 | -36.16t/a |
|  | 氟化物 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 34.96t/a | / | / | 0 | 34.96t/a | 0 | -34.96t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 7.7kg/a | / | 7.7kg/a | 7.7kg/a |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废铁 | / | / | / | 7000t/a | / | 7000t/a | 7000t/a |
|  | 布袋除尘灰 | / | / | / | 201.4t/a | / | 201.4t/a | 201.4t/a |
|  | 不合格免烧砖 | / | / | / | 29.18t/a | / | 29.18t/a | 29.18t/a |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 食堂废油脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 脱硫石膏 | 4t/a | / | / | 0 | 4t/a | 0 | -4t/a |
|  | 废砖渣（烧结砖） | 58t/a | / | / | 0 | 58t/a | 0 | -58t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.1t/a | / | / | 0.3t/a | 0.1t/a | 0.3t/a | +0.2t/a |
|  | 废抹布手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①