# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安玛珂特新材料科技股份有限公司基础油仓储建设项目

建设单位（盖章）：西安玛珂特新材料科技股份有限公司

编制日期：        2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安玛珂特新材料科技股份有限公司基础油仓储建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-610125-04-05-810112 |
| 建设单位联系人 | 李毅 | 联系方式 | 181*****792 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安市鄠邑县（区） 沣京工业园沣五东路 （具体地址） |
| 地理坐标 | （东经108 度 39 分 44.253 秒，北纬 34 度 7 分 42.158 秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59中149危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 40.5 |
| 环保投资占比（%） | 8.1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：储罐已建成，未运行 | 用地（用海） 面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不设置专项评价。 表1-1 项目专项评价情况 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 专项情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 原有项目运营期无生产废水产生，原有项目员工生活废水经化粪池预处理后排入鄠邑区第二污水处理厂；本项目运营期不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目风险物质为L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油），本项目建成后全厂Q值为0.704 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》 《西安汽车零部件产业园规划》 审批机关：西安市户县人民政府 审批文件名称及文号：《西安市户县人民政府关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）的批复》（县政法[2012]61号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《西安沣京产业新城总体规（2011-2030）环境影响报告书》 《西安市户县环境保护局关于西安汽车零部件产业园规划环境影响报告书》 审批机关：西安市环境保护局鄠邑分局、西安市户县环境保护局 审批文件名称及文号：《西安市环境保护局鄠邑分局关于西安沣京产业新城总体规（2011-2030）环境影响报告书》的审查意见（鄠环函[2018]02号） 《西安市户县环境保护局关于西安汽车零部件产业园规划环境影响报告书的审查意见》（县环批复[2016]90号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析 序号 规划文件 文件内容 本项目情况 判定结论 1 《西安沣京产业新城总体规划》（2011-2030） 沣京工业园成立于2000年5月，2001年3月被省人民政府批准为省级开发区，规划面积26平方公里，分为工业、商贸、科教、行政四大功能区。西安沣京工业园已初步形成了装备制造产业、电子产业、新材料产业、电力电器产业、生物医药等特色产业，形成了汽配产业园、电子信息产业园、医药产业园等园中园项目。 本项目位于沣京工业园内的西安西安汽车零部件产业园，本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）为原有项目提供原料，原有项目主要生产车用润滑油脂、支架液，属于汽车工业配套产业以及汽车零部件相关产业，为园区汽车企业及其他企业提供配套服务，符合沣京工业园产业布局。 根据沣京工业园土地规划图，本项目位于二类工业用地（见附图3（1）），本项目用地符合沣京工业园用地规划。 符合 2 西安汽车零部件产业园规划 西安汽车零部件产业园是省级重点园区——西安沣京工业园中的一个专业化园区，坐落于西安沣京工业园东侧，紧邻城市东西发展轴，是沣京工业园区的组团级中心。西安汽车零部件产业园整体建成后，将实现集综合商业配套区、中型企业聚集区、小企业聚集区、标准化厂房区、企业孵化区五大功能齐全的专业化汽车零部件产业基地。立足于汽车零部件产业开发，着力打造陕西汽车工业本地配套专业化园区，汇集百余家高端汽车零部件及相关企业，企业相互促进拉动，相互协作、互补，形成聚集效应。最终，形成西北地区最大的汽车配件产业集群。 本项目位于沣京工业园内的西安汽车零部件产业园，本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）为原有项目提供原料，原有项目主要生产车用润滑油脂、支架液，属于汽车工业配套产业以及汽车零部件相关产业，为园区汽车企业及其他企业提供配套服务，符合西安汽车零部件产业园规划。根据西安汽车零部件产业园土地利用规划图（见附图3（2）），项目所在地属于二类工业用地，符合用地性质。 符合 3 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及其审查意见 废气： ①禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托集中供热站的天然气锅炉； ②园区污染源尽量全部采用高架源排放等措施，以有效减轻其影响。加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放。 ③对于产生VOC等特征大气污染物的企业，应对企业产生的废气进行处理，防止对周围空气环境产生不良影响。 ④改善能源结构，推广使用洁净型煤、天然气、电力等清洁能源，减少燃煤给大气带来的污染，通过清洁能源的使用，削减SO2和烟尘排放量。 ①原有项目及本项目不涉及燃煤锅炉，原有项目生产中依托导热油进行加热，导热油仅作为加热载体，循环利用，办公室取暖采用空调，无其他供热设施；本项目无供热设施。 ②原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 符合 废水： 各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入园区污水处理厂，保证处理效果。规划区内企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。 原有项目无生产废水，生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，然后经市政污水管网然后排入园区污水处理厂。 本项目运营期不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 符合 噪声： 园区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。 原有项目运营期采取厂房隔声、基础减振、软性连接等措施，风机安装消声器等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目运营期噪声主要为卸车泵、离心式油泵等装置噪声，采取基础减振、距离衰减等措施，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 符合 固废： ①生活垃圾分类收集、综合利用、集中处置； ②鼓励工业固体废物的资源利用； ③实现危险废物的无害化处置。 ①原有项目生活垃圾由生活垃圾桶分类收集后交环卫部门处置；本项目不新增员工，运营期不新增生活垃圾。 ③原有项目运营期产生的一般固废中废包装袋、包装桶集中收集到库房内，由厂家回收。 ③原有项目产生的危险废物中钢丝网废油、冷凝废油集中收集，回用到生产中；废导热油由厂家更换和回收；检验固废、废含油抹布、废过滤棉、废活性炭暂存至危险废物暂存间后交陕西绿林环保科技有限公司处置。本项目运营期固废主要为废过滤棉、废活性炭等，均为危险废物，收集后暂存至原有项目危废暂存间，然后交陕西绿林环保科技有限公司处理。 符合 落实污染物排放总量控制要求： 采取有效措施减少二氧化硫、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 原有项目及本项目运营期不产生二氧化硫、总氮、总磷、重金属等污染物。 原有项目排放的生活污水含有化学需氧量、氨氮，原有项目生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，然后经市政污水管网然后排入园区污水处理厂。本项目运营期不新增员工，不新增生活污水，不新增化学需氧量、氨氮排放。 符合 4 《西安汽车零部件产业园规划环境影响报告书》及其审查意见 限制、禁止引进的项目 ①符合园区产业定位及与汽车零部件生产相关的企业； ②禁止引进电镀及污染较大的化工类项目（但可以引进少量与汽车零部件产业相关的单纯混合分装及稀释类的污染较小的精细化工，如油漆分装，清洗剂、防冻液和相关的润滑剂的合成，高浓度化工产品的稀释，水溶活性涂层材料的生产等）； ③采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策、达不到相应规模经济的项目； ④禁止引进高污染、风险大的企业和项目 ①本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）为原有项目提供原料，原有项目主要生产车用润滑油脂、支架液，属于汽车工业配套产业以及汽车零部件相关产业，为园区汽车企业及其他企业提供配套服务，符合园区引进项目类型； ②本项目不属于电镀及污染较大的化工类项目。原有项目属于支架液、钢丝绳防护脂、通用锂基润滑脂生产项目，本项目属于油品暂存项目。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 原有项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 本项目运营期不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 因此，本项目不属于污染较大的项目，符合入园要求。 ③本项目不涉及国家产业政策中限制类和淘汰类； ④本项目不属于高污染项目，根据后文环境风险部分内容，本项目风险物质为L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油），本项目建成后全厂Q值为0.704，产生的污染均得到有效控制，风险可得到有效控制。 符合 环境影响减缓对策措施 废气 ①严格控制入区工业项目类别，拒绝能耗大、废气排放多、规模小的项目入区；②改善能源结构，推广使用洁净型煤、天然气、电力等清洁能源，减少燃煤给大气带来的污染，通过清洁能源的使用，削减SO2和烟尘排放量。 ①原有项目及本项目不属于能耗大、废气排放多、规模小的项目。 ②原有项目及本项目办公楼采用空调取暖，空调采用电力能源，不排放SO2和烟尘。 符合 废水 ①制定节水方案、节约用水、严格控制用水定额； ②排水系统采取雨污分流体制； ③工业企业废水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入鄠邑区第二污水处理厂。 ①原有项目运营期用水主要为生活用水及生产用水，已制定节水方案、节约用水、严格控制用水定额；本项目不新增用水。 ②项目厂区内采用雨污分流制。 ②原有项目及本项目无生产废水，员工生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，然后通过市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂处理。 符合 噪声 原则上执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，加强企事业单位厂界噪声达标管理，进区项目必须确保厂界噪声达标。 本项目厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 符合 固废 ①生活垃圾分类收集、综合利用、集中处置； ②鼓励工业固体废物的资源利用； ③实现危险废物的无害化处置。 ①原有项目生活垃圾由生活垃圾桶分类收集后交环卫部门处置；本项目不新增员工，运营期不新增生活垃圾。 ③原有项目运营期产生的一般固废中废包装袋、包装桶集中收集到库房内，由厂家回收。 ③原有项目产生的危险废物中钢丝网废油、冷凝废油集中收集，回用到生产中；废导热油由厂家更换和回收；检验固废、废含油抹布、废过滤棉、废活性炭暂存至危险废物暂存间后交陕西绿林环保科技有限公司处置。本项目运营期固废主要为废过滤棉、废活性炭等，均为危险废物，收集后暂存至原有项目危废暂存间，然后交陕西绿林环保科技有限公司处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许建设项目；对照国家发展改革委、商务部最新印发的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止建设的项目；对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不属于限制类产业。 本项目于2024年3月27日取得西安市鄠邑区发展和改革委员会审核通过的西安玛珂特新材料科技股份有限公司基础油仓储建设项目备案确认书（备案号：2403-610125-04-05-810112，见附件2）。因此，项目的建设符合国家与地方相关产业政策。 2、“三线一单”分区防控符合性分析 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共 158 个，实施生态环境分区管控。 （1）一图 根据陕西省“三线一单”数据应用系统申请的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件4）可知，本项目位于西安市重点管控单元，环境管控单元对照分析示意图见图 1-1。 图1-1项目与环境管控单元对照分析示意图 |

（2）一表

表1-3 项目与涉及的环境管控单元管控要求符合性分析

| 序号 | 环境管控单元名称 | 区县 | 市（区） | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 面积/长度 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安沣京产业新城 | 西安市 | 鄠邑区 | 大气环境高排放重点管控区、水环境农业污染重点管 控区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、西 安沣京产业新城 | 空间布局约束 | 一、大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。 二、西安沣京产业新城1.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气环境高排放重点管控区”准入要求。2.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境农业污染重点管控区”准入要求。3.土壤重点监管企业及污染地块执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”准入要求。4.农用地优先保护区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2 农用地优先保护区”准入要求。5.农用地污染风险重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7 农用地污染风险重点管控”准入要求。6.江河湖库岸线重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14 江河湖库岸线重点管控区”准入要求。 | 800 | 大气环境高排放重点管控区 本项目属于油品储存项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、炼油等严禁新增的项目。 二、西安沣京产业新城 ①根据“大气环境高排放重点管控区准入要求：大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。”本项目属于油品储存项目，不属于严禁新增的项目。 ②根据“水环境农业污染重点管控区准入要求：持续加强城乡结合部村庄、乡镇污水收集管网、污水集中处理设施、垃圾清运、处理设施建设工作，不断提高农村污水和生活垃圾处理率。”本项目不涉及。 ③根据“建设用地污染风险重点管控区准入要求：严格用地准入。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。”本项目未被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。 ④根据“农用地优先保护区准入要求：对农用地优先保护区实行严格保护，确保其面积不减少、耕地污染程度不上升。除法律规定的重点建设项目（能源、交通、水利、军事设施等）选址确实无法避让外，不得在农用地优先保护区内新建任何可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的，应当限期关闭拆除”。本项目是在原有项目内空地建设，不新增占地，同时，本项目为油品暂存项目，运营期会对储罐区进行重点防渗，不会对土壤造成污染。 ⑤根据“江河湖库岸线重点管控区准入要求：加强河湖库水生态保护，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。”本项目位于沣京工业园沣五东路，运营期未侵占自然湿地等水源涵养空间。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 一、大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。探索研究开展水泥行业超低排放改造。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 二、水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管，到2025年，化肥农药使用量实现零增长，2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025 年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 三、西安沣京产业新城 1.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中5.2 大气环境高排放重点管控区”准入要求。 2.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境农业污染重点管控区”准入要求。3.农用地污染风险重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7 农用地污染风险重点管控区”准入要求。 |  | 一、大气环境高排放重点管控区 ①本项目及原有项目不涉及氮氧化物；②本项目位于沣京工业园沣五东路。原有项目及本项目运营期废气主要为VOCS（以非甲烷总烃计），废气排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 水环境农业污染重点管控区 本项目不涉及。 西安沣京产业新城 ①根据“大气环境高排放重点管控区准入要求：1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。”本项目不涉及。 ②根据“水环境农业污染重点管控区准入要求：到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。”本项目不涉及。 ③根据“农用地污染风险重点管控区准入要求：对于重点管控区内的严格管控类农用地，应依法划定特定农产品禁止生产区域，并组织制定种植结构调整或者退耕还林还草、退耕还湿计划。”本项目是在原有项目内空地建设，不新增占地，原有项目用地性质为工业工地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 西安沣京产业新城 1.土壤重点监管企业及污染地块执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”准入要求。2.农用地污染风险重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7 农用地污染风险重点管控区”准入要求。 |  | 根据“建设用地污染风险重点管控区准入要求：1．土壤污染重点监管企业在新、改、扩建项目过程中，应当在开展建设项目环境影响评价时，开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告。”本项目不属于土壤污染重点监管企业。 根据“农用地污染风险重点管控区准入要求：对重点管控区内的安全利用类农用地，应当采取下列措施①制定实施受污染耕地安全利用方案；②农艺调控、替代种植；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。2．对重点管控区内的严格管控类农用地，应当采取下列措施：①鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施；②提出划定特定农产品禁止生产区域的建议，报本级人民政府批准后实施；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。”本项目是在原有项目内空地建设，不新增占地，原有项目用地性质为工业工地。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源重点管控区： 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。 西安沣京产业新城：1.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区”准入要求。2.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13 高污染燃料禁燃区”准入要求。 |  | 土地资源重点管控区： ①本项目位于沣京工业园沣五东路，本项目是在原有项目内空地建设，不新增占地，原有项目用地性质为工业工地。 ②对照国家发展改革委、商务部最新印发的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止建设的项目；对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不属于限制类产业。 高污染燃料禁燃区 原有项目办公楼采用空调取暖，生产过程中导热油炉采用电加热的方式；本项目不使用燃料。 西安沣京产业新城 ①根据“土地资源重点管控区准入要求：1．根据建设用地土壤污染状况调查结果，动态更新污染地块名录，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（县）人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。2．重点管控园区应推进园区土地集约、节约利用，项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。”本项目是在原有项目内空地建设，项目场地不属于污染地块，不新增占地，原有项目用地性质为工业工地，本项目不改变土地用途、超越地界线占用土地。 ②根据“高污染燃料禁燃区准入要求：1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。”本项目不涉及。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | （3）一说明 本项目位于沣京工业园沣五东路，属于油品储存项目，项目涉及西安市“三线一单”生态环境分区管控方案中的重点管控单元，经分析，项目符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22 号）中环境管控单元管控要求。 4、与相关法律法规政策、规划符合性 表1-4 项目与法律法规政策、规划符合性 名称 要求（摘录） 本项目 符合性 《陕西省大气污染防治条例》（2023修正版） 鼓励采用先进生产工艺、推广使用低毒、低挥发性的有机溶剂，支持非有机溶剂型涂料、农药、缓释肥料生产和使用，减少挥发性有机物排放。生产、销售、使用可挥发性有机物的单位，应当建立泄漏检测与修复制度，及时收集处理泄漏物料。 本项目属于油品储存项目，本项目储罐中储存的L-AN100#（全损耗系统油）闪点为232℃、K10A（昆仑环烷基润滑油）闪点为180℃，毒性较低、挥发性较小。 本项目建设有储罐泄漏检测与修复制度，储罐区建设有储罐四周设置围堰（高度为1m）、储罐区东侧新建1座事故池（容积为200m3），储罐区设置可燃气体报警装置。一旦发生泄漏可立即发现，泄漏的物质收集在围堰内，火灾、爆炸等事故后的事故废水收集至事故池。 符合 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。 本项目为油品储存项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等严禁新增的行业，不属于煤制气及新增炼油项目。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 符合 《关于印发西安市大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（市字〔2023〕32号 产业发展结构调整。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，业政策、"三线一单"、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 根据原项目环评报告及本报告前文分析内容，原有项目及本项目符合国家与地方相关产业政策，符合《沣京工业园规划》、《西安汽车零部件产业园控制详细规划》；根据陕西省“三线一单”数据应用系统申请的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件4）可知，本项目位于西安市重点管控单元，本项目符合“三线一单”中涉及的环境管控单元管控要求。 符合 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理政治；涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 原有项目动态更新挥发性有机物治理设施台账，原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，原有项目废气处理设施不属于简易低效挥发性有机物治理设施。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。项目运行后按照规定动态更新挥发性有机物治理设施台账，本项目废气处理设施不属于简易低效挥发性有机物治理设施。 符合 《关于印发西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》鄠发[2023]8号 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 原有项目动态更新挥发性有机物治理设施台账，原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，原有项目废气处理设施不属于简易低效挥发性有机物治理设施、不属于单一治理技术。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。项目运行后按照规定动态更新挥发性有机物治理设施台账，本项目废气处理设施不属于简易低效挥发性有机物治理设施、不属于单一治理技术。 符合 《陕西省十四五生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。 全面实行排污许可证制度。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。 ①原有项目生产设施均位于厂房内，厂房密闭，生产过程中设备及管道均处于密闭状态，原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 ②本项目储罐均位于室外，储罐密闭，本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 ③原有项目已按照《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关规定填报排污许可。原排污许可证中未填报废气、废水污染物排放总量。 本项目取得环评批复后应重新申请排污许可。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发[2021]21号） 着力优化城市生态空间布局。根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度。强化“三线一单”生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格推动“三线一单”在规划编制、政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。 根据陕西省“三线一单”数据应用系统申请的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件4）可知，本项目位于西安市重点管控单元，本项目符合“三线一单”中涉及的环境管控单元管控要求。 符合 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47 号） 严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。 原有项目及本项目符合国家与地方相关产业政策，符合《沣京工业园规划》、《西安汽车零部件产业园控制详细规划》；根据陕西省“三线一单”数据应用系统申请的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件4）可知，本项目位于西安市重点管控单元，本项目符合“三线一单”中涉及的环境管控单元管控要求。根据前文分析内容，本项目为油品储存项目，本项目属于原有项目的配套工程，原有项目为化工项目，项目符合《沣京工业园规划》、《西安汽车零部件产业园控制详细规划》。 符合 建设涉VOCs“绿岛”项目，新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂（钣喷）中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。 ①原有项目及本项目不属于新建家具制造、4S汽车产业园区项目。 ②原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。原有项目及本项目废气处理设施均不属于单一处理方式，符合规定。 ③原有项目及本项目使用的活性炭均为蜂窝活性炭，蜂窝活性炭碘吸附值为800mg/g，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均为20天更换一次，本项目建成后，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均为12天更换一次。 符合 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函[2024]25号，2024年3月29日） 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 符合 加强油气回收监管。突出油气回收监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收装置专项检查工作，减少油气逸散。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） 污处设施运行维护管理规程：企业自行制定《污处设施运行维护管理规程》，规程内容要详实，具有针对性和操作性，应明确过滤棉、活性炭等易损耗材料的更换周期，更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月（从严执行）。 企业制定有《污处设施运行维护管理规程》，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均20天更换一次，本项目储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施中冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理。本项目建成后，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均12天更换一次。 符合 活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到：蜂窝活性炭：水分含量≤10%，抗压强度≥1.0MPa，碘吸附值≥600mg/g，四氯化碳吸附率≥30%，着火点≥400℃，比表面积≥750m2/g；活性炭装填厚度：蜂窝活性炭层填充厚度应＞500 mm。VOCs初始浓度在100mg/m3以下的，活性炭填充量不少于0.5吨。 根据建设单位提供资料，原有项目使用的活性炭为蜂窝活性炭，蜂窝活性炭水分含量≤10%，抗压强度≥1.0MPa，碘吸附值≥600mg/g，四氯化碳吸附率≥30%，着火点≥400℃，比表面积≥750m2/g，填充厚度＞500 mm。原有项目及本项目VOCs初始浓度均在100mg/m3以下，故废气处理装置活性炭填充量为2吨。 符合 收集系统：涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气条件排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距离集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 原有项目生产设施均位于厂房内，厂房密闭，原有项目储存及生产过程中储罐、设备及管道均处于密闭状态，原有项目车间内罐区上方、排汽及脱水工序上方设置集气罩，车间外储罐上方设置呼吸阀，废气经集气罩收集、呼吸阀自然排放，然后经冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目储罐均位于室外，储罐密闭，储罐上方设置呼吸阀，储罐小呼吸废气经呼吸阀自然排放，然后经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施中冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 符合 《关于印发西安市挥发性有机物污染防治专项实施方案的通知》（2023年4月15日，西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室） 低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2024年6月底前，组织开展低温等离子、光氧化、光催化等挥发性有机物低效设施升级改造情况“回头看”，新建项目不得采用上述单一治理工艺或者组合工艺（恶臭异味治理除外）。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。原有项目及本项目废气处理设施均不属于单一处理方式，符合规定。 符合 《西安市2023年臭氧污染防治管控方案》 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。原有项目及本项目废气处理设施均不属于单一处理方式，符合规定。 原有项目及本项目使用的活性炭为蜂窝活性炭，蜂窝活性炭碘吸附值为800mg/g，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均为20天更换一次，本项目建成后，原有项目废气处理设施中过滤棉、活性炭均为12天更换一次。动态更新挥发性有机物治理设施台账。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 ①原有项目无敞开液面逸散排放源，污染源主要为原辅料储存、转移及输送、设备与管线组件泄漏以及工艺过程，原有项目原辅料均储存于密闭容器内，转移及输送均为密闭管道，项目采用先进工艺，减少了设备与管线组件泄漏废气量，原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，削减了VOCS无组织排放量。 ②本项目无敞开液面逸散排放源，污染源主要为原辅料储存、转移及输送、设备与管线组件泄漏，本项目原料储存于储罐内。本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，削减了VOCS无组织排放量。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。 《石油库设计规范》（GB50074-2014） 3.0.1石油库等级划分表：石油库储罐计算总容积1000≦TV<10000，石油库等级为四级 本项目建设6座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、6座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐（单个容积为100m2），储罐总容积为1200m3。 本项目建成后储罐总容积为1200m3，属于四级石油库。 符合 3.0.3闪点>120℃的可燃液体属于丙B类 本项目储罐中储存的L-AN100#（全损耗系统油）闪点为232℃、K10A（昆仑环烷基润滑油）闪点为180℃，均属于其中规定的 丙B类液体。 符合 6.1.1地上储罐应采用钢制储罐。 本项目储罐均为地上储罐，储罐为钢制储罐。 符合 6.1.8储存Ⅰ、Ⅱ级毒性的甲B、乙A类液体储罐的单罐容量不应大于5000m3，且应设置氮封保护系统。 本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）储罐、K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐均属于丙B类液体。 故本项目不涉及Ⅰ、Ⅱ级毒性的甲B、乙A类液体储罐，无需设置氮封保护系统。 符合 6.1.10地上储罐应按下列规定成组布置1、甲B、乙和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类液体储罐宜独立设置罐组。 2、沸溢性液体储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。 3、立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 4、储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同个罐组内。 本项目储罐均为地上储罐，均属于丙B类液体储罐。12座储罐位于同1个罐组； 本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）储罐、K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐均属于非沸溢性，位于同1个罐组； 本项目建设L-AN100#（全损耗系统油）储罐6座、K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐6座，均为立式固定储罐，本项目中无卧式储罐； 本项目不涉及Ⅰ、Ⅱ级毒性液体。 6.1.11同一个罐组内储罐的总容量应符合下列规定： 1、固定顶储罐组及固定顶储罐和外浮顶、内浮顶储罐的混合罐组的容量不应大于120000m3。 本项目属于固定顶储罐组，储罐总容积为1200m3。 符合 6.1.12同一个罐组内的储罐数量应符合下列规定： 1当最大单罐容量大于或等于10000m3时，储罐数量不应多于12座。 2当最大单罐容量大于或等于1000m3时，储罐数量不应多于16座。 3单罐容量小于1000m3或仅储存丙B类液体的罐组，可不限储罐数量。 本项目建设6座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、6座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐（单个容积为100m2），储罐总容积为1200m3。 符合 6.1.13 地上储罐组内，单罐容量小于1000m3的储存丙B类液体的储罐不应超过4排；其他储罐不应超过2排。 本项目储罐均为地上储罐，单罐容量均<1000m3的丙B类液体的储罐，罐组内储罐为2排。 符合 6.1.15地上储罐组内相邻储罐之间的防火距离不应小于表6.1.15的规定。 根据表6.1.15的规定：“丙B类液体单罐容积≦1000，储罐之间的防火距离为2m”，本项目储罐之间距离为3m，符合规定。 符合 6.5.1 地上储罐组应设防火堤。防火堤内的有效容量，不应小于罐组内一个最大储罐的容量。 本项目设置1个地上储罐组，单罐最大容积为100m3。储罐组内设置防火堤，罐组占地面积800m2，防火堤高度1m，防火堤内有效容积为633.83m3，大于罐组内一个最大储罐的容量（100m3）。 符合 6.5.2 地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 本项目均为地上立式储罐，其中100m3储罐（高度7.5m）至防火堤脚线的距离均为4.5m，大于3.75m。 符合 6.5.3 地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度0.2m，防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防车道路面(按较低者计)不应大于3.2m。 本项目储罐区罐组内单罐容积最大为100m3，罐组占地面积为800m3，防火堤计算高度为0.16m，实际建设高度为1m，高于堤内设计地坪1m，高于堤外设计地坪1m。 符合 6.5.4防火堤宜采用土筑防火堤，其堤顶宽度不应小于0.5m。不具备采用土筑防火堤条件的地区，可选用其他结构形式的防火堤。 本项目所在区域土壤多为重壤—粘土，不宜采用土筑防火堤，防火堤采用钢筋混凝土结构，堤顶宽度为0.5m。 符合 6.5.5防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏；防火堤的耐火极限不应低于5.5h。 项目储罐区防火堤能承受在1m范围内所容纳液体的静压力且不泄漏；防火堤的耐火极限高于5.5h。 符合 6.5.6管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟(管)穿越防火堤处，应采取排水控制措施。 管道穿越防火堤处采用赶紧混凝土严密填实。在雨水沟(管)穿越防火堤处采取了排水控制措施。 符合 6.5.7防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道，相邻台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。 项目储罐区防火堤隔堤区域内单独设置了2个对外人行台阶，2个对外人行台阶距离为20m。 符合 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014） 4.2.1储罐应地上露天设置，有特殊要求的可采取埋地方式设置。 本项目储罐均为地上露天设置。 符合 4.2.2易燃和可燃液体储罐应采用钢制储罐。 本项目建设6座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、6座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐（单个容积为100m2），均属于易燃和可燃液体，储罐均为钢制储罐。 符合 4.2.3 液化烃等甲A类液体常温储存应选用压力储罐。 本项目不涉及。 符合 4.2.5 储存沸点大于或等于45℃或在37.8℃时饱和蒸气压不大于88kPa的甲B、乙A类液体，应选用浮顶储罐或内浮顶储罐。其他甲B、乙A类液体化工品有特殊储存需要时，可以选用固定项储罐、低压储罐和容量小于或等于100m3的卧式储罐。 本项目中储存物料为L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）（均为丙B类液体），可以选用固定顶储罐。本项目储罐为立式固定顶储罐。 符合 4.2.6 储存乙B和丙类液体可选用浮顶储罐、内浮顶储罐、固定顶储罐和卧式储罐。 4.2.7容量小于或等于100m3的储罐，可选用卧式储罐。 本项目最小储罐容积为100m3，项目储罐为立式固定顶储罐。 符合 5、选址合理性分析 本项目位于西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路西安玛珂特新材料科技股份有限公司现有厂区内，（项目地理位置图见附图1），根据西安玛珂特新材料科技股份有限公司与西安骏驰汽车零部件产业园发展有限责任公司签订的项目合同书（见附件8）以及本项目在西安汽车零部件产业园土地利用规划图中位置，项目用地性质为工业用地。本项目位于原有项目内东侧空地上。 西安玛珂特新材料科技股份有限公司现有厂区北侧为陕西旭升航空机械有限公司、西安利和博机械制造有限公司，南侧为西安华诺环境科技有限公司，西侧为园区内道路，隔路为西安终南山药业有限公司，东侧为陕西载元科技有限公司。项目周边200m范围内多为机械加工、设备清洗、水处理剂生产等企业，距离最近的敏感点为西南方向220m的东五竹村。项目四邻关系图见附图2。 项目周边交通便利，市政基础设施基本齐全。项目未涉及森林公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、基本农田保护区等敏感区。项目运营期产生的废水、废气、噪声和固体废物在采取相应的环保措施后，对外环境影响较小。综上所述，从环保角度考虑，选址较为合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2、建设规模及建设内容 原有项目为西安玛珂特新材料科技股份有限公司车用润滑油脂及支架液生产线建设项目，主要生产通用锂基润滑脂（年产量为10000t/a）、钢丝绳防护脂（年产量为8000t/a）、支架液（年产量为5000t/a）。 原有项目设置有2个储罐区（室内储罐区、室外储罐区，均为原料罐），室内储罐区配置8个立式钢质固定顶储罐，每个容积36m3，其中有3个沥青再生剂储罐、1个L-AN100#（全损耗系统油）储罐、1个K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐、2个900N（工业白油（I220#）储罐、1个防锈蜡储罐等；室外储罐区设置9个卧式固定顶储罐，每个容积18m3，7个L-AN100#（全损耗系统油）、2个900N（工业白油（I220#）储罐。其中L-AN100#（全损耗系统油）用量为4491m3/a（14.97m3/d），最大暂存量为137.7m3，可以满足项目9天的生产用量；K10A（昆仑环烷基润滑油）用量为1087m3/a（3.62m3/d），最大暂存量为30.6m3，可以满足项目8天的生产用量。实际生产过程中，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）等两种原料购买周期较长（根据建设单位统计，L-AN100#（全损耗系统油）最长的购买周期为55天、K10A（昆仑环烷基润滑油）最长购买周期为56天），原料最大暂存量不满足生产需求，因此，西安玛珂特新材料科技股份有限公司计划建设12座100m3立式固定顶储罐，其中8座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、4座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐。储罐建成后，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）最大暂存量可以满足项目原料购买期间的生产需求。 本项目储罐建成后，原有项目产能不变。本次环评仅对12座100m3立式固定顶储罐进行分析。 表2-1 建设项目组成表 类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 储罐区 本项目建设8座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、4座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐（单个容积为100m3），储罐均位于厂区内东侧空地上，储罐为立式固定储罐。 / 装卸区 装卸区位于储罐区西侧 储运 工程 运输 本项目储存的8座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、4座K10A（昆仑环烷基润滑油）运输均委托其他有资质单位负责，运输过程中的环境影响及风险不在本项目评价范围内。原料在储罐暂存后经密闭管道输送至生产车间，输送管道现已建成，管道长度为100m，管径为0.1m。 委托其他单位 辅助 工程 办公生活区 3层，建筑面积2304m2，混凝土框架结构，办公楼内设置办公室、性能检测实验室、员工宿舍等。 依托原有项目 公用 工程 给水工程 项目给水依托园区自来水管网供给。 依托原有项目 排水工程 厂区内采用雨污分流制；雨水经排水沟排放至市政雨水管网。原有项目运营期无生产废水产生，员工生活污水经化粪池（容积为6m3，位于办公楼西北侧）预处理后排入市政污水管网，然后排入鄠邑区第二污水处理厂处理；本项目不新增员工，不新增员工生活用水，本项目无生产废水产生。 依托原有项目 供电 供电由园区供电电网接入。 依托原有项目 供暖及制冷 办公楼冬季供暖及夏季制冷采用分体式空调。储罐夏季无喷水降温措施。 依托原有项目 环保 工程 废气 本项目运营期废气为罐车卸车过程、储罐小呼吸产生的有机废气（以非甲烷总烃计），卸车过程产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收；储罐小呼吸废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 原有项目废气处理设施已建成，本次新建油气收集管道 废水 本项目不新增员工，不新增员工生活用水，本项目无生产废水产生。 依托原有 噪声 项目运营期噪声主要为离心式油泵、废气处理设施风机等产生的噪声，运营期采取基础减振、距离衰减等措施，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 / 固废 本项目运营期固废主要为废过滤棉、废活性炭等，均为危险废物，收集后暂存至原有项目危废暂存间（面积为30m2，位于项目厂区北侧，生产车间东北侧），然后交陕西绿林环保科技有限公司处理；本项目不新增员工，运营期不新增生活垃圾。 依托原有 环境风险 加强管理，储罐四周设置围堰（高度为1m），本项目新建1座事故池（容积为200m3，位于储罐区东侧），储罐区按照重点防渗标准进行建设，设置可燃气体报警装置、灭火器等消防设施；更新突发环境事件应急预案，定期进行预案演练等。 / 3、储存及周转量 项目储存及周转量见下表： 表2-2 储存及周转量 序号 名称 原有项目储罐 原有项目最大存储量/m3 本项目储罐 本项目最大存储量/m3 全厂年周转量/m3 备注 1 L-AN100#（全损耗系统油） 1座36m3、7座18m3 137.7 8座100m3 680 4491 年周转量不变，原有项目产能不变 2 K10A（昆仑环烷基润滑油） 1座36m3 30.6 4座100m3 340 1987 储罐充装系数为85%，L-AN100#（全损耗系统油）密度为：0.93t/m3、K10A（昆仑环烷基润滑油）密度为：0.92t/m3 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-3 项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 1 立式固定顶储罐 D=4.2m，H=7.5m，单个容积为100m3 12 个 8座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、4座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐 2 离心式油泵 流量200m3/h，扬程25m，功率22kw 12 台 / 3 汽车卸油鹤管 PN1.6Mpa DN100 1 套 / 4 卸车泵 EFAD 1 套 / 5、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗 序号 原辅材料 原有项目年用量（t） 本项目新增年用量（t） 本项目储罐建成后全厂最大暂存量（t） 储存方式 储存位置 1 L-AN100#（全损耗系统油） 4177 0 760.46 储罐 原有项目及本项目储罐 2 K10A（昆仑环烷基润滑油） 1828 0 340.95 储罐 3 过滤棉 1.5 0.8 0.1 袋装 原有项目库房 4 活性炭 6 2 不在项目的暂存，每次需要更换时，由厂家送至项目所在地 袋装 / 5 棉纱手套 0.5 0.1 0.05 袋装 原有项目库房 6 水 3426 0 / / 本项目不新增用水量 7 电 93.63万kW·h 10153kW·h / / / 表2-5 L-AN100#（全损耗系统油）理化性质 标识 分类：L类产品分为19组，我国将L类A组产品划分为AB、AN和AY三个品种。L-AN油是由精制矿油制得，也可加入少量降凝剂，按其40℃运动粘度的中心值分为5～150十个粘度等级。 理化性质 密度：0.93t/m3 粘度：90~110 mm2/s 闪点（°C）：232 倾点（°C）：-5 机械杂质：≤0.007% 水溶性酸或碱：无 表2-6 K10A（昆仑环烷基润滑油）理化性质 标识 分类：昆仑环烷基润滑油按100℃运动粘度划分为6、10、14、18四个牌号，按凝点不同分为A、B二个等级；K代表昆仑牌产品。 理化性质 密度：0.92t/m3 色度：≤2.5号 粘度：7~12 mm2/s 凝点：≤-10℃ 闪点（°C）：180 酸值：≤0.1mgKOH/g 6、公用工程 （1）给排水 本项目不新增员工，不新增生活污水，项目生产过程中不用水。 （2）供电 项目用电由市政电网供给。 （3）供热制冷 项目办公区采用分体式空调供暖。 7、总平面布置 西安玛珂特新材料科技股份有限公司位于西安汽车零部件产业园沣五路，项目厂区原有项目已建成办公楼、生产厂房、仓库、值班室、危废暂存间，本项目储罐区已建成，本项目储罐区位于厂区东侧。 本项目储罐区与原有项目建筑物均分开建设，距离为100m，满足防火、卫生和环境保护等方面的规定，有利于生产，方便管理。项目总平面布置见附图4。 8、依托工程可行性分析 （1）化粪池及污水管网依托可行性 原有项目员工生活污水经化粪池（容积为6m3，位于办公楼西北侧）预处理后排入市政污水管网，然后排入鄠邑区第二污水处理厂处理；本项目不新增员工，不新增员工生活用水，本项目无生产废水产生，因此，本项目运营期依托原有化粪池可行。 项目所在地已建设有市政污水管网，市政污水管网末端为鄠邑区第二污水处理厂，因此，本项目生活污水依托原有市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂处理可行。 （2）鄠邑区第二污水处理厂依托可行性 鄠邑区第二污水处理厂位于西安市鄠邑区五竹镇韩西村，设计规模为8万m3/天，处理工艺为“粗细格栅+曝气沉砂池+调节池+强化脱氮的A/O气流导流生化池+斜板沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒池”，污水处理后满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A级标准。本项目运营期污水为生活污水，生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），产生量很小，占鄠邑区第二污水处理处理量的很小一部分。 （3）供水、供电、采暖与制冷设施依托可行性 原有项目厂区供水、供电均依托市政管网，本项目储罐区不用水、用电主要为离心式油泵、卸车泵等设备用电，储罐区已建设有供电设施，储罐区用电依托原有市政供电管网可行。 本项目不新增员工，原有项目办公楼冬季供暖及夏季制冷采用分体式空调。 9、劳动定员及工作制度 原有项目劳动定员20人，年工作300d，每天工作8h。本项目运营期依托原有工作人员，不新增员工。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目储罐已建成，根据现场走访调查，项目施工期废气、废水、噪声、固废等对周围环境影响较小未发生投诉事故。因此，本项目进分析运营期工艺流程和产排污环节。 运营期工艺流程及产污环节 本项目原料在储罐中暂存后由管道输送至原有项目生产车间，原有项目产能不变，原有项目环境影响评价报告中已分析生产过程、原料储罐储存过程中产生的所有污染物产排情况。因此，本次环评不再分析原有项目生产过程中污染物产生及排放情况。 本项目工艺流程及产排污环节见下图。 图2-2 工艺流程及产排污环节图 工艺流程： 原料卸车：项目原料由罐车拉运至项目所在地，原料运输均委托其他有资质单位负责，运输过程中的环境影响及风险不在本项目评价范围内。项目设置1个装卸车位，项目卸车采用下卸鹤管，罐车进入装卸区后将卸车鹤管的密封式快速接头与罐车底部接口连接，同时将连接储罐的油气平衡软管与油罐车油气回收口连接，再开启卸车泵进行装卸车作业，卸车完毕后，关闭阀门，断开鹤管连接和油气平衡软管。该过程主要产生卸车油气、鹤管密封式快速接头断开时产生的废气、噪声等。 原料储存：原料在储罐中进行储存。该过程主要产生储罐小呼吸废气、设备动静密封点废气等。 原料使用：原料由储罐经密闭管道输送至原有项目生产车间。该过程主要产生噪声等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、环保手续履行情况 原有项目环保手续履行情况见下表： 表2-6 环保手续履行情况 序号 名称 编制单位或发布单位 时间 文号 备注 1 环境影响报告书 太原核清环境工程设计有限公司 2019年8月 / / 2 应急预案备案表 西安市生态环境局鄠邑分局 2019年12月31日 备案编号610125-2019-266-L 附件6 3 环评批复 西安市生态环境局鄠邑分局 2020年5月21日 鄠环批复[2020]69 号 附件5 3 排污许可证 / 2021年1月29日 许可证编号91610125333717181L001V / 4 验收监测报告 陕西富远环境工程有限责任公司 2021年7月 / / 二、原有项目工程建设内容 原有项目主要建设有1座生产车间（建筑面积4616m3，车间内设3条生产线）、1座办公楼、1座库房（储存成品及部分原料（12-羟基硬脂酸、硬脂酸、单水氢氧化锂、L57（辛基丁基二苯胺抗氧剂）、环烷酸等），成品均为桶装或箱装，其中通用锂基润滑脂最大暂存量为300t、钢丝绳防护脂最大暂存量为300t、支架液最大暂存量为300t）、原料储罐区（室外储罐区位于生产车间外东侧、室内储罐区位于生产车间内）、1座门卫室、1座化粪池（位于厂区西北角、门卫室北侧，容积为6m3）、1套废气处理设施、1座危废暂存间（位于厂区北侧、库房东北侧）。 表2-5 项目组成表 工程组成 主要内容 主体工程 生产厂房 通用锂基润滑脂生产线 建设通用锂基润滑脂生产线1条，年产规模10000t/a，通用锂基润滑脂为半固态，成品储存于库房，储存方式为桶装，规格为15kg/桶。主要设置有计量罐、调和罐、皂化罐、冷却罐、搅拌罐、脱气罐、灌装机等设备。 钢丝绳防护脂 建设钢丝绳防护脂生产线1条，年产规模8000t/a，钢丝绳防护脂为半固态，成品储存于库房，储存方式为箱装，规格为25kg/箱。主要设置有计量罐、搅拌罐。 支架液生产线 建设支架液生产线1条，年产规模5000t/a，支架液为液态，成品储存于库房，储存方式为箱装，规格为25kg/箱。主要设置有计量罐、搅拌罐。 辅助工程 办公楼 3层，建筑面积2304m2，混凝土框架结构，办公楼内设置办公室、性能检测实验室、员工宿舍等 储运工程 库房 存放项目的原料及成品，库房建筑面积1000m2。 原料均为袋装或桶装；产品均为高粘度液体、半固态物料，产品均为桶装或箱装。 原料储罐区 室内储罐区：配置8个立式钢质固定顶储罐，每个容积36m3，设置有3个沥青再生剂储罐、1个L-AN100#（全损耗系统油）储罐、1个K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐、2个900N（工业白油（I220#）储罐、1个防锈蜡储罐等。 室外储罐区：设置9个卧式固定顶储罐，每个容积18m3，7个L-AN100#（全损耗系统油）、2个900N（工业白油（I220#）储罐 公用工程 给水 项目给水由园区自来水管网供给 排水 排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水排入化粪池（6m3）中预处理后通过市政污水管网进入鄠邑区第二污水处理厂 用电 供电由园区供电电网接入 供暖及制冷 办公楼冬季供暖及夏季制冷采用分体式空调 环保工程 废气 排汽、脱水工序有机废气 废气经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 储罐大小呼吸废气 废水 生活污水 建有1个化粪池（6m3），生活污水经化粪池预处理后排入鄠邑区第二污水处理厂。 噪声 设备噪声 各设备噪声采取厂房隔声、基础减振、软性连接等措施，风机安装消声器 固废 废包装袋、包装桶 集中收集到库房内，由厂家回收 钢丝网废油、冷凝废油 集中收集，回用到生产中 废导热油 由厂家更换和回收 检验固废、废含油抹布、废过滤棉、废活性炭等 建设有1座危险废物暂存间，危险废物暂存后交陕西绿林环保科技有限公司处置 生活垃圾 设置生活垃圾桶，交由园区环卫部门拉运处理 环境风险 在储罐区设置围堰，同时设置灭火器、消防栓等消防设施。 二、原有工程污染物排放情况 1、废水 原有项目工作人员约20人，职工仅在厂区临时休息和洗漱，厂区不设食堂，按照原有项目验收监测报告，职工生活用水1.2m3/d（360m3/a）。生活污水为0.96m3/d（288m3/a）。项目区生活废水进入办公楼下化粪池中（6m3），预处理后进入鄠邑区第二污水处理厂。 原有项目中锂基润滑脂在皂化工序将加入一定量的工艺水，用于生产，每批次用量为20kg，年用量为57m3/a（0.19 m3/d）。支架液在生产中每批次加入3.22t的新鲜水，年用量为3220m3（10.73m3/d）。冷凝循环水箱每日补水量为0.3m3，年用水量为90m3/a（0.3m3/d）。原有项目生产过程不排水。 根据西安重光明宸检测技术有限公司2024年1月10日对项目厂区化粪池总排口的监测结果，监测点位见附图5，监测结果见下表： 表2-6 废水检测结果 检测项目 单位 检测结果 6月23日 第一次 第二次 第三次 第四次 PH 无量纲 7.5 7.6 7.2 7.7 悬浮物 mg/L 122 95 104 111 化学需氧量 mg/L 41 44 36 47 氨氮 mg/L 23.2 22.7 23.1 24.0 总磷 mg/L 0.7 0.71 0.69 0.74 总氮 mg/L 8.08 7.78 8.16 8.20 根据上述监测结果，厂区化粪池总排口废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 2、废气 原有项目运营期废气主要为储罐大小呼吸、生产过程中产生的有机废气（排汽及脱水工序）、卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点废气，以非甲烷总烃计。车间内罐区上方、排汽及脱水工序上方设置集气罩，车间外储罐上方设置呼吸阀，车间内罐区上方、排汽及脱水工序废气经集气罩收集，车间外储罐废气经呼吸阀连接经管道后收集，然后经过冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 根据西安重光明宸检测技术有限公司2024年1月10日对项目废气排放筒进口、出口处废气的监测结果，监测时项目正常生产，负荷为80%，监测点位见附图5，监测结果见下表： 表2-7 有组织废气监测结果 检测点位 检测日期 检测项目 检测结果 标准值 第一次 第二次 第三次 1.10 废气处理设施进口 测点管道截面积（m2） 0.0707 / 烟气温度（℃） 11.1 11.3 11.4 / 烟气流速（m/s） 6.8 6.8 6.8 / 工况烟气流量（m3/h） 1731 1731 1731 / 标干烟气流量（m3/h） 1561 1560 1559 / 非甲烷总烃 实测排放浓度（mg/m3） 77.3 78.3 83.0 / 排放速率（kg/h） 0.121 0.122 0.129 / 排气筒高度 15m 废气处理设施出口 测点管道截面积（m2） 0.1257 / 烟气温度（℃） 15.3 15.8 16.4 烟气流速（m/s） 4.3 4.0 4.1 工况烟气流量（m3/h） 1945 1810 1855 / 标干烟气流量（m3/h） 1775 1649 1686 / 非甲烷总烃 实测排放浓度（mg/m3） 6.34 6.31 7.05 80 排放速率（kg/h） 0.011 0.010 0.012 / 表2-8 无组织废气监测结果 监测点位 监测时间 非甲烷总烃 1# 上风向 2024.1.10 第一次 1.30 第二次 1.34 第三次 2.26 第四次 1.78 2# 下风向 2024.1.10 第一次 2.05 第二次 1.94 第三次 2.06 第四次 2.27 3# 下风向 2024.1.10 第一次 2.11 第二次 1.9 第三次 1.88 第四次 1.75 4# 下风向 2024.1.10 第一次 2.22 第二次 1.78 第三次 1.96 第四次 2.21 根据上述监测结果，原有项目有组织废气、无组织废气均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）标准。 3、噪声 原有项目运营期噪声主要为空压机、均质机、真空泵、脱气罐、风机、物料泵、油泵，运营期采取厂房隔声、基础减振、软性连接等措施，风机安装消声器等措施。 根据西安重光明宸检测技术有限公司2024年1月10日对项目厂界噪声的监测结果，监测点位见附图5，监测结果见下表： 表2-9 厂界噪声监测结果表 检测点位 2024.1.10 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1#厂界东 56 47 2#厂界南 56 46 3#厂界西 56 48 4#厂界北 59 46 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 65 55 根据监测结果，原有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 原有项目运营期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 原有项目废包装袋产生量约为4.5t/a，集中收集后交由厂家回收利用。 （2）危险废物 a、废包装桶 原有项目废包装桶产生量约为36t/a，集中收集后交由厂家回收利用。 b、钢丝网废油 原有项目钢丝网废油产生量为0.2t/a，定期回用到锂基润滑脂生产中。 c、检验固废 原有项目检验后将产生检验固废，产生量约为1.0t/a。检验固废采用收集桶收集，放置在危废暂存间内，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 d、废含油抹布 原有项目含油抹布产生量约为0.4t/a，集中放置在危废暂存间，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 e、冷凝废油 原有项目冷凝废油产生量为7.6t/a。定期回用到锂基润滑脂生产中。 f、废导热油 原有项目废导热油产生量为1.0t/a，废导热油由厂家负责更换和回收。 g、废过滤棉 项目在废气处理时拟采用过滤棉+活性炭处理装置，废过滤棉需要定期更换，废过滤棉产生量约为1.5t/a。废过滤棉集中放置在危废暂存间，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置。 h、废活性炭 项目在废气处理时采用经冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理，活性炭填充量为2吨，废活性炭20天更换一次，废活性炭产生量为15.3t/a。废活性炭集中放置在危废暂存间，定期交由陕西绿林环保科技有限公司处置（处置合同见附件10）。 （3）生活垃圾 原有项目工作人员20人，生活垃圾量为10kg/d（3t/a）。生活垃圾采用垃圾桶集中收集，交由园区环卫部门拉运处理。 固废储存、管理等要求： 一般固废：原有项目废包装袋暂存至生产车间西北角一般固废暂存间（面积为10m2），然后交由厂家回收利用。符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 危险废物：原有项目设有一间危险废物暂存间（面积为30m2，位于项目厂区北侧，生产车间东北侧），项目区危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)进行防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。衬里放在一个基础或底座上，衬里材料与堆放危险废物相容。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。运营期做好了危险废物情况记录，填写危废转移联单，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。原有项目危废转移联单见附件12。 生活垃圾：项目产生的生活垃圾委托园区定期拉运，生活垃圾已与园区签订协议，由园区定期到厂区拉运处理。 三、原有项目污染物排放汇总 原有项目污染物排放情况见表2-10。 表2-10 原有项目污染物排放情况一览表 类别 污染源 污染物 排放量（t/a） 备注 废气 生产工序 VOCs 4.84 按照原有项目环评报告及验收报告进行核算，产品负荷按照满负荷进行核算（不包含本项目储罐产生的污染物） 废水 生活污水 废水量 288 COD 0.081 BOD5 0.041 SS 0.038 氨氮 0.007 总磷 0.001 总氮 0.014 固体 废物 原料库/生产车间 废包装袋 4.5 按照企业现有固废产生量统计结果核算 原料库/生产车间 废包装桶 36 锂基脂生产 钢丝网废油 0 化验室 检验固废 1.0 生产厂区 废含油抹布 0.4 冷凝器 冷凝废油 0 有机热载体锅炉 废导热油 1.0 废气处理装置 废过滤棉 1.5 废气处理装置 废活性炭 15.3 职工生活垃圾 生活垃圾 3 四、原有项目存在的环境问题及整改措施 查阅企业原有资料及现场核查，原有项目污染物均达标排放，但事故池未建设。 实际生产过程中，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）等两种原料购买周期较长（根据建设单位统计，L-AN100#（全损耗系统油）最长的购买周期为55天、K10A（昆仑环烷基润滑油）最长购买周期为56天），原料最大暂存量不满足生产需求，因此，西安玛珂特新材料科技股份有限公司于2023年4月建设了12座100m3立式固定顶储罐，其中8座L-AN100#（全损耗系统油）储罐、4座K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐。储罐建成后，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）最大暂存量可以满足项目原料购买期间的生产需求。 此外，原有项目跟踪监测计划中部分监测项目不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018），原有项目监测计划存在的问题及整改措施规定见下表： 表2-11 原有项目监测计划存在的问题及整改措施一览表 监测项目 监测内容 存在问题 整改措施 废气 1、监测因子：非甲烷总烃 2、监测频率：半年1次 3、监测点：排气筒P1 不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》规定 有组织废气： 1、监测因子：非甲烷总烃 2、监测频率：1月/1次 3、监测点：排气筒P1 无组织废气： 1、监测因子：非甲烷总烃 2、监测频率：半年/1次 3、监测点：厂界 废水 1、监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮 2、监测频率：每年2次 3、监测点：化粪池进出口 不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）规定 根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）表1规定，生活污水排放口间接排放无需监测。 噪声 1、监测项目：厂界噪声 2、监测频率：每季度1次 3、监测点：厂界外1m，4个噪声点位 不存在问题 无需整改 土壤 1、监测项目：建设用地GB36600标准中所有基本因子+石油烃 2、监测频率：5年1次 3、监测点：项目厂址内厂房及储罐附近，1个表层样 不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）规定 1、监测项目：石油烃 2、监测频率：1年1次 3、监测点：项目厂址内厂房及储罐附近，1个表层样 地下水 1、监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、Cr6＋、总硬度、Pb、F、Cd、Fe、Mn、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数，并同步测量水位、水温、井深等 2、监测频率：每年1次 3、监测点位：侯家庙村 不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）规定 1、监测项目：石油烃 2、监测频率：1年1次 3、监测点：下游侯家庙村 2、本项目 本项目储罐已建成，但未履行环保手续，废气处理措施未建设。 整改措施：建设1座200事故池，建设本项目储罐废气处理设施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量达标区判定 （1）环境空气质量达标区判定 本项目位于西安市鄠邑区。根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日公布的《环保快报-2023年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中2023年1~12月西安市鄠邑区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标 情况 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.4 不达标 PM10 年平均质量浓度 80 70 114.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 34 40 85.0 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 190 160 118.8 不达标 由表3-1可以看出：项目所在区域 SO2、NO2的年平均质量浓度和 CO 24小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3 8小时平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染物环境质量现状数据 本项目特征污染物为非甲烷总烃。 根据环境影响评价网2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答第7条复技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。其中《大气污染物综合排放标准详解》附录D中规定了非甲烷总烃的标准限值，故本项目无需对非甲烷总烃进行现状监测。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水为新河，新河源于户县境内，在马王镇石桥村西入长安，流经马王镇、高桥乡，于高桥乡南江渡村北入咸阳境内渭河，根据陕西省生态环境厅公示的实时地表水质量状况，咸阳市渭河铁桥断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目未监测环境保护目标处声环境质量。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本项目不新增用地，因此，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目可能对地下水、土壤造成污染的主要为储罐发生渗漏等。运营期，建设单位严格按照重点防渗要求对储罐区进行建设，建设完成后储罐区防渗层渗透系数小于l×10-10cm/s，同时在储罐区四周新建0.15m围堰并建设1座事故池（容积不小于200m3）等。项目基本不会对地下水、土壤产生影响。 因此，本项目不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，项目环境保护目标调查范围为： 1、大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现场调查，项目边界500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目周边主要环境保护目标见表3-2，环境保护目标分布图见附图6。 表3-2 环境保护目标 环境 要素 保护目标名称 坐标 方位 距离(m) 规模（人） 保护要求 经度 纬度 大气环境 东五竹村 108.6627033 34.1255629 SW 220 345户/856人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 新胜庄村 108.6722556 34.1266113 E 425 35户/115人 声环境 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准 地下水 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 施工期：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61∕1078-2017）表1中周界外浓度最高点限值。 表3-3 施工期扬尘排放浓度限值 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 运营期：废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。 表3-4 废气排放标准 标准名称 污染物项目 最高允许排放浓度 最低去除效率 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 参照执行表1有组织排放限值中“涂料、油墨及其类似产品制造” 80mg/m3 90% 非甲烷总烃 表3企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 / 2、废水：本项目不新增员工，不新增员工生活用水，本项目无生产废水产生。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值。 表3-5 噪声排放标准 阶段 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 类别 限值 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声dB(A) 施工场界 昼间 70 夜间 55 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 噪声排放标准 阶段 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 类别 限值 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 噪声dB(A) 一般厂界 昼间 65 夜间 55 4、固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函[2021]323号）中的要求，结合项目工艺特征和排污特点，本项目建成后全厂VOCS排放总量为8.075t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目储罐已建成，根据现场走访调查，项目施工期废气、废水、噪声、固废等对周围环境影响较小未发生投诉事故。因此，本项目仅分析运营期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响和保护措施 （1）废气产排污情况 本项目运营期废气主要为罐车卸车废气、储罐小呼吸废气、卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点废气，废气污染物主要为VOCs（以非甲烷总烃计）。 表 4-1 废气污染物产排情况一览表 排放源 污染特征 污染物名称 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 罐车卸车 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计） / 0.767 / 0.077 储罐小呼吸 有组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 40.86 3.58 4.09 0.36 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计） / 2.84 / 2.84 ①罐车卸车废气G1 项目罐车卸车过程中产生的油气根据《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办[2015]104号）中有机液体装卸挥发损失中的公式法进行计算，计算公式如下： 式中：----装卸过程VOCs排放量，t； ----装载损耗排放因子，kg/m3； ----总控制效率，%； V----装载量，m3； 其中装载损失排放因子： 式中：S—饱和因子，代表排出的挥发性有机物接近饱和的程度，本项目饱和因子为0.6； C0—装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发性物料视为理想气体下的密度，千克/立方米。 载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发性物料视为理想气体下的密度采用以下公式计算： 式中：C0—装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，千克/立方米； Q—物料年周转量，立方米/年； T—实际装载温度，开氏度，本项目T=287K； PT—温度T时装载物料的真实蒸气压，千帕；PT=6.9千帕； M—油气的分子量，克/摩尔；M=80 g/mol； R—理想气体常数，8.314焦耳/（摩尔·开氏度）。 总控制效率η总：总控制效率取0。 根据计算，C0为0.23，LL为0.138，则罐车卸车时L-AN100#（全损耗系统油）排放量为0.515t/a，罐车卸车时K10A（昆仑环烷基润滑油）排放量为0.252t/a。 本项目卸车采用下卸鹤管，罐车进入装卸区后将卸车鹤管的密封式快速接头与罐车底部接口连接，同时将连接储罐的油气平衡软管与油罐车油气回收口连接，再开启卸车泵进行装卸车作业，卸车完毕后，关闭阀门，断开鹤管连接和油气平衡软管。罐车卸车过程中储罐产生的大呼吸废气经罐车自带的油气回收装置回收，油气回收装置回收效率为90%，剩余非甲烷总烃无组织排放，无组织排放量为0.077t/a。 ②储罐小呼吸废气G2 小呼吸损耗原因及过程：指的是储罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料蒸汽浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出物料蒸气和吸入空气的过程造成的物料损失。呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出， 它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。本项目采用固定顶储罐，其呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m） ； H——平均蒸汽空间高度（m） ； ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲） ；根据油漆状况取值在1～1.5之间，取1.25； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2； 罐径大于9m的C=1； KC——产品因子（石油原油KC取0.65；其他的有机液体取1.0）； 根据以上公式，项目计算参数表见4-2，计算储罐呼吸排放量见表4-3。 表4-2 计算参数表 名称 个数 结构 规格 M P D H ΔT FP KC m3 Pa m m ℃ L-AN100#（全损耗系统油） 8 立式 100 80 6900 4.2 7.5 15 1.25 1 K10A（昆仑环烷基润滑油） 4 立式 100 80 6900 4.2 7.5 15 1.25 1 表4-3 储罐小呼吸废气排放情况 储罐名称 数量 规格（m3） 污染物 排放量（kg/a） L-AN100#（全损耗系统油） 8 100 VOCs（以非甲烷总烃计） 2388 K10A（昆仑环烷基润滑油） 4 100 VOCs（以非甲烷总烃计） 1194 合计 3582 经计算，储罐区小呼吸VOCs（以非甲烷总烃计）产生量总量约3.58t/a。 本项目仅收集储罐小呼吸自然排放的废气，本项目各储罐呼吸口与油气收集管道联通，经油气收集管道（架空，管道长度为100m），收集的油气进入原有项目废气处理装置，废气经过原有项目废气处理装置内的冷凝+油气回收+过滤棉+活性炭装置处理后经15m排气筒排放。此外，为减少小呼吸废气产生量，项目储罐外部设置保温措施，减少因温度差异导致的小呼吸废气产生量。 根据西安玛珂特新材料科技股份有限公司车用润滑油脂及支架液生产线建设项目环境影响报告书及验收监测报告，原有项目废气采用冷凝+油气回收+过滤棉+活性炭装置处理后经15m排气筒排放，废气处理效率不小于90%，废气处理设施风机风量为5000m3/h。为满足本项目及原有项目需求，将原有项目风机更换为风量10000m3/h的风机，废气处理效率取90%，处理后通过一根15m高、内径0.4m的排气筒（P1）排放。 因此，本项目储罐小呼吸废气产生量总量约3.58t/a（产生速率为0.409kg/h），产生浓度为40.86mg/m3；排放量为0.36t/a（排放速率为0.041kg/h），排放浓度为4.09mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 ③卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点产生的废气G3 汽车罐车卸车过程中，鹤管密封式快速接头与罐车连接处快速断开时会产生少量非甲烷总烃无组织排放；设备动静密封点处会产生少量逸散废气。采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中的平均排放系数法计算该类无组织废气排放量： 废气排放量（kg/h）=数量（点）×排放系数kg/（h·点） 表4-4 本项目设备动静密封点VOCs产生量 类型 介质 动静密封点数量（点） 排放系数kg/（h·点） 排放量kg/h 设备动静密封点处 阀 轻液体 12 0.00403 0.05 泵 轻液体 12 0.0199 0.24 法兰 所有 12 0.00183 0.02 合计 0.31 装卸过程中鹤管密封式快速接头处 连接处 所有 12 0.00183 0.02 合计 0.02 两者总计 0.33 由上表可知，本项目卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气量为0.02kg/h，本项目油品均由罐车运输，根据建设单位记录，罐车卸车次数总计约6次，每次装卸时间约为1h，则年排放量约为0.12kg/a，该部分废气无组织排放。 设备动静密封点泄漏的废气量约为0.31kg/h，泄漏时间每年365天，每天24h计，则年排放量为2.72t，该部分废气无组织排放。 本项目无组织排放废气量为2.84t/a。 （2）废气污染治理措施、设施 表 4-5 废气治理措施一览表 污染源 污染物 处理措施或设施 处理效率（%） 技术可行性 罐车卸车废气 VOCs（以非甲烷总烃计） 经罐车自带油气回收装置回收 90% 可行 储罐小呼吸废气 VOCs（以非甲烷总烃计） 经油气收集管道（架空，管道长度为100m），收集的油气进入原有项目废气处理装置（将原有风量为5000m3/h的风机更换为风量为10000m3/h的风机），废气经过原有项目废气处理装置内的冷凝+油气回收+过滤棉+活性炭装置处理后经15m排气筒排放。 90% 可行 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点产生的废气 VOCs（以非甲烷总烃计） / / 可行 本项目建成后原有项目废气变化情况见下表： 表 4-6 本项目建成后原有项目废气变化情况一览表 排放源 污染特征 污染物名称 本项目建设前原有项目产生及排放情况 本项目建成后原有项目产生及排放情况 变化量（以新带老削减量）t/a 废气产生量t/a 废气排放量t/a 废气排放浓度mg/m3 废气产生量t/a 废气排放量t/a 废气排放浓度mg/m3 储罐大呼吸 有组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 1.74 0.035 8 1.18 0.024 2.04 -0.011 储罐小呼吸 有组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.99 0.020 0.99 0.020 0 生产废气 有组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 6.76 0.135 6.76 0.135 0 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 4.65 4.65 / 4.619 4.619 -0.031 本项目建成后全厂废气排放情况见下表： 表 4-7 本项目建成后全厂废气产生排放情况一览表 排放源 污染特征 污染物名称 废气产生量t/a 废气产生浓度mg/m3 废气排放量t/a 废气排放浓度mg/m3 罐车卸车 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 0.767 / 0.077 / 储罐大呼吸、储罐小呼吸、生产废气 有组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 13.07 149.2 1.31 14.92 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点 无组织 VOCs（以非甲烷总烃计） 7.459 / 7.459 / （3）废气排放口 项目废气污染源排放口情况详见下表： 表 4-6 废气污染源排放口一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒内径 烟气流速 烟气温度 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h) X Y m m m m/s ℃ h / VOCs（以非甲烷总烃计） DA001 生产车间排气筒 108.661356 34.128288 406 15 0.4 10.72 25 8760 正常工况 1.7 （5）大气监测计划 原有项目大气监测计划为排气筒DA001，监测频率为半年1次，不符合《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）等相关要求。 本项目储罐属于原有项目的配套工程，本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》设置大气污染物监测计划，项目大气污染物监测计划见下表： 表 4-7 大气监测计划 分类 监测位置 监测因子 监测频率 有组织 原有项目废气处理装置排气筒DA001 VOCs（以非甲烷总烃计） 1次/月 无组织 厂界 1次/半年 （6）达标性分析 罐车卸车过程中储罐产生的废气经罐车自带的油气回收装置回收，油气回收装置回收效率为90%，剩余非甲烷总烃无组织排放。 本项目各储罐呼吸口与油气收集管道联通，储罐小呼吸废气经油气收集管道收集，然后进入原有项目废气处理装置，经过原有项目废气处理装置内的冷凝+油气回收+过滤棉+活性炭装置处理后经15m排气筒排放。根据计算，本项目建成后，原有废气处理设施排气筒有组织废气排放浓度为14.92mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表 1 标准（80mg/m3）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ1118-2020），项目废气治理措施均为可行性技术。 二、地表水环境影响和保护措施 原有项目运营期无生产废水产生，员工生活污水经化粪池（容积为6m3，位于办公楼西北侧）预处理后排入市政污水管网，然后排入鄠邑区第二污水处理厂处理；本项目不新增员工，不新增员工生活用水，本项目无生产废水产生。 三、声环境影响和保护措施 （1）声环境影响分析 项目噪声主要来源于卸车泵、离心式油泵等装置。 本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的无指向点声源衰减模式预测厂界噪声排放情况： 式中：——距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； ——距声源处的噪声参考值，dB(A)； 表4-8 预测参数 序号 噪声源 单台声压级/dB(A) 与厂界距离（m） 东 南 西 北 1 卸车泵 80 45 60 125 75 2 离心式油泵 80 45 57 125 78 3、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 东侧 昼间 37 60 达标 南侧 昼间 35 60 达标 西侧 昼间 29 60 达标 北侧 昼间 34 60 达标 本项目夜间不生产，根据以上预测结果可以看出，项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中加强日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 （2）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018），运营期噪声监测计划见下表： 表 4-10 噪声监测计划 项目 监测位置 监测因子 监测频次 噪声 厂界四周 Leq（A） 1次/季度 四、固体废物 （1）固体废物产生、排放情况 表4-11 本项目固体废物产排信息表 产污环节 固废名称 属性 危废代码 有毒有害分析 环境危险特性 产生量（t/a） 贮存 方式 处置方式和去向 处置量（t/a） 废气处理设施 废过滤棉 危险废物 900-041-49 油类物质 T，I 1.5 暂存至原有项目危废暂存间 交陕西绿林环保科技有限公司处置 1.5 废气处理设施 废活性炭 危险废物 900-041-49 油类物质 T，I 5.94 5.94 本项目运营期不新增员工，不新增生活垃圾；项目运营期固体废物主要为废过滤棉、废活性炭等，均属于危险废物。 ①废过滤棉 项目在废气处理时拟在现有冷凝末端加上“过滤棉+活性炭处理装置”，过滤棉一般放置在前端，可吸附水分和油气，吸附饱和后需要定期更换，此工序产生废过滤棉，产生量约为1.5t/a，属于危险废物（HW49 其他废物，900-041-49）。废过滤棉危废暂存间暂存后交陕西绿林环保科技有限公司处置。 ②废活性炭 原有项目废气及本项目废气均由原有项目废气处理装置处理。根据建设单位提供资料，原有项目使用的活性炭为蜂窝活性炭，废气处理装置活性炭填充量为2吨，活性炭针对有机废气吸附率达到20%（重量）需要更换，则废气吸收量为0.4吨时需要更换，活性炭对原有项目有机废气吸附量约为9.3t/a（0.025t/d），活性炭对本项目有机废气吸附量约为3.94t/a（0.01t/d），本项目完成后活性炭需要12天更换一次。本项目废活性炭产生量为5.94t/a，废活性炭属于危险废物（HW49 其他废物，900-041-49）。废活性炭暂存至原有项目危废暂存间（位于项目厂区北侧，生产车间东北侧），然后交陕西绿林环保科技有限公司处置。符合《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）等相关要求。 综上所述，项目运行期产生的固体废物均可得到合理处置，对环境影响小。 （2）依托可行性分析 原有项目建设有1座30m2危废暂存间，位于项目厂区北侧、生产车间东北侧，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危废暂存间门口设置黄色标识牌，门上设置两把锁，防晒防雨防渗，窗口设防盗网，同时也设有专门的危废贮存容器（并设标签），墙上贴有危废暂存间管理制度及危废管理台账。原有项目危废暂存间使用面积为16m2，原有项目危废年周转次数为30次，本项目建成后危废年周转次数为43次，本项目危废暂存至原有项目危废暂存间可行。 （3）环境管理要求 本项目产生的废过滤棉、废活性炭等均为危险废物，废过滤棉、废活性炭暂存至原有项目危废暂存间（建筑面积为30m2，位于项目厂区北侧，生产车间东北侧），然后交陕西绿林环保科技有限公司处置。 原有项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等要求进行建设，本次环评提出危废暂存间管理要求如下： A、项目厂内由专人负责危险废物暂存； B、定期检查危废暂存间地面，确保地方全无阻塞及干爽清洁。检查危险废物包装容器有无溢满或泄漏。 C、运营期应做好危险废物情况记录，填写危废转移联单，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物暂存区必须粘贴符合国家标准的标签标识，设置双人双锁管理。 D、危险废物需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，进行储存、转移和处置且按国家有关规定申报登记。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水、土壤污染及防控措施 表4-12 地下水、土壤污染影响分析 污染源 污染物 污染途径 防控措施 储罐 L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油） 泄漏 ①严格按照国家相关规范要求，对储罐采取保护措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度； ②结合拟建项目总平面布置情况，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50394-2013）中分区防渗的要求，对储罐区进行重点防渗。重点防渗区采用长丝无纺土工布+高密度聚乙烯（HDPE）膜+砂层，其中高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不小于1.50mm，砂层为不含尖锐颗粒的砂层，厚度不小于100mm。 ③加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好，一旦出现地下水污染问题，应立即查找泄漏源，并采取有效补漏措施，避免污染地下水。 （2）污染途径及环境影响 ①地下水 本项目储存的L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）泄漏下渗可能导致地下水污染风险的发生。原油泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制，因此这类污染发生的可控性很高，故一般发生在局部，应以预防为主。 储罐发生“跑、冒、滴、漏”，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）会落至地表，污染物会主要积聚在土壤表层 1m 内，且可以挥发，水分和轻质易挥发组份在短时间内挥发掉。L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）在粘性土中渗透能力极弱，并且在水中的溶解性又很低，一般难以渗入到地面 2m 以下，L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）储罐发生“跑、冒、滴、漏”对周围水环境的影响主要表现为对周围地表水体的影响，对地下水体的影响概率不大。 ②土壤 项目对土壤的影响主要为L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）泄漏对土壤的影响。正常情况下，储罐发生泄漏事故时容易发现且得到控制，泄漏于地表的L-AN100#（全损耗系统油）、K10A（昆仑环烷基润滑油）数量有限，若处理及时得当，对周围环境影响可得到有效的控制，对土壤影响较小。 （3）地下水污染防治措施 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 严格按照国家相关规范要求建设储罐，防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏。 原有项目按照分区防渗要求分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区，储罐区、库房、危废暂存间、化粪池、生产车间为重点防渗区，装卸区地面为一般防渗区，其他区域地面硬化处理。本项目储罐区按照重点防渗区要求进行建设，重点防渗区采用长丝无纺土工布+高密度聚乙烯（HDPE）膜+砂层，其中高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不小于1.50mm，砂层为不含尖锐颗粒的砂层，厚度不小于100mm。 建立地下水环境监测管理体系，设置地下水监控井，对地下水进行跟踪监测，原有项目已在地下水下游侯家庙村建设有1座地下水监控井。根据项目所在区域地下水流场图（见附图10），项目所在区域地下水流向为东南向西北，地下水监控井位于项目所在地西北侧，位于项目所在地地下水下游，因此，地下水监控井位置合理。 建设单位在运营期应制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，减少非正常情况下对地下水的影响。 （4）跟踪监测计划 本项目属于储油库项目，根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018），本项目存在土壤及地下水污染途径，因此，项目地下水、土壤跟踪监测计划见下表： 表4-13 环境监测计划表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 土壤 项目厂址内厂房及储罐附近 石油烃 1次/年 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值 地下水 下游侯家庙村 石油类 1次/年 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 6、环境风险 环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 表4-14 本项目完成后全厂的Q值确定表 序号 危险物质名称 存在最大总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 原有项目 L-AN100#（全损耗系统油） 128.06 2500 0.051 2 K10A（昆仑环烷基润滑油） 28.15 2500 0.011 3 900N（工业白油（I）220#） 30 2500 0.012 4 RA5热拌用沥青再生剂 30 2500 0.012 5 通用锂基润滑脂 300 2500 0.120 6 钢丝绳防护脂 300 2500 0.120 7 本项目 L-AN100#（全损耗系统油） 632.4 2500 0.253 8 K10A（昆仑环烷基润滑油） 312.8 2500 0.125 项目Q值∑ 0.704 由上表判定，本项目Q值为0.704＜1。 风险潜势初判 项目Q＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。 （3）环境风险防范措施 ①风险源管理措施 企业应建立健全健康、安全、环境管理制度，严格执行。 加强工厂、车间的安全环保管理，编制正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，定期进行安全活动，提高员工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施，避免因严重操作失误而造成的事故。 制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响措施，说明与操作人员有关的安全问题。 加强储罐检修和维护，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 加强厂区内火源的管理，在生产车间和库区严禁明火及可能产生火花的工具，切忌金属间敲击和碰撞，以免产生火花，严防电线绝缘不良和产生火花， 并设立明显的禁火标志。 ②地表水环境风险事故影响途径防范措施 为贯彻和落实国家安监局和环保局下发的安监总危化[2006]10号文，当发生火灾、爆炸或其它生产事故时，被污染消防事故水，会对周边自然生态环境产生危害或不利影响。项目一旦发生火灾，会产生大量的消防废水，消防废水中含有各类有机物等物质。消防事故废水储存设施总有效容积参考《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关公式进行计算，具体如下： 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或这件储罐计）； V2—发生事故的储罐或者装置的消防水量，m³；，其中Q消为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施水流量，m³/h；t消为消防设施对应的设计消防历时，h； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；V5=10qF，q为降雨强度，按平均日降雨量，mm，q=qa/n，其中qa为年平均降雨量，mm；n为年平均降雨日数。F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据上述公式，事故应急池总有效容积V总计算公式中（V1+V2-V3）max为生产车间的计算值，原有项目及本项目储罐区均设置有围堰，在发生事故时，其装置内物料均可通过围堰阻隔，因此，V1-V3=0。 原有项目及本项目厂区发生火灾建筑面积为7920m2，按同一时间火灾次数为一次设计，消防设施对象为乙类厂房，设消火栓和自动喷淋系统，自动喷淋系统单次用水量为3.5L/S，火灾持续时间为20min，则自动喷淋系统一次用水量约为4m³；室内消火栓10L/s，室外消火栓用水量30L/s，火灾持续时间为20min，则用水量为48m³，合计V2=52m3。 在发生事故时，无生产废水进入消防废水收集系统，则V4=0； 项目所在区域多年平均降雨量为580.2mm，年平均降雨日数88天，进入事故消防废水系统的雨水汇水面积为厂房和库房的占地面积（2000m2）计，则V5=132m3。 综上，Vmax=V2+V5=184m³，故本项目新建1座事故池（容积为200m3，位于储罐区东侧）。 当出现事故时，切断外排排水通道，将所有事故排水均送至事故水池内，待事故完成后，再用泵提升至污水处理设施处理后，排入市政污水管网，对周边环境影响较小。采取上述措施后可以保证消防废水未进行处理前不出厂。 ③地下水环境风险事故影响途径防范措施 本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 严格按照国家相关规范要求建设储罐，防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏。 原有项目按照分区防渗要求分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区，储罐区、库房、危废暂存间、化粪池、生产车间为重点防渗区，装卸区地面为一般防渗区，其他区域地面硬化处理。本项目储罐区按照重点防渗区要求进行建设，重点防渗区采用长丝无纺土工布+高密度聚乙烯（HDPE）膜+砂层，其中高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不小于1.50mm，砂层为不含尖锐颗粒的砂层，厚度不小于100mm。 建立地下水环境监测管理体系，设置地下水监控井，对地下水进行跟踪监测，原有项目已在地下水下游侯家庙村建设有1座地下水监控井。 建设单位在运营期应制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，减少非正常情况下对地下水的影响。 ④风险应急措施 应急处理人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服，戴防护手套。 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。。 皮肤接触时用肥皂水及清水彻底冲洗并就医，眼睛接触时拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟并就医；吸入时脱离现场至空气新鲜处并就医；误服者，饮适量温水，催吐，就医。 灭火防范：抗溶性泡沫、干粉、砂土等。 ⑤消防要求 在可能发生泄漏的区域按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH 3063-94)的要求设置可燃气体报警装置。严格按照《建筑设计防火规范》布置，各种存贮溶剂的储罐按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90），应配置相应的灭火器类型与数量。 ⑥风险应急预案 由于环境风险事故会对局部环境造成严重危害，因此必须采取必要的预防措施，避免事故发生或最大程度地降低事故造成的危害。对于人为因素引起的事故，可以通过提高作业人员技术素质、加强责任心教育以及采取技术手段和管理手段加以避免；而对于自然因素导致的事故，主要靠采取各种措施，配备必要设备来预防。 原有项目已于2019年编制了突发环境事件应急预案，并与2019年12月31日取得了应急预案备案表（备案编号610125-2019-266-L），取得应急预案后未进行过应急演练；本项目取得环评批复后，建设单位应及时更新突发环境事件应急预案，定期进行预案演练，并与当地应急机构形成长效联动机制。 （6）环境风险分析结论 本项目可能发生事故的类型主要为油类物质泄漏以及引发的火灾爆炸事故，只要做好日常检测，就可及时发现泄漏问题。在采取相应的预防措施，并加强管理后，预计本项目发生各类事故的概率很小，上述风险事故隐患可防可控。 7、环保投入 该项目总投资500万元，其中环保投资40.5万元，占总投资的8.1%。 表4-15 项目主要环保投资一览表 单位：万元 类别 污染源 治理措施 投资估算（万元） 运营期 废气 储罐小呼吸 本项目各储罐呼吸口与油气收集管道联通，储罐小呼吸经油气收集管道收集的油气进入原有项目废气处理装置，废气经过原有项目废气处理装置内的冷凝+油气回收+过滤棉+活性炭装置处理后经15m排气筒排放。本次新建油气收集管道100m，管道架空，将原有5000m3/h风机更换为10000m3/h。 13 卸车废气 经罐车自带油气回收装置回收 0 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点 / 0 废水 生活污水 本项目不新增生活污水，不产生生产废水 0 噪声 离心式油泵、卸车泵等 采取基础减振、距离衰减等 2 固废 废过滤棉、废活性炭 依托原有项目危废暂存间（位于项目厂区北侧，生产车间东北侧）暂存后交陕西绿林环保科技有限公司处置 0 环境风险 加强管理，储罐四周设置围堰（高度为1m），本项目新建1座事故池（容积为200m3，位于储罐区东侧），储罐区按照重点防渗标准进行建设，设置可燃气体报警装置、灭火器等消防设施；更新突发环境事件应急预案，定期进行预案演练 25.5 合计 40.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐小呼吸 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 废气经管道收集至原有项目废气处理设施，经原有项目废气处理设施中冷凝+油水分离器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 卸车废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 经罐车自带油气回收装置回收 |  |
|  | 卸车过程中鹤管密封式快速接头断开时产生的废气以及设备动静密封点 | VOCs（以非甲烷总烃计） | / |  |
| 地表水环境 | 本项目不新增生活污水，不产生生产废水。 | / | / | / |
| 声环境 | 离心式油泵、卸车泵等 | 噪声 | 选择低噪声设备、设备基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废过滤棉、废活性炭 | 危险废物 | 收集后暂存至原有项目危废暂存间，然后交陕西绿林环保科技有限公司处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 储罐区按照重点防渗标准进行建设，重点防渗区采用长丝无纺土工布+高密度聚乙烯（HDPE）膜+砂层，其中高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不小于1.50mm，砂层为不含尖锐颗粒的砂层，厚度不小于100mm。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，储罐四周设置围堰（高度为1m），本项目新建1座事故池（容积为200m3，位于储罐区东侧），储罐区按照重点防渗标准进行建设，设置可燃气体报警装置、灭火器等消防设施；更新突发环境事件应急预案，定期进行预案演练等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、排污许可 原有项目已按照《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关规定填报排污许可。原排污许可证中未填报废气、废水污染物排放总量。 本项目取得环评批复后应重新申请排污许可。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 4.84 | 4.84 | / | 3.277 | 0.042 | 8.075 | +3.235 |
| 废水 | COD | 288 | 288 | / | 0 | 0 | 288 | 0 |
|  | BOD5 | 0.081 | 0.081 | / | 0 | 0 | 0.081 | 0 |
|  | SS | 0.041 | 0.041 | / | 0 | 0 | 0.041 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.038 | 0.038 | / | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
|  | 总磷 | 0.007 | 0.007 | / | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
|  | 总氮 | 0.001 | 0.001 | / | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.014 | 0.014 | / | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 36 | 36 | / | 0 | 0 | 36 | 0 |
|  | 钢丝网废油 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 检验固废 | 1.0 | 1.0 | / | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0.4 | 0.4 | / | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 冷凝废油 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废导热油 | 1.0 | 1.0 | / | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 1.5 | 1.5 | / | 1.5 | 0 | 3 | +1.5 |
|  | 废活性炭 | 15.3 | 15.3 | / | 5.94 | 0 | 21.24 | +5.94 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①