# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安山猫动物医院有限公司动物医院建设项目

建设单位（盖章）：  西安山猫动物医院有限公司

编制日期：               2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安山猫动物医院有限公司动物医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李小龙 | 联系方式 | 17******253 |
| 建设 地点 | 陕西省西安市未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城 8幢20101号商铺 |
| 地理 坐标 | （ 108 度 59 分 30.3612 秒， 34 度 19 分 0.7716 秒 ） |
| 国民经济行业类别 | O8222宠物医院服务、 O 8223宠物美容服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123动物医院 |
| 建设 性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 0.9 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 296.41 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划 情况 | 无 |
| 规划环境影响评价 情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。项目属动物诊疗专业技术服务类行业，通过检索《市场准入负面清单（2023年版）》（发改体改规〔2022〕397号），不属于其中的禁止类项目，视为允许类，项目建设符合国家市场准入政策。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、与相关规划和环保政策符合性分析 结合《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发[2018]57号）等相关要求，对项目与《动物诊疗机构管理办法》和《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中具体申办动物诊疗机构的各项条件相关规定进行符合性分析。另外与《西安市“十四五”生态环境保护规划》的相关内容进行符合性分析。项目与相关规划与政策的符合性分析具体对比情况见表1-1。 表1-1 相关规划和环保政策相符性分析一览表 规划或政策名称 规划或政策相关内容 本项目情况 符合性 西安市“十四五”生态环境保护规划 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。2025年底前实现绕城高速以内高耗能、高排放企业全部搬迁或退出 项目属于动物医院服务类行业，不属于淘汰产能的行业，亦不属于产能过剩的行业 符合 《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022年第5号） 第六条 从事动物诊疗活动的机构，应当具备下列条件：（一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定 项目位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺，营业区域的面积符合《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发﹝2017﹞90号）的要求 符合 （二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米 项目周边为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等 符合 （三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道 项目出入口为独立楼体连接独立的临街商铺门，不与同一建筑物的其他用户共用通道 符合 （四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区； 项目设置前台接待区、休息等候区、宠物用品展示售卖区、美容室、诊室、免疫室、化验室、DR室、手术室、药房、隔离室、输液区、更衣室、会议室、办公室、住院部和医废贮存点等，均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域 符合 （五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备 项目设置诊室、化验室、药房、隔离室，处置区安装废水缓释消毒器对医疗废水进行处理 符合 （六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理 医疗垃圾收集桶分布于手术室、诊室和化验室内，方便宠物手术治疗、化验和手术后产生的医疗垃圾及时收集清运。医疗垃圾暂存在位于店内一楼楼梯间的医废贮存点（建筑面积：1.5m2），委托有资质单位定期进行处理 符合 第二十六条 动物诊疗机构应当按照国家规定处理染疫动物及其排泄物、污染物和动物病理组织等。 动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水 本项目对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。运营期的诊疗废水经废水缓释消毒器处理后排入市政污水管网，医疗废物暂存于医废贮存点，委托有资质单位定期进行处理 符合 《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发﹝2017﹞90号） 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上；其他动物诊疗机构所用房使用面积50m2以上 项目位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺，使用面积为296.41m2 符合 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件 项目周边为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。 符合 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道 项目位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺，出入口为临街商铺门，不与同一建筑物的其他用户共用通道 符合 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备 项目设置前台接待区、休息等候区、宠物用品展示售卖区、美容室、诊室、免疫室、化验室、DR室、手术室、药房、隔离室、输液区、更衣室、会议室、办公室、住院部和医废贮存点等，均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域；项目安装有废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理 符合 兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）年》 强化源头管控，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求 项目属动物诊疗专业技术服务类行业，通过检索《市场准入负面清单（2023年版）》（发改体改规〔2022〕397号），不属于其中的禁止类项目，视为允许类，项目建设符合国家市场准入政策。另外，项目对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），不属于“两高”项目 符合 《未央区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 符合 因此，本项目符合相关规划及相关环保政策要求。 3、建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省生态环境厅办公室关于印发<陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南:环境影响评价（试行）>》的通知》（陕环办发〔2022〕76号）和《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的相关要求，对建设项目与所在地“三线一单”进行符合性分析。 （1）项目与“一图一表一说明”的符合性分析 ①“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于西安市重点管控单元，不涉及生态保护红线。本项目主行业属于“动物医院”，运营过程对各污染物均采取有效控制措施、各污染物可达标排放。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 ②“一表” 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目符合性分析一览表详见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 管控单元分类 管控 维度 管控要求 本项目情况 符合性 重 点 管 控 区 水环境城镇污染重点管控区 空间布局约束 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水” 项目为动物医院，不属于高耗水、高污染项目 符合 污染物排放管控 到2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造 项目设污水处理设备，项目医疗废水经单独收集消毒的缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，所有废水均能达标排放 符合 大气环境受体敏感区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 1.本项目为动物医院，不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 2.本项目由中央空调供暖，不属于重污染企业 符合 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。 1．本项目不产生废气；产生的医疗废物暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置；产生的医疗废水经单独收集消毒的缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，所有废水均能达标排放 2．本项目由中央空调供暖 符合 大气环境高排放区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 1．项目为宠物医院，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 符合 污染物排放管控 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展 1．项目不产生氮 氧化物、颗粒物、挥发性有机物等大气污染物 2．项目不属于高 能耗高污染行业企业 3．项目不属于建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业 符合 大气环境布局敏感区 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭 1.项目为动物医院，不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 2.项目不属于重污染企业 符合 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网 1．项目不产生废气；产生的医疗废物暂存于医废贮存点，定期交由有资质单位处置；项目医疗废水经单独收集消毒的缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，，所有废水均能达标排放 2．项目由中央空调供暖 符合 ③“一说明” 本项目租用未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺进行经营，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元，项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。 （2）项目环境管控单元涉及情况 表1-3 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 0平方米 重点管控单元 是 296.41平方米 经与《西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（市政发〔2021〕22号）中附件《西安市生态环境准入清单》对照分析后可知，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、选址合理性分析 项目位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺，租赁个人产权的闲置商铺进行建设（租赁合同见附件），租赁面积为296.41m2，房屋用途为商业用房，本项目符合房屋使用性质。 根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号）和《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）的相关要求，“（二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于200m”；“（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”，项目在位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号经营动物医院，设有一个专门的出入口（朝向北侧永顺东路），不与项目所在的同一建筑物其它商户共用出入口，符合动物诊疗机构管理办法及相关要求。 项目地处城市建成区，给排水、供电等公用基础设施完善，周围主要是商业居住混杂区。项目所在商铺属个人产权，经现场实际调查走访，周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。 另外，项目属动物诊疗专业技术服务类行业，提供小型猫、狗类宠物的日常手术诊疗服务，关注的环境问题主要包括医疗废水处理设施的稳定运行和日常维护，危废贮存间中各类医疗垃圾的分类存贮及定期清运等。项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片工艺，无生化处理过程，且位于建筑物内，运行无明显异味。项目运营期间大气污染物主要为留观宠物及宠物粪便产生的异味，通过加强室内通风换气并定期喷洒宠物消毒去味剂（如300ml壳之灵等系列宠物用品）进行消毒去味，对周围环境影响较小。项目运营期间产生的各类污染在采取本报告中相应的环保措施后，不会改变当地环境质量现状。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1建设地点及四邻关系 项目位于西安市未央区，租用未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺的临路底商进行经营，地理坐标为：北纬 34.316881° 东经 108.991767°。东侧紧邻闲置待租商铺，西侧紧邻千雅阁足道会馆，南侧为红星美凯城小区内部绿化，北侧侧隔地面停车场和永顺东路及辅路为泰和居小区。项目所在地理位置及周边环境敏感点分布见附图。项目紧邻四邻关系实地现状见图2-1。 医院独立出入口 医院所在小区临路商铺及地面停车场 项目东侧紧邻闲置待租商铺 项目西侧紧邻千雅阁足道会馆 项目南侧为红星美凯城小区内部绿化 北侧侧隔永顺东路及辅路为泰和居小区 图2-1 项目紧邻四邻关系现状情况 1.2建设规模及建设内容 项目属新建，建筑面积为296.41m2，主要建设内容包括：前台接待区、休息等候区、宠物用品展示售卖区、美容室、诊室、免疫室、化验室、DR室、手术室、药房、隔离室、输液区、更衣室、会议室、办公室、住院部和医废贮存点等。项目主要从事动物美容洗护、疾病预防，诊断，治疗和手术（含动物颅腔、胸腔和腹腔手术），以及少量宠物用品和饲料零售等，主要检测项目包括：血常规、生化、皮肤化验、粪便寄生虫检查、DR影像检查。项目病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。项目无宠物寄养，无员工宿舍，无厨房。根据建设单位资料，项目设有辐射性设备（X光设备1台），项目配套设备属于《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械[2002]302号）中X射线设备或高能射线设备，该设备另做辐射环评，本项目不予评价。本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 序号 工程 组成 建设内容 1 主体工程 院区（2层，总建筑面积296.41m2） 1层主要包括：前台接待区、休息等候区、宠物用品展示售卖区、犬诊室1间、猫诊室1间、免疫室1间、化验室1间、DR室1间、手术室1间、药房1间、输液区、住院部1间和医废贮存点1间等 2层主要包括：隔离室1间、美容室1间、更衣室1间、办公室1间、会议室1间 2 公用工程 给、排水 给水依托市政供水管网；项目医疗废水经消毒处理后与生活污水和宠物洗浴废水一同依托红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后，经永顺东路市政污水管网最终排入西安市第五污水处理厂处理 供电 供电依托市政供电电网 供暖/制冷 冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调 3 环境工程 废水 项目运行废水主要为生活污水、宠物洗浴废水和医疗废水。其中，医疗废水由废水缓释消毒器处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同依托红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后排入永顺东路市政污水管网，最终经西安市第五污水处理厂处理 废气 项目运行期间主要为宠物粪便产生的异味。宠物粪尿采取猫砂托盘收集，拌入消石灰后由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；同时定期喷洒宠物消毒去味剂进行消毒去味 噪声 项目噪声主要为空调外机运行和动物就诊时的噪声。对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施，并进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴或安抚等措施 固废 生活垃圾 生活垃圾和宠物美容垃圾均采取明确标识分类收集，由环卫部门统一处置。宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，每日交由环卫部门清运。 一般固废 医疗废物 对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。医疗垃圾收集桶分布于手术室、诊室和化验区内，方便宠物手术治疗、化验和手术后产生的医疗垃圾及时收集清运。医疗垃圾暂存在位于店内一楼楼梯间的医废贮存点（建筑面积：1.5m2），委托有资质单位定期进行处理。项目病死、死因不明或染疫动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式，告知其按照“五不准一处理”的要求规范处置。 1.3生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 设备/仪器名称 数量（台/套） 型号 所在位置 1 DR* 1 CRUX PR04 DR室 2 血常规机 1 迈瑞五分类血常规 化验室 3 生化仪 1 微纳芯Celercare V5 化验室 4 海卫特荧光 1 海卫特 化验室 5 显微镜 1 徕卡 化验室 6 离心机 1 HC-1016 化验室 7 血细胞计数器 1 XK06-2 化验室 8 多功能监护仪 1 ET002 inside 手术室 9 PCR仪 1 Neopod-M4实时荧光定量PCR仪 化验室 10 呼吸麻醉机 1 古氏盖亚麻醉机 手术室 11 手术床 1 DWT-STDD-1 手术室 12 无影灯 1 D5 手术室 13 蒸汽高压灭菌锅 1 LHS-24C 手术室 14 理疗仪 1 如康 住院部 15 洗衣机 1 XQB85-818 卫生间 16 氧气机 1 鱼跃 YU300 中央处置区 17 污水处理设备 1 HB-50 中央处置区 18 电脑 5 DELL 院区 19 惠普硒鼓打印机 5 HP-laserMFP136w/laser108W 院区 20 中央空调 1 MJZ-200W/S-E01-CFⅡA 大厅 21 风管式内机 1 MJZ-45T2/DX-CFⅢ 大厅 22 风管式内机 2 MJZ-36T2/DX-CFⅢ 住院部 23 风管式内机 3 MJZ-28T2/DX-CFⅢ 美容室 24 热水器 2 F10032-M5(HE)/E100MDG 美容室 25 吹水机 1 英绅 LB-8660 美容室 26 电动吹风机 2 哥丝艺888款后开关 美容室 27 电话机 1 HCD6238(28)P/TSD23 前台 28 紫外灯消毒 1 ZG-TD101 全院 29 小票机 1 驰腾GT220D 前台 30 饮水机 1 YR1126S-X 前台 31 冰箱 1 BCD-332GY4S 中央处置区 32 婴儿秤 4 MYE010-B/ER7230 诊室 注：*为项目存在的放射性设备，应另行评价，本次不予分析。 1.4主要原辅材料消耗 项目主要使用医疗用品情况见表2-3。 表2-3 项目主要医疗用品使用情况清单 序号 名称 规格/包装 年用量 最大存储量 用途 1 狂犬疫苗 头份 100DS 50DS 动物免疫 2 卫佳八联苗 头份 100DS 50DS 动物免疫 3 大宠爱15mg 支 30 5 体内外驱虫 4 爱沃克0.4ml 支 20 5 体内外驱虫 5 爱沃克0.8ml 支 20 5 体内外驱虫 6 莫比斯50mg 粒 500 240 体外驱虫 7 莫比斯250mg 粒 200 100 体外驱虫 8 麻佛 粒 40 50 动物治疗 9 联邦金250mg 粒 300 320 动物治疗 10 联邦金50mg 粒 200 250 动物治疗 11 速倍林 支 40 40 动物治疗 12 棉签 袋 50 10 皮肤消毒 13 带线缝合针 支 80 30 手术 14 输液器 套 50 20 输液 15 注射器 支 500 250 输液 16 纱布块 包 1000 500 手术 17 透气胶带 卷 100 50 手术 18 弹性绷带 卷 50 30 手术 19 酒精 500ml/瓶 20 10 手术消毒 20 碘伏 500ml/瓶 20 10 手术消毒 21 一次性手术洞巾 个 100 50 手术 22 尿垫 包 1000 500 护理 23 脱脂棉 包 40 20 手术消毒 24 宠物消毒去味剂 300mL/瓶 50 20 消毒去味 25 废水消毒片 5g/片 20 10 废水消毒 1.5公用工程 1.5.1给排水 项目主要从事宠物美容洗护、疾病预防、诊断、治疗、手术（含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）等，项目产生的废水主要为生活污水、宠物洗浴废水和医疗废水。 （1）生活污水 项目有员工6人，不设食堂和住宿。另外，项目宠物美容实行预约制，时间较短，此处仅考虑增加就诊宠物主人产生的生活污水。就诊宠物的主人以单人单宠物计算，每日以5人计。根据建设单位提供的资料，并参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》中的表B.12卫生（Q84）门诊的相关要求，员工生活用水按27L/d计，宠物主人用水按12L/人·次计，项目年工作天数为300天，项目生活用水量为0.222t/d（66.6t/a），污水排放量按用水量80%计，约0.1776t/d（53.28t/a）。 项目生活污水主要的污染物为COD、SS、氨氮、总磷和总氮等，污染物浓度类比参照同类型动物医院的数据，经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂处理。 项目生活污水主要污染物的产生情况见表2-4。 表2-4 项目生活污水主要污染物的产生情况 项目 COD SS 氨氮 总磷 总氮 产生浓度（mg/L） 400 100 40 6 60 产生量（t/a） 0.0213 0.0053 0.00213 0.00032 0.0032 注：生活污水53.28t/a （2）宠物洗浴废水 项目日美容宠物3只，根据建设单位提供的资料，并参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）的相关要求，宠物洗浴用水量按每只宠物每天80L计，年运营300天，则宠物洗浴用水量为0.24t/d（72t/a）。项目宠物洗浴废水按用水量的85%计，则项目宠物洗浴废水量为0.204t/d（61.2t/a）。项目宠物洗浴废水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮和阴离子表面活性剂等，污染物浓度类比参照同类型动物医院的数据，经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后排入永顺东路市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂处理。 项目宠物洗浴废水产生情况见表2-5。 表2-5 项目宠物洗浴废水主要污染物的产生情况 项目 COD SS 氨 总磷 总氮 阴离子表面活性剂 产生浓度（mg/L） 300 120 30 5 35 7 产生量（t/a） 0.018 0.0073 0.0018 0.00031 0.0021 0.00043 注：宠物洗浴废水61.2t/a （3）医疗废水 根据建设单位提供的资料，项目住院部等留观区域均无废水产生。接诊手术而产生的医疗废水主要为医疗器械和医护人员消毒用水、手术产生的血水。项目每日接诊及普通手术（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）宠物约3例，接诊三腔类手术宠物约2例，年接诊宠物1500例。根据建设单位提供的资料，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）中门诊诊疗类最高日生活用水定额，并参考位于长安北路草场坡新文巷9幢1单元10103室二层临路商铺用于运营的西安碑林西京动物医院有限公司草场坡分公司动物医院的实际用水情况（该项目于2023年6月取得了《西安市生态环境局碑林分局关于西安碑林西京动物医院有限公司草场坡分公司动物医院建设项目环境影响报告表的批复（环碑批复[2023]19号）》，并于2023年9月完成项目竣工环保验收），属同类型同等规模的动物医院，确定接诊及普通手术用水按12L/（病例·d）计，三腔手术医疗用水按15L/（病例·d）计，因此医疗废水总用水量为0.066t/d（19.8t/a），废水产生量按用水量的95%计，则医疗废水产生量约为0.0627t/d（18.81t/a）。 项目医疗废水主要污染物为COD、氨氮、SS、总余氯和粪大肠菌群等。项目医疗废水缓释消毒器安装在处置台的下方，只限做化验室少量废水（经与建设单位沟通，并参照其他同类型医院的化验室实际运行情况，项目化验主要为宠物血常规检验（宠物血、尿、粪便常规检验），不进行化学分析。化验室里化验废水产生量每月产生量极小，每次仅几毫升，且当天当次及时排入废水缓释消毒器处理，按照医疗废水的处理要求排放）和手术前医疗器械消毒和术中术后清洗使用。医疗废水依托废水缓释消毒设备（新建；套数：1套；位置：处置台下方；投加含氯消毒片：固体药剂；消毒方式：接触式化学法消毒）杀死病原菌后，与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂处理。 项目医疗废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据，项目医疗废水主要污染物产生情况见表2-6。项目运营后综合废水主要污染物产生及排放情况见表2-7。项目水平衡见图2-1。 表2-6 项目医疗废水主要污染物的产排情况 项目 pH值 COD SS 总余氯 粪大肠菌群数 产生浓度（mg/L） 6~9 250 60 —— 6200MPN/L 产生量（t/a） / 0.0047 0.0011 —— 1.2╳108MPN/L 排放浓度（mg/L） 6~9 250 60 5 1240MPN/L 排放量（t/a） / 0.0047 0.0011 0.000094 2.3╳107MPN/L 注：医疗废水（18.81t/a），粪大肠菌群数参照西安碑林西京动物医院有限公司草场坡分公司动物医院竣工验收监测数据取平均值，此处废水缓释消毒器对粪大肠菌群数的处理效率取80% 表2-7 项目运营后综合废水主要污染物产生及排放情况 项目 pH COD 氨氮 SS 总磷 总氮 总余氯 粪大肠 菌群数 综合废水（133.29t/a） 产生 浓度（mg/L） 6~9 333 30 104 5 40 —— 172.56 MPN/L 产生量（t/a） / 0.044 0.004 0.014 0.00067 0.0053 —— 2.3×107 MPN/L 化粪池对各类污染物综合去除率（%） / 15 0 50 0 0 0 0 排放 浓度（mg/L） 6~9 283 30 52 5 40 5 172.56MPN/L 排放量（t/a） / 0.038 0.004 0.0069 0.00067 0.0053 0.00067 2.3×107 MPN/L 图2-1 项目用水平衡图 单位：t/a 1.5.2供电 项目用电由市政电网供电。 1.5.3供热及制冷 项目冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调。 1.5.4消防 按照消防的有关规定设置消防通道和防火设施，水源采用自来水。 1.6劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，项目共有员工6名，每年工作300天，每天营业时间为8:30~21:30，夜间不营业。项目服务规模为日均接诊及普通手术宠物3例，日均接诊三腔手术宠物2例，日均美容宠物3只。 1.7总平面图布置 项目平面布置共2层，位于未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号临路商铺，为独立出入口。医院内部：1层主要包括：前台接待区、休息等候区、宠物用品展示售卖区、犬诊室1间、猫诊室1间、免疫室1间、化验室1间、DR室1间、手术室1间、药房1间、输液区、住院部1间和医废贮存点1间等。2层主要包括：隔离室1间、美容室1间、更衣室1间、办公室1间、会议室1间。 项目所在建筑项目所在建筑呈南北向，由北侧店铺大门出入口进入，正对为前台接待区，左手边为犬诊室和等候区，右手边为输液台和宠物用品售卖区。犬诊室内南部侧门向南为化验室。前台接待区南侧紧邻为免疫室，免疫室隔过道为茶水区。茶水区南侧紧邻猫等候区。免疫室南侧紧邻猫诊室。沿着过道向南，左手边为门禁，右侧直行为卫生间。过门禁向东，左手边为猫住院部和输液区，正对为DR室，沿过道右转东侧为楼梯，楼梯下方为医废贮存点，西侧为手术室。DR室北侧为狗输液区。狗输液区隔过道西侧为药房，北侧紧邻为化验室。沿楼梯上楼，沿过道向西，右手边为美容室，西侧紧邻为会议室。会议室隔过道正对为办公室。办公室北侧区域为闲置区，东北角为隔离室。沿着过道向西，南侧为闲置区域，南侧向里为更衣室。 综上所述，项目的平面布置合理，按照兼营区域与动物诊疗区域均分别独立设置，兼营区域均设置在项目大门口进门区域。在诊室结合诊疗结果再相应进行化验、DR影像和手术等，并对部分宠物采取必要的住院留观等措施，诊疗区域流程布置合理，就诊、治疗、手术、住院分区明确。因此，项目的总平面布置合理可行。 项目总平面布置情况见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产污环节 项目租赁已建成的商业用房，工程建设主要为室内装修、设备安装工程。项目施工期污染主要为装修施工废气、噪声、固废等。 营运期生产工艺流程及产污环节 1、动物诊疗及美容流程工艺流程及产污环节简述： （1）挂号、初检 顾客携带患病动物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理部门报告，并采取留观等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 （2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。 （3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。 （4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议患者选择离开或治疗。需要治疗的患病动物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性动物的诊治。 （5）门诊治疗 根据处方需要门诊治疗的，导诊（或顾客）到药房取药，输液治疗完成后，返回诊室。执业医师交待顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。 （6）手术 导诊根据处方需要手术的，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，进行手术治疗。 （7）动物洗浴美容 顾客向美容师提出动物美容要求及预期效果，美容师按要求进行美容。动物美容主要为动物日常洗澡、毛发指甲修剪、拔耳毛、耳道清洁等。 营运期生产工艺流程及产污环节见图2-2。 2、产污环节分析 项目运营期间主要环境影响包括： （1）项目手术前后均需将宠物置于住院部内，进行术前准备及观察等，此期间产生的宠物粪便作为医疗废物委托处置。 （2）产生医疗废水的环节：化验、门诊治疗、手术。 （3）产生废气的环节：留观处置。 （4）产生医疗废物的环节：化验、门诊治疗、手术。 （5）产生噪声的环节：主要为空调外机运行和动物就诊时的噪声。 （6）项目化验主要为主要为宠物血常规检验（宠物血、尿、粪便常规检验），不进行化学分析。项目所使用的检验试剂为常规的一次性检验药剂盒，使用后按医疗垃圾回收处理，医疗废水中不含重强酸、强碱、重金属、剧毒物质。 （7）项目DR室放射性设备需另行申报环评手续，不在此次评价范围内。 图2-2 动物诊疗和洗浴美容工艺流程及产污环节 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目所在的红星美凯城小区由陕西杨家置业有限公司于2017年2月开发建设，为板塔结合式住宅，共19栋，4000户，建筑面积617393.24m2，容积率2.88%。项目租赁沿街已建商业房屋用于经营活动，经现场实际调查得知，目前租用商铺为空置状态，不存在原有污染及环境问题。 项目所租赁商铺产权归个人所有的商业用房，符合项目房屋使用性质。租赁合同见附件。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气功能区划 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。 （2）大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。项目评价基准年为2023年，大气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的环保快报（2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况）中2023年西安市未央区空气质量量数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。2023年未央区空气质量优良天数达到241天，优良率为66%；空气质量综合指数4.89，空气质量综合指数与去年同期对比上升0.8%。项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物 评价指标 评价标准/（μg/m³） 现状浓度/（μg/m³） 占标率/（%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 70 81 116 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 45 129 不达标 SO2 年平均质量浓度 60 7 12 达标 NO2 年平均质量浓度 40 37 93 达标 CO 第95百分位数24h均值 4000 1500 38 达标 O3 第90百分位数8h平均 160 164 103 不达标 根据“环保快报（2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，西安市未央区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值和CO24小时平均第95百分位数24h均值均低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值，以及O3日最大8小时平均第90百分位数8h平均浓度均高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 2、声环境 （1）声环境功能区划 根据西安市人民政府办公厅《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函[2019]107号）的相关要求，通过查阅《西安市声环境功能区划方案》，可知项目所区域的声环境功能区划属于“2.4 2类标准适用区域 徐家湾区域 秦川路以东，北三环以南，北辰路以西，风城五路以北，太华路以西，北二环以北，贞观路以东，红旗路以南”，项目参照执行2类标准。周边道路为永顺东路，通过查阅《西安市声环境功能区划方案》中“2.6 4类标准适用区域中的主干路和次干路”的相关要求，永顺东路不属于主干路和次干路。综上所述，项目所在区域声环境质量执行2类标准。 （2）声环境质量现状 2024年5月16日，陕西绿飚环境检测技术有限公司对项目建址地南侧和北侧厂界及噪声敏感点进行了声环境噪声监测，监测项目均为等效连续A声级，对昼（夜）间进行了监测，监测结果见表3-2。建设项目监测布点情况见附图。项目声环境质量现状检测报告见附件。 表3-2 项目声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测日期 点位 监测值 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 5月16日 北侧厂界 58 47 60 50 南侧厂界 54 44 红星美凯城8幢 53 44 由表3-2可知，项目厂界南侧、北侧和红星美凯城8幢噪声监测结果符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界500m范围内主要为居住区，无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区。项目属于小型动物医院，根据项目实际情况，大气环境保护目标具体见表3-3。 表3-3 项目主要大气环境保护目标 名称 方位 坐标（m） 保护内容 相对厂界距离（m） 环境功能区 X Y 西红星美凯城小区8幢 S 0 0 居民 750 紧邻 环境空气质量功能二类区域 泰和居小区14号楼 N 0 71 居民 780 71 西安市未央区小苹果幼儿园 NE -170 119 学校 320 206 珠江新城北区 NE -280 250 居民 820 372 珠江新城 SE -280 109 居民 800 299 珠江新城南区 W -271 0 居民 820 271 杨家庄安置楼 SW -138 -115 居民 460 162 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内的声环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目声环境保护目标 名称 方位 坐标（m） 保护内容 相对厂界距离（m） 环境功能区 X Y 红星美凯城小区8幢 S 0 0 居民 750 紧邻 2类声环境功能区 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水排放：项目产生的医疗废水经消毒处理后与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后排入永顺东路市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂处理。项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，其他废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 表3-5 项目废水执行排放标准汇总表 污染物 执行 标准 COD 氨氮 SS 总磷 总氮 阴离子表面活性剂 总余氯* 粪大肠菌群数 医疗废水执行标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 250 mg/L / 60 mg/L / / / 8 mg/L 5000 MPN/L 其他废水执行标准 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 mg/L 400 mg/L / / 20 mg/L / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） / 45 mg/L / 8 mg/L 70 mg/L / / / 注：*表示接触池出口总余氯2~8mg/L，消毒接触池接触时间≥1h 2、噪声排放：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定及要求。运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 表3-6 项目噪声执行排放标准汇总表 类别 标准名称与级（类）别 污染因子 数值 单位 噪声 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 等效连续A声级 2类 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 3、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。医疗废物执行《医疗废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的相关控制标准和《医疗废物管理条例》（2003 年6月16日中华人民共和国国务院令第 380 号公布）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及的总量控制指标主要为COD和氨氮。项目废水最终排入西安市第五污水处理厂处理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的相关要求，项目暂不申请总量指标。 项目纳入市政污水管网COD、氨氮核算总量分别为：0.038t/a，0.004t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建成的闲置商铺进行建设生产，工程建设主要为装修工程及设备安装工程，施工期污染主要为装修施工废气、噪声、固废等。建设单位在施工期拟采取的各项污染防治措施如下： 1、施工废气污染防治措施 项目施工内容为室内装饰装修，施工期大气环境影响主要是装修施工废气的影响。项目施工材料运输量较少，粉状物料仅少量粉刷材料。项目施工期间的废气主要为装饰装修材料散发的甲醛、苯系物等挥发性有机物和油漆的使用产生一定的挥发性有机物。 应从严格控制建材质量，使其满足室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准规定（GB18580～GB18588、GB6566）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的规定入手减少挥发性有机物排放。由于项目施工期间周边其他门店仍在营业，应确保施工期间室内环境空气质量满足《室内环境空气质量标准》（GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010 2013年版）的相关规定。项目施工期较短，对周边大气环境影响较小。 2、施工期废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，均依托周边现有排水系统排放，最终进入西安市第五污水处理厂处理后排放。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）项目施工主要在室内进行，室外施工时间短，且项目夜间不施工，施工期噪声影响较小； （2）合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业； （3）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减震措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫等，以最大限度的降低噪声。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要包括建筑废料、碎砖、混凝土渣、废油漆桶和施工人员生活垃圾。 （1）施工期建筑废料首先进行分类回收利用，对不能利用的建筑废料和碎砖、混凝土渣等可运至市容环境卫生行政主管部门指定地点处理。废油漆桶若产生需交由有资质单位回收处理。 （2）生活垃圾按照生活垃圾分类管理要求分类收集后，由环卫部门统一定期清运，对周边环境影响较小。 另外，项目施工期土壤污染主要是固废处置不当造成的，在采取合理的固废处置措施后，项目建设期不会造成土壤污染。 综上所述，若施工各环节采取有效控制，可将施工期的影响控制到可接受程度，且上述影响都是暂时的，随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运过程对环境的影响主要是废气、废水、噪声和固废。 1、废气 项目在医疗服务中无大气污染物排放，不设锅炉房、停车场及食堂等。项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片（固体药剂，化学法消毒）工艺，无生化处理过程，且位于建筑物内，运行无明显异味。项目运营期间大气污染物主要为留观宠物及宠物粪便产生的异味。项目运营期间接诊宠物均为猫等小动物，产生的粪便极少。另外，宠物均养在宠物笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿。宠物粪尿采取猫砂托盘收集后，拌入消石灰后由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存。同时，要求加强室内通风换气并定期宠物消毒去味剂祛除异味。因此，项目产生的废气对周围环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 项目综合废水排放量为133.29t/a，具体各类废水产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废水产生及排放情况 污染物类别 COD SS 氨氮 总磷 总氮 总余氯 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群（MPN/L） 医疗 废水18.81t/a 产生浓度（mg/L） 250 60 —— —— —— —— —— 6200 产生量（t/a） 0.0047 0.0011 —— —— —— —— —— 1.2╳108MPN/L 排放浓度（mg/L） 250 60 —— —— —— 5 —— 1240 排放量（t/a） 0.0047 0.0011 —— —— —— 0.000094 —— 2.3╳107MPN/L 宠物洗浴废水61.2t/a 产生浓度（mg/L） 300 120 30 5 35 —— 7 / 产生量（t/a） 0.018 0.0073 0.0018 0.00031 0.0021 —— 0.00043 / 生活 污水53.28t/a 产生浓度（mg/L） 400 100 40 6 60 —— —— / 产生量（t/a） 0.0213 0.0053 0.00213 0.00032 0.0032 —— —— / 处理 措施 项目医疗废水经单独收集消毒的缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同经红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后进入永顺东路市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂处理 综合 废水133.29 t/a 排放浓度（mg/L） 283 52 30 5 40 5 7 172.56 排放量（t/a） 0.038 0.0069 0.004 0.00067 0.0053 0.00067 0.00093 2.3╳107MPN/L 执行 标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 250 60 / / / 8 / 5000 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 400 / / / / 20 / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 / / 45 8 70 / / / 表4-2 废水排放及污染防治措施 废水类别 污染物种类 排放 方式 废水排放去向 排放规律 污染防治设施 污染防治设施名称 是否为可行技术 生活污水 COD、SS、总氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 间接 排放 进入西安市第五污水处理厂处理处理 间接排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于冲击型排放 废水缓释消毒器+红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池 是 宠物洗浴废水 医疗废水 2.2排放口基本情况 项目废水排放口基本请情况见表4-3。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 名称 排放口编号 排放口类型 排放口地理坐标 经度 纬度 废水排放口 DWYL001 医疗废水排放口 108.991782 34.316875 2.3排放标准 废水排放标准见表4-4。 表4-4 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议浓度限值（mg/L） 污染物名称 执行标准 COD SS 氨氮 总磷 总氮 阴离子表面活性剂 总余氯 粪大肠菌群数 DWYL001 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 250 60 / / / / 8 5000 MPN/L 红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 400 / / / 20 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 / / 45 8 70 / / / 2.4监测要求 本项目行业类别为“五十、社会事业与服务业、123 宠物医院”，与医疗机构所属的行业类别“四十九、卫生”分属于不同的行业类别。此外，本项目也不属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）适用范围中所列的“医疗机构排污单位”。因此，本项目不适用《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）自行监测管理要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），废水监测要求见表4-5。 表4-5 废水监测要求 类别 监测因子 监测布点 监测频次 控制标准 废水 医疗 废水 pH值、COD、SS、粪大肠菌群，总余氯 废水消毒装置出水口 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 2.5达标分析 项目新建1台废水缓释消毒器，安装在处置台下方，安装摆放位置的地面及周边必须采取必要的防渗处理措施，处理设备采用二氧化氯缓释消毒法。二氧化氯消毒剂是国际上公认的消毒灭菌剂，它可以杀死一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。 本项目实际医疗废水产生量为0.066m3/d，采用二氧化氯缓释消毒装置（箱体规格为40cm*40cm*45cm）对医疗废水进行处理，其工作原理为：缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以含氯消毒片（固体药剂，主要成分为二氧化氯）为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用。废水缓释消毒器的工作原理：现场污水管必须高于废水缓释消毒器进出水口，能够自流进出，下水口通过变径后接通机器进水口，出水口与排渣口接通下水道，两口也可以通过三通并连后接通下水。排渣口为废水处理设备运行后的药渣残留等。排渣口安装球阀开关，保持关闭状态。当设备使用一段时间后，将打开排渣口，排出即可清理完毕（此处排渣废水仍为实际的医疗废水，故不另单独分析）。项目医疗废水消毒设备示意见图4-1。 图4-1 项目医疗废水消毒设备示意图 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3要求（县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放），项目医疗废水经缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同均依托红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理后，经永顺东路市政管网，最终进入西安市第五污水处理厂处理。 2.6依托处理可行性 项目产生的医疗废水经消毒处理后，与生活污水和宠物洗浴废水一同进入红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池。项目废水中的固化物经化粪池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止管道堵塞的同时，给固化物（粪便等垃圾）有充足的时间水解。项目废水与周边临路商铺的污水一同排入红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺。红星美凯城小区8幢共有居民近210户，周边商铺以10户计，每户平均3.5人，根据陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》中表B.1 居民生活 城镇居民生活特大城市140L/（人.d），废水以80%计，居民生活污水排放量约为24.64m3/d，本项目污水排放总量约为0.4443m3/d，占项目所在建筑废水产生量的1.8%，所占比例较小，因此项目依托红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池处理可行。 另外，项目废水经永顺东路市政管网，最终进入西安市第五污水处理厂处理。西安市第五污水处理厂隶属于西安市污水处理有限责任公司，位于西安市未央区北辰大道辛王路灞河西岸，占地面积400.66亩，主要接纳和处理西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域，以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水，总服务面积约4568公顷，处理总规模40万m3/d，深度处理工程10万m3/d。于2010年7月正式建成投入运行，污水处理设备运转良好，采用厌氧/缺氧/好氧（A2/O）二级生物处理工艺，出水经次紫外线消毒后排入灞河，然后进入渭河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准；污泥处理采用重力浓缩、中温厌氧消化、机械脱水工艺，脱水后泥饼外运填埋。项目位于陕西省西安市未央区凤城二路以南北辰大道以西红星美凯城8幢20101号商铺进行经营，属于其收水范围内，项目废水出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，符合西安市第五污水处理厂进水水质要求。本项目废水排放量为0.4443m3/d（133.29m3/a），西安市第五污水处理厂的日处理规模达到15.7×104m3/d，本项目仅占处理废水量的0.00028%，所占比例极小，不会对污水厂收水产生较大冲击，其水量占西安市第五污水处理厂剩余处理量比例极小。从水质、水量方面来看，西安市第五污水处理厂可以处理本项目废水。 综上所述，项目废水排入西安市第五污水处理厂处理可行。 3、噪声 3.1噪声源 项目夜间不营业，噪声主要来源于就诊动物叫声和空调室外机噪声等。就诊动物叫声最高强度一般在70~75dB(A)之间，属于间歇性瞬时噪声，一般就诊动物术后较为微弱，待留观结束后就由主人接走，项目不留宿动物过夜。空调外机设置在商铺裙楼顶部临近永顺东路一侧，机组设备运行时噪声源强范围约为65~70dB(A)，且夜间不工作。项目产生的噪声考虑一般砖混结构墙体的隔声效果和采取必要的隔声减震等措施，对外界影响较小。 3.2噪声防治措施 为减小项目噪声对周围环境的影响，环境影响评价要求建设单位采取以下几点措施： 1）项目空调外机设置在商铺裙楼顶部临近永顺东路一侧，安装时应采取减振降噪等措施，并要求定期对空调机组进行维护，降低对周边环境的影响。 2）建议动物就诊时安排在密闭诊室内，对犬类动物施行套嘴等措施，在宠物诊疗时安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，最大程度降低动物叫声对周围环境造成的影响。 3）要求对动物住院留观室和诊室等区域做好噪声防护措施，进一步降低对周围环境的影响。 综上所述，项目产生的噪声在采取以上措施后，同时考虑一般砖混结构墙体的隔声效果，项目噪声源对各界的噪声影响值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值，本项目运营期间的噪声在采取上述治理措施后对周边商户及环境影响较小。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，噪声监测要求见表4-6。 表4-6 项目噪声监测计划 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 等效声级LAeq 南侧、北侧厂界 1次/年 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 项目产生的固体废物主要为生活垃圾（含项目就诊宠物的主人）、宠物粪便、宠物美容垃圾和医疗垃圾。 （1）生活垃圾 项目劳动定员6人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年运营300天，员工生活垃圾产生量为0.9t/a。项目就诊及洗浴美容宠物的主人以单人单宠物计算，每日以8人计，宠物主人生活垃圾产生量按0.15kg/（人·d），年运营300天，则宠物主人生活垃圾产生量为0.36t/a。项目生活垃圾总产生量为1.26t/a。按照生活垃圾分类管理的相关要求采取垃圾桶进行分类收集，并明确分类标识，每日交由环卫部门清运处理。 （2）宠物粪便 项目每日接诊及洗浴美容宠物8只，年运行300天，宠物粪便产生量按0.2kg/只计算，年运营300天，则宠物粪便产生量为0.48t/a，采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运处理。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。 （3）宠物美容垃圾 项目在美容室对宠物进行剪毛等活动时会产生废毛等（包括宠物洗浴废水过滤后产生的废毛），产生量按0.1kg/只.天计，日美容宠物3只，年运营300天，则产生量为0.09t/a，与生活垃圾一起堆存于有盖的垃圾箱内，由环卫部门定期清运处理。 （4）医疗废物 项目医疗废物主要包括以下几类：a、感染性废物：如生病宠物粪便（含短期留观过程中产生的粪便）、废针管、样本管、废弃试剂、手术刀、缝合针、纱布、棉球、卫生纸、废输液器及治疗区其他污染物等。b、病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废弃动物组织、器官、病死动物尸体等。c、损伤性废物：主要是用过的废弃针头等。d、药理性废物：主要为少量的过期、变质而被废弃的药品。另外，废水缓释消毒器排渣口因废水处理设备运行后会产生少量的药渣残留等。排渣口安装球阀开关，保持关闭状态。当设备使用一段时间后，将打开排渣口排出即可清理完毕，随管道排放，此处对排渣的产生量不做具体定量分析。因此，医疗废物产生量按每日每门诊病例0.1kg/例次，产生量为0.5kg/d，年运营300天，年工作年产量约为0.15t/a。 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运。医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，医疗垃圾暂存在位于店内一楼楼梯间的医废贮存点（建筑面积：1.5m2），委托有资质单位定期进行处理。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 表4-7 项目固体废物产生一览表 序号 污染物 名称 属性 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 处置方式 1 生活 垃圾 / / / 1.26 按照生活垃圾分类管理的相关要求采取垃圾桶进行分类收集，并明确分类标识，每日交由环卫部门清运处理 2 宠物 粪便 一般 固废 / / 0.48 采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置 3 宠物美容垃圾 / / 0.09 与生活垃圾一起由带盖垃圾桶分类收集，由环卫部门定期外运处理 4 医疗 废物 危险 废物 HW 01 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01 0.15 医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于医废贮存点，委托有资质单位定期进行处理。项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人自行对病死动物进行后续无害化处理 注：结合2021年5月1日实施的《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）中的相关要求，该标准不适用于一般固体废物中未分类的生活垃圾、建筑固体废物的相关管理过程，项目涉及的生活垃圾、宠物粪便和宠物美容垃圾均虽采取垃圾桶进行分类收集，并明确分类标识，每日交由环卫部门清运处理，但在《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）中未查到相对应的代码，故此处均以“/”表示。 4.2医疗废物管理要求 根据《国家医疗废物名录》，废检测试剂盒、一次性输液管、针管属于感染性废物，针头等属于损伤性废物。项目主要的污染物为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药理性废物。其中，病理性废物中的病死动物尸体，为防止动物尸体被随意丢弃和不规范处置，病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并如实填写转移情况，并提供无害化处理单位的联系方式。其余医疗废物则先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于店内一楼楼梯间的医废贮存点（建筑面积：1.5m2）。根据《医疗废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单等的相关规定，医废贮存点必须规范设置识别图形标志，并明确相关责任人专职管理；医废贮存点地面已进行了硬化及防渗处理，且与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，定期消毒。另外，项目医疗废物应委托有资质单位进行定期处理，收集、储存和运输等均符合医疗废物执行《医疗废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部2013年36号修改单的公告内容的相关规定要求。 现结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关管理要求，要求医院日常运营过程中对医疗垃圾应重点关注以下几点： ① 项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。 ② 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 ③ 根据医疗废物的类别，将医疗废物放置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ④ 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ⑤ 项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年。严格落实医疗废物转移联单制度。 5、土壤及地下水 项目产生的污染物主要是医疗废物，对土壤和地下水造成影响的环节为医疗废物暂存。在医疗废物的存放容器发生破损时，均可能会对区域土壤和地下水造成影响。 医院内的医疗废物经收集后应先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，并对暂存场所做好防渗，可有效防止对大气、地表水、地下水和土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。 项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《医疗废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《医疗废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤的影响较小。 6、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照生态环境行政管理部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单（建议）见表4-8。 表4-8 竣工环保设施验收清单（建议） 序号 污染物名称 处理设施 数量 处理效果 1 医疗废水 废水缓释消毒器 1套 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关要求 2 噪声 设备合理布置，基础减振，对动物叫声加强管理，采取安抚和套嘴措施 / 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 3 固废 生活 垃圾 垃圾桶 若干 分类收集，交由环卫部门统一清运，不外排 4 一般 固废 猫砂托盘、密封袋 若干 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 5 危险 废物 医废贮存点 1座 《医疗废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例》中的相关规定 医疗废物收集桶 若干 7、环保投资估算 项目运营过程的废水、废气、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资10万元，环保投资为0.9万元，占总投资比例为9%。项目环保投资情况见表4-13。 表4-13 环保投资估算一览表 序号 污染物名称 处理设施 数量 价值（万元） 1 医疗废水 废水缓释消毒器 1套 0.2 2 噪声 对诊室及住院留观室等采取隔声措施，并对宠物就诊时安排在密闭诊室内及对宠物施行套嘴等措施 / 0.1 3 固废 办公生活垃圾 垃圾桶、垃圾箱 6个 0.1 4 一般固废 猫砂托盘、密封袋 若干 0.1 5 医疗废物 危废贮存间 1座 0.4 医疗废物收集桶 若干 6 合计 0.9 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物异味 | 异味 | 宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒安立消消毒液除异味，并加强通风换气 | 降低对周边环境空气影响 |
| 地表水环境 | DWYL001 | COD SS 总余氯 粪大肠菌 群数 | 废水缓释消毒器 | 项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3相关要求 |
|  | 红星美凯城小区相邻楼幢与临路商铺公用化粪池排口 | COD 氨氮 SS 总磷 总氮 阴离子表面活性剂 | 公用化粪池 | 及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 空调室外机的运行噪声及就诊动物叫声 | Leq(A) | 设备合理布置，基础减振，动物叫声加强管理 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，交由环卫部门清运处理；医疗垃圾设收集桶及医废贮存点，定期交有资质的单位处置，并严格落实医疗废物转移联单等相关要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医院内的医疗废物经收集后应先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，并对贮存场所做好防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 运行期环境管理要求： 设环境保护工作检查和记录制度； 设环保设备管理维修制度； 设设备使用维护规程。 项目医废暂存及定期转运记录制度； 项目废水缓释消毒器定期药剂投加记录； 项目病死动物由医院及时告知宠物主义领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式。 |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求，选址符合环境功能区划的要求。项目实施后营运期产生的污染物在采取环评报告提出的各项污染防治及风险防范措施落实后，各污染源的主要污染物均可做到达标排放，对环境影响较小，从生态环境保护的角度出发，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.038t/a | 0 | 0.038t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0069t/a | 0 | 0.0069t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.0053t/a | 0 | 0.0053t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.00067t/a | 0 | 0.00067t/a | / |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 1.26t/a | 0 | 1.26t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 宠物美 容垃圾 | / | / | / | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | / |
|  | 宠物粪便 | / | / | / | 0.48t/a | 0 | 0.48t/a | / |
| 医疗废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①