# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西迪英电气有限公司电工器材制造项目

建设单位（盖章）：    陕西迪英电气有限公司

编制日期：            二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西迪英电气有限公司电工器材制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 何重利 | 联系方式 | 139****9004 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县尚村镇中心街临384号 |
| 地理坐标 | （E108度28分17.686秒，N34度09分22.410秒） |
| 国民经济 行业类别 | C306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品 制造306全部 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 37.5 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2900 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），专项评价设置原则与本项目情况对照见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否开展专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二嗯英、苯并[a]芘、 氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目运营期排放废气为颗粒物、非甲烷总烃，不属于排放废气中含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，因此本项目不需要进行大气专项评价。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目湿法切割和湿法水磨过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用不外排；项目生活污水经化粪池处理后，排入尚村南侧污水处理厂。因此本项目不需要进行地表水专项评价。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目涉及的环境风险物质最大存储量均未超过临界量，因此本项目不需要进行环境风险专项评价。 否 生态 取水☐下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类建设项目，因此本项目不需要进行生态专项评价。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目位于西安市周至县，属于内陆区域，不涉及海洋。因此本项目不需要进行海洋专项评价。 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 由表1-1可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于清单内禁止准入类项目，且不在市场准入相关的禁止性规定范围内，可依法平等准入，符合政策要求。 （二）选址合理性 本项目位于陕西省西安市周至县尚村镇中心街临384号，租赁西安延尚辉科技有限公司闲置的工业厂房开展项目建设，租赁合同见附件2。根据租赁企业提供的尚村镇自然资源和规划所所出具的《关于西安延尚辉科技有限公司项目用地的情况说明》，租赁企业规划为：允许建设区，现状为：建设用地，具体内容见附件3。 根据现场勘查，本项目北邻尚村三组耕地，东北侧为西安拓冰商贸有限公司，东侧为加油站，南邻西安延尚辉科技有限公司空置厂房，西邻西安延尚辉科技有限公司预留用地，西侧隔西安延尚辉科技有限公司预留用地为废品回收站。四邻关系图见附图2。项目地理位置优越、交通便利，供电、通讯设施完善，可满足本项目需求；且周边无自然保护区、风景名胜区等限制性敏感目标。 本项目运营期污染物产生量较小，废气经废气治理设施处理达标后有组织排放；湿法切割、湿法打磨过程产生的废水经过沉淀池处理后，循环使用不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，排入尚村南侧污水处理厂；生产设备选用低噪声设备并进行隔声降噪；固体废物处置率达100%，对周边环境影响较小。 综上所述，在采取环评中提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声以及固体废物均可得到妥善处置或达标排放，不会改变当地环境质量现状，从环保角度考虑，选址合理。 （三）“三线一单”相符性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 1、“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。 根据项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，企业位于西安市重点管控单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 图1-1 本项目与西安市生态环境管控单元比对示意图 2、“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-2。 表1-2 项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积 项目情况 符合性 西安市 周至县 重点管控单元 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 2900m2 根据陕西省生态环境厅《关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知》（陕环环评函〔2022〕33号）本项目不属于“两高”项目。 本项目为玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业，不属于上述项目。 符合 污染物排放管控 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 本项目为玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业。本项目厂内非道路移动机械采用清洁能源车辆。 符合 水环境农业污染重点管控区 污染物排放管控 1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长。 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染 治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 本项目为玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造行业，运营期湿法切割、湿法打磨过程产生的废水经沉淀池处理后，循环使用不外排；生活污水经厂区化粪池处理后，排入尚村南侧污水处理厂。 符合 高 污 染 燃 料 禁 燃 区 资源开发效率要求 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。 本项目没有采用高污染燃料的设施，烘箱设施为电烘箱。 符合 3、“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，项目位于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。 （四）环境管理政策相符性分析 表1-3 本项目与有关政策相符性分析 文件名称 文件内容 项目情况 符合性 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为玻璃纤维增强塑料制品行业，为涉气重点行业。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，玻璃纤维增强塑料制品行业规定了“玻璃纤维增强塑料制品绩效引领性指标”，环评要求建设单位按绩效引领性指标考核。 符合 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取二级活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术。 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目施工期应施工场地严格执行“六个百分百”，强化洒水抑尘，最大限度控制扬尘排放。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目符合“三线一单”等相关要求； 本项目原料中的环氧树脂、固化剂均在存储、运输过程中密封桶装； 缠绕和混胶工序产生的有机废气通过密闭收集与固化过程中产生的有机废气经过集气罩+软帘收集汇集后统一进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理后经15高排气筒达标排放； 普通车床工序产生粉尘经集气罩+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区和数控车床工序产生的粉尘经软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区后，分别通过设备自带布袋除尘器对粉尘储存区的粉尘处理后排入车间，再通过车间以无组织形式排入大气环境。项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为玻璃纤维增强塑料制品行业，为涉气重点行业。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，玻璃纤维增强塑料制品行业规定了“玻璃纤维增强塑料制品绩效引领性指标”，本次评价要求建设单位按绩效引领性指标考核。具体分析见“绩效环保管理篇章”。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低挥发性有机物治理设施整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。 本项目是玻璃纤维增强塑料制品行业，项目产生的VOCs经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理达标后由15m排气筒排放。废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 符合 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 本项目施工期应全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取二级活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年） 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目符合“三线一单”等相关要求；项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。全县范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 B 级及以上水平。 本项目为玻璃纤维增强塑料制品行业，为涉气重点行业。本次评价要求建设单位按绩效引领性指标考核。具体分析见“绩效环保管理篇章”。 符合 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低挥发性有机物治理设施整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。 本项目是玻璃纤维增强塑料制品行业，项目产生的VOCs经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理达标后由15m排气筒排放。废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取二级活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市周至县尚村镇中心街临384号，符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号；项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求，环评要求项目建成后按照要求办理排污许可手续。 符合 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。 本项目生产过程中VOCs排放量为0.0586t/a，将VOCs排放量纳入总量控制体系。 符合 开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含 VOCs 物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现 VOCs 排放量明显下降。 本项目是玻璃纤维增强塑料制品行业，不属于工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，项目产生的VOCs经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理达标后由15m排气筒排放。废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 符合 西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023—2030年）的通知（市政发〔2023〕10号） 加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 项目符合“三线一单”等相关要求； 项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性 VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取二级活性炭吸附技术，未采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效 B 级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。 本项目为玻璃纤维增强塑料制品行业，为涉气重点行业。本次评价要求建设单位按绩效引领性指标考核。具体分析见“绩效环保管理篇章”。 符合 大力推进涉 VOCs 企业低挥发性原辅材料替代和污染治理设施升级改造，鼓励企业积极进行源头替代，推广使用低（无）挥发性有机物含量、低反应活性的原辅材料。 本项目原料中的环氧树脂、固化剂均在存储、运输过程中密封桶装。 符合 《西安市人民政府办公厅 关于印发大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》 市政办函〔2024〕25 号 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合“三线一单”等相关要求； 项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求。 符合 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为玻璃纤维增强塑料制品行业，为涉气重点行业。本次评价要求建设单位按绩效引领性指标考核。具体分析见“绩效环保管理篇章”。 符合 强化涉活性炭 VOCs 处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进 VOCs 治理工艺，全面提升 VOCs 治理水平。 本项目是玻璃纤维增强塑料制品行业，项目产生的VOCs经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理达标后由15m排气筒排放。废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 符合 全面推进涉 VOCs 排放低挥发性原辅材料替代。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。 本项目原料中的环氧树脂、固化剂均在存储、运输过程中密封桶装。 符合 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》 强化涉活性炭NMHC处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等NMHC治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 本项目产生的有机废气经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，采用两级活性炭吸附装置进行处理达标后由15m排气筒排放。企业应选择碘值不低于800mg/g的颗粒碳，并按设计要求足量添加、及时更换。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。 本项目涉及到的VOCs治理设施采取二级活性炭吸附技术未采用单一低温等离子、光解化、光催化等治理技术。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 企业产生的废活性炭暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 符合 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间\更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 环评要求企业在运营期应做好活性炭吸附设施的日常运行维护及台账记录，保存期限不少于5年。 符合 陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号） 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 项目属于玻璃纤维增强塑料制品行业，属于涉气重点行业。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的39类行业之一，玻璃纤维增强塑料制品行业仅规定了“玻璃纤维增强塑料制品绩效引领性指标”，本次评价要求建设单位按绩效引领性指标考核。具体分析见“绩效环保管理篇章”。 符合 关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。 涉及改、扩建项目的企业应出具环保绩效达级承诺书，原则上应在拟建项目建成时且在专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达级。承诺书与项目环评文件一并报送环评审批部门，并纳入竣工验收管理。 陕西省关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号） （一）开展从严许可排放量试点工作。以大气环境质量改善需求从严确定许可排放量，在2027年底前完成西安市、咸阳市和渭南市以实际排放量为基数的计算值（计算方法见附件1）作为许可排放量的试点工作，并对试点区域内所有行业排污单位废气主要排放口、一般排放口及无组织排放全口径许可污染物排放量，逐步实现固定污染源污染物排放的全面管控。对于重新申领、延续和变更排污许可证的排污单位，以达标排放的实际排放量为基数重新核定许可排放量。排污单位应按照排污许可证规定填报实际排放量。鼓励排污单位通过排污权有偿使用或交易取得的富余排污量在排污权交易二级市场进行交易。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污登记管理类，本次环评中各污染物排放量核算均采用系数法，符合排污许可规范等相关要求。 符合 （五）严格落实自行监测。排污单位应严格编制自行监测方案、规范开展自行监测、确保自行监测报告质量并完整公开自行监测信息。自行监测方案应符合完整性、规范性，包括：自行监测方案中监测点位、指标、频次是否符合自行监测技术指南及排污许可证相关要求；执行排放标准及限值、样品采集和保存方法的完整性、规范性；监测分析方法、监测仪器设备规范性；质控措施规范性、合理性等。 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出了相对应的自行监测计划，环评要求企业应严格落实自行监测计划。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 随着科学技术的迅速发展，电机、变压器等电气设备的应用日益广泛。而变压器运行的可靠性和使用寿命却在很大程度上取决于其所使用的绝缘材料。电工绝缘材料愈来愈为从事变压器设计和制造人员所重视。电工绝缘材料作为一种特种工程材料，已广泛应用于航空、航天、微电子、 纳米、液晶、分离膜、激光等领域。近年来各国都把电工绝缘材料的研究、开发及利用列入21世纪最有希望的工程塑料之一。 陕西迪英电气有限公司位于陕西省西安市周至县尚村镇中心街临384号，主要生产电工器材，提供给国内、国外大型变压器、开关、电容器、避雷器等高压电器行业和电气化铁道、航天航空等行业使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中“二十七、非金属矿物制品业30中58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306全部”，应编制建设项目环境影响报告表。 （二）项目组成与建设内容 本项目位于西安市周至县尚村镇中心街临384号，租赁西安延尚辉科技有限公司已建成的空置工业厂房，项目占地面积约2900m2，建筑面积1700m2。项目购置智能缠绕机5台、烘箱3台、加工中心2台、数控车床4台、普通车床4台、磨床2台、切割机1台及配套相关环保设施等生产电工器材，项目建成后年产电工器材150t。本项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类型 项目组成 项目规模及主要内容 备注 主体工程 缠绕区 占地面积为131m²，主要用于生产玻璃丝(布)缠绕管，主要设备有智能缠绕机。 租赁西安延尚辉科技有限公司已建成标准厂房 烘箱区 占地面积为35m²，主要用于固化作用，热源为电，主要设备有烘箱。 脱管区 占地面积9m²，主要用于待半产品冷却后，将半产品进行脱管分离。 切割区 占地面积为51m2，主要用于对产品进行切割，主要设备有切割机。 机加区 占地面积为218m²，主要用于对产品进行修整等，主要设备有数控车床、普通车床、磨床等。 储运工程 原料堆放区 占地面积为396m²，主要用于存储原料。 待发货区 占地面积为185m²，主要用于存储待发货的产品。 辅助工程 办公区、休息室、接待室等 占地面积为208m2，主要用于办公和休息。 公用工程 给水 项目用水接市政自来水管网。 依托 排水 排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集系统排放至周边雨水管道。本项目湿法切割、湿法打磨过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用不外排生活污水依托厂区内化粪池处理，排入尚村南侧污水处理厂。 依托 供电 项目用电由市政电网供应。 依托 供暖、制冷 项目办公区域采用供暖和制冷分体式空调。 新建 环保工程 废气 缠绕和混胶工序产生的有机废气通过密闭收集与固化过程中产生的有机废气经过集气罩+软帘收集汇集后统一进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理后经15高排气筒达标排放； 普通车床工序产生粉尘经集气罩+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区和数控车床工序产生的粉尘经软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区后，分别通过设备自带布袋除尘器对粉尘储存区的粉尘处理后排入车间，再通过车间以无组织形式排入大气环境。 新建 废水 本项目湿法切割、湿法打磨过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用不外排；生活污水依托厂区内化粪池处理，排入尚村南侧污水处理厂。 依托 噪声 本项目采用厂房隔声、基础减震等措施降低噪声。 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处置。 新建 一般固废 不合格品、沉淀池残渣、废边角料和收集的粉尘等暂存于一般固废贮存库，定期外售。 新建 危险废物 废活性炭、废机油、废含油棉纱等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。 新建 依托工程 本项目厂房、化粪池及公用工程均依托西安延尚辉科技有限公司，租赁时厂区各项基础、辅助设施已配套齐全，水、电供应等设施已配备完善，化粪池处理容积为10m3，故本次评价项目的厂房、化粪池及公用工程等依托西安延尚辉科技有限公司可行。该项目依托西安延尚辉科技有限公司的厂房，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》四十四条、房地产业，房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等不涉及环境敏感区的无需办理环境影响评价手续，故依托西安延尚辉科技有限公司的标准厂房无需办理环境影响评价手续。 （三）产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及规模 产品名称 年产量(t) 产品规格（mm） 电工器材 150 Φ32-Φ210 （四）主要原辅材料及理化性质简介 本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 原辅材料名称 年用量 单位 备注 1 环氧树脂 26 t 市场外购 2 玻璃纤维（布）纱 103 t 市场外购 3 固化剂 22 t 市场外购 4 脱模剂 0.1 t 市场外购 5 电 10 万kW·h 市政供电 6 水 390 t 市政供水 与污染排放有关的物质简要分析： 原辅材料理化性质 （1）环氧树脂：环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。 （2）固化剂(二甲基四氢苯酐):甲基四氢苯酐又称甲基四氢邻苯二甲酸酐，简称MeTHPA，实际商品为始异构化多种异构体的液态混合物。分子量166.17。淡黄色透明油状液体，相对密度1.20～1.22,凝固点<一20℃,沸点115~155℃ 黏度(25℃)40～80mPa·s, 折射1.4960～1.4980,酐基含量≥40%,中和当量81～85,闪点137～150℃。低毒，溶于丙酮、乙醇、甲苯等。 （3）玻璃纤维：一种性能优异的无机非金属材料，不燃，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好，但性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维(氧化钠0%～2%,属铝硼硅酸盐玻璃)、中碱玻璃纤维(氧化钠8%～12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)和高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上，属钠钙硅酸盐玻璃)，本项目为无碱玻璃纤维。 （4）脱模剂：白色膏状物，脱模剂具有较大的抗拉强度，以使它在与模压树脂经常接触时不容易磨光。在树脂中有磨砂矿物填料或玻璃纤维增强料时尤其如此。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。 （五）主要设备 根据建设单位提供，本项目运营期主要设备详见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 规格、参数 数量 1 电烘箱 HX-04 3台 2 智能缠绕机 CRJ-02 5台 3 空气压缩机 V-0.4/10 5台 4 脱管机 TGJ-03 2台 5 加工中心 / 2台 6 数控车床 / 4台 7 普通车床 / 4台 8 磨床 / 2台 9 切割机 / 1台 10 废气治理风机 / 1台 11 设备自带小型风机 / 10台 （六）给排水工程 1、给水 本项目用水主要为生活用水、生产用水，其用水来源为市政自来水。 （1）生活用水 本项目劳动定员21人，项目区不提供食宿，根据本项目实际情况并参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）附录B.17行政办公及科研院所生活用水定额10m3/（人·a），本项目年工作300天，则项目生活用水量为0.7m3/d（210m3/a）。 （2）切割用水 本项目湿法切割过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。根据建设单位提供资料，系统循环水流量约为0.4m3/d，项目设有三级沉淀池(1.5m3)供生产废水进行沉降，能满足项目生产期间的储水功能，因蒸发和清理沉淀池沉渣时损耗，每小时消耗量按系统循环水量的5%计算，项目每天工作8小时，则补充新鲜水量约0.02m3/d(6m3/a)。 （3）湿法打磨用水 本项目磨床打磨为湿法打磨，湿法打磨过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。使用过程中会导致水量损耗，需定期补充新鲜水，循环水量为0.8m/d，项目设有三级沉淀池(1.5m3)供生产废水进行沉降，能满足项目生产期间的储水功能，因蒸发和清理沉淀池沉渣时损耗，每小时消耗量按系统循环水量的5%计算，项目每天工作8小时，则补充新鲜水量约0.04m3/d(12m3/a)。 综上，项目新鲜总用水量为228m3/a。 2、排水 本项目排水采取雨污分流、清污分流、分质处理的原则。 （1）生活污水 生活污水的产污系数以80%计，则员工生活污水的产生量为0.56m3/d（168m3/a）。 湿法切割、湿法打磨废水 项目湿法切割、湿法打磨过程中产生的废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。 综上，本项目用水、排水平衡见表2-5。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/d 序号 用水分类 新鲜水量m3/d 循环水量m3/d 损耗量m3/d 废水量m3/d 排放量m3/d 备注 1 生活用水 0.7 / 0.14 0.56 0.56 依托厂区化粪池处理后，排入尚村南侧污水处理厂。 2 湿法 切割 用水 0.02 0.4 0.02 0 0 经沉淀池处理后循环使用不外排。 3 湿法打磨用水 0.04 0.8 0.04 0 0 合计 0.76 1.2 0.18 0.56 0.56 / 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （七）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员21人，厂区内不提供食宿，每天8小时，年生产天数为300天。 （八）厂区平面布置 本项目根据“分布合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保、因地制宜”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、卫生等要求，对生产线布置进行统筹安排。 本项目位于西安市周至县尚村镇尚村，租赁西安延尚辉科技有限公司已建成的空置工业厂房。占地面积约2900m2，建筑面积1700m2，包括缠绕区、烘箱区、机加区及其他配套附属设备。整块地形大致呈矩形，厂区采用相对集中的布置方式，缠绕区位于厂区西侧，厂区北侧有烘箱区、机加区、切割区等。整个生产车间布置紧凑，分区明确，能够满足生产调度的需求，总平面布置基本合理，项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程和产污分析 本项目主要为设备的安装，不涉及土建工程。施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、施工废气、施工生活污水、施工包装垃圾和生活垃圾。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 （二）运营期工艺流程和产污分析 1、本项目工艺流程及产污节点如下： 图2-3 电工器材生产工艺及产污环节图 工艺简述： 以无碱无捻玻璃丝及无碱无捻丝纤维布做增强材料，浸以环氧树脂胶，以特殊缠绕法复合而成的绝缘制品，制品能加工成高性能的绝缘结构件，多用于避雷器和高压开关电气上真空开关的套管，根据客户的生产需求生产不同规格及不同耐热等级的缠绕管。 (1)缠绕：模具稳定在缠绕机上，打理干净待用。玻璃纱固定排放在纱架上，穿过羊眼圈，绕过多道滚轮，将纱绕在模具上。开启缠绕机的绕轴开关，缓慢绕上数圈，制定圈数、速度和带动胶槽的速度，并开始工作。当绕好产品的规格后，将纱剪断，刮去多余的树脂胶，缠绕机停止工作，该过程中会产生有机废气和噪声。 (2)加热：将绕好的产品放入带滚的支架里放好，推入烘箱内，关闭烘箱门，开始升温(温度160℃,时间为8h), 热源为电加热。按工艺要求，设定温度，经过8小时的加热，烘烤完成后，自然冷却，该过程中会产生有机废气和噪声。 (3)脱管：待半产品自然冷却(至常温，约25℃)，将半产品放至脱管机进行分离，该过程会产生噪声。 (4)切割:利用切割机对管道进行切割，本项目切割采用湿法切割，该过程中会产生废水、噪声和固废。 (5)车床加工:利用数控车床、普通车床对产品进行加工，加工过程中设备自带布袋除尘器，该过程中会产生废气、噪声和固废。 (6)打磨:利用磨床对车床加工后的产品进行打磨，本项目磨床采用湿法打磨，该过程中会产生废水、噪声和固废。 7)入库:对加工完成后的产品进行包装入库。 2、运营期产排污环节 根据运行工艺及产污环节分析，项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表2-6。 表2-6 主要污染源及排污点一览表 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废气 缠绕、混胶、固化工序 有机废气 非甲烷总烃 机加工工序 粉尘 颗粒物 废水 员工生活 生活污水 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 切割工序 湿法切割废水 SS 磨床工序 湿法打磨废水 噪声 生产设备 设备噪声 等效连续A声级 固废 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 生产过程 一般固废 不合格产品、沉淀池残渣、废边角料和收集的粉尘 废气治理 危险废物 废活性炭 设备运行 废机油、废含油棉纱 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用西安延尚辉科技有限公司空厂房，地面已硬化。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》四十四条、房地产业，房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等不涉及环境敏感区的无需办理环境影响评价手续。根据现场勘查，未发现原有环境污染问题。故不存在与该项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市周至县，根据大气功能区划，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月18日发布的《环保快报》中“2023年陕西省12月及1~12月全省环境空气质量状况”中西安市周至县空气常见污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见表3-1。 表3-1 2023年1~12月西安市周至县环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 最大占标率% 达标情况 PM10 年平均 83 70 118.57% 不达标 PM2.5 年平均 42 35 120.00% 不达标 SO2 年平均 9 60 15.00% 达标 NO2 年平均 27 40 67.50% 达标 CO 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3 40.00% 达标 O3 第90百分位浓度 170 160 106.25% 不达标 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为毫克/立方米；其他五项指标单位为微克/立方米，O3为最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 根据以上监测结果可知，周至县SO2、NO2的年均浓度值和CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5和O3的第90百分位浓度值均超过国家环境空气质量二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，项目所在区域属于不达标区，本项目配套完善的环保设施，污染物均可达标排放。 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为非甲烷总烃、颗粒物，引用陕西华境检测技术服务有限公司于2023年1月10日~1月12日在西安品高弹簧有限公司项目地进行的环境质量现状监测数据（HJJC (监)202301-Z009），监测点位于本项目西南侧约1.16公里处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测数据统计表 监测因子 监测日期 2023.1.10 2023.1.11 2023.1.12 标准限值(mg/m3) TSP 0.210 0.198 0.244 0.3 非甲烷总烃 第一次 0.38 0.37 0.34 2 第二次 0.34 0.31 0.38 第三次 0.34 0.38 0.32 第四次 0.35 0.34 0.34 由监测结果可知，非甲烷总烃的值满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司），TSP值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中相关标准。 （二）声环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经过现场踏勘，项目地厂界外50m范围内无声环境保护目标。因此可不进行声环境质量现状监测。 （三）土壤、地下水环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据现场调查，项目厂房内地面均已硬化，不存在土壤和地下水污染途径，不会导致污染物的地表漫流及垂直入渗。因此不存在土壤、地下水污染途径，故可不进行土壤、地下水环境现状监测评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，地区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，500m范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对距离（m） 经度 纬度 尚村 108°28′27.342″ 34°9′14.292″ 4200 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准 NE 70 尚村散户 108°28'13.496" 34°09'22.187" 1户（4人） W 63 尚村散户 108°28'16.4311" 34°09'19.7894" 5户（20人） NW 62 周至县第六中学 108°28'01.7734" 34°09'19.8373" 3000 NW 211 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废气排放标准 项目运营期产生的有组织有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，无组织有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，具体执行标准及限值见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称 排放方式 标准限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 执行标准 非甲烷总烃 有组织 DA001 排气筒 60② 3.0② 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 无组织 企业边界大气污染物 4.0 / 厂区内监控点1h平均浓度限值 6② / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 厂区内监控点处任意一次浓度值 20② / 颗粒物 无组织 1.0 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 注：①单位产品非甲烷总烃排放限值为0.3kg/t产品； ②重污染天气期间项目PM、NMHC排放执行《重污染天气重点行业应急减排措施指定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函(2020)340号))中PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3，排放速率不高于3.0kg/h的要求。企业厂区内VOCs无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不高于6mg/m3，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20 mg/m3。 （二）废水排放标准 项目运营期湿法切割、湿法打磨过程中产生的废水经过沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水依托厂区内化粪池处理后，排入尚村南侧污水处理厂。 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。其标准值见表3-5。 表3-5 废水排放标准限值 污染物 标准名称 标准限值 pH值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9无量纲 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 45mg/L TN 70mg/L TP 8mg/L （三）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 噪声排放标准值 监测点 标准 昼间 运营期厂界监测点 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 60dB（A） （四）固体废物处理与处置 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋处置污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，我国“十四五”期间对化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量实行排放总量控制。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中许可排放限值“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向”。 结合本项目污染物排放特征，本项目废水仅为生活污水，则本项目不单独申请氨氮、化学需氧量的总量，故本项目申请总量控制指标建议为VOCs：0.2685t/a。 最终总量控制指标的确定最终由当地生态环境管理部门确定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在西安延尚辉科技有限公司现有厂房内进行建设，不涉及土建工程，建设期仅对设备进行安装，施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、废气、生活污水、包装垃圾。 （一）施工期大气环境保护措施 本项目施工期废气主要为设备运输等过程产生的扬尘及汽车尾气。环评建议建设单位合理安排机动车辆的运行时间和车辆行车路线，尽可能选择远离居民区路线，有效降低了扬尘和尾气外排对周边环境的影响。 （二）施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为设备安装过程中安装人员产生的少量生活污水，主要污染物为pH值、COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员生活污水依托厂区现有化粪池处理，对环境影响较小。 （三）施工期声环境保护措施 施工期噪声主要为车辆运输、设备组装产生的噪声。项目施工噪声对周边环境有一定的影响，因此需加强对施工噪声的管理，合理安排施工时间，要求夜间及午休时间禁止施工，尽量减少对附近居民的干扰。施工期运输车辆间接运行，且运输量有限，加之禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 （四）施工期固体废物处理与处置措施 施工期一般固体废物主要是设备安装过程中产生的少量设备包装垃圾和人员生活垃圾，分类收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气污染物 1、废气污染物源强核算 本项目大气污染源主要为有机废气、机加工粉尘。本项目废气污染源源强核算结果见表4-1。 表4-1 本项目废气污染物源强核算结果 产污环节 污染 因子 收集效率（%） 产生情况 排放形式 污染治理工艺 处理效率（%） 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 缠绕、混胶、固化工序 非甲烷总烃 85 0.51 0.2125 21.25 有组织 密闭收集/集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置 65 0.1785 0.0744 7.44 0.09 / / 无组织 / / 0.09 0.0375 / 机加工工序 颗粒物 85 0.525 / / 无组织 集气罩+软管+镀锌螺旋管道/软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道+设备自带布袋除尘器 90 0.123 0.0514 / （1）有机废气 本项目环氧树脂、固化剂在混胶、缠绕工序中是在常温条件下进行，挥发量很小；在固化工序中由于加热会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数表”仅有颗粒物的产污系数，没有有机废气的产污系数，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”，“树脂、助剂工艺名称”中非甲烷总烃产污系数为4kg/t产品”，本项目生产产品产量为150t/a，故非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 本项目在混胶工序产生的有机废气在顶部开口，用支管道连接与主管道汇合进行有机废气的收集；在缠绕工序产生的有机废气通过用彩钢瓦整理密封、人员进出区域用PVC透明软帘作为出入门，在每台缠绕机顶部彩钢瓦开口，用支管道连接与主管道汇合进行有机废气的收集；在固化工序产生的有机废气通过顶吸的方式，用集气罩收集，集气罩下方垂挂PVC透明软帘的方式，使集气罩与支管道连接，支管道与主管道汇合进行有机废气的收集，后通过二级活性炭吸附装置（活性炭每层吸附效率为65%）对有机废气进行处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放。设计风量为10000m3/h，年工作2400h,废气集气效率按照85%计，处理效率按照65%计。 经计算，本项目经活性炭吸附后有组织非甲烷总烃产生量为0.51t/a，产生浓度为21.25mg/m3，产生速率为0.2125kg/h，排放浓度为7.44mg/m3，排放速率为0.0744kg/h，排放量为0.1785t/a，其排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相关标准限值（非甲烷总烃：60mg/m3）。本项目非甲烷总烃无组织排放量0.09t/a（0.0375kg/h）。 （2）机加工粉尘 本项目在机加工工序中对产品进行车床加工，将产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数表”，“切割成型”工段中工业粉尘产生系数为3.5kg/t产品，本项目生产产品产量为150t/a，故粉尘产生量为0.525t/a。 本项目对机加工工序设置固定的操作区域，普通车床：在车刀区安装小型集气罩，用软管+镀锌螺旋管道的方式连接，通过风机进行引风至现有的粉尘储存区，用布袋除尘器对粉尘储存区进行引导至布袋除尘器所携带的布袋内部。数控机床：操作一侧安装透明PVC软帘进行密封，在数控机床顶部开口，用软管+镀锌螺旋管道的方式连接至粉尘储存区，布袋除尘器对粉尘储存区进行引导至木工除尘器所携带的布袋内部，分别通过设备自带布袋除尘器对粉尘进行处理，处理后排入车间再通过车间以无组织形式排入大气环境。设计风量为2000m3/h，年工作2400h，收集效率以85%计，除尘效率以90%计。 经计算，本项目除尘器处理后和未收集到的机加工粉尘无组织排放量为0.123t/a（0.0514kg/h）。 综上，本项目所在区域大气环境良好，项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，污染物排放量较小，对周边环境影响较小，在可接受范围内。 2、非正常情况排放情况 本项目非正常排放情况主要为处理设施故障无处理效率时排放的废气，本项目非正常情况排放情况一览表见表4-2。 表4-2 项目非正常情况排放情况一览表 污染源 污染物 非正常排放原因 非正常排放情况 防治措施 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 年发生频次（次） 持续时间（h） 缠绕、混胶、固化工序 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置，处理效率为0 0.25 25 1 1 废气处理设施定期维护，设施故障应停止产污工序作业直至维修完成 机加工工序 颗粒物 设备自带布袋除尘器故障，处理效率为0 0.2188 / 1 1 环评要求建设单位加强生产设施及废气治理设施的日常维护管理、严格落实生产设施与废气治理设施“同启同停”的规定要求等措施，通过采取上述非正常情况排放控制措施后，可以有效地避免生产设施及废气治理设施的非正常情况排放。 3、废气排放口基本情况 本项目涉及的废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口一览表 名称 排气筒底部中心坐标 风机风量（m3/h） 排气筒高度/m 烟囱出口内径/m 烟气温度/℃ 经度（°） 纬度（°） DA001 108.471495 34.156352 10000 15 0.6 常温 4、废气治理措施可行性分析 废气治理措施可行性分析 （1）有机废气污染防治措施可行性分析 根据本项目生产过程有机废气产生特点（连续性低浓度），环评建议建设单位采用活性炭吸附处理有机废气，若采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；若采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。本项目有机废气经过密闭收集/集气罩+软帘收集后，进入至二级活性炭吸附装置，废气经处理后由1根15m高排气筒达标排放。环评要求建设单位应加强对各环保设施的维护保养、定期检修，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。 在采用以上环保措施后，本项目废气处理与排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9相关标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内监控点浓度限值要求。 （2）机加工粉尘污染防治措施可行性分析 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册”中“3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业末端治理废气污染防治可行技术”。本项目普通车床工序产生粉尘经集气罩+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区和数控车床工序产生的粉尘经软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道收集至粉尘储存区后，分别通过设备自带布袋除尘器对粉尘储存区的粉尘处理后无组织排放，袋式除尘措施符合规范要求，属于可行技术。且根据废气污染物源强核算结果，采用布袋除尘器处理后粉尘无组织排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9相关标准限值，措施可行。 综上所述，项目运营期产生的有机废气和颗粒物在采取环评提出的措施处理后可达标排放，满足相应标准要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行，对周围环境影响较小。 4、环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-4。 表4-4 本项目废气环境监测计划 监测内容 监测点位 监测频次 执行标准 浓度限值（mg/m3） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 有组织 排气筒出口 （DA001） 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 60① 3.0① 无组织 项目厂址上风向1个点位，下风向3个点位 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 4.0 / 厂区内 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织 排放限值 6① 监控点处1h平均浓度值 1次/年 20① 监控点处任意一次浓度值 颗粒物 无组织 项目厂址上风向1个点位，下风向3个点位 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 1.0 / 注：①重污染天气期间项目PM、NMHC排放执行《重污染天气重点行业应急减排措施指定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函(2020)340号))中PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3，排放速率不高于3.0kg/h的要求。企业厂区内VOCs无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不高于6mg/m3，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20 mg/m3。 5.污染物排放量核算 根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）及《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污登记管理类，不属于排污许可重点管理类或简化管理类，且非项目性质、规模、生产工艺、原料、环境保护措施变化导致污染物环评文件排放量与实际排放量不一致需重新申领排污许可证的排污单位。 本次环评中各污染物排放量核算均采用系数法及物料衡算法，符合排污许可规范等相关要求。 （二）废水污染物 1、废水污染物源强核算 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 项目 污染物 pH值 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 生活污水 (168m3/a) 产生浓度（mg/L） 6~9（无量纲） 350 200 220 45 5 48 产生量（t/a） / 0.0588 0.0336 0.0370 0.0076 0.0008 0.0081 化粪池处理效率 / 15% 10% 40% 0% 0% 0% 经处理后浓度（mg/L） 6~9（无量纲） 297.5 180 132 45 5 48 经处理后排放量（t/a） / 0.0500 0.0302 0.0222 0.0076 0.0008 0.0081 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 500 300 400 - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 - - - - 45 8 70 由上表可知，本项目生活污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。生活污水经厂区化粪池预处理后，排入尚村南侧污水处理厂，对周边水环境影响较小。 2、废水排放口基本情况 本项目建成后，废水处置排放设施依托现有厂区化粪池，废水排放口基本情况见表4-6。 表4-6 项目废水排放口一览表 名称 排放口地理坐标 排放去向 排放方式 受纳污水处理厂 排放口类型 经度（°） 纬度（°） 废水总排口（DW001） 108.471150 34.155998 进入污水处理厂 间接排放 尚村南侧污水处理厂 一般排放口 3、废水治理措施可行性分析 （1）废水依托西安延尚辉科技有限公司化粪池可行性分析 本项目依托厂区已建化粪池，容积为10m3，目前本项目生活污水排放量为0.56m3/d（168m3/a），水量小且水质简单，厂区化粪池可容纳生活污水的排放。 综上所述，依托厂区化粪池措施是可行的。 （2）废水排入尚村南侧的污水处理厂可行性分析 根据《周至县尚村镇总体规划》（2016-2030），现有尚村南侧的污水处理厂，并使其投入运行，处理规模为600t/d，主要处理尚村镇镇区生活污水，污水处理厂处理工艺为“生物接触氧化+湿地处理”，设计出水标准为《城镇污染水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目污水排放量为0.56m3/d，尚村南侧的污水处理厂处理规模为600t/d，因此依托尚村南侧的污水处理厂有足够的处理能力收集本项目的废水。 （三）噪声 1、源强分析 本项目主要噪声源包括缠绕机、烘箱、脱管机、数控车床（自带小型风机）、普通车床（自带小型风机）、加工中心（自带小型风机）、切割机、风机等生产设备噪声，由于缠绕机、烘箱、脱管机噪声源强为65~70dB（A）噪声源强小，故下表中将不列出缠绕机、烘箱、脱管机噪声源强。本项目类别同类项目及风机出厂标准要求，本项目噪声源强为80~95dB（A），通过选用低噪设备、基础减振及厂房隔声等措施，降低生产噪声对周围环境的影响。 2、预测模型 根据项目建设内容，本项目高噪声设备均位于厂房内，本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下。 （1）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，；当放在一面墙的中心时，；当放在两面墙夹角处时，；当放在三面墙夹角处时，； ——房间常数；，为房间内表面面积，；为平均吸声系数； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB；——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：——中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； ——透声面积，。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看做由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①时，几乎不衰减（）； ②，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； ③时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的。 经计算，本项目厂界噪声预测结果及达标情况分析见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 机加区 普通车床+自带小型风机,4台（按点声源组预测） / 85（等效后：91.0) 基础减振、隔声等 2 0.8 1.2 8.4 8.8 2.3 5.0 81.3 81.3 81.9 81.4 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 55.3 55.3 55.9 55.4 1 2 数控车床+自带小型风机,4台（按点声源组预测） / 88（等效后：94.0) 基础减振、隔声等 8.2 0.4 1.2 2.2 8.6 8.5 5.1 84.9 84.3 84.3 84.4 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 58.9 58.3 58.3 58.4 1 3 机加中心+自带小型风机,2台（按点声源组预测） / 87（等效后：90.0) 基础减振、隔声等 1.8 -5.3 1.2 8.5 2.7 2.3 11.1 80.3 80.7 80.9 80.3 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 54.3 54.7 54.9 54.3 1 4 机加区 磨床,2台（按点声源组预测） / 84（等效后：87.0) 基础减振、隔声等 8.1 -5.9 1.2 2.2 2.3 8.6 11.4 77.9 77.9 77.3 77.3 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 51.9 51.9 51.3 51.3 1 5 切割区 切割机 / 87 基础减振、隔声等 13.9 -1.2 1.2 1.2 8.0 3.0 7.1 79.8 78.4 78.6 78.4 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 53.8 52.4 52.6 52.4 1 6 缠绕区 空气压缩机,5台（按点声源组预测） V-0.4/10 88（等效后：95.0) 基础减振、隔声等 -23.4 -5.7 1.2 5.5 5.1 2.1 6.2 91.0 91.1 91.2 91.0 昼 26.0 26.0 26.0 26.0 65.0 65.1 65.2 65.0 1 续表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强（任选一种） 声源控制措施 运行时段 X Y Z （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声功率级/dB(A) 1 风机 / -9.5 7 1.2 / 95 基础减振、隔声等 昼 注：表中坐标以厂界中心（108.649917,34.121864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 34.7 5 1.2 昼间 38.9 60 达标 南侧 -10 -25.1 1.2 昼间 39.1 60 达标 西侧 -33 9.9 1.2 昼间 43.8 60 达标 北侧 -7.7 25.8 1.2 昼间 47.6 60 达标 注：表中坐标以厂界中心（108.649917,34.121864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 4、噪声环境影响保护措施 本项目夜间不生产，项目周边50范围内不存在声环境敏感点。根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中注意关闭门窗，合理布局，并加强日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 5、环境监测与管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2017)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目运营期厂界噪声自行监测要求见表4-10。 表4-10 项目噪声自行监测一览表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 级别 标准限值 厂界 等效连续A声级，LeqdB（A）级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间：60dB(A) （四）固体废物 本项目所产生的一般固废和危险废物产生与处置情况见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生情况汇总表 序号 固体废物 名称 产生环节 固废属性 废物类别 及代码 危险 特性 物理 性状 产生量（t/a） 处置措施 1 生活垃圾 办公 / / / 固态 3.5 交由环卫部门统一清运处置 2 不合格产品 生产 过程 一般固体废物 SW59 900-099-S59 / 固态 1.35 暂存于一般固废贮存库，定期外售 3 沉淀池残渣 切割 工序 SW59 900-099-S59 / 固态 0.1 4 废边角料 生产 过程 SW59 900-099-S59 / 固态 0.9 5 收集的粉尘 SW59 900-099-S59 / 固态 0.44 6 废活性炭 有机 废气 治理 危险废物 HW49 900-039-49 T 固态 0.41 暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置 7 废机油 设备 运行 HW08 900-214-08 T，I 液态 0.1t/a 8 废含油棉纱 设备 运行 HW49 900-041-49 T/In 固态 0.01t/a 固废物产生与处置情况 （1）生活垃圾 项目员工21人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作300天，则产生垃圾量为3.5t/a，分类收集后交由环卫部门外运处置。 （2）一般固体废物 ①不合格产品 本项目在检验工段会产生不合格品，本项目产品的合格率为99.1%,故不合格品的产生量为1.35t/a，暂存于一般固废贮存库，定期外售。对照《固体废物分类与代码目录》，不合格产品属于非特定行业生产过程中产生的SW59其他工业固体废物，分类代码为900-099-S59。 ②沉淀池残渣 湿法切割废水、水磨废水经沉淀池处理后会产生一定量的沉渣，根据建设单位提供资料，本项目沉淀池沉渣产生量约为0.1t/a，暂存于一般固废贮存库，定期外售。对照《固体废物分类与代码目录》，沉淀池沉渣属于非特定行业生产过程中产生的SW59其他工业固体废物，分类代码为900-099-S59。 ③废边角料和收集的粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册”，“切割成型”工段中固体废物的产生系数为0.006吨/吨-产品，故废边角料的产生量为0.9t/a，根据大气工程分析可知，本项目经设备自带布袋除尘器收集的粉尘为0.44t/a。故本项目固体废物的产生量为1.34t/a，暂存于一般固废贮存库，定期外售。对照《固体废物分类与代码目录》，废边角料属于非特定行业生产过程中产生的SW59其他工业固体废物，分类代码为900-099-S59；收集的粉尘属于非特定行业生产过程中产生的SW59其他工业固体废物，分类代码为900-099-S59。 （3）危险废物 ①废活性炭 用于吸附有机废气的活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭。根据工程分析，活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.2685t/a根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》按每千克活性炭吸附有机废气0.25kg保守估算，废活性炭认为是被吸附的有机废气的量和自身的用量之和，则产生的废活性炭量为1.3425t/a。活性炭装置每次填装量2.4m3，装填密度450kg/m3，每三个月更换一次。则废活性炭实际年产生量约为1.3485t/a，废活性炭为危险废物，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码900-039-49。本项目废活性炭暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。 ②废机油 根据企业提供资料，项目机械设备在运行过程中会使用少量机油，使用量约100kg/a，因此会产生少量的废机油。废机油产生量按原料的10%计，即废机油产生量约10kg/a。废机油为危险废物，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废油，废物代码900-214-08，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。 ③废含油棉纱 根据企业提供资料，机修过程中擦拭机油产生的废棉纱约0.01t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废含油棉纱属于HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。 2、固体废物环境保护措施 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：本项目运营过程中产生的生活垃圾分类收集后暂存于垃圾桶中，经统一收集后交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物：本项目一般工业固体废物不合格产品、沉淀池残渣、废边角料和收集的粉尘暂存于一般固废贮存库（30m2），贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。一般工业固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。实现“减量化、资源化和无害化”的原则，实现分类收集、分类贮存、综合利用，处置率达到100%。 （3）危险废物：本项目设置危险废物贮存库（6m2），产生的危险废物暂存于危险废物贮存库，统一收集后交由有资质的单位处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。 项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求进行建设，具体如下： 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 （五）土壤和地下水环境影响分析 1、场地利用现状及污染途径 经现场踏勘，本项目租赁的工业厂房已经建成，车间内地面均已硬化。项目运营期生产废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排；生活污水依托厂区内化粪池处理后，近期排入尚村南侧污水处理厂，远期排入园区拟建的西凤头村北侧污水处理厂，因此项目废水对土壤及地下水无较大影响。本项目产生的危险废物，在储存过程可能发生遗洒，有机废气排放量较小，废气通过大气沉降进入土壤的可能性很小。 2、环境保护措施 为预防项目运营期对土壤和地下水环境造成的影响，提出以下污染控制建议：项目有机废气在采取环评提出的治理措施后，可以达标排放，因此对土壤和地下水造成的影响较小；危废贮存库作为本项目重点防渗区，应严格按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求采取相应的硬化防渗措施，保证地面硬化完整性，防止项目危险废物遗洒，沾染土壤或者进入地下水，造成污染。本环评建议企业加强防治结合、预防为主的环境保护措施，落实并强化废气处理环保设施的运行管理，定期对环保设施进行维护和保养；加强危废贮存库的日常管理工作，建立和完善环境管理体系，确保各污染物达标排放，减轻项目运营期对土壤和地下水环境产生的影响。 （六）环境风险 1、风险物质调查 根据项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质表，可知本项目涉及到的环境风险物质主要为机油、废机油，本次环评对项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）进行统计计算，具体详见下表4-12。 表4-12 本项目风险物质表 序号 危险单元 风险物质名称 最大储存量/kg 临界量/t Q 1 车间 机油 0.1 2500 0.00004 2 危废贮存库 废机油 0.01 50 0.0002 合计 0.00024 由上表可知，本项目所用的危险物质数量与临界量比值（Q）0.00024＜1，因此本项目的风险潜势为I，环境风险较小，只做简单分析。 2、环境风险识别与分析 本项目不存在重大危险源，且涉及的危险化学品性质及生产工艺简单，环境风险较小，具体环境风险识别与分析情况见表4-13。 表4-13 环境风险分析表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 1 车间 机油储存区 机油 可燃、泄漏 大气、水 2 危废贮存库 危废贮存库 废机油 可燃、泄漏 大气、水 3、风险防范及应急措施 为了减少机油泄漏引起火灾事故的概率以及产生的影响，本环评要求针对机油，加强对机油的管理，周边放置砂子，若发生泄露可及时进行围堵。在生产车间内设置有应急物资如灭火器、消防砂等。针对废机油，在危废贮存库地面设置有防渗层，废油收集桶下方设置有防渗托盘、导流收集设施等。针对厂区风险管理，建设单位制定有环境管理制度、编制有突发环境事件应急预案、张贴有警示标志。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 同时提出以下防范措施： ①加强员工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常情况和存在的安全隐患，设置合理可行的技术防范措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实现定期的巡检制度，及时发现问题，尽早预防，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全环境管理体系和应急预警机制，设置应急措施和设施，一旦发生事故，能做到快速、高效、安全处置； ⑥厂区内的电气设备严格按照防爆区划份配置； ⑦针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 综上所述，本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 （七）绩效环保管理篇章 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76 号）中要求“关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340 号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析本项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性”。 本项目位于西安市周至县，建设电工器材生产线，行业类别为C306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造。属于关中地区涉气重点行业项目，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的二十一玻璃钢(纤维增强塑料制品)中“表21-1玻璃钢(纤维增强塑料制品)企业绩效引领性指标”进行建设。因此本次评价设置环保绩效管理篇章，对照环办大气函〔2020〕340号文件进行具体分析。 表4-14 项目与玻璃钢(纤维增强塑料制品)企业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标 玻璃钢（纤维增强塑料制品） 企业实际情况 相符性 能源类型 全部使用电、天然气、外购蒸汽 本项目生产过程中采用的能源主要为电。 符合 污染治理技术 1、除尘采用袋式除尘等工艺； 2、有机废气采用低温等离子体、吸附等组合工艺或燃烧等工艺 1、本项目除尘采用袋式除尘工艺； 2、本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。 符合 排放限值 PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3，排放速率不高于3.0kg/h，本地排放标准严于该要求的，执行本地排放标准； 企业厂区内 VOCs无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不高于6mg/m3，监控点NMHC的任意一次浓度值不高于20 mg/m3。 根据废气源强核算，本项目颗粒物为无组织排放，不执行排放浓度和排放速率要求，NMHC的排放浓度为7.44mg/m3，（低于60mg/m3），排放速率为0.0744kg/h（低于3.0kg/h），满足要求； 2、环评要求厂区内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求小时平均浓度值不超过（6mg/m3）、任意一次浓度值不超过（20mg/m3)。 符合 无组织排放 1、生产车间采取封闭措施； 2、涉VOCs排放工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、无法密闭工序在封闭车间内采取局部负压、局部收集装置(包括缠绕工序、手糊工艺、喷射工艺等，采用集气罩收集)，废气排至VOCs 废气收集处理系统； 4、含VOCs物料采用密闭容器存储，密闭管道输送，盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内； 5、产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。 1、本项目生产车间密闭； 2、混胶工序：产生的有机废气在顶部开口，用支管道连接与主管道汇合； 缠绕工序：产生的有机废气通过用彩钢瓦整理密封、人员进出区域用PVC透明软帘作为出入门，在每台缠绕机顶部彩钢瓦开口，用支管道连接与主管道汇合； 固化工序：产生的有机废气通过顶吸的方式，用集气罩收集，集气罩下方垂挂PVC透明软帘的方式，使集气罩与支管道连接，支管道与主管道汇合； 最后三道工序的支管道均与主管道汇合进行有机废气的收集，最终废气排至VOCs废气收集处理系统。 3、本项目含VOCS物料采用密闭容器储存，均为桶装存在于室内； 4、本项目对机加工工序设置固定的操作区域，普通车床：在车刀区安装小型集气罩，用软管+镀锌螺旋管道的方式连接，通过风机进行引风至现有的粉尘储存区，用布袋除尘器对粉尘储存区进行引导至布袋除尘器所携带的布袋内部。数控机床：操作一侧安装透明PVC软帘进行密封，在数控机床顶部开口，用软管+镀锌螺旋管道的方式连接至粉尘储存区，布袋除尘器对粉尘储存区进行引导至除尘器所携带的布袋内部，分别通过设备自带布袋除尘器对粉尘进行处理。 符合 监测监控水平 涉VOCs排放独立生产车间废气排放口，至少安装一套NMHC在线监测设施(FID检测器)：监控数据保存一年以上。 企业拟在涉 VOCs 排放独立生产车间废气排放口，安装一套NMHC 在线监测设施(FID检测器)：监控数据保存一年以上。 符合 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件：2、竣工验收文件；3、废气治理设施运行管理规程：4、一年内第三方废气监测报告； 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间 燃烧室温度、解析温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图 等)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录； 管理制度健全：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 评价要求本项目环境影响评价工作完成后，企业应按照环评报告及批复要求开展排污许可工作、竣工环保验收工作，定期开展自行监测工作并按要求保存完整的环保档案。 符合 评价要求本项目环境影响评价工作完成后，企业管理台账记录要完整，主要包括有生产设备运行台账、废气污染治理设施运行台账、监测信息记录台账、原辅材料、燃料使用量台账等。 企业目前拟配备兼职环保人员负责环境管理工作，并制定《环保设施环境管理制度》。 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆： 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 本项目物料运输依托社会车辆全部达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；厂内使用的叉车属于非道路移动机械，要求全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 符合 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 企业拟配备门禁系统，可监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账。 符合 （八）污染物排放情况汇总表 表4-15 本项目污染物排放情况汇总表 污染类别 排放源 污染物名称 排放 浓度 排放量 环保措施 执行标准 大气污染物 缠绕、混胶、固化工序 有组织 非甲烷总烃 7.44mg/m3 0.1785t/a 密闭收集/集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 无组织 / 0.09t/a / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 机加工粉尘 无组织 颗粒物 / 0.123t/a 集气罩+软管+镀锌螺旋管道/软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道+设备自带布袋除尘器 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 水污染物 生活污水 168m3/a pH值 6~9 无量纲 / 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值 SS 132mg/L 0.0222t/a COD 297.5mg/L 0.0500t/a BOD5 180mg/L 0.0302t/a NH3-N 45mg/L 0.0076t/a 总氮 48mg/L 0.0081t/a 总磷 5mg/L 0.0008t/a 湿法切割废水 SS / 0t/a 经沉淀池处理后，循环使用，不外排 湿法打磨废水 SS / 0t/a 固体 废物 生活垃圾 / / 3.5t/a 交由环卫部门统一清运处置 一般固体废物 不合格产品 SW59 900-099-S59 / 1.35t/a 暂存于一般固废贮存库，定期外售 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 沉淀池残渣 SW59 900-099-S59 / 0.1t/a 废边角料 SW59 900-099-S59 / 0.9t/a 收集的粉尘 SW59 900-099-S59 / 0.44t/a 危险固体废物 废活性炭 HW49 900-039-49 / 1.3485t/a 危险废物交由有危废资质单位进行处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023） 废机油 HW08 900-214-08 / 0.1t/a 废含油棉纱 HW49 900-041-49 / 0.01t/a 噪声 设备运行 项目噪声主要为设备运行噪声。经厂房隔声、设备基础减振后，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 密闭收集/集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5限值 |
|  |  | 无组织 |  | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCS无组织排放限值 |
|  | 机加工粉尘 | 无组织 | 颗粒物 | 集气罩+软管+镀锌螺旋管道/软帘密封+数控机床顶部开口+软管+镀锌螺旋管道+设备自带布袋除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH值、SS、TP、TN、NH3-N、COD、BOD5 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减振，厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 1、一般固体废物：本次项目一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 2、危险废物：本项目危废贮存库的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。危险废物贮存设施标识都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。加强管理防止发生意外事故，同时厂区范围内必须完善消防措施并且加强管理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂房地面进行防渗，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 针对产生的废机油，建设单位已经将其暂存在危废贮存库内，为进一步减小风险，需加强对危废贮存库的管理，加强防渗，建立危险废物管理台账，必须定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。加强对原料区机油的管理，周边放置砂子，若发生泄漏可及时进行围堵。针对厂区环境风险，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报环保局备案，且及时修正应急预案并加强演练。 本项目不存在重大危险源，且涉及危险品性质及生产工艺简单，在采取本次评价提出的各项风险防范措施后，环境风险较小。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照环境影响评价以及本项目相关规划文件的要求落实各项污染治理措施； 2、设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； 3、建立企业环境风险应急机制，加强厂房巡查、监视力度，强化风险管理，杜绝污染和危险事故的发生。 |

# 六、结论

陕西迪英电气有限公司电工器材制造项目符合国家政策，生产过程中污染物排放量较小，项目运营期产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物在采取环评要求的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.2685t/a | / | 0.2685t/a | +0.2685t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.123t/a | / | 0.123t/a | +0.123t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 168m3/a | / | 168m3/a | +168m3/a |
|  | pH值 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.0222t/a | / | 0.0222t/a | +0.0222t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0081t/a | / | 0.0081t/a | +0.0081t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0076t/a | / | 0.0076t/a | +0.0076t/a |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.0500t/a | / | 0.0500t/a | +0.0500t/a |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.0302t/a | / | 0.0302t/a | +0.0302t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 1.35t/a | / | 1.35t/a | +1.35t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 0.44t/a | / | 0.44t/a | +0.44t/a |
| 危险 废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.3485t/a | / | 1.3485t/a | +1.3485t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废含油棉纱 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①