# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   陕西科技大学医院项目

建设单位(盖章)： 陕西科技大学

编制日期：          2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西科技大学医院项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 杜兴荣 | 联系方式 | 18*******68 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 西安 市 未央 县（区）未央大学园陕西科技大学西安校区学生生活区 |
| 地理坐标 | （108度58分17.974秒，34度23分 2.440 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84--医院841--其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 2.3 |
| 环保投资占比（%） | 0.77 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1611.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类中的“三十七、卫生健康1、医疗卫生服务设施建设”。对照《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目属于许可准入类，正在办理医疗机构执业许可证，未央区行政审批服务局已对本项目医疗机构执业登记进行公示（见附件）。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 1.1“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发﹝2022﹞76 号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 （1）一图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目位于重点管控单元，本项目所在区域与西安市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见图1.1-1和图1.1-2。 图1.1-1 西安市生态环境管控单元分布示意图 图1.1-2 空间冲突分布图 （2）一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1.1-1。 表1.1-1 与“三线一单”生态环境管控单元要求的符合性分析 序号 环境管控单元名称 区县 市区 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积/长度 (平方米/米) 本项目情况 符合性 1 陕西省西安市未央区重点管控单元 1 西安市 未央区 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、地下水开采重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 1623.62 大气环境受体敏感重点管控区：本项目为综合医院建设项目， 不属于严格控制新增的“两高”行业； 严禁新增的钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等产能的行业；重污染企业。 水环境城镇生活污染重点管控区：所在区域雨污收集管网已建成。项目区域为雨污分流。 符合 污染物排放管控 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 大气环境受体敏感重点管控区：本院不设置餐厅，无油烟产生；本院冬季为集中式式供暖；不涉及车辆和非道路移动机械的使用； 水环境城镇生活污染重点管控区：项目位于城市建成区，污水为间接排放口，市政污水管网已建成；项目所在区雨污收集管网已建成，项目区域为雨污分流。 符合 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 地下水开采重点管控区：1.落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导，落实责任，强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理。制订地下水水量、水位双控指标，并将纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。2.拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。3.地下水禁止开采区禁止取用地下水（为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水；为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水；为开展地下水监测、勘探、试验少量取水除外）。地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水 取水量。4.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。 1623.62 地下水开采重点管控区：本项目为市政自来水供水，不涉及地下水的开采、补给等工程； 高污染燃料禁燃区： 本项目为医院建设项目，不涉及销售、使用高污染燃料、不属于禁止新建、扩建的高污染燃料的设施；不涉及燃放烟花爆竹。 符合 （3）一说明 本项目位于西安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，项目与西安市“三线一单”的符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 项目与“三线一单”相符性分析 项目 本项目内容 相符性 生态保护红线 本项目位于城市建成区，不涉及生态红线。 符合 环境质量底线 本项目所产生的废气、废水、固废和噪声等均可达标排放，不会改变区域环境功能，项目的建设不会触及区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目属于综合医院建设项目，不属于高能耗、高污染、资源型项目。用水来自城市自来水管网，用电来自当地市政供电管网。项目所用水、电等资源利用较小不会突破所在区域的资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 对照西安市人民政府关于印发《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（市政发﹝2021﹞22 号），本项目符合西安市生态环境总体准入清单和西安市生态环境分区管控准入清单（重点管控区）要求。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 1.2与相关政策、标准符合性分析 项目与相关政策、标准的符合性分析见表1.2-1。 表1.2-1 与相关政策、标准符合性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发﹝2020﹞3号） 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。 建设单位按照《医疗废物分类目录》（2021年版）等要求制定了具体的分类收集清单；建设单位依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目在1楼设置1间医废间。 符合 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。 项目污水处理设施采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术，并加盖封闭，设置通气装置。 符合 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。 本项目废水经化粪池及污水处理设施处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 符合 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 医院化粪池及污水处理设施位于医院南侧和北侧地下，设备密闭存放，周边设置绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人、居民的干扰。 符合 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化工艺。 本项目医院属于非传染病综合医院，污水经市政管网最终进入西安市第十污水处理厂（二级污水处理厂），处理站主体工艺为“医疗及生活废水：渣水分离槽+腐化滤池+酸化滤池+调节池+消毒池”，属于生化处理+消毒。 符合 医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。 化粪池及污水处理设施产生的污泥消毒脱水后，定期交由有资质的单位处理，清掏时及时拉走。 符合 《综合医院建设标准》（建标110-2021） 污水处理站、医疗废物及生活垃圾收集暂存用房宜远离门（急）诊、医技和住院等用房。 化粪池及污水处理设施位于医院的北侧和南侧的地下、医疗废物暂存间位于医院西侧，远离门（急）诊、医技和住院等用房。 符合 综合医院应建设污水、污物处理设施，污水的排放与医疗废物和生活垃圾的分类、归集、存放与处置应遵守国家有关医疗废物管理和环境保护的规定。 本项目废水和固体废物经环评提出的污染治理设施后，均能达标排放。 符合 1.3产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”；根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于其中禁止准入类，符合产业准入条件。 1.4选址合理性分析 （1）本项目位于陕西省西安市未央区未央大学园陕西科技大学西安校区学生生活区，给水、排管网、供热管网和供电均已接入并正常运行中，交通方便、基础设施完善。 （2）本项目东侧为学生公寓4A、南侧为学生三公寓、西侧沁园小区、北侧为校大学生活动中心。本项目占地面积1611.67平方米；根据建设单位提供的土地文件（见附件），本项目拟建用地性质为教育用地，为陕西科技大学医院项目的扩建，用地性质符合土地政策使用要求。周围无易燃、易爆物品的生产和储存区，无高压线路及其设施。 （3）本次评价用地范围在现有项目占地范围内，是在现有医院内部增设床位及相关的配套设施，项目不新增占地；周围环境安静，无原有环境污染问题。 （4）本项目选址周边不存在自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感区。本项目为陕西科技大学医院项目的扩建，废水主要为生活污水和医疗废水，经医院的化粪池和污水处理设施处理达标后，经校园内污水管网进入陕西科技大学污水处理站处理后，再经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂；项目的废气、废水、噪声、固体废物均采取合理处置措施后均可达标排放，对周围环境影响较小，不会影响城市的其他区域。 综上所述，参考《综合医院建设标准》（GB51039-2014）中选址的要求等。 本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目由来 陕西科技大学医院最早成立于2017年，为一所以预防、保健、健康教育、疾病管理、为师生建立健康档案、常见病多发病诊疗六位一体的综合性非营利性医疗服务机构。医院总建筑面积8058.35平方米，设置急诊科、内科、外科、预防保健科(三级预防接种门诊)、全科、妇科、口腔科、中医科、医学影像科、医学检验科、药房、护理部、医保科、收费室等10余个科室。观察床、椅70张，未设置住院床位。有进口彩色B超、全自动生化分析仪、化学发光仪、进口六导心电图机、全自动血球分析仪、血液流变仪、心电监护仪、西门子数字化摄影机等设备。目前在岗专业技术人员60人，其中副高职称3名、中级职称15名、初级职称40余名、非专业人员2名。医院承担着全校近2.5万名师生的医疗、公共卫生服务等工作。 2019年12月25日《陕西科技大学西安校区卫生所》经西安市未央区行政审批服务局批准准予执业登记，医疗机构执业许可证登记号：PDY61287661011211D3001，医疗机构类别为：卫生所（室），床位0（张），牙椅（张）。（见附件） 现“陕西科技大学西安校区卫生所”需要升级到一级医院，正式更名为“陕西科技大学医院”，本项目已重新申请医疗机构执业许可证，未央区行政审批服务局已对医疗机构执业登记进行了公示（见附件），本项目增设床位（牙椅）：20张（2台）及相关的配套设施，服务对象为社会，经营性质为非营利性非政府办。因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84-108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目含有放射性设施设备，不在本次评价范围内，需另行按要求进行环评。 2.2项目组成 项目名称：陕西科技大学医院项目 建设单位：陕西科技大学 建设地点：陕西省西安市未央区未央大学园陕西科技大学西安校区学生生活区 占地面积：1611.67m2 建设性质：扩建 本项目主要建设内容具体见表2.2-1。 表2.2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程建设内容 备注 主体工程 门诊住院综合楼m2 在医院的3楼，设置10个病房（20张床位）、医生办公室、医生值班室、抢救室、护士站、处置室、治疗室、库房。 新建 辅助工程 洗衣房 1间，位于门诊住院综合楼内1层，对院区产生的床品、病服等进行清洗，清洗后用84消毒。 依托 公用工程 给水系统 由市政供水管网供给。 依托 排水系统 采取雨污分流方式，雨水排入雨水管网； 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施后（共2套，均为50m3/d）经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 依托 供电系统 由市政电网供给； 依托 供热系统 冬季供暖为集中供暖、夏季制冷采分体式空调。 依托 环保工程 废气 产生恶臭的污水处理设施位于医院南侧和北侧地下，在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散 依托 废水 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施后（共2套，均为50m3/d），经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 依托 噪声 ①车辆噪声：设置禁鸣、减速行驶标志； ②设备噪声：建筑隔声、低噪声设备、减振等； ③人员噪声：设置禁止喧哗标志。 依托 固废 生活垃圾：由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置； 一般固废：废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒等）集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；校区污水处理站污泥，定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置； 废输液瓶、输液袋：收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置； 医疗废物：经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置； 污泥：化粪池和污水处理设施产生的污泥加入石灰或漂白粉消毒脱水（含水率小于80%），定期由有资质单位处理并及时拉走。 依托 2.3主要设备及原辅材料 本项目主要设备详见表2.3-1。 表2.3-1 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 备注 1 X光机 / 1 放射性设备（现有） 2 全自动化学发光免疫分析仪 深圳新产业X8 1 现有 3 彩色多普勒成像仪 X300PE_ACUSON 1 4 全自动生化分析仪 迈瑞BS-480 1 5 除颤监护仪 BeneHeartD2 1 6 除颤监护仪 BeneHeartD3 1 7 病人监护仪 Umecl2 2 8 半自动体除颤器 BeneHeartC2 4 现有 9 六导自动分析心电图机 ECG-1250C 1 10 十二导自动分析心电图机 FX-8322 1 11 脉搏波医用血压计 RBP-9001 1 12 电解质分析仪 上海迅达CCD6851 1 13 自动脱盖离心机 MK540 1 14 自动脱盖离心机 CTK80 1 15 尿液分析仪 URlt-500 1 16 全自动血气分析仪 贝克影5diff.AL 1 17 全自动血气分析仪 迈瑞BC-6100plus 1 18 生物显微镜 奥林巴斯CX41 2 19 MAST脉动真空灭菌器 MAST-C300 1 20 超声波清洗机 QX2000- 1 21 颈椎牵引椅 JQY-IC 2 22 DMS深层肌肉振动仪 JTK-DMS-I 1 23 中频治疗仪 CM2000IV 1 25 腰椎牵引床 JKF-IⅡAD 1 28 中药熏蒸床 ZQC-Ⅰ型 1 30 超短波治疗仪 DL-C-M 1 31 牙椅 / 2 新建 32 病床 / 20 新建 33 呼叫系统 / 20 新建 注：与本项目相关的放射性设备均需要按照国家规定，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由相关行政部门审批，本次评价不涉及。 本项目主要原辅材料详见表2.3-2。 表2.3-2 本项目主要原辅材料一览表 类别 序号 名称 规格 用量（年用量） 最大储存量 备注 医疗 1 纱布块 200片/包 200包 / / 2 注射器 / 15000支 / / 3 棉签 / 10000个 / / 4 碘伏 50mL/瓶 100瓶 / / 5 一次性手套 50双/包 1000包 / / 6 口罩 10个/包 3000包 / / 7 输液器 / 5000套 / / 8 输液瓶 / 5000瓶 / / 9 一次性化验杯 / 10000个 / / 10 一次性尿杯 / 8000个 / / 11 75%酒精 100ml/瓶，0.85g/ml 280瓶（0.0238t） 140瓶（0.0119t） 库房 12 氧气 40L/罐 10罐（400L） 10罐（400L） / 污水处理 13 次氯酸钠 500mL, 3.70%-4.99% 60瓶（30L） 30瓶（15L） 库房 能源 14 电 kW·h 1000 / / 15 水 m3/a 3474.8 / / 主要原辅材料理化性质： 表2.3-3 化学试剂理化性质 序号 名称 理化性质 毒性毒理 1 次氯酸钠 CAS号：7681-52-9；化学式：NaClO；分子量：74.44；熔点：-6℃、沸点：102.2℃；密度：1.10g/L；外观：微黄色溶液，有似氯气的气味。性质不稳定；应用：水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺等。 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触吸收；健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。 2.3项目劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，医院现有职工60人，本次扩建后增加职工10人。本项目扩建后共计职工70人。年工作365天，实行三班制，每班工作8小时。 2.4公用工程 （1）给排水 根据建设单位提供资料，本项目不设置传染科，无传染病废水产生；X光室采用干式激光打印成像，不使用显影液、定影液等溶剂，不产生影像废水；口腔科诊疗内容不包含假牙制作，无重金属废水产生；排放医疗污水的相关科室使用药剂不涉及重金属、氰化钾、重铬酸钾、硝酸等化学品的使用。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬以及酸性废水。 本次扩建项目运营期用水主要为：住院病人用水、门诊病人用水、医护人员用水、洗衣房用水、化验用水等。 1）住院病人用水 本项目共设置病床20张，10个病房均设单独卫生间，故参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.12卫生（Q84）、25医院（Q841）设单独卫生间的用水定额通用值250L/床·d；按满床率计算，本项目住院病人用水量为5m3/d（1825m3/a），产污系数按0.8计，废水量为4m3/d（1460m3/a）。这部分废水进入化粪池和污水处理设施后经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 2）门诊病人用水 本项目新增门诊病人约20人，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.12卫生（Q84）、26门诊部（所）（Q842）用水定额通用值为12L/病人·次，则本项目门诊病人用水量为0.24m3/d（87.6m3/a），产污系数按0.8计，废水量为0.192m3/d（70.08m3/a）。这部分废水进入化粪池和污水处理设施后经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 3）医护人员用水 根据建设单位提供资料，医院不设食堂。本项目新增医护人员约10人，每天三班制。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.12卫生（Q84）、25医院（Q841）医务人员用水定额通用值150L/人·班，则本项目医护人员用水量为1.5m3/d（547.5m3/a），产污系数按0.8计，废水量为1.2m3/d（438m3/a）。这部分废水进入化粪池和污水处理设施后经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 4）洗衣房用水 根据建设单位提供资料，本项目每天清洗干衣服的重量约30kg，参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.9居民服务业（080）、16洗染服务（0803）洗衣业用水定额的通用值50L/kg（干衣服），则本项目洗衣用水量约为1.5m3/d，即547.5m3/a。产污系数按0.8计，废水量为1.2m3/d（438m3/a）。这部分废水进入化粪池和污水处理设施后经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 5）化验用水 本项目化验用水主要为血常规化验、生化检验用水。据建设单位提供资料，类比现有项目，本项目化验用水量约为0.05m3/d，即18.25m3/a。产污系数按0.8计，废水量为0.04m3/d（14.6m3/a）。化验废水经预消毒后进入化粪池和污水处理设施，再经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 综上，本项目合计用水量8.29m3/d（3025.85m3/a）排水量6.632m3/d（2420.68m3/a）。 本项目的用水、排水情况见下表2.4-1，水平衡图见图2.4-1。 表2.4-1 本项目的用水、排水情况统计一览表 用水单元 用水量 损耗量 废水量 去向 m³/d m³/d m³/d 住院病人用水 5 1 4 废水进入化粪池和污水处理设施，经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 门诊病人用水 0.24 0.048 0.192 医护人员用水 1.5 0.3 1.2 洗衣房用水 1.5 0.3 1.2 化验用水 0.05 0.01 0.04 化验废水经预消毒后进入化粪池和污水处理设施，再经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 合计 8.29 1.658 6.632 / 图2.4-1 本项目的水平衡图 （2）扩建后医院的总用水、排水情况见下表2.4-2，总水平衡图见图2.4-2。 表2.4-2 扩建后医院的总用水、排水情况统计一览表 用水单元 用水量 损耗量 废水量 去向 m³/d m³/d m³/d 住院病人用水 5 1 4 废水进入化粪池和污水处理设施，经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 门诊病人用水 1.24 0.248 0.992 医护人员用水 8.7 1.74 6.96 洗衣房用水 2.7 0.54 2.16 化验用水 0.17 0.034 0.136 化验废水经预消毒后进入化粪池和污水处理设施，再经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 合计 17.81 3.562 14.248 / 图2.4-2 扩建后医院的总水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目用电由供电电网提供。 （4）供热 本项目冬季供暖为集中供暖、夏季制冷采分体式空调。 2.5项目平面布置 本医院主出入口位于南侧，主体工程为一栋4层的门诊住院综合楼，东西向布局，具体平面布置如下： 一层设置消防控制室、消毒室、打包室、清洗室、药房库房、卫生间、外科二、治疗室、治疗准备室、护士站、库房、抢救室、门诊护理部、开水间、医生更衣室、护士更衣室、急诊室、内科三（便民门诊）、内科二、内科一、外科一、收费室、药房、休息室、操作室、放射科、暗室、洗衣房、医废间、水处理室； 二层设置休息室、化验室、卫生间、妇科诊室、口腔科、库房、专家门诊、全科诊室、全科诊室院长办公室、中医科、体检接待室（办公室）、档案室（质控室）、护理部（医务科、感控办）、接种室、心电图室、传控科（医保科）、B超室、其余为预留的4间空房。 三层设置10个病房（20张床位）、医生办公室、医生值班室、抢救室、护士站、处置室、治疗室、库房、其余为预留的12间空房。 四层设置休息室、理疗室、中医理疗室、冷链室、小会议室、继续教育室、库房、开水间、资料室、资料室（医保档案室、病案室）、财务室、留观室、档案室（预防保健科）、接种室、候种室、预检室、其余为预留的11间空房。 综上，各楼层按照医院卫生要求，进行合理分区，防止交叉感染，布置科学、功能齐全。医院污水处理设施采用地埋式设备，位于院区北侧和南侧的地下布置。医疗废物暂存间独立位于院区西南角。项目平面布置情况见附图。项目总体布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 |  |
| 建设 内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6施工期工艺流程及产污环节 施工期：本项目在现有工程的基础上增设20张床位及相关的配套设施，对环境的影响很小。 2.7运营期工艺流程及产污环节 工艺流程的：就诊患者先挂号，经医生初步诊断后，进行检查或化验，后由医生诊断，取药出院或住院治疗，住院病人经治疗后复检出院。运营期主要污染物为： （1）废气 污水处理设施臭气等； （2）废水 住院病人废水、门诊病人废水、医护人员废水、洗衣房废水、化验废水等； （3）固废 生活垃圾、废包装材料、医疗废物、废输液瓶、输液袋等。 （4）噪声 设备噪声等。 本项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2.7-1。 图2.7-1 运营期的就诊流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.8、项目环保历程 ①2005年2月6日陕西科技大学西安校区取得了西安市生态环境局（原名：西安市环境保护局）对《陕西科技大学西安校区环境影响报告书的批复》（见附件）； ②2010年12月16日西安市生态环境局未央分局（原名：西安市环境保护局未央分局）出具了《陕西科技大学西安校区污水处理站工程竣工环境保护验收意见》，验收组同意项目通过环保竣工验收（见附件）。 2.9医院现有工程的建设内容 陕西科技大学医院最早成立于2017年，为一所以预防、保健、健康教育、疾病管理、为师生建立健康档案、常见病多发病诊疗六位一体的综合性非营利性医疗服务机构。医院总建筑面积8058.35平方米，设置急诊科、内科、外科、预防保健科(三级预防接种门诊)、全科、妇科、口腔科、中医科、医学影像科、医学检验科、药房、护理部、医保科、收费室等10余个科室。观察床、椅70张。有进口彩色B超、全自动生化分析仪、化学发光仪、进口六导心电图机、全自动血球分析仪、血液流变仪、心电监护仪、西门子数字化摄影机等设备。 表2.9-1 现有工程主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程建设内容 备注 主体工程 门诊住院综合楼8058.35m2 -1层 占地面积1611.67m2，高度3.85m，为地下车库 现有 1层 占地面积1611.67m2，高度4.15m。 设置消防控制室、消毒室、打包室、清洗室、药房库房、卫生间、外科二、治疗室、治疗准备室、护士站、库房、抢救室、门诊护理部、开水间、医生更衣室、护士更衣室、急诊室、内科三（便民门诊）、内科二、内科一、外科一、收费室、药房、休息室、操作室、放射科、暗室、洗衣房、医废间、水处理室。 现有 2层 占地面积1611.67m2，高度3.90m。 设置休息室、化验室、卫生间、妇科诊室、口腔科、库房、专家门诊、全科诊室、全科诊室院长办公室、中医科、体检接待室（办公室）、档案室（质控室）、护理部（医务科、感控办）、接种室、心电图室、传控科（医保科）、B超室、预留的4个房间。 现有 3层 占地面积1611.67m2，高度3.90m。 氧气房、库房、卫生间、其余为预留空置房间。 现有 4层 占地面积1611.67m2，高度3.90m。 设置休息室、理疗室、中医理疗室、冷链室、小会议室、继续教育室、库房、开水间、资料室、资料室（医保档案室、病案室）、财务室、留观室、档案室（预防保健科）、接种室、候种室、预检室、预留的11个房间。 现有 辅助工程 洗衣房 1间，位于门诊住院综合楼内1层，对院区产生的床品、病服等进行清洗，清洗后用84消毒。 现有 公用工程 给水系统 由市政供水管网供给。 现有 排水系统 采取雨污分流方式，雨水排入雨水管网； 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施（共2套，均为50m3/d）后经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 现有 供电系统 由市政电网供给； 现有 供热系统 冬季供暖为集中供暖、夏季制冷采分体式空调。 现有 环保工程 废气 产生恶臭的污水处理设施位于医院南侧和北侧地下，在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散 现有 废水 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施后（共2套，均为50m3/d）经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 现有 噪声 ①车辆噪声：设置禁鸣、减速行驶标志； ②设备噪声：建筑隔声、低噪声设备、减振等； ③人员噪声：设置禁止喧哗标志。 现有 固废 生活垃圾：由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置； 一般固废：废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒等）集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；校区污水处理站的污泥，定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置； 废输液瓶、输液袋：收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置； 医疗废物：经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置； 医院污泥：化粪池和污水处理设施产生的污泥定期由有关单位处理并及时拉走。 现有 2.10现有工程污染物排放情况 （1）本医院化粪池及污水处理设施臭气 由于恶臭物质的溢出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算。本项目采用地埋式化粪池及污水处理设施，氨和硫化氢产生量很小，在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散。根据废气监测报告（见附件），项目正常运行期间，项目所在地的下风向的氨、硫化氢和臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值。现有项目无组织废气监测结果见下表。 表2.10-1 项目无组织废气监测结果一览表 监测结果（环境空气） 监测日期 2024.04.02 监测点位 监测频次 臭气浓度 (无量纲) 氨气(mg/m3) 硫化氢(mg/m3) 气温(℃) 气压(kPa) 风速(m/s) 风向 厂界下风向 1# 第一次 ＜10 0.06 0.004 18 95.7 1.7 西南 第二次 ＜10 0.07 0.004 17 95.7 1.6 西南 第三次 ＜10 0.05 0.005 16 95.7 1.7 西南 第四次 ＜10 0.06 0.003 15 95.7 1.5 西南 监测日期 2024.04.03 厂界下风向 1# 第一次 ＜10 0.06 0.003 19 95.7 1.7 西南 第二次 ＜10 0.07 0.004 20 95.7 1.5 西南 第三次 ＜10 0.06 0.004 21 95.7 1.6 西南 第四次 ＜10 0.05 0.005 22 95.7 1.5 西南 监测日期 2024.04.04 厂界下风向 1# 第一次 ＜10 0.05 0.003 20 95.6 1.4 西南 第二次 ＜10 0.07 0.004 21 95.6 1.5 西南 第三次 ＜10 0.06 0.004 20 95.6 1.5 西南 第四次 ＜10 0.05 0.005 22 95.6 1.4 西南 标准限值 / 0.2 0.01 / （2）废水 1）医院废水 中量检测认证有限公司2024年4月2日对医院现有项目废水进行了实测，监测期间项目正常运行。医院现有项目的废水监测结果见下表。 2.10-2 医院现有项目的废水监测结果一览表 监测结果（医院废水） 监测日期 2024.04.02 监测点位 医院废水排放口 标准限值 监测项目 计量单位 监测频次 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 pH 无量纲 7.2 7.1 6.9 7.1 / 6-9 样品温度 ℃ 11.6 15.2 14.3 12.1 / / 化学需氧量 mg/L 42 45 44 43 43.50 250 五日生化需氧量 mg/L 14.4 15.0 14.8 13.6 14.45 100 悬浮物 mg/L 11 12 13 10 11.50 60 氨氮 mg/L 1.28 1.25 1.47 1.21 1.30 45 总磷 mg/L 0.21 0.24 0.20 0.27 0.23 8 阴离子表面活性剂 mg/L 0.121 0.143 0.161 0.134 0.14 10 总余氯 mg/L 2.35 2.44 2.45 2.53 2.44 2-8 粪大肠菌群 MPN/L 100 90 80 80 88 5000 据监测结果可知，医院现有项目的废水经过污水处理设施处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，达标排入校区污水处理站。 2）校区污水处理站废水 根据校区污水处理站2024年3月份的在线监测数据平均值（监测项目包括：pH、COD、氨氮）、2023年12月28日委托监测报告（监测项目包括：SS、动植物油、阴离子表面活性剂、TP）。校区污水处理站废水的污染物的排放情况见下表。 2.10-3 校区污水处理站废水的污染物的排放情况表 类别 项目 2024年3月份 在线监测数据（平均值） 2023.12.28委托监测报告（平均值） pH COD 氨氮 SS 动植物油 阴离子表面活性剂 TP 校区污水处理站废水量约60万m3/a 排放浓度（mg/L） 6-9 16 1.01 4 0.133 0.05ND 2.67 排放量（t/a） / 9.6 0.606 2.4 0.0798 0.015 1.602 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020表1中限值 6-9 150 8 150 15 0.5 8 根据监测结果，校区污水处理站出口处的污染物浓度达标，故校区污水处理站废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020表1中限值的要求。 （3）噪声 医院现有项目运营期的噪声主要为现有的空调风机、水处理室的水泵和风机、进出医院停车场的车辆噪声及人员噪声等。 中量检测认证有限公司于2024年4月2日对陕西科技大学医院现有项目进行的声环境质量现状监测，根据《西安市声环境功能区划方案》（市政办函[2019]107号）的划分，本项目厂界和声环境保护目标均在1类区，由上表中监测数据可知，项目东、南、西、北厂界的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类要求；声环境保护目标噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类要求。现有项目的噪声监测结果见下表。 表2.10-4 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 功能区类别 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 20244.2 1#厂界东侧 1类 52 37 55 45 2#厂界南侧 1类 52 37 55 45 3#厂界西侧 1类 51 40 55 45 4#厂界北侧 1类 52 38 55 45 5#陕西科技大学学生生活区(学生公寓4A） 1类 45 38 55 45 6#陕西科技大学学生生活区(学生三公寓) 1类 44 39 55 45 7#沁园小区 1类 47 39 55 45 （4）固体废物 1）生活垃圾 根据建设单位提供资料，陕西科技大学现有项目生活垃圾产生量约为2600t/a，设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置。 2）一般固废 陕西科技大学现有项目的一般固废主要为废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒等），根据建设单位提供资料年产生量约0.5t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售； 3）废输液瓶、输液袋 现有项目使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，根据建设单位提供资料，现有工程未被污染的废输液瓶、输液袋产生量约为0.18t/a，收集后委托西安泰达环保科技有限公司回收处置。 4）医疗废物 医疗废物是指人们在医疗机构中进行疾病诊断、治疗、卫生保健、卫生防疫等过程中产生的医疗废物和从事医学研究过程中产生的对健康人群和环境具有潜在危害的废物，已被列入我国危险废物名录（编号HW01）。其成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纤维类、组织、纸类，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。检验废液属于感染性废物，按照医疗废物处置。根据《医疗废物分类目录》（卫医发﹝2003﹞287号），医疗废物可分为以下五类：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。本项目具体废弃物产生情况如下： 感染性废物：一次性医疗器械、棉球、棉签、纱布等； 病理性废物：病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等； 损伤性废物：针头、针筒、刀具、玻璃器具等； 药物性废物：过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品等； 化学性废物：废弃的汞血压计及温度计等。 现有项目的门诊人数每天约100人，无住院病人，年工作365天。根据建设单位提供资料，医疗废物的产生量0.342t/a。经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置单位处置。 5）医院化粪池和污水处理设施的污泥 医院现有项目的医务人员有60人，门诊人数每天约100人，年工作365天，根据建设单位提供资料，现有项目污泥的产生量为5.2t/a，医院现有项目产生的污泥，委托有相关单位定期处理，清掏及时拉走。 6）校区污水处理站的污泥 根据建设单位提供资料，校区污水处理站污泥产生量约为119t/a。校区污水处理站污泥的成分是粘土质、有机质、微生物、絮凝剂等，不含有毒有害成分，由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置。 综上，现有项目的污染源排放情况见下表。 表2.10-5 现有项目污染物排放情况汇总 污染类别 污染因子 排放源强 去向 废气 医院的化粪池及污水处理设施 氨 少量 无组织排放 硫化氢 少量 废水 生活 污水 废水量 60万m3/a 部分回用道路清洗、室外消防、绿化用水，其余经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂。 化学需氧量 9.6t /a 氨氮 0.606 t/a 悬浮物 2.4 t/a 动植物油 0.0798 t/a 阴离子表面活性剂 0.015 t/a 总磷 1.602 t/a 固废 / 生活垃圾 2600t/a 设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置。 一般固废 废包装材料 0.5 t/a 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 废输液瓶、输液袋 0.18 t/a 收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置。 校区污水处理站的污泥 119 t/a 收集后定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置。 危险废物 医疗废物 0.342 t/a 经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置 医院污泥 5.2 t/a 医院化粪池和污水处理设施产生的污泥，委托有相关单位定期处理，清掏及时拉走 2.11现有工程存在的问题 （1）陕西科技大学西安校区尚未在全国排污许可证管理信息平台办理排污许可手续。 措施：建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，在全国排污许可证管理信息平台办理陕西科技大学西安校区的排污许可手续。 （2）医院产生的污泥属于危废，未与有危废资质的单位签订污泥处置协议。 措施：与有危废资质的单位签订污泥处置协议。 （3）医疗废物的处置合同中甲方名称和现有项目名称不一致。 措施：使用现有项目的名称与有资质的单位重新修订合同。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状调查与评价 （1）常规污染物 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在地基本因子评价采用生态环境主管部门公布发布的环境空气质量现状数据。 本项目位于西安市未央区，据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，为了解项目所在区域的环境空气质量现状，常规污染物本次环评引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年12月及1-12月全省环境质量状况》数据，统计结果见表3.1-1： 表3.1-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标判定 PM10 年平均质量浓度 81 70 115.71 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.57 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 37 40 92.50 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1500 4000 37.50 达标 O3 90百分位数最大8h平均质量浓度 164 160 102.50 不达标 根据统计结果，项目所在地环境空气基本污染物监测项目，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO日均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度及O3日均第90百分位数浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。综上所述，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）其他污染物 为了解本项目所在区域与项目有关的污染物NH3、H2S和臭气浓度的环境质量现状，委托中量检测认证有限公司于2024年4月2日~2024年4月4日对陕西科技大学医院项目进行了环境空气质量现状监测，监测报告详见附件。 1）项目其他污染物的监测点位、监测因子、监测频次、评价标准 监测点位：设置1个监测点位，位于项目所在地下风向。监测点位见附图； 监测因子：NH3、H2S、臭气浓度； 监测频次：连续监测3天，每天采样4次； 评价标准：《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。 2）环境空气质量现状监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量监测结果 监测点位 监测日期 监测频次 NH3（mg/m3） H2S（mg/m3） 臭气浓度（无量纲） 1#项目地下风向 2024年4月2日 第一次 0.06 0.004 ＜10 第二次 0.07 0.004 ＜10 第三次 0.05 0.005 ＜10 第四次 0.06 0.003 ＜10 2024年4月3日 第一次 0.06 0.003 ＜10 第二次 0.07 0.004 ＜10 第三次 0.06 0.004 ＜10 第四次 0.05 0.005 ＜10 2024年4月3日 第一次 0.05 0.003 ＜10 第二次 0.07 0.004 ＜10 第三次 0.06 0.004 ＜10 第四次 0.05 0.005 ＜10 标准限值 0.2 0.01 / 监测结果表明，项目所在地下风向NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。因此，项目所在区域环境空气质量状况良好。 3.2声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，委托中量检测认证有限公司于2024年4月2日对陕西科技大学医院项目进行的声环境质量监测，监测报告详见附件。 1）项目声环境质量现状的监测点位、监测因子、监测频次、评价标准 监测点位：陕西科技大学医院东、南、西、北厂界和声保护目标5#陕西科技大学学生生活区（学生公寓4A）、6#陕西科技大学学生生活区（学生三公寓）、7#沁园小区，监测布点详见附图； 监测因子：连续等效A声级； 监测频次：监测时间为1天，昼、夜各监测1次； 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 2）声环境质量监测结果见表3.2-1 表3.2-1 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 功能区类别 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 20244.2 1#厂界东侧 1类 52 37 55 45 2#厂界南侧 1类 52 37 55 45 3#厂界西侧 1类 51 40 55 45 4#厂界北侧 1类 52 38 55 45 5#陕西科技大学学生生活区(学生公寓4A） 1类 45 38 55 45 6#陕西科技大学学生生活区(学生三公寓) 1类 44 39 55 45 7#沁园小区 1类 47 39 55 45 根据《西安市声环境功能区划方案》（市政办函[2019]107号）的划分，本项目厂界和声环境保护目标均在1类区，由上表中监测数据可知，项目厂界和声环境保护目标昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 3.3生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），陕西科技大学医院已建成运行中，本项目扩建不新增占地，因此，不进行生态现状调查。 3.4电磁辐射 与本项目相关的放射性设备均需要按照国家规定，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由相关行政部门审批，本次评价不涉及。 3.5地下水、土壤环境 本项目污水处理设施位于地下，已进行防腐蚀、防渗漏处理；医废暂存间已进行防腐防渗处理，无污染途径，因此不进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境环保护目标 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 具体环境保护目标情况见表3-6-1，环境保护目标图见附图。 表3.6-1 项目环境环保护目标一览表 名称 经纬度/° 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离m 经度 纬度 西安食品工程高级技工学校 108.971272352 34.385721666 学校 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 北 142 铭翔花园 108.973393979 34.388882649 居住区 东北 461 陕西科技大学西安校区学生生活区 108.973644766 34.384384584 居住区 东、南 10 陕西科技大学大学生活动中心 108.975484761 34.384022486 人群聚集区 东南 246 西安工业大学未央校区 108.978875073 34.380245936 学校 东南 576 美翼.新概念大学城幼儿园 108.976111057 34.381190073 学校 东南 469 陕西科技大学 108.971815499 34.380066228 学校 南 170 丽舍春天小区 108.965834173 34.383587968 居住区 西 433 沁园小区 108.969201068 34.383203544 居住区 西 24 草二村城中村 108.966949354 34.386358492 居住区 西北 405 书香水岸小区 108.967430810 34.387747206 居住区 西北 424 华宇.陶苑居 108.969092439 34.388565280 居住区 西北 475 陕西农产品加工技术研究院 108.967822201 34.381506381 科研单位 西南 388 陕西科技大学技术市场 108.967461443 34.381393728 科研单位 西南 428 秦创原陕西科技大学技术转移中心 108.967092640 34.381338743 科研单位 西南 468 陕西科技大学能源研究院 108.966992057 34.381499676 科研单位 西南 469 蒲公英幼儿园 108.967468149 34.381805448 学校 西南 364 陕西科技大学沁园小区退役军人服务站 108.966963894 34.381695477 事业单位 西南 450 中共陕西科技大学沁园社区支部委员会 108.967489096 34.382238817 事业单位 西南 361 表3.6-2 声环境保护目标（以医院的中心为原点） 序号 声环境保护目标名称 空间相对位置 距厂界最近距离/m 方位 户数 功能区类别 声保护目标 情况说明 X Y Z 1 陕西科技大学学生生活区(学生公寓4A） 69 -5 20 30 东 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类 结构：砖混结构； 朝向：南北朝向； 楼层：6层 2 陕西科技大学学生生活区(学生三公寓) 0 -25 20 10 南 / 结构：砖混结构； 朝向：南北朝向； 楼层：6层 3 沁园小区 -79 0 35 36 西 44户 结构：钢混结构； 朝向：南北朝向； 楼层：11层 |
| 污染物排 放控 制标 准 | 3.7废气排放标准 本项目运营期厂界处NH3、H2S、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3的标准限值。 表3.7-1 运营期医院厂界污染物排放标准 序号 污染物 排放限值 执行标准 1 NH3 1.0 mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准限值 2 H2S 0.03 mg/m3 3 臭气浓度 10（无量纲） 3.8废水排放标准 （1）本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3.8-1 医疗机构水污染物排放标准 序号 项目 单位 标准值 标准来源 1 pH 无量纲 6～9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准 2 化学需氧量（COD） mg/L 250 3 五日生化需氧量（BOD5） mg/L 100 4 悬浮物（SS） mg/L 60 5 粪大肠菌群数 MPN/L 5000 6 阴离子表面活性剂 mg/L 10 7 总余氯（排放口） mg/L — 8 总余氯（接触池出口） mg/L 2～8 9 氨氮 mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2～8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 （2）陕西科技大学校区污水处理站处理后的废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级标准限值、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准中排放限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020表1中限值要求。 3.9噪声排放标准 根据《西安市声环境功能区划方案》（市政办函[2019]107号）的划分，本项目所在区域划分为1类区，本项目在运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体见表3.9-1。 表3.9-1 本项目环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时期 排放标准 类别 噪声限值 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1类 55 45 3.10固体废物排放标准 医疗废物收集、贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）规定要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；一般固废贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水的污染物排放总量指标纳入西安市第十污水处理厂污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在医院现有工程的基础上增设20张床位及相关的配套设施，对环境的影响很小，故不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 （1）源强分析 1）医院化粪池及污水处理设施臭气 由于恶臭物质的溢出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算。本医院采用地埋式化粪池及污水处理设施，氨和硫化氢产生量很小，在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散。经相关措施处理后，对项目所在区域环境影响较小。 （2）废气监测计划 废气监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）执行，具体见表4.1-2。 表4.1-2 项目废气监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 医院化粪池及污水处理设施周界 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 （3）废气环境影响分析 本项目运行期间废气主要为医院污水处理设施产生的氨气、硫化氢、臭气浓度。本项目的污水处理设施为地埋式，封闭运行，周边已进行绿化并定期喷洒除臭剂以减少恶臭外散，氨和硫化氢产生量很小，对周围环境空气影响较小。项目正常运行期间，项目所在地的下风向的氨、硫化氢和臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值。 在采取上述措施后，本项目废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小。 4.2废水 （1）源强分析 1）医院废水 本项目运营期产生的废水主要为：住院病人废水、门诊病人废水、医护人员废水、洗衣房废水、化验废水等。本项目废水总量为6.632m3/d（2420.68m3/a）。中量检测认证有限公司于2024年4月2日对现有项目废水进行了实测，监测期间项目正常运行。根据对现有项目的监测结果可知，本项目的废水经过污水处理设施处理后，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，废水达标排入校区污水处理站。 4.2-1 医院现有项目的废水监测结果一览表 监测结果（废水） 监测日期 2024.04.02 监测点位 医院废水排放口 标准限值 监测项目 计量单位 监测频次 第一次 第二次 第三次 第四次 平均值 pH 无量纲 7.2 7.1 6.9 7.1 / 6-9 样品温度 ℃ 11.6 15.2 14.3 12.1 / / 化学需氧量 mg/L 42 45 44 43 43.50 250 五日生化需氧量 mg/L 14.4 15.0 14.8 13.6 14.45 100 悬浮物 mg/L 11 12 13 10 11.50 60 氨氮 mg/L 1.28 1.25 1.47 1.21 1.30 45 总磷 mg/L 0.21 0.24 0.20 0.27 0.23 8 阴离子表面活性剂 mg/L 0.121 0.143 0.161 0.134 0.14 10 总余氯 mg/L 2.35 2.44 2.45 2.53 2.44 2-8 粪大肠菌群 MPN/L 100 90 80 80 88 5000 2）校区污水处理站废水 根据校区污水处理站2024年3月份的在线监测数据平均值（监测项目包括：pH、COD、氨氮）、2023年12月28日委托监测报告（监测项目包括：SS、动植物油、阴离子表面活性剂、TP）。本项目废水污染物的排放情况见下表。 4.2-2 本项目废水污染物的排放情况表 类别 项目 2024年3月份 在线监测数据（平均值） 2023.12.28委托监测报告（平均值） pH COD 氨氮 SS 动植物油 阴离子表面活性剂 TP 本项目废水排放量2420.68m3/a 排放浓度（mg/L） 6-9 16 1.01 4 0.133 0.05ND 2.67 排放量（t/a） / 0.0387 0.00244 0.00968 0.000322 0.0000605 0.00646 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020表1中限值 6-9 150 8 150 15 0.5 8 （2）废水排放口基本情况 表4.2-3 本项目废水排放口基本情况 类别 污染物种类 污染治理设施名称 污染物治理设施编号 污染治理设施工艺 是否可行技术 排放口编号 地理坐标 排放规律 排放口类型 排放去向 E N 医院废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、LAS、总余氯、粪大肠菌群 污水处理设施(北侧) TW001 化粪池+生化+消毒 (是 □否 DW001 108.972075673 34.384288025 间歇排放 一般排放口 西安市第十污水处理厂 污水处理设施(南侧) TW002 化粪池+生化+消毒 (是 □否 DW002 108.972276839 34.383677822 间歇排放 一般排放口 （3）废水监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）自行监测要求，医院废水监测计划见下表。 表4.2-4 医院废水监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废水排 放口（DA001、DA002） 流量 自动监测 《医疗机构水污染物排放标 准》（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B级标准 pH 1次/12h COD、SS 1次/周 粪大肠菌群数 1次/月 BOD5、阴离子表面活性剂 1次/季度 氨氮、总余氯、总磷 1次/年 接触池出口 总余氯 1次/年 （4）措施可行性分析 本项目污水处理工艺流程见图4.2-1。 图4.2-1 污水处理工艺流程图 本医院污水处理设施位于院区北侧1个和南侧1个，为地埋式污水处理设施，外设一间水处理室。工艺流程说明： 1）医疗及生活废水经污水管网收收集后进入渣水分离槽，废水中的较大的有机物和无机砂石颗粒重力沉降至池底，上清液流入腐化滤池和酸化滤池。 2）腐化滤油和酸化滤池中均设置生物滤料菌床，通过接种厌氧微生物，在菌床数体上形成厌氧菌群。厌氧菌群对污水中的有机物质进行微生物降解，降低水中有机污染物的含量，达到净化目的。 3）酸化滤池出水进入调节池：调节池主要是临时储存废水，对废水进行均质均量调节，使废水定量进入后续消毒处理单元，保证系统稳定运行。池内设置两台水泵，并配置液位自动控制系统。 4）调节池出水进入消毒池，通过次氯酸钠投加装置，自动投加消毒剂，杀灭水中的有害细菌和病毒，杀毒后的水达标排放至校区污水处理站。自动投加装置和调节池提升泵连锁控制。 5）渣水分离和腐化池底部污泥定期由抽粪车进行抽吸，外运处理。 ①本项目排放的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构水污染物预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入校区污水处理站。 ②校区污水处理站处理后的废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级标准限值、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准中排放限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020表1中限值要求。 （5）校区污水处理站依托可行性分析 图4.2-2 校区污水处理站工艺流程 污水处理站采用“厌氧+缺氧+射流爆气氧化沟+中水回用（砂滤+消毒）工艺，所有的生活污水和实验室废水经排水管道收集后重力自流过粗格栅进入集水池，粗格栅拦截污水中较大杂质后由集水池污水泵提升至旋流沉砂池，在此去除污水中的沙粒及悬浮物，然后进入厌氧池、缺氧池、射流爆气氧化沟完成生化处理过程，在生物池出水端设置内回流泵，将生物池混合液提升送至缺氧池，在缺氧池内完成反硝化（脱氮）。混合液经沉淀池沉淀澄清，流入后续处理工作。校区现有污水处理站处理规模为6000m3/d，根据陕西科技大学西安校区污水处理站提供资料，现有工程进入校区污水处理厂的水量约为1643.83m3/d（60万m3/a），即校区污水处理厂剩余的处理能力为4356.17m3/d。 本项目废水量共计为6.632m3/d，小于校区污水处理站剩余的处理能力4356.17m3/d。故本项目废水依托校区污水处理站是可行的。 （6）西安市第十污水处理厂依托可行性分析 西安市第十污水处理厂，位于西安市未央区草滩街办王家棚村，建设总规模8.0万m3/d，分一、二期建设，其中一期建设工程于2012年7月1日正式运行。二期工程于2015年7月开始动工建设，12月21日出水水质实现全面达标。总占地面积99亩，服务范围为北三环以北，渭河以南，草滩大学城、未央湖及草滩生态园，红旗箱涵以东至灞河西岸区域，总服务面积1946公顷，近期服务人口38万人。 污水处理工艺采用微孔曝气氧化沟工艺+高效沉淀池+V型滤池组合处理工艺，目前十厂日均进水量约为6万m³/d，具体处理流程为：进水经粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池物理单元处理，去除污水中的杂物、垃圾、油脂类、砂等物质；物理单元处理完成后进入生物处理单元氧化沟，完成污水中污染物的去除，达到脱氮除磷的目的，混合液在终沉池进行泥水分离，上清液经二次提升后进入高效沉淀池及V型滤池，完成对水体中较难沉淀的胶体物和细小悬浮物的去除，同时可实现对磷的进一步降解；水经V型滤池过滤后进入接触消毒池消毒，处理水经厂区北侧的幸福河最终进入渭河。2020年4月1日后执行陕西省黄河流域综合排放标准行DB6 1/224-2018表1中的A标准。 本项目陕西科技大学医院位于草滩大学城，在第十污水处理厂的收水范围，该污水处理厂目前的污水处理总量约为6万m3/d，剩余的污水处理能力2万m3/d，本项目新增废水量为6.632m3/d，尚有足够处理余量接纳本项目的废水量。因此本项目污水最终进入西安市第十污水处理厂可行。 4.3噪声 （1）源强分析 本次扩建部分的噪声主要空调风机产生的噪声。 为减少空调风机噪声对厂界的影响，建设单位拟采取相应的噪声防治措施，包括选用低噪声设备、设备减振等。本项目使用分体式空调，风机设于室外。本项目设备噪声源强及防治情况详见下表。 表4.3-1 噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 措施后源强 X Y Z 1 空调风机组 / 20 10 8 55 选择低噪声设备、安装减振垫 全天 45 / 20 -10 8 55 45 （2）噪声预测 根据项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，对厂界及环境敏感点昼、夜间噪声值进行预测分析，计算出本项目设备噪声对厂界处的噪声贡献值，具体结果见表4.3-2。 表4.3-2 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位 昼间 夜间 达标情况 背景值 贡献值 预测值 标准值 背景值 贡献值 预测值 标准值 厂界东1# 52 27 52 55 37 27 37 45 达标 厂界南2# 52 41 52 55 37 41 42 45 达标 厂界西3# 51 19 51 55 40 19 40 45 达标 厂界北4# 52 38 52 55 38 38 41 45 达标 陕西科技大学学生生活区(学生公寓4A）5# 45 21 45 55 38 21 38 45 达标 陕西科技大学学生生活区(学生三公寓)6# 44 30 44 55 39 30 40 45 达标 沁园小区7# 47 15 47 55 39 15 39 45 达标 由预测结果可知，采取选用低噪声设备、设备减振等综合防治措施，再经过距离衰减后，项目东、南、西、北厂界的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类要求；声环境保护目标噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类要求。项目运行对外界声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 表4.3-3 运营期噪声环境监测计划表 监测点位 监测因子 监测频次 控制指标 东、南、西、北厂界 LAeq 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 陕西科技大学学生生活区(学生公寓4A）、陕西科技大学学生生活区(学生三公寓)、沁园小区 LAeq 每季度1次 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 1类 4.4固体废物影响及治理措施 （1）源强分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要有生活垃圾、一般固废（废包装材料、校区污水处理站的污泥、废输液瓶和输液袋）、医疗废物、医院化粪池和污水处理设施的污泥等。 1）生活垃圾 生活垃圾主要由医务人员、住院病人以及门诊病人产生。本项目新增医务人员10人，住院病人20人，门诊人数20人，生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，年工作365天，则本项目生活垃圾产生量为9.125t/a。由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置。 2）一般固废 一般固废主要为废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒等），根据建设单位提供资料产生量约0.05t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售； 校区污水处理站的污泥，根据建设单位提供资料产生量约0.01t/a定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置。 3）废输液瓶、输液袋 根据《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发﹝2005﹞292号）文件，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，根据建设单位提供资料，本次扩建项目未被污染的废输液瓶、输液袋产生量约为0.15t/a，收集后定期委托有回收处理资质的单位回收。 4）医疗废物 医疗废物是指人们在医疗机构中进行疾病诊断、治疗、卫生保健、卫生防疫等过程中产生的医疗废物和从事医学研究过程中产生的对健康人群和环境具有潜在危害的废物，已被列入我国危险废物名录（编号HW01）。其成分复杂，包括金属、玻璃、塑料、纤维类、组织、纸类，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。检验废液属于感染性废物，按照医疗废物处置。根据《医疗废物分类目录》（卫医发﹝2003﹞287号），医疗废物可分为以下五类：感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。本项目废弃物产生情况如下： 感染性废物：一次性医疗器械、棉球、棉签、纱布等； 病理性废物：病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等； 损伤性废物：针头、针筒、刀具、玻璃器具等； 药物性废物：过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品等； 化学性废物：废弃的汞血压计及温度计等。 医疗废物产生量参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产生、排放系数》（由于《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》中未提出医院污染物产排系数，故选用之前版本进行核算）：门诊医疗废物产生量按0.08kg/人·d计，本次扩建项目门诊人数20人/d；日间病房医疗废物产生量按门诊医疗废物产生量算，按0.08kg/床·d计，本次扩建项目设床位20张，年运行365天，则医疗废物的产生量约1.168t/a。经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置。 5）医院化粪池和污水处理设施的污泥 按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数为150g/人·d，新增医务人员10人，住院病人20人，门诊人数20人，故污泥产生量约为2.74t/a。项目产生的污泥加入石灰或漂白粉消毒脱水（含水率小于80%）后，委托有资质的单位定期处理，清掏及时拉走。 （2）固体废物处置利用情况 表4.4-1 本项目固体废物污染源强核算及相关参数一览表 固废名称 产生环节 属性 废物代码 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式、处置方式和去向 利用或处置量t/a 生活垃圾 员工、住院、门诊病人产生 / / 固态 / 9.125 由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置 9.125 废包装材料 检验、治疗、复检、住院 一般固废 / 固态 / 0.05 集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售 0.05 校区污水处理站污泥 废水 处理 / 固态 / 0.01 定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置 0.01 废输液瓶、输液袋 治疗、 住院 / 固态 / 0.15 收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置 0.15 医疗废物 检验、治疗、复检、住院 危险废物 HW01 841-001-01841-002-01841-004-01841-005-01 固态 In In T/C/I/R In 1.168 经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置 1.168 医院 污泥 医院废水 处理 HW01 841-001-01 固态 In 2.74 消毒脱水（含水率小于80%）后，交由有资质单位处置 2.74 （3）环境管理要求 本院在1楼设置1间医废间，位于西南侧，面积约12.144m2，单独运转，并已与人流分开。主要用于医疗废物的暂存，医疗废物暂存间设置警示标识和警示说明，现有的医废暂存间满足废物分类收集制度、消毒预处理、储存、管理措施，各科室对产生的医疗废物按《医疗废物分类目录》（2021 年版）分类收集，医疗废物置于符合《医疗废物专用包装、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。医疗废物定期交由西安卫达实业发展有限公司处置（两天清运一次）。故本次扩建项目产生的医疗废物依托现有的医废暂存间可行。本项目环境管理要求如下： 1）处置 ①单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的锐器盒中，盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破的，而且容量不能将超过容器的四分之三； ②分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求； ③不应随地放置或丢弃医疗垃圾，应该及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ④医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣； 2）贮存 ①医疗废物暂存间及暂存设施按要求设置环境保护图形标志； ②实验过程中产生的危险废物均有高压灭菌袋密封之后移至高压灭菌器灭菌，然后按照相关要求放置在医疗废物暂存间暂存； ③建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅； ④必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑤装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥应当使用符合标准的高压灭菌袋及容器盛装危险废物； ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 ⑨医废间应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开。医疗垃圾暂存间应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理设施，医废间排水管道不能与城市的下水道系统相连；防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好。 ⑩根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 3）转运 本项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 ①通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理。 ②医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。 ③医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 ④医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记。按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。 要求建设单位严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，将化粪池和污水处理设施产生的污泥预先进行消毒，可投加石灰或漂白粉进行消毒并脱水（含水率小于80%）后，按照危险废物处置要求，由具有危险废物处置资质的单位清运处理。建立污泥产生、转运台账制度，如实填写运行记录，妥善保存。 4.5地下水、土壤影响及防控措施 本项目现有的化粪池和污水处理设施为地埋式设备，各处理单元密闭设置，已进行防腐蚀、防渗漏处理；医废暂存间进行防腐防渗处理。医疗废物在装卸、搬运时轻装轻卸；医疗废物分类收集、暂存，两天清运一次，不在院区长期存放。且一旦发现有污染物泄漏或渗漏，及时采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 综上，采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对院区及附近地下水环境、土壤环境的影响较小。 4.6环境风险评价分析 （1）环境风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），项目不设制氧间，氧气均为钢瓶储存；乙醇（75%医用酒精）、次氯酸钠等。危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。涉及危险物质及风险的Q值判定详见下表。 表4.6-1 本项目风险物质Q值一览表 危险物质 CAS号 最大贮存量（t） 临界量（t） Q 值 乙醇 64-17-5 0.008925 500 0.0000179 次氯酸钠 7681-52-9 0.0007485 5 0.000150 合计 0.000168 乙醇最大储存量根据75%酒精最大储存量计算得出。 次氯酸钠最大储存量根据84消毒液折纯后得出。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量，本项目Q值（0.000168）小于1，因此，本项目无需设置专项评价。 （2）风险源分布及可能影响途径 1）乙醇：主要分布在库房，当乙醇发生泄漏时遇明火发生火灾或爆炸引发的伴生或次生污染物排放，对环境空气产生影响；乙醇发生泄漏后向地表水、地下水、土壤转移，从而使外环境被污染； 2）次氯酸钠分布情况：库房。次氯酸钠溶液发生泄漏后向地表水、地下水、土壤转移，从而使外环境被污染。 （3）环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险事故隐患，本项目应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 ①医用酒精入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；使用医用酒精的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；医用酒精储存在库房中，储存时需远离火种、热源，保持容器密封；采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。医用酒精储存区应设置围堰或漫坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。配备必要的消防器材及消防工具。 ②次氯酸钠为84消毒液的主要成分，贮存在库房中，因其受高热会分解产生有毒的腐蚀性烟气，故储存时需远离火种、热源，保持容器密封。次氯酸钠储存区应设置围堰或漫坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 4.7环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资2.3万元，占总投资的0.77%。 表4.7-1 主要环保设施投资一览表 项目类别 项目 治理措施 数量 环保投资（万元） 备注 运营期 废气治理 化粪池及污水处理设施废气 在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂 / / 依托 废水治理 住院病人废水、门诊病人废水、医护人员废水、洗衣房废水、化验废水 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施后（共2套，均为50m3/d）经“生化+消毒”工艺处理 / / 依托 噪声治理 车辆噪声 设置禁鸣、减速行驶标志； / / 依托 设备噪声 建筑隔声、低噪声设备、减振等 / / 依托 人员噪声 设置禁止喧哗标志 / / 依托 固废处置 生活垃圾 带盖垃圾桶 25个 0.1 新建 一般固废 暂存于一般固废暂存间 / / 依托 废输液瓶、输液袋 收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置 / / 依托 医疗废物 经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置 / / 依托 污泥 加入石灰或漂白粉消毒+脱水装置（含水率小于80%） 1套 1.7 新建 土壤、 地下水 现有的化粪池和污水处理设施为地埋式设备，各处理单元密闭设置，已进行防腐蚀、防渗漏处理；医废暂存间进行防腐防渗处理 / 依托 环境风险 加强管理、设置警示牌、补充配备必要的消防器材及消防工具。 0.5 新建 环境监测 / / 依托 合计 / 2.3 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 化粪池及污水处理设施的臭气 | NH3 H2S 臭气浓度 | 在产生恶臭区域池体加盖、对池体周边进行绿化并定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水 环境 | 住院病人废水、门诊病人废水、医护人员废水、洗衣房废水、化验废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、LAS、总余氯、粪大肠菌群 | 化验废水预消毒后同生活污水与医疗废水一起进入北侧和南侧的化粪池和污水处理设施后（共2套，均为50m3/d）经“生化+消毒”工艺处理达标后进入校区污水处理站，最终经市政污水管网进入西安市第十污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 车辆噪声 | 车辆噪声 | 设置禁鸣、减速行驶标志； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准；《声环境质量标准》1类标准 |
|  | 设备噪声 | 风机等设备噪声 | 建筑隔声、低噪声设备、减振等 |  |
|  | 人员噪声 | 室内外人员噪声 | 设置禁止喧哗标志 |  |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾：由院内设置垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置； 一般固废：废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒等）集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；校区污水处理站污泥，定期由陕西清泽环境科技有限公司承包外运处置； 废输液瓶、输液袋：收集后定期委托西安泰达环保科技有限公司回收处置； 医疗废物：经专用容器收集，暂存于医废间，定期由西安卫达实业发展有限公司处置； 医院污泥：化粪池和污水处理设施产生的污泥加入石灰或漂白粉消毒脱水（含水率小于80%），定期由有资质单位处理并及时拉走。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 现有的化粪池和污水处理设施为地埋式设备，各处理单元密闭设置，已进行防腐蚀、防渗漏处理；医废暂存间进行防腐防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理、设置警示牌、补充配备必要的消防器材及消防工具。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，在采取报告表提出的各项污染防治措施后，各污染物排放能够有效控制，对环境的影响较小，从环境保护角度分析项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 9.6 | / | / | 0.0387 | / | 9.639 | +0.0387 |
|  | 氨氮 | 0.606 | / | / | 0.00244 | / | 0.608 | +0.00244 |
|  | SS | 2.4 | / | / | 0.00968 | / | 2.410 | +0.00968 |
|  | 动植物油 | 0.0798 | / | / | 0.000322 | / | 0.0801 | +0.000322 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.015 | / | / | 0.0000605 | / | 0.0151 | +0.0000605 |
|  | 总磷 | 1.602 | / | / | 0.00646 | / | 1.608 | +0.00646 |
| / | 生活垃圾 | 2600 | / | / | 9.125 | / | 2609.125 | +9.125 |
| 一般固废 | 废包装材料 | 0.5 | / | / | 0.05 | / | 0.55 | +0.05 |
|  | 校区污水处理站污泥 | 119 | / | / | 0.01 | / | 119.01 | +0.01 |
|  | 废输液瓶、输液袋 | 0.18 | / | / | 0.15 | / | 0.33 | +0.15 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0.342 | / | / | 1.168 | / | 1.51 | +1.168 |
|  | 医院污泥 | 5.2 | / | / | 2.74 | / | 7.94 | +2.74 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

格

栅

集水池

缺氧池

厌氧池

沉砂池

提升泵

射流曝气氧化沟

二沉池

砂滤池

接触池

二氧化氯

达标外排

贮泥池

污泥浓缩脱水机房

泥饼外运

剩余污泥

回流污泥

内回流

回用

废水