# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   周至县黄池河山洪沟治理工程

建设单位（盖章）：   周至县黑惠渠管理站

编制日期：            2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 周至县黄池河山洪沟治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 李柄橙 | 联系方式 | 136****6795 |
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县黄池河 起点黄池村集体经济香菇厂厂房等设施上游0.30km处，终点为为黄池河与黑河河道交汇口以上1.60km处 |
| 地理坐标 | 起点坐标：108°13′54.241″，34°0′42.593″； 终点坐标：108°13′40.186″，34°2′18.961″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪排涝工程中的其他 | 用地面积（m2）/长度（km） | 河道长约4.4km 项目占地37.46亩（约24973.45m2） |
| 建设性质 | (新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 周至县水务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 周水发【2023】144号 |
| 总投资（万元） | 1362.68 | 环保投资 （万元） | 53.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.93 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目是否涉及 地表水 水利发电：饮水式发电，涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。 本项目属防洪除涝工程，无水库工程。 不需进行地表水专项评价 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目； 项目不涉及相关项目类别 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，指南中“涉及敏感点”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，针对该类项目无敏感区的相关保护规定，故本项目不设置生态专项评价。 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部； 不涉及 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）。危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部； 不涉及 |
| 规划情况 | 1、《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》； 2、《陕西省渭河流域综合规划报告》； 3、陕西省发展和改革委员会及陕西省水利厅下发《关于做好“十四五”中小河流治理工作的通知》（陕发改农经【2021】792号）； 4、《陕西省“十四五”生态环境保护规划》； 5、《西安市“十四五”生态环境保护规划》； 6、《陕西省“十四五”水利发展规划》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目规划相符性分析 名称 规划内容 项目情况 结果 《陕西省渭河流域综合规划报告》 总体规划：四、水生态保护的总体布局：恢复和扩大西安浐、灞河，周至黑河，咸阳沣河，眉县汤峪河等渭河支流的天然河道湿地；保护好渭河流域未受污染的天然河流和各类生物，维护良好的河道环境。 本项目涉及黑河的一级支流黄池河，主要工程建设内容为修建河道护岸、建设桥涵及穿路涵管，不影响原河道生态环境。 符合 《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》 中小河流治理中提出：治理规模包括黄河流域的渭河、伊洛河、湟水河等8条，主要建设内容为加高加固堤防（护岸）、河道整治（清除行洪障碍）及清淤疏浚等。 黑河属渭河的支流，本项目属于黑河的一级支流黄池河，主要工程建设内容为修建河道护岸、建设桥涵及穿路涵管，项目建设符合《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》相关要求。 符合 《陕西省“十四五”水利发展规划》 水旱灾害防御体系。持续推进主要江河堤防和控制性工程、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、蓄滞洪区建设，江河堤防工程达标率提高了75%，沿河城镇防洪能力达到设防标准。 坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态减灾相结合，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变、从应对单一灾种向综合减灾转变，完善河流防洪治理体系，实现病险水库除险加固、山洪灾害防治、排涝治涝、抗旱设施建设，整体提升水旱灾害防御能力。 本项目属于黑河的一级支流黄池河，为防洪除涝工程建设，属于江河堤防和控制性工程，符合该规划中的规范发展方向，项目建成后可有效完善河流防洪治理体系，提高区域内水旱灾害防御能力。 符合 陕西省发展和改革委员会及陕西省水利厅下发《关于做好“十四五”中小河流治理工作的通知》（陕发改农经【2021】792号） 各地要坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民群众生命财产安全放在首位，各地要坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民群众生命财产安全放在首位，最大限度减少人员伤亡和洪涝灾害损失，按照轻重缓急，优先实施重点骨干工程和应急工程，加快推进工程建设，着力提高防洪安全保障能力，力争取得明显成效，促进流域经济社会可持续高质量发展。 本项目属于黑河的一级支流黄池河，为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 推进黄河流域生态保护与环境治理。加强水资源保护区规范 化建设，实施秦岭北麓渭河南岸支流以及泾河、无定河、北洛河等重点支流河源区生态修 复工程。 本项目属于黑河的一级支流黄池河，为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。 符合 《西安市“十四五”生态环 境保护规划》 积极开展水生态建设与修复。按照“有河有水、有鱼有草”的原则，分区分类开展水生态 恢复。对渭河及主要支流进行生态治理，尽量保持河道原有 形态，避免自然河流渠道化。对八水河流 (渭河、泾河、灞河、浐河、滈河、潏河、沣河、 涝河) 及其他重要河流 (黑河、 新河、皂河、清河、石川河) 根据实际情况开展滩区治理、湿地建设等生态修复工程。 本项目属于黑河的一级支流黄池河，为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目与相关产业政策的符合性见下表1-3； 表1-3 与产业政策相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《产业结构调整指导目录》（2024年） 本项目为防洪治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于其鼓励类中“二、水利3、防洪提升工程中的江河湖海堤防建设及河道治理工程…..”，符合国家的产业政策。 属鼓励类，符合产业政策要求 《市场准入负面清单（2022年版）》 项目类别未被列入负面清单禁止准入类。 符合清单要求 《西安市企业投资负面清单》 项目类别未被列入负面清单禁止准入类。 符合清单要求 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目属于防洪除涝工程类工程建设，属于黑河的支流黄池河，满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求。 符合通知要求 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023] 632 号） 秦岭重点保护区产业允许目录 江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程。 本项目主要建设内容属于防洪工程建设，属于秦岭重点保护区产业允许目录项目。 符合清单要求 综上，本项目的建设符合产业政策及相关政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与西安市“三线一单”生态环境分区管控的相符性 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。 根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于西安优先管控单元。环评要求，本项目在建设实施过程中应严格落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中优先管控单元的相关要求。 一图：本项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-1、图1-2 一表：本项目范围涉及的生态环境管控单元分析见表1-4 一说明：根据陕西省“三线一单”生态环境管理单元对照分析报告可知（见附件），项目位于秦岭重点保护区生态保护红线-各类重要保护地陕西楼观台国家级森林自然公园、秦岭重点保护区一般生态保护空间，本项目为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。不涉及禁止及限制类，符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 图1-1 项目与西安市“三线一单”生态环境管控单元对照分析示意图 图1-2 项目与陕西省“三线一单”环境管控单元空间冲突分析图 表1-4 “三线一单”符合性分析 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 项目情况 符合性 西安市 周至县 优先管控单元 生态保护红线 秦岭重点保护区 空间布局约束 按照《陕西省奉岭生态环境保护条例》《陕西省泰岭重点保护区、一般保护区产业准人清单(试行)》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》等相关要求进行管理。1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定，保证秦岭生态功能不降低。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。2.按照国家和本省规定，依法依规淘汰落后产能，鼓励发展绿色循环经济。3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由省级水行政主管部门会同省级有关行政主管部门制定评估整治标准及处置方案，由县级以上人民政府依法组织限期整治或者退出、拆除，恢复生态。禁止房地产开发。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。5.重点保护区施行《产业准入清单》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进人。6.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。7.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准人清单中的产业、项目，有更严格准人规定的，从其规定。8.在秦岭调度水资源，建设水电站、水库等水工程，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划、秦岭水资源保护利用专项规划。建设和运营涉河蓄水、拦水工程设施，应当保证生态基流量，采取修建过鱼设施等措施，消除或者减少对水生野生动物的不利影响。 本项目主要建设内容属于防洪工程建设，属于秦岭重点保护区产业允许目录项目。项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。不涉及禁止及限制类。 符合 生态保护红线（2.1总体要求） 空间布局约束 原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动： 1.零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧捕捞、养殖。 2.因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘査活动。自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的査处等，灾害防治和应急抢险活动经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集活动。经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。 不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。 必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。 重要生态修复工程。 符合 生态保护红线（2.3生物多样性维护生态保护红线区） 空间布局约束 1.禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎，禁止引进外来物种。2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。3.加强对外来物种人侵的控制。 本项目施工阶段禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎，禁止引进外来物种。同时本环评要求保护自然生态系统与重要物种栖息地。 符合 各类重要保护地-国家公园（陕西楼观台国家级森林自然公园） 空间布局约束 限制类： 执行《大熊猫国家公园产业准人负面清单(试行)》；禁止类： 1.禁止狩猎、经营性砍伐、开垦、烧荒、商业性探矿、开矿、采石、挖沙、揭取草皮、爆破等破坏野生动植物生境地形地貌和自然景观的活动。 禁止擅自改变自然水系状态。 禁止超标准排放废水、废气，违规倾倒废弃物。 禁止培植、饲养、繁殖、放生外来物种和转基因生物。 禁止储存使用剧毒、高毒、高残留或者过量使用农药、杀虫剂、除草剂等药剂或者其他有毒有害物质。 禁止运输、携带、引进外来物种、转基因生物、放射性废物、含传染病原体的废物、有毒物质和其他有害物质。 公园内不符合保护和规划要求的各类工矿企业等产业逐步退出。禁止与保护目标不一致的开发建设活动。 本项目为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。不涉及禁止及限制类。 符合 秦岭重点保护区一般生态保护空间 划入一般生态空间的各类法定自然保护地，空间布局约束要求按各类法定自然保护地现行法律法规执行。 原则上按限制开发区域的要求进行管理；严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。 本项目不占用态保护红线外的生态空间。 符合 本项目属于防洪排涝项目，位于优先管控单元，不涉及占用生态红线，施工过程严格管理。项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。 4、与其他相关政策符合性分析。 表1-5 本项目与相关政策符合性分析 相关规划 规划要求（摘录） 规划符合情况分析 符合性 《中华人民共和国防洪法》 第十八条 防治江河洪水，应当蓄泄兼施，充分发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强河道防护，因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施，保持行洪畅通。 防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强流域水土保持综合治理。 本项目为防洪除涝工程建设，项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，为河道沿线群众营造良好的生产、生活环境，消除影响社会稳定的隐患，可有效促进该区域经济社会可持续高质量发展。 符合 陕西省关于全面推行河长制的实施方案 推动河湖生态环境保护与修复。构建自然生态河湖，维护健康自然弯曲河湖岸线和天然浅滩深潭泛洪漫滩。加大水土流失综合治理和生态修复力度，大力推进坡耕地、生态清洁型小流域和涝池水生态治理。推进水环境自然修复保护，开展水生生物增殖放流，提高水生生物多样性和水体净化调节功能。加强河湖湿地修复与保护，维护湿地生态系统。开展江河库渠沿岸绿化造林。 符合 《陕西省重要湿地保护名录》 名录中隶属周至县的湿地有陕西黑河湿地，四至界限范围为东至就峪山梁，西至青冈砭垭，南至陈河口，北至仙游寺与马召武兴村南口。 项目施工范围不在陕西黑河湿地范围内。 符合 陕西省“十四五”水利发展规划 --实施渭河干流滩区综合整治、支流入渭口生态修复、排污口生态治污湿地等，补齐渭河生态区生态治理短板，进一步巩固提升渭河生态区建设成果，构建渭河绿色生态廊道；实施渭河北岸千河、漆水河、泾河、洛河等重要支流生态修复综合治理，修复水生态功能，打造幸福河湖； --峪口以下按照滩槽结合、“蓝绿”融合、生态优美的目标，实施石头河、灞河、罗敷河等36条主要河流生态保护与修复工程，通过重点河段清淤疏浚、硬质堤防生态化改造、湿地植物恢复等，恢复河流自然形态。 ——水旱灾害防御体系。持续推进主要江河堤防和控制性工程、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、蓄滞洪区建设，江河堤防工程达标率提高到75%，沿河城镇防洪能力达到设防标准。 项目对黑河支流黄池河进行的活动属于渭河干流滩区综合整治，同时满足峪口以下按照滩槽结合、“蓝绿”融合、生态优美的目标要求。项目建设将有力保护黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，有利于提高周至县水旱灾害防御体系。 符合 《全域治水碧水兴城西安市河湖水系治理三年行动方案（2019-2021年）》 按照“治、用、保、引、管”的总体工作思路，围绕“堤固、岸绿、水清、洪畅、景美、管理长效”的水系治理格局，西安市系统开展“85316”水系综合治理，扎实推进5方面301个河湖水系生态治理项目，实施渭河、泾河、灞河、浐河、潏河、滈河、沣河、涝河“长安八水”及黑河、新河、公式河、清河、石川河5条重要河流治理工程，建设斗门水库、渼陂湖、白鹿原水库3个重点湖库，推进护城河水系提升和污水处理、水系连通、水源涵养、应急水源、再生水管网、智慧水务6项重点治理工程，统筹水生态、水环境、水安全，形成“堤固、岸绿、水清、洪畅、景美、管理长效，河河相连、河湖相通”的水生态格局，以全域治水碧水兴城引领绿色发展。 项目属于黑河一级支流黄池河，通过修建河道护岸、建设桥涵及穿路涵管，提高黄池河的稳定性，工程区涉及河道长4.4km，项目建设贯彻落实了《全域治水碧水兴城西安市河湖水系治理三年行动方案（2019-2021年）》。 符合 西安市“十四五”水务发展规划 坚持保护优先、自然恢复为主、人工干预为辅，加大河湖生态保护修复力度，持续改善水生态环境，深入推进实施西安市河湖水系保护治理三年行动，完成“三河一山”绿道建设，打造幸福河湖。 项目的建设可提高黄池河河道两岸岸坡稳定，防止水土流失，改善河道的自然生态环境。 符合 《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本 第十六条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 根据《第二批国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区》黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区介绍，保护区东至赤峪河，西连太白县，南接周至国家级自然保护区，北到黄池河入黑河口，范围在东经107°46′22″~108°26′22″，北纬33°43′07″~34°11′45″之间。核心区位于黑河主河道甘峪湾至钓鱼台，范围在东经107°46′22″~108°12′38″，北纬33°52′01″~34°03′15″之间。实验区位于黑河支流，范围在东经107°49′05″~108°26′31″，北纬33°43′07″—34°11′45″之间。 本项目为黑河一级支流黄池河，在多鳞铲颌鱼实验区内，区内未划分多鳞铲颌鱼产卵场，索饵场、越冬场和洄游通道，经现场勘察及资料研究区域未发现有多鳞铲颌鱼。因此，本项目建设对黑河多鳞铲颌鱼影响较小。 符合 第二十条：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 项目建设不涉及新建、改建、扩建排污口，施工期的产生的废水全部处理后综合利用不外排。 符合 农业部和省级人民政府渔业行政主管部门应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 特别保护期外从事捕捞活动，应当遵守《渔业法》及有关法律法规的规定。 黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区功能区核心区特别保护期为每年4月6日-8月31日。 项目施工区域不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，该工程所处的实验段能够持续维持其生态环境的结构和功能。本项目在4月6日-8月31日之间不进行捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动，因此，本项目符合黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区的相关要求。 《陕西省河道管理条例》2010修订 第二十一条在河道管理范围内禁止下列为： 修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 本项目工程为河道护岸、建设桥涵及穿路涵管，不存在条例中禁止的行为。 符合 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。 本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等活动。 符合 《西安市河道管理实施办法》 第四条河道整治规划，按河道管理权限，由各级河道管理机关负责组织编制，经同级人民政府审批，报上级河道管理机关备案。涉及城镇的河道由河道管理机关会同城建部门编制，其规划应符合城镇总体规划。 第五条新建、扩建、改建的开发水利、防治水害、整治河道的各类工程的跨河、穿河、临河、穿堤建筑物及设施，建设单位必须按照国家水利部、国家计划委员会制定的《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》，将工程设计方案报送河道管理机关审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。 本项目所有施工活动在河道管理范围内，施工前均按照相关要求办理审批手续。 符合 《陕西省渭河流域管理条例》 第四十五条在渭河流域河道管理范围内新建、改建、扩建各类工程建设项目的，建设单位或者个人应当向省渭河流域管理机构或者设区的市、县(市、区)水行政主管部门提出申请，其工程建设方案按照下列权限和程序审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续：(二)渭河其他支流河道管理范围内建设项目，由县(市、区)水行政主管部门受理审查同意，其中大中型建设项目，报设区的市水行政主管部门审查同意； 第四十八条在渭河及其支流河道管理范围内，禁止下列行为： (一)破坏、损毁河道控导、堤防工程及其附属设施； (二)移动、侵占、损毁测量标志、观测设备、标牌界桩等设施； (三)围河造田、修池养殖、种植阻水林木； (四)修建房屋、存放物料、倾倒垃圾、葬坟； (五)其他影响河道行洪安全的行为。 本项目位于黑河支流黄池河，所有施工活动在河道管理范围内，施工前均按照相关要求办理审批手续。项目施工期间无条例中明确禁止的行为。 符合 《陕西省森林公园条例》 第二十二条 森林公园内不得从事下列建设活动：(一)建设损害森林风景资源、妨碍游览、污染环境的工程设施，设立各类开发区，修建别墅；(二)在森林公园生态保护区和游览区内修建宾馆、疗养院以及与森林风景资源保护无关的其他建筑物；(三)擅自修建人造景观或者景点；(四)其他损害森林风景资源的建设活动。 本项目属于防洪排涝工程，不存在以上禁止行为 符合 第二十四条 建设单位、施工单位在森林公园内进行工程项目建设以及搭建临时设施的，应当采取措施，避免对周围景物、景点、水体、地形地貌、林草植被造成破坏，竣工后及时清理现场，恢复原状。 第二十五条 森林公园内禁止下列行为：(一)毁林开垦、采矿、采石、采砂、取土、放牧；(二)填堵自然水系；(三)在禁火区、森林防火戒严期用火；(四)新建、改建坟墓；(五)采挖花草树根、攀折树枝、乱扔垃圾；(六)在树木、建筑物、设施上刻画，损坏、移动园内设施、游览标志和标识；(七)法律、法规禁止的其他行为。 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 第三部分规划分区，参照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。核心保护区主要包括(一)海拔2000米 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；(二)国家公园、 自然保护区的核心保护区，世界遗产；(三)饮用水水源一级保护区；(四)自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与 其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。重点保 护区主要包括(一)海拔 1500 米至 2000 米之间的区域；(二)国家公园、 自然 保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；(三)国家级和省级风景名胜 区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、 水利风景区；(四)水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区(点) 、野生 动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天 然湖泊；(五)全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。一般保护区指除 核心保护区、重点保护区以外的区域。 除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无 关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一 般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规 定。 本工程属生态类建设项目，本项目的实施，可改善局部河段的水土流失，改善水环境现状，且项目运行期无污染，因此，本项目符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》的相关要求，不存在环境限制性因素。 符合 《西安市秦岭生态环境保护条例》 第三十六条秦岭范围内，禁止下列活动：(一)房地产开发；(二)开山采石；(三)新建宗教活动场所；(四)新建、扩建经营性公墓；(五)新建高尔夫球场；(六)法律、法规禁止的其他活动。秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动：(一)勘查、开采矿产资源；(二)扩建、异地重建宗教活动场所；(三)新建水电站；(四)新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；(五)削山造地、挖地造湖。 本项目属于防洪排涝工程，不存在以上禁止行为 符合 第三十八条重点保护区内，应当以植被、水源地和生物多样性保护为主，恢复植被、退耕还林还草。 第三十九条一般保护区内，应当以提高绿化面积，发展生态农业、生态旅游为主，可以发展区域环境资源可承载的产业和进行必要的村镇建设。 第四十七条严格保护饮用水水源安全。饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，已有的排污口应当限期拆除。 第五十条市、相关区县人民政府应当加强秦岭范围内湿地保护，维护湿地生态系统的完整性。对自然退化或者遭到破坏的湿地，采取水源补给、退耕还湿、封育禁牧、污染源控制等措施，恢复生态。 5、项目与水利建设项目环评文件审批原则的符合性 项目建设与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与水利建设项目环评文件审批原则符合性分析表 相关的规定及要求 符合性分析 符合性 第三条：工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目为黑河一级支流黄池河的防洪排涝工程，项目占地范围在河道管理范围之内，不属于禁止占用的区域。项目所在地属于黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区范围内，根据2008年8月《陕西黑河水产种质资源保护区综合考察报告》，实验区未划分多鳞 铲颌鱼产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，评价区内未发现国家重点保护野生鱼类、省级重点保护野生鱼类和濒危鱼类。 符合 第七条：项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出 了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水 质造成不利影响的，提出了避让、施工方 案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利 影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产 生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或 综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境 和敏感保护目标造成重大不利影响。 本工程对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均提出了防治或处置措施。工程施工不涉及饮用水水源保护区或取水口；不涉及对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省西安市周至县黄池河，起点黄池村集体经济香菇厂厂房等设施上游0.30km处，终点为为黄池河与黑河河道交汇口以上1.60km处。工程起点坐标：108°13′54.241″，34°0′42.593″；终点坐标：108°13′40.186″，34°2′18.961″。具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 本项目位于陕西省西安市周至县黄池河，2021年入夏以来，项目区经历了多次较大暴雨袭击，下泄洪水破坏了河道沿线人民群众良好的生产、生活环境，随着河道局部段被冲毁，若不及时采取修复加固措施，冲刷破坏缺口将会随着洪水的冲刷进一步扩大，更多完好的公路、桥、堤防将因局部破坏引起连锁破坏，造成更大的经济损失，同时洪水会造成严重的水土流失问题，因此提出本项目的建设是必不可少的。 2、工程规模 主要建设内容为：河道右岸护岸5段，全长899.69m；左岸护岸5段，全长1034.07m；拆除重建桥涵3座，新建穿路涵管8处。工程规模：防洪标准为10年一遇，工程规模为小（2）型，防护等级为V等，建筑物级别为5级。 3、项目组成 项目组成及建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程名称 建设内容 备注 主体工程 护岸工程 河道右岸 右岸护岸5段，全长899.69m：其中R1#护岸段长260.96m，河道桩号0+0000~0+267；R2#护岸段长150.26m，河道桩号0+350~0+520；R3#护岸段长235.87m，河道桩号0+930~1+165；R4#护岸段长62.98m，河道桩号1+220~1+300；R5#护岸段长189.62m，河道桩号3+058~3+250。护岸断面形式采用直立式C20埋石砼挡土墙结构,顶宽0.4m,临水侧为竖直边坡，背水坡比1:0.35,挡墙净高2.9~4.5m,其中地面以上1.4~3.0m,埋深1.5m.挡墙背侧采用砂砾石夯填，填筑相对密度不小于0.6；排水管采用Ф50PVC管，梅花形布设，间距1.5m。 改建 新建 河道左岸 左岸护岸5段，全长1034.07：其中L1#护岸段长252.84m，河道桩号0+000~0+267；L2#护岸段长129.91m，河道桩号0+780~0+910；L3#护岸段长37.68m，河道桩号1+220~1+270；L4#护岸段长137.82m，河道桩号2+490~2+640；L5#护岸段长475.82m，河道桩号2+853~3+361。护岸断面形式采用直立式C20埋石砼挡土墙结构,顶宽0.4m,临水侧为竖直边坡，背水坡比1:0.35,挡墙净高2.9~4.5m,其中地面以上1.4~3.0m,埋深1.5m.挡墙背侧采用砂砾石夯填，填筑相对密度不小于0.6；排水管采用Ф50PVC管，梅花形布设，间距1.5m。 改建 新建 拆除重建桥涵工程 1#桥 该桥涵位于R1#护岸0+193.28、L1#护岸0+178.91处，现状桥孔为矩形结构，桥孔尺寸为3.0m×2.8m；拆除重建后设计荷载为公路二级荷载，桥梁结构形式为简支梁，净宽4.0m，桥跨6.5m。桥板采用45cm厚预制C30钢筋混凝土板，按桥梁安全要求完善防护措施设计。 改建 新建 2#桥 该桥涵位于河道桩号 1+573 处，现状桥孔为拱形结构，底宽4.0m，拱高1.78m；拆除重建后设计荷载为公路二级荷载，桥梁结构形式为简支梁，净宽4.0m，桥跨6.5m。桥板采用45cm厚预制C30钢筋混凝土板，按桥梁安全要求完善防护措施设计。 3#桥 该桥涵位于L5#护岸0+475.82处，现状桥孔为拱形结构，底宽3.6m，拱高 1.4m；拆除重建后设计荷载为公路二级荷载，桥梁结构形式为简支梁，净宽4.0m，桥跨6.5m。桥板采用45cm厚预制C30钢筋混凝土板，按桥梁安全要求完善防护措施设计。 涵管工程 1#涵管~8#涵管 本次设计过路导流涵管管径为DN600~DN800，选用C30预制钢筋砼II级管，上游靠近山体侧设置现浇C20素砼集水八字墙，八字墙为重力式挡土墙。涵管前设素砼一字墙，墙厚0.3m，末端根据设计50cm厚格宾石笼防冲体。 新建 临时工程 临时施工道路 本次施工拉运材料等依托河道两岸村庄道路。不新建临时施工道路。 依托 临时生产生活区 在黄池村村委会附近租赁民房，不新增临时占地，施工办公区建筑面积约150m2。施工仓库建筑面积约100m2。堆料场地建筑面积约80m2。 租用 导流围堰 施工围堰导流围堰全长约600m，顶宽2.0m，平均堤高2.0m，迎水面坡比1：2，背水面坡比1：75，迎水面边坡均采用30cm 厚编织袋防护，底部铺设复合士工膜，土工膜采用一布一膜（土工膜200g/m2/0.5mm），冲刷深度取0.5m。 新建 施工排水 采用明沟式排水，即采用拉槽抽排降低地下水位，布置集水井及水泵抽水。明沟的布置方式为：沿基坑外侧布置一道明沟，纵向有一定的坡度以便排水。沟底低于开挖高程0.5m,每段50m，设置一个集水井，井深1.5m，设置水泵抽水。 新建 公用工程 供排水 供水：施工用水取自河道，河滩开挖的集水井即可满足要求，生活用水可从附近村庄自来水点取水。 排水：施工人员生活污水依托周边化粪池处理，施工生产废水经临时隔油沉淀池沉淀后回用，不外排。 新建 供电 施工用电较为分散，主要为建筑物施工浇筑、混凝土振捣等施工用电，用电量较小，施工用电采取自备发电机方式。 新建 通讯 施工现场通讯以移动电话为主，辅以对讲机。 新建 环保工程 施工废气 对施工场地保洁、洒水抑尘，设围挡，材料运输及堆放时设蓬盖、土石方设置密目网苫盖等措施控制施工扬尘，避免在大风天气下进行土石施工；对车辆、设备及时维护保养、控制作业时间等措施控制车辆尾气。 新建 施工废水 生活污水：施工人员生活污水就近依托化粪池处理。施工废水：施工生产废水经临时隔油沉淀池沉淀后回用，不外排。 新建 施工噪声 选用符合国家标准的低噪声设备，控制作业时间，及时维护保养设备。 新建 施工固废 生活垃圾分类收集，及时清运到环保部门指定地点处置； 各建筑物土方、漂卵石、弃方存放于护岸背水侧、挡土墙坡脚及河道低洼处，施工结束后用于回填河道冲刷低洼处或沟槽。 新建 4、建设规模及主要工程参数 （1）护岸工程 主要建设内容为：河道右岸护岸5段，全长899.69m；左岸护岸5段，全长1034.07m。工程规模为防洪标准为10年一遇，工程规模为小（2）型，防护等级为V等，建筑物级别为5级，设计洪峰流量为31.65m3/s~42.7 m3/s。 本工程护岸横断面采用C20埋石混凝土挡墙结构。该直立式挡土墙横断面顶宽0.4m，临水侧为竖直边坡，背水侧坡比1:0.35，挡墙净高2.9~4.5m，其中地面以上1.4~3.0m，基础埋深1.5m。挡墙背侧采用砂砾石夯填，填筑相对密度≥0.6，分层碾压夯实；在挡墙上梅花形布设中 50PVC排水管，排水管护岸内侧端用无纺布包裹，排水管采用φ50PVC花管，孔间呈梅花型布置，间排距1.5m×1.5m；挡土墙护岸采用C20F150W6埋石砼(埋石率20%)，墙身每6米设一道伸缩缝，缝宽2cm，缝间采用高压闭孔板填塞。设计的护岸横断面图见下图2-1： 图2-1 护岸横断面图 护岸工程情况统计见下表2-2； 表2-2 护岸工程现状情况及保护内容统计表 序号 类型 名称 现状情况及治理位置 保护对象 修建长度 1 河道右岸护岸 R1#护岸 该护岸段位于本次治理段上游起点处，河道桩号0+000~0+267 范围内，已建河道浆砌石护岸坍塌破坏，基础冲刷下切 道路路基及香菇厂厂区基础设施 260.96m 2 R2#护岸 该段位于后黄池村委会广场处，河道桩号0+350~0+520范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 150.26m 3 R3#护岸 该段位于河道桩 0+930~1+165范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 235.87m 4 R4#护岸 该段位于河道桩号 1+220~1+300范围内，现状无护岸 右岸耕地及道路 62.98m 5 R5#护岸 该段位于河道桩号3+058~3+250 范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 189.62 1 河道左岸护岸 L1#护岸 该护岸段位于本次治理段上游起点处，河道桩号0+000~0+267范围内，已建河道浆砌石护岸坍塌破坏，基础冲刷下切 道路路基及香菇厂厂区基础设施 252.84m 2 L2#护岸 该段位于河道桩号 0+780~0+910范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 129.91m 3 L3#护岸 该段位于河道桩号 1+220~1+270 范围内，现状无护岸 右岸耕地及道路 37.68m 4 L4#护岸 该段位于河道桩号 2+490~2+640 范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 137.82m 5 L5#护岸 该段位于河道桩号 2+853~3+361范围内，现状无护岸 右岸居民区、耕地及道路 475.82m （2）桥涵工程 根据河道沿线安全泄洪需要，拆除重建桥涵3座，桥净跨均为6.5m，项目区道路为乡村主要干道，定为四级公路，本次设计桥涵结构安全设计等级为三级小桥(跨度范围5m≤Lk<20m)，根据规范规定，该桥设计荷载为公路二级荷载，设计车道为单车道，车道净宽度4.1m。桥面铺装层为13cm厚钢筋混凝土，两侧引道坡度为1:8~1:10，桥板采用C30钢筋混凝士板，板厚450mm，桥底板为20cm厚混凝土板，纵向带坡，土方填筑指标：相对密度>0.8。设计1#桥涵、2#桥涵桥孔尺寸为6.5m×3.0m，3#桥涵设计桥孔尺寸为6.5m×3.5m。桥身横断面图见下图，总平面布置见附图3~附图5。 图2-2 桥身横断面图 （3）涵管工程 根据现状洪水痕迹及暴雨期洪水量观测，本次设计过路导流涵管管径为DN600~DN800，选用C30预制钢筋砼Ⅱ级管，上游靠近山体侧设置现浇C20素砼集水八字墙，八字墙为重力式挡土墙。管前设素一字墙，墙厚 0.3m，末端根据现场实际情况设计50cm厚格宾石笼防冲体。本次穿路涵管设计参数统计如下表2-3；总平面布置图见附图6、附图7。 表2-3 拟建穿路过水涵管参数统计表 位置 涵管长度 涵管内径 涵管壁厚 L（m） DN（m） t（m） 1#涵洞 6.2 0.8 0.1 2#涵洞 8.4 0.8 0.1 3#涵洞 10.5 0.8 0.1 4#涵洞 8.5 0.6 0.1 5#涵洞 7 0.7 0.1 6#涵洞 7.7 0.8 0.1 7#涵洞 27.2 0.7 0.1 8#涵洞 13 0.6 0.1 5、给水、排水 用水：施工用水取自河道，河滩开挖集水坑即可满足要求，生活用水可从附近村庄自来水点取水。 排水：施工人员生活污水通过依托周边居民区化粪池处理，施工生产废水经临时隔油沉淀池沉淀后回用，不外排。 |
| 总平面及现场布置 | 本次黄池沟治理段起点黄池村集体经济香菇厂厂房等设施上游0.3km处，终点为为黄池沟与黑河河道交汇口以上1.6km处，黄池沟治理段全长约4.4km。治理段末端(8#涵管)位于陕西省引汉济渭工程在建隧洞上游1km处，主要建设河道右岸护岸5段，全长899.69m；左岸护岸5段，全长1034.07m；拆除重建桥涵3座，新建穿路涵管8处。工程规模：防洪标准为10年一遇，工程规模为小（2）型，防护等级为V等，建筑物级别为5级。项目总平面布置见附图2。 本工程施工段河道宽度较小，左右岸交通便利，基本上无空闲场地设置临时施工场所，因此本项目拟在黄池村村委附近租赁民房，设1处临时施工场地，主要布设生活设施区、施工仓库、堆料场区等。施工场地布置见附图9。 |
| 施工方案 | 1、施工条件 ①对外交通 周至县距西安市区78公里。东依白马河中心线与鄠邑区为邻；南依秦岭主脉与佛坪县、宁陕县交界；西有界碑与宝鸡市眉县、太白县接壤；北凭渭河与武功县、兴平市和杨凌区、宝鸡市扶风县相邻。 工程区位于周至县境内，沿线有S107省道、G108国道及县级公路贯通，对外交通条件优越，与周围交通要道形成交通网，道路状况良好，交通便利。 ②场内交通 本工程沿黄池沟河道两岸布置，沿线已完成村村通水泥路面铺设，道路宽度可满足对象小型车辆错车，施工期可进行适当的交通疏导，即可满足施工对内交通要求，项目区局部由于洪水冲刷破坏道路，可临时填土维修后满足通行要求。 ③动力条件 施工用电较为分散，主要为建筑物施工浇筑、混凝土振捣等施工用电，用电量较小，施工用电可采取自备发电机方式。 ④建筑材料 本项目土方不外运，在施工范围内进行土方平衡，剩余土方进行周边植被环境恢复用土。本次砌石料全部外购，石料场位于周至县周边，所用砌石料属全新统冲洪积中砂，较均匀，含泥量低。本阶段混凝土用粗、细骨料用量较小选取周至县周边商用料场进行购买，平均运距20km。 ⑤物资采购、机械维修 施工人员所需各类生活物资在周至县采购供给，且县城有机械设备修配加工的条件，易于施工机械检修。 2、施工导流 本工程围堰导流堤采用河道整治开挖料，待冲刷坑底部混凝土基础施工完成后拆除围堰，用于护岸土方填筑，如采用分段回填，拆除时需在上下游两端做好封堵。本施工围堰导流围堰全长约600m，顶宽2.0m，平均堤高2.0m，迎水面坡比1:2，背水面坡比1:75，迎水面边坡均采用30cm厚编织袋防护，底部铺设复合土工膜，土工膜采用一布一膜(土工膜(200g/m2/0.5mm)，冲刷深度取0.5m。导流围堰横断面如下图所示： 图2-3 施工导流围堰横断面图 本工程施工期基础开挖工作面低于河床，河道渗水量较大，需要进行施工期排水，设计建筑物底部为冲洪积圆砾层，透水性较强，对施工影响较大。因此做好施工排水非常关键。本工程施工排水采用明沟式排水，即采用拉槽抽排降低地下水位，布置集水井及水泵抽水。明沟的布置方式为：沿基坑外侧布置一道明沟，纵向有一定的坡度以便排水。沟底低于开挖高程0.5m，每段50m，设置一个集水井，井深1.5m，设置水泵抽水。 3、弃渣规划 本工程各建筑物石方、漂卵石开挖共计10205.52m2，该部分土料不用于堤身及建筑物土方填筑，先堆放于临时料场，待岸坡平台施工完成后，采用59KW推士机有序堆放于护岸背水侧、挡土墙坡脚及河道低洼处。本工程弃方量为546.21m2，主要用于施工期导流围堰填方，待施工完成后，该所有土方、建筑物石方、漂卵石摊铺于河道冲刷低洼处或沟槽回填，并保证回填后河床地面高程不高于设计河床底高程。 4、施工工艺 ①施工内容 主体工程为左、右岸1.933km直立式埋石砼挡土墙护岸、拆除重建桥涵3座和新建道路过流涵管8座。 ②施工准备 施工单位开工前，应对合同或设计文件进行深入研究，并结合施工具体条件编制施工组织设计。 开工前，应做好各项技术准备，并做好临建工程、各种施工机械设备和工具材料等的准备工作。 施工准备主要包括测量、放样，料场核查。测量放样时应按设计挡墙断面，永久标石、标架埋设牢固，并定时核查、校正。 ③施工工序 本工程以土方清基、土方开挖、护岸堤身填筑填筑、现浇板施工为主，组织好土方、砼工程的施工是顺利完成整个工程施工的关键环节，其施工程序按常规进行。工程施工可分为准备期、施工期、完建期三个阶段，各施工阶段程序安排为： (1)准备期：完成临时住房及仓库，完成三通一平。 (2)施工期：护岸土方开挖按设计开挖断面进行，人工削坡，分层碾压，最后进行护岸砼板衬砌、板缝处理、建筑物施工。 (3)完建期：场地清理，竣工验收。 ④主体工程施工 本工程以土方清基、土方开挖、护岸填筑、现浇砼板、建筑物施工，主要施工流程：施工准备一施工放线及原始渠堤测量→施工清基→护岸开挖填筑碾压一人工精修边坡→混凝土立模浇筑→洒水养护→嵌缝一封顶板(压顶板)→护岸外边坡修整→清除施工垃圾一完工。 5、项目占地和土石方平衡 （1）工程占地 根据工程特点，本工程征(占)地总面积37.46亩，其中永久征地27.16亩，临时占地10.34亩。详见下表。 表2-4 项目占地面积分项表 占地性质 占地工程名称 占地面积（亩） 占地性质 永久占地 主体工程区 27.12 水利及水利设施用地 临时占地 导流围堰防治区 10.34 水利及水利设施用地 合计 / 37.46 / 项目永久占地主要用于护岸、涵管、桥涵，属于水利及水利设施用地，工程不占用永久耕地，不会对当地居民的生产和生活产生太大影响。 （2）土石方平衡 本项目土石方平衡数据采用《周至县黄池河山洪沟治理工程初步设计》中的核算工程量，土方平衡表见表2-5。 表2-5 土石方平衡表 （单位：万m3） 项目 土方开挖 土方填筑 总弃方量 自然方m3 自然方（石方）m3 填筑量 借方 自然方m3 自然方m3 m3 护岸工程 12473.42 10205.52 13128.85 655.43 0.00 桥涵工程 834.21 0.00 656.03 0.00 178.18 过流涵管 548.17 0.00 180.15 0.00 368.03 施工导流围堰 5949.03 0.00 13789.45 7840.42 0.00 合计 19804.83 10205.52 27754.47 8495.85 546.21 本工程各建筑物石方、漂卵石开挖共计10205.52m2，该部分土料不用于堤身及建筑物土方填筑，先堆放于临时料场，待岸坡平台施工完成后，采用59KW推士机有序堆放于护岸背水侧、挡土墙坡脚及河道低洼处，用于回填。本工程弃方量为546.21m2，主要用于施工期导流围堰填方，待施工完成后，该所有土方、石方、漂卵石摊铺于河道冲刷低洼处或沟槽回填，并保证回填后河床地面高程不高于设计河床底高程。 5、施工进度安排 根据计划，本项目预计于2024年5月开工建设，2025年3月底竣工交付，工期计划为10个月。施工人员约50人。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境质量 黄池河是黑河的一级支流，渭河二级支流，全段在周至县楼观镇境内，发源于秦岭北麓黄龙寨岭，峪口位于原周至县铁矿厂处，出峪后约200m汇入黑河。黄池河主河道全长10.3km，平均比降95%，其中：峪口以上河道长10.1km，流域面积21.74km2；峪口以下河道长0.2km，流域面积0.2km2。先后流经后黄、前黄、团标等村后汇入黑河，峪口以下无支流汇入。河道蜿蜒曲折，河槽狭窄，水流湍急，河谷深切，河床质由不同粒径的角砾组成。地势南高北低，沟底及岸坡堆积大量松散堆积物，每逢暴雨，水土流失严重。黄池河终年流水，上游无工业分布，河水无污染水质良好。该区地表水水化学类型为HCO·S04-Ca·Mg型水，总矿化度0.190g/1，pH值8.17，属弱碱性淡水，属弱碱性淡水。 项目拟建位于西安市周至县黄池河流域，植被主要为河滩植被，浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻和裸藻等；轮虫动物主要以萼花臂尾轮虫、角突臂尾轮虫和蒲达臂尾轮虫为主。 1、水生生物资源生态环境现状调查 （1）鱼类资源状况现状 河道内鱼类为一般常见种，包括鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、 草鱼、泥鳅等。浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻和裸藻，包括尖针杆藻、近缘针杆藻、大螺旋藻、小颤藻、小球藻和小箍藻等；轮虫动物主要以萼花臂尾轮虫、角突臂尾轮虫和蒲达臂尾轮虫为主。依据2008年8月《陕西黑河水产种质资源保护区综合考察报告》及黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区功能区划图（见附图10），可知本项目所在地属于黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区范围内，未划分水生物产卵 场、索饵场、越冬场和洄游通道，且根据各产地实际考察结果可知，多鳞铲颌鱼较集中栖居水体是鄂西山地、秦巴山区、太行山脉及鲁中南山地等山溪之中。 因此，评价区内未发现国家重点保护野生鱼类、省级重点保护野生鱼类和濒危鱼类。经收集相关资料，本项目所涉及的黄池河流域内未发现洄游性鱼类分布，无鱼类“三 场”及珍惜濒危水生生物分布。 （2）水生植物状况现状 根据实地调查，工程涉及施工区域两岸分布大量水生、湿生植物，植被较为茂盛，主要分布在河流两岸区域，主要种类包括湿地植被包括木本湿地植被、高草湿地植被、低草湿地植被。其中木本湿地植被有落叶阔叶林、灌木林等；高草湿地植被有芦苇、香蒲、菖蒲、荻等植物组成的群落；低草湿地植被有拂子茅、假苇排子茅、白茅、灯心草、球穗扁莎草、慈菇、酸模叶蓼、马蔺、空心莲子草、眼子菜等植物组成的群落。 2、项目占地类型及植被现状调查 项目占地类型主要为水利及水利设施用地，经调查项目区周边植被主要为自然草本植物，本项目河段主要为栽培植被和各类灌草丛为主的自然植被，在河漫滩荒地内自然植被以芦苇、狼牙刺、茵陈蒿、狗尾草、紫花苜蓿、大狼把草、牛筋草、泥胡菜、苦苣菜、小蓬草等为主。周边黄土梁峁植被类型主要以酸枣等灌丛和白羊草、山韭等灌草丛为主。评价区域未发现珍惜濒危野生植物分布，未发现古树名木分布。 3、生态功能区调查 （1）主体功能区划 根据《陕西省主体功能区规划》（陕政发〔2013〕15号），本项目位于陕西省周至县黄池河，属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区）——秦巴生物多样性生态功能区（附图11），其主体功能及保护和发展方向见表3-1。本项目为黄池河的防洪除涝工程，项目建设有助于改善区域水土流失，维护生态系统。 表3-1 项目所在地主体功能区划 地区 所处区域 类型 主体功能 保护和发展方向 周至县 国家层面限制开发区域（重点生态功能区） 秦巴生物多样性生态功能区 维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。 加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 （2）生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》陕政办发〔2004〕115号），本项目位于三、渭河谷地农业生态区、（七）关中平原城乡一体化生态亚区 20关中平原城镇及农业区（附图12），生态功能区具体划分情况见表3-2。本项目为黄池河的防洪除涝工程，项目建设不占用耕地，施工废水通过隔油沉淀处理后回用不外排，避免污染地表水体。 表3-2 项目所在区域生态功能区划一览表 序号 生态功能区 生态敏感性特征及保护对策 一级区 二级区 三级区 1 渭河谷地农业生态区 关中平原城乡一体化生态功能区 关中平原城镇及农业区 生态敏感性为生态环境敏感与脆弱区域。生态保护对策为强化土地管理，科学合理规划用地，保护耕地资源；城郊地区加强土壤污染治理，提高土地质量，发展多样化的城郊农业；加快工业企业环保技术的更新与改造，加大污染治理力度；以渭河流域水污染综合治理及沿岸水资源保护为重点，搞好区域环境综合整治。。 （3）生态敏感区 ①黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区 根据《第二批国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区》黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区介绍，保护区东至赤峪河，西连太白县，南接周至国家级自然保护区，北到黄池河入黑河口，范围在东经107°46′22″~108°26′22″，北纬33°43′07″~34°11′45″之间。核心区位于黑河主河道甘峪湾至钓鱼台，范围在东经107°46′22″~108°12′38″，北纬33°52′01″~34°03′15″之间。实验区位于黑河支流，范围在东经107°49′05″~108°26′31″，北纬33°43′07″~34°11′45″之间。 本项目为黑河一级支流黄池河，在多鳞铲颌鱼实验区内（具体位置见附图10），但区域未发现有多鳞铲颌鱼，且涉及范围未划分多鳞铲颌鱼产卵场，索饵场、越冬场和洄游通道。因此，本项目建设对黑河多鳞铲颌鱼影响较小。 ②陕西楼观台国家级森林自然公园 1982年12月，经林业部批准，在陕西楼观台实验林场建立省级楼观台森林公园，是全国第一批批准建设的森林公园，同时也是我国西部第一个省级森林公园。1992年7月，晋升为国家级森林公园，更名为“陕西楼观台国家森林公园”。其管理范围： 东至周至鄠邑界，西连周至国家级自然保护区和周至县永红林场，南依陕西省宁东林 业局，北以山脚为界，连接周至县平原农区。先后经过4次总体规划设计，经营面积由最初的645.7hm2，扩大到27487 hm2，占林场经营总面积的74. 1%。 为预防施工期间河道上游降雨水位上涨，在主流靠岸段施工时，会提前布置导流围堰，因此，本项目施工期不会对保护区功能造成损害。本项目的实施，可改善局部河段的水土流失，改善水环境现状，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。 4、污染源调查 （1）点源 本项目位于陕西省西安市周至县黄池河，起点黄池村集体经济香菇厂厂房等设施上游0.30km处，终点为为黄池河与黑河河道交汇口以上1.60km处，根据现场调查，本项目河道无排污口，无点源污染。 （2）面源 面源类型一般包括农村生活污染源、农田污染源、分散式畜禽养殖污染源、城镇地面径流污染源、大气沉降源。经调查，项目所在流域农村生活污水大多采用化粪池处理后清掏回用于农田。雨季农田退水会进入河道，区域水土流失轻微，化肥农药以普通钾肥、尿素、复合肥为主，农药以中低毒农药为主，不会对河流造成严重污染。区域分散式畜禽养殖户很少，基本不存在该类型面源污染。 二、水质现状 本次调查水质情况委托中环标检科技有限公司2024年3月1日对本项目地地表水环境进行了监测，监测点位见附图。 （1）监测布点及监测频率 表3-3 地表水监测点位及监测频率 编号 位置 监测频率 1# 1#黄池河上游 1次/天、监测1天 2# 2#黄池河下游 1次/天、监测1天 （2）监测因子 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。 （3）监测结果 监测数据详见下表： 表3-4 断面水质监测结果统计表 单位：mg/L 序号 监测内容 监测结果 标准值 1#黄池河上游 2#黄池河下游 1 pH值（无量纲） 7.6（3.4℃） 7.6（4.2℃） 6-9 2 水温（℃） 3.4 4.2 / 3 溶解氧（mg/L） 7.3 7.6 ≥5 4 高锰酸盐指数（mg/L） 1.20 1.44 6 5 化学需氧量（mg/L） 10 11 20 6 五日生化需氧量（mg/L） 3.4 3.9 4 7 氨氮（mg/L） 0.025ND 0.025ND 1.0 8 总磷（mg/L） 0.02 0.09 0.2 9 铜（mg/L） 1×10-3ND 1×10-3ND 1.0 10 锌（mg/L） 0.05ND 0.05ND 1.0 11 铅（mg/L） 0.035 0.030 0.05 12 镉（mg/L） 1×10-3ND 1×10-3ND 0.005 13 汞（mg/L） 4×10-5ND 4×10-5ND 0.0001 14 砷（mg/L） 3×10-4ND 4×10-4 0.05 15 硒（mg/L） 4×10-4ND 4×10-4ND 0.01 16 六价铬（mg/L） 0.006 0.007 0.05 17 氰化物（mg/L） 0.004ND 0.004ND 0.2 18 挥发酚（mg/L） 0.0003ND 0.0003ND 0.005 19 石油类（mg/L） 0.01ND 0.01ND 0.05 20 阴离子表面活性剂（mg/L） 0.05ND 0.05ND 0.2 21 硫化物（mg/L） 0.01ND 0.01ND 0.2 22 粪大肠菌群（MPN/L） 50 9.2×103 10000 23 氟化物（mg/L） 0.023 0.049 1.0 根据上表可知，本次监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目治理河段水质现状较好。 三、环境空气质量现状 本项目位于西安市周至县，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1-12月关中地区69个县区空气质量状况统计表中周至县数据统计，如下表3-5。 表3-5 2023年周至县空气质量状况统计结果 污染物 评价指标 现状浓度/（μg/m³） 标准值/（(μg/m³） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 27 40 67.5 达标 PM10 83 70 118.6 超标 PM2.5 42 35 120 超标 CO 日均值第95百分位数浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8小时平均值第90百分位数 170 160 106.3 超标 根据统计结果，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%百分位数24h达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求；PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O390%百分位数8h平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 3.4声环境质量现状 本次噪声环境质量委托中环标检科技有限公司2024年3月1日对本项目护岸工程沿线居民进行了监测，监测点位见附图。 （1）监测点位 表3-6 噪声监测点位及监测频率 编号 位置 监测频率 1# 1#黄池村 昼夜各监测1次，监测1天 2# 2#散户居民 3# 3#散户居民 4# 4#黄池河管理站 5# 5#散户居民 6# 6#散户居民 7# 7#散户居民 （2）监测项目 等效连续A声级 （3）监测结果 表3-7 噪声监测结果 监测点位 监测结果 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1#黄池村 51 42 55 45 2#散户居民 49 44 55 45 3#散户居民 52 40 55 45 4#黄池河管理站 49 42 55 45 5#散户居民 51 41 55 45 6#散户居民 53 40 55 45 7#散户居民 50 40 55 45 根据监测结果可知，本项目施工沿线敏感点监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，项目区域属农村地区，无明显工业噪声源，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 2021年入夏以来，项目区经历了多次较大暴雨袭击，下泄洪水破坏了河道沿线人民群众良好的生产、生活环境，随着河道局部段被冲毁，若不及时采取修复加固措施,冲刷破坏缺口将会随着洪水的冲刷进一步扩大,更多完好的公路、桥.堤防将因局部破坏引起连锁破坏，造成更大的经济损失，同时洪水会造成严重的水土流失问题。 本项目为周至县黄池山山洪沟治理工程，主要影响对象为河道沿线村内基础交通设施、房屋、村集体经济(香菇厂)及耕地等，共涉及三家庄村前黄池、后黄池两个自然村共计391户、1215人，耕地337亩；下游团标村第1~4组等四个自然村约223户、892人。共计影响人口约 614户、2107 人。 治理河段现状照片见下图： 图3-2 治理河段现状照片 |
| 生态环境保护目标 | 3.5生态环境保护目标 根据本项目建设特点，确定本项目环境保护目标为以下几方面： 1、环境空气：本项目位于环境空气质量功能区的二类区内，应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境：本项目治理河段使其维持或优于水环境功能区划目标，不因本工程的建设破坏地表水环境功能。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、生态环境：应维持评价区域生态环境完整性，采取环境管理措施，将工程对土地资源、地表植被的占压影响减少到最低，对水生生物的影响降到最低。 根据对项目区周边的环境调查，本项目工程沿线评价范围内涉及的保护目标见表3-8。 表3-8 工程沿线环境保护目标及保护级别 内容 敏感点 经纬度 方位 距河岸边沿（m） 规模（人） 保护级别 环境空气 声环境 黄池村 108.2277° 34.0383° 西 20 8户、约24人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 黄池村散户 108.2275° 34.0359° 西 15 4户、约10人 黄池村散户 108.2286° 34.0326° 东 20 1户，约2人 黄池村散户 108.2299° 34.0218° 东 10 3户，约6人 黄池村散户 108.2300° 34.0203° 东 15 1户，约2人 黄池村散户 108.2295° 34.0183° 西 11 1户，约2人 地表水 黄池河 / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区 1、保护流域生态系统功能，维护生态平衡； 2、保护流域生物多样性； 3、保护生态敏感区； 4、规划区域的持续发展不影响现状生态环境。 施工区域：土地、植被、土壤等 陕西楼观台国家级森林自然公园 |
| 评价 标准 | 3.6环境质量标准 1、环境空气质量标准 本项目所在地属于二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 序号 因子 平均时间 标准限值（二级） 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见表3-10。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 单位 标准限值（III类） 1 pH值（无量纲） ℃ 6-9 2 水温（℃） 无量纲 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 3 溶解氧（mg/L） mg/L ≥5 4 高锰酸盐指数（mg/L） mg/L 6 5 化学需氧量（mg/L） mg/L 20 6 五日生化需氧量（mg/L） mg/L 4 7 氨氮（mg/L） mg/L 1.0 8 总磷（mg/L） mg/L 0.2 9 铜（mg/L） mg/L 1.0 10 锌（mg/L） mg/L 1.0 11 铅（mg/L） mg/L 0.05 12 镉（mg/L） mg/L 0.005 13 汞（mg/L） mg/L 0.0001 14 砷（mg/L） mg/L 0.05 15 硒（mg/L） mg/L 0.01 16 六价铬（mg/L） mg/L 0.05 17 氰化物（mg/L） mg/L 0.2 18 挥发酚（mg/L） mg/L 0.005 19 石油类（mg/L） mg/L 0.05 20 阴离子表面活性剂（mg/L） mg/L 0.2 21 硫化物（mg/L） mg/L 0.2 22 粪大肠菌群（MPN/L） mg/L 10000 23 氟化物（mg/L） mg/L 1.0 3.6污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）表1要求。 表3-11 《施工场界扬尘排放限值》 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘（TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-12 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 执行标准及 级别 阶段 额定净 功率（Pmax）（kW） CO（g/kW·h） HC（g/kW·h） NOx（g/kW·h） HC+NOx（g/kW·h） PM （g/kW·h） NH3（ppm） PN （#/kW·h） 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单 第四阶段 56≤Pmax＜130 5.0 0.19 3.3 — 0.025 25b 5×1012 b适用于使用反应剂的柴油机。 2、废水 施工期员工生活污水依托附近租赁居民家化粪池，定期清掏做农肥使用；施工人员少量盥洗废水用于洒水降尘；施工废水设置临时隔油沉淀池，经沉淀处理后可回用于场地洒水抑尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。见表3-13； 表3-13 噪声执行标准 单位：dB（A） 施工期 昼间 夜间 70 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；施工人员生活垃圾分类收集后运至周边环卫垃圾收集点，交于环卫部门清运处理。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）生态环境影响分析 1、工程占地影响分析 项目永久占地主要用于护岸、涵管、桥涵工程的建设，属于水利及水利设施用地，永久占地控制在管理范围之内。由于工程施工造成的堤岸裸露边坡和土质裸露地面，工程的建设对原地貌、土地和植被的扰动，都有可能造成新的水土流失，遇到暴雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边水质造成危害。如果不采取合理有效的水土保持措施进行及时的防治，将会对河道维护区的水土保持造成不利的影响。施工期间应加强水土保持措施，工程建成后通过复绿地表植被等减少工程占地的影响。 （1）临时生产生活区 本工程施工段河道宽度较小，左右岸交通便利，但基本上无空闲场地设置临时施工场所，因此本项目拟在黄池村村委附近设1处临时施工场地，租赁民房，不新增临时占地，主要布设生活设施区、施工仓库、堆料场区等。 （2）施工导流 施工围堰导流围堰全长约600m，顶宽2.0m，平均堤高2.0m，迎水面坡比1：2，背水面坡比1：75，迎水面边坡均采用30cm厚编织袋防护，底部铺设复合士工膜，土工膜采用一布一膜（土工膜200g/m2/0.5mm），冲刷深度取0.5m。施工结束后，及时恢复河道，清理临时工程围堰产生的石料用于河道低洼处回填。工程建设时限较短，工程量较小，涉及的河段长度较短，施工导流围堰占地影响是临时的，将随施工结束而消失。 综上，工程建设过程中，土石方开挖、施工人员、施工机械及车辆的活动都将对施工区植被造成一定的破坏。 2、对浮游生物、底栖动物、鱼类、动植物的影响 本次施工河段位于黄池河，施工期可能引起的水土流失可导致水中悬浮物增加，从而对浮游生物、底栖动物、鱼类及动植物的生存环境造成不利影响，具体影响如下： 浮游生物：工程基坑开挖、施工导流及护岸建筑等产生的废水和泥沙不采取措施直接排放进入水体，会导致黄池河水体透明度及溶解氧降低，导致区域内浮游生物种类发生变化，使适应性强、耐污及耐缺氧浮游生物种类增加，进而种群结构发生改变，随着施工结束，这种影响也随着消失。 底栖生物：底栖动物是水域水生生态系统中重要的水生生物类型之一，也是鱼类重要的饵料。工程建设中使局部底栖生物原有的栖息地破坏，生境面积缩小，生物量减少；工程建设导致泥沙下泄，造成下游河段的底质发生变化及水体溶解氧下降，工程施工期产生的污染物会对底栖生物产生一定的毒害作用，使下游河段底栖生物种类和数量减少。 鱼类：施工期间产生的泥沙、施工废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，导致水体水质变差，使得浮游生物、底栖动物等饵料的生物量减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，正常生活的鱼类会主动回避，施工区域鱼类密度显著降低。 植物：施工扰动原地貌，对河堤及河滩的地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的植物生物量损失。工程施工结束后进行平整、复垦，恢复原貌，工程施工期对植被影响较小。 动物：项目区人类活动频繁，沿河两岸有村镇公路通过。野生动物多为一些常见的啮齿类和常见鸟类，无大型野生动物栖息。施工队伍进驻带来的人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，使该区域的栖息适宜度降低。野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁，种类、数量减少。随施工期结束而恢复到以前的状态。 （3）对黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区的影响 本项目为防洪除涝工程，位于黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区内（附图10）。本项目工程量小、施工时间短，影响范围和影响程度有限，环境影响主要为施工废水若进入保护区水体，将对鱼类等水生生物栖息环境产生影响，从而使施工区域鱼类数量及资源量降低；建设过程将扰动地表，可能产生水土流失，可能引起水体透明度降低，泥沙堵塞鱼鳃造成鱼类昏迷；施工期噪声对鱼类繁殖造成影响等。 多鳞铲颌鱼特别保护期为每年4月6日~8月31日，本项目主体工程建设期建议设在枯水期，在多鳞铲颌鱼特别保护期来临前主体工程建设完成，施工带来的不利影响也将随着施工期的结束而终止。因此，项目在做好合理规划施工时间、严格控制施工时段、做好废水、固废、噪声等治理工作的前提下，对黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区的影响较小。 （4）对陕西楼观台国家级森林自然公园的影响 本项目为防洪除涝工程，为预防施工期间河道上游降雨水位上涨，在主流靠岸段施工时，会提前布置导流围堰，因此，本项目施工期不会对保护区功能造成损害。本项目的实施，可改善局部河段的水土流失，改善水环境现状，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。 3、对水土流失的影响 项目施工过程汇总土石方开挖、弃土等管理不善，遇到雨季产生一定水土流失，进入保护区河流的可能性较大，对保护区水生生物将产生短期影响。施工活动占地影响范围即为本工程扰动原地貌、损坏土地资源、破坏植被的面积。如不采取有效的防护措施，可能使土壤裸露，沙化、抗蚀性、抗冲性降低，影响地区土层的稳定，增大河流泥沙含量，抬高河床，破坏土地资源，加剧生态恶化，对周围区域局部生态环境造成不利影响。 4、对水文情势的影响 本项目主要工程任务是控制河势，提高河道沿岸防洪标准，通过修建护岸、桥涵等防洪建筑物，使原来黄池河不足洪水标准的堤段提高相应的标准。工程堤线走势与河道流势相适应，并与大洪水的主流线大致平行。工程护岸布置基本沿现有河岸线布置，布置时力求平面形态顺畅，不改变天然河道走向，护岸布置方案均采取对河道流势影响较小的方案。工程建成前后，大部分河道水位、河宽、过流面积、水深和流速变化很小，大部分河段水文参数与工程建设前天然河道相差不大。 工程建设基本维持天然河道行洪断面，工程也不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，因此，本工程建成后，对天然河道水文情势改变较小，原来河道的水位、径流特征变化不大。本项目对水体水文情势的影响体现在施工期围堰导流和护岸开挖对局部水文情势产生的影响，本项目施工区域对水文情势的影响仅限于施工区域，根据设计资料，本项目不涉水施工，因此项目建设对施工期水文情势的影响范围是短期、局部的，基本不会对下游水文情势产生不利影响。 对防洪、行洪的影响 本项目在黄池河河道区域进行护岸工程、桥涵建设、穿路涵管工程，不直接影响黄池河河流的防洪、行洪功能。 工程实施后，可减少河流对河道两岸堤防及滩区进一步冲刷。对黄池河防洪、行洪能力大大提高，提高防洪抢险的效率。 （二）污染影响分析 1、施工废气 项目废气主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，基础开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘。 （1）扬尘 项目产生扬尘具体产生工序如下： ①工程建设中所需的砂、石、土、水泥等材料采集、装卸、筛选、运输等工序； ②工程建设的挖掘、混凝土施工、回填、平整等工序； ③施工过程中的土石方作业等工序； ④废弃土方石的清运、运输等工序； ⑤施工场地、土料及砂石料产生的风力扬尘。 项目施工扬尘主要产生于土石方开挖以及建筑材料的运输和堆放等过程；扬尘量的大小受施工方式、施工季节、管理水平、施工条件、天气条件等因素制约，有很大的随机性和波动性。根据其他施工场地调查，施工现场近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。 （2）施工机械及运输车辆尾气 车辆机械废气主要为施工期挖掘机、装载机、运输车辆等机械设备运行时排放的尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、HC等。环评建议选用环保型运输机械，同时加强维修保养，可降低尾气中污染物的排放。所在区域地势较开阔地带，排放面大且为流动性，对大气环境影响较小。 2、施工废水 施工废水主要为施工生产废水和施工区生活污水。 （1）生产废水 施工废水主要为施工机械车辆冲洗废水；施工废水如不经过处理直接排放河道，将引起河道水质恶化，包括水质混浊、石油类浓度增高、pH等指标异常，导致水生动植物生存环境恶化，影响鱼虾类生存。施工机械车辆冲洗废水经隔油池、沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘，隔油池产生的废油用废油罐进行收集，由有资质的公司定期拉运进行处置。 （2）生活污水 生活污水主要来自施工人员日常生活排放的废水，施工场地不安排食宿，食宿依托周边村镇。根据施工安排，施工期人数以50人计，施工期10个月，根据陕西有《行业用水定额》（DB61_T 943-2020）生活用水量以60L/（人·d），生活污水产生系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为2.4m3/d，624m3/施工期。施工期员工生活污水依托附近租赁居民家化粪池，定期清掏做农肥使用；施工人员少量盥洗废水用于洒水降尘；施工废水设置临时沉淀池，经沉淀处理后可回用于场地洒水抑尘，不外排。 3、声环境影响分析 施工期噪声源主要来自装载机、挖掘机等机械噪声和运输车辆运行噪声，噪声源强为84～90dB，通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测结果见表4-1。 表4-1 施工噪声随距离衰减预测结果一览表 单位：dB（A） 设备名称 距设备距离（m） 5 10 20 40 60 80 100 150 200 300 装载机 90.0 84.0 78.0 72.0 68.5 66.0 64.0 60.5 58.0 54.5 推土机 86.0 80.0 74.0 68.0 64.5 62.0 60.0 56.5 54.0 50.5 平地机 90.0 84.0 78.0 72.0 68.5 66.0 64.0 60.5 58.0 54.5 挖掘机 84.0 78.0 72.0 66.0 62.5 60.0 58.0 54.5 52.0 48.5 摊铺机 87.0 81.0 75.0 69.0 65.5 63.0 61.0 57.5 55.0 51.5 泵类 84.0 78.0 72.0 66.0 62.5 60.0 58.0 54.5 52.0 48.5 从计算结果可以看出：主要机械在20m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声限值75dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其距离要远到150m以上，因此在与村庄距离较近的区域施工，应采取加设档板等措施隔声降噪。评价建议施工场地尽可能将固定噪声机械设备远离居民区布置，合理移动噪声源行进路线，优化运输路线，途径环境敏感点应控制车速、禁止夜间运输。尽量避免夜间施工，如确需在夜间施工时，须经当地环保部门同意，并张贴公示，做好与当地居民的沟通工作。 4、固体废物环境影响分析 本工程土石方开挖和回填可做到平衡，不产生废弃土石方，护岸及桥涵拆除的石方、漂暖石等建筑物堆放于临时料场，待岸坡平台施工完成后，采用 59KW 推土机堆放于护岸背水侧或河道低洼处用于回填。 根据施工单位提供，施工人以50人计，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工期10个月，生活垃圾产生量为25kg/d，施工期生活垃圾产生量6.5t。生活垃圾依托租赁的民居现有生活垃圾收集设施进行收集，由当地环卫部门定期清运。 综上所述，施工期所产生的固体废物均可得到有效处置，因此，对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程建成后，随着项目施工期的结束，施工期的不利影响也随之结束，运营期不设置固定维护人员，无污染物产生，工程运行对环境的影响主要表现为对水文情势、生态环境和景观的影响分析。 （1）对水文情势的影响 本项目为防洪工程，项目的实施可提高河道沿岸防洪标准，工程堤线布置基本沿现有河岸线布置，布置时力求平面形态顺畅，不改变天然河道走向，堤线布置方案均采取对河道流势影响较小的方案。工程建成前后，河道水位、河宽、过流面积、水深和流速变化均很小，河流水文参数与工程建设前天然河道相差不大，基本不会对下流水文情势产生影响。 （2）对生态环境的影响 本项目的实施可完善村镇防洪体系，提高防洪标准，保障黄池河段人民财产安全，改善村镇生态环境，对区域生态环境影响具有正效应。 本项目建设完成后，可减少护岸侧水土流失，降低地表水体中悬浮物及含沙量，改善水质。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为防洪排涝工程，符合“三线一单”要求，依据原有河道走势进行布设，护岸布线、桥涵建设及穿路涵管基本沿现状陡坎布置，不侵占河道、降低了对工程区域及周边环境的影响。 项目在黄池村村委附近设1处临时施工场地，主要布设生活设施区、施工仓库、堆料场区等，租用当地农户空置房屋，项目临时场地选址不占用农田、不影响行洪、不占用河道。工程实施后将提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。 从环境保护角度来看，本项目选线、选址布置合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施要求 工程建设中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，本评价在提出如下施工期生态破坏防治措施： （1）对动植物保护措施 陆地动植物：对于陆生动植物，本项目主要采取以下保护措施： ①加强施工管理，应严格限制施工人员及施工机械的活动范围。要求划定施工作业带，严禁在施工作业带外进行越线施工、土方堆放等，避免新增占地，避免对施工作业带范围外的植被造成破坏。 ②施工结束后应及时对临时占地（主要为施工设备碾压）进行场地恢复，以改善景观、减缓水土流失，降低工程建设对原生植被破坏产生的影响。 ③合理安排施工作业时间，尽量避开野生动物集中觅食活动时间（7:00-8:00、17:00-18:00）。 ④按施工方案规范操作，注意观测，防止施工作业误伤野生动物。加强施工人员管理，严禁施工人员猎杀、捕食野生动物。 水生动物：水生动物主要为底栖动物，由于底栖动物活动能力低，其生存易于受环境变化影响。本工程由于基础施工导致河床导流围堰施工扰动底质，可能妨碍底栖动物的生长，使其种类和数量减少。但影响范围仅限于施工附近局部小范围，影响时段也仅限于施工期间的枯水季（当年11月1日~次年4月30日）。总体来看，对底栖生物的影响较小。 ①严格控制施工面积。工程建设中凡涉及护岸工程对水生生态环境有破坏性的施工时，要严格控制施工范围。以开挖面积够用为准则，尽可能不要扩大施工范围，以期尽量减少对生物栖息地的破坏。 ②环评要求在建设过程中应该严格避开丰水期，尽量选择枯水期，减少对水生生境及鱼类、水生生态系统的影响。 ③妥善处理工程弃渣、废水。严格控制堆放范围，施工前期应建设防护墙等设施，避免其滑入河道。对于污染性质的废弃物，要避免其直接接触河床、水体，防止污染水体，施工过程中产生的固体废弃物要及时整理清运；雨天来临时对于固体废弃物要严格管理，防止随雨水进入水体，威胁水生生态环境，施工废水、生活污水应及时采集收集、清运并进行无害化处理措施，避免其流入河道，污染水体。 ④加强施工车辆、机械管理：施工车辆，机械进驻施工地点前要进行检修、清洗。严禁漏油渗油车辆、机械进入施工河段，污染水体。 （3）对黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区的防治措施 本项目位于黑河多鳞铲颌鱼国家级水产种质资源保护区实验区，环评要求项目施工过程中采取以下保护措施： ①建设工程以保护区环境保护优先。优化施工方案和施工工艺，尽量减少对保护区资源和环境的扰动；采用较高的工程建设标准，提高对保护区的安全性。 ②加强施工过程管理，减少施工影响。a.制定完善的施工方案和保护措施；b.采用新技术、新工艺，简化施工难度，缩短施工时间；c.试验环保设备和材料，减少施工过程中造成的污染；d.施工营地、施工机械、堆土场、物料场应远离保护区河道保护区边界线（十年一遇溢洪线），一般不小于100米；e.施工废料应远离保护区集中处理，避免造成生态环境的重大改变；f.强化施工监管，及时发现问题并整改。 ③保持保护区周边生态系统稳定性。a.系统内的绿化要因地制宜，尽可能选用本土物种；b.维护物种多样性。路域内的绿化物种要适当多样化避免单一性。边坡区的野生草种可不剔除，适当修剪即可。同时也要保护陆域内的动植物群体和河边水生植物；c.加强水土保持防治力度，减少陆域水土流失；d.采用生态设计方案，尽量减少开挖工程；e.加强弃土和料场管理。 ④繁殖期避让措施：根据文献资料查阅，结合保护区鱼类生物学习性和繁殖习性，保护区内鱼类产卵期集中于4-6月夜间。7月虽然不是产卵期，但仔鱼的生长同样需要安静的环境。如若在4-7月进行大型机械作业，打夯基础作业等，则会影响鱼类的正常繁殖，造成种群数量减少。因此建议施工组织中，保护区内工程不得在4-7月的晚间施工，避免对鱼类繁殖的扰动。 ⑤保护区河道生态保护措施：a.加大宣传力度，在施工期大力宣传野生动物保护法，增强施工人员保护区生态保护意识；b.施工单位必须禁止施工人员采取炸鱼、毒鱼、电鱼等毁灭式方式进行捕鱼；禁止引进外来鱼类；c.施工期不得从保护区河道取水，不得改变保护区水资源现状，造成下游水资源减少；d.及时掌握保护区水质变化情况，掌握保护区“三场一通道”等重要生态功能区的变化情况，发现问题，并分析原因，制定解决方案。要加强监管巡查力度，如发现河道损毁，特别是重要生态功能区损毁，及时进行修复。 （4）水土保持措施 项目护岸工程、桥涵工程等建筑物修建工程将产生堆土，若堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的堆土也为风蚀提供了物质来源。施工期间施工生产、生活区临建空地裸露，将产生一定量的水土流失；施工结束后，人工植被恢复措施进行植被恢复，稳定的群落结构和生态系统的恢复要经过较长的时间，因此在施工期和植被恢复的过程中，裸露区域在侵蚀外营力的作用下将产生水蚀和风蚀。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏，将造成一定的水土流失。 针对工程特性，提出以下水土流失防治措施： ①严格控制施工范围，设置临时施工围挡，严禁在生态保护区范围内堆放、倾倒垃圾、渣土等； ②护岸工程建设防治区采用植草护坡或浆砌石护坡等防护措施，能有效的防治沤水等对岸坡的冲刷，减少水土流失。 ③工程施工时，应先对表土进行剥离，将其堆置特定位置，然后进行取土。 ④对工程施工区修建导流围堰。 ⑤在施工结束后进行场地清理、土地平整，然后全部复耕，对本次扰动破坏的区域进行散播草种的方式进行恢复治理，采取工程设计的水土流失防治措施，可有效防治本工程施工期产生的水土流失，工程治理完成后将极大的改善周边环境，减少水土流失量。 2、施工废气污染防治措施 本项目废气主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，基础开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，采取措施处理后污染物排放量较小，对周围环境空气的影响较小。 （1）扬尘 项目施工扬尘主要产生于土石方开挖以及建筑材料的运输和堆放等过程中，风力大的条件下扬尘量较大，且在下风向沉降下来。施工产生的扬尘主要污染因子为TSP，属于无组织排放。为了避免施工期扬尘对区域环境空气质量产生其他影响，评价建议施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》、等的相关规定施工，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）等文件中的相关扬尘规定，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响： ①建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 ②施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ③施工场地必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土拉运车辆100%密闭。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ④施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖蓬布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 采取以上措施后施工扬尘对周边环境影响较小。 （2）施工机械尾气污染防治措施 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及THC等，污染物排放属无组织排放，为减小工程施工机械及物料运输车辆尾气对周围环境的影响，工程施工过程中所用的挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、路面施工与养护机械等非道路移动机械，应满足以下污染防控要求： ①型式检验：工程施工机械和柴油机应按照国家标准及相关要求进行型式检验，选用符合国家标准的施工机械和柴油机，确保生产机械和柴油机排放达标。 ②环保标识及符合性检查：工程施工机械应有固定环保信息标签和机械环保代码，并按相关规定进行相应功率型号的在用符合性检查。 ③机械技术要求：工程施工机械应按照机械的正常使用和维护指南（手册）的要求正常使用和维保，并且添加符合手册规定的油品和反应剂。 ④NOX控制措施和颗粒物控制措施的要求：工程施工机械所用柴油机系统应按国家要求配备NCD、PCD系统，系统的设计、构造和安装都应在其全寿命内的正常使用条件下满足要求。 ⑤维修保养：加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。所有施工机械均委外保养维修。 工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。 施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施。 采取如上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 3、施工过程中水环境保护措施 本项目施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水。施工废水主要包括运输工具和施工设备的冲洗废水等。冲洗废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类；施工废水经隔油沉淀处理之后回用。 ①生活污水 施工期施工人员生活污水依托周边化粪池。 ②施工废水 施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水、围堰排水、下雨时的地表径流等。由于施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类，施工废水经隔油池、沉淀池处理之后回用车辆和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等。 施工期废水污染防治还应注意以下要求： ①建设过程中施工单位需加强管理，完善施工期间各类排水系统，严格控制工程施工废水排放对环境的影响。 ②施工时避开雨天，防止降雨形成泥水横流；施工场地废水泥沙含量大，且易于沉淀处理，在场内设置沉淀池，废水经沉淀后循环利用。 ③开展施工场所和营地的水环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏。施工材料不宜随地堆放，尽量远离沟谷等地，并应备有临时遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞沟渠等。 ④进入施工现场的机械和车辆要加强检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”。施工机械清洗场所应设置简易的隔油沉淀池，对施工机械冲洗及维修产生的油污水进行收集处理，降低废水排放对环境的污染影响。 综上所述，工程在严格落实上述污染防治措施的前提下，施工期的水污染将得到有效防治，污染防治措施可行。 4、施工过程中声环境保护措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，本工程在施工期应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准要求；在工程开工之五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报本工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的噪声污染防治措施的情况；在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明，并将批准的夜间作业公告附近居民，本项目河道噪声敏感点为黄池村居民。 由于施工机械移动性大，难以采取具体降噪措施，结合本工程实际情况，现就施工期噪声控制提出以下防治措施和建议： ①优化施工方案，合理安排工期及时间，将施工噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在签订的合同中予以明确。施工时尽量避免高噪声设备同时施工，并避免高噪声设备夜间施工，无法避免时须提前向当地环境保护行政管理部门申请批准，提前公示通知受影响居民。 ②合理布置施工场地，采取适宜的施工方式，噪声较大的机械尽量布置在偏僻处，并远离居民区等声环境敏感点，难以选择合理地点的，应采取封闭隔噪措施，并对机械定期保养维护，严格操作规程。 ③高噪声工程机械设备的使用要尽量安排在昼间进行，若因特殊原因需连续施工的，必须事前得到有关部门的批准、并同时做好居民的沟通工作；夜间尽量不进行施工作业或安排低噪声施工作业。 ④对位置相对固定的机械设备如切割机等，尽量置于室内操作，不能入操作间的可适当建立简易声屏障。 ⑤降低施工设备噪声，及时对动力机械、设备定期检修、养护。 ⑥加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。 ⑦优化运输路线，途径环境敏感点应控制车速、禁止夜间运输。 综上所述，工程在采取了以上措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低，对附近村民影响有限，污染防治措施可行。 5、固体废物污染防治措施 本工程土石方开挖和回填可做到平衡，不产生废弃土石方，护岸及桥涵拆除的石方、漂暖石等建筑物堆放于临时料场，待岸坡平台施工完成后，采用 59KW 推土机堆放于护岸背水侧或河道低洼回填。 生活垃圾依托租赁的民居现有生活垃圾收集设施进行收集，由当地环卫部门定期清运。 综上所述，施工期所产生的固体废物均可得到有效处置，因此，对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期无固定废气、废水、噪声及固废产生。 项目运营期应制定河道工程管理的有关规章制度；加强河道巡视；组织堤防护岸工程维护，消除隐患，维护工程完好，确保工程安全；汛期应严格按防汛要求进行安全监管；当发生重大险情和重大事故时，及时向上级主管部门请示报告和抢险。 |
| 其他 | 环境管理 本施工期应将环境保护纳入日常管理中，并制定合理的污染控制措施，确保项目污染物排放符合国家和地方的排放标准。内部应加强环境管理机构和职能的建设，并设置专人负责各项环保工作的开展与监督检查，使环境管理行之有效。环境管理应包括以下几个方面： ①本项目的环境管理工作应由专门人员负责。具体管理和解决工程中出现的环保问题，并与施工单位、设计单位、工程监理单位共同负责环境保护工作和环境整治规划的具体实施。 ②加强对施工人员的宣传教育，并依据环保法及其相关政策法令，制定施工期间环境保护及文明施工的规章制度，提高施工人员的环保意识。 ③工程环境管理、监督办公室要建立环境质量报告制度，并定期公布。建立环境监理制度并检查环保工程“三同时”制度的落实。 ④工程监理师应在监理中担负起监督落实环保设计实施的任务，并与设计人员及时沟通，共同解决出现的问题，实现清洁文明生产，减免工程对环境的不良影响。 ⑤应制定科学高效的施工计划，确保施工工作合理有序。应及时对工程区定期进行清理，避免占压植被；应对已完成工程及时进行恢复；应固定行车路线，并限制人为活动，不得随意破坏植被和猎杀野生动物；应尽可能减少施工过程中对区域生态环境的影响。 ⑥本项目施工过程中应积极响当地区域重污染天气应急响应政策，落实重污染天气应急响应措施。 |
| 环保投资 | 本工程总投资为1362.68万元，其中环保投资53.5万元，占总投资的3.93%。本工程的环保投资见表5.1。 表5.1 环保投资一览表 项目 工程或工作内容 投资金额（万元） 水环境保护措施 施工期隔油池、沉淀池、导流围堰 30.0 施工人员就近使用居民厕所 / 大气环境保护措施 物料堆放点应覆盖蓬布、洒水 1.0 临时堆土覆盖措施 3.0 施工现场设置围挡、运输车辆苫盖等 2.0 噪声防 治措施 临时隔音屏障 1.5 施工机械减震基座 0.5 固废处置 设垃圾箱，生活垃圾交由环保部门处理 0.5 生态保护 土地平整、临时围挡、临时密目网苫盖、水土流失防治措施等 15 合计 53.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 大气环境 | 对施工场地保洁、洒水抑尘，设围挡，材料运输及堆放时设蓬盖、土石方设置密目网苫盖等措施控制施工扬尘，避免在大风天气下进行土石施工；对车辆、设备及时维护保养、控制作业时间等措施控制车辆尾气； | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第III阶段标准限值和非道路移动机械排气污染防治条例》（2021年4月1日实施）相关要求 | / | / |
| 地表水环境 | ①施工生活污水就近依托化粪池处理； ②施工冲洗废水应预处理后回用不外排； | 施工废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，对施工期间材料、设备运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施。 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾应定点堆放，及时清运，送往垃圾填埋场填埋处理； ②护岸及桥涵拆除的石方、漂暖石等建筑物堆放于临时料场，待岸坡平台施工完成后，采用推土机堆放于护岸背水侧或河道低洼处回填。 | 安全、合理处置 | / | / |
| 陆生生态 | 1、加强施工期环境管理，将工程引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度。 2、加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 3、植被恢复所用树种选择区域内的乡土物种，尽量不栽植外来树种，防止引入生态入侵种，破坏和影响生态系统的生物多样性。 | 减轻对陆生生态系统的影响 | / | / |
| 水生生态 | 1、施工期选择枯水期，防止水和泥土等进入河道。 2、加强施工区机械车辆管理，控制车辆运行速度，减小机械作业噪声，以降低作业面对评价区内动物的影响。 3、施工前设置好拦挡围堰等设施，施工布置时禁止在河道内进行施工机械维修，以免污染河道水质，减少水生生物量。 4、提高施工人员的鱼类保护意识，严禁施工人员捕鱼，尽量保证鱼类种群数量的稳定。 5、设立生态环境监理，监督施工期生态保护执行情况。 6、进行繁殖期避让施工。 | 减少对水生生态的影响 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，从环境保护角度，周至县黄池河山洪沟治理工程是可行的。

# Text boxes

项目位置

项目位置