# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：长安区库峪河杨庄街办高庙村段

固床坝建设项目

建设单位（盖章）：西安市长安区水务局

编制日期：        2024年02月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长安区库峪河杨庄街办高庙村段固床坝建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王军 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区库峪河中下游 |
| 地理坐标 | （109度9分34.711秒，34度3分2.212秒至109度9分35.878秒，34度3分2.215秒）0+000（1#）固床坝 （109度9分35.946秒，34度3分1.383秒至109度9分36.877秒，34度3分0.102秒）0+230（2#）固床坝 （109度9分46.223秒，34度2分46.942秒至109度9分47.765秒，34度2分48.527秒）0+585（3#）固床坝 |
| 建设项目 行业类别 | 127 防洪除涝工程 | 长度（km） | 0.0806 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-610116-04-01-953540 |
| 总投资（万元） | 1643.33 | 环保投资（万元） | 35.14 |
| 环保投资占比（%） | 2.14% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的二、水利中11、江河堤防建设及河道、水库治理工程，且本项目取得西安市长安区发展和改革委员关于《长安区库峪河杨庄街办高庙村段固床坝工程建议书》的批复，项目符合国家和地方产业政策。 （2）项目与《关于加强部分涉水生态类项目 环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）符合性分析 表1-1 项目与《关于加强部分涉水生态类项目 环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）符合性分析 陕环发〔2019〕15号 本项目情况 符合性 落实“生态优先，统筹规划、适度开发、确保底线”的环境保护要求。统筹区域生态环境保护工作，科学确定生态环境敏感保护目标及保护范围，建设项目选址选线应统筹规划，充分避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。 本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标 符合 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目满足《陕西省中小河流域治理“十三五”专项规划》，建设内容仅新建固床坝。 符合 （3）项目与陕西省“三线一单”符合性分析 ①与生态保护红线的相符性 陕西省政府于2020 年12 月27 日印发了《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、水源保护区等禁止开发区域。本项目为防洪除涝工程，不属于生产性开发活动。工程建成后，通过新建固床坝来稳固河床，保障两岸防洪安全及上游桥梁安全。 ②与环境质量底线的相符性 根据环境质量监测结果，项目区域环境空气、声环境质量良好，均能满足相应功能区划要求。项目废气、废水、固废及噪声经采取措施后，可以满足达标排放要求，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线的相符性 本项目主要为防洪除涝工程，供水、供电使用附近已有道路和供电、供水设施，项目建成后保障两岸防洪安全及上游桥梁安全，因此，本项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定。 ④与负面清单要求的符合性分析 陕西省未发布建设项目环境准入负面清单。项目环境准入参照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划【2018】213 号），本工程所在的西安市长安区不在《负面清单》内。 （4）西安市“三线一单”符合性分析 西安市人民政府于2021 年11 月27 日发布了《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求：坚持分区管控。以改善生态环境质量为核心，落实减污降碳总要求，在省级“三线一单”生态环境分区管控总体框架下，结合西安市经济社会发展实际、主体功能分区、自然资源禀赋，聚焦区域生态环境重点问题和主要保护目标，实施因地制宜的环境准入，促进环境管理精准化，建立与新时代高水平保护和高质量发展相适应的生态环境分区管控体系。根据西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控单元。 表1-2 本项目与西安市：“三线一单”符合性分析 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 本项目情况 符合性 西安市 长安区 / / 重点管控单元 空间布局约束 1.推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度，提升渭河城市核心段两岸生态品质。 0.0806km 本项目位于西安市长安区库峪河中下游，不在西安市生态保护红线范围内。 符合 2.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目属于生态类项目，建成后无污染物产生，对环境影响较小。 符合 污染物排放管控 1.到2025 年，全市河湖水质达到准Ⅳ类。 2.到2025 年，单位国内生产总值二氧化碳排放降低15%。 3.到2025 年，空气质量优良天数比例达到74%，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到73%以上。 施工废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘不外排；运营期无污染产生。 符合 （5）与环境管理要求符合性分析 表1-4 本项目与相关政策及环境管理要求符合性分析 文件 文件内容 本项目情况 符合性 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。 本工程严格按照该条要求进行建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。本项目施工期将严格执行在建工地施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 本工程严格按照该条要求进行扬尘运输车辆监管。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 强化扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单、实现扬尘污染动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。 对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推荐低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗环保力度，渣土车实施应覆盖与全密闭运输，加强道路绿化用地扬尘治理。 本项目为防洪治理工程项目，项目施工过程严格按照要求实行了工地动态管理，严格执行“六个百分百”，落实了扬尘污染防治措施。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 位于西安市长安区库峪河中下游，坝址位于外环高速上游1.6km处，工程区距长安区约20km、距关中环线不到2km，项目地理位置详见附图1，项目交通便捷。四邻关系图见附图2。在长安区库峪河外环高速上游修建三处固床坝，0+000（1#坝）坝高5m，坝长26.4m，距离外环高速1.6km；0+230（2#坝）坝高5m，坝长24.8m，距离外环高速1.4km；0+585（3#坝）坝高5m，坝长29.4m，距离外环高速1.02km。库峪河为浐河左岸最大的一级支流，发源于长安区东南部秦岭主脊北坡，向北流，于库峪口流出山区，经长安区杨庄、史家寨，于长安鸣犊镇汇入浐河，为长安、蓝田两区县的界河。本次工程区段位于库峪河的中下游河段。本项目不新征永久占地，不涉及拆迁。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设内容及规模 工程建设期间的管理由长安区浐河管理站负责，其主要职责是统筹安排工程的建设、运行及维护管理。建成后的运行管理及维护仍由长安区浐河管理站负责，不再新增管理机构及人员。本项目主要建设内容为在长安区库峪河外环高速上游修建三处固床坝，0+000（1#坝）坝高5m，坝长26.4m，距离外环高速1.6km；0+230（2#坝）坝高5m，坝长24.8m，距离外环高速1.4km；0+585（3#坝）坝高5m，坝长29.4m，距离外环高速1.02km。本次固床坝工程等别为V等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物别为5级。工程设计洪水标准为10年一遇，相应洪峰流量138m3/s。工程区地震动峰值加速度为0.2g，地震动反应谱特征周期为0.4s。相应的地震基本烈度为Ⅶ度，本工程主要建筑物按Ⅷ度设防。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 项目组成 建设内容及其规模 主体工程 0+000（1#）固床坝 1#固床坝为C25钢筋砼坝（表层为C30），坝高5m，坝长26.4m，坝顶高程为591.3m，后接15m长C25钢筋砼消力池，底板厚0.8m，池深1.0m，消力池尾坎高程为590.3m；消力池下设10cm厚C15砼垫层及土工布300g/m2；消力池设置排水孔，呈梅花型布设，采用φ75UPVC排水管，纵向、横向间距2.5m,横向间距1.5m，管内填塞无砂混凝土，端头采用土工布包裹反滤。消力池后接10m长C25砼海漫（厚0.8m）及15m长格宾石笼海漫（厚0.5m），格宾石笼海漫坡比1:20，下设10cm厚砂砾石垫层及土工布300g/m2，末端高程为589.55m；海漫后接10m长抛石防冲槽。 坝体两侧采用C25砼挡墙与现状岸坡连接，挡墙顶高程为591.24~593.77m，顶宽1.0m，高3.89~7.68m，底宽1.95m，面坡坡比1:0.25，墙趾宽1.0m，高1.0m。挡墙每隔10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞L600高压聚乙烯泡沫板。 0+230（2#）固床坝 0+230（2#）固床坝主体采用C25埋石砼，表层为C25钢筋砼，坝高5m，坝长24.8m，坝顶高程为587.0m，后接15m长C25钢筋砼消力池，底板厚0.8m，池深1.0m，消力池尾坎高程为585.0m；消力池下设10cm厚C15砼垫层及土工布300g/m2；消力池设置排水孔，呈梅花型布设，采用φ75UPVC排水管，纵向间距2.5m，横向间距1.5m，管内填塞无砂混凝土，端头采用土工布包裹反滤；消力池后接10m长C25砼海漫（厚0.8m）及15m长格宾石笼海漫（厚0.5m），格宾石笼海漫坡比1:20，下设10cm厚砂砾石垫层及土工布300g/m2，末端高程为584.25m；海漫后接10m长抛石防冲槽。 坝体两侧采用C25砼挡墙与现状岸坡衔接，挡墙顶高程为586.54~589.58m，顶宽1.0m，高3.4~7.68m，底宽1.95m，面坡坡比1:0.25，墙趾宽1.0m，高1.0m。挡墙每隔10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞L600高压聚乙烯泡沫板。 0+585（3#）固床坝 0+585（3#）固床坝主体采用C25埋石砼，表层为C25钢筋砼坝，坝高5m，坝长29.4m，坝顶高程为581.00m，后接15m长C25 钢筋砼消力池，底板厚0.8m，池深1.0m，消力池尾坎高程为579.00m； 消力池下设10cm 厚C15砼垫层及土工布300g/m2；消力池设置排水孔，呈梅花型布设，采用φ75UPVC排水管，纵向间距2.5m，横向间距1.5m，管内填塞无砂混凝土，端头采用土工布包裹反滤。消力池后接10m长C25砼海漫（厚0.8m）及15m长格宾石笼海漫（2*1*0.5m），格宾石笼海漫坡比1:20，下设10cm 厚砂砾石垫层及土工布300g/m2，末端高程为578.25m ；海漫后接10m长抛石防冲槽，末端高程为578.25m。 坝体两侧采用C25砼挡墙与现状岸坡衔接 ，挡墙顶高程为 581.61~583.26m，顶宽1.0m，高5.20~7.46m，底宽1.95m，坡比1:0.25，墙趾宽1.0m，高1.0m。挡墙每隔10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞L600 高压聚乙烯泡沫板。 坝基回填压实相对密度不小于0.70，其余回填压实相对密度不小于0.65。 辅助工程 施工营地 项目施工营地就近建设，主要建设施工临时用房1间，占地面积为300m2，主要用于施工人员办公、休息；设置施工仓库1间，占地面积为600m2，主要用于砂石料堆放等，项目结束后，将拆除临时用房及仓库，进行恢复原地貌、绿化。 拆迁 本次固床坝工程不涉及永久占地，不涉及移民安置。 公用 工程 给水 项目施工人员主要雇佣周边村民，无食宿，生活用水主要为少量饮用及洗漱水，从附近村庄运送；施工用水就近从村庄取水运送。 排水 施工废水设沉淀池处理后回用于施工场地降尘、绿化等洒水，不外排；施工人员依托附近村庄旱厕，不在项目区食宿，仅产生少量生活洗漱污水，用于洒水抑尘。 供电 施工用电就近电力接驳口接入，当地电网供给。 环保 工程 废气 施工扬尘、运输扬尘：采取分段施工、现场围挡、定时洒水、运输通道清扫、冲洗，车辆限速行驶、苫盖等措施。 机械废气：项目机械废气产生量较小，施工期间应加强对机械设备和施工车辆的管理，减少废气排放。 噪声 项目噪声源主要来自机械设备、车辆运输、基础建设等噪声，采取选用先进的低噪声设备、设备安装减震基座、加强对施工机械的维修保养、加强对运输车辆的管理及日常维护等降噪措施。 废水 施工废水：在施工现场设1个20m³可移动沉淀池，废水收集后沉淀处理，处理后可回用于场地洒水降尘及绿化用水等，废水不外排。 生活污水：施工人员依托附近村庄旱厕，不在项目区食宿，仅产生少量生活洗漱污水，用于洒水抑尘。 固废 弃渣及清障垃圾：总开挖量为34337m3，土方总填筑量为20114m3，余土为14223m3，全部运至河道内主槽回填，推平处理，无弃土外运。 施工建筑垃圾：建筑垃圾有回用价值的送往回收利用机构，不能利用的运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 生活垃圾：用垃圾桶分类收集，定期清运交由环卫部门处置。 生态及水土保持 工程完工后对两岸进行植草保持水土；堆料场、临时施工道路区的场地平整和植被恢复。 2、工程特性 项目工程特性表详见表2-2。 表2-2 建设项目工程特性表 序号 项目 单位 数量 一 水文 1 河流长度 km 38.6 2 总流域面积 km2 166 3 河道平均比降 ‰ 21.2 4 坝址以上流域面积 km2 91.5 5 坝址以上河道汇流长度 km 26.9 6 利用的水文系列年限 年 67 大峪河大峪水文站有1955～2021年 7 多年平均年径流量 万m3 4986 8 设计洪水标准 % 5 20年一遇 9 设计洪水流量 m3/s 138 二 工程等级 1 工程等别 V等 2 主要建筑物级别 级 5 3 次要建筑物级别 级 5 三 工程规模及主要建筑物 1 新建1#固床坝 1.1 坝高 m 5 1.2 总坝长 m 26.4 1.3 坝顶高程 m 591.3 2 新建2#固床坝 2.1 坝高 m 5 2.2 总坝长 m 24.8 2.3 坝顶高程 m 587.0 3 新建3#固床坝 3.1 坝高 m 5 3.2 总坝长 m 29.4 3.3 坝顶高程 m 581.0 五 工程占地（临时） 亩 3 六 施工工期 月 54 七 工程估算总投资 万元 1643.33 施工期主要原辅材料清单 项目施工期主要原辅材料及能源消耗见下表2-3。 表2-3 施工期主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 施工期用量 来源 贮存方式 主要原辅料材料 1 商品混凝土 8873m3 外购 / 2 钢筋 128.4t 外购 / 3 格宾石笼 2307m3 外购 / 5 柴油 27.54t 外购 施工场地不贮存，由最近加油站根据需求及时运送 6 电 171万kW·h 当地电网 / 4、施工期主要生产设备 项目施工期主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格及型号 单位 数量 1 挖掘机 1.0m3液压反铲 台 4 2 装载机 1.0m3轮胎式 台 4 3 自卸汽车 10t 辆 15 4 推土机 TY-100 台 4 5 振动碾 12～15t 台 2 6 压路机 5～8t 台 2 7 蛙式打夯机 2.8kw 台 8 8 翻斗车 1m3 台 10 5、项目土石方量 根据项目可研，本项目土方总开挖量为34337m3，土方总填筑量为20114m3。为减少水土流失、减少工程弃渣及土方外购，利用开挖料作为全部填筑料，剩余的14223 m3余土全部运至河道内主槽回填。 项目土石方平衡及流向表见表2-5。 表2-5 土石方平衡分析及流向表 单位：m3 序号 项目 土方开挖 填方（自然方） 余土 夯填 围堰土 1 1#坝 3200 2649 / 551 2 2#坝 6665 2299 / 4366 3 3#坝 6973 3727 / 3246 4 护岸工程 17499 11438 / 6061 合计 34337 20114 / 14223 6、公用工程 （1）给水 项目施工人员主要雇佣周边村民，无食宿，生活用水主要为少量饮用及洗漱水，从附近村庄运送；生产用水就近取用河道水，河道水量不足时从附近村庄取水运送。 施工人员依托附近村庄旱厕，不在项目区食宿，仅产生少量生活洗漱污水，用于洒水抑尘；施工废水设沉淀池处理后回用于施工场地降尘、绿化等洒水，不外排。 施工期间用水总量为3630m³，其中生活用水按日平均施工人数30 人计算，每人每天按70L 计算，则生活用水总量为315m³；施工用水：施工生产用水量较少，主要为浆砌片石搅拌水泥及现场洒水控制扬尘，按照10m³/d计算，总量约为1500m³。 （2）供电 项目供电依托当地供电电网，电力供应充足，可满足项目供电。 7、劳动定员及工作制度 本项目施工期职工人员约30人，主要雇佣周边村民，项目地不设食宿。工期为4个月。 |
| 总平面及现场布置 | 项目根据该工程区河道现状、两岸边坡情况以及所保护的防护区对象分布，在满足河道行洪、排沙、上下游衔接平顺、封闭的要求下综合考虑工程总体布局，项目工程平面布置见附图3。 |
| 施工方案 | （1）施工总布置 项目施工就近建设施工临时用地，设置1处施工营地，主要包括办公用房、仓库等。施工平面图见附图5。 （2）施工进度 根据本工程施工特点及要求，施工进度计划本着缩短工期、尽早建成、尽快受益的原则进行编制。根据本工程特征及不同阶段施工特点，工程总工期划分为三个阶段： a）、施工准备期：主要安排场地平整、临建设施、辅助企业施工，为主体工程施工做好准备工作，施工准备工期为15天，安排在4月份。 b）、主体工程施工期：主体工程施工期为90天，主要进行固床坝建设。 c）、工程完建期：工程收尾及验收等工作为15天，安排在8月。 （3）施工条件 交通：工程位于库峪河杨庄街办高庙村段，距城区约23km。工程区现有堤顶路直达，施工交通条件对外、对内均满足工程需要。 施工用电：工程区内分布有多条10KV、380V和220V配电线路，施工用电可全部采用网电。 施工用水：本工程生产用水量小，从河道中抽水可直接利用，生活用水可从项目区各村庄自来水管中接用。 （4）材料供应 工程所需土料广泛分布于项目区两岸山坡上，储量丰富。其他材料如水泥、柴油、汽油等材料在市区直接采购。 （5）施工工艺流程 建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工废气以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图1-1。 图1-1 施工期工艺流程及产污环节图 （1）清基处理：按设计要求深度和范围进行基础清理，一般清基边界应在 设计基准线外30-50cm，表层淤泥、腐殖土、泥炭土和草皮、树根、杂填土等 必须清除，清基深度20-30cm，基础开挖出的废物、弃土、废渣按指定地点堆 放。 （2）沟槽开挖：主要采用机械开挖，在达到设计管底高程以上20cm 左右一层应停留待人工清挖。挖管沟的上方，可根据施工环境、条件堆放在管沟的一侧或两侧，堆土需放在管沟0.8m 以外。机械施工时当小心作业，尽量减少机械行走，以降低施工机具对原地基的扰动，基槽开挖出的土方将全部运离槽边，以减少土方侧压；对基底要留出10～20cm厚利用人工进行修底，确保原基底不被扰动。 （3）地基处理：先将表层腐殖土清除，露出新鲜未扰动的原状土，30公分分层碾压填筑，达到设计要求的填筑标准后进行下一个工作面施工，直至达到设计回填面高程，若遇到湿陷性淤泥土等不良地质，应全部清除，然后进行回填处理。 （4）砼工程：砼模板施工应符合现行的国家标准和部颁标准的规定,砼浇筑完后，应及时加以覆盖和洒水养护，并应符合规范规定。 （5）土方回填：沟槽回填分不同回填部位，采用人工和机械配合回填以及相应压实方法。沟槽回填土采用沟槽开挖出可用于回填的开挖土进行回填。白鸽峪出口处深坑回填前，应将表层腐殖土和淤泥清除干净，然后按水平分层向上铺土填筑，不得顺斜坡填筑。新铺填料应平整、厚薄一致、无结块。 （6）混凝土路面：每段渠道砌筑完成后，进行回填压实，最后铺设渠顶道路。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 环境空气质量现状 本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日于环保快报发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表西安市长安区统计情况，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均质量浓度 91 70 130 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 51 35 146 不达标 CO 第95百分位数的浓度 1600 4000 40 达标 O3 第90百分位数的浓度 191 160 119 不达标 如上表所述，长安区2022年环境空气常规六项指标中， NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3 90%顺位8小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境质量现状监测 本工程所在区域以乡镇居住为主，区域内无明显噪声源，区域内噪声背景值总体较低，声环境质量良好，且本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故不需要对敏感目标进行声环境质量现状监测与评价。 三、地表水环境质量现状 本次设计工程所在区域沟道内无常流水，未受工矿企业及生活排水等污染。库峪河为浐河左岸最大的一级支流，发源于长安区东南部秦岭主脊的北坡，向北流，于库峪口流出山区，经长安区杨庄、史家寨，于长安区鸣犊镇汇入浐河。 本报告引用西安市生态环境局发布的《西安市2022年度环境质量状况公报》及2022年度省控及以上河流水质评价结果表，2021年与2022年断面水质均达标。灞河水环境质量现状见表3-2。 表3-2 浐河水环境质量现状 所在河流 断面名称 规定类别 2021年断面水质 2022年断面水质 灞河 灞河口 Ⅳ Ⅱ Ⅱ 四、河道现状 库峪河为浐河左岸最大的一级支流，发源于长安区东南部秦岭主脊北坡，向北流，于库峪口流出山区，经长安区杨庄、史家寨，于长安鸣犊镇汇入浐河，为长安、蓝田两区县的界河。本次工程区段位于库峪河的中下游河段。 库峪河河长38.6km，主河道比降21.2‰，流域面积166km2；工程区段以上库峪河河长26.9km，流域面积91.5km2。 根据现场查勘，拟治理段河道自西北向东南呈“S”型经过安崖办事处，河谷宽度30～70m，河谷总体呈 “U”型，河流在谷底呈蛇曲状蜿蜒穿行，主河道宽度30～70m，河床基岩埋藏较浅，河势多年来未发生较大改变。 五、生态环境现状 （1）地貌类型 库峪河地貌单元属山前冲洪积平原地貌，河道较为平直，河床宽度12.00～42.00m，河床高程466.40～636.2m，河道平均比降11.96‰，左右岸为冲积一级阶地。 气象气候 库峪河流域属于暖温带大陆性季风半湿润气候，四季冷暖、干湿分明。冬季气候寒冷、干燥、少雨；夏季炎热伏旱，春季气温波动大，常出现寒潮霜冻及春旱现象，秋季因暖湿气团与干冷气团交替，故初秋多连阴雨，晚秋多晴朗天气。 库峪河缺乏气象资料，借用长安区气象站资料。流域多年平均气温13.3℃。1月平均气温最低，为0.9℃；7月平均气温最高，为26.8℃。极端最高气温在43.4℃，出现在1966年6月21日，年极端最高气温平均值39.9℃；极端最低气温21℃，出现在1947年，年极端最低气温平均值11.6℃。多年平均日照2054h；多年平均相对湿度73%；平均风速1.9m/s，最大风速17m/s，最大冻土深度20cm。 （3）地质地震 工程区处于近秦岭山前地带，南近秦岭山前断裂，北近余下铁炉子断裂，东北临浐河断裂，西北临长安～临潼断裂。按《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），勘察区工程抗震设防烈度为Ⅷ度，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.40s。在地震基本裂度为Ⅷ度时不存在液化问题。 （4）水文地质 1、地表水 工程区地表径流为河水，主要由降水形成，河川径流有着与降水量共同的特点，年际变化大，年内分配不均，其中一半以上集中在7～9月，地表水储量较丰富。 2、地下水 本区地下水按其赋存条件主要为第四系松散层潜水和基岩裂隙潜水两大类。 基岩裂隙水赋存于河流及冲沟两侧基岩的层面裂隙、风化裂隙与构造裂隙中，一般呈带状分布，无统一的地下水位，水量大小受裂隙带规模及其开裂程度制约。水源补给为大气降水，多以下降泉水形式出露于沟谷两侧，或以潜流形式外泄于沟谷。 松散层孔隙潜水赋存于各次级水系出口的冲洪积扇与河床覆盖层中，含水介质为碎石土、漂卵石，水源补给主要为大气降水及地表水，水源补给充沛，水量丰富。平水期及枯水期河水补给两侧地下水和向河流下游排泄。丰水期两岸地下水补给河水。总之，工程区河水与两侧地下水的补排关系，随着季节的变化呈互补关系。 （5）植被现状 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60 多种，木本植物40 多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3 种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。水生植物以芦苇、轮藻等为主。 本次现场踏勘期间，评价区未发现国家和地方重点保护的野生珍稀濒危植物物种。 （6）动物资源现状 目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。根据调查沿线属于农耕区，项目区内没有大型兽类活动；小型兽类有草兔、小家鼠、松鼠、驴、牛、骡、猪、羊、狗、猫、兔等，在原区田间常见。鸟类群落主要由雀形目鸟类组成，鸟类群落的优势种有石鸡、山雀、喜鹊、麻雀等。该区河流水生动物为常见物种虾、泥鳅等。 本次现场踏勘期间，评价区未发现国家和地方重点保护的野生珍稀濒危动物物种。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，库峪河固床坝工程布置主要分布于库峪河河道内，不新征永久占地，不涉及拆迁，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象详见下表3-1。 表3-1 项目环境保护目标一览表 要素 名称 方位 距离（m） 保护 对象 保护内容 保护要求 地表水 库峪河 地表水质 满足地表水Ⅳ类标准 生态环境 高山庙村 W 189 人群健康 南佛沟村 W 175 林地 项目及周边区域 补偿和土地复垦 植被 补偿和土地复垦 |
| 评价 标准 | 环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （3）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准； （4）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值。运营期无废气排放。 （2）施工期施工人员不在项目区食宿，依托附近村庄旱厕，生活污水主要为生活洗漱水，用于洒水抑尘，不外排；施工废水设沉淀池处理后回用于施工场地降尘洒水，不外排；运营期无废水排放。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。运营期无噪声排放。 （4）施工期一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。施工期生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 其它按国家有关规定执行。 |
| 其他 | 根据国家“十四五”总量控制要求，本项目为非生产性建设项目，营运期无污染物产生，无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘、运输扬尘 施工期的大气污染物主要为扬尘（污染因子为TSP）。施工扬尘的主要来源于：基础土石方的开挖、堆放、回填和清运过程，建筑材料（水泥、石头、砂子等）装卸、堆放，施工垃圾堆放和清运。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及气象等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题，施工扬尘是施工期主要污染源之一。 施工扬尘一般粒径较大，具有沉降快，影响范围小的特点。下表为某工程施工阶段扬尘监测类比结果。 表4-1 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位 上风向 下风向 1# 2# 3# 4# 5# 距尘源点 距离 20 m 10 m 50 m 100 m 200m 浓度值mg/m3 0.244~0.269 2.176~3.435 0.856~1.491 0.416~0.513 0.250~0.258 注：《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）0.8 mg/m3 施工扬尘污染主要发生在场地下风向50m范围内，TSP最大超标倍数可达4.3倍，至下风向距离200m处，环境空气中的TSP浓度趋近于其上风向背景值。 本项目运输扬尘主要是影响沿线的居民生活，同时影响周围的树木，花草和河水景观等。细颗粒尘土降落并粘附在树木，花草上，影响植物的呼吸和生长。 运输扬尘对周围空气的污染程度受多种因素影响，路况好坏、路面是否清洁、施工强度、施工机械、施工工艺、机械操作、人员技术水平、施工管理等都是影响因素 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表4-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 车速和地面清洁度与扬尘的关系 单位：kg/辆•km 粉尘量 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可见，在相同路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在相同车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车行驶扬尘的最有效手段。 一般情况下，运输扬尘在自然风作用下影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70％左右，表4-3为施工场地洒水抑尘的实验结果。由表4-3可见，每天洒水4~5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将其污染距离缩小到20~50m的范围。 表4-3 施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 （mg/m3） 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，所以必须对施工车辆实行限速，既减少扬尘，又确保施工安全。此外，施工单位应注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。在施工阶段应定岗定人进行车辆调度、指挥、管理。每个施工层面的材料运输实施路线优化选择，尽量做到线路最短。同时保证运输车辆自身的清洁，而且运输时要对车厢密闭，防止材料及土石方洒落。总之要加强管理，尽最大可能地减轻材料运输对运输线路上敏感目标的影响。 （2）机械废气 施工期间，运输车辆和部分施工机械在运转中会有燃料燃烧尾气产生，会对周边空气环境产生一定影响。汽车尾气主要污染物为CO及HC等，应加强施工车辆的管理，减少废气排放。对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的CO及HC化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》表2的排放限值。由于施工机械和车辆一般非连续使用，且为移动源，在单个施工地点的作业时间有限，废气排放量较小，施工结束后影响即可停止。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工期废水对地表水的影响 ①施工废水 施工期间的建筑施工废水主要为混凝土养护水、车辆冲洗水等，其主要污染物为SS和石油类，浓度一般为15mg/L和150mg/L。项目设1处施工营地，拟在施工现场设1个20m³临时沉淀池，废水收集后经沉淀处理，处理后可回用于施工场地洒水降尘及绿化用水等，从而减轻对周围水环境的影响。 ②生活污水 项目区不提供施工人员食宿，故施工期生活污水主要为洗漱水，其主要污染因子为COD、BOD5、SS等，施工人员依托附近村庄旱厕，洗漱废水用于洒水抑尘，废水不外排。 ③初期雨水 项目采用分段施工的方式，分段开挖，分段施工，分段回填，在施工时设置导流及围堰，可以防止初期雨水进入河道，对水质造成不利影响。 （2）施工对项目河道的影响分析 项目施工若管理不善可能有土石方进入周边地表水体，若施工期间人员生活污水、施工废水不加控制排放至河流将会影响其水质，进而影响河流水质。 （3）施工期对地下水的影响分析 项目不开采地下水，本次工程土方开挖深度均在地下水埋深以上，对地下水无影响。本项目工程施工期间，施工废水经沉淀池处理后回用，不会进入地下水补给区，故工程施工对地下水水质不产生污染。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声源强 本工程施工阶段主要噪声源为翻斗机、推土机等施工机械和施工运输车辆，施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是主要的临时性噪声源。 （2）施工噪声及施工人员活动对动物影响 施工期对声环境的影响主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声，噪声产生具有随 机性、无组织性，属不连续产生。由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，不仅使附近的居民受到不同程度的施工噪声影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响。在施工时，将高噪声设备安置在距离居民区较远的地方，并采取一定的噪音减免措施，禁止夜间施工，施工期噪声影响较小。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要为各工程挖方填方过程中产生的少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 项目施工过程中将产生少量建筑垃圾，主要包括砂石、石灰混凝土、木材等，产生量约为8t，建筑垃圾有回用价值的送往回收利用机构，不能利用的运至指定建筑垃圾填埋场填埋。为避免建筑垃圾清运时沿途散落造成二次污染，要求加强施工期环境监管，对外运的建筑垃圾采用封闭车辆运输或对运输车辆进行苫盖。 （2）生活垃圾 项目施工期生活垃圾产生量为0.015t/d，共产生2.25t生活垃圾，生活垃圾中的有机质等多种复杂成分，若不及时处理，就会变质，产生恶臭，并滋生蚊蝇。项目对施工人员产生的生活垃圾加强管理，用垃圾桶分类收集，定期清运交由环卫部门处置。 5、施工期生态环境影响分析 本工程生态环境影响途径主要是土石方开挖、临时占地及人员施工活动，可能对工程所在区域的土地利用、植被、水土流失等产生一定影响。 （1）工程占地影响 本工程不涉及永久占地。临时施工占地约3亩（临时房屋 300m2，临时仓库 600m2）。工程占地一方面使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的；另一方面建设项目将破坏区域植被，使其失去原有的自然性和生物生产力，降低景观的质量与稳定性。施工结束后，随着绿化的完成，植被覆盖情况将会得到逐步恢复。 （2）对陆生生态的影响 ①陆生植物影响 工程占地影响的陆生植物主要为灌草类植被，植被覆盖率不均匀，种类较少，物种多样性不高。评价区无国家或省级保护物种。施工期施工运输、临时占地也将会使施工区植被受到破坏，造成生物量减少。但评价区灌草类植物种广泛分布，工程建设活动对其造成的影响及破坏有限。 ②野生动物影响 评价区现有的野生动物多为一些常见的兽类、飞禽类及啮齿类、两栖类、爬行类及昆虫类。施工期由于栖息地受到人类施工活动、噪声等影响，野生动物在评价区域内的出没频率相对降低，表现为项目区内动物暂时迁徙，动物出没的种类、数量减少。工程完工后，随着植被的逐渐恢复，部分迁徙的动物将重新返回。 总体来看，工程建设对整个区域的动物资源量影响不大，长远来看有利于区域生物的发展。 （3）水生生物影响 ①对浮游生物的影响 工程施工产生废水和泥沙会悬浮或溶解在施工区域水体中，并随水流流向下游，会降低施工河段及其下游河段水体透明度及水体的溶解氧，短期内可造成施工河段部分水体和下游部分水体水质变差，从而导致区域内浮游生物种类发生变化，使适应性强、耐污性及耐缺氧浮游生物种类增加，进而种群结构发生临时性改变。 ②对底栖生物的影响 由于底栖动物活动能力低，其生存易于受环境变化影响。本工程由于基础施工导致河床导流围堰施工扰动底质，可能妨碍底栖动物的生长，使其种类和数量减少。但影响范围仅限于施工附近局部小范围，影响时段也仅限于施工期间的枯水季（当年12月至3月）。总体来看，对底栖生物的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目为防洪治理工程项目，建成后运行期无污染物产生和排放，不会对生态环境造成不利影响，由于项目的实施，运营期对生态环境有一定的正效益，故不需要对运营期环境影响进行分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目场址位于陕西省西安市长安区杨庄街办高庙村库峪河中下游，项目不在自然保护区、水源保护地、风景名胜区等特殊生态环境敏感区域内；项目不涉及基本农田。 项目不涉及环保搬迁，项目选址基本可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 根据《大气污染防治行动计划》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施 16 条》等文件要求 施工期大气污染控制措施如下。建设单位拟在施工期采取如下降尘措施： a.建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 b.施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 c工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，应按当地政府要求停止施工。 d施工场地实现洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡六个100% 。施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 项目施工期选用达到环保要求的设备，施工单位在施工期内安排专人加强施工机械维护，确保机械设备正常运行，禁止超负荷运行。对施工车辆的尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置。 施工机械要安装尾气净化器，开展施工期工程机械排放监督监测，禁止使用高排放非道路移动机械，避免发生工程机械超标排放和冒黑烟现象。 2、地表水环境保护措施 在施工期间，应做到以下几点： ①项目施工严格管理禁止土石方落入临近河流； ②施工废水收集后综合利用，施工人员生活污水回用，禁止排入沿线河流； ③禁止在沿线水体中冲洗车辆、衣物和其他器具等； ④含有害物质的建材如水泥等需设有蓬盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷入水体； ⑤严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，加强对污水、污物、施工器械的管理、施工废水的回收利用，严禁随意丢弃、排放，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 若涉及水体施工，评价要求应做到以下几点： ①分段施工方式，分段开挖，分段施工，分段回填，避开丰水期，在施工时设置导流及围堰，减少施工对水环境的影响； ②施工中的固体废物应及时清运至专门的仓库或堆放场所，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体； ③严禁将施工废水排入河流； ④施工结束后应施工场地进行清理。在严格的施工管理下，不会对河流水质造成明显影响。 3、声环境保护措施 根据项目与周边声环境敏感目标的关系可知，项目区无敏感点，则昼间施工机械设备等产生的噪声不会导致敏感点噪声出现超标现象，评价要求严格将施工场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》范围内，避免产生扰民现象。建议采取如下措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，设备安装减震基座； ②施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声； ③加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声； ④合加强运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； ⑤对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容； ⑥建设单位施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作； 在施工时选用低噪声设备，严格设定施工范围，不随意扩大和变更，严格按照要求存放施工渣土和施工物料，避免随雨水流入水体，如在施工过程中遇到动物，需采取避让措施。同时对施工人员进行宣传教育，不捕猎动物，不干扰动物迁徙和休息。本项目施工时间较短，施工作业面较窄，在采取各项措施后施工噪声对当地动物的影响较小。 由于施工噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 4、土壤环境保护措施 施工期固体废物主要为少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾有回用价值的送往回收利用机构，不能利用的运至指定建筑垃圾填埋场填埋。施工营地存放柴油、汽油等储罐区域铺设防渗布，防止油品泄漏污染土壤，施工结束后储罐交由购买单位回用。项目对施工人员产生的生活垃圾加强管理，用垃圾桶分类收集，定期清运交由环卫部门处置。 5、生态恢复措施 （1）植被恢复措施 施工期应加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，合理安排施工作业宽度，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。严格实行管沟区土壤的分层开挖、分层堆放、按层回填（底土在下，表土在上）的操作规程，尽量保持植物原有的生存条件，以利于植被尽快恢复。回填时应留足适宜的堆积层，防止因降水而造成地表下陷和水土流失。 严明施工队伍纪律，严禁施工人员乱砍滥伐植被、树木，约束其在施工期间的活动范围。施工结束后对临时性占地及时采取植树种草。 植被恢复要有专项资金保证，并做到专款专用。建设单位应设置专门的生态环境监理机构，负责生态环境保护和生态环境恢复重建的监督管理工作。 （2）临时占地恢复措施 本项目临时占地约3亩，临时占地会破坏占地范围内的植被，临时占地区以及施工活动区的自然植被可以有条件地恢复或重建。本项目设置弃土场，占地类型为河滩地，涉及植被类型为暖性草丛，主要涉及长芒草群落。施工结束后对施工营地等临时占地及时采取植树种草。 弃土场的植被由下向上分层清理，清理的植被堆放时规范堆放。弃土场地占地范围内植被类型简单，施工使用结束后通过播撒草籽的绿化方式，并进行浇水、施肥、保水保墒等养护管理，恢复原有生态环境状况。 弃土场做好水土流失防护工作。施工部门需专门派人负责指挥运渣车辆按要求弃渣，指挥弃土场的平整和弃土场的修筑，指挥维护人员做好坡面防护和排水，设置专门人员统一管理弃土场等各方面的工作。 （3）加强生态保护宣传教育工作 施工前后，应加强沿线生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，特别是环境较为敏感的路段，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目所采取的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确环保职责。 （4）对施工单位的要求 ①作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占农田、林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 ②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 ③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 ④施工场地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆集中收集后按当地环卫部门规定的方式处理处置。少量的生活污水经沉淀后用于绿化、防尘洒水等。 6、河流水生生态影响保护措施 本工程河道内主体建筑物主要为钢筋砼固床坝，施工时段安排在枯水期（12～3 月）施工。固床坝采用分期围堰导流，导流围堰底宽8~14m，深 1.5~2.0m，边坡比1:2。在起末点设置分期围堰，围堰断面为梯形，采用河滩料堆筑，围堰顶宽2m，迎水坡比为 1：2、背水坡比为1：2，在围堰迎水面铺设彩条布防渗并外压编织袋，一期导流沿现状河道主槽布设，一岸施工完成后拆除一期围堰，围筑二期围堰，施工另一岸，一期围堰长460m，二期围堰长430m。因此对河流水生生态影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目为防洪治理工程项目，建成后运营期无污染，故不需要对运营期环境影响进行分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资1643.33万元，其中环保投资约35.14万元，占总投资的2.13%。投资估算详见下表。 表7-7 工程环保设施与投资概算一览表 分类 项目 采取的治理措施 投资金额 （万元） 废气 施工期无组织粉尘 定期洒水降尘，设移动式除尘雾泡机2辆 3 车辆冲洗设施1套 2 堆料设置抑尘网遮盖 2 施工现场设置围挡设施 2 废水 施工期生产废水 1座沉淀池 2 施工期职工如厕 依托附近村庄旱厕 / 噪声 施工期噪声 加强施工机械设备及运输车辆的运行维护保养 2 村庄附近禁止鸣笛警示牌、限速标志牌 0.64 固废 施工期建筑垃圾 建筑垃圾外运至垃圾填埋场 1 施工期生活垃圾 生活垃圾分类收集桶若干 0.5 生态 施工期生态 施工临时占地恢复、绿化等 15 环境监测 施工期环境监测 5 合计： 35.14 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时占地待施工结束后及时进行覆土、植被恢复及复耕等 | 植被恢复 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | 施工废水由沉淀池澄清处理，处理后的废水用于场地绿化 | 废水不外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地表水环境 | 禁止等土石方、车辆冲洗水等进入临近河流，加强丰水期管理 | 不会对河流水质造成明显影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输（22点以后），禁止夜间高噪声机械施工等 | 敏感点达标 | 运营期无噪声 | 运营期无噪声 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料库存或苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘 | 达标排放； 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | 无废气外排 | 无废气外排 |
| 固体废物 | 建筑垃圾有回用价值的送往回收利用机构。生活垃圾交环卫部门处置。 | 处置率达100%《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599 2020 | 无固废外排 | 无固废外排 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在采取设计和本环评提出的各项污染防治及生态恢复措施后，对周围环境的影响较小，且项目建成后运营对当地的生态环境有一定的改善作用，从环境保护角度分析，该建设项目可行。