# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：蓝田县流峪河九间房镇韩坪村一、二组段山洪沟治理项目

建设单位（盖章）：蓝田县防汛应急岁修工程项目管理办公室

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 蓝田县流峪河九间房镇韩坪村一、二组段山洪沟治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王科 | 联系方式 | 153****3162 |
| 建设地点 | 蓝田县九间房镇韩坪村、张家坪村、李家坪村 |
| 地理坐标 | 韩坪村东沟河段治理段起点坐标为E109°37′51.496″、N34°5′26.081″，终点坐标为E109°37′34.038″、N34°5′28.514″； 韩坪村一、二组河段治理段起点坐标为E109°35′55.972″、N34°5′50.298″，终点坐标为E109°36′59.721″、N34°5′40.545″； 张家坪村后沟河段治理段起点坐标为E109°35′12.753″、N34°6′12.751″，终点坐标为E109°35′6.322″、N34°6′8.425″； 李家坪村河段治理段起点坐标为E109°33′37.854″、N34°6′43.448″， 终点坐标为E109°33′36.599″、N34°6′38.272″ |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127防洪治涝工程其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 治理河道总长度2876m，新建护岸工程长3976m；工程永久占地13.14亩，临时占地21.15亩 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 蓝田县水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 蓝水发【2024】11号 |
| 总投资（万元） | 2594.51 | 环保投资（万元） | 50.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.93 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1专项评价对照一览表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 是否设置专章 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为防洪除涝工程，不包含水库 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 项目不涉及上述行业 否 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 名录里面针对防洪除涝工程没有设置环境敏感区 否 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 项目不涉及上述行业 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 项目不涉及上述行业 否 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 项目不涉及上述行业 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目与相关产业政策的符合性分析见表1-2。 表1-2与产业政策符合性分析一览表 文件 本项目情况 结论 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 本项目为防洪工程，属于其鼓励类中“二、水利3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”，符合国家的产业政策。项目于2024年2月18日取得蓝田县水务局出具的《关于蓝田县流峪河九间房镇韩坪村一、二组段山洪沟治理项目初步设计报告的批复》（蓝水发【2024】11号，见附件）。 符合 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号） 本项目为防洪工程，未被列入限制类目录内。 符合 《市场准入负面清单（2022年版）》 本项目为防洪工程，项目类别未列入负面清单。 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》陕发改规划〔2018〕213号 本项目位于西安市蓝田县，未列入负面清单。 符合 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号） 本项目为防洪治理工程，属于“允许目录”中的“76水利管理业1、江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程” 符合 西安市秦岭生态环境保护负面清单（市委秦管会发〔2023〕2号） 本项目为防洪工程，项目类别未列入负面清单。 符合 2、“三线一单”符合性 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求的规定，对项目进行一图一表一说明分析。 （1）一图：项目位于西安市优先保护单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》优先保护单元的相关要求，与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 图1-1项目生态环境管控单元位置图 |

（2）“一表”：项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-3。 表1-3本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号 环境管控 单元名称 区县 市（区） 单元要 素属性 管控要求分类 面积（m2） 管控要求 本项目情况 符合性 1 陕西省西安市秦岭重点保护区 西安市 蓝田县 饮用水水源保护区、水环境优先保护区、一般生态空间、秦岭重点保护区 空间布局约束 8764.49 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区，为修建防洪护岸，不属于水源保护区准保护区内的禁止建设项目。施工期不涉及有毒有害物质暂存及转运站，固体废物及生活垃圾妥善处置，不向水体倾倒。施工期废水均合理处置，且项目运行期无污染产生，亦不存在其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 符合 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 一般生态空间： 原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 本项目为修建防洪护岸，运行期不排放水污染物，不属于有损主导生态服务功能的开发建设活动。 符合 秦岭重点保护区： 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.法律法规禁止的其他活动。 7.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 8.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。 9.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。 1、本项目为修建防洪护岸工程，项目建设符合秦岭生态环境保护规划，项目运行期无污染产生，在施工期采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低； 2、项目不属于淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能的行业； 3、本项目为修建防洪护岸工程，不属于上述禁止建设项目类别； 4、本项目为修建防洪护岸工程，不属于上述禁止建设项目类别； 5、本项目为修建防洪护岸工程，不涉及上述禁止行为； 6、本项目不涉及法律法规禁止的其他活动； 7、本项目属于《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭【2023】632号）的“允许目录”中的“76水利管理业1、江河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程”； 8、本项目位于蓝田县灞河饮用水水源地准保护区范围内，依照饮用水水源准保护区相关要求执行管控措施。 符合 2 玉山风景名胜区 西安市 蓝田县 风景名胜区、生态保护红线、 空间布局约束 380.23 风景名胜区： 按照《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》相关规定进行管控。 禁止开发建设活动要求： 1.在风景名胜区内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑、挖沙、填堵自然水系等破坏景观、植被、地形地貌和水体的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾、攀折林木花草；在非指定区域吸烟、用火、取土；占道经营，圈占景点收费；损害风景名胜资源的其他行为。 2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 限制开发建设活动要求： 1.在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省人民政府建设主管部门核准。 2.在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：设置、张贴商业广告；摆摊设点和从事餐饮、旅游、运输经营活动；运入未经检疫的动植物或者引入新的物种；采伐林木、采集物种标本、野生药材和其他林副产品；举办大型游乐、演出活动或者拍摄影视剧；改变水资源、水环境自然状态的活动；其他影响生态和景观的活动。 3.风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 4.在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 本项目中的李家坪村河道治理段位于玉山风景名胜区，项目为修建防洪护岸工程，不属于上述禁止建设活动；亦不属于限制开发建设活动。 符合 生态保护红线： 按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《陕西省自然资源厅陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》等相关要求进行管控。 一、加强人为活动管控 （一）规范有限人为活动准入 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护（工程）等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；巳依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。 生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。 本项目为修建防洪护岸工程，属于上述中的“6、必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的防洪设施建设”，项目属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 符合

“一说明”： 根据上表及项目与环境管控单元对照分析示意图，本项目位于优先保护单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束的各项要求。 3、相关环境政策符合性 项目与相关规划及法规政策符合性分析详见表1-4。 表1-4项目与相关规划及法规政策相符性分析 序号 文件名称 政策要求 本项目情况 结论 1 《陕西省“十四五”水利发展规划》 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。 本项目所在流峪河为灞河左岸一级支流，灞河又属于渭河的支流，因此本工程属于规划里需要进行防洪治理的河流，工程任务是新建护岸，提高河流的防洪能力。 符合 2 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号） 加强扬尘面源管控。理顺建设工地及“两类企业”扬尘污染防治工作机制，严格落实建设施工企业的主体责任、区县（开发区）的属地管理和行业监管责任。督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求。 本项目施工期严格按照环保要求进行管理，施工场地采取施工围挡、湿法作业、出入车辆清洗、渣土车密闭运输等防尘措施，减小施工扬尘对周边大气环境的影响。 符合 建筑施工噪声防治。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进利用噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督的措施。在建筑施工过程中推广使用低噪声设备和工艺，科学合理安排工期，加大对夜间施工作业的管理力度，确保施工噪声达标排放。 本项目施工期通过选用低噪声施工机械、加强施工机械修理和维护、合理安排施工时间等措施，确保施工噪声达标排放。 符合 3 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 第十五条：“在秦岭生态环境保护范围内进行自然资源保护、利用、开发等活动适用本条例。 除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 本工程治理范围为蓝田县九间房镇流峪河，位于秦岭重点保护区范围内。项目为防洪治理工程，不属于上述禁止建设的行业类别。 符合 4 《西安市秦岭生态环境保护条例》 第二条：“本市行政区域内秦岭生态环境保护和其他与秦岭生态环境保护有关的活动适用本条例。 第三十六条秦岭范围内，禁止下列活动: (一)房地产开发； (二)开山采石； (三)新建宗教活动场所； (四)新建、扩建经营性公墓； (五)新建高尔夫球场； (六)法律、法规禁止的其他活动。 秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动: (一)勘查、开采矿产资源； (二)扩建、异地重建宗教活动场所； (三)新建水电站； (四)新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄； (五)削山造地、挖地造湖。 本工程治理范围为蓝田县九间房镇流峪河，位于秦岭重点保护区范围内。项目为防洪治理工程，不属于上述禁止建设的行业类别。 符合 5 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》陕政办发﹝2020﹞13号 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例总体规划》，第三章规划分区，照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 本项目位于蓝田县九间房镇流峪河，根据陕西省秦岭生态环境保护规划分区保护示意图（附图5），项目位于重点保护区。 符合 重点保护区除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 本项目为防洪治理工程，不属于与其保护功能不相符的开发建设活动，亦不属于上述禁止行业。 符合 6 《西安市秦岭生态环境保护规划》 西安市秦岭生态环境保护区域包括西安市秦岭生态环境保护范围和建设控制地带，指秦岭山体东、西、南以市界为界，北以周至县、鄠邑区、长安区行政区域内省道S107以北1公里线—蓝田县行政区域内省道S107线—秦岭山体坡底线连线—临潼区、灞桥区行政区域内陕西洪庆山国家森林公园北边界—秦岭山体坡底线连线为界的区域。 本项目位于蓝田县九间房镇流峪河，在规划范围内。根据西安市秦岭生态环境保护规划分区图（附图6），本项目位于重点保护区。 符合 西安市秦岭生态环境保护区域划分为核心保护区、重点保护区、一般保护区、建设控制地带，实行全域保护和分区管控。 符合 重点保护区保护要求：1.重点实施以植被、水源地和生物多样性保护为主的活动，开展植树造林、退耕还林、封山育林或其他生态修复活动，恢复植被，维护生物多样性。2.严格执行产业准入清单制度，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，不得进行与重点保护区功能不相符的建设活动。 本项目为防洪治理工程，属于《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭【2023】632号）的“允许目录”中，同时对照西安市秦岭生态环境保护负面清单（市委秦管会发〔2023〕2号），项目类别也未被列入负面清单中。 符合 7 《陕西省风景名胜区管理条例》 第二十五条风景名胜区内禁止下列行为： （一）乱扔废弃物，攀折林木花草，在景物和公共设施上刻划、涂写； （二）在非指定区域吸烟、用火、取土； （三）占道经营，圈占景点收费； （四）采石、挖沙、开荒、填堵自然水系以及其他改变地貌和水体的活动； （五）修坟、立碑，砍伐古树名木、狩猎或者捕捉野生动物； （六）修建污染环境、破坏生态的企业和储存易燃易爆和有毒、有害物品的仓库； （七）损害风景名胜资源的其他行为。 本项目中的李家坪村河道治理段位于玉山风景名胜区，项目为防洪治理，主要新建护岸工程，不属于上述所列各项禁止行为。同时项目建设期及运营期间均不存在损害风景名胜资源的行为。 符合 8 《陕西省饮用水水源保护条例》（2021年5月1日起实施） 第二十三条在地表水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站； （三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物； （四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥； （五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； （六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被； （七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区，主要建设内容为修建防洪护岸。不涉及上述禁止行为，亦不存在其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 符合 9 《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》 第三章饮用水地表水水源的保护第十六条饮用水地表水水源保护区内禁止下列活动： (一)破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护相关的植被； (二)向水域倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物； (三)使用剧毒、高残留农药； (四)使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； (五)使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。 禁止运输危险化学品的车辆通过饮用水地表水水源保护区;确需通过的，应当依照国务院《危险化学品安全管理条例》的有关规定执行。 第十九条在饮用水地表水水源准保护区内，向水域排放污染物的，实行污染物排放浓度和总量控制。 本项目新建护岸，不存在无关的其它内容。不属于上述禁止工程行为。且项目运行无污染物产生。 符合 10 《西安市城市饮用水源污染防治管理条例》 第十四条在城市饮用水地表水源准保护区内，禁止下列行为： （一）破坏水源、植被、护岸林以及其他破坏水生态环境的行为； （二）储存、堆放、掩埋城市垃圾、工业废渣、粪便及其他有毒有害废弃物； （三）倾倒、排放含有汞、镉、铬、砷、铅、镍、苯并芘、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣和污水； （四）排放油类、酸液、碱液及其他剧毒废液和含放射性物质的废水； （五）清洗装储油类及其他有毒物品的车辆和容器； （六）新建、扩建排污口； （七）新建、扩建化工、电镀、造纸、冶炼、印染、制革、炼油及其他有严重污染的建设项目。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区，主要建设内容为修建防洪护岸。不涉及上述禁止行为。 符合 11 《陕西省河道管理条例》 第二十一条在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、沟金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 本项目为防洪治理工程，不属于“条例”中禁止的行为。 符合 第二十二条在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目在河道管理范围内修建护岸，进行防洪治理工程，项目建设已取得蓝田县水务局审批意见。 符合 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。 本项目不涉及在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。 符合 12 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目位于灞河饮用水水源地准保护区内，部分建设内容位于玉山风景名胜区。项目主要新建护岸用于防洪，运行期无污染物产生，符合饮用水水源保护区的保护要求，也符合风景名胜区管理条例。 符合 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 本工程对施工期各项污染物均提出了防治或处置措施。工程施工产生的废水经沉淀池处理后回用，不会排入水体。 符合 13 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发﹝2019﹞15号） 二、明确环境准入，严格环评审批工作（二）河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目为防洪工程，主要新建护岸，不存在无关的其它建设内容。本项目符合《陕西省“十四五”水利发展规划》。 符合 14 《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》 第五章中小河流治理和病险水库除险加固第一节中小河流治理，根据国家《防洪标准》(GB50201-94)，结合中小河流防洪保护区现状和经济社会发展需求，中小河流治理的防洪标准一般为10～20年一遇。主要建设内容为堤防护岸加固和建设、河道清淤疏浚、排涝工程等。 本项目工程任务是新建护岸，治理防洪标准为10年一遇洪水。 符合 15 《关于进一步做好中小河流治理项目初步设计编制工作的紧急通知》陕水规计发(2010)52号 对以保护人口为主的县城和乡镇防洪工程，其设防标准一般为20年一遇的要求，以保护农田为主的防洪工程，其设防标准一般为10年一遇的要求。 本工程保护对象确定为河道两侧村镇及农田，工程区属于乡村防护区，防洪标准为10年一遇。 符合 16 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕发〔2023〕4号） 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平 本目位于西安市蓝田县，属于防洪除涝工程，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定》(环办大气函[2020]340号)，本项目不属于39个涉气重点行业。 符合 扬尘治理工程。关中地区以降低PM指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 项目施工期场地严格执行“六个百分百”，施工期采取扬尘治理措施后，施工工地扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》。 符合 17 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本目位于西安市蓝田县，属于防洪除涝工程，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定》(环办大气函[2020]340号)，本项目不属于39个涉气重点行业。 符合 扬尘治理工程。强化工地扬尘管控，建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改，除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 本项目施工期加强扬尘管控，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。易产生扬尘运输车辆采取密闭运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，采取扬尘治理措施后，施工工地扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》。 符合 18 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 （市政办函〔2024〕25号） 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目位于西安市蓝田县，属于防洪除涝工程，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定》(环办大气函[2020]340号)，本项目不属于39个涉气重点行业。 符合 扬尘治理工程。严格易产生扬尘运输车辆监管。落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 本项目施工期加强扬尘管控，易产生扬尘运输车辆采取密闭运输，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题采取扬尘治理措施后，施工工地扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》。 符合

# 二、建设内容

| 地理位置 | 蓝田县九间房镇流峪河韩坪村一、二组段山洪沟治理项目主要集中在流峪河峪口上游山区段内，本次治理的四个河段总长度2.87km，自上游向下游，依次为：韩坪村东沟河段（治理河长0.58km）、韩坪村一、二组河段（治理河长1.82km）、张家坪村后沟河段（治理河长0.26km）及李家坪村河段（治理河长0.21km）。 韩坪村东沟河段治理段起点坐标为E109°37′51.496″、N34°5′26.081″，终点坐标E109°37′34.038″、N34°5′28.514″；韩坪村一、二组河段治理段起点坐标为E109°35′55.972″、N34°5′50.298″，终点坐标E109°36′59.721″、N34°5′40.545″； 张家坪村后沟河段治理段起点坐标为E109°35′12.753″、N34°6′12.751″，终点坐标E109°35′6.322″、N34°6′8.425″；李家坪村河段治理段起点坐标为E109°33′37.854″、N34°6′43.448″，终点坐标E109°33′36.599″、N34°6′38.272″。 项目具体地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程任务和规模 （1）工程任务 提高流峪河上游山区段河道行洪能力，减轻山洪灾害损失。工程保护河道两岸的行政村共计4处，受益人口共计900余人，耕地面积100余亩。 （2）工程规模 本工程治理河道总长度2876m，新建护岸工程长3976m，其中韩坪村东沟段新建护岸工程长507m、韩坪村一、二组段新建护岸工程长2984m、张家坪后沟段新建护岸工程长266m、李家坪段新建护岸工程长219m。治理支沟汇入口10处，治理支沟长度193m。 （3）设计标准 ①防洪标准：根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》（2013年10月），本工程防洪标准为10年一遇。其中韩坪村东沟河段黄家沟口至庙沟口段设计洪水流量为16m3/s，庙沟口以下设计洪水流量为26m3/s；韩坪村一、二组设计洪水流量为42m3/s；张家坪后沟段设计洪水流量为18m3/s；李家坪段设计洪水流量为92m3/s。 ②工程级别：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，确定本项目的工程等级为V级。 2、建设内容与规模 本工程主要由主体工程、临时工程、公用工程和环保工程组成。本项目不涉及桥梁等附属工程，项目的组表详见表2-1。 表2-1建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容及规模 备注 主体工程 护岸工程 共新建护岸工程长3976m，其中韩坪村东沟段新建护岸工程长507m、韩坪村一、二组段新建护岸工程长2984m、张家坪后沟段新建护岸工程长266m、李家坪段新建护岸工程长219m。工程护岸型式采用仰斜式挡墙型式。 新建 治理支沟汇入口工程 治理支沟汇入口10处，治理支沟长度193m。其中韩坪村东沟段治理右岸支沟汇入口4处（1处支沟汇入口新建墙式护岸47.13m，3处支沟汇入口新建排洪渠共30m）、韩坪村一、二组段治理左岸支沟汇入口5处、右岸支沟汇入口1处（2处支沟汇入口新建墙式护岸共102.15m，4处支沟汇入口新建排洪渠共40m）。 新建 临时工程 施工管理用房 租用当地村民住宅，每个河段的临时管理用房面积与仓库面积一致，共计150m2 依托 临时施工场地 韩坪村东沟段施工场地占地面积为140m2。场地设1座洗车台、1座沉淀池处理施工废水，搭建1个100m2料场，设置1处40m2临时仓库，用于存放施工机械等。 新建 韩坪村一、二组段施工场地占地面积为150m2。场地设1座洗车台、1座沉淀池处理施工废水，搭建1个100m2料场，设置1处50m2临时仓库，用于存放施工机械等。 张家坪村后沟段施工场地占地面积为130m2。场地设1座洗车台、1座沉淀池处理施工废水，搭建1个100m2料场，设置1处30m2临时仓库，用于存放施工机械等。 李家坪村段施工场地占地面积为130m2。场地设1座洗车台、1座沉淀池处理施工废水，搭建1个100m2料场，设置1处30m2临时仓库，用于存放施工机械等。 施工道路 利用已有道路整平形成临时施工便道，不专门设置临时施工便道。 依托 临时围堰 对护岸工程施工时建设临时挡水围堰进行导流，围堰采用坡面铺设人工塑料布防渗，堰体采用砂砾石编织袋护坡。 新建 临时弃渣场 项目共设置4处临时弃渣场，占地面积共13400m2，占地主要为护岸外的滩地及被冲毁的耕地。弃渣堆放平均厚度为0.3～0.5m，不大于0.8m。待施工结束后，弃渣全部拉运至建筑垃圾填埋场，护岸外被冲毁的耕地在弃渣运走后，应及时进行土地复垦。 新建 公用工程 给水 生活用水来自租用的民房自来水，施工用水就近取村庄自来水。 依托 排水 施工人员生活污水依托附近农户厕所 依托 供电 就近接入村镇供电系统 依托 环保工程 施工期 废气 建筑材料堆料场全部覆盖防尘网、施工道路洒水降尘、运输车辆加盖篷布等。 新建 废水 生活废水 施工期生活污水依托附近旱厕 依托 生产废水 车辆冲洗废水经沉淀池处理后全部回用于洒水降尘 新建 噪声 选用低噪声设备；合理布局，高噪声设备安置在距离居民区较远的地方；施工设备定期检修，维护；合理安排施工时间等 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾分类收集后依托就近的村镇垃圾清运系统处 新建 建筑垃圾 可利用的物料应利用或外售处置，不能利用的应运送至建设部门指定地点进行处理 新建 弃土 弃土全部运至弃渣场，待施工结束后全部运至建筑垃圾填埋场。 新建 临时弃渣场 临时弃渣场采用土工布进行苫盖，在临时弃渣场外围侧修建临时排水沟，临时排水沟将汇集雨水接入临时沉淀池，经沉淀后排入临时弃渣场外围的自然排水沟渠。待施工结束后，应尽快将弃渣清运，同时对临时弃渣场的占地进行土地复垦。 新建 3、工程设计 （1）护岸工程 ①护岸型式及结构 本项目新建护岸选用仰斜式挡墙型式。 ②护岸断面设计 设计挡墙护岸采用仰斜式结构挡土墙，墙顶宽0.6m、0.8m、1m，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，设计墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m。加固基础段护岸贴着村民自建挡土墙外侧的滩面设置1.2～1.84m宽C25埋石混凝土护坦，厚50cm，护坦内为C25埋石混凝土加固基础，基础顶宽60cm，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m。设计坡式护岸为1:2护坡型式，C25埋石混凝土浇筑，厚度0.8m，护坡基础顶宽80cm，底宽100cm，基础高1.5m，背水侧坡比1:0.5。全断面砌护护岸型式分为两种，一种是河道两侧为已成现状村民自建挡土墙护岸，设计利用该护岸，对河底新建C25埋石混凝土砌护，砌护厚度0.6m；另外一种是河道两侧为现状岸坎，设计对两岸新建挡土墙护岸，河底新建C25埋石混凝土砌护，砌护厚度0.6m。河底砌护顶与深泓高程一致。 挡墙墙身采用C25埋石混凝土浇筑，埋石率为20%。挡土墙每10m设置一道变形缝，缝内填塞L-600型聚乙烯闭孔泡沫板，变形缝临水侧填塞3cm深的聚氨酯密封胶；上部墙身设置一排直径75mm的UPVC管排水孔，间距2m，坡比5％。 图2-1韩坪村东沟段标准横断面设计图 图2-2韩坪村一、二组河段标准横断面设计图 图2-3张家坪后沟段标准横断面设计图 图2-4李家坪村河段标准横断面设计图 ③护岸基础埋深 结合历史冲刷深度，并考虑一定的超标准洪水防御能力，综合本工程山区河道水毁情况，将基础埋深确定为河道深泓以下1.5～2m。其中东沟及后沟等流峪河支沟段河道护岸设计基础埋深为1.5m，其余流峪河主流段的河道护岸设计基础埋深按照2m考虑。 （2）支沟汇入口设计 ①韩坪村一、二组段 工程区左右岸共有6条支沟汇入流峪河，左岸5条，右岸1条，左岸从上游至下游分别为左岸沟道1、铁家沟、原家沟、韩家沟、左岸沟道2，右岸为鳖盖村沟道。设计对右岸汇入口段支沟进行治理，左岸新建墙式护岸25.90m，设计桩号AGY0+000.00～AGY0+025.90，右岸新建护岸34.25m，设计桩号AGZ0+000.00～AGZ0+034.25，左岸与村民自建已成浆砌石挡墙相接，右岸与桥末端相接，设计挡土墙采用仰斜式结构，墙顶宽0.6m，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，设计墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m，基础埋深1m，设计沟道底宽4.4～7.4m，左岸韩家沟设计挡土墙采用仰斜式结构，墙顶宽0.6m，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，设计墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m，基础埋深1m，为全断面砌护断面，渠底厚0.5m，设计沟道底宽4m，左岸铁家沟右岸为已成现状道路，左岸设计挡土墙采用仰斜式结构，墙顶宽0.6m，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，设计墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m，基础埋深1m。 设计对左岸剩余三处支沟汇入口进行治理，治理长度均为10m，断面型式采用C25埋石混凝土矩形明渠，其中支沟断面型式也采用C25埋石混凝土矩形槽，断面底宽3m，高1.5，矩形槽顶宽0.3m，矩形槽内侧壁边1:0.1，槽底厚0.3m，支沟汇入口处流峪河新建挡墙基础连续。 ②韩坪村东沟段 韩家坪东沟段共有4条支沟，分别为黄家沟、支沟1、支沟2、支沟3，本次工程仅治理黄家沟支流汇入口段右岸，设计护岸总长度47.13m，为右岸新建墙式护岸，桩号范围YM0+000.00～YM0+047.13。采用仰斜式结构挡土墙，墙顶宽0.8m，迎水坡坡比为1:0.35，墙背坡比为1:0.1，墙底坡比0.1:1，设计墙底基础厚度为0.8m，墙趾宽度0.8m，横断面设计具体见图2-5。 其余右岸3处支沟汇入口新建排洪渠共30m，断面型式也采用C25埋石混凝土矩形槽，断面底宽3m，高1.5，矩形槽顶宽0.3m，矩形槽内侧壁边1:0.1，槽底厚0.3m，支沟汇入口处流峪河新建挡墙基础连续，横断面设计具体见图2-6。 图2-5韩坪村一、二组河段排洪渠标准横断面设计图 图2-6韩坪村东沟段治理标准横断面设计图 4、工程特性表 项目工程特性信息见表2-2。 表2-2建设项目工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 河流特性 1 河道治理长度 m 2876 / 2 流域面积 km2 2.32 韩坪村东沟河段（黄家沟以上） 3.81 韩坪村东沟河段（庙沟以上） 6.06 韩坪村东沟河段（庙沟以下） 13.22 韩坪村一、二组河段 3.98 张家坪村后沟河段 37.7 李家坪村河段 3 最大汇流长度 km 1.31 韩坪村东沟河段（黄家沟以上） 1.9 韩坪村东沟河段（庙沟以上） 1.91 韩坪村东沟河段（庙沟以下） 4.73 韩坪村一、二组河段 1.82 张家坪村后沟河段 10.99 李家坪村河段 4 河道比降 ‰ 184.97 韩坪村东沟河段（黄家沟以上） 126.2 韩坪村东沟河段（庙沟以上） 126.2 韩坪村东沟河段（庙沟以下） 69.4 韩坪村一、二组河段 170 张家坪村后沟河段 33.6 李家坪村河段 二 工程等级 / V级 三 防洪标准 P(%) 10 四 保护对象 1 保护人口 人 900 2 保护耕地 亩 100 五 主要建设内容 1 护岸总长度 m 3976 其中韩坪村东沟段新建护岸工程长507m、韩坪村一、二组段新建护岸工程长2984m、张家坪后沟段新建护岸工程长266m、李家坪段新建护岸工程长219m 2 治理支沟长度 m 193 治理支沟汇入口10处 六 工程占地 1 永久占地 亩 13.14 均为荒地 2 临时占地 亩 21.15 均为护岸外的滩地及被冲毁的耕地 七 土石方量 1 土方开挖 万m³ 7.33 2 土方回填 万m³ 4.19 八 施工工期 月 6 九 工程总投资 万元 2594.51 5、主要原辅材料清单 本项目运营期无能源及材料消耗，主要能源及材料消耗发生在施工期。本项目主要原辅材料消耗见下表2-3。 表2-3施工期项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 混凝土 m3 23723 / 2 PVC排水管 m 2407 / 3 土工布 m2 574 / 4 块石 m3 7923.48 / 5 碎石 m3 42 / 6 钢筋 t 2.4 / 7 柴油 t 60.49 不在施工场地暂存 8 汽油 t 17.06 不在施工场地暂存 6、主要生产设备 本项目施工期主要生产设备见下表。 表2-4施工期主要生产设备一览表 序号 机械名称 单位 规格 数量 1 挖掘机 台 1m3 6 2 推土机 台 59kw 4 3 自卸汽车 辆 10t 6 4 振动碾 台 14t 5 5 蛙式打夯机 台 2.7kw 3 6 插入式振捣棒 台 1.2kw 2 7 平板式振捣器 台 2.2kw 4 8 5t水车 辆 5t 2 9 50kw柴油发电机 台 50kw 1 10 胶轮车 辆 8 11 钢筋切断机 台 1 7、土石方平衡 本工程土石方开挖量7.33万m3，回填量4.19万m3，弃方量为3.14万m3，运至本项目设置的临时弃渣场，弃渣堆放平均厚度为0.3～0.5m，不大于0.8m。护岸外被冲毁的耕地在弃渣运走后，应及时进行土地复垦。土石方挖填平衡计算见表2-5。 表2-5土石方平衡表单位：m3 工程名称 挖方量（m3） 填方量（m3） 弃方量（m3） 弃方去向 韩坪村东沟段 7539 4805 2734 弃渣运至河道右岸护岸外的滩地及被冲毁的耕地堆放，面积约3400m2；待施工结束后全部拉运至垃圾填埋场 韩坪村一、二组段 57856 33447 24409 弃渣运至该段河道左岸被冲毁的低洼区域（即原耕地范围），共布设3处弃渣场，面积共约10000m2；待施工结束后全部拉运至垃圾填埋场 张家坪村后沟段 3156 1926 1230 李家坪村段 4771 1742 3029 合计 73322 41920 31402 / 8、工程占地 （1）工程占地 该工程永久占地8760.4m2（13.14亩），均为河道内荒地，在河道管理范围之内；施工场地占地550m2（0.82亩），临时弃渣场占地13400m2（20.1亩），共占地13950m2（20.92亩），均为临时占地，主要占地为护岸外的滩地及被冲毁的耕地。 （2）工程拆迁 根据国家相关政策，拆迁房屋由建设单位一次性以货币形式进行赔偿，由当地政府按照有关建房安置标准负责安置事宜。根据项目初步设计资料，本工程需对韩坪村一、二组段行洪影响较大的两栋民房、东沟沟口临河建设的厕所、李家坪右岸临河一栋小房屋进行拆除，面积共159m2。该工程的拆迁工作由当地政府统一安排进行，目前拆迁工程尚未开始进行。 9、劳动定员、工作制度 工程建成后由蓝田县河道管理站负责管理，管理人员依托现有，不新增劳动人员，全年运行。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布置 （1）韩坪村东沟段 韩坪村东沟治理河段护岸工程均布置于河道右岸，起点位于上游黄家沟支沟入汇口下游约20m处，共分为三段护岸。东沟第一段新建护岸与上游黄家沟支沟入汇口的右侧新建护岸相接，将本段可耕地保护范围与山体岩石进行连接，形成闭合，设计桩号为YB0+000.00～YBO+137.94；第二段护岸主要保护右岸的两户民房及耕地，上下游均与山体岩石闭合，设计桩号为YC0+000.00～YCO+140.00；第三段护岸沿现状岸坎走向布置，保护沟口段的耕地和民房，在临近沟口的约50m河道段，由于右岸现有护岸局部侵占河道，需将河道向右侧扩挖，增加断面宽度，设计护岸布置于现有护岸外约2m，设计桩号为YD0+000.00~YD0+229.41。 （2）韩坪村一、二组段 韩坪村一、二组治理河段左岸护岸沿耕地边缘布置，起点与已成桥梁下游混凝土护岸相接，终点至已有耕地末端；右岸根据保护对象的分布，将工程分为两段，上游段起点位于保护区耕地范围边缘，下游与S101路肩相接，下游段起末点均与S101路肩挡土墙衔接，形成连续的防洪工程体系，为尽可能保护现状民房，将新建的护岸修建在民房以外，对村民自建的挡土墙，在其墙角进行基础加固防护，从而较完整的对韩坪村一、二组进行保护。按照水力计算，需对韩坪村一、二组段桩号1+248～1+308河段采用全断面砌护型式进行防护。工程设计共分为三种护岸型式，新建挡墙段桩号范围为：左岸Z0+000.00～Z1+208.05、Z1+287.00～Z1+298.24、Z1+311.76～Z1+324.69、 Z1+340.40～Z1+565.36；右岸YS0+000.00～YS0+084.04、YS0+145.24～YS0+295.43、YS0+404.29～YS0+431.21、YS0+457.10～YS0+491.91、YS0+517.36～YS0+884.91、YS0+949.55～YS0+978.05、YX0+000.00～YX0+440.64；河道中心桩号1+248～1+308段为全断面砌护段，桩号范围为：左岸Z1+208.05～Z1+269.10；右岸YS0+884.91～YS0+947.55；加固基础段桩号范围为：左岸Z1+269.10～Z1+287.00、Z1+298.74～Z1+311.76、Z1+324.69～Z1+340.40；右岸YS0+084.84～YS0+145.24、YS0+295.43～YS0+404.29、YS0+431.21～YS0+457.10、YS0+491.91～YS0+517.36。 （3）张家坪后沟段 张家坪后沟段河道护岸均布置于左岸，工程起点位于左岸支沟汇入口下游120m处，其上游山坡可见种植有白皮松，新建护岸均沿河道左侧的岸坎进行布置，设计桩号为H0+000.00～H0+265.83，其中，新建挡墙护岸段设计桩号为H0+000.00～H0+243.65，新建基础加固护岸段设计桩号为H0+243.65～H0+265.82。 （4）李家坪段 李家坪段河道护岸均布置于左右岸建有房屋的河岸边，左岸为新建坡式护岸，起点位于拱桥上游的民房外，经过拱桥后，护岸沿被冲毁的岸坎边缘布置，将李家坪小学呈弧形包围，在经过弯道后与下游岸边的岩石相接，设计桩号为Z0+000.00～Z0+112.61。右岸主要为对岸边民房自建护岸的基础加固，起点与公路外侧挡土墙端头相接，终点与拱桥桥头相接，形成闭合。右岸新建挡墙桩号范围为Y0+000.00～Y0+052.40、Y0+084.21～Y0+091.94，加固基础桩号范围为Y0+052.4～Y0+084.21、Y0+091.94～Y0+106.33。 2、施工总布置 （1）临时道路 本项目利用已有道路整平形成临时施工便道，不专门设置临时施工便道。 （2）施工场地 在每个河段的工程区各布置施工场地1处，共布设4处施工场地。每个施工场均设1座洗车台、1座沉淀池处理施工废水。施工工场主要包括临时仓库、临时料场。 ①临时仓库 在每个河段的工程区设置1处临时仓库，用于存放施工机械等。东沟段为40m2，韩坪村一二组段为50m2，后沟及李家坪段各为30m2，共计150m2。 ②临时料场 在每个河段的工程区各布置集料场1处，面积均为100m2，共计400m2。 （3）临时管理用房 在临时料场附近各设置1处管理用房，管理用房租用当地村民住宅，每个河段的临时管理用房面积与仓库面积一致，共计150m2。 （4）临时弃渣场 本工程将流峪河东沟段工程弃渣运至河道右岸护岸外的滩地及被冲毁的耕地堆放，面积约3400m2；将韩坪村一二组段工程、张家坪村后沟段工程、李家坪段工程弃渣运至韩坪村一二组段工程河道左岸被冲毁的低洼区域（即原耕地范围），韩坪村一二组段工程共设置3处弃渣场，面积共约10000m2；弃渣堆放平均厚度为0.3～0.5m，不大于0.8m。护岸外被冲毁的耕地在弃渣运走后，应及时进行土地复垦。 工程总平面布置见附图2、附图9，临时施工场地平面布置示意图如下图2-7。 图2-7施工场地平面布置示意图 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本工程运营期不存在产污环节，主要为施工期。施工期工艺流程及产污环节见图2-8： 图2-8护岸工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）施工准备：工程施工前准备主要包括料场核查，设备和材料的准备。 （2）主体施工 ①测量、放线 测量人员在开挖前先放出开挖线，现场施工员根据开挖线进行开挖基坑。 ②基坑开挖 现场施工员在进行土方开挖前，先对表层进行剥离、清表，开挖时按1：0.3的坡度放坡开挖。开挖过后的基坑宽度不得小于设计宽度，并且两侧要有不小于50cm宽的操作位置，以利于施工。此环节主要污染为机械噪声、基坑开挖过程中产生的清基垃圾、弃土方及施工过程产生扬尘。 ③基底浇筑：基坑开挖后，在浇筑混凝土前需把基坑内石渣等杂物全部清理干净，检测基底承载力，各项指标达到设计要求后浇筑基底混凝土。具体施工包括： A.测量放线：测量人员利用全站仪放出中边线，确保基底混凝土浇筑位置准确。基底表面应干净，并湿润。 B.浇筑要分层浇筑，每层不大于30cm，振捣要符合要求，保证混凝土密实。 C.砌筑过程及结束后一定要随时洒水、覆盖，做好养护工作。混凝土初凝后，洒水覆盖养生7～14天。 D.混凝土基底沉降缝、伸缩缝的设置均应符合设计要求，不超过允许偏差。每道缝的设置应与沉降缝设计一致。 ④挡墙砌护、土方回填 根据施工详图的开挖线、坡度和尺寸进行土方开挖后。采用M7.5浆砌石进行挡墙砌护，砌护完成后，采用土方进行分层回填、压实。此环节主要污染为施工噪声、建筑垃圾、施工过程产生扬尘。 ⑤清理现场、临时占地恢复、竣工验收 项目建设完成后，首先清理施工现场，对临时占地进行场地恢复。 2、施工导流 （1）导流方式及排水 堤防工程施工前需要进行施工导流，为避免增加临时工程量，临河侧基础及护坡施工尽量在枯水期进行，避开汛期施工。根据河道具体情况，本次设计采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰布置在基础开挖断面以外2m。基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。 （2）导流建筑物形式 在修建护岸工程时，利用护岸基础开挖料填筑临时挡水围堰。根据工程实际情况，遵循经济安全适用的原则，挡水围堰采用单面挡水，迎水侧坡比1：1，背水侧1：1.5，顶宽为1.5m，平均堰高1.50m，围堰迎水面为50cm厚装土编织袋，袋下铺彩条布防渗临时围堰断面图见图2-9。 图2-9临时围堰断面图 3、施工组织 3.1对外交通条件 工程区距蓝田县城区34km，工程区距离S101省道较近，西小线公路紧邻流峪河旁边修建，2023年底完成了山洪灾害水毁后的修复建设，目前已经通车，对外交通运输便利，满足车辆交通运输。 3.2水电供应及材料来源 （1）建筑材料 工程主要的建筑材料为填筑石料、混凝土等。工程填筑石料一部分选用就近河道内石料，一部分采用外购石料；回填砂砾石采用基础开挖砂砾石或河道内现有砂砾石，质量、数量满足要求。根据秦岭保护要求，减小环境污染，工程混凝土采用商砼，由县城商砼站购买，交通条件良好。 （2）水电供应 工程中的施工用水可以就近取村庄自来水，水质水量均可满足要求。施工用电可就近接入村镇供电系统，可满足用电需求。 4、施工周期 本项目施工定员约60人，工程计划总工期为6个月，工程共分为4个治理段，4个工区同时开展施工，施工互不干扰。 |
| 其他 | 项目选址根据河道范围已经选定的位置确定，因此无需进行比选。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、流域概况 工程所在区为流峪河流域，流峪河为灞河左岸一级支流。灞河是渭河南岸一大支流，发源于秦岭北麓，注入渭河。全长107km，流域面积2581.0km2。灞河较大的支流有5条，其中浐河最大，占全流域面积的41.6%，辋川河次之，占全流域面积的20.8%，其余是蓝桥河、流峪、倒钩峪，占全流域面积的37.6%。 流峪河发源于九间房镇张家坪村东沟、木家台的南麓，西流汇庙沟水、韩家沟水、元家沟水、铜家山水、石沟峪水等，至九间房镇徐家庄附近汇入灞河。流峪河全长23.0km，流域面积69.2km2，河道平均比降为43.4‰。 本次工程区段位于流峪河峪口上游山区段内，共分为四个治理河段。自上游向下游，本次治理的四个河段依次为：韩坪村东沟河段（治理河长0.58km）、韩坪村一、二组河段（治理河长1.82km）、张家坪村后沟河段（治理河长0.26km）及李家坪村河段（治理河长0.21km）。各工程区河流要素见统计表3-1。 表3-1工程河段河流要素统计表 工程位置 所属河流 流域面积（km2） 最大汇流长度（km） 主河道比降（‰） 韩坪村东沟河段 黄家沟以上 流峪河 2.32 1.31 184.97 庙沟以上 流峪河 3.81 1.9 126.2 庙沟以下 流峪河 6.06 1.91 126.2 韩坪村一、二组河段 流峪河 13.22 4.73 69.4 张家坪村后沟河段 流峪河 3.98 1.82 170 李家坪村河段 流峪河 37.7 10.99 33.6 项目区水系详见下图。 图3-1工程位置及流域水系分布图 2、生态环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价采用资料收集法和现场调查法。 2.1生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分4个生态区、10个生态功能区、35个生态功能小区。本项目位于陕西省生态功能区中一级区划中的秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级区划中的秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区，三级区划中的秦岭北坡东段土壤侵蚀区。项目在陕西省生态功能区划中位置详见附图3。 2.2土地利用类型 依据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）、初步设计资料及现场调查情况，本项目主要土地利用类型为耕地和荒地。 2.3植被类型 通过收集《蓝田县县志》和《蓝田县农村供水灾后恢复重建项目赛峪供水工程环境影响报告书》的调查资料及现场调查，蓝田的植被类型属暖温带落叶、阔叶林区域、松栎类型。全县林地基本是阔、针叶混交林。项目区周围内主要植物如下： 表3-2项目区主要植物种一览表 序号 植被类型 主要植物种 1 乔木植被 油松、华山松、白皮松、落叶松、刺槐、侧柏等 2 灌木植被 栓柳、毛柳、酸枣、绣线菊、紫穗槐、刺玫、枸杞、连翘等 3 草地植被 白草、白茅、禾本科杂草及蒿类等 4 农业植被 小麦为主,兼有大麦、荞麦、水稻、青稞、黑麦、洋麦、玉米等 评价区临时占地范围内无濒危保护植物物种、珍稀保护野生植物及古树名木分布，河谷两岸人类活动较为频繁基本没有森林大部分被灌木类代替。植被类型以农作物植被和草地为主。 2.4野生动物调查 评价区域内由于人类活动，野生动物稀少，通过走访调查，评价区有蛇、壁虎、蛙类、蝙蝠、刺猬、松鼠、草兔、田鼠、黄鼠狼、喜鹊、乌鸦等常见动物，未发现需要保护国家级和省级野生保护的动物活动。 2.5水生生物调查 本项目沿线区域受人为扰动较大，水生生物受人为干扰较为明显，根据《国家重点保护野生动物名录》、《陕西省重点保护水生野生动物名录》和《中国濒危动物红皮书》查阅相关文献和现场走访调查，流域工程段无洄游性和珍稀鱼类，多以藻类等浮游植物，原生动物、轮虫动物等浮游动物和节肢动物、环节动物、扁形动物、软体动物等底栖动物为主，鱼类以鲫、泥鳅、麦穗鱼、草鱼等常见种群，且数量有限。 3、区域生态保护目标调查 （1）蓝田县灞河饮用水水源地保护区 蓝田县灞河饮用水源保护区上游发源于秦岭北麓，水源地供水能力为2万m3/d，主要为蓝田县城供水，目前年实际供水量4000-5000m3/d。2018年8月24日陕西省生态环境厅出具了《关于同意西安市李家河水库等8个城市集中式饮用水水源保护区划分方案有关意见的函》(陕环函[20181180号)，同意《蓝田县灞河水源保护区划分技术报告》中确定的饮用水水源地保护区划定方案。 根据《蓝田县灞河水源保护区划分技术报告》中：蓝田县灞河水源地取水口位于蓝田县城南侧三里镇杨岩村附近灞河段面，水源保护区划分方案为： ①一级保护区：取水口上游干流与支流500m至下游干流与支流50m的水域及其两侧河岸外延50m的陆域范围，局部以建筑物向水侧边界为界，总面积0.0611km2，其中，陆域保护面积0.040km2，水域保护面积0.0206km2；②二级保护区：一级保护区上界起上溯2000m的水域及其两侧河岸外延50m的陆域范围，总面积0.2909km2，其中，陆域保护面积0.2016km2，水域保护面积0.0893km2；③准保护区：取水口上游流域范围内除一级、二级保护区外的其他水域和陆域范围，总面积692.0409km2，其中，陆域保护面积690.1376km2，水域保护面积1.9033km2。严禁向一级保护区水域排放污水、堆置废弃物等，并实施封闭管理等措施；二级保护区内严格限制一切破坏水环境生态平衡的行为及可能影响水质的行为，禁止在保护区内从事砂石加工，运输剧毒物品、危险化学品；准保护区内应加强污染治理建设，设置植被隔离带，防治面源污染等。 本项目位于蓝田县九间房镇流峪河，位于蓝田县灞河饮用水水源地准保护区内，项目与灞河饮用水水源地保护区的位置关系见附图7-1~附图7-2。项目施工期废水均合理处置，对保护区功能没有造成影响，且项目运行期无污染，不存在环境限制性因素。 （2）玉山风景名胜区 位于蓝田县东南，是省政府1993年批准设立的，其景区包括王顺山森林公园、蓝田猿人遗址、悟真寺、水陆庵、辋川溶洞等景区和景点，景区面积约154km2。景区以玉山山岳为主体，古、险、奇、幽、秀为景观特色。景区内悬崖峭壁，峰峦连绵，植被茂密，物种繁多，溪瀑奔泻，雄险奇秀，风景优美。有独秀峰、孔雀梁、醉仙台、蜡烛台、一线天、险崖、异石、幽谷、平台、瀑泉、潭洞等各类景点景物186处。人文景观主要有蓝田猿人遗址、隋唐古刹悟真寺和壁塑瑰宝水陆庵（以上两处均为全国重点文物保护单位），以及蓝田古道、蓝谷古栈道、多佛宝塔、摩崖石刻、古寺道观、古驿站、古战场等94处。 本项目的李家坪村河道治理段位于玉山风景名胜区，项目与玉山风景名胜区的位置关系见附图8。项目主要为修建防洪护岸工程，不属于《陕西省风景名胜区管理条例》中禁止建设的活动；项目建设期及运营期间均不存在损害风景名胜资源的行为。 4、区域环境质量现状 4.1大气环境质量调查 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中蓝田县2023年空气质量现状评价表见表3-3。 表3-3 2023年西安市蓝田县区域空气质量现状评价表 污染物项目 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均 73 70 104% 超标 PM2.5 年平均 36 35 103% 超标 SO2 年平均 8 60 13% 达标 NO2 年平均 35 40 88% 达标 CO 第95百分位浓度 1600 4000 40% 达标 O3 第90百分位浓度 142 160 89% 达标 由表3-2可以看出，项目所在区域除PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，其他因子均能满足，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 4.2地表水环境质量现状 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源准保护区内，距离取水口23.8km，主要保护对象为水源地水质，蓝田县灞河饮用水水源地水质标准为III类，本项目与保护区相对位置图见附图7-1~附图7-2。根据蓝田县人民政府发布的《蓝田县县级集中式生活饮用水水源水质状况报告（2023年第一季度）》，水源监测项目为《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）中的62项。除水温、总氮不予评价，蓝田县灞河水源地其余60项监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域地表水环境质量现状达标。 4.3声环境质量现状调查 为了解项目区域的声环境质量现状，2024年4月25日~4月26日陕西国源检测技术有限公司对项目途径区域施工范围外50m范围内的主要敏感点噪声进行了监测，并对声环境现状进行评价。监测结果如下表3-4所示，监测点位图见附图4。 表3-4噪声监测结果一览表 监测日期 2024.4.25 2024.4.26 标准限值dB(A） 达标情况 监测点位 夜间dB(A） 昼间dB(A） 昼间 夜间 N1黄家沟 47 57 60 50 达标 N2东沟口 48 54 达标 N3韩家坪 46 53 达标 N4鳖盖村 44 48 达标 N5张家坪村 44 56 达标 N6李家坪村 46 55 达标 由上表可知，监测期间场地周边敏感点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、工程区现状 本次治理的四段河道均为山区天然河流形态，韩坪村一二组及张家坪后沟两段河道整体较为顺直，而韩坪村东沟及李家坪段河道则较为弯曲。河道两岸分布有村民自建的干砌石、浆砌石或混凝土挡土墙护岸，据现场了解，挡土墙基础埋深普遍不超过1m，不能承受高标准的山洪冲刷，挡土墙的建筑质量也参差不齐。在2020年后的历次洪水中，已有挡土墙基础被掏空、冲塌的情况。 山区居民长期来形成了沿河而居的习惯。如韩坪村段河道两岸，民房位置较靠主河道，造成局部河段过水断面较窄，引起洪水流速增大，更易造成严重的灾害。张家坪村是流峪河山区段人口较为集中的一个村庄，后沟沟口处民房众多、河道断面狭窄，群众多年来临河而居，房屋基础兼做护岸建设在河边。韩坪村段及张家坪后沟段左岸外原有耕地、林地，未经防护或已被洪水大面积冲毁，尚未恢复。韩坪村段河道主槽两侧局部被人为堆高，不利洪水下泄，左右岸存在小沟道支流汇入流峪河主河道。韩坪村东沟段上游河道右岸外侧耕地边的河岸没有任何防冲措施，在山洪灾害时被冲刷破坏的比较严重，村民既不敢、也无法继续耕种，且存在一大两小三个小沟道汇入主流。末端入汇口段河道右岸现状混凝土护岸走向明显改变了河流走势，侵占了局部河道。 2、存在问题 （1）村民自建的挡土墙基础埋深不足，韩坪村一、二组及张家坪后沟段、李家坪段河道均有村民自建挡土墙被洪水冲毁，未被冲毁的挡土墙也多有基础外露或局部损毁的情况，威胁到了群众生活及生命安全。 （2）韩坪村及张家坪后沟段左岸耕地、韩坪村东沟段右岸耕地基本未建防洪工程，河床冲刷明显，耕地边缘的自然岸坎防冲刷能力不足，易受洪水侵蚀，造成水土流失及土地损失等灾害。 （3）韩坪村一、二组段河道内局部有高出河床面的漂卵石堆积，尤其在工程河段下游右岸，河道内还修建堆出了一条临时抢险道路，侵占河道断面，影响过洪。 （4）韩坪村东沟段末端河道因已建成的混凝土护岸未能与河道走向相符，局部侵占缩窄的河道断面，需要对其进行改造。 以上问题均在本次工程中进行治理。 3、存在的环境问题 沿线居民将生活垃圾倒入河道中，局部河段垃圾堆积，造成一定程度环境破坏，污染沿岸生态环境。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于九间房镇流峪河，属于灞河支流。根据《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100号），项目所在区域地表水环境功能区划为III类。 项目为生态影响类项目，运营期无生产废气、废水、噪声产生，不会对当地大气、水、声及土壤环境产生不利影响。 本项目主要保护对象见下表3-5，具体分布见附图4。 表3-5工程沿线环境保护目标及保护级别 环境 要素 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对场址方位 相对场址距离 N° E° 声环境 黄家沟 109.63584065 34.08916350 人群 健康 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 东北 13m 东沟口 109.63140428 34.08965218 北 5m 韩家坪 109.61441249 34.09415687 北 5m 韩家坪小学 109.62072372 34.09361045 北 29m 鳖盖村 109.60693717 34.09551622 北 20m 张家坪村 109.59042013 34.10124659 西北 13m 李家坪村 109.56552923 34.10947721 南 10m 地表水 流峪河 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 紧邻 灞河饮用水水源地保护区 / 生态 工程施工区域 保护III类水质，维持水域生态环境稳定； 玉山风景名胜区 控制施工范围，保护周边植被，保护玉山风景名胜区景观及生态完整性 工程区及周围影响区内的动植物、水生生物及其生存环境 保护周边的植被、动物等不受项目施工过程产生污染物的影响 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB30952012）及修改单中的二级标准； 表3-6环境空气质量标准限值一览表 序号 评价因子 标准限值 单位 标准 1 SO2 年平均 ≤60 µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018修改单中二级标准 24h平均 ≤150 1h平均 ≤500 2 NO2 年平均 ≤40 24h平均 ≤80 1h平均 ≤200 3 TSP 年平均 ≤200 24h平均 ≤300 4 PM10 年平均 ≤70 24h平均 ≤150 5 PM2.5 24h平均 ≤75 6 CO 24小时平均 ≤4 mg/m3 1小时平均 ≤10 7 O3 日最大8小时平均 ≤160 µg/m3 1小时平均 ≤2000 （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB30962008）中的2类标准； 表3-7声环境质量标准限值一览表 评价因子 标准限值 单位 标准 Leq（A）（昼间） ≤60 dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 Leq（A）（夜间） ≤50 （3）地表水执行《地表水环境质量标准》GB38382002）中的III类标准； 表3-8地表水环境质量标准限值一览表 序号 因子 标准限值 单位 标准名称 及级(类)别 1 pH值 6-9 无量纲 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1（III类） 2 化学需氧量 20 mg/L 3 五日生化需氧量 4 4 氨氮 1.0 5 总磷 0.2 2、污染物排放标准 （1）废气：施工期扬尘执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；施工车辆、机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）；运营期无废气产生。 表3-9施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 废气 （颗粒物） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.47 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最低落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 （2）废水：施工期废水不外排，运营期无废水产生； （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期无噪声产生； 表3-10噪声执行标准一览表单位：dB（A） 采用标准 污染因子 标准限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声 昼间（dB） 夜间（dB） 70 55 固废：施工期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目运营期无固废产生。 |
| 其他 | 本项目为山洪沟治理项目，属于防洪工程，运营期无污染物产生，故建设项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工阶段工程内容主要包括新建护岸施工、临时围堰施工等。本项目污染和生态影响主要集中在施工期，运行期基本无影响。 1、施工废气 施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。 （1）施工扬尘 ①裸露场地扬尘 扬尘污染来自土石方开挖、材料运输与装卸、土石方填挖等工序。通过设置施工围挡、采取洒水降尘、遮盖篷布等措施后会周围环境影响较小。 ②运输扬尘 据调查，现场施工场地道路多为简易沙石路面，如不及时采取路面硬化等措施，施工车辆通行过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表4-1。 表4-1不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1.0 (kg/m2) 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此加强对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止道路扬尘的有效手段。 ③料场扬尘 堆料场周围设置围挡，采取洒水降尘、遮盖防风抑尘网等措施，能够有效减少料场产生的扬尘。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工建设期间，施工机械及车辆尾气主要来自施工机械、各种物料运输车辆排放尾气等，对周围环境空气造成污染。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目所在地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 综上所述，施工期通过采取围挡、篷布遮盖料场、定期冲洗运输车辆和及时清扫道路等措施后可明显减轻扬尘对环境的影响。随着施工的结束，污染及其影响随之消失。 2、施工废水 施工废水主要为施工生产废水和施工区生活污水。 （1）生产废水 本工程施工废水包括混凝土养护废水和车辆冲洗废水等。混凝土养护废水自然蒸发，车辆冲洗废水中主要污染物为悬浮物，场地内不进行机械维修等活动，不会产生含油废水等其他污染物。评价要求施工场地设置临时沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，严禁排入流峪河水体。 （2）生活污水 项目不设施工营地，施工人员生活设施利用就近居民设施。生活污水主要来自施工人员产生的盥洗水，用水标准按27L/人·d，污水排放系数取0.8，施工期共6个月，施工人数约60人，则施工期生活污水排放量为1.29m3/d，依托租赁地的处理设施。 （3）施工期对流峪河的影响 项目施工期间搅动地表水会造成水体中SS升高，使水体的透明度降低，导致鱼类和饵料生物受到影响等。本项目选择在枯水期施工，采用围堰施工导流。 施工期通过加强施工管理，尽量减少河道开挖压占范围，禁止向河道排放施工废水，且对水体的影响主要局限在施工小范围区域内，随着施工期的结束，影响也随之结束。因此施工期不会对流峪河水环境产生较大影响。 3、施工噪声 施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声和土石方、设备材料进出场地等运输过程中的交通噪声。施工期主要噪声源及源强见表4-2、表4-3。 表4-2主要施工机械的噪声级 单位dB（A） 机械设备名称 噪声值 挖掘机 85 推土机 90 振动碾 85 打夯机 90 振捣器 85 起重机 82 钢筋切断机 86 表4-3主要运输设备的噪声级 单位dB（A） 运送内容 车辆类型 声源强度dB（A） 土方、建筑材料运输 大型载重卡车 84~89 钢材等 中型载重卡车 80~85 其它材料运输设备 轻型载重卡车 75~80 由于施工过程中移动声源预测较困难，本次评价只预测各施工机械噪声源单独作用时的超标范围，噪声预测结果见表4-4。 表4-4 施工机械环境噪声预测结果 单位：dB(A) 实施阶段 施工机械名称 受声点不同距离处噪声级 施工场界噪声限值 5m（东沟口、韩家坪） 10m（李家坪） 13m（张家坪、黄家沟） 20m（鳖盖村） 29m（韩家坪小学） 60m 120m 240m 昼间 夜间 施工阶段 挖掘机 71 65 63 59 56 49 43 37 70 55 推土机 76 70 68 64 61 54 48 42 振动碾 71 65 63 59 56 49 43 37 打夯机 76 70 68 64 61 54 48 42 振捣器 71 65 63 59 56 49 43 37 起重机 68 62 60 56 53 46 40 34 钢筋切断机 72 66 64 60 57 50 44 38 从上表可以看出，在不采取措施情况下距声源30m外，施工机械噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间排放标准限值要求。项目夜间不施工，在采取设置围挡、采用低噪声设备、车辆限速行驶、合理布局，文明作业，使施工过程噪声对项目周围声环境的影响降到最低。 4、施工固体废弃物 （1）土石方工程剩余土方 本工程土石方开挖量7.33万m3，回填量4.19万m3，弃方量为3.14万m3，全部运至弃渣场，待施工结束后全部拉运至建筑垃圾填埋场。 （2）建筑垃圾 项目施工过程产生的少量废建材，主要有废砂石、水泥、废钢筋等，能够回收利用的如钢筋、废砂石等尽量回收利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾填埋场处理。 （3）生活垃圾 施工人员约60人，施工期为180天，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则施工期人员生活垃圾的产生量预计约为5.4t。分类收集后依托就近的村镇垃圾清运系统处置。 5、土壤环境影响分析 本项目施工期对土壤的影响主要是占压造成的土壤压实和由于土方开挖、回填造成的土壤层结构扰乱以及对土壤肥力的破坏，但仅影响施工区域土壤环境。环评要求本项目施工期合理安排施工场地，禁止将物料堆放在河道内。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复和复垦措施。 6、生态环境 项目施工过程中对生态环境的影响主要表现为工程占地对陆生植被生物及对河流水生生态环境的影响。 （1）工程占地影响分析 本工程位于蓝田县九间房镇流峪河，治理河道总长度2876m，新建护岸工程长3976m，其中韩坪村东沟段新建护岸工程长507m、韩坪村一、二组段新建护岸工程长2984m、张家坪后沟段新建护岸工程长266m、李家坪段新建护岸工程长219m。治理支沟汇入口10处，治理支沟长度193m。本项目属于“防洪工程”，永久占地13.14亩，均为河道内荒地，在河道管理范围之内；临时占地共21.15亩，占地为护岸外的滩地及被冲毁的耕地。 本项目设置临时弃渣场占地约20.1亩，占地类型主要为护岸外的滩地及被冲毁的耕地，临时弃渣场的建设将不可避免的导致植被破坏及水土流失，短期内造成地表裸露，后期将土石方清运后对其进行全面整地并做生态恢复。该地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响，待施工结束，临时占地通过原地貌整治等措施进行恢复，地表植被逐步恢复。因此，临时占地对土壤、植被的影响较小。 （2）对河道水生生态影响 河道导流开挖、回填会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。项目建设会影响栖息在此动物的活动和觅食导致沿岸分布的浮游、底栖生物和鱼类及鸟类远离其原生境。根据河道具体情况，本次设计采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰布置在基础开挖断面以外2m。基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。施工结束后及时拆除围堰。围堰施工和拆除阶段尽量避开下雨天气，减少水土流失。施工过程严禁将土方等抛洒入河道，围堰施工尽量选用面层鹅卵石以减小对河流底部的扰动，减少因扰动河床进入水体的悬浮物。合理安排施工时序，汛期不施工，围堰施工完成确保无渗水和外溢后再进行护岸施工。 采取上述措施后，施工过程时间较短，施工完成后经过河流自净作用能够恢复河流生境，对河道水生生态影响较小。 （3）对陆域植被的影响 工程占地对陆生植被的影响主要表现在施工过程中，工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工区域附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。在工程施工结束后及时进行平整、复垦，恢复原貌，故工程施工期对植被影响较小。 （4）动物 评价区人类活动频繁，野生动物多为一些常见的啮齿类和常见鸟类，无大型野生动物栖息。各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁因施工期较短，随着施工期结束可恢复到以前的状态。 对水土流失的影响 项目建设过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，将可能产生水土流失；同时产生的弃土如不采取必要的防治措施，将产生弃土流失量。 （6）对蓝田县灞河饮用水水源地保护区的影响 本项目位于饮用水水源地准保护区，施工期废水经隔油沉淀处理后回用降尘不外排，生活污水依托租赁依托民舍厕所。项目施工期废水均合理处置，且项目运行期无污染产生，对水源地影响较小。 （7）对玉山风景名胜区的影响 本项目的李家坪村河道治理段位于玉山风景名胜区，项目主要为修建防洪护岸工程，不属于《陕西省风景名胜区管理条例》中禁止建设的活动，项目运营无污染物产生。因此项目建设期及运营期均不存在损害风景名胜资源的行为，对玉山风景名胜区影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、水生生态影响分析 本项目为防洪工程，运营期无污染物产生，工程主体会对该段河流行洪能力产生积极影响。 （1）生态环境改变的影响 本工程在保障防洪安全的前提下，保留河道的自然岸线，尽量减少对河道自然生态环境的破坏。防洪标准的提高，洪水期河水漫滩的机会减小，河道两岸的植被受洪水淹没的机会减小，生活在河道两岸的动物生境比较稳定，而原来生活在河岸的动物在施工期结束后，也会逐步的回归。同时，防洪工程又起到改善水质及水环境的作用，对水生生物环境有净化修复的效果，有利于鱼类等湿地动物的生存，区域鱼类密度会增加。 （2）对水文情势的影响 本工程建设主要任务提高河道沿岸防洪标准。工程建设基本维持天然河道行洪断面，大部分河段结合实际状况，不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，不阻水碍洪，不占用河道行洪断面，工程的建设使得河道过流能力加大，保证水体具有充分的流动性，水动力条件得到改善，也有利于污染物的迁移和转化。 因此，本工程建成后，对整个河道的下泄流量没有影响，河道水流和行洪顺畅，对天然河道水文情势改变较小，原来河道的水位、径流特征变化不大。工程实施后，能充分发挥各工程的整体导流能力，使河段河势进一步得到控制，保护堤岸，缩小主流游荡范围，减少畸形河湾发生机遇及工程出险概率。 （3）景观影响分析 工程建成后将改变目前河道内杂草丛生的现状，改善流域景观和生态环境，增强景观美学性。 （4）对防洪、行洪影响分析 本项目通过堤防建设工程，减少洪水对两岸高坎的冲刷破坏，同时提高河床两岸滩地的使用率。河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 2、运营期生态环境影响正效应分析 本工程实施后，可促进河道生机和活力恢复。工程实施后将提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）工程选址 项目建设内容为护岸工程，主要任务为防洪，控制河势，提高河道沿岸防洪标准，工程选址根据河道范围已经选定的位置确定，因此无需进行比选。 本工程选址位于河道范围内，项目于2023年8月16日取得了蓝田县自然资源和规划局出具的《关于蓝田县九间房镇流峪河韩坪村一、二组段山洪沟治理项目规划意见的说明》（见附件）。本项目实施范围均位于河道范围内，工程实施后将提高河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。同时由于工程量小、施工时间短，影响范围和影响程度有限，施工带来的不利影响也将随着施工期的结束而消失。运营期无污染物产生，对周围环境影响较小，且不会改变区域环境功能。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址选线合理。 （2）临时弃渣场选址 本项目共设置4处临时弃渣场，占地主要为河道护岸外的滩地及被冲毁的耕地，流峪河东沟段工程临时弃渣场位于河道右岸护岸外的滩地及被冲毁的耕地，桩号为YD0+108.05~YD0+184.62之间，占地面积约3400m2；韩坪村一二组段工程临时弃渣场位于河道左岸被冲毁的低洼区域（即原耕地范围），共设置3处弃渣场，占地面积共约10000m2，桩号分别为Z0+325.57~Z0+370.25之间（占地面积为6200m2）、Z0+810.57~Z0+866.71之间（占地面积为2500m2）、Z1+208.05~Z1+237.66之间（占地面积为1300m2）。 根据现场调查，临时弃渣场位置处基本无植被，属于河道护岸外的滩地及被冲毁的耕地。在临时弃渣场堆放前需铺垫彩条布，使用过程中采取土工布进行全部苫盖，在临时弃渣场外围侧修建临时排水沟，临时排水沟将汇集雨水接入临时沉淀池，经沉淀后排入临时弃渣场外围的自然排水沟渠。待施工结束后，尽快将弃渣清运，同时对临时占地进行土地整治，并覆耕植土。采取上述措施后，对周边敏感点影响不大，选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工废气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 施工期废气主要是施工中土石方开挖回填、材料运输与装卸等过程产生扬尘以及运输车辆尾气。本项目工程量较小，施工时间较短，为了进一步降低项目施工对周围环境空气的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省人民政府关于印发〈陕西省全面改善城市空气质量工作方案〉的通知》《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》以及《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 等文件中的有关规定，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响： ①建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。 ②严格建筑垃圾清运作业项目施工扬尘监管，建立动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。全面落实“七个到位”要求。 ③施工场地必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土拉运车辆100%密闭。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ④项目采用商品混凝土，不设置拌合站。对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；施工场地出入口设冲洗平台对出入施工场地车辆进行冲洗，严格限制施工场地内运输车辆行驶车速。 ⑤加强对施工区周围的道路进行清扫，对于建设施工阶段的运输扬尘和机械扬尘，应采取洒水湿法抑尘。 ⑥施工期间合理施工计划施工方案，在临居民侧加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 采取以上措施后，项目施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。 （2）施工机械与车辆尾气 通过采取加强对施工机械和车辆的维护，使其运行状态稳定，尽量采用环保清洁燃料等措施，可有效减轻施工机械和车辆对周围大气环境的影响。由于各施工机械和车辆作业范围相对较小，且各作业点较分散，扩散条件较好，加之施工期较短，因此，施工机械和车辆尾气对周围大气环境影响不大。 2、施工废水污染防治措施 本项目施工期水污染源主要为生产废水和施工人员的生活污水。生产废水主要为混凝土养护水和车辆冲洗废水。 （1）生产废水污染防治措施 本项目混凝土养护废水自然蒸发；车辆冲洗废水中主要污染物为SS，场地内不进行机械维修等活动，不会产生含油废水等其他污染物。评价要求施工场地设置临时沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，严禁排入流峪河水体。 （2）生活污水污染防治措施 本项目不布设施工营地，施工单位租住周边居民房屋，产生的生活污水依托居民现有处理设施。 为了尽可能缩短工程施工时间，尽快恢复生态功能，评价要求项目工程尽量选在11月~次年4月枯水期进行。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，对周围环境影响较小。 （3）导流过程污染防治措施 导流施工过程中需关注扰动对水体的影响，本次评价提出以下措施。 ①采用束窄河床分段围堰法进行施工导流，围堰布置在基础开挖断面以外2m。 ②加强施工管理，施工结束后及时拆除围堰。围堰施工和拆除阶段尽量避开下雨天气，减少水土流失。 ③施工过程严禁将土方等抛洒入河道，围堰施工尽量选用面层鹅卵石以减小对河流底部的扰动，减少因扰动河床进入水体的悬浮物。 ④合理安排施工时序，围堰施工完成确保无渗水和外溢后再进行护岸施工。 ⑤基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。 在采取上述措施后，不会对河流水质造成较大影响。 3、施工噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强，选用低噪声施工机械和工艺，加强施工机械维护，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （2）在距离施工作业点较近居民区时，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对附近居民的影响。 （3）合理安排施工时间，居民休息时间（夜间22:00~06:00、午间12:00~14:00）禁止施工；若因施工工艺需要等原因确需连续、夜间施工的，必须提前向环境保护行政部门提出申请。 （4）选用符合国家相关标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，减少夜间运输量，车辆出入现场和途经运输沿线居民敏感点时应低速、禁鸣，放置禁鸣标识。 本工程施工期较短，施工噪声随着施工的结束而消失，建设单位在严格落实上述防治措施的前提下，可将施工期噪声对周围敏感点的影响降至最低程度，对周围声环境及居民生活环境产生的影响较小。 4、施工固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为剩余土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾，本次评价主要提出如下防治措施： 剩余土石方 本工程弃方量为3.14万m³，全部运至设置的临时弃渣场，待施工结束后全部拉运至垃圾填埋场。 （2）建筑垃圾 主要为废混凝土、废水泥块、废钢筋等要求回收、分类处理，其中可利用的物料应重点利用或外售处置，对不能利用的，应运送至建设部门指定地点进行处理，禁止随意倾倒。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾分类收集后，依托就近的村镇垃圾清运系统处置。 综上分析，在采取上述环保措施后，施工期固体废物对环境影响较小，措施可行。 5、施工期生态环境保护措施 （1）施工占地保护措施 由于工程占地少，涉及河道长度短，植被类型主要以荒草为主，施工对占地范围内植被影响较小。为减轻施工期对占地的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施： ①岸线在设计时，应合理选线，充分考虑生态性、协调性、特色性原则，结合工程区现状河道的发展变化，基本不改变现有河道走向和位置，避免挤占河道，尽量少征占地，尽可能减少对地形、地貌破坏，保护、修复河流自然生态，使防洪安全与城市规划相协调，恢复河道生态。 ②尽量缩小作业带宽度，缩小施工范围。严格落实本报告表中的环保措施，将永久性工程占地对沿线地区土地利用的影响减至最小。 ③对于临时施工场地施工前对该区域进行表土剥离，施工过程中保护好表层土壤，在施工完毕后对所有临时场地区域进行清理，拆除地上建筑物，恢复土层，对临时占地进行平整绿化；对于临时弃渣场堆放前需铺垫彩条布，弃渣堆放平均厚度为0.3～0.5m，不大于0.8m。施工结束后应及时运走，并及时进行土地平整、覆耕植土。 ④项目建设前，应与地方政府和业主沟通，实施货币化补偿方案。建设单位应与地方政府及其职能部门积极协调配合，认真履行地方征地补偿手续并积极落实费用，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题。 （2）植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施： ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险； ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木； ③加强绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 （3）水生生物保护措施 为降低项目施工期对水生生物产生的影响，评价要求施工期采取以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排，本项目不设施工营地，施工期员工生活均依托附近民舍厕所，生活盥洗水收集后用于洒水抑尘。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河流水质。 ②施工中产生的废建筑垃圾应尽量做到回用，不能回用拉运建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 （4）对陆生动物的保护措施 本项目评价区受人类活动影响较大，野生动物种类贫乏，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类动物、昆虫及鸟类，没有大型野生哺乳动物。施工期施工队伍进驻造成人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的陆生动物生存、繁殖产生干扰，使该区域动物栖息适宜度降低。为减轻施工对动物的影响，施工期应采取以下措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。 ②施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中若发现蛇、青蛙等野生动物应采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 5、临时弃渣场防治措施 弃渣堆放前，应将场内表土进行剥离并集中堆放。在临时弃渣场堆放前需铺垫彩条布，使用过程中应采取土工布进行全部苫盖，以减少雨水对其冲刷造成的水土流失，同时也能防止扬尘产生。为排导临时弃渣场堆土期间的场地汇水，在临时弃渣场外围侧修建临时排水沟，临时排水沟将汇集雨水接入临时沉淀池，经沉淀后排入临时弃渣场外围的自然排水沟渠。待施工结束后，应尽快将弃渣清运，同时对临时弃渣场的占地进行土地整治，并覆耕植土，使其恢复土壤肥力。 6、水土流失防治措施 为了使项目施工造成的水土流失可以得到有效控制，建设单位应采取以下措施： ①运输车必须加盖防护，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中，容易形成扬尘； ②开挖时剥离的表层土与其他土方分开堆放，并进行苫盖，用于后期植被恢复。开挖土方要及时回填，临时堆放时要采取临时覆盖措施。防止临时堆土向四周洒落，同时防止雨水冲刷造成水土流失及干旱大风天气产生扬尘污染周围空气； ③加强施工管理，并严格控制施工次序、施工方式等，避免雨季施工。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； ④施工结束后，及时进行临时占地和裸地生态恢复，绿化恢复选取绿化植物时遵循因地制宜原则，尽可能选取当地原有植物进行植被恢复。对于临时占用的土地，施工结束后，要采取土壤恢复措施增强土壤肥力。 7、对蓝田县灞河饮用水水源地保护措施 加强施工期管理，施工废水应沉淀处理后全部回用，禁止在河道内存放油料和进行含油施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河流水质，同时禁止施工废水、固体废物排入地表水体。 8、对玉山风景名胜区保护措施 项目建设过程中应加强施工管理，严格按照《陕西省风景名胜区管理条例》相关规定进行管控，禁止下列行为：①乱扔废弃物，攀折林木花草，在景物和公共设施上刻划、涂写；②在非指定区域吸烟、用火、取土；③占道经营，圈占景点收费；④采石、挖沙、开荒、填堵自然水系以及其他改变地貌和水体的活动；⑤修坟、立碑，砍伐古树名木、狩猎或者捕捉野生动物；⑥修建污染环境、破坏生态的企业和储存易燃易爆和有毒、有害物品的仓库；⑦损害风景名胜资源的其他行为。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期无污染物产生，项目建成后，有利于提高流峪河流域防洪能力，减少水土流失，不会对环境产生不利影响。 工程建成后由县河道管理站负责护岸工程的日常管理及维护，确保工程安全，充分发挥工程行洪抗洪能力。运营期应制定河道护岸工程管理的有关规章制度；加强河道巡视；汛期应严格按防汛要求进行河堤安全监管。 |
| 其他 | 为了最大限度地减轻施工期作业活动对生态环境的不利影响，建立科学有效地环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。结合区域环境特征，本项目施工期环境管理计划见表5-1。 表5-1施工期环境管理计划表 监管项目 管理内容 管理要求 施工扬尘 ①施工场地设置围挡，加强苫盖、定期洒水等措施；②使用预拌商品混凝土，现场不设置搅拌站；③施工现场运送车辆要用挡板和篷布封闭或遮盖，限速行驶，车辆不应装载过满，保持车辆清洁；④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。⑤施工机械和车辆定期保养检查维修，对尾气排放做定期检查，尽量采用环保清洁燃料 施工扬尘符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求 施工废水 ①施工场地设置临时沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排； ②施工人员生活污水就近依托居民处理设施。 废水不外排 施工噪声 ①选用噪声低、效率高的机械设备； ②合理安排施工时间； ③运输车辆场内减速慢行、禁止鸣笛； ④加强施工管理，设备定期维护。 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工固废 ①施工废料分类处理，其中可利用的物料应利用或外售处置，不能利用的应运送至建设部门指定地点进行处理； ②生活垃圾分类收集后依托就近的村镇垃圾清运系统处置。 固废合理有效处置，不随意排放 临时弃渣场 ①临时弃渣场采用土工布进行苫盖； ②在临时弃渣场外围侧修建临时排水沟，临时排水沟将汇集雨水接入临时沉淀池，经沉淀后排入临时弃渣场外围的自然排水沟渠。③待施工结束后，应尽快将弃渣清运，同时对临时弃渣场的占地进行土地复垦。 / 生态环境 ①易引起水土流失的土石方堆放点采取土工布覆盖等措施； ②严格控制施工范围，临时占地植被恢复，表土单独剥离后期用于植被恢复； ③施工结束后按评价提出的生态保护及恢复措施进行植被恢复。 尽量减少占地，施工结束后及时进行绿化 施工管理 应增强环保意识，加强施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理施工弃渣，减少扬尘。 / |
| 环保投资 | 本项目总投资2594.51万元，其中环保投资为50.2万元，占总投资的1.93%，环保投资估算见表5-2。 表5-2环保投资一览表 项目 治理措施 投资（万元） 施工扬尘 施工场地设置临时围挡 10 临时堆放的土方、建筑材料设抑尘网全部覆盖、定期洒水 8 施工现场运输车辆采用挡板和篷布遮盖 4 施工现场出入口设置临时洗车台 8 施工废水 临时沉淀池4座 8 施工噪声 选用噪声低、效率高的机械设备 4.5 设置减速慢行标志，绕道行驶标志 0.5 施工固废 垃圾桶若干，生活垃圾分类收集后依托就近的村镇垃圾清运系统处置 0.2 建筑垃圾及时清运 2 临时弃渣场 采用土工布进行苫盖、临时排水沟、临时沉淀池 5 生态环境 施工结束后按评价提出的生态保护及恢复措施进行植被恢复 纳入水土保持投资 合计 50.2 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工管理，应严格限制施工人员及施工机械的活动范围。要求划定施工作业带，严禁在施工作业带外进行越线施工、土方堆放等，避免新增占地，避免对施工作业带范围外的植被造成破坏。 ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 ③植被恢复所用树种选择区域内的乡土物种，尽量不栽植外来树种，防止引入生态入侵种，破坏和影响生态系统的生物多样性。 | 恢复临时占地生态环境 | 恢复植被 | / |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 | 落实各项环保措施，恢复施工区水生生态环境 | / | / |
| 地表水环境 | ①车辆冲洗废水设置临时沉淀池沉淀后回用于施工现场洒水降尘；②施工人员生活污水就近依托居民处理设施。 | 落实各项环保措施，确保废水不排入地表水体，保证现状水质 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间和午休时间进行高噪声设备施工，以免造成扰民现象。 ②选用低噪声机械设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强 ③合理安排车辆运输时间，沿线途径居民段禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放要求；工程沿线50m内的敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①采用围挡施工； ②堆放的土方及易产生粉尘类建筑材料必须覆盖，常洒水； ③施工现场运送车辆要用挡板和篷布封闭或遮盖，限速行驶，车辆不应装载过满，保持车辆清洁； ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ⑤施工机械和车辆定期保养检查维修，对尾气排放做定期检查，尽量采用环保清洁燃料 | 满足《施工场界扬尘排放限值》 DB61/1078-2017）中表1规定限值 | / | / |
| 固体废物 | ①建筑垃圾分类处理，其中可利用的物料应利用或外售处置，不能利用的应运送至建设部门指定地点进行处理； ②生活垃圾分类收集后依托就近的村镇垃圾清运系统处置。 | 合理有效处置，不随意排放 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | ①临时弃渣场采用土工布进行苫盖； ②在临时弃渣场外围侧修建临时排水沟，临时排水沟将汇集雨水接入临时沉淀池，经沉淀后排入临时弃渣场外围的自然排水沟渠； ③待施工结束后，应尽快将弃渣清运，同时对临时弃渣场的占地进行土地复垦。 | / | 恢复土壤肥力，进行土地复垦 | 土壤恢复效果达到要求 |

七、结论

从环境保护角度考虑，建设项目环境影响可行。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

基底浇筑