# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：西安市蓝田县蓝桥河蓝桥镇潘坪村-蓝桥河村段防洪工程

建设单位（盖章）：蓝田县河道管理站

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	56

七、结论	58

附件：

附件1：环评委托书，2024年4月22日；

附件2：《关于库峪河、汤峪河等14条河流及岱峪水库管理和保护范围的通告》（蓝政告字[2020]11号），2020年11月28日；

附件3：《转发陕西省水利厅关于西安市蓝田县蓝桥河蓝桥镇潘坪村-蓝桥河村段防洪工程初步设计批复的通知》，（市水发[2024]19号），2024年1月15日；

附件4：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件5：项目环境质量现状监测报告，陕西国源检测技术有限公司，2024年4月26日。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市蓝田县蓝桥河蓝桥镇潘坪村-蓝桥河村段防洪工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 杨勇 | 联系方式 | 189****7950 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安市蓝田县（区）蓝桥镇（街道） |
| 地理坐标 | 潘坪村段起点坐标N109°28'47.1069"，E34°03'49.4207"， 终点坐标N109°28'04.7969",E34°04'0.4416"。 蓝桥河村段起点坐标N109°27'20.5827",E34°04'24.7326"， 终点坐标N109°26'38.8601",E34°04'37.7522"。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127防洪除涝工程其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 长度2.67km， 工程建设占地共计35.22亩，其中永久占地23.71亩，临时占地土地11.51亩。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 市水发[2024]19号 |
| 总投资（万元） | 2444.89 | 环保投资（万元） | 24.23 |
| 环保投资占比（%） | 0.99 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1中的专项评价设置原则表（见表1-1）。 表1-1专项评价对照一览表 专项评价的类别 涉及项目类别 是否设置专章 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 否，本项目为防洪除涝工程，不包含水库。无需设置地表水专项。 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 否，不设置地下水专项 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 名录里面针对防洪除涝工程没有设置环境敏感区，因此无需要设专项 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不涉及前述行业，无需设置大气专项评价 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目不涉及前述行业，无需设置噪声专项评价 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不涉及前述行业，无需设环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目与相关产业政策的符合性分析见表1-2。 表1-2与产业政策符合性分析一览表 文件 本项目情况 结论 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 本项目主要涉及新建护岸、涵管。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其鼓励类中“二、水利3、防洪提升工程；江河湖海堤防建设及河道治理工程”项目，符合国家的产业政策。2014年1月15日取得西安市水务局《转发陕西省水利厅关于西安市蓝田县蓝桥河普化镇杨斜村段防洪工程初步设计批复的通知》（市水发[2024]19号）。见附件3。 符合 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号） 对照《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目未被列入限制类目录内。 符合 《市场准入负面清单（2022年版）》 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目类别未列入负面清单。 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》陕发改规划〔2018〕213号 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》，项目类别未被列入负面清单限制类和禁止类。 符合 《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》陕发改秦岭〔2021〕468号 秦岭重点保护区产业允许目录：.....8.水利管理业河湖堤防建设及河道治理工程，山洪灾害防治措施，山洪沟治理工程。严禁以河道水库清淤、疏浚之名，行乱采乱挖之实。 本项目主要涉及新建护岸，涵管，属于防洪除涝工程，能够有效保证河道行洪安全，无前述禁止建设设施。 符合 《西安市秦岭生态环境保护负面清单》 重点保护区内：不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。 十一、在秦岭的河道、湖泊管理范围内。 1.禁止围河（湖）造田、挖田造湖，违规修建房屋等建筑物（构筑物）、存放物料，擅自搭建旅游、渔业设施； 2.禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体； 3.禁止其他危害河岸堤防安全及影响行洪安全的行为。 符合 项目与相关规划及法规政策符合性分析详见表1-3。 表1-3项目与相关规划及法规政策相符性分析 文件 要求 本项目情况 结论 《中华人民共和国风景名胜区条例》 第二十六条在风景名胜区内禁止进行下列活动： (一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动; (二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施; (三)在景物或者设施上刻划、涂污; (四)乱扔垃圾。 本项目位于玉山风景名胜区内，主要涉及新建护岸，涵管，属于保护河岸护岸，无前述禁止的工程行为。 符合 第二十七条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 本项目主要涉及新建护岸，涵管，属于保护河岸护岸，无前述工程行为。 第二十九条在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准: (一)设置、张贴商业广告; (二)举办大型游乐等活动; (三)改变水资源、水环境自然状态的活动; (四)其他影响生态和景观的活动。 本项目主要涉及新建护岸，涵管，属于保护河岸护岸，无前述工程行为。 第三十条风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 本项目主要涉及新建护岸，涵管，属于保护河岸护岸，施工期废水、固废妥善处置，影响较小，运行期无污染物产生。项目建成后对该段河流行洪能力产生积极影响并且提高蓝桥河的整体风貌。建设单位已制定水土保持方案，施工结束及时恢复植被。 《陕西省“十四五”水利发展规划》 水旱灾害防御体系：完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理。 本项目所在蓝桥河为灞河的二级支流，工程主要任务是新建护岸、涵管，为防洪工程，属于中小河流防洪治理，符合规划中的要求。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 本工程治理范围为蓝桥河潘坪村、蓝桥河村段，位于秦岭重点保护区范围，本项目为防洪治涝工程，属于水利类项目，不属于《条例》中与其保护功能不相符的开发建设活动和禁止的活动。项目建成后对该段河流行洪能力产生积极影响并且提高蓝桥河河的整体风貌。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》陕政办发﹝2020﹞13号 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例总体规划》，第三章规划分区第二节重点保护区： 区域范围。重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外（重点保护区示意图见附件4）。涉及38个县，330个乡（镇）、街道，560多个行政村，常住人口39万左右，面积约1.76万平方公里，占秦岭范围总面积的30%。设区市行政区域内重点保护区范围由市级划定。 保护要求。重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 本工程治理范围为蓝桥河潘坪村、蓝桥河村段，位于秦岭重点保护区范围，且本项目为防洪治涝工程，属于水利类项目，符合规划的相关要求。项目建成后对该段河流行洪能力产生积极影响并且提高蓝桥河河的整体风貌。无前述禁止的工程行为。 符合 《西安市秦岭生态环境保护条例》 第二条：“本市行政区域内秦岭生态环境保护和其他与秦岭生态环境保护有关的活动适用本条例。第三十八条重点保护区内，应当以植被、水源地和生物多样性保护为主，恢复植被、退耕还林还草。除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，重点保护区内不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。 本工程治理范围为蓝桥河潘坪村、蓝桥河村段，位于秦岭重点保护区范围，且本项目为防洪治涝工程，无前述禁止行为。符合《西安市秦岭生态环境保护条例》的相关要求。 符合 《陕西省河道管理条例》 第二十一条在河道管理范围内禁止下列为：（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 本项目防洪工程，主要建设内容为新建护岸、涵管，属于河道防洪工程，不属于条例中禁止的行为。 符合 第二十二条在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批：（一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的；（二）修建越堤路、过河便桥、码头的；（三）打井、钻探，穿堤埋设管线的；（四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的；（五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。 本项目新建护岸、涵管，属于防洪工程，不属于条例中禁止的行为。 符合 第二十三条在河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等，必须报经水行政主管部门批准，按照指定范围和要求作业，并按规定向水行政主管部门缴纳管理费。 本项目不涉及河道管理范围内采运砂、石、土料以及淘金等行为。 符合 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发﹝2019﹞15号） 二、明确环境准入，严格环评审批工作（二）河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 本项目新建护岸、涵管，作用为防洪，不存在无关的其它内容。本项目符合《陕西省“十四五”水利发展规划》。 符合 《陕西省饮用水水源保护区环境保护条例》 第三章饮用水水源的保护 第二十三条在地表水饮用水水源准保护区内禁止下列活动： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站； （三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物； （四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥； （五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； （六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被； （七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区内，工程为新建护岸，作用为防洪，不存在无关的其它内容。无前述禁止工程行为。本项目运行无污染物产生。 符合 《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》 治理规模包括黄河流域的渭河、伊洛河、湟水河等8条，主要建设内容为加高加固堤防（护岸）、河道整治（清除行洪障碍）及清淤疏浚等。 蓝桥河为灞河中部的一大支流，灞河是黄河支流渭河的支流。本项目主要建设潘坪村、蓝桥河村段的护岸、涵管。 符合 《关于进一步做好中小河流治理项目初步设计编制工作的紧急通知》陕水规计发(2010)52号 对以保护人口为主的县城和乡镇防洪工程，其设防标准一般为20年一遇的要求，以保护农田为主的防洪工程，其设防标准一般为10年一遇的要求 本工程保护对象确定为河道两侧村镇及农田，工程区属于乡村防护区，防洪标准为10年一遇。 符合 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》 第三条工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。 本项目选线及施工布置不占用自然保护区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区。本项目位于灞河饮用水水源地准保护区和玉山风景名胜区内，由于建设内容护岸、涵管用于防洪，选址具有唯一性，且运行期不排放污染物，符合饮用水水源保护区的保护要求、风景名胜区管理条例。 符合 第七条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土渣场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废污水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 项目不设弃渣场，对料场等临时占地提出了水土流失防治和生态修复措施，施工期对各类废污水、扬尘、废气、噪声、固体废物均提出了防治及处置措施，对周围环境影响较小。 符合 《关于关于库峪河、汤峪河等14条河流及岱峪水库管理和保护范围的通告》（蓝政告字（2020）11号） 二、河道管理范围：蓝桥河从源头至蓝桥乡政府护岸地为设计洪水位线向外5米，保护范围为管理范围线向外宽5米；蓝桥镇政府至入灞口护岸地为设计洪水位线向外宽10米，保护范围线为管理范围线外侧10米。 本项目在河道管理范围内。 符合 三、在河流、水库管理范围内进行下列活动，必须报经县级水行政主管部门批准；涉及其他部门的，由县级水行政主管部门会同有关部门批准。 (一)临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的；(二)修建越堤路、过河便桥、码头的；(三)打井、钻探，穿堤埋设管线的； (四)在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的；(五)其他必须在河道、水库管理范围内进行生产建设活动的。 本项目为防洪护岸，不涉及前述行为。 四、在河道、水库管理范围内修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意，在国家基本水文检测站上下游建设影响水文监测的工程，建设单位应按照审批权限报经有审批权的水行政主管部门办理河道管理范围内建设项目审批。应急抢险救灾等涉河建设项目，依照《中华人民共和国突发事件应对法》《自然灾害救助条例》《河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等法律法规规定执行，并报县级水行政主管部门备案。 本项目由蓝田县河道管理站组织实施，已进行备案登记。 五、在河道、水库管理范围内，禁止下列行为： (一)修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；(二)存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其 他废弃物；(三)围河造田、围垦河道、种植阻水林木和高秆作物。禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、 挖沙、取土、沟金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 本项目防洪工程，新建护岸、涵管，不存在上述行为。 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕发〔2023〕4号） 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平 本目位于西安市蓝田县，属于防洪除涝工程，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定》(环办大气函[2020]340号)，本项目不属于39个涉气重点行业。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014—2020） 污染防控要求：1、机械及柴油机型式检验；2、环保生产一致性和在用符合性；3、机械应按要求正常使用和维保，添加符合规定的油品和反应剂；4、符合NOX控制措施和颗粒物控制措施的要求。 本项目施工期使用物料运输车、施工机械等非道路移动机械，本项目采购低噪声机械，且满足国家出厂标准要求，各污染物能够做到达标排放。本项目所用工程施工机械和柴油机应按照国家标准及相关要求进行型式检验，选用符合国家标准的施工机械和柴油机，确保生产机械和柴油机排放达标；工程施工机械有固定环保信息标签和机械环保代码，并按相关规定进行相应功率型号的在用符合性检查；工程施工机械应按照机械的正常使用和维护指南（手册）的要求正常使用和维保，并且添加符合使用说明书和维护指南（手册）规定的油品和反应剂；工程施工机械所用柴油机系统，设计、构造和安装满足国家污染防控要求；加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。 符合 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件4。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果，本项目位于西安市优先保护单元，项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》优先保护单元的相关要求，本项目与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 附图1-1本项目生态环境管控单元位置图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于优先保护单元，与环境管控单元环控要求对比结果见表1-2。 表1-4项目与“与环境管控单元环控要求”相符性分析 序号 环境管控 单元名称 区县 市（区） 单元要 素属性 管控要求分类 管控要求 建设项目符合性的分析 是否符合 面积（m2） 1 玉山风景名胜区 西安市 蓝田县 饮用水水源保护区 空间布局约束 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管控。地表水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区内，为修建防洪护岸、涵管，施工期不设有毒有害物质暂存及转运站，固体危废及生活垃圾妥善处置，不向水体倾倒，禁止破坏水生植被。运行期不排放水污染物，不对地表水产生污染。 符合 6112.27 风景名胜区 风景名胜区： 按照《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》相关规定进行管控。 禁止开发建设活动要求： 1.在风景名胜区内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑、挖沙、填堵自然水系等破坏景观、植被、地形地貌和水体的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾、攀折林木花草；在非指定区域吸烟、用火、取土；占道经营，圈占景点收费；损害风景名胜资源的其他行为。 2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 本项目沿河道修建防洪护岸，无前述损害风景损害风景名胜资源的行为。 符合 限制开发建设活动要求： 1.在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省人民政府建设主管部门核准。 2.在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：设置、张贴商业广告；摆摊设点和从事餐饮、旅游、运输经营活动；运入未经检疫的动植物或者引入新的物种；采伐林木、采集物种标本、野生药材和其他林副产品；举办大型游乐、演出活动或者拍摄影视剧；改变水资源、水环境自然状态的活动；其他影响生态和景观的活动。 3.风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。 4.在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 1、沿河道修建防洪护岸，无前述损害风景损害风景名胜资源的行为。 2、本项目污染主要在施工期，废水、废气均妥善处理，运行期无污染物排放，已制定水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。 符合 水环境优先保护区 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区，为修建防洪护岸、涵管，无前述严格管控的工程行为。 符合 6112.27 一般生态空间 一般生态空间： 原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 本项目，为修建防洪护岸、涵管，工程的实施可有效保护项目区居民生命财产安全，保护耕地不被洪水冲毁破坏，同时改善河道生态环境，美化蓝桥河蓝桥镇治理段的人居环境，实现项目区社会经济可持续发展。对生态功能不造成破坏。 秦岭重点保护区 秦岭重点保护区： 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.法律法规禁止的其他活动。 7.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 8.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。 9.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。 根据相关政策法规的分析，本项目符合前述保护条例要求。为修建防洪护岸、涵管，无前述禁止的工程行为。本工程的实施可有效保护项目区居民生命财产安全，保护耕地不被洪水冲毁破坏，同时改善河道生态环境，美化蓝桥河蓝桥镇治理段的人居环境，实现项目区社会经济可持续发展。对生态功能不造成破坏。 （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目属于优先保护单元中一般生态空间，不涉及生态保护红线，本项目建设满足管控单元在空间布局约束的要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于蓝田县蓝桥镇，治理段起点位于潘坪村下潘坪，终点位于蓝桥河村，治理段河道长度2.67km，其中潘坪村段1.31km，蓝桥河村段1.36km。潘坪村段起点坐标N109°28'47.1069"，E34°03'49.4207"，终点坐标N109°28'04.7969",E34°04'00.4416"。蓝桥河村段起点坐标N109°27'20.5827",E34°04'24.7326"，终点坐标N109°26'38.8601",E34°04'37.7522"。 蓝桥河为灞河中部的一大支流，又名清河，发源于蓝田、商县交界迷魂阵山的东麓（商县境内），北流汇南沟水，店子沟诸水至牧护关西南，折而西流至蓝桥镇杨家湾村西南2km处入蓝田界。西流至蓝桥西街附近西北流，先后汇冷水沟水、北沟水，南界牌沟水、包家沟水、扇车沟水、鸭峪水、窄峪水、龙洞沟水、白石河水、斜峪沟水，通过悟真寺，至河湾口西流，至冯林寨北汇东沟水西流，至张寨沟东汇入灞河再折西北，通过悟真峪至河湾口西流至冯林寨北，再汇东沟水西流至胡家寨村西注入灞河。蓝桥河河长44.7km，流域面积222.4km²，河道平均比降为21.4‰。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程任务及标准 （1）工程任务 本工程通过对现状堤岸无防护设施、防洪标准低，现状岸坎冲刷严重或河岸坍塌的河段进行治理、提升，使工程区域河段能够抵御10年一遇洪水。在此标准下，工程的实施可有效保护项目区居民生命财产安全，保护耕地不被洪水冲毁破坏，同时改善河道生态环境，美化蓝桥河蓝桥镇治理段的人居环境，实现项目区社会经济可持续发展 设计标准 1）防洪标准：本工程保护对象确定为河道两侧村镇及农田，共保护居民约619人，保护农田298亩。根据国家《防洪标准》（GB50201-2014），工程区属于乡村防护区，防护等级为IV等，结合《陕西省西安市蓝桥河河流治理方案报告》，本工程防洪标准为10年一遇，设计洪水流量281m3/s。 2）建筑物级别：依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《护岸工程设计规范》（GB50286-2013）等规范，根据防护对象的重要性，确定工程级别为5级。 建设内容与规模 本工程由主体工程、附属工程、临时工程、公用工程和环保工程组成。本项目不涉及桥梁等附属工程，项目的组成表详见表2-1。 表2-1建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 主要建设内容及规模 备注 主体工程 护岸工程 本项目新建护岸分两段：①潘坪村段新建护岸长度1778.67m（左岸885.03m，右岸893.64m）；②蓝桥河村段新建护岸长度1268.60m（左岸243.19m，右岸1025.41m）。护岸工程采用埋石混凝土护脚+铰接式预制块生态护坡的结构型式。 新建 附属工程 排水涵管 蓝桥河村治理段右岸桩号R7+109.71处新建DN600的排水涵管1处。 新建 临时工程 施工管理用房 租用附近民房，300m2。 依托 3处临时仓库、材料库 蓝桥河治理段K3+500.64左岸、K4+395.86右岸、K7+111.74右岸布设临时场区3处，每处场区占地面积525m2，分别搭建1个100m2仓库、1个150m2料场，临时场区合计面积1575m²。 新建 临时围堰 拟对护岸工程施工时建设临时挡水围堰，临时围堰长2740m。 新建 弃渣场 本工程将土弃方就近摊铺，然后回覆表土，以恢复耕地面积，土石弃方运距0.50km。不另设弃渣场。 / 施工道路 项目区外交通条件较好，312国道临近项目区，有乡村级公路通向河道治理段，对外交通较为便利。 工程区内河段两岸均道路通过，可利用现有乡村道路将施工物质、设备、建筑材料运至工地，故本次不需要布置临时施工道路。 / 公用工程 给水 生活用水来自租用的民房自来水，施工用水就近取村庄自来水。 依托 排水 施工期员工生活污水依托附近租赁居民家厕所，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。 依托 供电 施工场地附近市政电网接入。 依托 环保工程 废气 建筑材料堆料场全部覆盖防尘网，施工场地和施工道路洒水抑尘。车辆出入口配备冲洗设施。 新建 废水 生活废水 施工期生活污水依托附近农户厕所，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。 / 生产废水 施工机械、砂浆拌和系统冲洗废水经隔油沉淀处理系统处理后全部回用于洒水降尘。 新建 噪声 高噪声设备安置在距离居民区较远的地方；施工设备定期检修，维护；选用低噪声设备。 新建 固废 生活垃圾 施工区设垃圾桶和垃圾运输车，生活垃圾分类收集后按卫生要求及时清扫和清运每天产生的生活垃圾。 新建 建筑垃圾 能够回收利用的外售物资公司回收利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 新建 弃渣 工程区沿线耕地在2021年洪水过程中冲毁严重，土弃方就近摊铺，平整土地，然后回覆表土以恢复耕地面积。 新建 三、护岸工程设计 1、新建护岸工程 1.1护岸断面型式及护岸结构 本项目新建护岸采用重力式挡墙加生态护坡。 图2-1本项目重力式挡墙加生态护坡典型设计图 表2-2护岸工程统计表 治理段 起止桩号（m） 护岸长度（m） 岸别 护岸型式 潘坪村段 L3+235.00—L4+120.03 885.03 左岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 R3+660.00—R4+469.21 809.21 右岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 R4+471.00—R4+555.43 84.43 右岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 蓝桥河村段 R6+135.00—R6+614.65 479.65 右岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 R6+620.00—R7+165.76 545.76 右岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 L7+215.00—L7+458.19 243.19 左岸 埋石混凝土护脚+铰接式混凝土块护坡 合计 / 3047.27 / / 1.2、尺寸及结构 重力式挡墙采用C25F150埋石混凝土浇筑，埋石率20%，迎水坡坡比1：0.35，背水侧垂直，基础挡墙前趾高1.0m，前趾宽0.8m，挡墙基础外侧铺设1.0m长格宾石笼防冲，格宾石笼规格3.0m×1.0m×1.0m，挡墙顶宽0.6m，挡墙顶部高出河道深泓1.0m~1.5m；护坡迎水坡坡比1：1.5，护坡材质为铰接式混凝土块（铰接式混凝土块之间采用钢绞线穿孔连接，铰接式混凝土块由专业厂家预制，混凝土强度等级不小于C30，规格为500×400×150mm，中间开孔，开孔率为20%，块体孔中种植狗牙根、黑麦草和高羊茅），铰接式混凝土块下部铺设350g/m2土工布，护坡顶部采用C25F150混凝土压顶（300mm×1000mm），铰接式生态护坡每10m设置宽0.3m、高0.5m的C25F150混凝土竖向格梗。堤身采用开挖料夯实回填，机械震动碾压；临河侧基础回填采用卵石，卵石回填应分层夯实，压实相对密度不小于0.6。 1.3、堤顶宽度 岸顶高程高于现状地面高程时，岸顶宽度取3.0m，岸顶高程低于现状地面高程时，通过不陡于1:1.5的草皮护坡与现状地面衔接。 1.4、基础埋置深度 本工程治理段K4+001.25-K4+548.00、K6+761.85-K7+161.47设计基础埋置于深泓线以下1.5m；其余治理段设计基础埋置于深泓线以下2.0m。 1.5、岸顶超高 本工程护岸顶部高程按照高于20年一遇设计洪水位控制，经计算护岸超高取0.8m，设计岸顶高程按照10年一遇设计洪水位+0.8m控制。 2、排水涵管 排水涵管位于蓝桥河村治理段右岸桩号R7+109.71，采用6m长预制钢筋混凝土管，II级管，管径600mm，壁厚60mm，纵坡1:20，涵管进口采用挡墙固定，并采用八字翼墙与现状排水沟衔接，翼墙厚度50cm，底板厚度30cm，挡墙、翼墙及底板均采用M10浆砌石砌筑，为了防止涵管出口水流对基础的冲刷，在出口下方布置1.0m厚格宾石笼，格宾石笼铺设长度5.0m，铺设宽度2.0m。 图2-2排水涵管典型设计图 四、工程特性表 项目工程特性信息见表2-2。 表2-2建设项目工程特性表 序号 项目 单位 数量 备注 一 河流特性 1 蓝桥河长度 km 44.70 2 流域面积 km2 222.40 3 治理段河道长度 km 2.67 潘坪村段1.31km，蓝桥河村段1.36km 4 治理段平均比降 ‰ 11.61 5 蓝桥河设计洪水 m³/s 281 10年一遇洪水 二 工程等级 V等 三 防洪标准 P(%) 10 四 保护对象 1 保护人口 人 619 2 保护耕地 亩 298 五 主要建设内容 1 护岸总长度 m 3047.27 1.1 潘坪村段护岸长度 m 1778.67 左岸885.03m，右岸893.64m 1.2 蓝桥河村段护岸长度 m 1268.60 左岸243.19m，右岸1025.41m 2 穿堤涵管 座 1 右岸桩号R7+109.71 六 工程占地 亩 35.22 1 永久占地 亩 23.71 荒地12.46亩、耕地11.25亩 2 临时占地 亩 11.51 荒地9.15亩、耕地2.36亩 七 水利主要工程量 1 清表土 万m³ 1.40 2 卵石开挖 万m³ 3.91 3 卵石回填 万m³ 3.91 4 土方开挖 万m³ 3.02 5 土方回填 万m³ 1.99 6 混凝土 万m³ 1.54 八 施工总工期 月 5 九 工程总投资 万元 2444.89 1 工程部分投资 万元 2295.03 2 专项部分投资 万元 149.86 十 水利经济效益指标 1 经济内部收益率 % 11.00 2 经济净现值 万元 628.00 3 效益费用比 1.25 五、主要原辅材料清单 本项目运营期基本无能源及材料消耗，主要能源及材料消耗发生在施工期。本项目主要原辅材料消耗见下表2-3。 表2-3施工期项目主要原辅材料一览表 序号 名称 数量 1 C20商品砼 2.1m³ 2 C25商品砼 13191.41m³ 3 柴油 61.19t 4 汽油 13.34t 5 块石 8572.93m³ 6 水泥 1.3t 六、施工期主要生产设备 施工期主要生产设备见下表。 表2-4施工期主要生产设备一览表 序号 名称及规格 单位 数量 1 汽车起重机汽油型起重量/t5 台班 422.63 2 钢筋切断机功率/kW20 台班 2.39 3 刨毛机 台班 53.25 4 载重汽车汽油型载重量/t5 台班 16.36 5 振捣器平板式/kW2.2 台班 105.55 6 羊脚碾重量/t8～12 台班 43.68 7 蛙式打夯机2.8kW 台班 108.98 8 砂轮切割机φ500 台班 7.04 9 振捣器插入式/kW1.1 台班 511.72 10 风（砂）水枪耗风量/(m3/min)2～6 台班 489.78 11 卷扬机双筒慢动起重量/t5 台班 0.15 12 拖拉机功率/kW74 台班 43.68 13 推土机功率/kW59 台班 25.36 14 自卸汽车柴油型载重量/t10 台班 270.49 15 羊角碾8-12+拖拉机74 组班 43.68 16 单斗挖掘机油动斗容/m31 台班 184.84 17 胶轮车 台班 1166.21 18 电焊机交流/kVA20～25 台班 332.29 19 砂浆搅拌机400L 台班 0.13 20 热熔电熔焊机 台班 39.87 21 混凝土搅拌机出料/m30.4 台班 43.97 22 汽车起重机柴油型起重量/t8 台班 0.19 23 推土机功率/kW74 台班 202.97 24 试压泵压力/MPa25 台班 4.72 25 振动碾凸块重量/t13～14 组班 55.04 七、土石方平衡 本工程土方开挖量总计30169m3（自然方），土方回填量19853m3（压实方），石方开挖量39100m3，石方利用及回填量39100m3。土石方挖填平衡计算见表2-5。 表2-5土石方平衡表单位：m3 名称 土方开挖（m3） 土方回填（m3） 石方开挖（m3） 石方利用及回填（m3） 土方剩余量（m3） 石方剩余量（m3） 工程区 30169 19853 39100 39100 10316 0 所有开挖量均为自然方量，回填量为压实方量。优先选用开挖卵石回填。经土方平衡后，本工程合计弃方量为10306m³,工程区沿线耕地在2021年洪水过程中冲毁严重，土弃方就近摊铺，平整土地，然后回覆表土以恢复耕地面积，土弃方运距为0.5km。 八、拆迁征地和移民情况 （1）工程占地 河道治理过程中部分段河道需裁弯取直；部分陆域被洪水冲毁，现状变成河道水域范围；部分河道现状是直坎，修建护岸后要削坡，均会造成占地。因此该工程建设占地共计35.22亩，其中永久占地23.71亩，包括耕地12.46亩，荒地11.25亩。临时占地土地11.51亩，包括耕地9.15亩，荒地2.36亩。所占耕地无永久基本农田。 （2）工程拆迁 本工程建设征地范围内不涉及拆迁房屋。 （3）移民情况 本工程不涉及移民搬迁安置。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布置 本工程新建护岸总长度3047.27m，其中潘坪村段新建护岸长度1778.67m（左岸885.03m，右岸893.64m），桩号L3+235.00—L4+120.03、R3+660.00—R4+469.21、R4+471.00—R4+555.43。蓝桥河村段新建护岸长度1268.60m（左岸243.19m，右岸1025.41m），桩号R4+471.00—R4+555.43、R6+620.00—R7+165.76、L7+215.00—L7+458.19。护岸采用埋石混凝土护脚+铰接式混凝土预制块生态护坡的结构型式。排水涵管位于蓝桥河村治理段右岸桩号R7+109.71。工程总体布置结合现有堤防、地形、地质、洪水、防汛、管理等要求的基础上进行布设。岸线布置基本维持现状河宽，沿现状河岸布设岸线，对局部占用河道影响行洪的，岸线进行退后，确保洪水行洪通畅。本项目工程平面布局图见附图4。 2、施工总布置 2.1导流工程 主要为施工期编织袋卵石填筑、拆除，土围堰填筑、拆除等，导流工程总长2740m。 2.2施工场地 工程区布置施工工场及集料场3处，各525m2，分别搭建1个100m2仓库、1个150m2料场。每个施工场均设洗车台、一套隔油沉淀系统处理废水。租用当地住宅作为管理用房，施工管理用房300m2。临时工程设置场地位于蓝桥河治理段左岸桩号潘坪村段K3+500.64、右岸桩号K4+395.86、蓝桥河村段右岸桩号K7+111.74处。施工组织平面布置图见附图5。临时场区平面布置图见图2-9。 图2-9临时场区平面布置图 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。施工期工程主要包括基础开挖、堤防清理、堤身填筑、土方压填等。施工期工艺流程及产污环节见图2-9： 图2-10护岸工程施工工艺流程及产污环节图 2、施工导流给排水 （1）导流方式及排水 根据河道具体情况，本次设计采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰布置在基础开挖断面以外2m。基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。 （2）导流建筑物形式 在修建护岸工程时，利用护岸基础开挖料填筑临时挡水围堰，本工程围堰总长度2740m。根据工程实际情况，遵循经济安全适用的原则，挡水围堰采用两种断面型式，标准断面一设计采用单面挡水，围堰长2295m，迎水侧坡比1:1.5，背水侧1:2.0，顶宽为1.5m，平均堰高1.50m，围堰迎水面为30cm厚装土编织袋，袋下铺彩条布防渗；标准断面二设计采用双面挡水，围堰长445m，迎水侧坡比1:1.5，背水侧1:1.5，顶宽为1.5m，平均堰高1.50m，围堰两侧为30cm厚装土编织袋，袋下铺彩条布防渗。临时围堰断面图见图2-10。 图2-10临时围堰断面图 3、施工条件 3.1对外交通条件 本工程位于蓝田县蓝桥镇，工程区紧邻312国道，通村道路纵横交错，可直接到达施工区，工程区对外交通条件优越。 3.2建筑材料、劳动力及物资供应 建筑材料 本工程建设所需建筑材料主要为砂料、石料、混凝土、填筑料及其他材料 ①砂料 砂料可于距离项目区30km处的蓝田县浩乐砂石厂、距离项目区23km处的蓝田县景勒砂场购买，亦可于距离项目区82.3km处的渭南市临渭区、经开区渭河采砂厂购买。 ②石料 本工程石料可利用基础开挖料或河道砂砾石料，不足部分石料可就近于蓝田县购买，交通运输条件较好。 ③混凝土 混凝土建议于距项目区30km内的商用混凝土公司直接购买。 ④填筑料 挡墙基础填筑料采用河道开挖的河漫滩砂卵石，运距短，取料极为方便。沿河道呈带状分布，可满足设计用量需求。填筑砂砾料的各项质量指标均满足规程要求。由于河道堤基开挖料既有砂卵石又有壤土，而河床和堤身填筑料与开挖料的物理力学性质基本一致，可采用开挖料填筑。 ⑤其他建材 其余工程施工所需的柴油、汽油、水泥等材料均可从蓝田县购买，平均运距为25km，其他材料可直接与生产厂家联系购买，零星材料均可在就近市场购买。 （2）劳动力 工程建设施工期劳动力主要来自施工单位专业工作人员，高峰期临时工由当地解决。 （3）物资供应 生活物资由当地供应，工程用三材及燃料、器材等物资就近采购。 （4）水、电 工程中的施工用水及生活用水可以附近村庄取水，该区水质均可满足要求。 工程区内分布多条10KV农电网以及乡镇380V、220V配电线路，施工用电可由当地电网接入。 4、施工周期及建设时序 施工总工期确定为5个月。 第一阶段施工准备期，预计20天。主要为主体工程施工做必要的准备。包括场地平整、施工道路、临时建房和辅助设施等。 第二阶段。开始施工，按照基坑开挖、抽排水、护脚浇筑、基槽回填、堤身填筑、铰接式生态护坡以及附属设施等顺序，在主汛期来临前完工。 第三阶段。完工验收期为，预计20天。 |
| 其他 | 项目选址根据河道范围已经选定的位置确定，因此无需进行比选。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、流域概况 蓝桥河为灞河中部的一大支流，又名清河，发源于蓝田、商县交界迷魂阵山的东麓（商县境内），北流汇南沟水，店子沟诸水至牧护关西南，折而西流至蓝桥镇杨家湾村西南2km处入蓝田界。西流至蓝桥西街附近西北流，先后汇冷水沟水、北沟水，南界牌沟水、包家沟水、扇车沟水、鸭峪水、窄峪水、龙洞沟水、白石河水、斜峪沟水，通过悟真寺，至河湾口西流，至冯林寨北汇东沟水西流，至张寨沟东汇入灞河再折西北，通过悟真峪至河湾口西流至冯林寨北，再汇东沟水西流至胡家寨村西注入灞河。蓝桥河河长44.7km，流域面积222.4km²,河道平均比降为21.4‰。 河流要素见统计表3-1。流域水系详见图3-1。流域水系详见附图8。 表3-1工程河段河流要素统计表 工程位置 所属河流 流域面积 （km2） 河流长度 （km） 主河道比降（‰） 蓝桥河 灞河 222.4 44.7 21.4 2、生态环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程特点，本次生态环境影响评价采用资料收集法和现场调查法。 2.1主体功能区规划 本项目位于西安市蓝田县蓝桥河镇潘坪村、蓝桥河村，根据《陕西省主体功能区划》，属于限制开发区域（农产品主产区）名录中的汾渭平原农产品主产区和禁止开发区域中的蓝田玉山风景名胜区。限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。禁止开发区域是具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等，需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。主要包括各级自然保护区、水产种质资源保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、自然文化遗产、重要湿地（湿地公园）、重要水源地。 本项目为防洪除涝综合治理工程，不属于工业开发项目。项目选址具有唯一性，且运行期不排放污染物，符合饮用水水源保护区的保护要求、风景名胜区管理条例。 2.2生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分4个生态区、10个生态功能区、35个生态功能小区。本项目位于陕西省生态功能区中一级区划秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级区划秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区，三级区划秦岭北坡东段土壤侵蚀区。 本项目在陕西省生态功能区划中位置详见附图3。 2.3土地利用类型 依据依据项目初步设计可知，本次项目主要土地利用类型为耕地和荒地。 2.4植被类型 通过收集《蓝田县县志》和《蓝田县农村供水灾后恢复重建项目赛峪供水工程环境影响报告书》的调查资料及现场调查，蓝田的植被类型属暖温带落叶、阔叶林区域、松栎类型。全县林地基本是阔、针叶混交林。项目区周围内主要植物如下： 表3-2项目区主要植物种一览表 序号 植被类型 主要植物种 1 乔木植被 油松、华山松、白皮松、落叶松、刺槐、侧柏等 2 灌木植被 栓柳、毛柳、酸枣、绣线菊、紫穗槐、刺玫、枸杞、连翘等 3 草地植被 白草、白茅、禾本科杂草及蒿类等 4 农业植被 小麦为主,兼有大麦、荞麦、水稻、青稞、黑麦、洋麦、玉米等 评价区临时占地范围内无濒危保护植物物种、珍稀保护野生植物及古树名木分布，河谷两岸人类活动较为频繁基本没有森林大部分被灌木类代替。植被类型以农作物植被和草地为主。 2.5野生动物调查 评价区域内由于人类活动，野生动物稀少，通过走访调查，评价区有蛇、壁虎、蛙类、蝙蝠、刺猬、松鼠、草兔、田鼠、黄鼠狼、喜鹊、乌鸦等常见动物，未发现需要保护国家级野生保护的动物活动。 2.6水生生物调查 本项目沿线区域受人为扰动较大，水生生物受人为干扰较为明显，根据《国家重点保护野生动物名录》、《陕西省重点保护水生野生动物名录》和《中国濒危动物红皮书》查阅相关文献和现场走访调查，流域工程段无洄游性和珍稀鱼类，多以藻类等浮游植物，原生动物、轮虫动物等浮游动物和节肢动物、环节动物、扁形动物、软体动物等底栖动物为主，鱼类以鲫、泥鳅、麦穗鱼、草鱼等常见种群，且数量有限。 3、区域生态保护目标调查 本项目永久及临时占地不涉及自然保护区、森林公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等，不涉及重要生态敏感区和特殊生态敏感区。本项目位于灞河水源地准保护区和蓝田玉山风景名胜区，占地、施工范围内无饮用水源取水口。本项目与灞河水源地准保护区、蓝田玉山风景名胜区相对位置见附图9、附图11。 4、区域环境质量调查 4.1区域大气环境质量调查 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中蓝田县2023年空气质量现状评价表见表3-3。 表3-3区域空气质量现状评价表 污染物项目 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均 73 70 104% 超标 PM2.5 年平均 36 35 103% 超标 SO2 年平均 8 60 13% 达标 NO2 年平均 35 40 88% 达标 CO 第95百分位浓度 1600 4000 40% 达标 O3 第90百分位浓度 142 160 89% 达标 由表3-2可以看出，项目所在区域除PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，其他因子均能满足，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此本项目所在区域为不达标区。 4.2地表水环境质量现状 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》可知，本项目位于蓝田县灞河饮用水水源保护区准保护区内，距离取水口16.8km，主要保护对象为水源地水质，蓝田县灞河饮用水水源地水质标准为III类，本项目与保护区相对位置图见附图9。根据蓝田县人民政府发布的《蓝田县县级集中式生活饮用水水源水质状况报告（2023年第一季度）》，除水温、总氮不予评价，蓝田县灞河水源地其余60项监测项目均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类水域标准（水环境功能区为III类）。项目所在区域地表水环境质量现状达标。 4.3声环境质量现状调查 为了解项目区域的声环境质量现状，2024年4月26日陕西国源检测技术有限公司对项目途径区域施工范围外可能影响的具有代表性噪声保护目标进行了现状监测，监测结果如下表3-4所示。监测点位图见附图6，监测报告见附件5。 表3-4噪声监测结果一览表 监测日期 2024.4.26 标准值dB(A） 达标情况 监测点位 昼间dB(A） 夜间dB(A） 昼间60 夜间50 N1下潘坪 57 48 达标 N2蓝桥河村 51 47 达标 N3散户 57 48 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、河道现状 本工程位于蓝田县蓝桥镇潘坪村、蓝桥河村，治理段起点位于潘坪村下潘坪，终点位于蓝桥河村，治理段河道长度2.67km，其中潘坪村段1.31km，蓝桥河村段1.36km，工程保护对象确定为河道两侧村镇及农田。项目区河道左岸部分河段为312国道，修路时已砌护，本次蓝桥河治理段河道两岸均为天然岸坎，无防护设施，洪水淘刷严重，存在大范围土体坍塌现象，河道两侧分布有房屋及及农田。现自然岸坎无法抵御较大洪水的冲刷，河道两岸人民群众的生命财产安全受到威胁。 2、河道存在问题 （1）缺乏完善的河道防洪体系，防洪能力严重不足：现状河道两侧均为天然岸坎，防洪体系不完善，防洪能力不满足要求，2021年水毁两岸农田损失严重。 （2）河道缺少防护措施，河岸稳定性较差：现状河岸为天然土坎，抗冲刷能力较差，现状部分河段形成垂直土坎，河岸稳定性较差，无法保护两侧居民及农田。 （3）治理段河道临近村庄，存在安全隐患：现状杨斜村二组和杨家两处村庄临近河道治理段，现状防洪体系不完善，势必威胁沿岸人民群众的生命财产安全。 以上问题均在本次工程中进行治理。 3、存在的环境问题 农业面源污染主要是河流两侧少量农业生产活动中，氮素和磷素等营养物质、农药以及其他有机或无机污染物质，通过地表径流形成水环境污染，主要包括化肥污染、农药污染等。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目为蓝田县蓝河桥，为灞河支流，根据根据《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100号），灞河蓝田、长安农业用水区水质目标为III类。因此本项目地表水参照执行质标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目施工河道和临时用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等，不涉及重要生态敏感区和特殊生态敏感区，无饮用水源取水口。 项目为非污染类项目，运营期无生产废气、废水、噪声产生，不会对当地大气、水、声及土壤环境产生不利影响。 本项目主要保护对象见下表3-5，具体分布见附图7。 表3-5工程沿线环境保护目标及保护级别 环境 要素 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对场址方位 相对场址距离 N° E° 环境 空气、噪声 蓝桥河村 109°26'50.0299" 34°04'30.1248" 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 蓝桥河 蓝桥河村、潘坪村段 5m 下潘坪 109°28'30.5062" 34°03'52.4436" 8m 环境 空气 塬圆子村 109°28'06.4232" 34°04'03.6982" 109m 东街村 109°28'12.8280" 34°04'09.8666" 357m 侯家坡 109°28'11.7483" 34°03'56.3403" 81m 潘坪村 109°28'48.9150" 34°03'52.7299" 106m 地表水 蓝桥河 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 紧邻 灞河饮用水水源地保护区 / 生态 项目占地区~工程终点 保护III类水质，维持水域生态环境稳定； 工程区及周围影响区内的动植物、水生生物及其生存环境 保护周边的植被、动物等不受项目施工过程产生污染物的影响 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB30952012）中的二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》GB38382002）中的III类标准； （3）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB30962008）中的2类标准； 执行标准具体情况见下表。 表3-6环境空气质量标准限值一览表 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称 及级(类)别 1 SO2 年平均 ≤60 µg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018修改单中二级标准 24h平均 ≤150 1h平均 ≤500 2 NO2 年平均 ≤40 24h平均 ≤80 1h平均 ≤200 3 TSP 年平均 ≤200 24h平均 ≤300 4 PM10 年平均 ≤70 24h平均 ≤150 5 PM2.5 24h平均 ≤75 6 CO 24小时平均 ≤4 mg/m3 1小时平均 ≤10 7 O3 日最大8小时平均 ≤160 µg/m3 1小时平均 ≤2000 表3-7地表水环境质量标准限值一览表 序号 因子 标准限值 单位 标准名称 及级(类)别 1 pH值 6-9 无量纲 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1（III类） 2 化学需氧量 20 mg/L 3 五日生化需氧量 4 4 氨氮 1.0 5 总磷 0.2 表3-8声环境质量标准限值一览表 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 Leq（A）（昼间） ≤60 dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 2 Leq（A）（夜间） ≤50 2、污染物排放标准 （1）废气：项目扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；施工车辆、机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）； （2）废水：污水不外排，禁止新建排污口； （3）噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 具体标准限值见下表。 表3-9施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 废气 （颗粒物） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.47 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最低落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 表3-10噪声执行标准一览表单位：dB（A） 采用标准 污染因子 标准限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声 昼间（dB） 夜间（dB） 70 55 |
| 其他 | 本项目为非生产性建设项目，营运期无污染物产生，故建设项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工阶段工程内容主要包括临时围堰施工、护岸施工等。本项目污染和生态影响主要集中在施工期，运行期基本无影响。 1、施工废气 施工废气包括施工扬尘、施工机械与车辆尾气等。 （1）施工扬尘 ①裸露场地扬尘 扬尘污染来自土石方开挖、材料运输与装卸等工序。通过设置施工围挡、采取洒水降尘、遮盖篷布等措施后会周围环境影响较小。 ②运输扬尘 据调查，现场施工场地道路多为简易沙石路面，如不及时采取路面硬化等措施，施工车辆通行过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，路面不同清洁程度、不同行驶速度下扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表4-2。 表4-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1.0 (kg/m2) 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此加强对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止道路扬尘的有效手段。 ③料场扬尘 堆料场周围设置围挡，采取洒水降尘、遮盖防风抑尘网等措施，能够有效减少料场产生的扬尘。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目所在地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆及时喷洒和清扫道路、绿化等措施后可明显减轻扬尘对环境的影响，随着施工的结束，污染及其影响随之停止。本项目施工产生的大气污染对该地区环境空气质量不会产生较大影响。 2、施工废水 施工废水主要为施工生产废水和施工区生活污水。 （1）生产废水 项目施工废水主要为机械、砂浆拌和系统冲洗废水。 项目在施工现场建设一套隔油沉淀处理系统，混冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用于洒水降尘，严禁排入蓝桥河水体。 （2）生活污水 项目不设施工营地，施工人员生活设施利用就近居民设施，高峰期施工人员约为50人，生活污水主要来自施工人员产生的盥洗水用水标准按27L/人·d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水排放量为1.08m3/d，生活污水依托租赁地的处理设施处理。 （3）施工对蓝桥河的影响 工程施工期通过加强施工管理，尽量减少河道开挖压占范围，禁止向河道排放施工废污水，不会污染蓝桥河水环境。 3、施工噪声 施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声和土石方、设备、材料进出场地等运输过程中的交通噪声。施工期主要噪声源及强度见表4-3，表4-4。 表4-3主要施工机械的噪声 机械设备名称 噪声值 距声源位置（m） 挖掘机 85 5 推土机 90 5 振动碾 85 15 打夯机 90 15 混凝土搅拌机 80 5 振捣器 85 15 砂浆搅拌机 80 5 起重机 82 1 电焊机 81 5 钢筋切断机 86 5 表4-4主要施工机械的噪声级单位dB（A） 运送内容 车辆类型 声源强度dB（A） 土方、建筑材料运输 大型载重卡车 84~89 钢材等 中型载重卡车 80~85 其它材料运输设备 轻型载重卡车 75~80 通过对项目施工区周边一定距离范围的噪声进行预测，可得到施工期各种机械在不同距离处的噪声预测值，结果见表4-5。 表4-5主要施工机械的噪声级单位dB(A) 主要噪声源 噪声预测值dB（A） 1m 5m 10m 20m 50m 100m 200m 挖掘机 85 71 65 59 51 45 39 推土机 90 76 71 64 56 50 44 振动碾 85 71 65 59 51 45 39 打夯机 90 76 71 64 56 50 44 混凝土搅拌机 80 66 60 54 46 40 34 振捣器 85 71 65 59 51 45 39 砂浆搅拌机 80 66 60 54 46 40 34 起重机 82 68 62 56 48 42 36 电焊机 81 67 61 55 47 41 35 钢筋切断机 86 72 66 60 52 46 40 运输车辆 90 76 71 64 56 50 44 项目施工场地较长，设备布置较松散，夜间不施工，按照《施工厂界噪声排放标准》，在距离居民较近处设置围挡，项目机械噪声影响距离为昼间20m以内（≥70dB（A））。在采取设置围挡、车辆限速行驶、合理安排高噪声机械的作业时间，文明作业，使施工过程噪声及振动对项目周围声环境的影响降到最低。临时施工场主要设置仓库和料场，主要为车辆进出，潘坪村1#临时施工场距最近散户住宅约25m，2#临时施工场距最近居民住宅约70m，采取以上措施后对居民影响较小。蓝桥河村临时施工场距最近居民住宅约25m。采取以上措施后对居民影响较小。 4、施工固体废弃物 （1）土石方工程剩余土方 本工程土方开挖量总计30169m3（自然方），土方回填量19853m3（压实方），石方开挖量39100m3，石方利用及回填量39100m3。合计弃方量为10306m³,工程区沿线耕地在2021年洪水过程中冲毁严重，土弃方就近摊铺，平整土地，然后回覆表土以恢复耕地面积，综合考虑土石弃方运距为0.5km。 （2）建筑垃圾 项目施工过程产生的少量废建材，能够回收利用的外售物资公司回收利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 （3）生活垃圾 工程高峰期施工人员约为50人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，产生量应为25kg/d，施工期总计产生3.75t生活垃圾。施工区设垃圾桶和垃圾运输车，生活垃圾分类收集后按卫生要求及时清扫和清运每天产生的生活垃圾。 5、土壤环境影响分析 本项目施工期对土壤的影响主要是占压造成的土壤压实和由于土方开挖、回填造成的土壤层结构扰乱以及对土壤肥力的破坏，但仅影响施工区域土壤环境。环评要求本项目施工期合理安排施工场地，禁止将物料堆放在河道内。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复和复垦措施。 6、生态环境 项目施工过程中对生态环境的影响主要表现为工程占地对陆生植被生物及对河流水生生态环境的影响。 （1）工程占地影响分析 本工程位于蓝田县蓝桥镇潘坪村、蓝桥村，治理长度2670m，新建护岸总长度3047.27m，其中潘坪村段新建护岸长度1778.67m（左岸885.03m，右岸893.64m），蓝桥河村段新建护岸长度1268.60m（左岸243.19m，右岸1025.41m）。本项目属于“防洪工程”，永久占地23.71亩，临时占地面积11.51亩。 在本项目工程沿线起点及终点处，河道两侧设临时施工场区，施工结束后临时堆土区已拆除并对场地进行全面整地并生态恢复。项目不设置弃土场，施工过程中产生弃土用于平整土地，回覆表土以恢复耕地面积。 本工程施工临时占地尽量安排在河道及两侧工程管理范围内，减少临时工程占地压力。施工临时占地是与主体工程施工期间相配套的工程，短期内将影响沿线土地的现状利用性质，施工结束后通过原地貌整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。 由于工程占地面积占评价区域面积比例小，其对生态系统的这种影响的范围是局域的，其范围一般局限在施工区内部。另外，该地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生较大的影响，待施工结束，临时占地通过原地貌整治等措施进行恢复，地表植被逐步恢复。因此，临时占地对土壤、植被的影响较小。 （2）对河道水生生态影响 河道导流开挖、回填会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。项目建设会影响栖息在此动物的活动和觅食导致沿岸分布的浮游、底栖生物和鱼类及鸟类远离其原生境。根据河道具体情况，本次设计采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰布置在基础开挖断面以外2m。基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。施工结束后及时拆除围堰。围堰施工和拆除阶段尽量避开下雨天气，减少水土流失。施工过程严禁将土方等抛洒入河道，围堰施工尽量选用面层鹅卵石以减小对河流底部的扰动，减少因扰动河床进入水体的悬浮物。合理安排施工时序，围堰施工完成确保无渗水和外溢后再进行护岸施工。 采取上述措施后，施工过程时间较短，施工完成后经过河流自净作用能够恢复河流生境，对河道水生生态影响较小。 （3）对陆域植被的影响 工程占地对陆生植被的影响主要表现在施工过程中，工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。在工程施工结束后及时进行平整、复垦，恢复原貌，故工程施工期对植被影响较小。 （4）动物 评价区人类活动频繁，野生动物多为一些常见的啮齿类和常见鸟类，无大型野生动物栖息。各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生惊扰，野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁因施工期较短，随着施工期结束可恢复到以前的状态。 （5）水土流失影响 《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（陕政发[1999]6号）等划分标准，项目区位于蓝田县市，属于陕西省水土流失重点预防保护区。 项目建设过程将扰动地表，损坏原地貌及植被，使土壤水土保持功能下降，将可能产生水土流失。 （6）对饮用水源地的影响 本项目位于灞河饮用水水源地准保护区，施工期废水经隔油沉淀处理后回用降尘不外排，生活污水依托租赁依托民舍厕所，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。运行期无废水产生，因此对水源地水质影响较小。 （7）对玉山风景名胜区的影响 本工程河道治理部分位于蓝田县蓝桥镇潘坪村、蓝桥河村，治理段起点位于潘坪村下潘坪，终点位于蓝桥河村，治理段河道长度2.67km，其中潘坪村段1.31km，蓝桥河村段1.36km。本项目位于玉山风景名胜区内，本项目主要建设内容为修建河道护岸、涵管，项目建设施工期将会破坏区域景观的完整性，使原地貌形态、地表植物都不同程度地受到损坏，土地出现裸露，坑洼不平，对玉山风景名胜区造成一定的影响，破坏了自然景观的完整性、形态美、色彩感、空间格局和组合关系构成的形式美。整个施工过程影响范围有限、历时短、程度较轻微，项目建成后将提升蓝桥河河道的行洪能力，改善流域的景观质量，因此对玉山风景名胜区的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、水生生态影响分析 项目建成后护岸工程无三废排放，工程主体会对该段河流行洪能力产生积极影响。因主要工程内容为修建护岸、涵管，运营期对水环境影响较小。 生态环境改变的影响 本工程在保障防洪安全的前提下，保留河道的自然岸线，尽量减少对河道自然生态环境的破坏。防洪标准的提高，洪水期河水漫滩的机会减小，河道两岸的植被受洪水淹没的机会减小，生活在河道两岸的动物生境比较稳定，而原来生活在河岸的动物在施工期结束后，也会逐步的回归。同时，防洪工程又起到改善水质及水环境的作用，对水生生物环境有净化修复的效果，有利于鱼类等湿地动物的生存，区域鱼类密度会增加。 对水文情势的影响 本工程建设主要任务提高河道沿岸防洪标准。工程建设基本维持天然河道行洪断面，大部分河段结合实际状况，不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，不阻水碍洪，不占用河道行洪断面，工程的建设使得河道过流能力加大，保证水体具有充分的流动性，水动力条件得到改善，也有利于污染物的迁移和转化。 因此，本工程建成后，对整个河道的下泄流量没有影响，河道水流和行洪顺畅，对天然河道水文情势改变较小，原来河道的水位、径流特征变化不大。工程实施后，能充分发挥各工程的整体导流能力，使河段河势进一步得到控制，保护堤岸，缩小主流游荡范围，减少畸形河湾发生机遇及工程出险概率。 景观影响分析 工程建成后将改变目前河道内杂草丛生的现状，改善流域景观和生态环境，增强景观美学性。 对防洪、行洪影响分析 本项目通过堤防建设工程，减少洪水对两岸高坎的冲刷破坏，同时提高河床两岸滩地的使用率。河道过流能力加大，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 二、运营期生态环境影响正效应分析 本工程实施后，可促进河道生机和活力恢复。工程实施后将提高了河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目选址根据河道范围已经选定的位置确定，因此无需进行比选。 1、施工布置环境合理性分析 本项目施工管理用房就近租赁民房，因此临时占地主要是临时围堰和临时场区。 （2）工程区施工导流导流围堰1377m。 （3）本工程在蓝桥河镇潘坪村治理段设置临时场区2处，蓝桥河村治理段设置临时场区1处，各525m2，分别搭建1个100m2仓库、1个150m2料场。临时工程设置场地位于潘坪村治理段左岸桩号K3+500.64、右岸桩号K4+395.86蓝桥河村治理段右岸桩号K7+111.74。 2、临时占地合理性分析 本项目不设置施工营地，不设置弃渣场，无法利用的建筑垃圾及时拉走转运，因此本项目临时占地主要是临时围堰和3处临时施工场区。 （1）临时施工场区 为方便施工，本项目根据地形、道路及工程布置，设三处临时场区。根据现场调查，临时施工场区不在河道行洪范围内，在河道临近区域的荒草地上设置，不会对生态环境造成影响。 （2）临时围堰 根据河道具体情况，本次采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰布置在基础开挖断面以外2m。根据现场调查，该地块不在河道行洪范围内，基本无植被，属于荒地，不会对生态环境造成影响。 （4）复垦措施：在工程施工前，施工单位先将0.3m表土推至50m以外，分类堆放。施工完毕后，对场区的建筑物先进行拆除，然后复垦时利用40KW拖拉机耕翻深20-30cm、耙磨细土、清除杂物、施肥，达到可挖损的土地，在挖取土料的过程中将剥离的表层土从50m以外推回至开采后的料场表面，通过土地整治措施后，进行复耕，达到可以耕种。 项目临时占地选址不占用农田、不影响行洪、不占用河道，项目施工结束后对临时占地进行植被恢复。减缓临时场地对周边区域环境的影响；施工场区距离最近的村庄约25m，施工期采取降噪措施后对居民影响较小。综合上本项目，临时占地选址合理。 3、环境可行性分析 根据环境影响评价结果，本工程在建设期采取相应的污染防治措施后，不会改变区域环境功能，对环境影响较小，影响范围有限，可为当地环境所接受。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工废气污染防治措施 （1）施工扬尘污染防治措施 施工扬尘环境空气影响主要在沿线两侧50m范围内。据现场调查，项目沿线50m范围居民点分布较为密集，本项目工程量较小，施工时间较短，为了进一步降低项目施工对周围环境空气的影响，评价要求在施工时采用围墙施工，对河道及护岸挖方过程中的土石方采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业；对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁。场区出入口设冲洗平台对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁。 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等文件，环评要求企业在施工期应采取大气污染控制措施，具体如下： ①建设单位应当组织协调施工、监理等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好施工期扬尘污染防治工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付给施工单位。 ②施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ③施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ④施工场地必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土拉运车辆100%密闭。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它易产生粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑤施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖篷布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。 （2）施工机械与车辆尾气 评价提出对施工车辆的尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准限值。 二、施工废水污染防治措施 （1）生产废水及生活污水污染防治措施 本项目施工期水污染源主要为生产废水和施工人员的生活污水。生产废水主要为机械、砂浆拌和系统冲洗废水。生活污水主要来源于施工人员生活排水。 施工现场建设一套隔油沉淀处理系统，混冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用于洒水降尘，严禁排入蓝桥河水体 根据施工组织设计，本项目不布设施工管理用房，施工单位租住周边居民房屋，产生的生活污水依托民舍厕所，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。 为了尽可能缩短工程施工时间，尽快恢复生态功能，评价要求项目工程选在11月~次年4月枯水期进行。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水不会对周围环境产生大的影响。 导流过程污染防治措施 导流施工过程中需关注扰动对水体的影响，本次评价提出以下措施。 采用束窄河床分段围堰法进行施工导流，围堰布置在基础开挖断面以外2m。 加强施工管理，施工结束后及时拆除围堰。围堰施工和拆除阶段尽量避开下雨天气，减少水土流失。 3）施工过程严禁将土方等抛洒入河道，围堰施工尽量选用面层鹅卵石以减小对河流底部的扰动，减少因扰动河床进入水体的悬浮物。 4）合理安排施工时序，围堰施工完成确保无渗水和外溢后再进行护岸施工。 5）基础开挖过程中，应及时进行基坑排水。采用1.5KW抽水泵将基坑中的渗水及时抽到围堰外的河道内，保证基础开挖和基础砌筑顺利进行。 在采取上述措施后，不会对河流水质造成长期连续的影响。 三、施工噪声污染防治措施 施工场地内机械设备大多属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在20m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）在距离施工作业点较近居民区时，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对附近居民的影响。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，环评要求严重影响时段（12:00~14:00）应禁止高噪音、大型设备施工。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。据现场调查，运输道路200m范围内有居民集中居住区，但由于项目夜间不施工，因此，在加强施工噪声管理之后施工噪声对周围环境影响可以接受。 四、固体污染防治措施 （1）土石方工程剩余土方 本工程土方开挖量总计30169m3（自然方），土方回填量19853m3（压实方），石方开挖量39100m3，石方利用及回填量39100m3。合计弃方量为10306m³,工程区沿线耕地在2021年洪水过程中冲毁严重，土弃方就近摊铺，平整土地，然后回覆表土以恢复耕地面积，综合考虑土石弃方运距为0.5km。 （2）建筑垃圾 项目施工过程产生的少量废建材，能够回收利用的外售物资公司回收利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 （3）生活垃圾 施工区设垃圾桶和垃圾运输车，生活垃圾分类收集后按卫生要求及时清扫和清运。 五、生态环境保护措施 1、施工占地保护措施 由于工程占地少，涉及河道长度短，另外植被类型主要以荒草为主，施工对占地范围内植被影响小，因此，工程施工占地影响较小。 1）永久占地 ①堤线在设计时，应合理选线，充分考虑生态性、协调性、特色性原则，结合工程区现状河道的发展变化，基本不改变现有河道走向和位置，避免挤占河道，尽量少征占地，尽可能减少对地形、地貌破坏，最大可能减小河流人工渠化痕迹，保护、修复河流自然生态，使防洪安全与城市规划相协调，恢复河道生态。 ②尽量缩小作业带宽度，缩小施工范围。项目建设前，应与地方政府和业主沟通，实施货币化补偿方案。建设单位应与地方政府及其职能部门积极协调配合，认真履行地方征地补偿手续并积极落实费用，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题；同时严格落实本报告表中的环保措施，将永久性工程占地对沿线地区土地利用的影响减至最小。 2）临时占地 施工临时道路应充分利用现有田间道路或工程范围内用地，本工程范围外不修临时道路。在施工完毕后对所有临时施工道路区域进行清理，拆除地上建筑物。施工前对该区进行表土剥离，单独存放，分层开挖分层回填。在施工完毕后对所有临时施工道路区域进行清理，拆除地上建筑物。占用的耕地及时复垦，种植当地植被和农作物。 施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 2、植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，评价要求施工期建设单位采取以下污染防治措施： ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险； ②加强绿化植物的管理维护，建立专门的绿化管理机构，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 3、工程对水生生物的影响保护措施 本工程施工期基坑开挖、施工导流产生的渗水排入河道会导致施工河段水体透明度及溶解氧降低，导致区域内浮游生物种类发生变化。施工期间产生的固体废物、生产废水及施工人员生活污水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，导致施工河段原有底栖生物及鱼类栖息条件环境发生改变，使施工区域底栖生物及鱼类密度降低。 为降低项目施工期对水生生物产生影响，评价要求施工期采取以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排，本项目不设施工营地，施工期员工生活均依托附近民舍厕所，生活盥洗水收集后用于洒水抑尘，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河流水质。 ②施工中产生的废渣等应尽量做到回用，不能回用拉运建筑垃圾填埋场处理，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾应进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 总体来看，由于本项目施工期较短、施工期所有废水及固体废物得到合理处置，杜绝向水体排污，项目区的生态环境在施工期会受到一定的影响，但影响较小，施工结束后将会快速得到恢复。 4、水生生态系统保护措施 项目在河道区域进行平整工程，不直接影响水生生态系统。 施工期将上游水源导流后，排除河道内积水，河道内现有水生生物将进入下游水体内，使现有水生生物的环境发生改变，但影响不大。随着工程完工，区域环境改善，引入新的河水，区域内过水能力大大增加，将有利于河道对污染物的降解能力，水质明显改善，水生态环境大为改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将大大增加，新的水生生态系统和生态平衡将会重新形成。 5、对陆生动物的保护措施 本项目评价区受人类活动影响较大，野生动物种类贫乏，现有的野生动物多为一些常见的啮齿类动物、昆虫及鸟类，没有大型野生哺乳动物。施工期施工队伍进驻造成人类活动频繁，以及各类施工活动产生的噪声、扬尘、废气等，会对施工区及其附近的野生动物生存、繁殖产生干扰，使该区域野生动物栖息适宜度降低。野生动物可能由于栖息地受到干扰而外迁，种类、数量减少。为减轻施工对野生动物的影响，施工期应采取以下措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识，并设保护动物宣传牌。 ②施工单位必须禁止施工人员随意捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中若发现蛇、青蛙等野生动物应采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 6、对河流水文、水流形态的影响 本项目建设仅为河道两侧护岸，对河流水文、水流形态基本无影响。 7、对防洪、行洪的影响 通过工程的实施，防洪、行洪能力大大提高，对防洪抢险是有利的。 8、水土流失防治措施 （1）防治分区 根据工程建设对区域水土流失影响特点及主体工程布局等，结合分区治理的规划原则，将该工程水土流失防治区划分为：主体工程防治区及临时工程防治区。 （2）防治措施（工程措施） A.主体工程防治区：施工前对该区进行表土剥离，剥离厚度约30cm。所剥离表土临时堆存于新建护岸两侧，彩条塑料布覆盖，边角压盖，以备后期场地绿化使用。在主体工程施工结束后，应对施工场地进行平整，及时清运建筑、生活垃圾及杂物，护岸背坡平整后将施工前收集的表土覆盖于绿化区表面，要求覆土厚度为0.2～0.5m。 B.临时工程防治区：地平整、地表覆土。主体工程施工结束后，应清除并集中收集施工临建场地杂物，再清除施工中践踏和机械碾压产生的硬化层，清除厚度0.1m，场地清除的硬化层和杂物统一收集堆放，再进行场地疏松平整，将施工前收集的表土覆盖于场区表层，覆土厚度为0.2～0.5m。该区施工道路利用原有道路，因此施工结束后清理道路杂物即可，不需进行场地平整等措施。 （3）植被措施 主体工程和临时工程防治区全部进行植物绿化，对场地作适当疏松平整，并将集中堆放的剥离表土覆于其上。绿化设计主要对背水坡起到保持水土的防护作用，配置方式以种植紫花苜蓿为主，草种选择纯净良种，采用全面整地后撒播草种，草种撒播密度25kg/hm²。 临时措施 为防止道路地表冲刷，在施工临建场地布设临时排水沟，防止雨季对场地充刷，排水沟为土沟，采用梯形断面，底宽0.3m，高0.4m，边坡比为1：0.5，就地开挖夯实即可。 在采取适当的水土流失防治措施后，水土流失影响可得到有效控制。 9、灞河饮用水水源地保护区保护措施 加强施工期管理，施工废水应沉淀处理后回用，禁止废水、固体废物排入地表水体。 玉山风景区保护措施 本项目为防洪工程建设项目，建设内容为护岸、涵管，为了防止项目施工期对玉山风景名胜区产生影响，评价要求施工期采取以下防治措施： 严格控制施工范围，将占地面积控制在最低限度，尽可能减少对自然景观完整性的破坏。禁止将施工污水排放至河道内，禁止将施工固废堆放或倾倒在河道内，以免破坏保护区范围内蓝桥河河道水质和水生生物生境。加强工程施工期水生生物保护的监管力度，禁止发生破坏景观、植被和地形地貌的活动；工程建设应与保护区管理部门及渔政部门及时沟通，禁止在施工过程中捕猎可能出现或经过的水生、陆生动物及其他可能破坏风景名胜区的活动。施工结束及时恢复所占耕地植被。 六、生态防护措施 ①防治重点时段与部位 根据项目性质，本项目生态破坏重点防治时段为施工期，重点防治部位为主体工程区、施工道路区、施工场地区。 ②管理措施 主体工程在施工过程中，应加强施工管理，土（砂、石、渣）料在运输过程中不得超载并加盖防护，防止沿途散溢，造成水土流失；避免雨天进行土石方挖填工程的施工； 施工完毕后及时完成土地整治和绿化措施。 ③工程防护措施 项目主体工程主要采取表土集中堆存防护、开挖回填边坡防护、截排水沟、植树种草绿化等措施；施工踏压防治区在施工完成后进行场地清理、整修、播撒草籽恢复地貌。 ④其他措施 总体的植被恢复应本着“适地适树、适地适草”的原则，根据当地的植物配置原则，结合该区植物的适宜性分析，提出适宜的植物种类，实施阶段可根据主体工程优化设计作出相应调整。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为防洪工程运行期间不产生废气、废水、固废及噪声影响。需对临时占地进行绿化恢复，并对其进行养护，确保成活率。 项目建成后，有利于提高蓝桥河流域防洪能力，减少水土流失，不会对环境产生不利影响。 |
| 其他 | 环境管理实行是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 施工期的环境管理主要通过施工单位进行，实行专职或兼职环保人员负责制，并由地方环保部门监督，建设单位配合。施工期应设立公示牌，明确施工区域范围，对开挖土方和易起尘物料采取苫盖和洒水降尘等控制措施，同时施工期间应做好防护措施，防止雨水冲刷等作用造成水土流失加剧的情况。 建立必要的环境管理制度有利于保证施工单位施工期间污染物合理处置，能够避免事故性排放的发生。环境管理具体要求如下： （1）把环境保护措施包括在各种施工承包合同中，以便施工单位落实环保措施。 （2）禁止柴油发电机放置在河道内，施工机械加注柴油时应远离河道。 （3）禁止损毁水文监测和测量设施。 （4）禁止在河道内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 （5）加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 （6）加强施工期环境管理，禁止将生产废水和生活污水排入蓝桥河，落实本报告提出的水环境保护措施，确保蓝桥河水质不受影响。 |
| 环保投资 | 根据环境保护措施估算本项目环保投资为24.23万元，本项目总投资2465.45万元，环保投资占总投资的0.99%，环保投资估算及各项措施见表5-1。 表5-1环保投资一览表 类别 环保设施/措施 总投资 （万元） 施 工 期 废水 施工废水 隔油沉淀处理系统2套，临时排水沟 2.2 废气 施工扬尘 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖 17.67 噪声 施工机械噪声 选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排运输时间，禁止夜间施工；移动式围挡，高噪声设备设置降噪措施 1.6 固废 生活垃圾 设置垃圾收集装置、垃圾车、清运 1.54 建筑垃圾 建筑垃圾及时清运 1.22 生态环境 临时占地采取植被恢复措施 纳入水土保持投资 合计 24.23 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）加强施工期环境管理，将工程引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度。 （2）加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 （3）植被恢复所用树种选择区域内的乡土物种，尽量不栽植外来树种，防止引入生态入侵种，破坏和影响生态系统的生物多样性。 | 减轻对陆生生态系统的影响 | 临时占地覆土绿化 | 定期养护，确保成活 |
| 水生生态 | 施工期将上游水源导流后，排除河道内积水，河道内现有水生生物将进入下游水体内，使现有水生生物的环境发生改变。 | 恢复施工区水生生态环境 | / | / |
| 地表水环境 | 施工机械、砂浆拌和系统冲洗废水经隔油沉淀处理系统处理后全部回用于洒水抑尘； （2）本项目不设施工营地，施工期员工生活污水均依托附近居民家厕所，厕所为旱厕，定期清掏施入农田。 | 不外排至地表水体，确保蓝桥河水质不受污染影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）在距离施工作业点较近居民区时，应设置简易挡墙或移动式围挡，隔离施工作业场地，对高噪声设备应增加阻尼金属减振器或橡胶减振垫以减少施工噪声对附近居民的影响。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放要求 工程沿线敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工扬尘、运输 扬尘、拆除扬尘：采取分段施工，施工沿线临路一侧设围栏，粉状物料采取覆盖遮蔽等措施，洒水降尘等措施。 （2）施工机械燃油尾气：加强施工车辆运行管理与维护保养 | （1）满足《施工场界扬尘排放限值》 DB61/1078-2017）中表1规定限值。 （2）满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准限值。 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾：可回收部分回收利用，不可回收部分运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 （3）生活垃圾：交环卫部门统一清运。 | 合理处置，不外排 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度考虑建设项目环境影响可行。